排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

忻州市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	7

（三）无组织排放许可条件	13

（四）特殊情况下许可限值	16

（五）排污单位大气排放总许可量	20

三、水污染物排放	21

（一）排放许可限值	21

四、噪声排放信息	22

五、环境管理要求	23

（一）自行监测	23

（二）环境管理台账记录	80

（三）执行（守法）报告	82

（四）信息公开	83

（五）其他控制及管理要求	83

六、许可证变更、延续记录	84

七、其他许可内容	84

第二册	85

八、排污单位登记信息	86

（一）主要产品及产能	86

（二）主要原辅材料及燃料	114

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	115

（四）排污权使用和交易信息	128

九、附图和附件	129

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91140931686258873K001P

单位名称：山西吉港冠宇水泥有限公司

注册地址：山西省保德县

行业类别：水泥制造

生产经营场所地址：山西省保德县窑洼乡孙家峁村

统一社会信用代码：91140931686258873K

法定代表人（主要负责人）：李华

技术负责人：王少波

固定电话：03507307000  移动电话：18335006586

有效期限：自2017年12月05日起至2020年12月04日止

发证机关：（公章）忻州市生态环境局

发证日期：2017年12月05日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 注册地址 | 山西省保德县 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 036603 | 生产经营场所地址 | 山西省保德县窑洼乡孙家峁村 |
| 行业类别 | 水泥制造 | 投产日期 | 2011-11-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 111º 14′ 49.45″ | 生产经营场所中心纬度 | 38º 55′ 7.32″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 91140931686258873K |
| 技术负责人 | 王少波 | 联系电话 | 18335006586 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 否 | 所在地是否属于总磷控制区 | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 | 否 |
| 是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 |  |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（汞及其化合物,氟化物,氨（氨气）） | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（pH值,悬浮物,总磷（以P计）,五日生化需氧量,石油类,氟化物（以F-计）） |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 | ☑/ |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 |
| 水污染物排放执行标准名称 |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1 DA001 二氧化硫,氨（氨气）,颗粒物,氟化物,氮氧化物,汞及其化合物 111°14′49.45″ 38°55′7.46″ 92 3.05 2 DA002 颗粒物 111°14′49.45″ 38°55′7.25″ 29.2 3.05 3 DA003 颗粒物 111°14′49.45″ 38°55′7.39″ 19 0.8 4 DA004 颗粒物 111°14′49.45″ 38°55′7.25″ 17 0.6 5 DA005 颗粒物 111°14′49.45″ 38°55′7.32″ 21 0.8 6 DA006 颗粒物 111°14′49.45″ 38°55′7.32″ 20.5 1 7 DA007 颗粒物 111°14′49.45″ 38°55′7.25″ 20.5 1.2 8 DA008 颗粒物 111°14′49.52″ 38°55′7.39″ 20.0 1.2 9 DA009 颗粒物 111°14′49.45″ 38°55′7.39″ 16 0.6 10 DA010 颗粒物 111°14′49.45″ 38°55′7.25″ 18 0.6 11 DA011 颗粒物 111°14′49.38″ 38°55′7.32″ 27.5 1 12 DA012 颗粒物 111°14′49.45″ 38°55′7.25″ 22 0.4 13 DA013 颗粒物 111°14′49.78″ 38°55′7.46″ 22 0.3 / 14 DA014 颗粒物 111°14′50.06″ 38°55′6.24″ 18 0.3 15 DA015 颗粒物 111°14′49.31″ 38°55′7.64″ 30 0.3 16 DA016 颗粒物 111°14′49.60″ 38°55′7.25″ 26 0.4 17 DA017 颗粒物 111°14′47.29″ 38°55′3.83″ 30 0.3 18 DA018 颗粒物 111°14′48.98″ 38°55′6.24″ 30 0.3 19 DA019 颗粒物 111°14′45.96″ 38°55′3.29″ 26 0.2 20 DA020 颗粒物 111°14′46.07″ 38°55′3.47″ 26 0.2 21 DA021 颗粒物 111°14′49.60″ 38°55′7.54″ 23.5 0.5 22 DA022 颗粒物 111°14′49.85″ 38°55′7.39″ 19 0.4 23 DA023 颗粒物 111°14′49.60″ 38°55′7.39″ 16 1 24 DA024 颗粒物 111°14′49.38″ 38°55′7.25″ 16 1 25 DA025 颗粒物 111°14′49.38″ 38°55′7.39″ 25 0.6 26 DA026 颗粒物 111°14′49.31″ 38°55′7.39″ 25 0.6 27 DA027 颗粒物 111°14′47.90″ 38°55′5.63″ 26 0.5 一线熟料散装 28 DA028 颗粒物 111°14′46.75″ 38°55′4.15″ 26 0.5 一线水泥散装 29 DA029 颗粒物 111°14′49.24″ 38°55′6.38″ 25 0.35 一线入库提升机 30 DA030 颗粒物 111°14′49.38″ 38°55′7.46″ 26 0.2 入库提升机 31 DA031 颗粒物 111°14′48.05″ 38°55′6.31″ 26 0.2 出库提升机 32 DA032 颗粒物 111°14′47.76″ 38°55′5.70″ 26 0.2 出库提升机 33 DA033 颗粒物 111°14′48.05″ 38°55′6.02″ 27 0.2 1#配料站下 34 DA034 颗粒物 111°14′49.92″ 38°55′6.17″ 27 0.2 2#配料站 35 DA035 颗粒物 111°14′50.75″ 38°55′7.64″ 19 0.3 配料站大皮带 36 DA036 颗粒物 111°14′50.53″ 38°55′6.46″ 19 0.3 配料站大皮带 37 DA037 颗粒物 111°14′50.14″ 38°55′6.71″ 27.5 0.2 1#入磨胶带机尾轮 38 DA038 颗粒物 111°14′49.45″ 38°55′6.38″ 27.5 0.2 2#入磨胶带机尾轮 39 DA039 颗粒物 111°14′51.47″ 38°55′8.08″ 18 0.2 入均化库斜槽 40 DA040 颗粒物 111°14′54.10″ 38°55′13.66″ 19 0.25 41 DA041 颗粒物 111°14′54.17″ 38°55′13.51″ 26 0.3 42 DA042 颗粒物 111°14′51.07″ 38°55′13.87″ 35 2.5 43 DA043 氨（氨气）,二氧化硫,汞及其化合物,氮氧化物,颗粒物,氟化物 111°14′51.22″ 38°55′13.58″ 92 3.05 二线窑尾 44 DA044 颗粒物 111°14′52.30″ 38°55′13.98″ 24 0.3 一线煤粉仓 45 DA045 颗粒物 111°14′51.07″ 38°55′14.59″ 24 0.2 二线煤粉仓 46 DA046 颗粒物 111°14′53.56″ 38°55′14.27″ 27 2.5 一线窑头 47 DA047 颗粒物 111°14′53.84″ 38°55′13.73″ 45 0.2 生料库 48 DA048 颗粒物 111°14′53.92″ 38°55′13.51″ 27 0.2 49 DA049 颗粒物 111°14′52.76″ 38°55′14.05″ 23.5 0.15 50 DA050 颗粒物 111°14′52.94″ 38°55′14.41″ 19.3 0.15 51 DA051 颗粒物 111°14′52.40″ 38°55′13.19″ 27 0.2 52 DA052 颗粒物 111°14′51.47″ 38°55′13.44″ 27 0.1 53 DA053 颗粒物 111°14′54.02″ 38°55′13.87″ 35.5 0.2 54 DA054 颗粒物 111°14′52.76″ 38°55′14.34″ 35.5 0.2 55 DA055 颗粒物 111°14′53.84″ 38°55′14.41″ 19 0.1 56 DA056 颗粒物 111°14′51.47″ 38°55′13.80″ 35 0.35 二线1#水泥库 57 DA057 颗粒物 111°14′50.39″ 38°55′13.73″ 17 0.2 库侧 58 DA058 颗粒物 111°14′51.14″ 38°55′13.80″ 35 0.5 二线2#水泥库 59 DA059 颗粒物 111°14′50.75″ 38°55′13.44″ 35 0.2 二线水泥库 60 DA060 颗粒物 111°14′53.77″ 38°55′15.60″ 19 0.2 二线散装 61 DA061 颗粒物 111°14′54.24″ 38°55′14.95″ 18 0.15 62 DA062 颗粒物 111°14′52.76″ 38°55′15.35″ 20 0.15 二线包装 63 DA063 颗粒物 111°14′53.16″ 38°55′14.74″ 35 0.1 64 DA064 颗粒物 111°14′53.30″ 38°55′15.67″ 43 0.2 65 DA065 颗粒物 111°14′53.48″ 38°55′15.74″ 34 0.15 66 DA066 颗粒物 111°14′53.02″ 38°55′15.49″ 16 0.15 67 DA067 颗粒物 111°14′53.02″ 38°55′15.06″ 27.5 0.2 二线1#入磨胶带机尾轮 68 DA068 颗粒物 111°14′53.16″ 38°55′15.74″ 27.5 0.2 2#入磨皮带机尾轮 69 DA069 颗粒物 111°14′52.84″ 38°55′13.80″ 19 0.2 70 DA070 颗粒物 111°14′49.45″ 38°55′7.39″ 20.8 1.8 71 DA071 颗粒物 111°14′51.00″ 38°55′13.73″ 35 0.3 二线斜拉链 72 DA072 颗粒物 111°14′51.61″ 38°55′14.20″ 20.8 0.3 二线1#磨头磨尾 73 DA073 颗粒物 111°14′51.94″ 38°55′14.81″ 20.8 0.3 二线2#磨头磨尾 74 DA074 颗粒物 111°14′53.16″ 38°55′15.35″ 35 0.15 出库提升机 75 DA075 颗粒物 111°14′52.30″ 38°55′15.13″ 35 0.2 入库提升机 76 DA076 颗粒物 111°14′49.38″ 38°55′7.39″ 27 0.3 77 DA077 颗粒物 111°14′52.55″ 38°55′14.81″ 18 0.2 78 DA078 颗粒物 111°14′52.76″ 38°55′15.28″ 18 0.2 79 DA079 颗粒物 111°14′53.70″ 38°55′14.66″ 45 0.2 80 DA080 颗粒物 111°15′3.67″ 38°55′14.52″ 15.6 0.1 81 DA081 颗粒物 111°15′3.82″ 38°55′14.88″ 16 0.3 石破 |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |
| 1 DA001 二氧化硫 100mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 2 DA001 颗粒物 20mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 3 DA001 汞及其化合物 0.05mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 4 DA001 氨（氨气） 8mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 5 DA001 氮氧化物 320mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 6 DA001 氟化物 3mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 7 DA042 颗粒物 20mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 8 DA043 二氧化硫 100mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 9 DA043 颗粒物 20mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 10 DA043 氟化物 3mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 11 DA043 汞及其化合物 0.05mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 12 DA043 氮氧化物 320mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 13 DA043 氨（氨气） 8mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 14 DA046 颗粒物 20mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 199.950000 133.300000 133.300000 / / / SO2 138 138 138 / / / NOx 1277.120000 1240 1240 / / / VOCs / / / / / / |
| 一般排放口 |
| 1 DA002 颗粒物 20mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 2 DA003 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 3 DA004 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 4 DA005 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 5 DA006 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 6 DA007 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 7 DA008 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 8 DA009 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 9 DA010 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 10 DA011 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 11 DA012 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 12 DA013 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 13 DA014 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 14 DA015 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 15 DA016 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 16 DA017 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 17 DA018 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 18 DA019 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 19 DA020 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 20 DA021 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 21 DA022 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 22 DA023 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 23 DA024 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 24 DA025 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 25 DA026 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 26 DA027 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 27 DA028 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 28 DA029 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 29 DA030 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 30 DA031 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 31 DA032 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 32 DA033 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 33 DA034 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 34 DA035 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 35 DA036 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 36 DA037 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 37 DA038 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 38 DA039 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 39 DA040 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 40 DA041 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 41 DA044 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 42 DA045 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 43 DA047 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 44 DA048 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 45 DA049 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 46 DA050 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 47 DA051 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 48 DA052 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 49 DA053 颗粒物 20mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 50 DA054 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 51 DA055 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 52 DA056 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 53 DA057 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 54 DA058 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 55 DA059 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 56 DA060 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 57 DA061 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 58 DA062 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 59 DA063 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 60 DA064 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 61 DA065 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 62 DA066 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 63 DA067 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 64 DA068 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 65 DA069 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 66 DA070 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 67 DA071 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 68 DA072 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 69 DA073 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 70 DA074 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 71 DA075 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 72 DA076 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 73 DA077 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 74 DA078 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 75 DA079 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 76 DA080 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 77 DA081 颗粒物 10mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 125.99 66.56 66.56 / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |
| 全厂有组织排放总计 |
| 全厂有组织排放总计 | 颗粒物 325.940000 199.860000 199.860000 / / SO2 138 138 138 / / NOx 1277.12 1240 1240 / / VOCs / / / / / |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1 厂界 氨（氨气） 提高雾化效果，稳定雾化压力，选择合适的脱硝温度，延长脱硝反应时间，从而提高尿素溶液反映效率 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 1.0 / / / / / / 2 厂界 颗粒物 喷水增湿 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 0.5 每天定时打扫，限制过往车辆车速 / / / / / / |
| 全厂无组织排放总计 |
| 全厂无组织排放总计 | 颗粒物 / / / | / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |

表4-1 水泥工业企业生产无组织排放控制要求

| 序号 | 生产单元 | 生产工序 | 无组织排放控制要求 | 公司无组织管控现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 熟料生产 原辅料堆存 粉状物料全部密闭储存，其他物料全部封闭储存 粉状物料密封储存，其他块石、粘湿物料、等辅料已设置密闭均化堆棚 原辅料转运 运输皮带、斗提、斜槽等应全封闭，各转载、下料口等产尘点应设置集气罩并配置高效袋式除尘器 运输皮带、斗提、斜槽等已全部密封，各转载、下料口等产尘点已设置集气罩并已全部配备高效袋式除尘器 原煤储存 原煤采用封闭储库，或设置不低于堆放物高度的严密围挡并配套洒水抑尘装置 原煤采用全密封储库，物料不外堆， 煤粉制备及转运 1.煤粉采用密闭储仓； 2.运输皮带、绞刀、斜槽等应封闭，各转载、破碎、下料口等产尘点应设置集尘罩并配备高效袋式除尘器 煤粉采用密闭储仓，运输皮带、螺旋输送机、空气输送斜槽等已密封，各转载、破碎、下料口等产尘点已设置集尘罩并配置高效袋式除尘器 熟料储存 熟料全部封闭储存 熟料全部密封储存，下料口及入料口进行袋收尘收集扬尘，不存在熟料储存中的扬尘现象 ，公司计划再建一密闭堆棚，用以堆放熟料 熟料输送及转运 1.运输皮带、斗提等应封闭，各转载、下料口等产尘点应设置集尘罩并配置高效袋式除尘器，库顶等泄压口配备高效袋式除尘器； 2.熟料散装车辆应采用封闭或覆盖等抑尘措施 运输皮带、斗提等全部密封，各转载、下料口等产尘点已全部设置集尘罩并排至高效袋式除尘器，库顶等泄压口已配置高效袋式除尘器，熟料散装车辆出厂时采用覆盖措施。 熟料生产-脱硝 氨水用全封闭罐车运输、配氨气回收或吸收回用装置、氨罐区设氨气泄漏检测设施 公司脱硝采用尿素作为还原剂，尿素堆放时进行密闭苫盖处理 2 水泥粉磨 物料堆存 1.粉状物料全部密闭储存，其他物料全部封闭储存； 2.封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口应设置集尘罩并配置高效袋式除尘器，库顶等泄压口配备高效袋式除尘器； 3.粉煤灰采用密闭罐车运输 粉状物料已全部密封储存，其他主要原材料、辅料采用密闭堆棚堆放，减少扬尘。皮带、斗提、斜槽运输等产尘点已设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器，粉煤灰采用密闭罐车运输 水泥散装 水泥散装采用密闭罐车，散装应采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘同步进行，抽取的气体除尘后排放 水泥散装全部采用密闭罐车运输，散装车辆装车时已全部采用带抽风口的散装卸料袋收尘装置，物料下料过程无扬尘现象，物料装车与除尘同步进行，抽取的灰尘收集后由下料口入装车装置 包装运输 1.包装车间全封闭； 2.袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统 包装车间已采用全封闭式装车，袋装水泥装车点位及装车通道采用集中通风除尘系统，收集扬尘由下料口收集后用于生产回用 ，包装车辆一般进行苫盖减少扬尘 3 公用单元 其他 厂区、码头运输道路全硬化，定期洒水，及时清扫 定期洒水，植树绿化 |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |
| 主要排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 一般排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 无组织排放 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 全厂合计 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 重污染天气应对要求 |
| 主要排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 一般排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 无组织排放 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 全厂合计 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

表5-1 错峰生产时段月许可排放量限值

| 序号 | 年份 | 时间段 | 污染物 | 错峰生产时段月许可排放量限值(t/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 第一年 2017-11 颗粒物 0 二氧化硫 0 氮氧化物 0 2017-12 颗粒物 0 二氧化硫 0 氮氧化物 0 2 第二年 2018-01 颗粒物 0 二氧化硫 0 氮氧化物 0 2018-02 颗粒物 0 二氧化硫 0 氮氧化物 0 2018-03 颗粒物 0 二氧化硫 0 氮氧化物 0 |
| 错峰生产时段月许可排放量限值备注信息 |
| / |

表5-2 申请特殊时段排放量限值

| 申请特殊时段许可排放量限值 | 时间 | 污染物 | 申请特殊时段许可排放量限值（t/d) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第1年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
|  | 第2年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
|  | 第3年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
|  | 第4年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
|  | 第5年 | 颗粒物 | / |
|  |  | 二氧化硫 | / |
|  |  | 氮氧化物 | / |
| 申请特殊时段排放量限值备注信息 |
| / |

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 颗粒物 325.940000 199.860000 199.860000 / / 2 SO2 138 138 138 / / 3 NOx 1277.120000 1240 1240 / / 4 VOCs / / / / / |
| 企业大气排放总许可量备注信息 |

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放许可限值

表7  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |
| 主要排放口合计 | CODcr 氨氮 |
| 一般排放口 |
| 一般排放口合计 | CODcr 氨氮 |
| 全厂排放口总计 |
| 全厂排放口总计 | CODcr / / / / / 氨氮 / / / / / |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表8 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、环境管理要求

### （一）自行监测

表9 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 废气 DA001 烟气流速,烟气压力,烟气动压,烟道截面积,烟气温度,氧含量,烟气含湿量 汞及其化合物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 2 废气 DA001 烟气流速,烟气压力,烟气动压,烟道截面积,烟气温度,氧含量,烟气含湿量 氨（氨气） 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009,空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993,空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 3 废气 DA001 烟气流速,烟气压力,烟气动压,烟道截面积,烟气温度,氧含量,烟气含湿量 氮氧化物 自动 是 cems-2000连续监测系统 窑尾烟囱 是 非连续采样 至少3个 4次/日 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999,环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 自动监控设备发生故障时进行手工监测，监测频次为4次/日，间隔时间不超过6小时 4 废气 DA001 烟气流速,烟气压力,烟气动压,烟道截面积,烟气温度,氧含量,烟气含湿量 氟化物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 5 废气 DA001 烟气流速,烟气压力,烟气动压,烟道截面积,烟气温度,氧含量,烟气含湿量 二氧化硫 自动 是 cems-2000烟气连续监测系统 窑尾烟囱 是 非连续采样 至少4个 4次/日 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 在线仪表故障时，进行手工监测，监测频次为：每日至少4次，间隔时间不得超过6小时 6 废气 DA001 烟气流速,烟气压力,烟气动压,烟道截面积,烟气温度,氧含量,烟气含湿量 颗粒物 自动 是 LDM-100烟气连续监测系统 窑尾烟囱60米处 是 非连续采样 至少3个 4次日 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 自动检测设备发生故障时，进行手工监测，每天不少于4次，间隔时间不得超过6小时 7 废气 DA002 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 8 废气 DA003 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 9 废气 DA004 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 10 废气 DA005 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 11 废气 DA006 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 12 废气 DA007 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 13 废气 DA008 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 14 废气 DA009 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 15 废气 DA010 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 16 废气 DA011 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 17 废气 DA012 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 18 废气 DA013 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 19 废气 DA014 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 20 废气 DA015 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 21 废气 DA016 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 22 废气 DA017 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 23 废气 DA018 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 24 废气 DA019 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 25 废气 DA020 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 26 废气 DA021 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 27 废气 DA022 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 28 废气 DA023 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 29 废气 DA024 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 30 废气 DA025 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 31 废气 DA026 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 32 废气 DA027 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 33 废气 DA028 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 34 废气 DA029 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 35 废气 DA030 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 36 废气 DA031 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 37 废气 DA032 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 38 废气 DA033 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 连续采样 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 39 废气 DA034 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 40 废气 | DA035 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 41 废气 DA036 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 42 废气 DA037 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 43 废气 DA038 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 44 废气 DA039 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 45 废气 DA040 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 46 废气 DA041 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 47 废气 DA042 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积,烟气动压 颗粒物 自动 是 LDM-100烟气连续监测系统 窑头烟囱28米处 是 非连续采样 至少3个 4次/日 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 自动监测设备故障时，进行手工监测，每日不少于4次，间隔时间不超过6小时 48 废气 DA043 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积,烟气动压 汞及其化合物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 49 废气 DA043 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积,烟气动压 氨（氨气） 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993,环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 50 废气 DA043 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积,烟气动压 氮氧化物 自动 是 CEMS-2000烟气自动监测系统 窑尾烟囱60米处 是 非连续采样 至少3个 4次/日 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014,固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992,固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999,环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 自动监测设备故障时，进行手工监测，每日不少于4次，间隔时间不得超过6小时 51 废气 DA043 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积,烟气动压 氟化物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 52 废气 DA043 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积,烟气动压 二氧化硫 自动 是 CEMS-2000烟气自动监测系统 窑尾烟囱60米处 是 非连续采样 至少3个 4次/日 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000,固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000,环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009,环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 483-2009 自动监测设备故障时，进行手工监测，每天不少于4次，间隔时间不得超过6小时 53 废气 DA043 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积,烟气动压 颗粒物 自动 是 LDM-100烟气自动监测系统 窑尾烟囱60米处 是 非连续采样 至少3个 4次/日 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 自动监测设备故障时，进行手工监测，每日不少于4次，间隔时间不得超过6小时 54 废气 DA044 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 55 废气 DA045 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 56 废气 DA046 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积,烟气动压 颗粒物 自动 是 LDM-100烟气连续监测系统 窑头烟囱28米处 是 非连续采样 至少3个 4次/日 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 自动监测设备故障时，进行手工监测，每日不少于4次，间隔时间不得超过6小时 57 废气 DA047 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 58 废气 DA048 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 59 废气 DA049 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 60 废气 DA050 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 61 废气 DA051 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 62 废气 DA052 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 63 废气 DA053 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 64 废气 DA054 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 65 废气 DA055 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 66 废气 DA056 | 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 67 废气 DA057 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 68 废气 DA058 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 69 废气 DA059 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 70 废气 DA060 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 71 废气 DA061 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 72 废气 DA062 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 73 废气 DA063 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 74 废气 DA064 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 75 废气 DA065 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 76 废气 DA066 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 77 废气 DA067 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 78 废气 DA068 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 79 废气 DA069 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 80 废气 DA070 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 81 废气 DA071 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 82 废气 DA072 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 83 废气 DA073 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 84 废气 DA074 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 85 废气 DA075 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 86 废气 DA076 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 87 废气 DA077 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 88 废气 DA078 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 89 | 废气 DA079 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 90 废气 DA080 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 91 废气 DA081 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/两年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 92 废气 厂界 氨（氨气） 氨（氨气） 手工 连续采样 1次/年 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 93 | 废气 厂界 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下） 手工 连续采样 1次/季 |

监测质量保证与质量控制要求:

参加监测的分析人员持证上岗；监测所用的仪器经过规定的计量部门检定，且在有效期范围内；检测过程的质量保证和质量控制按国家和省的有关规定、技术规范进行；监测结果经“三校”、“三审”后报出。

监测数据记录、整理、存档要求:

相关监测报告、原始数据保存期限不得少于3年

### （二）环境管理台账记录

表10  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 基本信息 记录破碎机、生料磨、煤磨、回转窑、水泥磨等设施的负荷信息 按国家相关要去 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 2 基本信息 各类原辅料及燃料信息的用量；各种产品的产量，全厂水、电消耗量 一年更新一次 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 3 基本信息 污染治理设施基本信息按照设施分别记录设施名称、编码、设计参数等，具体包含下列信息： （1）袋除尘器：记录设施名称、设备编码、污染物、滤料材质、滤袋数量、滤袋规格型号、设计处理风量、过滤面积、除尘效率、设计出口浓度限值等信息。 （2）污水处理设施：记录设施名称、处理工艺、污染治理设施编号、废水类别、设计处理能力、设计进水水质、设计出水水质、污泥处理方式、排放去向、受纳水体等信息。（3）脱销设施：记录对应生产设施名称、生产设施编号、污染治理设施编号、设计处理污染物浓度限值、设计污染物排放浓度限值等信息。 根据现场污染设施的配置情况及时更新 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 4 监测记录信息 自动监测运维记录包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维护记录、巡检日期等信息 实时记录，月度汇总一次 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 5 监测记录信息 记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口编号、监测内容、计量单位、监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法及个数、是否超标、监测结果等，并建立台账，同时记录监测期间生产及污染治理设施运行状况。 每次手工监测时及时记录 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 6 其他环境管理信息 a)污染治理设施故障期间 记录故障设施、故障原因、故障期间污染物排放浓度以及应对措施。 b)特殊时段 记录重污染天气应对期间和错峰生产期间等特殊时段管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息）等。重污染天气应对期间等特殊时段的台账记录要求与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产时，加密记录频次，地方环境保护主管部门有特殊要求的，按照其他要求执行。 发生时记录 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 7 污染治理措施运行管理信息 针对重点除尘设施，每班检查记录：是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次 每天一次 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 8 污染治理措施运行管理信息 污水处理设施检查记录：药剂名称、药剂投加量、污水处理水量、污水排放量、污水回用量。 每周一次 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 9 污染治理措施运行管理信息 污水处理设施的检查记录：风机、水泵和处理设施等是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息 每周一次 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 10 污染治理措施运行管理信息 硝DCS曲线包含以下信息：水泥窑喂料量（同时给出熟料折算系数）、含氧量、烟气量、NOX浓度（折算）、脱销设施入口氨水使用量、分解炉出口温度等参数。 DCS曲线注明熟料生产线编号，量程合理，每个参数按照统一的颜色画出曲线 每周一张彩色曲线截图 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 11 污染治理措施运行管理信息 1）脱销设施应检查：是否与主机同步运行、是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。 2)无组织治理设施应检查并记录：设施（设备）名称、无组织管控措施是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。 每天一次 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 12 污染治理措施运行管理信息 各袋收尘器检查记录：提升阀、脉冲阀、气源压力、提升盖板。有无漏气、油水分离器有无故障、维护过程、运行时间，检查人、检查日期。 每周一次 电子台账+纸质台账 台账保存期限不少于三年 |

### （三）执行（守法）报告

表11  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1、污染物实际排放浓度（速率 ）和排放量；2、合规判定分析；3超标排放或污染防治设施异常情况；4、其他需要说明的问题。 季报 对于持证时间超过一个月的季度，报告周期为当季全季（自然季度）；对于持证时间不足一个月的季度，该报告周期内可不提交季度报告，排污许可证报告情况纳入下一季度执行报告。每季第一个月15日前报上一季度执行报告 2 1、基本生产信息； 2、遵守法律法规情况； 3、污染防治措施运行情况； 4、自行监测情况； 5、台帐管理情况； 6、实际排放情况及达标判定分析； 7、排污费（环境保护税）缴纳情况； 8、信息公开情况； 9、企业内部环境管理体系建设与运行情况； 10、其他排污许可证规定的内容执行情况； 11、其他需要说明的问题；12、结论；13、附图附件 年报 对于持证时间超过三个月的年度，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的年度，当年可不提交年度报告，排污许可证报告情况纳入下一年度执行报告。每年1月15日前报上一年度执行报告 |

### （四）信息公开

表12  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.国家排污许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式 及时公开，及时更新。 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度、半年及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.其他应当公开的环境信息。 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理暂行规定》执行。 |

### （五）其他控制及管理要求

1、重污染天气管控要求：企业在特殊时段遵守地方政府管理，在重污染天气启动应急响应和冬防管控期间按地方政府相关要求执行。2、按《环境管理台帐及排污许可证执行报告技术规范》要求进行环境管理台帐记录及编制执行报告。3、按要求开展自行监测，并按要求发布。4、除满足本证要求外，排污单位生产经营活动还应满足国家和地方环保法规标准、治理方案及重大活动保证措施等要求。

## 六、许可证变更、延续记录

表13  许可证变更、延续记录表

| 补充填报/变更/延续时间 | 内容/事由 | 补充填报/变更/延续前证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 2019-12-27 企业从2018年10月1日开始执行GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中特别排放限值 91140931686258873K001P |

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91140931686258873K001P

单位名称：山西吉港冠宇水泥有限公司

注册地址：山西省保德县

行业类别：水泥制造

生产经营场所地址：山西省保德县窑洼乡孙家峁村

统一社会信用代码：91140931686258873K

法定代表人（主要负责人）：李华

技术负责人：王少波

固定电话：03507307000  移动电话：18335006586

有效期限：自2017年12月05日起至2020年12月04日止

发证机关：（公章）忻州市生态环境局

发证日期：2017年12月05日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表14 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 二线熟料生产 贮存及预均化系统 其他 MF0143 储量 436 t φ9*13m(原料配料库.1) 其他 MF0144 储量 436 t φ9*13(原料配料库.2) 其他 MF0145 储量 1900 t φ10*16.9m(原料配料库.石灰石) 其他 MF0146 储量 436 t φ9*13m(原料配料库.4) 其他 MF0147 储量 436 t φ9*13m(原料配料库.3) 其他 MF0149 储量 50 t (二线煤粉仓) 生料库 MF0142 储量 6662 t φ16*34.92m 熟料库 MF0148 储量 21000 t φ22*42m 二线熟料生产 生料制备系统 球磨机 MF0150 筒体内径 3.2 m （1#） 筒体长度 8.6 m 球磨机 MF0151 筒体内径 3.2 m 筒体长度 8.6 m （2#） 二线熟料生产 煤粉制备系统 球磨机 MF0152 筒体长度 8.5 m 筒体内径 3.2 m 二线水泥粉磨 贮存系统 粉煤灰库 MF0153 储量 873 t (1#) 粉煤灰库 MF0154 储量 873 t (2#) 粉煤灰库 MF0155 储量 1800 t (3#) 其他混合材堆场 MF0156 储量 454 t (石膏配料库) 其他混合材堆场 MF0157 储量 1400 t (水泥配料站05料) 水泥库 MF0158 储量 2700 t (1#) 水泥库 MF0159 储量 7500 t (2#) 水泥库 MF0160 储量 1500 t (3#) 水泥库 MF0161 储量 270 t (1#散装) 水泥库 MF0162 储量 40 t (包装) 2 一线熟料生产 熟料煅烧系统 分解炉 MF0002 筒体内径 5.06 m 熟料 2500 t/d 8400 有效容积 600 m3 冷却机 MF0004 面积 63.2 m2 水泥窑 MF0003 筒体长度 60 m 筒体内径 4 m 预热器 MF0001 列数 1 列 级数 5 级 3 一线熟料生产 余热发电系统 AQC锅炉 MF0131 额定蒸发量 8.61 t/h SP锅炉 MF0132 额定蒸发量 13.2 t/h 发电机 MF0134 额定功率 9 MW 一二线共用 汽轮机 MF0133 额定蒸发量 48.22 t/h 一二线共用 二线熟料生产 余热发电系统 AQC锅炉 MF0135 额定蒸发量 8.61 t/h SP锅炉 MF0136 额定蒸发量 13.2 t/h 4 一线水泥粉磨 水泥粉磨系统 辊压机 MF0137 其他 250---360 t 水泥 100 万t/a 5000 辊压机 MF0138 其他 250---360 t 球磨机 MF0139 筒体内径 3.2 m 筒体长度 13 m 球磨机 MF0140 筒体长度 13 m 筒体内径 3.2 m 5 一线熟料生产 生料制备系统 球磨机 MF0005 筒体长度 8.6 m (1#) 筒体内径 3.8 m 球磨机 MF0006 筒体长度 8.6 m (2#) 筒体内径 3.8 m 6 一线熟料生产 煤粉制备系统 球磨机 MF0141 筒体内径 3.2 m 筒体长度 8.5 m 7 一线水泥粉磨 贮存系统 粉煤灰库 MF0117 储量 873 t (1#) 粉煤灰库 MF0118 储量 873 t (2#) 粉煤灰库 MF0119 储量 2800 t (3#) 其他混合材堆场 MF0128 储量 1400 t (05料) 石膏堆场 MF0120 容积 15540 m3 (石膏堆场)一二线共用 石膏堆场 MF0121 储量 454 t (石膏库) 水泥库 MF0122 储量 6800 t (1#32.5) 水泥库 MF0123 储量 6800 t (2#32.5) 水泥库 MF0124 储量 7500 t (1#42.5) 水泥库 MF0125 储量 7500 t (2#42.5) 水泥库 MF0126 储量 1200 t (1#52.5) 水泥库 MF0127 储量 1200 t (2#52.5) 水泥库 MF0129 储量 250 t (散装1#) 水泥库 MF0130 储量 250 t 8 一线水泥粉磨 水泥包装系统 包装机 MF0115 台时产量 120 t/h 散装机 MF0116 散装能力 200 t/h 9 一线熟料生产 贮存及预均化系统 硅质原料堆场 MF0167 容积 8575 m3 一二线共用 其他 MF0168 储量 436 t (原料配料库.硅石） 其他 MF0169 储量 436 t (原料配料库.黄土) 其他 MF0170 储量 436 t (原料配料库.石灰石) 其他 MF0171 储量 436 t (原料配料库.硫酸渣) 其他 MF0172 储量 436 t (原料配料库炉渣) 其他 MF0176 储量 50 吨 (一线煤粉仓) 其他堆场 MF0164 容积 2016 m3 (辅材库) 生料库 MF0166 储量 6662 t 石灰石堆场 MF0163 储量 36000 t 一二线共用 熟料库 MF0173 储量 8250 t (1#) 熟料库 MF0174 储量 8250 t (2#) 熟料库 MF0175 储量 3320 t (3#) 原煤堆场 MF0165 容积 8575 m3 一二线共用 10 一线水泥粉磨 输送系统 斗提 MF0027 输送能力 486 t/h (入磨板链式提升机) 斗提 MF0028 输送能力 380 t/h (出磨板链式提升机) 斗提 MF0029 其他 100 m3/h (后配板链式提升机) 斗提 MF0030 其他 220 m3/h (入库板链式提升机) 斗提 MF0031 其他 220 m3/h (出库板链式提升机) 斗提 MF0032 其他 150 m3/h (水泥包装板链式提升机) 螺旋输送装置 MF0007 其他 10---35 m3/h (配料站粉煤灰粉煤灰给料螺旋输送机) 螺旋输送装置 MF0020 其他 10---35 m3/h (配料站粉煤灰给料螺旋输送机) 螺旋输送装置 MF0021 其他 5---25 m3/h (配料站粉煤灰给料螺旋输送机) 螺旋输送装置 MF0022 其他 5---25 m3/h (粉煤灰给料螺旋输送机) 螺旋输送装置 MF0023 其他 10---35 m3/h (配料站粉煤灰计量螺旋输送机) 螺旋输送装置 MF0024 其他 10---35 m3/h (配料站粉煤灰计量螺旋输送机) 螺旋输送装置 MF0025 其他 5---25 m3/h (配料站粉煤灰计量螺旋输送机) 螺旋输送装置 MF0026 其他 5---25 m3/h (配料站粉煤灰计量螺旋输送机) 输送皮带 MF0008 输送能力 5---40 t/h (配料站1#外加熟料定量给料机) 输送皮带 MF0009 输送能力 5---40 t/h (配料站2#外加熟料定量给料机) 输送皮带 MF0010 输送能力 1---10 t/h (配料站石膏定量给） 输送皮带 MF0011 输送能力 5---40 t/h （配料站1#石灰石定量给料机） 输送皮带 MF0012 输送能力 5---40 t/h （配料站2#石灰石定量给料机） 输送皮带 MF0013 输送能力 15---150 t/h (熟料定量给料机) 输送皮带 MF0014 输送能力 15---150 t/h (熟料定量给料机) 输送皮带 MF0015 输送能力 10---35 t/h (粉煤灰稳流铰刀.) 输送皮带 MF0016 输送能力 120 t/h (配料站带式水平输送机) 输送皮带 MF0017 其他 5---25 m3/h (粉煤灰稳流铰刀.后配) 输送皮带 MF0018 其他 10---35 m3/h (粉煤灰稳流铰刀.后配) 输送皮带 MF0019 其他 5---25 m3/h (粉煤灰稳流铰刀.后配) 一线熟料生产 输送系统 斗提 MF0040 输送能力 168 t/h (2#入磨回粉拉链机) 斗提 MF0043 输送能力 150 t/h (配料站板链式提升机) 斗提 MF0044 其他 80 m3/h (增湿塔铰刀下料拉链机) 斗提 MF0045 其他 64 m3/h (入均化库提升机拉链机) 斗提 MF0046 其他 52 m3/h (电袋收尘下料拉链机) 斗提 MF0047 输送能力 80 t/h (电袋收尘拉链机共用拉链机) 斗提 MF0048 其他 220 t (入均化库提升机) 斗提 MF0054 输送能力 300 t/h (原料输送机.硅石)一二线共用 斗提 MF0056 其他 50 m3/h (1#熟料细粉拉链机) 斗提 MF0057 其他 50 m3/h (2#熟料细粉拉链机) 斗提 MF0058 其他 64 m3/h (窑头1#熟料收尘拉链机) 斗提 MF0059 其他 115 m3/h (1#煤粉收尘拉链机) 斗提 MF0060 输送能力 180 t/h (窑头2#收尘拉链机) 输送皮带 MF0033 其他 25 t/h (1#原料配料站辅料定量给料机) 输送皮带 MF0034 其他 25 t/h (2#原料配料站辅料定量给料机)输送能力为2.5---25 输送皮带 MF0035 输送能力 15---150 t/h (石灰石定量给料机) 输送皮带 MF0036 输送能力 150 t/h (1#配料站提升机下料皮带) 输送皮带 MF0037 输送能力 150 t/h (2#配料站提升机下料皮带) 输送皮带 MF0038 输送能力 150 t/h (配料站大皮带) 输送皮带 MF0039 输送能力 168 t/h (1#入磨回粉拉链机) 输送皮带 MF0041 输送能力 150 t/h (1#入磨皮带) 输送皮带 MF0042 输送能力 150 t/h (2#入磨皮带) 输送皮带 MF0049 输送能力 150 t/h (1#黄土输送机.原料输送)一二线共用 输送皮带 MF0050 输送能力 150 t/h (2#黄土输送机)一二线共用 输送皮带 MF0051 输送能力 600 t/h (石灰石输送机.原料输送)一二线共用 输送皮带 MF0052 输送能力 300 t/h (原料输送机.硅石.硫酸渣)一二线共用 输送皮带 MF0053 输送能力 600 t/h (2#石灰石输送机)一二线共用 输送皮带 MF0055 输送能力 300 t/h (原料输送机.硅石) 一线熟料生产 破碎系统 锤式破碎机 MF0061 台时产量 400 t/h （石灰石破碎机）一二线共用 二期熟料生产 熟料煅烧系统 分解炉 MF0062 筒体内径 5.06 m 熟料 2500 t/d 8400 有效容积 602.9 m3 冷却机 MF0063 面积 63.6 m2 水泥窑 MF0064 筒体内径 4 m 筒体长度 60 m 预热器 MF0065 级数 5 级 列数 1 列 二线熟料生产 输送系统 斗提 MF0075 输送能力 150 t/h (配料站板链式提升） 斗提 MF0076 输送能力 168 t/h (1#入磨回粉拉链机) 斗提 MF0077 输送能力 168 t/h (2#入磨回粉拉链机) 斗提 MF0078 其他 80 m3/h (增湿塔铰刀下料拉链机) 斗提 MF0079 其他 52 m3/h (电袋收尘下料拉链机) 斗提 MF0080 其他 64 m3/h (入均化库提升机拉链机) 斗提 MF0081 其他 80 m3/h (电袋收尘共用拉链机) 斗提 MF0082 输送能力 220 t/h (入均化库提升机) 斗提 MF0083 其他 50 m3/h (窑头1#熟料收尘拉链机) 斗提 MF0084 其他 50 m3/h (窑头2#熟料收尘拉链机) 斗提 MF0085 其他 64 m3/h (窑头熟料共用拉链机) 斗提 MF0086 输送能力 180 t/h (窑头熟料收尘槽式输送机) 斗提 MF0087 其他 140 m3/h (煤磨收尘拉链机) 斗提 MF0088 其他 115 m3/h (煤粉仓收尘拉链机) 螺旋输送装置 MF0074 输送能力 30 t/h (增湿塔铰刀) 输送皮带 MF0066 输送能力 25 t/h (1#原料配料站辅料定量给料机)输送能力为2.5---25 输送皮带 MF0067 输送能力 25 t/h (2#原料配料站辅料定量给料机)输送能力为2.5---25 输送皮带 MF0068 输送能力 15---150 t/h (石灰石定量给料机) 输送皮带 MF0069 输送能力 150 t/h (配料站带皮带输送机) 输送皮带 MF0070 输送能力 150 t/h (配料站2#提升机下料皮带) 输送皮带 MF0071 输送能力 150 t/h (配料准1#提升机下料皮带) 输送皮带 MF0072 输送能力 150 t/h (1#原料入磨皮带) 输送皮带 MF0073 输送能力 150 t/h (2#原料入磨皮带) 二线水泥粉磨 水泥粉磨系统 辊压机 MF0089 其他 105---360 t 水泥 100 万t/a 5000 辊压机 MF0090 其他 105---360 t 球磨机 MF0091 筒体长度 13 m 筒体内径 3.2 m 球磨机 MF0092 筒体内径 3.2 m 筒体长度 13 m 二线水泥粉磨 输送系统 斗提 MF0109 输送能力 486 t/h (入磨板链式提升机) 斗提 MF0110 输送能力 380 t/h (出磨板链式提升机) 斗提 MF0111 其他 100 m3/h (后配板链式提升机) 斗提 MF0112 其他 220 m3/h (入库板链式提升机) 斗提 MF0113 其他 220 m3/h (出库板链式提升机) 斗提 MF0114 其他 150 m3/h (水泥包装板链式提升机) 螺旋输送装置 MF0105 其他 10---35 m3/h (配料站粉煤灰计量螺旋输送机) 螺旋输送装置 MF0106 其他 10---35 m3/h (配料站粉煤灰计量螺旋输送机) 螺旋输送装置 MF0107 其他 5---25 m3/h (配料站粉煤灰计量螺旋输送机) 螺旋输送装置 MF0108 其他 5---25 m3/h (配料站粉煤灰计量螺旋输送机) 输送皮带 MF0093 输送能力 5---40 t/h (配料站1#外加熟料定量给料机) 输送皮带 MF0094 输送能力 5---40 t/h (配料站2#外加熟料定量给料机) 输送皮带 MF0095 输送能力 1----10 t/h (配料站石膏定量给料机） 输送皮带 MF0096 输送能力 5---40 t/h （配料站1#石灰石定量给料机） 输送皮带 MF0097 输送能力 5---40 t/h （配料站2#石灰石定量给料机） 输送皮带 MF0098 输送能力 15---150 t/h 熟料定量给料机) 输送皮带 MF0099 输送能力 15---150 t/h (熟料定量给料机) 输送皮带 MF0100 其他 10---35 m3/h (粉煤灰稳流铰刀.后配) 输送皮带 MF0101 其他 10---35 m3/h (粉煤灰稳流铰刀.后配) 输送皮带 MF0102 其他 5---25 m3/h (粉煤灰稳流铰刀.后配) 输送皮带 MF0103 其他 5---25 m3/h (粉煤灰稳流铰刀.后配) 输送皮带 MF0104 输送能力 120 t/h (配料站带式水平输送机) |

### （二）主要原辅材料及燃料

表15 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 计量单位（3） | 年最大使用量 | 硫元素占比（%） | 有毒有害成分 | 有毒有害成分及占比（%）（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |
| 1 原辅料 硅质原料-砂岩 t 181350.4 0.036 2 原辅料 铝质原料-电炉渣 t 93632 0.556 3 原辅料 铝质原料-黏土 t 73900 0.092 4 原辅料 石灰质原料-石灰石 t 1995840 0.056 5 原辅料 铁质原料-硫酸渣 t 98560 0.416 6 原辅料 脱硝原料-尿素 t 3400 / 7 原辅料 缓凝剂-天然石膏 t 62300 15.68 8 原辅料 缓凝剂-脱硫石膏 t 63200 14.16 9 原辅料 混合材-粉煤灰 t 216400 0.492 10 原辅料 混合材-石灰石 t 108000 0.064 |
| 燃料 |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） | 其他信息 |
| 1 柴油 / / / 42.68 0.0056 2 烟煤 13.87 0.33 30.52 24.20 21 |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表16  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染防治设施 | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 MF0003 水泥窑 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气 颗粒物 有组织 TA001 除尘系统 三电场静电除尘器,玻纤袋式除尘器 是 DA001 是 主要排放口 2 MF0003 水泥窑 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气 氮氧化物 有组织 TA002 脱硝系统 低氮燃烧器,分级燃烧,SNCR 是 DA001 是 主要排放口 3 MF0003 水泥窑 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气 二氧化硫 有组织 DA001 是 主要排放口 协同处置 4 MF0003 水泥窑 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气 汞及其化合物 有组织 DA001 是 主要排放口 协同处置 5 MF0003 水泥窑 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气 氟化物 有组织 DA001 是 主要排放口 协同处置 6 MF0003 水泥窑 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气 氨（氨气） 有组织 DA001 是 主要排放口 协同处置 7 MF0141 球磨机 磨机废气 颗粒物 有组织 TA003 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA002 是 一般排放口 8 MF0166 生料库 物料堆存废气 颗粒物 有组织 TA004 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA003 是 一般排放口 9 MF0166 生料库 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA005 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA004 是 一般排放口 10 MF0169 其他 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA006 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA005 是 一般排放口 辅料提升机侧 11 MF0170 其他 物料堆存废气 颗粒物 有组织 TA007 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA006 是 一般排放口 12 MF0171 其他 物料堆存废气 颗粒物 有组织 TA008 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA007 是 一般排放口 13 MF0172 其他 物料堆存废气 颗粒物 有组织 TA009 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA008 是 一般排放口 14 MF0173 熟料库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA010 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA009 是 一般排放口 库顶 15 MF0173 熟料库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA011 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA010 是 一般排放口 库侧 16 MF0175 熟料库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA012 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA011 是 一般排放口 库顶 17 MF0175 熟料库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA013 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA010 是 一般排放口 库侧 18 MF0119 粉煤灰库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA014 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA012 是 一般排放口 19 MF0121 石膏堆场 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA015 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA013 是 一般排放口 20 MF0121 石膏堆场 破碎机废气 颗粒物 有组织 TA016 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA014 是 一般排放口 21 MF0122 水泥库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA017 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA015 是 一般排放口 22 MF0123 水泥库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA018 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA016 是 一般排放口 23 MF0124 水泥库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA019 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA017 是 一般排放口 24 MF0125 水泥库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA020 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA018 是 一般排放口 25 MF0126 水泥库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA021 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA019 是 一般排放口 26 MF0126 水泥库 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA022 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA020 是 一般排放口 27 MF0127 水泥库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA023 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA021 是 一般排放口 28 MF0127 水泥库 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA024 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA022 是 一般排放口 29 MF0139 球磨机 磨机废气 颗粒物 有组织 TA025 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA023 是 一般排放口 一线1#磨头 30 MF0139 球磨机 磨机废气 颗粒物 有组织 TA026 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA023 是 一般排放口 一线1#磨尾 31 MF0140 球磨机 磨机废气 颗粒物 有组织 TA027 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA024 是 一般排放口 一线2#磨头 32 MF0140 球磨机 磨机废气 颗粒物 有组织 TA028 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA024 是 一般排放口 一线2#磨尾 33 MF0115 包装机 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA029 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA025 是 一般排放口 34 MF0115 包装机 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA030 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA026 是 一般排放口 35 MF0116 散装机 散装机废气 颗粒物 有组织 TA031 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA027 是 一般排放口 36 MF0116 散装机 散装机废气 颗粒物 有组织 TA032 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA028 是 一般排放口 37 MF0030 斗提 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA033 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA029 是 一般排放口 38 MF0030 斗提 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA034 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA030 是 一般排放口 39 MF0031 斗提 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA035 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA031 是 一般排放口 40 MF0031 斗提 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA036 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA032 是 一般排放口 41 MF0036 输送皮带 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA037 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA033 是 一般排放口 42 MF0037 输送皮带 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA038 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA034 是 一般排放口 43 MF0038 输送皮带 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA039 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA035 是 一般排放口 44 MF0038 输送皮带 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA040 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA036 是 一般排放口 45 MF0041 输送皮带 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA041 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA037 是 一般排放口 46 MF0042 输送皮带 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA042 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA038 是 一般排放口 47 MF0045 斗提 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA043 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA039 是 一般排放口 48 MF0051 输送皮带 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA044 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA040 是 一般排放口 49 MF0052 输送皮带 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA045 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA041 是 一般排放口 50 MF0063 冷却机 冷却机（窑头）废气 颗粒物 有组织 TA046 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA042 是 主要排放口 51 MF0064 水泥窑 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气 颗粒物 有组织 TA047 除尘系统 三电场静电除尘器,玻纤袋式除尘器 是 DA043 是 主要排放口 52 MF0064 水泥窑 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气 氮氧化物 有组织 TA048 脱硝系统 低氮燃烧器,分级燃烧,SNCR 是 DA043 是 主要排放口 53 MF0064 水泥窑 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气 二氧化硫 有组织 DA043 是 主要排放口 协同处置 54 MF0064 水泥窑 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气 汞及其化合物 有组织 DA043 是 主要排放口 协同处置 55 MF0064 水泥窑 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气 氟化物 有组织 DA043 是 主要排放口 协同处置 56 MF0064 水泥窑 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）废气 氨（氨气） 有组织 DA043 是 主要排放口 协同处置 57 MF0176 其他 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA049 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA044 是 一般排放口 58 MF0149 其他 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA050 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA045 是 一般排放口 59 MF0004 冷却机 冷却机（窑头）废气 颗粒物 有组织 TA051 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA046 是 主要排放口 60 MF0142 生料库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA052 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA047 是 一般排放口 61 MF0142 生料库 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA053 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA048 是 一般排放口 62 MF0145 其他 物料堆存废气 颗粒物 有组织 TA054 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA049 是 一般排放口 63 MF0145 其他 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA055 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA050 是 一般排放口 64 MF0147 其他 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA056 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA051 是 一般排放口 65 MF0147 其他 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA057 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA052 是 一般排放口 66 MF0152 球磨机 磨机废气 颗粒物 有组织 TA058 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA053 是 一般排放口 67 MF0155 粉煤灰库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA059 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA054 是 一般排放口 68 MF0155 粉煤灰库 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA060 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA055 是 一般排放口 69 MF0158 水泥库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA061 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA056 是 一般排放口 70 MF0158 水泥库 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA062 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA057 是 一般排放口 71 MF0159 水泥库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA063 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA058 是 一般排放口 72 MF0160 水泥库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA064 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA059 是 一般排放口 73 MF0161 水泥库 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA065 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA060 是 一般排放口 74 MF0161 水泥库 散装机废气 颗粒物 有组织 TA066 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA061 是 一般排放口 75 MF0162 水泥库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA067 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA062 是 一般排放口 76 MF0162 水泥库 包装机废气 颗粒物 有组织 TA068 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA063 是 一般排放口 77 MF0066 输送皮带 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA069 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA064 是 一般排放口 78 MF0067 输送皮带 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA070 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA065 是 一般排放口 79 MF0069 输送皮带 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA071 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA066 是 一般排放口 80 MF0072 输送皮带 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA072 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA067 是 一般排放口 81 MF0073 输送皮带 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA073 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA068 是 一般排放口 82 MF0075 斗提 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA074 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA069 是 一般排放口 83 MF0082 斗提 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA075 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA070 是 一般排放口 84 MF0085 斗提 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA076 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA071 是 一般排放口 85 MF0091 球磨机 磨机废气 颗粒物 有组织 TA077 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA072 是 一般排放口 二线1#磨头 86 MF0091 球磨机 磨机废气 颗粒物 有组织 TA078 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA072 是 一般排放口 二线1#磨尾 87 MF0092 球磨机 磨机废气 颗粒物 有组织 TA079 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA073 是 一般排放口 二线2#磨头 88 MF0092 球磨机 磨机废气 颗粒物 有组织 TA080 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA073 是 一般排放口 二线2#磨尾 89 MF0112 斗提 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA081 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA074 是 一般排放口 90 MF0112 斗提 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA082 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA075 是 一般排放口 91 MF0113 斗提 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA083 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA076 是 一般排放口 92 MF0113 斗提 物料堆存废气 颗粒物 有组织 TA084 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA077 是 一般排放口 93 MF0148 熟料库 储库、堆场废气 颗粒物 有组织 TA085 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA078 是 一般排放口 94 MF0148 熟料库 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA086 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA079 是 一般排放口 95 MF0061 锤式破碎机 破碎机废气 颗粒物 有组织 TA087 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA080 是 一般排放口 96 MF0061 锤式破碎机 物料输送转载废气 颗粒物 有组织 TA088 除尘系统 玻纤袋式除尘器 是 DA081 是 一般排放口 |

表17  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染防治设施 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称（5） | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 设备冷却排污水 化学需氧量,悬浮物,石油类,pH值,氟化物（以F-计） 不外排 无 / 循环水池循环使用 2 余热发电锅炉循环冷却排污水 化学需氧量,悬浮物,石油类,pH值,氟化物（以F-计） 不外排 无 / 排入循环水池循环使用 3 生活污水 pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,五日生化需氧量 TW001 厂区污水处理站 一级处理-过滤,一级处理-沉淀,一级处理-上浮,二级处理-A/O 是 排至厂内综合污水处理站 直接排放 / 由厂内污水处理站处理后进行回用或道路降尘使用 |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号 生产设施企业内部编号 生产设施名称 主要生产单元名称 主要工艺名称 MF0001 MF0001 预热器 一线熟料生产 熟料煅烧系统 MF0002 MF0002 分解炉 一线熟料生产 熟料煅烧系统 MF0003 MF0003 水泥窑 一线熟料生产 熟料煅烧系统 MF0004 MF0004 冷却机 一线熟料生产 熟料煅烧系统 MF0005 MF0005 球磨机 一线熟料生产 生料制备系统 MF0006 MF0006 球磨机 一线熟料生产 生料制备系统 MF0007 MF00051 螺旋输送装置 一线水泥粉磨 输送系统 MF0008 MF0038 输送皮带 一线水泥粉磨 输送系统 MF0009 MF0039 输送皮带 一线水泥粉磨 输送系统 MF0010 MF0040 输送皮带 一线水泥粉磨 输送系统 MF0011 MF0041 输送皮带 一线水泥粉磨 输送系统 MF0012 MF0042 输送皮带 一线水泥粉磨 输送系统 MF0013 MF0043 输送皮带 一线水泥粉磨 输送系统 MF0014 MF0044 输送皮带 一线水泥粉磨 输送系统 MF0015 MF0045 输送皮带 一线水泥粉磨 输送系统 MF0016 MF0046 输送皮带 一线水泥粉磨 输送系统 MF0017 MF0047 输送皮带 一线水泥粉磨 输送系统 MF0018 MF0048 输送皮带 一线水泥粉磨 输送系统 MF0019 MF0049 输送皮带 一线水泥粉磨 输送系统 MF0020 MF0050 螺旋输送装置 一线水泥粉磨 输送系统 MF0021 MF0052 螺旋输送装置 一线水泥粉磨 输送系统 MF0022 MF0053 螺旋输送装置 一线水泥粉磨 输送系统 MF0023 MF0054 螺旋输送装置 一线水泥粉磨 输送系统 MF0024 MF0055 螺旋输送装置 一线水泥粉磨 输送系统 MF0025 MF0056 螺旋输送装置 一线水泥粉磨 输送系统 MF0026 MF0057 螺旋输送装置 一线水泥粉磨 输送系统 MF0027 MF0058 斗提 一线水泥粉磨 输送系统 MF0028 MF0059 斗提 一线水泥粉磨 输送系统 MF0029 MF0060 斗提 一线水泥粉磨 输送系统 MF0030 MF0061 斗提 一线水泥粉磨 输送系统 MF0031 MF0062 斗提 一线水泥粉磨 输送系统 MF0032 MF0063 斗提 一线水泥粉磨 输送系统 MF0033 MF0064 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0034 MF0065 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0035 MF0066 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0036 MF0067 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0037 MF0068 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0038 MF0069 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0039 MF0070 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0040 MF0071 斗提 一线熟料生产 输送系统 MF0041 MF0072 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0042 MF0073 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0043 MF0074 斗提 一线熟料生产 输送系统 MF0044 MF0075 斗提 一线熟料生产 输送系统 MF0045 MF0076 斗提 一线熟料生产 输送系统 MF0046 MF0077 斗提 一线熟料生产 输送系统 MF0047 MF0078 斗提 一线熟料生产 输送系统 MF0048 MF0079 斗提 一线熟料生产 输送系统 MF0049 MF0080 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0050 MF0081 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0051 MF0082 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0052 MF0083 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0053 MF0084 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0054 MF0085 斗提 一线熟料生产 输送系统 MF0055 MF0086 输送皮带 一线熟料生产 输送系统 MF0056 MF0087 斗提 一线熟料生产 输送系统 MF0057 MF0088 斗提 一线熟料生产 输送系统 MF0058 MF0090 斗提 一线熟料生产 输送系统 MF0059 MF0091 斗提 一线熟料生产 输送系统 MF0060 MF0092 斗提 一线熟料生产 输送系统 MF0061 MF0093 锤式破碎机 一线熟料生产 破碎系统 MF0062 MF0094 分解炉 二期熟料生产 熟料煅烧系统 MF0063 MF0095 冷却机 二期熟料生产 熟料煅烧系统 MF0064 MF0096 水泥窑 二期熟料生产 熟料煅烧系统 MF0065 MF0097 预热器 二期熟料生产 熟料煅烧系统 MF0066 MF0117 输送皮带 二线熟料生产 输送系统 MF0067 MF0118 输送皮带 二线熟料生产 输送系统 MF0068 MF0119 输送皮带 二线熟料生产 输送系统 MF0069 MF0120 输送皮带 二线熟料生产 输送系统 MF0070 MF0121 输送皮带 二线熟料生产 输送系统 MF0071 MF0122 输送皮带 二线熟料生产 输送系统 MF0072 MF0123 输送皮带 二线熟料生产 输送系统 MF0073 MF0124 输送皮带 二线熟料生产 输送系统 MF0074 MF0125 螺旋输送装置 二线熟料生产 输送系统 MF0075 MF0126 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0076 MF0127 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0077 MF0128 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0078 MF0129 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0079 MF0130 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0080 MF0131 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0081 MF0132 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0082 MF0133 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0083 MF0134 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0084 MF0135 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0085 MF0136 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0086 MF0137 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0087 MF0138 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0088 MF0139 斗提 二线熟料生产 输送系统 MF0089 MF0140 辊压机 二线水泥粉磨 水泥粉磨系统 MF0090 MF0141 辊压机 二线水泥粉磨 水泥粉磨系统 MF0091 MF0142（1#） 球磨机 二线水泥粉磨 水泥粉磨系统 MF0092 MF0143(2#) 球磨机 二线水泥粉磨 水泥粉磨系统 MF0093 MF0144 输送皮带 二线水泥粉磨 输送系统 MF0094 MF0145 输送皮带 二线水泥粉磨 输送系统 MF0095 MF0146 输送皮带 二线水泥粉磨 输送系统 MF0096 MF0147 输送皮带 二线水泥粉磨 输送系统 MF0097 MF0148 输送皮带 二线水泥粉磨 输送系统 MF0098 MF0149 输送皮带 二线水泥粉磨 输送系统 MF0099 MF0150 输送皮带 二线水泥粉磨 输送系统 MF0100 MF0151 输送皮带 二线水泥粉磨 输送系统 MF0101 MF0152 输送皮带 二线水泥粉磨 输送系统 MF0102 MF0153 输送皮带 二线水泥粉磨 输送系统 MF0103 MF0154 输送皮带 二线水泥粉磨 输送系统 MF0104 MF0155 输送皮带 二线水泥粉磨 输送系统 MF0105 MF0156 螺旋输送装置 二线水泥粉磨 输送系统 MF0106 MF0157 螺旋输送装置 二线水泥粉磨 输送系统 MF0107 MF0158 螺旋输送装置 二线水泥粉磨 输送系统 MF0108 MF0159 螺旋输送装置 二线水泥粉磨 输送系统 MF0109 MF0160 斗提 二线水泥粉磨 输送系统 MF0110 MF0161 斗提 二线水泥粉磨 输送系统 MF0111 MF0162 斗提 二线水泥粉磨 输送系统 MF0112 MF0163 斗提 二线水泥粉磨 输送系统 MF0113 MF0164 斗提 二线水泥粉磨 输送系统 MF0114 MF0165 斗提 二线水泥粉磨 输送系统 MF0115 MF0036 包装机 一线水泥粉磨 水泥包装系统 MF0116 MF0037 散装机 一线水泥粉磨 水泥包装系统 MF0117 MF0021 粉煤灰库 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0118 MF0022 粉煤灰库 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0119 MF0023 粉煤灰库 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0120 MF0024 石膏堆场 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0121 MF0025 石膏堆场 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0122 MF0026 水泥库 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0123 MF0027 水泥库 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0124 MF0028 水泥库 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0125 MF0029 水泥库 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0126 MF0030 水泥库 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0127 MF0031 水泥库 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0128 MF0032 其他混合材堆场 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0129 MF0174 水泥库 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0130 MF0175 水泥库 一线水泥粉磨 贮存系统 MF0131 MF0166 AQC锅炉 一线熟料生产 余热发电系统 MF0132 MF0167 SP锅炉 一线熟料生产 余热发电系统 MF0133 MF0168 汽轮机 一线熟料生产 余热发电系统 MF0134 MF0169 发电机 一线熟料生产 余热发电系统 MF0135 MF0170 AQC锅炉 二线熟料生产 余热发电系统 MF0136 MF0172 SP锅炉 二线熟料生产 余热发电系统 MF0137 MF0032(1#) 辊压机 一线水泥粉磨 水泥粉磨系统 MF0138 MF0033(2#) 辊压机 一线水泥粉磨 水泥粉磨系统 MF0139 MF0034(1#) 球磨机 一线水泥粉磨 水泥粉磨系统 MF0140 MF0035(2#) 球磨机 一线水泥粉磨 水泥粉磨系统 MF0141 MF0007 球磨机 一线熟料生产 煤粉制备系统 MF0142 MF0098 生料库 二线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0143 MF0099 其他 二线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0144 MF0100 其他 二线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0145 MF0101 其他 二线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0146 MF0102 其他 二线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0147 MF0103 其他 二线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0148 MF0173 熟料库 二线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0149 MF177 其他 二线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0150 MF0104 球磨机 二线熟料生产 生料制备系统 MF0151 MF0105 球磨机 二线熟料生产 生料制备系统 MF0152 MF0106 球磨机 二线熟料生产 煤粉制备系统 MF0153 MF0107 粉煤灰库 二线水泥粉磨 贮存系统 MF0154 MF0108 粉煤灰库 二线水泥粉磨 贮存系统 MF0155 MF0109 粉煤灰库 二线水泥粉磨 贮存系统 MF0156 MF0110 其他混合材堆场 二线水泥粉磨 贮存系统 MF0157 MF0111 其他混合材堆场 二线水泥粉磨 贮存系统 MF0158 MF0112 水泥库 二线水泥粉磨 贮存系统 MF0159 MF0113 水泥库 二线水泥粉磨 贮存系统 MF0160 MF0114 水泥库 二线水泥粉磨 贮存系统 MF0161 MF0115 水泥库 二线水泥粉磨 贮存系统 MF0162 MF0116 水泥库 二线水泥粉磨 贮存系统 MF0163 MF0008 石灰石堆场 一线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0164 MF0009 其他堆场 一线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0165 MF0010 原煤堆场 一线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0166 MF0011 生料库 一线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0167 MF0012 硅质原料堆场 一线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0168 MF0013 其他 一线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0169 MF0014 其他 一线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0170 MF0015 其他 一线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0171 MF0016 其他 一线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0172 MF0017 其他 一线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0173 MF0018 熟料库 一线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0174 MF0019 熟料库 一线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0175 MF0020 熟料库 一线熟料生产 贮存及预均化系统 MF0176 MF176 其他 一线熟料生产 贮存及预均化系统

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号 污染治理设施企业内部编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 TA001 TA001 除尘系统 三电场静电除尘器,玻纤袋式除尘器 TA002 TA002 脱硝系统 低氮燃烧器,分级燃烧,SNCR TA003 TA003 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA004 TA004 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA005 TA005 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA006 TA006 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA007 TA007 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA008 TA008 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA009 TA009 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA010 TA010 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA011 TA011 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA012 TA012 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA013 TA013 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA014 TA014 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA015 TA015 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA016 TA016 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA017 TA017 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA018 TA018 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA019 TA019 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA020 TA020 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA021 TA021 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA022 TA022 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA023 TA023 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA024 TA024 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA025 TA025 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA026 TA026 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA027 TA027 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA028 TA028 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA029 TA029 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA030 TA030 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA031 TA031 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA032 TA032 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA033 TA033 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA034 TA034 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA035 TA035 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA036 TA036 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA037 TA037 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA038 TA038 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA039 TA039 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA040 TA040 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA041 TA041 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA042 TA042 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA043 TA043 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA044 TA044 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA045 TA045 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA046 TA046 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA047 TA047 除尘系统 三电场静电除尘器,玻纤袋式除尘器 TA048 TA048 脱硝系统 低氮燃烧器,分级燃烧,SNCR TA049 TA049 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA050 TA050 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA051 TA051 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA052 TA052 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA053 TA053 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA054 TA054 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA055 TA055 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA056 TA056 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA057 TA057 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA058 TA058 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA059 TA059 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA060 TA060 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA061 TA061 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA062 TA062 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA063 TA063 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA064 TA064 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA065 TA065 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA066 TA088 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA067 TA066 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA068 TA067 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA069 TA068 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA070 TA069 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA071 TA070 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA072 TA071 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA073 TA072 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA074 TA073 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA075 TA074 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA076 TA075 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA077 TA076 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA078 TA077 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA079 TA078 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA080 TA079 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA081 TA080 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA082 TA081 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA083 TA083 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA084 TA082 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA085 TA084 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA086 TA085 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA087 TA086 除尘系统 玻纤袋式除尘器 TA088 TA087 除尘系统 玻纤袋式除尘器

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号 污染治理设施企业内部编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 TW001 TW001 厂区污水处理站 一级处理-过滤,一级处理-沉淀,一级处理-上浮,二级处理-A/O

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号 排放口企业内部编号 排放口名称 排放口类型 DA001 DA001 主要排放口 DA002 DA002 一般排放口 DA003 DA003 一般排放口 DA004 DA004 一般排放口 DA005 DA005 一般排放口 DA006 DA006 一般排放口 DA007 DA007 一般排放口 DA008 DA008 一般排放口 DA009 DA009 一般排放口 DA010 DA010 一般排放口 DA011 DA011 一般排放口 DA012 DA013 一般排放口 DA013 DA014 一般排放口 DA014 DA015 一般排放口 DA015 DA016 一般排放口 DA016 DA017 一般排放口 DA017 DA018 一般排放口 DA018 DA019 一般排放口 DA019 DA020 一般排放口 DA020 DA021 一般排放口 DA021 DA022 一般排放口 DA022 DA023 一般排放口 DA023 DA024 一般排放口 DA024 DA025 一般排放口 DA025 DA026 一般排放口 DA026 DA027 一般排放口 DA027 DA028 一般排放口 DA028 DA029 一般排放口 DA029 DA030 一般排放口 DA030 DA031 一般排放口 DA031 DA032 一般排放口 DA032 DA033 一般排放口 DA033 DA034 一般排放口 DA034 DA035 一般排放口 DA035 DA036 一般排放口 DA036 DA037 一般排放口 DA037 DA038 一般排放口 DA038 DA039 一般排放口 DA039 DA040 一般排放口 DA040 DA041 一般排放口 DA041 DA042 一般排放口 DA042 DA043 主要排放口 DA043 DA044 主要排放口 DA044 DA045 一般排放口 DA045 DA046 一般排放口 DA046 DA047 主要排放口 DA047 DA048 一般排放口 DA048 DA049 一般排放口 DA049 DA050 一般排放口 DA050 DA051 一般排放口 DA051 DA052 一般排放口 DA052 DA053 一般排放口 DA053 DA054 一般排放口 DA054 DA055 一般排放口 DA055 DA056 一般排放口 DA056 DA057 一般排放口 DA057 DA058 一般排放口 DA058 DA059 一般排放口 DA059 DA060 一般排放口 DA060 DA061 一般排放口 DA061 DA082 一般排放口 DA062 DA062 一般排放口 DA063 DA063 一般排放口 DA064 DA064 一般排放口 DA065 DA065 一般排放口 DA066 DA066 一般排放口 DA067 DA067 一般排放口 DA068 DA068 一般排放口 DA069 DA069 一般排放口 DA070 DA070 一般排放口 DA071 DA071 一般排放口 DA072 DA072 一般排放口 DA073 DA073 一般排放口 DA074 DA074 一般排放口 DA075 DA075 一般排放口 DA076 DA077 一般排放口 DA077 DA076 一般排放口 DA078 DA078 一般排放口 DA079 DA079 一般排放口 DA080 DA080 一般排放口 DA081 DA081 一般排放口

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号 排放口企业内部编号 排放口名称 排放口类型

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号 无组织排放企业内部编号 产污环节