风电场工程建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：五寨县李家坪二期5万千瓦风力发电项目

评价单位：山西高腾环境科技有限公司

制编日期   二〇一八年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 五寨县李家坪二期5万千瓦风力发电项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 太原重工股份有限公司 |
| 法人代表 | 王创民 | 联系人 | 成将 |
| 通讯地址 | 山西省万柏林区玉河街53号 |
| 联系电话 | 13546335442 | 传真 |  | 邮政编码 | 030000 |
| 建设地点 | 山西省忻州市五寨县南部的孙家坪乡连家沟一带 |
| 立项审批部门 | 山西省发展和改革委员会 | 批准文号 | 晋发改新能源发[2018]319 号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 风力发电D4415 |
| 永久占地面积(平方米) | 80350 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 工程总投资(万元) | 44273.97 | 其中：环保投资(万元) | 568 | 环保投资占工程静态总投资比例（%） | 1.28 |
| 建设规模 (MW) | 50 | 预期投产 日期 | 2020年4月 |
| 一、工程内容及规模 1、项目提出背景 目前，我国化石燃料储量减少及环境污染的双重危机日益加深，中国水能资源的开发相当有限，天然气在我国储量有限，不可能大量用来发电，而核能的发展在我国又受到铀资源短缺和核安全问题的严重限制。因此，开发和利用清洁的、可再生的能源已成为我国能源可持续发展战略的重要组成部分。可再生能源在满足能源需求、改善能源结构、减少环境污染、促进经济发展等方面可以发挥重要作用。中国为加快可再生能源发展，颁布了《可再生能源法》，制定了《可再生能源中长期发展规划》。风能是绿色环保的可再生能源，是目前技术成熟的、可作为产业开发的可持续发展的重要能源。 山西水电资源贫乏，主要以燃煤发电为主，由此带来的问题是煤炭资源消耗量大，燃煤排放的SO2、烟尘、NOx对环境造成污染，同时因燃煤发电需水量大，加剧了地区干旱缺水的紧张局面。风电作为一种清洁环保的能源，基本不存在环境污染，在山西风力资源丰富的地区建设风电场，可减少对煤炭和水资源的消耗，保护环境，有利于国民经济的可持续发展。为充分利用忻州市五寨县风能资源，根据山西省发展和改革委员会制定的《山西省风电开发规划》，山西省风电开发规划总装机容量为3000万kW，其中十二五(2011年～2015年)期间共规划风电装机容量1200万kW，十三五(2016年～2020年)期间共规划风电装机容量1800万kW。 太原重工股份有限公司拟在山西省忻州市五寨县李家坪乡青杨岭一带建设150MW风力发电项目，分两期建设，一期工程建设规模为99.5MW，共布置50台风力发电机组，二期工程建设规模为50MW，共布置25台风力发电机组。一期工程环评于 2017 年 8 月忻州市环境保护局以忻环评函[2017]25 号予以批复。 本项目评价内容为二期工程，建设规模为50MW，共布置25台风力发电机组，不新建升压站，利用一期工程配套建设的1座容量为110KVA的升压站内配套建设的公共、辅助设施。 根据山西省发展和改革委员会晋发改新能源发[2018]319号“关于明确山西省2018年度风电开发建设项目的通知（见附件），批准五寨李家坪二期风力发电项目的建设。 当地国土、住建、环保、林业、水利、文物、人民武装部等部门已同意本项目选址。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》规定，五寨县李家坪二期5万千瓦风力发电项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）第三十一条91其他能源发电（涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电编制报告书，其他风力发电为报告表），本项目风机容量为5万千瓦，不涉及敏感区，应编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属E电力中的34其他能源发电，地下水环境影响评价项目类别属Ⅳ类，因此不开展地下水环境影响评价。 2018年8月15日，太原重工股份有限公司委托山西高腾环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件）。接受委托后，我单位组织项目课题组在认真研读项目可行性研究报告的基础上，到项目所在地进行了现场踏勘、调研，对项目所处区域的自然物理环境、自然生态环境、社会经济环境等进行了调查，详细了解了项目的组成、施工工艺，初步分析了项目的环境影响特征、排污环节和污染治理措施。在严格遵循国家有关法律法规，按照技术导则要求的基础上，编制完成了《五寨县李家坪二期5万千瓦风力发电项目环境影响报告表》送审本。 2018年11月7日，忻州市环境保护局在忻州市主持召开了《五寨县李家坪二期5万千瓦风力发电项目环境影响报告表》（送审本）技术审查会，根据专家意见，我单位对报告表进行了认真修改和完善，完成了《五寨县李家坪二期5万千瓦风力发电项目环境影响报告表》（报批本），现递交建设单位，由建设单位报请忻州市环境保护局审批。 2、五寨风电一期工程概况 一期工程位于位于山西省忻州市五寨县东部的李家坪乡青杨岭一带。在东经 111°49′27.82″～112°1′24.58″，北纬 38°44′37.15″～38°59′41.55″之间。地面标高为 1680m～2314m。 （1）工程概况 一期工程总容量为 99.5MW，选用单机容量为49 台 2000kW、1台1500kW 风力发电机组，表1给出了一期工程的场址及主要机电设备特征。一期工程风力发电机组布设情况见附图1。 （2）工程进展 2017年6月，太原重工股份有限公司委托河北圣洁环境生物科技工程有限公司进行“五寨李家坪 99.5MW 风力发电项目”的环境影响评价。2017年8月，忻州市环境保护局以忻环评函[2017]25 号”文件《关于五寨李家坪 99.5MW 风力发电项目环境影响报告表的批复》对一期工程进行了批复。 目前一期工程尚未开工建设。 （3）风电场接入系统方案 五寨李家坪 99.5MW 风力发电项目接入系统方案为：在风电场内新建 110kV 升压站，以一回 110kV 线路接入系统站 110kV 母线。 风电场建设规模为 150MW，一期工程建设 99.5MW，安装 49 台 2000kW 和 1 台 1500kW风力发电机组，风机机端电压为 0.69kV，采用二次升压方式，每台风机配一台 2200kVA的箱式变压器，先升压至 35kV，以 8～16 台风机为 1 组，共 4 组，每组经 1 路集电线路接入至风电场配套新建的 110kV 升压站，即一期工程期建设 4 回 35kV 线路，接入 35kV 侧母线段。 根据风电场装机规模以及当地电网情况，在风电场内新建一座容量为 100MVA、电压等级为 110kV 的升压站：主变规划容量 1×100MVA；110kV 主接线采用线路-变压器组出线，预留单母线位置；35kV 主接线采用单母线接线，35kV 出线规划 6 回，一期工程建成 4 回。 表1 一期风电场工程主要特征 名称 单位/型号 数量 风 电 场 场 址 海拔高度 m 1680～2314 风 电 场 场 址 经度（东经） E111°49′27.82″～112°1′24.58″ 风 电 场 场 址 纬度（北纬） N38°44′37.15″～38°59′41.55″ 风 电 场 场 址 年平均风速（轮毂高度） m/s 6.35 风功率密度 W/m2 261.3 261.3 风 电 场 场 址 盛行风能方向 ESE 主要设备 风电 场 主 要 机 电 设 备 风 力 发 电 机 组 风电机组 台 WTG3-2000（49台） WTG3-1500（1台） 额定功率 KW 2000 叶片数 片 3 风轮直径 m 121 额定风速 m/s 9.3 轮毂高度 m 85 发电机额定功率 KW 2000（1500） 额定电压 V 690 升压 站 升 压 站 机 组 型号 SZ11-100000/110 台数 台 1 容量 MVA 额定电压 230±8x1.25%/35kV 出线回路 回 4回 电压等级 kV 110/35 一期工程施工营地建设情况 由于本项目一期工程已经取得环评批复，目前还未动工建设，建设单位计划一期工程、二期工程同时建设，二期工程依托一期工程在升压站附近设置的施工营地、施工场地以及相关施工设施。一期工程施工营地主要建设内容及与现行环保政策符合性分析见表2。 表2 一期工程施工营地主要建设内容及与现行环保政策符合性分析表 项目 工程内容 是否满足现行环保政策要求 二期工程提出的整改要求 主体工程 施工营地场地内主要布置有附属加工厂、材料设备仓库、砂石料堆场、机修间 是 无 辅助工程 施工营地场地内建设临时生活办公区 是 无 公用工程 供电 本项目拟就近引接一 10kV 架空线路进入施工场地作为施工用电电源，并预留接入点，施工结束后该电源作为升压站内的备用电源。各机位的施工电源可以通过小型柴油发电机解决。 是 无 供水 在升压站内打深井一口并在水井处新建一深井泵房，分别向生活水箱和消防水池供水 是 无 供暖 采用电暖气采暖 是 无 环保工程 废气 施工扬尘设置围挡、砂石料堆场覆盖防尘布、道路硬化、洒水抑尘 是 无 废水 生活污水经1座5m3的沉淀池沉淀处理后回用 是 无 固废 废旧建材运至五寨县指定填埋场合理处置；生活垃圾收集后由环卫部门收集处置 是 无 噪声 合理安排施工时间，选用低噪声设备 是 无 生态 施工结束后拆除临时建筑，平整场地，恢复植被 是 无 依托工程 施工营地不设食堂浴室，施工人员一日三餐由升压站附近村庄的饭店提供 否 在一期工程施工营地新建1座食堂 一期工程营运期环保工程主要建设内容见表3，一期工程升压站事故油池防渗层建设结构图见图1。 表3 一期工程营运期环保工程主要建设内容表 项目 工程内容 能否满足现行环保政策要求 环保工程 废水 在升压站内设一套地埋式一体化污水处理装置（处理能力 0.5m3/h） 满足 设一座 250m3 的集水池，用于收集采暖期5个月的经处理达标的生活污水，夏季用于厂内绿化洒水，冬季储存在集水池中 固废 生活垃圾 生活垃圾集中收集后由专用垃圾运输车运往五寨县指定的生活垃圾处理场统一处置 满足 废油 一期工程升压站内变压器最大贮油量约为50m3，考虑五寨李家坪150MW 风电场总体规划，设 1 座 60m3 事故油池，能满足事故情况下的废油存储。变压器四周设排油槽，集油坑、事故油池四壁及底面均采用防渗措施，要求防渗系数<10-7cm/s，防止废油渗漏对地下水产生污染 满足 事故油池的废油以及定期更换的变压器油，收集后暂存于升压站内设置的1座20m2的危废暂存间，定期送太原市海鑫润泽商贸有限公司合理处置；一期环评要求危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中相关建设要求和防渗要求建设 事故油池和危废暂存间具体防渗措施为：采用钢筋混凝土结构，底部采用素土夯实（夯实系数0.97）→300mm3:7灰土（夯实系数0.97）→5mmHDPE膜(密度大于0.94 g/cm3,渗透系数小于1×10-13 cm/s) →50mm混凝土→水泥抹面 废旧蓄电池 项目蓄电池每10~15年更换一次，收集后暂存于升压站危废暂存间内，并由厂家回收处置 满足 噪声 各风机周围 300m 设置隔离带禁止建设学校、村庄等 满足 图1 一期工程升压站事故油池防渗层建设结构图 本期（二期工程）概况 风电场位置 五寨县李家坪二期 5 万千瓦风电项目拟选厂址位于山西省忻州市五寨县南部的孙家坪乡连家沟一带。地面标高为 1680m～1982m。地貌上大部分属于黄土高原丘陵区，地形起伏。风电场中心距离五寨县约 10km。本风电电场主要利用山上高台错落布置风机。五寨县李家坪二期 5 万千瓦风电项目工程地理位置图见附图1。风场拐点坐标以及风机坐标见表4。 表4 风电场范围拐点坐标及风机坐标表 名称 序号 经度 纬度 二期风机 坐标 F01 111.792337 38.813587 F02 111.79794 38.815288 F03 111.7994 38.819241 F04 111.803223 38.822341 F05 111.806944 38.824504 F06 111.810075 38.828455 F07 111.813711 38.831258 F08 111.801823 38.810451 F09 111.804861 38.814448 F10 111.807506 38.818249 F11 111.81236 38.810693 F12 111.812584 38.814196 F13 111.816733 38.814545 F14 111.822156 38.81557 F15 111.813275 38.822298 F16 111.817054 38.823452 F17 111.820782 38.825272 F18 111.822554 38.828106 F19 111.825011 38.830485 F20 111.824919 38.834449 F21 111.826906 38.836975 F22 111.829058 38.839852 F23 111.832196 38.844261 F24 111.836826 38.845183 F25 111.839705 38.848045 二期风电场范围 1 111°54′06.76″ 38°57′26.06″ 2 111°46′41.90″ 38°48′30.51″ 3 111°49′27.82″ 38°46′52.95″ 测风塔 1 112°1′24.58″ 38°55′41.63″ （2）风电场规模 五寨县李家坪二期 5 万千瓦风电项目装机容量为50MW，依托一期工程建设的110kV升压站，施工检修道路27km（其中改扩建道路14.5km，新建道路12.5km），集电线路23.5km（双回路为15.5km，单回路为8.0km），设25台单机容量为2000kW，型号为WTG3-2000、轮毂高度为 85m的风力发电机机组，年发电量96039.2MW·h。风电场工程特征见表5。 表5 五寨县李家坪二期 5 万千瓦风电项目工程特性表 名 称 单位(或型号) 数 量 备注 风电场 场址 海拔高度 m 1680m～1982m 风电场 场址 经度(东经) E111°46′41.90″～111°54′06.76″24.58 风电场 场址 纬度(北纬) N38°46′52.95″～38°57′26.06″ 风电场 场址 年平均风速 m/s 6.06 85m 风电场 场址 风功率密度 W/m2 229.7 风电场 场址 盛行风向 WSW、SW、SSE 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 台数 台 25 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 额定功率 kW 2000 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 叶片数 片 3 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 风轮直径 m 121 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 风轮扫掠面积 m2 11493 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 切入风速 m/s 3 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 额定风速 m/s 9.3 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 切出风速 m/s 22 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 安全风速 m/s 52.5 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 轮毂高度 m 90 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 风轮转速 r/min 7～13.5 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 发电机额定功率 kW 2500 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 发电机功率因数 -0.95～+0.95 主要设备 风电场 主要机 电设备 风力 发电 机组 额定电压 V 690 主要设备 风电场 主要机 电设备 主要机电 设备 35kV箱式变压器 S11-2200/37 25 土 建 风力发电机组基 础 台数 台 25 土 建 风力发电机组基 础 型式 钢筋混凝土/圆型 土 建 风力发电机组基 础 地基特性 天然地基或桩基/钢筋混凝土块式 土 建 箱式变压器基础 台数 25 土 建 箱式升压站基础 型式 钢筋混凝土块式 施 工 工 程 数 量 土方开挖 ×104m3 45.92 施 工 工 程 数 量 土方回填 ×104m3 45.92 施 工 工 程 数 量 混凝土 ×104m3 1.56 施 工 工 程 数 量 风电机组设备基础钢筋 t 1036 施 工 工 程 数 量 场内新修/改建道路 km 27 施 工 工 程 数 量 施工 期限 总工期 12月 12 施 工 工 程 数 量 施工 期限 第一批发电 12月 12 概 算 指 标 静态投资 万元 43178.79 概 算 指 标 工程动态总投资 万元 44020.97 概 算 指 标 单位千瓦动态投资 元/kW 8699.8 概 算 指 标 风电场机电设备及安装 万元 28705.05 概 算 指 标 建筑工程 万元 7576.72 概 算 指 标 其它费用 万元 5471.86 概 算 指 标 基本预备费 万元 846.64 概 算 指 标 建设期利息 万元 842.18 经 济 指 标 装机容量 MW 50 经 济 指 标 年上网电量 MWh 96039 经 济 指 标 年等效满负荷小时数 h 1920.8 经 济 指 标 平均上网电价（不含税） 元/kW.h 0.4872 经 济 指 标 平均上网电价（含税） 元/kW.h 0.57 经 济 指 标 盈利 能力 指标 总投资收益率（ROI） ％ 5.21 经 济 指 标 盈利 能力 指标 投资利税率 ％ 3.61 经 济 指 标 盈利 能力 指标 项目资本金净利润率（ROE） ％ 12.95 经 济 指 标 盈利 能力 指标 全部投资内部收益率（税后） ％ 7.39 经 济 指 标 盈利 能力 指标 自有资金内部收益率 ％ 14.52 经 济 指 标 盈利 能力 指标 投资回收期（税后） 年 10.83 （3）风电场接入系统方案 五寨县李家坪二期5万千瓦风电项目拟选厂址位于山西省忻州市五寨县南部的孙家坪 乡连家沟一带。考虑风电场性质、容量、在系统中的作用、送电方向以及所处的地理位置， 接入系统方案如下： ①风电场部分 五寨县李家坪二期5万千瓦风电项目接入系统方案为：风电场通过两回集电线路接入一期风电拟建的110kV风电场升压站，以一回 110kV 线路接入系统站 110kV 母线。 五寨李家坪一期、二期风电场规划容量为150MW，二期50MW，每台风机容量采用2000kW,共安装25台2000kW风机，每台风力发电机出口通过 0.6/1kV低压电缆接至容量为 2200kVA 的箱式变压器。风机端电压为0.69kV，通过箱变升压至35kV，并接入 35kV 线路。根据风电场布置，风电场 25 台风电机组分为2个集电线路单元。集电线路采用架空线路方式接至一期风电场 110kV 升压站 35kV 母线侧。 35kV 规划进线建设6 回，本期 2 回，每回导线最大输送容量按 30MVA 考虑。 ②升压站部分 本风电场一期工程规划建设一座 110kV 升压站，电压等级为 110kV/35kV，规范建设两台主变压器，分期建设。主变规划总容量为 1×100+1×50MVA，一期工程建设1台100MVA主变，二期工程建设一台 50MVA主变；110kV 主接线采用单母线接线；35kV 主接线采用单母线接线。 ③升压站110kV 侧接线 110kV 主接线采用单母线接线，送出线路采用架空出线形式。 ④升压站 35kV 侧接线 35kV采用单母线接线，远期采用单母线分段接线。35kV母线最大穿越容量按50MVA考虑，采用电缆引至围墙外终端塔。 35kV母线上接有集电线路（Ⅱ段母线2回）、35kV无功补偿、站用电源等。 本次评价不包括场外输电线路环评和升压站电磁辐射环评。 （4）主要工程内容 本项目不新建升压站，在一期升压站的主变室内安装一台 50MVA 主变。综合楼、变电站、事故油池、给排水系统和危废暂存间均依托一期。一期环评已对升压站（综合楼、变电站、事故油池、给排水系统、污水处理设施和危废暂存间等）进行了环境影响评价，本次不再进行评价。 根据现场勘察情况，本项目未开工建设。 本项目基本组成列于表6。主要设备设施见表7。风力发电机组分布及检修道路见附图2。 表6 项目基本组成 项目 内容 项目 台数及单机容量 总容量 本工程 25×2000kW 50MW 主体工程 风力发电机及箱变 风力发电机：选用25台2000kW的风力发电机，轮毂高度85m。 风机基础：采用钢筋混凝土独立基础，基础混凝土强度等级为C40，基础埋深3.5m，混凝土抗冻等级为F100，抗渗等级P6。基础底部混凝土保护层厚度80mm，基础顶面、侧面混凝土保护层厚度50mm，基础下设100mm厚C15素混凝土垫层，混凝土用量为13500m3，钢筋用量为1475t。 箱式变压器：采用C30钢筋混凝土基础，基础埋深约2m，基础下设100mm厚C15素混凝土垫层。永久占地面积（包括风力发电机组和箱变）：80350m2。 升压站 在一期升压站的主变室内再安装一台50MVA主变。 场内集电线路 场区内集电线路采用35kV架空线路，并在升压站出线段和箱变至架空线侧采用电缆连接。本期工程共安装25台风机，通过2回35kV架空集电线路接入升压站，线路总长度约为23.5km，双回路15.5km，单回路8km 辅助工程 交通道路 本风电场可利用县乡道路及已建成村村通道路进入风电场，不需新建进场道路。新建场内施工及检修道路长约 27km，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m；（其中改扩建道路14.5km，新建道路12.5km）。 公用工程 供水 项目用水由升压站内的水井提供，当水源不足时，用水车从附近村庄购水 供电 本项目拟就近引接一 10kV 架空线路进入一期升压站施工场地作为施工用电电源，并预留接入点，施工结束后该电源作为升压站内的备用电源。各机位的施工电源可以通过小型柴油发电机解决 供暖 综合办公楼采用分体式空调，其余建筑物内设置电暖气。 配套工程 接入系统 风电场通过两回集电线路接入一期风电新建的110kV风电场升压站，以一回 110kV 线路接入系统站 110kV 母线。本次评价不包括场外输电线路环评 依托工程 升压站 利用一期工程新建的升压站内的综合楼、车库、检修间、35kV 配电装置、生活、消防水池等建构筑物 污水处理 利用一期工程新建的地埋式污水一体化处理设备(处理能力0.5m3/h)，集水池250m3。 废油 利用一期工程新建的一座60m3事故油池，废油送交有资质的单位处理。 废电池 利用一期工程新建的升压站内设一座20m2危废暂存间，废旧铅蓄电池采用PVC盒收集于危废暂存间，定期送交有资质的单位处理。 生态 临时占地生态恢复，水土保持等 表7 项目主要设备设施一览表 设备名称 型号规格 单位 数量 风力发电机组 风力发电机组2000kW WTG3-2000型 台 25 塔架 台 25 箱变2200kVA ZGS-ZF-2200kVA 台 25 升压站 主变压器 50MVA 台 1 集电线路 JL/G1A-240/30 JL/G1A-120/25 km 23.5 （5）工程占地 本风电场用地包括永久占地和临时用地。永久占地包括风电机组及箱变基础占地、架空集电线路铁塔占地及检修道路占地等，其工程永久占地总面积为80350m2；临时用地包括临时吊装平台占地、架空集电线路铁塔临时占地及场内检修道路临时占地、施工临建场地占地等，工程临时占地总面积为123050m2。本工程占地不在五寨县总体规划范围内，占地类型主要为林地及荒草地，另外项目建设区内无居民点，也没有珍稀野生动植物和各级重点文物保护单位，不占用基本农田。工程永久和临时用地情况列于表8。土地利用现状见附图9。 表8 二期风电场永久、临时用地占地面积表 项目 占地内容 面积（m2） 土地类型及面积 备注 永久占地 1 风机机组及箱变基础 8800 林地8030m2(其中灌木林地1397m2，落叶阔叶林地5392m2，针叶林1241m2） 耕地770m2 单机及箱变按照352m2计，共25台 2 施工及检修道路 68750 林地43975m2(其中灌木林地4869m2，落叶阔叶林地34119m2，针叶林4987m2） 耕地15920m2 草地1715m2 其他7140m2 新建道路长12.5km，路基永久占地宽5.5m 3 集电线路 2800 林地2000m2(其中灌木林地425m2，落叶阔叶林地1426m2，针叶林149m2） 草地800m2 共140基，单塔永久占地按20m2计算 小计 80350 林地54005m2 草地2515m2 耕地16690m2 其他7140m2 (其中灌木林地6691m2，落叶阔叶林地40937m2，针叶林6377m2） 临时占地 1 吊装平台 41200 耕地6030m2 林地35170m2(其中灌木林地7315m2，落叶阔叶林地20769m2，针叶林7086m2） 单机（40m×50m-352 m²） 2 施工及检修道路 79750 草地698m2 林地34658m2(其中灌木林地2657m2，落叶阔叶林地29575m2，针叶林2426m2） 耕地44394m2 需临时拓宽道路长14.5km，路面临时拓宽2m 3 集电线路 2000 林地1177m2(其中灌木林地233m2，落叶阔叶林地747m2，针叶林197m2） 草地500m2 耕地323m2 共140基，单塔临时占地按照15m2计算 小计 123050 草地1198m2 林地71005m2 耕地50757m2 (其中灌木林地10205m2，落叶阔叶林地51091m2，针叶林9709m2） 合计 203400 草地3713m2 林地125010m2(其中灌木林地16896m2，落叶阔叶林地92028m2，针叶林16086m2） 耕地67447m2 其他用地7140m2 从上表可看出，落叶阔叶林地是本风场工程占地涉及占用植被的主体，主要分布在山脊顶部及山脊阳面，其次为耕地，主要分布在改建道路地段。项目所在区域有林地分布，本项目风力发电机组占地均选在山脊顶部，项目在施工过程中严格控制施工场界，避免对林木的大范围破坏。环评要求，微观选址时尽量避让林地，无法避让时进行林地补偿措施。 工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。评价范围内风机机位占用植被以落叶阔叶林、针叶林、灌木林为主，施工检修道路主要占用耕地和林地。在施工过程中修建施工检修道路时尽量避开林地、耕地，优化道路的选址选线。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，永久占地占用的林地采取相应的林地补偿措施，项目建设对植物种群的影响大大减轻。因此，风电场的建设对场内植物种类及分布均不会造成太大的影响，对区域植物的物种多样性的影响较小。 本期风电场不在国家及省级自然保护区、风景名胜区以及其他需要特别保护的区域内，风场范围不是国家及省级珍惜保护动植物集中分布区域。 2018年1月31日，五寨县发展和改革局文件以五发改发【2018】4号文《关于申请五寨县李家坪二期50兆瓦风力发电项目前期工作的报告》，同意项目开展前期工作。 2018年1月31日，五寨县国土资源局五国土资函[2018]1号文“关于太原太重公司李家坪二期风电项目选址有关问题请示的复函” 同意项目选址； 2018年1月31日，五寨县文化局《关于太原重工股份有限公司五寨县李家坪二期50兆瓦风力发电项目风场范围内文物情况的回复》，经查阅，该建设项目范围内无地面文物。 2018年2月1日，五寨县水利局以五水函【2018】1号文《关于办理五寨县李家坪二期50兆瓦风力发电项目是否涉及水源地、影响行洪的请示的答复》，项目用地范围内无水源地，不影响行洪。 2018年5月3日，五寨县环境保护局关于“关于核查五寨县李家坪二期5万千瓦发电项目用地预审范围与饮用水水源保护区重叠情况的核查报告”，确认该项目建设用地与五寨县已划的集中式饮用水源保护区不存在重叠情况； 2018年5月3日，五寨县林业局以五林函字[2018]1号文“你公司<关于核查五寨李家坪二期5万千瓦风电项目用地预审范围与各类自然保护区重叠情况的请示”，经核查该区域用地预审范围各风机位置不涉及国家、省级自然保护区、森林公园、湿地公园、国家一级公益林、山西省永久性生态公益林、I级保护林地范围和野生动物、植物保护区； 2018年5月8日，五寨县住房保障和城乡建设管理局以五住建函【2018】17号文《关于李家坪二期5万千瓦风力发电项目相关意见的复函》，同意在各风机机位外围划定300m范围的隔离区，不在该隔离区内规划医院、学校、居民、住宅等噪声敏感建筑，初步同意项目选址。 2018年5月8日，五寨县住房保障和城乡建设管理局以五住建函【2018】18号文《关于核查李家坪二期5万千瓦风力发电项目用地预审范围与各类保护区重叠情况的复函》，该项目用地预审范围各风机机位位置与风景名胜区规划范围不重叠，同意选址。 （6）施工电源接入方案 本项目依托一期施工生产生活区，不新建，与一期的施工电源加入方案一致，就近接入场区附近的 10kV 架空线路，接入长度为 10km，并安装变压器一台，作为供生活、生产房屋建筑等辅助工程用电。 （7）建筑材料 主要建筑物材料来源充足，工程所需商品混凝土和钢材，砂料、粗骨料、生活及小型生产物资、其它建筑材料（木材、油料）等可以从五寨县及附近城镇采购。 （8）运营期定员 本项目劳动定员在一期一并考虑，本次不新增定员。 （9）建设进度 本项目施工建设期拟定为 12 个月。 4、技术经济指标 本项目的主要技术经济指标列于表9。 表9 本项目主要技术经济指标 指标名称 单位 指标数值 装机规模 MW 50 年上网电量 MWh 96039.2 年等效满负荷小时数 h 1920.8 总投资 万元 44273.97 流动资金 万元 253 标杆上网电价 元/kWh 0.57 销售收入总额（不含增值税） 万元 100032.31 总成本费用 万元 74751.82 销售税金附加总额 万元 1345.26 发电利润总额 万元 30661.55 投资收回期（所得税后） 年 10.83 总投资收益率（ROI） % 5.21 投资利税率 % 3.61 资本金净利润率（ROE） % 12.95 5、环保投资 风力发电是利用可再生的清洁能源风能，将风能转化成机械能，最后转化成电能的过程。在这个转化过程中，不产生废气、废水和废渣，对环境的负面影响仅在于改变部分土地的利用功能，产生一定的生态影响，因此，工程本身对环境的影响较小。本项目总投资44273.97万元，其中环保投资568万元。占总投资的1.28%。本工程环保投资见表10。 表10 本工程环保投资 项目 投资（万元） 施工期 生态 风力发电机组吊装及箱变区植被恢复措施 300 检修道路区植被恢复措施 260 集电线路区、临时杆塔植被恢复 8 合计 568 |

# 二、风电场总平面布置

1、风力发电机组选型与布置

五寨县李家坪二期5万千瓦风力发电项目位于山西省五寨县南部的孙家坪乡连家沟一带，本项目选用 25 台单机容量为 2000kW 风力发电机组。风电机组的布置按充分利用风电场场区的风能资源，并结合场区地形地貌、植被及土地利用规划进行风电机组的布置，本项目风力发电机组布设情况见附图1。

2000kW 风力发电机基础底板风机基础底面为圆形，底面直径为19.0m，埋深-3.5m，基础为现浇C40钢筋混凝土。棱台形扩展基础，基础顶面高出周围地面0.2m。基础由上下两部分组成，上部为高1.3m，平面尺寸为直径7.0m的圆柱体，下部为棱台体，高2.4m，底面尺寸为直径19.0m的圆。

每台风机配一台箱式变压器，箱变基础埋深-2.0m左右，采用天然地基。箱式变压

器基础采用C30素混凝土箱式基础。侧壁上预埋电缆埋管。

风力发电机组基础平面及剖面图见图2。

图2 风力发电机组基础平面及剖面图

2.道路布置

（1）场外交通运输

风电场场址距五寨县约10公里、距忻州市约139公里。其间有S305省道、有S312省道、G209国道、126县道及现有村村通道路通过，可以作为风电场施工及交通运输的主要通道。

（2）场内施工实现了乡乡通公路。该处具备建设大型风电场的外部条件和资源条件。本风电场区可利用五黄线、及既有县乡公路进入风电场，交通便利。在风电场场区内修筑四级泥结碎石进场公路；风电场的施工及检修道路在场址原有的土路基础上修建，如没有土路则新建。

①风电场内交通线路规划：场内道路按通向各机位修建，在风电场中修建一条进场主干道，再修建通向各机位的支路。场内道路的一般最小圆曲线转弯半径50m，极限圆曲线半径35m。道路坡度一般控制在15%以下。在转弯处，路面要适当加宽，路面坡度要减缓。根据风电场风力发电机组的布置，风电场的施工及检修道路主要服务于风机的运输、安装及运营期的维护。

②施工道路（永临结合）：场内施工道路是工程区各风机之间的联系纽带，永临

结合，定为山岭重丘四级道路，路面采用泥结碎石路面，具体参见《厂矿道路设计规范》柔性路面设计，考虑施工机械的宽度，路基宽度为5.5m，道路走向与风力发电机的排布

方向保持一致，把道路修通到每个发电机组的安装场地，可满足对外运输条件和永久交

通要求。施工检修道路长27km，新建道路12.5km，改建道路14.5 km。

本项目主要道路分布情况见附图2。

3.集电线路布置

本工程建设规模为50MW，共建设WTG3-2000（85m）型25台风力发电机组。每台风力发电机配套一个2200kVA箱式升压变压器，采用一机一变单元接线方式。升压变压器将机端电压由0.69kV升至35kV后，由场内集电线路汇合送至一期工程风电场内110kV升压站35kV配电室。

本项目集电线路由2回线路组成，每回各连接风力发电机9-12台。风电场内风力发电机组升压变压器高压侧为35kV，风力发电机组变压器高压侧出口采用电缆上塔接至架空线路。根据升压站35kV出线走廊规划，集电线路主要采用架空的敷设方式，采用自立式角钢铁塔，线路长度23.5km：双回线路长度15.5km；单回线路长度8km。共设塔基约50基。

集电线路走向示意图见附图2。

4、升压站布置

本项目不新建升压站，依托一期升压站。本工程在一期升压站的主变室内再安装

一台 50MVA 的主变。

5.施工生产生活区布置

本项目不新建施工生产生活区，依托一期工程，总占地面积为8050m2，全部为临时占地，占地类型为旱地。施工生产生活区划分为临时宿舍及办公室、砂石料堆放场、钢筋原材料存放区和钢筋加工厂。

6、施工供电线路布置

施工期间施工生产生活区拟从附近的 10kV 线路接引施工用电，由当地电力供应公司供给，并安装变压器一台。

7.本项目风力发电机组选型、集电线路方案合理性分析

五寨县李家坪二期5万千瓦风力发电项目采用WTG3-2000型风力发电机25台，轮毂高85m。集电线路由2回线路组成，每回各连接风力发电机6或12台合计容量为18MW或24MW。风电场内风力发电机组升压变压器高压侧为35kV，风力发电机组变压器高压侧出口采用电缆上塔接至架空线路。根据升压站35kV出线走廊规划，集电线路主要采用架空的敷设方式，采用自立式角钢铁塔，线路长度23.5km：双回线路长度15.5km；单回线路长度8km。共设塔基约50基。

根据场区内的高程和资源分布情况来看，风资源集中在风电场内山梁顶部资源较好区域进行布置。采用WTG3-2000机型，轮毂高度85m，其优化点位排布方案度电建设成本最低，经济型最佳。

从生态保护和占地性质方面，应选用占地最少，生态影响最小的方案进行布设。本项目采用WTG3-2000型风力发电机25台及其配套集电线路占地相对较大，生态影响相对较大，本次评价针对占地和生态影响提出了相应的补偿措施，详见生态环境影响评价专题部分，在采取了环评提出的措施后，本项目建设对评价区生态环境的影响是可以接受的。

# 三、建设项目所在地自然环境简况（略）

# 四、评价适用标准

本项目风电场环境影响评价中拟采用的标准如下：

1.环境质量标准

本项目风电场及周围区域为农村地区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准，见表16。

表16    声环境质量标准

| 污染物 | 噪声 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 标准值dB(A) | 55 | 45 |

2.污染物排放标准

（1）废气排放标准

备用柴油发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）中表2标准限值要求。

（2）噪声排放标准

①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中噪声限值，其标准值见表17。

表17    建筑施工场界环境噪声排放标准

| 污染物 | 噪声 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 标准值dB(A) | 70 | 55 |

②风电场运营期执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类声功能区限值。即昼间：55dB(A)、夜间：45dB(A)的限值作为控制风电机运行期噪声排放标准。

（3）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）有关要求，及环境保护部2013年6月8日第36号文公布的“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”。

3、总量控制

五寨李家坪二期风力发电项目为生态影响类项目，运行期无总量控制因子排放，因此，本项目无需申请总量控制指标。

# 建设项目工程分析

由于本项目一期工程已经取得环评批复，目前还未动工建设，建设单位计划一期工程、二期工程同时建设，二期工程依托一期工程在升压站附近设置的施工营地、施工场地以及相关施工设施。由于一期工程施工营地未考虑建设食堂，二期工程在一期工程施工营地新增一座食堂，解决施工人员三餐问题。

1.工艺流程简述

（1）施工期工程内容

风电场的建设主要包括风电机组基础构筑及安装、箱式变压器安装、集电线路架空敷设施工、施工检修道路施工。本项目采用的主要施工机械见表18。施工期主要工艺如下（图3）：

1）风电机组基础构筑和风电机组安装

①土石方工程：按照设计确定风电机位置后进行各风电机的基础开挖，采用挖掘机施工为主，辅以人工修整机坑。基础土方用小型反铲挖掘机，底部人工清槽；基础石方用人工操作以风钻钻孔爆破，人工及机械出渣。预留回填土堆放在施工场地指定位置，多余土石方用于修筑检修道路及施工场地填土。基坑根据需要采取边坡支护，基坑底边要留足排水槽。

表18　   主要施工机械汇总表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车式起重机 | 650吨 | 辆 | 1 |  |
| 2 | 汽车式起重机 | 130吨 | 辆 | 1 |  |
| 3 | 大型平板运输车 | 100吨 | 辆 | 1 |  |
| 4 | 自卸汽车 | 8吨 | 辆 | 2 |  |
| 5 | 加长货车 | 8吨 | 辆 | 1 |  |
| 6 | 砼罐车 |  | 辆 | 3 |  |
| 7 | 砼泵车 |  | 辆 | 1 |  |
| 8 | 运水罐车 |  | 辆 | 1 |  |
| 9 | 小型工具车 |  | 辆 | 2 |  |
| 10 | 压路机 |  | 辆 | 1 |  |
| 11 | 反铲式挖掘机 | WY80 | 台 | 2 | 0.8 m3/斗 |
| 12 | 履带式推土机 | 132kW | 台 | 2 |  |
| 13 | 轮胎式挖掘装载机 | WY-60 | 台 | 1 |  |
| 14 | 手扶振动打夯机 | 1吨 | 台 | 1 |  |
| 15 | 柴油发电机 | 40kW | 台 | 2 |  |
| 16 | 车载变压器 | 10kV-380V | 台 | 2 | 100KW |
| 17 | 移动电缆及支座 | 380V | 台 | 2 | 电缆长1km |
| 18 | 插入式振捣棒 | ZN70 | 条 | 8 | 备用4条 |
| 19 | 平板振捣器 | ZF22 | 台 | 3 | 备用一台 |
| 20 | 钢筋拉直机 | JJM-3 | 台 | 1 |  |
| 21 | 钢筋切断机 | GQ-40 | 台 | 1 |  |
| 22 | 钢筋弯曲机 | GJB7-40 | 台 | 1 |  |
| 23 | 钢筋弯钩机 | GJG12/14 | 台 | 1 |  |
| 24 | 蛙式打穷机 | H201D | 台 | 4 | 2台 |
| 25 | 空气压缩机 |  | 台 | 1 |  |
| 26 | 电焊机 |  | 台 | 6 | 2台 |

②混凝土工程：

本项目使用的混凝土全部为商品混凝土，来源于站址附近合法的混凝土搅拌站。混凝土浇注用砼罐车运输，砼泵车浇灌，插入式砼振捣棒振捣（配一台平板振捣器用于基础上平面振捣），每点振捣20~30s，直到混凝土不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为止。每个基础的砼浇筑采取连续施工，一次浇筑完成，并对可能存在的施工缝采取相应处理措施，确保整体质量。基础砼浇筑完成，进行覆盖和运水车洒水养护，三天后可以拆模及回填。待砼达到设计强度后才允许设备吊装。冬天封冻停止砼施工。

③风力发电机组安装

A、塔筒（塔架）吊装：为合理安排吊装大件，缩短工期，将每台风电机组分为上段、中段、下段塔筒及机舱、轮毂和叶片，依次进行吊装。吊装2000kW塔筒高度为85m的风力发电机组机组使用一辆650t汽车吊与一辆130t汽车式起重机配合。

第一节塔筒吊装：用一台130t汽车式起重机车吊住塔筒的底法兰处，另一台650t汽车吊吊住塔筒的上法兰处，两个起重机水平吊起塔节直至地面以上 1.5m后，650t起重机继续起钩，同时130t汽车式起重机配合降钩，当塔筒起吊到垂直位置后，解除130t汽车式起重机车的吊钩，此时650t起重机旋转吊臂至风力发电机组基础。

然后用650t起重机将塔筒就位到基础环上进行塔筒对口、调平、测量塔筒的垂直度，再用力矩扳手将基础的每一个螺母紧到力矩值，经检查无误后，松掉650t吊车的吊钩，移走起重机。

第二节塔筒的吊装：起吊方式和第一节塔筒吊装时相同，但是在第二节塔筒的吊装时，一些装配人员必须分别在在第一节塔筒的上部平台工作。吊起第二节塔筒至第一节塔筒上方，将悬挂塔节的下法兰与第一节、第二节塔筒大体对齐。在两个塔节间留下几厘米间隙，然后旋转悬挂塔节直至两个塔节对位（塔梯必须形成直线）并至少需在 120º 位置三个方位放上螺栓以确定正确的位置。

放下第二节塔筒直至两个法兰接触在一起（完全合上塔筒间隙），并将两段塔梯连在一起，用冲击扳手拧紧螺母。从塔筒上取下主起吊工具，移走起重机。

第三节塔筒的吊装与第二节吊装方式及注意事项相同。

B、机舱的吊装：机舱在安装过程中要严格按照设计图纸和安装说明书和要求及安装规程进行，对每一条连接螺栓都要进行严格的检查；吊装过程中不能碰伤和损坏设备，并按照操作规程的要求对安装人员及设备加以保护。

发电机组设备采用650t汽车吊进行吊装。用专用吊具及索具将机舱上部四个吊点与吊钩连接，调整好机舱水平后进行试吊，在吊离地面0.1m时，检查各连接点的可靠程度及发电机组是否水平，在确信绝对保证安全的前提下正式起吊。起吊机舱时，在机舱固定两根绳子（一根在低速轴，另一根在发电机吊耳）用来定位和引导。

将机舱吊至第二节塔筒以上至少 1m，然后降低机舱直至偏航轴承离塔筒法兰 40～50mm并用一根支杆将偏航轴承导向塔筒法兰，在偏航轴承90º 位置手工拧上四个螺栓进行定位（螺栓涂上油脂以利于安装）。

缓慢地将设备与塔筒顶部的螺栓孔对齐后就位，手工将所有双头螺栓全部旋入凸台（螺栓涂上油脂以利于安装）。不要将机舱搁置在塔筒上。并按要求将螺母紧固到设计力矩，从塔筒上取下主起吊工具，移走起重机。

C、叶片及轮毂的吊装：根据设备的安装要求，叶片要在地面组装在轮毂上。用枕木将轮毂和叶片垫起呈水平状态（为了保持稳定，在框架下放上一块钢板）。

用吊车将叶片移向轮毂位置，调整角度按安装要求对接紧固。叶片和轮毂安装完毕后，将风轮的吊装工具固定在叶片上。将工具固定在吊装风轮的起重机上并拉紧吊绳。在固定工具的风叶终端，系上带有至少150m导向的口袋的吊索。这些吊索在吊装过程中作导向和稳定作用。将支撑起重机的支撑吊索固定在第三个风叶的终端。将风轮吊装起距支撑以上至少50cm并从支撑台移开，然后固定轮毂的帽子。

用主起重机继续吊装，用三根绳索系住三根叶片，以便在起吊时控制叶片的移动方向。向下垂的一根叶片由130t汽车式起重机起吊。其它两个叶片用650t汽车吊车吊起，当风轮水平起吊离开地面后，由汽车吊与汽车式起重机配合将风轮扳立起至叶片垂直地面，此时摘除汽车式起重机的吊具，用650t汽车吊独立完成叶轮的吊装。吊装的同时用牵引绳控制叶片不要摆动。

D、当安装完成后，校验塔筒的垂直度，经核实无误后，将塔筒与基础连接的所有预埋环复紧一次，然后进行基础二次混凝土浇灌。

E、吊装安全措施：吊装施工时间要尽量安排在风速不大的季节进行。吊装塔身下段时风速不得大于10m/s。吊装塔身上段、机舱时风速不得大于8m/s。吊装轮毂和叶片时风速不得大于6m/s。有大雾、能见度低于100m时不得进行吊装。塔身上段与机舱要连续安装，当天完成，避免夜间停工期间刮起大风造成设备损坏。施工人员必须具有相关施工的资格操作证书并严格遵守电力工程施工安全规程要求。

2）箱式变压器

变压器基础施工：变压器基础（混凝土平台）通过现场浇注，有砼罐车运送，人工振捣，经过7-14h的养护期，达到相应的强度后即可进行设备安装。每台风力发电机组旁配有一台2200kVA机组箱式升压变压器，机组升压变压器基础采用砖砌支敦，C20混凝土压顶，长宽依变压器尺寸而定，高约为2.5m，底板埋深1.7m。

机组箱式升压变压器外形尺寸为4.2m×2.7m×2.5m（长×宽×高），其总重量约为5.0t，由汽车运至风力发电机组旁，25t汽车吊吊装就位。吊装时索具必须检查合格，钢丝绳必须系在油箱的吊耳上。主变压器的安装程序为：施工准备--基础检查--设备开箱检查--起吊--就位--吊罩检查--附件安装--绝缘油处理--真空注油--电气试验。出入线及通风空处做好防水防鼠措施。电气设备的安装必须严格按照设计要求、设备安装说明、电气设备安装规程及验收规范进行，及时进行测试、调试、确保电器设备的安装质量和一次成功。

3）场内集电线路

场内集电线路采用穿管直埋、架空和电缆沟三种敷设方式。场内集电线路敷设包含风力发电机组至箱式变压器低压电缆线路、35kV集电线路架空敷设与35kV集电线路进升压站线路。风力发电机组至箱式变压器低压电缆线路采用穿管直埋方式：35kV集电线路架设采用架空布置，架设时将开挖线塔基础并回填，同时完成线塔的安装组合，线塔安装完毕后将进行集电电线的架设工作，首先将输电电线沿集电线路走向布设于相邻的线塔之间，然后实现电缆上塔，并按照输电架设的有关规范对电缆进行张紧、固定，完成整个集电线路的架设工作：35kV集电线路进升压站线路采用低压电缆线路电缆沟宽0.8m，深0.8m，均按设计要求回填。

每台风力发电机配套一个箱式升压变压器，采用一机一变单元接线方式，每台风电机组配套一个2200kVA箱式升压变压器，升压变压器将机端电压由0.69kV升至35kV。本工程共25台风力发电机，风力发电机经2回35kV集电线路接至110kV升压站35kV母线。集电线路主要采用架空的敷设方式，采用自立式角钢铁塔，集电线路长度23.5km：双回线路长度15.5km；单回线路长度8km。

5）风电场道路

风力发电机组运输及检修道路：本工程修建场内道路约27km（其中新建道路12.5km，改扩建道路14.5km），以满足设备一次运输到位和基础施工需要。新建检修道路设计采用泥结碎石路面，路基宽度为5.5m；检修道路均按平原重丘四级场外道路标准设计，采用泥结碎石路面，永临结合。项目竣工后恢复到4m宽度，两旁临时用地及时进行植被恢复，设计标准参照四级公路。

6）施工电源

施工电源拟从项目场址附近10kV线路接引，各机位的施工电源可以通过小型柴油发电机解决，施工场区另外配置2台40kW移动式柴油发电机。

7）施工用水

工程施工用水包括建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等。在施工生产生活区设一临时蓄水池。由于风力发电机组基础施工分散，基础养护用水采用罐车拉水。

8）主要建筑材料来源

本工程所需的主要材料为砂石料、商品混凝土、钢材、油料等。主要建筑材料来源充足，砂石料可以从场址附近砂石料场采购；商品混凝土和钢材可从五寨县附近地区购买，通过县道、乡间公路运至施工现场。生活及小型生产物资及其它建筑材料（木材、油料）等可在五寨县购买。

（2）运行期工程内容

本风电场的运行过程如下：首先风力驱动风轮转动，风轮带动双馈异步发电机发电，风机端电压为0.69kV，升压变压器将发电机所产生的0.69kV机端电压升至35kV，然后采用35kV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带聚氯乙烯护套电力电缆穿PVC管敷设接至35kV集电线路，35kV线路采用JL/G1A导线接110kV升压站的35kV母线侧。风力发电的工艺流程如图4所示。

2.主要污染源强

（1）生态影响

施工期：

①征占地：本项目工程永久占地面积为80350m2，占地类型主要为有林地、灌木林地、荒草地，项目建成后将改变土地原属性，变为建设用地，从而使土地利用格局永久发生变化。

另外施工临时占地也在短期内改变原土地类型，待施工结束后恢复到原地貌，还原原土地属性。

②植被破坏：施工期对生态系统最直接的影响始于场地清理，用地范围内的地表植被在施工前均被砍伐或破坏。其中临时占地可以通过人工绿化或建成后自然恢复等方式恢复植被；但永久占地将导致道路沿线和站场植被覆盖率和绿色生物量水平产生降低或变化，其影响可通过站场绿化得到部分弥补。

③水土流失：建设项目线性分散，施工占地、表土剥离、土石方开挖等活动，破坏地表土壤和现有植被数量覆盖，在工程施工期若不采取适当水土流失防治措施，降雨期和多风季节易造成大量的水土流失。尤其是上山道路的修建动用土石方，加重当地水土流失。

运营期：3年自然恢复期内检修道路与风力发电机组区植被裸露仍存在水土流失潜势。

（2）废气

施工期产生的废气主要为汽车运输产生的道路扬尘、渣石及材料临时堆场扬尘以及

土石方作业时的粉尘以及食堂油烟等。

道路扬尘：主要是由于施工车辆在施工道路上运输施工材料而引起的，引起道路扬

尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘的传输距离。道路表面诸如临时道路、施工道路、施工铺路、未压实的在建道路等由于其表面涂层松散、车辆碾压频繁，也易形成尘源，本项目采取洒水措施减少扬尘。

堆场扬尘：堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二

次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，灰、石等易散失的施工材料如不加强管理也将造成较大的污染。通过遮盖、洒水可有效的抑制扬尘量，可使扬尘量减少 80%。

土建扬尘：大风天气时，在没有采取任何措施的情况下进行大量的土石的填、埋、搬运等作业将产生大量的扬尘。据有关资料介绍，土石方装卸风速在 3m/s 时，100m 处的 TSP 浓度可达 20mg/m3。由于施工区无居民，采用洒水、管理措施控制后，对周围环境影响不大。

食堂油烟：本项目食堂采用电磁炉。施工生活场地产生的废气主要为食堂油烟，产生量为120g/d。

运营期无废气排放。

（3）噪声

施工期的噪声源主要为各类施工机械产生的噪声。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器、砂轮锯、空气压缩机等。这些噪声源的噪声级分别在79dB(A)~95dB(A)之间。

本项目运营期依托一期升压站，在一期升压站的主变室内安装一台 50MVA 主变。运行期噪声源主要为风机噪声。

风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风的空气动力噪声和机组内部机械运转的机械噪声。其中以发电机组内部的机械噪声为主。本工程拟选用单机容量为 2000kW 的风力发电机组，风力发电机组噪声源强水平依风电机出力大小在 95dB（A）-104dB（A）。

（4）废水

施工期废水包括施工生产废水和生活污水，均在施工生产生活区内产生，但是本项目依托一期工程的施工生产生活区，只新建1座食堂提供施工人员三餐。食堂废水产生量为0.8m3/d，一期工程、二期工程施工人员临时洗漱废水产生量为1.7m3/d，一期工程拟在施工营地内设置1座5m3沉淀池，能够满足一期工程、二期工程施工人员生活污水处理需求。因此，本项目的施工期废水对外环境影响较小。

运行期产生的废水主要为生活污水，本项目依托一期工程的升压站，不新增定员，不会额外产生生活污水。

- 施工期固体废物

施工期固体废物主要来源于工程弃渣和施工人员产生的生活垃圾。本项目依托一期工程的施工生产生活区。因此，本项目的施工人员生活垃圾对外环境影响较小。

本工程施工期无取土场，土石方主要来源于新建道路、风电机基础、箱变以及集电线路的施工。

由于场内道路需要填方量较大，因此可以就近利用风电机组和箱变的余方，这样不仅有效利用了余方，使工程总的土石方挖填量基本平衡，又可以减少水土流失的发生。施工过程产生的少量废弃的混凝土等可基本做到妥善处理。

本项目在施工过程中先利用已有道路上山进行风机基础的挖方和浇注，风机及箱变基础产生的挖方全部用于吊装平台的平整。同期，场内改造道路的弃方用于新建道路及吊装平台的基地平整。当施工检修道路修好时风机基础、箱变及集电线路的输电塔架基础已经挖好，就可以进行风机、箱变以及塔架的架设和安装。

本项目土石方工程量挖方量为45.92万m3，填方量45.92万m3。在施工过程中各施工工序的挖方量基本回填，部分用于护坡、场地平整及道路平整等，不产生工程土石弃方。在各工区中，场内道路、风电机及箱变基础工程的土石方工程量较大，集电线路区较小。进场及施工检修道路较长，占地面积较大，土石方挖填量也大，在选线过程充分考虑了减少植被破坏面积，利用风场中间的村村通公路和其他已有小道。

避免道路建设中不符合环保要求的弃土、弃渣现象发生。由于吊装场地需要填方量较大，因此可以就近利用风电机组和箱变的余方，这样不仅有效利用了余方，使工程总的土石方挖填量基本平衡，又可以减少水土流失的发生。升压站施工期土石挖填方平衡，场内改造道路弃土石方用于新建路段、风机吊装平台土石方回填，后续施工阶段具体土方量可根据现场情况调整。

本工程土石方平衡见表19。

表19    项目土石方平衡表  单位：万m3

| 建 设 项 目 | 挖方(万m3) | 填方(万m3) | 余方(万m3) | 借方(万m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风电机基础 | 基坑开挖 | 3.23 | -- | 0.59 | -- | 余方就近用于施工检修道路回填 单台1290m3 |
|  | 基础回填 | -- | 1.58 | -- | -- |  |
|  | 场地平整 | -- | 1.06 | -- | -- |  |
|  | 小 计 | 3.23 | 2.64 | 0.59 | 0 |  |
| 箱式变压器 | 基坑开挖 | 0.17 | -- | 0.02 | -- | 包括低压电缆沟与箱式变压器的土石方量。余方用于施工检修道路 单台68.5m3 |
|  | 基础回填 | -- | 0.12 | -- | -- |  |
|  | 场地平整 | -- | 0.03 | -- | -- |  |
|  | 小 计 | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 0 |  |
| 集电线路 | 基坑开挖 | 2.02 | -- | 0.23 | -- | 包括集电线路架空敷设与施工临时电源的土石方量。 |
|  | 土方回填 | -- | 1.79 | -- | -- |  |
|  | 小 计 | 2.02 | 1.79 | 0.23 | 0 |  |
| 道路 | 地基开挖 | 40.5 | -- | 0 | -- | 借方来源于风力发电机组基础、箱变开挖的土石余方 |
|  | 土方回填 | -- | 41.34 | -- | 0.84 |  |
|  | 小 计 | 40.5 | 41.34 | 0 | 0.84 |  |
| 合 计 | 45.92 | 45.92 | 0.84 | 0.84 |  |

4、选址合理性分析

（1）风资源

本项目所选场址范围内，风机轮毂85m高度年平均风速分别为6.06m/s，相应风功率密度为229.7W/m2，风功率密度等级为II级(GB/T18710-2002)。从风能分布来看，较大比例在可利用区间。本风场风能品质较好，具备较好的开发价值。

（2）村庄分布和土地利用现状

根据《五寨县城市总体规划（2008-2020）》，项目区位于农村地区，距五寨县城区约10km，场址不在五寨县城市规划区范围内，不违背五寨县城市总体规划。本项目风电场址位于五寨县南部的孙家坪乡连家沟一带，周边无村庄分布，远离人群居住地。项目选址符合国家《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》的用地管理要求。

（3）风电规划符合性

据发改委晋发改新能源发[2018]319号文件，已经同意本项目开展前期工作。

本项目实施后风电量可部分置换火力发电量，有利增加清洁能源供应，促进能源结构调整，可节能减排保护大气环境，与《山西省环境保护“十三五”规划》中“提升大气环境质量—发展清洁能源”专项规划相协调。

（4）环境敏感性分析

本风电场范围内无国家和省级自然保护区及其他需特殊保护的区域，区内无国家和省级重点文物古迹等，不是野生保护动植物集中分布区域，因此本风电场环境敏感程度较低。

综上所述，该风电场风资源条件较好，村庄分布和土地利用满足相关要求，符合山西省风电规划和地方相关规划，风电场敏感程度较低，从以上各方面分析，项目选址较合理。

4、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》中的相关内容，风力发电属鼓励类中的第五项新能源中的第 2 条风电与光伏发电互补系统技术开发与应

用。因此，本项目符合国家产业政策要求。

5、“三线一单”符合性分析

根据环境保护部环环评[2016]150号“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”，本项目三线一单符合性分析如下：

生态保护红线：本项目位于五寨县孙家坪乡，五寨县未发布当地生态保护红线。根据忻环【2018】117号文《关于忻州市2018年风电开发建设项目涉及生态保护红线划定方案的报告》，山西省涉及生态保护红线的风电项目拟按照环保部《生态保护红线管理办法（暂行）》（征求意见稿）中提出的“列入省级以上规划且涉及公益、民生和生态保护的线性基础设施，防洪水利工程，以及已经获得批准的风电、光伏建设项目，在不影响主导生态功能的前提下，可严格按照主管部门批复的项目选址和规模等进行建设，并在建设工程结束后对造成影响的区域进行生态修复的相关规定予以管控”。本项目已列入山西省发展和改革委员会晋发改新能源发[2018]319号“关于明确山西省2018年度风电开发建设项目的通知（见附件），属于已经获得批准的风电建设项目，本项目严格按照主管部门批复的项目选址和规模等进行建设，并在建设工程结束后对造成影响的区域进行生态修复，因此，不违背忻环【2018】117号文的管理要求。

另外，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011），本项目选址不在特殊生态敏感区，即自然保护区、世界文化和自然遗产地等，也不在重要生态敏感区，即风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等。

因此，本项目建设不违背生态保护红线保护要求。

项目建设过程中对原荒草地实行草、灌、乔相结合，种植油松、沙棘、柠条等抗破坏性强的植被，积极发展混交林，加强水土保持，符合区域生态环境保护要求。本项目风机及进场道路建设中不占用森林公园、山西省永久性保护林地，占用其他林地，项目实施前建设单位应办理林地征用手续；

环境质量底线：对照国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，本项目无废气排放，区域环境质量未超标，符合环境质量底线的要求；

资源利用上线：本项目行业类别属风力发电，充分利用当地风能资源转化为电能能源，实现年上网电量96039.2MW·h，符合资源利用上线的要求；

环境准入负面清单：本项目《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》中的相关内容，风力发电属鼓励类中的第五项新能源中的第 2 条风电与光伏发电互补系统技术开发与应用，且能实现污染物综合利用和风能资源转化利用，因此符合环境准入负面清单的要求。

综上，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。

# 六、环境影响分析、拟采取防治措施及预期治理效果

1．施工期的环境影响分析

本项目一期工程设施工生产生活区，位于一期工程升压站东北侧，二期工程施工生产生活区均依托一期工程，一期工程环评中已对施工生产生活区产生的环境影响进行了评价，本期环评不再进行评价。

1.1生态环境

本次生态影响评价分为三个亚区：风力发电机组及箱变区（1250hm2）、集电线路区（47hm2）、施工检修道路区（2350hm2），合计3647hm2。工程影响范围统计见表20。

表20    风电工程生态影响评价范围表

| 分类 | 项 目 | 工程内容 | 评价范围 | 工程影响范围（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点评价区 | 风力发电机组及箱变 | 风力发电机组和箱变基础施工以及吊装施工 | 风力发电机组基础为中心半径500m的区域 | 1250 |
|  | 集电线路 | 线路的杆塔基础施工 及线路的架设 | 线路走廊线路10m宽区域 | 47 |
|  | 检修道路 | 施工检修道路施工 | 道路中心线两侧各500m的区域 | 2350 |
| 合计 | 3647 |
| 一般评价区 | 五寨二期风电场范围 | 4922 |

本项目生态重点影响评价范围内的主要生态系统类型为农田生态系统和森林生态系统。风电场建设内容主要包括风电机组基础和塔架建设、施工检修道路、集电线路架设等，这些工程的实施均要破坏地表植被。本风电场占地总面积20.34hm2，其中永久占地8.035hm2，临时占地12.305hm2，因此，会相应减少该区土地生物量，风电场征地属于点征，本项目的建设对当地植被数量及种类的影响并不大。

风电场建设过程中，工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。施工期间，因施工产生的粉尘会附着在周围植物的叶面上，影响其生长。施工期野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响，而本区内无大型野生动物，主要有野鸡、野兔、鼠类等小型动物，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。且施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，可见，施工期对野生动物的影响较小。

施工完成后即对临时用地采取人工植树种草的方式进行植被恢复。因此，项目建设不会对区域生态环境质量产生明显不利影响。

本风电场范围不涉及国家及省级保护的珍惜动植物集中分布区。随着项目的建成，施工临时用地将进行有效的植被恢复，因此，本项目建设不会对区域生态环境质量产生明显不利影响，也不会影响原区域生态系统服务功能。

1.2声环境

施工期噪声主要源自施工机械和运输车辆。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器、砂轮锯、空气压缩机等。这些噪声源的噪声级分别在79dB(A)~95dB(A)之间。主要施工机械设备的噪声值列于表24。

施工噪声源可近似为点源，根据点声源衰减模式，可计算出各施工机械的施工场地达标边界距离。

Lp(r)=Lp0-20Log(r/r0)-△L

式中：Lp－距声源r处声压级，dB(A)；

Lp0－距声源r0处声压级，dB(A)；

△L－各种衰减量（除发散衰减量外），dB(A)。室外噪声源△L取为零。计算时，Lp为符合GB12523-2011规定的施工场界噪声限值，Lp0为施工机械设备的噪声值，计算出的各施工机械达标边界距离示于表21。

表21 　  主要机械设备噪声值及达标距离

| 序号 | 机械设备 | 噪声值（dB(A)） | 达标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重机 | 90 | 57 |
| 2 | 挖掘机 | 95 | 100 |
| 3 | 推土机 | 94 | 89 |
| 4 | 装载机 | 88 | 45 |
| 5 | 压实机 | 92 | 71 |
| 6 | 振捣棒 | 79 | 16 |
| 7 | 砂轮锯 | 95 | 100 |
| 8 | 空气压缩机 | 92 | 71 |

由表21可知，施工边界噪声达标衰减距离最大为100m，风场范围内的村庄距本项目风力发电机组均大于300m，因此，施工期施工机械产生的噪声满足GB12523-2011规定的建筑施工厂界噪声排放限值，不会对附近各村庄居民产生影响。

1.3水环境

项目施工期污水主要是施工人员生活污水，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，将以上废水收集到沉淀池中经沉淀后用于施工现场降尘、喷洒。

1.4大气环境

施工期对环境空气的影响主要表现在二次扬尘的影响及施工机械车辆尾气的影响：

（1）施工期扬尘的产生及影响：

①平整场地、挖填土方，从而使施工场地的地表和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘。

②堆放易产尘的建筑材料，如无围档，随意堆放，会产生二次扬尘。

③建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘。

④施工垃圾的清理会产生扬尘。

⑤施工检修道路的修筑会破坏地表植被，土壤裸露，造成二次扬尘。

总之，施工活动将造成局部地区环境空气中的颗粒物浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m远。

（2）施工机械车辆尾气的产生及影响：

施工中机械及车辆排放的尾气中污染物主要有SO2、CO2、NO2和CHx。根据一般工程数据，燃油1t排放上述污染物分别为0.003t、0.078t、0.047t和0.0065t，为无组织排放。

本工程各类施工车辆在燃油时SO2、CO2、NO2和CHx等大气污染物排放量不大，且为间断排放，对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。尾气中所含有的有害物质主要有CO、NO2等，对施工人员产生一定的影响。

（3）备用柴油发电机组废气

施工中备用柴油发电机组运行时会产生少量的废气，考虑到柴油发电机组为备用电源，非连续排放，且排放量不大，对施工区域的空气环境影响不大。

1.5固体废物

施工过程中产生的土石方量较大，施工过程中吊装平台、风电机基础和箱变以及输电线路的土方余方量全部用于施工检修道路的场地平整，并恢复植被，不产生工程土石弃方。施工期全场的固废本着“资源化、减量化”的处理原则，得到妥善处理处置，不会对外环境产生二次不利影响。

2．防治措施及预期治理效果

2.1生态恢复措施

风电场的生态影响防护与恢复措施主要以施工期为主，风电场的水土保持防治措施根据不同的水土流失特点分别加以实施。风电场场址区以绿化为主，同时考虑与工程措施的协调，水土保持措施要围绕风电场存在的水土流失问题，因地制宜，因害设防。

本工程的生态恢复措施体系分为三个防治区，即风力发电机组及箱变区、集电线路区、检修道路区。根据本工程水土流失特点、结合区域自然条件，主要采取工程措施、植物措施和临时措施。

2.1.1风力发电机组箱变及吊装平台防治区

（1）工程措施设计：施工前对该区域进行表土剥离，施工结束后将剥离土还原覆盖，并对风力发电机组周边土地进行整治，整治面积4.12hm2。

（2）植物措施设计：吊装场地植被恢复4.12hm2，撒播披碱草草籽206kg；

（3）临时措施设计：风力发电机组基础土方回填料和箱变基础土方回填量（每个风力发电机组箱变区352m2）堆放在吊装场地基础开挖四周空地处，四周洒水并由铁锹拍实，并进行苫盖处理，单个吊装场地需防护网600m2。按照施工情况，设计5个风力发电机组吊装平台为一个施工周期，防护网重复利用，需要防护网合计3000m2。

2.1.2集电线路防治区

（1）工程措施设计：施工前对塔基处周边临时占地进行表土剥离，施工结束后将剥离土还原覆盖进行整地，整地面积0.21hm2；

（2）植物措施：临时占地进行植被恢复，恢复面积0.21hm2。采用播撒草籽的方式，草种选择披碱草，选择品质优良的一级草籽，播种量50kg/hm2，共需草籽10.5kg。

2.1.3交通道路防治区

（1）工程措施设计

①可研报告编制过程中，考虑在施工检修道路部分汇水面积较大的区域修建浆砌石导、排水沟，以排放坡面来水，防止道路被雨水径流冲刷，施工检修道路修建27km，将雨水径流排放至附近自然沟道。在沿道路靠近山体一侧设置导排水沟。

施工道路爬山段靠山侧汇流面积较大，在转弯处修建排水沟，共计2.8km，排水沟修筑就地取材，采用干砌石砌筑，设计比降与道路坡度一致，采用矩形断面底宽0.4m，深0.4m，干砌石壁厚0.3m。分段排入自然沟道，并在排水沟末端布设急流槽，以达到消能作用，汇入自然沟渠中。山脊段汇流面积很小，主要为路面降水，通过漫流可达到排水效果。

②临时占地全面整地12.305hm2。

（2）植物措施：施工结束后，对场内道路中的施工道路临时占地进行灌草结合植被恢复，面积为7.975hm2。灌木选用50cm高的荆条，种植标准为株行距1.5m×1.5m，采用穴状整地（30cm×30cm），恢复灌木林地面积7.975hm2，共需苗量约35444株（考虑5%的损耗）；草种选择披碱草，选择品质优良的一级草籽，播种量50kg/hm2，共计撒播草籽7.975hm2，共需披碱草草籽398.75kg。

2.1.4熟土层保护

地表清理的过程中，其熟土层应加以保护。

环评要求在施工过程中，每个风力发电机组座的熟土层分层堆放在就近的低洼处，并覆盖抑尘网，抑尘网同时起到标识的作用，以供后期植被恢复使用。回填时按照反序分层回填。

2.2林地补偿措施

本项目占地范围内林地分布较多，五寨县林业局以五林函字[2018]1号文“你公司关于核查五寨李家坪二期5万千瓦风电项目用地预审范围与各类自然保护区重叠情况的请示”，经核查该区域用地预审范围各风机位置不涉及国家、省级自然保护区、森林公园、湿地公园、国家一级公益林、山西省永久性生态公益林、I级保护林地范围和野生动物、植物保护区。

五寨二期所涉及的林地权属为五寨县集体林地，该项目核准后，依据《中华人民共和国森林法实施条例》和《建设项目使用林地审核审批管理办法》的规定，建设单位按实际占用林地情况编制《使用林地勘验报告》上报山西省林业厅审批。

依据《使用林地勘验报告》勘验结果，根据《财政部、国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约利用林地的通知》（财税（2015）122号）和<山西省财政厅、山西省林业厅关于转发《财政部、国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约利用林地的通知》的通知>（晋财综（2016）14）号规定，建设工程征用林地经县级以上林业部门同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续，并由用地单位依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费专款专用，由林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被，以及对林权所有者补偿。植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。

根据同类风电场经验，为便于将来设备、风力发电机组拉运维修，检修道路两侧临时用地不宜种植乔木。由于乔木、灌木等会增加地面摩擦阻力，降低风力发电机组发电量，同时不利于检修，风力发电机组吊装平台区域植被恢复也以植草恢复为主。因此，本项目临时占用的林地在施工结束后以采用当地乡土草种进行恢复为主。同时，项目临时征占的林地还应按林业主管部门规定予以补偿和再造。

2.3 植被恢复措施

本项目施工时不可避免的要造成植被破坏，施工结束后，按照法规要求分门别类计算阔叶林、灌木林、无立木林地、宜林荒山荒地和其它用地损失的林地、林地的临时占用和长期征用的面积蓄积。依据工程建设征占用林地手续经林业主管部门审核备案后，向林业部门缴纳植被恢复费、林地补偿费、林木补偿费、安置补偿费等四项费用，并向土地行政管理部门办理建设用地审批手续。

林业部门工程施工结束后，应积极开展植被恢复工作，就临时占用和长期征用林地的创破面积，以及给周边环境尤其是区位脆弱地带造成的次生危害进行合理规划，分不同植被类型、不同地类进行科学修复和补救，力争恢复临时占地区域施工前的生境。

2.4施工噪声的防治措施和预期治理效果

①施工机械尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上控制。

②要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。

③要优化施工时间，对强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染的时间。

2.5废水和污水

采取合理安排和严格管理用水，基本没有废水产生。施工人员生活污水收集到沉淀池中经沉淀后用于施工现场降尘、喷洒，对当地水环境质量影响很小。同时要求在生活区严格管理，旱厕粪便由周围村民定期清掏用于农田施肥，生活废水经污水暂存池收集后用于场地洒水扬尘，则施工期基本不会对当地的水环境产生影响。

2.6施工废气

（1）施工扬尘

施工期对环境空气的影响主要表现在二次扬尘的影响，施工扬尘的主要来源有：场地平整、易起尘物料装卸及存储、土方工程及运输车辆行驶等。

施工期间应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、环保局并环发[2010]18和19号文中的要求，采取防尘措施：
    ①施工期间在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密闭防尘网，建筑物拆除应当采取湿式作业等防尘措施。
    ②遇干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间；遇有4级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网，建筑物土方施工时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。
    ③施工单位应对施工现场内的施工道路进行硬质覆盖；对砂石、灰土等物料予以封闭、遮盖；施工期应在物料、渣土等运输车辆的出口内侧设洗车平台，车辆驶离工地前应在洗车平台清洗轮胎及车身，确保车辆不带泥土驶出工地；建筑物拆除应当采取湿式作业等防尘措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“5个100％”，即：工地沙土100％覆盖，工地路面100％硬化，出工地车辆100％冲洗车轮，拆迁工地100%洒水压尘，暂不开发处100％绿化，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。
    ④运输车辆应保持工况良好，不应超载运输，采取遮盖、密闭措施，保证物料、渣土等不露出；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。
    ⑤施工现场尽量实施建材料统一堆放管理，水泥等易产生扬尘的建筑物料应采取密闭储存，或防尘布遮盖等有效防尘措施。项目施工过程中使用商品混凝土，严禁在施工现场搅拌水泥砂浆。
    ⑥对于施工工地内部裸地，施工方应根据具体情况采取以下防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；晴朗天气每周等时间间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频次；植被绿化或其它有效的防尘措施。
    ⑦施工单位应划定保洁责任区，一般施工工地周围20m的范围。
    ⑧施工建设使用预拌商品混凝土，并采用密闭罐车运输，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。
    ⑨施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从建筑物内部管道或密闭输送管道输送，或打包装框搬运，不得凌空抛洒。
    ⑩接受五寨县环保部门依法对建筑工地的扬尘污染监督管理，在项目开工前向县环保部门提供扬尘污染防治方案，经审核批准后方可办理《施工许可证》；建设单位应按照相关规定，将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承包合同中明确施工单位是全面落实扬尘污染防治方案的责任方，施工单位必须设置环境保护牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等；并严格按山西省环保厅《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》中的要求缴纳扬尘排污费，促进建筑工地扬尘污染防治。

（2）施工车辆废气和柴油发电机组

本环评报告要求，施工期施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和柴油发电机组，加强车辆和柴油发电机组的保养，使车辆和柴油发电机组处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆和柴油发电机组，以减少施工对周围环境的影响。

2.7固体废物

施工人员产生的生活垃圾统一收集后送往指定部门处理。

施工过程中风电机—箱变基础及集电线路塔基建设的土方余方量为0.84万m3，全部用于场地平整及检修道路的平整，并恢复植被，不产生工程土石弃方。

2.8环境监理

环境监理是依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同。按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立﹑公正﹑科学﹑有效的服务于工程，实施全面环境监理，使工程在设计﹑施工﹑营运等方面达到环境保护要求。

施工期环境监理由工程建设指挥部委托具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位对设计文件中环境保护措施的实施情况进行工程环境监理。为保证计划的执行，建设单位应在施工前与监理单位签定建设期的环境监理合同。风电场施工中建设单位及施工监理应根据本报告表提出的监理类型及重点完善环境监理内容，将生态恢复指标及水土保持措施落实在施工期环境监理日常工作中，确保施工期各项环保措施的实施。

本工程环境监理的技术要点是：施工初期主要检查对生态环境的保护措施；中期主要检查施工噪声、施工及生活污水排放，取弃土工程行为及其防护情况等；后期检查植被恢复情况等。施工期工程环境监理的内容和项目见表22，各施工环境监理技术要点见表23。

表22   施工期环境监理技术要点

| 时段 | 监理重点 | 监理内容 |
| --- | --- | --- |
| 施工 前期 | 生态保护 | 施工前应合理选址选线，以最小的生态破坏为施工前提，加强施工人员的环保教育，禁止野蛮施工。 |
|  |  | 施工前对永久占地处原有覆盖植被区域的表层土壤进行剥离并暂时存放，作为施工结束后的植被恢复用土。 |
|  |  | 检修道路两侧按需要设置护坡及排水沟，防止施工中水土流失加剧。 |
| 施工 中期 | 施工噪声 | 合理安排作业时间，经常对设备进行检修维护，夜间应停止施工，尽量减少施工噪声影响。 |
|  | 施工废水 | 设沉淀池，废水经收集沉淀后可用于降尘洒水等；严禁随地泼洒污水。 |
|  | 施工扬尘 | 规范运输路线，运输加盖篷布，土方堆放点要相对集中，易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，大风时停止施工。食堂使用电磁炉。 |
|  | 施工固废 | 合理安排工程土石方调度，做到土石方平衡，不产生土石弃方。 |
| 施工 后期 | 植被恢复 | 施工结束后应立即进行临时用地植被恢复和绿化。植被恢复使用施工前剥离的表层土壤。项目建设中破坏的地表植被，应积极配合进行播种恢复。 |

表23  各施工环境监理技术要点

| 监理区域 | 环境监理时段 |
| --- | --- |
|  | 施工前期 | 施工中期 | 施工后期 |
| 风机箱变区 | 1、按实际占地进一步合理选址，避让林地；2、对占地范围内的植被覆盖区的表土剥离并暂存； 3、加强施工人员环保教育。 | 1、严格按照施工范围施工、减少扰动区域面积； 2、禁止施工人员野蛮施工； 3、吊装平台设边坡防护，严禁顺坡倾倒土石方； 4、临时堆放的土石余方集中堆放，并采取苫盖措施； 5、加强设备检修维护，合理安排施工时间，夜间停止施工。 | 1、对扰动的土地及时进行平整； 2、风机安装完成后立即对吊装平台进行植被恢复； 3、绿化覆土利用施工前期剥离保存的表土。 |
| 集电线路区 | 1、合理规划施工选线； 2、将永久占地区的表土剥离并暂存； 3、加强施工人员环保教育。 | 1、严格按照设计线路施工、减少扰动区域面积； 2、禁止施工人员野蛮施工； 3、临时堆放的土石余方集中堆放，并采取苫盖措施； 4、塔基采用浆砌石边坡防护，严禁顺坡倾倒土石方。 | 1、对扰动的土地及时进行平整； 2、施工结束后立即对塔基扰动区域进行植被恢复； 3、绿化覆土利用施工前期剥离保存的表土。 |

3．运行期的环境影响分析

3.1声环境

（1）噪声影响分析：根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，依据建设项目声源计算得到的贡献值到200m处，仍不能满足相应功能区标准时，应将评价范围扩大到满足标准值的距离。本项目风力发电机组噪声在300m处噪声衰减值已满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类声功能区限值，因此风力发电机组噪声的评价范围为以风力发电机组为圆心，半径300m的区域范围。

①风力发电机组噪声

风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风的空气动力噪声和机组内部机械运转的机械噪声。其中以发电机组内部的机械噪声为主，本工程风力发电机组采用2000kW风力发电机组，噪声源强声功率级按104dB(A)考虑，由于风电机之间相距较远，每个风电机可视为一个点声源，对单台风电机噪声衰减进行预测。计算公式如下：

按点声源的A声功率级，声源处于全自由空间，则其距离衰减公式：

LA(r)= L A W-20Lgr-11

式中：L A(r)－距声源r处声压级，dB(A)；

L A W－距声源r0处声功率级，dB(A)；

噪声衰减预测结果列于表24。

表24   单台风电机噪声衰减预测结果

| 距离(m) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声压级（dB(A)） | 53.0 | 47.0 | 43.5 | 41.0 | 39.0 |

由表24可知，按单台风力发电机组点声源考虑，风电机外300m噪声衰减值已满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的1类区标准要求。由于本期风场周边300m范围内无村庄分布，因此不会对村庄产生影响。

风电场为开放形式，不设场边界，为避免新的声环境敏感点在风力发电机组附近建设引发新的噪声污染情况出现，应在风力发电机组周边300m范围内设置噪声隔离区，在划定的噪声隔离区内，禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物，并在风电机所在区域提高植被覆盖度，减小噪声影响。

3.2生态影响

风电场运行期的生态影响主要表现在对鸟类活动可能产生一定的影响。主要影响有风轮转动及产生的噪声对鸟类低飞起到驱赶和惊扰作用。根据鸟类的习性一般是在雾天和低云天气时，可能发生鸟类低空飞行碰撞风轮叶片的现象。根据鸟类资料表明，一般鸟类的飞行高度为300m左右；在迁徒季节，候鸟的迁飞高度在300m以上，如燕为450m、鹤为500m、雁为900m，均远远超过风力发电机组的高度（风电机组的安装高度为85m，叶片的长度58m），因此，鸟类在飞行和迁徒时不会受到风电场风力发电机组的伤害。

另外，根据已运行风电场对鸟类影响的初步调查，风轮叶片击中飞鸟的现象很少发生，所以，风电场对鸟类飞行的影响很小。风电场所在区不是候鸟的栖息地和迁徙通道，不会影响候鸟迁徙。风电场运行后，采取生态恢复措施，生态环境与建场前基本相同，对野生动物基本没有影响。

3.3区域景观影响

风电场投入运行后，冬季雪后为白雪覆盖，风电机点缀其间，风轮缓缓转动，可作为当地一处优美的景点。风电场在保证安全正常发电的前提下，可作为本区一个很好的高科技生态环保主题旅游景点，助于当地旅游业的进一步发展。

3.4光污染

光污染：本风电场拟安装25台单机容量为2000kW 的风机，风机轮毂中心高度85m。风机叶片在运转时将在近距离内产生频闪阴影和频闪反射，长时间近距离观看会使人产生眩晕感，同时风机的旋转闪烁阴影如投射到人群活动区域，亦会产生感官上的不适影响。

风机光影的影响范围主要有风机的阴影长度决定，阴影长度计算公式如下:

L=D/tgho

式中:

L一阴影长度， m;

D--风机高度，m;

ho一一太阳高度角。

ho=90- (1+23.5)

式中:

ho一-太阳高度角；

l-风电场地理纬度。

据计算，风电场太阳高度角为44.13°（包括地形高差)，与周边居民点最近的风机高度为85m（包括地形高差），则阴影长度为96 m。本项目风机与周边居民点的最近距离约为542m ，因此拟建项目产生的光污染不会影响到居民区。

本项目施工期、运营期生态恢复措施及污染防治措施汇总表见表25。

4．污染物排放清单

建设单位签订的施工监理合同应明确环境监理内容，将生态恢复措施落实在施工期环境监理日常工作中。本项目施工期应有专人负责环境保护措施的监理工作，确保施工期各项环保措施的实施，对施工过程是否造成水土流失加剧和生态环境破坏，是否符合国家有关环保法律、法规等进行监理。本项目竣工后，建设单位应向审批本项目环境影响报告表的环境保护行政主管部门，申请本项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。本项目污染物排放清单一览表见表26。

表25   本项目施工期、运营期生态恢复措施及污染防治措施汇总表

| 时间 | 类型 | 污染源 | 生态恢复措施及污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 生 态 | 风力发电机组机组及箱变区 | 临时措施：临时防护措施主要是针对临时堆放的土方，临时堆放的土石方一定要就近集中堆放，并采取临时覆盖措施； 植物措施：在风电机组和箱式变压站基础周边的区域绿化，拟采用采用播撒草籽的方式的方式进行绿化，草种选择披碱草，工程竣工验收时植被恢复率达到97％。 |
|  |  | 集电线路区 | 对于临时堆放的土方采取临时覆盖措施，对于集电线路防治区中原来为草甸或者荒地的采取植草措施予以绿化，草种选择当地适生草种，林草植被恢复率达到97％。 |
|  |  | 检修道路区 | 检修道路宽5.5m，检修道路靠山体侧开挖排水沟，同时采取植物措施对道路两侧临时占地进行绿化，灌木种选用50cm高的沙棘，草种选择当地适生草种，工程竣工验收时林草植被恢复率达到97％。 |
|  | 环境监理 | 建设单位签订的施工监理合同应明确环境监理内容，将生态恢复措施落实在施工期环境监理日常工作中。本项目施工期应有专人负责环境保护措施的监理工作，确保施工期各项环保措施的实施，对施工过程是否造成水土流失加剧和生态环境破坏，是否符合国家有关环保法律、法规等进行监理。 |
|  | 施工噪声 | 选用低噪声的机械设备，要定期对机械设备进行维护和保养，要优化施工时间。 |
|  | 施工废水 | 经沉淀等初步处理后喷洒抑尘。在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水。 |
|  | 施工废气 | 专人负责管理；设置防尘网等；运输车辆苫布遮盖；采用洒水湿式施工方式；建筑垃圾及时清运。 |
|  | 施工固废 | 土方余方量全部用于各施工工段的场地平整回填。 |
| 运 营 期 | 噪声 | 风力发电机组 | 各风力发电机组周围300m设置隔离带禁止建设学校、村庄等。 |

表26 本项目污染物排放清单一览表

| 时间 | 类型 | 污染源 | 污染防治措施及处理效果 | 植被恢复时限 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生 态 及 水 保 | 风力发电机组机组及箱变区 | 在风电机组和箱式变基础周边的区域采取播撒草籽的方式进行植被恢复，恢复面积4.12hm2。 | 每台机组与箱变安装完成，及时进行植被恢复，施工期结束后全部风力发电机组临时占地完成植被恢复。 | 建设项目竣工 环境保护验收 技术规范 生态影响类 （HJ T 394—2007） |
|  |  | 集电线路区 | 绿化草种选择当地适生品种。恢复植被面积0.21hm2。临时架设的杆塔用地施工结束后应采取植被恢复措施。 | 铁塔架设完成后即可进行植被恢复。集电线路架设与植被恢复同一时间完成。 |  |
|  |  | 检修道路区 | 检修道路宽5.5m，靠山体侧开挖排水沟，采取植物措施对临时占地进行植被恢复，绿化面积为7.975hm2。 | 风力发电机组设备全部运输完成后，及时对道路两侧进行绿化。施工期结束后道路两侧完成绿化。 |  |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 选用低噪声的机械设备，要定期对机械设备进行维护和保养，要优化施工时间。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 废水 | 施工废水 | 经沉淀等初步处理后喷洒抑尘。 | 不外排 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 专人负责管理；设置防尘网等；运输车辆苫布遮盖；采用洒水湿式施工方式；建筑垃圾及时清运 | — |
|  | 固废 | 施工固废 | 土方余方量全部用于各施工工段的场地平整回填。 | 不外排 |
| 运营期 | 噪声 | 风力发电机组 | 各风力发电机组周围300m内设置噪声隔离带，禁止建设学校、村庄等噪声敏感点。 | 风场内噪声敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的1类标准限值 |

# 七、环境效益

1．节能效益

风电是一种清洁、无污染的可再生能源，开发利用风能资源是调整能源结构，实施能源可持续发展的有效途径。本工程装机容量50MW，年发电量324.599GW(h，与相同发电量的燃煤电厂相比，每年可节约标煤10.387万吨（以平均标煤煤耗0.32kg/kw·h）。相对目前日益严峻的能源危机，风电具有更强的生命力，符合国家的产业政策。

2．减排效益

五寨县李家坪二期5万千瓦风力发电项目年发电量96039.2MWh，与燃煤电厂相比，以发电标煤煤耗0.32kg/kWh计，每年可节约标煤3.07万t。相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中减少NOx排放量33.61t/a（按0.35g/kw·h），SO2排放量33.61t/a（按0.35g/kw·h），烟尘排放量48.01t/a（按0.5g/kw·h），CO233.61t/a（按0.35g/kw·h），并可减少燃煤电厂产生的噪声及燃料、灰渣运输处置带来的相应环境和生态影响。因此风电场的建设具有明显的污染物减排的环境效益。

# 八、评价结论与建议

1、建设项目概况

根据山西省发展和改革委员会 “晋发改新能源发[2018]139号”文件，同意五寨县李家坪二期5万千瓦风力发电项目开展前期工作，太原重工股份有限公司拟在山西省忻州市五寨县李家坪乡青杨岭一带建设150MW风力发电项目，分两期建设，一期工程建设规模为99.5MW，共布置50台风力发电机组，二期工程建设规模为50MW，共布置25台风力发电机组。

2、项目选址

本项目符合《五寨县生态功能区划》、《五寨县生态经济区划》、《五寨县县城总

体规划》，项目的建设可以带动五寨县经济的发展。

本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等《建设项目环境影响

评价分类管理名录》中所确定的制约项目建设的环境敏感区。五寨县国土、住建、环保、林业、水利、文物、人民武装部等部门已同意本项目选址。

本项目选址不违背生态保护红线，区域环境质量现状较好，资源、能源消耗量低，符合环保部“三线一单”约束要求。

本项目建成后，在落实了各项生态保护和污染治理措施后，对区域环境影响较小。

综上所述，本项目选址可行。

3、污染物排放情况

本项目无废气废水外排，运行过程中产生的固体废物全部得到合理处置，噪声对区域声环境影响较小，电磁和无线电干扰对附近村庄基本没有影响，所以各污染物均可实现达标排放。

4、主要环境影响

本项目运行过程中对区域环境空气、水环境和声环境影响较小，且固体废物能得到合理处理。

本项目施工期采取一系列生态保护和水土保持措施，可有效减轻工程施工对评价区的生态影响，减小施工造成的土壤侵蚀，使本工程对生态环境的影响和工程造成的土壤侵蚀减少到最小。项目建成后采用当地的草种对影响区域及时进行植被恢复。因此，运行期电站对生态环境的影响较小。

所以本项目对当地的环境质量影响较小，工程建成后周围环境质量基本维持现状。

5、环境保护措施

本项目环境保护措施详见环境影响分析部分。

在采取环评提出的各项环保措施后，本项目对环境的影响较小。

6、评价结论

综上所述，五寨县李家坪二期5万千瓦风力发电项目，属清洁能源开发利用项目，符合清洁生产原则，符合国家产业政策，符合山西省和五寨县的发展计划，经采取报告表中提出的污染治理和生态保护与恢复措施后，项目建设不会对区域环境造成明显影响，从长远发展和环境保护角度看，该项目是可行的。

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

审批意见: 经办人： 公章 年 月 日 注释 附件1：委托书 附件2：山西省发展和改革委员会文件 附件3：一期环评批复 附件4：各种政府文件 附件5：噪声监测报告 附件6：评审意见 附件7：忻环【2018】117号文 附图1：平面布置图 附图2：风力发电机组施工及检修道路图 附图3：地表水系图 附图4：天桥泉域图 附图5：生态功能区划图 附图6：生态经济区划 附图7：山西省主体功能区划 附图8：项目与管涔山位置关系图 附图9：土地利用现状图 附图10：植被分布图 附图11：土壤侵蚀现状图 附图12：生态恢复示意图

五寨县李家坪二期5万千瓦风力发电项目

环境影响专项评价报告

山西高腾环境科技有限公司

二〇一八年十一月

目  录

1生态环境影响评价原则	1

2生态环境现状调查与评价	2

3生态环境影响预测与评价	6

4景观影响评价	8

5 生态影响的防护、恢复措施及替代方案	10

# 生态影响评价

## 1生态环境影响评价原则

### 1.1评价目的

通过对风电场项目所在区域自然环境状况的调查，土壤、农作物和自然资源生态环境现状分析，结合项目施工期和运营期的生态影响特征，采用恰当的方法，对评价范围内的主要生态因素及工程影响的相关性进行综合评价和预测，在此基础上，提出项目施工期和运营期生态环境保护的措施和要求。

### 1. 2评价原则

风电工程是由点（风力发电机组）和线型工程（集电线路、施工检修道路）组成的建设项目，跨越的地域广、面广点多，但单点工程量较小，占地面积不大。因而本风电工程生态环境影响评价遵循以下原则：

（1）点线结合，以点为主，点是指工程点和环境敏感点。

（2）注意一般性影响评价，关注特殊性问题的解决。

### 1. 3评价等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中生态影响评价等级的划分方法（见表1），确定本风电工程生态环境影响评价等级。

表1 生态影响评价等级的划分方法

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2~20km2 或长度50~100km | 面积≤2km2 或长度≤上50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

具体划分依据为：①本工程拟建设50台2000kW的风电机组，总装机容量50MW，同时在风电场内配套建设27km的进场和检修道路。工程占地（含永久占地和临时占地）面积为20.34hm2；②工程影响区域内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等生态敏感区、项目周围无珍稀野生动植物，风力发电机组周围无各级重点文物保护单位分布。

综上所述：工程占地范围为0.2034km2<2km2、施工检修道路长度为27km<100km；工程影响区域生态敏感性为一般敏感区。因此，确定本风电工程生态环境影响评价等级为三级。

### 1. 4评价范围

本次生态影响评价分为三个亚区：风力发电机组及箱变区（1250hm2）、集电线路区（47hm2）、施工检修道路区（2350hm2），合计3647hm2。工程影响范围统计见表2。

表2    风电工程生态影响评价范围表

| 分类 | 项 目 | 工程内容 | 评价范围 | 工程影响范围（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点评价区 | 风力发电机组及箱变 | 风力发电机组和箱变基础施工以及吊装施工 | 风力发电机组基础为中心半径500m的区域 | 1250 |
|  | 集电线路 | 线路的杆塔基础施工 及线路的架设 | 线路走廊线路10m宽区域 | 47 |
|  | 检修道路 | 施工检修道路施工 | 道路中心线两侧各500m的区域 | 2350 |
| 合计 | 3647 |
| 一般评价区 | 五寨二期风电场范围 | 4922 |

由于本项目施工期及营运期环境影响主要在重点评价区范围内，因此，本项目主要重点针对项目施工及运营期对重点评价区的环境影响展开评价。

## 2生态环境现状调查与评价

### 2.1土壤类型及分布

五寨县境内土地总面积208.7万亩，主要土壤类型有亚高山草甸土，棕壤、黄绵土及风沙土等。

（1）亚高山草甸土

亚高山草甸土分布在五寨县东南部海拔 2600m 以上的荷叶坪、前后黄草梁、卧场、

芦芽山主峰等高山平台缓坡上。

（2）棕壤

分布于芦芽山脉的水渠梁、前南背、南岔、高庙崖、东掌窊墕、瓦窑沟背、卧场背、

刀把岭、小沟子背、摇安背、黄草洼、南沟背、境石坪、瞒掌沟、雪窑洼、黄松沟、大

油梁、余家墕、丑圪打湾、大动梁等诸山坡地带，海拔范围大致在 1900~2600m 之间。

阳坡处出现部位略高，阴坡处和洼处部位较低。属于山地高寒湿润气候和以针叶林为主、

针阔叶混交林植被这一生物气候条件下发育的山地土壤。

（3）黄绵土

黄绵土为本县分布最广、面积最大的地带性土壤，绝大部分分布在黄土丘陵地区和朱家川一带。海拔大致在 1250~1900m。黄绵土一部分发育在岩石风化残积至坡积母质

上，大部分是发育在黄土及其冲积、洪积性物质上，具有土层深厚，土性绵软，疏松多

孔等特点。由于黄绵土所处地带为森林草原与干旱草原过渡地带，土壤发育的腐殖质化

过程除表层土壤腐殖质含量略高外，其余各层均与母质相似。根据黄绵土生物气候、地

形、人为利用的不同和土类之间的过渡类型而产生土壤发育的不同分段，本县可划分为

草灌栗黄绵土、栗黄绵土、盐化草甸黄绵土、黄绵土 4 个亚类，11 个土属，28 个土种。

- 风沙土

风沙土分布在胡会、前所两个乡的南坪、东鸡儿窊一带，呈长形的带状。海拔范围

1400~1500m的沙梁地区。面积31561亩，占总面积的1.53%。此土种主要是由于洪水泛

滥搬运堆积后被风沙影响而形成的幼年土壤。本土土质松，无塑性和粘结性，多呈单粒

存在，易流动，土体干旱，燥热，养分贫瘠，保水性能差，自然有机质含量平均0.61%，

含氮含量平均为0.0306%。

项目范围内土壤类型主要为黄绵土。

### 2.2土地利用现状

土地利用信息是区域生态环境评价的重要指标之一，本次解译采用2017年9月的3m分辨率的卫星遥感影像，采用目视+解译结合实地调查完成了最终的解译，给出了项目所在区域的土地利用现状图。评价区及工程永久占地土地利用现状分类统计见表3。土地利用现状图见图9。

表3 风电场区域内土地利用类型面积统计

| 占地类型 | 占地范围面积（m2） | 评价范围面积（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 风电机组（含箱变） | 吊装平台 | 施工及检修道路 | 集电线路 | 小计 | 所占比例 | 风电机组（含箱变） | 吊装平台 | 施工及检修道路 | 集电线路 | 小计 | 所占比例 |
| 林地 | 8030 | 35170 | 61685 | 3600 | 108485 | 53.33% | 875 | 916.5 | 40 | 1831.5 | 50.22% |
| 耕地 | 770 | 6030 | 26704 | - | 33504 | 16.47% | 158 | 879 | 7 | 1044 | 28.63% |
| 草地 | - | - | 9361 | 1300 | 11661 | 5.73% | 130 | 202 | - | 332 | 9.10% |
| 交通运输用地 | - | - | 50750 | - | 50750 | 24.47% | 87 | 211.5 | - | 298.5 | 8.18% |
| 住宅用地 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | 141 | 3.87% |
| 合计 | 8800 | 41200 | 148500 | 4900 | 203400 | 100% | 1250 | 2350 | 47 | 3647 | 100% |

由表3可知：

（1）评价区土地利用现状

①评价区土地利用现状主要由林地、耕地、草地、交通运输用地、住宅用地组成，分别占评价区总面积的50.22%、28.63%、9.10%、8.18%、3.87%。

②草地主要分布在场区内的山区、丘陵、半山区的荒坡地和荒山地。草本植被多为一年、多年生禾草及蒿类草丛。

③林地多为天然次生和人工营造林，主要分布在场区大部分地区，林木种类主要有油松林、侧柏、白皮松，小叶杨等。乔木林有许多林间草地或灌木。根据五寨县林业局以五林函字[2018]1号文“你公司关于核查五寨李家坪二期5万千瓦风电项目用地预审范围与各类自然保护区重叠情况的请示”，经核查该区域用地预审范围各风机位置不涉及国家、省级自然保护区、森林公园、湿地公园、国家一级公益林、山西省永久性生态公益林、I级保护林地范围和野生动物、植物保护区。

（2）工程永久占地区土地利用现状

风电场永久占地面积为8.035hm2、临时占地面积为12.305hm2。

永久占地面积中风力发电机组和箱变基础占地面积为0.88hm2（林地0.8030hm2、耕地0.077hm2）

临时占地面积中吊装平台占地面积为4.12hm2（林地3.517hm2、耕地0.603hm2）、、施工及检修道路占地面积为14.85hm2（草地0.9361hm2、林地6.1685hm2、耕地2.6704hm2）。

（3）土地利用现状评价

评价区以山地地貌为主，工程占地区现阶段土地利用类型主要为林地、荒草地和耕地。林地类型主要为人工油松林；草地主要为一年、多年生禾草及蒿类草丛。

### 2.3植被类型现状

（1）植被概况

五寨境内由于海拔高度、气侯、地形等差异，生物的分布变化明显，植物种类繁多。据不完全统计，有高等种子植物 62 科，182 属，300 余种。在种子植物中以禾本科最多（38 种），其次是豆科（36 种），菊科（33 种），蔷薇科（27 种）。

低等植物中：藻类有地皮菜、绿藻。菌类有蘑菇、马勃、茯苓、木耳、猪苓等。高

等蕨类植物中有瓦松、卷柏、背蕨等。

本项目风电场所在区域植被以森林植被为主。现场调查中未发现场区内有国家重点保护的珍稀动植物。本项目风电场区域内植被类型分布见表4和附图10。

表4  风电场区域内植被类型分布

| 占地类型 | 占地范围面积（m2） | 评价范围面积（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 风电机组（含箱变） | 吊装平台 | 施工及检修道路 | 集电线路 | 小计 | 所占比例 | 风电机组（含箱变） | 吊装平台 | 施工及检修道路 | 集电线路 | 小计 | 所占比例 |
| 落叶阔叶林 | 5392 | 20769 | 63694 | 2173 | 92028 | 45.24% | 489 | 556.1 | 21.3 | 1066.4 | 29.24% |
| 针叶林 | 1241 | 7086 | 7413 | 346 | 16086 | 7.91% | 152 | 186.9 | 10.1 | 349 | 9.58% |
| 灌木林 | 1397 | 7315 | 7526 | 658 | 16896 | 8.31% | 234 | 173.5 | 7.6 | 415.1 | 11.38% |
| 农田植被 | 770 | 6030 | 60314 | 333 | 67537 | 33.22% | 158 | 879 | 8 | 1045 | 28.64% |
| 草丛 | - | - | 2413 | 1300 | 3713 | 1.83% | 130 | 202 | - | 332 | 9.11% |
| 其他 | - | - | 7140 | -- | 7140 | 3.51% | 87 | 352.5 | - | 439.5 | 12.05% |
| 合计 | 8800 | 41200 | 148500 | 4800 | 203400 | 100% | 1250 | 2350 | 47 | 3647 | 100% |

### 2.4土壤侵蚀现状

（1）土壤侵蚀强度分级原则

微度侵蚀：土壤侵蚀模数为＜1000t/km2·a

轻度侵蚀：土壤侵蚀模数为1000~2500t/km2·a

中度侵蚀：土壤侵蚀模数为2500~5000t/km2·a

重度侵蚀：土壤侵蚀模数为5000~8000t/km2·a

强度度侵蚀：土壤侵蚀模数为8000~15000t/km2·a

极度侵蚀：土壤侵蚀模数为＞15000t/km2·a

（2）现状调查结果

根据项目水土保持报告，项目所在区域植被覆盖度较高，属微度侵蚀区，项目区风电场土壤侵蚀现状见表5和附图11。

表5 风电场范围内土壤侵蚀结果表

| 占地类型 | 占地范围面积（m2） | 评价范围面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
|  | 风电机组（含箱变） | 吊装平台 | 施工及检修道路 | 小计 | 风电机组（含箱变） | 吊装平台 | 集电线路 | 施工及检修道路 | 小计 |
| 微度侵蚀 | 8030 | 35170 | 61685 | 104885 | 875 | 40 | 916.5 | 1831 |
| 轻度侵蚀 | 770 | 6030 | 69675 | 76475 | 288 | 7 | 1081 | 1376 |
| 中度侵蚀 | - | - | 17140 | 17140 | 87 | - | 352.5 | 439.5 |
| 合计 | 8800 | 41200 | 148500 | 198500 | 1250 | 47 | 2350 | 3647 |

### 2.5动物分布现状

五寨县境内活动的野生动物资源有狍羊、狐狸、野兔、野鸡、褐马鸡等100多种，其中褐马鸡属国家一级保护的稀有珍禽。

据现场调查，评价区不是国家和省级野生保护动物集中分布区。风电场范围内不是候鸟迁徙的主要通道和当地鸟类的主要栖息地。

## 3生态环境影响预测与评价

### 3.1项目施工期对生态环境的影响

3.1.1对土地利用的影响

工程建设后项目区永久占地的土地利用类型将发生变化，临时占地将恢复为原有地貌，工程永久征用土地面积为8.035hm2，从荒草地、林地变为建设用地。

3.1.2对植被的影响

工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。根据植被现状调查结果表明，评价范围内植被以草丛植被和森林植被为主。

评价区内自然植物群落结构较为简单，植被多样性一般，人为扰动后相对较易恢复。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效的植被重建，项目建设对植物种群的影响将大大减轻。因此，风电场的建设对场内植物种类及分布均不会造成太大的影响，对区域植物的物种多样性的影响较小。

此外，施工期间，因施工产生的粉尘会附着在周围植物的叶面上，影响其生长，但项目建成后，随着降雨的来临，这种影响将会减轻。

3.1.3对动物的影响

施工期对区内动物的影响主要是对野生动物栖息地的影响。

施工期施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。

预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响，而本区内无大型野生动物，主要有野鸡、野兔、鼠类等小型动物，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。且施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，可见，施工期对野生动物的影响较小。

3.1.4道路工程对生态环境的影响

（1）道路工程

进场道路：利用乡间道路，道路长度约为300m，路宽5m，最大纵坡小于6%。

施工检修道路：风力发电机组运输及检修道路从风场西侧的县道引接，通过县道与省道相接，本工程施工检修道路约27km，以满足设备一次运输到位和基础施工需要。施工检修道施工期路基宽度为5.5m（永久占地4m+临时占地1.5m）。检修道路均按平原重丘四级场外道路标准设计，采用泥结碎石路面，永临结合。

（2）道路建设对生态环境的影响

①植被面积损失

道路工程在施工期对植被的影响主要在于永久占地范围内的地表植被将遭受砍伐、铲除、掩埋等一系列人为干扰活动，使永久占地内的植被全部消失，周边的植被面积减少，生物量及生态服务功能下降。受本项目建设影响而损失的自然植被以草本植被为主。

本期风电场道路工程施工道路临时占用面积为14.85hm2，临时占用的草本植被及灌木树种在施工结束后就地恢复。风电场范围内没有较珍稀的植物，因此本项目的建设对当地植物的总体影响并不大。

②道路建设对植物种类（多样性）及分布的影响

道路工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。根据植被现状调查结果表明，检修道路区域内植被主要以荒草地为主。

拟建道路区域内自然植物群落结构较为简单，以当地乡土草本植被为主，无国家重点保护的珍稀植物集中分布。项目建成后，将会对检修道路两侧的临时占地进行有效的植被恢复，项目建设对植物种群的影响大大减轻。因此，采取植被恢复措施后，风电场内检修道路的修建对场内植物种类及分布均不会造成太大的影响，对区域植物的物种多样性的影响较小。

③道路建设对动物的影响

施工期环境的迅速改变，噪声、植被破坏、密集的人为活动等均会对施工区域及附近的动物正常栖息、繁殖产生直接或间接的不利影响，这些影响是短暂的。受影响的动物受扰动后将暂时离开寻找相似的栖息地，项目所在区为人为活动较少的土石山区，生境相似程度高，受惊扰的动物较易在附近找到新的栖息地。

风场道路建成后，两侧进行绿化和植被恢复。风场运营期检修道路通行车辆很少，道路对环境的影响范围降低，在区域内动物对新环境逐渐适应后，区域内的鸟类、兽类等动物的种类、数量、分布也将得到逐渐恢复，原有生态格局又将重新建立，风场道路对区域的不利影响将逐渐减轻并达到新的平衡。

可见，风场道路的建设对野生动物的影响程度是可以接受的。

### 3.2项目运营期对生态环境的影响

3.2.1对植被的影响

风电场投入运营后，永久占地内的地表植被完全破坏，取而代之的是风力发电机组和集电线路杆塔的基础以及场内检修道路的路面。工程临时占地进行了植被恢复，风电机组区和集电线路区以及检修道路两侧实施植被恢复和绿化工程，因此施工结束后场内生态环境与建场前基本相同。

本风电场不是国家和省级重点保护的野生植物分布区域，风电建设区域属于点状分布，风力发电机组的运行离地面较高，建成后风力发电机组的运行对场内植被的正常生长几乎没有影响。因此，项目运营期不会对植被造成不利影响。

3.2.2对动物的影响

（1）对野生动物活动的阻隔影响

经过现场调查及查阅资料，风电场范围内未发现野生动物的迁移路线，并且场内检修道路的路面较窄、平时车辆较少，基本不会对野生动物的活动产生阻隔影响。

（2）风力发电机组噪声对野生动物的影响

本项目施工过程中因噪声强度的增加和人为活动的频繁，致使部分动物发生小尺度的迁移，但随着施工期的结束，场区内及周围动物会逐渐适应于风力发电机组的运行噪声及场内道路，不会影响野生动物的生存活动空间，对区域生物多样性不会产生影响。

（3）风力发电机组对鸟类迁徙的影响

风力发电机组风轮转动及产生的噪声可能对鸟类起到驱赶和惊扰作用，根据中国候鸟迁徙路线，本项目场址不在候鸟迁徙路线上。另外根据鸟类资料表明，一般鸟类的飞行高度为300m左右；在迁徒季节，候鸟的迁飞高度在300m以上，如燕为450m、鹤为500m、雁为900m，均远远超过风力发电机组的高度（风电机组的安装高度为85m，叶片的长度58m），因此，鸟类在飞行和迁徒时不会受到风电场风力发电机组的影响。

## 4景观影响评价

风电场工程景观包括风力发电机组本身形成的景观，也包括周边的自然景观和人文景观，它是风电工程与其周围景观的综合景观体系。景观影响评价的目的是预测评价风电场工程建设与运营过程中可能给景观环境带来有利的、不利的潜在影响，提出景观保护、利用、开发及减缓不利影响的措施。

（1）项目对景观环境的正面影响分析

本风电场拟在五寨县山梁山脊上建设，风电场范围内以中低山地貌为主，交通便利，风力发电机组白色塔筒和叶片与蓝天和白云结合效果完美。风电场建成后，50台风力发电机组组合在一起可以构成一个美观、独特的人文景观，这种景观具有群体行、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人文景观与自然景观结合并和谐共处的完美性，并具有明显的社会效益和经济效益。加之场区按规划有计划地实施植被恢复，种植草、木，将使场区形成一个结构合理、人文景观和自然风景完美结合的生态环境，在保证风场区域生态环境稳定发展的同时，也可将场区开发成独具特色的旅游景点。

（2）项目对景观环境的负面影响分析

- 项目施工期对景观环境的影响

风电工程包含风力发电机组、检修道路和集电线路工程。施工期对自然景观的影响主要是风力发电机组基础、场内道路路基和集电线路杆塔基础开挖，对部分中低山山坡和山顶地进行削切产生新的坡面、断面，地貌形态发生了改变，在破坏植被的同时造成土地裸露，增加水土流失量，对局部景观产生干扰，对现有的自然风光造成破坏。但由于拟建风电项目施工期短，这些对生物景观的影响会随着施工期的结束而逐渐得到恢复。

- 项目运营期对景观环境的影响

a.切割连续的自然景观，空间的连续性和自然性被破坏。风电工程尤其是场内道路将在区域景观中划出一条明显的人工印迹，但集电线路的杆塔和线路由于在场区草地的相对尺寸很小比较容易掩饰而变得不太显眼。

b.风电工程自身景观与景观环境之间形成冲突。作为一座现代化的风电场工程，风电场的场内道路、护坡、集电线路的杆塔以及风力发电机组机位都构成风电工程自身景观，由于这些景观是人为的，若设计或选址不当，会给景观环境带来负面影响。

（3）景观减缓及保护措施

针对风电项目的工程特点以及项目在建设和运营过程中可能给景观环境造成的影响，为此提出如下减缓及保护措施：

a.合理选址选线

针对景观特征采取合理的风力发电机组机位、场内道路和输电线路选线，采取“预防为主”的保护措施。场内道路尽量利用现有公路和拓宽后的上山便道，减少新建道路。要尽量减少对自然环境的破坏，尽量避让现有林地分布较密的地区，选址隐蔽性好、易于恢复或便于今后留给当地村民作农耕通道的地方，减轻对自然景观的潜在影响。

b.采取景观友好的设计方案

在设计中要注意风力发电机组塔筒、叶片的外形和色彩对景观环境协调性，与自然山体匹配，使视觉舒适。

c.景观恢复与植被重建

对风力发电机组机位、箱变、施工道路和集电线路塔杆基础施工中毁损的地貌进行适当修复，对地表重新覆盖土壤，并从景观出发进行绿化美化，可以在很大程度上改善工程的景观面貌。绿化美化除考虑视觉景观外，还应考虑增强其保持水土的功能和综合的生态环境功能。

## 5 生态影响的防护、恢复措施及替代方案

### 5.1生态影响防护与恢复原则

根据风电场工程建设期运营期特点，依据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）的规定，生态影响的防护、恢复与补偿原则为：

(1)风电场的建设应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源，尽量少占土地。

(2)对项目建设影响造成的植被破坏，应根据国家和山西省的相关规定进行土地植被恢复和水土保持工作，以恢复生态环境。

(3)微观选址及施工前应进一步跟进现场植被分布，灵活选址选线，避免对林地植被的破坏。

### 5.2生态影响的防护与恢复措施

风电场的生态影响防护与恢复措施主要以施工期为主，并且根据分区不同的水土流失特点，以围绕水土保持措施分别加以实施。风电场场址区以绿化为主，同时考虑与工程防护措施的协调，生态恢复与防护措施要围绕风电场存在的水土流失问题，因地制宜，因害设防。本工程主要防治措施有施工临时防护措施和植物措施等。

本工程的生态防护与恢复措施体系分为3个防治区，即风力发电机组箱变防治区、集电线路防治区、交通道路防治区。根据本工程特点，结合区域自然条件，本工程采取的主要防治措施包括工程措施、植物措施和施工临时防护措施等。本项目各防治区植被恢复面积及具体恢复措施见表6，各防治区典型生态保护措施平面布置见附图12。

### 5.4生态环境管理

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对自然资源开发建设项目的生态影响实施有效管理是日常工作的一个重要组成部分。因此，根据风电项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围、项目所在地的自然、社会、经济等一系列因素、提出的生态防护与恢复措施等，本评价提出生态管理建议如下：

（1）生态环境管理目标

①防止风电场范围内生境进一步破碎化和岛屿化。

②防止区域自然体系生产能力进一步降低。

③防止水土流失的日趋严重。

④严格执行施工破坏的植被恢复措施，避免带来新的生态破坏和损失。

⑤风电场建成后植被覆盖率不低于现状。

（2）生态环境管理措施的落实

①建立高效、务实的生态环境管理体系，并接受行政主管部门的监督与管理。

②建设单位于工程监理单位一起确保工程进程中生态环境保护工作的顺利进行，并及时沟通、相互协调。

③施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案；严格控制施工范围，减少对林木的破坏，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失；并教育施工人员爱护施工场地周围的一草一木，从而尽可能的减小对景观环境的破坏，新建施工道路时，要尽量减少对自然环境的破坏，选择隐蔽性好、易于恢复或便于今后留给当地村民作为农耕通道的地方，减轻对自然景观的潜在影响。

表6（A）    风力发电机组机组防治区生态防护与恢复措施一览表

| 防治区域 | 林草植被恢复率（%） | 植被恢复面积（m2） | 生态环境特征 | 生态防护与恢复措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风电机组 区（包含箱变区） | 97 | 4.12hm2 | 临时占地类型主要为林地和耕地。 | 表土剥离：为了合理保护与利用土地资源，为后期植被恢复创造条件，施工前对风力发电机组吊装平台（含箱变）区域进行表土剥离，剥离厚度15cm。施工结束后将剥离土还原作为植被恢复及绿化用土，保护地表熟土资源不流失，不浪费。工程建设应与植被恢复同步进行，尽量做到挖完一片，覆土恢复一片，绿化改造一片，防止开挖造成大面积裸露面，导致严重的水土流失。 临时措施：临时防护措施主要是针对临时堆放的土方，基础开挖所产生的临时堆放的土石方不能随意堆放，否则会造成大规模的水土流失。临时堆放的土石方一定要就近集中堆放，基础灌注完成后立即压实回填，多余的土石方用于填筑检修道路的路基和平台平整。基础土方临时堆土表面采取拍实处理并在表面遮盖防尘网，以防治在强降雨天气或大风天气下发生水力侵蚀和风力侵蚀。严禁顺坡倾倒土石等废渣。 植物措施：根据以往经验，吊装平台不易种植乔灌木等作物，因此本工程施工结束后对整治后的地表裸露区域先回填施工前剥离的表土，然后采取播撒草籽的方式对风力发电机组—箱变区进行绿化恢复，吊装场地植被恢复4.12hm2，播种量50kg/hm2，撒播披碱草草籽206kg。 | 300 |

表6（B）    集电线路防治区生态防护与恢复措施一览表

| 防治区域 | 林草植被恢复率（%） | 植被恢复面积（m2） | 生态环境特征 | 生态防护与恢复措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集电线路防治区） | 97 | 0.21hm2 | 临时占地类型主要为阔叶林地。 | 集电线路塔基边坡防护：为防治外来水冲刷塔基，塔基采用浆砌石边坡防护。严禁顺坡倾倒土石等废渣。 土地平整：集电线路施工区施工结束后进行土地平整。 植物措施：因此本工程施工结束后对集电线路临时占地采取播撒草籽的方式进行绿化恢复，植被恢复面积0.21hm2，播种量50kg/hm2，共需草籽10.5kg。 | 8 |

表6（C）    交通道路防治区生态防护与恢复措施一览表

| 防治区域 | 林草植被恢复率（%） | 植被恢复面积（m2） | 生态环境特征 | 生态防护与恢复措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通道路区 | 97 | 7.975hm2 | 临时占地类型主要为阔叶林地和耕地。 | 表土剥离：为了合理保护与利用土地资源，为后期植被恢复创造条件，施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度15cm。施工结束后将剥离土还原作为植被恢复及绿化用土，保护地表熟土资源不流失，不浪费。工程建设应与植被恢复同步进行，尽量做到挖完一片，覆土恢复一片，绿化改造一片，防止开挖造成大面积裸露面，导致严重的水土流失。 临时措施：在建设道路时，为疏导坡道来水和路面集水，在道路内侧或两侧需修建排水沟等排洪设施，以防止集水对道路的冲刷，引起新的水土流失。道路开挖造成的高陡边坡应采取砌护措施。严禁顺坡倾倒土石等废渣。 植物措施：施工结束后，对场内道路中的施工道路临时占地进行灌草结合植被恢复，面积为7.975hm2。灌木选用50cm高的荆条，种植标准为株行距1.5m×1.5m，采用穴状整地（30cm×30cm），恢复灌木林地面积7.975hm2，共需苗量约35444株（考虑5%的损耗）；草种选择披碱草，选择品质优良的一级草籽，播种量50kg/hm2，共计撒播草籽7.975hm2，共需披碱草草籽398.75kg。 | 220 |

### 6生态环境影响评价小结

风电场建设内容主要包括施工检修道路、风电机组基础和塔架、集电线杆塔基础、线路架设等。

（1）土地利用的影响：工程永久征占土地面积为8.035hm2，从原荒草地、落叶阔叶林地、灌木林地和耕地变为道路和建筑物用地，改变类型占区域比例较低；临时征占土地面积为12.305hm2，施工结束后进行适宜当地物种的植被恢复。

（2）对植被的影响：工程的实施均要占压土地破坏地表植被。永久损失的植被以荒草地、灌木林地、耕地为主，占地区不属于珍稀树种保护区，在其附近就可见到相似的群落，永久损失的物种适应性强，不存在因局部植被损失而导致种群消失或灭迹。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，项目建设对植物种群的影响将大大减轻。风电场范围内没有珍稀动植物集中分布，而且风电场的风力发电机组机位和集电线路杆塔采用：“点征”占地方式，因此本项目的建设对当地植被的总体影响不大。

（3）对动物的影响：施工过程会对风电场区域野生动物的活动、栖息产生干扰，但不会引起物种消失和生物多样性的减少。风电场在运营期基本不会对野生动物的生存和活动以及鸟类的迁徙产生影响。

（4）对景观的影响：风电场与区域景观的协调性较好，对景观的影响程度较轻。项目施工期会对景观产生一定的负面影响，但随着施工期的结束，实施植被恢复，采取种植灌草、树木等措施，负面影响也随之消失。风电场建成后，风力发电机组白色塔筒和叶片与蓝天和白云结合效果完美，构成一个非常美观、独特的人文景观，同时也可将场区开发成独具特色的旅游景点。

（5）根据风电场项目建设特点，制定了具体的生态影响的防护与恢复措施以及生态环境管理措施，最大程度减轻项目建设对生态环境的影响。

综上所述，在采取评价提出的生态保护措施后，本项目建设对评价区生态环境的影响是可以接受的。

# Text boxes

油烟

图3    风电场施工期主要工程内容

图4    风力发电运行工艺流程图

35kV

35kV

0.69kV