繁峙县砂河镇 10 万千瓦

风力发电项目

环境影响报告书

# （公示本）

山西高腾环境科技有限公司

二〇一八年十一月

目  录

第一章 概述	1-1

1.1 建设项目背景	1-1

1.2  建设项目特点	1-2

1.3环境影响评价过程	1-2

1.3  分析判定相关情况	1-3

1.4  关注的主要环境问题及环境影响	1-4

1.5  环境影响评价主要结论	1-6

第二章  总则	2-1

2.1  编制依据	2-1

2.2  评价因子	2-5

2.3  评价标准	2-7

2.4  评价工作等级和评价范围	2-10

2.5  相关规划及环境功能区划	2-12

2.6 主要环境保护目标	2-17

第三章 建设项目工程分析	3-1

3.1工程概况	3-1

3.2风电场建设条件	3-10

3.3工程建设内容	3-12

3.4公用工程	3-16

3.5工程分析	3-18

3.6环境影响分析	3-26

第四章  环境现状调查与评价	4-1

4.1自然环境现状调查与评价	4-1

4.2环境质量现状调查与评价	4-12

4.3区域污染源调查	4-24

第五章  环境影响预测与评价	5-1

5.1 生态环境影响评价	5-1

5.2声环境影响预测与评价	5-24

5.3环境空气环境影响预测与评价	5-26

5.4固体废物影响分析	5-28

5.5水环境影响分析	5-29

第六章 环境保护措施及其可行性论证	6-1

6.1施工期环境保护措施	6-1

6.2运营期环保措施	6-12

6.3项目环保设施投资	6-17

第七章 环境经济损益分析	7-1

7.1建设项目经济效益分析	7-1

7.2建设项目社会效益分析	7-1

7.3建设项目环境损益分析	7-2

7.4小结	7-3

第八章 环境管理与监测计划	8-1

8.1环境管理	8-1

8.2环境监测计划	8-4

8.3污染物清单	8-7

第九章 场址可行性分析	9-1

9.1项目建设的环境制约因素	9-1

9.2区域环境承载能力分析	9-3

9.3环境影响	9-4

9.4场址选择可行性分析综述	9-6

第十章 结论和建议	10-1

10.1建设项目概况	10-1

10.2环境质量现状	10-1

10.3污染物排放情况	10-2

10.4主要环境影响	10-2

10.5公众意见采纳情况	10-3

10.6环境保护措施	10-3

10.7环境经济损益分析	10-5

10.8环境管理和监测计划	10-5

10.9总结论	10-5

附件：

附件1：委托书；

附件2： “关于明确山西省2018年度风电开发建设项目的通知” 山西省发展和改革委员会文件，晋发改新能源发【2018】319号；

附件3：“关于繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目风场范围是否涉及军事设施意见的报告”山西省繁峙县人民武装部，繁武【2018】6号；

附件4：“关于太重重工新能源装备有限公司繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目用地范围内是否与地质遗迹保护范围重叠情况的复函”繁峙县国土资源局，繁国土资函【2018】31号；

附件5：“关于繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目回复函”繁峙县住房保障和城乡建设管理局文件，繁住建发【2018】33号；

附件6：“关于核查繁峙县砂河镇风力发电项目与各类保护区重叠的回函”繁峙县环境保护局；

附件7：“关于繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电的前期意见的函”繁峙县林业局；

附件8：“关于繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目回复函”繁峙县水利局，繁水函【2018】9号；

附件9：“关于繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目风机机位与不可移动文物重叠情况的意见”繁峙县文物管理所；

附件10：噪声监测报告；

附件11：专家技术审查意见；

附件12：建设项目环评审批基础信息表。

# 第一章 概述

## 1.1 建设项目背景

近年来，国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展；国家鼓励和支持可再生能源并网发电，并从价格管理与费用补偿、经济激励等方面进一步促进包括风力发电在内的可再生能源的开发利用发展。

山西水电资源贫乏，主要以燃煤发电为主，由此带来的问题是煤炭资源消耗量大，燃煤排放的SO2、烟尘、氮氧化物对环境造成污染，同时因燃煤发电需水量大，加剧了地区干旱缺水的紧张局面。风电作为一种清洁环保的能源，基本不存在环境污染，在山西风力资源丰富的地区建设风电场，可减少对煤炭和水资源的消耗，保护环境，有利于国民经济的可持续发展；近年来，山西省相继出台了相应的鼓励政策和发展规划，大力推进风力发电的开发利用发展。根据山西省发展和改革委员会制定的《山西省风电开发规划》，山西省风电开发规划总装机容量为3000万KW，其中十二五(2011年～2015年)期间共规划风电装机容量为1200万KW，十三五(2016年～2020年)期间共规划风电装机容量为1800万KW。

繁峙县砂河镇 10 万千瓦风力发电项目位于忻州市繁峙县东北部大营镇、柏家庄乡、横涧乡一带，风电场范围规划风电开发容量为10万KW，该项目建设单位太原重工新能源装备有限公司已与繁峙县人民政府签订了投资开发风电项目协议书，正式确定了风场拐点范围，并征得了繁峙县武装部、国土局、住建局、环保局、林业局、水利局、文物管理所对于该风电场建设的同意意见(见附件三至附件八)，山西省发展和改革委员会于2018年5月18日以晋发改新能源发[2018]319号文“山西省发展和改革委员会关于明确山西省2018年度风电开发建设项目的通知”（见附件二）下达太原重工新能源装备有限公司2018年繁峙县砂河镇建设规模10MW风电项目指标，本项目符合山西省能源发展规划。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号文《产业结构调整指导目录(2011年本) 修正》（2013修正本），风力发电属允许类项目，因此，本项目的建设符合国家及山西省产业政策。

繁峙县砂河镇 10 万千瓦风力发电项目建设规模为100MW，同时建设一座110kV升压站。本次评价内容不包括升压站电磁辐射和场外输电线路。

## 1.2  建设项目特点

繁峙县砂河镇 10 万千瓦风力发电项目建设WTG2-2000型机组50台，单机容量2000kw，总装机容量为10MW，年上网电量21099.97万kW.h，年单机等效满负荷小时数为2110h，容量系数为0.241。风场范围东经113°34′29.8″～113°58′17.33″，北纬39°13′25.47″～39°25′12.54″，东西跨度最长约34.0km，南北跨度约21.3km，边界所含区域面积255km2。风场范围内涉及明代古长城文物保护单位，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日），本项目类别属名录中“三十一电力、热力生产和供应业—91、其他能源发电”，环评类别为“涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电”需编制环境影响报告书。

## 1.3环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，繁峙县砂河镇 10 万千瓦风力发电项目须进行环境影响评价。太原重工新能源装备有限公司于2018年8月15日委托山西高腾环境科技有限公司进行本项目环境影响评价工作。

接受委托后，我公司立即组织人员赴现场进行实地踏勘，对项目所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境等因素进行了全面调查，收集了有关的资料。我公司人员在现场踏勘、收集资料的基础上，按照国家相关法律法规、环境影响评价技术导则、技术规范以及环境标准等方面的有关规定和要求，进行了初步的工程分析，并进行了环境影响识别和评价因子筛选，明确了评价重点和环境保护目标，确定了工作等级、评价范围和评价标准；进行了详细的工程分析，进行了各环境要素环境影响预测与评价；然后提出环境保护措施并进行技术经济论证，给出污染物排放清单，给出建设项目环境影响评价结论，最后汇总以上评价工作成果，编制完成了《繁峙县砂河镇 10 万千瓦风力发电项目环境影响报告书》（送审本）。

2018年11月8日，忻州市环境保护局在忻州市主持召开了《繁峙县砂河镇 10 万千瓦风力发电项目环境影响报告书》（送审本）技术审查会，根据专家意见，我单位对报告书进行了认真修改和完善，完成了《繁峙县砂河镇 10 万千瓦风力发电项目环境影响报告书》（报批本），现递交建设单位，由建设单位报请忻州市环境保护局审批。

## 1.3  分析判定相关情况

### 1.3.1  产业政策

据现场踏勘，企业目前未开始建设，正在办理环评等相关手续。

山西省发展与改革委员会于2018年5月18日以晋发改新能源发[2018]319号文下达“关于明确山西省2018年度风电开发建设项目的通知”，将本项目100MW装机容量列入晋北三市风电开发建设方案，本项目建设符合山西省相关产业政策。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号文《产业结构调整指导目录(2011年本) 修正》（2013修正本），风力发电属允许类。因此本项目符合国家产业政策。

### 1.3.2选址可行性分析

1.3.2.1风资源

本项目所选场址范围内，风机轮毂90m高度两处测风塔年平均风速分别为5.81m/s、6.36m/s，相应风功率密度为221.1W/m2、272.7W/m2，风功率密度等级为1级(GB/T18710-2002)。从风能分布来看，较大比例在可利用区间。本风场风能品质较好，具备较好的开发价值。

1.3.2.2城市总体规划

根据《繁峙县城市总体规划（2012-2030）》，本项目位于繁峙县东北部大营镇、柏家庄乡、横涧乡一带，距繁峙县城区约29km，场址不在繁峙县城市规划区范围内，不违背繁峙县城市总体规划。

1.3.2.3土地利用现状

本项目风电场址位于繁峙县东北部，风机及升压站位于山区，周边无村庄分布，远离人群居住地，占地类型为主要为草地，少量林地及耕地，项目选址符合国家《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》的用地管理要求。

1.3.2.4环境敏感性分析

本风电场范围内无国家和省级自然保护区及风景名胜区，不是野生保护动植物集中分布区域，风场范围内涉及明代古长城省级文物保护单位及其他县级文物保护单位，但工程施工占地范围内不涉及文物保护，亦不在其建设控制地带范围内；风场范围内无县级及乡镇水源地分布，风场边界距离最近水源地横涧乡镇集中供水水源地100m，风场边界横跨横涧集中供水水源地一级保护区，但工程施工占地范围内均不涉及水源地保护区。

因此，本项目风电场环境较敏感。

综上所述，该风电场风资源条件较好，村庄分布和土地利用满足相关要求，符合山西省风电规划和地方相关规划，风电场敏感程度为较敏感，从以上各方面分析，项目选址较合理。

### 1.3.3“三线一单”符合性分析

根据环境保护部环环评[2016]150号“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”，本项目三线一单符合性分析如下：

生态保护红线：繁峙县尚未发布生态保护红线。根据《环境保护法》规定，应在事关国家和区域生态安全的重点生态功能、生态环境敏感区和脆弱区以及其他重要的生态区域内，规定生态保护红线，实施严格保护。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011），本项目选址不在特殊生态敏感区，即自然保护区、世界文化和自然遗产地等；也不在重要生态敏感区，即风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等。

因此，本项目建设不违背生态保护红线保护要求。

环境质量底线：对照国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，本项目废气主要为升压站食堂油烟，处理达标后排放；升压站废水综合回用，废油及废旧蓄电池送有资质单位合理处置，本项目对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的要求。

资源利用上线：本项目行业类别属风力发电，充分利用当地风能资源转化为电能能源，实现年上网电量21099.97万kWh，符合资源利用上线的要求。

环境准入负面清单：本项目属产业政策允许类，不属于禁止准入限制类和禁止类项目，且能实现污染物综合利用和风能资源转化利用，因此符合环境准入负面清单的要求。

综上，本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。

## 1.4  关注的主要环境问题及环境影响

### 1.4.1  主要环境问题

（1）施工期要采取有效措施严格控制施工噪声和扬尘污染；

（2）施工期生态环境影响；

（3）施工期涉及明长城遗址文物保护敏感区的影响情况；

（4）项目运行过程中风机、升压站产噪设备运转产生的噪声对周围环境的影响；

（5）项目生产过程产生的变压器事故油、铅蓄电池、生活垃圾等固体废物的合理处置。

### 1.4.2  主要环境影响

（1）生态影响

评价区区域环境质量较好，根据生态环境预测结果，工程投产后，区域环境质量可保持现有质量水平，不会对环境造成明显不利影响。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，项目建设对植物种群的影响大大减轻。因此，风电场的建设对场内植物种类及分布均不会造成太大的影响，对区域植物的物种多样性的影响较小。根据风电场项目建设特点，制定了具体的生态影响的防护与恢复措施以及生态环境管理措施，最大程度减轻项目建设对生态环境的影响。采取评价中的植被恢复措施可减缓对植物的影响。

（2）大气环境影响

施工期：本项目在建设期挖填土方、建材临时堆放、土地平整等均会产生二次扬尘。采取相应遮挡等防护措施后，其环境影响很小。

运营期：本风电场无污染气体排放，废气主要来自升压站食堂产生的油烟。

（3）地表水环境影响

施工期：主要是施工用水和施工人员的生活废水。施工用水主要为混凝土拌和与养护，场地的降尘喷洒等。采取合理安排和严格管理用水，基本没有废水产生；施工生活区会有少量生活污水产生，集中收集，经沉淀等初步处理后用于施工场地抑尘。因此施工期少量废水不会对水环境产生不利影响。

运营期：主要为升压站生活污水，经地埋式一体化污水处理设备处理后用于站内绿化，不外排。

（4）固体废物环境影响

施工期：主要是施工人员的生活垃圾和施工过程中产生的土石方。施工人员产生的生活垃圾量较少，将生活垃圾集中收集后及时由当地环卫部门分类处理。本项目施工土石方基本平衡，不产生工程土石弃方，施工期固体废物不会对环境产生不利影响。

运营期：升压站内设生活垃圾暂存点，集中收集后由建设单位送至当地环卫部门指定的垃圾处理场，污水处理设备污泥每年清理一次，干化后送至环卫部门指定生活垃圾填埋场；设置变压器事故油池；废油及废旧蓄电池在危险废物暂存间暂存后定期由有资质单位回收处置。

（5）声环境影响

施工期：夜间施工场界噪声达标衰减距离最大为100m，本项目风电机组和施工场地距离最近的村庄均大于500m。因此，施工期施工机械产生的噪声不会对附近各村庄居民产生影响。

运营期：按单台风电机点声源考虑，风电机外250m噪声衰减值已满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的1类区标准要求，风机附近的村庄均在风机500m以外，因而风机噪声不会对其产生影响。

升压站厂界噪声预测值为33.48~48.19dB(A)。升压站厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准要求，不会对周围村庄居民产生影响。

（6）对文物保护单位的影响

本项目风场范围内涉及明代古长城省级文物保护单位，本项目工程占地范围不在其建设控制地带保护单位内。

施工期：风机施工临时占地避开明长城以及其控制地带，吊装平台设置在尽量远离控制地带边界的位置，尽量减小施工期对明长城控制地带周边的影响。施工结束后，及时对临时占地进行植被恢复。

运营期：本项目基本对明长城无影响。

## 1.5  环境影响评价主要结论

本项目总装机容量为10万KW且涉及明长城遗址文物保护敏感区，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），属于允许类，符合政策要求；本项目符合《山西省风电发展规划》、《繁峙县生态功能区划》、《繁峙县生态经济区划》、《山西省主体功能区划》，选址合理。本项目采取生态保护和水土保持措施，对生态环境的影响控制到较低水平，同时注重资源和能源的循环利用，符合清洁生产、循环经济、达标排放和总量控制的要求。项目的运营有利于促进地方经济的发展，公众对项目的建设持支持态度。在认真落实本次评价提出的各项污染防治措施，强化环境管理、确保环保设施正常稳定运转，主要污染物可达标排放，对周围环境影响较小。严格执行国家和地方相关环保法规、政策以及环保“三同时”制度的前提下，项目建设具备环境可行性。

# 第二章  总则

## 2.1  编制依据

### 2.1.1  任务依据

2.1.1.1繁峙县砂河镇 10 万千瓦风力发电项目环境影响评价委托书，2018年8月15日；

### 2.1.2  法律法规

2.1.2.1《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

2.1.2.2《中华人民共和国环境影响评价法》，2016.9.1；

2.1.2.3《全国生态环境保护纲要》，（国发[2000]38号），2000.11.26；

2.1.2.4《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第253号，1998.11.29）及《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令，第682号，2017.10.1）；

2.1.2.5《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

2.1.2.6《中华人民共和国水土保持法实施条例》，2011.01；

2.1.2.7《中华人民共和国土地管理法》，2004.8；

2.1.2.8《中华人民共和国森林法》，1998.4；

2.1.2.9《中华人民共和国森林法实施条例》，2000.1；

2.1.2.10《中华人民共和国野生动物保护法》，2004.8；

2.1.2.11《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，1992.2；

2.1.2.12《中华人民共和国野生植物保护条例》，1996.9；

2.1.2.13《中华人民共和国自然保护区条例》，1994.10；

2.1.2.14《中华人民共和国水污染防治法》， 2008.6；

2.1.2.15《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1；

2.1.2.16《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3；

2.1.2.17《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016.11；

2.1.2.18《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.2；

2.1.2.19《中华人民共和国节约能源法》2007.10；

2.1.2.20《中华人民共和国循环经济促进法》2012.7；

2.1.2.21《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部44号，2017年9月1日)及 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日）；

2.1.2.22《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，（国务院国发（2005）39号文），2005.12.14；

2.1.2.23《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)；

2.1.2.24《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号;

2.1.2.25《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订本）（2013修订）；

2.1.2.26环境保护部文件环环评[2016]150号“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”，2016.10.26；

2.1.2.27环境保护部文件环生态[2016]151号关于印发《全国生态保护“十三五”规划纲要》的通知，2016 .10 .27；

2.1.2.28国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知，国发[2016]65号，2016.11.24。

2.1.2.29《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》，2014.1.1；

2.1.2.30《山西省环境保护条例》，2017.3.1；

2.1.2.31《中华人民共和国文物保护法》，1982.11.19发布,2015.4.24第四次修正；

2.1.2.32《长城保护条例》，2006.12.1；

2.1.2.33《山西省人民政府关于公布山西省历代长城保护范围及建设控制地带的通知》，晋政函[2016]122号，2016.11.8；

2.1.2.34《长城“四有”工作指导意见》，2014.2.25；

1.1.2.35关于印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知，环大气[2017]110号，2017年8月27日；

1.1.2.36山西省环境保护厅“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，晋环发[2015]25号文，2015年2月28日；

1.1.2.37山西省环保厅“关于加强扬尘污染治理工作的通知”，晋环发[2012]272号文，2012年11月27日；

1.1.2.38《山西省大气污染防治条例》，2007年3月30日修订；

1.1.2.39 山西省人民政府，《山西省“十三五”环境保护规划》晋政发[2016]66号，2016年12月16日；

1.1.2.40 山西省人民政府，《山西省人民政府关于印发山西省水污染防治工作方案的通知》，晋政发[2015]年12月30日；

1.1.2.41《山西省大气污染防治2018年行动计划》，晋政办发〔2018〕52号，2018年5月25日；

1.1.2.42《山西省水污染防治2018年行动计划》，晋政办发〔2018〕55号，2018年5月24日；

1.1.2.43 《山西省土壤污染防治2018年行动计划》，晋政办发〔2018〕53号，2018年5月25日；

1.1.2.44《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》晋政发〔2018〕30号文，2018年7月29日.

### 2.1.3  行业相关法律法规

2.1.3.1《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》，2013年6月。

### 2.1.4  技术依据

2.1.4.1《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

2.1.4.2《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

2.1.4.3《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-1993）；

2.1.4.4《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

2.1.4.5《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

2.1.4.6《环境影响评价技术导则  生态影响》，（HJ19-2011）；

2.1.4.7《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)；

2.1.4.8《风电场噪声限值及测量方法》(DL/T1084-2008)。

### 2.1.5  参考资料

2.1.5.1山西省发展和改革委员会 《山西省发展和改革委员会关于明确山西省2018年度风电开发建设项目的通知》（晋发改新能源发[2018]319号），2018年5月18日；

2.1.5.2繁峙县林业局“关于繁峙县砂河镇10万千瓦风力发点的前期意见的函”，2018年4月27日；

2.1.5.3繁峙县文物管理所“关于繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目用地范围与不可移动文物保护范围重叠的意见”， 2018年8月22日；

2.1.5.4繁峙县住房保障和城乡建设管理局“关于繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目回复函”， 繁住建发【2018】33号，2018年3月27日；

2.1.5.5繁峙县水利局“关于繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目回复函”， 繁水函【2018】9号，2018年3月26日；

2.1.5.6繁峙县国土资源局“关于繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目用地范围是否与地质遗迹保护范围重叠情况的复函”，繁国土资函【2018】31号，2018年4月4日；

2.1.5.7繁峙县环境保护局“关于核查繁峙县砂河镇风电项目用地与各类保护区重叠的回函”，2018年10月18日；

2.1.5.8山西省繁峙县人民武装部“关于繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目范围是否涉及军事设施意见的报告”，繁武【2018】6号，2018年4月2日；

2.1.5.9《繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目可行性研究报告及附图》，2018年7月；

2.1.5.10环境质量现状监测报告，山西中瑞恒晟环保科技有限公司，中瑞恒晟【2018】字第（470）号；

2.1.5.11企业提供的其他资料。

## 2.2  评价因子

### 2.2.1环境影响因素识别

评价因子的筛选主要依据项目在运营过程中各污染物的排放情况和环境对污染物的承载能力来确定。根据国家制订的环境质量标准以及当地的环境质量状况，确定并筛选出建设工程的主要污染因子。

根据该项目的特点和场址区域环境状况，对该工程环境影响因子进行识别，环境影响因子识别矩阵见表2-1。

从表中可以看出，项目施工期对自然环境、生态环境、社会环境和生活质量都有一定程度的影响，且主要不利影响体现为对生态环境的破坏；运营期对环境的不利影响主要表现在风机产生的噪声对环境的影响上，其影响程度较轻。因此确定本次环境评价的主要时段是施工期，评价的重点为生态环境影响。

表2-1 本项目环境影响因子识别矩阵

| 环境 资源 | 工程活动 环境因子 | 建 设 期 | 运 行 期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 清理 场地 | 挖填 土方 | 进场 运输 | 设备 安装 | 材料 堆放 | 能源 利用 | 废气 排放 | 废水 排放 | 噪声 | 固体 废物 | 电力 需求 | 就业 |
| 自然 环境 | 环境空气 | -1S | -1S | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境 |  | -1S | -1S | -1S |  |  |  |  | -1L |  |  |  |
| 生态 环境 | 水土流失 | -1S | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 | -1S | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤 | -1S | -1S |  |  | -1S |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动物 | -1S |  |  |  |  |  |  |  | -1L |  |  |  |
| 社会 环境 | 产业结构 |  |  | +1S |  |  | +1L |  |  |  |  | +1L | +1L |
|  | 工业 |  |  | +1S |  |  |  |  |  |  |  | +1L |  |
|  | 农业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通运输 |  |  |  |  |  | +1L |  |  |  |  | +1L | +1L |
|  | 土地利用 |  | -1S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文教卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1L |  |
| 生活 质量 | 健康 |  |  |  |  |  | +1L |  |  | -1L |  | +1L |  |
|  | 生活水平 |  |  | +1S | -1S |  | +1L |  |  |  |  | +1L | +1L |

### 2.2.2评价因子筛选

### 2.2.2.1 施工期环境影响评价因子筛选

(1)项目建设对原有土壤、植被、动物及区域生态功能的影响；

(2)土地平整、开挖土石方对水土流失的影响；

(3)施工期对生态环境的影响；

(4)施工噪声、扬尘对敏感点的影响。

### 2.2.2.2 运营期环境影响评价因子筛选

本项目运营期主要为风力发电机组在运转过程中叶片扫风的空气动力噪声和机组内部机械运转的机械噪声，选等效声级LAeq作为噪声评价因子。

综上所述，本项目施工期对生态环境的影响及运营期噪声的环境影响是本次评价的主要因素。根据风电场项目开发建设的特点及评价区生态现状，确定采用生物生产力、植物生物量、水土流失作为生态评价因子。

## 2.3  评价标准

### 2.3. 1 环境质量标准

### 2.3.1.1 环境空气

本项目场址所在区域环境空气属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准限值见表2-2。

表2-2  环境空气质量标准      单位：ug/Nm3

| 项目 | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 200 | 300 |  | GB3095-2012 |
| PM10 | 70 | 150 | —— |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |  |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |

### 2.3.1.2 地表水

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目东南部分所在区域属于滹沱河水系“源头~孤山水库出口”段，水环境功能为一般源头水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其他范围属于滹沱河水系“孤山水库出口~宏道”段，水环境功能为工业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，标准限值见表2-3。

表2-3   地表水环境质量标准     单位：mg/L（pH除外）

| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 |
| --- |
| 污染物 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 六价铬 | 石油类 | 高锰酸盐指数 |
| 标准值 | 6-9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 |
| 污染物 | 氟化物 | 氰化物 | 总磷 | 挥发酚 | 总氮 | 阴离子表面活性剂 |
| 标准值 | ≤1.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.01 | ≤1.5 | ≤0.3 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 污染物 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 六价铬 | 石油类 | 高锰酸盐指数 |
| 标准值 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤6 |
| 污染物 | 氟化物 | 氰化物 | 总磷 | 挥发酚 | 总氮 | 阴离子表面活性剂 |
| 标准值 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤0.2 |

### 2.3.1.3 地下水

本项目所在区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见表2-4。

表2-4  地下水质量标准        单位：mg/L(pH值除外)

| 项目 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 六价铬 | 铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤0.05 | ≤0.3 |
| 项目 | 氨氮 | 亚硝酸盐 | 硝酸盐 | 砷 | 汞 |
| 标准值 | ≤0.5 | ≤1 | ≤20 | ≤0.01 | ≤0.001 |
| 项目 | 氰化物 | 氯化物 | 挥发酚 | 铅 | 镉 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤250 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.005 |
| 项目 | 锰 | 菌落总数 （个/mL） | 总大肠杆菌群（个/L) | 耗氧量(CODMn法，以O2计) | 溶解性总固体 |
| 标准值 | ≤0.1 | ≤100 | ≤3 | ≤3 | ≤1000 |

### 2.3.1.4 声环境

本项目所在区域属于农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，升压站所在区域执行2类标准，具体标准值见表2-5。

表2-5   声环境质量标准        单位：dB(A)

| 类别 | 等效声级 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |

### 2.3.2 污染物排放标准

### 2.3.2.1大气污染物

本项目升压站食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型标准。

表2-6  油烟排放标准（GB18483-2001）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度 | 2.0mg/m3 |
| 净化设施最低去除率 | 60% | 75% | 85% |

### 2.3.2.2 噪声

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值，具体见表2-7。

表2-7   建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）风电场运行期噪声排放标准以满足周围村庄环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类声环境功能区的环境噪声限值作为控制目标，即昼间：55dB(A)、夜间：45dB(A)。

升压站厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声功能区限值，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

2.3.2.3废水

本项目升压站生活污水经处理后回用于站内绿化，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002），标准值具体见表2-8。

表2-8 城市污水再生利用 城市杂用水水质标准限值

| 序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清扫、消防 | 城市 绿化 | 车辆 冲洗 | 建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6～9 |
| 2 | 五日生化需氧量（BOD5）/(mg/L) ≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
| 3 | 氨氮/(mg/L） ≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 4 | 阴离子表面活性剂/(mg/L) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 5 | 铁/(mg/L） ≤ | 0.3 | - | - | 0.3 | - |
| 6 | 溶解氧/(mg/L） ≥ | 1.0 |

### 2.3.2.4 固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。

## 2.4  评价工作等级和评价范围

### 2.4.1评价工作等级

### 2.4.1.1环境空气

根据项目工程分析，本项目施工期主要空气污染因子为施工扬尘，经采取措施治理后对区域环境影响较小，且随着施工期结束，施工扬尘对环境影响结束；营运期风电场无废气产生，升压站食堂油烟对区域环境空气质量影响较小，因此，本项目环境空气仅作一般性影响分析。

### 2.4.1.2地表水

本项目营运期废水主要为升压站产生的职工生活污水，经处理后全部综合回用，不外排，因此，本项目地表水环境影响仅作一般性影响分析。

### 2.4.1.3地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属E电力中的34其他能源发电，地下水环境影响评价项目类别属Ⅳ类，因此不开展地下水环境影响评价。

### 2.4.1.4 声环境

风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风的空气动力噪声和机组内部机械运转的机械噪声。按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中评价工作等级的划分原则，本项目所处声环境功能区为GB3096规定的1类地区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量未达3~5 dB(A)（含5 dB(A)），受噪声影响人口数量增加很少，因此，本次声环境评价工作等级确定为二级。

### 2.4.1.5 生态环境

根据现场勘查以及山西省人民政府晋政函[2016]122号中公布的保护级别，本项目涉及长城遗址为省级重点文物保护单位，不属于特殊生态敏感区及重要生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）中生态环境影响评价等级的划分方法，确定本风电场工程生态环境影响评价等级。具体划分依据见表2-9。

表2-9   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2～20km2或长度50～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 本项目 | 占地面积0.437072km2，道路长度58km（新建38km，改扩建20km），应为三级，涉及明长城敏感区，调整为二级 |

综上所述：本工程占地面积（临时占地+永久占地）0.437072km2<2km2，道路长度为50km<58km<100km，明长城遗址文物保护单位为省级重点文物保护单位，无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，依据生态影响评价工作等级划分表，判定本工程生态环境影响评价为三级，但是工程风场范围影响区域涉及明长城遗址文物保护单位环境敏感区，因此确定本工程生态环境影响评价等级调整为二级。

### 2.4.2评价范围

### 2.4.2.1生态环境

本次生态影响评价分为四个亚区：风机基础（含箱变）及吊装平台（26.0km2）、集电线路区（1.06km2）、施工检修道路区（58.0km2）、升压站及施工生产生活区（1.1816km2）。工程生态影响范围统计见表2-10。

表2-10 风电工程生态影响评价范围表

| 分类 | 项目 | 工程内容 | 评价范围 | 工程影响范围(km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点评价范围 | 风机基础（含箱变）及吊装平台 | 风机和箱变基础施工以及风机吊装施工 | 风机基础为中心，半径500m的区域 | 26.0 |
|  | 集电线路 | 线路的铁塔基础施工及线路的架设 | 线路走廊线路10m宽区域 | 1.06 |
|  | 检修道路 | 施工检修道路施工 | 道路中心线两侧各500m的区域 | 58.0 |
|  | 升压站及施工生产生活区 | 站内各建构筑物 | 周边外延500m宽的范围 | 1.1816 |
|  | 合 计 | 86.2416 |
| 一般评价范围 | 繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目风场范围 | 255 |

由于本项目施工期及营运期环境影响主要在重点评价区范围内，因此，本项目主要重点针对项目施工及运营期对重点评价区的环境影响展开评价。

### 2.4.2.2声环境

风机运营期噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类声功能区限值(即昼间：55dB(A)、夜间：45dB(A))时的距离作为风机运行期噪声评价范围。本次噪声评价范围为风电机组外250m内的区域和升压站围墙外200m内的区域。

## 2.5  相关规划及环境功能区划

### 2.5.1  相关发展规划

2.5.1.1城市总体规划

本项目风场范围位于繁峙县东北部大营镇、柏家庄乡、横涧乡一带，不在繁峙县城市总体规划内，本项目的建设不违背繁峙县城市总体规划。

2.5.1.2生态功能区划

根据《繁峙县生态功能区划》，本项目位于Ⅱ繁峙县滹沱河沿岸山地丘陵区水土保持生态功能小区和Ⅳ2滹沱河上游丘陵区水土保持生态功能小区，洪洞县生态功能区划图见图2-1。

（1）Ⅱ繁峙县滹沱河沿岸山地丘陵区水土保持生态功能小区现存的生态环境的问题和保护措施如下：

现存的生态环境问题：①滹沱河及各支流河谷区农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及农业废弃物的随意乱堆造成的面源污染，对滹沱河及其支流的水质产生影响；②流域及其支流两侧植被覆盖度低，且农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失现象；③矿产资源的开采破坏了地表植被，导致水土流失现象严重；④城区集中供热集中供气和污水、垃圾集中处理等基础设施建设缓慢，对城区环境空气质量和滹沱河干流水质产生影响；⑤该区的铁矿的采选与加工业产生的废气、废水、废渣对周围生态环境产生一定的影响。

保护措施：①对于水土流失现象相对较重的区域，实施小流域治理和植被造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②对现有林地和草地进行补植补造，在植被覆盖度低的区域，种草、发展灌木林，并加强管护进行合理的采伐和放牧；③在滹沱河及其支流沿岸加强植草、植树护岸林带建设；④对小区内蕴藏的矿产资源，要引进先进的开发技术和管理经验，是是绿色开发和积极开展矿山的生态恢复；⑤加快区内排污管网和垃圾无害化处置场建设；⑥加强该区内采矿与加工业环保设施的建设与监管，减少工业企业产生的废气、废水、废渣对周围环境的影响；⑦围绕农村建设内容，推动农业循环经济，科学设施种植养殖业，发展沼气、太阳能等清洁能源产业，依次解决流域内居民上次生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。

本项目为风力发电项目，为清洁能源的开发建设，项目建设符合该生态功能区发展沼气、太阳能等清洁能源产业的保护措施要求。

（2）Ⅳ2滹沱河上游丘陵区水土保持生态功能小区现存的生态环境的问题和保护措施如下：

现存的生态环境的问题：①区内铁矿资源的开采与加工对周围的生态环境产生一定的影响；②区内植被覆盖度低的区域水土流失现象较重，水土流失降低土壤的服务功能；③滹沱河各支流河谷区农业生产和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对滹沱河及各支流地表水质产生影响；④农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对自身居住环境的影响。

保护措施：①对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②对小区内蕴藏的矿产资源的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发，铁矿加工业应完善环保设施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响，③结合新农村建设和生态文明村建设活动，在区域建设农村沼气、太阳能利用等清洁能源工程，以此逐步解决区块内农村中生产、生活过程产生的污染问题；④对植被覆盖率低的地方，以种草、发展灌木林为突破口，因地制宜，科学规划，以恢复良性生态经济系统为中心，形成高效的农业生态系统。

本项目为风电开发项目，本项目建设完成后对临时占地实行草、灌、乔相结合，种植油松、沙棘、柠条等抗破坏性强的植被，积极发展混交林，加强水土保持，符合区域生态环境保护要求。

2.5.1.3生态经济区划

根据《繁峙县生态经济区划》，本项目位于Ⅱ3滹沱河上游沿岸湿地生态农业和旅游经济区、Ⅱ4柏家庄乡西北部山地生态农牧业经济区、Ⅲ2繁峙县东南部生态工业经济区和Ⅳ2砂河镇工业经济区（现更名为繁峙经济技术开发区砂河装备制造园区）。繁峙县生态经济区划见图2-2。

（1）Ⅱ3滹沱河上游沿岸湿地生态农业和旅游经济区生态环境保护要求和发展方向如下：

生态环境保护要求：该区域由于过度开发、自然植被差，对林草水土流失现象严重的区域，可实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程；②对滹沱河沿岸实施高标准的绿化美化，加强植草，植树护岸林带建设；③加快区内排污管网和垃圾无害化处置场建设；④滹沱河沿岸自然植被差，水土流失严重，湿地的生态保护与恢复需要地方出台优惠政策鼓励社会力量的参与；⑤控制农药、化肥的使用量。

发展方向：（一）鼓励①鼓励开发观光旅游及相关产业的经济；②以滹沱河沿岸生态湿地保护为前提适当的发展以蔬菜、水果、谷子、高粱等为主的生态农业。（二）限制：限制建设对水资源和周围生态有影响的生产设施和企业。

本项目为风电开发项目，项目的建设不开发水源，不会对水资源有影响，本项目施工过程中采取严格的生态治理措施，且施工结束后对临时占地进行生态恢复，因此，本项目的建设不违背该区的发展方向。

（2）Ⅱ4柏家庄乡西北部山地生态农牧业经济区生态环境保护要求和发展方向如下：

生态环境保护要求：对现有林地和草地进行补植补造，在植被覆盖度低的区域，种草、发展灌木林，并加强管护进行合理的采伐和放牧；②实施绿化养殖，投资建设种养一体化的国家鼓励发展的标准化养殖园区，实施畜禽粪便及养殖废弃物变废为肥的无污染处理；③耕地资源实施以小流域治理为重点的生态建设；④科学实施种植养殖业：秸秆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸秆后，沤制有机肥；秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实施绿色、有机和生态农牧业奠定肥源基础。

发展方向：（一）鼓励①鼓励发展以玉米、谷子、豆类、高粱、马铃薯等为主的有机、无公害农产品生产及加工业；②土壤资源薄弱区，以恢复草灌植被为主导，发展羊、牛的生态畜牧业；③大力发展畜牧养殖业，建设肉牛养殖基地，打造特色农牧业品牌；④鼓励发展农副产品加工业。（二）限制：限制对周边生态影响较大的企业入驻。

本项目为风电开发项目，本项目建设过程中不会对周边生态造成较大影响，项目建成后对临时占地实行草、灌、乔相结合，种植油松、沙棘、柠条等抗破坏性强的植被，积极发展混交林，加强水土保持，本项目的建设不违背该区的发展方向。

（3）Ⅲ2繁峙县东南部生态工业经济区生态环境保护要求和发展方向如下：

生态环境保护要求：对小区内蕴藏的矿产资源的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发；引进先进的开发技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；铁矿加工业应完善环保实施的建设与监管，控制废气、废水、固废等对周围环境的影响。

发展方向：发展生态型、清洁型铁矿资源的开发以及选矿业。

本项目为风力开发项目，本项目的建设不违背该区的发展方向。

（4）Ⅳ2砂河镇工业经济区（现更名为繁峙经济技术开发区砂河装备制造园区）生态环境保护要求和发展方向如下：

生态环境保护要求：①对现有污染工业进行综合整治和生态恢复，实施产业布局与产业结构的双重调整，缓解该区工业经济对环境和居民生活影响的压力；②该区域大气环境容量已经超载，必须按国家产业政策对现有的采矿选企业实施全面整顿，关停违反国家矿业开发有关法规的企业；③经济发展的着力点必须放在引进技术含量高，经济效益好、消耗资源与环境容量少的高新产业；④矿产资源开发所需的一切污染防治实施，必须高标准要求、高标准设计与高质量施工，投用后必须保证正常稳定运行；⑤采选过程中造成的生态破坏问题，要制定恢复方案，实施高标准工程恢复；并要随着国家产业政策和相关技术规划与标准的改变或更新，进行及时的调整；⑥生态补偿重点支持当地政府及村委会自然生态恢复、水土保持、小流域治理及实施生态农业、新农村建设等方面，以促进区域环境质量与生态环境的改善。

发展方向：（一）鼓励优化工业布局，调整产业结构，发展循环经济，提高、增量、增效，发展生态型、清洁型循环工业。（二）限制①限制新的有严重污染隐患的工业项目在该区内建设；②限值对生态环境破坏较大的矿产资源的开采。

本项目为风力发电项目，属清洁能源开发建设，本项目营运期无大气污染物外排，不违背该区的发展方向。

综上所述，本项目的建设不违背繁峙县生态功能区划及生态经济区划的相关保护要求及发展方向。

2.5.1.4山西省主体功能区划

根据《山西省主体功能区规划》，繁峙县位于省级限制开发的重点生态功能区。

一、功能定位与综合评价：全省森林、草地、湿地等自然、人工生态系统保护的关键区域，维持全省及周边省内可持续淡水资源供给系统的重要区域，山西省水土流失控制的主要区域。

二、规划目标

——湿地、森林、草原等生态系统功能大幅度提高，生态系统的持续供给能力显著提升。

——水土流失、风沙、盐渍化等生态环境灾害的蔓延局面得到有效控制，区域生态环境质量明显改善。

——黄河与海河主要支流上游水源涵养区植被覆盖面积扩大，水源涵养功能和生态屏障功能显著增强。

——形成小片集聚，点状开发、保有大片开敞生态空间的空间结构，农村居民点用地大幅度减少。

三、发展方向

——稳步提高林草覆盖率，大力实施天然林保护、退耕还林工程，扩大林地面积，修复特有的植被生态系统，加大对吕梁山、太行山、五台山、中条山等重要山区的土壤侵蚀治理力度。

——浅山丘陵地区因地制宜发展以经济林、草食牧业为主的特色产业，河谷盆地地区适度发展以特色农产品为主的集约、节水农业。

——有序引导人口转移转化，选择区位条件比较好、有一定发展潜力的小城镇适度集聚人口，异地制宜发展生态型农林牧产品生产和加工、观光农业、休闲旅游产业。

——建设生态廊道，加强以区域内县城和中心城镇为依托的生态型社区建设，保障生态系统的良性循环。

——禁止过度开垦、无序放牧、无序开采、无序开采能矿资源等行为，严格监管吕梁山、太行山、中条山等重要山区的能矿资源开发和相关建设项目。

——严格控制矿区生产和新增基础设施建设规模，对必须新建的工程项目，要做好生态环境影响评估，实施完备的生态修复和环境保护规划，实行严格的采空区生态恢复和治理措施。

——严格控制主要水库上游及三门峡、小浪底水库汇水区域的点源污染，减少面源污染，治理并保护干流及主要支流河流河道。

——实行严格的土地用途管制，严格控制开发强度，禁止不符合生态功能保护要求的工业发展；控制各类居民点规模，禁止成片蔓延式扩张。

本项目为风电项目，施工过程严格控制开发强度，施工结束后采取植物恢复措施，实行草、灌、乔相结合，严格控制土壤侵蚀，做好水土保持，项目符合区域水土保持功能定位，符合《山西省主体功能区规划》限制开发区发展方向。

山西省主体功能区规划图见图2-3。

### 2.5.2环境功能区划

2.5.2.1环境空气

本项目所在区域属于《环境空气质量标准》中规定的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2.5.2  地表水环境

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目东南部分所在区域属于滹沱河水系“源头~孤山水库出口”段，水环境功能为一般源头水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其他范围属于滹沱河水系“孤山水库出口~宏道”段，水环境功能为工业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

2.5.3  地下水环境

本项目所在区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

2.5.4  声环境

本项目所在区域为农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，升压站所在区域执行2类标准。

## 2.6 主要环境保护目标

本项目工程占地范围内无国家自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区，也不是以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，明确风场区范围内无受国家和山西省保护的野生动植物种类；场址附近无军事设施，无电台、机场及通讯设施；本项目风场规划范围内涉及明长城遗址文物保护单位，项目工程建设内容均不在明长城文物保护范围及建设控制地带内。

根据可研提供坐标，F39风机距离最近古长城遗址-烟墩梁烽火台为605m，距离其建设控制地带边界55m，考虑到施工期可能对古长城的影响及区域地势限制，建设单位最终确定将F39风机往东北方向移动10m，调整后距离烟墩梁烽火台为615m，距离其建设控制地带边界65m。

本项目主要环境保护目标为评价范围内和区域内的生态环境、风电场风电机组附近村庄的常住居民，风场内村庄距离风机均在500m以上。具体情况见表2-11。

风电场环境保护目标分布见图2-4。

表2-11 	本项目环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护目标 | 位置 | 保护要求 | 保护时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 滹沱河 | F01风机西440m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 | 施工期 |
|  |  | F11风机北460m |  |  |
|  |  | F13风机东210m |  |  |
|  |  | F43风机北2020m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |  |
| 地下水 | 评价范围内潜水及饮用水井 | 风场范围内 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类 | 施工期 |
| 环境 空气 | 羊圈村 | F01风机西南595m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）》中二级 | 施工期 营运期 |
|  | 岳沿庄村 | F23风机东北660m |  |  |
|  | 红沟村 | F25风机西北590m |  |  |
|  | 迷回村 | F33风机西北1060m |  |  |
|  | 西跑池村 | F34风机东南1070m |  |  |
|  | 涧头村 | F40风机北922m |  |  |
|  | 大柳树村 | F50风机北770m |  |  |
|  | 升 压 站 | 神沟村 | 升压站北900m |  |  |
|  |  | 上台庄村 | 升压站西南1600m |  |  |
|  |  | 新圐圙村 | 升压站东1200m |  |  |
|  |  | 升压站厂界 | 厂界四周 |  |  |
|  | 运输沿线 | 红沟村 | 紧邻风场北部 改道道路段 |  | 施工期 |
|  |  | 岳岩庄村 |  |  |  |
|  |  | 横涧村 | 风场南部改造道路段一侧 |  |  |
|  |  | 辛庄村 |  |  |  |
|  |  | 大柳树村 |  |  |  |
| 声环境 | 羊圈村 | F01风机西南595m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 | 施工期 营运期 |
|  | 红沟村 | F25风机西北590m |  |  |
|  | 运输沿线 | 红沟村 | 紧邻风场北部 改道道路段 |  | 施工期 |
|  |  | 岳岩庄村 |  |  |  |
|  |  | 横涧村 | 风场南部改造道路段一侧 |  |  |
|  |  | 辛庄村 |  |  |  |
|  |  | 大柳树村 |  |  |  |
| 文物保护敏感区 | 明代长城 | F32东963m | 保护范围：文物本体为中心外扩50m； 建设控制地带：保护范围边界外扩500m 施工期远离文物保护单位，减小对其扰动 | 施工期 |
|  | 杏洼岭敌台 | F32东1.23km |  |  |
|  | 迷回村北烽火台 | F30风机东南1430m |  |  |
|  | 迷回村烽火台 | F32风机西北1360m |  |  |
|  | 烟墩梁烽火台 | F39风机西南615m |  |  |
| 生态环境 | 林地 | 风场范围内油松、锦鸡儿等植物 | 永久占地占用少量林地，对占用的林地进行补偿，尽量维持区域生态系统稳定性、完整性和生物多样性。 | 施工期 |
|  | 野生动物 | 风场范围内 | 施工时避让，维持区域生态系统稳定性、完整性和生物多样性。 |  |
|  | 鸟类 | 风场范围内 | 定期监管，防撞 |  |
|  | 植被 | 生态评价范围内 | 植被恢复覆盖率95% |  |
|  | 土壤 | 生态评价范围内 | 恢复生态功能防止水土流失 |  |

# 第三章 建设项目工程分析

## 3.1工程概况

繁峙县砂河镇 10 万千瓦风力发电项目位于忻州市繁峙县东北部大营镇、柏家庄乡、横涧乡一带，风场范围东经113°34′29.8″～113°58′17.33″，北纬39°13′25.47″～39°25′12.54″，东西跨度最长约34.0km，南北跨度约21.3km，边界所含区域面积255km2。场区海拔高度在1200～2400m之间。

本项目建设内容主要包括50座风电机组及箱变基础构筑与安装、110kV升压站内附属建（构）筑物、进场及检修道路建设、场内集电线路架设。

本次评价不包括升压站电磁辐射和场外输电线路环评，建设单位委托环评单位另行评价。

### 3.1.1本项目工程概况

繁峙县砂河镇 10 万千瓦风力发电项目概况见表3-1。

根据可研提供的风场拐点坐标汇总见表3-2，风机坐标汇总见表3-3。

表3-1 工程概况表

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 繁峙县砂河镇 10 万千瓦风力发电项目 |
| 2 | 建设地点 | 山忻州市繁峙县东北部大营镇、柏家庄乡、横涧乡一带，风场范围东经113°34′29.8″～113°58′17.33″，北纬39°13′25.47″～39°25′12.54″ |
| 3 | 占地面积 | 风场范围为255km2，占地面积为437072m2，其中永久占地240472m2、临时占地196600m2 |
| 4 | 建设单位 | 太原重工新能源装备有限公司 |
| 5 | 规划容量 | 50台单机2000kW风力发电机组，总装机100MW |
| 6 | 工程投资 | 总投资82584.72万元，资金由企业自筹和申请银行贷款方式解决 |
| 7 | 建设周期 | 15个月 |
| 8 | 劳动定员 | 24人 |
| 9 | 工作制度 | 8h/d |

表3-2  风场拐点坐标汇总表

|  | 1980西安坐标系 | WGS84坐标系 |
| --- | --- | --- |
| 编号 | X | Y | 经度 | 纬度 |
| 1 | 38474569 | 4363377 | 113°42′21.93″ | 39°24′13.81″ |
| 2 | 38475979 | 4365183 | 113°43′20.64″ | 39°25′12.54″ |
| 3 | 38479110 | 4363982 | 113°45′31.65″ | 39°24′33.87″ |
| 4 | 38481051 | 4359956 | 113°46′53.23″ | 39°22′23.48″ |
| 5 | 38487099 | 4358735 | 113°51′5.98″ | 39°21′44.31″ |
| 6 | 38488537 | 4360251 | 113°52′5.93″ | 39°22′33.51″ |
| 7 | 38491302 | 4359908 | 113°54′1.49″ | 39°22′22.53″ |
| 8 | 38490974 | 4357315 | 113°53′47.89″ | 39°20′58.43″ |
| 9 | 38497422 | 4348301 | 113°58′17.33″ | 39°16′6.28″ |
| 10 | 38496502 | 4343342 | 113°57′39.02″ | 39°13′25.47″ |
| 11 | 38489832 | 4343525 | 113°53′0.93″ | 39°13′31.22″ |
| 12 | 38489606 | 4352467 | 113°52′51.04″ | 39°18′21.16″ |
| 13 | 38477731 | 4352373 | 113°44′35.42″ | 39°18′17.34″ |
| 14 | 38476240 | 4358481 | 113°43′32.38″ | 39°21′35.23″ |
| 15 | 38470707 | 4358735 | 113°39′41.26″ | 39°21′42.87″ |
| 16 | 38472134 | 4360439 | 113°40′40.58″ | 39°22′38.29″ |
| 17 | 38467667 | 4360545 | 113°37′33.96″ | 39°22′41.16″ |
| 18 | 38468531 | 4354646 | 113°38′11.03″ | 39°19′30.01″ |
| 19 | 38463233 | 4354876 | 113°34′29.8″ | 39°19′36.7″ |
| 20 | 38465490 | 4363264 | 113°36′2.49″ | 39°24′9.04″ |

表3-3  风机坐标汇总表

|  | 1980西安坐标系 | WGS84坐标系 |
| --- | --- | --- |
| 编号 | X | Y | 经度 | 纬度 |
| F01 | 38475532 | 4362885 | 113.71595 | 39.398718 |
| F02 | 38475875 | 4363146 | 113.71992 | 39.401078 |
| F03 | 38476324 | 4363163 | 113.72513 | 39.401244 |
| F04 | 38476784 | 4363243 | 113.73047 | 39.401977 |
| F05 | 38477242 | 4363463 | 113.73578 | 39.403970 |
| F06 | 38477491 | 4363722 | 113.73866 | 39.406310 |
| F07 | 38477744 | 4364124 | 113.74159 | 39.409937 |
| F08 | 38478793 | 4363559 | 113.75379 | 39.404874 |
| F09 | 38479175 | 4362998 | 113.75824 | 39.399831 |
| F10 | 38478830 | 4362773 | 113.75424 | 39.397796 |
| F11 | 38478313 | 4362777 | 113.74824 | 39.397819 |
| F12 | 38479238 | 4362137 | 113.75900 | 39.392077 |
| F13 | 38479482 | 4361653 | 113.76184 | 39.387724 |
| F14 | 38478796 | 4361650 | 113.75388 | 39.387680 |
| F15 | 38478306 | 4361603 | 113.74819 | 39.387245 |
| F16 | 38479355 | 4361280 | 113.76038 | 39.384361 |
| F17 | 38479288 | 4360838 | 113.75962 | 39.380379 |
| F18 | 38479185 | 4360432 | 113.75843 | 39.376719 |
| F19 | 38478756 | 4360333 | 113.75346 | 39.375817 |
| F20 | 38478527 | 4360005 | 113.75081 | 39.372857 |
| F21 | 38478103 | 4359845 | 113.74590 | 39.371406 |
| F22 | 38477474 | 4359654 | 113.7386 | 39.369669 |
| F23 | 38475987 | 4359958 | 113.72134 | 39.372367 |
| F24 | 38475216 | 4359908 | 113.71239 | 39.371895 |
| F25 | 38474729 | 4359864 | 113.70674 | 39.371485 |
| F26 | 38486832 | 4359439 | 113.84720 | 39.367926 |
| F27 | 38486612 | 4359043 | 113.84465 | 39.364356 |
| F28 | 38486164 | 4358740 | 113.83946 | 39.361619 |
| F29 | 38486347 | 4358346 | 113.84159 | 39.358074 |
| F30 | 38486251 | 4357969 | 113.84049 | 39.354676 |
| F31 | 38486111 | 4357596 | 113.83887 | 39.351315 |
| F32 | 38489168 | 4356367 | 113.87436 | 39.340289 |
| F33 | 38489010 | 4356075 | 113.87253 | 39.337657 |
| F34 | 38489547 | 4355609 | 113.87876 | 39.333466 |
| F35 | 38489103 | 4355575 | 113.87361 | 39.333154 |
| F36 | 38488211 | 4354889 | 113.86328 | 39.326964 |
| F37 | 38488087 | 4354519 | 113.86185 | 39.323629 |
| F38 | 38487648 | 4354423 | 113.85676 | 39.322759 |
| F39 | 调整前 | 38487597 | 4354033 | 113.85618 | 39.319245 |
|  | 调整后 | 38487637 | 4354145 | 113.85627 | 39.319315 |
| F40 | 38486058 | 4354017 | 113.83833 | 39.319078 |
| F41 | 38485708 | 4353686 | 113.83428 | 39.316091 |
| F42 | 38485774 | 4353286 | 113.83505 | 39.312489 |
| F43 | 38490074 | 4345175 | 113.88503 | 39.239492 |
| F44 | 38490643 | 4344715 | 113.89163 | 39.235355 |
| F45 | 38490458 | 4344346 | 113.88949 | 39.232029 |
| F46 | 38490070 | 4344182 | 113.885 | 39.230548 |
| F47 | 38490952 | 4343611 | 113.89522 | 39.225414 |
| F48 | 38491286 | 4343777 | 113.89909 | 39.226913 |
| F49 | 38491191 | 4344294 | 113.89798 | 39.231568 |
| F50 | 38491663 | 4344303 | 113.90345 | 39.231654 |

### 3.1.2 建设规模

繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目拟建设WTG2-2000型机组50台，单机容量2000kw，风机直径为121m，轮毂高度90m的风力发电机组，总装机容量为100MW。风电场年上网电量21099.97万kW.h，年单机等效满负荷小时数为2110h，容量系数为0.241。本项目风电场工程特征表见表3-4。

表3-4 本项目风电场工程特征表

| 名称 | 单位/型号 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风电场场址 | 海拔高度 | m | 1200～2400 |  |
|  | 经度 | E113°34′29.8″～113°58′17.33″ |  |
|  | 纬度 | N39°13′25.47″～39°25′12.54″ |  |
|  | 年平均风速（轮毂高度90m） | m/s | 5.81/6.36 | 0023#/ 3717# 测风塔 |
|  | 风功率密度（轮毂高度90m） | W/m2 | 221.1/272.7 |  |
|  | 盛行风向 | NW、NNW/W、WNW |  |
| 主要 设备 | 主 要机 电设 备 | 风机 | 台数 | 台 | 50 | WTG2-2000型 |
|  |  |  | 额定功率 | kW | 2000 |  |
|  |  |  | 叶片数 | 片 | 3 |  |
|  |  |  | 风轮直径 | m | 121 |  |
|  |  |  | 扫风面积 | m2 | 11547.5 |  |
|  |  |  | 切入风速 | m/s | 2.5 |  |
|  |  |  | 额定风速 | m/s | 8.8 |  |
|  |  |  | 切出风速 | m/s | 19 |  |
|  |  |  | 极限风速 | m/s | 52.5 |  |
|  |  |  | 轮毂高度 | m | 90 |  |
|  |  | 发电机 | 发电机额定功率 | kW | 2120 |  |
|  |  |  | 额定电压 | V | 720 |  |
|  |  | 升压设备 | 35kV箱式变压器 | 台 | 50 | S11-2250/37 |
|  | 升压站 | 主变 压器 | 型号 | SZ10－100000/110 |  |
|  |  |  | 台数 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 容量 | MVA | 100 |  |
|  |  |  | 额定电压 | kV | 110 |  |
|  |  | 出线回路数 | 路 | 1 |  |
|  |  | 电压等级 | KV | 110 |  |
|  | 集电线路 | 电缆 | km | 3.3 | YJV23-26/35-3×70mm2三芯交联聚乙烯 |
|  |  | 架空线路 | km | 14.5 | 双回路 |
|  |  |  | km | 39.5 | 单回路 |
| 土 建 | 风力发电机组 基础 | 台数 | 个 | 50 |  |
|  |  | 型式 |  | 圆形扩展基础 |  |
|  |  | 地基特征 |  | 天然地基 |  |
|  | 箱式变电站 | 台数 | 个 | 50 |  |
|  |  | 型式 |  | 钢筋混凝土块式 |  |

### 3.1.3风电场接入方案系统方案

繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目装机规模为100MW，安装50台单机容量为2MW的风力发电机组，机组出口电压0.72kV，配套选用50台箱式变电站（简称箱式变），风电机组与箱式变的接线方式采用一机一变的单元接线方式。箱式变容量为2250kVA，新建一座110kV升压变电站，变电站内安装1台容量为100MVA的主变，110kV配电装置采用线变组接线方式，并以1回110kV线路送出电能接入滹源220kV 变电站的 110kV 母线，线路长度约 12km。

本评价不包括场外输电线路。

### 3.1.4主要建设内容

本项目建设内容主要包括50座风电机组及箱变基础构筑与安装、110kV升压站内附属建（构）筑物、进场及施工临时道路建设、场内集电线路架设。现场踏勘时，本项目尚未动工建设。

本次评价不包括电磁辐射和场外输电线路环评。

本项目建设内容见表3-5。

表3-5 本项目基本组成一览表

| 项目 | 名称 | 组成 | 占地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 风电机组及箱变 | 风电机组 | WTG2-2000型发电机组50台，叶轮直径为 121m，轮毂高90m，塔架50架 | 17600m2 |
|  |  | 风机基础 | 50座，采用钢筋混凝土独立基础，基础混凝土强度等级为C40，埋深-3.5m，地上0.2m，基础底面为圆形，圆直径为19.0m |  |
|  |  | 箱变 | 50台35kV的箱式变压器 |  |
|  |  | 箱变基础 | 混凝土箱型板式基础，采用天然地基，基础埋深-1.7m，高出地面0.5m，箱变布置于风机塔架20m以内范围 |  |
|  | 升压站 | 升压站内总建筑面积2285.73m2。主要建筑物包括生产控制楼、主变压器装置区（1台100MVA主变），附属建筑包括35KV配电间、无功补偿装置、车库及材料库、消防及生活泵房等。主变压器基础采用钢筋混凝土基础，天然地基，埋深2.5m，周围设集油槽，内铺洁净卵石，附近设钢筋混凝土事故油池。 | 7722m2 |
|  | 场内35kv集电线路 | 一机一变单元接线方式，每台箱式变的高压侧均用一根YJV23-26/35-3×70mm2三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆引接至临近的35kV架空集电线路上；50台风电机组分成 4回35kV集电线路架空设计方式进入升压站35kV配电间。集电线路电缆长度为3.3km，架空段线路全长54km，其中双回路14.5km，单回路39.5km。设置铁塔280座。 | 5600m2 |
| 辅助工程 | 进站及 施工检修道路 | 进站道路 | 进站道路引接站区东侧已有乡村路，新建道路总长100m，路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，采用水泥混凝土路面 | 550m2 |
|  |  | 施工检修 道路 | 总长度58.0km，其中新建道路长度38.0km，改扩建现有道路20.0km。 道路路基宽5.5m，路面宽4.5m，采用4cm磨耗层+20cm泥结碎石路面；道路平曲线最小半径30m，对应的路基加宽值为4.0m；道路设计纵坡不超过15%。 | 319000km2 |
| 公用工程 | 供水工程 | 升压站站内自备水井，站内建设1座深井泵房，用水由深井泵出后使用，水质水量能够满足站区用水需求 |
|  | 排水工程 | 采取雨污分流制，站区雨水采用地面自然散排与雨水暗沟相结合的方式排至站外； 食堂废水经隔油后同其他生活污水集中排至一体化污水处理设备，出水非采暖期用于绿化，采暖期暂存于污水蓄水池来年用于绿化。 |
|  | 供热工程 | 采用温控型电暖器 |
|  | 通风工程 | 35KV配电间设置事故通风装置，选用机械排风 |
| 环保工程 | 食堂油烟 | 安装一套油烟净化器，去除效率60% |
|  | 生活污水 | 食堂废水经隔油后同其他生活污水集中排至一体化污水处理设备，处理能力为1t/h，隔油池14.14m3，，出水非采暖期用于绿化，采暖期暂存于污水蓄水池来年用于绿化。污水蓄水池容积为300m3 |
|  | 废油 | 站内设置1座60m3事故油池，委托有资质单位回收处理 |
|  | 废旧蓄电池 | 设置1座10m2危废暂存间，集中委托有资质单位集中处理 |
|  | 生活垃圾 | 站内设置垃圾桶，集中收集后送至环卫部门指定地点处理 |
|  | 生态 | 风电机组及吊装平台区 | 工程措施：边坡采用喷薄植草，设置土质排水沟 植物措施：采用灌草结合对吊装平台进行恢复，灌木选用柠条，草种选用白羊草和蒿草混播。植被恢复面积82400m2； 临时措施：对回填土方采用防尘网进行临时覆盖防护措施。 |
|  |  | 集电线路区 | 工程措施：对表土暂存，施工结束后进行表土回覆； 植物措施：对临时占地采用草本进行植被恢复，草种选用白羊草和蒿草混播。植被恢复面积4200m2； 临时措施：回填土方堆至塔基施工期一侧，并用防尘网进行临时覆盖。 |
|  |  | 进场及检修道路区 | 工程措施：表土剥离，施工结束回覆，部分路段设置排水沟； 植物措施：采用草本进行路旁绿化和临时占地植被恢复，草种选用白羊草和蒿草混播。植被恢复面积11.6hm2； 临时措施：回填土方堆至平缓路段一侧，并用防尘网进行临时覆盖。 |

### 3.1.5项目占地及总平面布置

3.1.5.1项目占地

本项目风电场占用土地包括永久占地和临时占地。

（1）永久性占地包括风电机组基础(含箱变基础)占地、升压站占地、架空线路铁塔基础占地及检修道路等。

（2）临时性占地包括风电机组吊装平台临时占地，施工道路临时道路以及施工生产生活场临时用地，本项目施工生产生活场位于升压站永久占地范围内，不另征土地。

本工程永久占地总面积240472m2；临时占地总占地196600m2。根据现场踏勘情况调查及遥感解译土地利用类型图件（见专章），本工程占地以草地为主，还有少量耕地、林地，具体工程占地统计情况见表3-6。

表3-6  本工程永久、临时用地占地面积表

| 项目 | 占地内容 | 面积（m2） | 土地类型及面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、永久占地 |
| 1 | 风机机组及箱变基础 | 17600 | 草地15699m2 林地1105m2(其中灌木林地741m2，落叶阔叶林地364m2) 其他796m2 | 单机及箱变按照352m2计，共50台 |
| 2 | 升压站 | 7722 | 灌木林地7722m2 | 占地为围墙为扩1.0m |
| 3 | 进场及检修道路 | 209000 | 草地209000m2 | 新建道路长38km，路基永久占地宽5.5m |
| 4 | 进站道路 | 550 | 灌木林地346m2 耕地204m2 | 新建进站道路0.1km，路基永久占地宽5.5m |
| 5 | 集电线路 | 5600 | 草地5600m2 | 共280基，单塔永久占地按20m2计算 |
| 小计 | 240472 | 草地230299m2 林地9173m2(灌木8809m2，落叶阔叶林364m2) 耕地204m2 其他796m2 | —— |
| 二、临时占地 |
| 1 | 吊装平台 | 82400 | 草地76302m2 其他6098m2 | 可研数据 |
| 2 | 施工生活场地 (位于升压站永久占地范围内) | - | - | 设置施工临时生产和生活设施 |
| 3 | 进场及检修道路 | 110000 | 草地49700m2 交通运输用地16907m2 其他43393m2 | 需临时拓宽道路长20km，路面临时拓宽2m |
| 4 | 集电线路 | 4200 | 草地4200m2 | 共280基，单塔临时占地按照15m2计算 |
| 小计 | 196600 | 草地130202m2 交通运输用地16907m2 其他49491m2 | —— |
| 三、项目占地 |
| 合计 | 437072m2 | 草地360501m2 林地9173m2(灌木8809m2，落叶阔叶林364m2) 耕地204m2 交通运输用地16907m2 其他50287m2 |  |

3.1.5.2总平面布置

（1）风机分布及箱式变布置

针对该风电场资源状况及交通运输条件、机组单位电量造价等，风电机为WTG2-2000型风电机，共布设50台，总容量100MW。风电机组的布置按充分利用风电场场区的风能资源，并结合场区地形地貌、植被及土地利用规划进行风电机的布置。F01~F25风机集中布置在红沟村东北一带，F26~F42风机分布在迷回村以南、以北两个方位，F43~F50风机集中分布在大柳树村西南一带。

箱式变的布置采用一机一变的布设方式，共布设50台，根据机组及35kV线路布置在风电机组与35kV线路之间适当的位置，距离风电机组塔筒中心20m范围内。

（2）道路布置

本风电场进场道路利用周边风电场既有道路，对其进行改造满足使用要求，风场对内交通运输道路主要利用风场内改造现有道路及新建道路将各个风机位与外界联系起来。新建进站道路连接升压站及东侧既有乡村路。

风电场进场及施工检修道路总长为58.0km，新建道路总长度约38.0km，改造道路总长度约20.0km。进站道路引接站区东侧已有乡村路，新建道路总长100m，路基宽度5.5m，路面宽度4.5m，采用混凝土路面。场内道路及进场道路设计考虑永临结合，运行期满足检修维护的需要，场内道路设计标准：路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，采用4cm 厚磨耗层，20cm 厚泥结碎石路面结构，平曲线和最小转弯半径应满足风电机长叶片运输要求，最小转弯半径30m，纵坡最大控制在 15%以内（局部路段布线受限制时适当加大 1%~2%），最小竖曲线半径为 200m。场内道路施工要求做好道路两侧的排水设施及挡墙、护坡工程，防止山体滑坡等地质灾害。

（3）集电线路布置

①风电机组与箱式变的组合方式

风电场本期工程安装50台2000kW，机组出口电压0.72kV，配套选用50台箱式变电站（简称箱式变），风电机组与箱式变的接线方式采用一机一变的单元接线方式。箱式变容量为2250kVA，发电机出口与箱式变电站采用1kV低压电缆连接，集电线路电缆长度为3.3km。

②箱式变高压侧接线方式

箱式变高压侧选用35kV电压等级，风电场集电线路接线为汇流干线方式，采用35kV架空线路输送电能，风电场升压站35kV母线采用单母线接线。按每11～14台风力发电机组、箱变并联至35kV集电线路，本期风电场工程共装机50台，共有35kV集电线路4回，架空段线路全长54km，其中双回路14.5km，单回路39.5km。

③集电线路与110kV升压站联系

110kV升压变电站装设1台100MVA有载调压变压器，变压器型号为SZ10-100000/110。110kV侧主接线采用线路变压器组接线方式，35kV侧主接线采用单母线分段接线方式。

本工程集电线路均避绕村庄，不直接跨越村庄民房。

（4）升压站平面布置

本项目配套建设一座110kV 升压站，占地面积为7722m2，站区主要分为两个区域：配电装置区及办公生活区。配电装置区分布主变压器装置区、35KV配电间、无功补偿装置等；办公生活区主要包括生产控制楼、消防及生活水泵房、车库及材料库等。站区设置一个出入口，布置在站区东侧与场内道路连接。

升压站设置绿化面积2000m2，绿化率26.0%。

风电场总平面布置图见图3-1，升压站总平面布置见图3-2。

### 3.1.6 主要设备

本项目主要设备设施及技术参数见表3-7。

表3-7  本项目主要设备设施一览表

| 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风力 发电机组 | 风机 | WTG1-2000型 | 台 | 50 |
|  | 箱式变压器 | S11-2250/37，35kV | 台 | 50 |
| 升压站 | 主变压器 | SZ11-100000/110，100MVA | 台 | 1 |
|  | 电压等级 |  | kV | 110 |
|  | 出线回路数 |  | 回 | 1 |
| 集电线路 | 电缆 | YJV23-26/35-3×70mm2三芯交联聚乙烯电缆 | km | 3.3 |
|  | 集电线回路数 |  | 回 | 4 |
|  | 架空线路 | -- | km | 54.0 |
|  | 其中 | 双回路 | -- | km | 14.5 |
|  |  | 单回路 | -- | km | 39.5 |

### 3.1.7 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3-8。

表3-8   本项目主要技术经济指标

| 指标名称 | 单位 | 指标数值 |
| --- | --- | --- |
| 装机规模 | MW | 100 |
| 年上网电量 | 万kW•h | 21099.97 |
| 年单机等效满负荷小时数 | h | 2110 |
| 容量系数 | - | 0.241 |
| 静态投资 | 万元 | 80323.04 |
| 动态投资 | 万元 | 82284.72 |
| 总投资 | 万元 | 82584.72 |
| 投资收回期 | 年 | 10.07 |
| 总投资收益率 | % | 6.51 |
| 资本金净利润率 | % | 18.92 |

## 3.2风电场建设条件

### 3.2.1风力资源

本项目位于繁峙县东北一带山区，该地区由于受山地地形的影响，形成狭管效应，形成具有当地特色的地方性风，根据风电场测风塔数据资料分析，风功率密度等级为1级，风能资源较为丰富；另外，本风场拟选用的WTG2-2000型风机，轮毂高度为90m，能够较好地利用场内的风资源。

为开发利用繁峙县东北一带山区的风能资源，太原重工新能源装备有限公司在风电场范围内设 2 座测风塔，测风塔编号分别为0023#、3717#，测风时段分别是2016.5.5~2018.6.7、2017.8.28~2018.6.7，两座测风数据完整率较好，无缺测数据，但3717#风塔测风数据不足一年。根据可研分析，本次利用0023#测风塔 2016 年 6 月 1 日～2018 年 5 月 31 日的实测数据进行风资源分析，同时对3717#测风塔测风时段的数据进行分析，作为风资源分析的参考。

3.2.1.1风电场等级

通过对风电场 0023#和 3717#测风塔风速资料的处理、分析后得到 2016 年 6 月 01日～2017 年 5 月 31 日连续 1 年的各层数据，根据各项资源参数计算结果见表3-9。

表3-9  测风塔测风数据

| 测风塔编号 | 测风高度m | 风速m/s | 风功率密度W/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0023# | 90 | 5.81 | 221.1 |
|  | 85 | 5.79 | 219.1 |
|  | 80 | 5.78 | 217.1 |
|  | 50 | 5.62 | 202.9 |
|  | 30 | 5.50 | 189.6 |
|  | 10 | 5.16 | 153.4 |
| 3717# | 100 | 6.41 | 274.9 |
|  | 90 | 6.36 | 272.7 |
|  | 80 | 6.17 | 244.1 |
|  | 70 | 5.70 | 200.6 |
|  | 50 | 5.60 | 183.9 |
|  | 10 | 4.63 | 103.3 |

根据本风电场内测风塔风资源数据的分析结果可知，按照国家标准《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）中推荐的参考值，判定繁峙县砂河镇风电场风功率密度等级为 1 级，风电场风能资源条件较好。

3.2.1.2  主风向和主风能

0023#测风塔现有的风向数据显示，风向主要集中在 NW、NNW 等方向，风能方向也集中 NW、NNW 方向，3717#测风塔现有的风向数据显示，风向主要集中在 W、WNW、WSW等方向，风能方向也集中在 W 和 WNW 方向。风向和风能方向都十分集中，利于风机布置。

### 3.2.2地形地质

本项目风场范围位于繁峙县东北部大营镇、柏家庄乡、横涧乡一带，区域地势高低起伏，地形复杂区内不良地质现象不发育，具备建设风电场的地形地质条件。风场范围东经113°34′29.8″～113°58′17.33″，北纬39°13′25.47″～39°25′12.54″，东西跨度最长约34.0km，南北跨度约21.3km，边界所含区域面积255km2，海拔高度介于1200～2400m之间。

### 3.2.3交通运输条件

本项目风场中心距繁峙县城区47.5km，风电场场区周边有S45高速、G108国道、S240省道及既有县乡道路经过，对外交通便利。

1、场外交通

（1）S45高速以北区域：S45高速～五台山北收费站～G108国道～砂河镇～X905县道～既有乡村道路～场内道路～风机施工安装平台。

（2）S45高速以南区域：S45高速～平型关西收费站～S240省道～既有乡村道路～场内道路～风机施工安装平台。

2、场内道路

（1）进站道路：新建进站道路100m，东侧连接既有 064 乡道，进站道路自其引接向西进入站区，道路路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，采用水泥混凝土路面。

（2）进场及施工检修道路：进场道路利用周边风电场既有道路，对其进行改造后满足使用要求，改造道路长度20km；场内检修道路全部新建，新建道路总长度38km。道路路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，采用4cm 厚磨耗层，20cm 厚泥结碎石路面结构。该部分道路前期作为风电场设备运输车辆进场条件，待施工结束，作为运营期检修道路。

## 3.3工程建设内容

### 3.3.1风机分布

本项目风电场位于繁峙县东北部大营镇、柏家庄乡、横涧乡一带，规划装机容量100MW，采用WTG2-2000型风力发电机50台。风机坐标见表3-4。

本项目的布机原则如下：

根据风向和风能玫瑰图，保证风机间距达到大的发电量，尾流影响减少为原则。从本风电场主风向和主风能分析，风电机组排列应垂直主风能方向。

2）本期工程场址地形为山地。风电机组的布置应根据地形条件，充分利用风电场山梁上的场地，同时结合当地的交通运输和安装条件进行选择机位。

3）由于盛行风向稳定，因此风电机组之间垂直于主导风能方向的行距按照风轮直径 5 倍以上排布，列距按照不小于 3 倍风轮直径排布，以降低各个风电机组间的相互湍流影响。

4）考虑风电场送变电方案、运输和安装条件，力求减少集电线路及道路的投资。

5）不宜过分分散、便于管理节省土地、充分利用风力资源。

6）尽量不占用农田、林地、草场等生产性土地。

7）综合考虑噪音和光影效应对村庄的影响，应满足环保要求。

在规划与可研的基础上，经风电场宏观选址后，根据风能资源勘测评估分析结果，充分利用风能分布原则下，结合现场地形地貌特点对既定机位逐一踏勘，以规避基本农田、矿床、文物及林地地面建筑物，同时顾及场地是否能够满足风电机组施工安装条件，如吊装空间、吊装设备停放及进出道路、设备堆放等，经过综合经济技术比较，最终确定逐一落实每台风力发电机组准确位置。

### 3.3.2进场及检修道路

本项目风力发电机组采用公路直接运至施工场地的运输方式。场内施工检修道路的布置主要考虑满足安装阶段大型起吊机械和超长超宽平板托车的通过及运输风力发电机组、风轮叶片、塔架等运输的需求，并尽可能利用现有村村通道路建设。

进站道路：新建进站道路100m，东侧连接既有 064 乡道，进站道路自其引接向西进入站区，道路路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，采用水泥混凝土路面。

进场及施工检修道路：进场道路利用周边风电场既有道路，对其进行改造后满足使用要求，改造道路长度20km；场内检修道路全部新建，新建道路总长度38km。道路路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，采用4cm 厚磨耗层，20cm 厚泥结碎石路面结构，道路平曲线最小半径30m，对应的路基加宽值为4.0m；道路设计纵坡不超过15%。

风电场检修道路技术参数表见表3-10，进场及检修道路工程量表见表3-11、占地类型表见表3-12。

表3-10  风电场检修道路技术参数表

| 道路类型 | 段数 | 总长度 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进站道路 | 1 | 0.1km | 路基宽度5.5m，路面宽度4.5m混凝土路面 |
| 进场及施工检修新建道路 | 9 | 38.0km | 路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，采用 4cm 厚磨耗层，20cm 厚泥结碎石路面结构，道路平曲线最小半径30m |
| 进场及施工检修改造道路 | 3 | 20.0km | 路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，采用 4cm 厚磨耗层，20cm 厚泥结碎石路面结构，道路平曲线最小半径30m |
| 合计 | 58.1km |  |

表3-11  风电场检修道路工程量表

| 编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进站道路工程 |  |  |  |
| 1.1 | 新建道路长度 | km | 0.1 |  |
| 1.2 | 土石方开挖 | m3 | 1000 |  |
| 1.3 | 土石方回填 | m3 | 1000 |  |
| 1.4 | 0.3m厚浆砌石护坡 | m3 | 630 |  |
| 1.5 | 0.4×0.4m浆砌石边沟 | m | 80 |  |
| 1.6 | C30混凝土路面工程 | hm2 | 0.045 | 23cm C30 混凝土面层+20cm 天然沙砾垫层+15cm 水泥石灰土 |
| 1.7 | 桥涵工程 | 涵管 | m | 10 | Φ0.75m |
|  |  | 涵管 | m | 10 | Φ1.00m |
| 1.8 | 垛式护栏 | m3 | 50 | 浆砌石片 |
| 1.9 | 交通标志牌 | 个 | 1 |  |
| 2 | 施工及检修道路工程 |  |  |  |
| 2.1 | 新建道路长度 | km | 38.0 |  |
| 2.1.1 | 土石方开挖 | 104m3 | 68.4 |  |
| 2.1.2 | 土石方回填 | 104m3 | 57.0 |  |
| 2.1.3 | 喷薄植草护坡 | 104m2 | 26.6 |  |
| 2.1.4 | 0.4×0.4m土质边沟 | m | 30000 |  |
| 2.1.5 | 路面工程 | 104m2 | 13.68 | 4cm 沙砾磨耗层+ 20cm泥结碎砾石面层 |
|  |  | 104m2 | 3.42 | 4cm 沙砾磨耗层+20cm泥结碎砾石面层+15cm水泥石灰土 |
| 2.1.6 | 桥涵工程 | 涵管 | m | 150 | Φ0.75m |
|  |  | 涵管 | m | 150 | Φ1.00m |
| 2.1.7 | 垛式护栏 | m3 | 500 | 浆砌石片 |
| 2.1.8 | 交通标志牌 | 个 | 20 |  |
| 2.2 | 改造道路长度 | km | 20 |  |
| 2.2.1 | 土石方开挖 | 104m3 | 4.0 |  |
| 2.2.2 | 土石方回填 | 104m3 | 4.0 |  |
| 2.2.3 | 喷薄植草护坡 | 104m2 | 5.6 |  |
| 2.2.4 | 0.4×0.4m土质边沟 | m | 20000 |  |
| 2.2.5 | 路面工程 | 104m2 | 3.2 | 4cm 沙砾磨耗层+ 20cm泥结碎砾石面层 |
|  |  | 104m2 | 0.8 | 4cm 沙砾磨耗层+20cm泥结碎砾石面层+15cm水泥石灰土 |
| 2.2.6 | 桥涵工程 | 涵管 | m | 100 | Φ0.75m |
|  |  | 涵管 | m | 100 | Φ1.00m |
| 2.2.7 | 垛式护栏 | m3 | 200 | 浆砌石片 |
| 2.2.8 | 交通标志牌 | 个 | 15 |  |

表3-12  风电场检修道路占地类型表

| 道路类型 | 长度 | 占地面积m2 | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进站道路 | 0.1km | 550 | 林地346m2 耕地204m2 |
| 进场及检修新建道路 | 38.0km | 209000 | 草地209000m2 |
| 进场及检修改造道路 | 20.0km | 40000 | 草地93700m2 交通运输用地16907m2 其他43393m2 |

### 3.3.3集电线路

风电场本期工程安装50台2000kW，机组出口电压0.72kV，配套选用50台箱式变电站（简称箱式变），风电机组与箱式变的接线方式采用一机一变的单元接线方式。箱式变容量为2250kVA，发电机出口与箱式变电站采用1kV低压电缆连接，集电线路电缆长度为3.3km。

风电场集电线路接线为汇流干线方式，采用35kV架空线路输送电能，设计4回集电线路，A 线分别连接 F13～F25，13 台风机，B 线分别连接 F01～F12，共 12 台风机，C 线分别连接 F26～F39，共 14 台风机，D 线分别连接 F40～F50，共 11 台风机。架空段线路全长约为54.0km，其中双回路约为14.5km，单回路约为39.5km。导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线和JL/G1A-95/20型钢芯铝绞线，地线采用GJ-50镀锌钢绞线和GJ-35镀锌钢绞线。

本工程集电线路均避绕村庄，不直接跨越村庄民房，

### 3.3.4升压站

本项目配套建设一座110kV 升压站，占地面积为7722m2，站区主要分为两个区域：站区主要分为两个区域：配电装置区及办公生活区。配电装置区分布100MVA主变压器装置区、35KV配电间、无功补偿装置等；办公生活区主要包括生产控制楼、消防及生活水泵房、车库及材料库等。

整个布置功能分区合理、平面布置紧凑、交通组织流畅，水平交通与垂直交通的联系更为便捷，布置更为紧凑，面积利用系数高。站区建筑物面积见表3-13。

表3-13  升压站主要组成表

| 编号 | 名称 | 建筑面积(m2)/容积(m3) | 层数 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产控制楼 | 1454.88 | 2 | 框架结构 | 一层生产区和办公区 二层布置控制室、会议室、活动室、职工宿舍等 |
| 2 | 主变压器 | 100.0 | 1 | 框架结构 | 100MVA |
| 3 | 35 KV配电间 | 215.1 | 1 | 框架结构 | - |
| 4 | 附属用房 | 131.0 | 1 | 砖混结构 | - |
| 5 | 车库及材料库 | 153.75 | 1 | 砖混结构 | - |
| 6 | 消防及生活泵房 | 200 | 1 | 砖混结构 | - |
| 7 | 深井泵房 | 31 | 1 | 砖混结构 | - |
| 8 | 污水蓄水池 | 300 | -- |  | - |
| 9 | 事故油池 | 60 | -- |  | - |
| 10 | 站内道路 | 1840 | -- |  | - |
| 11 | 绿化面积 | 2000 | -- |  | - |

### 3.3.5施工进度安排

本项目施工周期为15个月，具体施工进度安排如下：

第1月~第2月  完善施工条件，完成场内施工管理区及场内道路的修建；

第3月~第8月  进行风力发电机组基础施工；

第4月~第9月  风机机组安装分三个区域陆续进行基础、塔筒及机电设备的安装；

第3月~第10月 集电线路的安装；

第9月~第15月 风力发电机组调试；

第2月~第8月  110kV升压站的土建工程及电气设备安装及调试；

第16个月 投入生产。

## 3.4公用工程

### 3.4.1给排水

3.4.1.1给水工程

本项目风电场运行期用水主要为升压站职工生活用水、绿化用水、道路洒水，站内自备深水井，水质水量能满足本项目用水需求。

1、生活用水：站内设食堂、洗浴，参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015）和《城市生活用水分类和考核指标》，本项目所在区域属于三类地域，生活用水量为每人每天100L。本项目需劳动定员24人，计算出生活用水量为2.4m3/d。本项目排水为生活废水，生活污水产生量按用水量的80%计为1.92m3/d。

2、绿化用水：升压站设置绿化面积2000m2，绿化用水按0.28m3/m2·a计，用水量为2.55m3/d。

3、路面洒水：升压站设置道路及广场面积为1840m2，道路洒水按0.2L/m2·次计，每天1次，用水量为0.37m3/d。

本项目用排水情况见表3-14，水平衡图见图3-3。

表3-14  本项目用排水情况表

| 用水项目 | 用水指标 | 用水标准 | 用水量(m3/d) | 废水产生量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职工生活 | 100L/人·d | 24人 | 2.4 | 1.92 | 80% |
| 绿化用水 | 0.28m3/m2·a | 2000m2 | 2.55 | 0 |  |
| 道路洒水 | 0.2L/m2·次 | 1840m2,2次/天 | 0.74 | 0 | 非采暖期 |
| 合计 | - | - | 2.4 | 1.92 | 采暖期 |
|  | - | - | 5.69 | 1.92 | 非采暖期 |

3.4.1.2排水工程

本项目升压站采取雨污分流制。

（1）雨水排水工程

雨水排水包括屋面雨水排水、站区场地雨水排水、电缆沟及阀门井的雨水排水。站区雨水采用地面自然散排与雨水暗沟相结合的方式排至站外。道路纵向坡度采用0.5%，便于排水。建筑物屋面雨水通过雨水斗收集，通过雨水立管引至地面，直接排放至地面。电缆沟的雨水排水则通过重力流动排水暗管排至站区雨水检查井，定期使用移动排污泵将电缆沟内雨水排出。

（2）污水排水系统

本项目营运期产生的废水主要为升压站职工生活产生的污水，包括食堂废水、洗漱废水等，产生量为1.92m3/d，食堂废水经隔油后同其他生活污水通过污水管道排入一体化污水处理设备（1t/h），出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水指标，出水非采暖期用于站内绿化，采暖期暂存于污水蓄水池（300m3）来年用于绿化及道路洒水。

根据山西省工程建设地方标准《居住建筑节能设计标准》（DBJ04-242-2012），繁峙县采暖期为140天，则本项目采暖期废水产生量为1.92×140=268.8m3，本项目采暖期污水处理设备出水全部暂存于污水蓄水池（300m3），能够满足暂存需求。升压站非采暖期绿化及道路洒水用水量为(2.55+0.74)×225=740.25m3，非采暖期地埋式一体化污水设施出水量及蓄水池蓄水量合计为1.92×225+268.8=700.8m3，故来年非采暖期能够消纳升压站污水蓄水池蓄水量。

### 3.4.2供热工程

本项目升压站所建的生产控制楼、水泵房采暖全部采用温控型电暖器，根据《山西省居住建筑节能设计标准》（DBJ04-242-2012），升压站采暖热负荷为30W/m2，采暖面积为1685.88 m2，采暖总负荷为50576.4W。

升压站生活用热水由电热水器提供，洗浴热水由太阳能热水系统提供。

### 3.4.3供电工程

3.4.3.1施工电源

施工场地用电由场区附近有10kV架空线路，就近接入，并安装变压器一台，作为供生活、生产房屋建筑等辅助工程用电，另设2台柴油发电机作为备用电源。

各机位的施工电源可以通过施工承包方自备的小型柴油发电机解决。

3.4.3.2升压站电源

本风电场110kV升压站的生产、生活电源均来自110kV升压站的站用电源。

## 3.5工程分析

### 3.5.1施工期工程分析

风电场的建设内容主要包括风电机组基础构筑及安装、35kV箱变安装、集电线路架空敷设施工、进场施工检修道路施工及升压站各构筑物建设。本项目采用的主要施工机械见表3-14。施工期主要工艺见图3-4。

(1)风电机组基础构筑和风电机组安装

本风电场工程共安装 50台 2000kW 的风力发电机组，采用钢筋混凝土独立基础，基础混凝土强度等级为C40，埋深-3.5m，地上0.2m，基础底面为圆形，圆直径为19.0m

风机基础结构见图3-5。

①土石方工程：基础开挖前，按照图纸设计要求进行测量、放线，确定风电机位置后进行土石方开挖。机组基础开挖土方用需用风镐配合，辅以人工修整基坑, 基坑底部留30cm保护层，避免扰动原状土。基础石方用人工以风钻钻孔,人工及机械出渣。基坑开挖以钢筋混凝土结构尺寸每边各加宽1.0m，为防止脱落土石滑下影响施工，开挖按1:1.25放坡，成形后须验槽，基础持力土层是否符合设计要求。根据情况进行加强处理。验槽合格后，方可进行下一道工序的施工。预留回填土堆放在施工场地处，多余弃土用于修筑检修道路及施工场地和填土。

②混凝土工程：本工程混凝土采用购买商砼的方式，运输至在升压站附近。本工程风电基础混凝土浇筑总量约27000m3。混凝土系统的生产能力受控于风机基础承台混凝土浇筑强度，为确保在12h内完成基础混凝土浇筑，混凝土浇筑强度应达到30m3/h左右。

风机基础混凝土强度C40，基础混凝土施工，施工需架设模板、绑扎钢筋并浇筑混凝土，必须一次浇筑完成，不允许有施工接缝。混凝土采用混凝土搅拌运输车运输，泵送入仓，插入式振捣器振捣。混凝土施工中应用测量仪器经常测量，以保证基础埋筒的上法兰平整度为±2mm的精度要求。施工结束后混凝土表面必须遮盖养护，防止表面出现裂缝。回填土石料要求密度大于1.8t/m3，填至风机基础顶面下3cm，并设置2%的排水坡度。

③风机安装

本风电场安装50台单机容量为2MW的风力发电机组，风机轮毂中心高度为90m，叶轮直径为121m。最长件为风机叶片，长度为60m，起吊的最大高度约90m。

根据已建风电工程风机吊装经验及总进度安排，采用两套起吊设备进行安装。主吊设备采用750t履带式起重机，辅吊采用150t 汽车式起重机。

A、塔筒安装

塔筒安装前，应掌握安装期间工程区气象条件，以确保安装作业安全。安装时，先利用起重机提升下塔筒，慢慢将塔筒竖立，使塔筒的下端准确座落在基础法兰钢管上，按设计要求连接法兰盘，做到牢固可靠。上塔筒的安装方法与下塔筒相同。

B、风力发电机组安装

风速是影响风力发电机组安装的主要因素之一，当风速超10m/s时，不允许安装风力发电机。在与当地气象部门密切联系的同时，现场设置风力观测站，以便现场施工人员做出可靠判断，确保风力发电机组安装顺利进行。

机舱安装时，施工人员站在塔架平台上，利用吊车提升机舱，机舱提起至安装高度后，再慢慢下落，机舱应完全坐在塔架法兰盘上，按设计要求连结法兰盘。转子叶片和轮毂在地面组装好后，利用起重机整体提升，轮毂法兰和机舱法兰按设计要求联结。作业完成并经验收合格后，移去施工设施，进行风力发电机组调试后投入运行。

（2）箱式变电站

本项目配套50台箱式变电站（简称箱变），采用混凝土箱型板式基础，采用天然地基，基础埋深-1.7m，高出地面0.5m，箱变布置于风机塔架20m以内范围。

①箱式变电站基础工程：箱式变电站的基础采用混凝土基础，首先用小型挖掘机进行基础开挖，并辅以人工修正基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净，进行验收。基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。浇筑基础混凝土时，先浇筑100mm 厚度的C15 混凝土垫层，待混凝土达到设计强度后，再进行绑扎钢筋、架设模板，浇筑C30基础混凝土。

②箱式变电站安装：

安装前的准备电缆应在箱式变电站就位前敷设好，并且经过检验是无电的。开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后方可按安装要求进行安装。安装时靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°，安装完毕后接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行试验。

（3）升压站工程

本风电场新建一座 110kV 升压站，升压站占地面积为7722m2，站区主要分为两个区域：配电装置区及办公生活区。配电装置区主要主变压器装置区、35KV配电间、无功补偿装置等；办公生活区主要包括生产控制楼、消防及生活水泵房、车库及材料库等。整个站区功能分区明确，站区设置一个出入口，布置在站区东侧与场内道路连接。

①土石方工程：基础土石方开挖边坡按1∶1 控制，采用推土机或反铲剥离集料，一次开挖到位，尽量避免基底土方扰动，基坑底部留30cm 保护层，采用人工开挖。开挖的土方运往施工临时堆渣区堆放，用于土方回填。升压站建筑施工时在建筑物下部结构铺设平面低脚手架仓面，在上部结构处铺设立体高脚手架仓面，由人工胶轮车在高低脚手架上将混凝土利用溜筒倒入仓面，人工平仓，振捣器振捣。

施工顺序大致为：施工准备—场地平整、碾压—基础开挖—基础施工—砖墙砌筑—梁、板、柱混凝土浇筑—电气管线敷设及室内外装修—电气设备入室。

②电气设备安装：配电装置安装应根据设备布置情况，决定具体设备吊装就位的先后次序，防止先前吊装就位的设备影响后续吊装作业或者后续吊装作业危及先前吊装就位的设备安全。设备到达现场后，应妥善保管，切应对其进行仔细检查，看其是否有损伤及存在漏油、漏气等现象。整个升压站升压站的安装程序为：设备安装—引下线安装—接地系统安装—电缆敷设接线—断路器调整—整体调试。

（4）集电线路

本风电场集电线路为干线汇流接线方式，采用35kV架空线路和电缆直埋相结合的布设方式。通信光缆与电力电缆同沟埋设（架设）。地埋电缆长度为3.3km，架空线路全长54km，其中双回路约为14.5km，单回路约为39.5km。根据当地地形以及风机之的距离，考虑风电场附近的气象条件，采用平均档距180m，全线路共需铁塔280基。35kV 架空线路铁塔选用自立式铁塔。铁塔选用国网公司35kV典型设计标准塔型35B-08系列。铁塔基础根据风电场区域的地形地质条件，铁塔基础主要采用台阶式基础或板式基础。

（5）施工及检修道路

本风电场进场道路及部分场内道路均可利用周边风电场已建成的道路，风场对内交通运输道路主要新建道路将各个风机位与外界联系起来。进站道路新建0.1km，场内施工及检修道路新建38km，改造既有道路20km。进站道路按四级公路标准修建，采用水泥混凝土路面，路基宽度5.5m，路面宽度4.5m。场内道路设计考虑永临结合，运行期满足检修维护的需要，场内道路设计标准：道路路基宽5.5m，路面宽4.5m，采用 4cm 厚磨耗层，20cm 厚泥结碎石路面结构，平曲线和最小转弯半径应满足风电机长叶片运输要求，最小转弯半径30m，纵坡最大控制在 15%以内（局部路段布线受限制时适当加大 1%~2%），最小竖曲线半径为 200m。场内道路施工要求做好道路两侧的排水设施及挡墙、护坡工程，防止山体滑坡等地质灾害。

道路施工方案：

①场地清理

场地清理包括植被清理和表土清挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃土场等施工用地需要清理的全部区域的地表。清理开始之前，按施工测量确定的范围钉桩放线，用白灰做出明显的标志。清理采用推土机和挖掘机配合的施工方法，对于能用推土机直接清理的，采用推土机直接清理到位，对于推土机无法清理的地方采用挖掘机装自卸车运走。

②植被清理

按照施工测量所确定的范围清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理人指明的其它有碍物。

按照技术规范要求将主体工程施工场地地表的植被，清理至离最大开挖线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）以外5m的距离。

主体工程的植被清理时，树根挖除的范围按技术规范要求延伸到离最大开挖边线、填筑线外侧3m的距离。

清基土不能用于主体工程的填筑，清理出的残土按监理工程师指定的地点整齐堆放。

清理时要注意保护清理区域附近的天然植被，必要时用木桩草等进行围栏。

③表土的清挖、堆放和有机土壤的使用

表土清挖时，对含细根须，草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，按监理工程师指示的表土开挖深度进行开挖，并将开挖的有机土壤运到指定地区堆放。防止土壤被冲刷流失。

④开挖

土方开挖从上至下分层分段依次进行,严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时做成一定的坡势，以利排水，开挖过程中要避免在边坡稳定的范围形成积水。开挖过程中，测量员必须跟班，配合施工员指挥挖掘机施工，及时检查开挖边线。并经常校核测量开挖平面位臵、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。测量放样必须按照监理工程师提供的平面控制点和高程控制点进行，定线放样必须采用符合精度要求的仪器。土方开挖按开挖图进行。开挖必须严格按照设计断面及各项要求进行。

⑤边坡稳定、边坡护面与加固

主体工程的开挖边坡，按施工图纸所示或监理工程师的批示进行开挖。土方明挖过程中，如出现裂缝和滑动迹象时，立即暂停止施工并采取应急抢救措施，并及时通知监理工程师和业主。必要时，按监理工程师的指示设臵观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

⑥土方填筑

基底处理:  道路填筑前，进行基底清理工作，然后进行填前碾压，压实度要求：设计标高下300mm至设计标高土层压实度不小于95%；设计标高下600mm至设计标高下300mm土层压实度不小于93%；设计标高下900mm至设计标高下600mm土层压实度不小于85%；设计标高下900mm以下土层压实度不小于80%。

土料填筑：填土前，按照设计要求复核基础填筑轮廓线并予留30cm的超填宽度，检查清理场地后的地面横坡，地面自然横坡或纵坡陡于1:5时，将原地面挖成台阶，台阶宽度满足摊铺和压实设备操作的需要且不小于2.5m。台阶顶作成2%至4%的内倾斜坡，用小型夯实机夯实，填筑由最低一层台阶填起并分层夯实。  路堤填筑至路床顶面最后一层的压实层厚度不小于100mm。碾压过程中严格控制行驶速度，压路机行驶速度不大于4km/h。路基填筑时应逐层检验压实度，压实度检验采用灌砂法进行，合格后方可填筑其上一层。

填石路基：石质填料采用自卸车运输，推土机平整初压，施工时逐层水平填筑，分层厚度不大于50cm，石块最大尺寸小于层厚的2/3，施工过程中严格控制填料的粒径。当填石路基填料为强风化或强度小于15MPa时，按填土路基对待进行施工。碾压人工铺填25cm以上石料时，大面向下，摆放平稳，紧密靠拢，所有缝隙以小石块、石屑填塞，人工铺填25cm以下石料时，直接分层填筑并碾压。填石路堤边坡2m范围内，采用片石码砌整齐，码砌的石料粒径大于30cm。

土石混填：土石混合填筑道路时，采取分段或分层填筑，将透水性小的填料填在下层，并做成4％的横坡，采取混合摊铺，推土机整平，分层填筑，填筑厚度不大于30cm，个别大石块要击碎或人工摆平放稳，石块厚度不超过25cm。

⑦路面工程

道路主体完成后立即组织机械进行路拱整修，为路面施工创造条件。 本工程道路路面按四级路面设计，面层采用300mm土夹石，土夹石土的含量不大于15%，石块粒径不得大于填筑厚度的2/3，压实系数不小于95%，平整度≤20mm。面层施工工艺同道路土方填筑施工工艺。

（6）施工生活场地

根据风电施工特点，施工地点除各风机、道路和集电线路铁塔为施工点外，在升压站永久占地范围内空地上设1处集中施工场地，场地内布置砂石料堆场、综合加工厂、综合仓库及机械停放场、施工临时生产及生活设施等，总占地约2500m2。

本项目不设混凝土系统，全部外购，由风场西南繁峙县现有商品混凝土搅拌站提供，运输距离约为50km。

施工生活场地用电由场区附近有10kV架空线路，就近接入，并安装变压器一台，作为供生活、生产房屋建筑等辅助工程用电，另设2台柴油发电机作为备用电源。各机位的施工电源可以通过施工承包方自备的小型柴油发电机解决。

本风电场施工现场生产、生活用水主要由附近村庄拉送，施工时在施工场地设施工用水蓄水池，各风机场地用水由水车运送。

施工生活场地采暖选用电暖器；食堂选用电磁炉，食堂油烟经油烟净化器处理后排放；食堂废水排入旱厕，定期清掏施用于农田，少量临时洗漱废水集中收集后用于施工场地洒水抑尘；设备噪声选用低噪声设备，进行基础减震；施工人员生活垃圾集中收集后送至当地环卫部门指定地点处理。

施工生活场地主要建筑设施见表3-15。施工场地平面布置示意图见图3-6。

表3-15  施工场地主要建筑设施一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 占地面积 | 备注 | 配置设备、设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂石料堆场 | 500m2 | 用于砂石骨料的堆放，采用厚10cm的C10混凝土地坪，下设10cm厚碎石垫层，四周设置围挡 | 装载机、推车等 |
| 2 | 机械修配及综合加工厂 | 300m2 | 主要承担施工机械的小修及简单零件和金属构件的加工任务，大、中型修理则委托相关企业承担。综合加工厂包括钢筋加工厂、木材加工厂等 | 钢筋切割机、木材切割机等 |
| 3 | 综合仓库及机械停放场 | 400m2 | 包括木材库、钢筋库、综合仓库、机械停放场及设备堆场等 | 推车、装载机等 |
| 4 | 施工临时生活设施 | 1000m2 | 施工期的平均人数为150人，高峰人数为300人，临时办公、生活区。 | 电磁炉、油烟净化器等 |

（7）施工设备

本项目施工期主要施工机械汇总见表3-16。

表3-16　 主要施工机械汇总表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 1m3 | 台 | 2 |
| 2 | 装载机 | 2 m³ | 台 | 2 |
| 3 | 推土机 | 132kW | 台 | 2 |
| 4 | 自卸汽车 | 10t | 台 | 4 |
| 5 | 手扶式振动碾压机 |  | 台 | 2 |
| 6 | 吊 罐 | 6 m³ | 个 | 2 |
| 7 | 光轮压路机 | 25t | 台 | 2 |
| 8 | 插入式振捣器 | 1.1～1.5kW | 台 | 9 |
| 9 | 混凝土搅拌运输车 | 8m³ | 台 | 10 |
| 10 | 空压机 | 9m³/min | 台 | 2 |
| 11 | 履带式吊车 | DEMAG CC2500 | 台 | 2 |
| 12 | 汽车式起重机 | 65t | 台 | 2 |
| 13 | 水车 | 8m³ | 台 | 2 |
| 14 | 移动式柴油发电机 | 75kW | 台 | 2 |
| 15 | 平板拖车 |  | 台 | 2 |

（8）施工期原辅材料消耗

施工期原辅材料消耗见表3-17。

表3-17  施工期物料消耗表

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 吨 | 680 |
| 2 | 钢材 | 吨 | 2822 |
|  | 钢模板 | 吨 | 356 |
| 3 | 机砖 | 吨 | 600 |
| 4 | 商品混凝土 | 吨 | 33157 |
| 5 | 砂石 |  | 31456 |
| 6 | 碎石 |  | 20744 |
| 7 | 预埋铸件 | 吨 | 100 |
| 8 | 汽油 | 吨 | 35 |

### 3.5.2运营期工程分析

本风电场的运行过程如下：首先风力驱动风轮转动，风轮带动双馈异步发电机发电，升压变压器将发电机所产生的690V机端电压升至35kV，然后采用35kV电缆穿PVC管敷设接至35kV架空线路铁塔，35kV线路采用导线接入风电场110kV升压站的35kV母线侧。风力发电的工艺流程如图3-7所示。

## 3.6环境影响分析

### 3.6.1施工期环境影响分析

风电场建设在施工期对环境的影响主要表现为施工工地和施工生活场地。施工工地施工临时占地和永久占地所带来的生态环境影响、施工噪声、弃土弃渣等，施工生活场地所带来的施工人员生活污水排放和施工人员生活垃圾等。因此，施工期对环境的影响可分为生态影响和污染影响。

一、施工工地

1、施工占地

本项目永久占地和临时占地面积总计437072m2，其中永久占地面积240472m2，包括风机及箱变、检修道路、110kV升压站和35kV集电线路，临时占地面积196600m2，包括风机吊装场地、35kV集电线路施工临时占地、施工及检修道路临时占地。施工期间将对施工占地范围内的植被进行砍伐、铲除，造成植被面积减少，生物量及生态服务功能下降，水土流失强度增加。

本项目永久占地240472m2，其中占用灌木林地8809m2，落叶阔叶林地364m2。风机机组及箱变占用1105m2林地(其中灌木林地741m2，落叶阔叶林地364m2)，升压站占用灌木林地7722m2，进站道路占用灌木林地346m2，其他工程不占用林地。根据繁峙县林业局《关于繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目的前期意见的函》，本项目拟建范围内不涉及森林公园、山西省永久性保护林地带。

本项目所涉及的林地权属为繁峙县集体林地，具体占用林地面积根据工程微观选址确定，环评要求，微观选址过程尽量避开林地，减少林地占用面积，无法避让的依法实施补偿。施工期临时占地杜绝占用林地。

依据《中华人民共和国森林法实施条例》和《建设项目使用林地审核审批管理办法》的规定，建设单位按实际占用林地情况编制《使用林地勘验报告》上报山西省林业厅审批。

依据《使用林地勘验报告》勘验结果，根据《财政部、国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约利用林地的通知》（财税（2015）122号）和<山西省财政厅、山西省林业厅关于转发《财政部、国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约利用林地的通知》的通知>（晋财综（2016）14）号规定，建设工程征用林地经县级以上林业部门同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续，并由用地单位依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费专款专用，由林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被，以及对林权所有者补偿。植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。

2、施工扬尘

施工期对环境空气影响最大的是施工扬尘，施工扬尘主要来自场地平整、土方开挖回填等产生的施工扬尘，建筑垃圾、物料及土方堆存产生的扬尘、物料及建筑垃圾运输产生的运输扬尘等。

3、施工噪声

施工期的噪声源主要为各类施工机械及运输车辆产生的噪声。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器、砂轮锯、空气压缩机等。这些噪声源的噪声级分别在79dB(A)～95dB(A)之间。

4、施工废水

施工期废水主要为施工生产废水，包括车辆冲洗水、混凝土养护废水等。本项目采取合理安排和严格管理用水，基本没有废水产生；因此施工期少量废水不会对水环境产生不利影响。

5、土石方平衡

本项目在施工过程中先利用已有道路上山进行风机基础的挖方和浇注，风机及箱变基础产生的挖方全部用于吊装平台的平整。同期，场内改造道路的弃方用于新建道路及吊装平台的基地平整。当施工检修道路修好时风机基础、箱变及集电线路的输电塔架基础已经挖好，就可以进行风机、箱变以及塔架的架设和安装。

本项目土石方工程量挖方量为1030304m3，填方量1030304m3。在施工过程中各施工工序的挖方量基本回填，部分用于护坡、场地平整及道路平整等，不产生工程土石弃方。在各工区中，场内道路、风电机及箱变基础工程的土石方工程量较大，集电线路区较小。进场及施工检修道路较长，占地面积较大，土石方挖填量也大，在选线过程充分考虑了减少植被破坏面积，利用风场中间的村村通公路和其他已有小道。

避免道路建设中不符合环保要求的弃土、弃渣现象发生。由于吊装场地需要填方量较大，因此可以就近利用风电机组和箱变的余方，这样不仅有效利用了余方，使工程总的土石方挖填量基本平衡，又可以减少水土流失的发生。升压站施工期土石挖填方平衡，场内改造道路弃土石方用于新建路段、风机吊装平台土石方回填，后续施工阶段具体土方量可根据现场情况调整。

本项目各项目区挖方、填方、利用土石方和借方量列于表3-18。

表3-18        工程土石方平衡表     单位： m3

| 序号 | 项目 | 挖方(m3) | 填方(m3) | 弃方(m3) | 借方(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风电机组基础 | 73115.38 | 44615.38 | 28500 | 0 | - |
| 2 | 吊装平台场地平整 | 2199031 | 235000 | 0 | 35969 | 土方来源风机、箱变、改造道路弃土 |
| 3 | 箱变基础 | 19017.98 | 18102.69 | 915.29 | 0 | - |
| 4 | 集电线路 （含接地扁钢） | 5760 | 5760 | 0 | 0 | - |
| 5 | 升压站 | 土地平整 | 6000 | 6309.86 | 0 | 309.86 | 站内土方平衡 |
|  |  | 主变及构筑物 | 124.47 | 44.56 | 79.91 | 0 |  |
|  |  | 其他建筑 | 2254.74 | 2024.79 | 229.95 | 0 |  |
| 6 | 进站道路 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | - |
| 7 | 场内改造道路 | 40000 | 26000 | 14000 | 0 | - |
| 8 | 场内新建道路 | 684000 | 670000 | 0 | 7446.29 | 土方来源改造道路弃土 |
| 合计 | 1030304 | 1030304 | 43725.15 | 43725.15 | - |

二、施工生活场地

本项目设1处施工生活场地，位于升压站永久占地范围内，施工高峰期施工人数为200人。

1、废气

冬季采暖选用电暖器，食堂选用电磁炉。施工生活场地产生的废气主要为食堂油烟，产生量为120g/d。

2、废水

主要为施工人员生活污水，食堂废水产生量为0.8m3/d，临时洗漱废水产生量为1.7m3/d，场内设置1座5m3沉淀池。

3、噪声

施工生活场地设有钢筋、木材加工区，设备运行过程中产生的噪声会对区域声环境质量产生一定的影响，噪声级在75dB(A)~95 dB(A)之间。

4、固废

主要为废气钢筋、木材等以及施工人员生活垃圾。生活垃圾产生量为0.1t/d。

### 3.6.2施工期环境保护对策

一、施工工地

(1)大气污染防治措施：土方堆放点要相对集中，易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，定期洒水，定期清理，及时运输土方，规范运输路线，运输车辆经过居民区时，减速慢行；物料运输车辆车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。

(2)水污染防治措施：避开雨季施工；施工区设置排水沟及沉淀池，生活污水、设备冲洗废水排入沉淀池后用于施工场地洒水抑尘，严禁随地泼洒污水。

(3)噪声染防治措施：合理安排作业时间，经常对设备进行检修维护；运输车辆经过居民区时减速慢行。

(4)生态破坏、水土流失防治措施：控制施工范围，优化机位布置；施工区及各路段设置排洪沟，设置护坡，植被较好区域应剥离表层优质土壤及植被，施工完毕及时恢复植被并进行场地平整。

(5)施工期加强对施工人员环保意识教育，施工监理要明确环保管理和监控任务并严格执行。

二、施工生活场地

（1）废气：食堂油烟采用油烟净化处理设施处理，砂石料堆放场地面进行硬化，四周设置挡风抑尘网，并定期进行洒水。

（2）废水：食堂废水排入临时旱厕处理，定期委托附近村民清掏施用于农田；临时洗漱废水集中收集沉淀后用于施工工地洒水抑尘。

（3）噪声：对产噪进行基础减震，并合理安排运行时间。

（4）固废：废钢筋、废木材由回收站收购，生活垃圾集中收集送至环卫部门制定地点处理。

本项目施工期采取上述措施后，对区域环境质量影响较小，在可接受范围内，且随着施工期的结束，施工期产生的影响结束。

### 3.6.3营运期环境影响分析

本项目运营期对环境的影响主要为风机运行噪声，升压站主变产生的噪声对区域声环境的影响；升压站主变与箱变废矿物油、废旧蓄电池；职工日常生活产生的生活垃圾及生活污水；食堂产生的废气等。

1、声环境

（1）风机噪声

风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风的空气动力噪声和机组内部机械运转的机械噪声，其中以发电机组内部的机械噪声为主。 本项目风力发电机组采用WTG2-2000型发电机组，噪声源强声功率级在104dB（A）范围内，因此噪声源强声功率按照最大值104dB(A)考虑，轮毂距地面90m，风机运行产生的噪声将对附近的声环境产生一定的影响。

（2）升压站噪声

本项目110kV升压站安装1台100MVA主变，主变压器内的硅钢片引起的铁心振动而产生噪声。站内水房等设置的各种泵运行过程中会产生噪声。

参照变压器声级标准GB/T1094.10-2003，根据厂家提供的基本信息表，100MVA主变噪声声功率为81dB(A)。各种泵类噪声声功率85 dB(A)。本项目主变及各类泵类噪声将对附近的声环境产生一定的影响。

2、水环境

本项目运营期工作人员产生生活污水，项目建成后总定员24人，产生的生活污水量为1.92m3/d、700.8m3/a，经地埋式生活污水一体化处理设施（处理能力为1.0m3/h）处理。出水非采暖期用于站内绿化浇灌不外排，采暖期暂存于污水蓄水池(容积为300m3)中，来年用于站内绿化及道路洒水，蓄水池位于升压站内东北侧。

3、固体废物

（1）铅蓄电池

在升压站中，直流系统是核心，为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表及事故照明等提供能源。而直流系统中提供能源是蓄电池，为二次系统的正常运行提供动力。

运行期本项目使用免维护铅酸蓄电池，其正常寿命在10～15年间，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），项目产生的废旧蓄电池属于危险废物中的“HW49其他废物”，废物代码“900-044-49”。应对废旧铅蓄电池统一收回，交有资质的单位集中处理。

（2）废油

本项目110kV升压站主变压器采用油浸式，变压器外壳内装有大量变压器油。一般来说只有当发生事故时才可能造成油泄出，针对此站内设事故油池（60m3），变压器下设集油坑，四周增设排油槽，排油槽、集油坑与事故油池相连，以防止检修时变压器内的油外流造成污染。主变和箱式变压器所用的油检修时会产生少量废变压器油，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），变压器产生的废油属于危险废物中的“HW08废矿物油”，废物代码“900-249-08”。应对废油统一收回，交有资质的单位集中处理。

（3）生活垃圾

运营期升压站职工人数24人，产生的生活垃圾量为4.38t/a。生活垃圾集中收集后送当地环卫部门统一处理。

（4）污水处理装置污泥

本项目运营期地埋式生活污水一体化处理设施会产生少量的污泥，污泥产生量为130kg/a。污泥一年清理一次，干化后的污泥送生活垃圾填埋场填埋。

4、食堂废气

本项目食堂采用电磁炉。食堂废气主要为烹饪油烟。

烹饪油烟主要为食用油在加热过程中产生的油烟和气溶胶污染物，同时油在高温下还会裂解氧化成醛、烯等对人体有害的物质。

根据对餐饮企业的类比调查，目前人均日耗油量约30g。就餐人均按24人计，年耗油量均为0.26t。根据不同的烧炸工况，油的挥发量不同，按日进行烧炸工况6小时计，油的平均挥发量为总耗油量的2.0%，则油烟产生量均为5.26kg/a。

根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），环评要求食堂安装1台排处理效率为60%的油烟净化器，处理后油烟排放量均为为2.1kg/a，排放浓度为1.92mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型的标准，油烟经处理后引至食堂房顶排放。

5、光污染影响

本风电场拟安装50台单机容量为2000kW 的风机，风机轮毂中心高度90m。风机叶片在运转时将在近距离内产生频闪阴影和频闪反射，长时间近距离观看会使人产生眩晕感，同时风机的旋转闪烁阴影如投射到人群活动区域，亦会产生感官上的不适影响。

风机光影的影响范围主要有风机的阴影长度决定，阴影长度计算公式如下:

L=D/tg ho
式中：

L一阴影长度， m；

D一风机高度，m；

ho一太阳高度角。

ho=90- (l+23.5)
式中：

ho一太阳高度角；

l一风电场地理纬度。

据计算，风电场太阳高度角为27.18°（包括地形高差)，与周边居民点最近的风机高度为160m（包括地形高差），则阴影长度为176m。本项目风机与周边居民点距离均大于500m，因此本项目产生的光污染不会影响到居民区。

### 3.6.4营运期环境保护措施

(1)噪声污染防治措施：风机周围300m、升压站外围200m设置噪声隔离带，禁止建设学校。村庄等敏感点，进行噪声监测，对设备正常运转进行维护。

针对升压站主变及泵类产生的噪声采取以下措施：

主变：至于室内，进行基础减震；泵类：选用低噪声设备，均至于室内，进行基础减震。

(2)水污染防治措施：设置地埋式一体化污水处理设备处理运营期工作人员生活污水，处理后污水收集不外排。

(3)固废防治措施：升压站内设生活垃圾暂存点，集中收集后由建设单位送至当地环卫部门指定的垃圾处理场，污水处理设备污泥每年清理一次，干化后送至环卫部门指定生活垃圾填埋场；设置变压器事故油池；废变压器油及废旧蓄电池在危险废物暂存间暂存后定期送有资质单位回收处置。

(4)废气污染治理措施：食堂按照一套油烟净化器，食堂油烟经处理达标后排放。

本项目营运期严格采取环评提出的措施后，不会对周围环境产生明显不利影响。

### 3.6.5敏感目标环境保护措施

本风电场风场范围内的环境敏感区为明长城遗址文物保护单位，依据山西省人民政府《关于公布山西省历代长城保护范围及建设控制地带的通知》（晋政函〔2016〕122号），文物保护单位保护范围以墙体外延伸50m或100m作为边界，建设控制地带为保护范围外扩500m为边界，共计550m或600m的控制范围，其他不可移动文物向四周外扩100m建立围护带，在围护带内不可建设任何项目工程。

本项目F32风机距离长城遗址最近距离为963m，距离其建设控制地带最近距离为413m，施工边界距离其建设控制地带370m；F32风机最近长城敌台为1.23km，距离建设控制地带边界最近距离为680m，施工边界距离其建设控制地带640m；F39风机距离最近烽火台（烟墩梁烽火台）为615m，距离其建设控制地带边界最近距离为65m，施工边界距离其建设控制地带45m；升压站距离明长城遗址最近为龙山烽火台最近为4.42km，距离其建设控制地带边界最近距离为3.87km；距离其他文物最近距离为2.90km，距离其建设控制地带边界最近距离为2.8km。

本项目风机及道路均不在古长城遗址及其他文物建设控制地带保护范围内，符合文物保护要求。

（1）施工期防护措施

本项目建设工程F39风机距离最近烽火台（烟墩梁烽火台）为615m，距离其建设控制地带边界最近距离为65m。因此，施工临时占地不得向保护区一侧扩展，吊装平台设置在尽量远离保护区边界的位置，确保施工临时工程不进入烟墩梁烽火台建设控制地带范围内。同时，应尽量避让林地，减小施工期对敏感区周边的影响。施工结束后，及时对临时占地进行植被恢复。

（2）植被恢复措施

本项目在保护区周边施工时不可避免的要造成植被破坏，施工结束后，按照法规要求分门别类计算林地、耕地的临时占用和长期征用的面积蓄积。依据工程建设征占用耕地手续经主管部门审核备案后，缴纳补偿费并向土地行政管理部门办理建设用地审批手续。施工结束后，应积极开展植被恢复工作，就临时占用和长期征用耕地的创破面积，以及给周边环境尤其是区位脆弱地带造成的次生危害进行合理规划，分不同植被类型、不同地类进行科学修复和补救，力争恢复临时占地区域施工前的生境。

（3）对鸟类的影响措施

风电场运行期的生态影响主要表现在对鸟类活动可能产生一定的影响。主要影响有风轮转动及产生的噪声对鸟类低飞起到驱赶和惊扰作用。根据鸟类的习性一般是在雾天和低云天气时，可能发生鸟类低空飞行碰撞风轮叶片的现象。

风电场所在区域无湖泊、水库、沼泽等鸟类迁徙的停歇地、栖息地、觅食地和繁殖地，鸟类不会在这里频繁的起飞、降落，不会对鸟类的生存迁徙带来直接威胁；风力发电场塔高90m左右，鸟类迁徙高度一般在300m左右，鸟类迁徙飞行高度远在风电机高度之上，鸟类一般都有较好的视力，很容易发现并躲避障碍物，在飞行途中遇到障碍物一般会在大约100-200m距离下避开，遇到雾天和低云天气时，应专门配备鸟类观测人员，观测进入场区的鸟类数量，适时驱鸟，避免发生鸟类低空飞行碰撞风轮叶片的现象。

风电场运行后，采取生态恢复措施，生态环境与建场前基本相同，对野生动物基本没有影响。

（4）污染防治措施

①防治水体污染

首先要分离施工用水和生活用水，不得将生活污水和施工污水随地排放，要有专门的污水处理设施，生活污水和施工污水严禁外排。

②防治噪声污染

工程施工中各种施工机械、装备、运输车辆是施工期间的主要噪声源，应按照国家环保的相关法律法规，严格加以控制；不得在鸟类觅食区、栖息地等敏感区域开辟临时停车场、油料库、物质储备库、石料厂以及生活用地和工作平面，施工期间要严格控制工作时间段，尽量不使用高分贝噪声机械、设备，减少鸣笛，构筑围布、围网，尽可能实施隔音的一切手段和措施。

③固体废物防治措施

施工期间生活垃圾和施工垃圾集中后由专用垃圾运输车运往当地指定的垃圾处理场统一处置。

（5）生态环境监测

在工程施工的过程，应积极开展生态环境和生物多样性监测，要派专人专职实施全方位监测；对野生动植物要进行样线、样方调查登记，切实做到现地查验、分析对比，做到不缺不少，不遗不漏；对可能造成的噪音污染、大气污染、垃圾污染做到及时提醒施工单位，防止造成严重后果。

# 第四章  环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

## 4.2环境质量现状调查与评价

## 4.3区域污染源调查

# 第五章  环境影响预测与评价

## 5.1 生态环境影响评价

### 5.1.1生态环境影响评价原则

5.1.1.1评价目的

繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目位于繁峙县东北部大营镇、柏家庄乡、横涧乡一带，通过对风电场项目所在区域以及周边自然生态环境的调查，利用该区域的中巴卫星遥感影像资料，对项目区域的土壤、森林植被和生物多样性等生态环境现状分析，结合项目施工期和营运期的生态影响特征，采用生产力分析法、综合指数法，并采用3S技术，对评价范围内的主要生态因素及工程影响的相关性进行综合评价和预测，在此基础上，提出项目施工期和运营期生态环境保护的措施和要求，以减缓工程建设对区域生态环境的影响。

5.1.1.2评价原则

风电工程是由点（风机）和线型工程（集电线路、检修道路）组成的建设项目，跨越的地域广、面广点多，但单点工程量较小，占地面积不大。因而本风电工程生态环境影响评价遵循以下原则：

(1)点线结合，以点为主，点是指工程点和环境敏感点。

(2)注意一般性影响评价，关注特殊性问题的解决。

(3)因地制宜，提出可操作性的生态保护措施，维护保护区内自然生态系统的完整性和连续性，最大限度地使各种保护对象得到有效保护。

### 5.1.2评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）中生态环境影响评价等级的划分方法，确定本风电场工程生态环境影响评价等级。具体划分依据见表5-1。

依据表5-1，本工程共占地0.437072km2<2km2，其中永久占地面积0.240472km2，临时占地面积0.1966km2；道路长度为50km<58km<100km，长城遗址文物保护单位为省级重点文物保护单位，无特殊生态敏感区，依据生态影响评价工作等级划分表，判定本工程生态环境影响评价为三级，但是工程风场范围影响区域涉及明长城遗址文物保护单位环境敏感区，因此确定本工程生态环境影响评价等级调整为二级。

表5-1 生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 |
| --- | --- |
| 敏感 | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2 km2-20km2或长度50km-100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 本工程 | 本项目所在区域为一般区域，面积0.437072km2<2km2,或长度50km<58km<100km，应为三级，涉及环境敏感区，上调一级，即为二级 |

### 5.1.3评价范围

本次生态影响评价主要集中在风场范围内以及已有进场道路，分为四个亚区：风机基础（含箱变）及吊装平台（26.0km2）、集电线路区（1.06km2）、施工检修道路区（58.0km2）、升压站及施工生产生活区（1.1816km2）。

工程影响范围统计见表5-2。

表5-2风电工程生态影响评价范围表

| 分类 | 项目 | 工程内容 | 评价范围 | 工程影响范围(km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点评价范围 | 风机基础（含箱变）及吊装平台 | 风机和箱变基础施工以及风机吊装施工 | 风机基础为中心，半径500m的区域 | 26.0 |
|  | 集电线路 | 线路的铁塔基础施工及线路的架设 | 线路走廊线路10m宽区域 | 1.06 |
|  | 检修道路 | 施工检修道路施工 | 道路中心线两侧各500m的区域 | 58.0 |
|  | 升压站及施工生产生活区 | 站内各建构筑物 | 周边外延500m宽的范围 | 1.1816 |
|  | 合 计 | 86.2416 |
| 一般评价范围 | 繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目风场范围 | 255 |

由于本项目施工期及营运期环境影响主要在重点评价区范围内，因此，本项目主要重点针对项目施工及运营期对重点评价区的环境影响展开评价。

### 5.1.4工程占地区生态环境现状

5.1.4.1工程占地区土地利用类型现状

本工程占用土地包括永久性占地和临时性占地。其中永久性占地包括风电机组基础(含箱变基础)占地、升压站占地、架空线路铁塔基础占地及检修道路等，其中检修道路是利用风场运输道路，道路占地宽度5.5m；风力发电机组吊装时的临时占地、施工道路、施工生产生活占地（位于升压站站址）以及其它施工过程中所需临时性占地等。

本工程永久占地总面积240472m2；临时占地总占地196600m2。表5-3给出本项目占地土地利用类型。

表5-3  本工程永久占地、临时占地土地利用类型表

| 项目 | 占地内容 | 面积（m2） | 土地类型及面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、永久占地 |
| 1 | 风机机组及箱变基础 | 17600 | 草地15699m2 林地1105m2(其中灌木林地741m2，落叶阔叶林地364m2) 其他796m2 | 单机及箱变按照352m2计，共50台 |
| 2 | 升压站 | 7722 | 灌木林地7722m2 | 占地为围墙为扩1.0m |
| 3 | 进场及检修道路 | 209000 | 草地209000m2 | 新建道路长38km，路基永久占地宽5.5m |
| 4 | 进站道路 | 550 | 灌木林地346m2 耕地204m2 | 新建进站道路0.1km，路基永久占地宽5.5m |
| 5 | 集电线路 | 5600 | 草地5600m2 | 共280基，单塔永久占地按20m2计算 |
| 小计 | 240472 | 草地230299m2 林地9173m2(灌木8809m2，落叶阔叶林364m2) 耕地204m2 其他796m2 | —— |
| 二、临时占地 |
| 1 | 吊装平台 | 82400 | 草地76302m2 其他6098m2 | 可研数据 |
| 2 | 施工生活场地 (位于升压站永久占地范围内) | - | - | 设置施工临时生产和生活设施 |
| 3 | 进场及检修道路 | 110000 | 草地49700m2 交通运输用地16907m2 其他43393m2 | 需临时拓宽道路长20km，路面临时拓宽2m |
| 4 | 集电线路 | 4200 | 草地4200m2 | 共280基，单塔临时占地按照15m2计算 |
| 小计 | 196600 | 草地130202m2 交通运输用地16907m2 其他49491m2 | —— |
| 三、项目占地 |
| 合计 | 437072m2 | 草地360501m2 林地9173m2(灌木8809m2，落叶阔叶林364m2) 耕地204m2 交通运输用地16907m2 其他50287m2 |  |

由表5-3可知：工程永久性占地主要为风力发电机组及箱式变压器、升压站、检修道路和集电线路四部分，永久占地土地利用现状有草地，占工程永久占地总面积的95.77%。结合本工程平面布置和现场踏勘结果，本工程永久占地土地利用类型以草地为主，同时，占有一定面积的林地、耕地。

工程临时性占地主要为吊装平台、进场及检修道路临时占地、集电线路临时占地，临时占地土地利用现状有草地和交通运输用地，分别占工程临时占地总面积的72.4%、7.03%。本工程临时占地土地利用类型以草地为主，同时，占有一定面积的交通运输用地。工程临时占地会使土地利用形式发生临时性改变，但不会改变区域土地利用格局。

5.1.4.2工程占地区动物分布现状

根据现场调查及相关资料综合分析，本项目评价范围内为荒草地和灌木，灌草地生态系统是一些鸟类、爬行类及小型兽类的良好栖息地和庇护场所，小型兽类主要为黄鼬、黄鼠狼、狐等；爬行类动物主要为蛇、斑麻蜥、环颈雉等，鸟类主要为家燕、麻雀、北红尾鸲、野鸡等。

本项目风场范围内未见国家重点保护动物分布。

### 5.1.5生态环境影响预测与评价

5.1.5.1预测方法综合指数法

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)，本次评价采用综合指数法来评价风电场建设活动可能造成的后果和干扰程度，判断导致的区域生态环境变化趋势。

综合指数法步骤：

1)分析研究评价的生态因子的性质及变化规律；

2)建立表征各生态因子特性的指标体系；

3)确定评价标准；

4)建立评价函数曲线，将评价的环境因子的现状值（开发建设活动前）与预测值（开发建设活动后）转换为统一的无量纲的环境质量指标。用l～0 表示优劣（“l”表示最佳的、顶极的、原始或人类干预甚少的生态状况，“0”表示最差的、极度破坏的、几乎无生物性的生态状况）由此计算出开发建设活动前后环境因子质量的变化值；

5)根据各评价因子的相对重要性赋予权重；

6)将各因子的变化值综合，提出综合影响评价值，即：

ΔE(变化值)=E1(预测值)－E2(现状值)

式中：E1—表示开发建设活动后的指标值  预测值

E2—表示开发建设活动前的指标值  现状值

ΔE—表示开发建设活动前后的生态质量变化值

根据建设项目对区域生态环境影响特点，选取相应的生态环境问题进行预测，并对最终的生态环境进行预测。

5.1.5.2生态环境影响预测

采用综合指数法对区域人类干扰敏感性进行预测，对于一般建设项目，人类干扰指数主要包括人口密度、交通影响度和工业密度等因素。通过对风电场建设项目的总结，分析风电场施工期和运营期对环境的影响特点，人类干扰因素主要包括风电场内村庄人口、道路、集电线路、风机和升压站4个方面。在运用综合指数法对区域的人类干扰指数进行预测时，人类干扰指数的现状值（E2）考虑风电场内村庄人口和道路2个因素。预测值（E1）考虑风电场内村庄人口、道路、集电线路、风机和升压站4个方面。根据各个因素对生态环境的干扰程度，赋予不同的权重。

人类干扰指数现状值主要考虑风电场内已经存在的人类活动对周边环境的影响，本项目选取了风电场内部分村庄（红沟村、羊圈村、岳岩庄村、迷回村、大柳树村等）人口数量与风电场内已经存在的村村通道路2个因素作为人类干扰指数现状值的计算。计算主要是在GIS环境下进行，将村庄人口和现有道路的现状属性进行密度计算，然后将计算结果进行归一化，可分别得到人口密度指数（现状值）和交通影响指数（现状值），将两个因素赋予不同的影响权重在GIS下进行加权叠加，叠加后得到人类干扰指数现状值E2。

人类干扰指数预测值主要从风电场建设前后引起周边环境变化的各个因素考虑，选取了风电场内5个村庄人口、现有道路和新建修道路、集电线路、风机和升压站4个因素。通过对以上4个因素预测值进行计算，对结果进行归一化处理，可分别得到人口密度指数（预测值）、交通影响指数（预测值）、集电线路影响度指数（预测值）和风机影响度指数（预测值），将4个因素赋予不同的影响权重在GIS下进行加权叠加，叠加后得到人类干扰指数预测值E1。

本项目人类干扰指数预测图见图5-1。

根据强度干扰、中度干扰和微度干扰的分布规律，重度干扰范围主要分布在风机周边100m范围、新建检修道路两侧各50m范围与集电线路两侧各5m范围内；轻度干扰范围主要分布在风机周边200m范围、检修道路两侧各200m范围、集电线路两侧各110m范围内。对其他区域影响轻微。

### 5.1.6施工期生态环境影响分析

5.1.6.1对土地利用的影响

项目建设期和运营期对土地利用的影响主要为项目风机占地、集电线路铁塔占地、检修道路占地对土地利用现状的功能改变，工程永久占地导致230299m2草地变为建设用地，9173m2林地、204m2耕地变为建设用地。

项目采取评价提出的生态保护和恢复措施后，临时占地可全部恢复为草地或灌木林地，永久占地改变的土地面积较小，工程对区域土地利用影响较小。

5.1.6.2对植被的影响

（1）植被面积损失

本工程建设内容主要包括检修道路、风电机组基础和塔架、集电线路架设及施工区等临时性建筑、升压站等，占用土地，使占地范围内的植被遭受砍伐、铲除、掩埋等一系列人为干扰活动，使永久占地内的植被全部消失，周边的植被面积减少，生物量及生态服务功能下降。受本项目建设影响而损失的自然植被绝大多数为草地和林地。

本风电场永久占地240472m2，植被现状主要为草地和林地，其中林地1105m2(灌木林地741m2，落叶阔叶林364m2)，依据工程建设征占用林地手续经林业主管部门审核备案后，向繁峙县林业局缴纳植被恢复费、林地补偿费、林木补偿费和安置补偿费等四项费用。项目实施过程中进行占地范围内的植被遭受砍伐、铲除、掩埋等一系列人为干扰活动，使永久占地内的植被全部消失，周边的植被面积减少，生物量及生态服务功能下降。

（2）植被生物量与生产力损失

施工期对评价区植被的影响主要表现为因工程占地施工等使区域土层扰动、植被破坏，生物量和生产力受到损失。根据植被生物量和生产力现状评价结果，给出工程永久占地植被生物量和生产损失估算结果，具体见表5-4。

表5-4  风电场永久占地内植被生物量和生产力损失估算表

| 植被类型 | 平均生物量(t/hm2) | 平均生产力(t/hm2·a) | 永久占地面积(hm2) | 永久占地范围内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生物量(t) | 生产力(t/a) |
| 落叶阔叶林 | 102.601 | 12.478 | 0.0364 | 3.73 | 0.45 |
| 灌木林 | 13.14 | 8.746 | 0.8809 | 11.58 | 7.70 |
| 草地 | 24.7 | 13.599 | 35.07 | 866.23 | 476.92 |
| 农田植被 | 26.8 | 18.746 | 0.0204 | 0.55 | 0.38 |
| 合计 | 882.09 | 485.45 |

根据由表5-4各类型植被分布情况估算，工程永久占地造成的生物量和生产力损失分别为882.09t和485.45t/a，生物量损失中草丛损失量所占比例较大，草本植被生长周期短，适应性强，恢复性较好，因此，本项目的建设对评价范围植被的影响相对较小，在采取生态恢复、补偿措施后，对当地自然生态系统来说在可承受的范围内。

（3）对植物多样性及分布的影响

工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，风机吊装场地、检修道路临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。根据植被现状调查结果表明，本项目建设破坏的植被结构较为单一，主要以灌草丛为主，此外有少量的乔木和灌木。草丛以白羊草、针茅、白莲蒿、茵陈蒿等为主，灌丛以锦鸡儿、沙棘等为主；乔木主要为杨树及油松为主；农作物主要有谷类及其他小杂粮。这些植物均为本项目所在区域以及山西省内分布较广的常见种，资源丰富，风电场工程建设所占用面积较小，不会造成生物多样性的显著降低和物种消失，仅会对局部的植物数量和生长环境产生不利影响，这种影响是暂时的、可逆的，并且随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，永久占地占用的林地采取相应的林地补偿措施，评价范围内的植被将会得到较快的恢复，项目建设对植物种群影响的痕迹将会逐渐消退。

此外，施工期间，因施工产生的粉尘会附着在周围植物的叶面上，影响其生长，但项目建成后，随着雨季的来临，这种影响将会减轻。

5.1.6.3对动物的影响

根据对评价区范围内动物的调查，草地占比例较大，部分区域与现有交通道路伴行，存在一定程度的人为干扰，评价区域没有国家及山西省珍稀野生动物种及栖息繁殖地，均为本地猪、牛、羊、驴等常见种，风电项目道路等施工作业尽量利用原有道路，不会切断动物的游走路线，因此风电建设对野生动物影响甚微，不会造成物种的消失。

施工期施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。

因此，施工阶段经过有动物活动的区域范围应尽量缩小施工作业带，施工机械和车辆等需远离可能存在动物栖息活动的巢穴，将对动物的影响降到最低。施工机械产生的噪声对保护区的影响十分微弱。

5.1.6.4对土壤的影响评价

本工程的建设对周围土壤的干扰，使表层土壤侵蚀量增加，水土流失加剧，带走土壤中的养分，使土壤肥力降低。建设期和运营期对于项目区土壤的影响主要集中在以下几个方面：

（1）破坏土壤结构，影响土壤的紧实度

施工过程中的机械碾压，开挖扰动，都对土壤结构造成不良影响。

（2）破坏土壤层次，改变了土壤质地

建设过程中，对土壤层次、土壤质地有重大改变。在开挖的部位，土壤层次变动的最为明显。土壤表层在开挖和回填中也会破坏土壤的腐殖层、耕作层，如果不注意分层开挖与回填，混合了原有的长期发展过程中形成的层次，使不同质地、不同层次的土体进行混合，影响到原有土壤的肥力，同时会影响农作物的生产和产量。

（3）施工中废物对土壤环境影响

施工中废弃的有些小的固体废物会残留于土壤中，难于分解，在土壤中长期残留，影响土壤耕作和植物的生长。

本项目占地面积为437072m2，其中19600m2为临时占地，施工期结束后采用灌草结合方式对其进行生态恢复。

5.1.6.5临时占地对生态环境的影响

（1）进场及施工检修道路对生态环境的影响

进场及检修道路利用既有村庄公路与周边风电场工程管理道路，无道路的区域新修道路。本工程检修道路和施工、安装道路合并统一建设，路面等级为山岭重丘四级道路，采用泥结碎石路面，路面宽5.5m，总长度58.0km，其中新建38.0km。

道路工程在施工期对植被的影响主要在于永久占地范围内的草地、林地等将遭受砍伐、铲除、掩埋等一系列人为干扰活动，使永久占地内的植被全部消失，周边的植被面积减少，生物量及生态服务功能下降。受本项目建设影响而损失的自然植被绝大多数为草本植物。施工结束后进行原地植被恢复。

工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。根据植被现状调查结果表明，评价范围内植被以草本植物为主，有少量林地、耕地。在施工过程中建议修建施工检修道路时尽量避开林地和耕地，优化道路的选址选线。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，永久占地占用的耕地、林地采取相应的补偿措施，项目建设对植物种群的影响大大减轻。因此，风电场的建设对场内植物种类及分布均不会造成太大的影响，对区域植物的物种多样性的影响较小。

（2）土石方平衡分析

本项目在施工过程中先利用已有道路上山进行风机基础的挖方和浇注，风机及箱变基础产生的挖方全部用于吊装平台的平整。同期，场内改造道路的弃方用于新建道路及吊装平台的基地平整。当施工检修道路修好时风机基础、箱变及集电线路的输电塔架基础已经挖好，就可以进行风机、箱变以及塔架的架设和安装。

升压站施工期土石挖填方平衡。后续施工阶段具体土方量可根据现场情况调整。

本项目各项目区挖方、填方、利用土石方和借方量列于表5-5。

表5-5        工程土石方平衡表     单位： m3

| 序号 | 项目 | 挖方(m3) | 填方(m3) | 弃方(m3) | 借方(m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风电机组基础 | 73115.38 | 44615.38 | 28500 | 0 | - |
| 2 | 吊装平台场地平整 | 2199031 | 235000 | 0 | 35969 | 土方来源风机、箱变、改造道路弃土 |
| 3 | 箱变基础 | 19017.98 | 18102.69 | 915.29 | 0 | - |
| 4 | 集电线路 （含接地扁钢） | 5760 | 5760 | 0 | 0 | - |
| 5 | 升压站 | 土地平整 | 6000 | 6309.86 | 0 | 309.86 | 站内土方平衡 |
|  |  | 主变及构筑物 | 124.47 | 44.56 | 79.91 | 0 |  |
|  |  | 其他建筑 | 2254.74 | 2024.79 | 229.95 | 0 |  |
| 6 | 进站道路 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | - |
| 7 | 场内改造道路 | 40000 | 26000 | 14000 | 0 | - |
| 8 | 场内新建道路 | 684000 | 670000 | 0 | 7446.29 | 土方来源改造道路弃土 |
| 合计 | 1030304 | 1030304 | 43725.15 | 43725.15 | - |

本项目土石方工程量挖方量为1030304m3，填方量1030304m3。在施工过程中风电机基础和箱变及场内改造道路的土方余方量为43725.15 m3，全部用于吊装平台和后续新建施工检修道路的回填，并恢复植被，不产生工程土石弃方。施工过程产生的少量废弃混凝土等可做到妥善处理。由于场内吊装平台和道路需要填方量较大，因此可以就近利用风机基础的余方，这样不仅有效利用了余方，使工程总的土石方挖填量基本平衡，又可以减少水土流失的发生。

本项目土石方利用平衡，不设置取土场和弃土场，不产生新的生态问题。

（3）临时占地分析

本项目的施工临时工程主要包括风电机组吊装平台、集电线路铁塔施工区以及施工生产生活场地，其中生产生活场地位于升压站占地范围内。

为了保证风机塔筒及叶片的顺利吊装，需要在每台风机机位附近设置1648m2的吊装平台，则电机组吊装临时占地面积为82400m2。平台占地为草地，施工结束后进行场地平整，对场地进行植树种草，恢复植被。

集电线路铁塔施工及线路架设临时占地面积为4200m2，占地为草地，施工结束后进行场地平整，对场地进行植树种草，恢复植被。

5.1.6.5施工活动对生态环境的影响

项目在施工阶段由于对地表进行开挖或填筑，使征地范围内的植被受砍伐、铲除、掩埋及践踏等一系列人为工程行为的破坏。临时占地在施工结束后恢复植被，对于植被的破坏是暂时的，可逆的。

评价要求加强恢复初期的植被抚育，确保生态恢复目标的实现。根据类比调查，一般经过1~3年即可恢复到原有水平。

### 5.1.7营运期生态环境影响分析

5.1.7.1对植被的影响

风电场投入运营后，永久占地内的草地和灌木林地的植被完全被破坏，取而代之的是风机和集电线路铁塔的基础、场内检修道路的路面以及升压站。工程临时占地进行了植被恢复，风电机组区和集电线路区以及检修道路两侧实施植被恢复和绿化工程，占用的林地、耕地采取补偿措施。因此，项目运营期不会对植被造成不利影响。

5.1.7.2对动物的影响

（1）对野生动物活动的阻隔影响

经过现场调查及查阅资料，风电场范围内未发现野生动物集中的迁移路线，并且场内检修道路的路面较窄、平时车辆较少，基本不会对野生动物的活动产生阻隔影响。

（2）风机噪声对陆栖野生动物的影响

本项目施工过程中，因噪声强度的增加和人为活动的频繁，致使部分动物发生小尺度的迁移，但随着施工期的结束，场区内及周围动物会逐渐适应风力发电机组的运行噪声，不会影响路栖野生动物的生存活动空间，对区域生物多样性不会产生影响较小。

（3）风机对鸟类迁徙的影响

风电场运行期的生态影响主要表现在对鸟类活动可能产生一定的影响。主要影响有风轮转动及产生的噪声对鸟类低飞起到驱赶和惊扰作用。根据鸟类的习性一般是在雾天和低云天气时，可能发生鸟类低空飞行碰撞风轮叶片的现象。

据鸟类学界多年研究，我国鸟类迁徙通道分东、中、西三条，东部为沿海海岸通道，中部为东北至江西鄱阳湖通道，西部为新疆甘肃内蒙古通道，且鸟类迁徙的停歇地和繁殖地为内陆湖泊、水库和湿地。本项目风电场所在区域不处于鸟类迁徙通道上，且无湖泊、水库、沼泽等鸟类迁徙的停歇地、栖息地、觅食地和繁殖地，鸟类不会在这里频繁的起飞、降落，不会对鸟类的生存迁徙带来直接威胁；风力发电场塔高90m左右，鸟类迁徙高度一般在300m左右，鸟类迁徙飞行高度远在风电机高度之上，鸟类一般都有较好的视力，很容易发现并躲避障碍物，在飞行途中遇到障碍物一般会在大约100-200m距离下避开，遇到雾天和低云天气时，应专门配备鸟类观测人员，观测进入场区的鸟类数量，适时驱鸟，避免发生鸟类低空飞行碰撞风轮叶片的现象。因此，风电场运行对鸟类影响较小。

5.1.7.3生态系统完整性分析

生态系统完整性主要体现在生态系统组成（物理组成、化学组成、生物组成）和生态学进程（生态系统功能）的完整性。如果生态系统能够一直维持它的组织结构、稳定状态、抵抗力、恢复力以及自组织能力，那么就是一个完整性良好的生态系统。

（1）生态系统组成影响分析

拟建风电场对区域生态系统造成的最直接影响来自土地利用与覆盖的变化，由于建设前以草地为主的土地利用格局改变为建设用地。因此，工程建设导致该区域植被组成发生变化，生物量受到损失。但由于风电场工程占地不属于重要植物种类的分布地和重要野生动物的栖息地，工程占地主要为草地，植被修复周期短，因此营运期对区域生态系统的组成影响有限。

（2）生态系统稳定性影响分析

①阻抗稳定性

对人工生态系统阻抗稳定性的度量，可以通过受到干扰前后生物量与生产力（包括经济生产力）、种群数量，以及多样性的变化程度来衡量。拟建风电场的建设，使建设前的草丛、林地等生态系统转变为人工化程度更高的生态系统。尽管建设后使植被生物量有所减少，但减少程度相对评价范围比例很小；而且占地区植被组成为常见种，多样性影响不大。项目的建设增加了单位土地的经济生产力，提高了土地利用率，平整的硬化道路和绿化带可以减弱区域水土流失，有利于水土流失防治。总之，项目建成后，区域生态系统受人为控制程度增强，在合理的管理及维护下，对本区域生态系统的抗干扰能力影响小。

②恢复稳定性

项目的建设改变了项目占地范围内土地的利用性质，这种影响方式为点和线，并且分散在很大的区域内，生态影响在其自我恢复能力和承载力之内，易被区域生态环境消纳。项目建成后评价区仍然是以草地为主的生态系统，并将进行有效地植被恢复，对生态系统的自我恢复能力不会造成较大影响。

### 5.1.8工程建设对明长城遗址的影响分析

5.1.8.1明长城遗址保护要求

本项目主要敏感目标为明长城遗址，根据繁峙县文物所出具的“关于繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目风机机位与不可移动文物重叠情况的意见”，提出以下意见：①该项目风机机位占地范围内不涉及不可移动文物。②根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》和《关于公布山西省历代长城保护范围及建设控制地带的通知》晋环函[2016]122号等相关法规和文件要求，在文物保护单位保护范围(50m或100m)和建设控制地带（500m）内不可建设任何项目工程。

同时，根据2016年11月8日山西省人民政府晋环函[2016]122号“关于公布山西省历代长城保护范围及建设控制地带的通知”中规定：“在长城的保护范围内，不得拆除、改建原有长城遗存，不得添建新建筑和进行其他建设工程，不得开展危害长城本体安全的活动。建设控制地带内进行建设工程，不得破坏长城的历史风貌。”

本项目F32风机距离长城遗址最近距离为963m，距离其建设控制地带最近距离为413m，施工边界距离其建设控制地带370m；F32风机最近长城敌台为1.23km，距离建设控制地带边界最近距离为680m，施工边界距离其建设控制地带640m；F39风机距离最近烽火台（烟墩梁烽火台）为615m，距离其建设控制地带边界最近距离为65m，施工边界距离其建设控制地带45m；升压站距离明长城遗址最近为龙山烽火台最近为4.42km，距离其建设控制地带边界最近距离为3.87km。

本项目风机及道路均不在古长城遗址及其他文物建设控制地带保护范围内，符合文物保护要求，本项目建设活动均不在长城遗址保护范围及建设控制地带内进行，不会对长城遗址产生危害，同时不会破坏长城历史风貌，不会对长城遗址产生任何影响。

5.1.8.2古长城敏感点环境影响保护对策

本项目施工期作业不在长城遗址保护范围及建设控制地带内进行，施工期间由建设单位负责，在距离长城较近的一侧均不允许进行钻孔爆破作业，保证施工不会对长城本体及建设控制地带产生任何扰动影响，本着对长城本体安全性及完整性的保护，项目方案编制人员应对北场段长城及风场地分散烽火台进行实地勘查，特别对拟实施爆破作业的风机附近进行重点调研。避免实施工程会对长城造成扰动，维持长城历史风貌。在此基础上，在建设控制地带边缘设置警示标志，同时安排专人进行监督，保证长城遗址不会受到影响。

运营期项目不存在对长城遗址敏感点有影响的活动，不会对长城遗址产生影响。

### 5.1.9景观生态环境影响预测

风电场工程景观包括风机本身形成的景观，也包括周边的自然景观和人文景观，它是风电工程与其周围景观的综合景观体系。景观影响评价的目的是预测评价风电场工程在建设和运营过程中可能给景观环境带来有利的、不利的潜在影响，提出景观保护、利用、开发及减缓不利影响的措施。

景观影响评价方法是通过先识别拟建风电场的自然景观和人文景观，根据景观的美学质量、敏感度、阈值进行景观环境现状评价，再根据景观质量分数确定风电工程景观质量环境等级。

5.1.9.1景观类型及质量判别

在充分调查了解风电场区域气候、地形地貌、植被及人类活动的影响特点的基础上，区域景观可划分为草地景观、森林景观、山区中低山景观、农业景观、村落景观和道路景观。项目所在区域各景观类型及质量判别见表5-6。

（1）美学质量：景观美学的信息大部分是通过视觉神经系统获得，所以美学质量主要指视觉意义上的。由于地域、文化、背景与教育程度等后天因素会导致审美评判上的差异，但对美的认识还是存在普遍的一致性，即通常都认为“自然、和谐、独特”即是美。

（2）敏感度：景观敏感度是指景观被注意到的程度的量度。它是根据观察者与被观察对象的相对角度、距离、出现频率以及景观与背景的对比度等因素判断。一般观察者的视线与景观的相对角度越大，景观被看到的面积或注意到的可能性也越大，亦即景观的敏感度就越大；在可视范围内，观察者与景观的距离越近，景观的易见性和清晰度越高，则敏感度越大；景观在观察者的视域内出现的机率越大，则景观的敏感度越高；景观与背景的对比度越高，则景观的敏感度越高。

（3）阈值：景观阈值是景观对外界干扰（尤其是人为干扰）的忍受能力、同化能力和遭到破坏后的自我恢复能力的量度。本评价中的阈值主要是指视觉意义上的抗干扰能力。轻度干扰就可能带来较大的视觉冲击，则阈值低；较大干扰也不会带来太大的视觉冲击，则阈值高。一般相对孤立的景观，其阈值也较低；而人类活动较频繁的地方，往往阈值高。

表5-6  评价区主要景观类型及质量判别

| 景观种类 | 现场勘察 | 美学质量 | 敏感度 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 草地景观 |  | 较高 | 一般 | 一般 |
| 山区中低山景观 |  | 一般 | 一般 | 一般 |
| 农业景观 |  | 一般 | 一般 | 高 |
| 村落景观 |  | 一般 | 一般 | 高 |
| 道路景观 |  | 一般 | 一般 | 高 |

5.1.9.2景观质量综合评价

景观影响评价是多因子评价，为了更好反映风电工程景观质量，本次评价采用景观综合评价指数，即：

式中：B—某区域工程景观综合评价指数

Xi—某评价因子的权值

Fi—某景观在某评价因子下的得分值

XiFi—某景观评价分指数

景观综合评价指数由分指数叠加得出，具有适宜研究多属性、多因子评价体系结构的特点。

（1）权值的确定

权值是反映不同评价因子间重要程度差异的数值，也是体现各评价因子在总指标中的地位与作用，以及对总指标的影响程度。由于景观多数评价因子较抽象、宏观，故采用打分定权，确定各评价因子的权值。

（2）评价因子分级指标

每项评价因子设4个级别，依其优劣程度赋值，分级指标数值越高表示景观质量越好。评价因子权值及评分见表5-7。

表5-7  景观质量评价因子权值及评分表

| 项目 | 评价因子 | 权值 Xi | 评 分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然景观 | 生态环境破 坏度 | 2.0 | 改善10 | 无破坏7 | 轻度破坏4 | 严重破坏1 | 14.0 |
|  | 动物丰富度 | 1.2 | 提高10 | 无影响7 | 轻度影响4 | 严重影响1 | 8.4 |
|  | 植物丰富度 | 1.8 | 提高10 | 无影响7 | 轻度影响4 | 严重影响1 | 12.6 |
|  | 地形、地貌自然度、稳定度 | 1.0 | 极自然稳定10 | 很自然稳定7 | 较自然稳定4 | 一般1 | 7.0 |
|  | 时令丰富度、观赏度 | 2.0 | 提高10 | 无影响7 | 轻度影响4 | 严重影响1 | 14 |
| 人文景观 | 绿化程度 | 1.0 | 提高10 | 无影响7 | 轻度降低4 | 严重降低1 | 10.0 |
|  | 人工色彩与环境协调性 | 0.5 | 极高10 | 很高7 | 较高4 | 一般1 | 2.0 |
|  | 人工建筑物与环境协调性 | 0.5 | 极高10 | 很高7 | 较高4 | 一般1 | 2.0 |
| 总 得 分 | 70.0 |

（3）景观质量评价

根据现场实地踏勘、调查的资料，并按表5-7景观质量评价因子权值和评分，最终给出风电场工程景观质量综合评价指数为70.0。

景观质量综合评价指数以差值百分比分级法划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级，具体见表5-7。

表5-7  景观环境影响评价分级标准

| 景观指数 | 100～80 | 79～60 | 59～30 | ＜30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观质量等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 风电场景观环境质量现状 | 好 | 较好 | 一般 | 差 |
| 风电场景观协调程度 | 协调 | 较协调 | 较不协调 | 不协调 |
| 风电场景观环境影响程度 | 无影响 | 轻度影响 | 破坏 | 严重破坏 |

根据表5-8可知，风电场工程景观质量等级属于Ⅱ级。区域景观环境质量现状较好，风电场与区域景观的协调性较好，对景观的影响程度较轻。

5.1.9.3景观影响分析

（1）项目对景观环境的正面影响分析

本项目建成后，50台风机组合在一起可以构成一个非常美观、独特的人文景观，搭配长城遗址宏伟景观，使得这种景观具有群体性、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人文景观与自然景观结合的完美性，具有明显的社会效益和经济效益。加之场区按规划有计划地实施植被恢复，种植灌草、树木，将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原来较脆弱、抗御自然能力差的自然环境，而且可以起到以点带面、示范推广的作用，使风场区生态环境向着良性循环的方向发展，同时也可将场区开发成独具特色的旅游景点。

（2）项目对景观环境的负面影响分析

①项目施工期对景观环境的影响

风电工程包含风机、场内道路、集电线路和升压站工程。施工期对自然景观的影响主要是风机基础、场内道路路基和集电线路铁塔基础、升压站基础开挖，对部分中低山山坡和山顶地进行削切产生新的坡面、断面，地貌形态发生了改变，在破坏植被的同时造成土地裸露，增加水土流失量，对局部景观产生干扰，对现有的田野风光造成破坏。但由于拟建风电项目施工期短，这些对生物景观的影响会随着施工期的结束而逐渐得到恢复。

②项目营运期对景观环境的影响

Ⅰ切割连续的自然景观，空间的连续性和自然性被破坏。风电工程尤其是场内道路将在区域景观中划出一条明显的人工印迹，但集电线路的铁塔和线路由于在场区草地的相对尺寸很小比较容易掩饰而变得不太显眼。

Ⅱ风电工程自身景观与景观环境之间形成冲突。作为一座现代化的风电场工程，风电场的场内道路、护坡、集电线路的铁塔以及风机机位都构成风电工程自身景观，由于这些景观是人为的，若设计或选址不当，会给景观环境带来负面影响。

（3）景观减缓及保护措施

针对风电项目的工程特点以及项目在建和营运过程中可能给景观环境造成的影响，为此提出如下减缓及保护措施：

Ⅰ合理选址选线

针对景观特征采取合理的风机机位、场内道路和集电线路选线，采取 “预防为主”的保护措施。场内道路尽量利用现有公路和拓宽后的上山便道，减少新建道路。要尽量减少对自然环境的破坏，避让现乔木林地分布较密的地区，选择隐蔽性好、易于恢复或便于今后留给当地村民作农耕通道的地方，减轻对自然景观的潜在影响。

Ⅱ采取景观友好的设计方案

在设计中要注意风机塔筒、叶片的外形和色彩对景观环境的协调性，与自然山体匹配，使视觉舒适。

Ⅲ景观恢复与植被重建

对风机机位、箱变、施工道路和集电线路塔杆基础施工中毁损的地貌进行适当修复，对地表重新覆盖土壤并进行绿化，并从景观出发进行绿化美化，可以在很大程度上改善工程的景观面貌。绿化美化除考虑视觉景观外，还应考虑增强其保持水土的功能和综合的生态环境功能。

### 5.1.10生态影响的防护、恢复原则及保护措施

5.1.10.1生态影响防护与恢复的原则

根据本项目建设和运营的特点，生态影响的防护与恢复的原则是：

（1）自然资源的补偿原则

由于项目区自然资源（植被、土壤）会因为项目施工和运行受到一定程度的损失，而这两种资源都属于再生期长，恢复速度较慢的资源，它们除自身存在市场价值外，还具有生态和社会效益，因而必须执行自然资源损失的补偿原则。

（2）受损区域的恢复原则

项目影响最大的区域是施工作业带区和风机机位，用地格局的改变影响了原有自然体系的功能，应进行生态学设计，尽量减少这种功能的损失。对项目建设影响造成的植被破坏，应根据国家和山西省的相关规定进行土地植被恢复和水土保持工作，分不同地类、不同树种进行科学修复和补救，力争恢复工程施工前的生态环境。

（3）预防为主

贯彻“预防为主”的思想，是减少破坏性影响的重要原则，某些生态环境一经破坏，便不可恢复和弥补，对于此类影响“预防”是唯一的措施。

5.1.10.2生态影响的防护

生态影响的防护是指采取对生态影响起到避免、消减和补偿作用的措施。由于本项目的建设将占用一定量的土地，改变了区域土地的利用格局，造成水土流失。因此，应采取必要的生态防护措施。

5.1.10.3施工期防治措施

（1）加强生态环保宣传教育工作

施工前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、本工程拟采用的生态保护措施及意义等。此外，为了加强风场建设区及周边生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保主人翁责任感，禁止随意破坏植被的活动，切实做好占用区周边草地的生态保护工作。

（2）生态植被保护和恢复措施

①施工前，对施工范围临时设施的布置要进行严格的审查，既少占草地，又方便施工。

②严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。

③工程施工过程中，不允许将工程临时废渣随处乱排。

④凡因风电场施工破坏植被而造成裸露的土地(包括风场界内外)应在施工结束后立即整治利用，恢复植被。采用种植草皮形式进行植被恢复。

⑤对于在坡度大于15°的地区放置风机的区域，施工时应及时在坡脚处设置草袋挡土墙挡护或坡面种植草本植物等防护措施加以防护，以减少水土流失现象发生。

⑥基础、电缆沟等开挖时，应将表层土与下层土分开，单独收集并保存表层土用于今后的回填，用于今后的植被恢复覆土，以恢复土壤理性，临时表土堆场采取临时防护措施：设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其它覆盖物。

表土回覆情况见表5-8。

表5-8  表土回覆情况表

| 项目 | 临时表土场位置 | 表土去向 | 暂存方式 | 回覆时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机及箱变基础剥离表土 | 吊装平台一侧 | 吊装场地覆土 | 临时堆存，设土袋围挡，用铁球拍实，采用防尘网进行临时苫盖 | 单个风机吊装完成后及时回覆 |
| 升压站建设 剥离表土 | 升压站施工场地 | 升压站绿化覆土 |  | 升压站建设完成 |
| 道路路基 剥离表土 | 平缓路段一侧 | 施工道路回填覆土 |  | 检修道路建成后，分段及时回覆 |
| 电缆沟开挖剥离表土 | 管沟一侧 | 电缆沟回填覆土 |  | 各段电缆沟铺设完成后及时回覆 |
| 塔基开挖剥离表土 | 塔基一侧 | 塔基施工临时占地覆土 |  | 各塔基施工完成后及时回覆 |

（3）临时工程用地设置要求及恢复措施

建设单位应严格执行国家有关“土地复垦”的规定，在施工结束时对各类临时用地及时恢复植被。建设单位施工便道等临时工程选址的环保要求如下：

①灰土和建材堆放场等临时用地应尽量在永久征地范围内使用。

②施工进度安排应紧凑合理，尽量缩短施工工期和地表的裸露时间；各施工片区的风机建设完成后，应及时对每个风机的吊装场地进行土地整治，恢复植被。

③为方便运输，风电场建设工程通常先修路再竖立风机。修路时的施工便道临时工程应尽量利用原有乡间旧路，施工运输车辆按照指定运输道路行驶（避让居民点），禁止肆意碾压草场，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。

④应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。

⑤施工永久占地部分空地采取绿化措施，施工临时占地待施工结束后全部采取土地整治、植被恢复措施。施工临时道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地和草原的破坏、占用；风场内的检修专用道路两侧进行绿化；在施工过程中严格按规划设计的区域、面积使用土地，不随便践踏、占用；工程建设投产后，对破坏的草地实施生态修复补偿，临时占地、租用土地破坏的草地全部进行植被恢复，恢复到原先的状态。

（4）鸟类保护措施

经调查，当地鸟类飞行高度300m左右，项目风机高度90m，一般情况下风机不会影响鸟类迁徙，但是施工期间，伴随着施工活动的进行会对鸟类产生短暂的负面影响。施工期主要从合理安排施工时间，控制施工场地的光源方面采取措施，减小对鸟类的影响。施工期应尽量避开鸟类迁徙季节、在非迁徙季节竖立和组装风电机，以减小对鸟类的恫吓；为了减小对夜行性鸟类的干扰，应对施工场地的光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量，尤其是在有大雾、小雨或强逆风的夜晚，应该停止施工。

（5）文物保护措施

本项目施工期作业不在长城遗址保护范围及建设控制地带内进行，施工期间由建设单位负责，在距离长城较近的一侧均不允许进行钻孔爆破作业，保证施工不会对长城本体及建设控制地带产生任何扰动影响。

根据可研提供坐标，F39风机距离最近古长城遗址-烟墩梁烽火台为605m，距离其建设控制地带边界55m，考虑到施工期可能对古长城的影响及区域地势限制，建设单位最终确定将F39风机往东北方向移动10m，调整后距离烟墩梁烽火台为615m，距离其建设控制地带边界65m。考虑到F39风机施工过程有可能对烟墩梁烽火台产生的扰动，为进一步减小对其产生的影响，环评要求，F39风机施工时施工临时占地不得向保护区一侧扩展，吊装平台设置在尽量远离保护区边界的位置，确保施工临时工程不进入烟墩梁烽火台建设控制地带范围内。

本着对长城本体安全性及完整性的保护，项目方案编制人员应对分散烽火台等进行实地勘查，特别对拟实施爆破作业的风机附近进行重点调研，为了减少爆破振动影响，应在长城距离较近的风机提出基础开挖时尽可能减少爆破炸药量避免实施工程会对长城造成扰动，维持长城历史风貌。

文物保护监督措施：风电项目施工和运行期间，由建设单位负责，由当地文物部门配合并监督，开展文物监督工作。监督内容包括风机及道路施工对长城的振动影响、长城环境的水土流失影响等。同时企业安排专人对在长城周边设立保护标志、保护界桩和警示标识。加大对长城遗存的日常监督，发现问题及时处理。

采取上述措施后，运营期项目不存在对长城遗址敏感点有影响的活动，不会对长城遗址产生影响。

（6）土壤侵蚀防治措施

①加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施计划做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。

②针对道路可能产生的风蚀破口及水蚀破口处，道路两侧预留宽5m的天然植被带，拟建地多为草地但草场长势一般。降雨时草被的枯耧物可以保留降雨，对降雨的冲刷有一定的缓冲作用，以减小雨蚀的发生。

③在易形成水土流失的风蚀和雨蚀破口处堆填沙石料，将破口堵住，采用工程的方法预防水土流失情况的发生。

④尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。

⑤在雨季到来之前，应备齐土体临时防护用的物料，随时采取临时防护措施，以减少土壤的流失。

⑥施工机械和施工人员作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。

⑦施工期应限制施工区域，限制人的活动范围，所有车辆按选定的道路走“一”字型作业法，走同一车辙，避免加开新路，尽可能减少对地表的破坏。

⑧施工期间要求尽量做到挖填同步，确需临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。施工结束后，及时对场地进行平整和恢复植被。

（7）实施施工监理等管理措施

采取适当的管理措施对于施工期生态保护具有事半功倍的效果，施工监理是施工期最好的管理措施。在整个施工期内，采用巡检监理的方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。

5.1.10.4项目施工分区生态保护措施

（1）风机及箱变施工防治区

①施工前对临时占地部分进行表土剥离，所剥离表土临时堆存于吊装场地一 侧，对临时剥离土方进行苫盖、拦挡；

②风电机组及箱变开挖大量松散土方堆积在风机基础周边，基础建筑完毕后进行基础回填。因此，施工期间对施工场地设置临时排水，排水沟出口应引至地势较缓的自然冲沟或者施工道路的排水沟；对开挖临时堆土、表土和施工面设置 临时草袋装土挡墙拦挡、防尘网苫盖防护，防止雨水冲刷和大风吹蚀；每台风机周边设置临时挡墙，对施工场地洒水防尘；

③在风机和箱变土建、安装工程完工后，对风机周边临时占地、吊装场地等临时施工设施区进行表土回填、土地平整，恢复植被。

（2）道路工程防治区

为方便运输，风电场建设工程通常先修路再竖立风机。施工运输车辆应按照 指定运输道路行驶，禁止肆意碾压植被；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。

①对施工道路临时占地进行表土剥离，所剥离表土临时堆存于平缓道路一侧；

②施工过程中，对道路挖填边坡下边坡采取土袋拦挡；对于坡度较大的挖填 方路段，由于边坡开挖、回填造成土石滚落，占压、破坏下坡面地表及植被，造成大规模破坏，可以将剥离表土或开挖土方装袋沿坡脚堆放成坎，减少土石滚落 造成的坡面裸露；

③依据道路沿线地形在上游坡顶设置截水沟，坡脚处设置排水沟，防止水土流失；道路施工应进行优化，尽量减小施工作业带宽度，减轻对地面土层的扰动，以减轻对当地生态系统的破坏，减少水土流失。

④施工结束后，应及时对施工道路临时占地及挖填边坡进行灌草绿化恢复。

（3）集电线路防治区

①施工前对电缆沟、铁塔基础可剥离的表土进行剥离，所剥离表土临时堆存于电缆沟、塔基基础一侧。

②在施工期间堆土外侧设置临时草袋装土挡墙拦挡；对线路塔基开挖土方和剥离表土也采用临时草袋装土挡墙拦挡。对临时堆土、表土及临时施工面采用防尘网苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀，苫盖用防尘网可重复利用4〜5次；为防尘降尘，采取施工面临时洒水措施；

③位于坡面上的铁塔施工时开挖坡面，形成大面积裸露面，土质松散，在水力和风力作用下容易引起水土流失，严重时引起坡面坍塌等，威胁主体工程安全。 本项目需在坡面较陡地区塔基基脚采用高低腿设计，仅对基脚处开挖平整，开挖 面积小，减少开挖面和土石方量，并对塔基基脚开挖坡面采取植物护坡；

④施工结束后恢复成为植被覆土。电缆埋设和塔杆埋设完毕后，对电缆沟占 地进行土地平整，对整治后的电缆沟占地和塔基基脚周围进行种草绿化。

### 5.1.11营运期防治措施

风电属于清洁能源，风电场运营期对生态系统的影响已成既定事实，运营期对生态系统的保护主要从加强环境管理和环境监测方面实施，由于运营期对植物无直接影响，本文主要介绍风场运营期对鸟类的保护措施。

风电场运行期的生态影响主要表现在对鸟类活动可能产生一定的影响。主要影响有风轮转动及产生的噪声对鸟类低飞起到驱赶和惊扰作用。根据鸟类的习性一般是在雾天和低云天气时，可能发生鸟类低空飞行碰撞风轮叶片的现象。

风电场所在区域无湖泊、水库、沼泽等鸟类迁徙的停歇地、栖息地、觅食地和繁殖地，鸟类不会在这里频繁的起飞、降落，不会对鸟类的生存迁徙带来直接威胁；风力发电场塔高90m左右，鸟类迁徙高度一般在300m左右，鸟类迁徙飞行高度远在风电机高度之上，鸟类一般都有较好的视力，很容易发现并躲避障碍物，在飞行途中遇到障碍物一般会在大约100-200m距离下避开，遇到雾天和低云天气时，应专门配备鸟类观测人员，观测进入场区的鸟类数量，适时驱鸟，避免发生鸟类低空飞行碰撞风轮叶片的现象。

风电场运行后，采取生态恢复措施，生态环境与建场前基本相同，对野生动物基本没有影响。

经计算，本项目风机叶片在运转时造成的光影长度为176m，本项目风机与周边居民点距离均大于500m，本项目产生的光污染不会影响到居民区

总之，风电场的生态影响防护与恢复措施主要以施工期的分区防护与施工结束后植被恢复措施为主，并且根据不同的分区不同的水土流失特点以围绕水土保持措施分别加以实施。生态恢复与防护措施要围绕风电场存在的水土流失问题，因地制宜，因害设防。本工程主要防治措施有工程防治措施、施工临时防护措施和植物恢复措施等。 本工程的生态防护与恢复措施体系分为4个防治区，即风电机组区、集电线路区、施工检修道路区和升压站区(施工场地区)。根据本工程特点，结合区域自然和社会经济条件，本工程采取的主要防治措施包括工程措施、植物措施和施工临时防护措施等，通过以上措施，使工程临时占地区域的林草植被恢复率达到98%，使受损的生态系统功能得以修复，生态系统得以可持续发展。

## 5.2声环境影响预测与评价

### 5.2.1施工期声环境影响分析

本项目施工期噪声主要源自施工机械和运输车辆。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、搅拌机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器、砂轮锯、空气压缩机等。这些噪声源的噪声级分别在79dB(A)～95dB(A)之间。

施工噪声源可近似为点源，根据点声源衰减模式，可计算出各施工机械的施工场地达标边界距离。

Lp(r)=Lp0-20Log(r/r0)-△L

式中：Lp－距声源r处声压级，dB(A)；

Lp0－距声源r0处声压级，dB(A)；

△L－各种衰减量（除发散衰减量外），dB(A)。室外噪声源△L取为零。计算时，Lp(r)为符合GB12523-2011规定的施工场界夜间噪声排放限值，Lp0为施工机械设备的噪声值，计算出的各施工机械达标边界距离示于表5-9。

表5-9 主要机械设备噪声值及达标距离

| 序号 | 机械设备 | 噪声值（dB(A)） | 达标距离（m） | 标准dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重机 | 90 | 57 | 昼间55 夜间45 |
| 2 | 挖掘机 | 95 | 100 |  |
| 3 | 推土机 | 94 | 89 |  |
| 4 | 搅拌机 | 90 | 57 |  |
| 5 | 装载机 | 88 | 45 |  |
| 6 | 压实机 | 92 | 71 |  |
| 7 | 振捣棒 | 79 | 16 |  |
| 8 | 砂轮锯 | 95 | 100 |  |
| 9 | 空气压缩机 | 92 | 71 |  |

由表5-9可知，夜间施工场界噪声达标衰减距离最大为100m，与本项目风机周边500m内均无村庄。因此，施工期施工机械产生的噪声不会对附近各村庄居民产生影响。

针对运输车辆对运输沿线敏感点产生的噪声影响，评价要求经过居民区等敏感目标时，经减速慢行，禁止鸣笛，禁止夜间运输等。

### 5.2.2运营期声环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，依据建设项目声源计算得到的贡献值到200m处，仍不能满足相应功能区标准时，应将评价范围扩大到满足标准值的距离。本项目风机噪声在250m处噪声衰减值已满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类声功能区限值，因此风机噪声的评价范围为以风机为圆心，半径250m的区域范围。风电场内升压站噪声评价范围为厂界外200m。

①风机噪声

风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风的空气动力噪声和机组内部机械运转的机械噪声。其中以发电机组内部的机械噪声为主，WTG1-2000单机容量为2000kW、90m轮毅高度的风力发电机组噪声声功率级源强为104dB(A)。

本项目风力发电机组采用2000kW发电机组，噪声源强按104dB(A)考虑，轮毂距地面90m，由于风电机之间相距较远，每个风电机可视为一个点声源，对单台风电机噪声衰减进行预测。计算公式如下：

按点声源的A声功率级，声源处于全自由空间，则其距离衰减公式

LA(r)= LAW--20Lgr-11

式中：LA(r)－距声源r处声压级，dB(A)；

LAW－距声源r0处声功率级，dB(A)；

噪声衰减预测结果列于表5-10。

表5-10 单台风电机噪声衰减预测结果

| 距离(m) | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声压级（dB(A)） | 53.0 | 47.0 | 45.0 | 43.5 | 41.0 | 40.0 |

由表5-10可知，按单台风电机点声源考虑，风电机外250m噪声衰减值已满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的1类区标准要求。因此，按可研风电机组分布，本工程风机附近的村庄均在风机500m以外，风机噪声对羊圈村、红沟村、岳岩庄村等的贡献值均低于环境噪声本底值，因此运行期不会对风机周围的村庄产生噪声影响。

为尽量减小风电机噪声对环境的影响，应在风电机选型定货中考虑风电机的噪声排放限值；根据噪声衰减预测结果，在距离单台风机250m处可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的1类区标准要求，为确保噪声稳定达标，本项目将风电机外300m范围划定为噪声隔离区，禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物，并在风电机所在区域提高植被覆盖度，减小噪声影响。

②升压站噪声影响分析

升压站的噪声主要来源于站内变压器的噪声和各种泵类噪声。变压器内的硅钢片,磁致伸缩引起的铁心振动而产生的噪声。变压器的噪声声功率按81dB(A)考虑，各种泵类噪声声功率85 dB(A)考虑。每台产噪设备可视为一个点声源，对单个噪声源衰减进行预测。计算公式如下：

按点声源的A声功率级，声源处于半自由空间，则其距离衰减公式

LA(r)=L A W-20lgr-8

式中：L A(r)－距声源r处声压级，dB(A)；

L A W－点声源的A声功率级，dB(A)；

110kV升压站噪声衰减预测结果见表5-11，噪声预测图见图5-2。

为了尽量减小升压站噪声对周围环境的影响，考虑规划工程还要增加变压器，因此，升压站外围200m范围内划定噪声隔离区。禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物，并在升压站所在区域提高植被覆盖度，减小噪声影响。

## 5.3环境空气环境影响预测与评价

本项目在建设期施工过程，由于土石方开挖、堆放、运输和回填会产生扬尘污染环境；运营期主要为食堂油烟。

### 5.3.1施工期环境空气影响分析

5.3.1.1施工工地

为了不扩大扰动地表的面积，工程拟在升压站永久占地范围内设置1处施工场地，场地内布置砂石料堆场、综合加工厂、综合仓库及机械停放场、施工临时生产及生活设施等，临时占地面积为2500m2。根据施工布置和进度安排，本项目主体工程经必要的施工准备后，开始进行场内道路修建，场内道路开工2个月后进行风电机组基础土方开挖，随后进行风电机组基础混凝土施工（基础混凝土需经过28天的养护），再进行土方回填。第3个月初开始风力发电机组安装，在此期间同时开展场内集电线路架设。在这些施工过程可能产生扬尘，特别在大风期间可能更为明显。从空间分布上，各风机均处于山梁和山顶位置相对高的地方，一般风比较大，开挖堆土时更容易造成扬尘。

集电线路的塔架设置多处于山坡地带，土石工程量小，且很分散，坡面常有灌草分布，但也有可能产生扬尘污染。

道路施工是本项目土石方工程量大的工程，呈线型分布。施工的扰动部分随时间呈点状推进，即道路修筑的扬尘特点是以施工推平碾压段为主，其他已压平路段次之。

升压站区的主要工程是生产控制楼、35 KV配电间、附属用房、车库及材料库、消防及生活泵房和其它配套设施的安装。施工区域集中，工期相对短，场地固定，便于采取防治措施。

施工期对环境空气的影响主要表现在二次扬尘的影响，环评提出以下防治措施：

①平整场地、挖填土方，从而使施工场地的地表和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘。土方的临时堆放会对生活区产生影响。

②堆放易产尘的建筑材料，如无围档，随意堆放，会产生二次扬尘。

③建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘。

④施工垃圾的清理会产生扬尘。

⑤施工检修道路的修筑会破坏地表植被，土壤裸露，造成二次扬尘。

针对运输车辆产生的运输扬尘，环评提出以下防治措施：

①加强运输车辆的管理，路经村庄、居民集中区时应尽量减缓行驶车速，车速不得超过15km/h，同时设置1台洒水车并及时对运输线路路面进行洒水抑尘。

②粉状物料运输车辆，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，禁止路上撒漏。

总之，施工活动将造成局部地区环境空气中的颗粒物浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外100m远。

5.3.1.2施工生活场地

集中施工生活场地的扬尘污染与其他施工区的尘源不同，尘源主要为粉状物料堆存产生的扬尘。整个施工过程施工场地的工程量较大，施工时间较长，但由于场地固定，便于采取防治措施。本项目施工场地设置1处500m2砂石料堆场，砂石料堆放场地面进行硬化，四周设置挡风抑尘网，并定期进行洒水。

施工生活场地食堂油烟经油烟净化处理设施处理后排放。

针对本项目风电场特点，评价要求建设单位必须采取施工扬尘措施，尽量减少施工扬尘的不利影响，因此，对环境空气影响是暂时的，影响较小。

### 5.3.2运营期环境空气影响分析

本项目为风力发电项目，运营期采暖方式为电采暖，没有产生环境空气污染的环节，营运期大气污染物主要为升压站食堂产生的油烟。

食堂油烟产生量为5.26kg/a。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），环评要求食堂安装1台排处理效率为60%的油烟净化器，处理后油烟排放量均为为2.1kg/a，排放浓度为1.92mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型的标准，油烟经处理后引至食堂房顶排放。

## 5.4固体废物影响分析

### 5.4.1施工期固体废物环境影响分析

在施工期产生的固体废物主要包括施工人员的生活垃圾和施工过程中产生的土石方。施工人员产生的生活垃圾量较少，将生活垃圾集中收集后由建设单位送至当地环卫部门指定的生活垃圾处理场。本项目施工土石方基本平衡，产生的土石余方主要来自于风机基础开挖，可就近用于施工检修道路的回填及场地平整，并恢复植被，不产生工程土石弃方；施工过程产生的废钢筋、废木材外售给废品收购站。施工期固体废物不会对环境产生不利影响。

### 5.4.2运营期固体废物环境影响分析

本项目运营期产生的固体废物共4种，包括生活垃圾、污水处理装置污泥、事故油和废旧蓄电池。

①生活垃圾

运行期升压站及综合楼产生的生活垃圾量为4.38t/a。生活垃圾集中收集后送当地环卫部门统一处理。

②污水处理装置污泥

本项目运营期地埋式生活污水一体化处理设施会产生少量的污泥，污泥产生量为130kg/a。污泥一年清理一次，干化后的污泥送生活垃圾填埋场填埋。

③变压器事故油

本项目主变变压器油为矿物绝缘油。变压器实行动态检修，5年检修一次。根据《国家危险废物名录》（2008年8月1日），变压器产生的废油属于危险废物中的 “HW08废矿物油”，事故情况下可能会造成废油泄漏，项目共建设1座60m3事故油池。变压器四周设排油槽，集油坑、排油槽四壁及底面均采用防渗措施，防止废油渗漏产生污染。 本项目变压器检修产生的废油和事故油池的废油统一收集后送交有资质的单位处理。

④铅蓄电池

运行期本项目使用免维护铅酸蓄电池，项目产生的废旧蓄电池属于危险废物中的“HW49其他废物”，应对废旧铅蓄电池统一收回，交有资质的单位集中处理。

## 5.5水环境影响分析

### 5.5.1施工期水环境影响分析

本项目施工期废水来自施工用水和施工人员生活用水的生活废水。施工用水主要为混凝土拌和与养护，场地的降尘喷洒等。采取合理安排和严格管理用水，基本没有废水产生；施工生活区会有少量生活污水产生，其中食堂废水排入临时旱厕处理，由附近村民定期清掏施用于农田，临时洗漱废水可集中后经沉淀等初步处理后施工场地抑尘。在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。因此施工期少量废水不会对水环境产生不利影响。

### 5.5.2运营期水环境影响分析

本项目劳动定员24人，产生的生活污水（1.92m3/d，700.8m3/a）经地埋式生活污水一体化处理设施（处理能力为1.0m3/h）处理后，出水非采暖期用于站内绿化浇灌不外排，采暖期暂存于污水蓄水池(容积为300m3)中，来年用于站内绿化及道路洒水，本项目废水不外排，不会对环境造成影响。蓄水池位于升压站内东北侧。

# 第六章 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期环境保护措施

### 6.1.1施工期环境空气污染防治措施

本项目施工期间对环境空气的影响主要体现在风机、道路及升压站土石方开挖、施工材料及设备的运输和材料堆放产生的扬尘污染及施工生活场地食堂油烟。

6.1.1.1施工扬尘防治措施

针对本项目风电场特点，评价要求建设单位必须采取以下措施，防止施工扬尘产生。

（1）施工作业应符合技术操作规程，落实扬尘污染防治措施；施工单位应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业和车辆清洗作业，并记录扬尘控制措施的实施情况。

（2）施工现场设置稳固整齐的围挡；围档间无缝隙，底端设置防溢座。

（3）施工现场工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。

（4）施工期间，物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内采用混凝土硬化，并设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。洗车平台四周应设置防溢座或废水收集坑、沉砂池等其它防治设施，防止洗车废水溢出工地。

（5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（6）施工期间工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物禁止从高空直接抛撒。工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布。

（7）施工期间土方、建筑等易产生扬尘工程应采用洒水湿式施工方式，天气预报4级风以上天气停止产生扬尘的施工作业。

（8）施工期间，对于工地内裸露地面，应地表压实处理并洒水。

（9）施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照当地人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。

（10）加强运输车辆的管理，路经村庄、居民集中区时应尽量减缓行驶车速，车速不得超过15km/h，同时设置1台洒水车并及时对运输线路路面进行洒水抑尘。

（11）粉状物料运输车辆，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，禁止路上撒漏。

6.1.1.2食堂油烟

施工生活场地设置食堂，食堂油烟经油烟净化装置处理后排放。

### 6.1.2施工期水环境污染防治措施

本项目施工期废水来自施工用水和施工人员生活用水的生活废水。施工用水主要为混凝土拌和与养护，场地的降尘喷洒等。采取合理安排和严格管理用水，基本没有废水产生，。评价要求施工单位加强用水管理，并在施工区建设临时排水沟和沉砂池，将施工期产生的污水收集并经简易处理后用于施工场地抑尘，不外排。；施工生活区会有少量生活污水产生，其中食堂废水排入临时旱厕处理，由附近村民定期清掏施用于农田，临时洗漱废水可集中后经沉淀等初步处理后施工场地抑尘。在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。因此施工期少量废水不会对水环境产生不利影响。

### 6.1.3施工期声环境污染防治措施

施工期噪声主要源自施工机械和运输车辆。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器、砂轮锯、空气压缩机等。为保证工程建设期不对附近村民造成噪声影响，评价提出以下控制施工噪声的要求。

（1）施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上进行控制。

（2）合理安排施工时间，优化施工顺序，集中安排多台设备同时作业，缩短影响时间。

（3）要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。

（4）合理安排施工场所，高噪声作业区应远离噪声敏感点，必要时采取临时隔音防护措施。

（5）运输车辆经过居民区等敏感目标时，经减速慢行，禁止鸣笛，禁止夜间运输等。

### 6.1.4施工期固废污染防治措施

本项目施工期施工人员产生的少量生活垃圾集中收集后由建设单位送往指定的生活垃圾场处理。施工过程中风电机基础和箱变的土方余方量为2.94万m3，全部用于吊装平台的平整，并恢复植被。施工过程产生的少量废弃的混凝土等可基本做到妥善处理；施工过程产生的废钢筋、废木材外售给废品收购站。

### 6.1.5施工期生态环境保护措施

风电场的生态影响防护与恢复措施主要以施工期为主，并且根据不同的分区不同的水土流失特点以围绕水土保持措施分别加以实施。风电场场址区以绿化为主，同时考虑与工程防护措施的协调，生态恢复与防护措施要围绕风电场存在的水土流失问题，因地制宜，因害设防。本项目主要防治措施有施工临时防护措施和植物恢复措施等。

本项目的生态防护与恢复措施体系分为4个防治区，即风电机组区、集电线路区、升压站区、检修道路防治区。根据本项目特点，结合区域自然和社会经济条件，采取如下生态防护措施，具体见表6-1。

本项目典型生态防护措施平面示意图见图6-1。

表6-1  各防治区生态防护与恢复措施一览表

| 防治区域 | 林草植被恢复率(%) | 植被恢复面积（m2） | 生态环境特征 | 生态防护与恢复措施 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机及箱变区 | 95 | 82400 | 临时占地82400m2，占地类型主要为草地，草地主要以茵陈蒿、白羊草、针茅等草丛为主。 | ①工程措施：施工前对风机吊装平台（含箱变）区域进行表土剥离，剥离厚20cm，施工结束后将剥离土还原作为植被恢复及绿化用土；吊装场地土质边坡防护措施采用喷薄植草，排水边沟采用土质边沟。 ②植物措施：采用灌草结合对吊装平台进行植被恢复，面积为8.24hm2。灌木选择柠条，采用穴状整地（30cm×30cm），行距2.0m，株距1.0m，初植密度5000株/hm2，共需苗木42475株；草种撒播采用白羊草和蒿草混播，草籽量按1:1混合，混合撒播密度50kg/hm2。共计撒播草籽8.24hm2，共需草籽412kg。 ③临时措施：风机箱变基础开挖回填土方采用防尘网进行临时苫盖防护措施。 | 150 |
| 集电线路区 | 95 | 4200 | 临时占地4200 m2，占地类型主要为草地和灌木林地。灌木林地主要以锦鸡儿、沙棘为主；草地主要以茵陈蒿、针茅、白羊草等草丛为主。 | ①工程措施：施工前对集电线路占地范围内表土进行剥离，施工结束后进行回覆，表土剥离面积5760m3，表土回覆量为5760m3。对临时占地全面整地，整治面积0.98hm2。 植物措施：施工结束后，对临时占地中的0.42hm2采用草本恢复植被。草种撒播采用白羊草和蒿草混播，草籽量按1:1混合，选择品质优良的一级草籽，播种密度：白羊草25kg/hm2，蒿草25kg/hm2（即混合撒播密度50kg/hm2）。共计撒播草籽0.42hm2，共需草籽21.0kg。 ③临时措施：设计将表层剥离起的表土堆放在施工区四周空地处，堆土四周洒水用铁锹拍实，并进行苫盖处理。将塔基基础开挖土方堆放在塔基施工区一侧，四周洒水用铁锹拍实，并进行苫盖处理。 | 18 |
| 检 修 道 路 区 | 95 | 110000 | 临时占地110000m2，占地类型主要为草地和交通运输用地。草地主要以茵陈蒿、针茅、白羊草等草丛为主。 | ①工程措施：施工前对道路工程占用土地进行表土剥离，表土剥离后临时堆放于道路一侧，施工结束后回覆用于路旁绿化用土，表土剥离量为42600m3，表土回覆量为42600m3；施工道路爬山段在转弯处修建排水沟，共计3.6km，排水沟修筑就地取材，采用干砌石砌筑。 ②植物措施：改造施工检修道路长20km，对临时占地采用草本进行植被恢复，恢复面积4.0hm2，草种撒播采用白羊草和蒿草，撒播密度50 kg/hm2，共需草籽200kg；新建检修道路段长38km，施工检修道路引接段两侧采用草本进行路旁绿化和植被恢复，草种撒播采用白羊草和蒿草，撒播密度50 kg/hm2，共需草籽380kg。 ③将道路工程表土剥离土方堆放在平缓道路一侧，道路工程表土剥离量为42600m3，需设置临时堆土100处。对于临时堆土四周洒水用铁锹拍实，并进行苫盖处理，共需要防护网合计8000m2。 | 150 |
| 升 压 站 区 | 26 | 2000 | 占地7722m2，占地类型为灌木林地，灌木主要为锦鸡儿，草地主要为针茅、白羊草等草丛为主 | ①工程措施：对升压站占地范围内进行表土剥离，剥离厚度为20cm，施工结束后用于站内绿化；在升压站主体工程施工完毕后，及时对绿化区域内的土地进行整治，土地整治面积2000m2。 ②植被措施：进站道路长100m，设计在进站道路两侧种植乔灌草相结合的植被恢复措施，需要杨树苗200棵，柠条100株，草种撒播采用白羊草和蒿草，共需草籽1.0kg；站内周围环形道路两旁的绿化物种的选择需考虑隔声、采光，采用不同的绿化物种。以小乔木下配以花灌木，较为宽阔的地方，布置花坛、树坛等小园林景观 ③临时措施：在升压站建构筑物施工时，基础回填土就近临时堆放。升压站设置1个临时堆土场，占地面积为100m2，对临时堆土采用临时挡护和苫盖，临时堆土堆放时将先部分土方（或堆料）装入编织袋，围在堆土四周，对其进行坡脚拦挡。 | 20 |

表6-2 林草种植密度及需种量表

| 防治区 | 植物类型 | 植被恢复面积 (m2) | 规格 | 种植方法 | 播种定额 （kg/hm2） | 需种量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机机组及箱变基础吊装平台 | 柠条 | 82400 | 2年生 | 植苗 | 5000株/hm2 | 42475株 |
|  | 白羊草 |  | 一级种 | 撒播 | 25 kg/hm2 | 206 |
|  | 蒿草 |  | 一级种 | 撒播 | 25 kg/hm2 | 206 |
| 集电线路 | 白羊草 | 4200 | 一级种 | 撒播 | 25 kg/hm2 | 10.5 |
|  | 蒿草 |  | 一级种 | 撒播 | 25 kg/hm2 | 10.5 |
| 检修道路 | 白羊草 | 1764 | 一级种 | 撒播 | 25 kg/hm2 | 290 |
|  | 蒿草 |  | 一级种 | 撒播 | 25 kg/hm2 | 290 |
| 升压站区 | 进站道路 | 杨树 | 200 | 幼苗 | 植苗 | 株距2m | 200棵 |
|  |  | 柠条 |  | 2年生 | 植苗 | 2500株/hm2 | 100株 |
|  |  | 白羊草、蒿草 |  | 一级种 | 撒播 | 50 kg/hm2 | 1.0 |
|  | 站内 | 油松 | 2000 | 幼苗 | 植苗 | 2500株/hm2 | 500棵 |
|  |  | 灌草 |  | 一级种 | 撒播 | 50 kg/hm2 | 10 |

### 6.1.6生态补偿措施

6.1.6.1林地补偿措施

根据本项目土地占地类型，本项目风机永久占地占用落叶阔叶林地364m2、灌木林地741m2，升压站占用灌木林地7722m2，进站道路占用灌木林地346m2，对于占用林地。

本项目所涉及的林地权属为繁峙县集体林地，具体占用林地面积根据工程微观选址确定，环评要求，微观选址过程尽量避开林地，减少林地占用面积，无法避让的依法实施补偿。施工期临时占地杜绝占用林地。

依据《中华人民共和国森林法实施条例》和《建设项目使用林地审核审批管理办法》的规定，建设单位按实际占用林地情况编制《使用林地勘验报告》上报山西省林业厅审批。

依据《使用林地勘验报告》勘验结果，根据《财政部、国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约利用林地的通知》（财税（2015）122号）和<山西省财政厅、山西省林业厅关于转发《财政部、国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约利用林地的通知》的通知>（晋财综（2016）14）号规定，建设工程征用林地经县级以上林业部门同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续，并由用地单位依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费专款专用，由林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被，以及对林权所有者补偿。植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。

根据同类风电场经验，为便于将来设备、风机拉运维修，检修道路两侧临时用地不宜种植乔木。由于乔木会增加地面摩擦阻力，降低风力发电机组发电量，同时不利于检修，风机吊装平台区域植被恢复也以植灌草恢复为主。同时，项目临时征占的林地还应按林业主管部门规定予以补偿和再造。

6.1.6.2耕地补偿措施

根据本项目土地占地类型，本项目升压站进站道路永久占地占用耕地204m2，对于占用耕地，环评提出以下措施：

（1）工程总规划中必须考虑施工对农业生产的影响，将农业损失纳入到工程预算中，占用耕地时应尽量缩小影响范围，减少损失，降低工程对农业生态环境的干扰和破坏，尽量避免占用耕地。

（2）本项目所涉及的永久占地和临时占地都应按照有关土地管理办法的要求，逐级上报有审批权的政府部分批准。对于永久占地，应纳入地方土地利用规划中，并按有关土地管理部门要求认真执行。

（3）做好占用耕地补偿措施。为了保护耕地，对于工程永久占用耕地需做“占卜平衡”，按照“占多少、垦多少”的原则，没有条件开垦或开垦耕地不符合要求的应按规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新耕地。

（4）占用耕地时，施工中应执行分层开挖、分别堆放、分层回填复原的方法。表土和底土分别堆放，分层回填，尽可能保护农田原有的土壤环境。回填时应留足适宜的堆积层，防止降水造成的地表下陷和水土流失。

（5）合理选择施工季节，尽量避开农作物的生长和收获期，减少农业当季损失。

（6）做好土地复垦工作。临时占用的农田，施工完成后做好现场清理及恢复分作，按照《土地复垦规定》的要求及时实施土地复垦措施，同时做好补偿工作。

6.1.6.3生态恢复和补偿方案

项目实施后，建立草地生态补偿机制，使草地生态服务得到生态消费者的补偿，来消除草地资源不合理的开发利用行为，协调解决生态保护、经济发展之间的冲突，改变成本收益的动态关系，明确行为主体间的责任与义务，以促进草地生态系统物质和能量的反哺与调节机能的修复。项目生态补偿方案主要为经济补偿。

1、生态补偿损益分析

通过施工期生态影响分析，项目风场内工程永久占地和临时占地主要为草地及少量林地、耕地；经类比计算得出，永久占地共造成生物量损失量为草地866.23t/a、林地15.31t/a、耕地0.55t/a，造成生产力损失量为草地476.92t/a、林地8.15t/a、耕地0.38t/a，且施工结束后可以通过植被恢复措施弥补临时占地造成的损失，因此其影响是暂时的。

2、生态补偿措施

项目实施生态补偿主要通过经济补偿形式，通过经济补偿落实草地植被补偿。

（1）缴纳生态补偿金：由于项目造成的林地、耕地生态损失，项目建设单位作为生态补偿的承担者，向主管部门缴纳生态补偿费用，项目设定生态补偿专款专用，用来恢复破坏的草地植被。

（2）生态补偿责任制：项目生态管理实行责任制，落实好项目负责人员，由政府部门、牧民、监督机构组成一个生态补偿组织管理体系结构。

（3）在风场建设过程中同时实施生态补偿措施，对征占的永久和临时用地，收集草种，表土剥离保存用于后期生态恢复覆土。

（4）就地补偿：对于风场内未占用的草地及施工建设临时占地造成草地破坏后，临时占地可实行就地补偿措施。对风场内的草地进行人工抚育、维护，适量增加当地土著草种，补偿临时占地造成生态损失，保持风场内的植被覆盖率。

（5）加强监督，保护农民权益。

3、未扰动的地表生态补偿措施

（1）风电项目建设区域占地很大，但风机实际占地及地表扰动面积相对较小，对建设区域的物种组成及生态群落构成基本不会造成影响。相对于未扰动地区，本区植被类型分布最多的是白羊草和蒿草，为优势种群，广大未扰动地段以自然恢复为主。

（2）对于项目未扰动的地表，未直接影响到其生境，建议就地保护，在施工过程中不随意扩大临时占地，严格施工管理

### 6.1.7水土流失防治措施

水土保持防治总体目标：根据《开发建设项目水土流失防治标准》，本项目水土流失防治标准执行建设类项目三级标准。

设计水平年末，扰动土地整治率达到90%，水土流失总治理度达到80%，土壤流失控制比0.4，拦渣率达到90%，林草植被恢复率90%，林草覆盖率达到15%。

本项目的水土流失防治措施体系分为4个防治区，即风电机组区、集电线路区、施工场地区、道路工程防治区。主要采取工程措施、植物措施和临时措施。

1、风机、箱变及吊装平台防治区

吊装场地平台和边坡采用灌草混交恢复植被措施；风机、箱变基础挖方回填前临时防护措施。

（1）工程措施

风机与箱变吊装区在风机与箱变施工完毕后，需及时清理场地，进行土地平整，土地平整面积8.24hm2。

吊装场地高陡边坡采取干砌石防护措施，在边坡设置干砌石贴坡进行防护，石料采用风机、箱变基础开挖出的废弃石方。吊装场地土质边坡防护措施采用喷薄植草，排水边沟采用土质边沟，截面尺寸为0.4m×0.4m。

（2）植物措施

采用灌草结合对吊装平台进行植被恢复，面积为8.24hm2。灌木选择柠条，采用穴状整地（30cm×30cm），行距2.0m，株距1.0m，初植密度5000株/hm2，共需苗量42475株（考虑3%的损耗）；在灌木行间撒播草种，采用白羊草和蒿草，草籽量按1:1混合，选择品质优良的一级草籽，播种密度：白羊草25kg/hm2，蒿草25kg/hm2（即混合撒播密度50kg/hm2）。共计撒播草籽8.24hm2，共需草籽412kg。

（3）临时措施

将风机箱变基础开挖回填土方采用防尘网进行临时苫盖防护措施。

经计算每组风机箱变基础土方回填余土约570m3，施工中临时堆放于风机箱变基础开挖四周，临时堆土表面采取人工铁锹拍实，并进行苫盖处理，堆土表面用防尘网覆盖，单个风机箱变基础处需防尘网300m2。本方案按照同类已完工项目施工情况，设计每5个风机基础施工为一个施工周期，防护网重复使用，需要防护网合计1500m2。

2、集电线路防治区

（1）工程措施

施工前对集电线路占地范围内表土进行剥离，施工结束后进行回覆，表土剥离面积0.98hm2，表土剥离量为5760m3，表土回覆量为5760m3。施工结束后，对临时占地全面整地，整治面积0.42hm2。

（2）植物措施

施工结束后，对临时占地采用草本恢复植被。草种撒播采用白羊草和蒿草混播，草籽量按1:1混合，选择品质优良的一级草籽，播种密度：白羊草25kg/hm2，蒿草25kg/hm2（即混合撒播密度50kg/hm2）。共计撒播草籽0.42hm2，共需草籽21.0kg。

（3）临时措施

将表层剥离起的表土堆放在施工区四周空地处，堆土四周洒水用铁锹拍实，并进行苫盖处理，需要防护网合计500m2。

将塔基基础开挖土方堆放在塔基施工区一侧，堆高1m，长3m，宽3m，坡比1:1。四周洒水用铁锹拍实，并进行苫盖处理，单个需苫盖防护网20m2。按照同类已完工项目施工情况，设计每5个基础施工为一个施工周期，防护网重复使用，需要防护网合计100m2。

3、道路工程防治区

（1）工程措施

工程施工前表土剥离与施工后表土回覆措施、施工道路爬山段靠山体侧排水沟措施、爬山段下边坡坡脚装土草袋挡护措施。

A、表土剥离与回覆

施工前对道路工程占用土地进行表土剥离，表土剥离后临时堆放于道路一侧，施工结束后回覆用于路旁绿化用土，可剥离表土面积24.9hm2，剥离厚度为0.20m（土层较薄），表土剥离量为42600m3，表土回覆量为42600m3。

B、道路排水沟

施工道路爬山段靠山侧汇流面积较大，在转弯处修建排水沟，共计3.6km，排水沟修筑就地取材，采用干砌石砌筑，设计比降与道路坡度一致，采用矩形断面底宽0.4m，深0.4m，干砌石壁厚0.3m。分段排入自然沟道，并在排水沟末端布设急流槽，以达到消能作用，汇入自然沟渠中。山脊段汇流面积很小，主要为路面降水，通过漫流可达到排水效果。

（2）植物措施

道路工程采用永临结合，建设期作为施工道路，风电场投入运行后即作为检修道路，路基、路面设计参数不变。由于施工道路山脊段所处山岭顶部位置，干旱风大，根据周边风电场工程实践，不适宜栽植高大乔木。设计在进站道路和施工道路引接段两侧、施工道路爬山段下边坡进行植被恢复措施。

改造施工检修道路长20km，对临时占地采用草本进行路旁绿化和植被恢复，恢复面积4.0hm2，草种撒播采用白羊草和蒿草，撒播密度50kg/hm2，共需草籽200kg；新建检修道路段长38km，施工检修道路引接段两侧采用草本进行路旁绿化和植被恢复，草种撒播采用白羊草和蒿草，撒播密度50 kg/hm2，共计撒播草籽7.6hm2，共需草籽380kg。

（3）临时措施

将道路工程表土剥离土方堆放在平缓道路一侧，设计表土临时堆土堆高1.5m，长15m，顶宽1m，坡比1:1。道路工程表土剥离量为42600m3，需设置临时堆土100处。对于临时堆土四周洒水用铁锹拍实，并进行苫盖处理，单个需苫盖防护网80m2。则共需要防护网合计8000m2。

4、升压站（施工生产生活区）防治区

本项目设置一处施工生产生活区，位于升压站占地范围内。随着升压站的建设，施工生产生活区得以治理，本次不考虑施工生产生活区防治措施。

（1）工程措施

对升压站占地范围内进行表土剥离，剥离厚度为20cm，施工结束后用于站内绿化；在升压站主体工程施工完毕后，及时对绿化区域内的土地进行整治，土地整治面积2000m2。

（2）植物措施

进站道路长100m，设计在进站道路两侧种植乔灌草相结合的植被恢复措施，乔木选用杨树、灌木选用柠条、草本选用白羊草、蒿草，棵间距为3m，需要杨树苗200棵，柠条株距1.0m，共需苗量为100株，草种撒播采用白羊草和蒿草，撒播密度50 kg/hm2，共计撒播草籽0.02hm2，共需草籽1.0kg；站内周围环形道路两旁的绿化物种的选择需考虑隔声、采光，采用不同的绿化物种。以小乔木下配以花灌木，较为宽阔的地方，布置花坛、树坛等小园林景观。

（3）临时措施

在升压站建构筑物施工时，基础回填土就近临时堆放。升压站设置1个临时堆土场，占地面积为100m2，建构筑物基础回填后，随着场地硬化，临时堆土场得以治理。

本方案对临时堆土采用临时挡护和苫盖，临时堆土堆放时将先部分土方（或堆料）装入编织袋，围在堆土四周，对其进行坡脚拦挡，编织袋长0.8m、宽0.4m、高0.2m，每层编织袋间相互叠压，拦挡高度为1m（5层编织袋），编织袋土以上的坡面铺编织布苫盖，防护长度为40m。

临时防护措施的工程量：编织袋土堆筑60m3，编织袋土拆除60m3，铺编织布100m2。

施工期的临时排水与升压站主体设计的永久排水沟结合使用。

## 6.2运营期环保措施

### 6.2.1运营期噪声环境保护措施

风电场运营期的噪声影响包括风力发电机组运行产生的噪声影响和升压站主变等设备运行产生的噪声影响。

①风电机组噪声防治措施

经预测，本项目运营期对周围村庄等噪声敏感点的噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准要求。

风电场为开放形式，不设场边界，为避免新的声环境敏感点在风机附近建设引发新的噪声污染情况出现，应在风机300m范围内设置噪声隔离区，在划定的噪声隔离区内，禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物，并在风电机所在区域提高植被覆盖度，减小噪声影响。

②升压站噪声防治措施

本项目运营期升压站厂界昼间夜间噪声贡献值为33.48～48.19dB(A)。昼间和夜间升压站厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准要求。距升压站最近村庄距离为900m，因此升压站的噪声不会对村庄产生影响。

为了尽量减小升压站噪声对周围环境的影响，因此，升压站外围200m范围内划定为噪声隔离区。禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物，并在升压站所在区域提高植被覆盖度，减小噪声影响。

### 6.2.2运营期水环境保护措施

本项目定员24人，产生的生活污水（1.92m3/d，700.8m3/a）经地埋式生活污水一体化处理设施（处理能力为1.0m3/h）处理后，出水非采暖期用于站内绿化浇灌不外排，采暖期暂存于污水蓄水池(容积为300m3)中，来年用于站内绿化及道路洒水，本项目废水不外排，不会对环境造成影响。蓄水池位于升压站内东北侧。

地埋式生活污水一体化处理设施工艺流程见图6-1。

根据山西省工程建设地方标准《居住建筑节能设计标准》（DBJ04-242-2012），繁峙县采暖期为140天，则本项目采暖期废水产生量为1.92×140=268.8m3，本项目采暖期污水处理设备出水全部暂存于污水蓄水池（300m3），能够满足暂存需求。升压站非采暖期绿化及道路洒水用水量为(2.55+0.74)×225=740.25m3，非采暖期地埋式一体化污水设施出水量及蓄水池蓄水量合计为1.92×225+268.8=700.8m3，故来年非采暖期能够消纳升压站污水蓄水池蓄水量。

### 6.2.3营运期固体废物环境保护措施

本项目运营期产生的固体废物共4种，包括生活垃圾、生活污水一体化处理设施产生的污泥、事故油和废旧蓄电池。

# 6.2.3.1生活垃圾

运行期升压站及生产控制楼产生的生活垃圾量为4.38t/a。生活垃圾集中收集后送当地环卫部门统一处理。

# 6.2.3.2污水处理装置污泥

本项目运营期地埋式生活污水一体化处理设施会产生少量的污泥，污泥产生量为130kg/a。污泥一年清理一次，干化后的污泥送生活垃圾填埋场填埋。

# 6.2.3.3变压器事故油

本项目主变变压器油为矿物绝缘油。变压器实行动态检修，5年检修一次。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），变压器产生的废油属于危险废物中的“HW08废矿物油”，事故情况下可能会造成废油泄漏，项目共建设1座60m3事故油池。变压器四周设排油槽，集油坑、排油槽四壁及底面均采用防渗措施，防止废油渗漏产生污染。 本项目变压器检修产生的废油和事故油池的废油统一收集后送交有资质的单位处理。

事故情况下可能会造成废油泄漏，升压站设1台100MVA主变，含油量为50t，油的密度为880kg/m3，油体体积约为56.8m3。根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2006），并参照《35kV～110kV变电站设计规范》（GB50059-2011），变压器事故油池容量不小于最大单台设备油量的60%。根据设计要求，升压站事故油池最小容积为34.1m3。针对本项目，设计在站内建设一座60m3的事故油池，用于事故情况下废油的存储。变压器四周设排油槽，集油坑、排油槽四壁及底面均采用防渗措施，防止废油渗漏产生污染。 本项目变压器检修产生的废油和事故油池的废油统一收集后送交有资质的单位处理。

事故油池设置方案：事故油池为一底面半径2.5m、高3.06m的圆柱形池，池高于水平地面0.2m、深3.06m。池中间用隔墙分隔成两池：水池与油池。两池在底部通过分隔墙底的连通孔相通，水池有排水管将水排出池外；油池为油水混合池，上部通过管路与储油坑相通，即事故排油入口。两池侧壁均设有爬梯，供人进入池底做防渗处理及底部清理。池顶及分隔墙顶有矩形凹槽作为通风孔。日常事故油池顶部盖有顶板，池内维持初始水位1500mm。

防渗设置：事故油池防渗为重点防渗区，地面采用水泥硬化和严格防渗、防腐和防爆措施，可采用单一或多种防渗材料组成，应确保防渗性能与6米厚的粘土层等效（粘土渗透系数1.0×10-7cm/s）。

# 6.2.3.4铅蓄电池

在升压站中，直流系统是核心，为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表及事故照明等提供能源。而直流系统中提供能源是蓄电池，为二次系统的正常运行提供动力。运行期本项目使用免维护铅酸蓄电池，其正常寿命在10～15年间，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），项目产生的废旧蓄电池属于危险废物中的“HW49其他废物”，废物代码“900-044-49”。

太原重工新能源装备有限公司拟对废旧铅蓄电池统一收回，交有资质的单位集中处理。因此，本项目产生的废旧铅酸蓄电池不会环境产生影响。

# 6.2.3.5危险废物暂存、运输和联单管理

升压站内需设置1间10m2危废暂存间和1座60m3事故油池对风电场运行产生的废蓄电池、废油分类暂存。

本项目危废暂存间位于车库及材料库内部，事故油池位于站区北侧，车库及材料库东侧，根据《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001（2013年修订）》，危废暂存间及事故油池位置均位于站区输电线路防护区域以外，选址满足相关要求。本项目危险废物贮存场所基本情况见表6-3。

表6-3   危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 占地面积 | 贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废旧铅酸电池 | HW49 | 900-044-49 | 10m2 | 专用贮罐 |
| 2 | 事故油池 | 废矿物油 | HW08 | 900-220-08 | 20m2 | 专用贮罐 |

在危险废物暂存、运输和联单管理中有以下环保要求： 评价要求在实际生产过程中，企业内部要制定《危险废物管理办法》，建立健全危险废物管理的规章制度，使危险固体废物的收集、暂存和运输能够严格按照规定和相关要求执行。

A、收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。本工程产生的废油采用专用的密闭容器进行收集。

B、暂存：建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行危废暂存管理：

Ⅰ地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。设施内要有安全照明设施和观察窗口。

Ⅱ应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

Ⅲ基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。本项目危废暂存间、事故油池底部及四周具体防渗措施为：采用钢筋混凝土结构，底部采用素土夯实（夯实系数0.97）→300mm3:7灰土（夯实系数0.97）→5mmHDPE膜(密度大于0.94 g/cm3,渗透系数小于1×10-13 cm/s) →50mm混凝土→水泥抹面（不低于32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥）。

本项目危废暂存间、事故油池底部及四周防渗结构见图6-2。

Ⅳ堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。衬里放在一个基础或底座上。衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。衬里材料与堆放危险废物相容。危险废物堆要防风、防雨、防晒。

Ⅴ不相容的危险废物不能堆放在一起。总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

C、运输：本项目危险废物采用专用的运输车辆定期送至有资质的危险废物处理公司，运输车辆需要有特殊标志。

D、联单管理：本项目危险废物的转移要严格执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）中相关要求。 本项目产生的废油和废旧蓄电池严格按照以上环保要求将不会对环境产生影响。

### 6.2.4营运期环境空气环保措施

本项目为风力发电项目，运营期采暖方式为电采暖，没有产生环境空气污染的环节，营运期大气污染物主要为升压站食堂产生的油烟。

食堂油烟产生量均为5.26kg/a。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），环评要求食堂安装1台排处理效率为60%的油烟净化器，处理后油烟排放量均为为2.1kg/a，排放浓度为1.92mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型的标准，油烟经处理后引至食堂房顶排放。

## 6.3项目环保设施投资

本项目环保投资442万元，总投资82584.72万元，环保投资占总投资的0.54%。本项目施工期、运营期环境保护措施汇总表见表6-4。

表6-4  本项目环境保护措施一览表

| 时段 | 环境 要素 | 采取的环保措施 | 环保投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 | 专人负责管理；设置围挡、防尘网等；运输车辆苫布遮盖；采用洒水湿式施工方式；建筑垃圾及时清运。 食堂油烟经油烟净化器处理后排放 | 11.0 |
|  | 废水 | 施工区建设排水沟和沉淀池，施工废水经沉淀后回用于施工工地抑尘洒水；施工生活场地食堂废水排入旱厕，定期由附近村民清掏，临时洗漱废水经沉淀后回用于施工场地抑尘洒水，在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。 | 4.0 |
|  | 噪声 | 选用低噪声的机械设备，要定期对机械设备进行维护和保养，要优化施工时间，合理安排施工场所。 | 5.0 |
|  | 固废 | 生活垃圾收集后送往指定地点处理，废弃钢筋、木材由回收站回收 | 1.0 |
|  | 生态 | 风机机组、箱变及吊装平台 | 采用灌草结合对吊装平台进行植被恢复，面积为8.24hm2。灌木选择柠条，共需苗量42475株，在灌木行间撒播草种，采用白羊草和蒿草，共需草籽412kg，工程竣工验收时植被恢复措施系数达到95% | 150 |
|  |  | 集电线路区 | 对临时占地进行灌、草结合恢复植被。灌木选择柠条，共需苗木2143株；草种撒播采用白羊草和蒿草混播，草籽量按1:1混合，混合撒播密度50kg/hm2。共计撒播草籽0.42hm2，共需草籽21.0kg。 | 18 |
|  |  | 检修道路 | 检修道路改造路段临时占地选用草本植被恢复，恢复面积4.0hm2，草种选用白羊草和蒿草混播，共需草籽200kg；检修道路新建路段两侧采用草本进行路旁绿化和植被恢复，草种撒播采用白羊草和蒿草，共需草籽380kg | 150 |
|  |  | 升压站 | 进站道路长100m，设计在进站道路两侧种植乔灌草相结合的植被恢复措施，需要杨树苗200棵，柠条100株，草种撒播采用白羊草和蒿草，共需草籽1.0kg；站内周围环形道路两旁的绿化物种的选择需考虑隔声、采光，采用不同的绿化物种。以小乔木下配以花灌木，较为宽阔的地方，布置花坛、树坛等小园林景观。 | 20 |
| 运 营 期 | 噪声 | 风机 | 风机选用低噪设备，将风机外围300m范围划定为噪声隔离区 | 10 |
|  |  | 升压站的主变 | 主变压器设置在室内，升压站进行绿化，升压站周围200m设置噪声隔离带，禁止建设学校、村庄等 | 3 |
|  | 废水 | 生活污水 | 建设地埋式生活污水一体化处理设施，生活污水经处理后非采暖期用于站区绿化，采暖期暂存于300m3污水蓄水池，来年用于绿化 | 15.0 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集后由环卫部门送往垃圾填埋场 | 10.0 |
|  |  | 污泥 | 地埋式污水处理设施产生少量污泥，干化后送垃圾填埋场填埋 | 2.0 |
|  |  | 废油 | 站内设置60m3事故油池，排油槽与事故池相连，排出的事故油在事故油池暂存后送有资质的单位处置。 | 8.0 |
|  |  | 废旧 铅蓄电池 | 升压站厂区内设置1座10m2危险废物暂存间暂存后送有资质的单位进行处理 | 5.0 |
|  | 防渗 | 危废暂存间和事故油池防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，具体措施：采用钢筋混凝土结构，底部采用素土夯实（夯实系数0.97）→300mm3:7灰土（夯实系数0.97）→5mmHDPE膜(密度大于0.94 g/cm3,渗透系数小于1×10-13 cm/s) →50mm混凝土→水泥抹面。防渗系数不应大于1.0×10-7cm/s。 | 30.0 |
|  | 生态 | 升压站设置绿化面积2000m2，绿化率26.0% | - |
| 合计 | - | 442 |

# 第七章 环境经济损益分析

一个建设项目是否做到了既发展经济又保护环境，符合可持续发展战略，必须对项目的经济效益、社会效益和环境效益进行分析。评价其是否达到了三效益统一，为项目的决策提供依据。

## 7.1建设项目经济效益分析

本项目建成投产后，每年为国家和地方的创税将有效的缓解地方财政的不足，为地方的经济发展起到积极的作用。此外，本项目投产后，每年平均上网电量为21099.97万kW.h，上网含税电价为0.61元/kWh，可为太原重工新能源装备有限公司带来丰厚经济效益。

本项目投产后除了具有极大的直接经济效益外，还对繁峙的社会经济发展等多方面产生积极的影响，具有巨大的间接经济效益。

本项目建设需投资82584.72万元。表7-1给出了本项目的主要经济指标。

表7-1  本项目主要经济指标一览表

| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总投资 | 万元 | 82584.72 |
| 2 | 年平均上网电量 | 万kWh | 21099.97 |
| 3 | 上网电价（含税） | 元/kWh | 0.61 |
| 4 | 资本金内部收益率 | % | 17.76 |
| 5 | 项目投资财务净现值 | 万元 | 34847.65 |
| 6 | 总投资收益率 | % | 6.51 |
| 7 | 投资回收期 | 年 | 10.54 |

通过对表7-1中的经济指标的分析可以看出：本项目总投资82584.72万元，资本金内部收益率为17.76%、总投资收益率6.51%，项目投产后投资回收期为10.54年，表明本项目经济效益较好。因此项目在财务上是可行的。

## 7.2建设项目社会效益分析

繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目的建设，具有良好的社会效益，主要表现为以下三个方面：

（1）促进当地能源结构的调整和可持续发展

项目的建设有利于促进当地能源结构调整。项目的建设将改变当地的能源供给现状，改善传统的以煤发电为主造成的环境污染，并充分利用当地优良的风资源，减少对煤炭和水资源的消耗，保护环境，有利于国民经济的可持续发展。

（2）解决当地人口就业问题

本项目从开工建设到投产运营期间，要完成基础工程、安装工程等各种工程设施。这就为当地人口提供了大量的就业机会：一是直接从事工程建设的就业机会；二是为工程服务的第三产业的就业机会；三是自身提供的就业机会；四是与项目相配套的相关行业的就业机会；五是在项目建设带动下，加速发展所提供的新的就业机会等。因此，就业机会的增加，就将农业剩余劳动力引向工业和城镇服务业。同时就业人口的增大，也会对人口素质的提高起到积极的推动作用。

（3）地区经济发展、电力需求增长的客观需要

“十三五”期间忻州电网规划新增330kV变电容量3480MVA，2015年新建偏关二2×360MVA、忻州南1×360MVA，扩建偏关1×240MVA。“十三五”期间忻州电网规划新增110kV变电所51座（不包括牵引变），新增110kV变电容量2840MVA。本工程的建设可促进当地经济可持续发展，带动地方经济，有效的体现了合理配置资源，拉动落后地区经济发展的精神。

## 7.3建设项目环境损益分析

1、节约资源，减少污染物的排放量

风能属清洁能源，风力发电不仅可以代替部分火电、核电，改善当地的能源结构，而且利用风能发电无大气环境污染、水环境污染等问题，大大减少污染物的排放。本工程总装机容量100MW，年上网电量为21099.97万kWh，上网含税电价为0.61元/kWh，可为太原重工新能源装备有限公司带来丰厚经济效益，与同等规模的燃料发电厂相比，每年可以为国家节约标煤6.74万t，节约水资源约7.15万t。同时，每年可减少燃煤所造成的多种有害物质的排放，其中减排SO2约1352.61t/a，减排温室气体CO2约16.49万t/a。因而，在发展风电取得相同电能的同时，既可节约了煤炭等一次能源和水资源，又降低了对环境的污染。风电站建设的主要环境正效益为清洁生产，即从源头削减污染物的产生，大力发展风能可以大幅度削减造成温室效应的二氧化碳，缓解气候变暖的状况。

2、植被恢复及复垦

为了使工程新增的水土流失得到有效控制、保障工程安全，结合本工程实际，进行植物措施设计，并通过种植灌草、增加植被覆盖度的途径，减少径流冲刷，降低土壤侵蚀，增强土壤蓄水保土能力，促进生态系统良性循环，改善区域面貌，美化项目区生态环境。在主体绿化工程设计基础上，本方案对风机和箱式变压器区、道路工程区、集供电线路区和升压站等区域布设植物措施，经采取措施后，林草植被恢复系数达98%以上，有利于植被恢复，减少水土流失，改善生态环境。

本项目只要在施工当中能同时落实防护工程与植被恢复措施，在营运2-3年后，由本项目的建设所引起的水土流失量将得到有效控制，项目区域内各种设施的水土保持效果将恢复到建设前水平，甚至优于建前水平。

## 7.4小结

项目的建设具有良好的经济效益，可解决当地一定的就业及电网需求，同时，还将带来较好的环保效益。本项目与相同发电量的燃煤电厂相比，每年可节约标煤6.74万t，减排SO2约1352.61t/a，减排温室气体CO2约16.49万t/a还可节约大量淡水资源，减少燃煤电厂产生的噪声及燃料、灰渣运输处置带来的相应环境和生态影响。项目建设具有明显的节能和污染物减排的环境效益。但本项目在施工过程中会给环境带来一定的影响，征用较多的草地及一定量的林地，损坏原有的水土保持设施。施工会造成生态环境的破坏，运营期会产生一定的噪声影响。采取环评中的防治、恢复措施后，可将项目建设对环境造成的损失减小到较低程度，使本项目的社会效益、经济效益、减排效益远大于项目建设造成的环境损失。因此，本项目的建设利大于弊，产生环境正效益，工程是可行的。

# 第八章 环境管理与监测计划

## 8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会、环境效益的和谐统一。环境管理应作为企业管理工作的重要组成部分，企业应积极并主动地预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免管理不善而可能发生的环境风险。本项目在施工期和运营期间，应严格按照国家、地方政府的环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环境管理部门的监督，促使项目逐步实现“三同时”的目标。

本新建项目的环境管理拟在主管环保的副总经理领导之下，制定出环境管理工作计划，并配备专职环保人员，将工程建设及运行的环境管理纳入该公司的日常管理体系之中。

### 8.1.1施工期环境管理计划

本项目的施工采取招投标制度。施工招标中即对投标单位提出施工期间的环保要求和水土保持方案措施要求。施工设计文件中应详细说明施工期应注意的环保问题和水保措施，如对风机吊装及道路施工征占的土地类型，植被种类、数量、面积和树木砍伐等情况均应按设计文件执行，同时做好记录并整理，特别是按环保设计要求的措施施工。对建设单位的具体要求如下：

（1）工程的施工承包合同中应包括有环境保护条款，施工方应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施，遵守环保法规。

（2）施工单位在施工前应组织人员学习《中华人民共和国水土保持法》、《森林法》、《土地法》、《野生动植物保护法》、《环境保护法》等相关环境保护法规，做到施工人员知法、懂法和守法。

（3）环境管理机构人员及环境监理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。

（4）设计单位应遵守有关环保法规、严格按有关规程和法规进行设计。在设计阶段即贯彻环保精神。

（5）建立企业内部的环境保护责任制度和考核制度，完成围绕环境保护的各项考核指标。

### 8.1.2环境监理

建设单位签订的施工监理合同应明确环境监理内容，将生态恢复指标及水土保持措施落实在施工期环境监理日常工作中。本项目施工期应有专人负责环境保护措施的监理工作，确保施工期各项环保措施的实施，对施工过程是否造成水土流失加剧和生态环境破坏，是否符合国家有关环保法律、法规等进行监理。

（1）环境监理任务

①负责审查各承包单位（施工单位）的相关资质，环保实施措施或方案；负责对施工期各承包单位环保工作（包括场地平整、土堆覆盖、植被恢复等环保措施的落实，环境达标排放和污染现状认定等）达标验收，制定各环保单项考评奖惩制度和办法等。

②监督监理项目对沿线地表水体、植被、农田、大气等所造成的影响及保护措施的落实情况，以及生态保护、各类污染防治措施的施工计划和各项环保资金的落实情况。

③对项目环保工程的质量、费用、进度实施全过程监控，严格要求，防止出现问题，确保工程运营后能长期有效的发挥环境效益和社会效益。

④按照各级环保部门的要求，对工程建设过程中的环境保护与环保设施施工进行旁站、巡视或组织环境质量检测，发现问题及时提出建议和协调解决，并分别向建设单位和环保部门报送监理月报或阶段报告。

⑤按照环评报告书及批复的要求，协助施工期建设单位组织有资质的环境监测单位，实施施工期间环境空气、声环境的环境监测，并适时向业主和当地环保部门进行施工期环境监测情况的监测分析报告。

⑥按照《环评报告书》及批复中提出的生态恢复与水土保持措施，对建设单位的生态恢复与水土保持工作进行监督，使土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率共6项指标达到《环评报告书》中的要求。

⑦参与工程环保竣工验收并提交环境监理工作总结报告，对建设项目在建设工程中执行环境保护法律法规、标准、规范、程序和各项规定措施落实情况进行评价与总结，作为工程竣工验收的重要依据。

（2）监理技术要点

根据项目及施工方法制定施工期环境监理计划，按施工的进度计划及排污行为，确定不同时间检查的重点项目和检查方式、方法。各施工段环境监理的技术要点见下表。

施工期工程环境监理的内容和项目见表8-1，各施工环境监理技术要点见表8-2。

表8-1 施工期环境监理内容一览表

| 时段 | 类型 | 监理重点 | 监理内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 扬尘 | 挖填方、 场地平整、 运输车辆 | 土方堆放点要相对集中，易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，大风时停止施工 |
|  |  |  | 规范运输路线，合理安排运输时间，加盖篷布 |
|  |  |  | 定期洒水，定期清理，保证地面湿润不易起尘 |
|  | 噪声 | 施工机械 设备 | 合理安排作业时间，经常对设备进行检修维护，尽量减少施工噪声影响 |
|  | 废水 | 生活污水 | 设沉淀池，废水经收集沉淀后可用于降尘洒水等；严禁随地泼洒污水，保持生活区卫生 |
|  | 固废 | 职工生活垃圾 | 设生活垃圾暂存点，集中收集后由建设单位送至当地环卫部门指定的垃圾处理场 |
|  | 生态 | 工程施工行为 | 施工单位应严格控制施工范围，避开现有林地施工；施工扰动的土地应及时夯实、硬化，避开雨季施工，防止水土流失；优化施工顺序，对临时占用的土地及时进行植被恢复，减少生态破坏 |
|  | 监理 | / | 本项目施工期应有专人负责环境保护措施的监理工作，确保施工期各项环保措施的实施，对施工过程是否造成水土流失加剧和生态环境破坏，是否符合国家有关环保法律、法规等进行监理并及时解决纠正 |

表8-2  各施工环境监理技术要点

| 监理区域 | 环境监理时段 |
| --- | --- |
|  | 施工前期 | 施工中期 | 施工后期 |
| 风机箱变区 | 1、按实际占地进一步合理选址，避让林地；2、对占地范围内的植被覆盖区的表土剥离并暂存； 3、加强施工人员环保教育。 | 1、严格按照施工范围施工、减少扰动区域面积； 2、禁止施工人员野蛮施工； 3、吊装平台设边坡防护，严禁顺坡倾倒土石方； 4、临时堆放的土石余方集中堆放，并采取苫盖措施； 5、加强设备检修维护，合理安排施工时间，夜间停止施工。 | 1、对扰动的土地及时进行平整； 2、风机安装完成后立即对吊装平台进行植被恢复； 3、绿化覆土利用施工前期剥离保存的表土。 |
| 集电线路区 | 1、合理规划施工选线； 2、将永久占地区的表土剥离并暂存； 3、加强施工人员环保教育。 | 1、严格按照设计线路施工、减少扰动区域面积； 2、禁止施工人员野蛮施工； 3、临时堆放的土石余方集中堆放，并采取苫盖措施； 4、塔基采用浆砌石边坡防护，严禁顺坡倾倒土石方。 | 1、对扰动的土地及时进行平整； 2、施工结束后立即对塔基扰动区域进行植被恢复； 3、绿化覆土利用施工前期剥离保存的表土。 |
| 施工检修道路区 | 1、按现场施工条件及占地情况进一步合理选线，避让林地；2、对占地范围内的表土剥离并暂存； 3、加强施工人员环保教育。 | 1、严格按照设计线路施工、减少扰动区域面积； 2、禁止施工人员野蛮施工； 3、道路两侧要求设置临时排水沟； 4、对开挖造成的高陡边坡采取砌护措施； 5、临时堆放的土石余方集中堆放，并采取苫盖措施；多余土石方应妥善规划处置，用于土地平整及绿化，不得随意丢弃； 6、做好边坡拦挡和防护措施，严禁顺坡倾倒土石方； 7、规范运输路线，运输加盖篷布。易产生扬尘堆放材料应采取覆盖措施，大风应停止施工； 8、加强设备检修维护，合理安排施工时间，村庄附近路段夜间应停止施工。 | 1、对施工道路两侧施工扰动的土地及时平整、绿化。 2、上边坡修筑排水渠，下边坡修筑护坡。 3、施工结束后应立即对道路两侧临时占地进行植被恢复和绿化，使用施工前期保存的表土。 |
| 升压站及施工生产生活区 | 1、合理划定施工范围并设置围挡，严格控制施工扰动范围； 2、将临时施工区域内的植被覆盖区的表土剥离并集中暂存。 3、加强施工人员环保教育。 | 1、合理安排施工区域，尽量减少临时施工占地的扰动面积； 2、加强设备检修维护，合理安排施工时间，夜间应停止施工； 3、设沉淀池，废水经收集沉淀后可用于降尘洒水等； 4、易产生扬尘的建筑材料如临时堆土、砂料场应采取覆盖措施，大风天气应停止施工； 5、施工人员生活垃圾统一收集至垃圾暂存点。 | 1、对临时施工场地及时进行平整； 2、施工结束后立即对扰动区域进行植被恢复； 3、绿化覆土利用施工前期剥离保存的表土。 |

## 8.2环境监测计划

### 8.2.1监测机构及其职责

由于本工程不单独设立环境监测站，因此，业主应在该工程的管理机构内设立专门的环境管理机构。该机构的主要职责如下：

a. 运营期环境监测单位的组织和落实。

b. 制定环境监测计划。

c. 组织实施、贯彻和宣传国家及地方各级环保部门的环保政策法规，使公司内从上到下人人了解政策法规，人人执行政策法规。

d. 建立健全该公司及车间的各项环保管理制度并监督执行，使各项制度落到实处。

e. 建立、健全各种技术档案，负责填报环境统计报表、环境指标考核资料及其它环境报告，并负责完善符合各级环保部门要求的环境管理报表制度

### 8.2.2监测计划

工程实施后应对各风机附近的居民点等环境敏感目标的噪声及升压站的噪声进行跟踪监测，各监测工作可委托相关单位完成，各项监测及调查内容如下：

（1）噪声环境监测

①监测点位布置：场内距风机较近的村庄

②监测项目：噪声

③监测方法：按照《风电场噪声限值及测量方法》（DLT 1084-2008）的要求进行

④监测频次：本工程投产后每年监测一次，每次监测1天，昼夜各1次。

（2）升压站

①监测点位布置：

噪声：升压站围墙外1m、高度1.2m的位置。

②监测项目：噪声水平

③监测方法：执行国家相关的监测技术规范、方法

④监测频次：本工程投产后每季度监测一次，每次监测1天，昼夜各1次。

（3）生态环境质量监测

生态监测应首要的考虑因素是生态类型及系统的完整性，充分考虑生态系统的功能以及不同生态类型间相互作用的关系。

A、生态系统监测指标

①土壤要素指标

常规指标：土壤养分含量及有效态含量(N、P、K、S)pH值，交换性酸及其组成，交换性盐基及其组成，阳离子交换量，土壤有机质含量，土壤颗粒织成，团粒结构组成．容重、孔隙度、透水率、饱合水量及凋萎水量。

选择指标：土壤元素背景值．土壤矿质全量，土壤CO2释放量及季节动态。

②植物要素指标

常规指标：植物种类及组成，优势种、优势群落、种群密度、覆盖度、凋落物量。

选择指标：珍稀植物及其物候特征，森林不同器官的生物量和化学组成。

③动物要素指标

常规指标：动物种类，种群密度，生物量及时空变化。

选择指标：珍稀野生动物的数量及动态，动物蛋白质、脂肪含量、必需元素。

B、指标监测方法

表8-3和8-4给出生态监测指标监测推荐方法。

表8-3植物要素指标监测方法

| 指标体系 | 推荐监测方法 |
| --- | --- |
| 种类及组 | 分类鉴定 |
| 种群密度 | 样方调查 |
| 现存生物量 | 割样法或量算公式法 |
| 枯死凋落物量 | 袋装分解称重法 |
| 地上部分生产量 | 公式法和实测法 |

表8-4 动物要素指标监测方法

| 指标体系 | 推荐监测方法 |
| --- | --- |
| 动物种类 | 分类鉴定 |
| 种群密度 | 样方直接法或间接法 |
| 土壤动物生物量 | 筛分法或浮游法 |
| 能量和物质收支 | 比重测定技术 |

C、监测点位

定期调查风机周围、场内道路和集电线路走廊在敏感区内的植被恢复情况，动植物的种类、数量、分布变化情况。

D、监测频次

运行期第1、2年各监测一次，其他生态防护工程点，做现场调查记录。

本项目营运期环境监测计划一览表见表8-5。

表8-5生态监测点位一览表

| 序号 | 监测内容 | 监测位置 | 监测频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 风场内距离风机较近村庄，羊圈村、红沟村 | 每年1次，每次1天，昼夜各1次 | 等效连续A声级 |
|  |  | 升压站厂界 | 每季度1次，每次1天，昼夜各1次 | 等效连续A声级 |
| 2 | 生态 | 植被恢复情况：查阅施工与施工监理资料，现场调查 | 运行期第1、2年各监测1次 | 施工临时占地生态恢复情况 |
|  |  | 其他生态防护工程措施，现场调查 |  |  |

（4）资料整理及经费来源

对每次的例行监测资料进行分析整理并编制例行监测报告。每年的例行监测费用列入当年的运行成本。

## 8.3污染物清单

根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。

表8-6  项目污染物排放清单

| 时间 | 类型 | 污染源 | 污染防治措施及处理效果 | 植被恢复时限 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生 态 及 水 保 | 风机机组、箱变区及吊装平台 | 采用灌草结合对吊装平台进行植被恢复，面积为8.24hm2。灌木选择柠条，共需苗量42475株，在灌木行间撒播草种，采用白羊草和蒿草，共需草籽412kg，工程竣工验收时植被恢复措施系数达到95% | 每台机组与箱变安装完成，及时进行植被恢复，施工期结束后全部风力发电机组临时占地完成植被恢复。 | 建设项目竣工 环境保护验收 技术规范 生态影响类 （HJ T 394—2007） |
|  |  | 集电线路区 | 对临时占地进行灌、草结合恢复植被。灌木选择柠条，共需苗木2143株；草种撒播采用白羊草和蒿草混播，草籽量按1:1混合，混合撒播密度50kg/hm2。共计撒播草籽0.42hm2，共需草籽21.0kg。 | 铁塔架设完成后即可进行植被恢复。集电线路架设与植被恢复同一时间完成。 |  |
|  |  | 检修道路区 | 检修道路改造路段临时占地选用草本植被恢复，恢复面积4.0hm2，草种选用白羊草和蒿草混播，共需草籽200kg；检修道路新建路段两侧采用草本进行路旁绿化和植被恢复，草种撒播采用白羊草和蒿草，共需草籽380kg | 风力发电机组设备全部运输完成后，及时对道路两侧进行绿化。施工期结束后道路两侧完成绿化。 |  |
|  |  | 升压站(施工生产生活区) | 进站道路长100m，设计在进站道路两侧种植乔灌草相结合的植被恢复措施，需要杨树苗200棵，柠条100株，草种撒播采用白羊草和蒿草，共需草籽1.0kg | 施工期全部结束后，即可进行原地复垦。 |  |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 选用低噪声的机械设备，要定期对机械设备进行维护和保养，要优化施工时间，合理安排施工场所 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 废水 | 施工废水 | 施工区建设排水沟和沉淀池，生活污水经沉淀等初步处理施工场地抑尘。在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。 | 不外排 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 专人负责管理；设置防尘网等；运输车辆苫布遮盖；采用洒水湿式施工方式；建筑垃圾及时清运 | — |
|  | 固废 | 施工固废 | 生活垃圾统一收集后送往指定部门处理。土方余方量全部用于各施工工段的场地平整回填。 | 不外排 |
| 运营期 | 噪声 | 风力发电机组 | 风机选用低噪设备，将风机外围300m范围划定为噪声隔离区 | 风场内敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的1类标准限值 |
|  |  | 升压站的主变 | 主变压器设置在室内，升压站进行绿化，升压站周围200m设置噪声隔离带，禁止建设学校、村庄等 | 《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的2类标准限值 |
|  | 废气 | 食堂 | 采用电磁炉，配套油烟净化装置。 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 废水 | 生活污水 | 配套建设地埋式一体化污水处理设备（1.0m3/h），经处理后达标水汇入污水蓄水池（容积300m3），收集后作为绿化用水。 | 不外排 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 | 合理处置 |
|  |  | 污泥 | 地埋式污水处理设施产生少量污泥，干化后送垃圾填埋场填埋 | 合理处置 |
|  |  | 废油 | 站内设置60m3事故油池，排油槽与事故池相连，排出的事故油在事故油池暂存后送有资质的单位处置 | 全部处置不外排 |
|  |  | 废旧铅蓄电池 | 升压站厂区内设置1座10m2危险废物暂存间暂存后送有资质的单位进行处理 | 全部处置不外排 |

# 第九章    场址可行性分析

繁峙县砂河镇 10 万千瓦风力发电项目位于忻州市繁峙县东北部大营镇、柏家庄乡、横涧乡一带，风场范围东经113°34′29.8″～113°58′17.33″，北纬39°13′25.47″～39°25′12.54″，东西跨度最长约34.0km，南北跨度约21.3km，边界所含区域面积255km2。场区海拔高度在1200～2400m之间。繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目设计安装50台风力发电机组，单机容量为2MW，总装机容量100MW。环评根据风电场涉及的敏感区、繁峙县总体规划，环境功能区划、生态功能区划等区划、风资源、土地利用等环境要素方面，评价场址的环境可行性。

## 9.1项目建设的环境制约因素

### 9.1.1生态与环境功能区划

（1）繁峙县生态功能区划

根据《繁峙县生态功能区划》，本项目位于Ⅱ繁峙县滹沱河沿岸山地丘陵区水土保持生态功能小区和Ⅳ2滹沱河上游丘陵区水土保持生态功能小区。本项目为风力发电项目，为清洁能源的开发建设，项目建设符合该生态功能区发展沼气、太阳能等清洁能源产业的保护措施要求。

根据《繁峙县生态经济区划》，本项目位于Ⅱ3滹沱河上游沿岸湿地生态农业和旅游经济区、Ⅱ4柏家庄乡西北部山地生态农牧业经济区、Ⅲ2繁峙县东南部生态工业经济区和Ⅳ2砂河镇工业经济区（现更名为繁峙经济技术开发区砂河装备制造园区），本项目为风电开发项目，项目的建设不开发水源，不会对水资源和周围生态有影响；本项目建成后对临时占地实行草、灌、乔相结合，种植油松、沙棘、柠条等抗破坏性强的植被，积极发展混交林，加强水土保持；且本项目属于清洁能源开发建设，本项目营运期无大气污染物外排，不违背该区的发展方向。

本项目属清洁能源建设项目，不属于生态经济区划方案中发展限制方向，项目在短期的建设过程中会造成一定量的生态破坏和水土流失，在施工结束后通过积极的植被恢复措施和工程措施，可将其生态影响降低至较小程度。从长远来看，风电场在运行服役中不会产生废气、废水等，并可为当地的社会、经济发展做出贡献，具有持续的环境效益和经济效益。本项目在合理选址施工、及时进行植被恢复的基础上，不会对该区域原有生态功能造成影响，符合《繁峙县生态功能区划》、《繁峙县生态经济区划》要求。

（2）根据《繁峙县城市总体规划（2012-2030）》，本项目位于繁峙县东北部大营镇、柏家庄乡、横涧乡一带，距繁峙县城区约29km，场址不在繁峙县城市规划区范围内，不违背繁峙县城市总体规划。

（3）山西省主体功能区划

根据《山西省主体功能区规划》，繁峙县位于省级限制开发的重点生态功能区。风电场施工过程严格控制开发强度，施工结束后采取植物恢复措施，实行草、灌、乔相结合，严格控制土壤侵蚀，做好水土保持，项目符合区域水土保持功能定位，符合《山西省主体功能区规划》限制开发区发展方向。

（4）环境功能区划

①根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的环境空气质量功能区分类的规定：风场范围属于一般农村地区，执行环境空气质量二级标准。

②声环境功能区划 本项目风场位于农村地区，所在区域属于1类声功能区，故区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准，升压站所在区域执行2类标准。

### 9.1.2文物保护

本风电场风场范围内的环境敏感区为明长城遗址文物保护单位，依据山西省人民政府《关于公布山西省历代长城保护范围及建设控制地带的通知》（晋政函〔2016〕122号），文物保护单位保护范围以墙体外延伸50m或100m作为边界，建设控制地带为保护范围外扩500m为边界，共计550m或600m的控制范围，其他不可移动文物向四周外扩100m建立围护带，在围护带内不可建设任何项目工程。

本项目F32风机距离长城遗址最近距离为963m，距离其建设控制地带最近距离为413m，施工边界距离其建设控制地带370m；F32风机最近长城敌台为1.23km，距离建设控制地带边界最近距离为680m，施工边界距离其建设控制地带640m；F39风机距离最近烽火台（烟墩梁烽火台）为615m，距离其建设控制地带边界最近距离为65m，施工边界距离其建设控制地带45m；升压站距离明长城遗址最近为龙山烽火台最近为4.42km，距离其建设控制地带边界最近距离为3.87km；距离其他文物最近距离为2.90km，距离其建设控制地带边界最近距离为2.8km。

本项目风机、检修道路、集电线路及升压站工程施工均不在古长城遗址及其他文物建设控制地带保护范围内，符合文物保护要求。

### 9.1.3风资源

根据测风塔的测试结果，本风电场风功率密度等级达到1级。因此项目风电场风能资源较为丰富，风品质较好，具备较好的开发价值。

### 9.1.4土地利用

工程永久性占地主要为风力发电机组及箱式变压器、升压站、检修道路和集电线路四部分，永久占地土地利用现状主要为草地及少量林地、耕地，分别占工程永久占地总面积的95.77%、3.8%、0.43%。结合本工程平面布置和现场踏勘结果，本工程永久占地土地利用类型以草地为主，同时，占有一定面积的林地和耕地。施工期间通过相应的植被恢复措施及经济补偿，特别是在设计施工阶段合理甄选机位及施工路线，尽可能减少植被征占，施工中采取相应的水土保持措施，随着施工结束后植被的恢复，生态环境得到恢复，水土流失逐渐趋于稳定，该工程对生态环境的影响较小。

## 9.2区域环境承载能力分析

1、土壤：评价区域内土壤为褐土，土壤结构好，有机质含量高适于多种乔木生长；

2、植被：评价区域属北温带针叶林亚地带，部分阴坡有油松、落叶松混交的人工林带；

3、水土流失：整个评价区土壤侵蚀程度以轻度侵蚀为主，占评价区面积的75.73%。

4、声环境：监测结果表明1#-4#监测点昼间等效声级值范围在51.8～53.2dB（A）之间，夜间等效声级值范围在42.3～43.5dB（A）之间，昼间、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求；5#、6#监测点昼间等效声级值范围在51.0～51.8dB（A）之间，夜间等效声级值范围在40.3～41.5dB（A）之间，昼间、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准要求。

因此，项目选址从环境承载能力分析是可行的。

## 9.3环境影响

### 9.3.1生态影响预测结果

评价区区域环境质量较好，根据生态环境预测结果，工程投产后，区域环境质量可保持现有质量水平，不会对环境造成明显不利影响。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，项目建设对植物种群的影响大大减轻。因此，风电场的建设对场内植物种类及分布均不会造成太大的影响，对区域植物的物种多样性的影响较小。根据风电场项目建设特点，制定了具体的生态影响的防护与恢复措施以及生态环境管理措施，最大程度减轻项目建设对生态环境的影响。采取评价中的植被恢复措施和珍稀鸟类的保护措施可减缓对保护动物的影响。

### 9.3.2声环境预测结果

施工期：夜间施工场界噪声达标衰减距离最大为100m，本项目风电机组和升压站施工场地距离最近的村庄均大于500m。因此，施工期施工机械产生的噪声不会对附近各村庄居民产生影响。

运营期：按单台风电机点声源考虑，风电机外250m噪声衰减值已满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)的1类区标准要求，本项目距风机最近的村庄大于500m，因而风机噪声不会对其产生影响；本项目运营期升压站厂界昼间夜间噪声贡献值为33.48～48.19dB(A)，昼夜间升压站厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准要求。

### 9.3.3固体废物环境影响分析

施工期：在施工期产生的固体废物主要包括施工人员的生活垃圾和施工过程中产生的土石方。施工人员产生的生活垃圾量较少，将生活垃圾集中收集后应及时由当地环卫部门分类处理。本项目施工土石方基本平衡，不产生工程土石弃方，施工期固体废物不会对环境产生不利影响。 运营期：升压站内设生活垃圾暂存点，集中收集后由建设单位送至当地环卫部门指定的垃圾处理场。事故油池的废油以及定期更换的变压器油、废旧铅蓄电池统一收集后送交有资质的单位处理。本项目运行期产生的固体废物全部妥善处理处置，不会对环境产生不利影响。

### 9.3.4水环境影响分析

施工期：施工期废水来自施工用水和施工人员生活用水的生活废水。施工用水主要为混凝土拌和与养护，场地的降尘喷洒等。采取合理安排和严格管理用水，基本没有废水产生；施工生活区会有少量洗漱废水产生，收集后经沉淀等初步处理后施工场地抑尘，食堂废水排入临时旱厕处理，旱厕定期委托附近村民进行清掏施用于农田。在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。因此施工期少量废水不会对水环境产生不利影响。

运营期：本项目运营期污工作人员产生生活污水。拟建地埋式生活污水一体化处理设施(处理能力为1.0m3/h)，处理后出水非采暖期用于站内绿化浇灌不外排，采暖期暂存于污水蓄水池(容积为300m3)中，来年用于站内绿化，本项目废水不外排，不会对环境造成影响。

### 9.3.5对敏感目标影响分析

本项目分为四个亚区，即风机、箱变及吊装平台，集电线路区、施工检修道路区以及升压站(施工生产生活区)，每个分区对敏感目标影响主要为：

1、风机、箱变及吊装平台

本项目50台风机均距离周围居民区500m以上，施工过程产生的影响对其较小；风机、箱变及吊装平台工程施工占地均不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态敏感区；F39风机距离最近古长城遗址-烟墩梁烽火台为615m，距离其建设控制地带边界65m，施工临时占地不得向保护区一侧扩展，吊装平台设置在尽量远离保护区边界的位置，确保施工临时工程不进入烟墩梁烽火台建设控制地带范围内。同时，应尽量避让林地，减小施工期对敏感区周边的影响。施工结束后，及时对临时占地进行植被恢复。

2、集电线路

本项目场内集电线路均避绕村庄，不直接跨越村庄民房，线路走向远离居民区，铁塔施工临时占地避让耕地、林地，施工结束后对临时占地进行生态恢复。集电线路工程施工不跨越自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态敏感区。

3、进场及检修道路

本项目进场及检修道路能利用现有既有道路尽量利用，风机连接检修道路为新建道路，占地类型为草地，不占用林地及耕地。既有道路两侧近距离内分布有村庄，环评提出了严格的污染防治措施，对其影响在可接受范围内。

进场及检修道路工程施工占地均不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态敏感区。

4、升压站

升压站位于神沟村南900m处，周围500m范围内无村庄分布，施工期、营运期不会对周围居民产生影响；升压站永久占地7722m2，占地性质为锦鸡儿灌木林地，环评要求施工期采取严格生态防护措施，较小土壤侵蚀，水土流失等现象。升压站占地不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等生态敏感区。

综上，本项目各站场周围分布敏感目标较少，对敏感目标影响在可接受范围内，项目各站场选址可行。

## 9.4场址选择可行性分析综述

项目选址位于繁峙县东北部大营镇、柏家庄乡、横涧乡一带，属清洁能源建设项目，符合生态与环境功能区划要求，项目建设均不在长城遗址保护区和建设控制地带范围内，符合文物保护要求，风资源较为丰富，土地利用合理，在采取严格的污染防治措施后，工程建设对厂址周边环境影响不大。

综上所述，评价认为本工程场址选择可行

# 第十章 结论和建议

## 10.1建设项目概况

繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目概况见表10-1。

表10-1 工程概况表

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 繁峙县砂河镇 10 万千瓦风力发电项目 |
| 2 | 建设地点 | 山忻州市繁峙县东北部大营镇、柏家庄乡、横涧乡一带，风场范围东经113°34′29.8″～113°58′17.33″，北纬39°13′25.47″～39°25′12.54″ |
| 3 | 占地面积 | 风场范围为255km2，占地面积为58.71km2，其中永久占地240472m2、临时占地196600m2 |
| 4 | 建设单位 | 太原重工新能源装备有限公司 |
| 5 | 规划容量 | 50台单机2000kW风力发电机组，总装机100MW |
| 6 | 工程投资 | 总投资82584.72万元，资金由企业自筹和申请银行贷款方式解决 |
| 7 | 建设周期 | 15个月 |
| 8 | 劳动定员 | 24人 |
| 9 | 工作制度 | 8h/d |

## 10.2环境质量现状

生态环境：评价区域位于北方土石山区，砾石多，坡度大，土壤侵蚀面积广，加之干旱和寒冷以及开采等人类干扰的影响，导致评价区域植被生长状况较差，以草地为主，次生性较强，连通性较差，植被覆盖度较低；评价范围内主要土地利用类型为草地和林地，无国家级和山西省重点保护动植物分布。总而言之，拟建风电场评价范围内生态环境质量现状一般。

声环境：建设单位委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司对升压站厂界四周及距离风机较近村庄羊圈村、红沟村各布设1个噪声监测点，监测时间为2018年9月24日，由监测结果可知，1#-4#监测点昼间等效声级值范围在51.8～53.2dB（A）之间，夜间等效声级值范围在42.3～43.5dB（A）之间，昼间、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求；5#、6#监测点昼间等效声级值范围在51.0～51.8dB（A）之间，夜间等效声级值范围在40.3～41.5dB（A）之间，昼间、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1类标准要求。

## 10.3污染物排放情况

1、环境空气

营运期大气污染物主要为升压站食堂产生的油烟。食堂油烟产生量为5.26kg/a。食堂安装1台排处理效率为60%的油烟净化器，处理后油烟排放量均为为2.1kg/a，排放浓度为1.92mg/m3。

2、水环境

本项目风电场风机营运过程无废水产生，本项目废水主要来自升压站工作人员生活污水，本项目职工24人，产生的生活污水量为1.92m3/d，700.8m3/a。

3、固体废物

本项目运营期产生的固体废物共4种，包括生活垃圾、生活污水一体化处理设施产生的污泥、事故油和废旧蓄电池。其中生活垃圾产生量为4.38t/a，生活污水一体化处理设施产生的污泥产生量为130kg/a。事故油及废旧蓄电池产生量较少。

4、声环境

营运期噪声源主要为风机及升压站变压器等设备运行过程产生的噪声，其中，风机噪声声功率级源强为104dB(A)，升压站变压器噪声声功率按81dB(A)。

## 10.4主要环境影响

10.4.1生态环境影响

根据强度干扰、中度干扰和微度干扰的分布规律，重度干扰范围主要分布在风机周边100m范围、新建检修道路两侧各50m范围与集电线路两侧各5m范围内；轻度干扰范围主要分布在风机周边200m范围、检修道路两侧各200m范围、集电线路两侧各110m范围内。对其他区域影响轻微。

10.4.2声环境影响

施工期：夜间施工场界噪声达标衰减距离最大为100m，本项目风电机组和升压站施工场地距离最近的村庄均大于500m。因此，施工期施工机械产生的噪声不会对附近各村庄居民产生影响。

运营期：本项目风机及升压站距离村庄较远，均在500m以上，因而风机及升压站产生的噪声对其影响很小。升压站厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类区标准要求。

10.4.3固体废弃物

施工期：在施工期产生的固体废物主要包括施工人员的生活垃圾和施工过程中产生的土石方。施工人员产生的生活垃圾量较少，将生活垃圾集中收集后由建设单位运输至当地环卫部门指定的生活垃圾处理场。本项目施工土石方基本平衡，不产生工程土石弃方，施工期固体废物不会对环境产生不利影响。

运营期：升压站内设生活垃圾暂存点，集中收集后由建设单位送至当地环卫部门指定的垃圾处理场。地埋式污水处理设施产生少量污泥，干化后送垃圾填埋场填埋。事故油池的废油以及定期更换的变压器油、废旧铅蓄电池统一收集后送交有资质的单位处理。本项目运行期产生的固体废物全部妥善处理处置，不会对环境产生不利影响。

10.4.4水环境影响

施工期：施工期废水来自施工用水和施工人员生活用水的生活废水。施工用水主要为混凝土拌和与养护，场地的降尘喷洒等。采取合理安排和严格管理用水，基本没有废水产生；施工生活区会有少量洗漱废水产生，收集后经沉淀等初步处理后施工场地抑尘，食堂废水排入临时旱厕处理，旱厕定期委托附近村民进行清掏施用于农田。在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。因此施工期少量废水不会对水环境产生不利影响。

运营期：本项目运营期工作人员产生生活污水。拟建地埋式生活污水一体化处理设施(处理能力为1.0m3/h)，处理后的水汇入集水池，出水非采暖期用于站内绿化浇灌不外排，采暖期暂存于污水蓄水池(容积为300m3)中，来年用于站内绿化，本项目废水不外排，不会对环境造成影响。蓄水池位于升压站内东北侧。

## 10.5公众意见采纳情况

建设单位采用网上公开信息、发放调查表等多种方式征求意见。

建设单位公众参与调查表结果显示：100%的被调查人员对该项目的建设持支持态度，对项目建设地点的选择，100%被调查公众持支持态度；无人对项目建设和厂址位置选择的可行性提出反对意见。

## 10.6环境保护措施

本评价提出的污染防治措施如表10-2所示。

表10-2  本项目环境保护措施一览表

| 时段 | 环境 要素 | 采取的环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 | 专人负责管理；设置围挡、防尘网等；运输车辆苫布遮盖；采用洒水湿式施工方式；建筑垃圾及时清运。 |
|  | 废水 | 施工区建设排水沟和沉淀池，生活污水经沉淀等初步处理施工场地抑尘。在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。 |
|  | 噪声 | 选用低噪声的机械设备，要定期对机械设备进行维护和保养，要优化施工时间，合理安排施工场所。 |
|  | 固废 | 生活垃圾收集后送往指定地点处理 |
|  | 生态 | 风机机组、箱变及吊装平台 | 采用灌草结合对吊装平台进行植被恢复，面积为8.24hm2。灌木选择柠条，共需苗量42475株，在灌木行间撒播草种，采用白羊草和蒿草，共需草籽412kg，工程竣工验收时植被恢复措施系数达到95% |
|  |  | 集电线路区 | 对临时占地进行灌、草结合恢复植被。灌木选择柠条，共需苗木2143株；草种撒播采用白羊草和蒿草混播，草籽量按1:1混合，混合撒播密度50kg/hm2。共计撒播草籽0.42hm2，共需草籽21.0kg。工程竣工验收时植被恢复措施系数达到95%。 |
|  |  | 检修道路 | 检修道路改造路段临时占地选用草本植被恢复，恢复面积4.0hm2，草种选用白羊草和蒿草混播，共需草籽200kg；检修道路新建路段两侧采用草本进行路旁绿化和植被恢复，草种撒播采用白羊草和蒿草，共需草籽380kg，工程竣工验收时植被恢复措施系数达到95% |
|  |  | 升压站 | 进站道路长100m，设计在进站道路两侧种植乔灌草相结合的植被恢复措施，需要杨树苗200棵，柠条100株，草种撒播采用白羊草和蒿草，共需草籽1.0kg；站内周围环形道路两旁的绿化物种的选择需考虑隔声、采光，采用不同的绿化物种。以小乔木下配以花灌木，较为宽阔的地方，布置花坛、树坛等小园林景观。 |
| 运 营 期 | 噪声 | 风机 | 风机选用低噪设备，将风机外围300m范围划定为噪声隔离区 |
|  |  | 升压站的主变 | 主变压器设置在室内，升压站进行绿化，升压站周围200m设置噪声隔离带，禁止建设学校、村庄等 |
|  | 废水 | 生活污水 | 建设地埋式生活污水一体化处理设施，生活污水经处理后非采暖期用于站区绿化，采暖期暂存于300m3污水蓄水池，来年用于绿化 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集后由环卫部门送往垃圾填埋场 |
|  |  | 污泥 | 地埋式污水处理设施产生少量污泥，干化后送垃圾填埋场填埋 |
|  |  | 废油 | 站内设置60m3事故油池，排油槽与事故池相连，排出的事故油在事故油池暂存后送有资质的单位处置。 |
|  |  | 废旧 铅蓄电池 | 升压站厂区内设置1座10m2危险废物暂存间暂存后送有资质的单位进行处理 |
|  | 防渗 | 危废暂存间和事故油池防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，具体措施：采用钢筋混凝土结构，底部采用素土夯实（夯实系数0.97）→300mm3:7灰土（夯实系数0.97）→5mmHDPE膜(密度大于0.94 g/cm3,渗透系数小于1×10-13 cm/s) →50mm混凝土→水泥抹面。防渗系数不应大于1.0×10-7cm/s。 |
|  | 生态 | 升压站设置绿化面积2000m2，绿化率26.0% |

## 10.7环境经济损益分析

项目的建设具有良好的经济效益，可解决当地一定的就业及电网需求，同时，还将带来较好的环保效益。本项目与相同发电量的燃煤电厂相比，每年可节约标煤6.74万t，减排SO2约1352.61t/a，减排温室气体CO2约16.49万t/a还可节约大量淡水资源，减少燃煤电厂产生的噪声及燃料、灰渣运输处置带来的相应环境和生态影响。项目建设具有明显的节能和污染物减排的环境效益。但本项目在施工过程中会给环境带来一定的影响，征用较多的草地及一定量的林地，损坏原有的水土保持设施。施工会造成生态环境的破坏，运营期会产生一定的噪声影响。采取环评中的防治、恢复措施后，可将项目建设对环境造成的损失减小到较低程度，使本项目的社会效益、经济效益、减排效益远大于项目建设造成的环境损失。因此，本项目的建设利大于弊，产生环境正效益，工程是可行的。

## 10.8环境管理和监测计划

建设单位签订的施工监理合同应明确环境监理内容，将生态恢复指标及水土保持措施落实在施工期环境监理日常工作中。本项目施工期应有专人负责环境保护措施的监理工作，确保施工期各项环保措施的实施，对施工过程是否造成水土流失加剧和生态环境破坏，是否符合国家有关环保法律、法规等进行监理。

工程实施后应对各风机附近的居民点等环境敏感目标的噪声进行跟踪监测。

## 10.9总结论

本项目符合国家和山西省有关环境保护法律法规、标准、政策、规范；符合《繁峙县县城总体规划》、《繁峙县生态功能区划》、《繁峙县生态经济区划》要求；场址选择可行；项目采取本报告书中提出的生态恢复和水土保持措施，工程投产后，区域环境质量可保持现有质量水平，不会对环境造成明显影响；项目的建设得到周围公众的广泛支持。因此评价认为，在严格落实本报告书提出的环保措施的前提下，从环保角度出发本项目建设可行的。

# Text boxes

国环评证乙字第1322号

蓄水池

②1.92

①②0.48

①0.74

①1.92

①0.63

①②2.4

地埋式一体化污水处理设施

①②1.92

职工生活

2.55

①3.77

新鲜水

绿化用水

②2.4

0.37

道路洒水

图3-3本项目水平衡图（①非采暖期  ②采暖期）m3/d

繁峙县砂河镇10万千瓦风力发电项目

图3-4  施工期工艺流程及产排污环节图

3500

3500

9500

9500

19000

风机基础平面图1:100

基础外形图1:100

图3-5  风机基础结构图

大门

临时施工设施

机械修配及综合加工厂

综合仓库及机械停放场

砂石料堆场

北

图3-6  施工场地平面布置示意图

滹源

图3-7  风电场营运期工艺流程及产排污环节图

食堂废水

调节池

格栅

化

粪

池

隔油池

毛发过滤器

洗浴用水

非采暖期：站内绿化、洒水

采暖期：暂存于蓄水池，来年用于站内绿化、洒水

沉淀池

氧化池

消毒池

污泥回流

图6-1 地埋式生活污水一体化处理设施工艺流程图

图6-2危废暂存间、事故油池底部及四周防渗结构图