风电场项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：静乐县成阳新能源发电有限公司静乐县堂尔

上乡二期5万千瓦风电项目

| 评价单位： | 中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司 |
| --- | --- |

编制日期：二O一九年一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 静乐县成阳新能源发电有限公司静乐县堂尔上乡二期5万千瓦风电项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 静乐县成阳新能源发电有限公司 |
| 法人代表 | 耿安然 | 联系人 | 聂大区 |
| 通讯地址 | 静乐县堂尔上乡乡政府东侧楼103室 |
| 联系电话 | 18656561215 | 传真 | - | 邮政编码 | 035100 |
| 建设地点 | 山西省静乐县堂尔上乡境内西南部 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 风力发电D4415 |
| 永久占地面积(平方米) | 126972 | 绿化面积 (平方米) | - |
| 工程静态总投资(万元) | 46075 | 其中：环保投资(万元) | 290 | 环保投资占工程静态总投资比例（%） | 0.63 |
| 建设规模 (MW) | 50 | 预期投产 日期 | 2020年5月 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 山西水电资源贫乏，主要以燃煤发电为主，燃煤排放的SO2、烟尘、氮氧化物对环境造成污染，同时因燃煤发电需水量大，加剧了地区干旱缺水的紧张局面。风电作为一种清洁环保的能源，基本不存在环境污染，在山西风力资源丰富的地区建设风电场，可减少对煤炭和水资源的消耗，保护环境，有利于国民经济的可持续发展。山西省发展和改革委员会制定的《山西省风电开发规划》，总装机容量为3000万kW，其中十二五（2011年～2015年）期间共规划风电装机容量为1200万kW，十三五（2016年～2020年）期间共规划风电装机容量为1800万kW。山西省发展和改革委员会于2018年5月18日以晋发改新能源发[2018]319号文件（附件2）将静乐县成阳新能源发电有限公司静乐县堂尔上乡二期5万千瓦风电项目正式列入到山西省2018年风电开发计划。 按照环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修正）中“第91项其他能源发电”的规定：涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电编制报告书，其他风力发电为报告表，本项目不涉及环境敏感区，总装机容量5万千瓦，应编制环境影响报告表。静乐县成阳新能源发电有限公司于2018年9月20日委托中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。 我公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，对区域自然环境和项目进展情况进行调查了解，并收集了当地的水文、地质、气象资料，在此基础上分析了项目的工艺流程、产排污环节，结合有关环境保护法规和当地环境功能区划，制定了污染防治和生态保护对策措施，编制了《静乐县成阳新能源发电有限公司静乐县堂尔上乡二期5万千瓦风电项目环境影响报告表》（报审本）。 忻州市环境保护局于2018年12月28日在忻州市主持召开了《静乐县成阳新能源发电有限公司静乐县堂尔上乡二期5万千瓦风电项目环境影响报告表》技术审查会，根据技术审查意见，我们对报告表进行了认真修改和完善，完成了《静乐县成阳新能源发电有限公司静乐县堂尔上乡二期5万千瓦风电项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位，并由建设单位呈报环保主管部门审批。 静乐县成阳新能源发电有限公司拟在山西省忻州市静乐县堂尔上乡境内建设100MW风力发电项目，分两期建设，一期工程建设规模为50MW，布置2000kw风力发电机组25台，并配套建设一座220kV升压站，主变容量为1×100MVA；二期工程（以下简称本项目）建设规模为50MW，布置2000kw风力发电机组25台。一期工程位于风场东北部，2017年1月25日，山西省发展和改革委员会以晋发改新能源[2017]48号文件将一期工程列入到山西省2017年晋北市风电项目开发方案中。2017年9月27日，忻州市环境保护局以忻环评函[2017]32号文对一期工程进行了批复，见附件3。一期工程计划于2019年6月开工建设，目前220kV升压站电磁辐射环评手续正在办理中。二期工程不新建升压站，二期工程不新增定员，接入系统依托一期工程220kV升压站及外送线路，日常运行维护由220kV升压站班组负责。 一期工程设计建设一座220kV升压站，升压站规划建设1台100MVA主变，主变与一期工程同步建设。二期工程不新增工作人员，运行维护由一期项目工作人员代管，运行期产生的固体废物处置依托一期工程危险废物暂存间。 2、“三线一单”相符性分析 2.1生态保护红线 截止目前，山西省生态保护红线忻州市划定方案尚未批准公布，根据《忻州市环境保护局关于忻州市2018年风电开发建设项目涉及生态保护红线划定方案的报告》（忻环[2018]117号），静乐县成阳新能源发电有限公司静乐县堂尔上乡二期5万千瓦风电项目及其他风电项目共计7个，在第一次《生态保护红线划定方案》征求意见中上报了修改意见，省红线办反馈意见均为原则采纳。本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等环境敏感区内。 综上，本项目选址符合生态保护红线划定原则。 2.2环境质量底线 本项目运行期无废气和废水外排，噪声源为风机运行产生的噪声，不会对区域声环境产生明显影响。施工期的环境影响是短暂可逆的，所以本项目符合环境质量底线划定原则。 2.3资源利用上线 本项目永久占地面积126972m2，临时占地面积为110420m2，风力发电项目为点征占地，不会对区域土地资源大面积占用。 通过对风电场1035#、1037#测风塔风速资料的处理、分析，可得出初步结论：1035#测风塔90m高处年平均风速为6.28m/s，年平均风功率密度为241W/m2；1037#测风塔90m高处年平均风速为7.14m/s，年平均风功率密度为356W/m2。可研单位判定风能资源属于2级等级，综合判断本项目区域范围内风资源具备开发价值，风场主导风向明确，满足风电场风能利用的选址要求。 所以本项目符合资源利用上线划定原则。 2.4环境准入负面清单 截止目前，本项目所在地尚未公布环境准入负面清单。本次评价对照国家产业政策及规划进行了说明。具体分析如下： （1）产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修改单（2013年5月），本项目属允许类，符合产业政策要求。 （2）规划符合性 根据山西省发展和改革委员会以晋发改新能源发[2018]319号文“关于明确山西省2018年度风电开发建设项目的通知”将本项目正式列入到山西省2018年风电开发方案中，本项目符合山西省新能源发展规划。 3、本项目概况 （1）风电场位置 本项目拟选厂址位于静乐县堂尔上乡境内西南部。依据忻州市规划勘测局出具的本项目选址意见书（见附件），本项目风电场拐点坐标见表1。风电场地理位置见附图1。 略。 （2）风电场规模 本项目拟安装25台WTG2-2000型风机，总装机容量为50MW，依托一期工程建设的220kV升压站，年发电量为9580万kw(h，平均满发小时数为1916h。本项目风电场工程特征见表2。 表2 风电场工程主要特征 名称 单位/型号 数量 备注 风 电 场 场 址 海拔高度 m 1500~2500 经度（东经） 112°11′11.42″~112°18′43.26″ 纬度（北纬） 38°28′52.61″~38°33′49.07″ 年平均风速 m/s 6.29 90m 风功率密度 W/m2 287 90m 盛行风向 W 主 要 设 备 风 电 场 主 要 机 电 设 备 额定功率 kW 2000 25台 叶片数 片 3 风轮直径 m 121 额定风速 m/s 9 切入风速 m/s 2.5 切出风速 m/s 19 轮毂高度 m 90 风轮转速 r/min 16.6 发电机额定功率 kW 2000 额定电压 V 690 2150kVA箱变 台 25 （3）风电场接入系统方案 风机端电压为0.69kV，通过箱变升压至35kV，并接入35kV线路。根据风电场布置，风电场25台风电机组分为2个集电线路单元。集电线路采用架空和地埋电缆方式，通过一回集电线路接入一期风电场220kV升压站35kV母线侧，以一回220kV线路将电能送至220kV静乐变电站。 （4）风机选型 根据目前国内外风力发电机市场的现状以及国内已建风电场的装机情况，按照单机容量的大小可以将风力发电机划分为四个级别，各级别风力发电机组布置、运输控制参数见下表3。 表3 各级别风力发电机组安装、运输控制参数比选表 序号 项目 机型 1 单机容量级别 1500kW级 2000kW级 3000kW级 多兆瓦级 2 转轮直径（m） 70～110 90～120 100～120 ≥110 3 叶片长度（m） 35～55 45～60 50～60 ≥55 4 机舱重量（t） 60～70 70～80 80～90 ≥90 5 安装履带吊（t） 350～450 450～600 600～700 ≥700 6 公路转弯半径（m） 28～36 36～40 40～44 ≥44 1500kW级机组：单机容量为1500kW左右，叶片长度在35m～55m，机舱重量在60t～70t，这类机组技术成熟，是目前山地风电场的主流机型之一，适合地形条件复杂、运输困难的风电场。 2000kW级机组：单机容量在2000kW左右，叶片长度在45m～60m左右，机舱重量在70t～80t左右。这类机组技术成熟，是目前山地风电场的主流机型之一，适合交通运输方便、场地比较平坦的风电场，但随着特殊运输车辆的不断优化，2000kW级机组越来越多应用于山地风电场。 2500kW级机组：单机容量在2500kW左右，叶片长度在50m～60m左右，机舱重量在80t～90t左右。这类机组对场地平坦程度和运输条件相对有较高的要求，目前主要安装在滩涂、平原等地形平坦的区域，但随着特殊运输车辆的不断优化，2500kW级机组越来越多应用于山地风电场。 多兆瓦级机组：单机容量在3000kW及以上，这类风力发电机的部件属超长、超重件，运输和吊装难度很大，目前在国内和欧美等发达国家有一定数量的安装，主要安装在海上风电场，但随着特殊运输车辆及风机技术的不断优化、创新，使风电机组的适用范围更广，也针对一些条件较特殊的地区研究应对措施，提高风电机组的安全性和可靠性，部分单机容量3000kW机组逐渐应用于交通运输条件较好、地形起伏不大的山地区域。 本项目风场拟选风场位于静乐县堂尔上乡境内西南部，海拔高度约1500~2200米，属于典型复杂山地地貌。因此，在技术稳定可靠，经济合理可行的基础上，本着节约占地，减少对当地生态环境破坏的原则，建设单位进行综合考虑，最终选择25台单机容量为2000kW的风机、总装机容量为50MW的设计方案。 （5）主要工程内容 本项目主要建设内容见表4，主要设备设施见表5。 表4 主要建设内容 项目 内容 项目 台数及单机容量 总容量 备注 项目工程 25×2000kW 50MW - 主体工程 风力发电机 风机：采用WTG2-2000型风力发电机25台，轮毂高90m。 风机基础：由上下两部分组成，上部为圆柱体，高1.0m，直径6.8m；下部台板为直径19.8m的圆形钢筋混凝土基础，厚度约1.1~2.6m（变厚度），基础埋深3.4m。 新建 箱变 箱变：采用单元接线方式，风机接2150kVA箱变，升压变压器将机端电压由0.69kV升至35kV。 箱变基础：采用现浇混凝土垫层及砖砌条形基础，基础埋深1.2m，底板平面尺寸按4.1m×4.4m。 新建 升压站 户外GIS断路器间隔：252kV，2000A，50kA/3S 新增 无功补偿装置选用采用1组补偿容量为±16Mvar的SVG和容量为11Mvar的电容器组 新增 辅助工程 场内集电线路 风力发电机组与箱式变电站之间采用1kV（运行电压为0.69kV）低压电缆沿道路直埋敷设，经箱变升压至35kV后并联接入35kV集电线路。本工程25台箱变由1回35kV集电线路架空接入一期工程220kV升压站。架空线路全长9.4km，塔基37基，直埋电缆长19.5km。 新建 检修道路 风电场施工道路在利用S312省道接至现有乡村道路的基础上，新建26.24km，施工期路基宽度6.5m，施工结束后道路宽度恢复至4.5m，作为运行期检修道路。 新建 公用工程 供水 施工用水：施工临时用水采用罐车拉水，在施工生产生活区设一个临时蓄水池，蓄水池容量100m3。由于风机基础施工分散，用水采用罐车拉水。 运营期用水：由附近村庄拉水，升压站内设100m3的蓄水池。 利旧 供电 本项目拟就近引接一10kV架空线路进入一期施工场地作为施工用电电源，并预留接入点，施工结束后该电源作为升压站内的备用电源。各机位的施工电源可以通过小型柴油发电机解决。 利旧 采暖 综合办公楼采用分体式空调，其余建筑物内设置电暖气。 利旧 环保工程 生态 对临时占地进行植被恢复。 新建 风机检修废油 风机检修会产生废机油，专业人员检修并设接油盘，采用防渗漏容器盛放，暂存于一期工程220kV升压站内的危废暂存库，定期交由有危废资质的单位处置。 依托 风机噪声 风机叶片扫风时发出的空气动力噪声和机组机械运转噪声，在风机选型定货中考虑噪声排放限值，选用低噪声设备，合理布置风机分布。 新建 依托工程 升压并网 依托一期工程220kV升压站内100MVA主变升压后并入国家电网。 依托 施工临建 利用一期工程的施工临建区。 依托 一期升压站危废暂存库 利用一期工程220kv升压站内的危废暂存库。 依托 表5 主要设备设施一览表 设备名称 型号规格 单位 数量 风力发电机组 风机 WTG2-2000型 台 25 箱变 S11-2150/35 台 25 集电线路 24芯OPGW光缆 48芯OPGW光缆 km 架空9.4 24芯GYFTA53光缆 48芯GYFTA53光缆 km 地埋19.5 （6）依托工程可行性 本项目为静乐风电二期50MW风力发电项目，运行管理依托一期工作人员，不再新增人员。二期工程25台风机检修废油依托一期的一座危废暂存库进行收集贮存，定期交有资质单位处置。 静乐风电一、二期工程预计2019年6月同时开工建设，依托时序可行。 综上，本项目运行期固废处置依托静乐风电一期50MW项目的环保工程可行。 4、本项目占地概况 本项目用地包括永久占地和临时用地。永久占地包括风电机组及箱变基础、塔基及检修道路占地，永久占地面积为12.6972hm2。临时用地包括风电机组吊装平台、塔基临时占地、检修道路两侧及施工临建区，临时占地面积为11.042hm2。工程永久和临时用地情况列于表6.1和表6.2。 表6.1 工程永久占地面积汇总表 占地类型 占地面积（hm2） 风机及箱变 检修道路 集电线路杆塔 小计 乔木林地 0 0.201 0.0009 0.2019 灌木林地 0.09 1.458 0.0112 1.5592 其它草地 0.74 9.964 0.0448 10.7488 旱地 0 0.185 0.0023 0.1873 住宅用地 0 0 0 0 合计 0.83 11.808 0.0592 12.6972 备注 单机按332m2计算，共25台 道路26.24km，路面宽4.5m 37个塔基，每基占地16m2 表6.2 工程临时用地面积汇总 占地类型 占地面积（hm2） 风机及箱变吊装平台 施工道路 集电线路杆塔 施工临建区 小计 乔木林地 0 0.11 0.001 - 0.111 灌木林地 0.54 0.658 0.012 - 1.21 其它草地 4.63 4.36 0.057 - 9.047 旱地 0 0.12 0.004 0.55 0.674 住宅用地 0 0 0 0 合计 5.17 5.248 0.074 0.55 11.042 备注 单机按40×60m计算，扣减基础占地332m2，共25台 施工结束后道路宽度恢复至4.5m，用作为运行期检修道路。临时占 地为2×26240 =52480m2 37个塔基，按每塔周围20m2计 利用一期工程的整个施工临建区，不新增占地。 5、公用工程、职工定员 （1）供水 施工用水由水车外购。 （2）供电 配备移动式柴油发电机作为风力发电机组基础的施工电源。 （3）运营期定员 一期工程升压站定员15人，本工程不再新增定员，运行管理交由一期工程风电场220kV升压站班组负责。 （4）建设进度 本工程的施工期拟定为12个月。 6、技术经济指标 本项目的主要技术经济指标列于表7。 表7 本项目主要技术经济指标 指标名称 单位 指标数值 技术指标 装机规模 MW 50 年上网电量 万Wh 9580 年等效满负荷小时数 h 1916 劳动定员 - 一期工作人员15人，本期不新增 经济指标 总投资 万元 46075 经营期上网电价 元/kw(h 0.57 总投资收益率 % 6.19 资本金净利润率 % 17.59 全部投资财务内部收益率 % 8.79 资本金财务内部收益率 % 17.19 资本金财务净现值 万元 8057 全部投资财务净现值 万元 5565 投资回收期（税后） 年 9.70 7、环保投资 风力发电是利用可再生的清洁能源风能，将风能转化成机械能，最后转化成电能的过程。在这个转化过程中，不产生废气、废水和废渣，对环境的负面影响仅在于改变部分土地的利用功能，产生一定的生态影响。本项目总投资46075万元，其中环保投资290万元。占总投资的0.63%。本工程环保投资见表8。 表8 本工程环保投资 项目 投资（万元） 施工期 扬尘、废水、噪声 设置施工围挡、覆盖防尘网、苫布遮盖；设置废水收集沉淀池。 30 生态 风机吊装及箱变区植被恢复措施 120 检修道路区植被恢复措施 100 集电线路区植被恢复 10 施工临建区 25 运行期 固废 依托静乐堂尔上乡220kV升压站的一座危废暂存库，以及若干垃圾桶。 -- 噪声 选用低噪声风机和主变，基础减振。 5 合计 290 |

二、风电场总平面布置

# 1、风力发电机组布置

本项目位于山西省静乐县堂尔上乡境内西南部，选用25台单机容量为2000kW风力发电机组。风电机组的布置按充分利用风电场场区的风能资源，并结合场区地形地貌、植被及土地利用规划进行风电机组的布置，风机位置坐标见表9。

略。

# 2、道路布置

# （1）场外交通运输

风电场周边有S46五保高速、S312省道（石杨线）、022乡道及现有村村通道路，可作为风电场施工及交通运输的主要通道。

# （2）场内施工道路

①道路设计原则

在风电场中沿风力发电机组沿线修建干线道路，再由干道修建通向各机位的支路。风电场内部分道路设置在山脊上，干线道路最大纵坡不宜超过12%，最大坡长不宜超过150m，支路最大纵坡不宜超过15%，最大坡长不宜超过100m。在路线转角超过90°路段，最大纵坡不宜超过8%，圆曲线最小半径为30m。

# ②施工道路（永临结合）

场内施工检修道路的布置主要考虑满足大型起吊机械和超长超宽平板拖车的通过及运输风机、风轮叶片、塔架等运输的需求，并尽可能利用现有村村通道路建设。

风场道路尽量利用原有的道路进行扩宽裁弯取直，临时施工道路路面宽6.5m，后期用于风场运维检修的永久路宽4.5m，风场道路总长26.24km。

本项目检修道路分布情况见附图2。

# 3、集电线路布置

本工程建设规模为50MW，共建设WTG2-2000（90m）型25台风机。每台风力发电机配套一个2150kVA箱式升压变压器，采用一机一变单元接线方式。升压变压器将机端电压由0.69kV升至35kV后，由场内集电线路汇合送至本风电场一期工程的220kV升压站35kV配电室。

本工程集电线路分为2个集电单元，东侧集电单元由15台风机（T01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、24）组成为1#线，西侧集电单元由10台风机（15、16、17、18、19、20、21、22、23、25）组成为2#线，风机之间采用电缆线路连接，采用直埋方式随风电场道路敷设，无道路处采用架空方式，架设至风电场升压站站外电缆终端塔后，采用电缆方式引下经站内电缆沟送至35kV集电线路进线柜。集电线路路径总长约30.5km，其中架空段路径总长约9.4km，塔基37基，电缆段路径总长约19.5km。

集电线路走向见附图2。

# 4、升压站布置

本项目不新建升压站，依托一期升压站。一期升压站内主变室拟安装一台100MVA的主变，可以满足一期、二期要求，见附图3。

# 5、施工生产生活区布置

本项目不新建施工生产生活区，依托一期工程，占地面积为5500m2，占地类型为旱地。项目施工工期为12个月，施工人员平均100人，高峰期150人，施工场地管理和运维人员总计约20人，食宿安排在施工临建区，其余施工工人以当地闲散劳动力为主。

本项目建设过程中的材料均从当地购买，不自行搅拌混凝土，全部外购商混。施工临建区主体工程为综合加工厂；储运工程为材料、设备仓库和机械停放场，公用工程中冬季采暖为电暖气，水源由水车外购，供电引接附近10kV电线。环保工程主要为生活区隔油沉淀池。场区占地及布置见表10和附图4。

表10  施工临时区工程内容

| 序号 | 名称 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合加工厂 | 600 | 600 | 钢结构和木材加工 |
| 2 | 机械停放场 | - | 800 | 大型机械停放场地 |
| 3 | 维修车间 | 100 | 300 | 设备维修 |
| 4 | 材料及设备仓库 | 2200 | 2200 | 设备存放 |
| 5 | 临时生活办公区 | 1400 | 1600 | 办公、生活简易房、简易食堂、旱厕 |
| 6 | 合计 | 3500 | 5500 | - |

# 三、建设项目所在地环境简况

## 1、自然环境简况

略。

## 2、区域环境质量现状

略。

## 3、环境功能区划

（1）生态环境

根据《静乐县生态功能区划》可知，本项目所在区域属于I管涔山国家森林公园生物多样性保护生态功能亚区中的IA管涔山国家森林公园生物多样性保护生态功能小区。根据《静乐县生态经济区划》可知，本项目所在区域属于IIB北部限制开发区中的IIB-2管涔山林旅业发展生态经济区。

（2）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，风电场区域为声环境功能1类区。

## 4、主要环境保护对象（列出名单及保护级别）

根据现场踏勘可知，风电场范围内无自然保护区、风景名胜区等敏感区域，主要敏感目标为风电场范围内的村庄。

本项目风电机组周边300m范围内无村庄分布，主要环境影响为风电场建设对生态环境的影响，环境敏感目标具体见表12和附图2。

表12  本项目主要环境敏感目标

| 环境要素 | 敏感目标 | 位置 | 影响 | 措施 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 黄土板村 | T04风机西侧320m | 施工期间车辆通行会对村庄产生噪声等不利影响 | 通过村庄时减速慢行，禁止夜间鸣笛 | 《声环境质量标准》GB3096-2008中1类标准 |
| 生 态 | 区域灌草植被和土壤 | 风机及箱变区、集电线路区、检修道路区以及工程建设可能影响到的区域 | 破坏地表植被，加剧水土流失 | 采用临时措施、工程措施、植物措施以及加强环境监督管理、环境管理以减缓影响 | 降低生态影响，防治水土流失 |
|  | 山西云中山自然保护区 | 保护区边界与风机T04最近距离约2.5km | 对保护区生态环境造成不利影响 | 严禁进入保护区施工，并加强施工期环境监督管理；运行期加强管理，避免对保护区造成不利影响 | 自然保护区不得受到侵扰 |
| 光影 | 石照村 | T05风机北侧890m | 运行期风机叶片在运转时将在近距离内产生频闪阴影 | 合理布置风机 | 村庄不得受到影响 |

# 四、评价适用标准

## 1.环境质量标准

# （1）环境空气

环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，标准值见表13。

表13  环境空气质量标准（二级）  μg/m3

| 标准值 项目 | 年平均 | 24h平均 | 1h平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |
| PM10 | 70 | 150 | —— |
| PM2.5 | 35 | 75 | —— |
| CO |  | 4mg/m3 | 10mg/m3 |
| O3 |  | 160 | 200 |

# （2）地表水

本风电场区域地表水为大鸣河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB1414/67-2014），评价区地表水为“源头—入汾河”段，水质要求III，具体见表14。

表14  地表水环境质量标准  mg/l

| 污染物 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值mg/L | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 |
| 污染物 | 挥发酚 | 氟化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 六价铬 |
| 标准值mg/L | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤10000 | ≤0.05 |

# （3）声环境

本项目风电场及周围区域为农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准，见表15。

表15  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 污染物 | 噪声 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 标准值dB(A) | 55 | 45 |

## 2、污染物排放标准

（1）废气

施工期柴油发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中表2标准限值要求及《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB36886-2018）表1排气烟度限值。

# （2）噪声排放标准

①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

②风电场运营期执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类声功能区限值，即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)的限值作为控制风电机运行期噪声排放标准。

表16  噪声排放标准  单位：dB(A)

| 排放时序 | 执行标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |
| 运营期 | 风机到最近 村庄的预测值 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 | 55 | 45 |

（3）固废

# 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求[环境保护部公告（2013年第36号）]。

# 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求[环境保护部公告（2013年第36号）]。

## 3、总量控制

本项目为生态影响类项目，运行期无总量控制因子排放，因此，无需申请总量控制指标。

# 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述

# （1）施工期工程内容

风电场的建设主要包括风机箱变的基础建设及设备安装、线路塔基施工、检修道路施工等。本项目采用的主要施工机械见表17。施工期主要工艺见图1。

表17  主要施工机械汇总表

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车式起重机 | 500t | 台 | 1 |  |
| 2 | 汽车式起重机 | 150t | 台 | 1 |  |
| 3 | 气腿式手风钻 | YT23 | 个 | 12 |  |
| 4 | 挖掘机 | 2m3 | 台 | 4 |  |
| 5 | 装载机 | 2m3 | 台 | 2 |  |
| 6 | 推土机 | 160kW | 台 | 2 |  |
| 7 | 光轮压路机 | 25t YZ25 | 台 | 2 |  |
| 8 | 振动碾压机 | 16t | 台 | 1 |  |
| 9 | 手扶式振动碾压机 | 1.0t | 台 | 1 |  |
| 10 | 牵引式斜坡振动碾 | 10t | 台 | 1 |  |
| 11 | 插入式振捣器 |  | 个 | 16 |  |
| 12 | 载重汽车 | 15t | 辆 | 3 |  |
| 13 | 自卸汽车 | 20t | 辆 | 5 |  |
| 14 | 水车 | 8m3 | 辆 | 1 |  |
| 15 | 洒水车 |  | 辆 | 1 |  |
| 16 | 平板运输车 | SSG840 | 套 | 1 |  |
| 17 | 柴油发电机 | 50kW | 台 | 2 |  |
| 18 | 移动式空压机 | YW-9/7 | 台 | 2 |  |
| 19 | 潜水泵 | QB10/25 | 台 | 2 |  |

# 1）风电机组基础构筑

①土石方工程

按照设计确定风电机位置后进行各风电机的基础开挖，采用挖掘机施工为主，辅以人工修整机坑。基础土方用小型反铲挖掘机，底部人工清槽；基础石方用人工操作以风钻钻孔爆破，人工及机械出渣。预留回填土堆放在施工场地指定位置，多余土石方用于修筑检修道路及施工场地填土。基坑根据需要采取边坡支护，基坑底边要留足排水槽。

②混凝土工程

本项目使用的混凝土全部为商品混凝土，来源于站址附近合法的混凝土搅拌站。混凝土浇注用砼罐车运输，砼泵车浇灌，插入式砼振捣棒振捣（配一台平板振捣器用于基础上平面振捣），每点振捣20~30s，直到混凝土不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为止。每个基础的砼浇筑采取连续施工，一次浇筑完成，并对可能存在的施工缝采取相应处理措施，确保整体质量。基础砼浇筑完成，进行覆盖和运水车洒水养护，三天后可以拆模及回填。待砼达到设计强度后才允许设备吊装。冬天封冻停止砼施工。

# 2）风电机组安装

根据已建风电工程风机吊装经验及总进度安排，采用两套起吊设备进行安装。主吊设备采用轮胎式起重机或SCC2800WE型履带式起重机，辅吊采用150t汽车式起重机。主吊设备通过各风机平台实现转场。

①塔筒安装

塔筒安装前，应掌握安装期间工程区气象条件，以确保安装作业安全。安装时，先利用汽车式起重机提升下塔筒，慢慢将塔筒竖立，使塔筒的下端准确座落在基础法兰钢管上，按设计要求连接法兰盘，做到牢固可靠。中、上塔筒的安装方法与下塔筒相同。

②风机安装

风速是影响风机安装的主要因素之一，当风速超12m/s时，不允许安装风力发电机。在与当地气象部门密切联系的同时，现场设置风力观测站，以便现场施工人员做出可靠判断，确保风机安装顺利进行。

机舱安装时，施工人员站在塔架平台上，利用汽车吊提升机舱，机舱提起至安装高度后，再慢慢下落，机舱应完全坐在塔架法兰盘上，按设计要求连结法兰盘。转子叶片和轮毂在地面组装好后，利用汽车式起重机整体提升，轮毂法兰和机舱法兰按设计要求联结。上述作业完成并经验收合格后，移去施工设施，进行风机调试，完毕后投入运行。

# 3）箱变

①安装前的准备电缆应在箱式变电站就位前敷设好，并且经过检验是无电的。开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后方可按安装要求进行安装。

②安装时靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°，如有必要，应用横杆支撑钢缆，以免造成箱变结构或起吊钩的变形。箱变大部分重量集中在装有铁心、绕组和绝缘油的主箱体中的变压器，高低压终端箱内大部分是空的，重量相对较轻，使用吊钩或起重机不当可能造成箱变或其附件的损坏，或引起人员伤害。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行试验。

4）场内集电线路

场内集电线路采用穿管直埋、架空和电缆沟三种敷设方式。场内集电线路敷设包含风力发电机组至箱式变压器低压电缆线路、35kV集电线路架空敷设与35kV集电线路进升压站线路。风力发电机组至箱式变压器低压电缆线路采用穿管直埋方式：35kV集电线路架设采用架空布置，架设时将开挖线塔基础并回填，同时完成线塔的安装组合，线塔安装完毕后将进行集电电线的架设工作，首先将输电电线沿集电线路走向布设于相邻的线塔之间，然后实现电缆上塔，并按照输电架设的有关规范对电缆进行张紧、固定，完成整个集电线路的架设工作：35kV集电线路进升压站线路采用低压电缆线路电缆沟宽0.8m，深0.8m，均按设计要求回填。

每台风力发电机配套一个箱式升压变压器，采用一机一变单元接线方式，每台风电机组配套一个2150kVA箱式升压变压器，升压变压器将机端电压由0.69kV升至35kV。本工程共25台风力发电机，风力发电机经2回35kV集电线路接至220kV升压站35kV母线。风机之间采用架空线路连接，每台风机采用直埋电缆引至附近杆塔与架空线路连接，架设至一期工程的升压站围墙外电缆终端塔通过直埋电缆送往风电场升压变电站主变的35kV侧。集电线路路径总长约28.9km，其中电缆段路径总长约19.5km，架空段路径总长约9.4km，塔基37基。

# 5）风电场道路

场内施工检修道路的布置主要考虑满足大型起吊机械和超长超宽平板拖车的通过及运输风机、风轮叶片、塔架等运输的需求，并尽可能利用现有村村通道路建设。

风场道路尽量利用原有的道路进行扩宽裁弯取直，临时施工道路路面宽6m，后期用于风场运维检修的永久路宽4m，风场道路总长29.55km，其中新建道路长约26.81km，2.74km在原有道路基础上拓宽。

（2）运行期工艺流程

风机叶片在风力带动下将风能转变为机械能，在齿轮箱和发电机作用下机械能转变为电能，发电机的出口电压为0.69kV，接入箱式变压器后升压至35kV，25台箱变出线经2回35kV集电线路送至220kV升压站100MVA主变的35kV配电装置母线侧。

本工程采用机电一体化集中控制方式，在综合楼控制室实现对机电设备的遥测、遥控、遥信。风力发电的工艺流程见图2。

## 2、主要污染源强

（1）废气

施工期大气污染源主要是施工期道路修筑、基础开挖、物料运输以及施工机械燃油产生的废气。

运营期无废气排放。

（2）噪声

施工期的噪声源主要为各类施工机械产生的噪声。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器、砂轮锯、空气压缩机等。这些噪声源的噪声级分别在79dB(A)~95dB(A)之间。

本项目运营期依托一期升压站。运行期噪声源主要为风机噪声。风轮叶片的气流和风轮产生的尾流会引起空气动力噪声，变速齿轮箱会产生机械噪声，单台风机的声功率级可按产品指标104dB(A)考虑。

（3）生活污水

施工期生产废水主要为设备冲洗废水，生活污水主要是施工人员日常洗涮等杂用废水。本项目施工人员中管理层和技术层人员食宿安排在施工临建区，其余施工工人以当地闲散劳动力为主，食宿自行解决。所以，施工期生活污水主要为施工临建区的少量生活废水。

本工程不再新增定员，运行管理人员由一期风电场升压站编组负责，因此不新增生活污水量。

（4）固体废物

①生活垃圾

本项目施工期依托一期工程的施工生产生活区，运营期不新增定员，不会额外产生。

②弃土弃渣

本工程施工期无取土场，土石方主要来源于新建道路、风电机基础、箱变以及集电线路的施工。

由于场内道路及场地平整需要填方量较大，因此可以就近利用风电机组和箱变的余方，这样不仅有效利用了余方，使工程总的土石方挖填量基本平衡，又可以减少水土流失的发生。施工过程产生的少量废弃的混凝土等可基本做到妥善处理。经计算，本工程土石方工程量挖方量为20.39万m3，填方量20.39万m3。

本工程土石方平衡见表18。

表18  项目土石方平衡表  单位：万m3

| 建设项目 | 挖方(万m3) | 填方(万m3) | 余方(万m3) | 借方(万m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机基础 | 基坑开挖 | 3.23 |  | 1.42 |  | 余方就近用于道路回填及场平 单台1290m3 |
|  | 基础回填 |  | 1.81 |  |  |  |
|  | 小计 | 3.23 | 1.81 | 1.42 | 0 |  |
| 箱变 | 基坑开挖 | 1.78 |  | 0.89 |  | 包括低压电缆沟与箱变的土石方量。余方就近用于道路回填及场平 |
|  | 基础回填 |  | 0.89 |  |  |  |
|  | 小计 | 1.78 | 0.89 | 0.89 | 0 |  |
| 集电线路 | 基坑开挖 | 0.84 |  | 0.17 |  | 包括集电线路架空敷设与施工临时电源的土石方量。 |
|  | 土方回填 |  | 0.67 |  |  |  |
|  | 小计 | 0.84 | 0.67 | 0.17 | 0 |  |
| 道路 | 地基开挖 | 14.54 |  | 0 |  | 借方来源于风机基础、箱变开挖的土石余方 |
|  | 土方回填 |  |  |  | 2.48 |  |
|  | 小计 | 14.54 | 17.02 | 0 | 2.48 |  |
| 合计 | 20.39 | 20.39 | 2.48 | 2.48 |  |

③风机检修废油

风电机组检修过程中会产生废机油，产生量3L/台.a，本工程25台风机产生量为75L/a。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）（2016年6月14日），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，行业来源为非特定行业，废物代码为900-214-08，危险废物名称为车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危险特性为毒性（T）和易燃性（I）。

④废旧蓄电池

本工程新增35kV开关柜，直流电路系统由蓄电池柜提供电源。蓄电池为免维护铅酸蓄电池，其正常寿命在10～15年间。类比估算，每年可能产生2块报废电池，单块额定电压2V，重约15kg，体积约为6L。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）（2016年6月14日），报废电池属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-044-49，危险特性为毒性（T）。

# 六、环境影响分析、拟采取防治措施及预期治理效果

## 1、施工期的环境影响分析、污染防治措施及预期治理效果

（1）生态

本项目生态影响评价范围内的主要生态系统类型为农田生态系统和草地生态系统。风电场建设内容主要包括风电机组基础和塔架建设、施工检修道路、集电线路架设等，这些工程的实施均要破坏地表植被。

风电场建设过程中，工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。施工期间，因施工产生的粉尘会附着在周围植物的叶面上，影响其生长。施工期野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响，而本区内无大型野生动物，主要有野鸡、野兔、鼠类等小型动物，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。且施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，可见，施工期对野生动物的影响较小。

施工完成后即对临时用地采取人工植树种草的方式进行植被恢复。因此，项目建设不会对区域生态环境质量产生明显不利影响。

本风电场范围不涉及国家及省级保护的珍惜动植物集中分布区。随着项目的建成，施工临时用地将进行有效的植被恢复，因此，本项目建设不会对区域生态环境质量产生明显不利影响，也不会影响原区域生态系统服务功能。

2）防治措施

a.施工期间，严格控制施工活动范围，在施工区明显处设置警示性标牌；

b.加强对施工人员的生态环境保护教育，强化其环保意识；

c.施工期应尽量避开汛期和大风天气，对暂不使用的土方、砂石料场及时用苫布遮盖，四周设置围堰，采取有效的水土保持措施，防止雨水和风力的侵蚀；

d.施工工序安排应合理，以挖作填，优化土方平衡，减少二次转运，减小扬尘污染和水土流失；

e.施工结束后，及时对地表扰动处进行植被恢复，尽量选用本土植被，保证成活率。对损毁的耕地进行土地复垦，恢复土地使用功能。

3）预期治理效果

据调查，工程建设区域内无自然保护区、风景名胜区、大型沼泽、水体分布，也无珍惜濒危的野生动植物分布。区域地表植被以草丛和稀疏灌木为主，动物以鼠、兔等小型野生动物为主。随着施工结束，区域植被逐渐恢复，动物的活动也将恢复正常。因此，施工期对动植物的影响较小。

施工结束后，清理场地内建构筑物和施工机械设备等，对施工临时占地按照原土地类型进行恢复。根据《中华人民共和国森林法》及其条例和《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）的规定，本项目建设开工前须依法办理林地许可手续；依据晋政发[2013]22号文件，占用耕地的，依法依规给予补偿。

随着施工的结束，区域动物的活动也将恢复正常。施工期对动物的影响是可逆的。

（2）噪声

1）影响分析

施工期噪声主要源自施工机械和运输车辆。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器、砂轮锯、空气压缩机等。这些噪声源的声功率级为95dB(A)~105dB(A)。施工噪声源可近似为点源，根据点声源衰减模式，可预测出各施工机械满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值的边界距离，即达标距离。经预测可知，施工边界噪声昼间达标的最大距离为23m，夜间达标的最大距离为127m。主要施工机械设备的声功率级及各种施工机械达标距离见表19。

式中：Lr ——距声源r处的声压级，dB（A）

Lw ——声源的声功率级，dB（A）

r ——预测点距声源的距离，m；

表19  主要机械设备噪声衰减情况

| 声源 | 声功率级dB（A） | 各声源衰减预测值(dB(A)) | 达标距离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 昼间标准 70dB（A） | 夜间标准 55dB（A） |
| 起重机 | 105 | 57.0 | 51.0 | 47.5 | 45.0 | 43.0 | 23m | 127m |
| 挖土机 | 105 | 57.0 | 51.0 | 47.5 | 45.0 | 43.0 | 23m | 127m |
| 推土机 | 100 | 52.0 | 46.0 | 42.5 | 40.0 | 38.0 | 13m | 71m |
| 装载机 | 100 | 52.0 | 46.0 | 42.5 | 40.0 | 38.0 | 13m | 71m |
| 压实机 | 95 | 47.0 | 41.0 | 37.5 | 35.0 | 33.0 | 7m | 40m |
| 振捣棒 | 95 | 47.0 | 41.0 | 37.5 | 35.0 | 33.0 | 7m | 40m |
| 砂轮锯 | 95 | 47.0 | 41.0 | 37.5 | 35.0 | 33.0 | 7m | 40m |
| 空气压缩机 | 95 | 47.0 | 41.0 | 37.5 | 35.0 | 33.0 | 7m | 40m |

2）防治措施

①施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声源头上进行控制。

②要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。

③要优化施工时间，对强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染时间。

④午间（12:00-2:00）和夜间（22:00~次日6:00）禁止施工，以免影响附近居民休息。

3）预期治理效果

本项目施工场地均远离村庄布置，施工期噪声影响为短暂的可逆影响，采取评价提出的防治措施后，施工期产生的噪声影响可接受。

（3）废水

废水主要是施工临建区内产生的生产废水和生活污水。

生产废水包括设备和车辆冲洗废水，水量较小，经沉淀处理后可回用于砂石料拌和使用。

生活污水主要为施工临建区人员的日常洗涮等杂用废水，无冲厕废水（设旱厕），生活污水可经沉淀后回用于洒水抑尘或绿化使用。所以施工期无废水外排，不会对水环境造成明显影响。

（4）废气

1）污染影响

施工期环境空气影响主要表现为施工机械燃油废气，以及施工扬尘污染。

施工机械废气主要包括运输车辆和柴油发电机产生的废气，评价要求对施工机械加强保养，燃用符合标准的油品，严禁使用报废车辆和柴油发电机，以减少施工对周围环境空气的影响。

施工扬尘来自土石方开挖、施工临建区物料堆场起尘以及物料运输的道路扬尘。扬尘量的大小与诸多因素有关。类比北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工场地的扬尘测定情况可知，风速为2.4m/s时施工扬尘严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量二级标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m处。

2）防治措施及治理效果

评价要求施工单位在施工过程中要严格按照《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（晋政发[2018]30号）、《忻州市大气污染防治2018年行动计划》（忻政办发〔2018〕87号）和山西省环境保护厅晋环发（2010）136号文要求控制施工扬尘，加强施工期扬尘污染治理，以减轻对大气环境的影响。具体要求如下：

①在施工边界设置围挡，围挡高度不低于1.8m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。

②加大建筑材料堆放场洒水次数，减小粉尘产生量。

③回填土方集中堆集，采用不透水帆布覆盖，防止扬尘产生，防止造成水土流失；

④机械和材料堆放场远离居民区和行政办公区，防止大风天气，临时材料堆放场物料散漏污染；

⑤工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业；

⑥施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。

（5）固体废物

施工期土石方挖填基本平衡，所以施工期固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾。经收集后送往当地环卫部门指定地点处置。

（6）施工期间针对云中山省级自然保护区提出的保护措施

本风电场场址附近的环境敏感区为山西省云中山省级自然保护区，本工程最近的风机（T04）距离保护区边界最近为2.5km。为减少风场建设对保护区的影响，提出下列措施：

①提高施工单位及施工人员的环境保护意识，保证工程建设与环境保护工作同步进行，根据风电项目工程可能产生的污染问题及对当地生态系统影响因素，要提早对施工企业进行环境保护管理教育工作，使施工人员能自觉地遵守国家和山西省有关环境保护、自然保护区的法律、法规，不得偷捕野生动物、惊吓野生动物，并采取边施工边治理的方针，使工程所产生的生态影响降低到最小程度。

②科学施工，统筹安排。加强管理，科学合理地安排施工便道、材料堆场、施工营地等的占地，尽最大可能地减少对植被的占压、破坏，科学安排施工时间，缩短临时占地时间，将有助于降低工程对植物和植被的影响。工程结束后辅以人工措施，使短期内植被得到恢复和增加。

③合理安排施工期和施工时间

针对项目区域内的野生动物的生活习性，合理安排施工期和施工时间，对分布于核心区的国家Ⅰ级重点保护野生动物褐马鸡、金钱豹、金雕和黑鹳重点保护物种要特别呵护，不在夜间施工，不准在夜间鸣笛等。采用这些措施，则会使项目实施对野生动物的影响降到最低。

④加强风电场施工阶段的生态环境监测，在工程施工期间将进行项目实施对生态环境影响的动态监测（监测工作由成立的生态小组配合开展），以便掌握工程施工对生态环境影响的具体数据，从而为制定合理的管理措施提供依据，确保风电场工程的建设不会对生态环境产生明显的不良影响。

⑤建设单位应当要求施工单位在道路铺设、风机和集电线路架设的过程中，宁可增加工作量也要最大程度地避让乔木林，尽量少占灌木林，减少对植被的破坏；对不得不占用的乔木林，可采用临时移栽的方式进行异地保护。

建设单位应当将上述工作纳入对施工单位的日常考核。

⑥施工结束后植被恢复措施

项目施工结束后，建设单位应当及时对临时占地进行植被恢复：

施工期风机运输道路宽度不大于6.5m，施工结束后可将道路恢复至4.5m宽甚至更窄，能够满足检修车辆通行即可。选用当地常见植物在道路两侧种植乔木或者灌木，尽量恢复施工前的植被覆盖率，甚至提高植被覆盖率。

风机架设的多处于山脊处，植被覆盖率较低，多为裸露地面，施工结束后可选用当地常见草本植物对临时占地进行绿化。

## 2、运行期环境影响分析及防治措施

（1）噪声影响分析及防治措施

风场主要噪声源为风轮机叶片扫风时发出的空气动力噪声和机组机械运转噪声。风场拟采用2000kW风电机组，其主要噪声是机组机械运转的噪声，单台风机的声功率级按产品指标104dB(A)考虑，轮毂距地面90m，各台风机之间相距300m以上。因此，可按每个风机视为一个点声源，且处于全自由空间，对单台风机噪声距离衰减进行预测。计算公式如下：

LA(r)=LWA-20lgr-11

式中：LA(r)—距声源r处的声压级dB(A)；

LW(A)—点声源的A声功率级dB(A)。

噪声衰减预测结果列于表20。

表20  单台风电机噪声衰减预测结果及对敏感点的影响预测

| 距离m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 黄土板村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 贡献值 | 监测值 | 叠加值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 声压级 dB(A) | 59.0 | 53.0 | 47.0 | 43.5 | 41.0 | 39.0 | 42.9 | 45.8 | 39.5 | 47.6 | 44.5 |

由上表可知，按单台风电机点声源考虑，风电机外300m噪声衰减值已满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。距离风机最近的村庄为黄土板村，与最近风机T04相距320m，风机对其噪声影响的预测值为昼间47.6dB(A)，夜间44.5dB(A)，可以满足《声环境质量标准》中1类标准要求。因此，按风电机组分布，风机运行不会对附近村庄居民声环境产生明显影响。

（2）废水影响及防治措施

本项目为二期工程，运行管理交由一期50MW风电项目班组负责，无新增废水产生。

根据一期50MW风电项目环境影响报告表，运营期劳动定员15人，污水产生量为1.44m3/d。静乐堂尔上乡220kV升压站拟建设一座0.5m3/h地埋式生活污水处理站处理污水，处理后的水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化水质标准，处理后的水用于风电场植被绿化使用。本项目运行管理依托一期工程不会产生废水环境影响，依托可行。

综上所述，本工程不会对周边水环境产生影响。

（3）固体废物

本工程产生的固体废物主要为风机检修产生的废机油和废旧蓄电池，废油产生量75L/a（3L/台.a，25台风机），废旧蓄电池2块/年。全部依托一期工程的危废暂存库贮存。

一期工程环评要求在站内建设1座危险废物暂存间用于贮存废旧蓄电池和风机检修废油，废油由高密度聚乙烯桶盛装后贮存于危废暂存间，废旧蓄电池由高密度聚乙烯袋包装后贮存于危废暂存间，废油与废旧蓄电池在库内分类分区贮存。一期工程环评要求危废暂存间做防渗处理，采用至少2mm后的人工防渗材料或其他同等防渗效果的材料，渗透系数≤10-10cm/s。分析可知，本工程风机检修产生的废油和35kV开关柜产生的废旧蓄电池依托一期工程建设的危废暂存间可行。

（4）运行期针对云中山省级自然保护区提出的保护措施

1）加强风场工作人员的环境保护意识，明令禁止其破坏植被，禁止其猎捕野生动物，尽量避免在生产生活中惊扰野生动物。

2）为减少人类活动对野生动物影响，建设单位拟在风场检修道路入口设置路卡和警示牌，严格限制非风场工作人员进出风场，减轻对动植物的影响。

3）为了降低对自然保护区鸟类的伤害风险影响，评价要求采取以下措施：

①在风机上描绘对鸟类有警示作用的鹰眼，在风机群边缘风机上加设灯光，在风机上涂抹亚光材料，防止鸟类看到风叶的光亮而去追逐风叶。

②在风场内加设照明装置，并在大雾天气、3月末、4月下旬的春季及9、10月的秋季鸟类迁移高峰期的夜间开启照明装置。

在恶劣天气期间（大风、大雾天）派专人巡视风场，遇到撞击受伤的鸟类要及时送至鸟类观测站，由鸟类观测站人员紧急救助。

（5）光影影响分析及措施

本项目风电场拟安装25台单机容量为2000kW的风机，风机轮毂中心高度90m。风机叶片在运转时将在近距离内产生频闪阴影和频闪反射，长时间近距离观看会使人产生眩晕感，同时风机的旋转闪烁阴影如投射到人群活动区域，亦会产生感官上的不适影响。

风机光影的影响范围主要有风机的阴影长度决定，光阴的阴影长度计算公式如下：

L=D/tgho
式中：

L—阴影长度，m；

D—高度（考虑高差），m；

ho—太阳高度角。（冬至日正午）

ho=90-(θ+λ)
式中：

ho—太阳高度角；

θ—风电场地理纬度；

λ—太阳入射角，取23.5°

本项目位于村庄南侧最近的风机为T05风机，根据上述公式计算得影响距离为686m，远远小于风机与村庄的距离890m，因此本项目产生的光污染不会影响到居民区，计算结果见表21。

表21  本项目风机光影影响范围表

| 风机 | 风机高度m | 风机纬度 | 环境敏感 目标 | 位置关系m | 高差m | 高度角ho | 光影影响距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T05 | 90+60=150 | 38.5° | 石照村 | 风机正北890 | 220 | 28.0 | 686 |

（5）生态影响及防治措施

1）对动植物的影响

通过工程措施和植物措施，运营期地表植被状况逐渐好转，施工结束3年左右时间后，植被状况将好于原有的自然植被系统。在施工期迁走的动物也将逐渐迁回。

风电场运行期的生态影响主要是对鸟类活动的影响。风轮转动会对鸟类低空飞行产生驱赶和阻碍作用。根据鸟类的习性一般是在雾天和低云天气时，可能发生鸟类低空飞行碰撞风轮叶片的现象。但是根据已运行风电场对鸟类影响的初步调查，风轮叶片击中飞鸟的概率甚小，且风电场所在区域无鸟类自然保护区，也不是候鸟迁徙的必经通道，所以风电场的运行基本不会对候鸟迁徙产生明显。

2）对景观的影响

本期工程建成后，由于风机安装在有风的开阔地带，所以安装后的风机更为显而易见。在视野中将有数排约90m高，延伸约数公里长白色风力发电机组整齐排列的壮观场面。为使风场更好的与当地自然景观和传统建筑物相协调，在选择风力发电机组时注意各风力发电机组尽量转向一致，颜色一致，机型一致，为当地旅游增添一道新景观。

3）生态保护措施

运行期间，要制定植被管理计划，对风电场范围内的植被现状进行巡查，及时对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽，严格管控风电场区域人、蓄活动。

## 3、环境保护措施汇总

本项目施工期和运行期环境保护措施汇总见表22。

表22  本项目施工期、运营期生态恢复及污染防治措施汇总表

| 时间 | 类 型 | 污染源 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工前期 | 生 态 | -- | 施工前应合理选址选线，避开乔木林，减小对灌木区的占用，优先选用荒草地和未利用地，以最小的生态破坏为前提，加强施工人员的环保教育，禁止野蛮施工； 施工前对永久占地处原有覆盖植被区域的表层土壤进行剥离并暂时存放，作为施工结束后的植被恢复用土； 进场及检修道路两侧按需要设置护坡及排水沟，防止施工中水土流失加剧； 划定施工区域界限，严格控制施工人员和施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业面和减少破土面积，严禁顺坡倾倒施工渣土和施工废水。 |
| 施 工 期 | 生 态 | 风电机组区 | 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：吊装临时占地进行灌草混植恢复植被。 |
|  |  | 集电线路杆塔区 | 表土剥离：施工前对塔基区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底土须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 塔基边坡：塔基边坡采用浆砌石片防护。 植物措施：塔基内占地撒播草籽进行植被恢复。 |
|  |  | 道路防治区 | 工程措施：排水沟：爬山路段属于半填半挖道路，在道路内侧布设排水沟。平坦路段在道路两侧设置排水沟。路基建设中做到挖填平衡，避免大填大挖，余方充分利用；道路下边坡设编织袋挡土堰，采用土袋挡护。道路施工过程中禁止沿山坡就地弃土，弃石。 植物措施：施工道路两侧护坡应采用植草砖或浆砌石片防护。道路开挖应与边坡防护工程同步进行，尽量做到修筑一段道路，治理一段边坡，道路建设时，应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石等废渣。 |
|  |  | 施工临建区 | 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：临建区占地进行土地复垦，撒播当地草本植物进行恢复，恢复草地面积为5500m2。 |
|  |  | 注：若逢冬季非绿化期，要做好开挖面和堆存土体的临时防护措施，防止扬尘污染。 |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上进行控制；要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；要优化施工时间，对强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染的时间。 |
|  | 废水 | 施工废水 | 集中后经沉淀等初步处理洒于草地；在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 施工现场设置围挡；建筑材料、临时土方覆盖防尘布；车厢用苫布遮盖或者采用自卸式封闭车厢；对于工地内裸露地面，应进行地表压实处理并洒水；建筑垃圾在施工期间应当及时清运。 |
|  |  | 施工机械废气 | 运输车辆和柴油发电机须加强保养，燃用符合标准的油品，严禁使用报废车辆和柴油发电机。 |
| 运 营 期 | 噪声 | 风机 | 在风机选型定货中考虑噪声排放限值，选用低噪声设备。 |
|  | 固废 | 风机检修废油、废旧蓄电池 | 依托一期工程危险废物暂存间分类收集后交由有资质的单位处置。 |
|  | 生态 | 对动物的影响 | 1）加强风场工作人员的环境保护意识。 2）在风场检修道路入口设置路卡和警示牌，严格限制非风场工作人员进出风场。 3）加强对鸟类的保护：在风机上描绘对鸟类有警示作用的鹰眼，在风机群边缘风机上加设灯光，在风机上涂抹亚光材料，防止鸟类看到风叶的光亮而去追逐风叶，并派专人巡视风场，若遇突发情况及时求助鸟类观测站。 |
| 环境管理 | 施工期 | 建设单位应设专人重点监督管理施工期的扬尘污染防治和生态恢复工作，确保暂时闲置的裸露开挖面和散料堆及时得到防尘网苫盖，各临时占地及时完成植被恢复，并将临时占用的耕地进行土地复垦。 |
|  | 运营期 | 运营期要制定风电场植被管理方案，对风电场内植被恢复较差的区块及时进行植被补栽。 |

## 4、环保竣工验收

本工程竣工后，相应的环境保护设施应进行竣工验收。本工程竣工验收内容见表23。

表23  本工程环保竣工验收一览表

| 影响时段 | 类型 | 污染源 | 污染防治措施 | 治理效果及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 生态环境 | 风电机组区 | 对风机吊装平台占地清理平整，采用灌草混植进行生态恢复，恢复植被面积51700m2。 | 治理效果：风电场临时占地全部恢复植被，无裸露地表。 验收按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ T 394-2007） |
|  |  | 集电线路杆塔区 | 对塔基边界范围内的空地撒播草籽绿化，恢复植被面积2520m2 |  |
|  |  | 道路防治区 | 检修道路边坡按照水保方案采用工程措施和植物措施进行治理。 |  |
|  |  | 施工临建区 | 施工结束后对施工临建区进行场地清理、平整，撒播本地草种恢复植被，恢复土地面积5500m2。 |  |
|  | 噪声 | 施工机械 运输车辆 | 选用低噪声设备、制定合理的施工计划、定期对施工机械进行维护和保养、禁止午间和夜间施工。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 施工场地四周设围挡；运输道路定时洒水；控制车辆行驶速度；物料堆场苫盖；加强施工场地管理等。 | 严格管控，防治扬尘污染 |
|  |  | 施工机械废气 | 运输车辆、柴油发电机须定期保养维护。 | 取得年检合格标签，柴油发电机执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）中表2标准限值及《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB36886-2018）表1排气烟度限值。 |
|  | 固废 | 生活垃圾 土石方 | 生活垃圾收集后交由环卫部门处置，工程移挖作填，做到土石方平衡。 | 合理处置 |
| 运 营 期 | 噪声 | 风机 | 选用低噪声设备 | 风机噪声排放应满足到最近村庄的噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 |
|  | 固废 | 废机油 废旧蓄电池 | 依托升压内已建成的危废暂存库 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物转移联单管理办法》 |
|  | 生态 | 对动物的影响 | 1）加强员工环保教育。 2）在风场检修道路入口设置路卡和警示牌，严格限制非风场工作人员进出风场。 3）加强对鸟类的保护：可在风机上描绘对鸟类有警示作用的鹰眼，在风机群边缘风机上加设灯光，在风机上涂抹亚光材料，防止鸟类看到风叶的光亮而去追逐风叶，并派专人巡视风场，若遇突发情况及时求助鸟类观测站。 | 降低影响，防止伤害 |

## 5、项目选址分析

（1）静乐县生态功能区划

本项目位于静乐县东北部，根据《静乐县生态功能区划》（附图7），本项目风电场位于该区划中的I管涔山国家森林公园生物多样性保护生态功能亚区中的IA管涔山国家森林公园生物多样性保护生态功能小区。

1）IA管涔山国家森林公园生物多样性保护生态功能小区

该生态功能小区位于管涔山国家森林公园所辖的静乐县的区域，总面积545km2。该区域靠近芦芽山国家级自然保护区，为自然保护区的缓冲区，动植物资源多，生物多样性丰富，野生乔木植物主要有云杉、华北落叶松、油松等。其次，该区域东部是静乐县煤炭资源相对丰富的地区，也是县境内煤矿分布最多的一个区。

该区的生态环境敏感性为生境高度敏感，主要的生态服务功能为生物多样性保护。

该区的主要生态环境问题是：①区域地形复杂，人类活动的影响，使区域植被覆盖率降低，水土流失现象比较严重，生态系统较为脆弱；②随着旅游人数的增加，以及旅游基础设施建设的不断进行，区内人类活动强度不断加大，原有的生态系统在一定程度上收到影响，对区内环境产生了负面影响；③煤矿开采引发的地面塌陷，地表植被破坏带来的生态环境问题和地质灾害现象比较严重。煤矿在开采及加工过程中产生的煤矸石以及废矿堆放、处理、处置不合理，占用了大量的土地，影响了地表植被，加剧了土壤侵蚀的发生。

该生态功能区的保护措施与发展方向是：①设立禁挖区、禁伐区、禁采区、禁垦区和禁牧区，加强森林保护，保护山林核心，增加森林生态系统的功能，提高植物蓄积量；②制定切实可行的生态保护措施，在保护旅游地的生态系统多样性、物种多样性、景观多样性的前提下，合理地发展旅游业及其配套的服务业，有效地运用环境生态保护学的原理，调控人类与环境之间的物质和能量交换过程，避免旅游业的发展而带来的环境生态的破坏；③对矿山开采造成的地质灾害进行勘察与整治，及时进行生态恢复，种植经济林、边坡草等，在美化周围环境的同时有效地防止水土流失，规范采矿活动，合理地进行矿产开采，使其对生态的破坏降到最低程度。

2）本项目于生态功能区划相符性分析

本项目无废气、废水等污染物排放，施工过程在林业、国土等主管部门的批准下，会对占地区域内的植被造成零星的破坏，但项目占地属于点征，而非成片的面征，工程建设所影响的植被主要为区域内常见的本土植被，非珍稀濒危的保护物种，所以本项目总体的生态负效益相对较小。施工结束后及时对施工临建区、风电机组临时占地以乔灌草混植的方式进行人工植被恢复，对施工道路和集电线路塔基进行边坡防护治理，会大大减轻对区域生态环境的影响。所以经人工植被恢复和水土流失防治后，本项目的建设不会改变区域总体生态功能，不会加剧区域水土流失，符合《静乐县生态功能区划》要求。

（2）静乐县生态经济区划

本项目位于静乐县东北部，根据《静乐县生态经济区划》（附图8），本项目风电场位于该区划中的IIB北部限制开发区中的IIB-2管涔山林旅业发展生态经济区。

1）IIB-2管涔山林旅业发展生态经济区

该区位于县境北部的杜家村镇、堂尔上乡、中庄乡和双路乡的大部分区域，以及段家寨乡和辛村的少量区域，总面积约为549.2km2。区域内动植物资源丰富，云杉和华北落叶松集中，素有“云杉之家”和“华北落叶松故乡”之美誉，具有很高的旅游开发价值。

该区存在的主要生态环境问题：①该区的生态环境整体状况较好，但因局部地区地形起伏度大，存在水土流失现象，区内生态建设发展不够平衡，边治理边破坏的现象还时有发生；②旅游景区的发展，使区域内人类活动强度加大，对区内环境产生了负面影响，使得当地的旅游资源和生态环境受到一定程度的影响。

该区的生态环境保护要求：①保护好天然林草资源，在水土流失较严重的区域内加大植树造林、退耕还林还草的力度，增加林木面积及林木种类，提高植被覆盖率，加强生物多样性和水源涵养功能；适当限制开发建设活动，有效避免不合理的农耕、放牧等认为因素所引起的生态环境破坏；②禁止在景区内进行矿产资源的开采，在保护生态旅游地的生态系统多样性、景观多样性以及维护生态旅游资源利用永续性的前提下，合理地发展生态旅游业及其配套的服务业，保护景区内的自然生态环境和野生植物的生存和繁殖环境。

该区的功能定位：该区为管涔山国家森林公园在静乐县的所在地，是静乐县生态环境较好，生态功能价值较大的区域，应划分为限制开发区。生态服务功能主要是生物多样性保护。

该区的发展方向：①该区动植物资源较多，旅游资源丰富，应禁止在景区内进行矿产资源的开采，保护其生态系统多样性，依赖高品位、良好的生态环境和得天独厚的资源优势，在严格保护完整的自然地貌和良好的生态环境的前提下，开发旅游产品；②以开发旅游资源为主线，实施国家退耕还林还草项目工程，在生态环境承载力允许的情况下，利用当地丰富的林草资源，依靠绿色种植基地，进行水果深加工，营造水果经济林，为山区人民增加经济收入，提高人民的生活水平。

2）本项目于生态经济区划相符性分析

本风电场生态环境影响方式为点和线，并且分散在较大的区域内，不会造成区域生态系统组分显著变化，也不会显著消弱其生态功能的发挥。随着项目的建成，施工临时用地将进行有效植被恢复，永久占用的草地、灌木林地采取相应的补偿措施，施工期采取工程措施、临时防护措施和植被恢复措施，因此不会加剧评价区范围内的水土流失。本工程不是矿产资源开发项目，风力发电属清洁能源利用项目，运行期无废气、废水污染物排放，不违背该区域发展要求。

因此本工程的建设符合静乐县生态经济区划的要求。

（3）水源地保护区

①静乐县水源地

静乐县水源地位于县城东7km处，偏粱村以西的山脚下，原为岩溶泉蓄水工程，水源为黑汉沟泉群。现有水源井两眼，井深分别为220m和190m，出水量5000m3/d。取水层为中厚层状石灰岩，灰褐色中层状灰岩，灰白色薄板状白云岩及三层比较稳定的土黄色白云质角砾状泥灰岩。

水源地保护区划分：一级保护区范围包括东碾河整个河谷宽度，进入山区200m，进入河谷区200m。上下游长度1115m，一级保护区面积0.457km2。二级保护区选择河流南北侧山区的高程点，面积23.375km2。

本项目距离偏粱水源地约21.8km，不在水源地保护区范围内。

②静乐县乡镇集中式饮用水源地

根据《静乐县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》可知，距离本项目最近的水源地为堂尔上乡集中供水水源。堂尔上乡水源地位于堂尔上村东600m处，行政区划属静乐县堂尔上乡，地理坐标：N38°30′41.2′′，E112°13′30.5′′。水源地属中山区地貌，沟谷纵横深切，大鸣河支流从水源地旁通过，为季节性河流。水源地位于汾河支流冲洪积区，属汾河补给区，地下水类型为人工筑坝截潜水型。

水源地保护区划分：一级保护区边界范围为取水井口上游1000m，下游100m范围内的河道水域。一级保护区面积0.110km2，周长2400m。二级保护区边界范围为从一级保护区上游边界外延2000m，下游侧外延200m的河道水域。二级保护区面积0.22km2，周长6800m。

距离堂尔上乡水源地最近的是T24风机，距离水源地保护区边界490m。堂尔上乡水源地图见附图9。

（4）山西云中山省级自然保护区

1）概况

山西云中山省级自然保护区位于晋西北吕梁山系中北端，地处管涔山以南，行政区划属忻府区范围，地理坐标为东经112°15'28-"112°33'36"，北纬38°16'26"-38°40'52"之间，总面积39800hm2，森林覆盖率64.4%。根据境内森林分布及野生动植物分布情况，保护区分为核心区、缓冲区和实验区。保护区管理机关目前设在三交镇田家堰村，与静乐、宁武两县相邻。本区海拔较高的山地主体主要为太古代片麻状花岗岩，部分地区土层分布有石灰岩，各大山脉两翼盖层岩素主是碳酸盐类岩石，厚度为140-480m，主要包括白云质灰岩，含隧石条带白云岩及页岩组成。

山西省云中山省级自然保护区属暖温带半湿润山区气候。由于该区气候垂直变化明显，虽地处暖温带，但从温度条件看，高山区可达到寒温带气候标准，平均气温在4.2℃，最低气温1月份平均气温-14℃至-21℃之间，最高气温7月份平均温度15℃，无霜期90-125天，年降水量600mm以上，主要集中于夏季6-8月份，占全年降水量的59.1%-64.5%，冬季以降雪为主，年蒸发量1720mm，年平均日照2674.5小时。

山西云中山省级自然保护区见附图10。

2）保护范围

北界：从龙王脑开始沿山梁向东到忻府区与原平市的边界，然后沿区界向东南一直到东岔口村北梁结束。

东界：从东岔口村北梁开始向南到东岔口村，沿沟向西南上梁，沿梁向南过1390m、1335m高程点至盘道树，然后沿盘道村前的山路一直向南至龙坊崖，折向西南沿山路至石梯村、西梁村。沿西梁村山后的山梁向正西至1422m高程点西，沿山路南下过门闲石出沟至横河村。再沿河到米家寨、沙窳、枣涧村西北，折向西北到山头，然后向南到土岭西、孙家梁村西，向西南到孙家湾然后沿山角向南经陀罗村、黄龙王沟、小黄龙王沟，沿沟拐向西到邢家山，向西北到石家堰，向匹南经田家堰、南社、何家沟村西后东南到峪口村北，沿梁拐向西北，在向西南经横山村、西麻地、麻地沟、石川沟，向南到牛尾庄村西，过河向东北，然后向南到五道凹，继续向南后折向东北到1470m高程点，向南到对面山梁结束。

南界：从山梁开始沿梁向西北到平头沟，过河沿梁向西北经1560m、1603m、1691m到1743.1m高程点结束。

西界：从1743.1m高程点开始向西北到1718高程点，然后向东北到1641m高程点，沿梁向东北经1651m，1631m、1664m、1730.6m到十八盘，然后继续沿梁向东北经1686m、1702m、1735m，继续向北到1842m、1922m、1997m、1991.8m、2008m、2006m，向西北经2038m、2032m高程点到云中山、岭焉山，继续沿山梁向北经1925m、2020m、2117m、2151m、2182m、2279m、2220m，然后沿梁向东北经2115m、220lm、2171m、2134m、2135m、1961m、1986m、206lm、2052m、2112m、2062m、2058m、2063m、1993m高程点、石窑子南山到龙王脑结束。

3）自然保护区性质

山西省云中山自然保护区属省级自然保护区，是以保护世界珍禽褐马鸡及其生存环境为主，全面保护其它濒危珍稀动物和以油松为主体的森林生态系统，它是集生态保护、科学研究、宣传教育和持续利用等多种功能于一体的综合性自然保护区。

山西省云中山省级自然保护区类型是森林和野生动物类型的自然保护区。

4）保护区的植物资源

云中山自然保护区植物物种多样性丰富，区系组成比较复杂，区系地理特征鲜明。根据2005-2008年的调查，保护区内共有野生种子植物82科318属604种（含种下等级），其中裸子植物3科5属7种，被子植物79科325属597种。被子植物中双子叶植物70科309属656种，单子叶植物9科60属110种。占山西省的57.3%，46.1%，30.2%，占全国的27.2%、12.6%、3.2%。种子植物的区系种子植物的区系分析表明，山西省云中山省级自然保护区植物区系地理成分具有明显的温带性质，且又具有一些热带的成分和东亚成分，表明该地区植物区系以温带性质为主，且具有一定的热带性质和古老性。

经调查，保护区有21个不同类别的资源植物，共计543种。根据用途可将其划分为，大类：食用植物资源共有87种，药用植物资源为236种，其中中草药类196种，工业用植物资源58种，防护和改造环境植物资源为63种，植物种质资源共计8种。

云中山自然保护区植被类型分布的垂直带谱自山麓到山顶依次为：草丛和灌丛带-低山落叶阔叶灌丛带-落叶阔叶林及针阔叶混交林带-针叶林带。

5）保护区的动物资源

云中山自然保护区内分布有陆生野生动物154中，其中两栖类1目、2科、4种；爬行类2目、5科、6种；鸟类10目、36科、117种；哺乳类6目、14科、27种。在这些动物中，有国家重点保护野生动物20种，其中I级重点保护野生动物4种：褐马鸡、金雕、黑鹳和金钱豹；II级重点保护野生动物16种，主要是猛禽类；省级重点保护野生动物7种。该保护区亦是山西省褐马鸡保护区网络之一。

褐马鸡是我国的特有鸟类，仅分布于山西吕梁山脉、河北小五台等地，是世界濒危物种，属我国一级保护动物。褐马鸡栖息于山地林区，白天多活动于灌草丛中，夜间则栖息在大树的枝杈上，杂食性。

金雕也称洁白雕，国家一级重点保护动物，广泛分布在东北、华北、西北和西南部的山区中。

黑鹳别名乌鹳，主要分布在东北、河北、新疆及甘肃北部繁殖，长江流域及以南地区越冬，国家一级保护动物。

金钱豹为食肉目猫科豹属动物，是猫科动物中体型较大的兽类。山西省内分布的金钱豹主要为豹的一个地理亚种-华北豹，云中山自然保护区有金钱豹出没，特在此处建立保护区。

山西省云中山省级自然保护区动物分布图见附图11。

6）核心区

该区生态系统保护良好，物种丰富，是野生动物栖息繁殖的主要区域。

核心区保持原始或自然状态，禁止任何单位和个人进入，如因科研需要进入核心区的，应事先向保护区提出申请，经有关部门批准后，方可从事限定的活动。

核心区总面积14300hm2，占保护区总面积的35.93%，其中林分面积5660.8hm2，森林覆盖率39.59%，林木覆盖率80.70%。

7）缓冲区

是核心区的过渡地带，对核心区起保护和缓冲作用。

缓冲区面积7200hm2，占保护区总面积的18.09%，其中林分面积1168.0hm2，森林覆盖率16.22%，林木覆盖率74.30%。

缓冲区内禁止开展旅游和生产经营活动。因教学科研为目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集，先向自然保护区管理局提交申请和活动计划，管理局批准方可进入，从事以上活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理局。

8）实验区

是保护区人为活动相对频繁的地区，是保护区从事科学研究、生态旅游、教学实习、资源合理利用的区域，是人与自然和谐相处的示范区。

实验区面积18300hm2，占保护区总面积的45.98%，其中林分面积2438.0hm2，森林覆盖率13.32%，林木覆盖率38.90%。

实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理局提出方案，经省人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。在自然保护区组织参观、旅游活动的，必须按照批准的方案进行，严格加强管理。进入自然保护参观的单位和个人，应当服从自然保护区管理局的管理，严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。

9）本项目建设与自然保护区保护的符合性分析

①本项目与云中山省级自然保护区的相对位置和距离

山西云中山省级自然保护区以忻州市忻府区区界即静乐县县界为西边界，本风电场位于静乐县堂尔上乡境内，风电场与自然保护区无重叠，距离山西云中山省级自然保护区西边界最近的是T04风机，距离2.5km，见附图2。

②本项目与云中山省级自然保护区内褐马鸡、金钱豹等野生保护动物栖息地和活动场所的相对位置和距离

通过和山西省云中山省级自然保护区的管理人员咨询和查阅当地的资料，该自然保护区的成熟林和近熟林主要分布在自然保护区的核心区，为自然保护区的重点保护动物提供了一个良好的生境条件，自然保护区主要保护的国家Ⅰ级重点保护野生动物褐马鸡、金钱豹、金雕和黑鹳数量较少，且主要在自然保护区的核心区活动，在自然保护区的缓冲区和实验区活动较少，向自然保护区的外围活动的频次较为少见。

本项目建设区域距离山西省云中山省级自然保护区核心区边界为3.0km。由山西云中山省级自然保护区动物分布图可知，距离风电场较近的是褐马鸡分布区，褐马鸡属于滑翔和地面行走的鸟类，而可以高空飞行的金雕和黑鹳的活动分布区距离风电场较远。

此外，项目建设期间须加强管理，禁止施工活动对自然保护区的侵扰。因此，本项目的建设不会对自然保护区产生明显不利影响。

（5）山西省主体功能区划

本项目位于I6省级重点生态功能区中的吕梁山水源涵养及水土保持生态功能区。

功能定位与综合评价：汾河、北川河、桑干河水源涵养区。该区域北部植被覆盖较好，东部、南部水土流失严重，煤炭开采点较多，自然环境破坏严重。

发展方向：实施天然林保护工程，全面保护森林及草地，根据南北、东西生态特征，采取不同的保护措施。管涔山建立以水源涵养林为主体的生态公益林体系；东、南部加强吕梁山林区的保护，积极营造水土保持林和水源涵养林；低山丘陵地区适当发展经济果木。

本风电场生态环境影响方式为点和线，并且分散在较大的区域内，不会造成区域生态系统组分显著变化，也不会显著消弱其生态功能的发挥。随着项目的建成，施工临时用地将进行有效植被恢复，永久占用的草地、灌木林地采取相应的补偿措施，施工期采取工程措施、临时防护措施和植被恢复措施，因此不会加剧评价区范围内的水土流失。本工程不是矿产资源开发项目，风力发电属清洁能源利用项目，运行期无废气、废水污染物排放，不违背该区域发展要求。

山西省主体功能区划分见附图12。

综上所述，本项目选址合理、可行。

# 七、环境效益

## 1、节能效益

风电是一种清洁、无污染的可再生能源，开发利用风能资源是调整能源结构，实施能源可持续发展的有效途径。本工程装机容量50MW，年发电量9580万kw(h，与相同发电量的燃煤电厂相比，每年可节约标煤2.97万吨（以平均标煤煤耗0.31kg/kw·h）。相对目前日益严峻的能源危机，风电具有更强的生命力，符合国家的产业政策。

## 2、减排效益

风电作为一种清洁能源，除了可节约能源外，与相同发电量的燃煤发电相比，本工程运行期每年可减排SO2约33.53t/a，可减排温室气体CO2约95.8t/a、NOx33.53t/a，减少烟尘排放量47.9t/a。此外，还可节约新鲜水用量，并减少燃煤电厂产生的噪声及燃料、灰渣运输处置带的相应环境和生态影响。因此，风电场的建设具有明显的污染物减排的环境效益。

# 八、评价结论与建议

## 1、项目概况

本项目为静乐县成阳新能源发电有限公司在静乐县堂尔上乡投资建设的风电场工程，布置有25台风机，总装机容量50MW，总投资46075万元，项目位于山西省忻州市静乐县堂尔上乡境内西南部，风电场规划区域为东经112°11′11.42″~112°18′43.26″、北纬38°28′52.61″~38°33′49.07″之间，场区海拔在1500~2200m之间。

## 2、环境质量现状

声环境：区域声环境质量现状监测结果表明，村庄昼夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。

生态环境：

统计结果显示，评价范围内植被分布面积：乔木591.23hm2，占比15.72%；灌丛416.72hm2，占比11.08%；草丛植被2423.96hm2，占比64.45%；栽培植被295.99hm2，占比7.87%；无植被区33.1hm2，占比0.88%。

项目永久占地范围内植被分布面积：乔木2109m2，占比1.59%；灌丛15592m2，占比12.28%；草丛植被107488m2，占比84.65%；栽培植被1873m2，占比1.48%。项目临时占地范围内植被分布面积：乔木1110m2，占比1.01%；灌丛12100m2，占比10.96%；草丛90470m2，占比81.93%，栽培植被6740m2，占比6.10%。

经调查，风电场内的植被类型主要为草本植被和木本植被，草本植被主要为蒲草、蓖梳草、车前草、蒲公英、水草、蒿类等。木本植被主要以灌木丛为主，植被类型为沙棘、黄刺玫、荆条、柠条等。此外，区域内低坡处和缓坡处有少量农田分布，农作物主要为谷子、莜麦、山药、糜子、黍子、小麦、豆类、玉米、高梁、胡麻、菜籽等作物。风场区域乔本植被分布相对较少，仅山间有少量杨、柳、油松等乔木分布。风电场范围没有珍稀濒危等受保护的野生动植物。

## 3、污染物排放情况

本项目运行期无废气、废水及生活垃圾产生；废机油和箱变废油可得到合理处置；风电机组对区域声环境影响较小，本项目不涉及排污总量控制。

## 4、主要环境影响

本项目施工期对区域环境空气、水环境和声环境影响较小，且都是短暂的，对生态环境有一定的影响，在采取评价要求的污染防治措施和植被恢复措施后，区域生态环境可得到恢复和改善。运行期风电场对区域大气、水、声及生态环境的影响不明显，固体废物可得到妥善处置，不会对环境造成明显影响。

## 5、环境保护措施

（1）施工期

采用本土植被对临时占地及时进行植被恢复，检修道路两侧修建护坡和排水沟；施工期物料堆场全封闭，开挖面和临时堆土遮盖防尘网，运输道路定时洒水，严格控制扬尘对周围环境的影响；废水经沉淀处理后用于绿化洒水和土砂石拌和使用，不外排；施工机械选用低噪声设备，并定期对机械和车辆进行清洗维护和保养，制定合理的施工计划，禁止午间和夜间施工噪声扰民现象发生；施工人员生活垃圾收集后送环卫部门制定地点处置，施工期移挖作填，土石方尽量做到平衡。

（2）运行期

运行期要制定植被管理计划，对风电场范围内的植被现状进行巡查，及时对未成活或长势较差的区域进行土壤改良和植物补栽，严格管控风电场区域人、蓄活动。风机检修废油交由有危废资质的单位处置。

## 6、结论

综上所述：执行评价要求的环保和生态对策措施后，本项目对区域的环境影响可接受，所以静乐县堂尔上乡二期5万千瓦风电项目在严格实施环评要求的污染防治措施和生态保护措施的前提下，从环保角度而言是可行性的。

## 7、建议

（1）严格按照设计规范要求进行操作，以保证风电场工程安全、正常运行。

（2）本工程建设最为敏感的环境问题是噪声污染问题，建议下阶段结合噪声污染的分布特点合理规划风机分布，将工程施工和风机运行产生的噪声降到最低，减缓对环境的不利影响。

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

审批意见: 经办人： 公 章 年 月 日 附图 附图1：本项目风电场地理位置图 附图2：本项目平面布置及环境敏感目标图 附图3：一期工程升压站平面布置图 附图4：一期工程施工临建区平面布置图 附图5：本风电场地形地貌图 附图6：地表水系图 附图7：静乐县生态功能区划 附图8：静乐县生态经济区划 附图9：静乐县堂尔上乡水源地 附图10：山西云中山省级自然保护区 附图11：山西云中山省级自然保护区动物分布图 附图12：山西省主体功能区划 附图13：土地利用现状图 附图14：植被现状分布图 附图15：土壤侵蚀图 附图16：典型生态恢复措施图 附件 附件1：委托书 附件2：山西省发展和改革委员会关于下达山西省2018年风电建设项目通知 附件3：山西省静乐县堂尔上乡一期风电项目环评批复 附件4：忻州市环保局文件忻环[2018]117号文 附件5：静乐县国土资源局关于本项目与地质遗迹范围是否重叠的核查报告 附件6：静乐县环保局关于本项目征询意见的复函 附件7：静乐县文化局关于本项目建设用地的征询核查意见函 附件8：静乐县水利水保局关于本项目征询核查意见的复函 附件9：静乐县住建局关于本项目用地范围与风景名胜区重叠情况核查的函 附件10：静乐县林业局关于本项目占地范围与各类保护区重叠情况核查意见的函 附件11：本项目选址意见书 附件12：噪声监测报告 附件13：技术审查意见 附表：建设项目环评审批基础信息表

专题一  生态环境影响专项评价

## 1生态环境影响评价原则

### 1.1评价目的

通过对风电场项目所在区域自然环境状况的调查，土壤、农作物和自然资源生态环境现状分析，结合项目施工期和运营期的生态影响特征，采用恰当的方法，对评价范围内的主要生态因素及工程影响的相关性进行综合评价和预测，在此基础上，提出项目施工期和运营期生态环境保护的措施和要求。

### 1. 2评价原则

风电工程是由点（风机）和线型工程（集电线路、检修道路）组成的建设项目，跨越的地域广，但单点工程量较小，占地面积不大。因而本风电工程生态环境影响评价遵循以下原则：

（1）点线结合，以点为主，点是指工程点和环境敏感点。

（2）注意一般性影响评价，关注特殊性问题的解决。

### 1. 3评价等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中生态环境影响评价等级的划分方法，确定本风电工程生态环境影响评价等级。

表1.3-1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 | 本工程在各区域工程内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2~20km2或长度50~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |  |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | 无 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 | 无 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 | 检修道路总长26.24km，集电线路路径总长28.9km，其中架空9.4km、地埋19.5km，地埋线路随检修道路敷设，线路工程长度26.24+9.4km=35.64km； 工程永久和临时占地共计约12.6972+11.042=23.7392hm2=0.237392km2。 |

综上所述：工程占地范围<2km2、线路工程长度<50km；工程影响区域生态敏感性为一般敏感区。因此，确定本风电工程生态环境影响评价等级为三级。

### 1.4评价范围

本次生态影响评价范围总体按照本工程风电场场界考虑，本项目风场范围面积为3761hm2。

## 2生态环境现状调查与评价

遥感解译使用的信息源主要为中巴资源卫星遥感影像，多光谱波段的空间分辨率达2m，全色波段影像的空间分辨率达5m，经融合后多光谱波段空间分辨率为5m。数据获取时间2018年6月。本次评价利用卫星遥感图像和地理信息系统软件进行地类判读，并进行野外核实调查。影像各谱段具体用途见表2-1。风电场内代表性风机点位现状见表2-2。

解译结果详见表2.1-1~2.3-3和附图13-15。

表2-1      卫星各谱段具体用途表

| 序号 | 波 段（μm） | 分辨率 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA | 0.49-0.69 | 5m | 几何制图 |
| 2 | B0 | 0.43-0.47 | 10m | 绘制水系图和森林图，识别土壤和常绿、落叶植被 |
| 3 | B1 | 0.49-0.61 | 10m | 探测健康植物绿色反射率和反映水下特征 |
| 4 | B2 | 0.61-0.68 | 10m | 测量植物叶绿素吸收率，进行植被分类 |
| 5 | B3 | 0.78-0.89 | 10m | 用于生物量和作物长势的测定 |

表2-2    典型风机点位现状

| 4#风机现状 | 5#风机现状 |
| --- | --- |
| 4#、5#风机现状 |

## 2.1土地利用现状

统计结果显示，评价区土地类型主要为草地，其中有林地面积为591.23hm2，占比15.72%；灌木林地面积为416.72hm2，占比11.08%；草地面积为2423.96hm2，占比64.45%；旱地面积为295.99hm2，占比7.87%；住宅用地面积为33.1hm2，占比0.88%。

项目永久占地面积126972m2，其中有林地面积为2109m2，占比1.59%；灌木林地面积为15592m2，占比12.28%；草地面积为107488m2，占比84.65%；旱地面积为1873m2，占比1.48%。项目临时占地面积110420m2，其中有林地面积为1110，占比1.01%；灌木林地面积为12100m2，占比10.96%；草地面积为90470m2，占比81.93%；旱地面积为6740m2，占比6.10%。

表2.1-1  评价区土地利用现状

| 土地类型 | 面积(hm2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 有林地 | 591.23 | 15.72 |
| 灌木林地 | 416.72 | 11.08 |
| 其它草地 | 2423.96 | 64.45 |
| 旱地 | 295.99 | 7.87 |
| 住宅用地 | 33.1 | 0.88 |
| 合计 | 3761 | 100 |

表2.1-2  工程永久占地范围内土地利用现状

| 土地类型 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 有林地 | 2019 | 1.59 |
| 灌木林地 | 15592 | 12.28 |
| 其它草地 | 107488 | 84.65 |
| 旱地 | 1873 | 1.48 |
| 住宅用地 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 126972 | 100 |

表2.1-3  工程临时占地范围内土地利用现状

| 土地类型 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木林地 | 1110 | 1.01 |
| 灌木林地 | 12100 | 10.96 |
| 其它草地 | 90470 | 81.93 |
| 旱地 | 6740 | 6.10 |
| 住宅用地 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 110420 | 100 |

## 2.2植被类型现状

统计结果显示，评价范围内植被分布面积：乔木591.23hm2，占比15.72%；灌丛416.72hm2，占比11.08%；草丛植被2423.96hm2，占比64.45%；栽培植被295.99hm2，占比7.87%；无植被区33.1hm2，占比0.88%。

项目永久占地范围内植被分布面积：乔木2109m2，占比1.59%；灌丛15592m2，占比12.28%；草丛植被107488m2，占比84.65%；栽培植被1873m2，占比1.48%。项目临时占地范围内植被分布面积：乔木1110m2，占比1.01%；灌丛12100m2，占比10.96%；草丛90470m2，占比81.93%，栽培植被6740m2，占比6.10%。

表2.2-1   评价范围内植被类型现状

| 植被类型 | 面积(hm2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 591.23 | 15.72 |
| 灌丛 | 416.72 | 11.08 |
| 草丛 | 2423.96 | 64.45 |
| 栽培植被 | 295.99 | 7.87 |
| 无植被 | 33.1 | 0.88 |
| 合计 | 3761 | 100 |

表2.2-2   永久占地范围内植被类型现状

| 植被类型 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 2019 | 1.59 |
| 灌丛 | 15592 | 12.28 |
| 草丛 | 107488 | 84.65 |
| 栽培植被 | 1873 | 1.48 |
| 无植被 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 126972 | 100 |

表2.2-3   临时占地范围内植被类型现状

| 植被类型 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 1110 | 1.01 |
| 灌丛 | 12100 | 10.96 |
| 草丛 | 90470 | 81.93 |
| 栽培植被 | 6740 | 6.10 |
| 无植被 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 110420 | 100 |

## 2.3土壤侵蚀现状

评价区主要为中度侵蚀区，其次为轻度侵蚀，重度侵蚀的分布区域较少。区域土壤侵蚀现状见下表。

表2.3-1   评价范围内土壤侵蚀现状

| 侵蚀程度 | 面积(hm2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 1007.95 | 26.8 |
| 轻度侵蚀 | 2423.96 | 64.45 |
| 中度侵蚀 | 295.99 | 7.87 |
| 重度侵蚀 | 33.1 | 0.88 |
| 合计 | 3761 | 100 |

表2.3-2   永久占地范围内土壤侵蚀现状

| 侵蚀程度 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 17611 | 13.87 |
| 轻度侵蚀 | 107488 | 84.65 |
| 中度侵蚀 | 1873 | 1.48 |
| 重度侵蚀 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 126972 | 100 |

表2.3-3   临时占地范围内土壤侵蚀现状

| 侵蚀程度 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 13210 | 11.96 |
| 轻度侵蚀 | 90470 | 81.93 |
| 中度侵蚀 | 6740 | 6.10 |
| 重度侵蚀 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 110420 | 100 |

## 2.4动物分布现状

动物主要是林灌草原动物，以北方型为主。毛皮动物有狼、狐、黄鼬等，肉用动物有野猪、野兔等，鸟类动物有苍鹰、石鸡、啄木鸟等。

本风电场区域内未发现有国家级及省级重点保护的野生动植物，据调查，风电场范围内不是候鸟迁徙的主要通道和当地鸟类的主要栖息地。

## 3生态环境影响预测与评价

### 3.1项目施工期对生态环境的影响

3.1.1对土地利用的影响

工程建设后项目区永久占地的土地利用类型将发生变化，临时占地将恢复为原有地貌，工程永久征用土地面积为12.6972hm2，从荒草地、灌木林地、有林地和旱地变为建设用地，不占用基本农田。工程建设对土地利用性质的改变，使区域土地利用率提高，土地的经济价值体现，有利于增强区域经济发展动力，为农林牧等相关产业的发展奠定一定的基础，风电场检修道路的建设有助于促当地乡村旅游观光业的发展。

3.1.2对植被的影响

工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。根据现场调查结果显示，项目所在区域以荒草地、灌木林地为主，有少量的有林地和旱地。灌木主要有沙棘、黄刺玫为主，草本植物主要有蒿类等。

评价区域内自然植物群落结构较为简单。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效的植被恢复；永久占地损失的植被以灌木林地和荒草地为主，灌木和草种为当地常见种，在其附近就可见到相似的群落，物种适应性强，不存在因局部植被损失而导致种群消失或灭迹。故项目建设对植被影响较小。

此外，施工期间，因施工产生的粉尘会附着在周围植物的叶面上，影响其生长，但项目建成后，随着降雨的来临，这种影响将会减轻。

3.1.3对动物的影响

施工期对区内动物的影响主要是对野生动物栖息地的影响。

施工期施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。

预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响，而本区内无大型野生动物，主要有野鸡、野兔、鼠类等小型动物，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。且施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，可见，施工期对野生动物的影响较小。

### 3.2项目运营期对生态环境的影响

3.2.1对植被的影响

风电场投入运营后，永久占地内的地表植被完全被破坏，取而代之的是风机和集电线路杆塔的基础以及场内检修道路的路面。工程临时占地进行了植被恢复，风电机组区和集电线路区以及检修道路两侧实施植被恢复和绿化工程，因此施工结束后场内生态环境与建场前基本相同。

本风电场不是国家和省级重点保护的野生植物分布区域，风电建设区域属于点状分布，风机的运行离地面较高，建成后风机的运行对场内植被的正常生长几乎没有影响。因此，项目运营期不会对植被造成不利影响。

3.2.2对动物的影响

（1）对野生动物活动的阻隔影响

经过现场调查及查阅资料，风电场范围内未发现野生动物的迁移路线，并且场内检修道路的路面较窄、平时车辆较少，基本不会对野生动物的活动产生阻隔影响。

（2）风机噪声对野生动物的影响

本项目施工过程中，因噪声强度的增加和人为活动的频繁，致使部分动物发生小尺度的迁移，但随着施工期的结束，场区内及周围动物会逐渐适应于风机的运行噪声及场内道路，不会影响野生动物的生存活动空间，对区域生物多样性不会产生影响。

（3）风机对鸟类迁徙的影响

风机风轮转动及产生的噪声可能对鸟类起到驱赶和惊扰作用，根据中国候鸟迁徙路线，本项目场址不在候鸟迁徙路线上。

本风电场距离山西省云中山自然保护区较近，保护区保护的鸟类为褐马鸡、金雕和黑鹳。由云中山自然保护区动物分布图可知，褐马鸡分布区距离风电场较近，金雕和黑鹳分布区距离风电场较远。

褐马鸡属于滑翔和地面行走的鸟类，项目风机轮毂高度90m，风机运行基本不会对褐马鸡造成影响，但评价要求加强施工活动管理，对施工人员进行野生动物保护培训，严禁捕杀褐马鸡。

此外，为了加强对区域鸟类的保护，评价提出以下措施：

①在风机上描绘对鸟类有警示作用的鹰眼，在风机群边缘风机上加设灯光，在风机上涂抹亚光材料，防止鸟类看到风叶的光亮而去追逐风叶。

②在风场内加设照明装置，并在大雾天气、3月末、4月下旬的春季及9、10月的秋季鸟类迁移高峰期的夜间开启照明装置。

③在恶劣天气期间（大风、大雾天）派专人巡视风场，遇到撞击受伤的鸟类要及时送至鸟类观测站，由鸟类观测站人员紧急救助。

## 4景观影响评价

风电场工程景观包括风机本身形成的景观，也包括周边的自然景观和人文景观，它是风电工程与其周围景观的综合景观体系。景观影响评价的目的是预测评价风电场工程建设与运营过程中可能给景观环境带来有利的、不利的潜在影响，提出景观保护、利用、开发及减缓不利影响的措施。

（1）项目对景观环境的正面影响分析

本风电场拟在静乐县东北部山梁山脊上建设，风电场范围内以中低山地貌为主，交通便利，风机白色塔筒和叶片与蓝天和白云结合效果完美。风电场建成后，25台风机组合在一起可以构成一个美观、独特的人文景观，这种景观具有群体行、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人文景观与自然景观结合并和谐共处的完美性，并具有明显的社会效益和经济效益。加之场区按规划有计划地实施植被恢复，种植草、木，将使场区形成一个结构合理、人文景观和自然风景完美结合的生态环境，在保证风场区域生态环境稳定发展的同时，也可将场区开发成独具特色的旅游景点。

（2）项目对景观环境的负面影响分析

- 项目施工期对景观环境的影响

风电工程包含风机、检修道路和集电线路工程。施工期对自然景观的影响主要是风机基础、场内道路路基和集电线路杆塔基础开挖，对部分中低山山坡和山顶地进行削切产生新的坡面、断面，地貌形态发生了改变，在破坏植被的同时造成土地裸露，增加水土流失量，对局部景观产生干扰，对现有的自然风光造成破坏。但由于拟建风电项目施工期短，这些对生物景观的影响会随着施工期的结束而逐渐得到恢复。

- 项目运营期对景观环境的影响

a.切割连续的自然景观，空间的连续性和自然性被破坏。风电工程尤其是场内道路将在区域景观中划出一条明显的人工印迹，但集电线路的杆塔和线路由于在场区草地的相对尺寸很小比较容易掩饰而变得不太显眼。

b.风电工程自身景观与景观环境之间形成冲突。作为一座现代化的风电场工程，风电场的场内道路、护坡、集电线路的杆塔以及风机机位都构成风电工程自身景观，由于这些景观是人为的，若设计或选址不当，会给景观环境带来负面影响。

（3）景观减缓及保护措施

针对风电项目的工程特点以及项目在建和运营过程中可能给景观环境造成的影响，为此提出如下减缓及保护措施：

a.合理选址选线

针对景观特征采取合理的风机机位、场内道路和输电线路选线，采取“预防为主”的保护措施。场内道路尽量利用现有公路和拓宽后的上山便道，减少新建道路。要尽量减少对自然环境的破坏，尽量避让现有林地分布较密的地区，选址隐蔽性好、易于恢复或便于今后留给当地村民作农耕通道的地方，减轻对自然景观的潜在影响。

b.采取景观友好的设计方案

在设计中要注意风机塔筒、叶片的外形和色彩对景观环境协调性，与自然山体匹配，使视觉舒适。

c.景观恢复与植被重建

对风机机位、箱变、施工道路和集电线路塔杆基础施工中毁损的地貌进行适当修复，对地表重新覆盖土壤，并从景观出发进行绿化美化，可以在很大程度上改善工程的景观面貌。绿化美化除考虑视觉景观外，还应考虑增强其保持水土的功能和综合的生态环境功能。

## 5生态影响的防护、恢复措施及替代方案

### 5.1生态影响防护与恢复原则

根据风电场工程建设期运营期特点，依据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）的规定，生态影响的防护、恢复与补偿原则为：

(1)风电场的建设应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源，尽量少占土地。

(2)对项目建设影响造成的植被破坏，应根据国家和山西省的相关规定进行土地植被恢复和水土保持工作，以恢复生态环境。

(3)微观选址及施工前应进一步跟进现场植被分布，灵活选址选线，避免对林地植被的破坏。

### 5.2生态影响的防护与恢复措施

风电场的生态影响防护与恢复措施主要以施工期为主，并且根据不同的分区不同的水土流失特点以围绕水土保持措施分别加以实施。风电场场址区以绿化为主，同时考虑与工程防护措施的协调，生态恢复与防护措施要围绕风电场存在的水土流失问题，因地制宜，因害设防。本工程主要防治措施有施工临时防护措施和植物措施等。

本工程的生态防护与恢复措施体系分为4个防治区，即风机箱变防治区、集电线路防治区、道路防治区和施工临建区。根据本工程特点，结合区域自然条件，本工程采取的主要防治措施包括工程措施、植物措施和施工临时防护措施等。本项目各防治区植被恢复面积及具体恢复措施见表6.2-1，各防治区典型生态保护措施平面布置见附图16。

### 5.3生态环境管理

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对自然资源开发建设项目的生态影响实施有效管理是日常工作的一个重要组成部分。因此，根据风电项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围、项目所在地的自然、社会、经济等一系列因素、提出的生态防护与恢复措施等，本评价提出生态管理建议如下：

（1）生态环境管理目标

①防止风电场范围内生境进一步破碎化和岛屿化。

②防止区域自然体系生产能力进一步降低。

③防止水土流失的日趋严重。

④严格执行施工破坏的植被恢复措施，避免带来新的生态破坏和损失。

⑤风电场建成后植被覆盖率不低于现状。

（2）生态环境管理措施的落实

①建立高效、务实的生态环境管理体系，并接受行政主管部门的监督与管理。

②建设单位于工程监理单位一起确保工程进程中生态环境保护工作的顺利进行，并及时沟通、相互协调。

③施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案；严格控制施工范围，减少对林木的破坏，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失；并教育施工人员爱护施工场地周围的一草一木，从而尽可能的减小对景观环境的破坏，新建施工道路时，要尽量减少对自然环境的破坏，选择隐蔽性好、易于恢复或便于今后留给当地村民作为农耕通道的地方，减轻对自然景观的潜在影响。

表5.2-1  本工程生态防护与恢复措施一览表

| 防治区域 | 防治面积（m2） | 生态防护与恢复措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风电机组区 | 51700 | 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：吊装临时占地进行灌草混植恢复植被。植物措施：施工结束后平整吊装区，回填表土，恢复植被51700m2。选用柠条类灌丛，株行距1.5m×2m，在灌木丛间撒播本地草种，撒播量按40kg/hm2。共需灌木约17233株，草籽206.8kg。 | 120 |
| 集电线路区 | 592 | 表土剥离：施工前对塔基区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底土须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 集电线路塔基边坡防护：为防治外来水冲刷塔基，塔基边坡采用浆砌石片防护，护坡高按1m设计。 植物措施：集电线路临时占地撒播本地草种恢复植被，撒播量按40kg/hm2，需草籽2.368kg。 | 10 |
| 检修道路区 | 26.24km | 工程措施：排水沟：爬山路段属于半填半挖道路，在道路内侧布设排水沟。平坦路段在道路两侧设置排水沟。路基建设中做到挖填平衡，避免大填大挖，余方充分利用；道路下边坡设编织袋挡土堰，采用土袋挡护。道路施工过程中应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石等废渣。 道路开挖应与边坡防护工程同步进行，尽量做到修筑一段道路，治理一段边坡。施工道路26.24km，边坡采用浆砌石片或植草网格防护。 | 100 |
| 施工临建区 | 5500 | 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：施工结束后及时进行土地平整、表土回填，撒播本地草种恢复植被，撒播量按40kg/hm2，需草籽22kg。 | 25 |
| 合计 | - | 255 |

注：若逢冬季非绿化期，要做好开挖面和堆存土体的临时防护措施，防止扬尘污染。

### 6生态环境影响评价小结

风电场建设内容主要包括风电机组、箱变、检修道路、集电线路架设等。

（1）土地利用的影响：工程建设会改变评价区的土地利用格局，对植物生态功能及农业生产有一定影响，但影响程度有限。

（2）对植被的影响：工程的实施均要占压土地破坏地表植被。永久损失的植被以荒草地、灌木林地为主，占地区不属于珍稀树种保护区，在其附近就可见到相似的群落，永久损失的物种适应性强，不存在因局部植被损失而导致种群消失或灭迹。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，项目建设对植物种群的影响将大大减轻。风电场范围内没有珍稀动植物集中分布，而且风电场的风机机位和集电线路杆塔采用：“点征”占地方式，因此本项目的建设对当地植被的总体影响不大。

（3）对动物的影响：施工过程会对风电场区域野生动物的活动、栖息产生干扰，但不会引起物种消失和生物多样性的减少。风电场在运营期基本不会对野生动物的生存和活动以及鸟类的迁徙产生影响。

（4）对景观的影响：风电场与区域景观的协调性较好，对景观的影响程度较轻。项目施工期会对景观产生一定的负面影响，但随着施工期的结束，实施植被恢复，采取种植灌草、树木等措施，负面影响也随之消失。风电场建成后，风机白色塔筒和叶片与蓝天和白云结合效果完美，构成一个非常美观、独特的人文景观，同时也可将场区开发成独具特色的旅游景点。

（5）根据风电场项目建设特点，制定了具体的生态影响的防护与恢复措施以及生态环境管理措施，最大程度减轻项目建设对生态环境的影响。

综上所述，在采取评价提出的生态保护措施后，本项目建设对评价区生态环境的影响是可以接受的。

# Text boxes

辅助工程

施工检修道路

施工电源线路

50MW风电项目

土方工程

混凝土工程

风机基础

土方工程

箱变基础

混凝土工程

塔架安装

机舱吊装

主体工程

叶片及轮毂吊装

风机安装

安

箱变安装

土方工程

输电线路

安装工程

图1  风电场施工期主要工艺

噪声、检修废油

噪声

35kV集电线路

干式箱变

发电机

风轮

风能

并网变电站

220kV配电装置

100MVA主变

35kV室内配电装置

依托一期工程

废旧蓄电池

图2  风力发电运行工艺流程图

图5  风力发电运行工艺流程图