目  录

1 概述	1

1.1 项目建设背景	1

1.2 评价工作过程说明	2

1.3 分析判定相关情况	3

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	6

1.5 环境影响评价的主要结论	7

2 总则	8

2.1 编制依据	8

2.2 环境影响因素识别与评价因子筛选	10

2.3 评价标准	13

2.4 评价工作等级和评价范围	15

2.5 相关规划及环境功能区划	19

2.6 主要环境保护目标	22

3 建设项目工程分析	24

3.1 建设项目概况	24

3.2 填充矸石来源	25

3.3 填充煤矸石成分及淋溶试验分析	25

3.4项目建设内容及规模	27

3.5 工艺分析	38

3.6 环境影响因素分析	40

3.7 污染源强	46

4 环境现状调查与评价	52

4.1 自然环境现状调查	52

4.2 环境保护目标调查	60

4.3 环境质量现状调查与评价	60

5 环境影响预测与评价	75

5.1 大气环境影响预测与评价	75

5.2 地表水环境影响分析与评价	85

5.3 地下水环境影响分析与评价	91

5.4 声环境影响预测与评价	103

5.5 生态环境影响分析	106

5.6土壤环境影响分析	110

5.7 土地整理完成后环境影响评价	111

5.8环境风险预测与评价	112

5.9环境效益	113

6 环境保护措施及其可行性论证	114

6.1 大气污染防治措施及其可行性	114

6.2 水污染防治措施	115

6.3 噪声污染防治对策	116

6.4 固体废物环境保护措施	117

6.5 生态环境保护及水土保持措施	117

6.6 环保投资估算	120

7 环境影响经济损益分析	121

7.1建设项目环境代价分析	121

7.2建设项目环境成本分析	121

7.3环境经济效益分析	122

7.4污染控制费用	123

7.5环境经济效益	123

7.6环境影响经济损益分析结论	123

8 环境管理与监测计划	125

8.1 环境管理	125

8.2 环境监测	127

8.3 环境保护措施及污染物排放	128

9 环境影响评价结论	130

9.1 基本结论	130

9.2 建议	135

附件：

附件1 委托书；

附件2：宁武县发展和改革局企业投资项目备案通知书，宁发改备案[2019]30号，2019年6月25日；

附件3：宁武县自然资源局同意建设文件；

附件4：煤矸石综合利用处置协议

附件5：土地租赁协议；

附件6 ：忻州市未批先建已建成建设项目环保备案登记表，备案编号：2016-0009；

附件7：煤矿产矸量证明文件；

附件8 ：煤矸石成分分析及淋溶试验检测报告；

附件9 ：监测报告（大气、地下水和噪声），山西蓝标检测技术有限公司，2019年8月；

附件10 ：监测报告（土壤），江苏格林勒斯检测科技有限公司，2019年9月02日；

附表：

建设项目环评审批基础信息表

1 概述

1.1 项目建设背景

山西省是我国煤炭产量大省，是我国最主要的煤炭能源基地，其资源非常丰富， 2013年产量已超过 9.63 亿吨。随着煤炭生产的不断扩展，煤矸石的产生量与日俱增，煤矸石产生量按原煤产量的 15%计，每年煤矸石至少增加 1.44 亿吨，长年积累下来煤矸石总量会越来越多，如不能妥善处理，将会大量侵占土地，而且一直会持续增加。这样大量的煤矸石已严重地污染了环境，并侵占了大量的土地和农田，破坏了土地资源。如不加紧有效利用，将影响煤炭工业的正常发展，影响周围环境质量。

目前，宁武县城市发展较快，非农业建设用地增长速度较快，土地“占补平衡”矛盾突出，根据最新土地调查变更数据分析，目前可供开垦的后备土地资源为其他草地。通过现场踏勘走访，群众参与积极性较高，开发后能很好的与周边耕地融合，开发价值较高。近几年宁武县在土地开发项目中对其他荒草地等的开发，不仅有效地提高了对闲置土地的利用，增加了区域内林地面积，还取得了较好的经济效益。

近年来，国家对土地开发整理工作十分重视，提出要积极推行土地开发整理，加大土地开发整理力度，适度开发未利用土地的思路。根据《山西省土地整治条例》的要求，同时为了响应“山西国土资源厅印发《关于引导和鼓励民间资本规范有序开发造地的指导意见（试行）》的通知（国土资发[2016]236号）”的文件精神，宁武晋美博翔环境技术工程有限公司结合地方实际情况，申报宁武晋美博翔环境技术工程有限公司煤矸石处置及综合利用项目。

山西宁武晋美博翔环境技术工程有限公司充分调研周围农村土地结构和地形的基础上，结合当地农民可耕用地少、治理荒沟愿望迫切的实际情况，跳出"征地--排矸--治理"的传统模式，科学性的提出了"租沟--填沟--造地—种植"的治理模式。拟在宁武县薛家洼乡梨园河煤矿废弃工业场地东侧的一自然荒沟内，利用煤矸石进行土地复垦。该条荒沟现状植被主要是灌木林及其他草地等，无经济价值，植被覆盖率较低。结合土地复垦质量控制标准中“宜农则农，宜林则林、宜牧则牧，条件允许的地方优先复垦为耕地”， 将坡度小、离居民区近、交通方便、土层厚、质地好和损毁较轻的土地优先划为宜耕类的原则，山西宁武晋美博翔环境技术工程有限公司拟对该荒沟进行土地复垦，将煤矸石作为填充物，填埋荒沟并进行覆土，铺设0.2m厚粘土和0.6m厚种植土，并对土壤进行配肥改良，将荒沟复垦为耕地交由当地村民使用。

山西宁武晋美博翔环境技术工程有限公司于2019年8月委托山西清泽阳光环保科技有限公司编制完成了《宁武晋美博翔环境技术工程有限公司煤矸石处置及综合利用项目》初步设计方案。

本项目所用煤矸石为梨园河煤矿生产过程中产生矸石以及破碎筛分楼产生矸石。

大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿于2016年11月委托山西大学编制了《大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿180万t/a矿井兼并重组整合项目现状环境影响报告》，忻州市清理整改环境保护违法违规建设项目工作领导组对该项目进行了备案登记，备案编号为2016-0009（见附件7）。

根据原环评批复，大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿建设了45.5万m3的矸石库，掘进矸石、洗煤厂矸石送至该矸石库合理处置。由于该煤矸石填埋场即将填满闭库，为避免洗矸厂煤矸石滞留产生不利环境影响，拟将其作为填充物进行填沟造地。

2019年6月25日宁武县发展和改革局对本项目进行了备案，备案号为宁发改备案[2019]30号，项目编码为2019-140925-12-03-012439。

本项目所选荒沟位于薛家洼乡黄草圪坨村南侧约500m处（原梨园河煤矿废弃工业场地东侧），本项目总占地面积13.50hm2，填埋区场地长约267m，宽80-240m，占地面积4.95hm2。沟内最大深度40m，荒沟内总容量148.5万m3。占地类型主要为其他林地、其他草地以及部分未利用裸地，不占基本农田。沟道地质条件较好，未发现滑坡、断裂、溶洞等不良地质现象。

目前沟内造地填平需要的总填料容积为148.5万 m³，其中，需要黄土、耕作土合计15.63万m3，需要煤矸石132.87万m³，即239.17万t（矸石堆积比按照1.8t/m³）。土地复垦总面积4.89hm2，其中，平台复垦为耕地3.03hm2，马道复垦为灌草地0.62hm2，边坡复垦为草地1.24hm2。

1.2 评价工作过程说明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，本项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于“三十四、环境治理业”中“101一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用”“采取填埋和焚烧方式的”，需编制环境影响评价报告书。为此，山西宁武晋美博翔环境技术工程有限公司于2019年7月正式委托我公司承担该项目的环境影响评价（委托书见附件1）。

接受委托后，我单位组织有关技术人员赴现场进行实地踏勘、调研和收集资料，详细调查了该项目所在区域的自然环境、生态环境等，了解项目周围居民、企事业单位分布等敏感因素相关信息，同时收集了该区域的发展规划。根据现场调研，拟填充场地北部及西北部已堆存了部分矸石。根据调查结果结合项目可能对环境造成影响的因子进行识别和筛选，根据国家、省、市各级环保部门的有关规定，确定了本次评价级别、范围。

2019年10月21日，忻州市生态环境局在忻州市主持召开了《宁武晋美博翔环境技术工程有限公司煤矸石处置及综合利用项目环境影响报告书》技术审查会，会后根据意见进行了认真修改，完成了《《宁武晋美博翔环境技术工程有限公司煤矸石处置及综合利用项目环境影响报告书》（报批本），现交由建设单位报送有关部门进行审批。

根据现场踏勘，本项目现阶段尚未开工建设。项目建设完成后需分两次验收，分别为：第一阶段为主体工程施工完成后，第二阶段为土地复垦后生态恢复阶段。

1.3 分析判定相关情况

### 1.3.1 产业政策的符合性分析

本项目为利用煤矸石进行土地复垦项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），属于鼓励类中“一、农林业：36、生态系统恢复与重建工程”和“三十八、环境保护与资源节约综合利用：15、‘三废’综合利用及治理工程”，不属于限制类或淘汰类，符合产业政策要求。

项目已于2019年6月25日由宁武县发展和改革局行政审批办公室予以备案（宁发改备案[2019]30号），项目编码：2019-140925-12-03-012439（备案通知书见附件）。

### 1.3.2 选址合理性分析

本次利用煤矸石土地复垦项目位于薛家洼乡原梨园河煤矿废弃工业场地东侧的一自然荒沟内，根据浸出试验结果为I类一般工业固体废物。参照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中第5条“场址选择的环境保护要求”及《关于发布一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（公告2013年第36号）对GB18599-2001第5.1.2条的修改，其对选址提出要求。本项目拟建场址情况与标准中选址要求进行对比分析。具体对比分析情况见表1.3-1。

表1.3-1  本项目与一般固废处置场选址符合性分析表

| 序号 | 一般固废处置场I类场选址条件 | 本项目场址 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场址应符合当地城乡建设总体规划要求 | 项目选址不在规划区内，属未利用地 | 符合 |
| 2 | 应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权限的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 | 项目场界距离最近的村庄黄草圪坨村约500m，本项目可实现污染物达标排放，对周边环境影响轻微，项目实施后评价区环境质量可维持现状。项目运营期为耕地种植以及灌草地无需设置大气环境防护距离。 | 符合 |
| 3 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 | 根据踏勘及企业资料，本项目填埋区位于梨园河煤矿井田范围内，具体位置为原梨园河煤矿废弃工业场地，根据煤矿开拓图及相关开采情况，本次填埋区域不涉及采空区范围内。本项目填埋区不压占其他煤矿矿产资源，填埋区与周边矿界范围关系位置示意图见下图1.3-1。 建设单位未对填充场地及拦渣坝处进行工程地质勘察，建议建设单位在工程开工前请有资质单位对本场区岩土工程进行详细勘察，确保地基承载力满足项目建设要求，以保证工程安全。 | 符合 |
| 4 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 根据区域地质资料，项目场地不在断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 符合 |
| 5 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 项目选址区域为原煤矿废弃工业场地及农村荒地，不属于滩地、洪泛区 | 符合 |
| 6 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。 | 项目场址附近人类活动较为频繁，评价范围内无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域。 | 符合 |

由上表分析可知，本项目选址基本符合《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的要求，选址从环保角度分析可行。

图1.3-1（a）   本项目与周围煤矿矿界位置关系图

### 1.3.3 “三线一单”判定情况

（1）生态保护红线

本次煤矸石处置及综合利用项目位于薛家洼乡原梨园河煤矿废弃工业场地东侧的一自然荒沟内，项目周边不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园等禁止开发区，评价范围内没有重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域，不违背生态保护红线的原则要求。

根据《宁武县生态功能区划分报告》，本项目所在区域属于“Ⅰ宁武县东北部水土保持生态功能小区”。 根据《宁武县生态经济区划分报告》，本项目所在区域属于Ⅲ重点开发区中“Ⅲ3薛家洼乡生态农牧业经济区””。 项目为土地复垦，无废水外排，对周边环境影响较小。复垦形成可满足耕种条件的土地，还田于民。符合生态经济功能要求。

（2）环境质量底线

根据环境质量现状监测数据，评价区现状环境质量较好。本项目为利用煤矸石进行土地复垦项目，项目建成后，现状废弃工业场地及荒沟由仅有黄土覆盖的裸露状态变化为绿地覆盖，大大降低矸石山周边区域的扬尘污染，具有较好的环境正效益。本项目建设不违背环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目利用煤矸石进行填沟造地，符合《山西省煤炭资源综合利用规划》（晋经信资源字[2018]151 号）“加大煤矸石综合利用力度。鼓励煤矸石治理沉陷区和裂缝区以及复垦回填等利用”要求。填埋区全部覆土完成后，顶部平台种植，马道和边坡种植灌草，将增加植被覆盖面积。本项目符合资源利用上线的要求。

（4）环境准入负面清单

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）鼓励类项目，在采取了完善的污染治理措施，有效减少污染物排放量，对区域环境影响在可接受水平，项目不违背环境准入负面清单要求。

### 1.3.4项目与土地利用规划的相符性分析

根据《宁武县土地利用总体规划（2006-2020 年）调整方案》，“十三五”期间，土地整治总规模为 2283.32 公顷（补充耕地 781.92 公顷），其中，土地开发规模为 364.32 公顷，土地整理规模为 1112.78 公顷，土地复垦规模为 806.22 公顷。

土地开发主要是宜耕后备资源开发工程，在保护和改善生态环境的前提下通过对我县宜耕后备资源的调查分析，选择自然条件较好的宜农荒草地、滩涂等进行适度开发，补充耕地数量。

土地整理主要是农用地整理工程，通过实施工程改造、耕作培肥、推广旱作农业技术等，将中低产田建设为“田成方，土成型，渠成网，路相通，沟相连，旱能灌，涝能排，土壤肥，无污染，产量高”的旱涝保收、高产稳产农田，以适应现代农业发展的要求，主要分布在麟绛、余吾、吾元、河神庙等乡镇。 土地复垦主要为农村居民点和工矿用地复垦，我县安排土地复垦均为增减挂钩土地复垦，主要是废弃村庄、废弃工矿、砖瓦窑废弃地等的拆旧复垦，增减挂钩复垦可减少农村闲置村庄，提高 土地集约节约利用程度，同时为城乡建设解决用地紧张问题。

本项目用地现状主要为其他林地、其他草地以及部分裸土地等，无景观和经济价值，同时规划为自然保留地，即还未利用的土地，包括难利用地。本项目已取得宁武县自然资源局对项目的实施意见（见附件3）。本项目实施后土地复垦总面积4.89hm2，其中，平台复垦为耕地3.03hm2，马道复垦为灌草地0.62hm2，边坡复垦为草地1.24hm2。耕地种植农作物，补充耕地数量有一定的经济价值，因此本项目的建设符合土地利用规划的要求，项目建设具有必要性。

### 1.3.5与山西省主体功能区划符合性分析

根据《山西省主体功能区划》，本项目所在地宁武县属于山西省限制开发区域（省级重点生态功能区）。其功能定位为：全省森林、草地、湿地等自然、人工生态系统保护的关键区域，维持全省及周边省区可持续淡水资源供给系统的重要区域，山西省水土流失控制的主要区域。具体主体功能区划图见图 1.3-2。

规划目标为：

——湿地、森林、草原等生态系统功能大幅度提高，生态系统的持续供给能力显著提升。

——水土流失、风沙、盐渍化等生态环境灾害的蔓延局面得到有效控制，区域生态环境质量明显改善。

——黄河与海河主要支流上游水源涵养区植被覆盖面积扩大，水源涵养功能和生态屏障功能显著增强。

——形成小片集聚、点状开发、保有大片开敞生态空间的空间结构，农村居民点用地大幅度减少。

发展方向为：

——稳步提高林草覆盖率，大力实施天然林保护、退耕还林工程，扩大林地面积，修复特有的植被生态系统，加大对吕梁山、太行山、五台山、中条山等重要山区的土壤侵蚀治理力度。

——浅山丘陵地区因地制宜发展以经济林、草食牧业为主的特色产业，河谷盆地地区适度发展以特色农产品为主的集约、节水农业。

——有序引导人口转移转化，选择区位条件比较好、有一定发展潜力的小城镇适度集聚人口，因地制宜发展生态型农林牧产品生产和加工、观光农业、休闲旅游产业。

——建设生态廊道，加强以区域内县城和中心城镇为依托的生态型社区建设，保障生态系统的良性循环。

——禁止过度开垦、无序放牧、无序开采能矿资源等行为，严格监管吕梁山、太行山、中条山等重要山区的能矿资源开发和相关建设项目。

——严格控制矿区生产和新增基础设施建设规模，对必须新建的工程项目，要做好生态环境影响评估，实施完备的生态修复和环境保护规划，实行严格的采空区生态恢复和治理措施。

——严格控制主要水库上游及三门峡、小浪底水库汇水区域的点源污染，减少面源污染，治理并保护干流及主要支流河流河道。

——实行严格的土地用途管制，严格控制开发强度，禁止不符合生态功能保护要求的工业发展；控制各类居民点规模，禁止成片蔓延式扩张。

本项目为利用煤矸石填沟造地项目，本项目利用煤矸石进行填沟造地，并进行土地复垦，复垦方向为旱作耕地，护坡为灌草地，项目建设完成后将增加区域耕地面积，交于当地村民进行土地复垦后可增加粮食产量，提高当地居民收入，可改善当地居民的生活条件。因此，本项目的建设符合《山西省主体功能区划》的要求。

### 1.3.6管理政策符合性分析

根据国发[2016]31号《土壤污染防治行动计划》要求“七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量：制定治理与修复规划。各省（区、市）要以影响农产品质量和人居环境安全的突出土壤污染问题为重点，制定土壤污染治理与修复规划，明确重点任务、责任单位和分年度实施计划，建立项目库，2017年底前完成。规划报环境保护部备案。京津冀、长三角、珠三角地区要率先完成。”及“强化治理与修复工程监管。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染；需要转运污染土壤的，有关责任单位要将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前向所在地和接收地环境保护部门报告。工程施工期间，责任单位要设立公告牌，公开工程基本情况、环境影响及其防范措施；所在地环境保护部门要对各项环境保护措施落实情况进行检查。工程完工后，责任单位要委托第三方机构对治理与修复效果进行评估，结果向社会公开。实行土壤污染治理与修复终身责任制，2017年底前，出台有关责任追究办法”。本项目的建设将收集填埋梨园河煤矿煤矸石，将煤矸石作为填沟造地的材料，封场后进行覆土至土地满足种植耕地的用地要求，并将复垦后的合格土地归还当地村民。符合《土壤污染防治行动计划》相关要求。

1.4 关注的主要环境问题及环境影响

项目建设期主要工程内容为拦水坝、拦渣坝、排水沟、截水沟、排水涵洞、消力池等工程，运行期主要为清表、夯实地基、煤矸石充填、中间覆土、后期覆土绿化等内容。项目建设和煤矸石充填过程会使地形、植被、表层土壤结构发生变化，同时还会影响径流条件。

本项目为一般工业固体废物综合利用工程（土地复垦），土地复垦绿化大都是对当地环境产生改善和促进的有利影响。

本项目主要关注的环境问题包括：

1、通过对区域环境质量现状评价，搞清项目所在区域的环境特征、环境质量现状。

2、本次评价将从项目环境影响、敏感目标保护、周边制约因素、城市规划等全方位分析，明确建设项目选址的环境可行性。

3、根据项目特点及污染特征，除了水、气、声等传统环境问题外，评价要更加关注弃矸场建设产生的生态问题，分析煤矸石淋溶对地下水产生的环境影响，制定避免污染、防治污染的针对性对策、措施，以求把不利影响减少到最低程度。

4、通过水环境、生态环境、声环境等的影响分析，从环保角度明确本项目环境可行性，明确本项目封场后产生的环境正效应，为管理部门审批、项目设计和管理提供科学依据。

5、通过对水环境的影响分析，从环保角度明确矸石淋溶液不会对周边水井产生明显的影响，为管理部门审批、项目设计和管理提供科学依据。

6、综合区域发展规划、环境保护的要求，通过环境空气、水体、声学环境、生态环境等的影响分析及预测，从环保角度明确本项目的环境可行性和选址可行性，为管理部门、工程设计提供环境保护科学依据。

1.5 环境影响评价的主要结论

本项目符合国家产业政策，用地性质不违背宁武县城市总体规划要求。项目选址位于农村地区，区域环境敏感因素制约性不大，项目实施排放的各种污染物对周围的地表水、地下水、环境空气、声环境影响轻微，当地环境质量基本能维持现状。

本项目严格落实本报告中提出的施工期和运行期各项污染控制对策和措施后，项目各项污染物排放可达标，对周边环境和居民生活影响较小。评价认为项目建设从环境保护角度分析是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

### 2.1.1 任务依据

（1）宁武晋美博翔环境技术工程有限公司煤矸石处置及综合利用项目环境影响评价委托书，2019年7月。

（2）宁武县发展和改革局企业投资项目备案通知书，宁发改备案[2019]30号，2019年6月25日。

### 2.1.2 法律法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（8）《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》，2015年8月29日修订；

（9）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，国务院令第284号，2000年3月20日；

（10）《全国生态环境保护纲要》，国发[2000]38号，2000年11月26日；

（11）《土地复垦条例》，国务院令第592号，2011年3月5日实施；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日实施，2018年4月28日修改）；

（14）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环境保护部环评[2016]150号，2016年10月26日；

（15）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37 号，2013年9月10日；

（16）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日；

（17）环保部办公厅文件《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号（2014.4.11））。

（18）《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》（2013年5月）；

（19）《国家危险废物名录》（2016年8月）；

（20）《煤矸石综合利用管理办法》，国家发展和改革委员会等，2014年第18 号令，2015年3月1日；

（21）山西省人民政府办公厅关于印发《山西省大气污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发[2018]52号）；

（22）山西省人民政府办公厅关于印发《山西省水污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发[2018]55号）；

（23）山西省人民政府办公厅关于印发《山西省土壤污染防治 2018 年行动计划》，晋政办发[2018]53号， 2018年5月25日；

（23）山西省人民政府办公厅关于印发《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（晋政办发[2018]30号）；

（24）《山西省政府土地复垦实施办法》，山西省政府晋政发第66号，1995年8月29日；

（25）《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，晋环发[2015]25号；

（26）山西省环境保护厅晋环发[2013]86号《关于进一步简化环境影响评价工作和竣工验收监测报告程序及内容的通知》；

（27）《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号）；

（28）忻州市人民政府办公厅关于印发《忻州市大气污染防治2018年行动计划的通知》（运政办发[2018]87号）；

（29）忻州市人民政府办公厅关于印发《忻州市水污染防治2018年行动计划的通知》（运政办发[2018]103号）；

### 2.1.3 技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》(HJ 2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ/T2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）；

（8）《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）；

（9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单；

（10）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

（11）《煤矸石填埋造田技术规程》（DB14/T1114-2015）。

### 2.1.4 其他依据

《宁武晋美博翔环境技术工程有限公司煤矸石处置及综合利用项目设计》，山西清泽阳光环保科技有限公司，2019年8月。

2.2 环境影响因素识别与评价因子筛选

### 2.2.1 环境影响因素识别

（1）本项目的主要污染环节和生态扰动

本项目利用梨园河煤矿煤矸石进行土地复垦，复垦的荒沟位于黄草圪坨村西南侧约500m处（原梨园河煤矿废弃工业场地东侧）的一自然荒沟内，呈东西走向。本项目的实施可以增加区域土地面积，同时可有效地解决企业的固体废物排放及处置的问题，实现一般固废综合利用，保障企业正常生产的目标。

本项目在建设和运行过程中会产生一定的环境污染和生态扰动，在一定范围内造成负面的环境影响，这是本次评价的重点关注对象。根据工程分析结果，将本项目的主要污染物产生和生态扰动情况列于表2.2-1。

表2.2-1  本项目主要污染环节与生态扰动

| 主要产污环节和污染因子 |
| --- |
| 时段 | 区域 | 产污环节 | 污染因子 |
| 建设期 | 场地 范围 | 平整场地等土石方工程 | 机械噪声、扬尘等 |
|  |  | 使用施工机械 |  |
|  |  | 坝体、排水系统等的建设 | 建筑垃圾、弃渣 |
|  |  | 施工人员活动 | 生活垃圾、生活污水 |
| 运行期 | 场区 | 土地复垦作业过程 | 扬尘 |
|  |  | 流经堆体的雨水径流 | 煤矸石内有毒有害成分 |
|  |  | 场区渗滤液下渗 | 煤矸石内有毒有害成分 |
|  | 矸石 运输 | 运输 | 交通噪声、扬尘 |
|  |  | 车辆冲洗 | 洗车废水：SS、COD、BOD5、石油类等 |
| 主要生态扰动和生态效应 |
| 时段 | 区域 | 生态扰动 | 生态效应 |
| 建设期 | 场区 | 场地平整，破坏原有地貌、植被 | 水土流失，生物量减少，景观影响 |
|  | 道路 | 路旁设排水沟 | 减少水土流失 |
| 运行期 | 场区 | 填沟作业过程 | 扬尘，景观影响 |
|  |  | 土地整理后绿化种植 | 增加了绿地面积 |

（2）本项目对环境保护目标的影响

结合当地环境背景状况与项目的主要污染物排放及生态扰动情况，分析项目建设对评价范围内主要环境保护目标的影响。

①环境空气

项目建设过程对原有地貌植被的破坏，煤矸石的堆填和取土过程，均会产生扬尘；煤矸石的运输过程也会对进场道路沿线的环境空气质量产生影响。

②地下水环境

大气降水、上游汇水和喷洒用水等在堆体中蓄积，可能会携带煤矸石中的有毒有害微量元素进入地下水环境，影响到场址范围及周边的地下水环境安全。

③地面水环境

运行期降雨汇水径流和渗滤液离开场地范围时，可能会携带煤矸石中的有毒有害微量元素对场址下游水体的地面水体环境产生影响。

④声环境

项目距最近的声环境敏感点为黄草圪坨村约500m，本项目不会对黄草圪坨村的声环境造成显著影响。

⑤生态环境

项目的建设会破坏原有的地貌及植被，引起水土流失、生物量减少、景观破坏等，对生态环境产生影响；冲沟被煤矸石堆填至设计标高后进行覆土绿化，会逐步恢复场地范围内的生态和景观功能。

（3）环境影响因素识别

结合本项目实施各阶段的污染物产生和生态扰动及其对场地范围及周边环境保护目标的影响，列出环境影响因素识别矩阵，分析不同时段、不同影响性质和程度的环境影响问题。具体见表2.2-2。

表2.2-2  本项目环境影响因素识别

| 项目 阶段 | 环境影响 活动 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地表 水 | 地下 水 | 声环 境 | 固体 废物 | 水土 流失 | 植 被 | 土 壤 | 景 观 |
| 施工期 | 场地修整 | -2S |  |  |  | -1S | -2L | -3L |  | -3L |
|  | 坝体、排水系统建设 | -1S |  |  |  | -1S | -1S |  | -2L | -1L |
| 运行期 | 煤矸石充填 | -3L | -1L | -2L |  |  |  |  | -1L | -1S |
|  | 洒水 | +3S | -1S | -1S |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤矸石运输 | -2S |  |  | -2S |  |  |  |  |  |
|  | 取土、覆土 | -2S |  |  | -1S |  | -2S | -3L | -3L | -1S |
|  | 排水系统运行 |  | +2L | +2L |  |  |  |  | +2L |  |
|  | 绿化 | +3L | +2L |  |  |  | +3L | +3L | +1L | +3L |

注：“+”表示有利影响，“-”表示不利影响，“L”表示长期影响，“S”表示短期影响；“1”表示轻微影响，“2”表示中等影响，“3”表示显著影响。

由表2.2-2可知，项目施工期对自然环境的不利影响主要为环境空气质量下降，影响程度较小且均为短期影响；对生态环境的影响包括水土流失、植被、土壤、景观等多方面，影响程度较深且多为长期影响。

项目运行期期不利影响主要来源于场地平整、运矸、充填、取土及作业人员生活污染源排放过程；有利影响主要来源于洒水以及覆土等过程。其中对自然环境的影响对象主要为环境空气，对生态环境的影响对象主要为植被、土壤与景观。排水系统运行对地下水环境以及土壤有正面影响。

### 2.2.2 评价因子筛选

根据对建设项目和周围环境之间相互影响的综合分析结果，结合拟建工程的排污种类、排污强度及对环境影响程度的大小，确定本项目的评价因子。

（1）环境空气评价因子筛选

本项目向环境排放的主要大气污染物有TSP、PM10等，综合考虑环境和工程因素，选择TSP、PM10、SO2、NO2、CO、O3为现状评价因子，TSP为预测因子。

（2）地下水环境评价因子筛选

结合本项目污水特征污染物和可能的污染途径，确定地下水现状评价因子为：① 检测分析地下水环境中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度。②基本水质因子pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、氯化物、硫酸盐共21项。

（3）生态环境评价因子筛选

考虑到项目建设大量取土、开挖等工程特点和区域存在水土流失和植被条件差的生态特征，确定评价的生态因子为水土流失和植被破坏。

（4）声环境评价因子筛选

控制运行期场地边界噪声影响，评价因子确定为等效连续A声级。

（5）土壤环境评价因子筛选

结合本项目场地污染类型以及项目特点，土壤环境评价因子确定为：现状评价因子：《土壤环境质量	农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）和《土壤环境质量	建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）》中基本项目。

2.3 评价标准

### 2.3.1 环境质量标准

（1）环境空气

按照环境空气质量功能区分类，本项目场址处于农村地区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体标准值见表2.3-1。

表2.3-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60 150 500 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40 80 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35 75 |  |  |
| CO | 24小时平均 1小时平均 | 4 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 1小时平均 | 160 200 |  |  |
| TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 |  |  |

（2）地表水

项目所在区域属海河流域桑干河水系恢河支流，距离本项目场址最近的地表水体为南侧2.5km处的石湖河，石湖河为恢河支流，由东南向西北径流进入恢河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），属“坝上村-梵王寺”段，水质目标为地表水IV类标准，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质要求。标准值见表2.3-2。

表2.3-2  地表水环境质量标准         单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤1.5 |
| 污染物 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 | 粪大肠菌群 （个/L） |  |
| 标准值 | ≤1.5 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤20000 |  |

（3）地下水

本项目厂址所处区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，属Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。标准值见表2.3-3。

表2.3-3  地下水质量标准

| 污染物 | PH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤0.02 | ≤0.002 |
| 污染物 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 铬（六价） | 总硬度 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤450 |
| 污染物 | 铅 | 氟 | 镉 | 铁 | 锰 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.1 |
| 污染物 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | 总大肠菌群（CFU/100mL） |
| 标准值 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤250 | ≤250 | ≤3.0 |
| 污染物 | 细菌总数（CFU/mL） |  |  |  |  |
| 标准值 | ≤100 |  |  |  |  |

（4）声环境

场址地处农村地区，场址周边村庄声环境执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中1类标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。

### 2.3.2 污染物排放标准

（1）废气

本项目填充固体废物为煤矸石，颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值，见表2.3-4。

表2.3-4   《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）

| 项目 | 煤矸石堆置场无组织排放限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
| SO2 | 0.4mg/m3 |

（2）场界噪声

本项目施工期场界施工噪声排放参照执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值为：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

运行噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。

（3）固体废物

本项目煤矸石填沟造地参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。

2.4 评价工作等级和评价范围

### 2.4.1 评价工作等级

根据相关技术导则要求，结合该项目施工期和运行期排污特点及所在区域的环境特征，确定各环境要素环境影响评价等级如下：

1、大气环境影响评价等级

本项目大气污染物主要是营运期复垦场地内无组织排放的粉尘，主要污染物是TSP。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价工作级别确定的方法，对无组织源进行估算模式预测。

运营期大气污染物主要煤矸石回填过程产生的扬尘，根据环保要求，建设单位加强管理，定期洒水。根据估算模式预测结果，大气评价等级为二级。

环境空气评价等级计算结果见表1.5-1。

表1.5-1    环境空气评价等级判定

| 气象及地表 参数 | 环境功能区 | 农村地区，环境空气质量二类功能区 |
| --- | --- | --- |
|  | 地形 | 折算成圆形面源后考虑地形 |
|  | 环境温度 | 最低气温（-25.1℃） 最高气温（34.8℃） |
|  | 最小风速及风速计高度 | 0.5m/s、10米 |
|  | 土地利用类型及湿度条件 | 农田、中等湿度 |
| 无组织面源 | 煤矸石填沟场地 | 面源长度 10m | 面源宽度 10m | 面源高度 10m | 排放速率0.1908kg/h |
| 估算模式 | 填埋造地区 | 污染物最大地面浓度占标率（%） | 颗粒物：1.71% |
| 评价工作 等级 | 判别依据 | Pmax≥10% | 1%≤Pmax<10% | Pmax＜1% |
|  |  | 一 | 二 | 三 |
|  | 判定结果 | 二级 |

2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价工作级别的划分结果见表1.5-3。

表1.5-3  地表水环境评价等级分析表

| 等级 | 排放方式 | 建设项目废水排放量Q(m3/d);水污染当量W/(无量纲) | 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 | / |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |  |
| 三级A | 直接排放＜1000 | Q<200且W<600 |  |
| 三级B | 间接排放 | / |  |

项目废水主要包括运输车辆冲洗废水及回填区管理人员日常产生的生活污水。运灰车辆冲洗废水主要污染物为SS，该部分废水通过沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 管理人员日常生活产生的生活污水水质较简单，直接回用于回填场内洒水抑尘，不外排。因此，本次地表水环境影响评价等级为三级B。

3、地下水环境影响评价等级

(项目分类

本项目接收的煤矸石属于一般工业固体废物中的一类一般工业固体废物。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，确定本项目行业类别属于一类工业固体废物集中处置，属于Ⅲ类项目。

(环境敏感程度判定

地下水环境敏感程度参照导则中表1的内容，结合编制组 “对《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）意见回复”确定本项目地下水环境敏感程度。本项目周边无地下水集中饮用水源保护区、无与地下水环境相关的其他保护区等环境敏感区，故不属于敏感；周边无集中式饮用水源（进入输水管网且供水人口1000人以上），但区域有部分分散式引用水源地，因此判定地下水环境敏感程度为较敏感。

地下水评价范围水井调查结果见表1.5-4。建设项目地下水环境敏感程度分级表见表1.5-5，项目评价工作等级确定见表1.5-6。

表1.5-5      建设项目地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区 | 项目不位于集中式饮用水源地准保护区范围 | 不属于敏感 |
|  | 除集中式饮用水源地以外的国家或地方设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 不涉及 |  |
| 较敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区 | 项目所在区域不属于准保护区以外的补给径流区 | 属于较敏感 |
|  | 未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区 | 不涉及 |  |
|  | 分散式饮用水源地 | 评价范围内有分散式饮用水源地 |  |
|  | 特殊地下水资源（如矿泉水、温泉）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 | 不涉及 |  |

表1.5-6   地下水评价等级判定依据表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目 | 评价等级为三级 |

根据表1.5-6，地下水环境影响评价工作等级确定为三级。

4、声环境

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3～5dB(A)[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。本项目所在地为乡村区域，根据《声环境质量标准》（GB3098-2008），村庄原则上执行1类声环境功能区要求，因此本项目声环境评价等级确定为二级。

5、生态环境

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011），生态环境影响评价工作分级依据为项目影响区域的生态敏感性和工程占地范围。本项目占地范围及影响区属一般区域，不涉及HJ19-2011中规定的特殊与重要生态敏感区，工程占地面积0.135km2（＜2km2），因此生态影响评价等级确定为三级。工作等级划分见表1.5-7。

表1.5-7   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度100km | 面积2km2～20km2或 长度50km～100km | 面积≤2km2或 长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

6、土壤环境

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目场地属于污染影响型。本项目属于“采用填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用”类，属于Ⅱ类项目，场地占地面积13.50hm2，属于中型规模。另外，本此复垦区西侧为原梨园河煤矿废弃工业场地，其余三侧为自然荒沟荒地，项目所在地周边土壤环境敏感程度为不敏感。综上，本项目评价等级为三级。具体见下表：

表2.4-7   土壤环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |  |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |  |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级√ | 三级 | 三级 | — | — |  |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

### 2.4.2 评价范围

（1）环境空气评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中相关要求，确定环境空气影响评价范围以回填场为中心，东西南北各延伸5km，形成5×5km的矩形区域。

（2）地下水评价范围

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016），评价区浅层水总体上由西北向东南方向运移，根据周边水井分布情况，确定地下水评价范围为6km2，评价范围为地下水流向上游1.0km，下游2.0km，两侧各1.0km。

（3）生态环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态评价范围应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。

根据拟建项目对环境影响的特点，评价范围为：生态评价范围以项目所在冲沟为主，适当关注场地建设和使用活动扰动影响较大的近距离区域。评价范围为项目用地界外500m范围。

（4）声环境评价范围

场区边界及运输线路向外200m以内的噪声影响。

（5）土壤环境评价范围

本项目土壤环境评价范围以复垦区外扩 0.05km 为评价范围。

2.5 相关规划及环境功能区划

（1）环境空气

项目所在区域处于农村地区，为环境空气质量功能二类区。

（2）地表水环境

项目所在区域属海河流域桑干河水系恢河支流，距离本项目场址最近的地表水体为南侧2.5km处的石湖河，石湖河为恢河支流，由东南向西北径流进入恢河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），属“坝上村-梵王寺”段，水质目标为地表水IV类标准，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质要求。

（3）地下水环境

本项目厂址所处区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，属Ⅲ类功能区。

（4）声环境

拟建项目处于农村地区，属1类声环境功能区。

（5）生态功能区划

根据《宁武县生态功能区划分报告》，本项目所在区域属于“Ⅰ宁武县东北部水土保持生态功能小区”。

该区包括薛家洼乡、阳方口镇的东南角、凤凰镇的东北部，总面积189k㎡，系统主要生态服务功能为水土保持。

该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价：该区域土壤侵蚀敏感性程度大部分区域为中度敏感，生态环境综合敏感程度为中度敏感，也有零星的高度敏感区；生态服务功能重要性有50%的区域为中度重要，剩余区域中大部分为一般重要区，也有零星极重要区。

该区的主要生态环境问题：①个别散养和农业生产活动破坏植被造成水土流失；②农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖厂生的粪便对农村生态环境的污染；③区内周边蕴藏的矿产资源的开发会带来生态破坏和环境污染问题。

该区域生态系统的保护措施和发展方向：①对与水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大保护力度；②对现有林地和草地进行补植补造，在植被覆盖度低的区域，种草、发展灌木林，并加强管护进行合理的采伐和放牧；③推动农业循环经济，科学实施种植养殖业；秸秆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸秆后，沤制有机肥；秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源；④对未开采的矿区，要引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复。

本项目利用煤矸石进行土地复垦，是一项环保工程，项目建设增加植被量，提高绿化率，对区域生态环境有积极作用，符合生态功能小区的保护措施与发展方向。本项目在宁武县生态功能区划中的位置见图2.5-1。

（6）生态经济区划

根据《宁武县生态经济区划分报告》，本项目所在区域属于Ⅲ重点开发区中“Ⅲ3薛家洼乡生态农牧业经济区”。

重点开发区主要针对宁武县中部扩散条件好，资源和环境容量具有一定的承载能力，开发过程中对各类生态功能保护和居民区不会造成污染危害和生态破坏的区域，该区域是发展农业经济的主要地区，将划为重点开发区。

Ⅲ3   宁武县薛家洼乡生态农牧业经济区

分布范围与面积：该区位于薛家洼乡，面积约43.2km2。

生态环境特征：该区海拔在800-1200之间，地貌类型主要为小起伏黄土覆盖中山，年平均降水量在350~450mm，土壤类型以淡灰褐土性土为主，地层结构主要为二叠系更新统地层，土地利用现状主要为旱地；该区域植状况较差，植被覆盖度在30%以下，植物类型主要以栽培植物为主。

该区域东部有少许的煤、石灰石资源分布；地表水、地下水资源储量较丰富，大气环境容量有剩余，有一定承载力，生态环境良好，资源环境的承载力较好。

目前无工业企业分布，经济发展基础以土地资源利用为主，主要为农业耕作活动和少量的畜牧养殖活动。

生态功能小区：宁武县东北部水土保持生态功能小区

生态服务功能：水土保持

生态环境敏感性：该区属土壤侵蚀中高度敏感区，生态环境敏感性为中高度敏感。

生态经济功能：生态农业经济开发

发展方向：

限制：限制对生态环境有影响的活动和建设

鼓励：①发展以玉米、谷子、高粱等为主的生态农业和核桃、红枣、苹果等干水果经济林；②鼓励发展农牧业产品加工业，打造特色农业品牌；③鼓励发展生态型、清洁型煤炭、铁、铝等矿产资源的开采以及加工业。

生态环境保护要求：①对林草地水土流失现象严重的区域实行植树种草，限制采伐和放牧,；②耕地资源实施以小流域治理为重点的生态建设，25°以上的坡耕地实施以林草类植被为主导的立体水土保持工程；15-25°的坡耕地以马铃薯种植为主导农业；建立能增加林木覆盖度和草木植被为主的防护体系，重点营造水土保持林、水源涵养林，实施荞、灌、草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土的立体生态防护生物工程体系；③发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实施绿色和有机农业奠定肥源基础；④矿产资源的开发要合理布局优化组合发展集约化、规模化、生态化的煤炭开采与加工和建材等产业经济。

项目为土地复垦，无废水外排，对周边环境影响较小。复垦形成可满足耕种条件的土地，还田于民。符合生态经济功能要求。本项目在生态经济区划中位置见图2.5-2。

（6）城市规划

本项目位于宁武县县城东北方向直距约10km处，距离县城较远，行政区划属薛家洼乡管辖，不在县城总体规划的范围之内。宁武县城市总体规划见图2.5-3。

2.6 主要环境保护目标

项目所在地为农村地区，区域环境敏感因素制约性不大。根据本项目所在地的环境功能区划，并结合项目排污特点和对环境扰动的特征，确定项目的主要环境保护目标为近距离范围内环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境和农业生态环境等。

本项目的主要环境保护对象和环境目标见表2.6-1和图2.6-1。

表2.6-1  本项目主要环境保护目标

| 序号 | 敏感 因素 | 保护目标 | 坐标 | 保护内容 | 方位 | 距离 （m） | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X/m | Y/m |  |  |  |  |
| 1 | 环境 空气 | 黄草圪坨村 | 624878.01 | 4322604.77 | 20户居民 | NE | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类区 |
|  |  | 刘家山村 | 623771.13 | 4321619.18 | 30户居民 | NNW | 800 |  |
|  |  | 李子树梁村 | 626357.75 | 4321599.01 | 50户居民 | NNE | 1011 |  |
|  |  | 薛家洼乡 | 624879.57 | 4323260.48 | 100户居民 | N | 1740 |  |
|  |  | 秃兰坨村 | 624886.16 | 4319488.97 | 100户居民 | S | 1460 |  |
|  |  | 麻地沟村 | 622756.10 | 4322707.31 | 20户居民 | NW | 2110 |  |
|  |  | 大石湾村 | 626712.61 | 4323873.62 | 50户居民 | NE | 2840 |  |
|  |  | 西红河村 | 627696.85 | 4320702.39 | 80户居民 | ESE | 2270 |  |
| 2 | 地表水 | 石湖河 | 水质不受污染 | S | 1700 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水质 |
| 3 | 地下水 | 场地区域浅层地下水 | 地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  |  | 周边分散水井 | 黄草圪坨村水井 | NE | 600 |  |
|  |  |  | 刘家山村水井 | NNW | 900 |  |
|  |  |  | 李子树梁村水井 | NNE | 1200 |  |
|  |  |  | 秃兰坨村水井 | S | 1600 |  |
| 4 | 噪声 | 厂界200m范围内 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |
| 5 | 生态 | 项目周围生态环境 | — |

3 建设项目工程分析

3.1 建设项目概况

项目名称：宁武晋美博翔环境技术工程有限公司煤矸石处置及综合利用项目

建设单位：宁武晋美博翔环境技术工程有限公司

建设性质：新建

建设地点：黄草圪坨村西南500m（梨园河煤矿废弃工业场地东侧）的一自然荒沟内。填埋区西侧紧邻原梨园河煤矿废气工业场地，东侧为原同生同基煤矿废弃工业场地，其余两侧为荒沟荒地。本项目四邻关系图见下图：

图3.1-1   四邻关系图

建设规模：本项目位于刘家山村东南侧一条东西走向的荒沟内，沟道成“V”形，总体东高西低，沟内主要为荒草地，零星生长少量灌木。本项目总占地面积13.50hm2，填埋区场地长约267m，宽80-240m，占地面积4.95hm2。沟内最大深度40m，荒沟内总容量148.5万m3。沟内每堆放4.5m厚的矸石覆盖一层0.5m厚的黄土，顶部覆盖为0.8m厚的耕作层，根据计算土地复垦需要黄土、耕作土合计15.63万m3，需要煤矸石的量为132.87万m3。煤矸石密度按1.8t/m3计算，需要煤矸石量239.17万t，梨园河煤矿年产生矸石量36.23万吨，共需要约6.6年的矸石量能够满足填沟造地需求，土地复垦完成后交由当地村民耕种。

工程投资及资金来源：项目总投资：2896万元，由建设单位自筹。

建设周期：本项目施工期约6个月。

劳动定员与工作制度：本项目建成后全年工作天数330天，实行8小时工作制。项目施工期劳动定员20人，运行期本项目管理人员共5名，负责定期对项目日常运营及管理进行监督。填埋区入口处设砖混结构办公用房2间，一间为办公室兼值班室，一间为磅房。

3.2 填充矸石来源

本项目填充矸石来源为大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿开采过程中产生的矸石以及破碎筛分楼产生矸石。

梨园河煤矿现阶段开采2#、5#煤层，于2016年11月委托山西大学编制了《大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿180万t/a矿井兼并重组整合项目现状环境影响报告 》，忻州市清理整改环境保护违法违规建设项目工作领导组对该项目进行了备案登记，备案编号为2016-0009（见附件7）。根据原环评批复，大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿建设了45.5万m3的矸石库，产生矸石送至该矸石库合理处置。掘进矸石、洗煤厂矸石送至该矸石库合理处置。由于该煤矸石填埋场即将填满闭库，为避免洗矸厂煤矸石滞留产生不利环境影响，拟将其作为填充物进行填沟造地。

根据煤矿提供资料，梨园河煤矿运行期间矸石产量为36.23t/a，全部用于本项目进行填沟造地土地复垦。

3.3 填充煤矸石成分及淋溶试验分析

### 3.3.1 填充煤矸石成分

煤矸石是煤层中及其周围渗有可燃物质的岩石，是煤矿开采过程中掘弃的废料。煤矸石是多种矿岩组成的混合物，属沉积岩。主要岩石种类有粘土岩类、砂岩类、碳酸盐类和铝质岩类。粘土岩中主要矿物组分为粘土矿物，其次为石英、长石云母和黄铁矿、碳酸盐等自生矿物，此外还含有植物化石、有机质、碳质等；砂岩类矿物多为石英、长石、云母、植物化石和菱铁矿结核等；碳酸盐类的矿物组成为方解石、白云石、菱铁矿，并混有较多的粘土矿物、陆源碎屑矿物、有机物、黄铁矿等；铝质岩类均含有高铝矿物：三水铝矿、一水软铝石、一水硬铝石，此外还常常含有石英、玉髓、褐铁矿白云母、方解石等。

本次环评煤矸石化学成分及工业成分类比邻矿山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司的2#、5#煤层的矸石样分析，煤矸石工业及化学成分分析结果见表3.3-1～表3.3-3。

表3.3-1   2#煤矸石工业及化学成分分析结果

| 工业成分分析 |
| --- |
| 全水分Mt/% | 水分 Mad% | 灰分 Ad% | 挥发份 | 焦渣特征 | 固定碳 FCd% | 全硫 St.d% | 高位发热量 Qgr.d | 低位发热量 Qnet.ar | 氢 Hd% |
|  |  |  | Vad% | Vd% |  |  |  | MJ/kg | 卡/克 | MJ/kg | 卡/克 |  |
| 1.1 | 0.51 | 52.81 | 19.20 | 19.30 | 4 | 27.89 | 0.19 | 13.84 | 3310 | 13.11 | 3136 | 2.70 |
| 化学成分分析 |
| SiO2 % | AI2O3 % | Fe2O3 % | TiO2 % | CaO % | S % | MgO % | P2O5 % | K2O % | Na2O % | MnO2 % | 烧失量 % | 总量% |
| 26.05 | 22.81 | 0.76 | 0.46 | 0.39 | 0.20 | 0.35 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.002 | 47.69 | -- |

表3.3-3   5#煤矸石工业及化学成分分析结果

| 工业成分分析 |
| --- |
| 全水分Mt/% | 水分 Mad% | 灰分 Ad% | 挥发份 | 焦渣特征 | 固定碳 FCd% | 全硫 St.d% | 高位发热量 Qgr.d | 低位发热量 Qnet.ar | 氢 Hd% |
|  |  |  | Vad% | Vd% |  |  |  | MJ/kg | 卡/克 | MJ/kg | 卡/克 |  |
| 0.9 | 0.24 | 41.14 | 37.08 | 37.17 | 4 | 21.69 | 0.16 | 11.47 | 2743 | 11.00 | 2631 | 1.72 |
| 化学成分分析 |
| SiO2 % | AI2O3 % | Fe2O3 % | TiO2 % | CaO % | S % | MgO % | P2O5 % | K2O % | Na2O % | MnO2 % | 烧失量 % | 总量% |
| 1.75 | 1.61 | 0.07 | 0.04 | 35.61 | 0.20 | 0.71 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.134 | 58.29 | -- |

### 3.2.2 填充煤矸石淋溶试验分析

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中方法分析矸石样品淋溶液中PH、汞、铅、镉、总铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、硒12项。本次引用邻矿榆树坡煤业有限公司2019年11月送检矸石（2#和5#煤）淋溶实验结果，试验结果及分析方法见表3.3-4（煤矸石成分分析及淋溶试验检测报告见附件8）。

表3.3-4  煤矸石淋溶试验浓度值与毒性鉴别标准值对比结果

| 序号 | 项目 | 含量（μg/L） | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2# | 5# | GB5085.3-2007 | GB8978-1996 |
| 1 | pH | 7.22 | 8.22 | - | 6~9 |
| 2 | 汞（以总汞计） | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 1.0 |
| 3 | 铅（以总铅计） | ＜0.06 | ＜0.06 | 5.0 | 1.0 |
| 4 | 镉（以总镉计） | ＜0.005 | ＜0.05 | 1.0 | 0.1 |
| 5 | 总铬 | ＜0.03 | ＜0.03 | 15.0 | 1.5 |
| 6 | 铜（以总铜计） | ＜0.02 | ＜0.02 | 100 | 0.5 |
| 7 | 锌（以总锌计） | ＜0.06 | ＜0.06 | 100 | 2.0 |
| 8 | 铍（以总铍计） | ＜0.7 | ＜0.7 | 0.02 | 0.005 |
| 9 | 钡（以总钡计） | 55.8 | 40.8 | 100 | - |
| 10 | 镍（以总镍计） | ＜0.03 | ＜0.03 | 5.0 | 1.0 |
| 11 | 砷（以总砷计） | 1.6 | 1.2 | 5.0 | 0.5 |
| 12 | 硒 | 6.6 | 3.3 | 1.0 | - |
| 注：（GB5085.3-2007）为《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》； （GB8978-1996）为《污水综合排放标准》中最高允许排放浓度 |

（4）渗出毒性判断

由以上表可知，矸石淋溶液pH在6~9范围内，任何一种危害成分的浓度值均未超过《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的最高允许排放浓度，故本次填埋煤矸石属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行。

3.4项目建设内容及规模

本项目为利用煤矸石填沟进行土地复垦项目。项目建设内容包括挡矸墙、截排水沟、排洪涵管、透水箱涵、排水明渠、消力池、挡水墙、横向排水沟、道路排水沟等设施，同时对堆渣坡面、平台、封场绿化等。本项目总占地面积13.50hm2（202.54亩），填埋区占地面积4.95hm2，总库容148.5万m3，通过煤矸石进行土地复垦的方式可以综合利用煤矸石约239.17万吨，造地所需时间约6.6年，可实现造耕地约3.03hm2。土地复垦后交由周边村民进行土壤培肥及种植。

项目组成情况见表3.4-1。复垦区平面布置图见图3.4-1，本项目总平面布置图见图3.4-2。

表3.4-1  工程组成一览表

| 项目名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 清表、夯实工程 | 填沟前沟底清表、推平、压实，加强防渗。 | 新建 未建 |
|  | 挡墙 | 冲沟出口处采用浆砌石重力式挡矸墙进行拦挡，设计修筑挡矸墙17m。挡矸墙墙高5.0m（其中：基础埋深1.0m，地面出露4.0m），墙基底高程为1650m，墙顶高程为1655m。墙顶宽为1.6m，墙背垂直，墙面坡比为1:0.25，墙趾宽为0.5m、墙踵宽为0.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝，墙体容重21.5KN/m3。 |  |
|  | 周边截排水沟 | 为防止流域上游和坡面产流对弃渣的冲蚀，在顶部平台边缘与坡面两岸布设截排水沟，将汇水引入下游排洪涵管，最终排入自然沟道。 截排水沟采用底宽为0.8m、深为0.8m、壁厚为0.4m的浆砌石矩形结构，底层铺0.1m厚的碎石。需修筑截排水沟1380m。 |  |
|  | 横向排水沟 | 马道形成后，沿马道内侧布设横向排水沟，排水沟与周边截排水沟连通，共需布设18道，总长2250m。横向排水沟采用浆砌石矩形结构，断面尺寸为底宽0.4m，深0.4m，壁厚0.3m。 |  |
|  | 排洪涵管 | 底部布设排洪涵管，排洪涵管底部高程根据实际地形布设，共分为3个坡度，分别为5.77%、12.42%、21.04%。 排洪涵管选用内径为0.8m，外径为1.0m的钢筋混凝土管，直接购买。需修筑排洪涵管458m。 |  |
|  | 透水箱涵 | 为了排出场内渗水，设计排洪涵管每隔6m设置一个“回”字型透水箱涵，共需修筑透水箱涵76个。每个透水箱涵长2.3m（其中与涵管交接0.8m），宽1.0m，高1.0m，壁厚0.4m，采用C20混凝土 |  |
|  | 排水明渠 | 排洪涵管下游出口接排水明渠，之后与左、右侧截排水沟汇流，后接消力池，共需修建排水明渠12.3m。排水明渠采用浆砌石矩形断面结构，断面尺寸为底宽0.8m，深0.8m，壁厚0.4m，下铺碎石垫层0.1m。 |  |
|  | 消力池 | 消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=4.5m×3.6m×0.7m，边墙取0.4m，出口延长1.2m。消力池采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。 |  |
|  | 土地复垦工程 | 田面 | 沟内采用煤矸石及黄土分层填埋，矸石填充每4.5m覆0.5m厚黄土，完成削坡和堆矸工程后，对矸石填充场地进行覆土绿化，覆土范围为整个矸石填充场地顶部表面，绿化面积为主要针对矸石填充场地马道及边坡进行绿化，顶部平台用于覆土造田，不进行绿化，面积为3.03hm2。 先覆0.2m厚粘土，再覆0.6m厚种植土，为了改良土壤增加肥力，可先期种植固氮类农作物 1~2 年，然后进行系统的复耕。合计可恢复田面3.03hm2。 |  |
|  |  | 田间排水沟 | 边坡下部及田面内设置横向田间排水沟，两侧与场地周边截水沟相通，共布设 35 道。田间排水沟断面尺寸为 40cm×40cm，壁厚为 30cm。 |  |
|  |  | 田埂 | 边坡前设置横向挡水田埂，梯形布设，底宽 65cm，顶宽 20cm， 高 30cm。 |  |
|  |  | 边坡 | 本次设计边坡最大为1：3，矸石边坡稳定安全系数K=1.25>1.15，满足边坡稳定要求。坡面采用植物措施方式进行防护，首先对坡面进行覆土，覆土厚度0.8m。用灌木、草皮结合的方式对矸石填充场地马道进行绿化，面积0.62hm2；灌木选择紫穗槐，草种选择紫花苜蓿。用草皮对边坡进行绿化，面积1.24 hm2。 |  |
| 辅助工程 | 进场道路及道路排水沟 | 新建进场道路500m，路基宽6.0m，路面宽5.0m，C30混凝土面层。沿道路靠山体一侧修建排水沟，其出口接复垦区截排水沟，共需修排水沟500m。排水沟采用浆砌石矩形结构，断面尺寸为底宽0.4m，深0.4m，壁厚0.3m。已有进场道路起点为梨园河煤矿，终点至本次新建进场道路起点，长度1800m。利用现有山路，利用煤矸石进行路面硬化。 | 新建 未建 |
|  | 施工布置 | 施工期场地内不设施工营地，其它施工设施、设备均布置在沟场内。 |  |
|  | 取土场 | 由于回填覆土的需要，本项目顶部覆土熟土壤取自项目场地内， 施工前采集后统一堆存。 其余土方取自项目东侧高坡上，面积约1.2hm2，坡面植被为荒草地，黄土土质，估算取土土方量15.63万 m3，取土厚度约15m。 |  |
|  | 洗车设施 | 项目区进出口处设一个洗车平台，对出场车辆进行轮胎冲洗，配 套建设 10m3 沉淀池一座。 |  |
|  | 管理站 | 场区设管理站1处，面积200m2，主要为看护生产设备。 |  |
| 公用 工程 | 供水 | 主要用于填沟洒水抑尘，由洒水车拉运。 | 新建 |
|  | 供电 | 施工期各工程建设用电，接自就近变电站 |  |
|  | 供热、供气 | 场内无管理办公设施，无需供热、供气等工程。 |  |
| 环保 工程 | 基础施工 | 设置挡矸墙，排水边沟；沟底进行平整覆土压实，场地护坡两侧夯实 | 新建 |
|  | 造地阶段 | 矸石回填分层压实并覆土，同时进行洒水抑尘；取土场要求洒水 抑尘，遮尘网遮盖；矸石运输过程中要加强管理，密闭运输； |  |
|  | 生态恢复 | 规划种植旱柳、侧柏、紫穗槐、刺槐、紫花苜蓿、披碱草等或其 他农林作物，要求 100%生态恢复； |  |

### 3.4.1 主体工程

#### 3.4.1.1 清表、夯实工程

本项目区属黄土丘陵沟壑区，山顶最高高程1735m，沟底最低高程1650m，主沟呈现东-西向伸展，长约267m，宽80-240m。坡面上大多为杂草生长。

在填沟前，需要进行沟底清理，清除杂草，然后进行场地平整，压实，加强防渗性能。

#### 3.4.1.2 挡墙

冲沟出口处采用浆砌石重力式挡矸墙进行拦挡，共计修筑挡矸墙17m。挡矸墙墙高5.0m（其中：基础埋深1.0m，地面出露4.0m），墙基底高程为1650m，墙顶高程为1655m。墙顶宽为1.6m，墙背垂直，墙面坡比为1:0.25，墙趾宽为0.5m、墙踵宽为0.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝，墙体容重21.5KN/m3。

为防止因地基不均匀沉陷和温度变化引起墙体裂缝，在墙体上设置伸缩缝和沉陷缝（二者合并设置），沿墙线方向每隔6m设置一道缝宽2cm的伸缩沉陷缝，缝内填塞沥青麻絮等止水材料。本挡矸墙共布设了3道伸缩沉陷缝。

为了排出场内部分渗水，在挡矸墙上设排水孔，排水孔的布置：在水平面，设置三道直径为10cm的排水孔，在垂直方向上，道与道之间间隔100cm，在水平方向上，孔与孔之间间隔200cm，排水孔在挡矸墙上呈“品”字形布设，并在排水孔进口处设置反滤体粗砂与碎石，厚度均为20cm，采用土工布包裹。排水孔向下游倾斜，保持1.5/100的比降。

（1）墙底基础处理

开挖拦渣坝地基时，开挖至拦渣坝基底时，采用碎石垫层处理地基，厚度为0.2m，使地基承载力达到180kPa以上。

（2）复垦工艺

沟内采用煤矸石及黄土分层填埋，矸石堆置从沟道底部开始，采用从下至上分层压实、逐层堆置的办法。当矸石堆放至挡矸墙墙顶以下0.8m（即1655m高程）时，进行覆土，覆土厚度0.8m，此时渣面与挡矸墙墙顶持平，然后留设一个3m宽的马道，之后再以1:3的坡度继续从下至上逐层堆放矸石，当堆高4.2m后，留设一个5m宽的马道，之后堆放第二层矸石……依次类推。

#### 3.4.1.3截排水沟

顶部平台边缘与坡面两岸布设截排水沟，将汇水引入下游排洪涵管，最终排入自然沟道。

截排水沟采用底宽为0.8m、深为0.8m、壁厚为0.4m的浆砌石矩形结构，底层铺0.1m厚的碎石。需修筑截排水沟1380m。当截排水沟跨越进场道路时，采用过路涵管下穿道路方式，过路涵管选用内径为0.6m，外径为0.72m的钢筋混凝土管，直接购买，其基础及接口参考排洪涵管基础及接口。

本项目挡矸墙、截排水沟设计图见图3.4-2。

#### 3.4.1.4 横向排水沟

当矸石填充场地坡面和平台形成后，为避免雨水对堆矸坡面造成冲刷，在矸石填充场地的坡体底部布设横向排水沟，并与贯穿矸石填充场地的纵向排水沟相接，将场内雨水排出场外。

马道形成后，沿马道内侧布设横向排水沟，排水沟与周边截排水沟连通，共需布设18道，总长2250m。横向排水沟采用浆砌石矩形结构，断面尺寸为底宽0.4m，深0.4m，壁厚0.3m。

#### 3.4.1.5 排洪涵管

根据现场实际情况，设计在底部布设排洪涵管，排洪涵管底部高程根据实际地形布设，共分为3个坡度，分别为5.77%、12.42%、21.04%。

排洪涵管选用内径为0.8m，外径为1.0m的钢筋混凝土管，直接购买。需修筑排洪涵管458m。

涵管基础采用C15混凝土基础，最大厚度0.68m，最小厚度0.18m，基础外延0.18m。基础下铺设0.8m厚三七灰土，分层夯实，压实系数不小于0.9。管与管接口采用现浇混凝土套环刚性接口，套环混凝土为C20，按采购的钢筋混凝土管每2m为一根，则需设置接口690个。

本项目排洪涵管设计图见图3.4-3。

#### 3.4.1.6 透水箱涵

为了排出场内渗水，设计排洪涵管每隔6m设置一个“回”字型透水箱涵，共需修筑透水箱涵76个。每个透水箱涵长2.3m（其中与涵管交接0.8m），宽1.0m，高1.0m，壁厚0.4m，采用C20混凝土。在箱涵顶壁设置排水孔，其中前10个箱涵顶壁设置三排直径为5cm的排水孔（从靠近挡矸墙处数起），其余采用人工砌筑箱涵顶壁设置两排直径为5cm的排水孔，排水孔采用人工砌筑，并在排水孔进口处设置反滤体粗砂与碎石，厚度均为20cm，采用土工布包裹，排水孔间距为0.3m。

#### 3.4.1.7 排水明渠

修建排水明渠的作用主要是将排洪涵管下游出口、左右侧截排水沟下游出口水流汇合后流入下游消力池，最终通过下游排洪涵管将场内汇水排入自然沟道。由于目前不能确定消力池距下游沟道的距离，所以尚无法确定衔接消力池与下游沟道的排洪涵管长度，建设单位在修建此段排洪涵管时，长度根据具体情况确定，断面尺寸与排洪涵管相同，该部分具体内容本设计不包含。

排洪涵管下游出口接排水明渠，之后与左、右侧截排水沟汇流，后接消力池，共需修建排水明渠12.3m。排水明渠采用浆砌石矩形断面结构，断面尺寸为底宽0.8m，深0.8m，壁厚0.4m，下铺碎石垫层0.1m。

#### 3.4.1.8消力池

消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=4.5m×3.6m×0.7m，边墙取0.4m，出口延长1.2m。消力池采用M7.5水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。

消力池、排水明渠设计图见图3.4-4。

#### 3.4.1.9边坡工程

本次设计边坡最大为1：3，每堆高4.2m建造一个马道，马道宽5m，马道内侧坡脚设排水沟。坡面采用植物措施方式进行防护，首先对坡面进行覆土，覆土0.8m。

#### 3.4.1.10 土地复垦工程

1、植物措施

每堆填矸石4.5m厚，上覆0.5m厚黄土。矸石堆放结束后，对坡面、马道及渣顶覆0.8m厚土层（先覆0.2m厚粘土，再覆0.6m厚种植土），根据上述覆土工艺，共需覆土量15.63万m3，其中层间覆土量12.05万m3，坡面、马道及渣顶覆土总量3.58万m3。堆矸结束后，对堆矸坡面、马道及渣顶覆0.8m厚的土，根据覆土工艺，共需覆土量3.58万m3。覆土结束后，对坡面采用草皮进行防护；对马道采用乔灌草结合的方式进行防护；对顶部平台进行覆土还田。草种均选用紫花苜蓿，种植方式为撒播，种植密度50kg/hm2，苗木规格要求：草籽粒饱满，发芽率在90%以上，无病虫害。灌木树种选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整为矩形坑穴，规格为长40cm，宽40cm，深40cm；苗木规格要求：采用植苗造林，苗木要求三年生一级苗木，生长健壮，无病虫危害；种植密度：采用行距1.0m，株距1.0m。乔木树种选用刺槐，采用穴状整地的方法，整为矩形坑穴，规格为长60cm，宽60cm，深60cm；苗木规格要求：采用植苗造林，苗木要求三年生一级苗木，生长健壮，无病虫危害；种植密度：采用行距2.0m，株距2.0m。经计算，共需栽植刺槐2370株，紫穗槐8775株，撒播紫花苜蓿80.16kg。

沿复垦区周边设置3m宽防护林带，采用乔草结合的方式，草种选用紫花苜蓿，乔木树种选用刺槐。草种、乔木树种苗木规格要求、整地方法同复垦区，乔木种植密度：采用行距1.5m，株距1.5m。经计算，需栽植刺槐870株，柠条8775株，撒播紫花苜蓿11.6kg。

2、取土方案

①取土场位置和面积

本项目土地复垦覆土熟土壤取自项目场地内，施工前采集后统一堆存。其余土方取自项目东侧高坡上，面积 1.2hm2，土地类型为荒草地， 黄土土质，估算取土土方量15万 m3，取土厚度约 15~20m。该区域土层较厚， 土质、土量能够满足复垦要求。

②取土方式

本项目取土全部采用挖掘机取土，然后用汽车运往场地使用，取土场黄土资源丰富，运距短，选址可行。项目需根据工程的需求，制定合理的取土方量。取土过程严格执行“按需所取”，禁止多余土方堆放。取土应尽量放缓取土场的坡度，坡度控制在 10%以下。取土场取土时，按台阶式开挖取土，尽量减少取土台阶的高度，每层开挖台阶高度应小于 2m。本项目取土场植被覆盖率较高。工程取土后，植被覆盖率会一定程度降低，从而加剧水土流失。取土场取土后，由建设单位及时进行生态恢复为灌草地，以减小本项目取土对取土场的生态影响。

③表土剥离与堆存工程措施

取土场取土前先进行表土剥离，根据当地土层厚度，剥离表土厚度为 0.5m。开挖的表层熟土要专门堆放，用于后期复垦用土。可将部分表层土装入编织袋堆放在外侧，形成拦挡，取土完毕后将表层熟土覆土复垦，提高栽种植物的生存能力。

④排水工程

在取土场周边设一圈挡水土埂，即可以做到挡水作用，也可以起到临时拦挡作用。在取土场周边开挖土质排水沟、截水沟，采用底宽 40cm、沟深 60cm，边坡坡度 1：1 的梯形断面，在排水沟外侧堆砌临时拦渣沙包，以防止取土场水土流失，并定期对沉积在排水沟中的泥沙进行清理。

⑤土地整治表土回填工程

取土完毕后，对其进行阶梯行削坡开级，建议每级平台宽度不小于 5m，平台形成 1-2%的倒坡，以利于保水，并防止上方来水直接下泄。将剥离的表层土返还覆土， 在坡面和顶面覆土采取绿化措施。顶部覆土（预先剥离堆存的表土）厚度为 0.8m， 边坡覆土厚度为 0.5m，覆土后采取绿化措施。

⑥绿化工程

采用灌草结合方式对取土场进行植被恢复。绿化时选用适应当地生长的刺槐。采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径 60cm，深 60cm；种植密度：采用行距 1.5m，株距 1.5m。草籽采用紫花蓿，种植方式为撒播，种植密度 12.67kg/hm2。

本次评价要求企业取土过程中采取的环保措施为：加强取土管理，合理设置取土工作台阶和安排取土工作面，规范取土场的取土行为。在取土过程中，要加强扬尘的产生和防护，取土的同时要利用洒水车进行洒水抑尘，取土工作完成后，利用遮尘网进行遮盖。

3、生物和化学措施

生物和化学措施的复垦，是利用一定的生物化学措施来恢复和提高土壤肥力、土壤粘结性等理化性质，以提高生物生产能力的活动，它是实现损毁土地植被恢复的关键环节，本方案中主要生物化学措施内容为土壤改良和植物品种筛选。

项目区覆盖的土壤养分贫瘠，缺乏必要的营养元素和有机质，因此需要采取一系列措施改良土壤的理化性质，主要方法有：

（1）人工施肥

N、P、K都是植物生长必需的大量元素，复垦土地都较贫乏，所以这些废料的施用一般都能取得迅速而显著的效果，要少量多次的施用速效化肥或选用一些分解缓慢地长效肥料。

（2）生物改良

生物改良是利用对极端环境条件具有耐性的固氮植物、固氮微生物等改善矿区废弃地的理化性状。固氮植物具有固氮作用，在其本身腐败后，氮元素营养便留在土壤中，有利于增加土壤的养分，并能改善土壤的物理结构，微生物菌根能够参与土壤养分的转化，改善土壤结构，促进植物的发育。

生物固氮是将植物种类中具有固氮能力的植物种植在复垦土地中，通过植物的固氮作用，吸收氮元素，在植物体腐烂后将氮元素释放到土壤中，达到改良土壤的目的。

4、管护措施

由于项目区降水集中在夏季，春秋两季干旱少雨。当地植被移栽经验证明，需要对植被进行管护。管护主要是对草地的管理。

（1）浇水

草地栽植时，浇水浇透一次，后期绿植生长所需水分主要依靠大气降水。仅在特大干旱时保证植被成活，采取拉水保苗措施，采用滴灌，切忌大水漫灌。

（2）镇压

新建草地，所选的草种例如披碱草等千粒重较小，种子顶土能力弱，在雨后播种后，注意如果有地表板结等现象，可能影响草种的出苗率，要注意镇压，保障种子出苗。

（3）补植

在草地出苗较少的地方，在春季及时补植，保证林草地的覆盖率。

5、填沟造地工程质量保证性措施

填沟造地工程质量保证措施主要包括：在本项目施工中确保工程质量，采用先进的施工技术和设备，加大人、财、物的投入力度，以最优的施工方案合理进行劳动力计划安排，保证最佳施工季节形成大干局面。

施工前制定详细的材料用量计划，提前进行备料，保证各工序施工时决不出现“停工待料”现象。

根据工程计划安排，及时合理调遣机械设备，关键工序、关键部位施工使用进口或国际先进施工机械。根据计划工程量及要求工期进行倒排工期，合理安排各阶段施工任务，保证工程按部就班、有条不紊进行施工。

严格执行“三检制”。工序交接必须有班组间的交接检查，上道工序不合格不能进入下道工序的施工，否则由下道工序施工班组长负责质量问题。班组自检后，方能进行专检并写质检评定表。质量检查员具有质量否决权。质检员发现违背施工程序不按设计图纸、规程、规范及技术交底施工，对危害工程质量的行为，所有施工人员均有权越级上报，以利及时处理。

制度质量奖罚办法，将工程质量与个人的效益挂钩。

对关键工艺、工序实行技术员跟班作业、指导、监督质量的实施。施工中做好各种原始资料收集、整理工作建立技术档案。遵照“百年大计，质量第一”方针，将制定本工程创优规划及其实施细则。

根据设计图纸给定的测量基线和坐标，利用全站仪、经纬进行定位和施工放样，利用水准仪进行标高控制，坚持测量复核制度，不经换手复核的测量无效。

#### 3.4.1.9 土地复垦目标

根据《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》（NY/T309-1996）中的耕地类型划分，本项目属于“北方山地丘陵棕壤、褐土（含黄棕壤、黄褐土）耕地类型区”，该区域主要特征为全年平均温度≥10℃，积温3200~5000℃，生长季180~250d，年降水量500~1300mm，粮食作物制度为一年一熟、两年三熟、一年两熟等多种模式，主要地力等级为四至九等的耕地。

根据宁武当地的地理条件，本项目复垦后土地粮食单产水平预计为3000~4500kg/ha（亩产200~300kg），根据《全国耕地类型区、耕地地力等级划分》（NY/T309-1996），复垦后土地的地力等级为“北方山地丘陵棕壤、褐土（含黄棕壤、黄褐土）耕地类型区，八级”。

土地复垦质量满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）中附录D5黄土高原区（旱地）土地复垦质量控制标准，本项目复垦土地各项指标见表表3.4-2。

表3.4-2  复垦土地质量控制标准

| 复垦方向 | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地 （旱地） | 地形 | 地面坡度/(°) | ≤25 |
|  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥80，土石山区≥30 |
|  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.45 |
|  |  | 土壤质地 | 壤土至粘壤土 |
|  |  | 砾石含量/% | ≤10 |
|  |  | pH值 | 6.0-8.5 |
|  |  | 有机质/% | ≥0.5 |
|  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
|  | 配套设施 | 排水 | 达到当地各行业工程建设标准要求 |
|  |  | 道路 |  |
|  |  | 林网 |  |
|  | 生产力水平 | 产量/（kg/hm2） | 五年后达到周边地区同等土地利用类型水平 |

### 3.4.2 辅助工程

（1）进场道路及道路排水沟

新建进场道路500m，路基宽6.0m，路面宽5.0m，C30混凝土面层。沿道路靠山体一侧修建排水沟，其出口接复垦区截排水沟，共需修排水沟500m。排水沟采用浆砌石矩形结构，断面尺寸为底宽0.4m，深0.4m，壁厚0.3m。

已有进场道路起点为梨园河煤矿，终点至本次新建进场道路起点，长度1800m。利用现有山路，利用煤矸石进行路面硬化。

环评要求：建设单位在运输过程中应加强调度管理，禁止夜间运输，本项目运矸路线从梨园河煤矿工业场地至本项目填埋区，运输道路不穿越村庄，路况较好。

进场道路及道路排水沟设计图见图3.4-5。

（2）取土场

由于回填覆土的需要，本项目顶部覆土熟土壤取自项目场地内， 施工前采集后统一堆存。其余土方取自项目东侧高坡上，面积约1.2hm2，坡面植被为荒草地，黄土土质，估算取土土方量15.63万 m3，取土厚度约15m。

### 3.4.3 公用工程

（1）给水

本项目填埋期用水包括场区降尘喷洒用水、运输道路降尘喷洒用水及运矸车辆冲洗水、管理人员生活用水，填沟造地完成后的林地养护用水，由移交后当地村民自行解决，不在本次评价范围，具体用水量如下：

①场区降尘喷洒用水

在煤矸石充填过程采用分层摊铺、分层碾压、分单元逐日覆土的作业方式。当充填至设计标高后即进行覆土，暴露的操作面约为100m2，根据经验，每次喷洒水层厚度为7-8mm，则每次需喷洒用水0.7-0.8m3，每天喷洒2次，按1.6m3/d。

②进场道路喷洒用水

本项目填埋区域内进场道路长按2300m，道路宽约6m，则道路洒水面积为13800m2，用水按1L/m2·d，则道路洒水抑尘用水量为13.8m3/d。

③运矸车辆冲洗用水

项目区进出口处设一个洗车平台，对出场车辆进行轮胎冲洗，配套建设 10m3 沉淀池一座。主要是对运输车辆轮胎、车厢外煤尘等进行冲洗，按每车次用水0.5m3考虑，冲洗用水损耗量以用水量的20%计，损耗水量为0.1m3，本项目日均运矸车次为22次，则每天冲洗车辆损耗水量为2.2m3，需补充水量为2.2m3。

④管理人员日常生活用水

生活用水由水车从黄草圪坨村拉水。本项目运行期间职工用水主要为洗手洗脸用水，职工生活用水量按30L/人·d计，运行期管理人员5名，则生活用水量为0.15 m3/d。

表3-4   项目填埋期给排水情况表

| 序号 | 用水单元 | 用水指标 | 用水量（m3/d） | 排水量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋区洒水 | 洒水层厚度7-8mm | 1.6 | 0 | 暴露操作面约100m2 |
| 2 | 道路洒水 | 1L/m2·d | 13.8（非采暖期） 6.9（采暖期） | 0 | 道路面积13800m2 |
| 3 | 车辆冲洗 | 损耗0.1m3/车·次 | 2.2 | 0 |  |
| 3 | 职工生活用水 | 30L/人·d | 0.15m³/d | 0 | 回用于厂区洒水不外排 |

（2）排水

项目运营期日常情况无废水产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，由马道排水沟、截水沟、排洪涵洞等排出矸石填埋区，排入填埋区西南侧的自然荒沟内。

本项目员工均来自周边村庄，场内不设食堂、浴室、宿舍等，生活废水主要为职工日常洗漱废水，水量较少，水质简单，产生量为0.12m3/d，直接回用于抑尘洒水，不外排；场内设旱厕，定期由附近农民清掏外运，用于农田施肥。本项目无废水外排。

（3）用电

主要指施工期各工程建设用电，自就近变电站接入。

（4）道路

依托部分现有道路1800m进行硬化，本次新建进场道路500m，总计进场道路2300m。

本项目每天利用的煤矸石量为443.3t，单车运量设为20t，则需运矸车次22次/d。

（5）其它

场地内不设食宿、生活办公区，无供暖供气等公用工程。

### 3.4.4 总图布置

本项目位于刘家山村东南侧一条东西走向的荒沟内，沟道成“V”形，总体东高西低，沟口在东侧。根据现场调查，沟内主要为荒草地，零星生长少量灌木。

项目在东南侧沟口设置拦截坝和消力池，底部与坡面分区进行防渗。项目预计在沟口西侧设置一间值班管理室，采用彩钢结构。项目区主导方向为NW，回填沟位于刘家山村的下风向，且刘家山村位于山体高处，沟底回填时可利用山体作为自然屏障，阻隔扬尘对周围环境的影响。

土地复垦区东西走向伸展，长约267m，宽80-240m。复垦区东侧沟口设置重力式浆砌石挡墙一座，长17m，平均高度5.0m，基础深1.0m；顶部平台边缘与坡面两岸布设截排水沟，长1380m，截排水沟采用底宽为0.8m、深为0.8m、壁厚为0.4m的浆砌石矩形结构；在底部布设排洪涵管，排洪涵管底部高程根据实际地形布设，共分为3个坡度，分别为5.77%、12.42%、21.04%，排洪涵管选用内径为0.8m，外径为1.0m的钢筋混凝土管，直接购买。需修筑排洪涵管458m；排洪涵管下游出口接排水明渠，之后与左、右侧截排水沟汇流，后接消力池，共需修建排水明渠12.3m。排水明渠采用浆砌石矩形断面结构，断面尺寸为底宽0.8m，深0.8m，壁厚0.4m，下铺碎石垫层0.1m；在挡墙外侧设置一座消力池，排水边沟和排洪涵管的出水全部进入消力池。

项目边坡按1：3的坡度进行堆放，边坡采用草皮进行复垦，边坡每升高4.2m设一个5.0m宽的平台（马道），马道形成后，沿马道内侧布设横向排水沟，排水沟与周边截排水沟连通，共需布设18道，总长1203m。横向排水沟采用浆砌石矩形结构，断面尺寸为底宽0.4m，深0.4m，壁厚0.3m。堆高至40m（海拔1735m）后全部设置为顶部平台覆土还田。

取土场：取土场位于本项目场地东侧的山坡上，面积 1.2hm2，坡面植被为荒草地。

运输道路：运输道路由梨园河煤业工业场地运出后，利用部分现有道路，本次新建500m进场道路，运输至填埋区。

本次土地复垦工程总平面布置图见图3.4-1。

### 3.4.5 土石方平衡

项目土方平衡见表3.4-3。

表3.4-3  项目土方平衡一览表（2.5倍）

| 序号 | 工程名称 | 挖方量（m3） | 填方量（m3） | 弃方产生量及去向（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整 | 1.47万 | 1.47万 | 0 |
| 2 | 挡矸墙 | 0.24万 | 0.03万 | 0.21万（用作层间回填） |
| 3 | 截排水沟 | 0.36万 | 0 | 0.36万（用作层间回填） |
| 4 | 消力池 | 0.06万 | 0 | 0.06万（用作层间回填） |
| 5 | 横向排水沟 | 0.50 | 0 | 0.50万（用作层间回填） |
| 6 | 层间回填 | 0 | 24.1万 | 0 |
| 7 | 面、马道及渣顶顶部覆土 | 0 | 7.16万 | 0 |
| 8 | 倒运矸石 | 8.13 | 8.13 | 0 |
| 合计 |  | 10.76 | 40.89（39.9为黄土） | 1.13（用作层间回填） |

### 3.4.6 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3.4-4。

表3.4-4  主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总占地面积 | hm2 | 13.50 |  |
| 1.1 | 复垦区占地面积 | hm2 | 4.95 |  |
| 1.2 | 进场道路占地面积 | hm2 | 0.3 | 本次新建进场道路500m |
| 1.3 | 管理用房及其余占地 | hm2 | 8.25 |  |
| 2 | 库容 | 万m3 | 148.5 |  |
| 4 | 造地年限 | a | 6.6 |  |
| 5 | 周围汇水区域 | hm2 | 17.32 |  |
| 6 | 挡矸坝 |  |  |  |
| 6.1 | 高度 | m | 5.0 | 墙基底高程为1650m，墙顶高程为1655m。 |
| 6.1.1 | 地面以上 | m | 4.0 |  |
| 6.1.2 | 基础埋深 | m | 1.0 |  |
| 6.2 | 长度 | m | 17 |  |
| 6.3 | 顶宽 | m | 1.6 |  |
| 7 | 排水系统 |  |  |  |
| 7.1 | 截排水沟 | m | 1380 | 宽0.8m×深0.8m |
| 7.2 | 横向排水沟 | m | 2250 | 宽0.4m×深0.4m |
| 7.3 | 排水涵管 | m | 458 | 0.8m，外径为1.0m的钢筋混凝土管 |
| 7.4 | 透水箱涵 | 个 | 76 | 每个透水箱涵长2.3m，宽1.0m，高1.0m，壁厚0.4m，采用C20混凝土 |
| 7.5 | 排水明渠 | m | 12.3 | 宽0.8m×深0.8m |
| 7.5 | 消力池 | m3 | 11.34 | 4.5m×3.6m×0.7m |
| 8 | 覆土 | 万m3 | 15.63 |  |
| 8.1 | 层间覆土 | 万m3 | 12.05 |  |
| 8.2 | 坡面、马道及渣顶 | 万m3 | 3.58 |  |
| 9 | 场地绿化率 | % | 13.8 |  |
| 10 | 工程总投资 | 万元 | 2896 |  |
| 11 | 施工工期 | 月 | 6 |  |

### 3.4.7 防尘防自燃

在场地定期洒水，减少矸石堆随风起尘，保证场地边界控制点TSP最大浓度不超过1.0mg/m3的要求。根据矸石工业成分分析，含硫量很低约0.20%，不易自燃。在矸石填充过程，逐层压实，使矸石间空气的存贮和流动空隙压缩至最小，每堆高4.5m覆盖一层50cm厚的粘土压实，使矸石隔绝空气，造成矸石自燃所需氧气的缺乏，杜绝自燃现象发生。覆土时在堆体平台和边坡覆盖0.2m压实粘土作为阻隔层，压实粘土上方铺设厚度0.6m的厚种植土作为覆盖层。

在严格按环评要求完善上述处置措施后，可有效隔绝矸石同空气的接触，自燃的可能性很小。

### 3.4.8 主要设备

本项目土地复垦及煤矸石填沟作业过程专业性较强，需完成挖土、运土、铺土、推土、碾压和夯实等土方工程及作业面洒水作业。填沟作业过程中使用的主要设备见表3.4-5。

表3.4-5  主要机械设备列表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 台 | 1 | 功率145kW |
| 2 | 挖掘机 | 台 | 1 | 功率110kW |
| 3 | 覆盖土运输车 | 辆 | 1 | 10t |
| 4 | 洒水车 | 辆 | 1 | 5m3 |
| 5 | 压实机 | 台 | 1 | 功率130kW |
| 6 | 工具车 | 辆 | 1 |  |

3.5 工艺分析

本项目土地复垦工艺流程简单，主要包括基础处理、矸石填充及覆土三个阶段。由于矸石填充期较长，本项目矸石填充期环境影响按运行期进行论述。

（1）基础处理（施工期）

本项目为利用煤矸石进行土地复垦项目，基础处理包括坑底和边坡整平、截水沟工程和拦渣坝等。具体做法为：在下游修建拦渣坝，与三面山谷合围形成库区，在三面边坡上修建截洪沟，上游修建拦水坝，严格控制地表水的进入。

（2）矸石填充（运行期）

矸石填充作业包括卸料、推铺、压实、降尘等。运输车辆将煤矸石运输进入本场，然后进入场内填充区。运输车填沟作业时需在现场人员的指挥下运送到指定位置，有组织倾倒，倾倒后每1m用堆土机摊平，然后压实，避免沉陷，每堆高4.5m覆盖一层50cm厚的粘土压实，然后再按照作业工序依次堆填第二层、第三层等，层层有序堆放，层与层之间为阶梯状，当矸石堆放至拦渣坝坝顶后，先留设一个5m宽的平台，然后再以1:3的坡度堆放矸石，之后矸石堆放每升高4.2m设一个不小于5m宽的平台。待边坡稳定后进行临时覆土，及时栽种草植，进行绿化。当最终堆填至设计高程后，进行统一土地整理。

在整个填沟造地过程中必须随时进行场区道路的清扫及场区的洒水工作，使填沟作业正常运行，同时各项指标应达到填沟造地的要求。矸石从卸车平台倾卸后由推土机向下推，其推距控制在20m以内，并将矸石层分层摊铺，铺匀后用压实机进行4-6次压实。在每日填沟作业结束时在作业面撒水降尘。在雨季作业时，作业车不能进入填沟作业面时，可采用钢板铺设路面卸车；冬季为防止车辆打滑，须在道路上设置防滑条或防滑链。

场区设截洪沟，填沟作业单元控制在10×10m，做到每日覆盖，不留废渣裸露面。在雨季时停止作业，上层覆盖黄土，做好雨水的导排，禁止雨水直接冲刷废渣堆体。

工艺流程及如图3.5-1所示：

图 3.5-1   施工期工艺流程图及产污环节

图 3.5-2   运营期工艺流程图及产污环节

在整个作业过程中必须随时进行场区道路的清扫及场区的洒水等工作，使作业正常运行。为实现雨污分流，在每个大的区域进行小的作业单元划分，作业单元按照实际地形进行。经验证明，一般雨天不影响矸石的正常碾压，但要酌情优先填充含水量低的固废。对于雨后径流形成的冲蚀面需及时碾压堆筑，对于表面上的积水需及时疏导，以免影响矸石堆筑施工。

冬季结冰季节，矸石运输及填充过程宜快，以防止矸石在碾压前冻结而影响碾压质量；卸车后应及时清理车厢的残留固废。固废摊铺过程中，若面层颗粒出现结冰现象，应增加碾压遍数，保证压实质量。冬季集中在较小的工作面，连续铺压是减轻冻害的有效措施。

项目土地复垦区封场后横、纵断面图见图3.5-2，矸石堆放剖面见图3.5-3。

（3）覆土（复垦期）

场地填充完成后顶面覆土二层，第一层为阻隔层，覆200mm厚的粘土，并压实，防止雨水渗入；第二层为覆盖层，覆600mm厚种植土，以利植物生长，便于绿化种植。覆土所需土壤均取自外购土。

参照《土地复垦技术标准（试行）》中充填沉陷场地复垦工程中的要求，采用矿山废弃物充填(包括废渣、尾矿、炉渣、粉煤灰等充填)：用矿山废弃物充填时，应参照国家有关环境标准，进行卫生安全土地填筑处置，充填后场地稳定；有防止填充物中有害成分污染地下水和土壤的防治措施。视其填充物性质、种类，除采取压实等加固措施外，应作不同程度防渗、防污染处置，必要时，设衬垫隔离层。

本项目采用煤矸石充填，设置有压实设备，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求，采用I类固废无需设置防渗系统，项目建设能够满足《土地复垦技术标准（试行）》要求。

3.6 环境影响因素分析

本项目利用一般工业固废进行土地复垦。施工期的主要工程包括场地平整、拦矸坝及排水系统建设等，其环境影响主要包括施工扬尘、施工噪声、施工期生活废水和生活垃圾、植被破坏对场地范围及周边环境的影响。

施工期相对于运行期来说，影响时间相对较短，且随着施工的结束，污染也会慢慢消失。建成运行后产生的污染是长期的，主要表现在大气环境、声环境对周围环境的影响。

### 3.6.1 施工期环境影响因素分析

（1）大气污染物

本项目施工期间的大气污染物主要来自场地平整、土方开挖扬尘，建筑材料运输过程中所产生的交通道路扬尘和施工机械尾气。

施工期扬尘分为施工场地扬尘和汽车运输扬尘，施工场地作业主要包括场地平整、开挖、回填、露天堆放、装卸等过程；汽车运输主要为施工建材运入等。

①施工场地扬尘

扬尘量的计算与诸多因素有关，其中施工总土方量、施工方式和施工现场的自然条件影响最大。根据国内外的有关研究资料，施工扬尘的起尘量与总动土土方量有关，挖土机等在工作时的起重量与挖掘深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤的含水量等有关。对于拆除原有渣土堆场而言，起尘量还与堆渣高度、土方堆放方式、风速及场内有无防护措施等有关。根据国内外的研究结果和类比研究结果显示，影响起尘量的主要因素分别为：防护措施、风速、土壤及渣土湿度、挖土方式或土堆的堆放方式等。

QP=f(U，W，H，Pt…..)

式中：QP—起尘量；

f(U，W，H，Pt…..)—函数；

U—风速；

W—土壤中含水率；

H—高度；

Pt—粒径分散度。

实际计算中，一般做适当简化，起尘量公式如下：

QP=M×K

式中：QP—起尘量；

M—抓斗总土量

K—经验系数，起尘率，不考虑防护措施。

类比调查研究结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，最大扬尘量约为土方量的0.5%，在土壤较为湿润时，开挖的扬尘量约为装卸量的0.1‰，根据上述条件，本工程挖方量10.76万m3，本项目土石方开挖过程中产生扬尘量为10.76m3。因此在土方开挖时，应采取洒水防护措施，可最大限度的减少扬尘量。

②汽车运输扬尘

汽车运输道路扬尘采用上海港环保中心与原武汉水运学院提出的关于汽车载有散装物料的道路上的扬尘量经验公式：

式中：——汽车行驶的扬尘（kg/km·辆）；

——汽车速度（km/h），取15；

——汽车载重量（t），取10；

——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.3。

表3.6-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表3.6-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/h） | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/h） | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20（km/h） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效方法。

③施工机械尾气

本项目施工期废气主要由推土机和轮胎式装载机运行时产生。类比同类项目，考虑一台推土机和一台装载机同时作业时耗油量为22.2kg/h，则大气污染物排放量为：CO 627g/h，HC 193g/h，NOx 995g/h。

（2）水污染源排放情况及防治措施

施工期水环境影响主要为土石方工程及雨天引起的水土流失，包括雨污水及场地积水，废水中主要污染物为悬浮物，由于施工废水的产生量不大且属于间歇排放，对外环境的影响较小；工地生活区应配套临时生态厕所，以减小对环境的影响。

①生产废水

施工生产废水主要产生于砂石料生产系统以及施工机械维修冲洗废水。砂石料生产废水主要为洗料废水，水量大，含砂量可达4～70kg/m3。混凝土浇筑废水系生产混凝土过程中产生的废水，其中SS经沉淀后可以大部分去除，经过简易沉淀处理后可回用于施工水池（水源—施工水池—沉淀池—施工水池）。机械车辆维修冲洗废水中主要含泥沙及油污，其主要污染控制指标为SS、石油类。

施工期生产废水中砂石料生产废水如果不加处理，将浪费水资源且污染环境，建议将其经沉淀处理后回用作防尘喷洒用水。

②生活污水

本工程施工期施工人员最多可达20人。按每人每天排放污水0.1m3计算，施工人员生活污水排放量为2.0m3/d。

施工人员的生活污水中各污染物负荷量较小，建议施工期建设方在施工场地拟建管理区内选址建设旱厕。

（3）施工噪声

施工噪声主要来源于施工机械，主要噪声源有铲平机、压路机、推土机、挖土机、打桩机，以及各类运输车辆等。工程施工机械与我国公路建设中使用的筑路机械相同，其噪声类比值见表3.6-2。

表3.6-2  施工期各类机械噪声一览表

| 序号 | 名称 | 测量声级[dB（A）] | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 72 | 距声源1米处 |
| 2 | 推土机 | 78 |  |
| 3 | 搅拌机 | 83.5 |  |
| 4 | 压实机 | 93 |  |
| 5 | 装载机 | 80 |  |
| 6 | 自卸卡车 | 82.5 |  |

为了尽量减少对居民点声环境的干扰，工程采用的措施主要是合理安排施工时间，尽量避免施工机械夜间作业；合理布局施工现场，以避免局部声级过高；设备选型上尽量采用低噪声设备；降低人为噪音等。场址施工带来的噪声对周边村庄基本影响较小。

（4）施工期固体废物

施工过程产生的固体废物包括场地平整土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。

施工土方应优先用于场地建设填方和覆盖用土，建筑垃圾应对其中可回收利用部分进行回收，剩余部分用于本项目的冲沟填充物。施工人员产生的生活垃圾在施工现场集中收集，定期交由当地环卫部门集中处置，禁止乱堆乱放。

（5）生态环境影响及防治措施

冲沟形貌为自然侵蚀演化而成，底部与侧面多有灌木杂草覆盖，本项目施工会不可避免地破坏原有地貌及植被，土地使用性质改变，生物量减少，如不妥善处理，会造成水土流失。

项目施工应加强施工管理，杜绝不必要的植被破坏，合理规划土方平衡，禁止随地取土。施工应避开雨季，主体工程完工后注意对项目边界的修整，采取修整坡面、堆砌硬化、植草绿化等措施。

### 3.6.2 运行期环境影响因素分析

（1）废气

本项目运行期大气污染源主要有矸石填沟作业扬尘、车辆倾倒起尘、运输扬尘及矸石自燃废气。

①本次新建进场道路500m，利用已有道路1800m，项目运输路线共计总长度为2.3km。运矸车辆行驶过程中产生的运输扬尘源强的大小与运输距离、道路路面、行驶速度等有关，运输道路路况较好，路面灰尘覆盖率取0.1kg/m2，则在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在垂直于道路两侧20m范围内。

②根据工程分析，场地堆矸作业产生扬尘主要有三个环节：①场地作业区大风天气下堆积矸石及覆盖的黄土起尘；②运矸汽车倾倒矸石起尘；③运矸汽车在矸石场地作业区运输过程中起尘。

根据资料，矸石堆的起尘风速为4m/s。据宁武县气象站多年常规气象资料，该区多年平均风速为3.5m/s，大于4m/s的风速出现频率约8.3%，由此可见，本项目矸石堆场能够发生扬尘的机会较少，在绝大部分时间内，矸石堆放及覆土不会对周围环境空气产生扬尘污染；对于卸车及运输过程中产生的扬尘污染，在采取卸车时降低落差、洒水抑尘及限速行驶等措施后，对区域大气环境影响较小。

③自燃废气：引起煤矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明，煤矸石的自燃主要取决于两个因素。一是煤矸石中存在着可燃物—硫铁矿，它是引起自燃的决定因素；二是有供氧条件，如果煤矸石在堆放过程中形成孔隙，这就为煤矸石自燃提供了供氧条件。

（2）废水

项目运营期产生的车辆冲洗水循环使用，生活污水为职工洗漱废水，水质简单数量较少，回用于厂区洒水抑尘，均不外排。正常情况下填埋造地区无渗滤液产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，且填埋造地区内会产生淋溶水。

（3）噪声

噪声主要包括填沟过程自卸车卸车、推土机推平、碾压过程产生噪声，强度在85-95dB（A）之间。

车辆运输噪声约85dB（A），专用道路两边主要为荒坡及田地，不经过村庄，运输噪声会对村庄影响较小。

（4）固废

项目本身为固废煤矸石综合利用项目，运行期主要是分层压实覆土时产生的少量弃渣，均在场内回填。

（5）生态

拟选矸石填沟造地项目场地为一荒沟，沟内无基本农田，沟底分布有草本植物和灌木丛，沟顶草本植物较多，覆盖率一般；无国家保护动物出现，无自然保护区等敏感区域分布；远离居民区，景观价值较低。就此情况来讲，选择其作为矸石堆存场地对当地景观影响较小，不会对本区的生态系统中的物种变化造成大的影响，不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

（6）土壤

矸石露天堆放，经降雨淋溶后，可溶解性元素随雨水迁移进入土壤，可能会对土壤产生一定的影响。其影响程度取决于淋溶液中污染物的排放情况及所在地的环境性质。

### 3.6.3 土地整理完成后的环境影响因素分析

本项目为矸石综合利用土地复垦项目，土地整理后用于种植、绿化，废气、噪声、固废影响消失，采取工程及环评措施后，雨水汇流至下游、或下渗入土壤被植物吸收、最终以植物蒸腾、地面蒸发等形式排泄，基本不会产生淋滤水，对水环境影响微弱。

3.7 污染源强

### 3.7.1 废气

本项目利用的固体废物主要为煤矸石，属于无机废物，不存在可产生大量沼气的生物降解性物质以及相互通过化学反应产生气体的物质。本项目生活管理区不设食堂，采暖采用电采暖，无采暖和餐饮废气等。项目运行期产生的主要大气污染物为矸石倾倒扬尘、填沟作业起尘、道路运输扬尘、机械运行尾气和矸石自燃废气。

（1）矸石倾倒扬尘

装卸扬尘：

式中：Qz—矸石倾倒起尘（g/次）；

U—平均风速（m/s），取3.5；

M—汽车吨位（t），取20；

W—矸石含水量（%），取10；

H—矸石倾倒高度（m），取1.5。

经计算，平地矸石堆场起尘：Qz=807.79g/次。

每车卸料时间按30s计算，每天22车（14.63万t/a，每年运行330天，每台车辆吨位20t），则汽车倾卸引起的扬尘量为17.77kg/d（2.22kg/h，5.86t/a）。

倾倒过程采取洒水抑尘，避免大风天气作业，再经过周围山体阻挡抑尘后，综合抑尘效率不低于80%，对外环境无组织排放量为3.55kg/d，1.17t/a（0.44kg/h）。

由上可知，运行期由汽车倾卸带来的扬尘量较少，主要是因为运输矸石中有一定的含水率造成的，因此对大气环境造成的影响较小。

（2）矸石填沟作业过程起尘

在项目填沟作业过程采取相应措施后，矸石在正常条件下基本不会发生起尘，对场地周围的环境影响甚微。但如果管理不当，不及时洒水碾压，在大风天气时也可能产生灰尘。

①起尘量计算公式

矸石场地作业区大风天气下堆积矸石及覆盖黄土起尘，起尘量计算采用清华大学在霍州矿务局现场试验得出的公式：

平地矸石堆场起尘 ：

Qm=11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55(w-0.07)

沟谷矸石堆场起尘： Q1=KQ

式中：Qm—堆场起尘量，mg/s；

U—临界风速，m/s，取3.5m/s；

S—填埋造地区作业区面积，m2，取100m2；

ω—空气相对湿度，取65%；

W—矸石表面含水率，取10%

K—沟谷与平地起尘系数，取20%。

②起尘量计算结果

计算扬尘量时，根据本项目填沟时的日作业面积，按100m2计算，宁武县的常年平均风速为3.5m/s，本项目进行生产作业时，起尘量为0.18g/s（1.26kg/d），由洒水车对作业区域进行喷水降尘处理。洒水抑尘效率按70%计算，则起尘量为0.053g/s，0.38kg/d，（0.13t/a）。

（3）道路运输扬尘

煤矸石的运输要采用封闭运输车辆，交通运输污染包括运输过程中产生的抛洒、扬尘等。根据公式：

式中：

—道路扬尘量，kg/km·辆；

—总扬尘量，kg/a；

V—车辆速度，15km/h；

M—车辆载重，20T/辆；

P—路面灰尘覆盖量，0.05kg/m2；

L—运距，2.3km；

Q—运输量，14.63万t/a。

经上述公式计算道路扬尘产生量约0.18kg/km·辆，9.10kg/d（3.0t/a），为减轻运输对沿线环境造成的影响，评价要求运输车辆加盖篷布，并进行限速管理，定时在路面喷淋洒水，可抑尘80%，经治理后道路扬尘1.82kg/d（0.6t/a）。

（4）推土机、装载机等机械运行时的尾气

运行期所需要的各种作业机械如推土机、压实机、运输卡车等在运行过程中会产生一定的尾气排放，尾气排放属无组织排放，污染物排放量的大小与交通量成比例，与车辆的类型以及运行的工况有关。由于本工程的煤矸石不是连续的运输，作业机械间歇性的运行，且作业机械数量不多，因此机械设备尾气对环境影响较小。

（5）矸石自燃废气

矸石中含硫量高时，极易发生自燃，自燃是堆置的煤矸石中可燃成分在自然条件下氧化发热达到燃点发生燃烧的现象。煤矸石山自燃时，会产生大量的烟尘、CO、H2S、SO2以及NOx等有害气体。根据《山西焦煤科技》（2010年1月第1期）刘建明、种德雨等编写的论文《浅析煤矸石的自燃及防治措施》，煤矸石自燃时，每平方米一昼夜放出二氧化硫6.5kg，一氧化碳10.8kg，硫化氢和氮氧化物0.6kg，同时伴有大量烟尘。这些有害气体的排放，不仅降低区域环境空气质量，而且会影响到矸石山周边生态环境，造成植被枯死、作物减产。

本工程利用的矸石为宁武梨园河煤业2#、3#、5#和6#煤层煤矸石，硫分偏低，属不易燃矸石。由本项目工艺流程可知，矸石在填沟过程中采取即堆即压实的堆放方式，且每4.5m覆盖一层50cm厚黄土并进行压实，基本杜绝了供氧渠道，且无足够的供氧蓄热条件。因此，该矿煤矸石在没有外来火种的情况下，不易自燃。针对矸石自燃的可能性，企业应做好日常环境管理及监测工作，堆填区一旦发生矸石自燃，及时扑灭火源，并采用钻孔后石灰乳灌浆法进行治理，及时消除污染。

### 3.7.2 废水

（1）生活污水

本项目管理人员5人，不设食堂、浴室、宿舍，使用旱厕。运营期职工生活污水主要为洗手洗脸废水，污水产生量约0.12m3/d，水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排；旱厕定期掏空，由附近农民清运，用于农田施肥。

（2）车辆冲洗废水

生产废水主要为车辆冲洗废水，主要成分为悬浮物，浓度在500mg/m3，评价要求场区内设10m3沉淀池1座，集中收集车辆冲洗废水，废水简单沉淀处理后循环使用，不外排。

（3）雨水

本项目废水主要分析流经场地的雨水，当矸石作业处于雨季时，本荒沟上部降雨汇水可以通过预先埋置的涵洞排至消力池；周边汇水通过导水渠和截水沟排至消力池，由此排出填埋区，不设雨水收集池。

（4）矸石淋滤水

矸石露天堆放，经降雨淋溶后，可溶解性元素随雨水迁移进入土壤和水体，可能会对土壤、地表水及地下水产生一定的影响。其影响程度取决于淋溶液中污染物的排放情况及所在地的环境性质。

本项目产生的废水主要是矸石堆放产生的淋溶水。本工程固废堆场堆放的固体废物主要为矸石，未被列入《国家危险废物名录》。根据矸石浸出试验结果，矸石浸出液中各污染物浓度均低于《危险废物鉴别标准·浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限值，因此本项目所堆放矸石可视为一般工业固体废物，并进行相应的堆放或综合利用。同时矸石淋溶水各项分析指标均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中Ⅰ级标准规定限值，本项目所堆放矸石属于第Ⅰ类一般工业固体废物。且从当地降雨情况看，宁武县多年平均降雨量438.2mm，多年平均蒸发量为1958.5mm，年平均降雨量远小于年平均蒸发量，一年中长时间处于干旱状态。由于降雨量少，蒸发量大，不易形成淋溶浸泡条件，加之评价规定的污染防治措施的实施，由此可确定矸石淋溶水对水环境的影响很小。

此外，沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-6cm/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10 -5cm/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

因此，评价认为采取环评措施后矸石淋溶不会对水环境造成污染。矸石淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，在下渗过程还要经过包气带的吸附、降解，因此对地下水的影响较小。

（5）防渗措施

本填埋造地区所排放的矸石为永久性一般工业固体废物中的第I类，矸石沟内黄土覆盖层较厚，因此，沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数3×10-6m/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

### 3.7.3 噪声

本项目需要配备挖土和倒运的机械设备和一般工业固体废物堆存设备，主要包括挖掘机、装载机、压实机和自卸卡车。生产作业时，装载机、推土机、运输车辆运行时产生将产生较大的噪声，声级在80分贝以上。各种机械作业时噪声声级见表3.7-1。

表3.7-1  本工程噪声源强表

| 作业阶段 | 主要噪声设备及产噪环节 | 数量 | 声功率dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 矸石倾倒 | 自卸车、物料跌落 | 1 | 95 |
| 填沟作业 | 推土机 | 1 | 85 |
|  | 压实机 | 1 | 95 |
| 洒水 | 洒水车 | 1 | 90 |
| 运输 | 重型载重车 | 移动声源 | 距车辆行驶路线7.5m处噪声为85-91dB（A） |

### 3.7.4 固体废物

项目本身为固废煤矸石综合利用项目，运行期覆土时产生的少量弃渣，均在场内回填，运营期间无生产固废产生。

本项目职工人数为5人，项目生活垃圾产生量为约0.75t/a。环评要求在办公室设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的垃圾收集地点，由环卫部门统一处理。

### 3.7.5生态影响

拟选矸石填沟造地场地为一荒沟，沟内无基本农田，沟底分布有草本植物和灌木丛，覆盖率一般；无国家保护动物出现，无自然保护区等敏感区域分布；远离居民区，景观价值较低。就此情况来讲，选择其作为矸石堆存场地对当地景观影响较小，不会对本区的生态系统中的物种变化造成大的影响，不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

### 3.7.6 本项目污染排放情况汇总

基于上述工程污染源与防治措施的分析，将工程实施带来的主要环境问题和对策汇总于表3.7-2中。

表3.7-2  工程各环节污染物排放情况及防治措施

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生源强 | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 汽车倾倒起尘 | TSP | 6.06kg/d | 保证矸石的含水量，洒水抑尘 | 1.82kg/d |
|  | 填沟作业 过程扬尘 | TSP | 1.26kg/d | 及时覆土碾压，由洒水车对作业区域进行喷水降尘处理，堆至设计标高及时覆土 | 0.38kg/d |
|  | 道路运输扬尘 | TSP | 5.29kg/d | 采用密封车运输，以免散落；道路洒水 | 1.06kg/d |
|  | 机械燃油废气 | CO、NOx等 | 少量 | 采用合格的燃油 | 少量 |
| 废水 | 生活污水 | SS、BOD5等 | 39.6t/a | 水量较少，水质简单。排入旱厕，定期清掏 | 0 |
|  | 淋滤水 | SS等 | 最大6.04m3/a | 用于场地抑尘 | 0 |
| 噪声 | 机械设备、车辆 | 噪声 | 85-95dB（A） | 作业机械尽量选用低噪声的作业设备；禁止夜间施工 | - |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 生活垃圾桶收集后定期交由环卫部门处理 | 0 |

5 环境影响预测与评价

5.1 大气环境影响预测与评价

### 5.1.2 施工期环境空气影响分析

项目施工期大气污染源主要为场地平整施工扬尘，施工期间场地地基的开挖、处理必然导致大面积的裸漏地面，以及一些露天堆放的建筑材料。在不利气象条件下，便会产生扬尘进入大气环境，对环境空气造成影响。

其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q——起尘量，kg/t·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

可知，扬尘量与当地气象条件及尘粒含水率相关，扬尘在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件和尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的沉降速度见表5.1-2。

表5.1-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒 径 ((m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度 (m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒 径 ((m) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度 (m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒 径 ((m) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度 (m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表5.1-2可知，尘粒的沉降速度随粒径增大而迅速增大，当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s。因此，当尘粒大于250(m时，主要影响范围为扬尘点下风向近距离范围内，而对外环境的影响则以微小尘粒为主。

施工过程中粉尘污染的危害性不容忽视。浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，影响景观。

表5.1-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

表5.1-3  施工期场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

施工期粉尘的影响大小关键在于施工组织和施工方式。这就要求组织施工设计时，充分考虑到工程进度、每日施工时间、机械使用和挖、填、运、存等方式可能对扬尘大小的影响，精心安排、合理组织、并适度控制。基本原则为：推进式开挖，不宜整个沟全面开工；合理安排挖、填工程，尽量做到挖、填平衡；进出场外的运输过程要严格采取封闭措施，场内运输也尽可能遮盖；施工过程减少场内倒运量；活动频繁的场所采取洒水降尘措施。

经验表明，若在施工时采取必要的控制措施，包括工地洒水和降低散料堆放区风速（通过挡风栅栏或者其他构筑物），则可明显减少扬尘量。采用以上两种措施并规定在积尘路面减速行驶，清洗车轮和车体，用帆布覆盖易起扬尘的物料等，则工地扬尘量可减少70-80%。可大大减少工地扬尘对周围空气环境的影响，基本上将扬尘的影响范围控制在工地范围。

由于施工现场距居民居住地相对较远，施工粉尘不会对其产生显著影响。

### 5.1.3 运行期环境空气预测与评价

本项目办公室及磅房采用电暖器采暖，工程运营期大气污染物主要为运输道路、堆场作业扬尘及矸石自燃。本次评价主要对矸石堆场作业区产生的扬尘对环境的影响进行预测。

5.1.3.1大气估算模式及参数的选择

1、污染源源强参数

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式进行环境空气影响分析，估算模型参数见表5.1-4，面源排污概况见表5.1-5。

表5.1-4  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | - |
| 最高环境温度/℃ | 34.8 |
| 最低环境温度/℃ | -25.1 |
| 土地利用类型 | 草地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | - |
|  | 岸线方向/° | - |

表5.1-5  本工程各面污染源排污概况

| 面源 名称 | 面源起始点 | 面源海拔 高度（m） | 面源 长度（m） | 面源 宽度（m） | 与正北 夹角（℃） | 面源初始排放高度 （m） | 年排放 小时数（h） | 排放 工况 | 评价因子源强(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| 填埋复垦区 | / | / | 1690 | 10 | 10 | 100 | 4.5 | 8760 | 连续 | 0.1908 |

2、预测模式和预测因子

（1）估算模式

按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，环境空气影响评价等级由每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi的大小，其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

（2）评价因子

评价因子为颗粒物TSP。

（3）评价标准

TSP评价标准采用《环境空气质量标准》中的二级标准值。

3、评价结果

本次评价采用估算模型对填埋造地区排放的污染物TSP浓度进行估算，估算结果见表5.1-6。

表5.1-6  大气污染物估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | Ci(μg/m3) | Pi(%) |
| --- | --- | --- |
| 37 | 15.444 | 1.71600E+000 |
| 100. | 6.8343 | 7.59367E-001 |
| 200. | 2.2383 | 2.48700E-001 |
| 300. | 1.0914 | 1.21267E-001 |
| 400. | 0.64737 | 7.19300E-002 |
| 500. | 0.42986 | 4.77622E-002 |
| 600. | 0.30689 | 3.40989E-002 |
| 700. | 0.23049 | 2.56100E-002 |
| 800. | 0.18208 | 2.02311E-002 |
| 900. | 0.15591 | 1.73233E-002 |
| 1000. | 0.13764 | 1.52933E-002 |
| 1500. | 0.094117 | 1.04574E-002 |
| 2000. | 0.060599 | 6.73322E-003 |
| 2500 | 0.044647 | 4.96078E-003 |
| 下风向最大浓度 | 15.444 | 1.71600E+000 |
| 下风向最大 浓度出现距离 | 37m |

根据表5.1-6，本项目TSP下风向最大浓度出现距离为37m，最大浓度为15.44μg/m3，最大占标率为1.71%，对周边大气环境质量影响较小。

根据表5.1-6估算模式预测计算结果可知，本项目运行期无组织排放的粉尘影响范围随着距离的增加逐渐减小，最大浓度出现在37m，预测浓度为15.44μg /m3，预测浓度占标率为1.71%，远小于其相应的环境空气质量标准(粉尘执行GB3095-2012中TSP的1小时平均取样时间的二级标准浓度限值取0.90mg/m3)，距离本项目最近的村庄黄草圪坨村500m，因此本项目运行期少量无组织排放的扬尘对周围环境空气及敏感点影响较小。

5.1.3.2环境空气影响分析

本项目运行期大气污染源主要有矸石填沟作业扬尘、车辆倾倒起尘、运输扬尘及矸石自燃废气。

（1）矸石倾倒扬尘

由工程分析可知，本工程由汽车倾卸引起的扬尘量为13.47g/s。每车卸料时间按30s计算，每天15车，则汽车倾卸引起的扬尘量为6.06kg/d。倾倒过程采取洒水抑尘，再经过周围山体阻挡抑尘后，综合抑尘效率不低于70%，对外环境无组织排放量为4.04g/s（1.82kg/d）。

运行期由汽车倾卸带来的扬尘量较少，主要是因为运输矸石中有一定的含水率造成的，因此对大气环境造成的影响较小。

（2）填沟作业场地扬尘

根据表5.1-5估算模式预测计算结果可知，本项目运行期无组织排放的粉尘影响范围随着距离的增加逐渐减小，最大浓度出现在96m，预测浓度为0.07191mg/m3，预测浓度占标率为7.99%，远小于其相应的环境空气质量标准(粉尘执行GB3095-2012中TSP的1小时平均取样时间的二级标准浓度限值取0.90mg/m3)，距离本项目最近的村庄石家庄窝村950m，因此本项目运行期少量无组织排放的扬尘对周围环境空气及敏感点影响较小。

（3）道路运输扬尘

矸石的运输要采用封闭运输车辆，矸石运输产生的扬尘主要为道路起尘。

在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效方法。本工程选用20t自卸式卡车，按照汽车行驶速度15km/h，汽车道路扬尘起尘量为0.18kg/km·辆。按运距2000m、运输量9.93万t/a，扬尘产生量为1.75t/a。

在矸石运输道路限速行驶和保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。采取运矸车辆限速行驶、配置道路洒水车等措施后，能够有效降低道路运输扬尘。项目矸石运输量较小，每天约15车次，采用上述措施后矸石运输不会对周边环境空气质量产生显著影响。

（4）机械设备运行时的尾气影响分析

运行期所需要的各种作业机械如推土机、压实机、运输卡车等在施工过程中会产生一定的尾气排放，尾气排放属无组织排放，污染物排放量的大小与交通量成比例，与车辆的类型以及运行的工况有关。由于本工程的煤矸石不是连续的运输，作业机械间歇性的运行，且作业机械数量不大，因此机械设备尾气对环境影响较小。

（5）矸石堆放自燃可能性及其影响分析

关于矸石堆放自燃的机理很多，目前的研究结果表明：硫铁矿结核体是引起矸石自燃的决定因素，水和氧是矸石自燃的必要条件，碳元素是矸石自燃的物质基础。

煤层中全硫含量，是由硫铁矿硫、有机硫和硫酸盐硫所组成，其中硫铁矿硫和有机硫是可燃硫，尤其是硫铁矿硫是缺氧还原环境中生成，赋存于煤层及煤系地层之中，呈结核和结晶状态。本项目采用的主要为2#、5#矸石，根据矸石成分分析，煤矸石全硫含量约0.2%。根据国内外的统计，在不采取任何措施采用倾倒式堆放的情况下，硫含量在1%以下的煤矸石不易发生自燃现象，硫含量在2%以上的煤矸石一定发生自燃，硫含量介于1%-2%的煤矸石自燃有一定的偶然性。

硫未开采前埋藏于地下，隔绝空气，难以氧化，由井下排放至矸石处置场后，矸石经过大面积接触空气而氧化，同时放出大量的热，硫铁矿的燃点仅为280℃，所以易引起自燃，从而引燃其它可燃物。

其反应机理如下：

在氧充足的条件下，硫铁矿与氧可发生如下反应：

4FeS2+11O2→2Fe2O3+8SO2+3.3MJ→2SO2+O2→2SO2+0.2MJ

在氧不足的条件下，硫铁矿与氧反应过程中，析出硫磺，反应如下：

4FeS2+3O2→2Fe2O3+8S+0.92MJ

三氧化硫与水作用形成硫酸

SO3+H2O→H2SO4

硫酸液体可加速煤和硫铁矿的溶解，降低其燃点。

由上述各反应式可看出，硫铁矿在氧化过程中，耗氧量较小，每公斤硫铁矿在燃烧时需氧量为997.8g，仅为煤燃烧时需氧量的53.2%。

煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在，而外因则是有氧的存在。

氧是煤矸石自燃不可缺少的条件，只有供给氧充分才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果硫铁矿始终保持在缺氧状态下，就不会发生氧化自燃。

水也是加速矸石自燃的一个重要条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进自燃。另外，矸石处理场其它可燃物如煤、木头等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。

因此，除含硫外，矸石处置后是否自燃，还可以从可燃成分、通风状况，氧化蓄热条件、堆积处理方式等方面来评价，采用波兰的PSO/Z法对本项目煤矸石的自燃倾向进行预测。煤矸石自燃因素的分级和评分见表5.1-6，煤矸石自燃倾向预测判别见表5.1-7（计算公式为       ，P为自燃指数，A为各项引起自燃因素的得分）。本项目矸石自燃倾向判断结果见表5.1-8。

表5.1-6  煤矸石自燃因素的分级和评分

| 序 号 | 矸石自燃因素 | 因素分级 | 各级评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矸石灰分含量 | 91-100 | -50 |
|  |  | 81-90 | 0 |
|  |  | 70-80 | 10 |
|  |  | 55-69 | 15 |
|  |  | ≤55 | 20 |
| 2 | 矸石最大粒径 | <5 | 0 |
|  |  | 6-20 | 3 |
|  |  | 21-40 | 5 |
|  |  | >40 | 10 |
| 3 | 矸石水解能力 | 小 | 0 |
|  |  | 中 | -5 |
|  |  | 大 | -15 |
| 4 | 堆填类型 | 低于地平面堆放，无顶 | 0 |
|  |  | 低于地平面堆放，有顶 | 3 |
|  |  | 平堆 | 5 |
|  |  | 圆锥堆放 | 7 |
| 5 | 堆填高度，m | <4 | 0 |
|  |  | 4-10 | 3 |
|  |  | 11-18 | 8 |
|  |  | >18 | 10 |
| 6 | 堆填体积，103m3 | <10 | 0 |
|  |  | 10-100 | 2 |
|  |  | 101-200 | 5 |
|  |  | >200 | 8 |
| 7 | 矸石运至场地的方式 | 轨道、钢丝绳式皮带机、自然散落 | 5 |
|  |  | 同上，但推土机推平 | 0 |
|  |  | 汽车运输，山顶卸车 | 0 |
|  |  | 汽车运输，分层卸车 | -5 |
| 8 | 防火措施 | 分层压实并在表面加隔离层堵漏 | -50 |
|  |  | 分层压实，不堵漏 | -40 |
|  |  | 表面压实和堵漏 | -30 |
|  |  | 表面压实不堵漏 | -25 |
|  |  | 堵漏不压实 | -15 |
|  |  | 无措施 | 0 |

表5.1-7   煤矸石自燃倾向判别表

| 自燃等级 | P值 | 自燃倾向判别 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | <0 | 不自燃 |
| Ⅱ | 1-15 | 不大可能自燃 |
| Ⅲ | 16-30 | 有可能自燃 |
| Ⅳ | 31-48 | 很有可能自燃 |
| Ⅴ | >48 | 肯定能自燃 |

表5.1-7  自燃倾向判断结果

|  | 灰分 % | 粒径 cm | 水解 能力 | 堆存类型 | 高度 m | 体积 103m3 | 运矸方式 | 防火措施 | 得分 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征 | 57.5 | 21-40 | 小 | 低于地平面堆放，无顶 | 11-18 | 428.0 | 汽车运输,分层卸车 | 分层压实并在表面加隔离层堵漏 |  |
| 得分 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | -5 | -50 | -19 |

由上表可知，矸石自燃指数为-19，说明本项目充填的煤矸石理论上不会发生自燃，但煤矸石自燃是一个很复杂的物理化学过程，当内外界条件出现异常，加之人为点燃和雷电引起等因素出现时，自燃的可能性还是存在的。

矸石堆自燃时会产生烟尘及CO、SO2、H2S等大量有害气体污染周围的环境，同时伴有大量的煤尘，污染场地周围及下风向地区的空气环境，严重损害人体健康；其次还会使流经场地的降水酸度增加，造成小范围内水体及土壤的污染。因此必须采取措施防止矸石自燃现象发生。

本项目将煤矸石分层堆填、压实，使库区处于缺氧状态。在矸石层厚度达到3.0m时（压实后的厚度），在表面覆盖0.3m厚的黄土并压实，顶部覆盖1m厚的黄土，能够有效防止矸石自燃。

5.1.3.3大气环境影响评价自查

表4.2-4    本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价 等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级 | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5-50km | 边长=5km( |
| 评价 因子 | SO2+NOx 排放量 | ≥2000t/a□ | 500-2000t/a□ | <500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（TSP）其他污染物（ ） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准 | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准□ |
| 现状 评价 | 评价功能区 | 一类口□ | 二类区 | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （ 2017）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测标准□ | 主管部门发布的数据标准 | 现状补充标准□ |
|  | 现状评价 | 达标区 | 不达标区( |
| 污染 源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD( | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 估算模式 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km |
|  | 预测因子 | 预测因子（TSP） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡 献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% | C本项目最大占标率>30%□ |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） | 有组织废气监测□ 无组织废气监测 | 无监测□ |
|  | 环境质量 监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测 |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 不考虑 |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( )t/a | NOx:( )t/a | 颗粒物:( 1.90 )t/a | VOCs:( )t/a |

### 5.1.4 小结

施工期扬尘对周围大气环境的影响较小，随着施工期结束，施工扬尘影响也会随之消失。项目运输路线较短，且运输途中不经过环境敏感目标，运输途中对区域大气环境影响较小。

项目在矸石充填过程采用分层摊铺、分层碾压、分单元逐日覆土的作业方式，保持较小的作业面积，每一块分区达到设计标高时及时覆土。另外，环评提出设置1辆洒水车，采用洒水降尘的方法抑尘，可起到降低局地风速，从而达到抑制起尘的作用。同时绿化带还可起到阻挡扬尘扩散，减轻场地扬尘对外界环境影响的作用。因此本项目运行期少量无组织排放的扬尘对周围环境空气及敏感点影响较小。

根据矸石自燃可能性判定结果，矸石自燃指数为-19，说明本项目充填的煤矸石理论上不会发生自燃。本项目将煤矸石分层堆填、压实，使库区处于缺氧状态。在矸石层厚度达到4.5m时（压实后的厚度），在表面覆盖0.5m厚的黄土并压实，顶部覆盖0.8m厚的黄土，能够有效防止矸石自燃。

综上，从大气环境保护角度出发，项目是可行的。

5.2 地表水环境影响分析与评价

### 5.2.1 施工期地表水环境影响分析

施工废水产生于砂石料加工、混凝土养护、车辆、设备冲洗等过程，多为间歇排放，主要污染物为悬浮颗粒物（SS）和油类，尤其是悬浮物，浓度最高可达5000mg/L，评价要求将这些排放废水的生产设施尽可能集中布设，共建1-2个平流式沉淀池（容积视实际废水产生量而定，沉淀时间应大于2小时），废水经沉淀处理后，重新用于搅拌或用作施工现场洒水抑尘，不得外排；另外，为防止雨水冲刷施工场地，评价要求施工现场设置排水系统，围档内四周设置排水沟，洗车平台四周设置防溢座和污水倒流渠，将所有施工污水引至沉淀池，防止施工污水溢出工地。

本项目现场不设施工营地，无生活污水产生。

采取上述措施后，本项目施工废水对地表水的影响很小。

### 5.2.2 运行期地表水环境影响分析

本项目员工均来自附近村民，厂内不设食堂、浴室，使用旱厕，生活废水主要为职工日常洗漱废水，水质较清洁，产生量为0.12m3/d，直接回用于生活区抑尘洒水，不外排；旱厕定期掏空，由附近农民清运，用于农田施肥。

非雨季作业时，无废水产生。

如遇雨季，矸石中有毒有害元素，经降雨淋溶后，元素的可溶解部分随雨水进入土壤，对土壤、植被、水体将产生影响。根据梨园河煤业的煤矸石浸出试验结果，本项目利用的煤矸石属于一般工业固体废物中的Ⅰ类工业固体废物。

项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，与之相比，均未超出标准值。

表5.2-1  煤矸石淋溶试验浓度值与地表水环境质量标准值对比结果  （单位：mg/L）

| 成分 | pH | Be | Cr | Ni | Cu | Pb | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矸石淋滤水 | 8.25-8.92 | ＜0.005 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.006 |
| 地表水IV类标准 | 6-9 | - | - | - | 1.0 | 0.05 | 2.0 |
| 成分 | Cd | Ba | Hg | F- | CN- | As |  |
| 矸石淋滤水 | ＜0.003 | 0.003-0.065 | ＜0.0001 | 0.20-0.44 | ＜0.25 | ＜0.001 |  |
| 地表水IV类标准 | 0.005 | - | 0.001 | 1.5 | 0.2 | 0.1 |  |

当矸石作业处于雨季时，本场地汇水面积较小，场地内的降雨汇水可以通过预先埋置的涵洞排走；周围山体汇流水通过导流渠收集，综合利用，水量大时通过溢流口排至下游冲沟；遇强暴雨时，无法收集的雨水形成场内径流流向下游地表水体，但径流过程无法形成充分浸泡状态，废水中各因子远低于淋溶水实验结果，各项分析指标均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级排放标准，未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，且矸石不列入《国家危险废物名录》，对地表水影响微弱。即使入渗形成淋滤水也经过排洪涵管收集后，用于抑尘，不外排。

此外，矸石填埋造地运行期间，车辆冲洗水循环使用，不外排；客水收集系统收集的清洁雨水直排对地表水无影响，场地入渗雨水产生的淋滤水收集综合利用，不外排，对地表水影响很小。

综上分析，本项目采用上述水污染防治措施后，本项目运行对区域地表水环境影响轻微。

表5.2-2   本项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水√；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 √ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 √ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B √ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 区域污染源 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数 （ ）个 |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km 2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ☑ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m 3 /s；鱼类繁殖期（ ）m 3 /s；其他（ ）m 3 /s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动 □；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 √；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

5.3 地下水环境影响分析与评价

### 5.3.1 水文地质条件分析

#### 5.3.1.1 项目区地层及构造

本项目位于梨园河煤矿井田东部，项目场址地质情况参考井田地质资料。

（1）项目区地层

井田位于宁武煤田北端，井田内地层由老至新为奥陶系中统上马家沟组(O2s)，石炭系中统本溪组(C2b)、上统太原组(C3t)，二叠系下统山西组(P1s)、下石盒子组(P1x)、上统上石盒子组(P2s)、石千峰组(P2sh)，三叠系下统刘家沟组(T1l)及第四系上更新统(Q3)、全新统(Q4)。现由老到新分述如下：

1、下古生界

奥陶系(O)

中统上马家沟组(O2s)：二段厚175m，上部为灰白色、青灰色薄层灰岩、豹皮状灰岩夹薄层泥灰岩。下部为青灰色－灰黄色薄层泥灰岩、含白云质灰岩。一段厚57m，灰黄色角砾状泥灰岩，泥灰岩夹中厚层灰岩、白云质灰岩。与下伏奥陶系中统下马家沟组(O2x)呈整合接触。

2、上古生界

1）石炭系(C)

①中统本溪组(C2b)：主要岩性为浅灰色、粉红色铝质泥岩、砂质泥岩、砂岩和石灰岩，含有1～2层薄层灰岩，本组地层厚10.30～34.26m，平均厚度20.17m。

按岩性组合特征自下而上可分为两段：下段为一套铁铝岩建造，底部为不稳定的鸡窝状山西式铁矿，向上为铝土岩，厚6.26～14.76m，平均厚度10.36m。上段底部为K1标志层(生物碎屑灰岩)，厚度0～4.64m，平均厚度1.23m，富含海相动物化石，向上由泥岩、砂质泥岩、砂岩和石灰岩组成，中上部夹1～2层煤线。与下伏奥陶系中统上马家沟组呈平行不整合接触。

②上统太原组(C3t)：底部为灰-灰白色的中、粗粒砂岩，局部为浅灰色细砂岩，该砂岩石英含量较高，统称K2标志层(晋祠砂岩)，全区发育，是太原组与本溪组分界砂岩，厚1.46～9.00m,平均厚度4.99m；下部以砂质泥岩、粉砂岩为主；中部以深灰、灰色及黑色泥岩、粉砂岩和煤层为主；上部以灰黑色砂岩、砂质泥岩为主。本组地层厚63.74～113.48m，平均厚度91.61m。本组为井田主要含煤地层，含煤六层，即2、3、4、5(5+6)、6、7号煤层，平均总厚度为18.09m，含煤系数为19.7%。本组属滨海山前冲积平原型沉积，与下伏本溪组地层呈整合接触。

2）二叠系(P)

①下统山西组(P1s)：底部为一层浅黄色、灰白色中粗粒砂岩，统称K3标志层(北岔沟砂岩)，全区发育，是山西组与太原组分界砂岩，厚度1.24～16.55m，平均厚度为6.94m。向上以深灰色、灰色及黑色泥岩、砂质泥岩、粉砂岩以及砂岩为主，夹2～3层灰白色细砂岩，发育1～2层薄煤层，为不可采煤层。本组地层厚17.56～62.35m，平均厚度34.25m。为一套陆相含煤岩系，属于三角洲平原上的湖泊相沉积。与下伏太原组地层呈整合接触。

②下统下石盒子组(P1x)：本组地层广泛出露于井田南部，以粘土质泥岩和砂质泥岩中含较多白云母碎片为主要特征。底部为黄绿色厚层状粗粒长石石英砂岩，局部含砾，厚0.55～19.56m，平均厚度7.15m，为下石盒子组与山西组分界砂岩，统称K4标志层；下部以灰绿色、黄绿色为主，由厚层状粗粒长石石英砂岩、杂砂岩、砂质泥岩、鲕状泥岩等组成；上部以紫红色为主，由中粗粒长石石英砂岩、夹黄绿色砂质泥岩、泥岩组成，夹有鲕状粘土质泥岩。本组厚68.71～137.95m，平均厚度105.12m。与下伏山西组地层呈整合接触。

③上统上石盒子组(P2s)：井田内出露部分本组下部地层，底部为厚层状灰黄色含砾粗粒砂岩，厚2.13～13.37m，平均厚度6.88m，为上石盒子组与下石盒子组分界砂岩，统称K5标志层；向上主要由紫红色、黄绿色、杏黄色泥岩、砂质泥岩、细砂岩和黄绿色中粗粒石英砂岩组成。本组地层厚255.31～297.76m，平均厚度268.10m。与下伏下石盒子组地层呈整合接触。

④上统石千峰组(P2sh)

该组一般厚度112.34～146.47m，平均厚度119.58m。下部为紫红、黄绿色中粗粒、粗粒钙质胶结的长石石英砂岩，夹紫红色泥岩砂质泥岩。顶部泥岩中含少量钙质结核。本组地层与下伏地层呈整合接触。

3）三叠系

下统刘家沟组(T1l)

该组揭露厚度165m(未见顶)，为一套较单一的灰紫红、灰红、紫红色薄层及中厚层长石砂岩，夹紫红色粉砂岩、砂质泥岩、砾岩、灰绿色长石石英砂岩。本组地层与下伏地层呈整合接触。

3、新生界

第四系(Q)

①上更新统(Q3)

主要为风成沉积物，分布在山坡、沟谷两侧，垂直节理发育，常成陡峭的黄土崖。为灰黄色、深黄色粉砂土，颗粒细微均一，夹2～3层深红色粘土条带及钙质结核，底部有2～3m厚的砾石层。厚0～11.50m，一般厚7.31m。本组地层与下伏地层呈角度不整合接触。

②全新统(Q4)

现代河流沉积物，主要分布于井田北部的沟谷、河床中，厚0～5.00m，一般厚3.00m。本组地层与下伏地层呈角度不整合接触。

（2）项目区地质构造

本区位于宁武煤田北部，区域向斜从本区之东南部通过。北西翼地层走向近东西，倾向南，地层倾角8-14°，南东翼地层走向北东，倾向北西，地层倾角8-10°，整体为一不对称向斜构造。断裂构造较发育，较大的构造位于井田东南角、西北角，层间小断层时有发生。

井田北部断层,除个别走向为南北方向以外，大部分走向北东，倾向南东或北西，都为高角度正断层，倾角达70°以上。

井田南部断层,基本为北东东向断裂带，该组断裂构造带平面上为一NE－SW向，带宽500－600m,其中断裂构造呈平行斜列,较大的断层有车道坡断层、赤泥泉断层、段家堡断层。

井田内除上属断裂构造外，尚伴生有较多的小构造，其断层落差多在0.5―5m。

井田内共有27条断层，其中揭露的9条，三维地震解释落差大于10m的断层21条。

本工程综合地质柱状图见图5.3-1。

#### 5.3.1.2 水文地质条件

井田位于宁武煤田中北部。宁武煤田主体构造是北东－南西向不对称向斜构造带。地形总体呈中部高，南北两端低之趋势。以宁武南分水岭为界，将地表水体分为两个不同的地表水系，分水岭南部属汾河水系，为黄河流域，分水岭以北属永定河水系桑干河支系，以东为子牙河水系滹沱河支系，均属海河流域。井田区地形地质及水文地质图见图5.3-2。

（1）地表水

井田北西部有一条地表分水岭北东－南西向断续穿过井田。分水岭北西部地表洪流汇入恢河；分水岭南东部地表洪流汇入阳武河，均属海河流域。井田内沟谷纵横，暴雨后、洪水消退后，有许多泉水从岩层裂隙中渗出，流量很小。较大的沟谷是汪铁沟，延伸赤泥泉村东至井田外，长约7km，是阳武河源头之一，其余沟谷多汇入汪铁沟。。

（2）井田含水层

1）寒武－奥陶系碳酸盐岩裂隙岩溶含水层

地表未出露，经水文地质钻孔揭露，上部100m灰岩地层为奥陶系中统上马家沟组，岩性以厚层的角砾状白云质灰岩与石灰岩为主，有少量泥质灰岩。

2010年已施工的ZK2－2、ZK12－3水文孔，在灰岩顶部以下70m处，岩溶裂隙较发育，有蜂窝状溶蚀孔洞，有大于110mm的裂隙，钻孔漏浆。实测ZK2－2、ZK12－3水文孔奥灰水位标高分别为1096.09m、1115.37m，调查梨园河煤矿奥灰水水源井水1、水2 地下水水位标高分别为1100.00m、1094.71m，搜集邻区榆树底煤矿ZK702水文孔奥灰水位标高为1058.47m。井田内2004年施工的L2孔奥陶系岩溶含水层抽水水位1316.2m（异常），出水量120m3/h（0.033m3/s流量Q小于1L/s）。寒武-奥陶系裂隙岩溶含水层富水性不均匀，相对较弱。依据岩层产状与地形地貌，井田奥灰水标高1080m—1130m之间，流向下马圈泉。

2）石炭－三叠系碎屑岩裂隙含水层

井田范围内均有出露，由北向南分别出露石炭系上统太原组；二叠系下统山西组、下石盒子组、上统上石盒子组、石千峰组，三叠系下统刘家沟组。含水地层主要为有裂隙的砂岩，夹砂质泥岩与泥岩层间隔水层，主要以风化裂隙与构造裂隙含水，一般为承压水，水位埋深大于100m。局部近地表处的含水层地下水接受大气降水与地表洪流的补给，多为上层滞水，是当地居民生活饮用水源，但在向下侧渗径流中也会转化为承压水。各碎屑岩裂隙含水层之间有层间隔水层相隔，水力联系差，一般裂隙由泥质或钙质充填，富水性弱。但在近地表处局部地段的砂岩裂隙含水层富水性有所增强，井田内四个村庄饮用水源井皆吸取该层地下潜水。各碎屑岩含水层组的含水特征如下：

①太原组碎屑岩裂隙含水层

全区均有分布，仅在井田北部有所出露。含水层岩性为含砾粗砂岩、中细砂岩与砂质泥岩，该含水层是2、3、5、6号煤层的主要充水水源，各含水层间有隔水层相隔，地下水的补给条件差，砂岩节理裂隙一般不太发育。

依据ZK2-3水文地质钻孔，对太原组与山西组地层进行混合抽水试验，单位涌水量0.0863L/s·m，渗透系数0.2018m/d；L2水文地质钻孔，对太原组地层进行抽水试验，单位涌水量0.0029L/s·m，渗透系数0.00665m/d，水质类型均为HCO3－Ca·Mg型水；ZK2－2、ZK12－3两个水文地质钻孔，对太原组与山西组含水层进行混合抽水试验，单位涌水量分别为0.0003 L/s·m与0.0016 L/s·m，渗透系数分别为0.000144m/d与0.01589m/d，水质均为：HCO3·CO3－Na。依据含水层富水性评价标准单位涌水量q≤0.1 L/s﹒m，太原组碎屑岩裂隙含水层为弱富水性含水层。

②山西组碎屑岩裂隙含水层

全区均有分布，仅在井田北部有所出露，接受大气降水地表洪流的补给。含水层主要赋存于本组地层下部，岩性以粗砂岩为主，中细砂岩次之，井田北部埋藏较浅，处在地下水位以上，是透水层。由北西至南东方向砂岩的颗粒变粗，厚度变大，是2号煤层顶板直接充水含水层。据ZK2-3水文地质钻孔抽水试验，单位涌水量0.0018L/s·m，渗透系数0.0053m/d，水质类型为HCO3 ·CO3－Na型水。依据含水层富水性评价标准单位涌水量q≤0.1 L/s﹒m，山西组碎屑岩裂隙含水层为弱富水性的含水层。

③下石盒子组碎屑岩裂隙含水层

在梨园河煤矿与梨园河煤矿新区之间的地段有所出露，接受大气降水与地表洪流的入渗补给，含水层岩性为含砾粗砂岩、中细砂岩。局部裂隙较发育，井田北部地下水位以上为透水层，井田南部地下水水位以下为富水性中等的含水层，井田内出露的泉点与民井多位于下石盒子组地层。根据L2钻孔抽水试验，单位涌水量0.216L/s·m，渗透系数0.4794m/d，水质类型是HCO3 －Ca ·Mg型水，依据含水层富水性评价标准单位涌水量0.1L/s﹒m＜q≤1.0L/s﹒m，为中等富水性含水层。

④上石盒子组碎屑岩含水层

主要分布于梨园河煤矿新区以南，出露于梨园河煤矿新区以南至豆砂圪妥与车道坡村之间以北的狭长地带，直接接受大气降水的入渗补给，含水层岩性为黄绿色含砾粗砂岩，中粗砂岩，属无压―微承压含水层，在沟谷切割较深处多以侵蚀下降泉的形式排泄，流量Q小于1L/s，总体为弱富水的含水层。

⑤二叠系上统石千峰组与三叠系下统刘家沟组

仅分布且出露于井田南部，主要由含水裂隙的砂岩及砂质泥岩组成，失砂质泥岩、泥岩隔水层，以上层滞水杜水为主，地势陡峭的深沟处有泉水涌出。局部埋藏较深处，也含承压水。

为达到安全生产目的，2010年勘探时将二叠系山西组和石炭系太原组作为一个抽水试验段，进行混合抽水。在煤层埋藏较深的井田南部的ZK2-2、ZK12-3两个水文地质钻孔进行混合抽水试验，单位涌水量分别为0.0003L/s·m、0.0016L/s·m，渗透系数0.000144m/d、0.01589m/d，水质类型是HCO3·CO3－Na型水。地下水标高在西北部最高，达到1740m，向东南方向水位渐低。为极弱富水性含水层。

3）风化壳与第四系松散孔隙含水层

井田山陡沟深，第四系冲洪积物分布面积小且厚度薄，仅在井田东部赤泥泉村附近赋存，由亚砂土、砂土与砂砾石组成，厚度0－30m，变化大，水质为HCO3 ―Ca·Mg型水，地下水一般埋藏很浅，水位随地势起伏而变化。富水性中―弱。

井田内由北向南石炭系太原组至三叠系刘家沟组地层依次均有出露，在近地表0－50m之间，岩体呈强风化―弱风化，岩石破碎，多为残坡积物堆积于地表，直接接受大气降水与地表洪流的补给，属风化壳孔隙含水层，向下部岩石风化程度降低，以裂隙含水为主，渐变为裂隙含水层，风化壳含水层受岩性、地形、植被等因素影响，厚度变化大，富水性有很大差异。地下水水位随地势起伏而变化，在低凹的山间沟谷，有时涌出地表。

（3）隔水层

井田隔水层有较稳定的石炭系本溪组铁铝质泥岩隔水层，有碎屑岩裂隙含水层之间的层间隔水层，有上更新统黄土隔水层。

（4）断层的含水性

井田内存在多个断裂与褶被构造，断层的性质均为正断层。经调查，掘进中揭露的断层（断层落差为0.5～3.0m），当时断层面均无出水现象，但过1～2月之后，断层面开始出现不同程度的淋水现象，出水量一般为0.5m3/h左右，说明断层含水。另据邻区同生同基煤矿掘进巷道与本区ZK0－5钻孔验证，断层多为导水断层，沟通了各组碎屑岩含水层的水力联系。 尤其是60m以上断距的导水正断层，将使5号主要可采煤层与奥陶系碳酸盐岩地层对接，产生水力联系。

（5）含水层的补、径、排条件

井田位于中山区地表分水岭处，大气降水量少，地表蒸发量大，山间溪流较多，仅有四个有人居住的村庄，人口不多，无工矿企业大量取水，仅有梨园河煤矿生产，疏干排出的地下水水量很小且做为生产用水，在这种自然环境条件下，各含水层地下水除梨园河煤矿外，均保持自然补给、径流、排泄状态。

由北向南，依次出露石炭系太原组至三叠系刘家沟组的地层，直接接受大气降水与地表洪流、溪流的补给，是各含水层地下水的主要补给来源。

1）第四系孔隙含水层与风化壳孔隙含水层地下水，仅接受大气降水的入渗补给，在向下径流过程中，还接受地表溪流与河水的入渗补给，在向东南径流的同时大量向下入渗，向碎屑岩裂隙含水层排泄，最终有部分地下水向东南方向排出井田。

2）可采煤层以上含水层，地下水以接受风化壳孔隙裂隙含水层地下水下渗越流补给为主，其次通过地层露头直接接受大气降水补给，向东南方向径流的同时还向下入渗，向可采煤层排泄，最终有部分地下水向东南方向排出井田。

3）可采煤层含水层地下水主要接受可采煤层以上含水层地下水的下渗越流补给。其次在露天采场、地层露头处直接接受大气降水入渗补给，在向东南方向径流的同时，有部分地下水沿断裂构造破碎富水带向下渗流，补给奥陶系灰岩水，绝大部分地下水向东南方向径流，排出井田。

4）奥陶系碳酸盐岩裂隙岩溶含水层上覆有稳定的石炭系本溪组铁铝质泥岩隔水层。地下水主要接受北部同层含水层地下水的侧向径流补给，其次通过断裂破碎富水带接受煤系地层地下水的入渗补给。在井田内向南径流，最终排出井田。

#### 5.3.1.3 地下水开发利用情况

根据现场调查，评价范围内现有村庄饮用水均取自附近煤矿矿井涌水，已由各煤矿敷设管网至各村庄。评价范围内现有村庄水井，均已不作为居民饮用水。本次地下水评价范围内包含两处废弃工业场地水井及4个村庄水井，村庄水井现阶段主要用于灌溉及部分生产使用。具体情况详见下表5.3-1。

表5.3-1    评价范围内水井情况调查

| 序号 | 水井位置 | 户数（户） | 人口（人） | 井深 （m） | 水位 （m） | 取水含水层 | 供水 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘家山村 | 30 | 125 | 5 | 3 | 第四系孔隙含水层 | 控山 泉水 |
| 2 | 梨园河废弃工业场地 | / | / | 300 | 30 | 二叠系砂岩裂隙含水层 | 深井 |
| 3 | 同基同生煤矿废弃工业场地 | / | / | 300 | 30 | 二叠系砂岩裂隙含水层 | 深井 |
| 4 | 黄草圪托村 | 20 | 80 | 4 | 3 | 第四系孔隙含水层 | 控山 泉水 |
| 5 | 李子树梁村 | 50 | 205 | 5 | 2 | 第四系孔隙含水层 | 控山 泉水 |
| 6 | 秃兰坨村 | 100 | 360 | 4 | 2 | 第四系孔隙含水层 | 控山 泉水 |

### 5.3.2 地下水环境影响分析

#### 5.3.2.1 对浅层水的影响分析

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）的规定，一般工业固体废物系指未被列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的GB5085鉴别标准和GB5086及GB/T 15555鉴别方法判定不具有危险特性的工业固体废物。按照GB5086规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，任何一种污染物的浓度均未超过GB8978最高允许排放浓度，且pH值在6至9范围之内的一般工业固体废物为第Ⅰ类一般工业固体废物。本项目充填的固体废物为矸石，煤矸石未被列入《国家危险废物名录》。

根据梨园河煤业矸石淋溶实验结果，矸石浸出液检出项目浓度值均远低于《危险废物鉴别标准—浸出毒性类别》（GB5085.3-2007）中的浓度值，矸石浸出液检出项目浓度值均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准标准值，且pH值在6-9之间。在矸石淋溶浸泡的试验中，矸石淋溶浸泡液的水质情况是矸石自然淋溶的极限状态，而从宁武县的气象资料来看，本区年平均降水量为438.2mm，蒸发量为1958.5mm，蒸发量约为降水量的4倍，则矸石的自然淋溶量是很小的，矸石淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，在下渗过程还要经过包气带的吸附、降解，因此对地下水的影响较小。

#### 5.3.2.2 对泉域岩溶水的影响分析

《山西省泉域水资源保护条例》第十一条  在重点保护区以外的泉域范围内，规定如下：

（1）控制岩溶地下水开采；

（2）合理开发孔隙裂隙地下水；

（3）严格控制新建耗水量大或对水资源有污染的建设项目；

（4）不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。

本项目场址处于马圈泉域北部径流区，不在泉域重点保护区范围内，距泉域重点保护区边界约12km。

泉域岩溶地下水补给条件相对简单，主要由裸露岩溶区降水入渗补给、少量河流渗漏补给作为泉域岩溶水的主要补给来源。

本项目所在地位于黄土覆盖区，不在泉域灰岩出露地带和泉域的主要补给带。根据地质资料，井田内隔水层较多，各基岩含水层之间都有厚度稳定的泥岩、砂质泥岩，可起到隔水作用。5号煤层至奥灰间压盖有隔水层，厚度平均50m左右，岩性以泥岩、砂质泥岩为主，具有较好的隔水作用。石炭系、二叠系各煤层之间，有稳定的泥岩类沉积物，厚度大，为良好的隔水层。由于层间隔水层的阻隔，岩溶水与上部含水层之间没有水力联系，因此本项目煤矸石淋溶水下渗不会对泉域岩溶水系统产生影响。

#### 5.3.2.3 对集中饮用水源地的影响分析

距离项目最近的乡镇饮用水水源地是薛家洼乡引泉工程集中供水，该水源地位于项目东北侧约3km处。项目距离该水源地较远，矸石中各项污染物浓度极小，根据区域水文地质资料，项目区下覆地层隔水性能较好，含水层之间水力联系较差，下渗的可能性较低，不会下渗污染深层奥灰岩溶裂隙水含水层，项目矸石淋溶水下渗不会对水源地产生影响。

### 5.3.3 地下水环境保护措施

地下水环境一旦被污染则很难弥补，因而对水环境特别是地下水的保护必须引起重视，我国颁布的《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》均以法律形式对水污染防治作出了明确的规定，国务院六部委提出的节水措施也十分明确。根据依法办事，以防为主，防治结合，抓关键抓死角的防治原则，结合本次评价地下水的实际情况，提出以下的保护措施：

1、源头控制措施

为避免填埋场矸石自然淋溶对地下水造成污染，评价要求厂方要采取以下措施：在填埋场坡面四周侧布设截洪沟。截洪沟主要承担填埋场顶面平台与坡面马道排水沟的汇水。在填埋场形成坡面和马道平台后为了排出填埋场内坡面汇水，需要设置横向马道排水沟。为防止雨水冲刷下游，在截洪沟出口处设置消力池。

2、防渗措施

为了减轻项目建设对地下水的影响，本项目采取的主要污染防治措施包括：

（1）沟口建挡矸坝，平台设工程护坡，维护平台稳定；矸石分层堆放，覆土压实，建涵洞、导流渠、横向截水沟等客水收集系统，填沟过程中场地雨水通过沟底涵洞收集下渗雨水，避免淋溶水产生。

（2）作业区外边坡及时修建护坡，防止雨水冲蚀，坡脚处的排水沟与排洪渠形成网络，使场地内降水有组织排走。

（3）设置完善的场外雨水（客水）收集系统和场内雨水收集系统，客水收集至消力池，用于场地抑尘，水量大时由溢流口排至下游冲沟。场内雨水收集至消力池，用于填沟作业过程抑尘，要求首先用收集的淋滤水，不足时用收集的客水，收集的少量淋滤水不外排。

（4）煤矸石充填过程每填4.5m煤矸石覆0.5m黄土，可有效阻止大气降水入渗，减少淋滤水产生。

（5）控制每天作业面积，达到设计标高时及时覆土碾压，不使煤矸石表层裸露。

（6）矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行；沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-6cm/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即渗透系数K渗≤1×10 -5cm/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

### 5.3.4地下水环境监控与管理

为了及时准确的掌握所在区域地下水环境质量状况，本项目拟建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）等相关要求，结合项目所在区域含水层系统和地下水径流系统特征、潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。

（1）地下水监测原则

地下水监测将遵循以下原则：

A 重点污染防治区加密监测原则；

B 以潜水-微承压含水层地下水监测为主的原则；

C 充分利用现有监测井；

D 水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

（2）监测井布置

①监测项目：pH值、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰等9项，同时记录井深、水位和水温。

②监测布点：

监测布点选在填埋场东南侧废弃工业场地内水井。监测井的设置满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求。

③采样频率：水质监测点一年各监测一次。委托有资质单位进行水样采集与化验分析。

（3）地下水监测数据管理

上述监测结果应按相关规定及时建立档案，并定期向所在地环境保护行政主管部门汇报。公开常规监测数据。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取相应措施。

### 5.3.5 小结

（1）环境水文地质现状

项目区出露第四系黄土，局部出露二叠系下统下石盒子组砂岩。评价区地下水补给主要以接受大气降水补给为主，出露的基岩直接接受大气降水入渗补给，构成风化壳含水层地下水的主要来源，地下水径流条件好，水循环迅速以溶滤作用为主，在地形低洼处以泉水形式排出。地下水向向斜轴部运动的过程中，部分以泉水形式排出。

地下水质量现状监测数据表明，3个水井中各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，区域地下水环境质量较好。

（2）地下水环境影响

在矸石淋溶试验中，矸石淋溶浸泡液的水质情况是矸石自然淋溶的极限状态，而从宁武县的气象资料来看，本区年平均降水量为438.2mm，蒸发量为1958.5mm，蒸发量约为降水量的4倍，则矸石的自然淋溶量是很小的，矸石淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，在下渗过程还要经过包气带的吸附、降解，因此对地下水的影响较小。

本项目场址处于马圈泉域北部径流区，不在泉域重点保护区范围内，距泉域重点保护区边界约12km。项目所在地位于黄土覆盖区，不在泉域灰岩出露地带和泉域的主要补给带。由于层间隔水层的阻隔，岩溶水与上部含水层之间没有水力联系，因此本项目煤矸石淋溶水下渗不会对泉域岩溶水系统产生影响。

距离项目最近的乡镇饮用水水源地是薛家洼乡引泉工程集中供水，该水源地位于项目东北侧约3km处。项目距离该水源地较远，矸石中各项污染物浓度极小，根据区域水文地质资料，项目区下覆地层隔水性能较好，含水层之间水力联系较差，下渗的可能性较低，不会下渗污染深层奥灰岩溶裂隙水含水层，项目矸石淋溶水下渗不会对水源地产生影响。

（3）地下水环境污染防控措施

本项目采取的主要水污染防治措施包括：本项目煤矸石充填过程控制每天作业面积，及时覆土碾压，每填4.5m煤矸石覆0.5m黄土，阻止大气降水入渗，减少淋滤水产生。通过合理布置排水渠使场地内的汇水及时排出。参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），本项目充填物为I类工业固体废物，矸石沟内黄土覆盖层较厚，因此，沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数3×10-6m/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果，设置地下水监测井1眼。

（4）地下水环境影响评价结论

通过煤矸石的成分和场区所在区域的水文地质条件分析，本项目的建设对浅层地下水影响较小，不会影响到神头泉域岩溶地下水，不会影响到周边村庄饮用水源。本项目的建设对地下水的影响可以接受。

5.4 声环境影响预测与评价

### 5.4.1 施工期噪声影响预测

（1）施工期噪声来源

施工噪声的主要来源是高噪声的施工机械设备。施工阶段一般为露天作业且无隔声与降噪措施，噪声传播较远，受影响面较大。根据有关资料主要施工机械产生的噪声状况见表5.4-1。

表5.4-1  主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 名称 | 测量声级[dB（A）] | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 72 | 距声源1米处 |
| 2 | 推土机 | 85 |  |
| 3 | 搅拌机 | 83.5 |  |
| 4 | 压实机 | 95 |  |
| 5 | 装载机 | 80 |  |
| 6 | 自卸卡车 | 82.5 |  |

由上表可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各个噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。

（2）噪声影响预测

施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，大部分施工设备均无法防护，预测其影响时可单纯考虑其扩散衰减，预测模型选用：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)

式中：r(预测点距声源的距离，m；

r0(参考位置距声源的距离，m；r0=1

LA(r)——距声源r处的A声级(dB)；

LA(r0)——参考位置r0处的A声级(dB)。

声源随离距离的发散衰减值见表5.4-2。

表5.4-2  主要施工机械设备的噪声声级

| 声源 | 噪声级 [dB（A）] | 距声源不同距离处的噪声值[dB（A）] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30m | 50m | 70m | 100m | 150m | 200m | 210m |  |
| 挖土机 | 72 | 42.5 | 38.0 | 35.1 | 32.0 | 28.5 | 26.0 | 25.6 | 距声源1米处 |
| 推土机 | 78 | 48.5 | 44.0 | 41.1 | 38.0 | 34.5 | 32.0 | 31.6 |  |
| 搅拌机 | 83.5 | 54.0 | 49.5 | 46.6 | 43.5 | 40.0 | 37.5 | 37.1 |  |
| 压实机 | 93 | 63.5 | 59.0 | 56.1 | 53.0 | 49.5 | 47.0 | 46.6 |  |
| 装载机 | 80 | 50.5 | 46.0 | 43.1 | 40.0 | 36.5 | 34.0 | 33.6 |  |
| 自卸卡车 | 82.5 | 53.0 | 48.5 | 45.6 | 42.5 | 39.0 | 36.5 | 36.1 |  |

从上表可以看出，随距离的增加噪声源的噪声值有不同程度的衰减。在一般情况下若不计树木、地形等影响，根据预测结果可知，距声源100m处，各噪声源最大声值为53dB(A)，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准中昼间标准（55dB(A)）；距声源150m处，各噪声源最大声值为49.5dB(A)，不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准中夜间标准（45dB(A)）。

考虑到本项目的实际情况，施工场地地处于沟谷中，受沟谷两侧竖向阻隔影响以及地表植被和林地的衰减作用，实际可再降低15分贝以上。距离场址最近的村庄黄草圪坨村约500m，经过距离衰减后施工期噪声不会对其产生影响。

综上所述，施工期噪声主要影响作业人员和现场管理人员。施工期间必须严格禁止高噪声设备在夜间运行，以保障不对周围居民产生影响。

（3）施工噪声影响缓解措施

①车辆应尽可能避开夜间运输（22:00-6:00），避免扰民现象；

②合理安排设备位置。根据本项目施工场地周围敏感点的分布情况，合理布置施工场地；

③优先选用低噪声机械设备，并加强对机械设备的检查、维护和保养，严格操作规范，维持其最低噪声水平；

④合理安排施工时间、次序，以不影响周围居民正常作息为宜；

在采取上述措施后，再加上噪声随距离的衰减，可将施工期噪声对周围居民的影响程度降低至最小，且随着施工期的结束该影响也将随之消失。

### 5.4.2 运行期噪声影响分析

（1）主要噪声源

参阅相关噪声源噪声值的类比资料，项目的主要噪声源及其声学参数见表5.4-3。

表5.4-3  主要设备及设备噪声声级

| 作业阶段 | 主要噪声设备及产噪环节 | 数量 | 声功率dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 矸石倾倒 | 自卸车、物料跌落 | 1 | 95 |
| 填沟作业 | 推土机 | 1 | 85 |
|  | 压实机 | 1 | 95 |
| 洒水 | 洒水车 | 1 | 90 |
| 运输 | 重型载重车 | 移动声源 | 距车辆行驶路线7.5m处噪声为85-91dB（A） |

（2）噪声影响分析

按各产噪设备同时运行时计算，其噪声值叠加后随距离衰减结果列于下表中。本项目运行期产噪设备为流动噪声源，随之作业位置的变化而位置发生改变，当作业位置处于场地的边界时，对边界的贡献值最大。

工程作业机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下所示：

L2＝L1-20lg（r2/r1）      （r2＞r1）

由上式可以推算出噪声随距离增加而衰减的量ΔL。

ΔL=L1-L2=20lg（r2/r1）

在运行中按各产噪设备同时运行时计算，其噪声值叠加后随距离衰减结果列于下表中。本项目运行期产噪设备为流动噪声源，随之作业位置的变化而位置发生改变，当作业位置处于场地的边界时，对边界的贡献值最大。单个设备声源噪声随距离衰减变化规律详见表5.4-4。

表5.4-4  单个设备随距离变化噪声预测值      单位：dB（A）

| 噪声 区域 | 噪声源 | 措施后源强 dB（A） | 距声源距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 整治 场地 | 卸车 | 95 | 75 | 69 | 65 | 61 | 58 | 55 | 51 | 49 | 47 | 45 |
|  | 推土机 | 85 | 65 | 59 | 55 | 51 | 48 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 |
|  | 压实机 | 95 | 75 | 69 | 65 | 61 | 58 | 55 | 51 | 49 | 47 | 45 |
|  | 洒水车 | 90 | 70 | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 |

由表5.4-4可知，昼间单个设备在100m处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，夜间在300m处可以达标。因此，当场区内的设备位置距离场地边界昼间≥100m、夜间≥300m时，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，当设备位置距离某个项目边界小于以上距离时，项目该边界噪声将会超标。考虑到本项目的实际情况，作业场地地处于沟谷中，受沟谷两侧竖向阻隔影响以及地表植被的衰减作用，实际可再降低15分贝以上。

距离场址最近的村庄石家庄窝村约950m，距离较远，经过距离衰减后本项目噪声不会对其产生影响。环评要求：建设单位应加强调度管理，禁止夜间填埋操作，禁止夜间运输。采取以上措施后，本项目作业噪声对环境的影响是较小。

（3）进场道路的交通噪声影响分析

根据建设单位提供资料及现场调查结果，本项目运矸路线从梨园河煤矿工业场地至本项目填埋区，运输道路不穿越村庄，路况较好。

运矸车辆载重量大，噪声最大声压级为94dB（A），在100m处的贡献值为49.01dB(A)，在200m处的贡献值为46.26dB(A)。本项目矸石运输量较小，每天约15车次，运输路线为专用线路，且不经过村庄，合理安排运矸时间，运矸作业不在夜间进行。

（4）土地整理完成后噪声环境影响分析

项目土地整理完成后进行绿化，大型的碾压覆土设备以及运输车辆都已退出场地，环境噪声将大幅度降低，并逐渐恢复到本底值。

### 5.4.3 小结

项目施工期在采取各项措施后，可将施工期噪声对周围居民的影响程度降低至最小，且随着施工期的结束该影响也将随之消失。运行期采取各项噪声污染防治措施后，项目运行不会对周边村庄的声环境产生明显影响。

5.5 生态环境影响分析

### 5.5.1 生态环境现状调查与评价

#### 5.5.1.1 生态功能区划

根据《宁武县生态功能区划分报告》，本项目所在区域属于“Ⅰ宁武县东北部水土保持生态功能小区”。

生态功能小区的主要保护措施与发展方向：①对与水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大保护力度；②对现有林地和草地进行补植补造，在植被覆盖度低的区域，种草、发展灌木林，并加强管护进行合理的采伐和放牧；③推动农业循环经济，科学实施种植养殖业；秸秆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸秆后，沤制有机肥；秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源；④对未开采的矿区，要引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复。

本项目利用煤矸石进行土地复垦，是一项环保工程，项目建设增加植被量，提高绿化率，对区域生态环境有积极作用，符合生态功能小区的保护措施与发展方向。

#### 5.5.1.2动物资源现状调查

根据现场调查和相关资料综合分析，由于本项目走廊带形成已久，人类活动频繁，矸石场外扩500m范围内野生动物主要以爬行类、小啮齿类（鼠类）和两栖类为主，以及部分当地鸟类，此外为家畜家禽，饲养的有牛、羊、狗、猪等；无国家和山西省重点保护野生动物及其栖息地分布。

#### 5.5.1.3 区域主要生态环境问题

根据对项目周边环境的现场考察和资料分析，项目区目前主要的生态环境问题为：工业污染严重，导致地表水污染和地下水污染指数有所上升。大气污染比较严重，生物多样性指数下降，生态功能退化；城镇自我调控能力弱，结构和功能不协调。

#### 5.5.1.4 景观环境现状调查与评价

本项目周边人类活动频繁，自然景观受人为干扰较大，主要景观类型有农田景观、道路景观和村镇景观。

### 5.5.2 生态环境影响分析

（1）施工期生态环境影响分析

①植被破坏

项目区总占地面积13.50hm2，用地范围包括拦渣坝、排水沟、消力池、道路、填沟造地区等建设用地，填沟造地施工前需对场地进行平整，用地范围内的全部植被都将被剥离而消失，场地近距离范围内的植被也可能被施工行为破坏。填沟造地范围属荒沟，植被多为杂草灌丛为主，主要为荆条、白羊草等，项目占地面积较小，植被覆盖度差，场地平整造成的生物量减少程度较轻。

运输道路两侧的植被也容易受到运输扬尘的影响，扬尘覆盖枝叶花果，影响其生长。雨季施工时，雨水冲刷松散土层流入施工场区周围的土地，造成淤积、淹没农作物和植被，会对农作物的生长和周围植被产生不同程度的影响。

②动物影响

由于评价区内没有珍贵的野生动物，而且周边区域均受到人工开发的影响，不宜于动物生存，施工开始后少量的鸟类、哺乳动物及爬行动物可将栖息地转移到附近其他地域上。虽然施工会造成占地范围内原有野生动物的转移，但不会造成野生动物数量、种类的减少，因此拟建工程对动物影响较小。

（2）运行期生态环境影响分析

①煤矸石运输及充填过程中的扬尘对周边土壤和农田的影响

本项目煤矸石运输过程的污染源为运矸车辆，污染物为交通噪声和扬尘。本项目运矸路线从“南沟煤业工业场地-专用线路”，运输道路不穿越村庄，路况较好。煤矸石运输采取的环境保护措施有运输车辆加盖蓬布，防止矸石跌落，进场道路定期洒水、清扫等。采取相应措施后运输过程产生的扬尘不会对周边生态环境产生明显影响。

煤矸石填沟过程中扬尘的主要产生环节包括煤矸石的倾倒推平过程、操作面的风力起尘等。扬尘排放主要为无组织面源排放，如不采取有效措施，扬尘将对项目下风向的土壤和农田生态环境产生不利影响，影响方式与煤矸石运输扬尘对道路沿线环境的生态影响一致。

扬尘随气流扩散一定距离后沉降，被土壤和植被承接，降落地面的粉尘将参与土壤的理化过程，降落于植物叶面的粉尘将对植物的正常生长产生明显影响。大量粉尘累计于叶面，会堵塞气孔，减弱植物的光合作用和呼吸作用，使农作物籽粒产量和品质下降。根据宁武县气象局多年平均风速统计，年平均风速为3.5m/s，而场地起尘风速为4m/s，矸石表面起尘量较小。因此，矸石运输和充填过程产生的扬尘对周边土壤和农田植被影响较小。

②对土地利用的影响分析

I、土地利用结构与功能的变化

项目占用的土地类型主要是荒沟，占用土地面积为13.50hm2。复垦煤矸石填充过程，原有的土地利用结构与功能将发生根本性的变化，使原有的使用功能作为矸石堆弃场地。这样，就使原来的地表植被资源被破坏清除，减少了草地面积，加剧了沉陷区的水土流失量。但是随着复垦工程的进行，矸石表面将全部恢复为草地。最终，土地将恢复原有的土地利用功能。

II、对区域地形、地貌的影响

项目在荒沟内填充矸石，并在矸石顶面覆土绿化，总体将该区域整治为梯级土地，使项目所在区域内的地形、地貌发生变化。这种形态上的变化，对区域性环境将产生一定的影响。一方面，煤矸石在填充堆积过程中，矸石表面在无植被覆盖时，极易遭受风蚀和水蚀，加剧水土流失，威胁项目周围的农田；另一方面，进行土地复垦种草，进行风景绿化，即可取得一定的经济效益，又能起到防治水土流失、美化环境的社会效益。

③对动物资源的影响分析

评价区内无大型野生动物分布，没有珍稀濒危动物，也没有鸟类珍稀濒危物种。主要分布有野兔、跳鼠等兽类，鸟类有喜鹊、乌鸦、布谷鸟、家燕、石鸡、雉鸡、啄木鸟、麻雀等。

由于项目区周边区域已收到人工开发的影响，不宜于动物生存，施工开始后少量的鸟类、哺乳动物及爬行动物可将栖息地转移到附近其他地域上，因此拟建工程对动物影响较小。

（3）水土流失影响分析

水土流失的原因主要是与降雨、土壤、地形、植被四个要素有关，强烈的暴雨冲刷地面，地面土壤质地疏松、植被稀少、地形高低不平等造成水土流失。

本项目建设在施工过程中将不可避免地损坏生态环境，引发新的水土流失，因此分析施工过程中可能损坏的原地貌植被状态状况以及可能形成的水土流失危害，为合理布置各项防治措施，有效地防止项目建设引发的水土流失提供科学依据，保证工程项目的顺利进行，促进生态环境良性循环。

①水土流失因素分析

在施工准备期，将首先进行场地的“三通一平”，进行部分挖方及填方工作，因此，由于原地貌土地被扰动，地面的覆盖物被清除，以及土方开挖后的堆存，大面积的土地将完全暴露在外，容易导致水土流失。

在煤矸石填沟作业过程中，由于拦渣坝、排水渠以及截洪沟等已发挥拦挡作用，水蚀作用下工程建设区域范围内水土流失将大大减少，主要的流失因素是风蚀。

② 扰动原地貌、土地及植被损坏情况

项目在生产建设期间开挖、扰动和占压，将不可避免地对原地貌、土地和植被进行破坏。本工程扰动原地貌面积为13.50hm2。

③影响分析

本项目建设主要体现在开挖、取土、占压、运输等方面，可能造成的水土流失危害主要为以下方面：

I、损坏水土保持设施，降低水土保持功能

项目建设过程中将占用和破坏建设用地，对原地表植被、土壤结构构成破坏，因项目区为黄土丘陵区，松散的黄土质土壤如果失去地表植被的保护，很容易在水力侵蚀及重力侵蚀下形成不稳定边坡，降低原地表水土保持功能，加剧地表水土流失，造成土壤流失、土地生产力下降。

II、影响周边环境质量

遇到强度较大的降雨和大风，极易产生严重的水土流失和扬尘，不仅直接影响工程施工，而且给周边地区群众生产、生活带来较大影响。可能造成周边区域农业耕作条件恶化，破坏了土地资源，使土地功能降低，影响当地农业的发展，存在恶化周边地区生态环境的隐患。

5.6土壤环境影响分析

煤矸石填埋区形成后，通过雨水淋溶可能会对土壤理化性质造成影响。本区地表草地具有水土保持功能的植被被侵占后，地面裸露，对土壤的理化性质会有不利影响；最明显的变化是有机质分解作用加强，使土壤内有机质含量降低，不利于植物生长。由于施工破坏和机械挖运，可能使土壤富集过程受阻。

从宁武县的气象资料来看，蒸发量大于降雨量，则矸石的自然淋溶量是很小的，加之该矿矸石所含有毒有害元素较少，此外，沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10 -6cm/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10 -5cm/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。综上，矸石堆存对土壤的影响很小。

本项目土壤环境影响评价自查表见下表：

表5.6-1  本项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 土地利用类型 | 污染影响型√；生态影响型；两种兼有 | 土地利用 类型图 |
|  | 占地规模 | 建设用地√；农用地；未利用地 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（）、方位（）、距离（） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地表漫流；垂直入渗√；地下水；其他（） |  |
|  | 全部污染物 |  |  |
|  | 特征因子 |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类√；Ⅳ类 |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感；不敏感 |  |
| 评价工作等级 | 一级；二级；三级√ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d） |  |
|  | 理化特性 |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 | 0~30cm |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）》中基本项目 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB15618√；GB36600√；表 D.1；表 D.2；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点各监测项目均满足 GB/15618-2018 和 GB/36600-2018 中风险筛选值 |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E；附录 F；其他（） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）√；c）√ 不达标结论：a）；b） |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ | ） |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 采取环评提出的措施，影响可接受。 |  |
| 注 1：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作，分别填写自查表。 |

5.7 土地整理完成后环境影响评价

土地整理完成后环境影响主要是堆场扬尘影响、水环境影响和生态影响。

（1）土地整理完成后扬尘影响分析与评价

本项目填沟作业完成后最终将达到整体绿化，植被覆盖全部场地范围。

植被恢复前期由于植被盖度尚未达到较好的程度，如遇大风干旱天气，会产生一定的扬尘，但是较作业区未恢复植被时而言，裸露地表面积大大减少，扬尘产生量将大大减少，且恢复的植被将会削弱风速，风速减小，起尘量也会减少，扬尘将会得到一定的治理，影响范围和影响程度较运行期将会更小。

植被恢复远期随着植被生长，植被覆盖度的逐渐增大，扬尘产生量会越来越少，最终植被恢复稳定后扬尘产生量将会非常微小，影响微弱。

（2）土地整理完成后水环境影响分析与评价

本项目填沟作业完成后由于中间覆土层和顶部覆土层的阻隔，项目淋滤水产生量极小。根据矸石淋溶实验结果，矸石淋溶水各项污染物浓度极小，矸石中的重金属对土壤和地下水水质的影响轻微。项目运行期满覆土绿化后淋滤水对地表水和地下水环境影响轻微。

（3）土地整理完成后生态影响分析与评价

土地整理完成后，对场地进行覆土绿化，绿化面积为场地马道及边坡进行，顶部平台用于覆土造田，不进行绿化，面积为3.03hm2。具体方案为：场地覆土后平台和边坡的生态建设本项目库区按1:3的坡度向内收坡，当堆高4.2m后，留设一个5m宽的马道，当达到设计标高时进行覆土。马道内侧布设横向排水沟，排水沟与周边截排水沟连通，防止坡面汇水。覆盖系统从堆体表面上开始，设置阻隔层和覆盖层。在覆盖层上种植植被，进行绿化。

土地整理完成后绿化：马道采取乔灌草结合的方式进行，堆矸坡面采用灌草结合的方式进行防护，顶部平台用于覆土造田。乔木选择刺槐，灌木选择紫穗槐，草种选择紫花苜蓿。

乔木树种选用刺槐，采用穴状整地的方法，整为矩形坑穴，规格为长60cm，宽60cm，深60cm；苗木规格要求：采用植苗造林，苗木要求三年生一级苗木，生长健壮，无病虫危害；种植密度：采用行距2.0m，株距2.0m。灌木树种选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整为矩形坑穴，规格为长40cm，宽40cm，深40cm；苗木规格要求：采用植苗造林，苗木要求三年生一级苗木，生长健壮，无病虫危害；种植密度：采用行距1.0m，株距1.0m。草种均选用紫花苜蓿，种植方式为撒播，种植密度50kg/hm2，苗木规格要求：草籽粒饱满，发芽率在90%以上，无病虫害。

经计算，共需栽植刺槐2370株，紫穗槐8775株，撒播紫花苜蓿80.16kg。

5.8环境风险影响分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 5.8.1项目区基本情况

本项目目前无矸石堆放。

本项目主要工程内容包括挡矸墙、截水沟、排洪涵管、横向排水沟、边坡防护工程等。根据场区现状和地形条件，为防止矸石堆放时，部分矸石和覆土流入下游，并保证边坡稳定，在排矸场沟口设置浆砌石挡矸墙。新堆矸石边坡采用植物措施护坡；在沟道底部修排洪涵管排泄上游洪水，在场区周边布设排水边沟， 布设横纵向水沟形成完整的排水系统；每堆放 1m 厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放4.5m 厚的矸石覆盖一层50cm 厚的黄土，隔绝空气，坡面和平台形成后及时进行绿化恢复。

本项目环境敏感目标为5km范围内的居民区、地表水以及评价范围内的分式饮用水井，具体见表 5.8-1。

表5.8-1  环境敏感点及保护目标情况表

| 序号 | 敏感 因素 | 保护目标 | 坐标 | 保护目标 | 方位 | 距离 （m） | 敏感程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X/m | Y/m |  |  |  |  |
| 1 | 环境 空气 | 黄草圪坨村 | 624878.01 | 4322604.77 | 20户居民 | NE | 500 | E3 |
|  |  | 刘家山村 | 623771.13 | 4321619.18 | 30户居民 | NNW | 800 |  |
|  |  | 李子树梁村 | 626357.75 | 4321599.01 | 50户居民 | NNE | 1011 |  |
|  |  | 薛家洼乡 | 624879.57 | 4323260.48 | 100户居民 | N | 1740 |  |
|  |  | 秃兰坨村 | 624886.16 | 4319488.97 | 100户居民 | S | 1460 |  |
|  |  | 麻地沟村 | 622756.10 | 4322707.31 | 20户居民 | NW | 2110 |  |
|  |  | 大石湾村 | 626712.61 | 4323873.62 | 50户居民 | NE | 2840 |  |
|  |  | 西红河村 | 627696.85 | 4320702.39 | 80户居民 | ESE | 2270 |  |
| 2 | 地表水 | 石湖河 | 水体 | S | 1700 | E3 |
| 3 | 地下水 | 场地区域浅层地下水 | E3 |
|  |  | 周边分散水井 | 黄草圪坨村水井 | NE | 600 |  |
|  |  |  | 刘家山村水井 | NNW | 900 |  |
|  |  |  | 李子树梁村水井 | NNE | 1200 |  |
|  |  |  | 秃兰坨村水井 | S | 1600 |  |

### 5.8.2源项分析

场区溃坝事故主要是由坝体质量问题、矸石滑坡以及管理不当引起的。造成的环境风险主要是溃坝后的环境污染、生态破坏情况，场区溃坝主要破坏的是矸石填埋下游沟道生态环境。受污染的雨水容易下渗或进入地表水体，对水体质量产生影响。

通过分析，只要本项目的挡墙、排水系统满足设计要求，管理得当，且矸石堆放时严格按照由下到上，由里到外，分层推平压实、分层覆土的方式堆放矸石，即可避免项目对环境的风险。

### 5.8.3后果分析

项目矸石堆放时按照由下到上，由里到外，分台阶式堆放。每个台阶又分层推平、分层压实；每当矸石堆至 1m 厚时，用推土机推平压实，堆至4.5m 厚时覆盖一层 50cm厚的填土，矸石堆体相对比较稳定。此外，项目所在区属暖温带半干旱大陆性季风气候，年平均降水量 436mm，年蒸发量平均为 1848.5mm。本项目在沟口处设置 5m 高浆砌石挡墙，长度为 36m，边坡采用植物措施护坡；在沟道底部修排洪涵管排泄场内下渗水，在场区周边布设排水边沟，布设横纵向水沟形成完整的排水系统，减轻了雨季坝体承载的压力；将雨季场内收集的雨水及时排出，减少了雨水在场内的滞留和淤积。由此可见，项目区受雨水冲刷的几率很小，对下游沟道植被等生态环境影响较小。

### 5.8.4预防措施

预防矸石溃坝应从坝体选址、工程勘察测量、设计、施工监测和维护管理等多方面综合考虑。

（1）由汽车运至项目区的矸石要用推土机把矸石推平，每堆放 1m 厚的矸石层进行一次压实，有效防止矸石沉陷；内侧修建排水沟，防止坡面汇水冲刷坡面。

（2）由于沟底覆盖有黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。

（3）在项目区下游严格按照要求筑挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而破坏生态环境。

（4）每层矸石堆放完成后，即开始对边坡进行整形，坡面形成 1：2 的坡度，然后覆土。

（5）为了防止周边来水进入项目区域，对坡面造成冲刷，修建排水边沟，排水边沟分两侧边坡排放。

（6）在到达堆存高度后要及时对堆顶进行覆土，覆土厚度达到植树要求或造田要求。

（7）对取土场应及时采取水土保持和防止滑坡的措施。

（8）落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。采取以上措施后，项目区域不会对环境产生风险。

### 5.8.5 结论

本项目填沟造地在按照设计采取的工程、排洪等措施下，矸石堆体一般不会发生滑坡。在加强现场管理，保证水保措施发挥作用和对区域边坡治理的情况下，不会发生溃坝风险。另外，矸石在进行分层压实后形成的堆体比较稳定。本项目周围生态植被简单，无明显地表水体，且沟道下游无村庄和其他敏感目标分布，不会对周围村庄产生影响。

因此，在加强环境管理和采取工程措施的情况下，可以起到预防作用，不会发生由滑坡或者溃坝衍生的突发环境事件，环境风险是可以预防和控制的。

5.9环境效益

该工程通过填沟造地的方式处置矸石，矸石填埋造地后，可以明显增加区域耕地率，尤其是填埋造地区在落实环评提出的抑尘、防渗、绿化和排水等措施后，不仅对环境的影响较小，而且一定程度还有利于改善当地环境质量。

6 环境保护措施及其可行性论证

6.1 大气污染防治措施及其可行性

### 6.1.1 施工期大气污染防治措施及其可行性

施工期大气环境影响主要为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要来自施工扬尘和道路运输扬尘。评价提出环境空气污染防治措施如下：

（1）施工扬尘治理

施工扬尘主要来自于场地土方开挖和平整、施工物料的装卸和堆放过程。采取如下治理措施：

①避免在春季大风天气开挖土方，土石方挖掘完后，要及时回填，剩余土方应及时运到需要填方的低洼处，或临时堆放在施工区域主导风向的下风向，减轻对施工生活区的影响，同时防止水土流失；

②水泥、沙子和石灰等建筑散料应集中堆置在施工区域主导风向的下风向，并加盖苫布，防止扬尘；

③对施工现场要及时清理，定时洒水，保持清洁和相对湿度。

（2）道路运输扬尘治理

道路运输扬尘来自于施工运输车辆往来过程。采取如下措施：

①控制汽车装载量，严禁超载，并加盖蓬布。

②对出场车辆车轮进行清洗，配备1辆洒水车对道路定期洒水，抑尘效率能达90%以上。

③加强进场道路的维护，运输道路路面出现损坏需及时修复，保证其路面处于完好状态，平整完好的路面可以大大减少汽车扬尘量。

采取上述污染防治措施后，将有效降低项目施工扬尘，项目施工期对当地环境空气的影响不大，采取的环保措施可行

### 6.1.2 运行期大气污染防治措施及其可行性

运行期主要大气污染源有矸石填沟及覆土过程产生的扬尘和进场道路扬尘。

（1）填沟作业过程

在矸石填沟造地过程中矸石倾倒、摊铺及取土、覆土压实等作业过程中容易随风起尘而污染环境空气，本项目采取的主要污染防治措施有：

①各作业工序同步洒水，使作业面保持潮湿状态。

②矸石摊铺后压实，可形成一层防尘保护壳，运矸车辆进入场区后，按规定的路线减速行驶。

③采用分层摊铺、分层碾压、每堆高3m覆30cm粘土的作业方式，待边坡稳定后进行临时覆土，及时栽种草植，进行绿化。

④ 操作过程保持较小的作业面积，每一块分区达到标高时及时覆土。避免长时间暴露裸露矸石。

综上，采用经常洒水的方式，保持堆体表面有一定的湿度，可降低40%-70%的扬尘量，对抑制场地扬尘效果明显。另外由于本项目位于沟谷中，周边绿化较好，可起到降低场地局地风速，从而达到抑制起尘的作用。采取以上措施后可将本项目矸石填沟作业过程二次扬尘对环境的影响降至最低。

（2）进场道路

本项目采用密闭式车辆运输矸石，运输产生的环境空气污染主要为道路扬尘，本项目进场道路扬尘采取的环境保护措施有：

①运输车辆及时清洗。

②进场道路定期洒水。

本项目采取运矸车辆限速行驶、运矸车辆清洗、配置道路洒水车等措施后，能够有效降低运输扬尘。

6.2 水污染防治措施

### 6.2.1施工期水污染防治措施

本项目不设施工营地，项目施工期无生活污水产生；施工过程中可能产生的少量生产废水，经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排，项目施工期对地表水环境基本没有影响。

### 6.2.2运营期水污染防治措施

本项目员工均来自附近村民，厂内不设食堂、浴室，使用旱厕，生活废水主要为职工日常洗漱废水，水质较清洁，产生量为0.12m3/d，直接回用于生活区抑尘洒水，不外排。

非雨季作业时，无废水产生。雨期降水多以地表径流形式沿截排水设施径流至下游，在黄土层表面及浅部形成的地表径流水质与天然地表径流相似，汇入下游地表水后一般不会对地表水环境造成污染影响。此外，本项目运行期间，车辆冲洗水循环使用，不外排。通过采取以上措施，项目对地表水环境影响很小。

项目对地下水环境的影响主要为雨期降水下渗进入矸石区发生淋溶作用，继续下渗淋溶液就有可能造成地下水水质污染影响。因此减少雨水的下渗有助于最大程度降低项目对地下水环境的影响，评价采取可研提出的如下措施：

（1）沟头建拦水坝，沟口建挡矸坝，平台设工程护坡，维护平台稳定；矸石分层堆放，覆土压实，建涵洞、导流渠、横向截水沟等客水收集系统，填沟过程中场地雨水通过沟底涵洞收集下渗雨水，避免淋溶水产生。

（2）作业区外边坡及时修建护坡，防止雨水冲蚀，坡脚处的排水沟与排洪渠形成网络，使场地内降水有组织排走。

（3）设置完善的场外雨水（客水）收集系统和场内雨水收集系统，客水收集至消力池，用于场地抑尘，水量大时由溢流口排至下游冲沟。场内雨水收集至消力池，用于填沟作业过程抑尘，要求首先用收集的淋滤水，不足时用收集的客水，收集的少量淋滤水不外排。

（4）煤矸石充填过程每填4.5m煤矸石覆0.5m黄土，可有效阻止大气降水入渗，减少淋滤水产生。

（5）控制每天作业面积，达到设计标高时及时覆土碾压，不使煤矸石表层裸露。

（6）矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行；沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-6cm/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即渗透系数K渗≤1×10 -5cm/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

（7）禁止危险废物、生活垃圾和II类一般工业固体废物混入。

以上措施可有效保证矸石山四周山体及各坡面排水顺畅，从源头上减少矸石山雨水的下渗量，防范矸石因充分浸泡产生高浓度淋溶液。此外矸石山进行覆土绿化，涵养水土，也有助于防范矸石淋溶液的下渗。评价认为水环境保护措施可行。

6.3 噪声污染防治对策

本项目运行期主要噪声为进场道路交通噪声和作业机械噪声，采取的噪声防治措施有：

（1）进场道路交通噪声防治措施

项目矸石运输量较小，每天约22车次，相对公路车流量变化较小，且沿途不经过村庄，合理安排运矸时间，运矸作业不在夜间进行。

（2）场地内作业机械噪声

为缓解运行过程对周边村庄声环境的影响，针对各噪声产污环节，结合项目特点，采取如下噪声污染控制措施：

①采用低噪声设备，合理安排各类机械作业时间，防止高噪声设备同时运行。夜间禁止作业，尽可能减少作业噪声对周围敏感点声环境的影响。

②合理布局作业场地，采取必要的局部吸声、隔声降噪技术，以达到降噪效果。

③加强环境管理，对于高噪设备，应保证良好运行状态，进行定期的维修、养护；采用车况良好的运输车辆，并应注意定期维修、养护。

④要加强一线操作人员的环境意识，尽量减少人为噪声。

根据声环境影响分析，考虑到本项目的实际情况，作业场地地处于沟谷中，受沟谷两侧竖向阻隔影响以及地表植被的衰减作用，实际可再降低15分贝以上。距离场址最近的村庄黄草圪坨村约500m，采取上述噪声防治措施后，噪声经过距离衰减后本项目噪声不会对其声环境产生影响，本项目采取的噪声控制措施可行。

6.4 固体废物环境保护措施

施工过程产生的固体废物包括现有场地平整土方、建筑垃圾。评价针对施工期提出固废防治措施主要有：（1）施工土方应优先用于场地建设填方和覆盖用土；（2）施工过程中产生的少量建筑垃圾、施工残土，用于本项目的冲沟填充物，不外排。

本项目为固废处置项目，运营期间无生产固废产生和排放。运营期会产生少量的生活垃圾，环评要求设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定垃圾收集点地点，由环卫部门统一处理。

本项目运营期满填沟造地完成后拆除设备间，设备外售，拆除车间产生的建筑垃圾运送至政府指定的建筑垃圾填埋场，场地恢复为耕地。不会对周围环境产生影响。

6.5 生态环境保护及水土保持措施

（1）生态影响的避免

施工过程应加强管理，严格限定施工建设范围、施工路径，禁止施工人员和施工机械四处活动，到处形成临时道路，确保将植被破坏控制在场界范围内。

施工过程中尽量避开干扰和破坏野生动物的栖息、活动，严禁捕杀野生动物。

注意生态恢复、重建工作，改善或重建被干扰土地的生态平衡。

（2）生态影响的消减

项目采取科学的有利于生态保护的施工和运行方案，包括：

①施工过程中采取临时防护措施，在施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量的水土流失。

②合理安排作业时间，土建施工应避开降雨、大风天气。

③细化矸石充填作业的分区分带方案，保证较小的作业面积。

④运输车辆采用密闭式，装运后及时冲洗，进场道路定期洒水、清扫。

⑤向作业面洒水，使之保持潮湿状态，抑制扬尘，洒水周期和水量据季节和天气而定。

⑥矸石每充填4.5m覆土0.5m，作业过程中做到每日覆盖，不留矸石暴露面。

（3）生态环境影响的补偿

植被重建是补偿和恢复项目建设期生态破坏的最有效方式，使被破坏生态系统进行有序演替，恢复系统的合理结构、高效的功能。植被重建后扬尘、水土流失等不利的生态影响均可消除，生物量和生态服务功能得到恢复，景观的生动性、协调性明显提升。

①植被恢复方案：首先，采取边施工边恢复的方针；其次，按照不同植物对土壤的生态适宜性，遵循先绿后好的原则，先种植宜生存的草本植物，通过植物根系对土壤进行改善，为灌木、乔木的生长创造条件。

②植被种类筛选：项目区气候干燥，因此必须筛选出抗逆性强，易管护的植被将是成功建植的关键。树种、草种的选择应遵循以下原则：

I、抗旱性强、适应性广的树种为首选树草种。为提高绿化成功率，乡土树草种或者在当地绿化中已使用的树草种应为首选对象，场地平整清理出的植被能够移植的优先用于移植；

II、选择抗污染能力强的树草种，尤其是有较强滞尘能力的树草种；

II、为消除冬季风害，常绿树草种应占一定比例，以提高冬季防护能力；

IV、遵循保护环境和绿化环境相结合的原则，在条件许可的情况下，可适当引进新的优良树草种，以满足生物多样性和多功能的要求。

（4）生态管理及监控制度

初期建立起的植被系统往往较为脆弱、缺乏稳定性，植被在演替过程中还可能出现未能预测到的结果。因此，生态恢复过程的管理十分重要，通过对重建的植被系统进行科学的管养，不断调整绿地植被的种类组成和群落结构，并培育系统的自我更新能力，将系统的必要功能，并达到系统自身维持状态。

项目施工期间委托有资质的单位进行环境保护和生态监理，对各施工队伍和施工活动进行严格管理。

项目投运后，应设置生态保护专责人员，进行生态环境保护规划实施、日常管理和维护工作。

（5）水土流失防治措施

水土保持工作应该严格按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的要求进行。

评价建议采取生物措施、工程措施与管理措施三者相结合的方法，减少项目区及周边的水土流失。

①生物措施

本项目在用地范围周边沿道路和排水渠采取乔、灌、草结合的方式进行绿化。防止雨水冲刷，可有效减轻坝水土流失。

②工程措施

设置挡矸墙和排水沟，充分发挥其拦挡作用；坡脚处设置排水沟与截洪沟相接，保证降水及上游汇水能有组织排走；合理设置截洪沟末端消力池，确保截洪沟出水不会直接冲刷下游地面。

施工时序安排上，先开挖坝外排水沟，后进行坝体施工；施工材料、施工设备、开挖土方要按指定的地点存放。

③管理措施

项目部应充分重视水土保持措施的落实，实施过程中要加强监控，确保措施落实到位、设施正常运行。水土保持设施应与主体工程同时设计、协调施工，保证方案实施的及时性、完整性。

典型生态恢复治理措施平面图见图 6.5-1。

6.6 环保投资估算

本工程采取的环境保护措施具体内容见表6.6-1。

本项目总投资2896万元，其中环保投资71万元，占总投资的2.45%。

表6.6-1  项目环境保护设施一览表

| 项目 | 污染治理措施 | 数量 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车倾倒起尘 | 洒水抑尘 | 场内设洒水车一辆，每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放4.5m厚的矸石覆盖一层50cm厚的黄土，到达堆存高度后要及时对顶部进行覆土厚度达到1.0m；运输道路两侧种植行道树 | 17 |
| 填埋区堆存扬尘 | 及时覆土碾压，设置洒水车对作业区域进行喷水降尘处理，堆至设计标高及时覆土 |  |  |
| 运输车辆运输扬尘 | 采用密封车运输矸石，以免散落；进行道路洒水；加强进场道路维护，道路路面出现破损及时修复 |  |  |
| 废水 | 填埋区修筑排水系统包括截水沟、马道排水沟、消力池等，保证雨水通过截水沟及消力池排往填埋区下游 | 设计、施工均交由有 资质的单位进行 | 计入基建投资 |
|  | 车辆冲洗水设置集水沉淀池收集处理； | 集水沉淀池1座 | 2 |
| 高噪设备噪声 | 减速、限制鸣笛、设绿化带 | 运输道路两侧种植行道树 | 2.0 |
| 挡矸墙 | 填埋区沟口修建浆砌石重力式挡矸墙，设计、施工均交由有资质的单位进行 | 1座 | 计入基建投资 |
| 填埋造地区绿化 | 边坡绿化，马道平台绿化，顶部平台覆土造地，采取植物措施还田 | 造地面积约3.03hm2 | 50 |
| 环保投资 |  | 71 |

7 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能收入的环保效果及其建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。

7.1建设项目环境代价分析

环境代价指工程污染和破坏所造成的环境损失折算成经济价值。本项目建成投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A——为资源和能源流失代价；

B——为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C——为对人群、动植物造成的损失代价。

（1）资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合项目特点，本部分主要分析估算外排的污染物中资源价值较高的污染物流失的损失代价。本部分损失约0元/年。

（2）生产生活资料损失代价（B）

本项目已做到达标排放，为无组织排放，无需缴纳排污费等。因此生产生活资料损失代价为0元/年。

（3）人群损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照环评所规定的环保措施实施后，本项目工程污染的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体的影响轻微，但对工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按5万元/年估算。因此人群损失代价为5万元/年。

综上所述，工程环境代价为：5万元/年。

7.2建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）环保工程建设投资

本项目总投资2896万元，其中环保投资71万元，占总投资的2.45。

（2）环保设施运行及管理费用

项目运行过程中绿化带的养护管理等费用约20万元。

本项目环境成本约91万元。

7.3环境经济效益分析

采取各项污染控制措施后，即有效地控制了污染，又可带来经济效益。环境工程的经济效益体现在两方面，一是直接经济效益，即环保措施对废物回收利用所提供的产品价值；二是间接经济效益，即环保措施实施后的社会效益。

### 7.3.1直接经济效益（R1）

式中：Ni——能源利用的经济效益

Mi——水源利用的经济效益

Qi——废气利用的经济效益

Si——固体废物利用的经济效益

Ti——废水利用的经济效益

i——利用项目的个数

本项目环境工程产生的直接经济效益主要为矸石综合利用所获得的效益，约为25万元。

### 7.3.2间接经济效益（R2）

式中：Ji——控制污染后对环境减少的损失

Ki——控制污染后对水体减少的损失

Zi——控制污染后减少的排污费、赔偿费

间接经济效益是由环保设施投入运行后所减少的损失和补偿费用构成的，在无实际数据时，以直接经济效益的5%计。则R2=1.25(万元/年)

由此，计算得出环保措施产生经济效益R=R1+R2=26.25（万元/年）

7.4污染控制费用

污染控制费用是指为了治理污染需要的投入，由治理费用和其辅助费用构成。

### 7.4.1治理费用（C1）

式中：C1-1——环保投资费用

C1-2——运行费用，取投资费用15%

n——设备折旧年限，取3年。

计算得，C1＝34.3万元

### 7.4.2其它费用（C2）

本项目为保护环境而付出的其它费用包括：污染防治考察、信息交流、防治措施试运行调试、相应的环境管理及监测仪器运转费以及环境影响评价等方面，按环保投资的1%计算。

C2=C1-1×1%=0.71（万元/年）

### 7.4.3污染控制费用

污染控制费用C为治理费用C1和其它费用C2之和，每年约35.01万元。

7.5环境经济效益

### 7.5.1年净效益

年净效益以环境工程的直接经济效益（R1）扣除污染控制费用（C）表示，经计算，本项目环保设施年净效益为25-34.3=-9.3万元。

### 7.5.2效益费用比

将环境经济效益R和污染控制费用C的比值来作为评价工程环保效益的依据。

本项目25/34.3=0.72

上式表明，本项目年投入1万元的环境费用可获得0.72万元的效益，说明每年环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益。

7.6环境影响经济损益分析结论

本项目总投资2896万元，其中环保投资为71万元。本项目环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益。因此，本项目的建设从社会和环境效益角度分析是合理可行的。

8 环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

8.1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是进行环境管理和污染防治的依据。

为全面贯彻和落实国家及地方环境保护政策、法律、法规，加强企业内部环境管理和污染物排放监督控制，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构和制度。

### 8.1.1 环境保护机构设置的目的

环境管理是整个工厂管理工作中的重要组成部分，其目的主要是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。

评价要求企业建立环境管理机构，抓好环境保护措施、项目的设计审查以及施工、验收工作的正常运行，建立健全的环境保护机构、建立环境管理档案，建立健全的企业环境管理的各项规章制度，制定环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，加强对矸石倾倒、填埋人员的培训，以保证项目运营后顺利开展环境保护工作。

### 8.1.2 环境管理机构设置

环评要求企业设置本项目环保兼职人员，负责全公司的环保管理、治理和环境监测等工作。

企业环境管理机构设置见图 8.1-1。

图8.1-1  本项目环境管理机构图

### 8.1.3 环保兼职人员环境保护职责

（1）掌握污染源排放情况，污染防治设施运行情况；

（2）污染控制、环境保护治理设施运行文件的管理；

（3）督促矸石倾倒、填埋人员按照操作规程进行矸石倾倒作业；督促矸石运输人员按车辆保养、检修制度强化管理；

（4）及时与上级环保部门沟通，获取相关的信息和技术；

（5）负责公司环境保护技术资料、文件的归档工作；

（6）负责突发环境事故应急预案的制定；

（7）制定应急预案的演练计划，协助现场指挥组具体落实；

（8）负责公司环境保护工作的培训和宣传工作；

（9）制定公司监测计划。

### 8.1.4 环境管理制度

建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。本项目建设期结束后，企业应根据本项目的特点建立健全必要的环境管理规章制度，这样才能加强和促进企业环境保护工作的开展。

企业应制订的最基本的环境管理制度如下：《环境保护管理制度》、《环境管理的经济责任制》、《环境管理岗位责任制》、《环境污染事故管理规定》、《环境管理档案制度》等。

### 8.1.5 环境管理计划

本项目环境管理计划见表8.1-1。

表8.1-1  项目环境管理计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 试运行阶段 | 1、检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工； 2、做好环保设施运行记录； 3、向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报告； 4、环保部门和主管部门对环保工种进行现场检查； 5、记录各项环保设施的试运转状况，针对出现问题提出完善修改意见； 6、总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度； |
| 生产运行期 | 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 5、积极配合环保部门的检查、验收。 |

### 8.1.6 排污口规范化

填埋区入口处设置明显的标志，标志的设置应严格执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB19599—2001）中有关规定，排放口图形标志见图8.1-2。

| 排放口 | 固体废物堆放场 |
| --- | --- |
| 图形标志 |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

图8.1-2  排放口的图形标志

8.2 环境监测

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。

### 8.2.1 环境监测机构

本项目日常环境监测工作委托有资质监测单位开展。

### 8.2.2 环境监测计划

评价提出的本项目环境监测计划见表8.2-1。

表8.2-1  本项目环境监测计划

| 项目 | 监测点 | 污染物 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 场界无组织 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 噪声 | 场界噪声 | LAeq | 1天/季度，每天昼、夜各1次 |
| 地下水 | 污染扩散监测井（填埋区东南侧废弃工业场地内水井） | pH 值、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰等9项。 | 1次/年 |
| 土壤 | 填埋造地区上游、填埋造地区拦矸坝下游 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍、氟化物 | 2次/年 |

8.3环境管理要求

鉴于本次项目的运营期分两部分。本次评价建议企业环境管理要求分两个阶段进行，分别为：第一阶段为主体工程施工完成后，第二阶段为土地复垦后生态恢复阶段。具体环境管理要求见表 8.3-1。

表 8.3-1 环境管理要求一览表

| 阶段 | 因子 | 污染源 | 排放的污染物 | 治理措施 | 参数 | 验收标准 | 验收时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工 | 施工期 | 基础工程 | 扬尘 | 沟底进行平整覆土压实，场地两侧夯实；进行挡矸墙、排水涵管等的建设 | —— | 满足设计规范要求 | 第一阶段验收 |
| 矸石堆放及生态恢复阶段 | 大气 | 场区 | 扬尘 | 分层压实，覆土 | 抑尘效率大于80% | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 第二阶段验收 |
|  |  | 取土场 |  | 洒水抑尘，遮尘网遮盖 |  |  |  |
|  |  | 运输 |  | 加强管理，密闭运输 |  |  |  |
|  | 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，保证设备的良好运转状态 | 达标排放 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准 |  |
|  |  | 交通运输 | 噪声 | 经过刘家梁村时减速慢行，禁止鸣笛，而且要全部进行密闭；合理安排作业时间，避免夜 间运输和填埋作业 | / | / |  |
|  | 生态 | 场区 | 生态破坏 | 规划种植紫穗槐、紫花苜蓿等或其他农林作物 | 生态恢复 | 土地完成复垦，100%生态恢复和治理 |  |

8.4 环境保护措施及污染物排放

本项目环保措施及污染物排放一览表详见表8.4-1。

表8.4-1  项目污染源排放清单

| 污染 类型 | 生产设施名称及编号 | 对应产污环节名称 | 主要排放污染物种类 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放标准 | 排放浓度（mg/m3） | 排放总量（t/a） | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 |  |  |  |  |  |
| 废气 | 汽车 | 倾倒起尘 | 粉尘 | 场界 | - | 洒水抑尘 | 是 | - | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0mg/m3 | - | - |
|  | 汽车 | 填沟 | 粉尘 | 场界 | - | 及时覆土碾压，由洒水车对作业区域进行喷水降尘处理，堆至设计标高及时覆土 | 是 | - |  | 1.0mg/m3 | - | - |
|  | 汽车 | 运输 | 粉尘 | - | 封闭、洒水 | 采用密封车运输，以免散落；及时洒水 | 是 | - |  | 1.0mg/m3 | - | - |
|  | 机械 | 燃油废气 | CO、NOx等 | 场界 | - | 采用合格燃油 | 是 | - |  | 1.0mg/m3 | - | - |
| 废水 | 下雨 | 淋滤水 | SS等 | - | 拦水坝、截水沟 | 收集后用于场地内抑尘 | 是 | - | - | - | - | - |
|  | 办公生活 | 生活废水 | SS、COD等 | - | - | 回用于场地内抑尘洒水 |  | - |  |  |  |  |
|  | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | SS等 | - | 沉淀池 | 循环使用不外排 |  | - |  |  |  |  |
| 噪声 | 机械、车辆 | 运输、工作 | 机械噪声 | 场界 | - | 禁止夜间施工 | 是 | 场界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 昼间：55dB（A）； 夜间 ：45dB（A） | - | - |
| 固废 | 办公生活 | 办公生活 | 生活垃圾 | 办公区 | 垃圾桶 | 垃圾桶定点收集后交由环卫部门处理 | 是 | - | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告 2013年第36号） | - | 0.75 | - |

9 环境影响评价结论

9.1 基本结论

### 9.1.1 项目概况

本项目所选荒沟位于薛家洼乡黄草圪坨村南侧约500m处（原梨园河煤矿废弃工业场地东侧），本项目总占地面积13.50hm2，填埋区场地长约267m，宽80-240m，占地面积4.95hm2。沟内最大深度40m，荒沟内总容量148.5万m3。占地类型主要为其他林地、其他草地以及部分裸土地等，不占基本农田。沟道地质条件较好，未发现滑坡、断裂、溶洞等不良地质现象。

目前沟内造地填平需要的总填料容积为148.5万 m³，其中，需要黄土、耕作土合计15.63万m3，需要煤矸石132.87万m³，即239.17万t（矸石堆积比按照1.8t/m³）。土地复垦总面积4.89hm2，其中，平台复垦为耕地3.03hm2，马道复垦为灌草地0.62hm2，边坡复垦为草地1.24hm2。

项目总投资：2896万元，由建设单位自筹。

### 9.1.2 环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据收集到的宁武县 2018年度环境空气例行监测数据，宁武县2018年度 PM10、PM2.5年均浓度占标率分别为131.4%和111.4%，出现超标，其余均达标。可见评价区粉尘超标较重，监测所在区域大气环境质量一般。

本次评价对特征因子TSP进行了现场监测，评价区TSP日均监测浓度范围在179-250μg/m3之间，最大浓度占标率83.3%，都能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，评价区环境空气质量未受到特征因子TSP的影响。

（2）地下水环境质量现状

根据区域环境特征和本工程污染物排放特征，布设水质监测点3个，地下水水位监测点6个。

由监测结果可以看出:3个监测水井各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域地下水环境质量较好。

（3）声环境质量现状

环境噪声监测在场址内设置4个监测点，于2019年8月2日进行一天的监测，昼间（06:00－22:00）和夜间（22:00－次日06:00）各监测一次，每次监测时间不少于1min。

由监测结果可知：场址昼间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。现状评价表明，厂界周围声环境质量较好。

### 9.1.3 污染物排放情况

（1）大气污染物排放情况

项目运行期产生的主要大气污染物为车辆倾倒扬尘、填沟作业扬尘和道路运输扬尘。

①汽车倾卸扬尘

经计算本工程由汽车倾卸引起的扬尘量为13.47g/s。每车卸料时间按30s计算，每天22车，则汽车倾卸引起的扬尘量为8.89kg/d。倾倒过程采取洒水抑尘,再经过周围山体阻挡抑尘后，综合抑尘效率不低于80%，对外环境无组织排放量为1.78kg/d。汽车倾卸带来的扬尘量较少，主要是因为运输的矸石表面中有一定的含水率造成的，因此对大气环境造成的影响较小。

②矸石填沟作业过程起尘

宁武县的常年平均风速为3.5m/s，本项目进行生产作业时，由洒水车对作业区域进行喷水降尘处理。洒水抑尘效率按70%计算，则起尘量为0.053g/s。

③道路运输扬尘

矸石的运输要采用封闭运输车辆，运输产生的扬尘主要为道路起尘。本工程选用20t自卸式卡车，按照汽车行驶速度15km/h、硬化路面行驶2.3km进行计算，本工程汽车道路扬尘量为0.18kg/km·辆，9.10kg/d，评价要求运输车辆加盖篷布，并进行限速管理，定时在路面喷淋洒水，可抑尘80%，经治理后道路扬尘1.82kg/d。

④ 矸石自燃废气

矸石中含硫量高时，极易发生自燃，自燃是堆置的煤矸石中可燃成分在自然条件下氧化发热达到燃点发生燃烧的现象。煤矸石山自燃时，会产生大量的烟尘、CO、H2S、SO2以及NOx等有害气体。自燃时每平方米一昼夜放出二氧化硫6.5kg，一氧化碳10.8kg，硫化氢和氮氧化物0.6kg，同时伴有大量烟尘。

（2）水污染物排放情况

本项目管理人员5人，不设食堂、浴室、宿舍，使用旱厕。运营期职工生活污水主要为洗手洗脸废水，污水产生量约0.12m3/d，水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排；旱厕定期掏空，由附近农民清运，用于农田施肥。生产废水主要为车辆冲洗废水，主要成分为悬浮物，浓度在500mg/m3，评价要求场区内设5m3沉淀池1座，集中收集车辆冲洗废水，废水简单沉淀处理后循环使用，不外排。

流经场地的雨水，通过计算，在强降雨时期最大淋滤水产生量约6.04m³/d，通过涵洞收集至消力池，用于作业过程抑尘，最终蒸发进入大气。

（3）噪声污染源

本项目噪声源主要为土方挖、填、运、存的各类作业机械及车辆以及运输道路上行驶的运输车辆。噪声声功率级在85-95dB(A)。

（4）固体废物

本项目职工人数为5人，项目生活垃圾产生量为约0.75t/a。生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的垃圾收集地点，由环卫部门统一处理。项目本身为固废煤矸石综合利用项目，运行期覆土时产生的少量弃渣，均在场内回填。

### 9.1.4 主要环境影响

（1）环境空气影响分析

项目在矸石充填过程采用分层摊铺、分层碾压、分单元逐日覆土的作业方式，保持较小的作业面积，每一块分区达到设计标高时及时覆土。设1辆洒水车采用洒水降尘的方法抑尘，在场地周围设置绿化带，可起到降低局地风速，从而达到抑制起尘的作用。根据估算模式预测计算结果可知，本项目运行期无组织排放的粉尘最大落地浓度为15.44μg/m3，占标率为1.71%，最大浓度出现在37m，距离本项目最近的村庄黄草圪坨村500m，因此本项目运行期少量无组织排放的扬尘对周围环境空气及敏感点影响较小。

根据矸石自燃可能性判定结果，本项目充填的煤矸石理论上不会发生自燃。本项目将煤矸石分层堆填、压实，使库区处于缺氧状态。在矸石层厚度达到4.5m时（压实后的厚度），在表面覆盖0.5m厚的黄土并压实，顶部覆盖0.8m厚的黄土，能够有效防止矸石自燃。

本项目排放的大气污染物对周边环境空气质量影响较小。

（2）地表水环境影响分析

本场地汇水面积较小，场地内的降雨汇水可以通过预先埋置的涵洞排走；周围山体汇流水通过导流渠收集，综合利用；遇强暴雨时，无法收集的雨水形成场内径流流向下游，但径流过程无法形成充分浸泡状态，废水中各因子远低于淋溶水实验结果，各项分析指标均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级排放标准，且矸石不列入《国家危险废物名录》，对地表水影响微弱。即使入渗形成淋滤水也经过排洪涵管收集后，用于抑尘，不外排。本项目对区域地表水环境影响轻微。

（3）地下水环境影响分析

在矸石淋溶浸泡的试验中，矸石淋溶浸泡液的水质情况是矸石自然淋溶的极限状态，而从宁武县的气象资料来看，本区年平均降水量为438.2mm，蒸发量为1958.5mm，蒸发量约为降水量的4倍，则矸石的自然淋溶量是很小的，矸石淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，在下渗过程还要经过包气带的吸附、降解，因此对地下水的影响较小。

本项目场址处于马圈泉域北部径流区，不在泉域重点保护区范围内，距泉域重点保护区边界约12km。项目所在地位于黄土覆盖区，不在泉域灰岩出露地带和泉域的主要补给带。由于层间隔水层的阻隔，岩溶水与上部含水层之间没有水力联系，因此本项目煤矸石淋溶水下渗不会对泉域岩溶水系统产生影响。

距离项目最近的乡镇饮用水水源地是薛家洼乡引泉工程集中供水，该水源地位于项目东北侧约3km处。项目距离该水源地较远，矸石中各项污染物浓度极小，根据区域水文地质资料，项目区下覆地层隔水性能较好，含水层之间水力联系较差，下渗的可能性较低，不会下渗污染深层奥灰岩溶裂隙水含水层，项目矸石淋溶水下渗不会对水源地产生影响。

本项目对区域地下水环境影响轻微。

（4）声环境影响分析

项目施工期在采取各项措施后，可将施工期噪声对周围居民的影响程度降低至最小，且随着施工期的结束该影响也将随之消失。运行期采取各项噪声污染防治措施后，项目运行不会对周边村庄的声环境产生明显影响。

（5）生态环境影响分析

由于场址一带自然生态条件一般，无原始生态保护要求，只要在项目建设和使用过程中，加强生态建设，重视以防治水土流失为重点的生态恢复和建设，项目对生态环境的负面影响将很轻微。

### 9.1.5 公众意见采纳情况

本项目按照“建设项目环境影响评价公众参与办法”部令4号的要求，在确定环境影响报告书的编制单位后7个工作日内在宁武县人民政府进行了第一次公示，公示期间未收到任何的反对意见。

### 9.1.6 环境保护措施

项目污染防治与环保对策的制定主要依据相关排放标准和规范的要求。采取的污染防治与环保保护措施汇总于表9.1-1。

表9.1-1  工程各环节污染物防治措施

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 汽车倾倒起尘 | TSP | 保证矸石的含水量，洒水抑尘 |
|  | 填沟作业 过程扬尘 | TSP | 及时覆土碾压，设置洒水车对作业区域进行喷水降尘处理，堆至设计标高及时覆土 |
|  | 道路运输扬尘 | TSP | 采用密封车运输矸石，以免散落；进行道路洒水 |
| 废水 | 雨水 | 沟场周围客水 | 项目本身不产生废水，上游汇水区域的雨水通过涵洞收集至消力池，周围汇水范围内的雨水通过导流渠、截水沟收集至消力池，雨水未被污染，收集后用于抑尘。 |
|  |  | 场内淋滤水 SS等 | 场内矸石淋滤水通过涵洞外侧的导流由涵洞收集至消力池，用于填沟作业抑尘，不外排。 |
|  | 车辆冲洗水 | SS | 经过沉淀池收集处理后回用 |
| 噪声 | 场区和运输道路 | 噪声 | 采用低噪声设备，合理安排各类机械作业时间。运输途径村庄时采取限速、禁鸣、不得夜间运输的错。 |
| 固废 | 覆土作业 | 弃渣 | 就地场内回填。 |
| 生态 | 场区 | - | 运行中建雨水收集系统，避免水土流失。 土地整理后，对场地进行覆土，采用灌木、草皮结合的方式对场地马道及边坡进行绿化，顶部平台用于覆土造田。 对于取土场采用分片取土，边取边恢复植被，与原地形、地貌、地被等自然环境相协调，同步洒水抑尘，并建临时排水沟，避免雨季水土流失。 |

### 9.1.7 环境影响经济损益分析

本项目实施后不仅能获得较好的社会效益和环境效益，而且有一定的经济效益。因此，项目实施后，能够实现社会、生态和经济效益的统一，达到预期目标。

### 9.1.8 环境管理与监测计划

为了保证环境管理工作的顺利进行，本工程应设立环境管理部门，配备专职人员负责日常环境管理工作，并由建设单位领导负责监督检查。

环评制定了详细的运行期环境监测计划，明确了监测项目、监测点位和频率，按要求定期开展监测工作。

### 9.1.9 项目可行性结论

宁武晋美博翔环境技术工程有限公司煤矸石处置及综合利用项目符合国家产业政策，在采取环境影响评价提出的各项环境保护污染防治措施后，主要污染物可做到达标排放，不仅大大降低了矸石山的起尘量，同时将对项目区生态环境产生积极性影响，同时根据建设单位进行的公众参与调查工作反馈结果，公众对项目的建设普遍持支持态度，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

9.2 建议

土地复垦完成后，加强复垦土地的后期环境管理维护工作，做好植被的管护工作，保障植被的成活率，以避免植被大量死亡而造成的绿化投资的浪费，确保绿化工程真正的完成并发挥作用。

# Text boxes

本项目位置

梨园河煤矿

荒沟荒地

荒沟荒地

梨园河煤矿废弃工业场地

新建进场道路0.5km

已有进场道路1.8km

同生同基煤矿废弃工业场地

梨园河煤矿工业场地

填埋区

图3-1  总平面布置图

扬尘、噪声

扬尘、噪声

扬尘、噪声

扬尘、噪声

扬尘、噪声