宁武县开泰有限责任公司

煤矸石综合利用复垦项目

环境影响报告书

（报批本）

评价单位：山西清泽阳光环保科技有限公司

建设单位：宁武县开泰有限责任公司

二〇一九年十二月

目   录

第一章  概 述	1

1.1项目建设背景及概况	1

1.2 环境影响评价的工作过程	2

1.3 项目选址及相关政策判定结果	4

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	8

1.5 环境影响评价主要结论	9

第二章  总  则	10

2.1编制依据	10

2.2评价因子及评价标准	12

2.3评价标准	13

2.4 评价工作等级及评价范围	17

2.5 环境保护目标	21

第三章  建设项目概况与工程分析	25

3.1 建设项目概况	25

3.2 公用工程	35

3.3 填沟造地工艺	36

3.4 工程产排污环节分析	45

3.5环境影响分析及防治措施	46

第四章  环境现状调查及评价	57

4.1环境现状调查方法	57

4.2自然环境现状调查与评价	57

4.3环境保护目标调查	71

4.4环境质量现状调查与评价	78

第五章　环境影响预测与评价	96

5.1环境空气影响预测与评价	96

5.2地表水环境影响评价	101

5.3地下水环境影响评价	104

5.4声环境影响评价	107

5.5固体废物影响评价	108

5.6生态环境影响评价	108

5.8土壤环境影响分析	111

5.7环境风险评价	114

第六章  环境保护措施及其可行性论证	116

6.1大气污染防治措施分析	116

6.2水污染防治措施分析	118

6.3噪声污染防治措施分析	119

6.4固废污染防治措施分析	120

6.5生态保护措施	120

6.6环境风险防范措施	121

6.7环保投资估算	122

第七章　环境管理与监测计划	124

7.1 环境管理	124

7.2环境监测	126

7.3环境保护措施及污染物排放	127

第八章　环境影响经济损益分析	130

8.1 社会效益分析	130

8.2 环境影响经济损益分析	130

8.3环境影响经济损益分析结论	133

第九章　结  论	134

9.1 建设项目概况	134

9.2 评价区环境质量现状	134

9.3 污染物排放情况分析	135

9.4 环境影响分析	136

9.5 公众参与	136

9.6 环境保护措施分析	137

9.7环境损益分析	137

9.8 环境管理与监测计划	137

9.9 总结论	137

附  件

附件一：环境影响评价委托书；

附件二：备案文件；

附件三：宁武县自然资源局文件；

附件四：宁武县林业局文件；

附件五：宁武县开泰有限责任公司排污许可证；

附件六：宁武县开泰有限责任公司年洗煤180万吨技改项目竣工环境保护验收意见的函；

附件七：宁武县开泰有限责任公司年洗煤180万吨技改项目环境影响报告表的批复；

附件八：矸石填埋场占地协议；

附件九：监测报告；

附件十：矸石成份及淋溶试验报告；

附件十一：专家意见。

附  表：建设项目环评审批基础信息表。

# 第一章  概 述

## 1.1项目建设背景及概况

### 1.1.1 项目建设背景

山西省是我国煤炭产量大省，是我国最主要的煤炭能源基地，其资源非常丰富，2018年产量已超过87569万吨。随着煤炭生产的不断扩展，煤矸石的产生量与日俱增，煤矸石产生量按原煤产量的15%计，每年煤矸石至少增加295.35万吨，长年积累下来煤矸石总量会越来越多，如不能妥善处理，将会大量侵占土地，而且一直会持续增加。这样大量的煤矸石已严重地污染了环境，并侵占了大量的土地和农田，破坏了土地资源．如不加紧有效利用，将影响煤炭工业的正常发展，影响周围环境质量。

宁武县开泰有限责任公司现有一座洗煤厂，年入洗原煤180万吨，年产生矸石量约36万吨，企业原依托孟家窑煤矿矸石场进行临时排矸，现有矸石场即将封场，后续生产过程中产生的矸石处置已面临巨大问题，急需寻求一种新的综合利用途径。

根据《煤矸石综合利用管理办法》，煤矸石综合利用是指利用煤矸石进行井下充填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路、土地复垦等。经过充分调查，针对宁武县开泰有限责任公司存在的煤矸石处置巨大压力，选取煤矸石作为填沟造地的填充物，既可满足填沟造地的的要求，同时又合理的处理了煤矸石，可满足《煤矸石综合利用管理办法》的要求。

### 1.1.2 项目概况

本项目拟进行填沟造地场地位于宁武县余庄乡坝上村北侧的荒沟，该条荒沟现状主要是荒草地，用地性质属于未利用地。本项目所占用林地不属于一类林地，不属于国家公益林或保护林，未涉及国家级或省级保护物种，主要为零星的常见物种。本项目现已取得了宁武县林业局的审查意见。

宁武县开泰有限责任公司在充分调研周围农村土地结构和地形的基础上，结合当地林地较少、治理荒沟愿望迫切的实际情况，跳出"征地--排矸--治理"的传统模式，科学性的提出了"租沟--填沟--造地--返还农民"的治理模式。这种治理模式不仅为企业找到了一条成功的排矸出路，更为重要的是造出了合格的林地，为企业后续发展准备了征地置换指标。

在此基础上，宁武县开泰有限责任公司决定投资500万元，在忻州市宁武县余庄乡坝上村北的荒沟内新建煤矸石综合利用复垦项目，将集中收集洗煤厂和周边煤炭企业产生的煤矸石作为填充物，铺设0.5m厚低肥效土和0.5m厚熟土壤，造出合格的林地，并将复垦后的合格土地归还当地村民。

本项目矸石填沟造地场地位于宁武县余庄乡坝上村北0.7km的一处荒沟内，占地面积7.07hm2，沟道大致东西走向，西高、东低，矸石填沟造地场地最低点位于沟口处标高约1565.00m，最高点沟头处标高1620.00m，沟道总长度约707m，整个沟道汇水面积0.008km2（其中四周汇水0.003km2，上游汇水面积0.005km2）。沟道平均宽度约100m，地貌为黄土覆盖，沟道地质条件较好，未发现滑坡、断裂、溶洞等不良地质现象。

填沟场地总库容约97.32万m3，其中回填土方量约6.16万m3，回填矸石量约91.16万m3，经换算此矸石沟的库容堆矸量约为164.13万吨，可回填矸石约2.78年。复垦方向为林地（5.69hm2），护坡为人工草地（1.38hm2），共计造地总面积为7.07hm2。

## 1.2 环境影响评价的工作过程

建设项目环境影响评价工作程序示意图见图1-1。

针对本项目主要环境影响因素，环境影响评价工作进行中首先在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在大气环境影响分析、水环境影响分析、声环境影响分析、生态环境影响分析等部分结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十四、环境治理业”中“101一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用”项目，应编制环境影响报告书。宁武县开泰有限责任公司于2019年7月正式委托我公司承担本项目的环境影响评价。

接受委托后，我公司环评部组织持证参评人员赴现场进行实地踏勘，收集有关资料，全面对拟建工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境等进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选。

我公司在完成各评价专题工作后，编制完成了《宁武县开泰有限责任公司煤矸石综合利用复垦项目环境影响报告书》（报批本）。由建设单位提交至管理部门组织审查。

现场勘察，项目未动工建设。

## 1.3 项目选址及相关政策判定结果

### 1.3.1管理政策分析

1）政策符合性

根据国家发展和改革委员会第40号《产业结构调整指导目录》（2011本）及2013修订版中的鼓励类：“三十八 环境保护与资源节约综合利用”中“15 三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，本项目属于鼓励类项目，符合产业政策。

2）矸石综合利用政策符合性

项目为填矸造田项目，属于《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）中的煤矸石综合利用途径“土地复垦”，利用煤矸石进行土地复垦时，应严格按照《土地复垦条例》和国土、环境保护等相关部门出台的有关规定执行，遵守相关技术规范、质量控制标准和环保要求。

2018年6月4日，山西省经济和信息化委员会下发了《山西省煤炭资源综合利用规划》（晋经信资源字[2018]151号），规划要求：“加大煤矸石综合利用力度。鼓励煤矸石治理沉陷区和裂缝区以及复垦回填等利用。”

根据《煤矸石综合利用管理办法》第十五条“煤矸石产生单位应对既有的煤矸石堆场（库）的安全和环保负责，应制定治理方案，明确整改期限，采取有效综合利用措施消纳煤矸石、消除矸石山；对确难以综合利用的，须采取安全环保措施，并进行无害化处置，按照矿山生态环境保护与恢复治理技术规范等要求进行煤矸石堆场的生态保护与修复，防治煤矸石自燃对大气及周边环境的污染，鼓励对煤矸石山进行植被绿化。”本项目的建设将开泰洗煤厂的洗煤矸石统一填埋处置，封场后进行覆土造地。

因此，本项目的建设满足《煤矸石综合利用管理办法》和《山西省煤炭资源综合利用规划》的要求。

### 1.3.2选址可行性分析

根据《煤矸石综合利用管理办法》第十条规定，本项目选址、设计、建设及运行管理应当符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《煤炭工程项目建设用地指标》等相关要求。

根据煤矸石化学成分分析资料及煤矸石淋溶检测结果，本项目拟入场矸石不属于危险废物，属于Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号），项目应符合当地城乡建设总体规划要求，应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧。应选在满足承载力要求的地基上，应避开断层、断层破碎带、溶洞区以及天然滑坡或泥石流影响区。禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区，禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区。

经现场调查和收集资料，本项目场址不在宁武县城市规划范围内，不在断层、断层破碎带、溶洞区以及天然滑坡或泥石流影响区，并且不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。项目占地与山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司井田范围无重合情况。

项目占地为草地、灌木林地和未成林地，周围无基本农田，距离最近的村庄为东南约0.7km处的坝上村，距离最近的饮用水井为南约0.8km处的坝上村水井，距离最近的河流为西南约1.2km处的恢河。

表1-1   本项目选址环保符合性分析

| 序号 | 选址要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应符合当地城乡建设总体规划要求 | 不在宁武县城乡总体规划范围内，不违背宁武县城乡总体规划要求 | 符合 |
| 2 | 应根据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经过有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 | 本项目不需设置大气防护距离。 本项目距离最近的村庄-坝上村约0.7km，符合要求。 | 符合 |
| 3 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响 | 根据收集到的水文地质资料，本项目不在断层、断层破碎带、溶洞区以及天然滑坡或泥石流影响区。 与山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司井田范围无重合情况，不压覆矿产。 | 符合 |
| 4 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 | 场地范围内未发现断裂及其他构造形迹，且项目选址不在地质断层上 | 符合 |
| 5 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 | 选址未处于在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 | 符合 |
| 6 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。 | 选址范围无任何级别的自然保护区，也无风景名胜区和其它需特别保护的区域。 | 符合 |

因此，本项目选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）要求。

### 1.3.3“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。

环境准入负面清单：本项目为煤矸石综合利用于填沟造地项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）鼓励类项目，项目属于“三十八 环境保护与资源节约综合利用”中“15 三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，不属于产能严重过剩、高污染、高环境风险和环境敏感的项目，不在区域环评改革负面清单中。

资源利用上线：本项目利用煤矸石进行填沟造地，符合《山西省煤炭资源综合利用规划》（晋经信资源字[2018]151号）“加大煤矸石综合利用力度。鼓励煤矸石治理沉陷区和裂缝区以及复垦回填等利用”要求。同时，本项目占地范围内现状植被类型主要为灌木林及无植被区等，填埋区全部覆土完成后，马道和顶部平台种植，边坡种植灌草，将增加林地面积。本项目符合资源利用上线的要求。

环境质量底线：

大气：根据宁武县2018年环境空气例行监测数据统计结果，SO2年均浓度占标率为41.7%，NO2年均浓度占标率为52.5%，PM10年均浓度占标率为131.4%，PM2.5年均浓度占标率为111.4%，CO百分位数占标率为30%，O38h百分位数占标率为95%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）和例行监测资料判定，宁武县为不达标区。本次评价监测了距离项目下风向最近的坝上村进行了监测，监测结果TSP日均浓度达标。

根据《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》要求，由于2018年度宁武县大气污染物PM10和PM2.5出现超标现象，当地政府应通过淘汰落后产能或环保提标改造进行大气污染物倍量消减，提出区域削减方案。通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。

地下水：根据地下水环境质量现状监测结果可知，1#~6#水井细菌总数和总大肠菌群均超标，2#、3#和4#水井中氟化物均超标，其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类水质量标准要求。细菌总数和总大肠菌群超标主要是由于浅井的井口卫生环境质量较差，氟化物是由于当地地质原因导致的。

噪声：根据声环境质量现状监测结果知，各监测点昼间与夜间噪声现状监测值均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准值的要求，区域声环境质量良好。

土壤：由土壤环境质量现状监测结果结果可知，项目区域土壤环境质量现状均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值的要求，区域土壤环境良好。

生态保护红线：

项目占地不涉及宁武县西马坊乡芦芽山国家级自燃保护区、雷鸣寺泉域岩溶地下水一级保护区和余庄乡的马营海省级湿地公园保护区，以及其他自然保护区、风景名胜区、水源地等敏感目标。

根据《宁武县生态功能区划》，本项目位于Ⅱ宁武县恢河流域营养物质与水土保持生态功能小区；根据《宁武县生态经济区划》，本项目属于优化开发区中Ⅳ1宁武县汾河上游及支流生态生态农业经济区。本项目为利用煤矸石综合利用复垦项目，通过对矸石的综合整治，覆土绿化，增加区域林地面积，减少水土流失，生态环境较从前得到改善，满足生态功能和生态区划要求。

综上，本项目建设符合 “三线一单”的要求。

### 1.3.4与土地利用规划的符合性

土地利用总体规划是在一定区域内，根据国家社会经济可持续发展的要求和当地自然、经济、社会条件，对土地的开发、利用、治理、保护在空间上、时间上所作的总体安排和布局，是国家实行土地用途管制的基础。通过土地利用总体规划，国家将土地资源在各产业部门进行合理配置，首先是在农业与非农业之间进行配置，其次在农业与农业内部进行配置，如在农业内部的种植业、林业、牧业之间配置。

本项目位于宁武县余庄乡坝上村北的荒沟内，占地性质为裸地等，不属于耕地和建设用地，本项目为临时占地，且实施后将占地恢复为林地，没有改变占地的土地性质，且建设后增加了林地面积，提高了区域植被覆盖率。因此，本项目建设不违背宁武县土地利用总体规划。

土地整理规划是为土地整理收集资料，确认现状，明确土地整理的指标，确定布局而做出的规划和计划。《中华人民共和国土地管理法》第四十一条"国家鼓励土地整理。县、乡(镇)人民政府应当组织农村集体经济组织，按照土地利用总体规划，对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，增加有效耕地面积，改善农业生产条件和生态环境。地方各级人民政府应当采取措施，改造中、低产田，整治闲散地和废弃地。

本项目位于宁武县余庄乡坝上村北的荒沟内，占地范围内无耕地，项目实施后将占地恢复为林地，没有改变占地的土地性质。因此，本项目建设不涉及宁武县土地整理规划。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本项目属生态影响型建设项目，评价重点为项目施工过程使区域的利用格局及土地使用现状的改变，而引发的生态环境问题，本次评价关注的主要环境影响为基础设施建设期及矸石综合治理期环境空气影响、施工噪声、生态影响。

1、通过对区域环境质量现状评价，搞清项目所在区域的环境特征、环境质量现状。

2、本次评价将从项目环境影响、敏感目标保护、周边制约因素、城市规划等全方位分析，明确建设项目选址的环境可行性。

3、根据项目特点及污染特征，除了水、气、声等传统环境问题外，评价要更加关注矸石综合治理填沟造地建设产生的生态问题，分析煤矸石淋溶对地下水产生的环境影响，制定避免污染、防治污染的针对性对策措施，以求把不利影响减少到最低程度。

4、通过水环境、生态环境、声环境等的影响分析，从环保角度明确本项目环境可行性，明确本项目场地填沟造地后产生的环境正效应，为管理部门审批、项目设计和管理提供科学依据。

5、通过对水环境的影响分析，从环保角度明确矸石淋溶液不会对周边水井产生明显的影响，为管理部门审批、项目设计和管理提供科学依据。

6、综合区域发展规划、环境保护的要求，通过环境空气、水体、声学环境、生态环境等的影响分析及预测，从环保角度明确本项目的环境可行性，为决策部门、工程设计提供科学依据。

## 1.5 环境影响评价主要结论

根据国家发展和改革委员会第40号《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修订版）中的鼓励类：“三十八 环境保护与资源节约综合利用”中“15 三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，本项目属于鼓励类项目。

本项目的建设符合国家及山西省产业政策的要求，不违背宁武县城市总体发展规划及城市环境规划的要求，在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放并对区域环境影响较小，项目的建设能得到大部分公众的支持，选址可行，因此，从环境保护角度出发，宁武县开泰有限责任公司煤矸石综合利用复垦项目是可行的。

# 第二章  总  则

## 2.1编制依据

### 2.1.1任务依据

1、建设项目环境影响评价委托书，2019. 7；

### 2.1.2法规依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国矿产资源法》，1997年1月1日；

3、《土地复垦条例》，中华人民共和国国务院，2011年3月5日；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日（修订）；

5、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日（修订）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日（修订）；

7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日（修订）；

8、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

9、《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

10、《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日（修订）；

11、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日（修订）；

12、《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

13、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日（修订）；

14、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，2017年4月5日；

15、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号文）；

16、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109号）；

17、《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）；

18、《山西省环境保护条例（2016年修订）》，2016年12月8日；

19、《山西省大气污染防治条例（2018年修订）》，2019年1月1日；

20、《山西省泉域水资源保护条例》，2010年11月26日；

21、《山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知》，晋环发[2015]25号；

22、山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知，晋环发【2015】64号，2015年5月15日；

23、山西省经济和信息化委员会关于印发《山西省煤炭资源综合利用规划》的通知，晋经信资源字[2018]151号，2018年6月4日。

24、《山西省水污染防治2018年行动计划》，晋政办发〔2018〕55号，2018年5月24日；

25、《山西省大气污染防治2018年行动计划》，晋政办发〔2018〕52号，2018年5月25日；

26、《山西省土壤污染防治2018年行动计划》，晋政办发〔2018〕53号，2018年5月25日；

27、《煤矸石综合利用管理办法》，2015年3月1日；

28、 《忻州市大气污染防治2018年行动计划》，忻政办发〔2018〕87号，2018年6月21日

29、《忻州市水污染防治2018年行动计划》，忻政办发〔2018〕103号，2018年7月17日；

30、《忻州市打赢蓝天保卫战2019年行动计划》，忻政办发〔2019〕70号，2019年6月27；

31、《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）。

### 2.1.3技术依据

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

7、《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ864-2018）；

8、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

9、《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

10、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

11、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

12、《煤矸石填埋造田技术规程》（DB14/T1114-2015）。

### 2.1.4参考依据

1、环境影响评价技术原则与方法（北京大学出版社）；

2、宁武县当地自然社会有关资料；

3、宁武县开泰有限责任公司煤矸石综合利用复垦项目初步设计；

4、企业提供的相关资料；

5、《采煤沉陷区新复垦土壤快速培肥技术规程》（DB/T 922）。

## 2.2评价因子及评价标准

### 2.2.1环境影响因子识别

本次工程的施工和运行将会对周围自然环境、社会环境和人群生活质量产生一定程度的影响，只是在不同的时段影响程度和性质不尽相同。根据不同时段环境影响分析结果，结合工程分析，给出本项目环境影响因子识别矩阵，见表2-1。

表2-1  环境影响识别矩阵

| 影响分析 环境要素 | 建设期 |
| --- | --- |
|  | 挡矸墙、护坡施工系统 | 运输 | 矸石填埋 | 覆土造地 |
| 自然物理环境 | 环境空气 | -2S↑ | -1S↑ | -2L↓ | +1L↑ |
|  | 地下水环境 |  |  | -1L↑ |  |
|  | 声环境 | -1S↑ | -1S↓ | -1L↓ | +1L↓ |
|  | 土壤环境 |  | -1S↑ | -2L↓ | +2L↑ |
|  | 地质环境 |  |  | -1L↓ |  |
|  | 矿产资源 |  |  |  |  |
| 自然生物环境 | 农作物 | -2S↓ | -1S↓ | -2L↓ | +3L↑ |
|  | 植物 | -3S↓ | -1S↑ | -1L↓ | +3L↑ |
| 社会经济环境 | 地区发展 |  | +1S↑ |  |  |
|  | 就业 |  | +1S↑ |  |  |
|  | 税收 |  |  |  |  |
|  | 企业利润 |  |  |  |  |
|  | 发展规划 |  | +1S↑ |  |  |
|  | 公共设施 |  |  |  |  |
| 生活质量 | 公众健康 | -1S↑ | -2S↓ | -1L↓ | +1L↑ |
|  | 社会安全 |  |  |  |  |
|  | 环境美学 | -1S↓ | -1S↓ | -1L↓ | +1L↑ |
|  | 人文景观 | -2S↓ | -2S↓ | -1L↓ | +2L↑ |

注：+ ——正效应；- ——负效应；L——长期影响；S——短期影响；↑——可逆影响；

↓——不可逆影响；3、2、1——影响程度由大到小。

### 2.2.2评价因子的筛选

根据项目所在区域环境特征及本项目排污特点，对评价因子进行筛选。

2.2.2.1筛选方法

本项目建设期对环境的不利影响主要表现在矸石填埋期间废气、噪声和渗滤液对环境的影响。评价的主要环境要素是生态环境、环境空气、声环境、水环境、土壤环境。

2.2.2.2筛选结果

根据工程各类特征污染物产生情况，结合周围区域环境，确定本项目的评价因子见表2-2。

表2-2    本项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2 、PM10、PM2.5、CO、O3 | TSP |
| 地下水环境 | pH、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、铁、锰、汞、铅、氟、镉、总大肠菌群、菌落总数、耗氧量、溶解性总固体、六价铬 | 氟化物 |
| 固体废物 | 矸石 | —— |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 生态环境 | 影响植被、水土流失、环境空气 | —— |
| 土壤环境 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍 | —— |

## 2.3评价标准

### 2.3.1环境质量标准

1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表2-3  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 日平均 小时平均 | 60 150 500 | ug/Nm3 |
| TSP | 年平均 日平均 | 200 300 |  |
| PM10 | 年平均 日平均 | 70 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 日平均 | 35 75 |  |
| NO2 | 年平均 日平均 小时平均 | 40 80 200 |  |
| CO | 日平均 小时平均 | 4 10 | mg/Nm3 |
| O3 | 日最大8小时平均 小时平均 | 160 200 | ug/Nm3 |

2、水环境

（1）地表水：根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67- 2019）的规定，本项目所在区域地表水体为恢河，位于源头～坝上村河段，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。

表2-4 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类  单位：mg/L

| 污染物 | PH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总铁 | 总锰 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.05 |

（2）地下水：根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），项目所在区域地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水，执行III类标准。

表2-5　《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类  单位：mg/L

| 污染物 | PH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 |
| 污染物 | 氟化物 | 砷 | 总大肠菌群 | 氯化物 | 溶解性总固体 | 挥发酚 |
| 标准值 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤3.0 | ≤250 | ≤1000 | ≤0.002 |
| 污染物 | 铁 | 锰 | 汞 | 铅 | 六价铬 | 氰化物 |
| 标准值 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 污染物 | 镉 | 菌落总数 | 耗氧量 |  |  |  |
| 标准值 | ≤0.005 | ≤100 | ≤3.0 |  |  |  |
| 注：总大肠菌群单位为MPNb/100mL、菌落总数单位为CFU/mL。 |

3、声环境：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域属农村地区，执行1类标准。

表2-6　《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A）

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 农村地区 |

4、土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值，详见表2-7。

表2-7  《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值（单位mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 |

### 2.3.2污染物排放标准

1、大气：本项目运营过程中大气污染物主要是矸石填埋时产生的无组织粉尘，排放执行行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 中煤炭工业无组织排放限值。

表2-8  《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）

| 项目 | 煤矸石堆置场无组织排放限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
| SO2 | 0.4 mg/m3 |

2、声环境

①施工期

执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。

表2-9　《建筑施工场界环境噪声排放标准》    单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

②运营期

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），厂界执行2类标准。

表2-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》   单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 | 厂 界 |

3、固体废物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）。

## 2.4 评价工作等级及评价范围

### 2.4.1 评价工作等级

2.4.1.1环境空气影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2018之相关规定，结合本项目工程分析结果，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，计算各污染源产生的各污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi----第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci----采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i----第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

C0i----一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。

判定依据见表2-11。

表2-11　评价工作等级判定（技术导则）

| 环境因素 | 评价分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本评价选择参与计算的污染物为TSP。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模型AERSCREEN计算污染物的最大地面浓度占标率，其结果见2-12。

表2-12   大气评价等级计算表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(ug/m3) | 最大浓度落地点(m) | 评价标准(ug/m3) | 占标率(%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋区 | TSP | 71.159 | 69 | 900 | 7.91 | 0 | II |

根据上述评价级别判断，结合当地环境状况、行业污染特点及本项目采取的环保措施，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。

2.4.1.2地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ2.3-2018）的规定，对地表水评价等级建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环 境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目无生产废水，生活废水回用于造地区洒水，不外排。根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ2.3-2018）表1中的判定依据，本项目评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，只进行水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价分析。

2.4.1.3地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“U城镇基础设施及房地产—152工业固体废物（含污泥）集中处置”项目，煤矸石属于一类固废，地下水环境影响评价项目类别为III类。

本项目位于神头泉域范围内，但不在泉域重点保护范围和岩溶水补给区；项目不在集中式饮用水水源准保护区及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区内，本项目评价范围内有分散式水源地。项目地下水环境敏感性为较敏感。

表2-13  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2-14  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，本次评价地下水环境影响评价等级为三级。

表2-15  分级判定指标表

| 划分依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 工业固体废物（含污泥）集中处置中一类固废 | III类项目 |
| 地下水敏感程度 | 场址不在水源地保护区范围内，评价范围内有分散式水源地 | 较敏感 |
| 地下水评价等级 | 三级 |

2.4.1.4声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目所在功能区为1类区，项目建成后噪声级增高量小于3dB，项目运行期间受影响的人口较少，因此确定本次评价的声环境影响评价定为二级评价。

2.4.1.5生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响）》（HJ19-2011），本项目占地面积约106亩，占地为荒地，项目不在特殊或重要生态敏感区，确定本项目生态环境影响评价为三级评价。

表2-17  生态评价等级

| 项目 | 工程占地范围（km2） | 影响区域生态敏感性 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 106亩，小于2km2 | 一般区域 | 三级 |

2.4.1.6环境风险影响评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的划分依据和原则，本项目不涉及危险物质，本次评价主要针对填矸造地过程中溃坝等引起的环境风险进行评价。

2.4.1.7土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目矸石淋溶试验pH为7.22~8.22，矸石浸出液中任何一种危害成份的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、表4中一级标准限制，不会对土壤造成酸化、碱化和盐化，因此项目不属于生态型土壤影响，本次评价主要考虑矸石淋溶液造成的污染型影响。

污染影响型敏感程度分级和评价工作等级划分见表2-18和2-19。

表2-18   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2-19   污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

本项目为矸石填沟造地项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置和综合利用为II类项目；根据调查，本项目占地规模属于中型（106亩），本项目占地为荒地，周围200m范围内存在耕地，因此土壤环境敏感程度按敏感考虑，因此确定本项目土壤环境评价等级为二级。

### 2.4.2 评价范围

2.4.2.1环境空气影响评价范围

根据《环境影响评价评技术导则 大气环境》HJ/T2.2-2018，大气评价范围的内径或边长一般不应小于5km，本项目各污染物的最大落地浓度均小于相应二级小时标准值的10%，故本项目的评价范围确定为以填埋区为中心，边长5km的正方形区域。

2.4.2.2地表水环境影响评价范围

本项目无生产废水排外，洗车平台轮胎冲洗产生的废水沉淀后回用于造地区洒水，不外排。根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ2.3-2018）表1中的判定依据，本项目评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，只进行水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价分析。

2.4.2.3地下水环境影响评价范围

本项目拟建场地位于宁武县余庄乡坝上村北侧荒沟，场地地貌单元为低山丘陵区，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），根据本地区水文地质条件、地下水埋藏和径流方向，以及工程特点，结合区域村庄布置，确定本项目地下水环境影响评价范围为：南侧以窑沟村—张家沟村以南的山脊为界，西侧以张家沟—马连沟山脊为界，北侧以姜庄以北山脊为界，东侧以恢河河谷为界，约6km2。

2.4.2.4声环境影响评价范围

声环境影响评价范围为场界外及运输道路两侧200m范围内。

2.4.2.5生态环境影响评价范围

综合考虑本项目运行期影响，确定本项目生态环境影响评价范围为填沟造地区及外扩500m范围的范围，包括了项目占地及取土场、进场道路等。

2.4.3.6土壤环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境评价范围为项目占地范围及占地范围外200m范围内。

## 2.5 环境保护目标

评价区内基本为广大农村地区，无文物保护、旅游资源等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本评价主要保护目标为该地区的环境空气、声环境、村庄居民、郭庄泉域及区域生态环境。评价区内环境质量达到：

环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准；

地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II水质标准；

地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；

声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

生态环境：保持区域生态环境的生物多样性、保护区内耕地和地表植被。

厂址周围主要环境保护目标见表2-15，本项目主要环境保护目标见图2-1。项目周围临近关系图见图2-2。

表2-20  环境保护目标表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 相对位置 | 坐标 | 保护目标功能区划情况 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |  |
| 环境空气 | 坝上村 | SE | 700 | E 112.248945° N 38.953068° | 按照环境功能二类区考虑 | 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  | 硫磺沟村 | SW | 1800 | E 112.218180° N 38.948629° |  |  |
|  | 张家沟村 | SW | 1600 | E 112.215986° N 38.956881° |  |  |
|  | 马连沟村 | NW | 950 | E 112.223099° N 38.963738° |  |  |
|  | 小庄旺村 | NW | 1200 | E 112.227906° N 38.970028° |  |  |
|  | 李家山村 | NW | 1800 | E 112.225599° N 38.976042° |  |  |
|  | 姜庄村 | NE | 1000 | E 112.255018° N 38.970404° |  |  |
|  | 周家堡村 | NE | 2100 | E 112.260725° N 38.977360° |  |  |
|  | 杨庄村 | NE | 2400 | E 112.271733° N 38.971538° |  |  |
| 地表水 | 恢河 | SW | 1.2 | 源头～坝上村河段 | 执行《地表水环境质量标准》（GB33838-2002）II类标准 | 水质不受影响 |
| 土壤 | 场地及周围土壤环境 | 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） | 土壤环境不受影响 |
| 生态环境 | 场地附近动、植物 | 省级重点生态功能区 | 区域生态环境系统不破坏 |
| 注：上述距离为距场界距离。 |

# 第三章  建设项目概况与工程分析

## 3.1 建设项目概况

### 3.1.1 项目名称、内容、地点及建设性质

（1）项目名称：宁武县开泰有限责任公司煤矸石综合利用复垦项目

（2）建设单位：宁武县开泰有限责任公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：

本项目矸石填沟造地场地位于宁武县余庄乡坝上村北0.7km的一处荒沟内，占地面积106亩，沟道大致东西走向，西高、东低，矸石填沟造地场地最低点位于沟口处标高约1565.00m，最高点沟头处标高1620.00m，沟道总长度约707m，整个沟道汇水面积0.008km2（其中四周汇水0.003km2，上游汇水面积0.005km2）。沟道平均宽度约100m，地貌为黄土覆盖，沟道地质条件较好，未发现滑坡、断裂、溶洞等不良地质现象。

（5）建设规模及内容：

填沟场地总库容约97.32万m3，其中回填土方量约6.16万m3，回填矸石量约91.16万m3，经换算此矸石沟的库容堆矸量约为164.13万吨，可回填矸石约2.78年。复垦方向为林地（5.69hm2），护坡为人工草地（1.38hm2），共计造地总面积为7.07hm2。

（6）项目投资：项目总投资500万元，均为企业自筹。

（7）劳动定员及工作制度：本项目管理人员共5名，负责定期对项目日常运营及管理进行监督。填埋区入口处设砖混结构管理用房2间，一间为办公室兼值班室，一间为磅房。项目年工作时间330d，每天工作时间8h。

本项目基本情况一栏表见表3-1。

表3-1  本项目基本情况表

| 序号 | 项 目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 宁武县开泰有限责任公司煤矸石综合利用复垦项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 生产规模 | 项目利用煤矸石进行填沟造地，覆土造地面积共计7.07hm2 |
| 4 | 占地面积 | 106亩 |
| 5 | 投资总额 | 总投资额为500万元 |
| 6 | 建设工期 | 项目2.78年可完成填沟造地 |
| 7 | 工作制度 | 年工作时间330d，每天工作时间8h |
| 8 | 劳动定员 | 5人 |

### 3.1.2 工程建设内容

本项目建设内容主要包括挡矸墙工程、截排水工程、护坡工程、覆土造地工程等。工程主要建设内容见表3-2。

表3-2  本工程主要建设内容表

| 序号 | 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 造地 | 矸石填充覆土结束后，坡面种草绿化，马道、顶部平台采取植物措施造地，复垦为林地。 场地填埋封场覆土时，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设工前采集的熟土壤0.5m，以满足种植经济林的用地要求。为了改良土壤增加肥力，可种固氮类农作物、如豆类、薯类等1～2年，之后植树或种植经济林。一般选择抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、喜弱酸的植物。 坡面草种均选用披碱草，种植方式为撒播，种植密度30kg/hm2，草种规格要求：草籽粒饱满，发芽率在90%以上，无病虫害。灌木树种选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径40cm，深40cm；平台种植苗木规格要求：采用植苗造林，苗木要求三年生一级苗木，生长健壮，无病虫危害；种植密度：采用行距1.5m，株距1.5m。 |
| 2 | 辅助工程 | 挡矸墙工程 | 在场地下游的冲沟出口处及上游涵洞入口处采用浆砌石重力式挡矸墙进行拦挡，挡墙总长44m。挡矸墙墙高8.0m（其中：基础埋深3.0m，地面出露5.0m），墙底高程为1565.00m，墙顶高程为1570.00m。墙顶宽为2.91m，墙面坡比为1:0.05，墙背坡比为1:0.15，墙趾宽0.43m，采用M10水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。在墙体上沿轴线方向每隔10m设置一道宽2cm的伸缩缝，伸缩缝采用沥青麻丝等材料填充。本项目挡矸墙共需布设伸缩缝1道。 |
|  |  | 拦洪坝 | 为将矸石填埋造地区上游的来水引至涵洞，在涵洞上游顶端设置浆砌石拦洪坝，修筑方式为浆砌石。 项目共设三座拦洪坝，其中1#拦洪坝长14m，高3m；2#拦洪坝长9m，高2m；3#拦洪坝长10，高2m。 |
|  |  | 排水工程 | 排洪涵洞 | 上游沟道汇水面积0.0039km2。 排洪涵洞采用管涵，管径1.0m，过流量为2.92m³/s，可满足50年一遇校核过流量2.90m³/s的过流要求，排洪涵洞为管径1.0m的成品管涵。设计排洪涵洞总长度为888m。 |
|  |  |  | 截水沟 | 场地四周截水沟断面尺寸为底宽0.6m、顶宽1.2m、深0.6m、边坡比1:0.5，浆砌石壁厚0.45m。 场地四周需修筑截水沟总长度约2159m。 |
|  |  |  | 马道排水沟 | 在马道上设置横向排水沟，在边坡上设置纵向排水沟，形成排水系统后排入下游沟道。横向排水沟及纵向排水沟均采用C25混凝土，断面形式为矩形，尺寸为40cm×40cm×20cm（宽×深×厚），壁厚20cm。总长度约1120m。 |
|  |  |  | 消力池 | 挡矸墙外设置1座消力池，截水沟出水进入消力池，尺寸为6.0m×4.0m×3.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU30毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。 |
|  |  | 覆土工程 | 填埋造地区堆放的矸石分层碾压，填沟造地工程内回填区每堆高1米进行推平、碾压，每升高5.0m覆土0.5m进行碾压，达到最终高程后采取绿化措施。对于采取植物措施的马道、坡面及顶部平台需要进行覆盖黄土，覆土厚度为1.0m。 |
|  |  | 取土场 | 填埋区前期场底碾压覆土采用场内平整土，中后期用土取自本项目场地西侧山坡。 |
|  |  | 管理站 | 填埋区入口处设砖混结构办公用房2间，共30m2，一间办公室兼做值班室，一间磅房，砖混结构；本项目车辆检修利用宁武县城内车行进行，管理站内不设汽车清洗及检修设施。 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 项目不设水井，用水由拉水车从坝上村拉运 |
|  |  | 供电 | 由坝上村变压器接线供应 |
|  |  | 供热 | 办公室冬季供暖采用电暖器供热 |
|  |  | 排水 | 正常生产情况下无生产废水产生，生活污水水量较少、水质简单，经污水收集桶收集后用于场内洒水抑尘 |
| 4 | 环保工程 | 防自燃工程 | 每堆放1.0m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放5m厚的矸石覆盖一层0.5m厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。 |
|  |  | 施工运输扬尘 | 限制超载、篷布遮盖、设置绿化带等，1台洒水车，1座洗车平台 |
|  |  | 施工倾倒扬尘 | 避免大风天气作业，洒水抑尘 |
|  |  | 堆场作业扬尘 | 场内设洒水车，矸石及时处置，层层压实、洒水抑尘、覆土并进行绿化等 |
|  |  | 洗车废水 | 设一座循环水池，洗车水重复利用，不外排 |
|  |  | 生活污水 | 水质简单，直接泼洒抑尘，不外排 |
|  |  | 施工机械噪声 | 采用低噪声设备，及时维修保养，合理安排作业时间 |
|  |  | 运输车辆噪声 | 减速、禁鸣，及时维修保养 |
| 5 | 依托工程 | 运矸道路 | 本项目运矸道路依托孟家窑煤矿运输道路，进场道路约109m。 |
|  |  | 矸石来源 | 宁武县开泰有限责任公司洗煤矸石以及孟家窑煤矿矸石 |

### 3.1.3 工程总平面布置

本项目防护总平面布置图见图3-1，本项目纵剖面图见图3-2，挡矸墙设计图见图3-3。

### 3.1.4 煤矸石来源及主要成分

1、煤矸石来源

本项目填沟造地填充物来源主要为宁武县开泰有限责任公司180万吨洗煤厂及周边孟家窑煤矿产生的煤矸石。

宁武县开泰有限责任公司现有一条年入洗原煤180万吨的洗煤生产线，煤矸石产生量约36万吨/年。项目场地北侧的孟家窑矿井采矿规模为120万吨/年，矸石产生量约23.1万吨/年。本项目设计可处置煤矸石164.13万吨（91.16万m3）。因此，建设单位复垦周期为2.78年，符合项目矸石处置场设计规模要求。

2、煤矸石成分及淋溶水水质

宁武县开泰有限责任公司现有洗煤厂目前处于停产状态，无法检测洗煤厂矸石。本次评价引用山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司煤矸石成份检测结果和山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矸石淋溶试验报告结果。

引用数据代表性分析：本次填沟使用的填充物主要为宁武县开泰有限责任公司洗煤厂和孟家窑煤矿矸石，孟家窑煤矿与山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司、山西宁武榆树坡煤业有限公司同属宁武地区煤矿，开采煤层相同，宁武县开泰有限责任公司洗选原煤来源为当地煤矿，因此引用矸石成分和淋溶试验数据具有代表性。

1）矸石成分

矸石成分资料具体结果见表3-3。

表3-3  煤矸石化学成份表

| 成 分 | 基 本 成 分 （%） |
| --- | --- |
|  | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | P2O5 | CaO | MgO | Al2O3 | S | K2O | Na2O | MnO2 | 烧失量 |
| 1#样品 | 26.05 | 0.76 | 0.46 | 0.16 | 0.39 | 0.35 | 22.81 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.002 | 47.69 |
| 2#样品 | 41.68 | 0.38 | 0.88 | 0.04 | 0.30 | 0.18 | 33.41 | 0.08 | 0.21 | 0.08 | 0.002 | 21.70 |
| 3#样品 | 1.75 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 35.61 | 0.71 | 1.61 | 0.20 | 0.01 | 0.05 | 0.134 | 58.29 |

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）“含硫量大于1.5%的煤矸石，必须采取措施防止自燃”。由上表可见，煤矸石最高含硫量为0.20%（＜1.5%），可不采取防自燃措施，但为了确保煤矸石不会自燃，拟采用层间覆土的措施防止煤矸石自燃。

2）矸石淋溶

煤矸石淋溶检测依据为《危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007），煤矸石淋溶试验结果见表3-4。

表3-4  矸石淋溶试验值与各项目标准对照结果表

| 项目 | 2#煤矸石 | 5#煤矸石 | GB8978-1996（mg/L） | GB5085.3-2007（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 7.22 | 8.22 | 6~9 | —— |
| Cr | ＜0.03 mg/L | ＜0.03 mg/L | 0.50 | 15 |
| As | 1.60μg/L | 1.2μg/L | 0.50 | 5.0 |
| Hg | 0.07μg/L | 0.12μg/L | 0.05 | 0.1 |
| Cu | ＜0.02 mg/L | ＜0.02 mg/L | 0.5 | 100 |
| Pb | ＜0.06 mg/L | ＜0.06 mg/L | 1.0 | 5.0 |
| Zn | ＜0.06 mg/L | ＜0.06 mg/L | 2.0 | 100 |
| Cd | ＜0.05 mg/L | ＜0.05 mg/L | 0.1 | 1.0 |
| Be | ＜0.7μg/L | ＜0.7μg/L | 0.005 | 0.02 |
| Ba | 55.8μg/L | 40.8μg/L | —— | 100 |
| Ni | ＜0.03 mg/L | ＜0.03 mg/L | 1.0 | 5.0 |

由上表可见，煤矸石浸出液中任何一种危害成份的浓度均未超过《危险废物鉴别标准》（5085.3-2007）中的各项指标，且矸石不在《国家危险废物名录》中，由此可判断本矿煤矸石不属于危险废物。煤矸石浸出液中任何一种危害成份的浓度均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、表4中一级标准限制，因此填充物煤矸石属于Ⅰ类一般工业固体废物，填沟造地可参照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行。

### 3.1.5 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3-5。

表3-5  主要经济技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | hm2 | 7.07 | 106亩 |
| 2 | 造地面积 | hm2 | 7.07 |  |
| 3 | 设计库容 | 万m3 | 97.32 | 其中回填黄土6.16万m3，处置矸石91.16万m3 |
| 4 | 利用目标 | 万m3/a | 36.0 | 来源为本公司洗煤厂 |
| 5 | 填埋造地年限 | a | 2.78 |  |
| 6 | 汇水面积 | km2 | 0.008 |  |
| 7 | 工程量 |  |  |  |
| 7.1 | 挡矸墙 | 高度 | 地面以上 | m | 5 |  |
|  |  |  | 基础埋深 | m | 3 |  |
|  |  | 长度 | m | 44 |  |
|  |  | 顶宽 | m | 2.0 |  |
|  |  | 墙背坡比 |  | 1:0.15 |  |
| 7.2 | 1#拦洪坝 | 高度 | m | 3.0 |  |
|  |  | 长度 | m | 14 |  |
|  |  | 厚度 | m | 0.5 |  |
|  | 2#拦洪坝 | 高度 | m | 2.0 |  |
|  |  | 长度 | m | 8 |  |
|  |  | 厚度 | m | 0.5 |  |
| 7.3 | 排洪涵洞 | 长度 | m | 888 |  |
|  |  | 管径 | m | 1.0 |  |
|  |  | 断面形式 |  | 圆形 |  |
| 7.4 | 截水沟 | 长度 | m | 2159 |  |
|  |  | 断面形式 | — | 梯形 |  |
|  |  | 底宽 | m | 0.6 |  |
|  |  | 深度 | m | 0.6 |  |
|  |  | 坡底比 |  | 1:0.5 |  |
| 7.5 | 马道排水沟 | 长度 | m | 1120 | 浆砌石矩形排水沟 |
|  |  | 底宽 | m | 0.4 |  |
|  |  | 深 | m | 0.4 |  |
| 7.6 | 消力池 | 座 | 1 | 6.0m×4.0m×3.5m |
| 8 | 劳动定员 | 人 | 5 |  |
| 9 | 工作时间 | - | 330d/a，8h/d |  |
| 10 | 总投资 | 万元 | 500 | 企业自筹 |
| 11 | 主要施工设备 |  |  |  |
| 11.1 | 推土机 | 辆 | 2 |  |
| 11.2 | 压实机 | 辆 | 2 |  |
| 11.3 | 装载机 | 辆 | 2 |  |
| 11.4 | 挖掘机 | 辆 | 2 |  |
| 11.5 | 洒水车 | 辆 | 1 |  |
| 11.6 | 运输车辆 | 辆 | 10 |  |

## 3.2 公用工程

### 3.2.1 给排水

（1）给水

项目用水主要为填埋区洒水、运矸道路洒水及职工用水。

生活用水由水车从坝上村拉水。本项目运行期间职工用水主要为洗手洗脸用水，职工生活用水量按30L/人·d计。

生产用水由洒水车从坝上村装水后运至填埋区对填沟区及运矸道路进行洒水。

表3-6   项目运营期给排水情况表

| 序号 | 用水单位 | 用水指标 | 用水量（m3/d） | 排水量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋区洒水 | - | 10.0 | 0 |  |
| 2 | 道路洒水 | - | 5.0 | 0 |  |
| 3 | 职工生活用水 | 30L/人·d | 0.15 | 0.12 |  |
| 4 | 车辆轮胎清洗 |  | 1.0 | 0 |  |

（2）排水

项目运营期日常情况无废水产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，由马道排水沟、排洪涵洞及截水沟排出填埋区。

本项目员工均来自周边村庄，场内不设食堂、浴室、宿舍等，生活废水主要为职工日常洗漱废水，水量较少，水质简单，产生量为0.12m3/d，直接回用于抑尘洒水，不外排；场内设旱厕，定期由附近农民清掏外运，用于农田施肥。车辆清洗废水循环使用不外排。本项目无废水外排。

### 3.2.2 供电

本项目供电由坝上村变压器接线供应。

### 3.2.3 采暖

本项目办公室及磅房冬季供暖采用电暖器供热。

## 3.3 填沟造地工艺

本项目施工期主要包括填沟工程和复垦工程，营运期交由当地农户进行种植。农户种植期对环境影响轻微，本次主要评价施工期工程对环境的影响，其中以填沟造地为重点。

### 3.3.1施工期工艺

图3-4  煤矸石填沟造地作业流程图

#### 3.3.1.1填沟工程

一、煤矸石填沟工程

本项目采用煤矸石作为填沟的填充物，煤矸石填充过程中利用排矸过程的丰富经验。国内外的实践经验已证实，采用分层压实的方法来堆放矸石，是较为现实和可行的办法。根据实践经验总结出十六字方针的矸石填充工艺，即“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”，这样既可以使矸石得到一定程度的压实，减小空隙率，也可以减小填埋造地区的斜坡暴露面，因为斜坡上不易压实。等到一层矸石的堆积完成后，然后再进行下一层的排矸，到整个场地停止使用时，形成的是一个封闭良好，表面覆土的整体。

根据现场勘察和实测，本项目沟道的地势走向，工艺设计为堆矸至挡矸墙墙顶高程以后留一条马道平台（标高为1570m），然后按照1：2的边坡进行分层堆矸，堆矸过程中要分层进行碾压，每堆高1米进行推平、碾压，每堆高5米覆土0.5m、碾压，确保渣体坡面及堆矸的稳定，渣体坡面坡度采用1：2、1：6、1：8、1：10，堆矸高度每升高5m时要预留一条马道平台/中间平台，标高分别为1570m（一级平台）、1575m（二级平台）、1580m（三级平台）、1585m（四级平台）、1590m（五级平台）、1595m（六级平台），1600m（七级平台），1605m（八级平台），1610m（九级平台），1615m（十级平台），直至堆至最高平台（标高为1620m）。

1、填埋区工程技术措施

（1）熟土采集及堆存

在实施填沟造地工程前，首先采集从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，就近堆置，以备日后恢复时利用。土堆高度不宜超过10m。

（2）挡矸墙工程

矸石填沟造地场地下游的冲沟出口处采用浆砌石重力式挡矸墙进行拦挡，挡墙总长44m。挡矸墙墙高8.0m（其中：基础埋深3.0m，地面出露5.0m），墙底高程为1565.00m，墙顶高程为1570m。墙顶宽为2.91m，墙面坡比为1:0.05，墙背坡比为1:0.15，墙趾宽0.43m，采用M10水泥砂浆砌MU40毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。在墙体上沿轴线方向每隔10m设置一道宽2cm的伸缩缝，伸缩缝采用沥青麻丝等材料。本项目挡矸墙共需布设伸缩缝1道。

（3）拦洪坝

为将矸石场上游的来水引至涵洞，设计在涵洞上游顶端设置拦洪坝。项目共设三座拦洪坝，其中1#拦洪坝长14m，高3m；2#拦洪坝长9m，高2m；3#拦洪坝长10，高2m。修筑方式为浆砌石，共需浆砌石量为20m3。

（4）排水工程

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中5.7弃渣场级别表，本项目防洪标准按30年一遇设计50年一遇校核设计。

排洪涵洞：场地上游沟道汇水面积0.0039km2。排洪涵洞采用管涵，管径1.0m，过流量为2.92m³/s，可满足50年一遇校核过流量2.90m³/s的过流要求，最终确定场地排洪涵洞为管径1.0m的成品管涵。设计排洪涵洞长度为888m。

截水沟：设计在矸石填沟造地场地周边设置浆砌石截水沟，截水沟布设在堆矸边界与山体坡面的交界处，随着堆矸的进行逐段修筑。截水沟主要用于排除矸石填沟造地场地上游两侧山坡的坡面汇水，同时截水沟与马道排水沟相连接，将矸石填沟造地场地内的汇水排至场外。截水沟根据矸石堆放的封场标高从沟口逐步向上修建。根据设计计算，截水沟断面为120×60×60cm（顶×底×深）的浆砌石结构，断面积为0.54m2，设计平均流速为3m/s，通过流量为1.62m3/s，可以满足20年一遇过流量1.59m³/s的校核要求。截水沟总长度约2159m。

排水沟：在马道上设置横向排水沟，在边坡上设置纵向排水沟，形成排水系统后排入下游沟道。横向排水沟及纵向排水沟均采用C25混凝土，断面形式为矩形，尺寸为40cm×40cm×20cm（宽×深×厚），壁厚20cm。横向排水沟及纵向排水沟总长度约为1120m。

消力池：修筑消力池的作用是使下泄急流迅速变为缓流，减少水流对下游沟道的冲刷。消力池断面尺寸确定为：长×宽×深=6.0m×4.0m×3.5m。消力池采用M7.5水泥砂浆砌MU30毛石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。

（5）矸石填充

①用汽车把松散矸石倒运到沟谷底部，装载过程中注意上部矸石形成滑坡，造成生命财产损失；

②用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，可有效防止矸石沉陷；

③每堆放5m厚的矸石覆盖一层50cm厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃；

④堆矸至挡矸墙墙顶高程以后留一条马道平台；

⑤填埋区坡面形成1：2的坡度；

⑥对新运来的矸石采取②～⑤步骤；

⑦当堆高至标高1620.00m时，对顶部平台覆1m厚黄土造地。

（6）覆土及防自燃工程

矸石填充过程中每堆放1.0m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放5m厚的矸石覆盖一层50cm厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。

填埋区覆土设计本身是一个水土保持工程，堆放至设计标高时进行覆土造地、绿化，所采取的措施将有效防止填埋区发生滑坡、泥石流及其他水土流失的危害。本项目覆土设计不仅可以起到水土保持、绿化、保护环境的目的，也可以起到防止矸石山自燃的目的。

（7）护坡工程

护坡工程主要包括堆矸坡面防护，设计矸石堆放坡角为1:2，堆矸至挡矸墙墙顶高程以后留一条马道平台，坡面采用浆砌石网格和绿化相结合的措施进行防护。

（8）取土场

①取土场位置和面积

本项目前期场底碾压覆土采用造地区场内平整土，中后期用土取自项目占地范围内的西侧取土场就近取土，取土场紧邻造地区，占地面积1.0hm2，取土量为6.16万m³。取土场现状为荒草地及裸土地，土壤类型为褐土。

②取土方式

本工程取土全部采用挖掘机取土，然后用汽车运往场地使用。取土场黄土资源丰富，运距短，土地性质为荒地，选址可行。项目需根据工程的需求，制定合理的取土方量。取土过程严格执行“按需所取”，禁止多余土方堆放。取土应尽量放缓取土场的坡度，坡度控制在10%以下。

取土场取土时，按台阶式开挖取土。本工程取土场植被覆盖率一般，工程取土后，植被覆盖率会一定程度降低，从而加剧水土流失。取土场取土后，由建设单位及时进行复垦，以减小本工程取土对取土场的生态影响。

③表土剥离与堆存工程措施

取土场取土前先进性表土剥离，根据当地土层厚度，剥离表土厚度为0.3m。开挖的表层熟土要专门堆放，用于后期复垦用土。可将部分表层土装入编织袋堆放在外侧，形成拦挡（严禁露天堆放），取土完毕后将表层熟土覆土复垦，为下一步复垦工作提供养分基础，提高栽种植物的生存能力。

④排水工程

在取土场周边设一圈挡水土埂，即可以做到挡水作用，也可以起到临时拦挡作用。在取土场周边开挖土质排水沟、截水沟，在排水沟外侧堆砌临时拦渣沙包，以防止取土场水土流失，并定期对沉积在排水沟中的泥沙进行清理。

二、覆土造地工程

矸石堆至填埋场设计标高时，建设单位将对矸石堆平整覆土进行土地复垦。

①熟土采集及堆存

在实施煤矸石治理工程前，首先采集从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，就近堆置，以备日后复垦时利用。土堆高度不宜超过5～10m。

②覆土造地

场地整平后，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设工前采集的熟土壤0.5m，以满足种植植物的用地要求。

平台覆土结束后，对坡面采用灌草结合的方式进行防护，马道、顶部平台采取植物措施。复垦要求按照分台阶堆放，分台阶土地复垦。覆土造地面积共计7.07hm2，覆土后复垦为林地。场地填埋封场覆土时，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设工前采集的熟土壤0.5m，以满足种植农作物、经济林的用地要求。为了改良土壤增加肥力，可种固氮类农作物、如豆类、薯类等1～2年。一般选择抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、喜弱酸的植物。

覆土造地形成的坡面复垦为灌草地。草种均选用披碱草、披碱草、紫花苜蓿等，种植方式为撒播，种植密度30kg/hm2。灌木树种选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径40cm，深40cm；种植密度采用行距1.5m，株距1.5m。场地乔木选用火炬树，火炬树种植标准株距2.0m，行距2.0m。

填埋区全部覆土完成后，统一交还当地村民。

#### 3.3.1.2复垦工程

一、制定依据及目标

根据中华人民共和国国务院《土地复垦条例》（2011年）﹑中华人民共和国土地管理行业标准《土地复垦质量控制标准》（2013年2月1日），结合本项目自身特点（黄土高原区），制定本方案土地复垦标准。

本项目复垦目标为林地5.69hm2和草地1.38hm2。

1、林地复垦标准

（1）林地的坡面小于15°，综合护坡坡度在37°以下。

（2）坑栽时坑内需放≥30cm客土，土中无直径大于7.0cm的石块。土壤容重1.2-1.5g/cm3之间。

（3）土壤质地砂土至砂质粘土；砾石含量≤25%；0-20cm内土层的pH值在6.0-8.5左右；耕层土壤有机质含量在0.5%以上。

（4）对于废石进行机械或人工平整，压实后覆土，厚度在30cm以上。

（5）根据具体立地条件选择适生物种、优生物种以及先锋物种。三年后林地郁闭度达0.3以上，成活率达到70%以上，林木生产量逐步达到本地相当地块的生长水平。

2、草地复垦标准

（1）草地覆土厚度0.3m以上，撒播或条播牧草。

（2）土壤容重1.2-1.5g/cm3之间，土壤pH6.5-8.5之间。

（3）五年后牧草覆盖率达到70％，或单位面积载畜量接近当地牧草生产水平。

二、复垦措施

本项目复垦要求按照分层堆放，分台阶土地复垦。场地全部覆土完成后统一交给当地村民使用。复垦后达到的质量等级为九等。

1、生物和化学措施

生物和化学措施的复垦，是利用一定的生物化学措施来恢复和提高土壤肥力、土壤粘结性等理化性质，以提高生物生产能力的活动，它是实现损毁土地植被恢复的关键环节，本方案中主要生物化学措施内容为土壤改良和植物品种筛选。

（1）土壤改良

项目区覆盖的土壤养分贫瘠，缺乏必要的营养元素和有机质，因此需要采取一系列措施改良土壤的理化性质，主要方法有：

①人工施肥

N、P、K都是植物生长必需的大量元素，复垦土地都较贫乏，所以这些废料的施用一般都能取得迅速而显著的效果，要少量多次的施用速效化肥或选用一些分解缓慢地长效肥料。

②生物改良

生物改良是利用对极端环境条件具有耐性的固氮植物、固氮微生物等改善矿区废弃地的理化性状。固氮植物具有固氮作用，在其本身腐败后，氮元素营养便留在土壤中，有利于增加土壤的养分，并能改善土壤的物理结构，微生物菌根能够参与土壤养分的转化，改善土壤结构，促进植物的发育。

生物固氮是将植物种类中具有固氮能力的植物，如披碱草、苜蓿等种植在复垦土地中，通过植物的固氮作用，吸收氮元素，在植物体腐烂后将氮元素释放到土壤中，达到改良土壤的目的。

（2）植物工程配置

本项目选择一定的先锋植物，并选择一定的适生物种，优势物种，乔灌草相结合，注意各个维度的植物物种的合理配置。在植物工程初期可以选用一定的先锋植物，先锋植物不追求与优势物种长期共存，只求在短时间内能够改善立地条件，为其他植物侵入提供先决条件。筛选先锋植物的依据是：

①具有优良的水土保持作用的植物种属，能减少地表径流、涵养水源，阻挡泥沙流失和固持土壤。

②具有较强的适应脆弱环境和抗逆境的能力，对于干旱、风害、冻害、瘠薄、 盐碱等不良立地因子有较强的忍耐性和适宜性。

③生活能力强，有固氮能力，能形成稳定的植被群落。

④根系发达，能形成网状根固持土壤；地上部分生长迅速，枝叶茂盛，能尽 快和尽可能时间长的覆盖地面，有效阻止风蚀；能较快形成松软的枯枝落叶层，提高土壤的保水保肥能力。

在选择适生植物时，一般选择项目区天然生长的乡土植物。这些乡土植物比较容易适应复垦土地的生长环境，并能保持正常的生长发育，维持生态环境的稳定。复垦后的种植环境与乡土植物能够正常生长发育的条件不尽相同，有时甚至差别很大，会出现乡土植物种植初期发芽生长缓慢，适宜播种时间短、地面覆盖能力不强等一系列问题，故必须进行适生植物的筛选。同时通过对比研究，引进外地的一些优良的、适宜本地复垦后立地条件的品种。适合项目区草种选择白羊草、披碱草、紫花苜蓿；树种选择油松、酸枣、沙枣和紫穗槐；场地边坡复垦时栽植披碱草、披碱草、紫花苜蓿、紫穗槐；复垦有林地种植树种以该区域常见的油松树、酸枣、沙枣为主。

乡土植物披碱草以及灌木紫穗槐能够拦截地表径流，增加土壤水分。

所选植物的种类及其特性如下所示：

油松：深根性，喜光，耐贫瘠，抗风，在-25℃仍可正常生长。怕水涝，盐碱，在重钙质的土壤上生长不良。油松为深根性树种，主根发达，垂直深入地下，侧根也很发达，向四周水平伸展，多集中于土壤表层，在山区生长良好，是荒山植被恢复的重要树种。

紫穗槐：耐旱、耐水湿、耐贫瘠，在酸性、中性和微碱性土壤上均能生长，在半阳坡的石缝中也能生长。紫穗槐根发达，浅根性，有根瘤菌，落叶丰富且易分解，是改良土壤的优良灌木。

披碱草：抗旱性较强，在年降水量250-300mm条件下，生长良好。抗寒能力强，对土壤要求不严格，具有一定的耐盐能力，分蘖力强，单株可达30-50个，根深，须根发达，良好的水土保持草种。

紫花苜蓿：紫花苜蓿是豆科苜蓿属多年生草本植物，根系发达；根颈密生许多茎芽，显露于地面或埋入表土中，颈蘖枝条多达十余条至上百条。紫花苜蓿发达的根系能为土壤提供大量的有机物质，并能从土壤深层吸取钙素，分解磷酸盐，遗留在耕作层中，经腐解形成有机胶体，可使土壤形成稳定的团粒，改善土壤理化性状；根瘤能固定大气中的氮素，提高土壤肥力。

2、管护措施

由于项目区降水集中在夏季，春秋两季干旱少雨。当地植被移栽经验证明，需要对植被进行管护。管护主要是对草地的管理以及幼林的抚育。

（1）浇水

树木栽植时，坑内浇水浇透一次，后期树木生长所需水分主要依靠大气降水。仅在特大干旱时保证植被成活，采取拉水保苗措施，采用滴灌，切忌大水漫灌。

（2）镇压

新建草地，所选的草种例如披碱草等千粒重较小，种子顶土能力弱，在雨后播种后，注意如果有地表板结等现象，可能影响草种的出苗率，要注意镇压，保障种子出苗。

（3）病虫害防治

新造幼林窑封育，严禁放牧，除草松土，防止鼠害、兔害，并对病虫害及缺肥症状进行观察、记录，一旦发现，立即采取喷药施肥等相应措施；当地管护时间一般为3年，3年后可适当放宽管理措施。矿方应设置绿化专职管理机构，配备相关管理干部及绿化工人。

（4）苗木越冬管护

项目区气候冬春季节寒冷，干燥，在复垦中所选的植物有一定的抗寒耐旱特性。在苗木幼苗时期均应进行一定的越冬管护。植物的根颈、树干等容易受到冷害和冻害，在冬季要对乔木树干进行刷白；冬季林木进入休眠状态，在入冬前为了减少冬季营养的消耗，应在休眠期或秋季进行适当的修枝处理，保证幼年林木安全过冬。

（5）补植

在草地出苗较少的地方，以及新建林地中，对死亡的树种在春季及时补植，保证林草地、林地的覆盖率。

3、复垦质量的保证措施

土地复垦整理工程质量保证措施主要包括：确保工程质量的措施在本工程施工中，采用先进的施工技术和设备，加大人、财、物的投入力度，以最优的施工方案合理进行劳动力计划安排，保证最佳施工季节进行施工。

施工前制定详细的材料用量计划，提前进行备料，保证各工序施工时决不出现“停工待料”现象。

根据工程计划安排，及时合理调遣机械设备，关键工序、关键部位施工使用进口或国际先进施工机械。根据计划工程量及要求工期进行倒排工期，合理安排各阶段施工任务，保证工程按部就班、有条不紊进行施工。

严格执行“三检制”。工序交接必须有班组间的交接检查，上道工序不合格不能进入下道工序的施工，否则由下道工序施工班组长负责质量问题。班组自检后，方能进行专检并写质检评定表。质量检查员具有质量否决权。质检员发现违背施工程序不按设计图纸、规程、规范及技术交底施工，对危害工程质量的行为，所有施工人员均有权越级上报，以利及时处理。

对关键工艺、工序实行技术员跟班作业、指导、监督质量的实施。施工中做好各种原始资料收集、整理工作建立技术档案。

4、复垦方案的合理性

项目复垦采用煤矸石作为填充材料，既利用了当地较多的工业固废，减少了矸石乱堆乱放侵占土地和污染环境，又为复垦提供了必要前提。

项目占地目前为未利用地，占地范围内植被主要为灌木林地，占比约34.34%。填沟造地后根据《土地复垦质量控制标准》，将顶面平台和马道平台复垦为林地，坡面复垦为草地，较少水土流失的同时可有效提高复垦成功率。本项目实施后，林地面积占比约80.5%，明显提高了区域植被数量和生物的多样性。

### 3.3.2营运期工艺

营运期交由当地农户进行种植。

## 3.4 工程产排污环节分析

本项目主要分为施工期和营运期对环境的影响。

### 3.4.1施工期产排污环节

1、废气

①基础施工阶段产生的扬尘；

②运输过程产生的扬尘；

③填埋造地区产生的无组织扬尘。

2、废水

①生活污水；

②正常情况下填埋造地区无渗滤液产生，雨季沟谷有上游汇水流过，且填埋造地区内雨季会产生淋溶水。

3、固体废物

①生活垃圾。

4、噪声

①机械设备运行产生的噪声；

②运输车辆产生的交通噪声。

### 3.4.2营运期产排污环节

本项目为土地复垦项目，复垦结束后土地交由当地居民耕种，施工期结束后无废气、废水及噪声产生，运行期主要影响为矸石淋溶液对地下水水质的影响。

## 3.5环境影响分析及防治措施

### 3.5.1废气

3.5.1.1废气污染源强

本项目施工期主要分为两个阶段，前期为挡墙，截水沟及运输道路等基础工程建设，后期为煤矸石填埋及土地复垦工程。

1、基础工程建设阶段

本项目基础工程建设阶段主要大气环境影响为扬尘周围大气环境的影响，场地不设施工营地和食堂，扬尘主要为施工扬尘、道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。

（1）施工废气产生环节

A、土方开挖过程中平整场地、挖填土方使施工场地的地表和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘；

B、堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘；

C、建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘；

D、施工垃圾的清理会产生扬尘；

E、施工及装卸车辆造成的扬尘。

（2）露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表3-7。

表3-7  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

（3）汽车运输扬尘环境影响分析

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。

表3-8为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁程度越差，则扬尘量越大。

因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表3-8  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| P车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工活动将造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m远。

2、填沟造地阶段

（1）运矸汽车在场地作业区运输过程中起尘

运矸汽车在场地作业区运输过程中起尘计算采用上海港环境保护中心提出的关于汽车在有散装物料的道路上的扬尘量计算经验公式：

QP=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.5）0.72

Q′P = QP×L×Q/M

式中：QP——交通运输起尘量，kg/km·每车；

Q′P——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，20km/h；

M——车辆载重，20t/辆；

P——路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，0.1kg/ m2；

L——运输距离，109m；

Q——运输量，59.1万t/a。

经计算，煤矸石运输起尘量Q′P=2.364t/a（0.90kg/h）。

（2）运矸汽车倾倒矸石起尘

装卸扬尘：Qz =M·e0.64u·e-0.27w·H-1.283

式中：Qz—矸石倾倒起尘（g/次）

U—风速，m/s，年平均风速3.5m/s；

M—车辆吨位，取20t；

W—矸石湿度，10%；

H—矸石倾倒高度，取2m。

经计算，运矸汽车倾倒矸石起尘：Qz =67. 0g/次。

全年运输量为59.1万t/a，每车运输量为20t，运输次数为29550次，经计算，Qz =1.98t/a。

（3）堆场作业扬尘

大风天气下，工程场地裸露面起尘量较大，对下风向环境空气质量将造成一定程度的影响。作业区随风产生的扬尘计算公式采用清华大学在霍州矿务局现场实验得出的公示：

平地堆场起尘：Qm =11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55（W-0.07）

沟谷堆场扬尘：Q′m =K×Qm

式中：Qm— 平地堆场起尘（mg/s）

Q′m—沟谷堆场起尘（mg/s）

U—风速，m/s，选取年平均风速3.5m/s；

S—作业区面积（m2），取3600m2；

ω—空气相对湿度，取49%；

W—矸石湿度，10%；

K—沟底与平地起尘系数，50%

经计算，沟谷作业区堆场起尘：Q′m =0.829kg/h。全年堆场作业其尘量为6.57t/a。

3.7.1.2废气污染防治措施

基础施工阶段扬尘防治措施：

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》 (晋环发[2010]136号)，针对本项目施工期产生的扬尘，评价提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

A、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

B、施工现场四周设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；小批量或八小时之内使用的物料可除外；

F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖可采用防尘网、化学抑尘剂等。

（2）运输扬尘措施

A、运输道路硬化，定期清扫、洒水抑尘。

B、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

C、设置洗车平台，运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车废水经处理后重复使用。

（3）物料堆放

对易产生扬尘的堆放材料采取覆盖措施，对粉末状材料封闭存放，搬运易起尘的材料及建筑垃圾有降尘措施，浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时使用吸尘器；机械剔凿作业采取局部遮挡、水淋等防护措施。灰砂过筛搭设简易防护棚，不露天扬尘作业；施工现场非作业区目测无扬尘。对现场易起尘物质采取洒水、地面硬化、围档、密网覆盖、封闭等措施。

同时参照《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。

在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

填沟造地阶段粉尘防治措施：

运矸车辆运输过程要求限制汽车超速、超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度，场地出口设置洗车平台等措施。运矸车辆倾倒和堆场作业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。

表3-9    填沟造地过程粉尘产、排情况

| 污染源 | 粉尘产生量（t/a） | 防治措施 | 粉尘排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运矸车辆 | 2.36 | 限制汽车超速、超载，运输车辆加盖篷布，洒水，设洗车平台。抑尘效率90% | 0.236 |
| 倾倒 | 1.98 | 采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。抑尘效率90% | 0.198 |
| 堆场作业 | 6.57 |  | 0.657 |
| 合计 | 1.09 |

矸石防自燃措施

- 煤矸石自燃倾向分析

煤矸石自燃可能产生CO、H2S、SO2等污染物。引起矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明：硫铁矿结核体是引起矸石自燃的决定因素，水和氧气是矸石自燃的必要条件，碳元素是矸石自燃的物质基础。

当含硫量S≥1.5%，矸石都易发生自燃。而水份和氧气则是燃烧的必要条件。试验已经证明，当空气中湿度低于15%时，煤矸石的吸氧是随着湿度的增加而增加，煤的着火温度随着水分的增加而降低，只有当水份达到一定程度时，才能阻止煤的氧化自燃。

矸石经过大面积接触空气而氧化，同时放出大量的热，硫铁矿的燃点仅为280摄氏度，所以易引起自燃，从而引起其它可燃物的燃烧。

其反应机理如下：

a.在供氧充足的条件下,硫铁矿与氧可发生如下反应：

4FeS2十11O2→2Fe203+8SO2+3.3MJ→2SO2+O2→2SO3十O.2MJ

b.在供氧不足的条件下,硫铁矿在氧化过程中,析出硫磺而不是SO2气体

4FeS2十302→2Fe2O3十8S十0.92MJ

c.由生成的三氧化硫与水作用形成硫酸

SO3+H2O→H2SO4

硫酸液体可加速煤和硫铁矿的溶解，降低其燃点。

由上述反应式可得出，硫铁矿在氧化过程中，耗氧量较小，每公斤硫铁矿在燃烧时需氧量为997.8g，仅为煤燃烧时需氧量的53.2%。

煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在，而外因则是有氧的存在。

氧是煤矸石自燃不可缺少的条件，只有供给氧才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果始终保持在缺氧状态下，就不会发生氧化自燃。

水也是加速矸石自燃的一个重要条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进向燃。另外，矸石处理场其它可燃物如煤、木头等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。

因此，除含硫量之外，矸石处置后是否自燃，还可以从可燃成分、通风状况、氧化蓄热条件、堆积处理方式等方面来评价。

- 矸石自燃可能性分析

由矸石成分结果可知项目所填埋矸石含硫量为0.20%，低于1.5%，即本项目所接纳的煤矸石发生自燃的可能性很小，但本项目仍然采用了防自燃措施，进一步降低了矸石发生自燃的可能性。

本项目造地时每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放5m厚的矸石覆盖一层0.5m厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。采取上述工程措施后，本项目矸石发生自燃的机会较少。

### 3.5.2废水

本项目产生的废水主要为施工废水、洗车废水、生活污水和填埋区及矸石淋溶水。

- 施工废水

施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。

（2）洗车废水

设置一座洗车平台，运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路，洗车废水经处理后重复使用。

（3）生活污水

本项目职工5人，不设食堂、浴室、宿舍。建设期职工生活污水主要为洗手洗脸废水，污水产生量约0.12m3/d，水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。

（4）雨水

雨季上游沟谷汇水形成的水流，本项目填埋区上游及侧方汇水通过截洪沟和马道排水沟排出填埋区外，不设雨水收集池。此外，本项目在截水沟出口处设置消力池，防止雨水对下游的冲刷。

（5）矸石淋溶水

矸石露天堆放，经降雨淋溶后，可溶解性元素随雨水迁移进入土壤和水体，可能会对土壤、地表水及地下水产生一定的影响。其影响程度取决于淋溶液中污染物的排放情况及所在地的环境性质。

本项目产生的废水主要是矸石堆放产生的淋溶水。本工程固废堆场堆放的固体废物主要为矸石，属于第Ⅰ类一般工业固体废物。且从宁武县的气象资料来看，其年平均降水量为468.1mm，年平均蒸发量为1902.3mm，是年平均降水量的4.06倍，则矸石的自然淋溶量是很小的。

建设单位拟将沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-6cm/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5cm/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

因此，评价认为采取环评措施后矸石淋溶不会对水环境造成污染。矸石淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，在下渗过程还要经过包气带的吸附、降解，因此对地下水的影响较小。

### 3.5.3固体废物

（1）施工过程产生的固体废物数量很小，产生的固体废物主要是建设挡墙、截、排水沟等施工开挖产生的弃土及少量建筑垃圾，弃土和少量建筑垃圾产生量约500立方米，可用于工程场地的平整。

（2）场地剥离的表土暂存后用于土地复垦。

（3）本项目施工期将产生少量的生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，生活垃圾统一收集后由环卫部门统一处置，不得在场地内填埋。

### 3.5.4噪声

本项目噪声污染源为运输噪声和填埋区内填埋作业区的机械噪声，噪声设备主要有：运输车辆和推土机、挖掘机、压实机等。

表3-10 工业场地主要设备声压级    单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源位置 | 施工机械 | 声压级dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋造地区 | 推土机、挖掘机、压实机等 | 80-90 dB(A) | 采用低噪声设备，加强维修保养，夜间不作业 |
| 2 | 运输道路 | 运输车辆 | 86 | 加强管理、减速、限鸣 |

（1）场地噪声影响

场地产生噪声的设备主要是推土机、挖掘机、压实机等，其瞬时声压级在85-95dB（A）。本项目选址位于沟谷之中，有山体阻隔，且优先选用低噪声设备，加强设备的维修保养，且夜间不作业，对周围声环境影响较小。

（2）运输噪声分析

运输噪声主要表现为汽车运输对沿途村庄居民生活的影响，如发动机声、鸣笛声，特别是对坝上村居民的影响。建设单位应加强调度管理，禁止夜间运输，在行驶至居民集中区等噪声敏感点处，要减速行驶，禁止鸣笛。采取以上措施后，运输噪声对周围村庄影响较小。

### 3.5.5生态

（1）生态现状描述

拟选矸石填沟造地场地为一荒沟，沟内无基本农田，沟底分布有草本植物和灌木丛，沟顶灌木丛较多，覆盖率一般；无国家保护动物出现，无自然保护区等敏感区域分布；远离居民区，景观价值较低。就此情况来讲，选择其作为填沟造地的场地对当地景观影响较小，不会对本区的生态系统中的物种变化造成大的影响，不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

（2）防治措施分析

①工程措施

填埋区汇水面积较小，基本不会引起滑坡、塌方等地质灾害，但填埋区在降雨强度较大时会引起面蚀，面蚀严重时，可进而形成浅沟和切沟，或引起溃坝等严重污染环境的事件。故填埋区首先必须作好水土保持工程，在矸石堆存前要做防渗层、筑坝。

第一，由汽车运至填埋区的矸石要用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，有效防止矸石沉陷；坡面每堆高5m建造一个马道，马道宽5m，马道平台修建排水沟，挡矸墙下游修建消力池，防止坡面汇水冲刷平台。

第二，由于沟底覆盖有黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。

第三，在填埋区下游严格按照要求筑挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境。

第四，填埋区每层矸石堆放完成后，即开始对边坡进行整形，坡面形成1：2的坡度，然后覆土，覆土厚度为1.0m。

第五，为了防止周边来水进入填埋区，对填埋区坡面造成冲刷，修建马道排水沟。

第六，填埋区在到达堆存高度后要及时对堆顶进行覆土，覆土厚度达到造田要求（1.0m）。

第七， 覆土后坡面采取种草的方式进行封场绿化，马道平台及顶部平台覆土造地，复垦为林地。

第八， 对取土场的黄土荒坡上应及时采取水土保持和防止滑坡的措施。

第九，运输道路两侧种植行道树。

- 造地措施

平台覆土结束后，对坡面采用灌草结合的方式进行防护，马道、顶部平台采取植物措施。复垦要求按照分台阶堆放，填埋区全部覆土完成后，统一交还当地村民。覆土面积共计106亩，其中马道平台、顶部平台覆土后复垦为林地，坡面恢复为灌草地。场地填埋封场覆土时，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设工前采集的熟土壤0.5m，以满足种植经济林的用地要求。为了改良土壤增加肥力，可种固氮类农作物、如豆类、薯类等1～2年。一般选择抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、喜弱酸的植物。

填沟造地形成的坡面复垦为灌草地。草种均选用披碱草、披碱草、紫花苜蓿等，种植方式为撒播，种植密度30kg/hm2。灌木树种选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径40cm，深40cm；种植密度采用行距1.5m，株距1.5m。

③生态环境管理措施

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对建设项目的生态影响实施有效管理是其日常工作的一个重要组成部分。

对本工程而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设和运营中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

第一，结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

第二，要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

第三，要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；截水沟、排水沟、挡矸墙等严格按照要求，保质保量完成；加强对取土场的生态治理。

第四，要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保植树种草的成活率，翌年应对上年造地情况实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

本项目利用荒沟进行填沟造地，工程造地结束后提高了区域林地面积，一定程度上有效治理了水土流失，增加当地人均林地面积，经济林还可为村民增收，带来一定经济效益。

# 第四章  环境现状调查及评价

## 4.1环境现状调查方法

### 4.1.1环境空气质量现状调查方法

本次评价收集到了宁武县2018年环境空气质量例行监测数据；同时，对评价区TSP环境空气质量现状进行现状监测。

### 4.1.2地表水环境质量现状调查方法

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查。

### 4.1.3地下水质量现状调查方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅱ类项目，较敏感，地下水环境影响评价等级为二级。

本次评价根据导则，调查了项目评价范围内村庄的饮水情况，委托监测单位对评价区地下水质量现状进行监测。

### 4.1.4声环境质量现状调查方法

本次评价采用现场测量法对评价区声环境质量现状进行分析和评价。

### 4.1.5生态环境质量现状调查方法

本次评价借鉴评价区已有生态资料进行生态环境现状调查及评价。

# 第五章　环境影响预测与评价

## 5.1环境空气影响预测与评价

### 5.1.1评价区气象资料

距项目最近的地面气象观测站为宁武县气象站。本次评价收集了宁武县气象站近20年的主要气候统计资料。

宁武县多年平均日照时数2838.8小时，日照率64%；年平均气温6.5℃，一月份温度最低，平均为-9.1℃，历年极端最低-25.1℃，七月份温度最高，平均气温20.1℃，极端最高34.8℃；年平均相对湿度49%，年平均降水量438.2mm，7月份降水量最大月为111mm，1月份降水量最小为1.7mm；年平均风速为3.5m/s，春、秋、夏季风力偏大，秋季风力稍微有所缓减；春季多刮西北风，冬季多刮西南风，夏季则多刮东南风。常年主导风向为NW风，其次为SW风。

宁武县气候统计资料见表5-1。多年统计风向玫瑰图见图5-1。

表5-1  宁武县多年基本气象要素统计表

| 气象要素 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气 温 | 平均 | -9.1 | -6.2 | 0 | 8.2 | 14.7 | 18.5 | 20.1 | 18.5 | 13.5 | 7.2 | -5 | -6.8 | 6.5 |
|  | 极端最低 | -25 | -25.1 | -20.8 | -11.3 | -2.2 | 1.2 | 7.4 | 4.5 | -1.7 | -10.8 | -21.6 | -24.3 | -25.1 |
|  | 极端最高 | 12.8 | 20 | 20.9 | 33.9 | 32.6 | 32.8 | 34.8 | 33 | 32.4 | 26.2 | 20.2 | 14.6 | 34.8 |
| 相对湿度 | 平均(%) | 44 | 42 | 41 | 36 | 38 | 50 | 66 | 69 | 60 | 51 | 47 | 45 | 49 |
| 降 水 量 | 平均(mm) | 1.7 | 3.8 | 9.6 | 18.7 | 33.2 | 70.1 | 111 | 108.3 | 51.3 | 21.4 | 7 | 2.1 | 438.2 |
| 蒸 发 量 | 平均(mm) | 49.6 | 65 | 125.9 | 239.5 | 324.6 | 290.3 | 231 | 187.8 | 163.9 | 139 | 85.8 | 56 | 1958.5 |
| 风 速 | 平均(m/s) | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 最多风向 | 平均 | SW | NW | NW | NW | NW | SE | SE | SE | SSW | SW | SW | SW | NW |
| 频 率 | 平均(%) | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 15 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 |
| 日 照 | 平均(h) | 217.8 | 206.2 | 231.8 | 255.9 | 286.4 | 268.6 | 247.1 | 237 | 234.9 | 232.2 | 213.5 | 207.5 | 2838.8 |
|  | 平均(%) | 72 | 68 | 63 | 65 | 65 | 6 | 55 | 56 | 63 | 67 | 71 | 71 | 64 |

### 5.1.2施工期大气环境影响预测与评价

一、大气预测模式及参数的选择

1、大气预测模式的选取

①大气预测模式及参数的选择

大气预测模式的选取：

本项目环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

模式中相关参数的选取：

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中推荐值选取。

②环境空气影响预测

预测内容：

本次评价利用估算模式计算了项目主要污染物TSP在不同距离处所引起的浓度，说明其对环境空气影响程度。

污染源参数：

本次评价选取的计算参数见表5-2。

表5-2  填埋区面源参数调查表

| 面源名称 | 面源 长度 | 面源 宽度 | 海拔 高度 | 面源初始 排放高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m | h |  | 粉尘 g/s |
| 填埋区 | 60 | 60 | 1565 | 4 | 8760 | 连续 | 0.03 |

表5-3  本项目采用估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | —— |
| 最高环境温度/℃ | 34.8℃ |
| 最低环境温度/℃ | -25.1℃ |
| 土地利用类型 | 草地（场地周围3km范围内占地面积最大） |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | —— |
|  | 岸线方向/° | —— |

表5-4   大气评价等级计算表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(ug/m3) | 最大浓度落地点(m) | 评价标准(ug/m3) | 占标率(%) | D10%(m) | 推荐评价等级 | 推荐评价范围(km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋区 | TSP | 71.159 | 69 | 900 | 7.91 | 0 | II | 5.00X5.00 |

估算结果：

本次评价采用估算模型对填埋区排放TSP浓度进行估算，估算结果见表5-5。

表5-5  矸石填埋区大气污染物估算结果一览表

| 距离 (m) | 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 36.595 | 4.10 |
| 25 | 47.999 | 5.30 |
| 50 | 64.962 | 7.20 |
| 69 | 71.159 | 7.90 |
| 75 | 70.155 | 7.80 |
| 100 | 59.211 | 6.60 |
| 200 | 37.844 | 4.20 |
| 300 | 29.731 | 3.30 |
| 400 | 31.349 | 3.50 |
| 500 | 30.344 | 3.40 |
| 600 | 28.372 | 3.20 |
| 700 | 26.183 | 2.90 |
| 800 | 24.09 | 2.70 |
| 900 | 22.177 | 2.50 |
| 1000 | 20.868 | 2.30 |
| 1100 | 20.298 | 2.30 |
| 1200 | 19.771 | 2.20 |
| 1300 | 19.271 | 2.10 |
| 1400 | 18.719 | 2.10 |
| 1500 | 18.158 | 2.00 |
| 2000 | 15.546 | 1.70 |
| 2500 | 13.227 | 1.50 |
| 下风向最大浓度 | 71.159 | 7.90 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 69m |

根据表5-5，本项目TSP下风向最大浓度出现距离为69m，最大浓度为71.159μg/m3，最大占标率为7.90%，对周边大气环境质量影响较小。

### 5.1.3运行期大气环境影响分析

本项目施工结束后，土地交由坝上村居民耕种，运行期无废气产生，不会对大气环境造成影响。

### 5.1.4大气环境影响评价结论

一、大气环境影响评价结论

本项目大气污染主要为施工期的粉尘污染，根据预测结果，本项目填沟造地下风向TSP最大浓度出现距离为69m，最大浓度为71.159μg/m3，最大占标率为7.90%，项目距离最近的村庄为坝上村约0.7km，项目施工期产生的粉尘对周围保护目标影响较小。施工期约2.78年，施工结束后，施工期的环境影响也随之消失。营运期无废气产生，不会对周围环境产生负面影响，且营运期场地绿化植被的增加，可有效的净化周围空气。

二、污染控制措施可行性

运矸车辆运输过程要求限制汽车超速、超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度，场地出口设置洗车平台等措施。运矸车辆倾倒和堆场作业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。

三、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不设大气环境防护距离。

四、污染物排放量核算结果

本项目营运期无大气污染物排放。

施工期产生的大气污染物主要为粉尘，无组织排放约为1.09t/a，施工期粉尘随之施工的结束而消失。

五、大气环境影响评价自查表

表5-6   本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5 km□ |
| 评价 因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物(PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3) 其他污染物(TSP) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准□ | 地方标准□ | 附录D □ | 其他标准□ |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区□ | 一类区和二类区□ |
|  | 基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据□ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区□ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km □ | 边长= 5 km □ |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%□ | 𝐶本项目最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ | 𝐶本项目最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 𝐶本项目最大占标率≤30%□ | 𝐶本项目最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | 𝐶非正常占标率≤100% □ | 𝐶非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标□ | 𝐶叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ | k ＞-20% □ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） | 有组织废气监测□ 无组织废气监测□ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（ ） | 无监测□ |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受□ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（）t/a | NOx:（）t/a | 颗粒物:（）t/a | VOCs:（）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 |

## 5.2地表水环境影响评价

- 施工废水

施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。

（2）洗车废水

设置一座洗车平台，运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路，洗车废水经处理后重复使用。

（3）生活污水

本项目职工5人，不设食堂、浴室、宿舍。建设期职工生活污水主要为洗手洗脸废水，污水产生量约0.12m3/d，水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。

（4）雨水

雨季上游沟谷汇水形成的水流，本项目填埋区上游及侧方汇水通过截洪沟和马道排水沟排出填埋区外，不设雨水收集池。此外，本项目在截水沟出口处设置消力池，防止雨水对下游的冲刷。

综上所述，本项目不会对表水水产生影响。

表5-7  本项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水√；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 √ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 √ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动 □；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 √；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

## 5.3地下水环境影响评价

本项目位于孟家窑煤矿井田外东侧，水文地质资料引用孟家窑煤矿相关资料。

### 5.3.1地质构造

#### 5.3.1.1区域构造

项目位于山西中隆北部吕梁隆起北端宁（武）－静（乐）向斜中段之西翼。

宁静向斜北东起自雁门关，南西至娄烦县，长约160km，，宽约30km，为自北东向南西掀斜的复向斜，其北西侧以春景洼－西马坊枢纽逆冲断裂与属于吕梁山块隆的芦牙山－赤坚岭掀斜背斜相接，南东侧以芦家庄－娄烦枢纽逆冲断裂与五台块隆相接。

宁静向斜中段在宁武－轩岗到新堡－杜家村之间，表现为简单的向斜。轴部在段家岭－迭台寺－宁化堡一线，由中侏罗统天池河组构成。两翼地层产状较陡，由三叠系、二叠系、石炭系、奥陶系、寒武系等构成，局部地段出露太古界变质岩系。

本项目位于宁静向斜中段的西翼，处于复杂区域构造中的相对简单地段。

#### 5.3.1.2地层

区域内赋存奥陶系中统上马家沟组（O2s）、石炭系中统本溪组（C2b）、上统太原组（C3t）、二叠系下统山西组（P1s）、下石盒子组（P1x）、二叠系上统上石盒子组（P2s）、石千峰组（P2sh）、三叠系下统刘家沟组（T1l）、第四系中更新统（Q2）和第四系全新统（Q4），并且各组段地层均有出露。

### 5.3.2水文地质条件

#### 5.3.2.1区域水文地质条件

（1）含水层

依据地质报告，将区域主要含水层、隔水层分述如下：

1、含水层

主要含水层组有：奥陶系中统（O2）石灰岩含水层、石炭系上统太原组（C3t）砂岩裂隙含水层、二叠系下统山西组（P1s）、上石盒子组(P2s)砂岩裂隙含水层、二叠系上统石千峰组(P2sh)砂岩裂隙含水层、基岩风化带裂隙含水层、第四系松散岩类孔隙含水层。

2、主要隔水层

（1） 石炭系中统本溪组底至上统太原组5号煤层底隔水层

主要由泥岩、铝质泥岩等组成，厚度22.09～41.41 m，阻隔奥陶系中统岩溶裂隙水对上覆煤层的影响。

（2）石炭系上统太原组上段隔水层

由2号煤层底至5号煤层顶之间的泥岩、砂质泥岩组成。若无构造沟通或遭受破坏，可成为2号煤层底板良好的隔水层。

（3）二叠系砂岩含水层层间隔水层

由泥岩、砂质泥岩及铝质泥岩等组成，平行分布于各砂岩含水层之间，与砂岩形成平行复合结构，起到层间隔水的作用，阻隔各含水层间垂向水力联系。

3、地下水的补给、径流、排泄条件

第四系松散含水层主要接受大气降水的补给,迳流、排泄区不明显。其下伏基岩风化带含水层除直接接受大气降水补给外，还可接受第四系含水层的补给。在不同地段不同时期第四系含水层与基风化带含水层存在互为补给关系。

石千峰组及上石盒子组砂岩裂隙水主要接受大气降水补给，受补给后地下水沿岩层倾向向深部运移，富集成具有承压性的地下水。

太原组、山西组含水层除在井田西部出露外，其余埋藏相对较深，与上覆及下伏各含水层均有一定厚度的隔水地层相隔，若无构造沟通或遭受破坏，则各含水层水力联系微弱。含水层主要接受西部大气降水的补给及上覆含水层微弱的越流补给，然后沿倾向迳流，排泄区不明显。

奥陶系中统岩溶裂隙含水层在井田西部出露于地表，直接接受大气降水的补给，然后沿倾向由西流向东至宁武县成向东北汇流，于神头泉排泄。在区域位置上，本区域属于补给、迳流区。

#### 5.3.2.2项目区水文地质条件

本项目位于孟家窑煤矿东侧，根据现场调查及资料显示，项目场地主要出露有第四系松散岩组，含水层主要分布于沟谷底部及两侧边坡上，因此确定本项目目标含水层为第四系松散岩类孔隙含水层。

含水层主要受大气降水、沟谷排水补给，部分下渗到裂隙含水层中，流向沿沟谷自西向东，向下游排泄，部分地区以泉的形式排泄。

### 5.3.3地下水影响评价

#### 5.3.3.1地下水影响分析

通过对项目建设内容的分析，运营期项目对地下水影响主要为降雨形成的渗滤液下渗对地下水造成影响。

填沟场地在无降水的情况下，不会产生重力水对地下水渗入补给，但在持续降水条件下，雨水入渗将使煤矸石的含水量超过持水度，形成重力水，产生一定量的淋溶水，通过场地底层渗入地下，造成对区域地下水的污染。场地虽经过碾压防渗处理，但仍具有一定的孔隙。因此，在降水条件下，填埋区内将接受一定量的降水入渗量，当其持水度超过最大持水度之后即形成重力水（即浸溶水），并向下运移补给地下水。

本次评价类比宁武县同类型的填沟造地项目， 填充物矸石为一类工业固体废物，但如果矸石长时间被雨水浸泡，却未及时采取相应有效的补救措施，污染物将往下游迁移，污染物会随着时间的推移进入河谷，若继续向下游运移更远，将对下游地下水水质将产生不利影响。

本项目所在区域年蒸发量远大于年降雨量，正常情况矸石被雨水充分浸泡超过100天的情况出现概率极低，同时，本项目所在区域下游最近的居民饮用水源为坝上村水井，东南距本项目约0.8km。因此，本项目基本不会对下游地表水及周围村民的用水安全产生影响。

#### 5.3.3.2地下水环境保护措施

地下水环境一旦被污染则很难弥补，因而对水环境特别是地下水的保护必须引起重视，我国颁布的《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》均以法律形式对水污染防治作出了明确的规定，国务院六部委提出的节水措施也十分明确。根据依法办事，以防为主，防治结合，抓关键抓死角的防治原则，结合本次评价地下水的实际情况，提出以下的保护措施：

①填埋造地区建设要做好排水系统，雨季时，上游及周边汇水及时通过横纵排水沟排出场外，减少矸石渗滤液的形成。

②矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行；沟底黄土经夯实可起到一定的防渗作用，矸石分层压实、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

本项目所在区域年蒸发量远大于年降雨量，采取以上措施后，本项目基本不会对下游地表水及周围村民的用水安全产生影响。同时，评价要求在生产期间应加强管理，定期进行监测，发现超标现象，及时采取补救措施。

## 5.4声环境影响评价

### 5.4.1施工期声环境影响评价

1、施工期源强

施工期噪声主要是施工现场各类机械设备和煤矸石运输的交通噪声。施工场地主要产噪设备有推土机、装载机、挖掘机、压实机、洒水车等，交通噪声主要为运矸车辆，施工期主要噪声源强见表5-10。

表5-10 施工阶段主要噪声源状况      （单位：dB(A)）

| 序号 | 声源 | 声级dB（A） | 台数 | 噪声特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 83 | 2 | 流动噪声源 |
| 2 | 压实机 | 80 | 2 | 流动噪声源 |
| 3 | 装载机 | 91 | 2 | 流动噪声源 |
| 4 | 挖掘机 | 90 | 2 | 流动噪声源 |
| 5 | 洒水车 | 86 | 1 | 流动噪声源 |
| 6 | 运输车辆 | 86 | 10 | 流动噪声源 |

2、噪声预测模式

噪声在从声源到受声点由于各种因素的影响，会产生衰减，采用点声源几何发散衰减的基本公式计算各噪声源对环境的影响。

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：

Lp(r)=Lp(ro)-20lg(r/ro)

式中：Lp(r)——距声源r处的A声级；

Lp(ro)——参考位置ro处的A声级；

r0：预测参考距离，m；

本项目噪声源为流动噪声源，一般情况下各施工机械不同时运行，本次评价对单个设备噪声的进行预测。本项目施工期矸石填埋阶段施工时间较长，噪声排放参考执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。利用上式对主要施工设备的噪声影响进行计算，结果如表5-11所示。

表5-11 单台施工机械噪声超标范围预测表

| 设备 | 源强 dB（A） | 评价标准dB（A） | 超标距离 (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 推土机 | 83 | 55 | 45 | 71 | 223 |
| 挖掘机 | 90 | 55 | 45 | 158 | 500 |
| 装载机 | 91 | 55 | 45 | 177 | 560 |
| 压实机 | 80 | 55 | 45 | 50 | 158 |
| 洒水及运输车辆 | 86 | 55 | 45 | 100 | 315 |

3、影响分析

根据预测结果，本项目单个噪声源运行时，昼间最远50~177m、夜间158~560m能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。评价要求本项目夜间禁止施工。

本项目周边及运矸道路两侧200m范围内无居民居住，项目施工不会对居民生活造成影响。

### 5.4.2运行期声环境影响评价

本项目施工结束后，土地交由坝上村居民耕种，运行期无噪声产生，不会对声环境造成影响。

## 5.5固体废物影响评价

本项目施工过程产生的固体废物数量很小，产生的固体废物主要是建设挡墙、截排水沟施工开挖产生的弃土及少量建筑垃圾，可用于工程场地的平整。

场地剥离的表土暂存后用于土地复垦。

本项目施工期将产生少量的生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，生活垃圾收集后由环卫部门处理，不会对周围环境产生影响。

## 5.6生态环境影响评价

### 5.6.1生态环境现状调查

本项目矸石填沟造地场地位于宁武县余庄乡坝上村北0.7km的一处荒沟内。根据现场调查，土地复垦区内现状主要为荒草地，区内无耕地，沟内植被稀疏，无珍贵野生动物分布。

1、土地利用现状

根据调查结果，评价范围内土地利用类型分布有乔木林地、灌木林地、其他林地、其他草地、旱地、裸地、公路用地、河流用地等，评价范围内以其他林地和裸地为主，项目占地范围内主要为灌木林地和其他林地。

2、植被分布现状

根据调查结果，评价范围植被类型以无植被区和灌草丛为主，主要为铁杆蒿、针茅杂类及披碱草、白羊草杂类草丛，其次为旱地农作物。项目占地范围全部为铁杆蒿、针茅杂类草丛，没有国家重点保护物种。

3、土壤侵蚀现状

根据调查结果，项目评价范围土壤侵蚀以轻度侵蚀为主，项目占地范围植被草丛覆盖率较高，土壤侵蚀以微度为主。

4、动物

根据调查结果，本项目距农村及城市较近，受人类活动的影响，野生动物分布较少。评价范围内无国家重点保护动物分布。

综上所述，本项目评价范围内受人为扰动的影响，其生态环境多为人为控制，自身生态调控能力较低，生物多样性单一，没有珍稀动植物分布。评价区不属于生态敏感区。

### 5.6.2生态环境影响评价

#### 5.6.2.1填埋区生态影响评价

一、对土地利用的影响分析

1、对土地利用结构和功能的变化

项目占地范围内现阶段为荒草地，本项目矸石填埋将地表全部压占，原有的土地利用结构和功能将发生变化，原有草地在施工阶段转变为固体废弃物堆置场，原有植被被破坏，加剧水土流失。项目施工设置挡墙及截水沟等水土保持措施，矸石填埋完成后将土地进行复垦，土地类型转变为林地，土地利用功能提升。

2、对区域地形地貌的影响

本项目对荒沟进行治理，并在矸石顶面进行土地复垦。将原有荒沟整治为梯级土地，项目占地范围内地形、地貌发生变化。这种形态上的变化，对区域环境有一定的影响。一方面，煤矸石填埋过程中，矸石表面无植被覆盖，极易受到风蚀及水蚀，加剧水土流失，另一方面，进行土地复垦后，土地利用价值得到提升，即可取得一定的经济效益，又能起到防治水土流失、美化环境的作用。

二、对植被的影响分析

本项目对荒沟进行治理，施工过程中将表土剥离，矸石填埋将地表全部压占，对沟内植被造成破坏，表土剥离及矸石填埋压占将造成项目范围内地表植被的破坏，附近植被类型和植物种类组成可能发生改变。

1、对植物种类和数量的影响

根据现场调查，项目占地范围内全部为铁杆蒿、针茅杂类草丛，四周主要为草丛及旱地农作物，无国家重点保护野生植物物种。

项目在挡墙、截水沟等构筑物的建设、表土剥离及矸石填埋过程中将对占地范围内的草地全部破坏，占地范围内草丛为区域广布种和常见种，场地四周分布均匀，项目施工不会造成区域植被的灭绝。矸石填埋完成后，随着土地复垦的进行，将剥离的表土进行回填，将土地复垦为林草地，项目区破坏的植被逐步得到恢复，恢复的林草地与评价区植被类型一致，人工植被的逐渐生长，使区域植被覆盖率有所提高，复垦后对植被的影响减小。

2、施工扬尘对植物的影响

工程在填埋矸石的过程中，起风的作用下，无组织扬尘将作为周围区域植物页面上，吸收水分后形成为深灰色的一层薄膜，降低叶面的光合作用，堵塞叶面气孔，阻碍叶面的呼吸作用及水分蒸发，减弱调湿及代谢功能，造成叶片失水、干枯、落叶，农作物减产，对其产生不利影响。

三、对动物的影响分析

煤矸石填埋过程中，可能对占用和破坏周围野生动物部分觅食地、栖息场所和活动区域。根据调查结果，本项目距农村及城市较近，受人类活动的影响，野生动物分布较少，项目施工不会对动物产生影响。

四、水土流失

矸石不合理的填埋以及不及时实施场地整治、复垦绿化等措施，场地区域极易造成水土流失，导致滑坡等地质灾害。在修筑挡墙、截水沟和排水沟等工程措施后，大气降雨不流经堆场，并且将其由原来松散结构压实，同时覆盖了黄土，最大程度的减轻了水土流失。

#### 5.6.2.2取土场生态影响评价

本项目取土场占地土地类型是草地。随着填沟工作的正常运行，取土场植被逐步遭到破坏，同时造成一定程度的水土流水。因此，取土场地必须在填沟造地过程中采取“边取土，边治理”措施，尽量降低其生态环境影响。环评提出以下措施：

- 合理安排取土计划

根据填沟造地的需求，制定合理的取土方案。取土场取土应尽量放缓取土场的坡度，坡度控制在10%以下。取土前在取土范围之外设置排水沟或截水沟，以防止坡上汇水对取土坡面形成冲蚀，以防止水土流失。

取土时首先将表层0.3m表土层剥离堆放于固定地点，并用尼龙网覆盖进行必要的防护，以便结束后恢复表层土壤。取土场取土时，按台阶式开挖取土，高处取土厚度大，低处取土厚度小，尽量减少取土台阶的高度。在取土结束后，可对其进行阶梯形削坡开阶，建议每级平台宽度不小于4m，平台成1～2%的倒坡，以利于保水，并防止上方来水直接下泄。

- 合理安排复垦

该取土场为一黄土台垣坡地，应采取“边取土，边治理”，取土后进行土地整治。按照“宜农则农、宜林则林、宜牧则牧”的原则，根据取土场所在区域地形地势、土壤条件以及周围区域土地利用类型，该取土场复垦为灌木林地。首先进行表土回填、深翻活化土壤结构，同时在坡度较大处设置排水沟，灌木林木采取穴植，规格选取2～3生以上。

本项目施工期对生态环境的影响较短暂，并且是可逆的、可恢复的，在加强施工期环境管理后，可将影响降到最低，待全部施工结束后，这种影响也会随着施工期的结束而终止。

#### 5.6.2.3运输道路的生态治理措施

项目运输道路主要依托现有乡村道路，进场道路长主要进行地面的平整，运输道路主要的生态环境影响为平整道路产生的生态环境破坏和水土流失，对此提出以下要求：施工时仅在道路路面处进行施工，不得随意扩大施工范围；平整后的道路及时压实；加强施工人员环保教育，及时洒水抑尘，清扫保洁。

## 5.8土壤环境影响分析

#### 5.2.6.1 评级等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中评价等级的划定，本项目土壤环境影响评价等级为二级；

评价范围为项目占地范围及占地范围外200m范围内。

#### 5.2.6.2评价因子识别

本项目建设期对土壤环境影响较小，填沟造地期对土壤环境影响主要为雨季时，造地区矸石渗滤液下渗对土壤环境产生的影响。

环境评价因子识别情况见表5-12、5-13。

表5-12  建设项目土壤影响类型与影响途径表

| 时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 填沟造地期 |  |  |  |  |
| 营运期 |  |  | ✔ |  |

表5-13  污染型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充区 | 渗滤液 | 垂直入渗 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍 | 镉、铅、镍 |  |

#### 5.2.6.3预测情景设置

根据项目特点，项目的主要可能产生土壤污染的污染源为填充区的渗漏造成的土壤污染。如雨季时，填充区被雨水浸泡，矸石渗滤液下渗造成垂直入渗污染土壤环境。

#### 5.2.6.4预测与评价

本项目土壤评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，预测方法可采用导则附录E或进行类比分析，本次评价采用类比法对土壤污染影响进行评价。

通过对项目建设内容的分析，填充区矸石填埋对土壤影响情景设定为降雨形成的渗滤液下渗对土壤环境造成影响。本次评价重点为填埋造地区内降雨形成的矸石渗滤液下渗对评价范围内的土壤环境的影响。根据矸石淋溶浸液试验结果，选取同地下水III类水质标准占标率最大的镉、铅、镍作为评价因子。

本项目为填沟造地项目，位于宁武县，目前宁武县有很多类似的项目，根据类比同类型填沟造地项目，填沟造地场地上游、下游土壤各项监测指标含量基本一致，全部满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。可见本项目填沟造地项目不会对周边附近的土壤造成明显影响。

#### 5.2.6.5环境保护措施

（1）源头控制措施

填沟造地区要做好排水系统，雨季时，工程场地上游及周边汇水及时通过截水沟和马道排水沟排出场外，减少矸石渗滤液的形成。

（2）过程控制

矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行；矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到较好的防渗效果。

（3）跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）跟踪监测要求，本次评价要求每5年进行一次监测，监测内容见下表。

表5-14  土壤监测计划一览表

| 类别 | 编号 | 点位布置 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤监测 | 1# | 填沟造地区坝址下游消力池附近的土壤 | 镉、铅、镍 | 次/5年 | 重点影响区 |
|  | 2# | 填沟造地区下游最近的农田 |  |  | 敏感目标 |

#### 5.2.6.6土壤环境影响自查表

表5-15 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型( ；生态影响型( ；两种兼有( |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地(；未利用地( | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | 7.07hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（周边耕地）、方位（四周）、距离（/） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他( |  |
|  | 全部污染物 | 总铬、总镍、总铜、总锌、总铅、总砷、总汞、总镉 |  |
|  | 特征因子 | 总铬、总镍、总铜、总锌、总铅、总砷、总汞、总镉 |  |
|  | 所属土壤环境影响项目类别 | I类(；II类(；III类(；IV类( |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感(；不敏感( |  |
| 评价等级 | 一级(；二级(；三级 ( |  |
| 现状环境调查内容 | 资料收集 | a) (；b) (；c) (；d) ( |  |
|  | 理化特性 |  | 见附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 0 | 0 | 0-20cm |  |
|  |  | 柱状样点数 | 1 | / | 0-0.5m，0.5-1.5m，1.5-3m分别取样 |  |
|  | 现状监测因子 | PH值、总铬、总镍、总铜、总锌、总铅、总砷、总汞 、总镉 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | PH值、总铬、总镍、总铜、总锌、总铅、总砷、总汞 、总镉 |  |
|  | 评价标准 | GB15618(；gb36600(；表D.1(；表D.2(；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测因子均能满足相应标准的要求，土壤质量现状较好 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 铅 |  |
|  | 预测方法 | 附录E(；附录F(；其他（✔） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（项目场界外0.2km） 影响程度（较小） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a) (；b) (；c) ( 不达标结论：a) (；b) ( |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 2 |  | 每5年内监测一次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 土壤环境影响可接受 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可✔；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。 |

## 5.7环境风险评价

本项目为填沟造地项目，填充物为煤矸石，煤矸石属于Ⅰ类一般工业固体废物，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018)，本项目建设过程不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和储存等，因此可不进行环境风险评价。

填沟造地项目可能发生挡矸墙溃坝现象，建议建设单位参照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）编制尾矿库环境风险评估报告，对挡矸墙溃坝后发生的环境风险进行评估。项目基础坝及挡墙坡面采取网格护坡、矸石按要求进行推平压实处理，同时设置了排水系统，一般不会发生挡墙溃坝情况。

且矸石属于块状的颗粒物，和粉煤灰、尾矿库不一样，不会形成泥石流。在考虑最不利的情况下，填埋场发生溃坝，煤矸石将下游土地植被全部压占，对生态环境造成影响。根据现场调查，场地下游主要为荒草地，无村庄，也无农田或其他需要特别保护的植被分布，一旦出现溃坝，应立即启动应急预案，将煤矸石全部清理后可恢复原有生态环境，不会对生态环境造成较大影响。环境风险在可接受范围内。

## 5.8环境效益

本项目通过填沟造地的方式处置矸石，矸石填埋造地后，可以明显增加区域林地率，可以明显改善宁武县矸石乱堆乱放的局面，尤其是矸石填埋区在落实环评提出的抑尘、防渗、绿化和排水等措施后，不仅对环境的影响较小，而且一定程度还有利于改善当地环境质量。

# 第六章  环境保护措施及其可行性论证

## 6.1大气污染防治措施分析

基础施工阶段扬尘防治措施：

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》 (晋环发[2010]136号)，针对本项目施工期产生的扬尘，评价提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

A、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

B、施工现场四周设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；小批量或八小时之内使用的物料可除外；

F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖可采用防尘网、化学抑尘剂等。

（2）运输扬尘措施

A、运输道路硬化，定期清扫、洒水抑尘。

B、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

C、设置洗车平台，运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车废水经处理后重复使用。

（3）物料堆放

对易产生扬尘的堆放材料采取覆盖措施，对粉末状材料封闭存放，搬运易起尘的材料及建筑垃圾有降尘措施，浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时使用吸尘器；机械剔凿作业采取局部遮挡、水淋等防护措施。灰砂过筛搭设简易防护棚，不露天扬尘作业；施工现场非作业区目测无扬尘。对现场易起尘物质采取洒水、地面硬化、围档、密网覆盖、封闭等措施。

同时参照《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。

在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

填沟造地阶段粉尘防治措施：

运矸车辆运输过程要求限制汽车超速、超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度，场地出口设置洗车平台等措施。运矸车辆倾倒和堆场作业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。

矸石防自燃措施

- 煤矸石自燃倾向分析

煤矸石自然可能产生CO、H2S、SO2等污染物。引起矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明：硫铁矿结核体是引起矸石自燃的决定因素，水和氧气是矸石自燃的必要条件，碳元素是矸石自燃的物质基础。

当含硫量S≥1.5%，矸石都易发生自燃。而水份和氧气则是燃烧的必要条件。试验已经证明，当空气中湿度低于15%时，煤矸石的吸氧是随着湿度的增加而增加，煤的着火温度随着水分的增加而降低，只有当水份达到一定程度时，才能阻止煤的氧化自燃。

矸石经过大面积接触空气而氧化，同时放出大量的热，硫铁矿的燃点仅为280摄氏度，所以易引起自燃，从而引起其它可燃物的燃烧。

其反应机理如下：

a.在供氧充足的条件下,硫铁矿与氧可发生如下反应：

4FeS2十11O2→2Fe203+8SO2+3.3MJ→2SO2+O2→2SO3十O.2MJ

b.在供氧不足的条件下,硫铁矿在氧化过程中,析出硫磺而不是SO2气体

4FeS2十302→2Fe2O3十8S十0.92MJ

c.由生成的三氧化硫与水作用形成硫酸

SO3+H2O→H2SO4

硫酸液体可加速煤和硫铁矿的溶解，降低其燃点。

由上述反应式可得出，硫铁矿在氧化过程中，耗氧量较小，每公斤硫铁矿在燃烧时需氧量为997.8g，仅为煤燃烧时需氧量的53.2%。

煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在，而外因则是有氧的存在。

氧是煤矸石自燃不可缺少的条件，只有供给氧才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果始终保持在缺氧状态下，就不会发生氧化自燃。

水也是加速矸石自燃的一个重要条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进向燃。另外，矸石处理场其它可燃物如煤、木头等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。

因此，除含硫量之外，矸石处置后是否自燃，还可以从可燃成分、通风状况、氧化蓄热条件、堆积处理方式等方面来评价。

- 矸石自燃可能性分析

由矸石成分结果可知项目所填埋矸石含硫量为0.20%（＜1.5%），即本项目所接纳的煤矸石含硫量有可能发生自燃。

本项目造地时每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放5m厚的矸石覆盖一层0.5m厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。采取上述工程措施后，本项目矸石发生自燃的机会较少。

## 6.2水污染防治措施分析

- 施工废水

施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。

（2）洗车废水

设置一座洗车平台，运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路，洗车废水经处理后重复使用。

（3）生活污水

本项目职工5人，不设食堂、浴室、宿舍。建设期职工生活污水主要为洗手洗脸废水，污水产生量约0.12m3/d，水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。

（4）雨水

雨季上游沟谷汇水形成的水流，本项目填埋区上游及侧方汇水通过截洪沟和马道排水沟排出填埋区外，不设雨水收集池。此外，本项目在截水沟出口处设置消力池，防止雨水对下游的冲刷。

（5）淋溶水

填埋区建设要做好排水系统，雨季时，填埋区上游及周边汇水及时通过截水沟、排洪涵洞、拦洪坝和马道排水沟排出场外，减少矸石渗滤液的形成。矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行；沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

## 6.3噪声污染防治措施分析

本项目施工期主要噪声为填埋作业设备（推土机等）运行产生的噪声和矸石运输过程的交通噪声；而本项目的矸石不是连续的运输，处置场的作业机械式间歇性的运行。其噪声源强和经过距离的衰减可参照施工期施工机械。

为减小运营期项目噪声对周边环境的影响，评价要求采取以下措施：

①填埋区周边设置绿化带，减小填埋区内机械设备对周边环境的影响；

②运营期应加强调度管理，禁止夜间运输，在行驶至居民集中区等噪声敏感点处，要减速行驶，禁止鸣笛；

- 定期对车辆保养，淘汰不合格的车辆，使车辆处于良好状态，降低辐射声级；

④施工方应合理安排施工时间，禁止夜间施工。

采取环评要求的噪声防治措施后，可最大限度减轻施工期噪声对区域声环境质量的影响。

## 6.4固废污染防治措施分析

施工过程产生的固体废物数量很小，产生的固体废物主要是建设挡矸墙施工开挖产生的弃土，可用于填埋区场地的平整。

场地剥离的表土暂存后用于土地复垦。

本项目施工期将产生少量的生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的生活垃圾回收地点，由环卫部门统一处置，不会对周围环境产生影响。

## 6.5生态保护措施

1、生态影响工程防护措施

填埋造地区生态环境影响的具体防护措施如下：

由汽车运至填埋区的矸石要用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，有效防止矸石沉陷；坡面每堆高5m建造一个马道平台，马道平台宽5m，平台上修建排水沟，防止坡面汇水冲刷平台。

由于沟底覆盖有黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。

在填埋造地区下游严格按照要求筑挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境。

填埋造地区每层矸石堆放完成后，即开始对边坡进行整形，坡面形成1：2的坡度，然后覆土，覆土厚度为1.0m。

为了防止周边来水进入填埋造地区，对填埋造地区坡面造成冲刷，修建截水沟，截水沟分两侧边坡排放。

填埋造地区在到达堆存高度后要及时对顶部进行覆土，覆土厚度达到种植绿化要求或覆土造田要求（1.0m）。

对填埋造地区内取土的黄土荒坡上应及时采取水土保持和防止滑坡的措施。

运输道路两侧设置0.5m绿化带。

2、绿化措施

填沟造地完毕后，对堆矸坡面、马道及顶部平台覆1.0m厚的黄土，覆土结束后，对堆矸坡面采用灌草结合的方式进行防护，马道及顶部平台采取植物措施造地。草种均选用白羊草，种植方式为撒播，种植密度30kg/hm2，草种规格要求：草籽粒饱满，发芽率在90%以上，无病虫害。灌木树种选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径40cm，深40cm；苗木规格要求：采用植苗造林，苗木要求三年生一级苗木，生长健壮，无病虫危害；种植密度：采用行距1.5m，株距1.5m，每穴种植2株。

3、生态环境管理措施

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对建设项目的生态影响实施有效管理是其日常工作的一个重要组成部分。

对本工程而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设和运营中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

①结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

②要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

③要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；截水沟、排水沟、挡矸墙等严格按照要求，保质保量完成；加强对取土场的生态治理。

④要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保植树种草的成活率，翌年应对上年造地情况实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

## 6.6环境风险防范措施

一、事故防范措施

为使矸石综合利用填沟造地能稳定运行，评价提出以下矸石填埋区风险防范的相关要求：

1、设计由有资质的正规单位进行，基础坝建成后须经安全验收后才能投入使用。

工程防洪设以30年一遇洪水频率设计，50年一遇洪水频率校核。填埋区水文计算采用24小时暴雨资料推求设计洪水，结合当地的《水文手册》和实际情况，正确的选用方法和所用参数进行。

2、工程矸石堆放采用分层堆置、覆土压实并覆土封场的措施，矸石处边坡按矸石堆放阶段形成多个台阶，每个台阶形成外高内低，使台阶内多余水不从边坡漫流，避免了对平台覆土的冲刷。为了防止周边来水进入填埋造地区，对坡面造成冲刷，修建排水边沟，排水边沟分两侧边坡排放。

3、在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的草皮、腐殖土等。

4、基础坝及矸石坝坡面必须设置护坡，护坡材料采用植物护坡方式。

5、加强拦矸坝的巡视，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对填埋区进行管理和维护，严禁在填埋造地区周边爆破等危害填埋区安全的活动。

二、应急预案

宁武县开泰有限责任公司应针对本项目填埋造地区建立一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规定、事故防范措施及应急预案。本评价根据项目地面环境风险特点，制定相应的应急预案。应急预案见表6-1。

表6-1 应急预案

| 序号 | 项 目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划 | 危险目标：填埋造地区溃坝，滑坡、崩塌。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 公司建立应急组织机构、设专职应急人员负责应急工作。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 将应急预案分成几级，根据相应的级别分类，采取相对应的程序，进行应急措施。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应购置应急设备、如消防灭火、救援器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联系方式 | 规定应急状态下的报警、通讯联系方式、通知方式和交通保障管制等。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、应急计量控制、撤离组织计划 | 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对应急计量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，定期安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育培训和发布有关信息 |

## 6.7环保投资估算

本项目总投资500万元，其中环保投资89.9万元，占总投资的17.98%。

表6-2   环境保护费用估算表

| 项目 | 污染治理措施 | 数量 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输扬尘 | 限制超载、篷布遮盖、设洗车平台，道路洒水，设置绿化带等 | 1台洒水车；1座洗车平台，设置5m3洗车沉淀池 | 70 |
| 倾倒扬尘 | 避免大风天气作业，洒水抑尘 |  |  |
| 堆场作业扬尘 | 场内设洒水车，矸石及时处置，层层压实、洒水抑尘、覆土并进行绿化等 |  |  |
| 矸石自燃 | 每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放5m厚覆盖一层0.5m厚的黄土，隔绝空气 | —— | 计入基建投资 |
| 基础施工废水 | 设泥沙沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排 | 1座5m3集水沉淀池 | 8 |
| 洗车废水 | 重复利用，不外排 | —— | —— |
| 生活污水 | 水质简单，直接泼洒抑尘，不外排 | —— | —— |
| 雨水 | 设涵洞、截洪沟和马道排水沟，出口处设置消力池 | —— | 计入基建投资 |
| 淋溶水 | 矸石填埋区采用黄土覆盖压实防渗 | —— |  |
| 场地内施工机械噪声 | 采用低噪声设备，及时维修保养，合理安排作业时间 | —— | 8 |
| 运输车辆噪声 | 减速、禁鸣，及时维修保养 | —— | 2.9 |
| 施工固废 | 用于填埋区场地平整 | —— | 计入基建投资 |
| 生活垃圾 | 交由当地环卫部门统一处置 | —— | 1.0 |
| 生态 | 边坡绿化，马道平台及顶部平台覆土造地，采取植物措施造地 | 造地面积约7.07hm2 | 计入基建投资 |
| 总投资 |  | 35.0 |

# 第七章　环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

## 7.1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是进行环境管理和污染防治的依据。

为全面贯彻和落实国家及地方环境保护政策、法律、法规，加强企业内部环境管理和污染物排放监督控制，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构和制度。

### 7.1.1 环境保护机构设置的目的

环境管理是整个工厂管理工作中的重要组成部分，其目的主要是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。

评价要求企业建立环境管理机构，抓好环境保护措施、项目的设计审查以及施工、验收工作的正常运行，建立健全的环境保护机构、建立环境管理档案，建立健全的企业环境管理的各项规章制度，制定环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，加强对矸石倾倒、填埋人员的培训，以保证项目运营后顺利开展环境保护工作。

### 7.1.2 环境管理机构设置

环评要求企业设置本项目环保兼职人员，负责全公司的环保管理、治理和环境监测等工作。

企业环境管理机构设置见图7-1。

图7-1  本项目环境管理机构图

### 7.1.3 环保兼职人员环境保护职责

（1）掌握污染源排放情况，污染防治设施运行情况；

（2）污染控制、环境保护治理设施运行文件的管理；

（3）督促矸石倾倒、填埋人员按照操作规程进行矸石倾倒作业；督促矸石运输人员按车辆保养、检修制度强化管理；

（4）及时与上级环保部门沟通，获取相关的信息和技术；

（5）负责公司环境保护技术资料、文件的归档工作；

（6）负责突发环境事故应急预案的制定；

（7） 制定应急预案的演练计划，协助现场指挥组具体落实；

（8）负责公司环境保护工作的培训和宣传工作；

（9）制定公司监测计划。

### 7.1.4 环境管理制度

建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。本项目施工期结束后，企业应根据本项目的特点建立健全必要的环境管理规章制度，这样才能加强和促进企业环境保护工作的开展。

企业应制订的最基本的环境管理制度如下：《环境保护管理制度》、《环境管理的经济责任制》、《环境管理岗位责任制》、《环境污染事故管理规定》、《环境管理档案制度》等。

### 7.1.5 环境管理计划

本项目环境管理计划见表7-1。

表7-1   项目环境管理计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 建设 阶段 | 1、聘请有资质的单位对项目进行设计、施工； 2、对照设计、环评，检查施工质量并做好记录； 3、向环保部门和周围可能受施工影响的环境敏感目标进行提交告知，并采取相应预防及治理措施，确保因施工对周围环境造成的影响降至最低； 4、环保部门和其他主管部门对环保工作进行现场检查； |

### 7.1.6 排污口规范化

填埋区入口处设置明显的标志，标志的设置应严格执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB19599—2001）中有关规定，排放口图形标志见图7-2。

图7-2  排放口的图形标志

| 排放口 | 固体废物堆放场 |
| --- | --- |
| 图形标志 |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

### 7.1.7 环境管理要求

鉴于本次项目施工期不同阶段的工程和环境污染特点，本次评价建议企业环境管理要求分两个阶段进行，分别为：第一阶段为截排水设施施工完成后，第二阶段为土地复垦后生态恢复阶段。具体环境管理要求见表7-2。

表7-2   环境管理要求一览表

| 基础施工阶段 | 因素 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收标准 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 截排水设施 | 基础工程 |  | 沟底进行平整覆土压实，场地两侧夯实；挡矸墙、拦洪坝、排水涵管、阶段截水沟等的建设 | 满足设计规范要求 | 第一阶段验收 |
| 填沟造地阶段 | 因素 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收标准 | 第二阶段验收 |
|  | 大 气 | 运输扬尘 | 粉尘 | 限制超载、篷布遮盖、设置绿化带等，1台洒水车，1座洗车平台，设置5m3沉淀池，抑尘效率90% | 满足《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 |  |
|  |  | 倾倒扬尘 | 粉尘 | 避免大风天气作业，洒水抑尘，抑尘效率90% |  |  |
|  |  | 堆场作业扬尘 | 粉尘 | 场内设洒水车，矸石及时处置，层层压实、洒水抑尘、覆土并进行绿化等，抑尘效率90% |  |  |
|  |  | 矸石自燃 | 烟尘、SO2等 | 每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放5m厚覆盖一层0.5m厚的黄土，隔绝空气 |  |  |
|  | 噪 声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，保证设备的良好运转状态 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |
|  |  | 交通运输 | 噪声 | 经过刘家梁村时减速慢行，禁止鸣笛，而且要全部进行密闭；合理安排作业时间，避免夜间运输和填埋作业 |  |  |
|  | 生 态 | 场区 | 生态 破坏 | 规划种植柠条、紫花苜蓿、披碱草等或其他农林作物 | 土地完成复垦，100%生态恢复和治理 |  |

## 7.2环境监测

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。

### 7.2.1环境监测机构

本项目日常环境监测工作委托有资质监测单位开展。

### 7.2.2环境监测计划

评价提出的本项目环境监测计划见表7-3。

表7-3  本项目环境监测计划

| 项目 | 监测点 | 污染物 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 场界无组织 | 颗粒物、SO2 | 1次/年 |
| 噪声 | 场界噪声 | LAeq | 施工期1天/半年，每天昼、夜各1次 |
| 地下水 | 坝上村水井（场地下游） | pH值、汞、砷、镉、六价铬、铅、铁、锰等 | 1次/年 |
| 土壤 | 场地消力池下游设1个监测点 | 总镉、总镍、总铅 | 1次/5年 |

## 7.3环境保护措施及污染物排放

本项目环保措施及污染物排放一览表详见表7-4。

表7-4  环保措施及污染物排放清单

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 污染治理措施 | 排放量（t/a） | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 排放标准 |
| 废气 | 运输扬尘 | 粉尘 | 2.36 | 限制超载、篷布遮盖、设置绿化带等，1台洒水车，1座洗车平台，设置5m3沉淀池，抑尘效率90% | 0.236 | 《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 —— | 无组织排放监控浓度限值为颗粒物1.0mg/Nm3、二氧化硫 0.4 mg/Nm3 |
|  | 倾倒扬尘 | 粉尘 | 1.98 | 避免大风天气作业，洒水抑尘，抑尘效率90% | 0.198 |  |  |
|  | 堆场作业扬尘 | 粉尘 | 6.57 | 场内设洒水车，矸石及时处置，层层压实、洒水抑尘、覆土并进行绿化等，抑尘效率90% | 0.657 |  |  |
|  | 矸石自燃 | 烟尘、SO2等 | —— | 每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放5m厚覆盖一层0.5m厚的黄土，隔绝空气 | —— |  |  |
| 废水 | 基础施工废水 | SS、石油类 | —— | 设1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排 | —— | —— | —— |
|  | 洗车废水 | SS、石油类 | —— | 重复利用，不外排 | —— | —— | —— |
|  | 生活污水 | COD、氨氮等 | 39.6m3/a | 水质简单，直接泼洒抑尘，不外排 | —— | —— | —— |
|  | 淋溶水 | —— | —— | 设涵洞、截洪沟和马道排水沟，出口处设置消力池，将雨水引出填埋区。矸石填埋区采用黄土覆盖压实防渗 | —— | —— | —— |
| 噪声 | 场地内施工机械 | 噪声 | 80～90dB(A) | 采用低噪声设备，及时维修保养，合理安排作业时间 | —— | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） | 1类 |
|  | 运输车辆 | 噪声 | ~86dB(A) | 减速、禁鸣，及时维修保养 | —— |  |  |
| 固废 | 施工 | 固废 | —— | 用于填埋区场地平整 | —— | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及修改单（环保部公告2013年第36号） | —— |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.825 | 交由当地环卫部门统一处置 | —— | —— | —— |
| 生态 | —— | 边坡绿化，马道平台及顶部平台覆土造地，采取植物措施造地。造地面积约7.07hm2 | —— | —— | —— |

# 第八章　环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的一个重要组成部分。通过环境影响经济损益分析，对建设项目所造成的环境资源损失进行定量计算，并与建设项目的经济效益进行比较，以确定其经济上的可行性。

## 8.1 社会效益分析

本项目总投资500万元，其中环保投资89.9万元，占总投资的17.98%。本项目主要经济技术指标见表3-7。

## 8.2 环境影响经济损益分析

### 8.2.1 建设项目环境代价分析

环境代价指工程污染和破坏所造成的环境损失折算成经济价值。本项目建成投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A 为资源和能源流失代价；

B 为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C 为对人群、动植物造成的损失代价。

（1）资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合项目特点，本部分主要分析估算外排的污染物中资源价值较高的污染物流失的损失代价。本部分损失约0.5万。

（2）生产生活资料损失代价（B）

本项目已做到达标排放，排污量很少，且为无组织排放，无需缴纳排污费等。因此生产生活资料损失代价为0万元/年。

（3）人群损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目工程污染的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体的影响轻微，但对工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按5万元/年估算。因此人群损失代价为5万元/年。

综上所述，工程环境代价为：5.5万元/年。

### 8.2.2 建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）环保工程建设投资

本项目总投资500万元，其中环保投资89.9万元，占总投资的17.98%。

（2）环保设施运行及管理费用

项目运行过程中绿化带的养护管理等费用约12万元。

本项目环境成本约101.9万元。

### 8.2.3 环境经济效益分析

采取各项污染控制措施后，即有效地控制了污染，又可带来经济效益。环境工程的经济效益体现在两方面，一是直接经济效益，即环保措施对废物回收利用所提供的产品价值；二是间接经济效益，即环保措施实施后的社会效益。

1、直接经济效益（R1）

式中：Ni——能源利用的经济效益

Mi——水源利用的经济效益

Qi——废气利用的经济效益

Si——固体废物利用的经济效益

Ti——废水利用的经济效益

i——利用项目的个数

本项目环境工程产生的直接经济效益主要为矸石综合利用所获得的效益，约为15万元。

2、间接经济效益（R2）

式中：Ji——控制污染后对环境减少的损失

Ki——控制污染后对水体减少的损失

Zi——控制污染后减少的排污费、赔偿费

间接经济效益是由环保设施投入运行后所减少的损失和补偿费用构成的，在无实际数据时，以直接经济效益的5%计。则R2=0.75(万元/年)

由此，计算得出环保措施产生经济效益R=R1+R2=15.75（万元/年）

3、污染控制费用

污染控制费用是指为了治理污染需要的投入，由治理费用和其辅助费用构成。

4、治理费用（C1）

式中：C1-1——环保投资费用

C1-2——运行费用，取投资费用15%

n——设备折旧年限，取2年。

计算得，C1＝84.25万元

5、其它费用（C2）

本项目为保护环境而付出的其它费用包括：污染防治考察、信息交流、防治措施试运行调试、相应的环境管理及监测仪器运转费以及环境影响评价等方面，按环保投资的1%计算。

C2=C1-1×1%=8.99（万元/年）

6、污染控制费用

污染控制费用C为治理费用C1和其它费用C2之和，每年约93.24万元。

### 8.2.4 环境经济效益

1、年净效益

年净效益以环境工程的直接经济效益（R1）扣除污染控制费用（C）表示，经计算，本项目环保设施年净效益为-78.4万元。

2、效益费用比

将环境经济效益R和污染控制费用C的比值来作为评价工程环保效益的依据。

本项目R/C=0.17

上式表明，本项目年投入1万元的环境费用可获得0.17万元的效益，说明每年环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益。

## 8.3环境影响经济损益分析结论

本项目总投资500万元，其中环保投资89.9万元，占总投资的17.98%。本项目环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益因此，本项目的建设从社会和环境效益角度分析是合理可行的。

# 第九章　结  论

## 9.1 建设项目概况

本项目矸石填沟造地场地位于宁武县余庄乡坝上村北0.7km的一处荒沟内，占地面积106亩，沟道大致东西走向，西高、东低，矸石填沟造地场地最低点位于沟口处标高约1565.00m，最高点沟头处标高1620.00m，沟道总长度约707m，整个沟道汇水面积0.008km2（其中四周汇水0.003km2，上游汇水面积0.005km2）。沟道平均宽度约100m，地貌为黄土覆盖，沟道地质条件较好，未发现滑坡、断裂、溶洞等不良地质现象。

填沟场地总库容约97.32万m3，其中回填土方量约6.16万m3，回填矸石量约91.16万m3，经换算此矸石沟的库容堆矸量约为164.13万吨，可回填矸石约2.78年。复垦方向为林地（5.69hm2），护坡为人工草地（1.38hm2），共计造地总面积为7.07hm2。

本项目建设内容主要包括挡矸墙工程、截排水工程、护坡工程、覆土造地工程以及配套运矸道路工程。

本项目基本情况一栏表见表9-1。

表8-1  本项目基本情况表

| 序号 | 项 目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 宁武县开泰有限责任公司煤矸石综合利用复垦项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 生产规模 | 项目利用煤矸石进行填沟造地，覆土造地面积共计7.07hm2 |
| 4 | 占地面积 | 106亩 |
| 5 | 投资总额 | 总投资额为500万元 |
| 6 | 建设工期 | 项目2.78年可完成填沟造地 |
| 7 | 工作制度 | 年工作时间330d，每天工作时间8h |
| 8 | 劳动定员 | 5人 |

## 9.2 评价区环境质量现状

1、环境空气质量现状

根据宁武县2018年环境空气例行监测数据统计结果，SO2年均浓度占标率为41.7%，NO2年均浓度占标率为52.5%，PM10年均浓度占标率为131.4%，PM2.5年均浓度占标率为111.4%，CO百分位数占标率为30%，O38h百分位数占标率为95%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）和例行监测资料判定，宁武县为不达标区。本次评价监测了距离项目下风向最近的坝上村进行了监测，监测结果TSP日均浓度达标。

根据《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》要求，当地政府应通过淘汰落后产能或环保提标改造进行大气污染物倍量消减，提出区域削减方案。通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等方面的行动，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。

2、地下水环境质量现状

地下水：根据地下水环境质量现状监测结果可知，1#~6#水井细菌总数和总大肠菌群均超标，2#、3#和4#水井中氟化物均超标，其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类水质量标准要求。细菌总数和总大肠菌群超标主要是由于浅井的井口卫生环境质量较差，氟化物是由于当地地质原因导致的。

3、声环境质量现状

根据声环境质量现状监测结果知，各监测点昼间与夜间噪声现状监测值均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准值的要求，区域声环境质量良好。

4、土壤环境

由土壤环境质量现状监测结果结果可知，项目区域土壤环境质量现状均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值的要求，区域土壤环境良好。

## 9.3 污染物排放情况分析

### 9.3.1 达标排放

本项目大气污染物为无组织扬尘；项目运营期生活废水水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。此外，本项目填埋造地运行期间，正常情况下生产废水排放；雨季时，场地上游及周边汇水可以通过截水沟、排洪涵洞、拦洪坝和马道排水沟排出场外。在实施一系列针对资源综合利用、污染物排放的防治措施，使各项污染物均能做到达标排放。

### 9.3.2 总量控制

根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文件第三条，本项目不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，因此，暂不纳入总量核定范围，不需进行总量申请。

## 9.4 环境影响分析

### 9.4.1 环境空气影响分析

项目选址和场区布置符合环境要求，污染源排放强度和排放方式及大气污染控制措施在严格按照环评规定的要求下可满足达标排放。评价认为从环境空气角度出发，本项目的建设是可行的。

### 9.4.2水环境影响分析

项目运营期生活废水水量较少，水质简单，用于场地泼洒抑尘，车辆清洗废水循环使用，不外排。此外，本项目运行填埋矸石期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，场地上游及周边汇水可以通过截水沟、拦洪坝、排洪涵洞和马道排水沟排出场外。填埋区产生会产生渗滤液，经预测对周围水环境的影响很小。

### 9.4.3声环境影响分析

在采取环评规定的污染治理措施的情况下，项目施工期及运营期噪声对周边环境的影响很小。

### 9.4.4固体废物环境影响分析

本项目为煤矸石综合利用复垦项目，运营期间无生产固废产生和排放。项目生活垃圾在办公室设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理，固废排放不会对区域环境产生影响。

### 9.4.5生态环境影响分析

本项目为煤矸石综合利用复垦项目，随着矸石填埋区的投入运营，边坡和平台覆土、绿化造地之后，生态环境可以得到恢复，因此对生态环境的影响不大。

## 9.5 公众参与

本次评价公众参与调查使用了网上公示、报纸公示、张贴公告等方式进行。根据调查和访谈的情况，100%的公众对本项目的建设持赞同意见或无意见，公众无反对意见。

评价认为宁武县开泰有限责任公司煤矸石综合利用复垦项目符合国家和山西省产业政策，建设及运营过程带来轻微的大气、水、噪声污染，只要严格执行环评中规定的各种控制措施后，可以满足国家规定的排放标准，满足环境和公众的要求。另外，本项目在建设的同时，要加强与附近居民的交流，从国家产业政策、环保政策和控制污染的技术路线方面，向公众做细致的解释以求得公众的理解与支持，从而为企业的自身可持续发展创造一个更好的外部环境。

## 9.6 环境保护措施分析

本项目总投资500万元，其中环保投资89.9万元，占总投资的17.98%。本次环评规定了项目施工及运行过程中的各项噪声、扬尘、水环境污染等防治措施，同时针对生态影响提出了工程和植被措施。

## 9.7环境损益分析

本项目环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益因此，本项目的建设从社会和环境效益角度分析是合理可行的。

## 9.8 环境管理与监测计划

为了保护本项目所在区域环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本项目的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。本次评价针对项目特点及建设单位的性质，要求建设单位配套相应的环境管理部门，并制定了相应的环境管理要求和计划。

为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，也为项目的评价提供依据，本次评价根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标地段，制定了环境监测计划。

## 9.9 总结论

综上所述，本项目的建设符合国家及山西省产业政策的要求，不违背宁武县县城总体发展规划及城市环境规划的要求，在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放并，对区域环境影响较小，项目的建设能得到大部分公众的支持，选址可行，因此，从环境保护角度出发，宁武县开泰有限责任公司煤矸石综合利用复垦项目是可行的。

# Text boxes

图1-1  建设项目环境影响评价工作程序示意图

库区清理

库区削坡、整治

库区底部压实

排水设施

矸石运输

推平压实

层间覆土

取土场取土

粉尘

粉尘

扬尘

复垦造地

表面熟土剥离

土壤改良

植物种植

归还农户

公司负责人

填埋区专职管理人员