山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司

煤矸石填沟造地综合利用工程项目

环境影响报告书

（报批本）

山西清泽阳光环保科技有限公司

国环评证乙字1335号

二O一九年十二月

目 录

第一章 概述	1

1.1. 项目建设背景及概况	1

1.2. 评价任务的由来	8

1.3. 环境影响评价的工作过程	8

1.4. 分析判定相关情况	10

1.5. 关注的主要环境问题及环境影响	20

1.6. 环境影响评价主要结论	22

第二章 总则	23

2.1. 编制依据	23

2.2. 评价因子及评价标准	26

2.3. 评价标准	28

2.4. 评价工作等级及评价范围	31

2.5. 环境功能区划	35

2.6. 主要环境保护目标	35

第三章 建设项目概况及工程分析	38

3.1. 建设项目概况	38

3.2. 公用工程	51

3.3. 工程分析	52

3.4. 工程产排污环节分析	66

3.5. 环境影响分析及污染防治措施	67

第四章 环境现状调查与评价	76

4.1. 环境现状调查方法	76

4.2. 自然环境现状调查与评价	76

4.3. 环境保护目标调查	94

4.4. 环境质量现状调查与评价	101

4.5. 区域污染源调查	114

第五章 环境影响预测与评价	119

5.1. 施工期环境影响预测与评价	119

5.2. 运营期环境影响预测与评价	155

第六章 环境保护措施及其可行性论证	156

6.1. 施工期环境保护措施	156

6.2. 运营期环境保护措施分析	171

6.3. 环保投资估算	172

第七章 环境经济损益分析	173

7.1. 主要经济技术指标	173

7.2. 环境影响经济损益分析	173

7.3. 环境影响经济损益分析结论	176

第八章 环境管理与监测计划	177

8.1. 环境管理	177

8.2. 环境监测	180

8.3. 环境保护措施及污染物排放	181

第九章 环境影响评价结论	183

9.1. 建设项目基本情况	183

9.2. 评价区环境质量现状评价	183

9.3. 污染物排放情况分析	184

9.4. 环境影响分析	185

9.5. 公众参与	186

9.6. 环境保护措施分析	186

9.7. 环境损益分析	186

9.8. 环境管理与监测计划	186

9.9. 总结论	186

附件：

附件一：环境影响评价委托书；

附件二：河曲县发展和改革局   备案证明2019-140930-11-03-003713，2019年3月14日；

附件三：河曲县国土资源局 河国土资函【2019】27号文，2019年3月5日；

附件四：占地意向书；

附件五：监测报告；

附件六：压矿承诺；

附件七：专家意见；

附件八：建设项目环评审批基础信息表。

# 概述

## 项目建设背景及概况

### 项目建设背景

河曲县处于晋西北黄土高原丘陵沟壑区与黄河谷地平原地带，地热由东南向西北倾斜，形成东南部高山区-中北部半山区-沿黄河平原区的地貌格局。河曲县有相当一部分属于山地，存在地表植被稀少的问题。河曲县鹿固乡磁窑沟村、寺墕村村委为解决村子周边地表植被相对稀少的问题，增加绿化面积，特委托山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司对河曲县鹿固乡磁窑沟村与寺墕村所属2条相邻荒沟进行填沟造地、土地复垦。

山西是我国煤炭产能大省，是我国最主要的煤炭能源基地，其资源蕴藏丰富，2018年产量已超过87569万吨。随着煤炭生产的发展，煤矸石的产生量与日俱增，如不能妥善处置，将会占用大量土地、污染环境、破坏土地资源。故此加强煤矸石的有效利用，是促进煤炭产业可持续发展必由路径。河曲县分布了大小不等的多家煤炭生产企业，每年都会产生大量的煤矸石，伴随着煤炭开采和经济发展的进程，煤矸石的合理处置和综合利用是一个亟待解决的课题。

山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司经充分调查、研究决定，选取煤矸石作为填沟造地的填充物，既可满足填沟造地的的要求，同时又合理的处理了煤矸石。

根据《煤矸石综合利用管理办法》可知，煤矸石综合利用是指利用煤矸石进行井下充填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路、土地复垦等。本项目将煤矸石利用于填沟造地覆土还田，属于采用土地复垦的方式进行综合利用，可满足《煤矸石综合利用管理办法》的要求。

### 现有矸石场现状介绍

山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司现有矸石填埋场位于工业广场西北200m处，面积约3.5万m2，沟深约40m，可存矸石140万m3，约2310kt。该排矸场已于2011年委托山西志飞冶金环境工程设计有限公司进行了矸石沟及生态恢复的施工设计，目前该排矸场已基本填满，正在进行复垦准备。

对照《山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司240万t/a矿井产能提升项目现状环境影响报告书》及批复文件，现有矸石场环保设施建设满足报告书及批复文件相关要求。原环评要求：“矸石场服务期满后，矸石堆场最好覆土后种植，土层宜在50cm以上，在覆土较少时(如10-20cm)，植物根系绝大多数分布于土层中。而浅薄土层又没有下面矸石层间的水分供应，故植物易受旱。经试验结果，覆土厚度需在50cm以上，如有水源条件，覆土30cm种植蔬菜、花卉亦可。”

现有矸石场封场方案：应按照《尾矿库安全技术规程》的要求，建设单位应委托有资质单位进行闭库整治设计，并进行闭库施工和验收，确保矸石场防洪能力和矸石坝稳定性满足“规程”要求，维持矸石场闭库后长期安全稳定，防止新的水土流失发生。矸石场闭库后，必须做好坝体及排洪设施的维护管理。未经有关部门论证和批准，不得储水。严禁在矸石坝和库内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业。

现有矸石场封场后生态恢复方案：严格按照《煤矸石堆场生态恢复治理技术规范》（DB14/T 1755—2018），现有煤矸石堆场植被恢复采用宜农则农的原则，恢复后的植被覆盖率不低于当地同类土地植被覆盖率，植被类型与原有类型相适应、与周边自然景观相协调。对矸石堆平整覆土进行土地复垦，平台覆土结束后，对坡面采用灌草结合的方式进行防护，顶部平台采取植物措施还田。复垦要求按照分台阶堆放，分台阶土地复垦，覆土后复垦为耕地。场地填埋封场覆土时，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设工前采集的熟土壤0.5m，以满足种植农作物、经济林的用地要求。为了改良土壤增加肥力，可种固氮类农作物、如豆类、薯类等1～2年。一般选择抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、喜弱酸的植物。

完成时限：2021年12月。

### 项目概况

本项目建设主体为山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司，2008年山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司委托中国环境科学研究院编制完成了《山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司磁窑沟煤矿120万t/a资源整合项目环境影响报告书》；2008年9月4日，山西省环境保护局以晋环函[2008]671号文件对该项目环境影响报告书进行了批复。2013年8月7日，山西省煤炭工业厅以晋煤行发[2013]1091号文件“关于山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司等六座煤矿核定生产能力的批复”对本项目进行了生产能力核定，核定磁窑沟煤矿生产能力为240万t/a，矿井于2013年底建设完成并投产。2016年12月委托山西大学编制完成了《山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司240万t/a矿井产能提升项目现状环境影响报告》。

目前，磁窑沟煤矿矿井设计生产能力240万t/a，工业场地内配套一座300万吨/年洗煤厂，矿井矸石产生量为13.5万吨/年，选煤厂矸石产生量为72.78万吨/年，总计矸石年产生量约86.28万吨。由于目前位于工业广场西北200m处的矸石场已基本填满，新增矸石量无法继续填埋处置。

在此基础上，山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司决定投资6996.64万元，在河曲县鹿固乡磁窑沟与寺也村所属选定的荒沟内新建煤矸石填沟造地综合利用工程项目。主要利用磁窑沟煤矿和配套选煤厂的矸石进行综合利用进行填沟造地，造出合格的可耕种土地，以满足耕种的用地要求，并将复垦后的合格土地归还当地村民。

2019年3月14日，河曲县发展和改革局对山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司煤矸石填沟造地综合利用工程项目进行了备案，项目编码2019-140930-11-03-003713，建设内容为场地支护结构（挡矸坝、挡水坝，护坡）、排水系统（横向马道排水沟、周边截水沟、底部排水涵洞、下游消力池）、运输道路及土地复垦工程。2019年3月，山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司委托山西欣源环境科技有限公司编制完成了《山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司煤矸石填沟造地综合利用工程项目可行性研究报告》。

本项目建设地址为河曲县鹿固乡磁窑沟村与寺也村所属选定的荒沟内，距离磁窑沟煤业工业场地东南边界约1.4km，场地现状为两条独立荒沟，占地面积约14.5382hm2，1#沟可填埋矸石容积约为30.126万m3，矸石堆积比按照1.6t/ m3，矸石最大矸石需求量为48.2万吨。2#沟可填埋矸石容积约为121.54万m³，矸石堆积比按照1.6t/m³，矸石最大矸石需求量为194.46万吨。设计首年从1#沟进行矸石填埋工作，并及时进行土地复垦。复垦方向为旱作耕地，边坡为灌草地。复垦总面积为14.8315hm2。其中平台复垦为旱作耕地，面积为12.38hm2，护坡台阶种植草皮、灌木等进行绿化，面积为2.4515hm2。

本项目1#沟可填埋矸石量为48.2万吨，2#沟可填埋矸石量为194.46万吨，矸石总用量为242.66万吨，全部来自山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司240万吨/年矿井及洗煤厂产生的矸石，矿井及洗煤厂矸石年产生量约86.28万吨。

现场调查时，未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质灾害，本项目尚未开始建设。根据现场踏勘及收集资料，本项目占地压占煤炭资源，但不在采空区（采空区位于13号煤层采掘平面的东侧）范围，本项目与煤矿矿界相对位置图见图1-1，13号煤层采掘平面布置图见图1-3。

## 评价任务的由来

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，本项目需进行环境影响评价工作。山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司于2019年7月委托山西清泽阳光环保科技有限公司承担“山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司煤矸石填沟造地综合利用工程项目”（以下简称“本项目”）环境影响报告编制工作。

接受委托后，我公司立即组织项目参评人员进行了现场踏勘，对项目所在区域自然环境、社会环境及工程概况进行了详细调查和分析。根据了解到的情况我们初步进行了环境影响因子的识别和评价因子的筛选，按照国家环评技术导则及山西省环境影响评价技术规定，对该项目进行环境影响评价，根据评价区现状监测数据对项目运行对评价区环境空气、水体环境、声环境、固体废物的环境影响等进行了分析。根据收集工程技术资料和现场踏勘，同时根据环境影响评价结果以及环保要求提出了具体的污染防治改进措施和建议。在此基础上编制完成了《山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司煤矸石填沟造地综合利用工程项目环境影响报告书》（送审本）。经现场调查，项目未开工建设。

## 环境影响评价的工作过程

针对本项目主要环境影响因素，本次环评工作进行中，首先在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在环境影响预测与评价、环境保护措施及可行性分析、环境管理与监测计划等部分结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。本次环境影响评价工作过程见图1-4。

## 分析判定相关情况

### 相关政策符合性

1）产业政策符合性

根据国家发展和改革委员会第40号《产业结构调整指导目录》（2011本）及2013修订版中的鼓励类：“三十八环境保护与资源节约综合利用”中“15三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，本项目属于鼓励类项目，符合产业政策。

2）土壤污染防治行动计划符合性

根据国发[2016]31号《土壤污染防治行动计划》要求“七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量：制定治理与修复规划。各省（区、市）要以影响农产品质量和人居环境安全的突出土壤污染问题为重点，制定土壤污染治理与修复规划，明确重点任务、责任单位和分年度实施计划，建立项目库。规划报环境保护部备案。京津冀、长三角、珠三角地区要率先完成。”及“强化治理与修复工程监管。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染；需要转运污染土壤的，有关责任单位要将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前向所在地和接收地环境保护部门报告。工程施工期间，责任单位要设立公告牌，公开工程基本情况、环境影响及其防范措施；所在地环境保护部门要对各项环境保护措施落实情况进行检查。工程完工后，责任单位要委托第三方机构对治理与修复效果进行评估，结果向社会公开。实行土壤污染治理与修复终身责任制。”。本项目的建设将收集填埋山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司矿井、洗煤厂煤矸石，将煤矸石作为填沟造地的材料，封场后进行覆土至土地满足种植农作物的用地要求，并将复垦后的合格土地归还当地村民。符合《土壤污染防治行动计划》相关要求。

3）矸石综合利用政策符合性

项目为矸石填沟造地项目，属于《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）中的煤矸石综合利用途径“土地复垦”，根据《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版），利用煤矸石进行土地复垦时，应严格按照《土地复垦条例》和国土、环境保护等相关部门出台的有关规定执行，遵守相关技术规范、质量控制标准和环保要求。

2018年6月4日，山西省经济和信息化委员会下发了《山西省煤炭资源综合利用规划》（晋经信资源字[2018]151号），规划要求：“加大煤矸石综合利用力度。鼓励煤矸石治理沉陷区和裂缝区以及复垦回填等利用。”

根据《煤矸石综合利用管理办法》第十五条“煤矸石产生单位应对既有的煤矸石堆场（库）的安全和环保负责，应制定治理方案，明确整改期限，采取有效综合利用措施消纳煤矸石、消除矸石山；对确难以综合利用的，须采取安全环保措施，并进行无害化处置，按照矿山生态环境保护与恢复治理技术规范等要求进行煤矸石堆场的生态保护与修复，防治煤矸石自燃对大气及周边环境的污染，鼓励对煤矸石山进行植被绿化。”本项目的建设将磁窑沟煤矿、洗煤厂的矸石，统一填埋处置，封场后进行覆土造地。

因此，本项目的建设满足《煤矸石综合利用管理办法》和《山西省煤炭资源综合利用规划》的要求。

### 选址可行性分析

本项目为填沟造地项目，根据《煤矸石综合利用管理办法》第十条“煤矸石临时性堆放场（库）选址、设计、建设及运行管理应当符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《煤炭工程项目建设用地指标》等相关要求。”

1）与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》符合性分析

根据煤矸石化学成分分析资料及煤矸石淋溶检测结果，本项目拟入场矸石不属于危险废物，属于Ⅰ类一般工业固体废物。对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号），本项目厂址应符合当地城乡建设总体规划要求，应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧。应选在满足承载力要求的地基上，应避开断层、断层破碎带、溶洞区以及天然滑坡或泥石流影响区。禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区，禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区。

本项目不在河曲县城市规划范围内，现场调查时，未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质灾害，根据现场踏勘及收集资料，本项目占地压占界内煤炭资源，但不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。

项目占地类型为草地和其他土地，距离最近的村庄为项目西南侧0.35km处的寺墕村，距离最近的饮用水井为磁窑沟煤矿的水井，距离最近的河流为项目南侧14km处的县川河；项目选址不在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。

表 1.4-1本项目选址与《一般工业固废堆存、处置场污染控制标准》符合性分析

| 序号 | 选址要求 | 项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应符合当地城乡建设总体规划要求 | 不在河曲县城市总体规划范围内，不违背河曲县城市总体规划要求 | 满足 |
| 2 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 | 本项目选址所处沟道地质条件较好，未发现滑坡、断裂、溶洞等不良地质现象，无基岩出露 | 满足 |
| 3 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 选址未处于在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 满足 |
| 4 | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 本项目占地压占煤炭资源，但不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 满足 |

因此，本项目选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）要求。

2）与《固体废物处理处置工程技术导则》要求符合性分析

根据《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013），本项目厂址应符合城市总体规划、区域环境保护专业规划、环境卫生专业规划及国家有关标准的要求，符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求，并通过环境影响评价；场址选择应综合考虑固体废物处理处置场的服务区域、地理位置、水文地质、气象条件、交通条件、土地利用现状、基础设施状况、运输距离及公众意见等因素，经至少两个方案比选后确定；固体废物处处置理场的总图布置应根据场址所在区域的自然条件，结合生产、运输、环境保护、职业卫生与劳动安全、职工生活，以及电力、通信、热力、给排水、防洪和排涝等设施，经多方案综合比较后确定；

本项目不在河曲县城市总体规划范围内，不违背河曲县城市总体规划要求，符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求，并正在进行环境影响评价工作。

本项目委托设计单位编制了《山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司排矸填沟造地项目初步设计》，设计中综合考虑了服务区域、地理位置、水文地质、气象条件、交通条件、土地利用现状、基础设施状况、运输距离，而且环评充分征求了项目所在区居民的意见。并考虑了生产、运输、环境保护、职业卫生与劳动安全、职工生活，以及电力、通信、热力、给排水、防洪和排涝等设施。

表 1.4-2  本项目排矸场选址与《固体废物处理处置工程技术导则》符合性分析

| 序号 | 选址要求 | 项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场址的选择应符合城市总体规划、区域环境保护专业规划、环境卫生专业规划及国家有关标准的要求，符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求，并通过环境影响评价。 | 不在河曲县城市总体规划范围内，不违背河曲县城市总体规划要求，符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求，并正在进行环境影响评价工作 | 满足 |
| 2 | 场址选择应综合考虑固体废物处理处置场的服务区域、地理位置、水文地质、气象条件、交通条件、土地利用现状、基础设施状况、运输距离及公众意见等因素，经至少两个方案比选后确定。 | 本项目委托设计单位编制了《山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司排矸填沟造地项目初步设计》，设计中综合考虑了服务区域、地理位置、水文地质、气象条件、交通条件、土地利用现状、基础设施状况、运输距离，而且环评充分征求了项目所在区居民的意见 | 满足 |
| 3 | 固体废物处处置理场的总图布置应根据场址所在区域的自然条件，结合生产、运输、环境保护、职业卫生与劳动安全、职工生活，以及电力、通信、热力、给排水、防洪和排涝等设施，经多方案综合比较后确定。 | 本项目委托设计单位编制了《山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司排矸填沟造地项目初步设计》，设计中综合考虑了场址所在区域的自然条件，生产、运输、环境保护、职业卫生与劳动安全、职工生活，以及电力、通信、热力、给排水、防洪和排涝等设施 | 满足 |

3）与《煤矸石填埋造田技术规程》(DB14/T 1114-2015）要求符合性分析

本项目选址地质条件稳定，避开了破坏性地震及活动构造区；选址周边不存在水库等蓄水设施；避开了城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物(考古)保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护区域；距离最近的村庄为项目西南侧0.35km处的寺墕村，寺墕村位于该矸石沟北侧。

表 1.4-3  排矸场选址与《煤矸石填埋造田技术规程》(DB14/T 1114-2015）符合性分析

| 序号 | 选址要求 | 项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质：填埋区应选择地质条件稳定区域，避开破坏性地震及活动构造区，活动中的坍塌、滑坡和隆起地带，活动中的断裂带，石灰岩熔洞发育带，废弃矿区的活动塌陷区以及其他可能危及填埋区安全的区域。 | 本项目选址地质条件良好，未发现破坏性地震、活动中的坍塌、滑坡和隆起地带、活动中的断裂带、石灰岩熔洞发育带、废弃矿区的活动塌陷区，无基岩出露 | 满足 |
| 2 | 水文：煤矸石填埋区选址的标高应选择重现期不小于50年一遇的洪水位之上，并建设在长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。拟建有可靠防洪设施的山谷型填埋区，并经过环境影响评价证明洪水对煤矸石填埋区的环境风险在可接受范围内，前款规定的选址标准可以适当降低。 | 本项目选址的标高位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上，周边无水库、保护区等。 | 满足 |
| 3 | 规避区域：煤矸石填埋区选址应避开城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物(考古)保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内。 | 本项目不在城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物(考古)保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内 | 满足 |
| 4 | 与环境敏感点距离：煤矸石填埋区位置与常住居民居住场所、地表水域、高速公路、交通主干道(国道或省道)、铁路、飞机场、军事基地等环境敏感点之间的距离应依据环境影响评价结论确定，并经有关行政主管部门批准。 | 本项目距离最近的村庄为项目西南侧0.35km处的寺墕村，周边不存在地表水域、高速公路、交通主干道(国道或省道)、铁路、飞机场、军事基地等环境敏感点 | 满足 |

### 规划符合性分析

本项目不在河曲县城市规划范围内，项目选址不违背河曲县城市总体规划。

（1）河曲县生态功能区划

本项目位于Ⅰ-2河曲县西部水上保持生态功能小区，该区包括文笔镇的中部、楼子营镇中部、南部、刘家塔镇的西南部、巡镇镇的东部、鹿固乡的西部、砂坪乡的西部、旧县乡的中部、社梁乡的西部，总面积207km2。

该区的主要生态环境问题有：①植被覆盖度低，存在自然的水土流失现象；②个别散养和农业生产活动破坏植被现象，进一步加剧土流失；③矿产资源的开采对该区及周边区域生态环境带来了严重的影响，煤炭资源的大量开采破坏了地表植被，导致水土流失现象严重；④城区集中供热集中供气和污水、垃圾集中处理等基础设施建设缓慢，导致城区环境空气质量和黄河及其支流水质严重超标；⑤农村生活固体废物、畜禽粪便对农村生态环境的污染问题突出。

该区生态系统的保护措施与发展方向是：①对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②建设护岸林和水土保持林，在煤矿采空区、岩石裸露区进行爆破造林，减少水土流失现象；③城区大气环境容量已经严重超载，急需加大对城市环保基础设施建设的投入，集中财力物力，尽快完成集中供气供热工程并发挥效益，改善城区大气环境质量；④围绕农村建设内容，科学实施种植养殖业，发展沼气、太阳能灯清洁能源产业；⑤对未来矿业的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发。

本项目将煤矸石作为填沟造地的材料，封场后进行覆土至土地满足种植农作物的用地要求，并将复垦后的合格土地归还当地村民，减少水土流失现象，不违背河曲县生态功能区划的要求。

（2）河曲县生态经济区划

本项目位于Ⅲ2河曲县中部生态农工业经济区。

该区包括刘家塔镇的南部、前川乡、鹿固乡的南部、沙坪乡的中部、南部、旧县乡的东部、社梁乡的中部和东部、沙泉乡的北部、中部、单寨乡的北部、南部、土沟乡的北部、南部、赵家沟的西北角，总面积622.6km2。

该区的主要发展方向与保护措施要求是①对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②加强人工林草地建设，恢复林草植被，建设乔灌草相结合的水土保持林，创造良好的生态环境；③推动农业循环经济，科学实施种植养殖业；秸秆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸秆后，沤制有机肥；秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产业；④加紧对目前煤炭开采区的矿山生态恢复，对未开采的矿区，要引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；⑤对未来矿业的开发要制定开发与保护规划，指导区域矿业可持续开发。

本项目为填沟造地项目，矸石场封场后可进行覆土、种植农作物，不仅创造了良好的生态环境，而且推动了农业经济发展，因此本项目不违背《河曲县经济功能区划》。

因此，本项目符合河曲县生态功能区划及生态经济区划中的的相关要求。

### 土地利用规划符合性分析

根据《河曲县土地利用现状图》，本项目所在地现状为其他草地，根据《河曲县土地利用总体规划图》（局部）（J49 G 018054），本项目所在地为自然保留地，未对其进行规划。本项目已经取得河曲县国土资源局于2019年3月5日下发的《关于山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司排矸填沟造地项目选址意见的复函》（河国土资函[2019]27号）文件，原则同意本项目的用地。因此，本项目不违背河曲县土地利用总体规划。河曲县土地利用现状图见图1-5，河曲县土地利用总体规划图（部分）见图1-6。

### “三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。

1）生态保护红线符合性分析

本项目所在区域不在《生态保护红线划定技术指南》、《全国主体功能区规划》、《全国生态功能区划》和《全国生态脆弱区保护规划纲要》中规定的重点生态功能区和生态敏感区，也不在国家级自然保护区、国家风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。且项目仅在建设过程中破坏地表等，建设完成后，项目将对其进行绿化等地表恢复。项目运行过程对生态环境影响较小。

2）资源利用上线符合性分析

本项目为煤矸石填沟造地综合利用工程项目，可以综合利用区域废弃的煤矸石，符合资源利用上线要求。项目的实施一方面可以合理处置煤矸石，另一方面可以增加耕地面积，增加当地经济收入。

3）环境质量底线符合性分析

本次评价引用《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2018年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报》（晋气防办函[2019]11号）公布的环境空气质量数据。忻州市河曲县2018年SO2全年平均浓度值为29μg/Nm3，NO2全年平均浓度值为20μg/Nm3，PM10全年平均浓度值为66μg/Nm3，PM2.5全年浓度值为35μg/Nm3，CO第95百分位数浓度2.2mg/Nm3，O3-8h第90百分位数浓度156μg/Nm3，区域内SO2、NO2、PM10、PM2.5均达标。本项目所处区域属于达标区。

本次评价建设单位引用山西京诚检测技术有限公司对区域地下水环境质量现状进行的监测数据，监测时间为2019年7月12日。监测点位为1#磁窑煤矿水井、2 #阳坡泉煤矿水井，供水现状均为正常供水。由监测结果可知，在所有监测点位监测项目各项指标均达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准。因此，本项目周边地下水环境质量较好。

本项目距最近的地表水为项目南侧14km处的县川河，项目运营期无生产废水产生和排放，正常情况下填埋区无渗滤液产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，且矸石会产生淋溶水；短时水流由截洪沟、排水沟排出填埋区；本项目设置排水措施，对水环境的影响很小。

4）与环境准入负面清单的对照

本项目为煤矸石综合利用于填沟造地项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）鼓励类项目，项目属于“三十八 环境保护与资源节约综合利用”中“15 三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，不属于高耗能高污染项目，因此项目不属于环境准入负面清单。

### 环境敏感性

根据《建设项目环境环境影响评价分类管理目录》——“本名录所称环境敏感区，是具有下列特征的区域”中规定的内容进行分析，本项目所在地的环境特征不在“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地”“饮用水水源保护区”“基本农田保护区”“森林公园”“地质公园”等规定的地区内，亦不在以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域；本项目不在集中式饮用水水源准保护区及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区内，本项目评价范围内有集中式饮用水源补给径流区。因此，地下水环境敏感性为较敏感。

## 关注的主要环境问题及环境影响

本项目属生态影响型建设项目，评价重点为项目施工和建成后使区域的利用格局及土地使用现状的改变，而引发的生态环境问题；由于本项目建设期相对较短，而运营期项目对周围环境会造成长期较大的影响，因此，本次评价关注的主要环境影响为施工期环境空气影响、施工噪声、生态影响以及运营期环境空气影响、噪声影响及生态影响。

1、通过对区域环境质量现状评价，搞清项目所在区域的环境特征、环境质量现状。

2、本次评价将从项目环境影响、敏感目标保护、周边制约因素、城市规划等全方位分析，明确建设项目选址的环境可行性。

3、根据项目特点及污染特征，除了水、气、声等传统环境问题外，评价要更加关注矸石综合治理覆土还田建设产生的生态问题，分析煤矸石淋溶对地下水产生的环境影响，制定避免污染、防治污染的针对性对策、措施，以求把不利影响减少到最低程度。

4、通过水环境、生态环境、声环境等的影响分析，从环保角度明确本项目环境可行性，明确本项目场地开发造地、覆土还田后产生的环境正效应，为管理部门审批、项目设计和管理提供科学依据。

5、通过对水环境的影响分析，从环保角度明确矸石淋溶液不会对周边水井产生明显的影响，为管理部门审批、项目设计和管理提供科学依据。

6、综合区域发展规划、环境保护的要求，通过环境空气、水体、声学环境、生态环境等的影响分析及预测，从环保角度明确本项目的环境可行性和选址可行性，为决策部门、工程设计提供科学依据。

## 环境影响评价主要结论

根据国家发展和改革委员会第40号《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修订版）中的鼓励类：“三十八环境保护与资源节约综合利用”中“15 三废综合利用及治理工程；20、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。根据《煤矸石综合利用管理办法》“第十七条国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用，（五）煤矸石土地复垦及矸石山生态环境恢复。”本项目属于鼓励类项目。

本项目的建设符合国家及山西省产业政策的要求，不违背河曲县城市总体发展规划的要求，区域没有重大环境影响制约因素，环境风险可控，在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，项目的选址可行，因此，从环境保护角度出发，山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司煤矸石填沟造地综合利用工程项目是可行的。

总则

## 编制依据

### 任务依据

1、建设项目环境影响评价委托书，2019.7；

2、河曲县发展和改革局企业投资项目备案通知书（河发改备案[2019]8号）。

### 法规依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国矿产资源法》，1997年1月1日；

3、《土地复垦条例》，中华人民共和国国务院，2011年3月5日；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日（修订）；

5、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月10日；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日（修订）；

7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日（修订）；

8、《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

9、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日（修订）；

10、《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

11、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日（修订版）；

12、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》，2017年4月5日；

13、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号文）；

14、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109号）；

15、《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）；

16、《山西省环境保护条例（2016年修订）》，2016年12月8日；

17、《山西省大气污染防治条例》，2019年1月1日；

18、《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版）；

19、《山西省泉域水资源保护条例》，2010年11月26日；

20、山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知，晋环发【2015】64号，2015年5月15日；

21、《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》（晋政办发[2019]39号）；

22、《山西省大气污染防治2018年行动计划》（晋政发[2018]52号）；

23、《山西省水污染防治2018年行动计划》（晋政发[2018]55号）；

24、《山西省土壤污染防治2018年行动计划》（晋政发[2018]53号）；

25、《忻州市打赢蓝天保卫战2019年行动计划》（忻政办发〔2019〕70号）；

26、《忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市工业固体废物堆存场所整治工作方案的通知》（忻政办发〔2019〕5号）；

27、《忻州市水污染防治2018年行动计划》，市政办发[2018]51号；

28、《忻州市大气污染防治2018年行动计划》，市政办发〔2018〕50号；

29、《忻州市土壤污染防治2018年行动计划》，市政办发[2018]63号；

30、《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

31、《山西省大气污染防治2018年行动计划》《山西省水污染防治2018年行动计划》《山西省土壤污染防治2018年行动计划》（2018年6月1日）；

32、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国住房和城乡建设部、国家税务总局、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局令第18号《煤矸石综合利用管理办法》，2015年3月1日。

### 技术依据

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

7、《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）；

8、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）。

### 参考依据

1、环境影响评价技术原则与方法（北京大学出版社）；

2、河曲县当地自然社会有关资料；

3、开发建设环境管理（侯正伟，中国环境科学出版社）；

4、山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司煤矸石填沟造地综合利用工程项目设计说明书；

5、企业提供的相关资料。

## 评价因子及评价标准

### 环境影响因子识别

本次工程的施工和运行将会对周围自然环境、社会环境和人群生活质量产生一定程度的影响，只是在不同的时段影响程度和性质不尽相同。根据不同时段环境影响分析结果，结合工程分析，给出本项目环境影响因子识别矩阵，见下表。

表2.2-1  环境影响识别矩阵

| 影响分析 环境要素 | 施工期 | 运 营 期 |
| --- | --- | --- |
|  | 挡矸墙、护坡施工系统 | 运输 | 矸石填埋 | 运输 | 覆土还田 |
| 自然物理环境 | 环境空气 | -2S↑ | -1S↑ | -2L↓ | -1L↑ | +1L↑ |
|  | 地下水环境 |  |  | -1L↑ |  |  |
|  | 声环境 | -1S↑ | -1S↓ | -1L↓ | -1L↓ | +1L↓ |
|  | 土壤环境 |  | -1S↑ | -2L↓ | -1L↑ | +2L↑ |
|  | 地质环境 |  |  | -1L↓ |  |  |
|  | 矿产资源 |  |  |  |  |  |
| 自然生物环境 | 农作物 | -2S↓ | -1S↓ | -2L↓ | -1L↓ | +3L↑ |
|  | 植物 | -3S↓ | -1S↑ | -1L↓ | -1L↑ | +3L↑ |
| 社会经济环境 | 地区发展 |  | +1S↑ |  | +1L↑ |  |
|  | 就业 |  | +1S↑ |  | +1L↑ |  |
|  | 税收 |  |  |  |  |  |
|  | 企业利润 |  |  |  |  |  |
|  | 发展规划 |  | +1S↑ |  | +1L↑ |  |
|  | 公共设施 |  |  |  |  |  |
| 生活质量 | 公众健康 | -1S↑ | -2S↓ | -1L↓ | -2L↓ | +1L↑ |
|  | 社会安全 |  |  |  |  |  |
|  | 环境美学 | -1S↓ | -1S↓ | -1L↓ | -1L↓ | +1L↑ |
|  | 人文景观 | -2S↓ | -2S↓ | -1L↓ | -2L↓ | +2L↑ |

注：+ ——正效应；- ——负效应；L——长期影响；S——短期影响；↑——可逆影响；

↓——不可逆影响；3、2、1——影响程度由大到小。

### 评价因子的筛选

根据项目所在区域环境特征及本项目排污特点，对评价因子进行筛选。

#### 筛选方法

本项目对环境的不利影响主要表现在矸石排放期间废气、噪声和渗滤液对环境的影响。评价的主要环境要素是生态环境、环境空气、声环境、水环境。

#### 筛选结果

（1）环境空气评价因子

现状评价因子为TSP、SO2、PM2.5、PM10、NO2、CO、O3，预测因子为TSP。

（2）地下水评价因子

现状评价因子pH、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、铁、锰、汞、铅、氟、镉、总大肠菌群、细菌总数、高锰酸盐指数、溶解性总固体、六价铬等共21项，同时监测K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-八大离子的浓度，并记录井深和水位。预测因子为氟化物。

（3）噪声评价因子

监测项目四周环境噪声本底值，并分析项目运营期产生的声环境影响。

（4）固体废物评价因子

固体废物评价因子为矸石，并分析固体废物对生态环境的影响。

（5）生态环境

项目建设和运行排污影响植被、水土流失、环境空气等。矸石填埋造地占用土地，影响植被、水土流失等。覆土绿化后对环境空气、土地利用、水土流失等产生的环境正效应。

表2.2-2  项目环境影响评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP |
|  | 影响评价 | TSP |
| 地下水 | 地下水现状评价 | pH、总硬度、总碱度、溶解性总固体、氨氮、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、钾、钙、钠、镁、铁、锰、铅、镉、六价铬、总大肠菌群、细菌总数、Ga2+、 Mg2+、Na+、Cl-、SO42-、HCO3-、CO32- |
|  | 影响评价 | 氟化物 |
| 声环境 | 现状评价 | LeqA |
|  | 污染源评价 |  |
|  | 影响评价 |  |
| 固体废物 | 污染源评价 | 弃土、弃渣 |

## 评价标准

### 环境质量标准

1、环境空气

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表2.3-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）  单位：μg/Nm3

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60 150 500 | μg/Nm3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 |  |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35 75 |  |  |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40 80 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 1小时平均 | 4 10 | mg/Nm3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 1小时平均 | 160 200 | μg/Nm3 |  |

2、水环境

（1）地表水：根据山西省地表水水环境功能区划（DB14/67-2014），本项目所在地属于黄河流域偏关—吴堡区县川和在养马坪至入黄河段，水环境功能为农业用水保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。

表2.3-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类  单位：mg/L

| 污染物 | PH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 硫化物 | 铁 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.3 | 0.1 |

（2）地下水：根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），项目所在区域地下水主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水，执行III类标准。

表2.3-3 　《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类  单位：mg/L

| 污染物 | PH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氨氮 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤0.5 | ≤20 |
| 污染物 | 亚硝酸盐 | 氟化物 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 | 氯化物 |
| 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤250 |
| 污染物 | 砷 | 铁 | 锰 | 汞 | 挥发酚 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 污染物 | 铅 | 六价铬 | 氰化物 | 镉 |  |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.005 |  |
| 注：大肠菌群单位为个/L。 |

3、声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域属农村地区，执行1类标准，本项目厂界四周执行2类标准。

表2.3-4　《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A）

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 农村地区 |
| 2类 | 60 | 50 | 厂界四周 |

4、土壤环境质量标准

根据《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018），本项目选址所在地土地类型以草地为主，参照执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值中的其他的标准限值要求。

表2.3-5  土地环境质量农用地土壤污染风险管控标准  单位：mg/kg（pH除外）

| 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- |
|  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷（旱地） | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铜（农田） | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬（旱地） | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |

### 污染物排放标准

1、废气

本项目运营过程中大气污染物主要是矸石场产生的无组织粉尘，排放执行行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5 中煤炭工业无组织排放限值。

表2.3-6  《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）

| 项目 | 煤矸石堆置场无组织排放限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
| SO2 | 0.4 mg/m3 |

2、噪声

①施工期

执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。

表2.3-7　 《建筑施工场界环境噪声排放标准》    单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

②运营期

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），厂界执行2类标准。

表2.3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》   单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 厂 界 |

3、废水

本项目为一次性填沟造地工程，正常情况下无生产废水产生，生活污水直接用于场地洒水抑尘。

4、固体废物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）。

## 评价工作等级及评价范围

### 评价等级的确定

#### 环境空气影响评价等级

本项目不设置锅炉，大气污染物主要为施工过程中矸石填埋区作业扬尘。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2·2-2018）规定的评价等级确定依据，进行大气环境影响评价等级确定。判定依据见下表。

表2.4-1　评价工作等级判定（技术导则）

| 环境因素 | 评价分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | 或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

项目的废气污染物主要为TSP，选择估算模式对项目大气评价工作进行分级计算，计算结果见下表。

表2.4-2  本项目采用估算模式计算的评价等级表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(ug/m3) | 最大浓度落地点(m) | 评价标准(ug/m3) | 占标率(%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | TSP | 67.139 | 50 | 900 | 7.46 | 0 | II |

根据上述评价级别判断，结合当地环境状况、行业污染特点及本项目采取的环保措施，确定本项目大气环境影响评价等级为II级。

#### 地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018），地表水环境影响评价等级划分按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境影响目标等综合确定。本项目不产生废水，根据等级判定，判定为三级B类，因此，地表水进行简单分析。

#### 地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为：本项目行业类别为：152 工业固体废物（含污泥）集中处置—一类固废，属III类项目。

本项目位于天桥泉域范围内，但不在泉域重点保护范围和岩溶水补给区；本项目不在集中式饮用水水源准保护区及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区内，本项目评价范围内有分散式水源地。因此，地下水环境敏感性为较敏感。

表2.4-3  分级判定指标表

| 划分依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目为报告书，项目属152 工业固体废物（含污泥）集中处置—一类固废 | III类项目 |
| 地下水敏感程度 | 场址不在水源地保护区范围内，评价范围内有分散式水源地 | 较敏感 |

表2.4-4  评价工作等级分级依据表

| 环境敏感程度项目类别 | I 类项目 | II 类项目 | III 类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，本项目地下水环境影响评价类别为III类，项目地下水环境敏感性为较敏感，地下水环境影响评价等级为三级。

#### 声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目所在功能区为1类区，距离本项目最近的寺墕村约350m，项目建成后噪声级增高量小于3dB，项目运行期间受影响的人口较少，因此确定本次评价的声环境影响评价定为二级评价。

#### 生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响）》（HJ19-2011），本项目占地面积约14.5382hm2，项目不在特殊或重要生态敏感区，因此确定本项目生态环境影响评价为三级评价。

表2.4-5　生态评价等级

| 项目 | 工程占地范围（km2） | 影响区域生态敏感性 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 14.5382hm2，小于2km2 | 一般区域 | 三级 |

#### 土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目行业类别为：一般工业固体废物处置及综合利用，属Ⅲ类项目。

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）规定的评价等级确定依据，进行土壤环境影响评价等级确定。判定依据见下表。

表2.4-6　评价工作等级判定（技术导则）

由于本项目土壤环境敏感程度为较敏感、占地规模为中型，因此，确定本项目土壤环境影响评价为三级评价。

#### 环境风险影响评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中评价工作等级划分原则，本项目环境风险评价工作级别应划分为简单分析。环境风险评价工作等级划分见下表。

表2.4-7  评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

### 评价范围

#### 环境空气影响评价范围

根据《环境影响评价评技术导则 大气环境》HJ/T2.2-2018，二级评价项目大气环境影响评价范围取边长5km。

#### 地表水环境影响评价范围

根据《环境影响评价评技术导则 地表水环境》HJ/T2.3-2018，三级B评价项目涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域；本项目发生溃坝后可能引发矸石渗滤液、淋溶水泄漏至县川河，因此地表水评价范围为矸石场下游的县川河。

#### 地下水环境影响评价范围

参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅲ类项目，根据本地区水文地质条件、地下水埋藏和径流方向，以及工程特点；地下水评价范围确定为以项目厂址为中心，约5km2的评价范围内进行。

#### 声环境影响评价范围

声环境影响评价范围为场界外及运输道路两侧200m范围内。

#### 生态环境影响评价范围

综合考虑本项目施工期和运营期影响，评价区确定以2个区（C#矸石沟、D#矸石沟）作为一个整体，整体外扩500m作为生态环境影响评价范围。

#### 土壤环境影响评价范围

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目评价工作等级为三级，评价范围为矸石场占地范围内全部区域以及占地范围外1km范围内。

## 环境功能区划

### 环境空气质量功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：“二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”，结合本区域的具体情况，本评价区环境空气质量功能区应划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

### 地表水环境功能区划

距离本项目最近的地表水系为县川河，县川河位于本项目南侧14km处。根据山西省地表水水环境功能区划（DB14/67-2014），本项目所在地属于黄河流域偏关—吴堡区县川和在养马坪至入黄河段，水环境功能为农业用水保护，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。

### 地下水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017)中地下水的分类要求：“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业用水”，本项目所在区域地下水执行III类标准。

### 声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关声环境功能区分类，区域声环境为2类声环境功能区。

## 主要环境保护目标

评价区内基本为广大农村地区，无文物保护、旅游资源等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本评价主要保护目标为该地区的环境空气、声环境、村庄居民及区域生态环境。

表2.6-1　评价区环境保护目标一览表

| 类别 | 保护对象 | 方位 | 距离（km） | 中心坐标 | 保护级别及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 寺墕村 | SW | 0.35 | N39°16'37.21"； E111°18'27.30"； | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 磁窑村 | NE | 1.3 | N39°16'37.21"； E111°18'27.30"； |  |
|  | 寨上村 | S | 0.7 | N39°16'16.12"； E111°18'47.69"； |  |
|  | 辛庄子村 | E | 1.2 | N39°16'22.69"； E111°19'50.9"； |  |
|  | 向阳坡村 | W | 1.5 | N39°16'2.77"； E111°19'50.16"； |  |
|  | 骆驼墕村 | E | 1.5 | N39°16'51.80"； E111°20'09.62"； |  |
| 地表水 | 县川河 | S | 14 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
| 地下水 | 磁窑沟煤矿水井 | NE | 1.5 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
|  | 阳坡泉煤矿水井 | SE | 3.0 | / |  |
|  | 场界200m范围内 | - | / | 对区域地下水不造成影响 |
| 噪声 | 场界 | 200m范围内 | / | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |
| 土壤 | 场地及周围土壤环境 | / | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） |
| 生态环境 | 地表植被 | 场界、取土场外扩200m范围内及运矸道路两侧50m内 | / | 项目区覆土造田 |
|  | 水土流失 |  | / | 采取水保措施，防止水土流失加重 |

建设项目概况及工程分析

## 建设项目概况

### 项目名称、建设地点、建设规模

（1）项目名称：山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司煤矸石填沟造地综合利用工程项目

（2）建设单位：山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：河曲县鹿固乡磁窑沟村与寺墕村所属选定的2条相邻荒沟内，距离磁窑沟煤业工业场地东南边界1.4km。

其中西侧沟道（C）为项目区一：地理坐标E111°18′51.89″，N 39°16′46.93″，东侧沟道（D）为项目区二：地理坐标111°19′5.14″，N 39°16′35.13″。

（5）建设规模、建设周期

总占地面积14.5382hm2，项目区一（C）沟：可填埋矸石容量约为30.126万m³，可堆矸量约48.2万t（矸石堆容重按1.6t/m3计）。项目区二（D）沟：可填埋矸石容量约为121.54万m³，可堆矸量约194.46万t（矸石堆容重按1.6t/m3计）。

矸石t填埋总用量为242.66万吨，磁窑沟煤矿矿井及洗煤厂矸石年产生量约86.28万吨，因此，本项目2.8年即可完成填沟造地，最终交由农民耕种。

（6）项目投资：项目总投资为6996.64万元，全部由企业自筹解决

（7）劳动定员及工作制度：本项目土地复垦完成后，土地交由农民耕种，运营期无生产内容；本项目煤矸石填埋及土地复垦阶段场地运行工作定员5人，施工期年工作330天，每天8h。

### 工程总体布置

该填沟造地场地位于自然冲沟内，填沟时若矸石堆放工艺不当，拦护措施标准过低，都将导致矸石流失，并危及场地周围环境。因此在沟口处修建挡矸坝，进行边坡防护，并在填埋造地区布设完整有效的排水系统，将有效的减轻环境污染、控制水土流失、防治滑坡。

根据填埋造地区现状和地形条件，为防止矸石堆放时，部分矸石和覆土流入下游，并保证边坡稳定，填埋造地区的下游沟口分别修建挡矸坝。项目区一C#矸石沟挡矸坝总长为 43m，项目区二D#矸石沟挡矸坝 21.5m，合计64.5m，所有挡矸坝墙身材料为 C20 毛石混凝土，毛石强度为 MU30，扩展基础材料为 C30 混凝土，拦矸墙基础下设 C15 混凝土垫层，厚 10cm，各边均宽出 10cm。挡矸坝设变形缝隙，宽 2cm，间距 10m设置，沿内外顶三方向填塞沥青麻丝，塞入深度不小于 30cm。泄水孔采用直径 100mmPVC 管材，最下排泄孔距地面 30cm，横竖间距2.5m，采用梅花形布置，泄水孔墙被孔位处设置反滤包，采用 3:7 灰土夯实。项目主沟道两侧采用截水沟排水，排水沟采用矩形断面，内径宽0.4m，深0.6m，壁厚0.4m，采用M10水泥砂浆砌筑MU30毛石，抹面采用1:2水泥砂浆厚20mm，截水沟底部铺设10cm厚C15混凝土垫层。在马道布设横向排水沟，横向马道排水沟采用梯形断面，底部宽0.3m，深0.3m，壁厚0.4m，采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30毛石。在排矸场下部沿矸石沟的走向接长排洪涵洞，挡矸坝外侧设置消力池，消力池采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30片石而成，长×宽=19.6×5m。平台设马道排水沟，断面为矩形，底宽0.40m，沟深不小于0.30m，沟底比降0.5%，采用MU30浆砌片。复垦要求按照矸石分层、分台阶堆放，分台阶土地复垦。填埋区全部复垦完后交给当地村民用于植树。

本项目填沟造地所用原料矸石主要成分有Si、Al、Fe、Ca、Mg、K、Na等元素，其中Si、Fe、Ca、Mg、K、Na元素是植物生长所需的营养元素。因此，采用矸石作为造地充填材料有一定的优势。

土壤水分蒸发分一般分为以下三个阶段：

第一阶段：当潮湿时，蒸发是在土壤表面进行的，土壤中的水分沿毛细管上升，到达土壤表面进行蒸发。此时，土壤的蒸发速率近似于水面蒸发速率，蒸发强度主要决定于土壤温度、饱和差、风等气象因子。

第二阶段：土壤含水量减小到田间持水量70%以下，土壤表层变干，含水量减少，表层形成一个干涸层，水分在土壤中进行蒸发之后，通过土壤孔隙扩散到土壤表面.由于水汽在土壤中的扩散比大气中慢得多，所以，这时的蒸发速率要比水面小些，土壤水分的蒸发速率主要决定土壤中的含水量。

第三阶段：当土壤表层非常干燥时，土壤毛细管的供水作用停止，蒸发仅发生在深层土壤中，水汽通过土壤孔隙，再扩散到大气中去，蒸发的速率比同样条件下水面的蒸发小得多。

根据矸石成分和土壤蒸发特点，本项目要求按照分台阶堆放，分台阶土地复垦。场地整平后，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设工前采集的熟土壤0.5m，以满足植树、种植经济林的用地要求。堆矸坡面采用灌草结合的方式进行防护。

本项目总平面布置图见图3-1，填埋区剖面图见图3-2。

### 工程建设内容、建设规模

本项目为煤矸石填沟造地项目，即利用煤矸石、黄土为填充物，将荒沟填满后进行复垦造地。主要建设内容分为前期基础工程建设和煤矸石填充、复垦造地两部分。

前期基础工程建设内容主要包括：主要场地支护结构（挡矸坝、挡水坝，护坡）、排水系统（横向马道排水沟、周边截水沟、底部排水涵洞、下游消力池）、运输道路工程等建设。

煤矸石填充、复垦造地内容主要包括：按照“设计”确定参数，复垦造地，并进行必要的边坡防护、土壤养护。

复垦总面积为14.8315hm2，其中平台复垦面积为12.38hm2，护坡复垦面积为2.4515hm2。

项目工程特征、主要建设内容见下表。

表3.1-1   项目区一（C#矸石沟）主要建设内容表

| 序号 | 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 挡矸坝 | 项目区一（C#矸石沟）挡矸坝总长为 43m，挡矸坝墙身材料为 C20 毛石混凝土，毛石强度为 MU30，扩展基础材料为 C30 混凝土，拦矸墙基础下设 C15 混凝土垫层，厚 10cm，各边均宽出 10cm。挡矸坝设变形缝隙，宽 2cm，间距 10m设置，沿内外顶三方向填塞沥青麻丝，塞入深度不小于 30cm。泄水孔采用直径 100mmPVC 管材，最下排泄孔距地面 30cm，横竖间距2.5m，采用梅花形布置，泄水孔墙被孔位处设置反滤包，采用 3:7 灰土夯实。 |
|  |  | 拦水导流墙 | 项目区一（C#矸石沟）挡水导流墙总长为25m，墙身材料为C20毛石混凝土，毛石强度为MU30，扩展基础材料为C30混凝土，拦水墙基础下设C15混凝土垫层，厚10cm，各边均宽出 10cm。挡水导流墙设变形缝隙，宽 2cm，间距 5m设置，沿内外顶三方向填塞沥青麻丝，塞入深度不小于 30cm。泄水孔采用直径 100mmPVC管材，最下排泄孔距地面 30cm，横竖间距 2.5m，采用梅花形布置，泄水孔墙被孔位处设置反滤包，采用3:7灰土夯实。 |
|  |  | 排水工程 | 截水沟 | 截水沟总长1241m，采用矩形断面，内径宽0.4m，深0.6m，壁厚0.4m，采用M10水泥砂浆砌筑MU30毛石，抹面采用1:2水泥砂浆厚20mm，截水沟底部铺设10cm厚C15混凝土垫层。 |
|  |  |  | 横向排水沟 | 马道排水沟总长598m，采用梯形断面，底部宽0.3m，深0.3m，壁厚0.4m，采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30毛石。 |
|  |  |  | 排洪涵洞 | 设置直径为1.50m的圆管涵，圆管涵下设混凝土基础，排水涵洞总长430m。 |
|  |  |  | 消力池 | 在挡矸坝外侧设置2座消力池，消力池采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30片石而成。消力池下游接急流槽，使水体能够顺利排出沟道。 |
|  |  |  | 马道排水沟 | 平台设马道排水沟，断面为矩形，底宽0.40m，沟深不小于0.30m，沟底比降0.5%，采用MU30浆砌片。 |
|  |  | 护坡工程 | 当每层煤矸石堆放和碾压完毕后到设计标高后，在边坡和马道平台及时覆土，对坡面修整后进行覆土，覆壤土1.0m。每堆高5m布置一个马道，马道及斜坡覆土厚1m。填沟造地工程布置有一个顶部平台，堆放至平台高程时对顶部进行平整，然后覆土，覆壤土1.0m。 边坡绿化：采用植物措施护坡，乔木选用刺槐，灌木选用紫穗槐，草种选用披碱草 |
|  |  | 土地复垦 | 项目区一（C#矸石沟）：平台复垦面积约1.44hm2，黄土覆盖厚度最大为1.5m（1.0m黄土层，0.5m熟土层），黄土覆盖量为1.44万m³，熟土量为0.75万m³。矸石填埋过程中2.0m厚矸石需要夹0.5m黄土，内部共需要黄土层14层，总厚度度为7m，黄土需量为10.08万m³。 矸石场平台土地复垦恢复为旱作耕地，复垦时上面覆土两层，第一层为阻隔层（靠近矸石层）覆0.8～1.0m厚的黄土，并压实，防止雨水进入固体废物堆体内；第二层为覆盖层，覆盖0.5m厚的熟土，恢复为旱作耕地。 边坡复垦为灌木林地，穴植紫穗槐，草种选用披碱草，种植标准紫穗槐每穴3株；披碱草30kg/hm2。 |
| 2 | 辅助工程 | 运矸道路 | 项目距磁窑沟煤矿工业场地直线距离1.4km，除利用厂区内部道路和进场道路外还需新建运输路线总长度为1750m，路基宽6.5m、路面宽4.5m。道路路基采用30cm砂石路基，路面采用20cm混凝土路面。道路两侧采用乔木绿化。 |
|  |  | 取土场 | 矸石覆土取土来自沟内部的小山梁，主要为荒地，植被覆盖率约25%，无环境保护敏感目标。由需覆土量计算，复垦所需土量为174.93万m³。填埋前先对矸石沟内部表层土进行剥离，内部表层含沟底面积及沟内山破面积表层取0.35cm熟土，取土量按照表层恢复需求约为6.22万m³。然后对沟内的山梁等取土作为黄土覆盖层，黄土需求为168.71万m³。 |
|  |  | 磅房 | 项目区一沟口入口处设砖混结构磅房1间，砖混结构，共10m2 |
|  |  | 管理站 | 项目区一沟口入口处设办公室1间，砖混结构，共10m2 |
|  |  | 洗车平台 | 项目区进出口处设一个洗车平台，对出场车辆进行轮胎冲洗，配套建设10m3沉淀池一座。 |
|  |  | 防自燃工程 | 每堆高2m覆盖一层50cm厚的粘土压实，避免矸石内部能量积聚。矸石填埋达到设计高度进行复垦时在堆体平台和边坡覆盖0.5m压实粘土作为阻隔层，压实粘土上方铺设厚度0.8～1.0m的熟土作为覆盖层。 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 由拉水车从寺墕村拉运 |
|  |  | 供电 | 引自寺墕村变压器 |
|  |  | 供热 | 办公室及磅房冬季供暖采用电暖器供热 |
|  |  | 排水 | 正常生产情况下无生产废水产生，洗车平台废水经沉淀后回用；生活污水水量较少、水质简单，直接用于场内洒水抑尘 |
| 4 | 环保工程 | 废气治理 | 运输车辆采用全封闭箱式货车，堆矸作业过程中定期洒水，运矸道路定期进行洒水，场界四周采取绿化等措施 |
|  |  | 废水治理 | 正常生产情况下无生产废水产生，生活污水水量较少、水质简单，经污水收集桶收集后用于场内洒水抑尘，洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用 |
|  |  | 植物绿化 | 采用植物措施护坡，乔木选用刺槐，灌木选用紫穗槐，草种选用披碱草 |

表3.1-2  项目区二（D#矸石沟）主要建设内容表

| 序号 | 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 挡矸坝 | 项目区二（D#矸石沟）挡矸坝总长为21.5m，挡矸坝墙身材料为 C20 毛石混凝土，毛石强度为 MU30，扩展基础材料为 C30 混凝土，拦矸墙基础下设 C15 混凝土垫层，厚 10cm，各边均宽出 10cm。挡矸坝设变形缝隙，宽 2cm，间距 10m设置，沿内外顶三方向填塞沥青麻丝，塞入深度不小于 30cm。泄水孔采用直径 100mmPVC 管材，最下排泄孔距地面 30cm，横竖间距2.5m，采用梅花形布置，泄水孔墙被孔位处设置反滤包，采用 3:7 灰土夯实。 |
|  |  | 拦水导流墙 | 项目区二（D#矸石沟）挡水导流墙总长为50m，墙身材料为C20毛石混凝土，毛石强度为MU30，扩展基础材料为C30混凝土，拦水墙基础下设C15混凝土垫层，厚10cm，各边均宽出 10cm。挡水导流墙设变形缝隙，宽 2cm，间距 5m设置，沿内外顶三方向填塞沥青麻丝，塞入深度不小于 30cm。泄水孔采用直径 100mmPVC管材，最下排泄孔距地面 30cm，横竖间距 2.5m，采用梅花形布置，泄水孔墙被孔位处设置反滤包，采用3:7灰土夯实。 |
|  |  | 排水工程 | 截水沟 | 截水沟总长2306m，采用矩形断面，内径宽0.4m，深0.6m，壁厚0.4m，采用M10水泥砂浆砌筑MU30毛石，抹面采用1:2水泥砂浆厚20mm，截水沟底部铺设10cm厚C15混凝土垫层。 |
|  |  |  | 横向排水沟 | 马道排水沟总长2196m，采用梯形断面，底部宽0.3m，深0.3m，壁厚0.4m，采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30毛石。 |
|  |  |  | 排洪涵洞 | 设置直径为1.50m的圆管涵，圆管涵下设混凝土基础，排水涵洞总长1215m。 |
|  |  |  | 消力池 | 在挡矸坝外侧设置1座消力池，消力池采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30片石而成。消力池下游接急流槽，使水体能够顺利排出沟道。 |
|  |  |  | 马道排水沟 | 平台设马道排水沟，断面为矩形，底宽0.40m，沟深不小于0.30m，沟底比降0.5%，采用MU30浆砌片。 |
|  |  | 护坡工程 | 当每层煤矸石堆放和碾压完毕后到设计标高后，在边坡和马道平台及时覆土，对坡面修整后进行覆土，覆壤土1.0m。每堆高5m布置一个马道，马道及斜坡覆土厚1m。填沟造地工程布置有一个顶部平台，堆放至平台高程时对顶部进行平整，然后覆土，覆壤土1.0m。 边坡绿化：采用植物措施护坡，乔木选用刺槐，灌木选用紫穗槐，草种选用披碱草 |
|  |  | 土地复垦 | 项目区二（D#矸石沟）：平台复垦面积约10.94hm2，黄土覆盖厚度最大为1.5m（1.0m黄土层，0.5m熟土层），黄土覆盖量为10.94万m³，熟土量为5.47万m³。矸石填埋过程中2.0m厚矸石需要夹0.5m黄土，内部共需要黄土层29层，总厚度度为14.5m，黄土需量为158.63万m³。 矸石场平台土地复垦恢复为旱作耕地，复垦时上面覆土两层，第一层为阻隔层（靠近矸石层）覆0.8～1.0m厚的黄土，并压实，防止雨水进入固体废物堆体内；第二层为覆盖层，覆盖0.5m厚的熟土，恢复为旱作耕地。 边坡复垦为灌木林地，穴植紫穗槐，草种选用披碱草，种植标准紫穗槐每穴3株；披碱草30kg/hm2。 |
| 2 | 辅助工程 | 运矸道路 | 项目距磁窑沟煤矿工业场地直线距离1.4km，除利用厂区内部道路和进场道路外还需新建运输路线总长度为1750m，路基宽6.5m、路面宽4.5m。道路路基采用30cm砂石路基，路面采用20cm混凝土路面。道路两侧采用乔木绿化。 |
|  |  | 磅房 | 项目区二沟口入口处设砖混结构磅房1间，砖混结构，共10m2 |
|  |  | 管理站 | 项目区二沟口入口处设办公室1间，砖混结构，共10m2 |
|  |  | 洗车平台 | 项目区进出口处设一个洗车平台，对出场车辆进行轮胎冲洗，配套建设10m3沉淀池一座。 |
|  |  | 防自燃工程 | 每堆高2m覆盖一层50cm厚的粘土压实，避免矸石内部能量积聚。矸石填埋达到设计高度进行复垦时在堆体平台和边坡覆盖0.5m压实粘土作为阻隔层，压实粘土上方铺设厚度0.8～1.0m的熟土作为覆盖层。 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 由拉水车从寺墕村拉运 |
|  |  | 供电 | 引自寺墕村变压器 |
|  |  | 供热 | 办公室及磅房冬季供暖采用电暖器供热 |
|  |  | 排水 | 正常生产情况下无生产废水产生，洗车平台废水经沉淀后回用；生活污水水量较少、水质简单，直接用于场内洒水抑尘 |
| 4 | 环保工程 | 废气治理 | 运输车辆采用全封闭箱式货车，堆矸作业过程中定期洒水，运矸道路定期进行洒水，场界四周采取绿化等措施 |
|  |  | 废水治理 | 正常生产情况下无生产废水产生，生活污水水量较少、水质简单，经污水收集桶收集后用于场内洒水抑尘，洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用 |
|  |  | 植物绿化 | 采用植物措施护坡，乔木选用刺槐，灌木选用紫穗槐，草种选用披碱草 |

2.7.4 煤矸石来源及主要成分

#### 煤矸石来源

本项目煤矸石综合利用填沟造地所用原辅材料主要是煤矸石，煤矸石来源于山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司240万吨/年矿井及其配套的洗煤厂。根据山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司矿井及洗煤厂实际生产情况，需年处置煤矸石约86.28万吨。由于目前位于工业广场西北200m处的矸石场已基本填满，新增矸石量无法继续填埋处置。因此山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司急需寻求新的矸石综合利用途径，全部运至本项目填沟造地。山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司240万吨/年矿井开采13号煤层。

#### 煤矸石成分及淋溶水水质

1）矸石成分

本项目土地复垦主要填充材料为13#煤煤矸石和黄土，不允许生活垃圾混入。

本次环评对磁窑沟煤矿13#煤煤矸石成分分析的结果，具体结果见下表。

表3.1-3  煤矸石工业成份表

| 成份 | Mt（%） | Mad（%） | Ad（%） | Qgr，d/MJ▪kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 1.06 | 1.32 | 6.81 | 29.16 |
| 成份 | FCd（%） | St，d（%） | Vd（%） |  |
| 数值 | 12.10 | 0.49 | 38.15 |  |

表3.1-4  煤矸石化学成份表

| 化学成份（%） 项目 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | P2O5 | CaO | MgO | Al2O3 | K2O | Na2O | MnO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矸石 | 47.26 | 1.18 | 1.21 | 0.034 | 0.295 | 0.178 | 46.46 | 0.226 | 0.051 | 0.013 |

2）矸石淋溶水水质

煤矸石淋溶试验方法：采用《固体废物浸出毒性浸出方法醋酸缓冲溶液法》（HJ/T300-2007）和《危险废物浸出毒性测定方法》（GB/T15555.1~15555.12-1995）进行测试分析，煤矸石淋溶试验结果及测定方法、标准号以及与相关标准对照情况见下表。

表3.1-5  矸石淋溶试验值与各项目标准对照结果表

| 项目 | 含量（mg/L） | GB8978-1996 | GB5085.3-2007 | GB3838-2002 Ⅴ类标准 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 7.5 | 6~9 | — | 6~9 | 6.5~8.5 |
| F- | 0.916 | 10 | 100 | 1.5 | 1.0 |
| Cr6+ | 未检出 | 0.5 | 15 | 0.1 | 0.05 |
| As | 0.0003 | 0.5 | 5 | 0.1 | 0.05 |
| Hg | 未检出 | 0.05 | 0.1 | 0.001 | 0.001 |
| Cu | 未检出 | 0.5 | 100 | 1.0 | 1.0 |
| Pb | 未检出 | 1.0 | 5 | 0.1 | 0.05 |
| Zn | 未检出 | 2.0 | 100 | 2.0 | 1.0 |
| Cd | 未检出 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.01 |

由上表可见，煤矸石浸出液中任何一种危害成份的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、表4中一级标准限制，并远远低于《危险废物鉴别标准》（5085.3-2007）中的各项指标，而且矸石不在《国家危险废物名录》中，由此可判断本矿煤矸石不属于危险废物，属于Ⅰ类一般工业固体废物。对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行。因此，本项目所利用的煤矸石可以作为填沟造地材料使用。

3）煤矸石综合利用途径

按照《煤矸石综合利用管理办法》（2014修订）的要求，不得建设永久性矸石处置场，并应有后续的综合利用方案。本项目利用周边煤炭企业产生的煤矸石进行填沟造地，属于煤矸石综合利用途径之一。

2018年6月4日，山西省经济和信息化委员会下发了《山西省煤炭资源综合利用规划》（晋经信资源字[2018]151号），规划要求：“加大煤矸石综合利用力度。鼓励煤矸石治理沉陷区和裂缝区以及复垦回填等利用。”

本项目利用矿井、洗煤厂产生的煤矸石进行填沟造地，进行土地复垦，属于其中鼓励利用方式，实现了煤矸石综合利用。

因此，本项目的建设不违背《煤矸石综合利用管理办法》（2014修订）的要求。本项目进场矸石应首先沿用现有综合利用途径，综合利用不畅时再送至本项目场地用于填沟造地。

### 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见下表。

表3.1-6 项目区一（C#矸石沟）主要经济技术指标

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排矸场占地面积 | hm2 | 3.6 | 其中填埋边界面积1.42+0.2hm2 |
| 2 | 马道及横向排水沟长度 | m | 484+114 | 采用M7.5浆砌石砌筑 采用M10水泥砂浆抹面 |
| 3 | 截洪沟长度 | m | 971+270 | 采用M7.5浆砌石砌筑 采用M10水泥砂浆抹面 |
| 4 | 排水涵洞长度 | m | 430 | 直径1.5m钢筋混凝土预制涵管 |
| 5 | 护坡面积 | m2 | 6527+1473 | 拱形骨架植物护坡 |
| 6 | 拦矸坝体积（长度21.5+21.5） | m3 | 258+258 | 采用MU30毛石、M10水泥砂浆砌筑 |
| 7 | 导流墙（长度25m） | m3 | 188 | 采用MU30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑 |
| 8 | 消力池 | 座 | 1+1 | 采用MU30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑 |
| 9 | 回填量 | m3 | 270360+30900 |  |
| 10 | 黄土覆盖量 | m3 | 122700 | 覆盖厚度1.0m |
| 11 | 绿化面积 | m2 | 14400 |  |
| 12 | 分区防渗工程 | 整个填埋区划分为一般防渗区，沟底及两侧覆盖黄土，经夯实作为防渗层（防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，入渗系数≤1×10-7cm/s） |
| 13 | 防自燃工程 | 每堆高2m覆盖一层50cm厚的粘土压实，矸石填埋达到设计高度进行复垦时在堆体平台和边坡覆盖0.5m压实粘土作为阻隔层，压实粘土上方铺设厚度0.8～1.0m的熟土作为覆盖层。 |

表3.4-2 项目区二（D#矸石沟）主要经济技术指标

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排矸场占地面积 | hm2 | 10.94 | 其中排矸边界占地面积6.09hm2 |
| 2 | 马道及横向排水沟长度 | m | 2196 | 采用M7.5浆砌石砌筑 采用M10水泥砂浆抹面 |
| 3 | 截洪沟长度 | m | 2306 | 采用M7.5浆砌石砌筑 采用M10水泥砂浆抹面 |
| 4 | 排水涵洞长度 | m | 1215 | 直径1.5m钢筋混凝土预制涵管 |
| 5 | 护坡面积 | m2 | 16515 | 拱形骨架植物护坡 |
| 6 | 拦矸坝体积（长度21.5） | m3 | 258 | 采用MU30毛石、M10水泥砂浆砌筑 |
| 7 | 导流墙（长度50m） | m3 | 376 | 采用MU30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑 |
| 8 | 消力池 | 座 | 3 | 采用MU30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑 |
| 9 | 回填量 | m3 | 1215400 |  |
| 10 | 黄土覆盖量 | m3 | 1750400 | 覆盖厚度1.0m |
| 11 | 绿化面积 | m2 | 109400 |  |
| 12 | 分区防渗 | 整个填埋区划分为一般防渗区，沟底及两侧覆盖黄土，经夯实作为防渗层（防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，入渗系数≤1×10-7cm/s） |
| 13 | 防自燃工程 | 每堆高2m覆盖一层50cm厚的粘土压实，矸石填埋达到设计高度进行复垦时在堆体平台和边坡覆盖0.5m压实粘土作为阻隔层，压实粘土上方铺设厚度0.8～1.0m的熟土作为覆盖层。 |

## 公用工程

### 给排水

1、给水

项目用水主要为填埋区洒水、运矸道路洒水、职工用水以及车辆清洗废水。

生活用水由水车从寺墕村拉水。本项目运行期间职工用水主要为洗手洗脸用水，职工生活用水量按30L/人·d计。

生产用水如填埋区洒水、运矸道路洒水、车辆清洗废水来自磁窑沟煤矿矿井水处理站处理后的水，由洒水车从磁窑沟煤矿拉运。

填埋区洒水：填埋区洒水按2L/㎡·d计，填埋区占地面积14.54hm2，则填埋区洒水量为290.8m3/d。

道路洒水：道路洒水按1.5L/㎡·d计，运矸道路长1750m，宽7.0m，则道路洒水量为290.8m3/d。

车辆清洗水：洗车用水按 80L/辆·次计，每天运输车辆80量次，则车辆清洗水用量为6.4m3/d。洗车平台下部设沉淀池及水泵，洗车废水经沉淀后循环利用。

表3.2-1   项目运营期给排水情况表

| 序号 | 用水单位 | 用水指标 | 用水量 （m3/d） | 排水量 （m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋区洒水 | 2L/㎡·d | 14.54hm2 | 290.8 | 0 |  |
| 2 | 道路洒水 | 1.5L/㎡·d | 12250m2 | 18.4 | 0 |  |
| 3 | 职工生活用水 | 30L/人·d | 5人 | 0.15 | 0.12 |  |
| 4 | 洗车废水 | 80L/辆·d | 80 | 6.4 | —— |  |

2、排水

项目运营期日常情况无废水产生；雨季时沟谷内会形成的短时水流，由马道排水沟、排洪涵洞及截水沟排出填埋区。

本项目员工均来自周边村庄，场内不设食堂、浴室、宿舍等，生活废水主要为职工日常洗漱废水，水量较少，水质简单，产生量为0.12m3/d，直接回用于抑尘洒水，不外排。本项目无废水外排。

### 供电

本项目供电由寺墕村变压器接线供应。

### 采暖

本项目值班室冬季供暖采用电暖器供热。

## 工程分析

### 前期基础工程

#### 表土剥离工程

对矸石沟内地表先进行表土剥离，根据当地土层厚度，剥离表土厚度为0.3m。开挖的表层熟土堆放于矸石填充区，用于后期复垦用土。清基产生表土单独堆存于矸石填充区，并进行苫盖，防止水土流失。

#### 拦矸坝建设工程

本项目设置 C#矸石沟挡矸坝总长为 43m，D#矸石沟挡矸坝 21.5m，合计64.5m，所有挡矸坝墙身材料为 C20 毛石混凝土，毛石强度为 MU30，扩展基础材料为 C30 混凝土，拦矸墙基础下设 C15 混凝土垫层，厚 10cm，各边均宽出 10cm。挡矸坝设变形缝隙，宽 2cm，间距 10m设置，沿内外顶三方向填塞沥青麻丝，塞入深度不小于 30cm。泄水孔采用直径 100mmPVC 管材，最下排泄孔距地面 30cm，横竖间距2.5m，采用梅花形布置，泄水孔墙被孔位处设置反滤包，采用 3:7 灰土夯实。

#### 拦水导流墙建设工程

本项目设置C#矸石沟挡水导流墙总长为25m，D#矸石沟挡水导流墙50m，合计75m，墙身材料为C20毛石混凝土，毛石强度为MU30，扩展基础材料为C30混凝土，拦水墙基础下设C15混凝土垫层，厚10cm，各边均宽出 10cm。挡水导流墙设变形缝隙，宽 2cm，间距 5m设置，沿内外顶三方向填塞沥青麻丝，塞入深度不小于 30cm。泄水孔采用直径 100mmPVC管材，最下排泄孔距地面 30cm，横竖间距 2.5m，采用梅花形布置，泄水孔墙被孔位处设置反滤包，采用3:7灰土夯实。

#### 四周截洪沟及马道排水沟工程

本项目填埋物主要为煤矸石，项目所用矸石均属第Ⅰ类一般工业固废，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中贮存、处置场设计的环境保护要求，本工程周边应设置截洪沟，每一平台设置横向马道排水沟，马道排水沟与周边截洪沟相通，避免雨水对填沟后场地造成冲刷。

（1）当场地坡面形成后，为避免雨水对堆矸坡面造成冲刷，在各填矸工作面坡体底部布设横向马道排水沟，并与两侧的山体排水沟相接。横向马道排水沟采用梯形断面，底部宽0.3m，深0.3m，壁厚0.4m，采用M7.5水泥砂浆砌筑MU30毛石。其中C#矸石沟横向马道排水沟总长为598m，D#矸石横向马道排水沟长2196m，合计2794m。

（2）周边截洪沟布置于场地周边山体，防止周边山体的汇水流入沟内，保证不受雨水威胁。排水沟采用矩形断面，内径宽0.4m，深0.6m，壁厚0.4m，采用M10水泥砂浆砌筑MU30毛石，抹面采用1:2水泥砂浆厚20mm，截水沟底部铺设10cm厚C15混凝土垫层，其中C#矸石沟截洪沟总长为1241m，D#矸石沟截洪沟总长为2306m，合计3547m。

#### 雨水收集排放系统工程

场外雨水经消力池缓冲后，经矸石底部涵洞外排，以避免雨水冲刷威胁场地稳定。场地内雨水直接经排水涵洞排放。

（1）场外雨水排放系统

项目设置有横向马道排水沟和周边截洪沟作为导流渠，为防治雨季上游导流渠排水对坡底造成强烈冲蚀，影响坡面稳定，工程在场区坝底下游排水涵洞末端设置消力池一个，池壁采用采用MU30毛石，M10水泥砂浆砌筑及抹面。

（2）场内雨水收集

由于场地汇水面积比较大，因此在场地的沟底铺设排水涵洞，将场内汇水排至下游消力池，在消力池内消力沉淀后排出。①其中C#矸石沟排水涵洞总长为430m，D#矸石排水涵洞长1215m，合计1645m。②为防治雨季上游排水对坡底造成强烈冲蚀，影响坡面稳定，工程在场区坝底下游排水涵洞末端设置消力池，其中C#矸石沟设置两座消力池，D#矸石沟设置1座消力池。

项目场区在进行矸石填埋之前，应严格按照设计要求建设场内雨水收集系统，建好之后方可开始进行填沟造地。

#### 运输路线建设

项目距磁窑沟煤矿工业场地直线距离1.4km，除利用厂区内部道路和进场道路外还需新建运输路线总长度为1750m，路基宽6.5m、路面宽4.5m。道路路基采用30cm砂石路基，路面采用20cm混凝土路面。道路两侧采用乔木绿化。

#### 防自燃工程

本项目主要为矸石填沟造地，以磁窑沟煤矿及配套选煤厂煤矸石为主。煤矸石含硫量低，依据矿方人员介绍，不易自燃，但是经调查，当地其他矸石堆存发生过自燃现象。设计要求场地内严禁有明火，在矸石堆存过程中，矸石裸露时间不超过半个月；每堆高2m覆盖一层50cm厚的粘土压实，避免矸石内部能量积聚。矸石填埋达到设计高度进行复垦时在堆体平台和边坡覆盖0.5m压实粘土作为阻隔层，压实粘土上方铺设厚度0.8～1.0m的熟土作为覆盖层。

在严格按设计要求完善上述处置措施后，可有效隔绝矸石同空气的接触，同时项目所选矸石沟为独立沟口，封闭性强，自燃的可能性很小。

#### 取土场

（1）土源平衡分析

根据本项目的总平面布置方案，排矸场最终形成的平台和护坡需进行土地复垦。其中C#矸石沟平台复垦面积约1.44hm2，黄土覆盖厚度最大为1.5m（1.0m黄土层，0.5m熟土层），黄土覆盖量为1.44万m³，熟土量为0.75万m³。矸石填埋过程中2.0m厚矸石需要夹0.5m黄土，内部共需要黄土层14层，总厚度度为7m，黄土需量为10.08万m³。D#矸石沟平台复垦面积约10.94hm2，黄土覆盖厚度最大为1.5m（1.0m黄土层，0.5m熟土层），黄土覆盖量为10.94万m³，熟土量为5.47万m³。矸石填埋过程中2.0m厚矸石需要夹0.5m黄土，内部共需要黄土层29层，总厚度度为14.5m，黄土需量为158.63万m³。因此整个项目场地需要黄土168.71万m³，需要表层熟土6.22万m³。

①取土场位置和取土量

工程矸石覆土取土来自沟内部的小山梁，主要为荒地，植被覆盖率约25%，无环境保护敏感目标。由需覆土量计算，复垦所需土量为174.93万m³。填埋前先对矸石沟内部表层土进行剥离，内部表层含沟底面积及沟内山破面积表层取0.35cm熟土，取土量按照表层恢复需求约为6.22万m³。然后对沟内的山梁等取土作为黄土覆盖层，黄土需求为168.71万m³。

②取土方式

本工程取土全部采用挖掘机取土，然后用汽车运往作业面使用。矸石沟内部黄土资源丰富，运距较短。项目需根据工程的需求，制定合理的取土方量。取土过程严格执行“按需所取”，禁止多余土方堆放。取土应尽量放缓取土场的坡度，坡度控制在10%以下。矸石沟内取土前先进行表土剥离，根据当地土层厚度，剥离表土厚度为0.35m，取土量6.22万m³。项目进行分段填埋和复垦，分为五个作业段，每次作业面积约为1公顷，每次熟土临时堆存量约为0.5万m³，开挖的表层熟土要专门堆放，用于后期复垦用土。可将部分表层土装入编织袋堆放在外侧，形成拦挡，取土完毕后将表层熟土覆土复垦，为下一步绿化工作提供养分基础，提高栽种植物的生存能力。填埋过程中隔层和复垦底层黄土可以在矸石沟内的山梁等进行取土，取土量为168.71万m³。

③土方临时堆存

项目实行分段施工方式，设置五个施工段，将第一施工段约3.5万m³的表土设临时堆场进行堆存，在沟内设置临时堆土场一处，将第一施工段表层土堆存至堆土场，在后续施工中第一施工作业段植被恢复可以用第二施工作业段表土，以此类推。采取上述措施可以减少临时土方场的占地面积。复垦要求现场调查，项目场地在填沟造地过程中，当矸石堆放达到设计标高时，及时进行复垦。复垦时上面覆土两层，第一层为阻隔层（靠近矸石层）覆0.8～1.0m厚的黄土，并压实，防止雨水进入固体废物堆体内；第二层为覆盖层，覆盖0.5m厚的熟土，恢复为旱作耕地。平台进行复垦，恢复后用地类型的旱地，可以种植大豆和玉米等。边坡采取人工草坪绿化，结合少量的灌木，可以撒播紫花苜蓿和披碱草，紫花苜蓿播种量为12.5kg/hm2，披碱草为15kg/hm2。复垦后边坡作为人工绿化兼牧草地，其中C#矸石沟护坡面积约0.8hm2；D#矸石沟护坡面积约1.6515 hm2。

另外，矿方应按GB15562.2-1995环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场设置标志物，注明建设时间，以及使用该土地时应注意的事项。复垦后仍需继续维护和管理，直到稳定为止，以防止覆土层下沉、开裂，防止矸石滑坡。特别要观察坝体的稳定性，防止溃坝发生。

#### 覆土还田工程

矸石堆至填埋场设计标高时，建设单位将对矸石堆平整覆土进行土地复垦。

①熟土采集及堆存

在实施煤矸石治理工程前，首先对矸石沟内地表先进行表土剥离，根据当地土层厚度，剥离表土厚度为0.3m。

②覆土还田

场地整平后，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设工前采集的熟土壤0.5m，以满足种植植物的用地要求。

平台覆土结束后，对坡面采用灌草结合的方式进行防护，顶部平台采取植物措施还田。复垦要求按照分台阶堆放，分台阶土地复垦，覆土后复垦为耕地。场地填埋封场覆土时，先铺设约0.5m厚的低肥效生土，然后再铺设工前采集的熟土壤0.5m，以满足种植农作物、经济林的用地要求。为了改良土壤增加肥力，可种固氮类农作物、如豆类、薯类等1～2年。一般选择抗旱、耐盐碱、耐瘠薄、喜弱酸的植物。

覆土还田形成的坡面复垦为灌草地。草种均选用三叶草、披碱草、紫花苜蓿等，种植方式为撒播，种植密度50kg/hm2。

填埋区全部覆土完成后，统一交还当地村民。

图3-4  煤矸石填沟造地作业流程图

### 复垦工程

#### 土地复垦目标

本项目拟填沟造地区占地类型为草地和其它土地，可作为本项目临时占地使用。

经现场查勘，项目所在地荒沟及附近土地现状植被主要是以草本植物为主，本次项目场地在填沟造地过程中，当矸石堆放达到设计标高时，及时进行复垦。

1#、2#矸石场平台土地复垦恢复为旱作耕地，1#、2#矸石场边坡复垦为灌木林地。

#### 土地复垦质量要求

1、制定依据

根据中华人民共和国国务院《土地复垦条例》（2011年）﹑中华人民共和国土地管理行业标准《土地复垦质量控制标准》（2013年2月1日），结合本项目自身特点（黄土高原区），制定本方案土地复垦标准。农业用地质量标准依据耕地质量验收技术规范（NYT 1120-2006）执行。

2、耕地复垦标准

a）复垦工程施工技术后，耕种土壤表土层厚度为0.3m以上，耕层厚度不小于0.5m。

b）耕作层内不含障碍层，0.5m土体内砾石含量不大于10％。地面坡度不大于25°。

c）耕层土壤有机质含量在8g/kg以上，三年后土壤有机质含量不能低于原土壤测定值0.1个百分点，土壤全氮、全磷含量不能低于原土壤测定值0.02个百分点。

d）0-20cm内土层的pH值在6.0-8.5之间。

e）土壤结构适中，容重1.2-1.4g/cm3左右，无大的裂隙。

f）土壤环境质量符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）。

g）当年农作物产量应恢复到原耕地作物产量的50％，五年内达到当地作物产量水平。原有作物的产量为土地损毁前的背景值，数据通过农业局获取。

3、林地复垦标准

a）林地的坡面小于15°，综合护坡坡度在37°以下。

b）坑栽时坑内需放≥30cm客土，土中无直径大于7.0cm的石块。土壤容重1.2-1.5g/cm3之间。

c）土壤质地砂土至砂质粘土；砾石含量≤25%；0-20cm内土层的pH值在7.5-8.5左右；耕层土壤有机质含量在6g/kg以上。

d）对于废石进行机械或人工平整，压实后覆土，厚度在30cm以上。

e）根据具体立地条件选择适生物种、优生物种以及先锋物种。三年后林地郁闭度达0.3以上，成活率达到70%以上，林木生产量逐步达到本地相当地块的生长水平。

4、草地复垦标准

a）草地覆土厚度0.3m以上，撒播或条播牧草。

b）土壤容重1.2-1.5g/cm3之间，土壤pH7.9-8.3之间。

c）三年后牧草覆盖率达到70％，或单位面积载畜量接近当地牧草生产水平。

#### 复垦措施

本项目复垦要求按照分层堆放，分台阶土地复垦。场地全部覆土完成后统一交给当地村民使用。复垦后达到的质量等级为九等。

1、生物和化学措施

生物和化学措施的复垦，是利用一定的生物化学措施来恢复和提高土壤肥力、土壤粘结性等理化性质，以提高生物生产能力的活动，它是实现损毁土地植被恢复的关键环节，本方案中主要生物化学措施内容为土壤改良和植物品种筛选。

（1）土壤改良

项目区覆盖的土壤养分贫瘠，缺乏必要的营养元素和有机质，因此需要采取一系列措施改良土壤的理化性质，主要方法有：

①人工施肥

N、P、K都是植物生长必需的大量元素，复垦土地都较贫乏，所以这些废料的施用一般都能取得迅速而显著的效果，要少量多次的施用速效化肥或选用一些分解缓慢地长效肥料。

②生物改良

生物改良是利用对极端环境条件具有耐性的固氮植物、固氮微生物等改善矿区废弃地的理化性状。固氮植物具有固氮作用，在其本身腐败后，氮元素营养便留在土壤中，有利于增加土壤的养分，并能改善土壤的物理结构，微生物菌根能够参与土壤养分的转化，改善土壤结构，促进植物的发育。

生物固氮是将植物种类中具有固氮能力的植物，如三叶草、苜蓿等种植在复垦土地中，通过植物的固氮作用，吸收氮元素，在植物体腐烂后将氮元素释放到土壤中，达到改良土壤的目的。

（2）植物工程配置

本项目选择一定的先锋植物，并选择一定的适生物种，优势物种，乔灌草相结合，注意各个维度的植物物种的合理配置。在植物工程初期可以选用一定的先锋植物，先锋植物不追求与优势物种长期共存，只求在短时间内能够改善立地条件，为其他植物侵入提供先决条件。筛选先锋植物的依据是：

①具有优良的水土保持作用的植物种属，能减少地表径流、涵养水源，阻挡泥沙流失和固持土壤。

②具有较强的适应脆弱环境和抗逆境的能力，对于干旱、风害、冻害、瘠薄、 盐碱等不良立地因子有较强的忍耐性和适宜性。

③生活能力强，有固氮能力，能形成稳定的植被群落。

④根系发达，能形成网状根固持土壤；地上部分生长迅速，枝叶茂盛，能尽快和尽可能时间长的覆盖地面，有效阻止风蚀；能较快形成松软的枯枝落叶层，提高土壤的保水保肥能力。

在选择适生植物时，一般选择项目区天然生长的乡土植物。这些乡土植物比较容易适应复垦土地的生长环境，并能保持正常的生长发育，维持生态环境的稳定。复垦后的种植环境与乡土植物能够正常生长发育的条件不尽相同，有时甚至差别很大，会出现乡土植物种植初期发芽生长缓慢，适宜播种时间短、地面覆盖能力不强等一系列问题，故必须进行适生植物的筛选。同时通过对比研究，引进外地的一些优良的、适宜本地复垦后立地条件的品种。适合项目区草种选择沙打旺、红豆草、山野豌豆、紫花苜蓿、胡枝子、小冠花、无芒雀麦、披碱草、苇状羊茅、高狐茅等；树种选择杜松、臭椿、刺槐、紫穗槐、家榆、黄刺玫、粉花刺槐、小叶丁香、山楂、枣树等。

2、管护措施

由于项目区降水集中在夏季，春秋两季干旱少雨。当地植被移栽经验证明，需要对植被进行管护。管护主要是对草地的管理以及幼林的抚育。

（1）浇水

树木栽植时，坑内浇水浇透一次，后期树木生长所需水分主要依靠大气降水。仅在特大干旱时保证植被成活，采取拉水保苗措施，采用滴灌，切忌大水漫灌。

（2）镇压

新建草地，所选的草种例如披碱草等千粒重较小，种子顶土能力弱，在雨后播种后，注意如果有地表板结等现象，可能影响草种的出苗率，要注意镇压，保障种子出苗。

（3）病虫害防治

新造幼林窑封育，严禁放牧，除草松土，防止鼠害、兔害，并对病虫害及缺肥症状进行观察、记录，一旦发现，立即采取喷药施肥等相应措施；当地管护时间一般为3年，3年后可适当放宽管理措施。矿方应设置绿化专职管理机构，配备相关管理干部及绿化工人。

（4）苗木越冬管护

项目区气候冬春季节寒冷，干燥，在复垦中所选的植物有一定的抗寒耐旱特性。在苗木幼苗时期均应进行一定的越冬管护。植物的根颈、树干等容易受到冷害和冻害，在冬季要对乔木树干进行刷白；冬季林木进入休眠状态，在入冬前为了减少冬季营养的消耗，应在休眠期或秋季进行适当的修枝处理，保证幼年林木安全过冬。

（5）补植

在草地出苗较少的地方，以及新建林地中，对死亡的树种在春季及时补植，保证林草地、林地的覆盖率。

3、复垦质量的保证措施

土地复垦整理工程质量保证措施主要包括：确保工程质量的措施在本工程施工中，采用先进的施工技术和设备，加大人、财、物的投入力度，以最优的施工方案合理进行劳动力计划安排，保证最佳施工季节进行施工。

施工前制定详细的材料用量计划，提前进行备料，保证各工序施工时决不出现“停工待料”现象。

根据工程计划安排，及时合理调遣机械设备，关键工序、关键部位施工使用进口或国际先进施工机械。根据计划工程量及要求工期进行倒排工期，合理安排各阶段施工任务，保证工程按部就班、有条不紊进行施工。

严格执行“三检制”。工序交接必须有班组间的交接检查，上道工序不合格不能进入下道工序的施工，否则由下道工序施工班组长负责质量问题。班组自检后，方能进行专检并写质检评定表。质量检查员具有质量否决权。质检员发现违背施工程序不按设计图纸、规程、规范及技术交底施工，对危害工程质量的行为，所有施工人员均有权越级上报，以利及时处理。

对关键工艺、工序实行技术员跟班作业、指导、监督质量的实施。施工中做好各种原始资料收集、整理工作建立技术档案。

## 工程产排污环节分析

### 施工期产排污环节分析

根据项目特点，施工期从前期基础工程建设开始，到完成复垦造地交付村民使用结束，贯穿整个施工过程，施工期影响主要是施工噪声影响、施工扬尘和运输扬尘影响、施工废水和管理站废水影响以及施工活动对生态环境的影响。

### 运行期产排污环节分析

运营期生产活动即为村民耕作活动，不存在环境影响。

## 环境影响分析及污染防治措施

### 环境空气影响及防治措施

1、基础工程建设阶段

施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》，针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

A、施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

B、施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

E、使用外购商品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌站；

F、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料可除外；

G、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率须在90%以上；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等。

（2）运输扬尘措施

A、施工场地内道路使用炉渣铺设，道路清扫时必须采取洒水措施。

B、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

C、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/l。

另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

（3）物料堆放

对易产生扬尘的堆放材料采取覆盖措施，对粉末状材料封闭存放，搬运易起尘的材料及建筑垃圾有降尘措施，浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时使用吸尘器；机械剔凿作业采取局部遮挡、水淋等防护措施。灰砂过筛搭设简易防护棚，不露天扬尘作业；施工现场非作业区目测无扬尘。对现场易起尘物质采取洒水、地面硬化、围档、密网覆盖、封闭等措施。

在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

2、煤矸石填埋及土地复垦阶段

（1）运矸汽车在填埋作业区运输过程中起尘

运矸汽车在填埋作业区运输过程中起尘计算采用上海港环境保护中心与原武汉水运学院提出的关于汽车在有散装物料的道路上的扬尘量计算经验公式：

QP=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.05）0.72

Q′P = QP×L×Q/M

式中：QP——交通运输起尘量，kg/km.每车；

Q′P——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，20km/h；

M——车辆载重，20t/辆；

P——路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，0.1kg/ m2；

L——运输距离，1.4km；

Q——运输量，86.28万t/a。

经计算，QP=2.03kg/km.每车，全年运输量为86.28万t/a，经计算，Q′P=15.6t/a（1.78kg/h）。

评价要求企业对场内道路进行硬化；限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度；采取以上措施后，抑尘效率为90%，则扬尘排放量为1.56t/a（0.178kg/h）。

（2）运矸汽车倾倒矸石起尘

装卸扬尘：Qz =98.8/6·M·e·U0.64u·e-0.27·H-1.283

式中：Qz—矸石倾倒起尘（g/次）

U—风速，m/s，起尘风速大于4m/s；

M—车辆吨位，取20t；

H—矸石倾倒高度，取1.5m。

经计算，平地矸石堆场起尘：Qz =136.8 g/次。

全年运输量为86.28万t/a，每次运输量为20t，运输次数为25000次，经计算，Qz =2.74t/a（1.04kg/h）。

环评要求企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到80%，则扬尘排放量为0.548t/a(0.21kg/h.)。

（3）堆场作业扬尘

大风天气下，矸石填埋区裸露面起尘量较大，对下风向环境空气质量将造成一定程度的影响。填埋场地作业区随风产生的扬尘计算公式采用清华大学在霍州矿务局现场实验得出的公示：

平地矸石堆场起尘：Qm =11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55（W-0.07）

沟谷矸石堆场扬尘：Q′m =K×Qm

式中：Qm— 平地矸石堆场起尘（mg/s）

Q′m—沟谷矸石堆场起尘（mg/s）

U—风速，m/s，起尘风速大于4m/s；

S—填埋作业区面积（m2），取2500；

ω—空气相对湿度，取65%；

W—矸石湿度，5%；

K—沟底与平定起尘系数，50%

经计算，平地矸石堆场起尘：Qm =3794.49 mg/s，即0.27kg/h（2.39t/a）；

沟谷矸石堆场起尘：Q′m =0.14kg/h（1.20t/a）。

环评要求企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到80%，则扬尘排放量为0.72t/a(0.27kg/h.)。

### 水环境影响及防治措施

1、前期基础工程建设

此阶段产生的废水主要为设备冲洗水。

设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小。施工工地设置1座20m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

2、煤矸石填埋及土地复垦阶段

1、生活污水

本项目职工5人，不设食堂、浴室、宿舍，运营期职工生活污水主要为洗手洗脸废水，污水产生量约0.12m3/d，水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。

2、雨水

雨季时沟谷内会形成的短时水流，且矸石会产生淋溶水。本项目矸石填埋区上游汇水面积较小，雨季时，填埋区上游及周边汇水通过排洪涵洞、拦洪坝、截洪沟和马道排水沟排出填埋区外，不设雨水收集池。此外，本项目C#矸石沟设置2座消力池，D#矸石沟设置3座消力池，防止雨水对下游的冲刷。

3、车辆冲洗水

车辆冲洗废水主要成分为悬浮物，浓度在500mg/m3，评价要求场区内设20m3沉淀池1座，集中收集车辆冲洗废水，废水简单沉淀处理后循环使用，不外排。

4、矸石淋溶水

煤矸石露天填充，经降雨淋溶后，可溶解性元素随雨水迁移进入土壤和水体，可能会对土壤、地表水及地下水产生一定的影响。其影响程度取决于淋溶液中污染物的排放情况及所在地的环境性质。

本项目产生的废水主要是矸石堆放产生的淋溶水。本工程固废堆场堆放的固体废物主要为矸石，未被列入《国家危险废物名录》。根据本次评价收集到的煤矸石浸出试验结果，矸石浸出液中各污染物浓度均低于《危险废物鉴别标准·浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限值，因此本项目所排矸石可视为一般工业固体废物。矸石淋溶水各项分析指标均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中Ⅰ级标准规定限值，本项目所排矸石属于第Ⅰ类一般工业固体废物。从河曲县的气象资料来看，其年平均降水量为在211.4-714.3mm之间，年蒸发量为1482-2007.6mm，平均1805.7mm，蒸发量一般是降雨量的4倍，一年中长时间处于干旱状态。由于降雨量少，蒸发量大，不易形成淋溶浸泡条件，加之评价规定的污染防治措施的实施，由此可确定矸石淋溶水对水环境的影响很小。

此外，沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

因此，评价认为采取环评措施后矸石淋溶不会对水环境造成污染。矸石淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，在下渗过程还要经过包气带的吸附、降解，因此对地下水的影响较小。

### 固体废物影响分析及防治措施

1、前期基础工程建设

此阶段产生的固体废物数量较小，产生的固体废物主要是建设挡矸坝、截排水沟施工开挖产生的土石、场地剥离的少量表土以及施工过程产生的少量建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾、生活垃圾送当地城建、环卫部门指定场所统一处理。

排矸场最终形成的平台和护坡需进行土地复垦。其中C#矸石沟平台复垦面积约1.44hm2，黄土覆盖厚度最大为1.5m（1.0m黄土层，0.5m熟土层），黄土覆盖量为1.44万m³，熟土量为0.75万m³。矸石填埋过程中2.0m厚矸石需要夹0.5m黄土，内部共需要黄土层14层，总厚度度为7m，黄土需量为10.08万m³。D#矸石沟平台复垦面积约10.94hm2，黄土覆盖厚度最大为1.5m（1.0m黄土层，0.5m熟土层），黄土覆盖量为10.94万m³，熟土量为5.47万m³。矸石填埋过程中2.0m厚矸石需要夹0.5m黄土，内部共需要黄土层29层，总厚度度为14.5m，黄土需量为158.63万m³。因此整个项目场地需要黄土168.71万m³，需要表层熟土6.22万m³。

对取土场应边开挖边进行生态治理。取土场执行有关设计、施工规范，取土前先清除表层耕种植土，并集中堆放。取土场请表后的表土集中堆放以备利用，对取土场取土结束后先进行粗整。在开挖取土时应尽量避免扩大扰动面积，分块分段取土，避免形成大的开挖面。

取土场边坡削坡以后，再进行人工修坡处理，对回填的弃土、弃渣进行压实，平整处理，弃土弃渣时先弃渣，再弃土。取土场经平整后均须进行覆土改造。对覆土改造后的取土场坑底、边坡和平台采取绿化措施，通过采取撒草籽、植灌木的绿化方式，并进行浇水、施肥、保水保墒等养护管理措施，保证苗木成活率，是得植被防护措施在短时间内能够尽快的发挥水土保持效益，防治水土流失。

取土场在施工过程中派专人进行管理，指挥协调，责任到人，并将环保水保落实到现场作业人员，一旦发现破坏环境及不符合环保、水保要求的行为，立即制止，并提出整改方案，立即进行整改。

2、矸石填充、复垦造地阶段

主要为管理站人员产生的生活垃圾，站内设生活垃圾收集桶，统一收集后定期送交当地环卫部门统一处理。

### 声环境影响分析及防治措施

1、前期基础工程建设

此阶段噪声主要是施工现场各类机械设备和物资运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声；物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。各施工阶段、运输车辆主要噪声源及其声级见下表。

表3.5-1    施工阶段主要噪声源状况      （单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 声源 | 声级 | 声源 | 声级) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础开挖、构筑物建设阶段 | 挖掘机 振捣器 电锯 | 78-96 100-105 100-110 | 手工钻 混凝土搅拌机 | 100-105 100-110 |
| 交通运输 | 大型载重车 | 90 | 压路机 | 80-85 |

由于施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械单体声级一般均在80dB(A)以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、同时使用率有较大变化，按经验计算各施工阶段昼、夜声级见下表。

表3.5-2    各施工阶段昼、夜声级估算值      （单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 昼间场界噪声 | 标准值 | 夜间场界噪声 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础开挖阶段 | 75-85 | 70 | 75-85 | 55 |
| 构筑物建设阶段 | 70-85 |  | 65-80 |  |

由上表可知，本项目施工期间，施工场界噪声不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》所规定的施工场界噪声限值，一般昼间超标10～15dB(A)，夜间超标20～30dB(A)。

2、矸石填充、复垦造地阶段

此阶段噪声污染源主要为运输噪声和场内填埋作业区的机械噪声，噪声设备主要有：运输车辆和推土机、挖掘机等。

1）场地噪声影响

场地产生噪声的设备主要是推土机，其瞬时声压级在90-95dB（A）。本项目选址位于沟谷之中，有山体阻隔，在采取环评规定的绿化、夜间不作业等措施下，对周围环境影响较小。

表3.5-3   工业场地主要设备声压级    单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源位置 | 施工机械 | 声压级dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋作业区 | 推土机、挖掘机等 | 90-95 dB(A) | 沟口、边坡绿化、夜间不作业 |
| 2 | 运输道路 | 运输车辆 | 65-75 | 加强管理、减速、限鸣 |

2）运输噪声分析

运输噪声主要表现为汽车运输对沿途村庄居民生活的影响，如发动机声、鸣笛声。环评要求：运营期建设单位应加强调度管理，禁止夜间运输，在行驶至居民集中区等噪声敏感点处（磁窑村、寺墕村），要减速行驶，禁止鸣笛。采取以上措施后，运输噪声对周围村庄影响较小。

### 生态环境影响分析及防治措施

项目施工期对生态环境的影响主要为填沟造地占地对景观及植被造成的影响，具体表现为：

1、项目占地对景观影响分析

拟选填沟造地区为一荒沟，沟内无农田，主要分布有草本和灌木，无国家保护动物出现，无自然保护区等敏感区域分布；远离居民区，景观价值较低。填沟造地区占地为临时占地，就此情况来讲，选择其作为填沟造地场地对当地景观影响较小，不会对本区的生态系统中的物种变化造成大的影响，不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

2、项目占地对植被的影响分析

由工程分析可以知道，场地平整和造地堆存过程中会对沟内植被造成破坏，使其覆盖率降低。但是本项目属于临时占地，随着填埋矸石、黄土造地过程的投入运营，边坡绿化和封场绿化之后，会使得该区植被覆盖率提高，生态环境较从前得到改善，能最大限度补偿造成的生物量损失。

3、矸石堆存对土壤环境的影响分析

从河曲县的气象资料来看，蒸发量大于降雨量，则矸石的自然淋溶量是很小的，加之该矿矸石所含有毒有害元素较少，此外，沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数3×10-6m/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。综上，矸石堆存对土壤的影响很小。

4、水土流失

矸石不合理的堆放以及不及时实施场地整治、复垦绿化等措施，场地区域极易造成水土流失，导致滑坡等地质灾害。本项目在修筑挡矸墙、拦洪坝、排水涵洞和截水沟等工程措施后，大气降雨不流经填埋区沟内，并且将其由原来松散结构压实，同时覆盖了黄土，最大程度的减轻了水土流失。

此外，本项目由于填沟造地回填覆土的需要，拟在项目占地范围内设取土场一处。在取土过程中破坏了取土场地内原有地貌，使区域内面临水土流失的威胁；此外，在取土中的削坡将会产生一定的裸露坡面，如不采取临时性的防护措施，一旦遇强降雨，水冲土跑，可能造成严重的水土流失。

环境现状调查与评价

## 环境现状调查方法

### .环境空气质量现状调查方法

本次评价收集到了河曲县2018年环境空气质量例行监测数据；同时，对评价区环境空气质量现状进行现状监测。

### 地表水环境质量现状调查方法

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查。

### 地下水质量现状调查方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价类别为III类，项目地下水环境敏感性为较敏感，地下水环境影响评价等级为三级。

本次评价根据导则，调查了项目评价范围内的饮水情况，并对项目周边地下水进行了质量现状监测，利用现状监测资料对评价区地下水质量现状进行分析和评价。

### 声环境质量现状调查方法

本次评价采用现场测量法对评价区声环境质量现状进行分析和评价。

### 生态环境质量现状调查方法

本次评价借鉴评价区已有生态资料进行生态环境现状调查及评价。

环境影响预测与评价

## 施工期环境影响预测与评价

### 施工期大气环境影响预测与评价

一、前期基础工程建设

本项目填埋区基础设施施工期不设施工营地，施工人员最大高峰人数为20人，全部为附近村民，食宿均在自家。施工期主要污染为施工工地产生的污染。

施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自于土方开挖、施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。

（1）施工期扬尘产生环节

A、土方开挖过程中平整场地、挖填土方使施工场地的地表和植被遭到破坏，表层土壤裸露，遇风可产生扬尘；

B、堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘；

C、建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘；

D、施工垃圾的清理会产生扬尘；

E、施工及装卸车辆造成的扬尘。

（2）露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。

不同粒径的尘粒的沉降速度见表。

表5.1-1   不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据河曲县长期气象资料，该区域常年主导风向为西北风，因此施工扬尘的影响范围主要为场址东南方向。

（3）汽车运输扬尘环境影响分析

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。

表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁程度越差，则扬尘量越大。

因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表5.1-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| P车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

总之，施工活动将造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m远。

二、矸石填充、复垦造地阶段

本项目办公室采用电暖器采暖，此阶段大气污染物主要为运输道路、堆场作业扬尘。本次评价对矸石堆场作业产生的扬尘对环境的影响进行预测。

1、大气预测模式及参数的选择

1）大气预测模式的选取

本项目环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

估算模式(Screen3) 是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件下最大地面浓度。

2）模式中相关参数的选取

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中推荐值选取。

2、环境空气影响预测

1）评价因子和评价标准的筛选

表5.1-3  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 小时浓度值 | 900ug/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP 日均浓度值的三倍 |

2）污染源参数

本次评价选取的计算参数见下表。

表5.1-4  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | -- |
| 最高环境温度 | 311.6K |
| 最低环境温度 | 240.2K |
| 土地利用类型 | 落叶林 |
| 区域湿度条件 | 平均 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是( 否( |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | -- |
|  | 岸线方向/° | -- |

表5.1-5  填埋区面源参数调查表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽带/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP（g/s） |
| 1 | 填埋区 | 527217.97 | 4347752.44 | 1101 | 50 | 50 | 45 | 4 | 8760 | 正常 | 0.09 |

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模型AERSCREEN计算污染物的最大地面浓度占标率，其预测结果见下表。

表5.1-5    本项目采用估算模式计算的评价等级表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(ug/m3) | 最大浓度落地点(m) | 评价标准(ug/m3) | 占标率(%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | TSP | 67.139 | 50 | 900 | 7.46 | 0 | II |

3）估算结果

本次评价采用估算模型对矸石填埋区排放的污染物TSP浓度进行估算，估算结果见下表。

表5.1-6  矸石填埋区大气污染物估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | Ci(μg/m3) | Pi(%) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 33.013 | 3.70 |
| 25 | 51.996 | 5.80 |
| 50 | 67.139 | 7.50 |
| 75 | 49.049 | 5.40 |
| 100 | 32.408 | 3.60 |
| 125 | 23.245 | 2.60 |
| 150 | 21.381 | 2.40 |
| 174.99 | 20.177 | 2.20 |
| 200 | 19.778 | 2.20 |
| 225 | 19.273 | 2.10 |
| 250 | 18.395 | 2.00 |
| 275 | 17.35 | 1.90 |
| 300 | 16.28 | 1.80 |
| 325 | 15.226 | 1.70 |
| 350 | 14.237 | 1.60 |
| 375 | 13.314 | 1.50 |
| 400 | 12.469 | 1.40 |
| 425 | 11.689 | 1.30 |
| 450 | 11.75 | 1.30 |
| 475 | 12.103 | 1.30 |
| 500 | 12.277 | 1.40 |
| 下风向最大浓度 | 67.139 | 7.46 |
| 下风向最大 浓度出现距离 | 50m |

根据上表可以看出，本项目TSP下风向最大浓度出现距离为50m，最大浓度为67.139μg/m3，最大占标率为7.46%，对周边大气环境质量影响较小。

图5-1  本项目浓度预测图

图5-2  本项目占标率预测图

表5.1-7   本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级√ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km√ | 边长=5 km□ |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a√ |
|  | 评价因子 | 基本污染物(TSP) 其他污染物(无) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准□ | 附录D □ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区√ | 一类区和二类区□ |
|  | 基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据√ | 主管部门发布的数据□ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区√ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源 | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型□ | 其他( |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km □ | 边长= 5 km √ |
|  | 预测因子 | 预测因子(TSP) | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 √ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100% √ | 𝐶本项目最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ | 𝐶本项目最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 𝐶本项目最大占标率≤30%√ | 𝐶本项目最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | 𝐶非正常占标率≤100% □ | 𝐶非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标□ | 𝐶叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ | k ＞-20% □ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） | 有组织废气监测□无组织废气监测□ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2） | 监测点位数（2） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（/）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0）t/a | NOx:：（0）t/a | 颗粒物: （0）t/a | VOCs: （0）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 |

### 施工期地表水环境影响评价

一、前期基础工程建设

此阶段产生的废水主要为设备冲洗水。

设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小。施工工地设置1座集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

二、矸石填充、复垦造地

本项目员工均来自附近村民，厂内不设食堂、浴室，使用旱厕，生活废水主要为职工日常洗漱废水，水质较清洁，产生量为0.12m3/d，直接回用于生活区抑尘洒水，不外排；旱厕定期掏空，由附近农民清运，用于农田施肥。

此外，填埋造地运行期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，填埋造地区上游及周边汇水可以通过截排水沟排出场外。

而从河曲县的气象资料来看，其年平均降水量为在211.4-714.3mm之间，年蒸发量为1482-2007.6mm，平均1805.7mm，蒸发量一般是降雨量的4倍。蒸发量大于降水量。距离最近的常年地表水体—县川河约14.0km，因此，项目的建设基本不会对地表水产生负面影响。

#### 水污染控制有效性评价

矸石场经有专业资质的单位进行设计，设置有挡矸墙、拦洪坝、截水沟、马道排水沟以及消力池，为避免周边洪水的汇入，在场地的护坡与周边地形相接处设截水沟和表面排水沟，形成一个完整的坡面排水系统，汇流后一并排出填埋区。这样一来，可有效控制水环境污染。

#### 水环境影响减缓措施有效性评价

距离矸石场最近的地表水为南侧14km处的县川河，矸石场溃坝后对水环境影响较小。

表5.1-8  本项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水√；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 √ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 √ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动 □；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 √；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

### 施工期地下水环境影响预测与评价

1、源强分析

矸石填埋区在无降水的情况下，不会产生重力水对地下水渗入补给，但在持续降水条件下，雨水入渗将使煤矸石的含水量超过持水度，形成重力水，产生一定量的淋溶水，通过排矸场底层渗入地下，造成对区域地下水的污染。排矸场虽经过碾压防渗处理，但仍具有一定的孔隙。因此，在降水条件下，填埋区内将接受一定量的降水入渗量，当其持水度超过最大持水度之后即形成重力水（即浸溶水），并向下运移补给地下水。

Q=P×α×F

式中：Q—多年平均降水量（万m3/a）；

P—多年平均降雨量，取481.3mm

α—降水入渗率，取0.25，无量纲；

F—填埋造地区面积，约5.6hm2

—降水入渗系数，采用排矸场所在区域奥陶系中统石灰岩岩溶含水岩组入渗系数，其值取0.25；

经计算，平均降水入渗水量可达到6738.2m3/a（8.51m3/d），长时间的浸溶后形成矸石淋溶水，可在重力作用下越流下渗补给地下水体。

2、矸石淋溶液对地下水环境影响分析

1）预设情境下矸石淋溶液的迁移扩散情况

为便于了解项目矸石淋溶液下渗对区域浅层水的影响，评价采用解析法对预设情况下矸石淋溶液的迁移扩散情况进行分析，具体如下。

①预测情景

为便于分析矸石淋溶液下渗对区域地下水环境的影响，评价假设场内矸石淋溶液全部以均匀连续的方式下渗进入含水层。

②预测源强和预测因子

项目矸石淋溶液污染源强取极端情况下的最大值，即假设场内降雨未经蒸发、地表流失、土壤层和包气带吸附等损耗，全部形成矸石淋溶液下渗进入地下含水层，则矸石淋溶液产生量为6738.2m3/a（8.51m3/d）。

通过对项目建设内容的分析，填埋区矸石填埋对地下水影响情景设定为降雨形成的渗滤液下渗对地下水造成影响。根据导则及涉及的环境敏感目标，本次评价重点预测填埋造地区内降雨形成的矸石渗滤液下渗对评价范围内的潜水含水层的影响。根据矸石淋溶浸液试验结果，选取浓度占比较大氟化物、镉作为预测因子。

③预测公式和结果

采用一维稳定流二维水动力弥散—平面连续点源公式预测，公式如下：

式中：x，y为计算点处的位置坐标；

t为时间，d；

C(x，y，t)为t时刻点x，y处的污染物浓度，mg/L；

M为含水层厚度；

MM为长度为M的线源瞬时注入的污染物的质量，kg；

u为水流速度，m/d；

n为有效孔隙度，无量纲；

DL为纵向弥散系数，m2/d；

DT为横向y方向的弥散系数，m2/d；

④ 预测结果

填埋场地采用解析法进行预测计算，未考虑吸附作用、化学反应等因素。污染因子初始浓度取0.30mg/L，最大入渗量为5.66m3/d，即污染物产生量为1.698g/d。

污染物在地下水中沿水流方向运移速度最快，本次预测仅考虑了非正常工况下，矸石被雨水充分浸泡100天、1000天、10年后，污染物进入潜水层地下水沿水流方向的最大运移距离。

表5.1-9     非正常情况下矸石淋溶液渗漏100天氟化物迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -40 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| -20 | 0.0027 | 0.0043 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0043 | 0.0027 |
| 0 | 0.0163 | 0.0424 | 0.0729 | - | 0.0729 | 0.0424 | 0.0163 |
| 20 | 0.0027 | 0.0043 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0043 | 0.0027 |
| 40 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |

表5.1-10  非正常情况下矸石淋溶液渗漏1000天氟化物迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -100 | -60 | -30 | 0 | 20 | 30 | 60 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | 0.0063 | 0.0084 | 0.0096 | 0.0100 | 0.0098 | 0.0096 | 0.0084 | 0.0063 |
| -20 | 0.0184 | 0.0294 | 0.0381 | 0.0424 | 0.0404 | 0.0382 | 0.0294 | 0.0185 |
| 0 | 0.0242 | 0.0446 | 0.0753 | - | 0.0939 | 0.0753 | 0.0446 | 0.0243 |
| 20 | 0.0184 | 0.0294 | 0.0381 | 0.0424 | 0.0404 | 0.0382 | 0.0294 | 0.0185 |
| 50 | 0.0063 | 0.0084 | 0.0096 | 0.0100 | 0.0098 | 0.0096 | 0.0084 | 0.0063 |

表5.1-11  非正常情况下矸石淋溶液渗漏10年氟化物迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -50 | -20 | 0 | 20 | 50 | 80 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 650 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0002 | 0 | 0 |
| -50 | 0.0101 | 0.0106 | 0.0107 | 0.0106 | 0.0101 | 0.0092 | 0.0067 | 0.0050 | 0.0036 | 0.0025 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0001 | 0 |
| -10 | 0.0251 | 0.0323 | 0.0349 | 0.0323 | 0.0252 | 0.0195 | 0.0111 | 0.0076 | 0.0051 | 0.0035 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0001 | 0 |
| 0 | 0.0278 | 0.0422 | - | 0.0422 | 0.0278 | 0.0205 | 0.0114 | 0.0077 | 0.0052 | 0.0035 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 0 |
| 10 | 0.0251 | 0.0323 | 0.0349 | 0.0323 | 0.0252 | 0.0195 | 0.0111 | 0.0076 | 0.0051 | 0.0035 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0001 | 0 |
| 50 | 0.0101 | 0.0106 | 0.0107 | 0.0106 | 0.0101 | 0.0092 | 0.0067 | 0.0050 | 0.0036 | 0.0025 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0001 | 0 |
| 100 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0002 | 0 | 0 |

根据计算结果，矸石被雨水充分浸泡100天，氟化物沿潜水层地下水水流方向向下游的最大迁移距离为60m；矸石被雨水充分浸泡1000天后，氟化物沿潜水层地下水水流方向向下游的最大迁移距离为200m。

由此可见，如果矸石长时间被雨水浸泡，却未及时采取相应有效的补救措施，100天后，污染物将往下游迁移，污染物会随着时间的推移进入河谷，若继续向下游运移更远，将对下游地表水体水质将产生不利影响。

地下水环境一旦被污染则很难弥补，因而对水环境特别是地下水的保护必须引起重视，我国颁布的《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》均以法律形式对水污染防治作出了明确的规定，国务院六部委提出的节水措施也十分明确。根据依法办事，以防为主，防治结合，抓关键抓死角的防治原则，结合本次评价地下水的实际情况，提出以下的保护措施：

1、源头控制

（1）严格把关工程质量；

（2）建设要做好排水系统，雨季时，上游及周边汇水及时通过排水涵管、横向排水沟、截洪沟排出场外，减少矸石渗滤液的形成；

（3）在每年雨季到来前应提前巡查防排水设施，及时修复问题区段，完善场地排水系统。

2、防渗

填埋造地区建设要做好排水系统，雨季时，上游及周边汇水及时通过横纵排水沟排出场外，减少矸石渗滤液的形成。本项目矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，将本项目整个填充区域划分为一般防渗区，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行，在矸石堆放过程中，应严格执行分层碾压、覆土防护的施工工艺。

本项目所在区域年蒸发量远大于年降雨量，采取以上措施后，本项目基本不会对下游地表水及周围村民的用水安全产生影响。

同时，评价要求在生产期间应加强管理，定期进行监测，发现超标现象，及时采取补救措施。

### 施工期声环境影响预测与评价

一、前期基础工程建设

（1）施工期噪声源强分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。本项目主要噪声源特征值见下表。

表5.1-12  本项目主要噪声源特征值

| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 5 |
| 装载机 | 90 | 5 |
| 挖掘机 | 84 | 5 |
| 运输车辆 | 90 | 5 |

（2）声环境影响分析

声源传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生的各种衰减，采用模式预测法对项目运营后的厂界噪声进行预测，本次评价采用受声点声压级的预测模式为：

L（r）=L(r0)-(△L1+△L2+△L3+△L4)

式中：L（r）—距声源r处受声点声压级，dB(A)；

L（r0）—参考点r0处的声压级，dB(A) ；

L1—传播距离引起的衰减量，dB(A)；

L2—声屏障引起的衰减量，dB(A)；

L3—空气吸收引起的衰减量，dB(A)；

L4—附加衰减量，dB(A)。

⑴距离衰减量△L1

对于点源

式中：r—预测点距声源的距离，米；

r0—参考点距声源的距离，米。

⑵声屏障衰减量△L2

声屏障的存在使声波不能直达预测点，从而引起声能量较大的衰减

式中：N—菲涅耳数；

λ—声波波长，m；

δ—声程差，m。

⑶ 空气吸收引起的衰减量△L3

空气吸收声波而引起的衰减量可由下列公式计算：

式中：α—每100米空气吸声系数。

根据类比调查，本评价取α=0.6。

根据当地多年气象资料统计，年平均气温为13.7℃，声源噪声为100-2000HZ范围内，从而空气吸声系数为0.2-1.0之间，本评价取α=0.6。

⑷附加衰减量△L4

⑸各噪声源对预测点共同作用的等效声级（总声压级）△Lp

式中：Li——i声源在预测点的声压级，dB(A)。

⑹声压级预测值L预测

考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值L预测为：

式中：L背——受声点背景噪声的声压级，dB(A)；

施工场地噪声预测结果见下表。

表5.1-13  距声源不同距离处的噪声值  （dB(A)）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 |
| 装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 60 | 58 | 54 |
| 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 54 | 52 | 48 |

从表中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200m范围内。施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响是较大的。

二、矸石填充、复垦造地

此阶段主要噪声为填埋作业设备（推土机等）运行产生的噪声和矸石运输过程的交通噪声；而本工程的矸石不是连续的运输，场区的作业机械式间歇性的运行。其噪声源强和经过距离的衰减可参照施工期施工机械。

### 施工期固体废物环境影响预测与评价

一、前期基础工程建设

1、施工过程中产生的弃土方

施工期产生的弃土随意堆放会占用土地，随雨水冲刷会增大水土流失，大风天气还会污染空气，破坏当地景观。

2、生活垃圾

生活垃圾可能产生的环境污染是：随意丢弃会产生恶臭气体，污染空气；长期雨水淋溶、浸泡会污染当地地下水源；雨水冲刷会污染附近水体和土壤；施工人员较多，生活垃圾随意丢弃还会破坏人居环境。

二、矸石填充、复垦造地

此阶段管理站人员日常生活会产生少量的生活垃圾，环评要求在站区设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后送环卫部门指定的地点，由环卫部门统一处理。

### 施工期生态环境影响分析

一、前期基础工程建设

此阶段主要生态环境影响为挡矸墙等地基开挖、沟底清理等破坏了该区域的植被覆盖情况，对土地的扰动等造成施工场地内土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。

由于本项目施工期对生态环境的影响较短暂，并且是可逆的、可恢复的，在加强施工期环境管理后，可将影响降到最低，待全部施工结束后，这种影响也会随着施工期的结束而终止。

二、矸石填充、复垦造地

对生态环境的影响主要为填沟造地区占地对景观及植被造成的影响，具体表现为：

1、项目占地对景观影响分析

拟选填埋造地区为2条荒沟，沟内无农田，主要分布有草本和灌木林，无国家保护动物出现，无自然保护区等敏感区域分布；远离居民区，景观价值较低。填埋区占地为临时占地，就此情况来讲，选择其作为矸石堆存场地对当地景观影响较小，不会对本区的生态系统中的物种变化造成大的影响，不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

2、项目占地对植被的影响分析

项目在挡墙、截水沟等构筑物的建设、表土剥离及矸石填埋过程中将对占地范围内的草地全部破坏，占地范围内草丛为区域广布种和常见种，场地四周分布均匀，项目施工不会造成区域植被的灭绝。矸石填埋完成后，随着土地复垦后，将剥离的表土进行回填，将土地复垦为耕地，项目区破坏的植被逐步得到恢复，恢复的旱地农作物与评价区植被类型一致，人工植被的逐渐生长，使区域植被覆盖率有所提高，复垦后对植被的影响减小。

3、项目占地对动物的影响分析

煤矸石填埋过程中，可能对占用和破坏周围野生动物部分觅食地、栖息场所和活动区域。根据调查结果，本项目距农村较近，受人类活动的影响，野生动物分布较少，项目施工不会对动物产生影响。

4、矸石堆存对土壤环境的影响分析

从河曲县的气象资料来看，蒸发量大于降雨量，则矸石的自然淋溶量是很小的，加之该矿矸石所含有毒有害元素较少，此外，沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。综上，矸石堆存对土壤的影响很小。

5、水土流失

矸石不合理的堆放以及不及时实施场地整治、复垦绿化等措施，场地区域极易造成水土流失，导致滑坡等地质灾害。本项目在修筑挡矸墙、截水沟和排洪涵洞等工程措施后，大气降雨不流经矸石堆场，并且将其由原来松散结构压实，同时覆盖了黄土，最大程度的减轻了水土流失。

此外，本项目由于填埋区内回填覆土的需要，利用项目占地范围内矸石沟西部山坡作为取土场，取土场地内现地貌为灌木草地，植被覆盖率较好，水土流失情况较轻。本项目取土结束后建设单位将对取土场进行生态恢复，恢复区域植被覆盖率，最大程度的减轻了水土流失。

5、生态恢复措施

项目施工及运营过程中需要从沟内大量取土，为减少植被破坏的面积，取土时不能乱采乱挖，事先要有周密的取土计划。

采取科学的有利于生态保护的施工和运营方案：本项目填埋造地时间长达1.99年。如果整个填埋区一次建成，则整个填埋区的植被在建设期就将全部破坏。反之，如果把填埋场分成若干段，进行逐段建设和填埋，则处置场植被的破坏也是逐段完成的。采取填埋后逐段绿化的措施，则工程对生态环境的影响可以控制在比较小的范围内

本项目的建设对场区生态环境不可避免的产生一定影响，因而必须采取切实可行的一般工程措施和生态工程措施来减少这种影响。

一般工程措施：做好土方填挖过程和垃圾运输、倾倒过程的抑尘工程；减少或不进行对生态影响较大的活动。

生态工程措施：在填埋区四周设置防护林带，逐年种植常青乔木和灌木，改善库区周围的森林群落结构，构成生态功能强大的隔离林带。绿化植物以当地适宜种类为主，并兼顾较强的除尘、减噪功能。

在库区填满后，即开始筹备覆土绿化的生态恢复工程，按照不同植物对填埋堆体覆盖土壤后的生态适应性，遵循先绿后好的原则，逐渐培育生态效益更高的植被类群。不同植物品种对填埋堆体表面水土流失的抵制效果有很大差异，所以在填埋堆体上覆土种植，要先考虑物种对生态条件的适应性，先种植较容易生存的植物，在这些先锋植物对生境进行改善后，逐渐引入生态效应和观赏性更高的植物类群，使恢复后的生态系统不断向较理想的顶极群落演替。

在采取以上措施后，填埋区的生态系统的功能和可持续利用、植被和景观的生态影响得到一定改善。

### 环境风险预测与评价

参照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015)，对本项目进行环境风险预测与评价。

#### 矸石场环境风险预判情况

根据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740--2015），从本矸石场的类型、规模、周边环境敏感性、安全性、历史事件与环境违法情况五个方面，利用尾矿库环境风险预判表对本矸石场环境风险进行初步分析，对于满足预判表中任何条件之一的本矸石场即认定为重点环境监管尾矿库，需要进一步开展后续的环境风险评估工作。非重点环境监管尾矿库只需开展风险预判工作。

矸石场类型为为：一般工业固体废物（I类），规模为三等。周边环境敏感性为：不在重点保护区内，下游无村庄。

#### 环境风险等级划分情况

1、环境危害性评估情况

采用评分方法，对类型、性质和规模三方面指标进行评分与累加求和，评估本矸石场环境危害性（H）。

本矸石场环境危害性H得分为6，依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740--2015）中尾矿库环境危害性等别划分表可知，本矸石场环境危害性可用H3表示。

表5.1-14 尾矿库环境危害性（H）等别划分表

| 尾矿库环境危险性得分（DH） | 尾矿库环境危险性等级代码 |
| --- | --- |
| DH>60 | H1 |
| 30<DH≤60 | H2 |
| DH≤30 | H3 |

表5.1-15  尾矿库环境危害性指标评分表

| 符合下列情形之一，列入重点环境监管尾矿库 | 相关说明 | 本矸石场情况 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | □相关的生产过程中使用了列入《重点环境管理危险化学品目录》的危险化学品。 2.□重金属矿种：铜、镍、铅、锌、锡、锑、钴、汞、镉、铋、砷、铊、钒、铬、锰、钼。 □贵金属矿种：金、银、铂族（铂、钯、铱、铑、锇、钌）。 □轻有色金属矿种：铝（铝土）、镁、锶、钡。 5.□稀土元素的矿种：钇、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥。 □有色金属矿种：钨、钛。 □非金属矿种：化工原料或化学矿。 □涉及硫（包括主矿、共生矿）、磷（包括主矿、共生矿）。 9.□涉及酸性岩矿种或产生酸性废液的矿种。 | 10.□危险废物。 11.□一般工业固体废物（II类）。 | / | 本矸石场为一般工业固体废物（I类） |
| 规模 | 12.√尾矿库等别：四等及以上。 | / | 二等 |
| 周边环境敏感性 | 所处区域 尾矿库下游评 估范围内或者 尾矿库输送管 线、回水管线 涉及穿越 | □处于国家重点生态功能区、国家禁止开发区域、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。 14.□处于江河源头区和重要水源涵养区。 15.□涉及跨省级及以上行政区边界。 16.□饮用水水源保护区、自来水厂取水口。 17.□重要江、河、湖、库等大型水体。 18.□重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、封闭及半封闭海域、富营养化水域等。 19.□水产养殖区，且规模在20亩及以上。 20.□下游涉及人口聚集区，且人口规模在100人及以上。 21.□下游涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。 22.□涉及基本农田保护区、基本草原、种植大棚，农产品基地等，且规模在20亩及以上。 23.□涉及环境风险企业、二次环境污染源或风险源。 | / | 不在重点保护区内，下游无村庄 |
| 安全性 | □属于危库\险库\病库。 □处于按《地质灾害危险性评估技术要求（试行）》评定为“危害性中等”或“危害性大”的区域。 26.□处于地质灾害易灾区。 □处于岩溶（喀斯特）地貌区。 28.□已被相关部门鉴定为“三边库”、“头顶库”的尾矿库。 | / | 属于正常库 |
| 历史事件与环境违法情况 | □近3年内发生过较大及以上等级的生产安全事故或突发环境事件。 30.□近3年内存在恶意环境违法行为或因环境问题与周边存在纠纷。 | / | 不涉及 |
| 注： （1）类型：指矿种类型（包括主矿种、附属矿种）/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型，以环境危害大的计算。 （2）表中复选框“□”表示可以多选。 |

表5.1-16  本矸石场环境危害性指标评分表（H）

| 指标因子 | 评分依据 | 评分 | 特别说明 | 本矸石场得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 （48 分） | □相关的生产过程中使用了列入《重点环境管理危险化学品目录》的危险化学品。 □危险废物。 □重金属矿种：铜、镍、铅、锌、锡、锑、钴、汞、镉、铋、砷、铊、钒、铬、锰、钼。 □贵金属矿种（采用氰化物采选工艺）：金、银、铂族（铂、钯、铱、铑、锇、钌）。 □有色金属矿种：钨。 | 48 | / | / |
|  | □一般工业固体废物（II类）。 □贵金属矿种（采用无氰化物采选工艺）：金、银、铂族（铂、钯、铱、铑、锇、钌）。 8. □轻有色金属矿种：铝（铝土）、镁、锶、钡。 □稀土元素的矿种：钇、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥。 □稀有金属矿种：铌、钽、铍、锆、锶、铷、锂、铯。 □稀散元素矿种：锗、镓、铟、铪、铼、钪、硒、碲。 □有色金属矿种：钛。 □非金属矿种：化工原料或化学矿。 14. □涉及硫（包括主矿、共生矿）、磷（包括主矿、共生矿）。 15. □涉及酸性岩矿种或产生酸性废液的矿种。 | 24 | / | / |
|  | √一般工业固体废物（I类）。 □黑色金属矿种：铁。 □轻有色金属矿种：钠、钾、钙。 □非金属矿种：冶金辅助原料矿。 □非金属矿种：建材原料矿。 □非金属矿种：粘土、轻质材料、耐火材料非金属矿。 □非金属矿种：特种非金属矿。 □非金属矿种：能源矿种。 24. □非金属矿种：其他非金属矿种。 | 0 | / | 0 |
| 性质（28分） | 特征污染物指标浓度情况（28分） | 浓度倍数情况（22分） | pH值 （8分） | 1. ○ [0，4）。 | 8 | / | / |
|  |  |  |  | 2. ○ [4，6）。 | 6 | / | / |
|  |  |  |  | 3. √[6，9]。 | 0 | / | 0 |
|  |  |  |  | 4. ○（9，11]。 | 5 | / | / |
|  |  |  |  | 5. ○（11，14]。 | 7 | / | / |
|  |  |  | 指标最高浓度倍 （14分） | 1. ○有指标浓度倍数为 10 倍及以上。 | 14 | / | / |
|  |  |  |  | 2. ○有指标浓度倍数 3 倍及以上，且所有指标浓度倍数均在 10 倍以下。 | 7 | / | / |
|  |  |  |  | 3. √所有指标浓度倍数均在 3 倍以下。 | 0 | / | 0 |
|  |  | 浓度倍数3倍及以上的指标项数（6分） | 1. ○ 5 项及以上：。 | 6 | / | / |
|  |  |  | 2. ○ 2 至 4 项：。 | 4 | / | / |
|  |  |  | 3. ○ 1 项：。 | 2 | / | / |
|  |  |  | 4. √无。 | 0 | / | 0 |
| 规模（24分） | 现状库容 （24分） | 1. ○大于等于 3000 万方。 | 24 | / | / |
|  |  | 2. √大于等于 1000 万方，小于 3000 万方。 | 18 | / | / |
|  |  | 3. ○大于等于 100 万方，小于 1000 万方。 | 12 | / | / |
|  |  | 4.○大于等于 20 万方，小于 100 万方。 | 6 | / | 6 |
|  |  | 5. ○小于 20 万方。 | 0 | / | / |
| 注： （1） 类型：指矿种类型（包括主矿种、附属矿种）/固体废物类型/尾矿（或尾矿水）成分类型，以环境危害大的计算。 （2） 特征污染物浓度倍数：指特征污染物的实测浓度与该特征污染物的排放标准或质量标准（排放标准优先）的比值。取样于尾矿库库区积液、库区渗滤液或输送管中的水样品，以排在前面的优先。 （3） 指标最高浓度倍数：指所有特征污染物指标浓度倍数的最大值。 （4） 表中复选框“□”表示可以多选，按其中最高得分计算；单选框“○”表示只能单选。 |  |
| 合计得分 | 6 |

2、周边环境名感性评价

采用评分方法，对矸石场下游涉及的跨界情况、周边环境风险受体情况、周边环境功能类别情况三方面指标进行评分与累加求和，评估本矸石场周边环境敏感性（S）。

本矸石场环境危害性S得分为7，依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740--2015）中矸石场周边环境敏感性等别划分表可知，本矸石场环境敏感性可用S3表示。

表5.1-17  尾矿库周边环境敏感性（S）等别划分表

| 尾矿库周边环境敏感性（DS） | 尾矿库周边环境敏感性（S）等级代码 |
| --- | --- |
| DS>60 | S1 |
| 30<DS≤60 | S2 |
| DS≤30 | S3 |

3、矸石场控制机制可靠性评估

采用评分方法，对矸石场的基本情况、自然条件情况、生产安全情况、环境保护情况和历史事件情况五方面指标进行评分与累加求和，评估本矸石场控制机制可靠性（R）。

本矸石场控制机制可靠性R得分为38。依据《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740--2015）中尾矿库控制机制可靠性等别划分表可知，本矸石场控制机制可靠性可用R2表示。

表5.1-18 尾矿库控制机制可靠性（R）等别划分表

| 尾矿库控制机制可靠性（DR） | 尾矿库环境危害性（R）等级代码 |
| --- | --- |
| DR>60 | R1 |
| 30<DR≤60 | R2 |
| DR≤30 | R3 |

表5.1-19 本矸石场周边环境敏感性指标评分表（S）

| 指标因子 | 评分依据 | 评分 | 特别说明 | 本矸石场得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下游涉及的跨界情况（24分） | 涉及跨界类型（18分） | 1.○国界 | 18 | 可能涉及到跨国界。 | / |
|  |  | 2.○省界。 | 12 | 可能涉及到跨省级行政区边界。 | / |
|  |  | 3.○市界。 | 6 | 可能涉及到跨地市级行政区边界。 | / |
|  |  | 4.○县界。 | 3 | 可能涉及到跨县级行政区边界。 | / |
|  |  | 5.√其他。 | 0 | 不涉及 | 0 |
|  | 涉及跨界距离（6分） | 1.○2公里及以内。 | 6 | 指沿着尾矿库事故后污染物的可能流向的曲线距离。 | / |
|  |  | 2.○2公里以外，5公里及以内。 | 4 |  | / |
|  |  | 3.○5公里以外，10公里及以内。 | 2 |  | 2 |
|  |  | 4.√10公里以外。 | 0 |  | / |
| 周边环境风险受体情况（54分） | 所在区域 | 1.□处于国家重点生态功能区、国家禁止开发区域、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。2.□处于江河源头区和重要水源涵养区。 | 54 | 即不符合相关政策。 | / |
|  | 尾矿库下游涉及水环境风险受体 | 3.□服务人口1万人及以上的饮用水水源保护区或自来水厂取水口。 | 54 |  | / |
|  |  | □服务人口2000人及以上的饮用水水源保护区或自来水厂取水口。 □重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、封闭及半封闭海域、富营养化水域等。 □流量大于等于15立方米/秒的河流。 □面积大于等于2.5平方千米的湖泊或水库。 8.□水产养殖100亩及以上。 | 36 |  | / |
|  |  | □服务人口2000人以下的饮用水水源保护区或自来水厂取水口。 □流量小于15立方米/秒的河流。 □面积小于2.5平方千米的湖泊或水库。 12.□水产养殖100亩以下。 | 18 |  | / |
|  | 尾矿库下游涉及其他类型风 险受体 | 13.□人口聚集区：累计人口2000人及以上。 | 54 |  | / |
|  |  | □人口聚集区：累计人口2000人以下，200人及以上。 □国家级（或4A级及以上）的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。 □国家基本农田、基本草原、种植大棚、农产品基地等1000亩及以上。 17.□重大环境风险企业或重大二次环境污染源、风险源。 | 36 |  | / |
|  |  | √人口聚集区：累计人口200人以下。 □涉及省级及以下（或4A级以下）：自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界文化或自然遗产地，重点文物保护单位、以及其他具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。 □国家基本农田、基本草原、种植大棚、农产品基地等1000亩以下。 21.□一般、较大环境风险企业或其他二次环境污染源、风险源。 | 18 |  | / |
|  | 尾矿库输送管线、回水管线涉及穿越 | 22.□服务人口在2000人及以上的饮用水水源保护区、自来水厂取水口。 | 36 |  | / |
|  |  | □规模在100亩及以上的水产养殖区。 24.□江、河、湖、库等大型水体。 | 18 |  | / |
| 周边 环境 功能类别（22分） | 水环境（15分） | 下游水体（9分） | 地表水 | 1.○地表水：一类。 | 9 | 主要适用于源头水、国家自然保护区。 | / |
|  |  |  |  | 2.○地表水：二类。 |  | 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾产卵场、在仔稚幼鱼的索饵场等。 | / |
|  |  |  |  | 3. ○地表水：三类。 | 6 | 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、巡游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区。 | / |
|  |  |  |  | 4. ○地表水：四类。 | 3 | 主要适用于一般工业用水区及非人体直接接触的娱乐用水区。 | / |
|  |  |  |  | 5. ○地表水：五类。 | 0 | 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 | / |
|  |  |  | □海水（不涉及海水则不计算该项） | 1.○海水：一类。 | 9 | 适用于海洋渔业水域、海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区。 | / |
|  |  |  |  | 2.○海水：二类。 | 6 | 适用于水产养殖区，海水浴场，人体直接接触海上运动或娱乐区，以及与人类食用直接相关的工业用水区。 | / |
|  |  |  |  | 3.○海水：三类。 | 3 | 适用于一般工业用水区，滨海风景旅游区。 | / |
|  |  |  |  | 4.○海水：四类。 | 0 | 适用于海洋港口水域，海洋开发作业区。 | / |
|  |  | 地下水 （6分） | 1.○地下水：一类。 | 6 | 主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。 | / |
|  |  |  | 2.○地下水：二类。 |  | 主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。 | / |
|  |  |  | 3.√地下水：三类。 | 4 | 以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。 | 4 |
|  |  |  | 4.○地下水：四类。 | 2 | 以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外，适当处理后可做生活饮用水 | / |
|  |  |  | 5.○地下水：五类。 | 0 | 不宜饮用，其他用水可根据使用目的选用。 | / |
|  | 土壤环境 （4分） | 1.○土壤：一类。 | 4 | 主要适用于国家规定的自然保护区、集中式生活饮用水源地、茶园、牧场和其他保护地区的土壤，土壤质量基本上保持自然背景水平 | / |
|  |  | 2.√土壤：二类。 | 3 | 主要适用于一般农田、蔬菜地、茶园、果园、牧场等土壤，土壤的质量基本上不对植物和环境造成危害和污染。 | / |
|  |  | 3.○土壤：三类。 | 1 | 主要适用于林地土壤及污染物容量较大的高背景值土壤和矿产附近等地的农田土壤（蔬菜地除外）。土壤质量基本上不对植物和环境造成危害和污染。 | 1 |
|  | 大气环境 （3分） | 1.○大气：一类。 | 3 | 自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区。以保护自然生态及公众福利为主要对象。 | / |
|  |  | 2. ○大气：二类。 | 1.5 | 城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。以保护人体健康为主要对象。 | / |
|  |  | 3.√大气：三类。 | 0 | 特定工业区。以保护人体健康为主要对象。 | 0 |
| 注：（1）下游涉及的跨界情况：指沿着尾矿库事故后污染物的可能流向10公里评估范围（根据实际情况可以适当扩大评估距离）内存在行政区边界的情况。如果涉及多种类型，以等级最高的行政区边界进行计算。（2）周边环境风险受体情况：包括1）“所在区域”敏感性情况；2）“尾矿库下游涉及水环境风险受体”敏感性情况；3）“尾矿库下游涉及其他类型风险受体”敏感性情况；“尾矿库输送管线、回水管线涉及穿越”敏感性情况共计4方面24种的情形。评估时需要综合考虑这4方面情况，取其中得分最高的作为最后“周边环境风险受体情况”的得分。（3）下游水体：主要考虑地表水。如果下游同时还涉及海水，则评估时需综合“地表水”、“海水”两方面得分，取其中得分最高的作为最后“下游水体”方面得分。（4）一般、较大、重大环境风险源企业：指依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》评估具有一般、较大、重大环境风险等级的企业。（5）重大二次环境污染源、风险源：指尾矿库下游可能危及的，依据当地地方相关标准、文件或其他行业标准被划分为具有重大等级的环境污染源或风险源。（6）其他二次环境污染源、风险源：指尾矿库下游可能危及的，依据当地地方相关标准、文件或其他行业标准被划分为具有除重大等级之外的其他等级的环境污染源或风险源。（7）周边环境风险受体情况评分时：如果涉及多种情况，则按最高分计算。（8）表中复选框“□”表示可以多选，按其中最高得分计算；单选框“○”表示只能单选。 | / |
| 合计得分 | 7 |

表5.1-20 本矸石场控制机制可靠性指标评分表（R）

| 指标因子 | 评分依据 | 评分 | 相关说明 | 本矸石场得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况（15 分） | 堆存（4.5 分） | 堆存种类（1.5 分） | 1. ○混合多用途：多种不同类型的尾矿或固体废物、废水的排放场所。 | 1.5 |  | 0 |
|  |  |  | 2. √单一用途：仅一种类型尾矿或固体废物、废水的排放场所。 | 0 |  |  |
|  |  | 堆存方式 （1 分） | 1. ○湿法堆存。 | 1 |  | 0 |
|  |  |  | 2. √干法堆存。 | 0 |  |  |
|  |  | 坝体透水情况 （2 分） | 1. ○透水坝，无渗滤液收集设施。 | 2 |  | 0 |
|  |  |  | 2. ○透水坝，但有渗滤液收集设施。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3. √不透水坝。 | 0 |  |  |
|  | 输送 （4 分） | 输送方式（1.5 分） | 1. ○沟槽+自流（无人为加压）。 | 1.5 |  | 0 |
|  |  |  | 2. ○管道输送+泵站加压。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3. ○管道输送+自流（无人为加压）。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 4. ○车辆运输。 5.√传送带运输。 | 0 |  |  |
|  |  | 输送量 （1 分） | 1. ○大于等于10000方/日。 | 1 |  | 0.5 |
|  |  |  | 2.√大于等于1000方/日，小于10000方/日。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 3. ○小于1000方/日。 | 0 |  |  |
|  |  | 输送距离（1.5 分） | 1. ○大于等于10千米。 | 1.5 | 指实际的曲线距离。 | 0 |
|  |  |  | 2. ○大于等于2千米而小于10千米。 | 0.75 |  |  |
|  |  |  | 3.√小于2千米。 | 0 |  |  |
|  | 回水 （2.5 分）（仅在有回水系统时计算该项） | 回水方式 （1 分） | 1. ○沟槽+自流（无人为加压）。 | 1 |  | / |
|  |  |  | 2. ○管道输送+泵站加压。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 3. ○管道输送+自流（无人为加压）。 | 0 |  |  |
|  |  | 回水量（0.5 分） | 1. ○大于等于10000方/日。 | 0.5 |  | / |
|  |  |  | 2. ○大于等于1000方/日，小于10000方/日。 | 0.25 |  | / |
|  |  |  | 3. ○小于1000方/日。 | 0 |  | / |
|  |  | 回水距离 （1 分） | 1. ○大于等于10千米。 | 1 | 指实际的曲线距离。 | / |
|  |  |  | 2. ○大于等于2千米而小于10千米。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 3. ○小于2千米。 | 0 |  |  |
|  | 防洪 （4 分） | 库外截洪设施 （2 分） | 1. ○无。 | 2 |  | 0 |
|  |  |  | 2. ○有，雨污不分流。 | 1 | 指外部雨水未能通过截洪沟直接流向外界，而是进入尾矿库渗滤液收集池、事故池等设施。 |  |
|  |  |  | 3. √有，雨污分流。 | 0 | 指外部雨水能直接通过截洪沟流向外界，而不进入尾矿库相关设施（比如库区、渗滤液收集池、事故池等）。 |  |
|  |  | 库内排洪设施 （2 分） | 1. ○无。 | 2 | 指不仅作为排洪通道，还作为日常回水或排水通道。 | 0 |
|  |  |  | 2. ○有，作为日常尾矿水排放或回水通道。 | 1 | 指汛期作为库区泄洪通道，而日常生产中，通过库内排洪设施将库区澄清水引到渗滤液收集池等设施。 |  |
|  |  |  | 3. ○有，仅作为排洪通道。 | 0 | 指通常情况下该通道关闭，不连通外界，仅在汛期紧要情况下连通外界。 |  |
| 自然条件情况 （9 分） | 1. ○开展了地质灾害危险性评估 | 1-A. ○危害性中等或危害性较大。 | 9 |  | 0 |
|  |  | 1-B. ○危害性小。 | 0 |  |  |
|  | 2. ○未开展地质灾害危险性评估 | 2-A. ○处于地质灾害易灾区或岩溶（喀斯特）地貌区。 | 9 |  |  |
|  |  | 2-B. √不处于地质灾害易灾区或岩溶（喀斯特）区地貌区。 | 0 |  |  |
| 生产安全情况（15 分） | 尾矿库安全度等别 （15 分） | 1. ○危库。 | 15 | 未核定则按最高分进行评分。 | 0 |
|  |  | 2. ○险库。 | 11 |  |  |
|  |  | 3. ○病库。 | 7 |  |  |
|  |  | 4. √正常库。 | 0 |  |  |
| 环境保护情况（50 分） | 环保审批 （8 分） | 是否通过“三同时”验收（8 分） | 1.√否。 | 8 | 是否有环评报告书或报告表，且通过了“三同时”验收及相关批复。 | 否，8 |
|  |  |  | 2.○是。 | 0 |  |  |
|  | 污染防治 （8.5 分） | 水排放情况（3 分） | 1. ○不达标排放。 | 3 | 未知则按最高分进行评分。 | 0 |
|  |  |  | 2. ○达标排放，但不满足总量控制要求。 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 3. ○达标排放，且满足总量控制要求。 | 0.75 |  |  |
|  |  |  | 4. √不对外排放尾矿水或渗滤液等。 | 0 |  |  |
|  |  | 防流失情况（1.5） | 1. ○不符合环评等相关要求。 | 1.5 | 主要针对堆积坝及其他可能流失尾矿的位置。参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 | ○，1.5 |
|  |  |  | 2. √符合环评等相关要求。 | 0 |  |  |
|  |  | 防渗漏情况（2.5） | 1. ○不符合环评等相关要求。 | 2.5 | 主要针对库区底部及库区内边坡。 参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 | ○，2.5 |
|  |  |  | 2. √符合环评等相关要求。 | 0 |  |  |
|  |  | 防扬散情况（1.5） | 1. ○不符合环评等相关要求。 | 1.5 | 主要针对库区干滩及堆积坝体边坡。参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 | 0 |
|  |  |  | 2. √符合环评等相关要求。 | 0 |  |  |
|  | 环境应急 （26.5 分） | 环境应急设施 （8.5） | 事故应急池建设情况（5） | 1. ○无。 | 5 | 主要指针对库区和坝体防范措施建设情况。比如漫坝、坝体裂缝泄漏等。 参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 | ○，5 |
|  |  |  |  | 2. ○有，但不符合环评等相关要求。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 3. ○有，且符合环评等相关要求。 | 0 |  |  |
|  |  |  | 输送系统环境应急设施建设情况（2）（如果采用车辆运输，则不计算该项） | 1. ○无。 | 2 | 主要指针对输送管道等输送系统的防范措施建设情况。比如防止输送管线爆裂等。 参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 | / |
|  |  |  |  | 2. ○有，但不符合环评等相关要求。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 3. ○有，且符合环评等相关要求。 | 0 |  |  |
|  |  |  | 回水系统环境应急设施建设情况（1.5 分） （仅在有回水系统时计算该项） | 1. ○无。 | 1.5 | 主要指针对回水管等回水系统的防范措施建设情况。比如防止回水管爆裂等。 参照设计、环评及相关批复等文件的相关要求进行评分。 | ○，1.5 |
|  |  |  |  | 2. ○有，但不符合环评等相关要求。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 3. ○有，且符合环评等相关要求。 | 0 |  |  |
|  |  | 环境应急预案（6.5） | 6.5 | 按照环境应急预案的编制、报备及落实等情况进行综合评分。 | 正在编制(6.5) |
|  |  | 环境应急资源（2分） | 2 | 按照应急资源的储备、管理、维护等情况进行综合评分。 | 0 |
|  |  | 环境监测预警与日常检查（4 分） | 监测预警（2） | 2 | 按照监测预警方案的制定、开展及相关台账等情况进行综合评分。 | 0 |
|  |  |  | 日常检查（2） | 2 | 按照日常检查工作方案的制定、开展及相关台账等情况进行综合评分。 | 0 |
|  |  | 环境安全隐患排查与治理（5.5） | 环境安全隐患排查（3） | 3 | 按照环境安全隐患排查工作方案的制定、开展及相关台账等情况进行综合评分。 | 3 |
|  |  |  | 环境安全隐患治理（2.5） | 2.5 | 按照安全隐患的发现、治理及报告等情况进行综合评分。 | 2.5 |
|  | 环境违法与环境纠纷情况（7分） | 近三年来是否存在环境违法行为或与周边存在环境纠纷（7 分） | 1. ○是。 | 7 |  | ○，7 |
|  |  |  | 2. √否。 | 0 |  |  |
| 历史情况（11 分） | 近三年来发生事故或事件情况（包括安全和环境方面）（11 分） | 事件等级 （8 分） | 1. ○发生过重大、特大事故。 | 8 | 以发生过最高等级事件或事故进行评分。 | 0 |
|  |  |  | 2. ○发生过较大事故。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 3. ○发生过一般事故。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 4. √无。 | 0 |  |  |
|  |  | 事件次数 （3 分） | 1. ○ 2 次及以上。 | 3 | 一般、较大、重大、特大事件或事故次数。 | 0 |
|  |  |  | 2. ○ 1 次。 | 1.5 |  |  |
|  |  |  | 3. ○√次。 | 0 |  |  |
| 注： 表中单选框“○” 表示只能单选。 |
| 合计得分 | 38 |

4、环境风险等级及其表征情况

本矸石场环境危害性为H3、周边环境敏感性为S3、控制机制可靠性为R2，对照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740 --2015）中尾矿库环境风险等级划分矩阵，本矸石场环境风险为：一般（H3S3R2）。

表5.1-21 尾矿库环境风险等级划分矩阵

| 序号 | 情形 | 环境风险等级 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境危害性（H） | 周边环境敏感性（S） | 控制机制可靠性（R） |  |
| 1 | H1 | S1 | R1 | 重大 |
| 2 |  |  | R2 | 重大 |
| 3 |  |  | R3 | 较大 |
| 4 |  | S2 | R1 | 重大 |
| 5 |  |  | R2 | 较大 |
| 6 |  |  | R3 | 较大 |
| 7 |  | S3 | R1 | 重大 |
| 8 |  |  | R2 | 较大 |
| 9 |  |  | R3 | 一般 |
| 10 | H2 | S1 | R1 | 重大 |
| 11 |  |  | R2 | 较大 |
| 12 |  |  | R3 | 较大 |
| 13 |  | S2 | R1 | 较大 |
| 14 |  |  | R2 | 一般 |
| 15 |  |  | R3 | 一般 |
| 16 |  | S3 | R1 | 一般 |
| 17 |  |  | R2 | 一般 |
| 18 |  |  | R3 | 一般 |
| 19 | H3 | S1 | R1 | 较大 |
| 20 |  |  | R2 | 较大 |
| 21 |  |  | R3 | 一般 |
| 22 |  | S2 | R1 | 一般 |
| 23 |  |  | R2 | 一般 |
| 24 |  |  | R3 | 一般 |
| 25 |  | S3 | R1 | 一般 |
| 26 |  |  | R2 | 一般 |
| 27 |  |  | R3 | 一般 |

本矸石场环境风险等级可表征为“一般（H3S3R2）”。

#### 环境风险分析情况

结合矸石场环境风险预判、环境风险等级划分结果及其风险特征，并对环境危害性和控制机制可靠性的各项指标的得分进行分析，本矸石场可能发生的突发环境事件为：(1)溃坝；(2)排洪系统故障。

1、环境风险特征分析情况：

矸石场固废接纳类型为煤矸石，I类一般工业固废。不会对环境水体造成污染。

2、矸石场突发环境事件危险因素和情景分析情况

(1)溃坝

由于泄洪能力不足，质量问题（主要表现为坝体渗漏、坝体滑坡、基础渗漏、排水漏泄管渗漏、排水系统质量问题等），管理不当（主要表现为由于超蓄而降低防洪标准，由于维护运用不良，由于排水斜槽处筑埝不及时拆除导致漫坝，由于无人管理）等原因造成溃坝、漫坝等。溃坝垮坝不仅使工程本身遭受损失，更严重的给矸石场下游环境造成灾害。

(2)排洪系统故障

排水构筑物包括截水沟等设施，其稳定性关系到整个矸石场的安全，如果排水构筑物的强度、岩体稳定性等达不到设计要求而发生垮塌，就会导致排水系统不能正常使用、甚至完全报废，而使库内积水不能正常排出，造成库内水位升高，浸润线抬高等，如果采取措施不当，则可能导致漫坝、溃垮等事故的发生。

#### 结论

经过分析，公司矸石场环境风险等级为：一般。环境风险等级可表征为“一般（H3S3R2）”。

建议加强管理，执行好日常巡检，定期对矸石场进行安全环境隐患排查。

## 运营期环境影响预测与评价

运营期生产活动即为村民耕作活动，不存在环境影响。

环境保护措施及其可行性论证

## 施工期环境保护措施

### 施工期大气污染防治措施

一、前期基础工程建设

根据《忻州市打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》（忻政办发2019【70】号）中关于加强施工工地扬尘管控的要求：加强施工扬尘管控，建设单位要在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘污染防治监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地有关主管部门联网。市住建局要定期组织开展施工扬尘专项整治行动，对扬尘管控不到位的施工单位依法进行查处。重污染天气预警和采暖季期间，停止各类土方作业和房屋拆迁施工作业。对于已采取扬尘管控措施但确实无法停工的重大民生工程和重点项目，由属地人民政府统筹把握。全面加强城市道路及交通运输扬尘整治。加强道路运输扬尘管控。交通运输管理部门要制定政策，鼓励引导企业加快发展封闭箱式货车、集装箱运输车，积极探索重型散装物料货车集装箱运输或硬密闭措施运输。各县（区、市）人民政府要组织建立由交通运输、公路管理部门牵头，公安交通管理部门配合的长效机制，对未采取有效封闭措施的散装物料运输车辆依法依规从严处罚。从严控制渣土运输污染。渣土运输车辆全部采用“全密闭”“全定位”“全监控”的新型环保渣土车，并符合环保尾气排放标准。加强源头管控，无主管部门核发的《渣土运输许可证》和交警部门核发的《限行道路通行证》的车辆，一律不得进入工地；密闭不严、车轮带泥的车辆，一律不得驶出工地。渣土运输必须按照规定线路行驶，必须到指定场所倾倒。不符合要求上路行驶的渣土车辆，一经查处取消渣土运输资格。建立倒查机制，对违法渣土运输车辆，同时追溯上游施工工地责任。

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》，针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

①施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

②施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

③遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

④施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

⑤使用外购商品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌站；

⑥施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料可除外；

⑦施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率须在90%以上；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等。

（2）运输扬尘措施

①施工场地内道路使用炉渣铺设，道路清扫时必须采取洒水措施。

②进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

③运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路。评价要求企业对进场道路进行硬化，优先采用煤矸石铺路；限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度；运输道路两侧种植行道树，减少起尘量。

另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

二、矸石填充、复垦造地

运营期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为运输道路、汽车倾倒矸石起尘、堆场作业扬尘。

（1）运输作业扬尘措施

评价要求企业对场内道路进行硬化，限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度；采取以上措施后，抑尘效率为90%，则扬尘排放量为1.56t/a（0.178kg/h）。

（2）汽车倾倒矸石起尘措施

针对汽车倾倒矸石时的起尘，环评要求企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到80%，则扬尘排放量为0.548t/a(0.21kg/h.)。

（3）堆场作业扬尘措施

针对堆场作业时的扬尘，环评要求企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到80%，则扬尘排放量为0.72t/a(0.27kg/h.)。

在采取以上措施以后，运营期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

（4）场内运输道路进行硬化措施

对场内运输道路进行硬化处理，道路路基采用30cm砂石路基，路面采用20cm混凝土路面，有效抑制道路扬尘对环境污染。

### 施工期水污染防治措施

一、前期基础工程建设

评价要求施工工地设置1座5m3集水沉淀池，设备冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

二、矸石填充、复垦造地

1、 地下水污染防治措施

地下水环境一旦被污染则很难弥补，因而对水环境特别是地下水的保护必须引起重视，我国颁布的《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》均以法律形式对水污染防治作出了明确的规定，国务院六部委提出的节水措施也十分明确。根据依法办事，以防为主，防治结合，抓关键抓死角的防治原则，结合本次评价地下水的实际情况，提出以下的保护措施：

1）前期矸石填充阶段要做好排水系统，雨季时，上游及周边汇水及时通过截水沟和马道排水沟排出场外，减少矸石渗滤液的形成。

2）矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要求进行；沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-7m/s），矸石分层压实（压实标准以水的渗透速率作为标准，即K渗≤1×10-5m/s）、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

2、地表水污染防治措施

本项目场内不设食堂、浴室，使用旱厕，生活废水主要为职工日常洗漱废水，水质较清洁，直接回用于抑尘洒水，不外排；旱厕定期掏空，由附近农民清运，用于农田施肥。通过采取以上措施，项目运营期对地表水环境影响很小。

3、地下水环境监测与管理

为保护周边居民饮水安全，对开采导致的地下水位下降或水质污染及时预警，并采取合理的补救措施，地下水监测的对象应围绕场区进行，选取场区上、下、侧游较近村庄水井作为跟踪监测点。

1、监测频率

水位监测点每个月监测一次。

水质监测点一年丰水期、平水期、枯水期各监测一次。

2、监测项目

水位观测井主要监测水井井深、水位、取水层位。水质监测点监测项目包括pH值、氨氮、氟化物、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数等六项。

3、监测方法

对于水位观测，原则采取固定时间，固定人员，固定测量工具进行观测。测量工具可选用测绳或测钟。鉴于水位观测频率大，建议建设单位可委托村委安排专人观测，按时收集数据。

对于水质监测，建议建设单位委托有资质监测单位，签订长期协议，对监控水井进行监测。

### 施工期噪声污染防治措施

项目施工期基础开挖阶段，其噪声值在75～85dB(A)之间；构筑物建设阶段，其噪声值在65～85dB(A)之间。为减少施工噪声对环境影响，评价要求采取以下措施：

①采用低噪设备。

②文明施工。装卸、搬运物料时严禁抛掷。

③施工方应合理安排施工时间。将电锯等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22：00-7：00）施工噪声扰民。

采取环评要求的噪声防治措施后，可最大限度减轻施工期噪声对区域声环境质量的影响。

### 施工期固废污染防治措施

施工过程产生的固体废物数量很小，施工期的建筑垃圾统一收集，剥离的表土、废石、混凝土块等用于运营期场地层间覆土，可回收的如钢筋头等由施工单位回收利用。

本项目施工期将产生少量的生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的生活垃圾回收地点，由环卫部门统一处置，不会对周围环境产生影响。

### 生态保护措施

一、前期基础工程建设

工程施工期对生态环境造成的影响主要表现在项目占地对土地利用格局的影响、对植被的破坏影响、对水土流失的影响、对周围景观的影响。

针对工程可能产生的影响，环评提出以下措施：

（1）施工时要求施工边界修建围挡、覆盖帆布等，按照设计严格控制工程施工范围，减少对地表的扰动和对植被的破坏

（2）合理调配挡矸坝、排水沟等工程施工产生的土石方，对施工期间产生的弃土及时回填，有效防止水土流失；临时土石方要采取加盖帆布等临时水土保持措施。随着施工结束，本项目通过覆土绿化还田，恢复施工毁坏的地表，可使水土流失得到有效控制。

本项目施工期环境影响因素及治理措施汇总见下表。

表6.1-1  本项目施工期环境影响因素及治理措施汇总表

| 环境因素 | 污染源 | 污染物 | 主要治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 施工工地 | 施工场地 | 扬尘 | ①对产生的建筑垃圾及时帆布遮盖；②加强道路清扫，采取洒水抑尘措施；③细颗粒物料（沙石、灰土、灰浆等）露天堆放应使用帆布覆盖；④施工弃方及时处理，避免大风天气对周围环境空气造成污染；⑤施工车辆进出施工场地应对轮胎、车体进行清洗、清洁。 |
| 水环境 | 施工工地 | 施工车辆 | 清洗 废水 | 设置1座5m3沉淀池，清洗废水经沉淀后用于洒水。 |
| 固体废物 | 施工工地 | 建筑施工 | 建筑 垃圾 | 统一收集后回用于填埋区场地平整。 |
|  |  | 挖方作业 | 弃方 | 统一收集后回用于填埋区场地平整。 |
| 声环境 | 施工工地 | 运输车辆施工机械 | 噪声 | ①采用低噪设备；②文明施工。装卸、搬运物料时严禁抛掷；③施工方应合理安排施工时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行。 |

二、矸石填充、复垦造地

1、生态影响工程防护措施

当每层煤矸石堆放和碾压完毕后到设计标高后，在边坡和马道平台及时覆土，对坡面修整后进行覆土，覆壤土1.0m。每堆高5m布置一个马道，马道及斜坡覆土厚1m。填沟造地工程布置有一个顶部平台，堆放至平台高程时对顶部进行平整，然后覆土，覆壤土1.0m。

当填埋至与周边地面相平时采用堆高作业法，按1：2的坡度向内收坡，填埋至设计标高的需进行覆土造田，每隔6m高程设平台。填埋作业过程包括场地准备、煤矸石的运输、倾倒、摊铺及压实。

在整个填埋过程中必须随时进行场区道路的清扫及场区的洒水等工作，使填埋作业正常运行，同时灰场的各项指标应达到填埋的要求。

2、覆土绿化措施

填埋造地区堆至每一平台设计标高时，建设单位将对矸石堆平整覆土进行封场绿化。

1#、2#矸石场平台土地复垦恢复为旱作耕地，1#、2#矸石场边坡复垦为灌木林地。

3、生态环境管理措施

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对建设项目的生态影响实施有效管理是其日常工作的一个重要组成部分。

对本工程而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设和运营中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

①结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

②要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

③要严格实施各项水土保持措施，确保煤矸石分层堆放、层层压实；排水沟、挡渣坝等严格按照要求，保质保量完成；加强对取土坡的生态治理。

④要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保植树种草的成活率，翌年应对上年造地情况实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

### 环境风险防范措施

为使填沟造地能稳定运行，评价提出以下风险防范的相关要求：

1、设计由有资质的正规单位进行，基础坝建成后须经安全验收后才能投入使用。

工程防洪设以30年一遇暴雨设计，50年一遇洪水量进行校核。填埋造地区水文计算采用24小时暴雨资料推求设计洪水，结合当地的《水文手册》和实际情况，正确的选用方法和所用参数进行。

2、工程矸石堆放采用分层堆置、覆土压实并封场绿化的措施，矸石处边坡按矸石堆放阶段形成多个台阶，每个台阶形成外高内低，在台阶上修0.4m宽，0.4m深矩形排水沟，使台阶内多余水不从边坡漫流，避免了对平台覆土的冲刷。为了防止周边来水进入填埋造地区，对填埋造地区坡面造成冲刷，修建排水边沟，排水边沟分两侧边坡排放。

3、在坝体填筑前，必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的草皮、腐殖土等。

4、基础坝及矸石坝坡面必须设置护坡，护坡材料采用植物护坡方式。

5、加强拦矸坝的巡视，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对填埋造地区进行管理和维护，严禁在填埋造地区周边爆破等危害填埋造地区安全的活动。

6、建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。

### 应急预案

参照《尾矿库环境应急预案编制指南》，对本项目环境风险评价及应急预案进行分析评价。

#### 编制目的、适用范围

1、编制目的

为了贯彻落实“以人为本”、“预防为主”的科学发展观，为有效预防、及时控制和消除突发环境事件，特别是重大、特大环境事件的发生，指导合理处置可能发生的各类突发环境事件，从而削弱或抑制事件带来的危害，并将损失降至最低，保障人民身体健康和财产安全，保护环境、建立健全突发环境事件应急机制，规范环境事件应急工作，形成山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司矸石场防范有力、指挥有序、快速高效和协调一致的环境事件应急处置体系，特制定本预案。

2、适用范围

本应急预案适用于本项目矸石场发生溃坝、排洪设施故障等事故时产生和次生的突发环境事件。

#### 预警与分级

1、预警条件及预警分级

根据本矸石场突发环境事件危险因素类型和自身的应急能力等，结合本矸石场规模、地形地貌、周边环境敏感点状况，明确预警条件、预警等级、发布程序、发布内容、责任人以及预警级别调整的条件、程序和责任人等。可以从以下几个方面考虑设置本矸石场突发环境事件预警发布条件和预警分级：

(1)气象、国土等部门发布有极端天气发生或地质灾害预警时，可以根据气象和国土部门发布级别设置预警级别；

(2)环境保护设施出现异常，造成或者可能造成矸石场溃坝时，根据环境保护设施损坏程度和恢复正常需要的工作量设置预警级别；

(3)发现重大环境安全隐患，至少设定橙色预警等级；

(4)通过对坝体的监控，发现安全生产指标、参数及状态等偏离正常值时，根据生产安全事故预警级别设置预警级别；

(5)当矸石场排洪设施，包括截水沟、涵洞等功能出现异常时，根据生产安全事故预警级别设置预警级别；

(6)发生其他生产安全事故或者生产安全事故可能次生突发环境事件时，根据初判生产安全事故等级确定预警级别；当分析可能对环境造成较大影响时，提高一个预警等级。

2、预警信息汇总和发布

明确各岗位信息接警、上报以及发布的责任人，明确发布程序、时限要求和具体内容等。矸石场预警监测人员、岗位当班人员等发现可能引发突发环境事件的事故、隐患或异常时，要立即逐级上报至当班组长、上级领导和应急指挥部等。应急指挥部应当立即进行核实，判断事件性质和类别，当符合预警发布条件时及时发布预警。当发现符合较高级别预警发布条件时，可以越级上报。

#### 响应与监测

1、应急响应分级

根据矸石场突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点状况、矸石场应急能力，建立分级应急响应机制，明确不同应急响应级别对应的指挥权限、应急响应措施等内容。可以从以下几个方面设置矸石场突发环境事件应急响应级别和应急响应措施：

（1）四级响应：发布蓝色预警同时启动四级应急响应，巡查人员加大对坝体、排洪设施等巡查频次，并及时将巡查情况报应急指挥部汇总；责令专兼职的应急处置救援队伍、负责环境应急工作的部门和人员进入待命状态，做好参加应急处置和救援工作的准备；清点应急救援所需物资、装备等，确保其可投入正常使用；必要时做好信息报告和通报的准备；

（2）三级响应：发布黄色预警同时启动三级应急响应，应急办公室迅速查明情况，指示相关工作岗位人员，开展应急处置救援行动；

（3）二级响应：发布橙色预警同时启动二级应急响应，调用矸石场全部能力，按照预案开展应急处置救援工作；

（4）一级响应：发布红色预警同时启动一级应急响应，调用矸石场全部能力，同时请求周边专业应急救援队伍或者具有应急处置能力的单位或组织予以援助，按照预案和开展应急处置救援工作。

2、环境应急监测

事件发生后，应急监测人员应快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。

#### 处置方案

1、现场应急处置

（1）矸石场溃坝处置

在汛期或暴雨期间，必须根据气象预报，做好一切预警工作。一旦发生溃坝事故，除做好必要的抢险和抢修工作外，一定要作好下游群众的疏散和转移和善后处理。

若发生事故，应急处置队伍应立即赶赴现场，在事故下游采用有效的拦截措施，动用铲车、挖掘机等设备，挖沟或筑坝，控制事故的扩大，等事故处理后，将废渣土转移到安全地点，及时清理废弃物，恢复植被。

加强栏矸坝的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。

设置专人对栏矸坝进行管理和维护，严禁在处置场周边爆破、滥挖等危害栏矸坝安全的活动。在栏矸坝附近设立警示标志牌，明确禁止在处置场和坝下进行活动。

落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。

（2）排水设施堵塞或损坏处理

当出现排水设施入口堵塞时，应组织人员对入口处的杂物进行清除，并派人值守，保证排水畅通。

如出现塌方，导致排水不畅，如果上游来水不大，则可以采取对塌方部位进行支护。如果处于雨季，且塌方严重，则应根据情况，预先疏散下游群众，然后采取坝上控制排水的措施。

若发生事故，应急处置队伍应立即赶赴现场，在事故下游采用有效的拦截措施，动用铲车、挖掘机等设备，挖沟或筑坝，控制事故的扩大，等事故处理后，将废渣土转移到安全地点，及时清理废弃物，恢复植被。

加强栏矸坝的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。

设置专人对栏矸坝进行管理和维护，严禁在处置场周边爆破、滥挖等危害栏矸坝安全的活动。在栏矸坝附近设立警示标志牌，明确禁止在处置场和坝下进行活动。

落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。

2、扩大应急

在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事件无法得到有效控制，要立即向应急指挥部汇报。

由本矿应急总指挥决定向上级机关求救，请求政府部门进行增援，启动上一级事故应急救援预案，实施扩大的应急响应。

必要时本矿应急总指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

#### 应急终止

1、应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

(1)事件现场得到控制，事件条件已经消除；

(2)污染物浓度已恢复正常值；

(3)事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

(4)事件现场的专业应急处置工作已无继续开展的必要；

采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平；

(6)地方政府及其环境保护等相关部门可以应急终止的其他情况。

根据现场应急监测和初步评估结果，由应急指挥部决定应急响应终止，下达应急响应终止指令，并决定是否跟踪开展环境监测工作。

2、应急终止程序

(1)事件单位向现场救援指挥部提出申请，现场救援指挥部确认终止。

(2)现场救援指挥部向所属各专业救援队伍下达应急终止命令。

企业应另行编制突发环境事件风险评估报告及突发环境事件应急预案。预案内容应包括以下内容：

（1）应急计划区

①挡矸坝

②周围环境保护目标：挡矸坝下游村庄及居民集中区。

（2） 应急组织机构、人员

①指挥部

成立事故应急总指挥部，总指挥由公司法人负责，副指挥由公司主要领导干部组成，成员包括各装置区主要负责人以及安全、消防、环保、设备、医院、保卫、技术、后勤等部门有关负责人，主要任务是确定总体决策和行动方案。

②救援组

根据紧急需要，向总指挥部报告，并调集供水、供电、供气、通信、医疗、救护、交通运输、交通警察等有关单位参战。

③通讯组

负责应急事故的联络、保证通讯系统的畅通，及时将事故险情通报上级，并将上级指示下传，保证准确无误。

④技术组

负责调查事故原因，确定事故等级，针对各风险源装置，制定具体的应急防护措施，并保证应急措施在技术上的可行性，对相应的防护设备和器材应逐一落实，加强防护人员的培训和演练，提高事故应急处理能力。

⑤急救组

宣传和普及有关救护常识，污染伤害事故发生后，积极抢救中毒人员。

⑥抢修组

该组职责是对事故风险源的设备装置、故障排除和抢救，有效制止泄漏。

⑦监测组

根据事故类型、规模及时判断和确定出污染危害项目，及时向当地环保监测部门提出申请、积极配合，在影响区域范围内合理布点，进行跟踪监测，提出监测报告及事故后果评价报告，作为事故善后处理的参考依据。

⑧后勤供应组

负责日常对各部门储备抢救器材、设备、物资、药品等的审批、采购和发放。在事故发生后，应深入现场，全力以赴为抢修工作提供后勤保障。

⑨事故调查组

负责溃坝事故现场勘查、事故调查工作，认定溃坝事故原因和责任，核定溃坝损失。

（3）报警通讯联络方式

①24 小时有效报警方式

企业事故报警方式采用内部电话和外部电话等线路进行报警，企业内部各部门和各岗位都安装有报警电话，发生事故后报指挥部，由指挥部根据事态情况通过公司广播向公司发布事故消息，发出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府及周边单位负责人提出要求组织疏散或请示援助。

② 24 小时有效的内部通讯联络方式

公司应急救援人员之间采用内部电话和外部电话等线路进行联系。应急救援小组的电话必须 24 小时开机，禁止随意更换电话号码，电话号码如有变动应在 48小时内向生产安全管理部报告。

（4）事故应急状态分类及报警

当事故发生后，为了迅速、准确地做好事故等级预报，减少伤害和损失，首先应确定应急状态及报警响应程序。根据事故险情等级可采用三级报警，报警级别视事故伤害影响波及范围而定。

（5）应急保障

①人员保障机制

本应急预案确定后，需要及时设立各下属机构，成立安全环保机构和医疗救护队伍，对各机构的人员流动加以控制，及时填补人员流失、确保应急小组成员的人数充足。

②物资保障机制

在事故发生后，要确保各所需应急物资能够及时到位，制定物资采购、运输和发配等完整的物流体系，并配以特定人员管理。对储备物资加以严格的监督管理，并应及时对其更新和补充。

③财力保障机制

制定完善的资金管理机制。确保企业任何时候有有效的流动资金允许使用，并将资金使用权及时有效的转交于事故发生时企业最高负责人，供其作为事故发生时所需应急准备和救援资金使用，以保证事故发生时使用。

④外部保障机制

当事故扩大需要外部力量救援时，请示当地政府部门协调救援，以得到最大程度的帮助，主要参与部门有：

A．公安部门：协助工厂进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

B、消防队：发生火灾事故时，进行灭火的救护。

C、环保部门：提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。

D、电信部门：保障外部通讯系统正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

E、医疗单位：提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护需要的药品和人员。

F、其它部门：可能提供运输、救护物资的支持。

（6）人员紧急撤离与救护

①撤离

发生矸石场溃坝事件后，可能对下游群众噪声危险，因此要及时通知下游可能受影响的人群立即撤离。

② 救护

及时向受到危害的区域派出救护人员和救护车等，对已经遭受侵袭而不能撤离的人员实施救护，并立即送到附近救护站或临时救护站救护；必要时可以向当地及外界力量求援。

（7）事故应急救援关闭程序与恢复措施

①应急预案中止

当风险事故状态得以控制并结束时，应急领导小组领导宣布应急预案中止，事故现场应急救援临时指挥部予以撤销，恢复正常运作程序。

②恢复措施工程

针对事故发生设备及场所进行现场踏勘，实施恢复工作。对损坏坝体进行修复、重建、更换、维护、试行和运行等。

③事故评估报告编制

针对发生的风险事故，将事故的起因、经过加以详尽的分析。统计事故影响的范围（人口、大气、水体、土壤）和危害程度，以及造成的损失。总结事故的经验教训。确定事故的处罚情况。事故须经过评定后才可以对外公布。对事故发生造成的人员伤亡、财产损失及环境影响等后果进行综合评价，制定相关程序，编制事故报告，记入档案。

（8）应急预案培训

①岗位培训

对公司各职能部门进行相关的技能培训，并对部分设备操作技术及自身职业技术必要时可以请专家进行强化培训。实习人员需要进行严格的考核方能下发上岗证允许其上岗。

②预案培训

对在职员工进行必要的预案内容培训，强化员工对预案内容的了解程度，定期对此进行专项或专部门考核，并可以采取各种形式（包括知识问答、演讲比赛等）普及安全、环保和应急准备、救援等知识。必要时针对本项目的工艺特点，模拟设计风险事故，对各职能部门进行相应地演习，以达到实际的目的。并可以磨合公司各职能部门的事故救援中的配合。

（9）公众教育和信息

①公众教育

公司每年要认真开展安全宣传教育。公司可以一方面利用广播、电视、报刊等宣传方式，对公众宣传安全知识；另一方面，组织公司员工利用空闲时通过宣传画、宣传册、安全讲座等方式对公司附近的村民宣传事故危害，发生事故的应急措施等。使事故发生时，能最大限度的减小损失。

②风险事故信息的发布

对事故发生后所产生的影响应该对外界及社会公开，确定危害程度、危害范围及可能持续时间，减免因发生事故而受到影响范围内的人员健康损失。

③应急监测预案

公司内部委托当地有资质的单位进行污染物的采样监测，为污染物消减提供便利。外部，配合地区层面的应急环境监测开展相应的监测工作。

## 运营期环境保护措施分析

运营期生产活动即为村民耕作活动，不存在环境影响。

## 环保投资估算

本项目总投资6996.64万元，其中环保投资277万元，占总投资的3.96%。

表6.3-1    环境保护费用估算表

| 项目 | 污染治理措施 | 数量 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 填埋区扬尘 | 填埋场采用分区、分块运行方式，运行过程中使填埋场暴露面最小，堆满一块覆盖一块从而一次形成永久性覆盖面，最大限度的减小扬尘。及时洒水、碾压和覆土绿化 | 每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆放3m厚的矸石覆盖一层50cm厚的黄土，到达堆存高度后要及时对顶部进行覆土厚度达到1.0m | 计入工程费用 |
| 运输车辆运输扬尘 | 限制超载、采用全封闭箱式运输车辆，管理站设车辆轮胎冲洗平台、道路洒水 | 运矸道路两侧设置绿化带 | 3 |
| 废水 | 场地修筑排水系统包括拦水导流墙、截水沟、马道排水沟、排洪涵洞、消力池等，保证雨水通过排水边沟排往场地下游 | C#矸石沟：拦水导流墙长25m、截水沟1241m、横向排水沟长598m、排洪涵洞430m、消力池2座； D#矸石沟：拦水导流墙长50m、截水沟2306m、横向排水沟长2196m、排洪涵洞1215m、消力池3座； | 260 |
|  | 设备冲洗水收集至管理区沉淀池内 | 沉淀池5m3 | 2.0 |
|  | 洗车平台 | 1座20m3集水沉淀池 | 2 |
|  | 防渗工程 | 本项目对矸石分层压实，上层由黄土及低肥效土和熟土壤覆盖处理后，可达到良好的防渗效果 | 计入工程费用 |
| 噪声 | 运输噪声：减速、限制鸣笛、设绿化带 | // |
|  | 设备噪声：选用低噪设备，室内安装，基础减震 | 5.0 |
| 固体废物 | 本项目服务期满填沟造地完成后产生的建筑垃圾运送至指定的建筑垃圾填埋场，1#、2#矸石场平台土地复垦恢复为旱作耕地，1#、2#矸石场边坡复垦为灌木林地。 | 5.0 |
| 拦矸坝 | C#矸石沟：挡矸坝墙身材料为 C20 毛石混凝土，毛石强度为 MU30，扩展基础材料为 C30 混凝土，拦矸墙基础下设 C15 混凝土垫层，厚 10cm，各边均宽出 10cm。 D#矸石沟：挡矸坝墙身材料为 C20 毛石混凝土，毛石强度为 MU30，扩展基础材料为 C30 混凝土，拦矸墙基础下设 C15 混凝土垫层，厚 10cm，各边均宽出 10cm。 | 2座 | 计入工程费用 |
| 土地复垦 | 马道平台、坡顶 | 土地复垦，总面积为14.5382hm2 | 计入工程费用 |
| 总计 |  | 277 |

环境经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的一个重要组成部分。通过环境影响经济损益分析，对建设项目所造成的环境资源损失进行定量计算，并与建设项目的经济效益进行比较，以确定其经济上的可行性。

## 主要经济技术指标

本项目总投资6996.64万元，其中环保投资277万元，占总投资的3.96%。

## 环境影响经济损益分析

### 建设项目环境代价分析

环境代价指工程污染和破坏所造成的环境损失折算成经济价值。本项目监测很建成投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A 为资源和能源流失代价；

B 为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C 为对人群、动植物造成的损失代价。

（1）资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合项目特点，本部分主要分析估算外排的污染物中资源价值较高的污染物流失的损失代价。本部分损失约0.5万

（2）生产生活资料损失代价（B）

本项目已做到达标排放，排污量很少，且为无组织排放，无需缴纳排污费等。因此生产生活资料损失代价为0万元/年。

（3）人群损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目工程污染的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体的影响轻微，但对工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按5万元/年估算。因此人群损失代价为5万元/年。

综上所述，工程环境代价为：5.5万元/年。

### 建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）环保工程建设投资

本项目总投资6996.64万元，其中环保投资277万元，占总投资的3.96%。

（2）环保设施运行及管理费用

项目运行过程中绿化带的养护管理等费用约3万元。

本项目环境成本约280万元。

### 环境经济效益分析

采取各项污染控制措施后，即有效地控制了污染，又可带来经济效益。环境工程的经济效益体现在两方面，一是直接经济效益，即环保措施对废物回收利用所提供的产品价值；二是间接经济效益，即环保措施实施后的社会效益。

#### 直接经济效益（R1）

式中：Ni——能源利用的经济效益

Mi——水源利用的经济效益

Qi——废气利用的经济效益

Si——固体废物利用的经济效益

Ti——废水利用的经济效益

i——利用项目的个数

本项目环境工程产生的直接经济效益主要为矸石综合利用所获得的效益，约为500万元。

#### 间接经济效益（R2）

式中：Ji——控制污染后对环境减少的损失

Ki——控制污染后对水体减少的损失

Zi——控制污染后减少的排污费、赔偿费

间接经济效益是由环保设施投入运行后所减少的损失和补偿费用构成的，在无实际数据时，以直接经济效益的5%计。则R2=25(万元/年)

由此，计算得出环保措施产生经济效益R=R1+R2=525（万元/年）

### 污染控制费用

污染控制费用是指为了治理污染需要的投入，由治理费用和其辅助费用构成。

#### 治理费用（C1）

式中：C1-1——环保投资费用

C1-2——运行费用，取投资费用15%

n——设备折旧年限，取10年。

计算得，C1＝1077.19万元

#### 其它费用（C2）

本项目为保护环境而付出的其它费用包括：污染防治考察、信息交流、防治措施试运行调试、相应的环境管理及监测仪器运转费以及环境影响评价等方面，按环保投资的1%计算。

C2=C1-1×1%=2.77（万元/年）

#### 污染控制费用

污染控制费用C为治理费用C1和其它费用C2之和，每年约1079.96万元。

#### 环境经济效益

- 年净效益

年净效益以环境工程的直接经济效益（R1）扣除污染控制费用（C）表示，经计算，本项目环保设施年净效益为-579.96万元。

- 效益费用比

将环境经济效益R和污染控制费用C的比值来作为评价工程环保效益的依据。

本项目R/C=0.46

上式表明，本项目年投入1万元的环境费用可获得0.46万元的效益，说明每年环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益。

## 环境影响经济损益分析结论

本项目总投资6996.64万元，其中环保投资277万元，占总投资的3.96%。本项目环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益因此，本项目的建设从社会和环境效益角度分析是合理可行的。

环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

## 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是进行环境管理和污染防治的依据。

为全面贯彻和落实国家及地方环境保护政策、法律、法规，加强企业内部环境管理和污染物排放监督控制，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构和制度。

### 环境保护机构设置的目的

环境管理是整个工厂管理工作中的重要组成部分，其目的主要是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。

评价要求企业建立环境管理机构，抓好环境保护措施、项目的设计审查以及施工、验收工作的正常运行，建立健全的环境保护机构、建立环境管理档案，建立健全的企业环境管理的各项规章制度，制定环境保护设施的技术规程和操作规程，开展环境保护教育，加强对矸石倾倒、填埋人员的培训，以保证项目运营后顺利开展环境保护工作。

### 环境管理机构设置

环评要求企业设置本项目环保兼职人员，负责全公司的环保管理、治理和环境监测等工作。

企业环境管理机构设置见图8-1。

### 环保兼职人员环境保护职责

（1）掌握污染源排放情况，污染防治设施运行情况；

（2）污染控制、环境保护治理设施运行文件的管理；

（3）督促矸石倾倒、填埋人员按照操作规程进行矸石倾倒作业；督促矸石运输人员按车辆保养、检修制度强化管理；

（4）及时与上级环保部门沟通，获取相关的信息和技术；

（5）负责公司环境保护技术资料、文件的归档工作；

（6）负责突发环境事故应急预案的制定；

（7）制定应急预案的演练计划，协助现场指挥组具体落实；

（8）负责公司环境保护工作的培训和宣传工作；

（9）制定公司监测计划。

### 环境管理制度

建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。本项目施工期结束后，企业应根据本项目的特点建立健全必要的环境管理规章制度，这样才能加强和促进企业环境保护工作的开展。

企业应制订的最基本的环境管理制度如下：《环境保护管理制度》、《环境管理的经济责任制》、《环境管理岗位责任制》、《环境污染事故管理规定》、《环境管理档案制度》等。

### 环境管理主要内容

施工期环境管理主要内容：

（1）确定工程建设环境保护的管理制度和实施办法，指导施工过程的环境保护工作，并在工程施工过程中督促执行，检查执行情况，及时发现问题，提出改进措施及建议。

（2）负责矸石的清运指挥工作，保持场地整洁，检查扬尘防治措施落实情况；

（3）合理安排施工方式、时间，落实噪声污染防治措施，确保施工区域厂界噪声达标，禁止各类机械在22:00-6:00间施工；对施工期机动车辆运行路线及车辆合理调度和管理；

（4）制定绿化工作计划，边施工边绿化；

（5）根据工程设计文件中有关环保内容，落实施工场地的环保措施和各项经费。贯彻落实建设项目的“三同时”原则，切实按照设计要求予以实施，以确保环保设施的建设，使工程项目达到预期效果；

（6）对施工队伍实行职责管理，要求其文明施工，并做好监督、检查及教育工作；

（7）委托有资质单位按照有关监测技术规范进行环境监测。

运营期：

（1）加强对排水设施的管理，并定期检查和维护；

（2）制定环保宣传教育计划，加强项目新增耕地权益人的环保意识，将维护项目区的环保设施等。

（3）加强绿化管理，作好农田防护林带的维护工作。

（4）负责组织实施运营期环境监测计划。

### 环境管理计划

本项目环境管理计划见下表。

表8.1-1   项目环境管理计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 试运行阶段 | 1、检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工； 2、做好环保设施运行记录； 3、向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报告； 4、环保部门和主管部门对环保工种进行现场检查； 5、记录各项环保设施的试运转状况，针对出现问题提出完善修改意见； 6、总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度； |
| 生产 运行期 | 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 5、积极配合环保部门的检查、验收。 |

### 排污口规范化

矸石场入口处设置明显的标志，标志的设置应严格执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB19599—2001）中有关规定，排放口图形标志见下图。

| 排放口 | 固体废物堆放场 |
| --- | --- |
| 图形标志 |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

## 环境监测

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。

### 环境监测机构

本项目日常环境监测工作委托有资质监测单位开展。

### 环境监测计划

评价提出的本项目环境监测计划见下表。

表8.2-1   本项目环境监测计划

| 项目 | 监测点 | 污染物 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 场界无组织 | 颗粒物、SO2 | 1次/年 |
| 噪声 | 场界噪声 | LAeq | 1次/半年，每天昼、夜各1次 |
| 地下水 | 挡矸墙下游30m~50m处设一座地下水监测井 | pH值、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰等9项。 | 1次/年 |
| 土壤 | 填埋造地区上游、填埋造地区拦矸坝下游 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍、氟化物、pH | 2次/年 |

## 环境保护措施及污染物排放

本项目环保措施及污染物排放一览表详见下表。

表8.3-1   环保措施及污染物排放清单

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 污染治理措施 | 排放量（t/a） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 排放标准 |
| 大 气 污 染 物 | 填埋造地区 | 堆存扬尘 | 2.39 | 场内设洒水车，矸石及时处置，层层压实、覆土并进行绿化等 | 无组织排放0.72 | 《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006 | 无组织排放监控浓度限值为1.0mg/Nm3 |
|  |  | 倒矸扬尘 | 2.74 | 企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到80%， | 无组织排放0.548 |  |  |
|  | 运输车辆 | 运输 扬尘 | 15.6 | 限制超载、篷布遮盖、道路洒水，设置绿化带等 | 无组织排放1.56 | --- | --- |
| 废水 | 雨水 | --- |  | 设挡水墙、截水沟、马道排水沟、排洪涵管、消力池，保证雨水通过排往填埋造地区下游 | --- | --- | --- |
| 噪声 | 高噪设备 | 噪声 | 65～85dB(A) | 减速、限制鸣笛、 设绿化带 | 40~55dB(A) | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） | 1类 |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 0.75 | 设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于环卫部门指定的垃圾收集地点，由环卫部门统一处理。 | 0.75 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号） |  |
| 生态 | 挡矸墙 | 项目区一（C#矸石沟）挡矸坝总长为 43m，挡矸坝墙身材料为 C20 毛石混凝土，毛石强度为 MU30，扩展基础材料为 C30 混凝土，拦矸墙基础下设 C15 混凝土垫层，厚 10cm，各边均宽出 10cm。项目区二（D#矸石沟）挡矸坝总长为21.5m，挡矸坝墙身材料为 C20 毛石混凝土，毛石强度为 MU30，扩展基础材料为 C30 混凝土，拦矸墙基础下设 C15 混凝土垫层，厚 10cm，各边均宽出 10cm。 |
|  | 填埋造地区绿化 | 当每层煤矸石堆放和碾压完毕后到设计标高后，在边坡和马道平台及时覆土，对坡面修整后进行覆土，覆壤土1.0m。每堆高5m布置一个马道，马道及斜坡覆土厚1m。填沟造地工程布置有一个顶部平台，堆放至平台高程时对顶部进行平整，然后覆土，覆壤土1.0m。 边坡绿化：采用植物措施护坡，乔木选用刺槐，灌木选用紫穗槐，草种选用披碱草 |

环境影响评价结论

## 建设项目基本情况

本项目位于河曲县鹿固乡磁窑沟村与寺墕村所属选定的2条相邻荒沟内，距离磁窑沟煤业工业场地东南边界1.4km，其中西侧沟道（C）为项目区一：地理坐标E111°18′51.89″，N 39°16′46.93″，东侧沟道（D）为项目区二：地理坐标111°19′5.14″，N 39°16′35.13″。项目区一（C）沟：可填埋矸石容量约为30.126万m³，可堆矸量约48.2万t（矸石堆容重按1.6t/m3计）。项目区二（D）沟：可填埋矸石容量约为121.54万m³，可堆矸量约194.46万t（矸石堆容重按1.6t/m3计）。

本次工程主要建设内容包括场地支护结构（挡矸坝、挡水坝，护坡）、排水系统（横向马道排水沟、周边截水沟、底部排水涵洞、下游消力池）、运输道路及土地复垦工程。

## 评价区环境质量现状评价

### 环境空气质量现状评价

本次评价引用《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2018年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报》（晋气防办函[2019]11号）公布的环境空气质量数据。忻州市河曲县2018年SO2全年平均浓度值为29μg/Nm3，NO2全年平均浓度值为20μg/Nm3，PM10全年平均浓度值为66μg/Nm3，PM2.5全年浓度值为35μg/Nm3，CO第95百分位数浓度2.2mg/Nm3，O3-8h第90百分位数浓度156μg/Nm3，区域内SO2、NO2、PM10、PM2.5均达标。本项目所处区域属于达标区。

### 地下水质量现状评价

本次评价建设单位引用山西京诚检测技术有限公司对区域地下水环境质量现状进行的监测数据，监测时间为2019年7月12日。监测点位为1#磁窑煤矿水井、2 #阳坡泉煤矿水井，供水现状均为正常供水。由监测结果可知，在所有监测点位监测项目各项指标均达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准。因此，本项目周边地下水环境质量较好。

### 噪声质量现状评价

山西京诚检测技术有限公司于2019年7月12日对本项目进行了声环境质量现状监测。监测点位为场界四周进行声环境质量现状监测，昼、夜各1次。

由监测结果知，各个监测点昼间与夜间噪声现状监测值均可满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008) 1类标准值的要求。

## 污染物排放情况分析

### 达标排放

本项目大气污染物为无组织扬尘；项目运营期生活废水水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。此外，本项目填埋造地运行期间，正常情况下无生产废水产生；雨季时，场地上游及周边汇水可以通过截水沟、拦洪坝和马道排水沟排出场外。在实施一系列针对资源综合利用、污染物排放的防治措施，使各项污染物均能做到达标排放。

### 总量控制

根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文件第三条，本项目不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，因此，暂不纳入总量核定范围，不需进行总量申请。

## 环境影响分析

### 环境空气影响分析

项目选址和场区布置符合环境要求，污染源排放强度和排放方式及大气污染控制措施在严格按照环评规定的要求下可满足达标排放。评价认为从环境空气角度出发，本项目的建设是可行的。

### 水环境影响分析

①本项目施工期盥洗废水，产生量少，用于场地泼洒抑尘。

②填充矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，其淋溶液中污染物浓度均远小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，且复垦完成后，随着植被的恢复，土壤下层矸石淋滤液产生量很小，因此矸石淋溶液对场址地下水水质不会产生影响。

### 声环境影响分析

本工程噪声源来自填埋作业机械等，预测结果表明，场界噪声预测值在现状的基础上有所增加，预测噪声值符合国家标准，对周围环境影响较小；本项目运营后交通噪声对沿线声环境贡献值不大，不会对沿线敏感点产生影响。

### 固体废物环境影响分析

本项目为固废处置项目，运营期间无生产固废产生和排放。项目生活垃圾在办公室设置垃圾桶，建设单位要将此部分生活垃圾收集后倾倒于生活垃圾回收指定地点，由环卫部门统一处理，固废排放不会对区域环境产生影响。

### 生态环境影响分析

本项目为煤矸石填沟造地综合利用工程项目，随着矸石填埋区的投入运营，边坡和平台覆土、绿化之后，生态环境可以得到恢复，因此对生态环境的影响不大。

### 环境风险分析

通过对建设项目产生风险分析可知，本项目可能存在土地复垦区围堤溃坝、矸石自燃等事件，本项目虽然存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的几率降至最低。采取有效的风险应急预案，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。

## 公众参与

本次评价公众参与调查使用了发放调查表、随机走访方式进行。根据调查和访谈的情况，100%的公众对本项目的建设持赞同意见或无意见，公众无反对意见。

评价认为山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司煤矸石填沟造地综合利用工程项目符合国家和山西省产业政策，建设及运营过程带来轻微的大气、水、噪声污染，只要严格执行环评中规定的各种控制措施后，可以满足国家规定的排放标准，满足环境和公众的要求。另外，本项目在建设的同时，要加强与附近居民的交流，从国家产业政策、环保政策和控制污染的技术路线方面，向公众做细致的解释以求得公众的理解与支持，从而为企业的自身可持续发展创造一个更好的外部环境。

## 环境保护措施分析

本项目总投资6996.64万元，其中环保投资277万元，占总投资的3.96%。本次环评规定了项目施工及运行过程中的各项噪声、扬尘、水环境污染等防治措施，同时针对生态影响提出了工程和植被措施。

## 环境损益分析

本项目环境保护费用并不是纯支出，对环境保护的同时也具有少量的经济效益因此，本项目的建设从社会和环境效益角度分析是合理可行的。

## 环境管理与监测计划

为了保护本项目所在区域环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本项目的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。本次评价针对项目特点及建设单位的性质，要求建设单位配套相应的环境管理部门，并制定了相应的环境管理要求和计划。

为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，也为项目的评价提供依据，本次评价根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标地段，制定了环境监测计划。

## 总结论

综上所述，本项目的建设符合国家及山西省产业政策的要求，不违背河曲县县城总体发展规划及城市环境规划的要求，在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放并，对区域环境影响较小，项目的建设能得到大部分公众的支持，选址可行，因此，从环境保护角度出发，山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司煤矸石填沟造地综合利用工程项目是可行的。

# Text boxes

图1-4  环境影响评价工作过程

图2-1  本项目环境保护目标图（1格1km）

公司负责人

矸石场专职管理人员

图8-1     本项目环境管理机构图

图8-2  排放口的图形标志