# 保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目）

# 环境影响报告书

# （公 示 版）

编制单位：山西清源环境咨询有限公司

二〇二〇年五月

# 目  录

前 言	1

1  总 则	4

1.1 编制依据	4

1.2 评价目的与原则	6

1.3 环境影响识别和评价因子筛选	7

1.4 评价标准	10

1.5 评价等级	13

1.6 评价范围	16

1.7 评价重点	16

1.8 相关规划及环境功能区划	17

1.9 环境保护目标	29

2  工程概况与分析	31

2.1工程概况	31

2.3 工程分析	41

2.4工程污染因素分析	48

2.4.1工艺流程	49

2.5环境风险分析	137

2.6污染物排放汇总	69

3  环境现状调查与评价	71

3.1 自然生态环境概况	71

3.2 环境质量现状监测与评价	81

4  环境影响预测与评价	100

4.1 地下水影响预测与评价	100

4.2 环境空气影响预测与评价	111

4.3 地表水环境影响分析	128

4.4 声环境影响预测与评价	129

4.5 固体废物环境影响分析	130

4.6 生态环境影响分析	132

4.7土壤环境影响预测与评价	134

5  环境保护措施及其可行性论证	143

5.1 施工期污染防治措施	143

5.2 营运期污染防治措施	145

5.3 生态保护恢复措施	153

5.4封场后生态恢复	154

5.5封场期环保措施	154

5.6防治措施汇总及投资	155

6  环境影响经济损益分析	157

6.1社会效益分析	157

6.2经济效益分析	158

6.3环境损益分析	158

7  环境管理与监测计划	160

7.1 环境管理计划	160

7.2环境监测	161

7.3 排污口规范化管理	166

7.4 污染物排放请单	167

8  评价结论	170

8.1 项目概况	170

8.2 评价区环境质量现状	170

8.3 环境影响分析与评价	171

8.4 环境管理与监测计划	173

8.5 环境经济损益分析	173

8.6 总量控制	173

8.7 公众意见采纳情况	173

8.8建议和要求	174

附件：

附件一：委托书；

附件二：可研批复；

附件三：建设项目选址意见书；

附件四：建设用地规划许可证；

附件五：土地局意见；

附件六：林业局意见；

附件七：环境质量现状监测报告。

附件八：专家意见

建设项目环评审批基础信息表

# 前 言

1 任务由来

保德县县城现有生活垃圾填埋场一座，填埋场场址位于保德县东关镇陈家梁村，设计工程规模90t/d，填埋库容 20.9万m3。2012年建成并投入使用，县城生活垃圾得到了有效的收运和处理。县域其他乡镇的生活垃圾主要通过小型机动车收集运输，在简易填埋场堆放处置。一些简易垃圾填埋场既无防渗和渗滤液处理设施，也无沼气导排设施。每逢雨季，洪水顺沟而下，部分垃圾和垃圾渗滤液随着雨水汇入沟谷，严重污染地下水和周边的生活环境，还有少部分垃圾随意倒在低凹地或沿街边堆放，这种倾倒方式污染状况更为严重，是保德县目前急需解决的环境问题。

2017年由保德县住房保障和城乡建设管理局负责实施的保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）可行性研究报告获得了保德县发展和改革局的批复（保发改农字[2017]41号），其中保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）工程的建设内容主要为农民安居、环境整治两项。保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目）属于环境整治工程中包含的乡村垃圾清洁工程，同时根据保德县住建局发文《关于保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）环境整治乡村垃圾清洁工程部分支项细化说明申请》可知，南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目为环境整治工程中乡村垃圾清洁工程的支项工程。根据保德县人民政府2017年8月24日会议纪要可知，保德县县域乡村综合整治工程项目招标实施主体为保德县人居环境改善投资有限公司。保德县住房保障和城乡建设管理局以选字第140931201800000号出具了项目选址意见书，并以地字第140931201800012号出具了项目建设用地规划许可证。保德县国土资源局以保国土资函[2018]169号同意项目选址。保德县林业局对项目占用林地的申请收悉后，出具了项目占用林地的复函，同意项目的建设。

综上所述，保德县人居环境改善投资有限公司依据当地政府各级部门出具的相关文件，决定在保德县南河乡建设南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目。项目生活垃圾填埋场工程日填埋生活垃圾26t/d，设计库容为20.9万方，场址位于保德县南河沟乡寨墕村。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目须进行环境影响评价。为此，山西省保德县人居环境改善投资有限公司于2018年11月10日正式委托山西清源环境咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作。本次环境影响评价范围是保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目），不包括服务范围内垃圾收集转运等工程内容，服务范围内垃圾收集转运等工程另行评价。

接受委托后，我单位立即成立项目课题组，组织参评人员赴现场进行实地踏勘，评价对建设项目所在区域的自然环境、环境质量现状、周围污染源及敏感因素以及工程内容、设施建设、污染物产生环节、拟采取的治理措施等进行了全面调查了解，收集了相关资料。 评价工作严格按照环保有关法律法规、环评技术规范及环保管理部门要求进行。并委托监测部门进行了环境质量现状监测。在此基础上，编制完成了保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目）环境影响报告书》（报审版）。

2019年12月4日，忻州市生态环境局在忻州市主持召开了《保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目）环境影响报告书》技术审查会，并提出技术审查意见，会后环评单位根据专家意见对报告书进行了认真的补充修改，形成了《保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目）环境影响报告书》（报批版），提交建设单位报送审批。

2 建设项目特点

保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目）位于保德县南河沟乡寨墕村西北800m处山谷内，山谷长约240m，底部标高1050-1062m，底部平均宽度13m，设计填埋区占地面积2.13万m2，填埋区设计库容20.9万m3，设计服务年限17年。服务期满后按照规范进行封场并进行生态恢复。

3 环境影响评价的工作过程

本项目环境影响评价的工作过程分为三个阶段。第一阶段为接受委托，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等并依据相关规定确定环境影响评价类型，根据相关技术文件进行初步工程分析、开展初步的环境状况调查、识别环境影响因素、筛选评价因子、明确评价重点和环境保护目标、确定工作等级、评价范围和评价标准并制定工作方案。第二阶段为建设项目工程分析、评价范围内的环境状况调查监测与评价、环境影响预测分析与评价等。第三阶段为提出环境保护措施并进行技术经济论证、给出污染物排放清单、给出建设项目环境可行性的评价结论。

4 关注的主要环境问题

根据项目工程特点，项目环评关注的主要环境问题有以下方面：

（1）项目选址的环境合理性；

（2）项目施工期对周围敏感点、水环境、空气环境、声环境以及固体废物的环境影响、生态环境影响；

（3）项目建成后废气对周围大气环境的影响；

（4）项目建成后淋滤液液对附近地表水及区域地下水的环境影响。

（5）项目施工、运营及服务期满后对当地生态环境影响。

5 环境影响报告书的主要结论

保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目）符合国家的产业政策，选址符合当地规划要求，环保措施可行，公众参与未收到反对意见。在严格执行本报告中提出的各项环保措施，积极采取有效的防治对策，严格管理，确保“三废”达标排放后，不仅可以满足区域环境保护目标的要求，符合环保政策，同时对当地经济发展起到较大的推动作用。因此，从环境保护角度，建设项目可行。

# 1  总 则

1.1 编制依据

1.1.1 国家法律、法规、条例、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018.12.29)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1)；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29)；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015年修正)；

（7）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号(2017.10.1)；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第44号(2018年修订)；

（9）《环境影响评价公众参与办法》生态环境部部令第4号，（2019.1.1）；

（10）《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发展和改革委员会2011年第9号令)；中华人民共和国国家发展改革委2013年第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》；

（11）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（12）《土地复垦条例》，国务院令第592号；

（13）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号）；

（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012.7.3；

（15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012.8.8）；

（16）《国务院关于印发 “十三五”生态环境保护规划的通知》(国发[2016]65号)，2011.12.15；

（17）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），环境保护部办公厅；

（18）《关于加强环境监管执法的通知》（国办发[2014]56号），国务院办公厅；

（19）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（20）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（21）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（22）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发【2018】22号，2018年6月27日。

1.1.2 山西省法规、条例、政策

（1）《山西省环境保护条例》（2017.3.1日起施行）；

（2）《山西省大气污染防治条例》（2018.11.30修订）；

（3）《山西省减少污染物排放条例》(2011.1.1)；

（4）《山西省循环经济促进条例》（2012年10月1日起施行）；

（5）《山西省节约用水条例》（2013年3月1日起施行）；

（6）《山西省泉域水资源保护条例》（2010年11月26日修正）；

（7）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）；

（8）《关于印发山西省落实大气污染防治行动计划实施方案的通知》（晋政发[2013]38号），山西省人民政府，2013.10；

（9）《关于转发<关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知>的通知》（晋环发[2012]309号），山西省环境保护厅，2012.8；

（10）《关于加强环境监管执法的通知》（晋政办发[2015]24号），山西省人民政府办公厅，2015.4；

（11）《山西省环境保护厅关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管实施方案》晋环环评【2018】70号，2018年6月6号；

（12）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》，晋政办发[2020]17号，2020年3月13号；

（13）《山西省环境保护厅、山西省质量技术监督局公告关于在全省范围执行大气污染物特别排放限值的公告》2018年第1号，2018年6月15日；

（14）《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》晋政发【2018】30号，2018年7月29日；

（15）忻州市人民政府办公室，忻政办发[2020]36号“忻州市人民政府办公室关于印发忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知”，2020年4月3日；

（16）保德县人民政府办公室，保政办发[2019]91号“保德县人民政府办公室关于印发保德县水污染防治2019年行动计划的通知”。

1.1.3 相关导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《固体废物处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（9）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）；

（10）《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；

（11）《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（HJ/T564-2010）；

（12）《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）；

（13）《小城镇生活垃圾处理工程建设标准》（建标149-2010）。

1.1.4 参考资料

（1）保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目）环评委托书；

（2）保德县发展和改革局文件，保发改农字[2017]41号；

（3）《保德县县城乡村综合整治工程建设项目（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场工作平台）岩土工程勘察报告（详勘）》，山西恩特基础工程有限公司；

（4）建设单位提供的相关设计资料。

1.2 评价目的与原则

1.2.1 评价目的

（1）查清项目建址区域环境质量现状及生态现状，明确环境保护目标，对开发建设活动可能导致的生态影响进行分析与预测，提出减少影响或改善生态的措施。

（2）在项目工程分析的基础上，分析论证项目“三废”排放情况。确定污染因子的总量控制指标，使环评真正起到协调经济发展与环境保护的作用，为环境管理提供依据。

（3）对工程建址周围环境现状调查和重点污染因子的现场监测，掌握该地区的环境现状，分析当地环境可能遭受污染影响的程度和范围，为环保治理措施提供可行性建议。

（4）依据当地发展总体规划、环境功能区规划、环境容量及周围环境敏感保护目标，优化布局。

1.2.2 评价原则

（1）将项目建设与生态环境保护并举考虑，以“谁开发谁保护，谁破坏谁恢复， 谁利用谁补偿”、“保护优先、预防为主、防治结合”为原则，注重资源开发与生存环境的协调可持续性。

（2）评价区生态环境现状调查和监测，查清评价区现有环境现状，结合项目实际，重点阐述项目可能造成生态环境影响的特点、途径、性质、强度和可能的后果，提出有效的保护、恢复与改善生态环境的途径，为环境管理决策提供科学依据。

（3）以国家有关产业政策、环保法规为依据，贯彻执行“清洁生产”、“总量控制”、“达标排放”原则。从生产源头和生产全过程控制污染水平。把项目可能对生态环境的不利影响控制在最小的程度和范围。

1.3 环境影响识别和评价因子筛选

1.3.1环境影响因素识别

根据工程分析结果，各工序排放的主要的污染物种类，见表1-3-1所示。

表1-3-1  工程各工段排放的主要污染物种类

| 类别 | 污染源名称 | 主要污染物 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋场 | 扬尘、H2S、NH3、SO2、NOx、甲烷、臭气浓度 | 面源/火炬源、连续、大气 |
|  | 车辆运输 | 扬尘 | 面源、间歇、大气 |
|  | 渗滤液处理站废气 | H2S、NH3、臭气浓度 | 点源、连续、大气 |
| 废水 | 渗滤液 | PH、BOD5、COD、NH3-N、总氮、总磷、SS、总铅、总汞、总镉、六价铬、总砷、大肠杆菌 | 排入下游渗滤液调节池收集调节后经过渗滤液处理站处理后回用于绿化 |
|  | 生活废水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 排入渗滤液处理站处理后用于绿化 |
| 固废 | 生活垃圾 | 纸屑、果皮等 | 环卫部门统一处理 |
|  | 除臭剂、灭虫剂 | 废除臭、灭虫剂包装 | 交有资质单位处理 |
|  | 臭气处理装置 | 废活性炭 |  |
|  | 机修车间 | 废矿物油 |  |
| 噪声 | 运输车辆、推土机、 挖掘机 | 80～100dB（A） | 间断 |

根据本项目拟采取的生产工艺和排污特征以及建设地区的环境状况，对可能受本项目影响的环境要素与污染因子进行识别，结果详见表1-3-2。

表1-3-2  环境影响因素识别结果

| 项目 阶段 | 影响 因素 | 环境要素 | 特征污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地下水 | 地表水 | 声 环境 | 生态 环境 | 环境 空气 | 水体 环境 | 声环境 | 生态环境 |
| 施工期 | 场地 平整 | -1 |  |  | -1 | -2 | 扬尘 |  | Leq (A) | 土地利用、植被覆盖率、生物多样性、水土流失 |
| 运营期 | 渗滤液 |  | -1 | -1 |  |  |  | PH、BOD5、COD、NH3-N、SS、总磷、总氮、砷、汞、铬、镉、铅、总大肠菌群 |  |  |
|  | 废气 排放 | -1 |  |  |  |  | 扬尘、H2S、NH3、SO2、NOx、甲烷、臭气浓度 |  |  |  |
|  | 设备噪声 |  |  |  | -1 | -1 |  |  | Leq (A) |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |
| 封场期 | 生态影响 |  |  |  |  | +1 |  |  |  | 植被覆盖、生物多样性、土地利用性质 |

注：-—不利影响，+—有利影响，3 —重大影响，2—中等影响，1—轻度影响，0—基本无影响。

由上表可以看出：

（1）该工程对周围空气、声环境、水环境与生态环境产生轻度的不利影响；

（2）工程的主要环境影响因素是地下水、生态、大气和声环境；主要特征污染因子废水为BOD5、CODcr、NH3-N、SS、总磷、总氮、重金属，废气为扬尘、H2S、NH3、SO2、NOx、甲烷、臭气浓度；生态为土地利用、植被覆盖、水土流失、生物多样性等，噪声为连续等效A 声级；

（3）生活垃圾堆存导致的区域土地利用、植被覆盖、生物多样性等生态环境的变化。

1.3.2评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量状况，确定本次评价因子见表1-3-3。

表1-3-3  各环境要素评价因子

| 项目 | 环境质量现状评价因子 | 环境影响预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、NH3、H2S | TSP、NH3、H2S、SO2、NOx、甲烷、臭气浓度 |
| 地下水 | pH、总硬度、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、铜和锌 | 铅 |
| 土壤 | 镉（Cd）、汞（Hg）、砷（As）、铅（Pb）、铬（Cr）、铜（Cu）、镍（Ni）、锌（Zn） | 镉（Cd）、汞（Hg）、砷（As）、铅（Pb）、铬（Cr） |
| 地表水 | -- | -- |
| 噪声 | 等效A声级Leq | 等效A声级Leq |
| 固体废物 | -- | 生活垃圾，废杀虫剂、除臭剂包装，废矿物油，废活性炭 |
| 生态 | 土地利用、植被现状、土壤侵蚀现状、动物种类等 | 工程占地、水土流失、植被覆盖、土地利用功能、生物多样性等 |

1.4 评价标准

1.4.1 环境质量标准

（1）环境空气：根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域属于二类区，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准，标准值摘录见表1-4-1、表1-4-2。

表1-4-1  环境空气质量标准

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 年平均 | 200 | μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| 2 | PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 3 | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| 4 | SO2 | 年平均 | 60 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 5 | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 6 | CO | 24小时平均 | 4 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 7 | O3 | 日最大8小时均值 | 160 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |

表1-4-2  《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
| 2 | H2S | 1小时平均 | 10 |  |  |

（2）地表水：根据《山西省地表水环境功能区划》中图2本项目所在地地表水体小河沟河水质目标为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，标准值摘录见表1-4-3。

表1-4-3  地表水环境质量标准限值（单位：mg/L ，pH无量纲）

| 污染物名称 | 标准值 | 污染物名称 | 标准值 | 污染物名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 总磷 | ≤0.4 | 砷 | ≤0.1 |
| COD | ≤40 | 总氮 | ≤2.0 | 镉 | ≤0.01 |
| BOD5 | ≤10 | 硫化物 | ≤1.0 | 六价铬 | ≤0.1 |
| DO | ≥2 | 氟化物 | ≤1.5 | 汞 | ≤0.001 |
| 氨氮 | ≤2.0 | 挥发酚 | ≤0.1 |  |  |
| 石油类 | ≤0.5 | 锌 | ≤2.0 |  |  |

（3）地下水：本项目地下水监测因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。标准值见表1-4-4。

表1-4-4   地下水质量标准   mg/L， pH除外

| 污染物名称 | pH | 氨氮 | NO3-N | NO2-N | 挥发酚 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤0.002 | ≤0.05 |
| 污染物名称 | As | Hg | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤450 | ≤0.01 | ≤1.0 |
| 污染物名称 | 镉 | 铁 | 锰 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| 标准值 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 |
| 污染物名称 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 高锰酸盐指数 | 锌 | 铜 |  |
| 标准值 | ≤3.0 | ≤100 | 3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |  |
| 注：总硬度以 CaCO3计，大肠菌群单位为CFU/100mL，菌落总数单位为CFU/mL |

（4）声环境：项目所在地区属于农村地区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准值，标准值摘录见表1-4-5。

表1-4-5  声环境质量标准

| 类别 | 昼间 （dB（A）） | 夜间（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 |

（5）土壤环境

项目填埋场封场后进行生态恢复，恢复为林草地，项目周边土壤现状类型为草地、耕地等农用地，本次评价土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值，具体标准值见下表：

表1-4-6  土壤环境质量标准  单位：mg/kg（pH除外）

| 项目级别 | 风险筛选值 |
| --- | --- |
|  | 土壤pH值≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 1.4.2 污染物排放标准

（1）废气

施工期及填埋场区扬尘、SO2、NOx排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值，标准值见表1-4-7。

表1-4-7  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 监控点 | 监控浓度 （mg/Nm3） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| SO2 |  | 0.4 |
| NOx |  | 0.12 |

填埋场运行期恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改标准，具体见表1-4-8。

表1-4-8  恶臭污染物排放标准

| 控制项目 | 单位 | 二级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 新扩改建 |
| 氨（NH3） | mg/m3 | 1.5 |
| 硫化氢（H2S） | mg/m3 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |

（2）噪声

填埋场场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011)，标准值见表1-4-9、1-4-10。

表1-4-9  工业企业厂界噪声排放标准

| 项目 | 类别 | 昼间 （dB（A）） | 夜间（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 1 | 55 | 45 |

表1-4-10  建筑施工厂界噪声排放标准

| 项目 | 昼间 （dB（A）） | 夜间（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 标准 | 70 | 55 |

（3）固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部 公告 2013年第36号）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求（环境保护部 公告 2013年第36号）。

1.5 评价等级

1.5.1 环境空气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，计算公式为：

Pi=Ci/Coi ×100%

式中：Pi——第i 个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

Coi——第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，使用导则5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据《环境影响技术评价导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，评价工作级别按下表1-5-1划分：

表1-5-1 评价工作级别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本项目污染物数i大于1，取估算模式计算结果中最大地面质量浓度占标率Pmax和其对应的D10%进行评价等级的确定。

本项目Pmax最大值出现为渗滤液废气处理装置排放的H2S，估算模式得出的结果见表4-2-8、表4-2-9、表4-2-10，根据估算结果可知，本项目渗滤液处理站H2SPmax=8.0%＜10%，因此，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。

1.5.2 地表水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-2018）中地表水环境影响评价等级的规定地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。评价工作级别按下表划定：

表1-5-2  水污染影响型建设项目地表水评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜2000且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

本项目属于水污染影响型建设项目。项目生产过程中产生的生活污水及渗滤液集中收集后经渗滤液处理站处理后清水用作绿化，浓缩液回喷填埋场。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-2018）表1注10“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排到外环境的，按三级B评价”，本项目地表水评价等级为三级B。

1.5.3 地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别属于U城镇基础设施及房地产--149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置--生活垃圾填埋处置项目Ⅰ类，其余Ⅱ类。本项目为新建生活垃圾填埋场，因此属于Ⅰ类项目。

地下水环境影响评价工作等级可根据表1-5-3确定。

表1-5-3  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据现场调查，本项目不在集中式饮用水水源准保护区以及其他与地下水相关的保护区，但调查评价范围内有村庄分散式饮用水源，因此本项目地下水环境敏感程度为较敏感，由于本项目为Ⅰ类项目，因此确定本项目地下水环境影响评价工作等级为一级。

1.5.4 声环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价等级的分级方法，本项目处于GB3096规定的1类声环境功能区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以内，受影响人口数量变化不大，确定声环境影响评价工作等级为二级。

1.5.5 生态评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）中关于生态环境影响评价等级的规定，本项目工程占地2.675hm2，工程占地面积≤2km2，评价影响区域无风景名胜区、森林公园、重要湿地等重要生态敏感区，工程所影响区域生态敏感性为一般区域，确定本次生态环境影响评价为三级。

1.5.6土壤环境评价等级

本项目主要考虑生活垃圾渗滤液下渗对土壤环境质量的影响，属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》污染型影响评价工作等级划分表见下表：

表1-5-4  土壤影响评价工作等级划分表

本项目周边存在耕地，环境敏感程度属于敏感。项目属于城镇生活垃圾集中处置项目，属于Ⅱ类项目。项目工程占地面积2.675hm2＜5hm2属于小型项目。因此根据表1-5-4判断本项目土壤环境评价等级为二级评价。

1.5.7环境风险评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中有关规定，风险评价工作等级划分如下表所示：

表1-5-5  环境风险评价等级判别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

本项目涉及的可能对环境造成危害的风险物质主要包括CH4、H2S、NH3、柴油、渗滤液及填埋废物以及渗滤液处理站使用的硫酸。根据导则附录B，CH4、NH3、H2S、油类物质、硫酸的临界量分别是10t、5t、2.5t、2500t、10t，渗滤液及填埋废物不属于重点关注的危险废物。项目产生的填埋气体使用导气石笼收集后由风机及时抽出至燃烧系统燃烧放散，本项目不存储气体。在设备故障情况下2天不抽气的情况下，填埋场CH4、H2S、NH3最大储量分别是：CH424.76kg/h×48h=1.19t、H2S0.00089kg/h×48h=4.2×10-5t、NH30.03kg/h×48h=0.0014t，柴油最大存储量为2t，硫酸最大储量为2.78t。当存在多种危险物质时按侠士计算物质总量与临界量比值（Q）

Q=q1/Q1+ q2/Q2+…qn/Qn

式中：q1、q2 …qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

经计算本项目Q=0.40＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。

1.6 评价范围

1.6.1 地下水调查评价范围

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，根据本工程区域的地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标，结合当地地下水流向，考虑厂区上游地下水背景区、项目建设区、项目建设区附近的地下水敏感点及其下游地下水可能被影响的区域。共圈定本项目地下水调查评价范围为：西侧以榆树里--马家塔一带为界，北侧以小河沟河为界，东侧以杨家沟--柳树沟一带为界，南侧以安家山河为界，圈定共计约31km2的地下水调查评价范围。

1.6.2 环境空气评价范围

本项目大气环境影响评价范围为以生活垃圾填埋场为中心，边长为5km的矩形区域。

1.6.3 声环境评价范围

声环境评价范围为填埋场四周200m范围内。

1.6.4 生态评价范围

生态评价范围为填埋场四周500m范围内。

1.6.5土壤评价范围

项目土壤环境评价范围为项目填埋场占地范围外扩200m范围。

1.7 评价重点

本次评价以填埋场选址环境可行性、工程分析、地下水及生态环境影响评价、污染防治措施为重点，对环境空气、地表水、声环境影响进行一般性评价和分析。

1.8 相关规划及环境功能区划

略

1.8.6与《生活垃圾填埋污染控制标准》 (GB16889-2008 )标准的符合性

项目属于生活垃圾填埋场项目，项目与《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）标准中相关要求符合性分析见下表：

表1-8-5	 生活垃圾填埋场选址标准符合性分析表

| GB16889 要求 | 本工程 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾填埋场的选址应符合区域性环境规划、环境卫生设施建设规划和当地城市规划 | 项目不在城市规划范围内，项目符合《山西省主体功能区划》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》、《山西省“十三五”环境保护规划》、《保德县县域农村垃圾治理专项规划》，不违背《保德县县城总体规划》等规划要求 | 符合 |
| 2 | 生活垃圾填埋场场址不应选在城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内。 | 项目位于白家沟规划区煤矿井田范围内；项目占地不涉及标准规定的自然保护区等环境敏感区及特别保护区域 | 办理矿产资源占压相关手续后符合 |
| 3 | 生活垃圾填埋场选址的标高应位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上，并建设在长远规划的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。 拟建有可靠防洪设施的山谷型填埋场，并经过环境影响评价证明洪水对生活垃圾填埋场的环境风险在可接受范围内，前款规定的选址标准可以适当降低。 | 项目填埋场位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上，并建设在长远规划的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外 | 符合 |
| 4 | 生活垃圾填埋场应避开下列地区： 破坏性地震及活动构造区，活动中的坍塌、滑坡和隆起地带；活动中的断裂带；石灰岩溶洞发育带；废弃矿区的活动塌陷区；活动沙丘区；海啸及涌浪影响区；湿地；尚未稳定的冲积扇及冲沟地区；泥炭以及其他可能危及填埋场安全的区域。 | 根据本项目岩土勘察报告，填埋场场地不涉及标准中要求应避开的地区 | 符合 |
| 5 | 生活垃圾填埋场场址的位置及与周围人群的距离应依据环境环境影响评价结论确定，并经地方环境保护行政主管部门批准。 对生活垃圾填埋场场址进行环境影响评价时，应考虑生活垃圾填埋场产生的渗滤液、大气污染物（含恶臭物质）、滋养动物（蚊、蝇、鸟类）等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定生活垃圾填埋场与常驻居民居住场所、地表水域、高速公路、交通主干道（国道或省道）、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象之间合理的位置关系以及合理的防护距离。环境影响评价结论可作为规划控制的依据。 | 本项目不需要设置大气环境防护距离，综合考虑各方面因素结合《生活垃圾卫生填埋技术规范》的要求，项目设置500m防护距离，防护距离内无居住人群、高速公路、交通主干道、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象 | 符合 |

由表1-8-1可知，本工程选址符合相关规划、不涉及工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护地区等敏感区域，填埋场位于重现期不小于50年一遇的洪水水位之上，并建设在长远规划的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外；项目占地范围内地质结构稳定；项目500m防护范围内无敏感目标分布。项目位于白家沟煤矿规划区井田范围内，保德县国土资源局已出具文件同意本项目选址。建设单位应在开工前办理矿产资源占压相关手续为本项目留设足够保安煤柱。在按规定办理矿产资源占压相关手续为本项目留设足够保安煤柱情况下项目选址符合《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008 )其修改单（环境保护部 公告 2013年第36号）标准要求。

1.8.7与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）标准的符合性

项目与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）标准中相关要求符合性分析见下表：

表1-8-6  生活垃圾卫生填埋处理技术规范符合性分析表

| GB50869要求 | 本工程 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不应设在地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区； | 本项目不在集中供水水源地及补给区 | 符合 |
| 2 | 不应设在洪泛区和泄洪道 | 本项目地处低山丘陵区，地势较高，不在泄洪道和洪泛区内 | 符合 |
| 3 | 不应设在填埋库区与敞开式渗滤液处理区边界据居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在500m以内的地区 | 填埋区及渗滤液处理设施距离最近居民点或人畜供水点石桥塔村720m | 符合 |
| 4 | 填埋库区与渗沥液处理区边界距河流和湖泊50m以外 | 项目距离最近地表水体安家山河1.3km | 符合 |
| 5 | 不应设在填埋库区与渗沥液处理区边界距民用机场3km以内的地区 | 项目区3km内无民用机场 | 符合 |
| 6 | 不应设在尚未开采的地下蕴矿区 | 项目位于白家沟规划区井田范围内 | 办理矿产资源占压相关手续后符合 |
| 7 | 不应设在珍贵动植物保护、国家地方自然保护区；公园、风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区、军事要地、基地，军工基地和国家保密地区 | 项目填埋场范围内植被类型以草丛、灌丛为主，无珍贵动植物，无保护区和风景名胜区，不属于军事控制区 | 符合 |
| 8 | 应与当地城市总体规划和城市环境卫生专业规划协调一致 | 项目不在城市规划范围内不违背《保德县县城总体规划》，项目符合《山西主体功能区划》、《保德县县域农村垃圾治理专项规划》等规划要求 | 符合 |
| 9 | 应交通方便，运距合理； 人口密度、土地利用价值及征地费用均应合理 | 本项目北侧150m处是136县道，交通便利，场址周围500m范围内无人居住。场地内主要是荒草地，根据可研报告结论，人口密度、土地利用价值及征地费用均合理 | 符合 |
| 10 | 应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季主导风向下风向 | 项目所在地夏季主导风向不明显，项目与最近的环境保护目标石桥塔村之间有山体阻隔，属于地下水贫乏地区，地下水流向下游无地下水保护目标 | 符合 |

由上表分析可知，本项目选址不在集中供水水源地及补给区，不在洪泛区和泄洪道，填埋区500m范围内无居民点或人畜供水点，50m范围内无河流分布，3km范围内无民用机场等；项目占地范围内无珍贵野生动植物，不涉及自然保护区和风景名胜区，不属于军事控制区，项目符合相关规划要求，占地范围人口密度、土地利用价值及征地费用均合理，项目所在地夏季主导风向不明显，项目与最近的环境保护目标石桥塔村之间有山体阻隔，属于地下水贫乏地区，地下水流向下游无地下水保护目标。

项目位于白家沟煤矿规划区井田范围内，保德县国土资源局已出具文件同意本项目选址，项目在开工前办理矿产资源占压相关手续。建设单位应在开工前办理矿产资源占压相关手续。在按规定办理矿产资源占压相关手续为本项目留设足够保安煤柱情况下项目选址符合《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008 )其修改单（环境保护部 公告 2013年第36号）标准要求。

1.8.8 环境功能区划

（1）环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能分类规定：“二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”，本项目位于保德县南河沟乡寨墕村西北800m处山谷内，环境空气质量功能属二类区，执行环境空气质量二级标准。

（2）地表水

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）本项目所在地地表水体属于小河沟河，水质目标为Ⅴ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准。

（3）地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中地下水的分类要求：“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业用水”，本区域地下水应执行Ⅲ类标准。

（4）声环境

项目所在地区属于农村地区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

1.8.9与“三线一单”相符性分析

“三线一单”符合性分析详见表1-8-7。

表1-8-7 “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 | 整改措施建议 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目）位于保德县南河沟乡寨墕村西北800m处沟谷内，沟内为植被覆盖率较低，植被类型以草丛为主，有少量的灌丛，选址不涉生态保护红线规定的生态敏感对象，符合生态保护红线要求。 | / |
| 资源利用上线 | 项目运营过程中有一定的水资源、电资源消耗，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求 | / |
| 环境质量底线 | 项目所在的保德县2018年环境空气质量例行监测数据年均值中PM10、PM2.5、NO2、出现不同程度的超标，项目所在地属于环境空气质量不达标区；项目所在区域地下水环境、土壤环境现状均满足相应的功能区标准要求；本次评价深入分析预测了项目建设对环境质量的影响，强化了污染防治措施和污染物排放控制要求，在采取环评提出的措施后，项目对环境基本无影响，且项目实施解决了农村生活垃圾乱堆乱放问题，一定程度上对农村环境起到改善作用，符合环境质量底线要求。 | / |
| 环境准入负面清单 | 项目所在区域尚未出台环境准入负面清单，本项目可研报告已经保德县发展改革局批复，且项目属于生活垃圾填埋场项目，项目实施有利于环境改善，因此符合环境准入负清单要求。 | 尽快出台环境准入负面清单 |

由上表可见，本项目建设符合环境保护部环环评[2016]150号文“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”的“三线一单”要求。

1.9 环境保护目标

本项目厂址位于保德县南河沟乡寨墕村西北800m处山谷内，环境保护目标主要是周围村庄、区域地表水、地下水以及植被及生物多样性等，详见表1-9-1和1-9-2及图1-9-1、图1-9-2。地下水环境保护目标为村庄分散式饮用水井及地下水含水层。

表1-9-1 项目周围主要环境保护目标

| 环境 类别 | 保护目标 | 相对位置 | 经纬度 | 环境特征 | 目标功能及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | （m） | 经度（º） | 纬度（º） |  |  |
| 环境 空气 | 石桥塔 | SW | 720 | 111.071486 | 38.744861 | 居民区 | 《环境空气质量标准》（GB3095－2012） 二级标准 |
|  | 寨墕 | SE | 800 | 111.089468 | 38.740906 | 居民区 |  |
|  | 韩家塔 | SE | 2000 | 111.101082 | 38.734320 | 居民区 |  |
|  | 南河沟 | NE | 2200 | 111.100804 | 38.763126 | 居民区 |  |
|  | 白家沟 | NW | 2100 | 111.067381 | 38.766462 | 居民区 |  |
| 地表水 | 安家山河 | S | 1300 | -- | -- | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类标准 |
|  | 小河沟河 | N | 1700 | -- | -- | 地表水 |  |
| 生态 | 地表植被 | 填埋场占地范围及外扩500m范围 | 破坏后及时进行生态恢复 采取水土保持措施，防止水土流失加重 封场后，进行覆土绿化，其他设施拆除后进行生态恢复 |
|  | 动物 |  |  |
|  | 水土保持 |  |  |
|  | 生物多样性 |  |  |
|  | 生态系统 完整性 |  |  |
|  | 地形地貌 |  |  |

表1-9-2 地下水环境保护目标

| 序号 | 保护目标 | 基本情况 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 井深（m） | 距离（km） | 含水层 | 用途 |  |
| 1# | 西沟塔 | SE | 泉点 | 3.34 | 第四系松散岩类孔隙含水层 | 生活用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 2# | 韩家塔 | SE |  | 1.89 |  |  |  |
| 3# | 南河沟 | NE |  | 2.06 |  |  |  |
| 4# | 石桥塔 | W |  | 1.33 |  |  |  |
| 5# | 白家沟 | NW |  | 2.37 |  |  |  |
| 6# | 大塔 | W |  | 3.57 |  |  |  |
| 7# | 乔家塔 | SW |  | 3.29 |  |  |  |
| 8# | 天桥泉域 | 本项目位于天桥泉域范围内，但不在重点保护区和岩溶裸露区，距离重点保护区约30km |  |
| 9# | 地下水含水层 | 第四系松散岩类孔隙含水层 |  |

# 2  工程概况与分析

2.1工程概况

2.1.1项目基本情况介绍

2.1.1.1项目名称

保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目）

2.1.1.2建设单位

山西省保德县人居环境改善投资有限公司

2.1.1.3建设性质

新建

2.1.1.4建设地点

项目填埋场位于保德县南河沟乡寨墕村西北800m处山谷内，库容20.9万m3，坑内植被覆盖度较低，植被类型以草丛、灌丛为主，填埋场周边主要是草地、灌草地等有少量的耕地。

2.1.1.5劳动定员及工作制度

工作制度：年工作365天，每天工1班，每班8小时。

劳动定员：定员 10人。

2.1.1.6施工工期

2020年6月~2020年11月。

2.1.2方案比选

本项目属于农村生活垃圾填埋场，服务范围包括林遮峪乡、冯家川乡、土崖塔乡、南河沟乡、韩家川乡、孙家沟乡6个乡镇。填埋场选址需考虑《保德县县域农村生活垃圾治理专项规划》、服务范围、地形地貌（占地为沟谷）、土地利用及基本农田分区情况、生态功能重要区域及生态环境敏感脆弱区域分布、地质稳定性、运输距离运输可达性以及运输过程中对环境的影响、周围环境保护目标及敏感区分布等因素。根据调查，项目服务范围内东部孙家沟乡、南河沟乡等区域涉及贺家山自然保护区，属于保德县生态经济区划禁止开发区。保德县县域范围内50%以上面积有矿产资源分布。考虑上述因素，结合《保德县县域农村生活垃圾治理专项规划》关于该填埋场的规划，经过建设单位及可研单位综合比选最终选定两个备选场址。

2.1.2.1备选场址情况

根据《保德县县域农村垃圾治理专项规划》、《生活垃圾卫生填埋处理技术规划》等，项目可行性研究报告提出两个备选场址方案，具体方案介绍如下：

1、寨墕村场址1

寨墕村场址1位于南河沟乡寨墕村西北方向，距离寨墕村约1000m、距离石桥塔750m，136县道和004乡道交叉口西北角。距离最近的寨墕村位于其主导风向的侧风向。该处交通便利，便于垃圾运输，入口位于乡间小路旁边，对交通无明显不利影响，占用少量农田。

该场址为天然冲沟，沟由西南向东北倾斜，沟头场址南部即为136县道，道路状况良好，交通便利。该沟属天然沟壑，地形地貌为黄土丘陵沟壑区。本次设计场址宽度50~80m左右，平均深度为30~45m。场地内汇水向西北排走。填埋场垃圾坝位于沟的西北方向，下游设置渗滤液调节池，填埋场入口位于西北方向，入口设置地磅。填埋场占地面积约4.98万㎡，总库容约20万m3。

2、寨墕村场址2（推荐方案）

备选场址2位于备选场址1南侧，中间由136县道分割。该处交通便利，便于垃圾运输。

该场址为黄土沟，方向南北方向，南低北高，沟壁边坡比约1:1~1:2，相对于场址1，本场址地势较为平坦，易于平整。沟内常年无水，整个场址由两条天然冲沟构成，每条沟宽约60-100m，深度约20-70m，长度约200-300m。场地内汇水向南侧排走。填埋场垃圾坝位于沟的南侧低处，坝下游设置渗滤液调节池及处理站。管理区位于场址东北侧、占地1700m2。填埋场可以利用土地面积20.9797万m2，总库容大于40万m3。

2.1.2.2场址比选

表2-1-1  南河沟生活垃圾填埋场场址比选

| 类别 | 比较项目（判据） | 选址情况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 寨墕村场址1 | 寨墕村场址2 |
| 规划 | 城市总体规划的符合性 | 符合 | 符合 |
|  | 保德县县域农村垃圾治理专项规划 | 符合 | 符合 |
| 防护距离 | 是否在地下水集中供水水源地及补给区 | 否 | 否 |
|  | 距最近的居民点距离 | 750m | 720m |
|  | 是否在填埋库区边界距河流相距50m以内 | 否 | 否 |
|  | 是否在填埋库区与渗滤液处理区边界居民用机场3km以内的地区 | 否 | 否 |
| 重要保护区或敏感区 | 是否在城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内 | 否 | 否 |
|  | 生活垃圾填埋场选址的标高是否位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上，并建设在长远规划的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外 | 是 | 是 |
|  | 是否破坏性地震及活动构造区，活动中的坍塌、滑坡和隆起地带；活动中的断裂带；石灰岩溶洞发育带；废弃矿区的活动塌陷区；活动沙丘区；海啸及涌浪影响区；湿地；尚未稳定的冲积扇及冲沟地区；泥炭以及其他可能危及填埋场安全的区域 | 否 | 否 |
|  | 洪泛区，泄洪道 | 否 | 否 |
|  | 是否尚未开采的地下蕴矿区 | 是 | 是 |
|  | 是否珍贵动植物保护、国家地方自然保护区；公园、风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区、军事要地、基地，军工基地和国家保密地区 | 否 | 否 |
| 场址地理条件 | 地形、地貌 | 沟谷型 | 沟谷型 |
|  | 库容m3 | 20万 | 20万 |
|  | 土壤层深度>100cm | 是 | 是 |
|  | 土壤层排水通畅 | 是 | 是 |
|  | 场地整治难度大 | 相对较难 | 相对较易 |
|  | 在夏季主导风向的上风向 | 否 | 否 |
| 交通条件 | 距垃圾负荷中心的运输距离 | 2.4km | 2.4km |
|  | 距主要公路的距离 | 100m | 200m |
| 水文地质条件 | 地质构造特征 | 符合 | 符合 |
|  | 地下无采空区、无断裂、地层完整 | 符合 | 符合 |
|  | 地下水贫乏地区 | 是 | 是 |
|  | 深层裂隙、岩溶水 | 否 | 否 |
|  | 地基承载力要求 | 符合 | 符合 |
|  | 场地稳定性 | 符合 | 符合 |
| 建设条件 | 土石方总量 | 20.5万m3 | 16.8万m3 |
|  | 覆盖土源 | 场地平整剩余土 | 场地平整剩余土 |
|  | 征地是否容易 | 较难 | 较易 |
|  | 主要用地类型 | 灌木林地 | 草地 |
|  | 供电条件 | 符合 | 符合 |
|  | 供水条件 | 符合 | 符合 |

根据上表方案比选可以看出2个备选场址均位于规划煤矿区井田范围内，实际建设开工前应办理矿产资源占压相关手续为本项目留设足够保安煤柱。方案2虽然较方案1距离村庄较近但符合相关防护距离要求。方案1由于场地有限，所在沟谷沟道狭窄且边坡陡峭等导致施工期土石方量大于方案2。方案1占地类型以灌木林地为主且涉及部分农田，方案2以荒草地为主。综合上述两方面因素方案1对植被等生态影响大于方案2。综上所述，方案2较方案1环境影响更小，且方案2选址符合《保德县县域农村生活垃圾治理专项规划》，占地范围内无基本农田，地质结构稳定，所在位置方便垃圾运输且运距适宜，方案2距离贺家山自然保护区最近距离6km距离较远且项目实施后便于保护区生活垃圾妥善处置，因此经过比选，方案2在开工前办理矿产资源占压相关手续为本项目留设足够保安煤柱的情况下可行。

2.2项目工程内容

2.2.1垃圾产生量预测及填埋垃圾成分分析

1、服务范围内生活垃圾产生量预测

2017年服务范围内6个乡镇总常住人口28104人，考虑到目前农村地区人口进城务工或求学等各种形式的人口流动，结果是农村地区的常住人口呈现逐年减少的趋势。结合《保德县县域农村垃圾治理专项规划》及相关资料，设计取常住人口年降低率为10‰。现状人均垃圾产生量约为0.9kg/d，相比其他农村地区处于较低水平，考虑居民生活水平的提高、采暖方式的转变和垃圾分类收集的实施等各项因素，考虑设计年限内人均垃圾产量先升高后降低，人均垃圾产生量取1.1-1.0kg/d。垃圾产生量预测如下表：

表2-2-1  生活垃圾产生量预测（2020-2036年）

| 年份 | 人口 | 人均垃圾产生量（kg/d) | 垃圾产生量(t/d) | 年垃圾产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 26997 | 1.1 | 29.70 | 10839.30 |
| 2021 | 26727 | 1.1 | 29.40 | 10730.89 |
| 2022 | 26459 | 1.1 | 29.10 | 10623.29 |
| 2023 | 26195 | 1.1 | 28.81 | 10517.29 |
| 2024 | 25933 | 1.1 | 28.53 | 10412.10 |
| 2025 | 25674 | 1.1 | 28.24 | 10308.11 |
| 2026 | 25417 | 1.1 | 27.96 | 10204.93 |
| 2027 | 25163 | 1 | 25.16 | 9184.50 |
| 2028 | 24911 | 1 | 24.91 | 9092.52 |
| 2029 | 24662 | 1 | 24.66 | 9001.63 |
| 2030 | 24415 | 1 | 24.42 | 8911.48 |
| 2031 | 24171 | 1 | 24.17 | 8822.42 |
| 2032 | 23929 | 1 | 23.93 | 8734.09 |
| 2033 | 23690 | 1 | 23.69 | 8646.85 |
| 2034 | 23453 | 1 | 23.45 | 8560.35 |
| 2035 | 23219 | 1 | 23.22 | 8474.94 |
| 2036 | 22986 | 1 | 22.99 | 8389.89 |
| 总计 |  |  |  | 161454.6 |
| 日均 |  |  | 26.02 |  |

考虑垃圾填埋作业的分层压实和覆盖，设计压实后的垃圾密度为0.85t/m3，覆盖土用量按垃圾体积的14%考虑。由于生活垃圾中有机成分含量不高，本垃圾卫生填埋场沉降变化较小，根据国内外经验，本项目填埋场的沉降库容按原始垃圾填埋量的10%考虑。因此，计算所需库容为20.9万m3，设计填埋场规模取26t/d，项目库容及处理规模设置合理。

2、服务范围内生活垃圾成分分析

在农村地区生活垃圾组成基本与城市生活垃圾相似，只是在组成的比例上存在着差别。保德县所在北方地区农村生活垃圾中以灰土等无机成分为主，其次是果皮、农作物（秸秆、菜皮）等易腐有机质。具体分析见下表：

表2-2-2  服务范围内农村生活垃圾组分构成

| 成分 | 灰渣 | 厨余 | 纸类 | 塑料 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所占比例（%） | 48.3 | 25.1 | 3.1 | 5.2 | 18.3 |

2.2.2服务范围内生活垃圾处理现状

服务范围内农村生活垃圾主要通过小型机动车收集运输，在简易填埋场堆放处置。服务范围内尚无正规的生活垃圾无害化处理设施，一些简易垃圾填埋场既无防渗和渗滤液处理设施，也无沼气导排设施。每逢雨季，洪水顺沟而下，部分垃圾和垃圾渗滤液随着雨水汇入沟谷，严重污染地下水和周边的生活环境，还有少部分垃圾随意倒在低凹地或沿街边堆放，这种倾倒方式污染状况更为严重，是保德县目前急需解决的环境问题，建设新的无害化卫生填埋场已经势在必行。

2.2.3服务范围内垃圾收集转运工程内容

本项目服务范围内垃圾收集中转等依托《保德县县域农村垃圾治理专项规划》中规划的垃圾收集中转工程，本项目为垃圾填埋场项目，不包括服务范围内生活垃圾收集中转工程。项目服务范围内垃圾收集中转工程内容如下：

1）垃圾转运站

项目服务范围内垃圾转运站设置情况如下表所示：

表2-2-3  服务范围内垃圾转运站设置情况表

| 乡镇 | 转运站名称 | 转运站规模（t/d） | 占地面积（m2） | 转运 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林遮峪乡 | 林遮峪转运站 | 8 | 600 | 2天1次 |
| 冯家川乡 | 冯家川转运站 | 8 | 600 | 2天1次 |
| 土崖塔乡 | 土崖塔转运站 | 8 | 600 | 2天1次 |
| 南河沟乡 | 南河沟转运站 | 10 | 800 | 2天1次 |
| 韩家川乡 | 韩家川转运站 | 8 | 600 | 2天1次 |
| 孙家沟乡 | 孙家沟转运站 | 10 | 800 | 2天1次 |

2）转运车辆

服务范围内转运车辆设置情况如下表所示：

表2-2-4  转运车辆配置表

| 乡镇 | 转运站名称 | 车辆 |
| --- | --- | --- |
| 林遮峪乡 | 林遮峪转运站 | 钩臂车1辆-8t、自动翻桶车1辆-10t |
| 冯家川乡 | 冯家川转运站 | 钩臂车1辆-8t、自动翻桶车1辆-10t |
| 土崖塔乡 | 土崖塔转运站 | 钩臂车1辆-8t、自动翻桶车1辆-10t |
| 南河沟乡 | 南河沟转运站 | 钩臂车1辆-15t、自动翻桶车1辆-10t |
| 韩家川乡 | 韩家川转运站 | 钩臂车1辆-8t、自动翻桶车1辆-10t |
| 孙家沟乡 | 孙家沟转运站 | 钩臂车1辆-15t、自动翻桶车1辆-10t |

3）清运车辆

本项目服务范围各乡镇清运车辆配置如下表：

表2-2-5  清运车辆配置表

|  | 保洁车（辆） | 清运车（辆） |
| --- | --- | --- |
| 林遮峪乡 | 17 | 2 |
| 冯家川乡 | 18 | 1 |
| 土崖塔乡 | 21 | 2 |
| 南河沟乡 | 41 | 3 |
| 韩家川乡 | 17 | 6 |
| 孙家沟乡 | 30 | 2 |

2.2.4 项目建设内容及规模

本项目建设内容包括填埋库区、管理区、填埋气燃烧区及进场道路等。各乡镇生活垃圾由环卫部门统一收集后送至本项目填埋场填埋，本项目不包括生活垃圾收集及运输系统。

项目组成情况见表2-2-6。

表2-2-6   工程主要建设内容表

| 项目组成 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 建设一座容积20.9万m3生活垃圾填埋场，填埋区占地面积2.13万m2，设计库容20.9万m3，设计服务年限17年，日填埋处理生活垃圾26t | 垃圾坝 | 填埋场下游建设碾压式土石坝作为垃圾坝，垃圾坝轴线长度38m，坝高8m，坝顶宽4m，坝坡采用1:2，坝体上游坝坡铺设防渗HDPE土工膜，坝体下游采用菱形骨架植被护坡，为方便铺设防渗膜和雨水排除，在坝顶设置锚固沟和排水沟 |
|  |  | 防洪排水工程 | 排洪沟：采用路边排洪沟排除填埋库区外洪水和雨水，排洪沟采用矩形断面取0.8×0.8m，其中超高0.3m，坡降跟随道路坡度i=0.01—0.25，采用浆砌毛石砌筑结构，排洪沟总长600m； 终场排水沟：填埋库区不断逐层进行临时封场，这时形成的马道平台上的终场排水沟将收集到的雨水通过管沟排往路边排水沟，以达到减少渗滤液的目的，终场排水沟尺寸W×H=0.4m×0.4m，设置在封场马道平台上，终场排水沟总长520m |
|  |  | 防渗工程 | 填埋库区底部及边坡采用“HDPE膜＋GCL”进行复合防渗，HDPE膜选择2mm厚防渗膜 |
|  |  | 渗滤液收集系统 | 本填埋场的渗滤液收集系统由渗滤液导流层及其反滤层、渗滤液收集盲沟、渗滤液收集管路组成。每个填埋分区内渗到场底的渗滤液先通过渗滤液导流层横向汇集到盲沟内，盲沟内设纵向渗滤液导排花管，将渗滤液排到预埋渗滤液输送管内（无孔），然后通过渗滤液输送管输送到渗滤液调节池，调节池容积1500m3，收集的渗滤液调节后经渗滤液处理站处理后清水用作绿化，浓缩液回喷填埋场 |
|  |  | 填埋气体导排系统 | 本工程采用导气石笼收集导排垃圾降解时产生的填埋气体，导气石笼设置于渗滤液导流层上方，共设置14座导气石笼；填埋场西北部设置一座臭气机房，机房内设置2台三叶罗茨鼓风机，一用一备 |
|  |  | 填埋气处理系统 | 西北侧道路旁设置150m2填埋气燃烧区，燃烧区设置封闭式燃烧器 |
|  |  | 封场工程 | 临时封场：边坡达到最终设计条件，此时如进行临时封场，其结构从下到上依次为垃圾层+碎石排气层+有纺土工布一层+覆土层，其中覆土层进行植草绿化。 最终封场：最终封场结构从下到上一次为：滤网-排气层-膜下保护层-防渗层-膜上保护层-排水层-耕植层 |
| 辅助工程 | 管理区 | 位于填埋场东侧，占地面积1700m2，设置有办公用房、食堂、浴室、机修间、储水池、变电站、门房等 |
| 公用工程 | 供水 | 自备水井供水 |
|  | 供电 | 就近接入项目北侧南河沟乡电路 |
|  | 排水 | 生活污水经化粪池处理后排入渗滤液调节池调节后送入渗滤液处理站处理，渗滤液处理采用预处理+两级DTRO膜处理工艺 |
| 储运工程 | 运输道路 | 外部运输依托136县道等已有道路，新建长744m，宽6m进场道路，填埋区建设长590m，宽3m环场道路 |
| 环保工程 | 废气 | 填埋场 扬尘 | 配备一台洒水车洒水抑尘 |
|  |  | 填埋废气 | 填埋气通过导气石笼导出后经燃烧器燃烧放散，填埋区喷洒除臭剂，填埋垃圾及时覆盖 |
|  |  | 运输扬尘 | 路面硬化，采用封闭运输车运输，填埋场入口设置洗车平台对进出场车辆冲洗轮胎 |
|  | 废水 | 渗滤液 | 渗滤液收集进入调节池调节后进入渗滤液处理站处理，处理站采用预处理+两级DTRO膜处理工艺，处理后的渗滤液用于绿化用水 |
|  |  | 生活废水 | 食堂洗碗槽下设置油水分离器对食堂废水除油后同其他生活污水进入化粪池预处理后排入渗滤液处理站处理 |
|  |  | 洗车废水 | 进入渗滤液处理站同渗滤液一并处理，不外排 |
|  | 噪声 | 推土机、挖掘机、泵类、运输车辆 | 选用低噪声设备、加强设备管理、泵类和风机室内安装基础减震 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 集中收集送环卫部门指定地点处理 |
|  |  | 除臭剂、灭虫剂包装、机修车间废机油 | 设置危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理 |
|  |  | 废矿物油 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |

2.2.5工程主要设备

本工程主要设备一览见表2-2-7。

表2-2-7   工程新增主要设备一览表

| 生产单元 | 名称 | 主要设备及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库区 | 压实机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 推土机 | SD22 湿地型 | 台 | 1 |  |
|  | 挖掘机 | LG60 | 台 | 1 |  |
|  | 自卸汽车 | 10t | 辆 | 1 |  |
|  | 洒水车 | -- | 辆 | 1 |  |

2.2.6 工程总投资

项目总投资为3170.76万元。

2.2.7 主要技术经济指标

本项目主要经济技术指标见表2-2-8。

表2-2-8  主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋场 | 座 | 1 |  |
| 2 | 填埋场相关设计参数 |
| 2.1 | 日处理量 | t | 26 |  |
| 2.2 | 建设用地面积（征地面积） | m2 | 72000 |  |
| 2.3 | 工程总占地面积 | m2 | 26750 |  |
| 2.3.1 | 进场道路 | m2 | 5200 |  |
| 2.3.2 | 填埋区 | m2 | 21300 |  |
| 2.3.3 | 管理区 | m2 | 1700 |  |
| 2.3.4 | 燃烧区 | m2 | 150 |  |
| 2.4 | 库容 | 万m3 | 20.9 |  |
| 2.5 | 服务年限 | a | 17 |  |
| 3 | 主要经济指标 |
| 3.1 | 项目总投资 | 万元 | 3170.76 |  |
| 3.2 | 环保投资 | 万元 | 107.5 |  |
| 3.3 | 环保投资占总投资比例 | % | 3.39 |  |
| 4 | 工作制度及劳动定员 |
| 4.1 | 劳动定员 | 人 | 10 |  |
| 4.2 | 工作制度 | d/a | 365 |  |
|  |  | h/d | 8 |  |

2.2.8 项目平面布置

项目建设内容主要包括填埋区、管理区和填埋气燃烧区三部分各部分之间有场内道路连接：

填埋库区主要建设内容有：垃圾坝、渗滤液导排收集系统、渗滤液处理系统、填埋气收集与导排系统，进场道路、场内道路、监测设施等。

垃圾坝和渗滤液处理系统位于库区南端，场内道路布置在西侧和北侧，和进场道路在东北角处相连接。

管理区设置在填埋区北侧高地，紧邻进场道路，主要包括办公用房、食堂、浴室、机修间、储水池、变电站和门房等，在管理区附近进场道路旁布置地磅房和洗车台。

填埋气燃烧区设置在填埋区西北侧道路旁，主要建设内容有：抽气机房、密闭式燃烧器及配套设备。本项目总体规划及工程内容见图2-2-1。

2.2.9公用工程

1、给排水

（1）给水

本项目用水由自备水井提供。项目运营期主要包括职工生活用水、道路洒水、洗车用水。

①生活用水

生活用水包括职工日常盥洗用水、洗浴用水等，用水量按150L/人·d计，项目共有职工10人，生活用水量为1.5m3/d。

②食堂用水

项目食堂提供三餐，食堂用水量按40L/人·餐计，食堂用水量为1.2m3/d。

③洗车用水

冲洗车辆用水按0.15m3/辆次计算，冲洗车辆按10辆次	/d计，则洗车用水量为1.5m3/d。

④道路抑尘用水

道路抑尘用水量按1.5L/m2·d计，项目场内及环场道路面积约5200m2，道路洒水用水量为7.8m3/d。

⑤绿化用水

项目填埋场四周建设宽10m绿化隔离带，隔离带面积约8000m2，绿化用水量约1.5L/m2·d，则项目绿化用水量约为12m3/d。

（3）排水

项目废水主要是生活废水、车辆冲洗废水。

- 工生活及食堂废水

职工生活及食堂废水产生量按用量的80%计，废水产生量为2.16m3/d。食堂废水经油水分离器隔油处理后同其他生活污水进入化粪池预处理后进入渗滤液调节池，最终同渗滤液一并经渗滤液处理站处理后用作绿化。

- 车辆冲洗废水

车辆冲洗废水主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等，洗车废水进入渗滤液处理站处理同渗滤液一并处理，不外排。

- 滤液

本项目填埋场渗滤液最大日均产生量约为8.23m3/d，渗滤液经处理站处理后用于绿化，产生的浓缩液回灌填埋场。

本项目水平衡图见下图：

图2-2-2 水平衡图  单位：m3/d

2.3 工程分析

项目由填埋库区、管理区、燃烧区、运输道路等组成。

2.3.1填埋库区设计

本项目填埋场位于南河沟乡寨墕村西北800m天然冲沟内，沟谷走向由北向南，沟内地势北高南地，山谷长度约240m，底部标高1050—1062m，底部平均宽度13m，两侧边坡约1:1—1:1.5，沟内常年无水。填埋库区占地面积2.13万m2，填埋区设计库容20.9万m3，服务年限约17年。

1、场地平整

1）场底基础处理

施工时对库底进行修整，应清除表层的杂填土及有可能损伤HDPE土工膜的杂物，如石块、树根等，进行平整、压实，然后再进行防渗层的铺设。为便于渗滤液的收集，在库区中间设有渗滤液收集盲沟，库区横向坡度为2~3%，坡向库区中间；库区底部纵向坡度为3~4%，坡向垃圾坝；在库底整平需回填土时，回填土应分层碾压密实，压实度≥93%。

2）边坡基础处理

施工时需对两侧边坡进行修整，本项目场址为天然沟谷，两侧坡度较大，为了不大量增加土方量，设计两侧边坡坡度大部分为1：1.5—1：2，施工时边坡的植被层应全部清除，如需回填土时应部分超填，回填土应分层碾压密实，压实度≥90%，待回填压实后再进行削坡。

2、坝体工程

综合工程地质条件、地形条件、库容、施工质量控制等诸多因素，南侧下游沟口处建设碾压式土石坝作为垃圾坝，确定垃圾坝轴线长度38m，坝高8m，坝顶宽4m，坝坡采用1：2。根据已建垃圾坝经验，坝体上游坝坡铺设防渗HDPE土工膜，坝体下游采用菱形骨架植被护坡。为方便铺设防渗膜和雨水排除，在坝顶设置锚固沟和排水沟。

3、防渗工程

1）防渗形式及防渗材料

本工程拟选填埋场场址的场地土主要由种植土、粉土组成，不满足天然防渗的条件，因此必须采取人工防渗措施。根据填埋场场址的工程地质和水文地质条件，填埋场的人工防渗措施方式采用水平防渗方式，防渗层采用“HDPE膜＋GCL”进行复合防渗。

2）防渗结构

填埋场底部防渗结构由上到下介绍如下：

①300g/m2织质土工布一层

②30cm厚卵石一层（粒径为20~40mm）

③600g/m2的无纺土工布一层

④2.0mm厚HDPE土工膜一层

⑤5000g/m2的膨润土垫（GCL）一层

⑥膜下保护层，黏土渗透系数小于1.0×10-5cm/s，厚度30cm

⑦压实基础，土压实度不小于93%

边坡防渗结构如下：

①300mm袋装土保护层

②600g/m2的无纺土工布一层

③2.0mm厚HDPE土工膜一层

④5000g/m2的膨润土垫（GCL）一层

⑤膜下保护层，黏土渗透系数小于1.0×10-5cm/s，厚度20cm

⑥压实基础，土压实度不小于90%

3）防渗系统锚固

为了保证防渗系统的稳定，在边坡的四周设锚固平台。库区东侧和西侧共设置锚固平台一道，北侧设置锚固平台两道，库区边缘设一道终场锚固平台。

由于天然地形坡度较大，过宽的锚固平台将显著增加土方开挖量，所以本设计中间锚固平台宽3m。平台上设锚固沟，锚固沟宽0.8m，深1.0m，土工膜及土工布敷设完成后，锚固沟以压实粘土填实。

终场锚固平台与截洪沟、环场道路并排设置，总宽6m，包括锚固平台2m，道路3m，排洪沟1m。平台上设锚固沟，锚固沟宽0.8m，深1.0m，土工膜及土工布敷设完成后，锚固沟以压实粘土填实。防渗系统工程量见下表：

表2-3-1  防渗系统工程量表

| 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| GCL | m2 | 21000 |
| 2.0mmHDPE土工膜 | m2 | 21000 |
| 600g/m2土工布 | m2 | 21000 |
| 300g/m2土工布 | m2 | 3300 |
| 卵石 | m3 | 990 |
| 粘土 | m3 | 1200 |
| 袋装土 | m3 | 5300 |

4、地表水导排

1）路边排洪沟

场区排水的作用是在填埋场使用过程中和封场后，将降落在填埋场汇水范围以内的大气降水安全排出场外，尽可能实现填埋区的清污分流，避免雨水被垃圾污染，减少渗滤液的产生量。本项目采用路边排洪沟排除洪水和雨水。

填埋场路边排洪沟采用矩形断面，浆砌块石砌筑结构，断面尺寸：底宽0.8m，护砌高度0.8m，排洪沟总长600m。

2）终场排水沟

终场排水沟主要是截除随着垃圾填埋高度的增加，填埋库区不断逐层进行临时封场，这时形成的马道平台上的终场排水沟将收集到的雨水通过管沟排往路边排水沟，以达到减少渗滤液的目的，终场排水沟尺寸W×H=0.4m×0.4m，设置在封场马道平台上，终场排水沟总长520m。

5、渗滤液收集与处理

本填埋场的渗滤液收集系统由渗滤液导流层及其反滤层、渗滤液收集盲沟、渗滤液收集管路组成。每个填埋分区内渗到场底的渗滤液先通过渗滤液导流层横向汇集到盲沟内，盲沟内设纵向渗滤液导排花管，将渗滤液排到预埋渗滤液输送管内（无孔），然后通过渗滤液输送管输送到渗滤液调节池调节后经处理站处理后清水用作绿化，浓缩液回喷填埋区。

渗滤液导流层通过设计合适的坡度来控制导流层内的渗滤液水头。反滤层用于防止导流层的堵塞。为保证填埋区内的渗滤液横向导排效率，填埋库区场底的宽度不宜太宽，通常在30~40m范围内。通过合理的横向排水坡度来控制渗滤液水头，通常横向排水坡度在2~3%的范围内。

填埋区内的纵向渗滤液收集管埋设在盲沟内，管道外用较大粒径的卵石（粒径通常为20~40mm）包裹，以增加导流能力。参照国内类似工程的经验，填埋区内的渗滤液收集管管材选用de200承压能力为1.6MPa的HDPE管（PE100级），该种材质的管材性能较好，便于开孔制成花管，渗滤液盲沟断面图见图2-3-1。场底设置主盲沟一条，沿主盲沟两边设置若干条次盲沟，成鱼刺状，主盲沟断面尺寸为：上底宽0.6m，下底宽1.2m，高0.45m，主盲沟内设直径为300mm的HDPE穿孔管。支盲沟断面尺寸为：上底宽0.5m，下底宽1.1m，高0.4m，支盲沟内设直径为200mm的HDPE穿孔管。盲沟沿长度方向四周用300 g/m2的土工布覆盖，防止细微颗粒进入导流层造成堵塞。渗滤液经导流盲沟及导渗管流入调节池，渗滤液调节池容积1500m3。渗滤液盲沟断面见图2-3-1（1）、渗滤液导排管平面图见图2-3-1（2）：

图2-3-1  渗滤液盲沟断面示意图

6、填埋气导排系统

生活垃圾填埋场填埋气的特有组成决定了其特有的性质。填埋气体除含有大量的甲烷、二氧化碳成分外，还含有浓度小于4000ppm的挥发性有机化合物，其中包括硫化氢、硫醇、氯乙烯、甲苯、己烷、氯甲烷、二甲苯等。

1）导排设施

本项目采用导气石笼收集导排垃圾降解时产生的填埋气体，导气石笼设置于渗滤液导流层上方。导气石笼直径1.2m，由土工网围成，内装粒径25~50mm的卵石，中心设置dn200内支撑型排水管，初期建设高度为1.5m，随垃圾堆层的升高逐渐加高，直至终场高度（高出最终覆土层上表面1.5m），中心导气管顶端设置三通导气，防止杂物落入，导气石笼结构参见图2-3-2。导气井布置方式按照集气半径不大于25m考虑，共布置14座导气井。

图2-3-2  导气石笼结构图

2）集气管网设计

由于导排井数量多，布置分散，本设计利用集气支管将各导排井连接至集气母管，然后输送到集气燃烧站。每个井对应一个支管，每个支管上安装阀门、压力计和气体取样口。考虑到垃圾、填埋气的腐蚀性以及垃圾堆体的沉降性等特点，收集和输送填埋气体的管道采用高密度聚乙烯（HDPE）管。

3）排水井设计

由于垃圾填埋场内部温度较高，气体湿度较大，当气体被抽出，在管道内温度逐渐降低，气体中的水分就会凝结成水，因此在气体管网中必须设置排水井，将管道中的凝结水排掉，才能保证集气管网的正常运行。集气管道应有不小于2%的坡度，排水井设置在管道的最低点。由于整个集气管网是在负压状态下运行，因此排水井应考虑防止空气被吸进管网。

4）报警装置

填埋库区应设置气体报警装置，当填埋气中有害气体浓度超标时，及时报警，本设计填埋库区设置气体报警装置8套。

5）抽气机房

本填埋场垃圾填埋深度超过了10m，根据规范要求，本工程采用主动气体收集方式。抽气机房设置于填埋场西北部，建筑面积45.36m2，为一层砌体结构，抽气机房设置两台三叶罗茨鼓风机，一用一备。拟选风机参数：流量2.33m3/min，风压19.6kPa，功率2.2kW，配备防爆变频调速电机。

6）填埋气体处理

由于在填埋的初期垃圾堆体内存在大量的氧气，有机物通过好氧分解产生二氧化碳或小分子物质，此时产生的填埋气体中二氧化碳和其他杂质较多，甲烷含量较少，且气体产生速率不稳定，利用价值较低；另外，本填埋场规模较小，产生的填埋气量也较少，而填埋气体综合利用投资较大，因此项目设计填埋气体以无害化处理为主。

设置燃烧器可以高温焚烧处理填埋气，使有害物质焚毁或无害化，本工程设计采用封闭式燃烧器，它燃烧的时间长，内部温度高，比开放式燃烧器的效果要好。

7、填埋场封场

1）临时封场结构

边坡达到最终设计条件，此时如进行临时封场，其结构从下到上依次为垃圾层+碎石排气层+有纺土工布一层+覆土层，其中覆土层进行植草绿化。在临时封场前，马道平台上要先构建排水系统，其与库区外永久性排水系统相连接，以便于坡面排水。

2）最终封场结构

最终封场结构从下到上依次为：

滤网——卵石排气层和垃圾中间铺设孔径小于20mm的滤网一层，规格为200g/m2。

排气层——主要作用是导排垃圾堆体在厌氧情况下降解发酵产生的填埋气体，采用卵石，粒径20-40mm，厚度300mm；

膜下保护层——是一种保护层，避免下层排气层对其造成损坏，采用厚度不小于300mm的粗砂层；

防渗层——该层的主要作用是防止来自上层的渗入雨水进入下面的垃圾堆体中，从而产生更多的垃圾渗滤液。设计选用毛面HDPE土工膜，厚度1.5mm；

膜上保护层——主要作用是保护防渗系统，避免受到上层潜在的危害，采用厚度为300mm粘土层为保护层；

排水层——主要作用是将来自上层的水进行收集导排，防止其在下面的防渗层上聚集，该排水层采用土工复合排水网，该排水层最终将收集的雨水导入马道平台排水沟内；

耕植土层——即表层土层，主要作用是覆盖整个最后修复的表面，为生态恢复之用，植被层采用营养土，厚度根据种植植物的根系深浅确定，厚度不小于500mm，如果种植高大植物，则厚度不小于800mm。

垃圾堆体顶面应具有不小于5%的坡度，由中心坡向四周。对实行终场覆盖的区域，及时进行绿化，前期主要种植适合当地生长的草坪，中后期根据情况植一些浅根经济性植物，如花草、灌木等。

3）封场后维护计划

封场后维护计划包括场地维护和污染治理的继续运行和监测。

（1）渗滤液处理系统运行和监测

封场后，渗滤液处理设施将继续保持运行，并按照要求继续监测。

（2）渗滤液调节池臭气处理系统运行和监测

封场后，渗滤液调节池臭气处理系统将继续保持运行。

当监测结果表明，调节池下风向臭气浓度不超过《恶臭污染物排放标准》二级新建设施标准时，将停止臭气处理系统的运行。

（3）填埋气导排与利用系统运行和监测

封场后，将继续对沼气导排管出口和填埋区四周的甲烷浓度进行监测。

当甲烷浓度低于25%时，可取消燃烧装置。

当确定垃圾已基本稳定，气量很低时，经主管部门认可可取消对沼气的监测。

（4）地下水监测

封场后，将继续按照要求对所在地地下水监测井内的地下水进行监测。

当停止场内渗滤液收集和外排系统的运行时，可取消对地下水的监测。

（5）地表水监测

封场后，将继续按照要求对周围地表水进行监测。

当停止场内渗滤液收集和外排系统的运行时，可取消对地表水的监测。

（6）地面沉降监测

封场后，每年监测一次地面沉降。沉降测试点在垃圾堆体的平台上设置2点，顶面设置4点。地面沉降监测直至封场管理结束。

（7）场地维护

场地维护包括围堤、道路、排水明沟等填埋场基础设施的维护。

本项目填埋场整平总平面布置图见图2-3-3（1），填埋场封场平面布置详见图2-3-3（2），项目剖面图见图2-3-4。

2.3.2场区道路

本项目进场道路外接136县道，公路等级按露天矿山道路三级设计。设计行车速度15km/h，路面结构组成为C30水泥混凝土板厚22cm，路面宽6m，进场运输道路占地面积约5200m2。进场运输道路全部为新建道路。

2.3.3管理区

管理区位于填埋场场址东北侧，占地面积1700m2，设置有管理用房、机修间等，管理区建（构）筑物一览表见表2-3-2。管理区平面布置图见图2-3-5。

表2-3-2  管理区建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 尺寸规格 | 结构 | 面积 | 层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理用房 | 17.4×6.9×3.6m | 砖混 | 120 | 1 |
| 2 | 机修间 | 5×8×5.1m | 砖混 | 40 | 1 |
| 3 | 门卫 | 5×4×3.6m | 砖混 | 20 | 1 |
| 4 | 地磅房 | 4.2×3.6×3.6m | 砖混 | 15.12 | 1 |
| 5 | 地埋式储油罐 | 2t储油罐 |  |  |  |

2.3.4燃烧区

填埋气燃烧区设置在填埋区西北侧道路旁，燃烧区占地面积150m2，主要建设内容有抽气机房、密闭式燃烧器及配套设备。燃烧区平面布置图见图2-3-6。

2.3.5土石方平衡

本项目土石方挖填区开工之前首先进行清表，并保存表土，表土用于封场后的生态恢复，生态恢复不单独设置取土场。项目土石方平衡见下表：

表2-3-3  土石方平衡表  单位m3

| 挖方 | 填方 | 余方 |
| --- | --- | --- |
| 来源 | 土石方量 | 去向 | 土石方量 |  |
| 填埋场挖方 | 42517 | 填埋场填方 | 8476 |  |
| 填埋场放坡挖方 | 26416 | 填埋场覆土 | 48000 |  |
| 管理区挖方 | 768 | 管理区挖方 | 2153 |  |
| 进场道路挖方 | 16745 | 进场道路填方 | 8587 |  |
| 进场道路放坡挖方 | 16298 | 进场道路放坡填方 | 8022 |  |
| 总计 | 102744 |  | 75238 | 27506 |

由项目土石方平衡可知，本项目土石方在项目范围内进行调配，项目剩余土石方约27506m3。废弃土石方设置一处排土场填埋处置，严禁随意丢弃、乱堆乱放。

2.3.6排土场

排土场设置在项目征地范围内填埋区所在沟谷东侧沟谷内。排土场占地面积约0.4hm2，弃土填埋高度约15m。废弃土石方在排土场内分层填埋压实，每5m高形成一个平台。排土场排土边坡小于1:3。排土场内划定专门区域用于存放剥离表土用于本项目填埋场封场后生态恢复。

2.4工程污染因素分析

2.4.1工艺流程

项目填埋场工艺流程见下图：

图2-4-1  工艺流程及产污环节图

项目每日垃圾填埋量作为一个日填埋单元，垃圾转运车运送垃圾进入进入垃圾卫生填埋区，在作业面上倾倒垃圾，推土机将垃圾推平，由推土机进行压实处理，碾压作业必须分层碾压，压实厚度达到单元作业厚度时，覆土，进行单元覆盖，构成一个升层厚度，在升层上设运输道路与控制、回车平台。一个填埋作业工作日结束前，需进行日覆盖。填埋层达到一定的高度后必须进行中间覆盖，如此返复，直至终场。按照垃圾卫生填埋工艺，垃圾卫生填埋作业的工艺流程为：卸料、推铺、压实、覆土掩盖，以下对各工序进行简单的介绍。

1、垃圾卸料

装载垃圾的车辆进入作业区的速度控制在15km/h以内；车辆至倾卸点，在指挥人员示意后，垃圾运输车辆运送垃圾进入垃圾填埋场的垃圾卫生填埋区，在作业面上倾倒垃圾。

2、推铺

运输车辆倾倒的垃圾由推土机推铺，推铺有利于垃圾压实工序的顺利进行，保证设计压实密度的实现，每次摊铺垃圾厚度0.5～0.7m。

3、压实

填埋垃圾的压实可以有效的增加填埋场的消纳能力，延长填埋场的使用年限；减少填埋场的沉降量，不仅有利于垃圾堆体的稳定，也有益于增加堆积物边坡的稳定性，以利于土地的后期开发利用，是填埋场作业中很重要的工序。本工程填埋场压实机械采用推土机及压实机联合进行。一般情况下，推土机推铺完成后，压实机来回碾压3～4次，每个压实垃圾层不超过0.4m，最终压实的垃圾大约0.95t/m3。

4、覆土掩盖

垃圾土料覆盖分为日覆盖、中间覆盖和终场覆盖。

（1）日覆盖

每一单元作业完成后应进行日覆盖，日覆盖要求确保垃圾填埋层稳定并且不阻碍垃圾的生物降解，因此，土料要求应具有一定的透气性，选用砂性土作为日覆盖土较为适宜，日覆盖层厚度为0.2m。

（2）中间覆盖

覆盖层厚度宜根据覆盖材料确定。每一作业区完成阶段性高度后暂时不在其上继续进行填埋时应进行中间覆盖。中间覆盖土料需要透气性、透水性能差，所以选用粘性土做为中间覆盖土料较为适宜，中间覆盖层厚度为0.2m。

（3）终场覆盖

终场覆盖是填埋垃圾厚度到达设计表面高度时进行。

5、灭虫

为了防止垃圾填埋场蚊蝇滋生、鼠害泛滥，在垃圾堆体表面进行喷药杀虫，本工程设计垃圾填埋场配置专门灭虫人员，在夏秋季节蚊蝇活动期每天上、下午各进行1次喷药操作，也可根据苍蝇、蚊虫的出现规律进行适时的调整。

2.4.2施工期污染因素分析

施工期环境影响主要是施工过程产生的废气、废水、噪声等影响。

2.4.2.1 大气环境影响分析

施工期主要大气环境影响为施工过程产生的扬尘，施工过程土方的挖、填、堆放产生的扬尘；施工材料在运送、堆放、使用过程所产生的粉尘，运输车辆排放的尾气及运输扬尘；施工机械产生的废气；但该影响是轻微和短暂的，随着施工的结束会逐渐消失。

1、扬尘（粉尘）

本工程的扬尘（粉尘）主要产生于两个部分：一是地面开挖、填埋、土石方堆放扬尘，二是车辆运输过程产生的扬尘（粉尘）。施工期间产生的扬尘（粉尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘（粉尘）的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

站场地面的开挖施工时间较短，作业带内产生的扬尘（粉尘）为无组织面源排放，根据类似工程的实际现场调查：在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。

评价要求在施工过程中，施工人员对作业面和土堆进行适当喷水，用毡布覆盖，在大风天应停止作业。

施工阶段汽车运输过程，也会产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与多种因素有关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，故汽车运输扬尘对周边的环境空气影响程度和范围较小，影响时间也较短。评价要求道路采用定时洒水抑尘、垃圾运输车辆采取密闭措施，车辆不要装载过满，车辆进出施工场地采取冲洗洒水等措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。

排土场内废弃土石方采取分层压实堆放原则。废弃土石方堆放过程中采取喷雾抑尘等湿式作业方式。排土场内表土保存过程中采取苫盖措施，长期不用表土撒播草籽绿化防止起尘。

本项目周边村庄距离项目填埋场500m以上，距离较远，因此施工不会对敏感点造成影响。

2、施工机械尾气

施工期间，在大型机械施工中，将产生燃烧烟气，主要污染物为SO2、NO2、CmHn等。施工机械排放烟气具有排放量小、间歇性、短期性和流动性的特点，由于本项目施工位于野外，扩散条件良好，该类污染源对大气环境的影响较轻。

2.4.2.2 水环境影响分析

施工期水环境影响分析主要为施工过程中车辆冲洗废水及施工人员的生活污水影响。

评价要求施工现场设一临时沉砂池，将车辆冲洗废水收集进行沉淀后回用于工地的抑尘洒水，沉砂池运营期作为车辆冲洗废水沉淀池。

本项目施工人员5人，主要为周边村民，库区不设生活营地，不会产生生活污水，因此不会对周围水环境造成影响。

2.4.2.3 固体废物环境影响分析

1、弃土弃渣

施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由各施工队妥善处理，及时清运；场地平整产生的废弃土石方在临时堆土场内暂存，全部用作生态恢复。其余不能利用土石方在排土场内填埋处置。

2、生活垃圾

本工程最大施工人数10人，主要为周边村民，库区不设生活营地，因此不考虑生活垃圾。

固废均能合理处置，对环境影响较小。

2.4.2.4噪声环境影响分析

本项目施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。其中机械噪声如：挖土机、吊管机、推土机等，多为点声源；施工噪声包括一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属交通噪声。其中施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，机械设备噪声其强度在88dB（A）～90dB（A），多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声值增加约3-8分贝，一般不会超过10分贝。

类比相关项目的机械噪声测定和计算可知：昼间大部分机械在10m左右范围内就能满足施工场界噪声标准；夜间大部分机械在50m范围内能满足施工场界噪声标准，夯实机械影响范围较大，夜间在280m外能满足施工场界噪声标准。

本项目施工280m范围内无居民等敏感点，因此项目施工噪声不会对周围环境造成影响。

2.4.2.5 生态环境影响分析

为了降低施工期生态环境影响，项目施工期生产设备、物料存储等设施全部设置在本项目占地范围内，不得新增临时占地，因此施工期生态环境主要集中在场地范围内：

（1）施工期清表过程中地表植被受到破坏，导致植被覆盖率下降。

（2）施工过程中土壤受扰动导致结构疏松，同时由于地表植被受到破坏，裸露地面受到雨水冲刷加重土壤侵蚀。

（3）材料堆存及临时土石方堆存过程中受雨水冲刷加重水土流失。

（4）对动物产生影响。主要是填埋场施工过程中对原有动物造成影响，迫使动物离开栖息地。

评价要求项目建设单位及施工单位在建设及生态恢复工作中采取以下生态保护措施：

（1）强化施工阶段的环境管理,项目单位应要求施工单位按评价要求科学、合理施工,定期对工程施工情况进行监督。

（2）加强施工队伍职工环境教育,规范施工人员行为。

（3）严格控制施工范围，不得超界线施工，施工临时措施全部设置在填埋场占地范围内。

（4）做好施工的组织安排工作，减轻损失。

（5）作好土地的复垦工作。施工结束后,建设单位应负责清理现场,按照国务院的《土地复垦规定》进行复垦。凡受到施工车辆、机械破坏的地方要及时修整恢复原貌,植被一时难以恢复的可在来年予以恢复。

（6）合理安排施工进度，减少裸露地面面积，临时不施工的裸露地面使用绿网覆盖避免雨水冲刷。

（7）材料堆、临时堆土场采取苫盖措施，四周设置临时截排水沟避免雨水冲刷。

（8）填埋场优先进行截排水工程建设，将外界汇水导出施工场地以外，避免雨水进入施工场地加重水土流失。

（9）尽量避免夜间施工，降低噪声、灯管等对动物的影响。

施工期生态影响范围和程度有限，随着施工期的结束，其生态影响也将随之消失。

2.4.3营运期污染因素分析

2.4.3.1废气

1、道路运输扬尘

项目填埋场外部运输依托已有136县道等公共交通设施，本次修建一条总长744m填埋场进场道路。一般情况下，道路扬尘散逸量与交通量及车速有关。本项目垃圾运输车辆均在硬化后的道路行驶，可以有效防止运输过程产生的扬尘。为了减少运输车辆行驶在路面道路上的逸散尘埃，环评建议运输车在路面行驶时，车速控制在15km/h以下，同时加强车辆的维修和保养，出场车辆冲洗轮胎。

2、填埋区扬尘

填埋区扬尘主要来自于垃圾倾倒及填埋场内受风侵袭起尘。

1）垃圾卸车是产生的瞬时扬尘可应下式进行估算：

G=0.03×C1.6×H-1.23×exp（-0.28·W）

式中：G—起尘量系数（kg/t）；

C—风速（m/s），取平均风速1.8m/s；

H—排放高度，按1m计算；

W—垃圾含水量百分数，取40%。

经上式计算，汽车卸料起尘系数为0.07kg/t。本项目填埋场生活垃圾处理量约9490t/a，装卸扬尘量为0.67t/a。

2）填埋场受风侵袭引起的地面扬尘

填埋场地面扬尘起尘量计算公式如下：

Q=0.0236·V3.23·exp（-2.2·W）

式中：Q—起尘量，kg/t；

V—平均风速，取1.8m/s；

W—堆物含水率，取30%。

项目所在地年均风速1.8m/s，经计算，项目生活垃圾填埋场起尘量为0.08kg/t，年扬尘产生量为0.76t/a。

为了降低粉尘影响，项目需采取抑尘措施包括：及时清理场地与道路积尘、缩小堆存作业面积，垃圾表面增湿及时进行覆盖，作业区落实日覆盖措施。距离库区边界3m，设6m高，100m长的防飞散网，外侧形成封闭的一周。采取上述措施后抑尘效率约90%，填埋区扬尘排放量为0.14t/a。

3、填埋气

填埋场废气是指填埋的生活垃圾中有机物经微生物分解产生的气体，填埋气产生量和组成与被分解物的量及微生物种类有关。好氧分解产生CO2和NH3等废气，厌氧条件下的分解产物是CH4、CO2、H2S等气体。由于CH4是易燃易爆气体，当聚集在场内引起燃烧时会点燃垃圾中的可燃物而引起污染，NH3、H2S不仅是有害物质，而且又是恶臭物质，故填埋废气是卫生填埋场应加强管理和严格控制的主要大气污染因子。

①填埋气的产生量

根据项目可研，本项目填埋气废气产生量计算采用Monad模型，此模型是假设垃圾在填埋场内的产气速率达到高峰后其产气速率以指数规律下降，用公式表示垃圾在第t年的产气速率即是：

Gt=WG0ke-kt

其中：Gt - 第t年垃圾的产气速率，m3/a；

W - 第t年所填垃圾量，t；

G0 - 单位重量垃圾理论最大产气量，m3/t；

K - 垃圾的产气系数，1/a；

t - 年分，a。

生活垃圾最大理论产气量根据物理成分进行估算。由于没有保德县各乡镇的生活垃圾成分数据，设计根据类似工程经验数据，假设垃圾中可降解有机物含量占50%，有机物含水率约75%，有机物中有机碳含量为50%，其中70%可以转化为填埋气体，则可以计算出单位重量生活垃圾最大理论产气量为：

50%×（1-75%）×50%×70%×22.4/12=0.0817（即81.7Nm3/t）。

根据国内经验，生活垃圾产气速率常数k一般为0.1-0.15，设计取0.12，则产气模型为：

Rt=9.8e-0.12t

式中：Rt——填埋气产生速率，Nm3/（a•t）；

t——填埋的垃圾从填埋到计算的时间，a。

根据此模型和设计的垃圾填埋量、填埋年限可计算出各年份的填埋气产生量。根据计算，本项目填埋场运行后第17年填埋气产生量最大约为60.49万m3。填埋气随时间变化量如下图所示：

图2-4-2  填埋废气随时间变化量图

②填埋气的成分

填埋气的成分由生物过程决定，在填埋初期两周内，氮和氧的含量较高，填埋近连个月后，CO2达到最高值。随着垃圾被土覆盖并与空气隔离后，垃圾层内的空气逐渐被耗尽，酸化和产甲烷等菌种开始活跃，废气量增加，从填埋后两个月起甲烷慢慢产生，在两年内其值上升到50%（体积），可持续十多年时间。填埋气体成分与填埋时间的关系见下图：

图2-4-3  填埋气体成分与填埋时间的关系

垃圾填埋后，经过一系列复杂的生物反应，分解出各种气体，主要成分为CH4和CO2，另外还还有少量的氧、一氧化碳、硫化氢等。根据相关文献资料中填埋气物理性质见下表，随着填埋时间的延长，成分会发生变化。

表2-4-1  填埋场填埋气的主要成分及物理性质

| 特性 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | CO | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对比重 （空气=1） | 0.555 | 1.520 | 0.967 | 0.067 | 0.967 | 1.090 | 0.560 |
| 可燃性 | 可燃 | / | / | 可燃 | 可燃 | 可燃 | / |
| 与空气混合爆炸浓度范围（体积%） | 5.0-15.0 | / | / | 4-4.2 | 12.5-74.2 | 4.3-45.5 | 15.5-27.0 |
| 臭味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 毒性 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |

垃圾气体的成分在不断变化。垃圾填埋初期，填埋气主要成分是二氧化碳，随着二氧化碳含量逐渐变化，甲烷含量逐渐增大，在产气稳定期间、厌氧条件下产生的沼气成分一般为50%-60%的甲烷和40-50%的二氧化碳。

根据相关资料，甲烷约占生活垃圾填埋废气体积的50%（V/V），在20℃，1个大气压情况下，CH4密度为0.717kg/m3，由此可推算出填埋场填埋气在运行后17年的CH4产生量及产生速率。另外，H2S、NH3排放计算根据张益《垃圾处理技术与工程实例》（化学工业出版社，2002）资料中大田山填埋场运行10年的各集气井垃圾填埋气体中H2S浓度平均为12.84mg/m3，NH3平均浓度为447.21mg/m3。根据项目设计方案填埋气体约60%可以通过收集管道收集后燃烧处理，其余40%无组织散失。因此收集后的废气量为36.29万m3/a。

项目填埋场大气污染物具体情况下表：

表2-4-2  项目生活垃圾填埋大气污染物排放情况一览表

| 污染物 | 产气量（万m3/a） | CH4 | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生情况 | 产生量 | 60.49 | 216.86t/a | 0.0078t/a | 0.27t/a |
|  | 产生速率 | -- | 24.76kg/h | 0.00089kg/h | 0.03kg/h |
| 收集情况 | 收集量 | 36.29 | 130.12t/a | 0.0047t/a | 0.16t/a |
|  | 收集速率 | -- | 14.86kg/h | 0.00054kg/h | 0.018kg/h |
| 无组织散失 情况 | 排放量 | 24.2 | 86.74t/a | 0.0031t/a | 0.11t/a |
|  | 排放速率 | -- | 9.90kg/h | 0.00035kg/h | 0.013kg/h |

项目使用的燃烧器高度约10m，燃烧后废气SO2、NOx在燃烧器顶端无组织逸散，其余无法收集的废气主要污染物为H2S、NH3、臭气浓度。

废气然后SO2排放量：

点燃状况下SO2排放量按以下化学方程式计算SO2排放量

2H2S+3O2=2H2O+2SO2

经过计算，焚烧后SO2排放量为0.0044t/a，排放速率为0.0005kg/h。

氮氧化物排放量：

根据中国环境监测总站《2006年全国氮氧化物排放统计技术要求》表1，垃圾填埋气燃烧氮氧化物排放系数为5kg/108kJ，类比同类型项目本项目填埋气低位热值取15000kJ/m3，则垃圾填埋废气经燃烧后NOx排放量为0.14t/a。

填埋气经燃烧器燃烧后放散，对周围环境影响较小。

其余未收集及未燃烧的废气中H2S排放量为0.0031t/a、NH3排放量为0.11t/a、CH4排放量为86.74t/a。

4、渗滤液处理站废气

渗滤液处理站废气主要来自渗滤液及浓缩液产生的恶臭污染物，其主要成分是氨气、硫化氢。项目运行后处理流程基本在密闭的设备及管道、储罐中进行，恶臭污染物逸散的环节不多，在确保设备完好的情况下恶臭污染物排放量较小。同时对调节池、浓缩液池进行加盖封闭处理后设置负压抽吸装置将废气抽出后送一套活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。处理装置风量为2000m3/h，处理装置处理效率约75%，则NH3排放量为0.0009t/a、排放速率为0.0025kg/h、H2S排放量为0.00005t/a、排放速率为0.00015kg/h。废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中15m高排气筒排放标准限值要求。

项目采用的恶臭污染物处理措施主要参数见下表：

表2-4-3  恶臭活性炭吸附装置参数一览表

| 项目 | 外形尺寸（长×宽×高）（mm） | 废气处理量 | 活性炭充填厚度 | 废气流速 | 废气停留吸附时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 3000×1000×500 | 2000m3/h | 3000mm | 1.1m/s | 2.73s |

5、恶臭

生活垃圾中引起恶臭的主要物质是垃圾发酵气中的H2S、吲哚类、硫醚类及氨气等。恶臭物质作用于人的嗅觉细胞，因其在空气中的浓度不同的感觉。恶臭的强弱，一般分为6级，其强度的测定有嗅觉检测法和深度检测法。据文献，垃圾场内各类恶臭物质的臭气强度与浓度的关系如下表所示：

表2-4-4  某些恶臭物质的臭气强度与浓度的关系

| 臭气 强度 | 0级 | 1级 | 2级 | 2.5级 | 3级 | 3.5级 | 4级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嗅觉 感受 | 感觉不到臭味 | 勉强可感到臭味 | 易感到微弱臭味 | -- | 感到明显臭味 | -- | 感到较强臭味 | 感到强烈臭味 |
| 氨（mg/m3） | ＜0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 40 |
| 硫化氢（mg/m3） | ＜0.0005 | 0.0005 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.7 | 8 |
| 甲硫醇 | ＜0.0001 | 0.0001 | 0.0007 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.03 | 0.2 |

本次评价引用《保德县县城生活垃圾处理工程变更环境影响报告书》中收集到的中国环境科学研究院对“北京阿苏卫垃圾填埋场”垃圾暴露源头及距源头50m、100m、200m、400m处采集气体实测的主要恶臭污染物硫化氢和甲硫醇的浓度，详见下表:

表2-4-5  垃圾暴露源头及不同距离处主要恶臭气成分浓度（单位：mg/m3）

| 恶臭物质 | 源头 | 50m | 100m | 200m | 400m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 0.79 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 甲硫醇 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |

根据上表监测结果可知，距离污染源200m以上距离两种主要恶臭气体浓度降至检出限以下。

本项目采用卫生填埋方式，垃圾层层压实，每日覆盖土层，并且在填埋作业过程中用喷药车喷洒除臭剂，抑制恶臭气体，项目周边村庄距离均在500m以上，经过以上方式处理后垃圾恶臭对周围环境影响较小。

渗滤液调节池、浓缩池等设施封闭处理，设置负压抽吸装置将废气抽出后进入一套活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。渗滤液收集及处理设施设置在管理区下风向，同时设施周边500m范围内无村民居住点且与村庄之间有山体阻隔。渗滤液收集处理设施恶臭气体对环境影响较小。

6、蚊蝇鼠类

填埋场是蚊蝇孳生地，由于垃圾堆体内温度较高，四季都适合蚊蝇栖息和生长。为此，对蚊蝇实行分季度、有重点的杀灭成虫，在夏秋季节蚊蝇活跃期每天上、下午各进行1次喷药操作，也可根据苍蝇、蚊虫的出现规律适时的调整。填埋场填埋作业严格执行作业单元逐日覆土填埋，控制蚊蝇世代繁殖，减少蚊蝇和鼠类繁殖。

2.4.3.2废水

废水包括运输车辆冲洗废水、库区内外雨水。

1、车辆冲洗废水

为了减少运输扬尘，出填埋场运输车辆需要进行冲洗方可上路。车辆冲洗废水量约1.2m3/d，废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。洗车废水排入渗滤液处理站同渗滤液一并处理，不外排。

2、生活污水

生活污水主要包括盥洗废水、食堂废水，食堂洗碗槽下设置油水分离器隔油处理后同其他生活污水进入化粪池，最终通过管道排入渗滤液调节池调节后同渗滤液一并处理后清水用作绿化，浓缩液回喷填埋场。

3、填埋场渗滤液

（1）渗滤液产生量

本项目填埋区产生的水污染源主要为垃圾渗滤液，项目填埋场垃圾渗滤液来源有以下几个方面：直接降水、地表径流、地下水、垃圾中的水分及垃圾中有机物降解所产生的水分，项目填埋的农村生活垃圾以无机灰渣为主，垃圾本身挤压和生物降解产生的渗滤液量很小，渗滤液产生以大气降水为主。影响渗滤液产生量的因素有填埋场构造、蒸发量、垃圾的性质、地下层的结构、表面覆土等。其中填埋场的构造对渗滤液的产生量有很大关系。一个设计合理的填埋场可以避免地下水和地表径流进入填埋场。参照项目可行性研究报告采用以下经验公式法（浸出系数法）对项目渗滤液进行计算：

Q=I(C1A1+C2A2+C3A3)/1000

式中：Q——渗沥液产生量（m³/d）；

I ——年均降雨量（mm），本区年均为500mm；

A1——作业单元汇水面积（㎡）；

A2——中间覆盖单元汇水面积（㎡）；

A3——终场覆盖单元汇水面积（㎡）；

C1——作业单元渗出系数，一般宜取0.5-0.8；

C2——中间覆盖单元渗出系数，一般宜取（0.4-0.6）C1；

C3——终场覆盖单元渗出系数，一般宜取0.1-0.2；

渗滤液产生量分以下两种情况分别计算：

本填埋场库区总集水面积约17000㎡。

整个填埋场平均分为两个区进行填埋，渗沥液产生量分以下几种情况分别计算：

一区处于填埋中期，二区未使用。此时A1面积为300m2，C1取值为0.7；A2面积为8200m2，C2取值为0.5；A3面积为0m2，C3取值为0.2。

经计算，该情况下渗滤液多年平均产生量为5.9m3/d。

二区处于填埋中期，一区处于填埋终期。此时A1面积为300m2，C1取值为0.7；A2面积为8200m2，C2取值为0.5；A3面积为8500m2，C3取值为0.2。

经计算，该情况下渗滤液多年平均产生量为8.23m3/d。

一区、二区均已封场。此时A1和A2面积均为0；A3面积为17000m2，C3取值为0.2。

经计算，该情况下渗滤液多年平均产生量为4.66m3/d。

通过以上分析，当一区处于填埋中期，二期未使用时产生的渗沥液最多，平均每天渗滤液最大产生量为8.23m3/d；封场后每日产生的渗沥液为4.66m3/d。

表2-4-6  渗滤液调节池容量计算表

| 月份 | 降雨量(mm) | 汇水面积 | 每月设计 | 低负荷量（m3） | 超负荷量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 汇水面积(m2) | 渗滤液量 (m3) | 处理量（m3） |  |  |
| 1 | 4.75 | 17000 | 28.55 | 279 | 250.45 |  |
| 2 | 8.49 | 17000 | 51.02 | 252 | 200.97 |  |
| 3 | 12.5 | 17000 | 75.12 | 279 | 203.87 |  |
| 4 | 21.68 | 17000 | 130.3 | 270 | 139.7 |  |
| 5 | 44.11 | 17000 | 265.1 | 279 | 13.9 |  |
| 6 | 65.03 | 17000 | 390.83 | 270 |  | 120.83 |
| 7 | 131.44 | 17000 | 789.95 | 279 |  | 510.95 |
| 8 | 102.53 | 17000 | 616.2 | 279 |  | 337.2 |
| 9 | 63.1 | 17000 | 379.23 | 270 |  | 109.2 |
| 10 | 28.53 | 17000 | 171.46 | 279 | 107.5 |  |
| 11 | 11.7 | 17000 | 70.32 | 270 | 199.6 |  |
| 12 | 6.23 | 17000 | 37.44 | 279 | 241.6 |  |
| 总计 | 500 |  |  |  |  | 1078.18 |

本项目渗滤液调节池容积计算主要考虑确保进入后续处理工艺的渗滤液的水量在一定的负荷范围内。首先根据多年逐月平均降雨量计算出每个月的渗滤液产生量，减去每个月的渗滤液处理量，计算得出最大累计余量，该最大累计余量即为调节池最低调节容量，详细计算见表2-4-6，经过对保德县多年平均月降雨量的分析，保守计算，填埋区内渗滤液月最大累计余量约为1078.18m³，调节池容积1500m3，满足渗滤液最大余量储存需求，同时根据相关资料，保德县多年最大日降雨量为120mm，则最大日渗滤液产生量为721 m3，小于调节池容积，调节池满足要求，能够保证渗滤液暂存及调节不排外。

（2）渗滤液水质

垃圾渗滤液的性质与垃圾种类、性质及填埋方式等许多因素有关，随着填埋垃圾中有机物成分的增加，可降解性增大，使得渗滤液各污染因子浓度将上升。其浓度和性质随时间成高度相关的动态变化关系。这主要取决于填埋方式（厌氧性填埋、准好氧性填埋、动态或静态好氧性填埋等）和防渗方法，也取决于填埋场所处理的固体废弃物种类（建筑垃圾、生活垃圾、商业旅游垃圾、工艺垃圾等）及其成分比例，以及垃圾填埋场的服务年限、垃圾压实状况和渗滤液收集、导排方式等多种因素。渗滤液的水质随填埋时间有很大变化，分为调整期、过渡期、酸形成期、甲烷形成期、成熟期。

- 调整期

在填埋初期，水分逐渐积累尚且有氧气存在，厌氧发酸作用及微生物作用缓慢，本阶段渗滤液水量较少。

- 过渡期

本阶段水分达到饱和容量，垃圾及渗滤液中的微生物逐渐由好氧性转变为兼氧性及厌氧性，开始形成渗滤液，在渗滤液中可测到挥发性有机酸，此阶段尚无甲烷产生。

- 酸形成期

由于垃圾及渗滤液的兼性和专性厌氧微生物的水解酸化作用，垃圾中的有机物迅速分解为脂肪酸，而含N、P的有机物经氨化和磷酸盐转化为氨氮和磷酸盐，产生的渗滤液COD极高，挥发性有机酸较多，pH值下降，BOD5/COD为0.4~0.6，可生化性好，颜色很深，属于初期渗滤液。

- 甲烷形成期

在酸形成期间，如果有机酸未随渗滤液流出填埋场，则将进入甲烷形成期。有机物经甲烷菌分解转化为CH4、CO2，同时会产生一些H2，pH值上升，CO2溶解于水形成HCO3-、CO32-、H2CO3等不同形态的碳酸化合物，pH值则由于重碳酸盐的缓冲系统而维持在6~8之间，同时也给甲烷菌提供较好的生存条件，由于有机酸的急速分解，渗滤液的COD、BOD5浓度急剧降低，BOD5/COD为0.1~0.01，可生化性变差，属于后期渗滤液，也称为“老化”垃圾渗滤液。

- 成熟期

渗滤液中可利用的有机成份已大量减少，细菌的生物稳定作用趋于停止，并停止产生气体，渗滤液中剩余腐殖质易和重金属离子发生络合作用，水中ORP增加，氧气及氯化物也随之增加，自然环境状况逐渐恢复。

通过类比调查，垃圾渗滤液特点见下表：

表2-4-7  垃圾渗滤液特征表

| 色味 | 呈淡茶色或暗褐色，色度一般在2000-4000之间，有较浓的腐败臭味； |
| --- | --- |
| pH值 | 填埋初期pH为6-7，呈弱酸性；随着时间的推移，pH可提高到7-8，呈弱碱性； |
| BOD5 | 随着时间和微生物活动的增加，渗滤液中的BOD5也逐渐增加，一般填埋6个月至2.5年，达到最高峰值，此时BOD5多以溶解性为主，随后BOD5开始下降，到5~6年填埋场安定化为止； |
| COD | 填埋初期COD略低于BOD5，随着时间的推移，BOD5急速下降，而COD下降缓慢，从而COD高于BOD5。渗滤液中的BOD5/COD的比值比较高，说明渗滤液较易生物降解，但当填埋场填满封场后的2~5年中BOD5/COD的比值逐步降至0.1，则认为后期渗滤液中难于生化降解的成分占主要。 |
| TOC | 浓度一般在265~2800mg/L；BOD5/TOC值可反映渗滤液中有机碳可生化状态。填埋初期，BOD5/TOC值高，随时间推移，填埋场趋于稳定化，渗滤液中的有机碳以氧化态存在，则BOD5/TOC值降低。 |
| 溶解总固体 | 渗滤液中溶解固体总量随填埋时间推移而变化；填埋初期，溶解性盐的浓度可达10000mg/l，同时具有相当高的钠、钙、氯化物、硫酸盐和铁等，填埋6~24个月达到峰值，此后随时间的增长，无机物浓度降低。 |
| SS | 一般多在300 mg/L以下，垃圾填埋高度愈高，SS值下降。 |
| P | 渗滤液中含磷量少，生化处理中应适当增加与BOD5相当比例的磷。 |
| 重金属 | 生活垃圾单独填埋时，重金属含量很低，一般不会超过标准，但若与工业废物或污泥混埋时，或填埋盖土为酸性红壤时，重金属含量增加，超标可能性大 |

本项目为新建项目，无实测的垃圾渗滤液水质资料，结合本项目填埋农村生活垃圾灰渣成分较多，有机成分相对较少的特点，经类比同类型农村生活垃圾填埋场，确定本项目生活垃圾渗滤液水质见下表：

表2-4-8  项目生活垃圾填埋场渗滤液水质表  单位：mg/L

| 类别 项目 | 浓度范围 | 平均值 |
| --- | --- | --- |
| PH | 5.3-8.5 | 6.0 |
| BOD5 | 200-20000 | 4500 |
| COD | 3000-45000 | 10000 |
| NH3-N | 150-2200 | 500 |
| 总氮 | 200-1800 | 650 |
| 总磷 | 15-200 | 60 |
| SS | 200-3000 | 1000 |
| 总铅 | 0.002-8.2 | 0.3 |
| 总汞 | 0.002-0.01 | 0.005 |
| 总镉 | 0.005-0.007 | 0.006 |
| 六价铬 | 0.002-0.85 | 0.1 |
| 总砷 | 0.006-0.15 | 0.06 |
| 大肠杆菌 | 15000-35000个/L | 20000个/L |

（3）渗滤液处理

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的要求，新建生活垃圾填埋场应自行处理渗滤液，项目建设渗滤液处理站一座，渗滤液、生活污水、洗车废水均进入渗滤液处理站处理，处理水量约11.59m3/d，渗滤液处理站设计处理能力为15m3/d。

渗滤液处理站采用“预处理+两级DTRO膜”处理工艺，处理工艺流程图见图2-4-4。

图2-4-4  渗滤液处理工艺流程图

- 工艺流程简述

垃圾渗滤液及生活污水经调节池收集调节后进入处理系统原水罐，在原水罐加硫酸调节原水PH至6.4以下，在酸性条件下避免结垢同时有利于氨氮的溶解，离子态的氨氮才能被反渗透膜截留。原水罐水质调整后进入预处理工段，预处理由砂滤器及芯式过滤器组成，砂滤器过滤粒径50mm以上的SS，芯式过滤器滤径10μm。预处理出水进入DTRO系统进行水与污染物的分离。一级反渗透在高压作用下原水中清水进入反渗透膜一侧，而污染物被截留在浓缩液中，一级反渗透浓缩液进入浓缩液收集池收集最终回灌填埋场填埋处理，一级反渗透净水回收率约75%。第一级透过液经高压泵加压进入二级反渗透，在该单元再次进行反渗透过程进一步截留水中的污染物质，第二级清水进入下一单元，浓缩液回流至第一级反渗透进水再次处理，第二级反渗透净水回收率约90%。由于原水的酸调节，反渗透出水PH值较低，需要进行碱回调，同时在高压运行环境中，反渗透水中溶解了大量酸性气体，例如二氧化碳，通过吹脱吹出出水中的酸性气体，有利于减少碱回调过程中的加药量。二级反渗透清水进入吹脱塔调质后经紫外线消毒进入清水罐最终用作绿化。

本项目两极DTRO膜产生的浓缩液是一种高浓度有机废液，其COD和盐往往是原生渗滤液的3-4倍，甚至5倍，可生化性差，浓缩液进入市政污水处理厂处理可能导致污水厂生物菌类死亡，导致污水处理率降低甚至停运。浓缩液回灌技术把填埋场作为一个以垃圾为填料的巨大生物滤床，通过物理、化学和生物等多种作用实现污染物的降解。本项目处理农村生活垃圾，垃圾成分以无机成分为主渗滤液产生量相对较小，且保德县年均蒸发量1927mm，是降雨量的5倍，渗滤液处理浓缩液最大产生量约4.1m3/d，回灌渗滤液大部分蒸发损失，不会对填埋场运行造成影响。因此，本项目渗滤液处理站产生的浓缩液采取回灌措施定期回灌填埋区，采取的措施经济技术合理。

- 渗滤液处理站主要设备、设施

本项目渗滤液处理站主要设备、设施一览表见下表：

表2-4-9  渗滤液处理主要设备设施一览表

| 序号 | 名称 | 主要规格性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预过滤系统 |
| 1 | 砂滤增压离心泵 | Q=1.0m3/h，H=20m | 台 | 1 |
| 2 | 调节池渗滤液提升泵 | Q=1.0m3/h，H=15m | 台 | 2 |
| 3 | 砂滤器风机 | -- | 台 | 1 |
| 4 | 芯式过滤器 | 5芯 | 台 | 1 |
| 一级DTRO |
| 5 | 高压柱塞泵 | Q=1.0m3/h | 台 | 1 |
| 6 | 高压泵蓄能器 | -- | 台 | 1 |
| 7 | 在线增压泵 | Q=10m3/h | 台 | 1 |
| 8 | 碟管式膜柱 | DTE膜 | 个 | 20 |
| 二级DTRO系统 |
| 9 | 高压柱塞泵 | Q=0.8m3/h | 台 | 1 |
| 10 | 高压泵蓄能器 | -- | 台 | 1 |
| 11 | 碟管式膜柱 | DTE膜 | 个 | 4 |
| 浓缩液回灌系统 |
| 12 | 污泥螺杆泵 | Q=0.5-1.5m3/h | 台 | 2 |
| 储罐及化学添加系统 |
| 13 | 加酸搅拌离心泵 | Q=2m3/h | 台 | 1 |
| 14 | 清水输送离心泵 | Q=2m3/h | 台 | 1 |
| 15 | 酸添加计量泵 | 0.5-2L/h | 台 | 1 |
| 16 | 碱添加计量泵 | 0.5-2L/h | 台 | 1 |
| 17 | 阻垢剂计量泵 | 0.5-2L/h | 台 | 2 |
| 18 | 清洗剂桶泵 | Q=20L/min | 台 | 2 |
| 19 | 渗滤液原水储罐 | V=5000L | 个 | 1 |
| 20 | 净水储罐+脱气塔 | 20m3，配风机 | 台 | 1 |
| 21 | 硫酸罐 | V=2000L | 个 | 1 |
| 22 | 清洗剂储罐 | V=200L | 个 | 2 |
| 23 | 氢氧化钠储罐 | V=200L | 个 | 1 |
| 24 | 阻垢剂储罐 | V=10L | 个 | 1 |

表2-4-10  渗滤液处理站药剂使用情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 存储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗剂 | L/a | 1020 | 200L |
| 2 | 阻垢剂 | L/a | 40 | 10L |
| 3 | 硫酸(50%) | L/a | 9000 | 2000L |
| 4 | 氢氧化钠 | Kg/a | 700 | 200L |

- 渗滤液处理站出水水质及处置去向

根据典型生活垃圾渗滤液水质及类比类比采用与本项目相同工艺富平县生活垃圾填埋场渗滤液深度处理工程竣工环保验收监测数据（本项目较该项目增加紫外线消毒）进出水水质需达下表要求：

表2-4-11  渗滤液处理装置进出水水质一览表

| 污染源 名称 | 污染物名称 | 进水水质（mg/L） | 出水水质（mg/L） | GB18920-200标准值（城市绿化） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾渗滤液、生活污水、洗车废水 | PH | 5.3-8.5 | 6～9 | 6～9 |
|  | BOD5 | 200-20000 | ≤14 | -- |
|  | COD | 3000-45000 | ≤40 | 20 |
|  | NH3-N | 150-2200 | ≤10 | 20 |
|  | 总氮 | 200-1800 | ≤14 | -- |
|  | 总磷 | 15-200 | ≤0.9 | -- |
|  | SS | 200-3000 | ≤10 | -- |
|  | 总铅 | 0.002-8.2 | ≤0.01 | -- |
|  | 总汞 | 0.002-0.01 | ≤0.01 | -- |
|  | 总镉 | 0.005-0.007 | ≤0.001 | -- |
|  | 六价铬 | 0.002-0.85 | ≤0.025 | -- |
|  | 总砷 | 0.006-0.15 | ≤0.01 | -- |
|  | 大肠杆菌 | 15000-35000个/L | ≤3个/L | 3 |

由上表分析可知，本项目渗滤液处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2002）城市绿化用水标准，可以用作绿化用水。本项目绿化用水量约12m3/d，渗滤液处理站出水量为7.49m3/d，渗滤液处理站出水用作绿化具有保证性。工艺可行性分析具体见环保措施经济技术可行性论证章节。

2.4.3.3 噪声

本项目噪声主要为场内设备噪声和交通噪声。

场内噪声源主要为填埋作业区的机械噪声，噪声设备主要有：压实机、推土机、挖掘机和运输车辆等，各有关车辆、机具噪声源强特征见下表：

表2-4-12  填埋场噪声源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 噪声声压级 dB (A) | 排放特征 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实机 | 1 | 80〜90 | 偶发 | 低噪设备、限速、 加强维护检修 |
| 2 | 挖掘机 | 1 | 80〜90 | 偶发 | 低噪设备、限速、 加强维护检修 |
| 3 | 推土机 | 1 | 80〜90 | 偶发 | 低噪设备、限速、 加强维护检修 |
| 4 | 自卸卡车 | 1 | 80〜90 | 偶发 | 低噪设备、限速、 加强维护检修 |
| 5 | 泵 | 2 | 70〜80 | 频发 | 基础减震，室内安装 |
| 6 | 风机 | 1 | 80〜90 | 频发 | 基础减震，室内安装 |

对运营期噪声影响的控制，主要针对可能受到影响的保护目标，减少对居民点声环境干扰的措施主要是合理安排作业时间，尽量避免夜间作业。泵和风机等噪声源均设置于室内，并采取减震措施，水泵采用软连接等降噪措施。本项目500m范围内无居民居住点，且填埋场为山谷型填埋场两侧山体具有阻隔噪声作用，填埋区噪声影响较小。

运营期场外运输依托现有的公共道路，场内运输道路沿线无村民居住点等敏感目标，运输过程中严格限制车速，禁止超限超载，合理安排作业时间后对周围环境影响较小。

2.4.3.4固体废物

1、生活垃圾

运营期管理区产生少量的生活垃圾，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，本项目生活垃圾产生量为1.83t/a。生活垃圾直接进入填埋场填埋处理。

2）废除臭、灭蝇剂包装

本项目填埋区每天定期喷洒除臭、除虫药水，除臭、灭蝇剂废包装袋、废瓶产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》确定除臭、灭蝇剂废包装袋、废瓶为危险废物（HW49-900-041-49），危险废物集中收集后在危废暂存间暂存，交由有资质单位处置。

3）机修车间废矿物油

本项目管理区设置机修车间，机修车间负责设备简单维修保养，维修保养过程中废矿物油产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》确定机修车间产生的废矿物油属于危险废物（HW08-900-218-08），废矿物油集中收集并在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。

4）废活性炭

项目设置活性炭吸附装置处理恶臭气体，活性炭填充量约0.5t，活性炭年更换2次，产生的废活性炭量为1t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》规定的危险废物（900-041-49），废活性炭集中收集并在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。

2.4.3.5生态环境

1、生态环境影响

填埋场的作业运行是步进式的，随着垃圾的填入，场区的生态环境条件发生改变，一方面原有土壤和植被全部被清除遗留的迹地被垃圾掩埋，而由垃圾堆体覆盖后的客土代替，生态条件发生了完全改变，另一方面植被覆盖率下降，区域生态调节功能有所减弱，直到覆土后进行生态恢复。填埋作业产生的各种恶臭和污染气体以及作业噪声对动物生活造成影响，迫使部分动物离开原有的栖息地。地表植被损失，落入填埋区雨水对填埋物及裸露地面冲刷导致水土流失加重。

此外，填埋场大量的苍蝇、蚊虫及鼠类等害虫活动，潜伏疾病传播的危险，影响附近人群及动物健康。

2、生态环境保护措施

针对上述生态问题，评价提出如下减缓措施：

（1）做好填埋场区的灭蚊蝇工作，保障人群及动物健康。

（2）做好施工规划，减少临时占地和重复施工；如工程管网工程应和进场道路改建工程同时进行，尽量做到小范围内的土石方平衡，减少临时弃土的堆放时间。

（3）填埋作业区每日进行覆土压实，降低水土流失。

（4）填埋场封场后及时覆土，恢复植被。

（5）排土场做好生态恢复工作，对排土场形成的边坡及时撒播草籽进行绿化恢复；排土达到指定标高后对顶部平台进行绿化恢复。

（6）制定生态环境管理政策：生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对建设项目的生态影响实施有效管理是其日常工作的一个重要组成部分。

对本工程而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设和运营中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

第一，结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

第二，要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

第三，要严格实施各项水土保持措施，确保固废分层堆放、层层压实；涵洞、排水沟、主坝等严格按照要求，保质保量完成；加强对取土坡的生态治理。

第四，要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保边坡植树种草的成活率。

2.4.4封场后环境影响分析及减缓措施

1、封场后环境影响分析

封场后主要污染源为垃圾渗滤液和填埋气体。根据国内同类型垃圾填埋场封场后 的监测数据分析，渗滤液主要成分COD、BOD5和NH3-N在封场4年后浓度仍然很高；填埋气体甲烷的浓度仍然较高，还会在较长的时间内对生物圈的稳定产生影响。

垃圾渗滤液

封场后填埋场范围内自然水基本被隔绝不进入垃圾堆体，虽然由于工程等原因仍 会有少量地表水可能进入垃圾堆体，但垃圾渗滤液将主要来自场内生活垃圾堆体发酵 分解的渗沥液。

填埋气体产量及处理

封场后填埋气体产量是逐年减少的，而且锐减梯度较大，类比国内生活垃圾填埋场，预计本填埋场封场后10年的 时间内仍会有填埋气体产生，需要收集处理。

封场后的覆土对植物生长的影响

封场后覆土进行植被恢复，提高植被覆盖率，可以对施工及运营期造成的植被损失有一定的补偿作用；部分草本植物同时对土壤有一定的改良作用为后期种植的乔木或者灌木类其它植物的生长创造条件。

封场后的主要气体是CO2和CH4,虽然CH4对植被没有毒性，但是研究显示，高含量的CO2对植物有直接的毒性，主要是其能取代O2,从而导致植物处于厌氧环境中难以存活。CO2和CH4在填埋气体中的比例占95%以上，此外还有少量的H2S、乙烯等，其中H2S、乙烯等被认为即使微量对植物也有毒。此外，填埋气体还导致土壤的离子交换容量低、营养水平低、持水能力低、含水率低、温度高、密实度高和土壤结构差等，均会对植物生长造成影响。

2、封场后环境影响减缓措施

1）垃圾渗滤液

封场后垃圾填埋场范围内自然水被隔绝不再进入垃圾堆体，垃圾渗滤液主要来源于垃圾堆体发酵分解的渗沥液。根据类比调查，在封场10〜15年时间后垃圾渗滤液中污染物的浓度依然很高。封场后渗滤液收集及处理系统必须正常运行，直到渗滤液不再产生。

2)	填埋气体产量及处理

封场后填埋气体产量将在填埋第17年达到峰值，而后逐年减少，而且锐减梯度 较大，工程设计将封场后产生的填埋气继续进行检测收集燃烧放散。

3)	继续监测措施

为了及时发现渗滤液泄露等问题，应长期对地下水水质进行监测，若发现问题应 及时找出原因进行治理，以免对地下水造成严重影响。

2.5污染物排放汇总

本项目运营过程中，采取相关污染物防治措施后，本项目污染物排放将得到有效控制，污染物排放量详见表2-5-1。

表2-5-1  项目运营期污染物排放情况汇总表

| 排放源 | 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运输扬尘 | 量少，忽略不计 | 量少，忽略不计 | ① 场内运输道路全部进行硬化处理。 ② 控制车速，场内运输限速15km/h以下。 ③ 出场车辆冲洗轮胎。 |
|  | 填埋区 扬尘 | 1.43 t/a | 0.14 t/a | ①及时清理场地与道路积尘。 ②缩小堆存作业区面，垃圾表面增湿及时进行覆盖，作业区落实日覆盖措施。 ③距离库区边界3m设置高6m，长100m的防飞散网。 |
|  | 填埋气及燃烧废气 | CH4 | 216.86t/a | 86.74t/a | 经导气石笼导出后由封闭式燃烧器燃烧后放散 |
|  |  | NH3 | 0.27t/a | 0.11t/a |  |
|  |  | H2S | 0.0078t/a | 0.0031t/a |  |
|  |  | SO2 | 0.0044t/a | 0.0044t/a |  |
|  |  | NOx | 0.14t/a | 0.14t/a |  |
|  | 渗滤液收集处理废气 | NH3 | 0.0036t/a | 0.0009t/a | 渗滤液收集池、浓缩液池封闭后负压抽吸，将风气送入活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。处理站设备间内喷洒除臭剂。 |
|  |  | H2S | 0.0002t/a | 0.00005t/a |  |
| 水污染物 | 车辆冲洗废水 | 1.5m3/d | 0 | 进入渗滤液处理站同渗滤液一并处理，不外排 |
|  | 生活污水 | 0.26m3/d | 0 | 食堂废水经油水分离器隔油后同其他生活污水进入化粪池预处理，最终排入渗滤液处理站同渗滤液一并处理 |
|  | 渗滤液 | 3005.82m3/a | 0 | 渗滤液收集系统收集排入渗滤液调节池，设置一套“预处理+两级DTRO”处理后用作绿化 |
| 噪声污染源 | 压实机 | 80〜90 dB (A) | 70dB (A) | 采用低噪声设备、限速、加强维护检修 |
|  | 挖掘机 | 80〜90 dB (A) | 70dB (A) | 采用低噪声设备、限速、加强维护检修 |
|  | 推土机 | 80〜90 dB (A) | 70dB (A) | 采用低噪声设备、限速、加强维护检修 |
|  | 自卸卡车 | 80〜90 dB (A) | 70dB (A) | 采用低噪设备、限速、限载，加强维护检修 |
|  | 泵 | 70〜80 dB（A） | 65dB（A） | 基础减震，室内安装 |
|  | 风机 | 80〜90 dB（A） | 65dB（A） | 基础减震，室内安装 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 1.83t/a | 0 | 填埋区填埋 |
|  | 废除臭、灭虫剂包装 | 0.2t/a | 0 | 设置危废暂存间暂存，交有资质单位处理 |
|  | 废矿物油 | 0.1t/a | 0 |  |
|  | 废活性炭 | 1.0t/a | 0 |  |

# 3  环境现状调查与评价

3.1 自然生态环境概况

### 3.1.1 地理位置

保德县位于山西省西北部，地处吕梁山脉北段西块，黄土高原东部边缘地带，地势东高西低，呈一面斜坡。东界大山与岢岚县为邻，西面与陕西府谷县隔黄河相望，北面与河曲县接壤，南面与兴县毗连。全县总面积997.4km2，南北长约45km，东西宽约21.7km。

本项目位于保德县南河沟乡寨墕村西北800m沟谷内，填埋场中心点坐标为N38°44'55.67"，E 111° 4'59.91"。项目交通位置图见图3-1-1。

### 3.1.2地形、地貌

保德县位于吕梁山西侧晋陕黄土高原北部，地势东高西低，南北高，中间低，东部管涔山和芦芽山，海拔1500～2000m，最高点荷叶坪2783.8m，中西部以中低山和丘陵为主，沟谷纵横，地形破碎，地势由东向西缓倾。黄河流经岩溶地层的河谷多为峡谷，两岸地表多被黄土覆盖，受侵蚀切割，形成北西或东西向沟壑，地表黄土为梁峁地形，西侧冲沟呈树枝状切入基岩，沟深、床窄、坡陡。洪水泄流湍急，植被稀少，水土流失严重。全县大致可分三个地貌类型。

1.土石山地

主要分布在海拔1250~1400 m左右的县境东部，约占全县总面积的31%。由于土质山地与其四周丘陵的坡度转折不明显，所以，在这个类型内只分“低山”一个小地貌单元。

2.黄土丘陵

分布在海拔1000~1250 m范围内的中部广大地区，约占全县总面积的59%。由于地形倾斜，植被稀少，黄土岩性软，在风雨的侵蚀作用下，造成了复杂的沟壑系统，可分为梁地、峁地、沟壑、沟平地等小地貌。

3.河滩阶地

主要分布在海拔800 m左右的县境西部黄河沿岸及其支流的河谷地带，约占全县总面积的3%。是全县最好的农田。

本项目填埋场地为山间沟壑地带，地势起伏较大，填埋场所在沟呈南北走向，南低北高。

### 3.1.3 地层及地质构造

3.1.3.1区域地质条件

一、地层

保德县处于吕梁山余脉西背斜，构造线呈西北—东南方向。岩层倾斜平缓(6°—30°)，地质构造简单，无火成岩活动，仅局部地区有小褶曲和断层。出露地层有：古生代的奥陶系、石炭系、二迭系、中生代的三迭系和新生代的第三系和第四系。现分析如下：

（1）奥陶系；奥陶系中统是保德县最古老的地层，距今约四亿三千万年。具体又为三个组：下马家沟组（O2X)、上马家沟组（O2S)和峰峰组（O2f）。

（2）石炭系；距今约两亿八千万年。本系地层在保德分为两组：本溪组（C2b)和太原组（C3t)。本溪组和太原组总厚度为51.3—107.9米，是本县主要含煤地层之一。出现在暖泉、铁匠铺、郭家滩、桥头、孙家沟、土门、扒楼沟等地。

（3）二迭系：距今二亿二千五百万年，是古生代最末一纪的地层。它又分为下统山西组（P1S)、下石盒子组（P1X)和上统上石盒子组（P2S)、 石千峰组（P2Sh)，总厚度为512—7.2米。保德县俗称的“羊肝石”，就是石盒子组和石千峰组的总称。

（4）三迭系：主要出露于黄河沿岸。这个地层又分为下统刘家沟组 (T1L)、和尚沟组（T1h)和中统二马营组（T2er)。

（5）第三系：上新统保德组（即保德红土距今三千至两千万年。 总厚度约30—100米。保德红土分布于保德全境，富含三趾马动物群化石，其中的化石种类繁多，数量巨大。

（6）第四系：距今二百五十万年，在全县有最大面积分布地层成因：

丘陵山区以风积物为主；山间盆地及河谷中以冲积物为主，局部并有湖相堆积。

二、构造

对保德县影响较大的构造体系有：新华夏系构造、祁吕贺兰山字型构 造东翼、近东西向的构造及体系不明的北西向构造。

（一）新华夏系构造

在该构造体系内发生的断裂和褶皱主要有：

1、断裂：

铁匠铺地堑：由两条平行的张扭性断裂组成，走向295°—300°，横切黄河，延伸12公里。南西边一条走向300°，倾角64° —85，倾向30°；北边一条走向295°，倾向200°，倾角54°。两断裂相距300—400米，中间地块下降，形成地堑。在铁匠铺村下降盘为上石盒子组地层，地堑两侧为太原组地层，据推测最大断距大于200米。

2、主要褶皱：

①天桥背斜：核向25，核部为奥陶系地层，两翼为石炭系地层，背斜长9公里，宽3公里，为平缓开阔的正常背斜，黄河从背斜轴部通过。

②贾家峁一沙坪向斜：

轴向25°—30°，核部为石炭系地层，两翼为奥陶系地层。向斜长约 18公里，影响地层宽约4公里，向斜平缓开阔，与天桥背斜相毗连。

（二）黄河东岸忻州山西坡南北向构造

主要分布于东庄—李家嫣一线以西，东关—腰庄一线以南。断裂褶皱形迹微弱，分布零散，其主要有：

1、桥头张性断裂：

走向南北，断裂面倾向西，倾角82°，断裂带上宽下窄，可见长约500 米，断距3米，切割奥陶系峰峰组地层。从形态和所处部位看，为纵张断裂。

2、孙家沟张性断裂：

与前一断裂产生在同一经度，产状、性质相似，发生在奥陶系地层中，断面倾向西，倾角85°，断裂可见长约400米。与桥头断裂似为同一断裂。

3.1.3.2厂区工程地质条件

本次评价厂区工程地质条件利用《保德县县域乡村综合整治工程建设项目(南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场工作平台)岩土工程勘察报告（详勘）》相关内容。根据野外钻探揭露的地层和堆积物沉积韵律特征，结合室内土工试验结果及区域地质资料综合分析，本次勘察深度范围内场地地基土沉积时代及成因类型自上而下依次为：第四系人工堆积层（Q42ml），以第①层素填土为底界；第四系上更新统风积层（Q3eol），以第③层粉土层底为底界；岩性主要由湿陷性粉土、粉土等组成。第四系中更新统风积层（Q2eol），本次勘察未揭穿该层，岩性主要由粉质黏土组成。在本次勘探深度范围内，场地地基土自上而下可划分为4层，现依层序分述如下：

第①层：素填土（Q42ml）

褐黄色，含煤屑、砖屑、植物根等，主要为表层耕植土，结构松散，土质不均。

第②层：湿陷性粉土（Q3eol）

黄褐色，含云母、氧化铁、氧化铝、钙质菌丝及砂质成分，稍湿，稍密状态，具中等～高压缩性，具有轻微～中等湿陷性。实测标贯击数8.0～11.0击，平均9.3击。

第③层：粉土（Q3eol）

褐黄色，含云母、氧化铁、氧化铝、钙质结核及砂质成分，稍湿，稍密～中密状态，无光泽，摇震反应中等，韧性及干强度低，具中等压缩性。实测标贯击数8.0～23.0击，平均13.6击。

第④层：粉质粘土（Q2eol）

褐黄色，含云母、氧化铁、氧化铝、钙质结核及砂质成分，可塑，稍有光泽，无摇震反应，韧性及干强度中等，具中~底等压缩性。实测标贯击数14.0～28.0击，平均22.3击。

本次勘察所有钻孔均未揭穿该层，最大揭露厚度24.50m。各地基土层厚度、层底埋深、层底标高统计结果详见表3-1-1。

填埋区勘探点位置图见图3-1-2，钻孔柱状图和工程地质剖面图见图3-1-3至3-1-6。

表3-1-1  地基土厚度、层底标高、层底埋深统计结果表

| 地层 编号 | 时代 成因 | 岩土 名称 | 项 次 | 层厚 (m) | 层顶高程 (m) | 层底高程 (m) | 层顶深度 (m) | 层底深度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | Q42ml | 素填土 | 统计个数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  |  |  | 最大值 | 2.50 | 1133.26 | 1132.76 | 0.00 | 2.50 |
|  |  |  | 最小值 | 0.40 | 1048.26 | 1047.66 | 0.00 | 0.40 |
|  |  |  | 平均值 | 0.69 | 1066.26 | 1065.57 | 0.00 | 0.69 |
| ② | Q3eol | 湿陷性粉土 | 统计个数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  |  | 最大值 | 8.00 | 1132.76 | 1126.76 | 0.80 | 8.60 |
|  |  |  | 最小值 | 3.70 | 1047.66 | 1040.76 | 0.40 | 4.50 |
|  |  |  | 平均值 | 5.42 | 1066.44 | 1061.02 | 0.59 | 6.01 |
| ③ | Q3eol | 粉土 | 统计个数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  |  |  | 最大值 | 15.10 | 1126.76 | 1112.76 | 8.60 | 20.60 |
|  |  |  | 最小值 | 2.00 | 1040.76 | 1036.76 | 2.50 | 9.50 |
|  |  |  | 平均值 | 8.62 | 1060.44 | 1051.81 | 5.83 | 14.45 |
| ④ | Q2eol | 粉质粘土 | 统计个数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  |  |  | 最大值 | 24.50 | 1112.76 | 1108.26 | 20.60 | 35.00 |
|  |  |  | 最小值 | 3.60 | 1036.76 | 1016.53 | 9.50 | 20.00 |
|  |  |  | 平均值 | 10.29 | 1051.81 | 1041.53 | 14.45 | 24.74 |

据本次勘察结果及区域地质资料，场地内无全新活动断裂，无崩塌、地面塌陷、沉降、泥石流、地面裂缝等危及本工程安全及场地稳定性的其它不良地质作用。

### 3.1.4 地下水

3.1.4.1区域水文地质条件

依据地层岩性特征及含水空隙的性质，将区内地下水划分为以下五种类型：

（一）前寒武系变质岩及岩浆岩裂隙水

分布于兴县东南部及清水河县东部，含水层为前寒武系花冈片麻岩、片岩及石英岩等组成。风化裂隙与构造裂隙较发育，易于接受大气降水入渗补给，泉水流量0.1～1.0L/s。水化学类型以HCO3-Ca·Mg型为主，矿化度小于500mg/L，为中等富水～弱富水。该类型地下水，属当地入渗补给就近排泄，地下水调节能力差，多以散泉形式出流，不具备大型供水条件。

（二）碳酸盐岩岩溶裂隙水

碳酸盐岩岩溶裂隙水为本区主要地下水类型，分布较广。寒武、奥陶系碳酸盐岩总厚度770～885m，其中寒武系厚度213～337m，奥陶系厚度515～595m。含水层岩性寒武系中统以鲕状灰岩、白云质灰岩为主，寒武系上统及奥陶系下统以白云岩、白云质灰岩为主，奥陶系中统以灰岩、白云质灰岩和白云质泥灰岩为主。根据岩性可划分出三个含水亚层：上部为中奥陶统马家沟含水亚层、中部下奥陶统含水亚层、下部为中、寒武统含水亚层。这三个含水亚层，可作为寒武～奥陶系碳酸盐的统一含水层对待，因为这些亚层间虽有泥灰岩、页岩等作为相对隔水层。但受构造影响，而且这些隔水层厚度不大、分布不稳定，并不能起到完全隔水作用。北部即东南部地区以寒武系岩溶裂隙水为主，中、南部以奥陶系岩溶裂隙水为主。地下水地的富水性主要受岩性、构造、岩溶发育程度和水动力条件的控制。岩溶裂隙水的富水性一般较强，迳流区单井涌水量1000～5000m3/d，排泄区大于5000m3/d，最大可达50000m3/d 以上。岩溶水水位在补给、迳流区埋深150～350m，沿黄河河谷低洼处可自流，自流高度可达18m。水质类型多为HCO3-Ca.Mg型，矿化度一般为250～420mg/L。

（三）碎屑岩夹碳酸盐岩裂隙岩溶水

石炭系地层中的砂岩及石灰岩为主要含水层，分布于西部地区。地下水往往沿砂岩、石灰岩与下伏页岩的接触面流出形成下降泉，泉水流量多为0.1～1.0L/s，富水性中等，水质类型为HCO3-Ca·Mg型。

（四）碎屑岩裂隙水

区内西部从南到北均有分布，为山区及丘陵区人畜用水的主要水源。含水层为二迭、三迭、朱罗系、白垩系砂岩，单层厚度5～15m，页岩、泥岩为隔水层。砂岩与泥页岩接触带常有泉水出露。泉水流量一般0.01～0.11L/s，为弱富水的含水岩组，水质类型以HCO3-Ca·Mg型和HCO3-Ca·Na型为主，矿化度小于500mg/L。

（五）松散岩类孔隙水

河谷冲积层孔隙水主要分布于黄河及其支流的河漫滩基及阶地内，含水层为沙砾石，厚度5～30m。黄河河谷冲积层孔隙水主要分布于河曲梁家碛至阳面、府谷县弧山川口，阴塔和保德县天桥电站至城关一带，水位埋深0～5m，富水性较强，单井涌水量一般大于1000m3/d，多以激发开采，增加黄河水补给为主要手段，支流冲积层的富水性较差，单井涌水量10～100m3/d，其他地区孔隙水单井涌水量大多小于10m3/d。水质类型为HCO3-Ca 型及HCO3·SO4－Ca·Mg 型，矿化度500～1000mg/L。

区域水文地质图见图3-1-7。

3.1.4.2水源地

略

3.1.4.4评价区水文地质条件

评价区内潜水含水层为第四系松散岩类孔隙含水层，为本次评价的目的含水层，岩性以第四系中更新统粉土为主。

根据填埋场工程地质勘察结果，边坡坡体及坡顶未发现地下水。仅坡底钻孔附近揭露地下水，含水层主要为第③层粉土层，属于弱透水层，富水性能一般，由于主要以大气降水补给为主，地下水随季节性变化幅度较大。另外评价范围内村庄没有饮用水井，仅部分村庄有泉点开采第四系松散岩类孔隙含水层，主要也是接受大气降水补给，与填埋场处含水层之间的水力联系较弱。

该含水层在评价区内主要接受大气降水补给，径流方向为由东向西，排泄方式主要为向下游侧向排泄。

### 3.1.5 地表水系

保德县境内地表水体除化树塔河外，主要有：黄河、朱家川河、石塘河、小河沟河、腰庄河。

1)黄河

黄河由河曲县流经保德县天桥村入境，南至冯家川村出境，继流兴县。境内全长60公里，“V”形河谷，土、石、沙底质。3-5月和10-11月为平水期，水宽150-250米，水深2-3米，速流1.6-3米/秒，流量70-130立方米/秒，6-9月为洪水期，水宽500-1000米，水深6.5-10米，流速4-7米/秒，流量2000-3000立方米/秒，11月-12月中旬为结冰期，冰厚3-6寸，本县河段不全封冻。

2)朱家川河

发源于芦芽山北麓的五寨县店坪沟，全长150公里，从红花塔村入境，至石湾有二浪头河来会，经桥头、下流碛、杨家湾、前会等村，由花园村入黄河。保德县境内长达40公里。平时为枯水河，汛期水宽可达百余米，水深2.5-5.7米，流速5-7米/秒，每次洪水延期1-3天。

3)石塘河

发源于岢岚、保德交界处的斜沟，从太平沟村入境，经青草沟、孙家沟、牧塔、石塘等村会羊路河水、二里沟水至韩家川村入黄河。境内长25公里，平时为枯水河，汛期水宽25米左右，水深1-1.5米，流速5-7米/秒，每次洪水延期一天左右。

4)小河沟河

又叫扒楼沟河，发源于岢岚寨则山，全长50公里，从秦家河村入境，经扒楼沟、南河沟、白家沟等村至神山村口入黄河，境内长30公里。平时为枯水河，汛期水宽30米左右，水深1-1.5米，流速6米/秒，每次洪水延期1-2天。

5)腰庄河

腰庄河发源于腰庄乡庄头和王家里一带，属季节性河流，汇沟谷流水至郭家滩村入黄河。旱季水量微小，甚至干涸，雨季水量增大。全长20公里，总落差538米，主河道平均坡度为2%，流域面积为74.5平方公里。

除黄河外，和本县的界河还有二条：一是和兴县的界河岚漪河，全长94.5公里，流域面积2159平方公里；一是和河曲的界河蟒洞沟河，全长仅有2.5公里。

本项目南侧1.3km 是安家山河，北侧1.7km 是小河沟河，均为季节性河流，平时无水。

项目所在地地表水系图见图3-1-10。

### 3.1.8 气候特征

保德县地处中纬度地带的晋西北黄土高原，既远离海洋，又受山岳阻隔和内蒙古沙漠的影响，属典型的温带大陆性气候，四季分明，气候干燥，昼夜温差大。极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.7℃，年平均气温9.8℃，一月份最冷，七月份最热；区域气候十年九旱，年降水量275.1～528.8mm，年平均降水量396.4毫米，且多集中在7、8月份，平均年蒸发量为1927.5～2300mm，年蒸发量是降水量的5倍；全年3-4月多风，风力一般在3～4级，最大风速21m/s，最多风向为春、冬两季多西北风，夏、秋两季多偏南风，平均风速1.8米/秒；冻结期从11月中旬至翌年3月中旬，最大冻土深度1.44m，无霜期180天。

### 3.1.9 自然资源

（1）土壤资源

保德土壤可分为3个土类，6个亚类，17个土属，21个土种。按分布可划分为三类：

1.东部低山区

本区海拔较高，植被较好，在地带性土壤——灰褐土发育的同时，又附加了山地土壤成土过程，集中分布着山地灰褐亚类及三个土属。

2.中部丘陵区

本区坡陡沟深，梁峁遍布，地面破碎，植被稀疏，水土流失严重，地带性土壤发育过程中，没有一个稳定的成土阶段，一直处于发育——侵蚀——再发育——再侵蚀的交替过程中，土壤发育层次极不明显，母质特性明显，广泛分布着本县面积最大的褐土性土亚类及其九个土属，本区北部的腰庄乡、贾家峁乡的部分背风坡梁，还分布着一些风砂土。

3.西部河滩阶地区

本区地下水埋藏较浅，土壤在发育过程中，地下水影响了主要的成土因素，形成了非地带性的隐域性土壤——草甸土。

（2）植物资源

1.植被

保德县自然植被属于山地干草原类，以低矮、旱生型草灌为主。由于受气候因素的影响，植被类型随地形不同而有变化，其大致可分为三种类型：

海拔在1250米以上的低山地区，以草灌群落为主，主要有沙棘、绣线菊、胡榛子、美蔷薇、地榆、野菊花、铁杆蒿、针茅、百里香等植物。

海拔在1250米以下的黄土丘陵区，由于土地多为农田占用，自然植被多残存于非耕地及田间、地埂、沟边和荒坡上，普遍有代表性的植物有铁杆蒿、针茅、狗尾草、酸枣、百里香、沙蓬等，其特点是低矮、稀疏，覆盖度只有20~30%。

海拔在大致在1000米左右的河谷阶地和部分沟坪地上，残存的自然植被仅零散分布于河畔、渠旁、地堰等处，主要有蒲公英、车前草、苍耳、甜苣、苦苣、灰菜等。在黄河滩上，还有芦苇等喜湿性植物。

2.植物

保德县乔木树种有：侧柏、白桦、山杨、菜树、山杏、山桃、文冠果等；天然灌木有：沙棘、美蔷薇、柠条、刺椿、木兰、荆条、樱桃等；天然牧草有禾本科的针茅草、香茅草、悠悠草、画眉等；豆科的有白花草木栖、米口袋等；可供食用的野菜有：蒲公英、甜苣、苦苣、灰菜、地皮菜等；花卉有野菊花、蔷薇花、木兰花、山杏花、山桃花等。

项目评价范围内未见重点保护野生植物。

（3）动物资源

本县动物资源较丰富，主要种类为哺乳纲兽类、鸟纲动物类、两栖与爬行纲、昆虫纲等。保德县野兽主要有：野猪、狍羊、獾、野兔、狼、狐等；禽类主要有：鹰、燕、鸽、黄鹂、喜鹊、乌鸦、八哥、麻雀等；鼠类主要有黄鼠、大家鼠、小家鼠等；其它野生动物还有蛇、青蛙、鱼类、蝙蝠等；昆虫类名目较多，除蝇、野蜂外，此外还有20多种农业害虫。

本项目评价区域内无国家保护动物分布，均为常见种。

3.2 环境质量现状监测与评价

略

# 4  环境影响预测与评价

4.1 地下水影响预测与评价

### 4.1.1施工期对地下水环境的影响分析

本项目施工期废水主要为施工过程中车辆冲洗废水及施工人员的生活污水。评价要求施工现场设一临时沉砂池，将车辆冲洗废水收集进行沉淀后回用于工地的抑尘洒水，沉砂池运营期作为车辆冲洗废水沉淀池。本项目施工人员5人，主要为周边村民，库区不设生活营地，不会产生生活污水。

综上所述，本项目施工期废水产生量较少，形不成规模且回用不外排，对当地的地下水环境质量影响很小，且随着施工期的结束，此影响也随着消失。

### 4.1.2地下水环境影响预测

1、概念模型

（1）目标含水层

根据导则要求，结合本项目的工程特征与环境特征，应预测建设项目对地下水水质产生的直接影响，重点预测对地下水环境保护目标的影响。因此，本次评价只对潜水层进行预测分析与评价。根据项目区域水文地质资料，本项目填埋场区潜水层为第四系松散岩类孔隙含水层，因此该含水层为评价的目标含水层。

（2）模型边界条件的概化

根据厂区潜水含水层地下水流向整体上由东向西的现状，取目标含水层地下水流场上游约3.5km处作为东侧边界；取流场下游约4km处作为西侧边界。这两个边界均处理为二类流量边界。模拟区北、南侧边界为垂直于等水位线，处理为流量为零通量的隔水边界。

（3）含水层水力特征概化

评价区目标含水层地下水流从空间上看是以水平运动为主，地下水系统符合质量守恒定律和能量守恒定律。

评价区目标含水层在水平方向上接受东侧地下水径流补给，在垂直方向上接受降水入渗补给，模型内部整体上向西侧径流，在模型西侧边界处向下游方向排泄。

2、数学模型

本次模拟的主要是第四系松散岩类孔隙含水层。系统的水均衡要素的补给项主要是目标含水层接受大气降水补给以及东部流量边界的流入量；排泄项主要是西部流量边界的排泄量和人工开采排泄。在不考虑水的密度变化条件下，地下水的流动可用偏微分方程来表示。

其中：D——计算区范围；

K——沿x，y坐标轴方向的渗透系数(m/d)；

h——点(x，y)在t时刻水头值(m)；

h0——含水层的初始水头(m)；

M——含水层厚度（m）；

——含水层贮水系数；

W——源汇项(m/d)；

N——边界的外法线方向；

Q——渗流区二类边界上的单位宽度流量(m3/d)，流入为正，流出为负；

——第二类边界。

3、模拟区域剖分

将评价区1:50000地形图导入模型作为计算模拟区的剖分底图，评价区模型识别区域长约12km，宽约7km。将模型区在水平方向上剖分为100×100的微小单元格，在垂直方向上按设计层次剖分。

厂区模型剖分示意图见图4-1-1。

图4-1-1 厂区模型剖分示意图

4、边界条件

（1）顶部边界

视为考虑降水入渗，存在均匀下渗补给水量的顶部含水层补给边界。

（2）流量边界

根据厂区含水层地下水流向整体自东向西的现状，取目标含水层地下水流场上游1001m等水位线作为东侧边界；取流场下游881m等水位线作为西侧边界。这两个边界均处理为二类流量边界。其中上游为补给边界，下游为排泄边界。

边界条件处理：模拟区北侧、南侧边界垂直于等水位线的流线，处理为隔水边界，流量通量为零；西侧、东侧边界均概化为二类流量边界。通过这两条边界的流量用达西公式计算：

Q=K×D×M×I

式中：Q—侧向补给/排泄量（m³/d）

K—渗透系数（m/d），根据模拟区的水文地质参数，Ⅰ区渗透系数为1.81m/d，Ⅲ区渗透系数为1.66m/d。

D—剖面宽度（m），西侧边界长约3.9km，东侧边界长约4.1km。

M—含水层厚度（m）

I—垂直于剖面的水力坡度（%），根据模拟区浅层水水位等值线，水力坡度约为0.017。

经计算，通过西南侧边界的流量为1200.03m3/d，东北侧边界的流量为1157.02m3/d。

（3）隔水边界

厂区模拟区北侧、南侧边界均取近似垂直于等水位线的流线，均处理为流量为零通量的隔水边界。

4.1.2.2 模型资料整理及参数确定

1、源汇项分析

评价区目标含水层在水平方向上接受东侧地下水径流补给，在垂直方向上接受大气降水入渗补给，模型内部整体上向西侧径流，在模型西侧边界处向下游方向排泄。

（1）大气降雨入渗补给

在模型中大气降水入渗补给量的计算公式为：

Q降=∑αiPiAi

式中：Q降—多年平均降水入渗补给（万m3/yr）

P—多年平均降雨量（mm/yr）

α—降水入渗系数

A—计算区面积（km2）

其中入渗系数α为0.02，P采取保德县多年平均降水量为396.4mm/yr，计算得模拟区域大气降水入渗补给量为23.78万m3/yr。在模型计算大气降水入渗补给量时，采用RECHARGE（补给）模块来处理，将该补给量作用于活动单元。

（2）人工开采

模拟区内人工开采主要为各村庄分散式水井的开采，具体开采量见表4-1-1。

表4-1-1 模拟区人工开采量

| 水井编号 | 村庄 | 开采量（m3/d） | 水井编号 | 村庄 | 开采量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西沟塔 | 62.7 | 5# | 白家沟 | 52.4 |
| 2# | 韩家塔 | 59.1 | 6# | 大塔 | 70.1 |
| 3# | 南河沟 | 71.4 | 7# | 乔家塔 | 62.8 |
| 4# | 石桥塔 | 53.8 |  |  |  |

2、水文地质参数

根据水文地质资料，结合抽水试验结果并参考《水文地质手册》，将研究区划分为2个不同层位，目标含水层第四系松散岩类孔隙含水层划分为3个区域，水文地质参数分区情况见图4-1-2，具体参数值见表4-1-2。

表4-1-2 水文地质参数分区表

| 含隔水层 | 渗透系数（m/d） |
| --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|  | Kx | Ky | Kx | Ky | Kx | Ky |
| 第四系松散岩类孔隙含水层 | 1.81 | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 1.66 | 1.66 |
| 隔水层 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |

图4-1-2 水文地质参数分区图

3、初始水位

根据此次环评阶段稳定的第四系松散岩类孔隙含水层水位现状监测结果，同时结合调查评价区水文地质条件确定初始水位，绘制了项目区域目标含水层等水位线图作为本次评价的初始水位。

4.2.2.3模型识别与参数校正

选择初始水位校核为模型识别与参数校正阶段，将水文地质调查得到的水文地质参数、边界条件、水头初始条件作为模型调参的初始值，运行计算模型，将实测水位和计算水位进行拟合分析，如果计算水位与实测水位相差很大，则根据参数变化范围和实际水位差值，重新给定一组参数，再迭代计算，直至二者拟合较好为止。

厂区模型水位与实际水位拟合情况见图4-1-3。

通过调参计算，得水文地质参数见表4-1-3，实际水位和计算水位等值线的水位拟合小于0.5m的绝对误差占已知水位的85%以上，拟合结果较好，表明所建的数学模型、对水文地质条件的概化、边界条件的确定都与研究区域实际情况吻合较好，因此，校正后的模型可以满足预测评价的要求。

表4-1-3 模型校正后的目标含水层水文地质参数

| 含隔水层 | 分类 | 渗透系数（m/d） |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|  |  | Kx | Ky | Kx | Ky | Kx | Ky |
| 第四系松散岩类孔隙含水层 | 调参前 | 1.81 | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 1.66 | 1.66 |
|  | 调参后 | 1.78 | 1.78 | 1.71 | 1.71 | 1.69 | 1.69 |

图4-1-3 水位拟合图

4.1.2.4 水质模拟预测与分析

1、 模拟思路

预测因子选取原则：可能造成地下水污染的装置和设施（位置、规模、材质等）及建设项目在建设期、运营期、服务期满后可能的地下水污染途径；建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分（可参照HJ/T 2.3）、液体物料成分、固废浸出液成分等确定。

本项目可能对地下水环境产生的影响的途径为生活垃圾填埋场发生破裂的情况下，渗滤液下渗对地下水环境的影响。

本项目生活垃圾填埋场正常状况下按要求进行了严格的防渗，本次预测主要考虑非正常状况，生活垃圾填埋场防渗面积的5%发生破裂的情况下，对地下水环境的影响程度。

模型设计将污染物直接排入目标含水层中，不考虑地表浅部岩层及包气带对水质的净化与降解；模型运行阶段，不考虑地下水位变化的影响，即为天然条件下生活垃圾填埋场渗漏对地下水水质的污染影响模拟。

地下水环境影响预测时段选取可能产生地下水污染的关键时刻，因此将模拟时间定为污染发生后100天、1000天和生活垃圾填埋场服务年限17年。

2、 污染源强

根据工程分析中提供的生活垃圾填埋场渗滤液水质，选取超标倍数较大的铅作为预测因子，浓度取最大值，为8.2mg/L。

3、溶质运移模型

地下水中溶质运移的数学模型可表示为：

其中：C——地下水中污染物浓度，mg/L；

t——时间，d；

n——含水层孔隙度；

Dij——水动力弥散系数张量，m2/d；

Vi——地下水渗流速度张量，m/d；

Cs——模拟污染质的源汇浓度，mg/L；

W——源汇单位面积上的通量。

地下水水流数学模型和溶质运移数学模型联合求解即可得到污染质时空的运移特征。根据源强分析及前述环境影响因子识别的结果和影响特征，选择铅作为特征污染物进行溶质运移模拟分析。

4、 模拟结果与分析

本项目污染物在地下水径流过程中经稀释作用其污染影响范围与影响程度均很小。

生活垃圾填埋场污染物运移结果如图4-1-4至4-1-6所示。模拟结果显示，填埋场发生渗漏后100天，污染物运移影响范围约0.002km2，超标范围约0.001km2，超标最大运移距离约为76m；渗漏后1000天，污染物运移影响范围约0.048km2，超标范围约0.032km2，超标最大运移距离约为550m；渗漏后17a，污染物运移影响范围约0.116km2，超标范围约0.077km2，超标最大运移距离约为1097m。污染模拟结果见表4-1-4。

表4-1-4 给定条件下填埋场污染物运移范围表

| 污染年限 | 污染物影响范围（km2） | 污染物超标范围（km2） | 污染物超标最大运移距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 0.002 | 0.001 | 约76 |
| 1000天 | 0.048 | 0.032 | 约550 |
| 17年 | 0.116 | 0.077 | 约1097 |

图4-1-4 填埋场渗漏后100d污染物运移结果图

图4-1-5 填埋场渗漏后1000d污染物运移结果图

图4-1-6 填埋场渗漏后17a污染物运移结果图

### 4.1.3运营期对地下水环境的影响分析

4.1.3.1运营期废水对地下水环境影响分析

本项目运营期废水包括运输车辆冲洗废水、生活污水和填埋场渗滤液。

（1）车辆冲洗废水

车辆冲洗水排入渗滤液处理站，同渗滤液一并处理，不外排。

（2）生活污水

生活污水主要包括盥洗废水、食堂废水，食堂洗碗槽下设置油水分离器隔油处理后同其他生活污水进入化粪池，最终通过管道排入渗滤液调节池。

（3）填埋场渗滤液

本项目填埋区产生的水污染源主要为垃圾渗滤液，项目填埋场垃圾渗滤液来源有以下几个方面：直接降水、地表径流、地下水、垃圾中的水分、覆盖材料中的水分及垃圾中有机物降解所产生的水分，其中大气降水是最主要的。影响渗滤液产生量的因素有填埋场构造、蒸发量、垃圾的性质、地下层的结构、表面覆土等。本项目填埋场底部及边坡采取防渗措施防止渗滤液下渗污染地下水，通过渗滤液导排系统将渗滤液收集输送至渗滤液调节池暂存，最终由渗滤液处理站处理后用作绿化，不外排。

综上所述，正常状况下，本项目填埋场采取了严格的防渗措施，同时污废水全部回用不外排，不会对地下水环境产生较大影响；非正常状况，生活垃圾填埋场发生渗漏的情况下，根据地下水影响预测结果，其污染影响和超标范围较小，不会对地下水环境产生较大影响，同时评价要求企业采取严格的地下水防控措施，避免非正常状况下废水渗漏对地下水环境产生较大影响。

4.1.3.2项目对村庄分散式饮用水源的影响分析

本项目调查评价范围内共有7眼村庄分散式饮用水源，均为泉点，全部开采第四系松散岩类孔隙含水层。其中西沟塔、韩家塔和南河沟泉点位于项目上游，最近距离约1.89km；石桥塔、白家沟、大塔和乔家塔泉点位于项目下游，最近距离约1.33km。

本项目正常状况下，填埋场采取了严格的防渗措施，同时污废水全部回用不外排，不会对地下水环境产生较大影响，即不会对村庄分散式饮用水源产生较大影响；非正常状况，生活垃圾填埋场发生渗漏的情况下，根据地下水影响预测结果，其污染影响和超标范围较小，在可能的影响和超标范围内没有村庄分散式饮用水源；同时评价范围内村庄泉点开采的第四系松散岩类孔隙含水层主要接受大气降水补给，与填埋场处含水层之间的水力联系较弱；另外评价要求企业采取严格的地下水防控措施，避免非正常状况下废水渗漏对村庄分散式饮用水源产生较大影响。

4.1.3.3项目对天桥域的影响分析

本项目位于天桥泉域范围内，不在重点保护区和岩溶裸露区，项目距离泉域重点保护区最近距离约30km。

根据《山西省泉域水资源保护条例》第十一条，在重点保护区以外的泉域范围内，应遵守下列规定：

（一）控制岩溶地下水开采；

（二）合理开发孔隙裂隙地下水；

（三）严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目；

（四）不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。

本项目不开采岩溶地下水和孔隙裂隙地下水，废水全部回用不外排，填埋场的建设选址没有利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等，项目的建设符合《山西省泉域水资源保护条例》的要求。

本项目正常状况下，填埋场采取了严格的防渗措施，同时污废水全部回用不外排，不会对地下水环境产生较大影响，即不会对天桥泉域产生较大影响；非正常状况，生活垃圾填埋场发生渗漏的情况下，根据地下水影响预测结果，其污染影响和超标范围较小，同时天桥泉域保护的奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层与本项目可能影响的第四系松散岩类孔隙含水层之间存在有石炭系本溪组地层，岩性以铝土质泥岩为主，为隔水层，具有良好的隔水性能，使两个含水层之间基本没有水力联系，即使非正常状况发生污水渗漏的情况下，污染物也不会下渗对奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层产生较大影响；另外评价要求企业采取严格的地下水防控措施，避免非正常状况下废水渗漏对天桥泉域产生较大影响。

### 4.1.4地下水环境影响评价结论

#### 4.1.4.1环境水文地质现状

评价区内潜水含水层为第四系松散岩类孔隙含水层，为本次评价的目的含水层，岩性以第四系中更新统粉土为主。

根据填埋场工程地质勘察结果，边坡坡体及坡顶未发现地下水。仅坡底钻孔附近揭露地下水，含水层主要为第③层粉土层，属于弱透水层，富水性能一般，由于主要以大气降水补给为主，地下水随季节性变化幅度较大。

该含水层在评价区内主要接受大气降水补给，径流方向为由东向西，排泄以向下游侧向排泄和人工开采为主。

为了解评价区地下水环境质量现状，本次评价布设了7个水质监测点，根据地下水环境质量现状监测结果，对比《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，3#监测点南河沟氟化物超标，其他监测点位的各项监测因子均达标。氟化物超标和当地地质条件有关。

#### 4.1.4.2地下水环境影响

本项目正常状况下，填埋场采取了严格的防渗措施，同时污废水全部回用不外排，不会对地下水环境产生较大影响，不会对村庄分散式饮用水井产生较大影响，不会对天桥泉域产生较大影响；非正常状况，生活垃圾填埋场发生渗漏的情况下，根据地下水影响预测结果，其污染影响和超标范围较小，不会对地下水环境产生较大影响。在可能的影响范围内没有村庄分散式饮用水井，因此本项目非正常状况下不会对周围村庄水井产生较大影响。同时根据项目区地质条件，评价区潜水含水层和奥陶系碳酸盐岩岩溶含水层之间存在有隔水性能良好的石炭系本溪组岩层，阻隔了两个含水层之间的水力联系，因此非正常状况下，本项目即使发生渗漏，污染物也不会影响到奥陶系碳酸盐岩岩溶含水层，即不会对天桥泉域产生较大影响。另外评价要求企业采取严格的地下水防控措施，避免非正常状况下废水渗漏对地下水保护目标产生较大影响。

#### 4.1.4.3地下水环境污染防控措施

本项目正常状况下废水全部回用不外排，减少了污染物的排放量，同时要求企业加强监督管理，将污染物的跑、冒、滴、漏降到最低限度。

同时根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，对项目不同场地提出分区防渗要求。

#### 4.1.4.4地下水环境影响评价结论

综上所述，在项目施工期间和运营期间加强管理，严格遵循地下水环境防治与保护措施以及环评要求，保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目）对地下水环境影响较小，地下水环境影响整体上可以接受。

4.2 环境空气影响预测与评价

### 4.2.1施工期环境空气影响分析

施工期的大气环境影响主要为施工扬尘、施工机械以及车辆废气的影响。

（1）施工扬尘

本工程的扬尘（粉尘）主要产生于两个部分：一是地面开挖、填埋、土石方堆放扬尘，二是车辆运输过程产生的扬尘（粉尘）。施工期间产生的扬尘（粉尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘（粉尘）的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

站场地面的开挖施工时间较短，作业带内产生的扬尘（粉尘）为无组织面源排放，根据类似工程的实际现场调查：在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。

评价要求在施工过程中，施工人员对作业面和土堆进行适当喷水，用毡布覆盖，在大风天应停止作业。

施工阶段汽车运输过程，也会产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与多种因素有关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，故汽车运输扬尘对周边的环境空气影响程度和范围较小，影响时间也较短。评价要求道路采用定时洒水抑尘、垃圾运输车辆采取密闭措施，车辆不要装载过满，车辆进出施工场地采取冲洗洒水等措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。

本项目周边村庄距离项目填埋场500m以上，距离较远，因此施工不会对敏感点造成影响。

（2）施工机械以及车辆废气

施工期间，在大型机械施工中，将产生燃烧烟气，主要污染物为SO2、NO2、CmHn等。施工机械排放烟气具有排放量小、间歇性、短期性和流动性的特点，由于本项目施工位于野外，扩散条件良好，该类污染源对大气环境的影响较轻。

### 4.2.2运营期大气环境影响分析

4.2.2.1污染源调查

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》，对于一、二级评价项目，应调查分析项目的所有污染源、评价范围内与项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源。二级评价项目可只调查分析项目污染源。本项目大气环境评价等级为二级，因此可只调查分析项目污染源。

根据工程分析，本项目运营期废气污染源为填埋区无组织扬尘、填埋气燃烧器废气、填埋区填埋气。

1、面源

本项目填埋场可看做矩形面源，无组织排放源的主要大气污染物排放源强、排放参数见表4-2-1。

表4-2-1 本工程面源污染源排放参数表

| 污染源名称 | 坐标(°) | 海拔高度(m) | 矩形面源 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | H2S | NH3 | TSP |
| 矩形面源 | 111.0824 | 38.749667 | 1064.00 | 218.00 | 98.00 | 10.00 | 0.0003 | 0.0130 | 0.0468 |

2、火炬源

项目填埋气废气收集后使用封闭燃烧器燃烧后放散，火炬源具体参数见下表：

表4-2-2  火炬源排放参数表

| 污染源名称 | 火炬源底部坐标(o) | 底部海拔高度(m) | 火炬高度(m) | 烟气温度(℃) | 辐射热损失(cal/s) | 总热释放速率(cal/s) | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火炬源 | 111.081764 | 38.749792 | 1123.0 | 10.0 | 1000 | 0.55 | 681861.0 | SO2 | 1.4×10-4 | g/s |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.0044 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 0.005 |  |

3、点源

本项目渗滤液处理站废气排气筒参数见下表：

表4-2-3  点源排放参数表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 维度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | H2S | NH3 |
| 点源 | 111.08274 | 38.747569 | 1075.00 | 15.00 | 0.20 | 21 | 17.70 | 0.00015 | 0.0025 |

4.2.2.2 评价区基本气候概况

1、气象概况

保德县地处中纬度地带的晋西北黄土高原，既远离海洋，又受山岳阻隔和内蒙古沙漠的影响，属典型的温带大陆性气候，四季分明，气候干燥，昼夜温差大。极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.7℃，年平均气温9.8℃，一月份最冷，七月份最热；区域气候十年九旱，年降水量275.1～528.8mm，年平均降水量396.4毫米，且多集中在7、8月份，平均年蒸发量为1927.5～2300mm，年蒸发量是降水量的5倍；全年3-4月多风，风力一般在3～4级,最大风速21m/s，最多风向为春、冬两季多西北风，夏、秋两季多偏南风，平均风速1.8米/秒；冻结期从11月中旬至翌年3月中旬，最大冻土深度1.44m，无霜期180天。

保德县二十年（1998-2017年）平均气象资料见表4-2-4，保德县风玫瑰图见图4-2-1。

表4-2-4  保德县二十年（1998-2017）主要气候统计表

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均气温（℃） | -8.1 | -3.6 | 3.5 | 12.1 | 18.9 | 23.0 | 24.8 | 22.6 | 17.4 | 10.2 | 1.6 | -5.5 | 9.8 |
| 极端最高气温（℃） | 8.4 | 18.4 | 23.3 | 35.6 | 36.2 | 38.2 | 39.9 | 38.7 | 36.7 | 29.2 | 21.6 | 12.2 | 39.9 |
| 极端最低气温（℃） | -23.7 | -20.8 | -15.7 | -5.3 | 1.3 | 5.8 | 12.7 | 10.5 | 1.7 | -6.5 | -17.5 | -21.8 | -23.7 |
| 相对湿度%） | 54 | 46 | 42 | 35 | 38 | 46 | 58 | 64 | 61 | 57 | 53 | 55 | 51 |
| 平均风速（m/s） | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.8 |
| 降水量mm） | 2.6 | 2.7 | 11.5 | 18.2 | 28.7 | 48.7 | 112.9 | 93.1 | 50.6 | 18.9 | 6.5 | 2.1 | 396.4 |
| 最大日降水量（mm） | 7.6 | 5.2 | 12.5 | 30.8 | 63.1 | 67.9 | 168.6 | 56.3 | 48.7 | 20.4 | 15.3 | 4.1 | 168.6 |
| 蒸发量mm） | 307 | 540 | 1277 | 2496 | 3438 | 3454 | 2975 | 2234 | 1753 | 1202 | 659 | 333 | 20669 |
| 日照时数h） | 171.8 | 180.6 | 203.5 | 236.2 | 266.3 | 264.2 | 249.7 | 237.5 | 225.8 | 209.5 | 176.2 | 154.3 | 2575.6 |
| 日照百分率（%） | 57 | 60 | 55 | 60 | 60 | 59 | 55 | 56 | 61 | 61 | 59 | 53 | 58 |

图4-2-1  保德县多年年风向玫瑰图

4.2.2.3 环境空气影响预测与评价

1、大气环境影响评价等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

(1)Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

(2)评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表4-2-5  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

(3)污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表4-2-6  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类限区 | 一小时 | 500.0 | GB 3095-2012 |
| NOx | 二类限区 | 一小时 | 250.0 | GB 3095-2012 |
| NH3 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| TSP | 二类限区 | 日均 | 300.0 | GB 3095-2012 |
| H2S | 二类限区 | 一小时 | 10.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |

根据《环境影响技术评价导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）中评价等级划分和预测内容分析，本项目为二级评价，可以不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

2、模型中有关参数的选择

估算模型参数选择如下表所示：

表4-2-7  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 39.9 °C |
| 最低环境温度 | -23.7 °C |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

3、预测结果分析

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）估算模式对填埋区和火炬源进行大气环境影响预测，结果见表4-2-8、表4-2-9、表4-2-10。

表4-2-8  填埋区污染物估算结果

| 下风向距离 | 矩形面源 |
| --- | --- |
|  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | TSP浓度(μg/m³) | TSP占标率(%) |
| 50.0 | 0.0668 | 0.7 | 2.4782 | 1.2 | 8.9491 | 1.0 |
| 100.0 | 0.0898 | 0.9 | 3.3316 | 1.7 | 12.0306 | 1.3 |
| 200.0 | 0.0938 | 0.9 | 3.4807 | 1.7 | 12.5693 | 1.4 |
| 300.0 | 0.0777 | 0.8 | 2.8838 | 1.4 | 10.4137 | 1.2 |
| 400.0 | 0.0664 | 0.7 | 2.4642 | 1.2 | 8.8984 | 1.0 |
| 500.0 | 0.0581 | 0.6 | 2.1576 | 1.1 | 7.7914 | 0.9 |
| 600.0 | 0.0519 | 0.5 | 1.9269 | 1.0 | 6.9584 | 0.8 |
| 700.0 | 0.0493 | 0.5 | 1.8284 | 0.9 | 6.6025 | 0.7 |
| 800.0 | 0.0448 | 0.4 | 1.6642 | 0.8 | 6.0095 | 0.7 |
| 900.0 | 0.0413 | 0.4 | 1.5317 | 0.8 | 5.5312 | 0.6 |
| 1000.0 | 0.0397 | 0.4 | 1.4716 | 0.7 | 5.3142 | 0.6 |
| 1200.0 | 0.0379 | 0.4 | 1.4058 | 0.7 | 5.0764 | 0.6 |
| 1400.0 | 0.0371 | 0.4 | 1.3756 | 0.7 | 4.9673 | 0.6 |
| 1600.0 | 0.0362 | 0.4 | 1.3433 | 0.7 | 4.8507 | 0.5 |
| 1800.0 | 0.0350 | 0.4 | 1.3001 | 0.7 | 4.6949 | 0.5 |
| 2000.0 | 0.0337 | 0.3 | 1.2501 | 0.6 | 4.5141 | 0.5 |
| 2500.0 | 0.0303 | 0.3 | 1.1247 | 0.6 | 4.0614 | 0.5 |
| 3000.0 | 0.0275 | 0.3 | 1.0220 | 0.5 | 3.6904 | 0.4 |
| 3500.0 | 0.0247 | 0.2 | 0.9180 | 0.5 | 3.3149 | 0.4 |
| 4000.0 | 0.0224 | 0.2 | 0.8296 | 0.4 | 2.9958 | 0.3 |
| 4500.0 | 0.0205 | 0.2 | 0.7618 | 0.4 | 2.7508 | 0.3 |
| 5000.0 | 0.0190 | 0.2 | 0.7040 | 0.4 | 2.5421 | 0.3 |
| 10000.0 | 0.0112 | 0.1 | 0.4162 | 0.2 | 1.5029 | 0.2 |
| 11000.0 | 0.0105 | 0.1 | 0.3890 | 0.2 | 1.4047 | 0.2 |
| 12000.0 | 0.0098 | 0.1 | 0.3645 | 0.2 | 1.3164 | 0.1 |
| 13000.0 | 0.0092 | 0.1 | 0.3430 | 0.2 | 1.2386 | 0.1 |
| 14000.0 | 0.0087 | 0.1 | 0.3241 | 0.2 | 1.1705 | 0.1 |
| 15000.0 | 0.0083 | 0.1 | 0.3079 | 0.2 | 1.1120 | 0.1 |
| 20000.0 | 0.0067 | 0.1 | 0.2477 | 0.1 | 0.8943 | 0.1 |
| 25000.0 | 0.0056 | 0.1 | 0.2074 | 0.1 | 0.7490 | 0.1 |
| 下风向最大浓度 | 0.1054 | 1.1 | 3.9106 | 2.0 | 14.1218 | 1.6 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表4-2-9  火炬源污染物预测结果

| 下方向 距离(m) | 火炬源 |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | NH3 |
|  | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 1.0 | 1.0E-4 | 0.0 | 0.0081 | 0.0 | 0.0047 | 0.0 |
| 71.0 | 0.0229 | 0.00458 | 1.4047 | 0.6 | 0.8167 | 0.4 |
| 100.0 | 0.0147 | 0.00294 | 0.9012 | 0.4 | 0.524 | 0.3 |
| 200.0 | 0.0045 | 0.0009 | 0.2791 | 0.1 | 0.1622 | 0.1 |
| 300.0 | 0.0036 | 0.00072 | 0.2227 | 0.1 | 0.1295 | 0.1 |
| 400.0 | 0.0039 | 0.00078 | 0.2403 | 0.1 | 0.1397 | 0.1 |
| 500.0 | 0.0026 | 0.00052 | 0.1627 | 0.1 | 0.0946 | 0.0 |
| 600.0 | 0.0026 | 0.00052 | 0.1615 | 0.1 | 0.0939 | 0.0 |
| 700.0 | 0.0025 | 0.0005 | 0.1559 | 0.1 | 0.0907 | 0.0 |
| 800.0 | 0.0024 | 0.00048 | 0.1483 | 0.1 | 0.0862 | 0.0 |
| 900.0 | 0.0023 | 0.00046 | 0.1408 | 0.1 | 0.0819 | 0.0 |
| 1000.0 | 0.0022 | 0.00044 | 0.1342 | 0.1 | 0.078 | 0.0 |
| 1100.0 | 0.0021 | 0.00042 | 0.1288 | 0.1 | 0.0749 | 0.0 |
| 1200.0 | 0.0021 | 0.00042 | 0.1261 | 0.1 | 0.0733 | 0.0 |
| 1300.0 | 0.0031 | 0.00062 | 0.1917 | 0.1 | 0.1114 | 0.1 |
| 1400.0 | 0.0019 | 0.00038 | 0.1169 | 0.0 | 0.068 | 0.0 |
| 1500.0 | 0.0018 | 0.00036 | 0.1114 | 0.0 | 0.0648 | 0.0 |
| 1600.0 | 0.0017 | 0.00034 | 0.1039 | 0.0 | 0.0604 | 0.0 |
| 1700.0 | 0.0017 | 0.00034 | 0.1045 | 0.0 | 0.0608 | 0.0 |
| 1800.0 | 0.0017 | 0.00034 | 0.1014 | 0.0 | 0.059 | 0.0 |
| 1900.0 | 0.0064 | 0.00128 | 0.3949 | 0.2 | 0.2296 | 0.1 |
| 2000.0 | 0.0064 | 0.00128 | 0.3934 | 0.2 | 0.2287 | 0.1 |
| 2100.0 | 0.005 | 0.001 | 0.3077 | 0.1 | 0.1789 | 0.1 |
| 2200.0 | 0.0014 | 0.00028 | 0.0882 | 0.0 | 0.0513 | 0.0 |
| 2300.0 | 0.0014 | 0.00028 | 0.0856 | 0.0 | 0.0497 | 0.0 |
| 2400.0 | 0.0023 | 0.00046 | 0.1392 | 0.1 | 0.0809 | 0.0 |
| 2500.0 | 0.0047 | 0.00094 | 0.2913 | 0.1 | 0.1694 | 0.1 |
| 下风向最大浓度 | 0.0229 | 0.00458 | 8.6608 | 4.3 | 0.8167 | 0.4 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / | / | / |

表4-2-10  点源污染物估算结果表

| 下风向距离 | 点源 |
| --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 50.0 | 0.41 | 0.2 | 0.02 | 0.2 |
| 100.0 | 12.63 | 13.27 | 6.3 | 6.6 |
| 200.0 | 5.40 | 2.7 | 0.32 | 3.2 |
| 300.0 | 2.76 | 1.4 | 0.17 | 1.7 |
| 400.0 | 0.88 | 0.4 | 0.05 | 0.5 |
| 500.0 | 0.78 | 0.4 | 0.05 | 0.5 |
| 600.0 | 1.35 | 0.7 | 0.08 | 0.8 |
| 700.0 | 0.59 | 0.3 | 0.04 | 0.4 |
| 800.0 | 0.86 | 0.4 | 0.05 | 0.5 |
| 900.0 | 0.72 | 0.4 | 0.04 | 0.4 |
| 1000.0 | 0.66 | 0.3 | 0.04 | 0.4 |
| 1200.0 | 0.39 | 0.2 | 0.02 | 0.2 |
| 1400.0 | 0.49 | 0.2 | 0.03 | 0.3 |
| 1600.0 | 0.41 | 0.2 | 0.02 | 0.2 |
| 1800.0 | 0.36 | 0.2 | 0.02 | 0.2 |
| 2000.0 | 0.30 | 0.1 | 0.02 | 0.2 |
| 2500.0 | 0.15 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 3000.0 | 0.17 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 3500.0 | 0.15 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 4000.0 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 4500.0 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
| 5000.0 | 0.07 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 10000.0 | 0.04 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 11000.0 | 0.03 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 12000.0 | 0.03 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 13000.0 | 0.03 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 14000.0 | 0.02 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 15000.0 | 0.02 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 20000.0 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 25000.0 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 下风向最大浓度 | 13.27 | 6.6 | 0.80 | 8.0 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

由表4-2-8、表4-2-9、表4-2-10可知，综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为渗滤液废气处理装置排放的H2S，Pmax值为8.0%，Cmax为0.8ug/m3，表明本项目大气污染物对评价区的大气质量影响甚微，达不到标准值得10%。

5、大气环境防护距离

根据估算结果，本项目各污染源大气污染物贡献浓度均没有超过环境质量标准，项目无需设置大气环境防护距离。

6、无组织恶臭气体影响分析

根据类比监测数据，距离本项目污染源200m以上距离恶臭污染物浓度降至检出限以下，本项目采用卫生填埋方式，垃圾层层压实，每日覆盖土层，并且在填埋作业过程中用喷药车喷洒除臭剂，抑制恶臭气体，渗滤液处理设备间封闭内部喷洒除臭器，项目周边村庄距离均在500m以上，管理站位于渗滤液处理站上风向，经过以上方式处理后垃圾恶臭对周围环境影响较小。

7、建设项目大气环境影响评价自查表

表4-2-9  项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级√ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5 km√ |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (PM10、PM2.5、SO2、NO2、 CO、O3 ) 其他污染物 ( TSP、NH3、H2S ) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准□ | 附录D □ | 其他标准 □ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区√ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （ 2018 ）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据√ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区√ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源□ 现有污染源 □ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ | 边长5～50km □ | 边长 = 5 km □ |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100%□ | 最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ | 最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%□ | 最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h | 占标率≤100% □ | 占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 □ | 不达标 □ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ | k ＞-20% □ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP、NH3、H2S） | 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 √ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） | 监测点位数（ ） | 无监测√ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 √ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（ ）t/a | NOx:（ ）t/a | 颗粒物:（）t/a | VOCs:（）t/a |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |

4.3 地表水环境影响分析

4.3.1施工期水环境影响分析

施工期废水主要来源为生活污水和施工废水。

（1）生活污水

施工人员生活用水量按每人每天50L计，施工人员高峰时按每日用工20人计算，则生活污水产生量1m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。若不加处理直接外排，必然会对水环境产生一定影响，因此要求建设单位修建临时化粪池对生活污水进行处理。施工生活污水经处理后，由附近农民定期掏挖，用作农肥。

（2）施工废水

施工废水主要为土石方阶段排水、结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。施工废水产生量约1.5m3/d，主要含有SS、石油类等污染物，为避免施工废水肆意排放对环境的不良影响，要求建设单位在施工现场设简易的隔油沉淀池，施工废水经过隔油沉淀池处理后循环使用，不外排。

综上，本项目采取以上措施后，施工期对水环境的影响较小。

4.3.2运营期地表水环境影响分析

本项目生活废水量约2.16m3/d，食堂废水经隔油处理后同其他生活污水排入化粪池预处理后排入渗滤液调节池经渗滤液处理站处理后用作绿化，不外排。车辆冲洗废水同渗滤液一并处理，不外排。本项目月最大渗滤液产生量约为789.95m3，渗滤液经过收集系统收集后排入渗滤液调节池后进入渗滤液处理站处理，处理后清水用作绿化，浓缩液回灌至填埋区。渗滤液调节池容积1500m3，可以满足填埋期间填埋垃圾渗滤液暂存要求。项目所在沟谷无地表水径流，填埋场设置渗滤液调节池、防洪系统、雨水导排系统和库区、边坡防渗系统。因此，本项目对地表水体影响较小。

4.4 声环境影响预测与评价

### 4.4.1施工期噪声的影响分析

本项目施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。其中机械噪声如：挖土机、吊管机、推土机等，多为点声源；施工噪声包括一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属交通噪声。其中施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，施工机械噪声影响结果见下表：

表4-4-1  施工机械噪声影响结果表

| 设备名称 | 距施工设备距离及监测噪声值（m） | 标准值dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 40 | 80 | 100 | 200 | 280 | 昼间 | 夜间 |
| 挖掘机 | 90 | 70 | 57.9 | 51.9 | 50 | 44 | 41.1 | 70 | 55 |
| 推土机 | 86 | 66 | 53.9 | 47.9 | 46 | 40 | 37.1 |  |  |
| 装载机 | 90 | 70 | 57.9 | 51.9 | 50 | 44 | 41.1 |  |  |
| 搅拌机 | 80 | 60 | 47.9 | 41.9 | 40 | 33.9 | 31.0 |  |  |
| 电锯 | 103 | 83 | 70.9 | 64.9 | 63 | 56.9 | 54.1 |  |  |
| 运输车 | 86 | 66 | 53.9 | 47.9 | 46 | 40 | 37.1 |  |  |

由表可以看出，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为昼间10m，夜间280m。施工机械昼间运行时可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，夜间施工时，场界噪声会出现超标现象，故本项目四周应设施工围栏或先期建设厂界围墙、合理布置施工场地、严格控制高噪声设备的运行及禁止夜间施工，随着施工期的结束，而本项目边界周围500m范围内没有噪声环境敏感目标。施工噪声的影响随即终止，因此本项目施工期噪声对周围环境影响较小。

### 4.4.2运营期噪声影响分析

4.4.2.1设备噪声环境影响预测

本项目噪声主要为场内设备噪声和交通噪声。

场内噪声源主要为填埋作业区的机械噪声，噪声设备主要有：压实机、推土机、挖掘机和运输车辆等，各有关车辆、机具噪声源强特征见下表：

表4-4-2  填埋场噪声源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 噪声声压级 dB (A) | 排放特征 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实机 | 1 | 80〜90 | 偶发 | 低噪设备、限速、 加强维护检修 |
| 2 | 挖掘机 | 1 | 80〜90 | 偶发 | 低噪设备、限速、 加强维护检修 |
| 3 | 推土机 | 1 | 80〜90 | 偶发 | 低噪设备、限速、 加强维护检修 |
| 4 | 自卸卡车 | 1 | 80〜90 | 偶发 | 低噪设备、限速、 加强维护检修 |
| 5 | 泵 | 2 | 70〜80 | 频发 | 基础减震，室内安装 |
| 6 | 风机 | 1 | 80〜90 | 频发 | 基础减震，室内安装 |

从表4-4-2中可以看出，现场运行过程中噪声很强。在实际施工过程中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

工程施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下所示：

L2＝L1-20lg（r2/r1）      （r2＞r1）

由上式可以推算出噪声随距离增加而衰减的量ΔL。

ΔL=L1-L2=20lg（r2/r1）

在施工中按设备同时运行计算，其噪声值随距离衰减结果列于表4-4-3中。

表4-4-3    现场设备噪声随距离衰减后的值

| 距离（m） | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L2(dB（A）) | 66 | 60 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |

从该表中可以看出，对于设备噪声若不采取任何措施，白天机械噪声在200m内能够达标。考虑到本项目的实际情况，项目处于沟谷中，受沟谷两侧竖向阻隔影响以及地表植被的衰减作用，实际可再降低15分贝以上。项目周边村庄均在500m以外，本项目运行制度为一天8小时，晚上不运行，只有风机和泵类运行对声环境影响较小，因此项目建设不会对村庄声环境产生影响。

综上所述，由于距离村庄较远，本项目不会对周边村庄的声环境产生影响。

针对运营期噪声评价提出如下防治措施：

1、选用低噪声设备，加强设备维护，避免设备故障导致噪声增加；

2、合理安排作业次序，避免高噪声设备同时运行；

3、泵类、风机等全部安装于室内，采取基础减震措施。

4.5 固体废物环境影响分析

### 4.5.1施工期固废影响分析

1、废弃土石方及建筑垃圾

根据项目土石方平衡可知，本项目施工期废弃土石方产生量为5万m3，产生的废弃土石方全部在临时堆土场内存放用于生态恢复。土石方暂存过程中采取苫盖及截排水措施，堆土区四周修建截排水沟将雨水截流排出避免雨水冲刷土体。施工期废弃土石方在排土场填埋处置。

施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由各施工队妥善处理，及时清运

2、生活垃圾及建筑垃圾

本工程最大施工人数10人，主要为周边村民，库区不设生活营地，因此不考虑生活垃圾。

固废均能合理处置，对环境影响较小。

### 4.5.2运营期固体废物影响分析

本项目产生的固体废物主要包括管理区员工生活垃圾以及除臭药剂的废包装袋、废瓶子。生活垃圾产生量为1.83t/a，生活垃圾集中收集后运至本项目填埋场进行填埋处置。除臭所用药剂的废包装、包装瓶产生量0.2t/a，废矿物油0.1t/a、废活性炭1t/a，属于危险废物，应设置危废收集桶收集，临时贮存在管理区单独的危废暂存间内，定期交由资质的单位处置。

项目产生的危险废物处置不当会对周围环境造成危害，因此，必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及危险废物防治有关办法的要求严格管理和安全处置。根据本项目产生危废的特性，环评要求危险废物在危废库内分区存放。存放容器应清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。

危险废物暂存库应按照《危险废物贮存和污染控制标准》建造，具体要求为：

A、危废暂存库建设要求

①暂存库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容，防渗系数要求≤10-10cm/s。

②暂存库要有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒。

③暂存库内要有安全照明设施和安全防护设施。

④暂存库内危废堆放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

⑥对贮存设施及危险废物进行定期检查。

综上所述，本项目产生的固体废物不外排，固体废物处理处置严格按照GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》和《危险废物贮存污染控制标准》（2013修订）中有关规定进行落实，在加强日常监督管理下，不会对环境产生二次污染，对环境影响小。

4.6 生态环境影响分析

### 4.6.1施工期生态影响分析

施工期进行清表、场底平整及削坡以及进场道路、挡坝等建设会改变项目所在地土地利用性质，同时导致地表植被下降，水土流失加重。本项目总占地面积为7.2hm2，占地类型为草地、灌木林地及交通运输用地等，地表植被覆盖度较好。

为了降低施工期生态环境影响，项目施工期生产设备、物料存储等设施全部设置在填埋场占地范围内，不得新增临时占地，其他生态措施要求如下：

（1）强化施工阶段的环境管理,项目单位应要求施工单位按评价要求科学、合理施工,定期对工程施工情况进行监督。

（2）加强施工队伍职工环境教育,规范施工人员行为。

（3）严格控制施工范围，不得超界线施工，施工临时措施全部设置在填埋场占地范围内。

（4）做好施工的组织安排工作，减轻损失。

（5）作好土地的复垦工作。施工结束后,建设单位应负责清理现场,按照国务院的《土地复垦规定》进行复垦。凡受到施工车辆、机械破坏的地方要及时修整恢复原貌,植被一时难以恢复的可在来年予以恢复。

（6）合理安排施工进度，减少裸露地面面积，临时不施工的裸露地面使用绿网覆盖或撒播草籽临时绿化避免雨水冲刷。

（7）材料堆、临时堆土场采取苫盖措施，四周设置临时截排水沟避免雨水冲刷。

（8）填埋场优先进行截排水工程建设，将外界汇水导出施工场地以外，避免雨水进入施工场地加重水土流失。

（9）尽量避免夜间施工，降低噪声、灯光等对动物的影响。

施工期生态影响范围和程度有限，随着施工期的结束，其生态影响也将随之消失。

### 4.6.2运营期生态影响分析

运行期间对生态环境产生影响的主要因素包括以下几个方面：

(1)工程占地对土地利用类型的影响

本项目总占地面积为7.2hm2，占地类型为草地、耕地、灌木林地、交通运输用地，地表植被覆盖较好。工程建设占用土地使原有的土地变为建设用地，工业用地面积有所增加，从而使这些土地失去原有的生物生产功能和生态功能，这些占地会对局部地区造成土地利用格局的变化。在评价区内的多种植物中，均为广布种和常见种。尽管项目建设改变原有用地性质，不会改变整个区域土地功能。

(2)对植被的影响

根据项目占地范围内植被类型可知，项目运营期受影响的植被类型主要是草丛，物种均为常见的蒿类、白羊草等为主。受影响区域植被覆盖度下降为0。但是由于受影响植被均为常见植被，在评价区内广泛分布。因此，项目占地造成的植被影响不会导致植被大面积的退化、不会导致某些植被种类的灭绝。

建设单位在运营过程中应该采取积极的植被恢复措施，填埋场区域建设宽度不小于10m宽绿化隔离带。填埋场封场后覆土绿化恢复生态。

3、对群落的影响

评价区内生态系统主要为草地生态系统，物种之间自然形成了相互依赖、相互 制约的关系。项目在建设时和使用过程中，表层土剥离和库区地面平整清除了大面积植被，破坏了群落关系，使其它未被破坏的植被失去了互相依赖、相互制约的关系，这将破坏草地生态系统物种之间的相互关系，降低生态系统及其生物群落的稳定性，致使系统抵御外界干扰的能力下降。经调查，工程占用土地主要使评价范围内草本、灌木植物总生物量减少，总的来讲，各类型生物群落在建设期和运营期总的生物量会有所减少，但大部分在封场后经生态重建可进行恢复，因此项目在采取相应措施后对区域群落影响不大，不会对当地植物物种多样性和植被条件产生明显的影响。

4、对动物的影响分析

本项目填埋场及附属设施的建设和使用，减少了动物活动面积，使陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息环境、觅食范围等受到一定的限制。高噪声设备产生的噪声、振动很大，容易给区域动物带来惊吓，可能会导致野生动物的短期迁移。区域内动物资源主要是一些山区野生动物，都是我国中低山区一般常见种，没有珍惜濒危物种，亦没有自然保护区及地方保护的野生动物种类，没有大型野生动物，尚未见到候鸟等活动的中途停留区。

项目占地范围有限，并处在较大的背景景观之中，给动物的活动等方面留有较大的缓冲余地，在整个景观背景中，各斑块之间具有良好的廊道连接，且其本身的连通度也未受到较大的影响，故各类动物均可在整个评价范围内甚至更大的背景中自由来往，不会引起动物的灭绝。

同时填埋场运营会导致苍蝇、蚊虫及鼠类活动增加，潜伏疾病传播的危险，影响附近人群及动物健康。

5、对生态系统功能的影响分析

本项目破坏的生物群落主要为草丛植被群落，因此被毁掉的草本植被释放氧气、固土功能将不复存在，代之为裸露的填埋固废，并在一定时期内引发一定程度的水土流失。

6、对景观的影响分析

填埋场的建立本身就是对于原来自然景观和生态环境的一种改变，原来的环境有其既定的统一性，而填埋场的加入则是对其整体性和协调性产生了一定程度的负面影响，不论是外观上还是内部的功能上，都产生了各种破坏。生态影响如处理不当，则有可能形成长期的，甚至不可转逆的后果，整个景观的协调性丧失。但从大范围来看，填埋场面积相对较小，在今后运行期间和服役期满后，只要经过科学合理的规划和高质量的生态工程建设，建立完善的管理体制，使人工生态系统朝着有序的方向发展，封场后，填埋场及周边的生态环境的整体影响可基本恢复。

### 4.6.2服务期满后生态影响分析

填埋场服务期满后，全部覆土并进行绿化恢复，填埋场按照设计及相关规范封场后顶部恢复耕植土厚度不小于500m后进行绿化，可以对施工及运营过程中造成的生态破坏有一定的补偿作用。

## 4.7土壤环境影响预测与评价

### 4.7.1土壤环境影响识别

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录B 建设项目土壤环境影响识别表，确定本项目土壤环境影响类型。

1、建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别

本项目属于污染影响型项目，垃圾填埋主要进行生活垃圾长期储存，储存过程中由于垃圾自身水分以及雨雪、微生物发酵会产生一定量的渗滤液，渗滤液为一种高浓度有机废水，成分复杂，可能含有重金属、硫化物、氨氮以及一些有机物，垃圾渗滤液虽然会及时转移到调节池暂存并由渗滤液处理站处理后用作绿化，但一旦防渗不到位，渗滤液可能会通过泄漏方式通过垂直入渗途径进入下层土壤，从而污染场区及周边土壤。项目施工期主要是场地平整、挡坝、截排水措施以及防渗设施施工对土壤环境影响较小，土壤影响主要发生在运营期。

表4.7-1   建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 | 生态影响型 |
| --- | --- | --- |
|  | 大气 沉降 | 地面 漫流 | 垂直 入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期 满后 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |

### 4.7.2建设项目土壤环境影响源及影响因子识别

本项目对土壤环境影响主要是生活垃圾渗滤液下渗对土壤环境的影响，环境影响因子主要是渗滤液中的污染成分，根据类比调查，生活垃圾渗滤液中土壤污染因子主要是铅、汞、铬、镉、砷。本项目土壤环境影响源及影响因子识别内容见下表：

表4.7-2  项目土壤环境影响源及影响因子识别结果表

| 污染源 | 工艺节点 | 污染途径 | 全部污染物 指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 填埋区、渗滤液调节池 | 渗滤液 | 垂直入渗 | PH、BOD5、COD、NH3-N、总氮、总磷、SS、总铅、总汞、总镉、六价铬、总砷、大肠杆菌 | 铅、汞、铬、镉、砷 |  |

### 4.7.3土壤环境影响分析

本项目土壤环境影响分析类比《安平县生活垃圾填埋场企业用地2018年度土壤质量状况报告》监测结果进行影响分析。安平县生活垃圾填埋场于2007年建成并投入使用，目前仍处在运营期。该填埋场采用人工防渗措施，采用高密度聚乙烯膜（HDPE）对场底及边坡进行防渗，并在填埋场底部设置有渗滤液导排系统，将填埋场内的渗滤液导出填埋场。安平县生活垃圾填埋场企业用地2018年度土壤质量状况监测在填埋场四周各布设2个土壤采样点共8个柱状样监测点。根据监测结果各监测点PH＞7.5（与本项目所在地土壤PH值相似），各监测因子中最高浓度镉0.15mg/kg、汞0.325mg/kg、砷11mg/kg、铅21.5mg/kg、铬67mg/kg。由监测结果可知，各监测因子均满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。根据类比调查可知，在采取了相应的防渗措施及渗滤液收集处理措施后本项目对土壤的影响不显著，对农作物及植被不会造成污染危害。

### 4.7.4土壤污染防治措施

本项目属于土壤污染影响型项目，污染影响途径主要是垂直入渗影响，因此，土壤污染防治措施中源头控制等措施与地下水污染防治措施一致。此外，项目应针对土壤污染特点进行土壤污染监测。监测计划如下：

1、监测点位

监测点位布设在项目渗滤液调节池西南侧，设置一个柱状样点，取样深度0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m各取一个样。

2、监测频次

生活垃圾填埋开始后每5年内开展1次监测。

### 4.7.5土壤环境影响评价自查表

土壤环境影响评价自查表见下表：

表4.7-3  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地□；农用地√；未利用地□ | 土地利用类 型图 |
|  | 占地规模 | （ 2.675 ）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ 农田 ）、方位（ w ）、距离（ 20m | ） |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他（ | ） |  |  |
|  | 全部污染物 | PH、BOD5、COD、NH3-N、总氮、总磷、SS、总铅、总汞、总镉、六价铬、总砷、大肠杆菌 |  |
|  | 特征因子 | 铅、汞、铬、镉、砷 |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类√；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级√；三级□ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）□；d）□ |  |
|  | 理化特性 | 颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物 | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图（见图3-3-3） |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 | 0-0.5m，0.5-1.5,m，1.5-3m |  |
|  | 现状监测因子 | PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618√；GB 36600□；表D.1□；表 D.2□；其他（ | ） |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点所有因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB 15618-2018筛选值限值要求 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 铅、汞、镉、铬、砷 |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（类比分析）√ |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（影响极小，可以接受） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其他（ |  | ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | 铅、汞、铬、镉、砷 | 生活垃圾填埋开始后每5年内开展一次 |  |
|  | 信息公开指标 | 监测结果向社会公开 |  |
| 评价结论 | 项目对土壤环境影响可以接受，项目建设可行 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

4.7环境风险分析

根据1.5.6本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级判断本项目环境风险评价等级为简单分析。

4.7.1环境风险识别及分析

1、物质危险性识别

本项目涉及的危险物质特性一览表见下表：

表4-7-1  本项目涉及的危险物质特性一览表

| 名称 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 无色无臭气体，蒸汽压53.32kPa/-168.8℃，闪点：-188℃，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，微溶于水，溶于醇、乙醚 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险；与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调，若不及时脱离，可致窒息死亡，皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 硫化氢 | 无色有恶臭气体，蒸汽压2026.5kPa/25.5℃闪点：<-50℃，熔点-85.5℃，沸点：-60.4℃，溶于水、乙醇 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸；气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。 | 急性毒性：LC50618mg/m3(大鼠吸入)，亚急性和慢性毒性：家兔吸入0.01mg/L，2小时/天，3个月，引起中枢神经系统的机能改变，气管、支气管粘膜刺激症状，大脑皮层出现病理改变，小鼠长期接触低浓度硫化氟，有小气道损害。 |
| 氨气 | 无色有刺激性恶臭的气体，蒸汽压506.62kPa(4.7℃)，熔点-77.7℃，沸点：-33.5℃，易溶于水、乙醇、乙醚 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。 | 毒性：属低毒类。急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。刺激性：家兔经眼：100ppm，重度刺激。亚急性慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5～6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。致突变性：微生物致突变性：大肠杆菌1500ppm(3小时)；细胞遗传学分析：大鼠吸入19800µg/m3，16周。 |
| 柴油 | 有色透明液体，熔点-18℃，沸点：282-338℃，不溶于水，溶于醇等溶剂 | 易燃品，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂可发生反应，流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇货源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和包扎的危险。 | LD50：＞5000mg/kg（大鼠经口），LC50：＞5000mg/m3,4h（大鼠吸入）。吸入高浓度蒸汽常有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共计运动失调；严重者出现定向力障碍、意识模糊等；蒸汽可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态柴油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。 |
| 硫酸 | 无色液体，无臭，相对密度1.34 | 强氧化剂，当其接触到有机物品以及硝酸盐、碳化物、氯酸盐等这一类物品时，会引起着火，同时发生放热反应 | LD50:80mg/kg（大鼠经口）；LC50:510mg/m3,2小时（大鼠吸入）。身体任何一部位组织接触到硫酸，都会引起组织的破坏和严重烧伤。 |

2、生产设施风险识别

（1）爆炸事故风险识别

填埋气气体又称沼气或填埋气，是生活垃圾填埋后有机物质腐熟分解而产生的以甲烷、二氧化碳为主的气体，在填埋初期主要成分是二氧化碳，随着二氧化碳含量逐渐降低，甲烷含量逐渐增大，在稳定期间甲烷约占50%左右，甲烷为可燃性气体，比空气轻且难溶于水，虽无毒，但形成混合气体后在一定体积比例范围内（占空气体积比为5-15%）时易发生火灾、爆炸，火灾爆炸的次生/伴生事故对环境造成一定的影响。火灾爆炸事故生产设施主要包括填埋区、导气石笼、废气抽排设施、火炬燃烧装置等。

此外，柴油储罐管理不当导致柴油泄漏遇明火会造成火灾爆炸等事故，其伴生/次生的消防水外泄等可能造成环境影响。

（2）泄漏风险识别

项目泄漏风险涉及的生产设施主要是渗滤液导排设施、渗滤液调节池、防渗系统、硫酸等。填埋场渗滤液含有高浓度有机物，并且可能会携带有大肠菌群，重金属离子等有害成分；硫酸属于强酸。因此，渗滤液收集输送暂存设施泄漏，硫酸储存设施、运输管线泄漏导致渗滤液、硫酸进入自然水体会造成水质恶化，处理不及时渗入地下水会造成地下水污染。

（3）垃圾填埋场垮坝事故

垃圾填埋场由于质量原因及管理不当等可能发生垮坝事故，垮坝发生后大量生活垃圾及渗滤液排入填埋场沟谷下游污染地表水体等。

4.7.2环境风险防范措施

1、填埋气风险防范措施

1）填埋气的疏导和处理措施

对于本填埋场运行初期来讲，填埋气产生量较小。考虑到填埋气净化设备投资较大，项目填埋场规模较小等情况，进行气体综合利用价值不高，所以本处理场采用正确疏导进入燃烧焚烧放散。填埋场拟采用导气石笼组成气体导出系统，采用CH4自动报警和燃烧系统，当CH4浓度≥5%时点火燃烧后排入大气。

2）火灾及次生/伴生事故防范措施

(1)	制定处理场消防规章制度，由专人负责检查落实；在填埋区设置醒目的消防、禁火标志，设置足够宽的防火隔离带及应急通道，并严禁使用明火，禁止火种带入场内；

(2)	管理区应配备沼气检测、报警仪，随时监测各构筑物内和低洼地沼气浓度；

(3)	处理场内应设置一消防泵站供场区消防用水，在场区内设置室外地上式消火栓，配备足够的消防器具，保证其处于优良状态；并做好员工的安全教育，定期举行消防演练；

(4)	处理场最终封场后，各排气孔应挂有醒目的排气孔标志，避免复土时掩埋导致意外火灾事故发生；

（5）建立火灾处理应急预案，一旦发生火灾，能够迅速有效地控制火势，当火灾难以控制时应及时报警，并报告有关部门，对可能危及的人群进行转移和疏散。

（6）填埋场设置事故水池用于暂存消防废水，防止消防废水排入外环境；油罐区设置围堰，防治泄漏柴油及消防废水外排进入外环境。

2、渗滤液风险防范措施

1）控制渗滤液产生量

垃圾渗滤液污染防范措施主要是控制渗滤液的产生量，垃圾渗滤液的产生量以直接进入填埋区与与垃圾接触的降雨量的影响为主，因此要从源头控制进入填埋地区 的地表径流量，渗滤液中污染物浓度主要受填埋垃圾成分等因素的影响，因此在填埋 场工程设计、填埋作业过程及终场后全生命周期过程，要尽量减少垃圾渗滤液的产生， 工程设计时要设置雨水倒排与防洪措施，减少直接进入垃圾填埋库区的地表径流量， 作业过程要加强管理，及时覆土，以利于排泄堆体表面雨水，重视封场管理，终场后 的垃圾渗滤液主要来源于垃圾堆体表面的雨水下渗，在堆体表面覆盖防渗膜，可大幅 度减少垃圾渗滤液的产生。

2）渗滤液禁止排放

渗滤液收集系统失效时，应及时将渗滤液积蓄于调节池，并及时进行系统修复， 不能将废水排入自然水体。

3）制定汛期防溢出应急预案

如遇连阴暴雨，垃圾渗滤液可能溢出，影响地表水体，建设单位应加强填埋场及坝体巡查，加强对排洪沟等的疏通管理，及时发现问题并解决问题，确保汛期地表水环境安全。

4）防渗层完整性检测

在垃圾填埋场配备防渗层完整性监测装置，定时检测防渗层完整性，一旦发现防 渗层发生泄漏立即采取措施。有效防止渗滤液对地下水的污染，保障其安全。

5）填埋场及配套工程及设施应该严格按照相关技术规范进行设计和建设，从源头上避免风险的发生。同时要 加强管理、维护和检修，避免防渗膜破裂、垃圾溃坝和排渗导气系统失效的情况发生。

6）加强酸碱设备维护及管理，发现问题及时解决，保证设备完好。渗滤液处理间内设置围堰，地面及围堰进行防腐防渗，确保泄漏后的酸、渗滤液不排入外环境。

3、垮坝事故风险防范措施

1）精心设计，从设计上把好关，确保处理场的稳定性和安全性。严格按设计图纸要求施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量。

2）坝址区应根据工程地质报告，做好防漏、防渗处理，确保渗滤液不下漏、不下渗；坝址在设计时应选择在地质基础条件好的地方，应有抗地震、抗山洪、抗垃圾挤压的强度。

3）严格进行规范管理，按设计要求设置专人严格管理，落实责任。确保场内排水系统和库周排洪沟的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对垃圾处理场、垃圾坝的巡逻检查，如发现垃圾坝出现裂缝应采取补救措施；垃圾坝溃决后应立即采取抢救措施，可在垃圾场下游设缓冲地带。同时配备必需的通信设施，保持与地方政府的联系，如发现坝体开裂等跨坝征兆，应立即组织力量进行抢修和安全加固。

4）垃圾场服务期满后，应按规定进行生态恢复和日常管理、维护，并按有关要求进行生态或植被的恢复，确保垃圾库的稳定。

5）加强日常监控，在库周应设置监视器，并有专人负责巡视，杜绝安全隐患。

6）严格按国家有关规定，定期对处理场安全性和稳定性进行评价，发现问题及时解决。

4.7.3应急预案

制定风险事故应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的 效能，有序的实施救援，尽快的控制事态发展，降低事故造成的危害，减少事故造成 的损失。环评要求企业制定企业突发环境事件应急预案，并在相关部门进行备案，应急预案内容及要求详见下表。

表4-7-2  填埋场突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述填埋过程及其使用的物料性质和可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型、数量及其可能产生的危险事故 |
| 3 | 应急计划区 | 填埋区、渗滤液调节池区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 管理机构：指挥部一一负责填埋场全面指挥 专业救援队伍一一负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部一一负责填埋场附近地区、全面指挥 救援、疏散专业救援队伍一一负责对填埋场专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程 序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | ①防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器 材； ②做好填埋气的倒排与燃烧放散，防止导气管堵塞： ③保证渗滤液倒排系统畅通，防止淤塞。 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后 果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施 方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场 泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计 划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及 邻近装置人员撤离组织计划及救护 填埋场邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急 剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与 演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 13 | 公众教育和 信息 | 对填埋场邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部 门和负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

4.7.4分析结论

本项目环境风险主要来自于填埋废气火灾爆炸及其伴生/次生事故对环境的影响，柴油储罐火灾爆炸事故及伴生/次生事故对环境的影响，渗滤液外排对地表水及地下水环境的影响等。项目在采取评价提出的风险防范措施，制定突发环境风险事件应急预案并备案，发生事故时严格按照应急预案妥善处置的情况下项目环境风险可控。

项目环境风险内容表见下表：

表4-7-3  本项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目） |
| --- | --- |
| 建设地点 | 山西省 | 忻州市 | 保德县 |  |
| 地理坐标 | 纬度 | 38.748461度 | 经度 | 111.082476度 |
| 主要危险物质及分布 | CH4、H2S、NH3分布在填埋区、导气石笼、抽气管道、燃烧装置等； 渗滤液、填埋废弃物分布在填埋库区；硫酸分布在渗滤液处理站 |
| 风险防范措施要求 | 1、填埋气疏导燃烧系统设置监测、报警等装置；2、填埋区设置消防、禁火标志，按消防相关规定建设消防设施；3、设置消防水池、油罐区设置围堰；4、配备营救救援物资及设备；5、填埋场及燃烧装置、储油罐、主坝等定期巡查维护，汛期及雨季加强检查维护；6、垃圾填埋场配备防渗层完整性监测装置，定时检测防渗层完整性；7、填埋场及配套工程及设施应该严格按照相关技术规范进行设计和建设，从源头上避免风险的发生；8、渗滤液处理间内设置围堰，围堰及地面进行防腐防渗处理；9、编制环境风险应急预案并备案。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： |

# 5  环境保护措施及其可行性论证

## 5.1 施工期污染防治措施

### 5.1.1施工期环境空气防治措施分析

施工期的主要大气环境影响为生活垃圾填埋场基础建设等产生的扬尘，施工过程土方的挖、填、堆放产生的扬尘；施工材料在运送、堆放、使用过程所产生的粉尘，运输车辆排放的尾气及运输扬尘；施工机械产生的废气。

针对施工期环境空气污染需采取下述措施降低污染：

（1）在施工过程中，施工人员对作业面和土堆进行适当喷水，用毡布覆盖，在大风天应停止作业；

（2）道路采用定时洒水抑尘、垃圾运输车辆采取密闭措施，车辆不要装载过满，车辆进出施工场地采取冲洗洒水等措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响；

（3）对于施工机械尾气，由于本项目施工位于野外，扩散条件良好，该类污染源对大气环境的影响较轻。

以上措施可明显降低施工期粉尘影响，可操作性强，投资低，防治措施可行。

### 5.1.2施工期噪声防治措施

类比相关项目的机械噪声测定和计算可知：昼间大部分机械在10m左右范围内就能满足施工场界噪声标准，夯实机械影响范围较大，在50m外能满足施工场界噪声标准；夜间大部分机械在280m范围内能满足施工场界噪声标准。

评价要求加强施工期管理，施工设备首先选用低噪声设备，限速限载，加强设备维护。本项目施工500m范围内无村庄等敏感点分布，因此项目施工噪声不会对周围环境造成影响。施工期噪声防治措施可行。

### 5.1.3施工期地表水环境防治措施

评价要求施工现场设一临时隔油沉砂池，将施工车辆冲洗废水收集进行隔油沉淀后回用于工地的抑尘洒水，沉砂池运营期作为车辆冲洗废水沉淀池。

由于本项目工程量较小，本项目施工人主要为周边村民，填埋场不设生活营地，不会产生生活污水。

施工期生产废水可以做到合理处置，因此不会对周围水环境造成影响，措施可行。

### 5.1.4施工期固体废物防护措施

1、弃土弃渣

施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由各施工队妥善处理，及时清运。

施工产生的废弃土石方表土全部暂存于临时堆土场内后续用作生态恢复，其余土石方在排土场内填埋，废弃土石方存储过程中四周修建临时截排水沟将雨水导出，排土场顶部恢复表土绿化。

2、生活垃圾

本工程最大施工人数10人，主要为周边村民，库区不设生活营地，因此不考虑生活垃圾。

固废均能合理处置，对环境影响较小，评价认为措施可行。

### 5.1.5施工期生态防护措施

施工期进行清表、场底平整及削坡以及进场道路、挡坝等建设会改变项目所在地土地利用性质，同时导致地表植被下降，水土流失加重。本项目总用地面积为7.2hm2，用地类型为草地、工矿仓储用地及交通运输用地，不占用耕地及林地，地表植被覆盖度较低，运营期对生态环境影响相对较小。

为了降低施工期生态环境影响，项目施工期生产设备、物料存储等设施全部设置在填埋场占地范围内，不得新增临时占地，其他生态措施要求如下：

评价要求项目建设单位及施工单位在建设及生态恢复工作中采取以下生态保护措施：

（1）强化施工阶段的环境管理,项目单位应要求施工单位按评价要求科学、合理施工,定期对工程施工情况进行监督。

（2）加强施工队伍职工环境教育,规范施工人员行为。

（3）严格控制施工范围，不得超界线施工，施工临时措施全部设置在填埋场占地范围内。

（4）做好施工的组织安排工作，减轻损失。

（5）作好土地的复垦工作。施工结束后,建设单位应负责清理现场,按照国务院的《土地复垦规定》进行复垦。凡受到施工车辆、机械破坏的地方要及时修整恢复原貌,植被一时难以恢复的可在来年予以恢复。

（6）合理安排施工进度，减少裸露地面面积，临时不施工的裸露地面使用绿网覆盖或撒播草籽临时绿化避免雨水冲刷。

（7）材料堆、临时堆土场采取苫盖措施，四周设置临时截排水沟避免雨水冲刷。

（8）填埋场优先进行截排水工程建设，将外界汇水导出施工场地以外，避免雨水进入施工场地加重水土流失。

（9）尽量避免夜间施工，降低噪声、灯光等对动物的影响。

施工期生态影响范围和程度有限，随着施工期的结束，其生态影响也将随之消失。

5.2 营运期污染防治措施

5.2.1 废气污染防治措施

5.2.1.1道路运输扬尘

运输扬尘主要与运输方式、道路清洁、行驶速度等有关，评价要求：

①加强工程车辆的通行管理，运输车辆应加强装车控制，装车高度不得超过车厢，必须装载规范，保持密闭运输和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏。

②运输道路应保持清洁，经常性扫、洒水。

③车辆在经过敏感点村庄时，应尽量降低车速，保持均速行驶。

④设置洗车池（冲洗槽），配置高压水枪，对驶出车辆进行冲洗。

通过以上粉尘抑尘效率85%，采取抑尘措施经济可行。

5.2.1.2填埋区扬尘

本项目拟采取的主要措施有：及时清理场地与道路积尘、缩小堆存作业面积，垃圾表面增湿及时进行覆盖，作业区落实日覆盖措施。距离库区边界3m，设6m高，100m长的防飞散网，外侧形成封闭的一周。经采取以上防治措施后，可控制85%以上扬尘产生量，采取的措施经济可行。

5.2.1.3填埋气治理措施

填埋场废气是由垃圾腐败、发酵、分解而慢慢地散发出来的，填埋场内垃圾厌氧发酵产生大量气体，其主要成分为CH4、CO2。填埋气体不断在场内聚集，在某些条件下可导致火灾、爆炸等事故。

根据项目可行性研究报告，本项目垃圾填埋场内所产生的气体采用预埋石笼导气（竖向排气井），填埋气体经导气石笼导出后进入封闭燃烧器燃烧后放散。导气石笼设置于渗滤液导流层上方。导气石笼直径1.2m，由土工网围成，内装粒径25~50mm的卵石，中心设置dn200内支撑型排水管，初期建设高度为1.5m，随垃圾堆层的升高逐渐加高，直至终场高度（高出最终覆土层上表面1.5m），中心导气管顶端设置三通导气，防止杂物落入。

该方法为目前垃圾卫生填埋场采取的基本方法，经国内其他垃圾场的实际运行，防治效果好，属于技术、经济皆可行的一种成熟方法。

5.2.1.4渗滤液处理站废气防治措施

项目渗滤液处理过程中预处理及DTRO设备均设置在封闭车间内，处理流程大部分在封闭管道、设备及罐体内，恶臭废气产生量较少。设备间封闭后定期喷洒除臭剂抑制恶臭气体产生及排放。渗滤液调节池、浓缩液池封闭后采用负压抽风系统抽出至活性炭吸附装置处理后集中排放，符合《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（HJT564-2010）6.4.6主要恶臭污染源宜采取密闭、局部隔离及负压抽吸等措施，经集中处理后排放的要求。渗滤液处理站废气处理措施合理可行。

5.2.1.5恶臭气体防治措施

垃圾腐化及渗滤液处理过程中会产生恶臭，主要成分是H2S、NH3。填埋区的臭气物质的产生与填埋的废物成分、垃圾的种类和量、填埋方法、天气气候等环境条件、填埋的年限等有很大关系。填埋气体中恶臭的量虽然很少，但是对人体的危害却有直接影响。因此，为减轻对环境的影响，必须采取必要的措施：

①定期喷洒药物，采用喷洒消臭、脱臭剂的方式，可以起到掩盖、中和或消除恶臭的作用，把臭气强度降到人们嗅觉能接受的水平以下。

②使用杀菌剂、防腐剂，降低垃圾等有机物腐败分解的速度。

③对填埋垃圾及时覆盖。土壤覆盖压实不仅抑制臭气的散发，同时可以增强土壤中的微生物本身脱臭除臭作用。填埋场填埋作业时应严格执行逐日膜覆盖、作业单元覆土覆盖。

④垃圾填埋区、渗滤液处理区气体卫生防护距离应保证500m。此外应在填埋区、渗滤液处理设置周围进行绿化，美化周围环境，以降低臭气对周围环境的影响。

采取以上措施后，填埋场恶臭可降低到可控范围，处理措施可行。

5.2.2水污染防治措施分析

5.2.2.1车辆冲洗废水回用分析

洗车废水主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS，洗车废水排入渗滤液处理装置同渗滤液一并处理，处理后出水用作绿化，浓缩水回灌填埋区，措施成熟，经济可行。

5.2.2.2生活污水

本项目食堂废水经隔油处理后同其他生活污水进入化粪池预处理后排入渗滤液调节池，同渗滤液一并进入渗滤液处理站处理后用作绿化。

5.2.2.3渗滤液收集及处理

1、渗滤液处置措施及可行性分析

垃圾渗滤液有机物浓度和氨氮浓度均很高。属于典型的难处理高浓度废水。而且随季度性降雨量和气温的变化，水质水量变化幅度很大，总体水质情况随着垃圾填埋龄的延长会发生质的变化。垃圾填埋场根据垃圾填埋年限分为：初期填埋场、成熟填埋场和老龄填埋场。三年以下为初期填埋场，COD和BOD浓度均很高，但可生化性较好，NH3-N浓度较低，相对来说，废水较好处理。三年至十年为成熟填埋场，COD和BOD浓度均显著下降，但B/C下降更为明显，可生化性很差，而NH3-N浓度则迅猛上升，此时的垃圾渗滤液极难处理。十年以上为老龄填埋场，此时COD、BOD、NH3-N浓度均下降到了一个较低的水平、污染程度显著减轻，但仍不符合回用水质要求，且废水仍交难处理。

本项目填埋场规模较小，渗滤液产生量相对较小，且渗滤液水质水量波动大等特点。项目渗滤液处理站选用“预处理+两级DTRO”处理工艺。两级DTRO工艺适用于处理不同填埋阶段的渗滤液，包括填埋中后期以及封场后的可生化性差的渗滤液。且该工艺流程简单有效、安装方便、运行灵活、启动快、建设周期短、出水水质稳定。同时该工艺设备集成化程度高有效的降低了占地面积，操作简便，易于管理是一个最佳选择。类比采用与本项目相同工艺富平县生活垃圾填埋场渗滤液深度处理工程竣工环保验收监测数据，处理装置渗滤液清液总排口各污染物浓度pH值7.84-8.26、COD30-40mg/L、BOD510.0-13.8mg/L、SS6-9mg/L、NH3-N7.78-9.47mg/L，渗滤液出水浓度均低于《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2002）城市绿化用水标准。

综上所述，本项目采取的渗滤液处理工艺合理可行。

5.2.2.4控制渗滤液产生的措施

垃圾渗滤液的产生量主要受直接进入填埋库区与垃圾接触的降雨量的影响，因此，采取有效措施从源头控制即控制进入填埋区的地表径流量是控制渗滤液产生量的关键，而渗滤液中污染物浓度主要受填埋垃圾成份等因素的影响，据此应在填埋场工程设计、填埋作业过程及封场后全生命周期过程尽量减少垃圾渗滤液的产生。

A.清污分流

项目地面及道路雨水采用地面组织排水，垃圾填埋区采用雨水导排系统，可有效减少直接进入填埋库区的地表径流量。雨水导排系统设置的关键应强化工程设计，加强作业管理，避免导排沟内雨水受垃圾或渗滤液的污染影响，否则将难以起到清污分流，削减污水排放量的作用。因此应加强项目施工管理，确保雨水导排系统质量。

B.加强作业管理

日覆土垃圾填埋作业中具有重要作用，不仅可减少臭气散发、防止苍蝇繁殖，同时有利于排泄堆体表面雨水，减少垃圾渗滤液产生量，降低污染负荷，因此应加强监督管理，及时覆土。

C.加强填埋场封场管理

垃圾填埋场在封场后，一般要30~50年才能完全稳定，达到无害化。在此过程中，将继续产生大量垃圾渗滤液及填埋气体。我国许多垃圾填埋场在达到使用寿命后，均未按有关要求进行封场，一般仅对表层进行简单的土壤覆盖处理。采用这种“封场”方式的垃圾填埋场继续对周围环境造成较大的危害。因此，加强填埋场封场后的环境管理，对于减轻环境影响具有十分重要的意义。

5.2.3 地下水环境保护措施

#### 5.2.3.1源头控制措施

本项目生产废水和生活污水全部回用不外排，从源头上降低了污染物的产生量，同时采用路边排洪沟排除洪水和雨水，场区内渗滤液通过渗滤液导排系统收集输送至渗滤液调节池暂存，最终由渗滤液处理站处理后用作绿化，不外排，实施分流排放措施后，降低了污染物的排放量。

#### 5.2.3.2分区防控措施

1）防渗形式及防渗材料

本工程拟选填埋场场址的场地土主要由种植土、粉土组成，不满足天然防渗的条件，因此必须采取人工防渗措施。根据填埋场场址的工程地质和水文地质条件，填埋场的人工防渗措施方式采用水平防渗方式，防渗层采用“HDPE膜＋GCL”进行复合防渗。

2）防渗结构

填埋场底部防渗结构由上到下介绍如下：

①300g/m2织质土工布一层

②30cm厚卵石一层（粒径为20~40mm）

③600g/m2的无纺土工布一层

④2.0mm厚HDPE土工膜一层

⑤5000g/m2的膨润土垫（GCL）一层

⑥膜下保护层，黏土渗透系数小于1.0×10-5cm/s，厚度30cm

⑦压实基础，土压实度不小于93%

边坡防渗结构如下：

①300mm袋装土保护层

②600g/m2的无纺土工布一层

③2.0mm厚HDPE土工膜一层

④5000g/m2的膨润土垫（GCL）一层

⑤膜下保护层，黏土渗透系数小于1.0×10-5cm/s，厚度20cm

⑥压实基础，土压实度不小于90%

3）防渗系统锚固

为了保证防渗系统的稳定，在边坡的四周设锚固平台。库区东侧和西侧共设置锚固平台一道，北侧设置锚固平台两道，库区边缘设一道终场锚固平台。

由于天然地形坡度较大，过宽的锚固平台将显著增加土方开挖量，所以本设计中间锚固平台宽3m。平台上设锚固沟，锚固沟宽0.8m，深1.0m，土工膜及土工布敷设完成后，锚固沟以压实粘土填实。

终场锚固平台与截洪沟、环场道路并排设置，总宽6m，包括锚固平台2m，道路3m，排洪沟1m。平台上设锚固沟，锚固沟宽0.8m，深1.0m，土工膜及土工布敷设完成后，锚固沟以压实粘土填实。

4）防渗衬层完整性监测

生活垃圾填埋场管理机构应每6个月进行一次防渗衬层完整性的监测。

生活垃圾填埋场防渗措施剖面示意图见图5-2-2。

#### 5.2.3.3地下水环境监测与管理

本次评价给出地下水污染监控计划，目的在于对水质污染及时预警，并采取合理的补救措施。

（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），本项目生活垃圾填埋场共布置5眼跟踪监测井：

①本底井：一眼，设在填埋场地下水流向上游30--50m处；

②污染扩散井：两眼，分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各30--50m处；

③污染监视井：两眼，分别设在填埋场地下水流向下游30m、50m处。

上述监测井要求监测层位为第四系松散岩类孔隙含水层，具体布设情况见图5-2-3。

（2）监测项目

基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项；

特征水质因子：铜和锌共2项。

（3）监测频率

生活垃圾填埋场管理机构对污染扩散井和污染监视井的水质监测频率应不少于每2周一次，对本底井的水质监测频率应不少于每个月一次。

（4）监测数据管理

上述监测结果应按相关规定及时建立档案，并定期向所在地环境保护行政主管部门汇报。公开常规监测数据。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取相应措施。

#### 5.2.3.4应急响应

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序，见图5-2-4。

图5-2-4 地下水污染应急治理程序框图

应急措施主要包括以下几个方面：

（1）停止生产并迅速组织人员对全厂设施设备进行检查，并结合监测井超标因子，查明并切断污染源，以防事故影响增大。

（2）利用布设的跟踪监测井及附近水井进一步探明地下水污染深度、范围和污染程度。

（3）依据探明的地下水污染情况和污染场地的岩性特征，合理布置抽水井的深度及间距，并进行试抽工作；在条件合适的情况下应优先使用现有跟踪监测井及村庄水井，可尽快开展抽水工作，降低地下水环境影响范围及程度。

（4）依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

（5）将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

（6）当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

（7）修复厂内污染源

地下水污染的治理相对于地表水来说更加复杂，在进行具体的治理时，还需要考虑以下因素：

①在具体的地下水污染治理中，往往要多种技术结合使用。一般在治理初期，先使用物理法或水动力控制法将污染区封闭，然后尽量收集纯污染物，最后再使用抽出处理法或原位法进行治理。

②因为污染区域的水文地质条件和地球化学特性都会影响到地下水污染的治理，因此地下水污染的治理通常要以水文地质工作为前提。

③受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复。地下水和土壤是相互作用的，如果只治理了受污染的地下水而不治理土壤，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会再次进入地下水体，形成交叉污染，使地下水的治理前功尽弃。

④在地下水污染治理过程中，地表水的截流也是一个需要考虑的问题，要防止地表水补给地下水，以免加大治理工作量。

5.2.4 固体废物的综合利用及处理措施

本项目产生的固体废物主要包括管理区员工生活垃圾以及除臭药剂的废包装袋、废瓶子、机修车间废矿物油、臭气处理装置废活性炭。生活垃圾集中收集后运至本项目填埋场进行填埋处置。除臭所用药剂的废包装、包装瓶、废矿物油、废活性炭属于危险废物，应设置危废收集桶收集，临时贮存在管理区危废暂存间内，定期交由资质的单位处置。本项目产生的固体废物不外排，环评认为环评单位认为建设单位采取的防治措施可行。

5.2.5 噪声污染防治措施

项目运营期噪声源为填埋区填埋设备和垃圾运输车辆，噪声控制一般需从三个方面考虑，即噪声源的控制，传播途径的控制、接受者的保护。其治理措施为：

（1）设备选择低噪声设备

泵等高噪声设备，室内放置，采取基础减振、隔声等措施后控制厂界噪声达标。

（2）夜间（晚上22:00时—次日6:00时）严禁运输垃圾；加强收运车辆管理，在途径道路的声环境敏感目标村庄限速行驶，途径沿线居民点处禁止鸣笛，避开休息时间，以减少交通噪声对运输线路上居民的影响。

（3）加强填埋区周围两侧的绿化，达到降噪目的。

项目实行一班制，夜间不进行垃圾收运和填埋，场区500m范围内无声环境敏感目标存在，填埋区噪声经过选取低噪声设备、绿化、距离衰减后能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-20058）中的1类标准（55dB（A））要求。控制噪声选择低声设备或控制运行方式降低声源，不仅减少污染还可节约能源，噪声治理措施具备技术可行性。同时本项目噪声污染防治主要依靠绿化及合理安排工序等，不额外产生费用，故噪声治理措施经济可行。

5.3 生态保护恢复措施

项目拟采取的主要生态保护和水土保持措施有五方面：其一是场地绿化，种植草木；二是设置截洪沟；三是边坡稳固，四是进场道路硬化，五是堆土场加强管理。

（1）场地绿化

在填埋场区周围种植常青乔木和灌木形成绿化隔离带，可改善填埋场周围的森林群落结构，构成生态功能强大的隔离林带。绿化植物以对H2S、NH3等恶臭气体具有吸收作用和抗性的植物为主，并兼顾较强的除尘、减噪功能。在垃圾填埋完成一个层面后，即开始筹备覆土绿化的生态恢复工程，按照不同植物对垃圾堆体覆盖土壤后的生态适宜性，遵循先绿后好的原则，逐渐培育生态效益更高的植被类群。

按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，项目需要在场界种植10m宽绿化带，考虑到项目处在山间林地包围的丘壑内，本次评价要求建设单位在施工和营运期保护原有植被外，在施工完成后，填埋场周边空地上栽培植物，最大限度增加填埋场的绿化率。

（2）设置截排洪沟

填埋场库区两侧设置截洪沟，可以防止自分水岭至填埋区边界之间的山坡径流进入填埋库区。

（3）边坡稳固

根据项目场地地形，东、西面均为开挖后的山体，考虑到防渗和水土保持，边坡开挖后，需进行表面平整、修圆，然后锚固、挂网、喷浆处理。采取该措施后，可有效稳固边坡，避免边坡裸露表面受风、水侵蚀，有利于水土保持。

（4）进场道路硬化

本次评价要求对进厂道路路面进行硬化，避免长期通车，造成地面扬尘和雨天冲刷造成水土流失。

（5）排土场生态恢复措施

排土场下游修建一道挡土墙防止弃土下泄造成水土流失；弃土填埋过程中采取分层堆填摊铺压实措施；弃土过程中形成的边坡及时覆土进行绿化恢复；弃土达到设计标高后顶部形成的平台及时进行绿化恢复。在排土场内设置表土暂存区域，表土暂存过程中设置沙袋等进行围挡避免水土流失，长期不用表土表面撒播草籽进行绿化。在垃圾填埋场运行过程中，应加强覆土备料场管理，增加洒水次数，减少扬尘及噪声污染，并进行覆土备料场边坡防护，减少水土流失影响；加强覆土备料场的挡墙防护，排水设计，确保覆土备料场安全使用。生态恢复措施平面布置示意图见图5-3-1。

5.4封场后生态恢复

填埋场封场后将栽植人工植被。但是，填埋气以及伴随出现的高温是影响植物生产的主要制约因素。所以，垃圾填埋场封场两年时间内一般不宜种植木本植物。乔灌木对填埋气的抗性也因种类的不同有所差异。某些乔灌木根系浅，侧根发达，生长迅速，可在2~3年填龄的填埋场上种植。草本植物因根系浅，多为须根，匍匐茎根，分布在10~20cm浅土层，受甲烷影响较小，某些野生种可在一年填龄的垃圾上生长。

从以上分析可以看到，封场后为保证植物正常生长，表层应铺以适量营养土。以利作物生长和绿化，封场后场区作为绿化用地，根据所在区域生态功能和气候特点，种植合适的植物，改善区域生态环境。

5.5封场期环保措施

垃圾场退役封场工程，主要依据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）对环境保护的要求进行：

（1）填埋场填埋作业至设计终场标高或不再受纳垃圾而停止使用时，必须实施封场工程，填埋场封场工程必须报请有关部门审核批准后方可实施。

（2）填埋场封场工程应包括地表水径流、排水、防渗、渗滤液收集处理、填埋气体收集处理、堆体稳定、植被类型及覆盖等内容。

（3）生活垃圾填埋场封场系统应包括气体导排系统、防渗层、雨水导排层、最终覆土层、植被层。

（4）封场系统应控制坡度，以保证填埋堆体稳定，防止雨水侵蚀。

（5）封场时应布设导气、排热设施，以防火灾、爆炸。气体导排层应与导气竖管相连。导气竖管应高出最终覆土层上表面100cm以上。

（6）封场系统的建设应与生态恢复相结合，并防止植物根系对封场土工膜的损害。

（7）封场后进入后期维护与管理阶段的生活垃圾填埋场，应继续处理填埋场产生的渗滤液与填埋气，并定期进行监测。

（8）封场工程应保持渗滤液收集处理系统的设施完好和有效运行，渗滤液收集处理设施发生堵塞、损坏时，应及时采取措施排出故障。

总之，应按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》（CJJ112-2007）等环保有关法律、法规、标准和要求，针对工程建设施工期和运行、封场期存在的环境问题，积极采取科学、实用、可行、有效的各种环保措施，进行扬长避短。

5.6防治措施汇总及投资

拟建项目本身为一项处理固体废弃物的环保工程项目，为防止项目在建设和运营中造成新的环境污染或二次污染，项目必须配备一定比例的环保投资。项目总投资为3170.76万元，环保投资为107.5万元，占总投资的3.39%。

表5-4-1营运期污染防治及生态保护措施汇总表

| 类别 | 环保设施名称 | 工程内容 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋气体导排系统 | 设置14座导气石笼，导出的气体送入封闭式焚烧装置焚烧 | 20 |
|  | 渗滤液处理站废气 | 设备间封闭定期喷除臭剂，调节池、浓缩液池封闭后负压抽风将废气抽至活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放 | 5 |
|  | 恶臭、粉尘防治 | 设置宽度不低于10m绿化隔离带；垃圾倾倒后及时抚平、盖土；定期喷洒消臭、脱臭剂 | 5 |
| 废水 | 渗滤液导排系统 | 渗滤液导流层、导流主管和支管，集液井等 | 20 |
|  | 渗滤液处理系统 | 设置渗滤液调节池一个，有效容积为1500m3，设置1套“预处理+两级DTRO膜处理”渗滤液处理装置处理渗滤液 | 12 |
|  | 雨污分流措施 | 设置截洪坝和排洪设施 | 3 |
| 地下水 | 防渗系统 | 选用HDPE膜作为防渗材料；设置监测井5口；设置防渗层检测系统 | 30 |
| 噪声 | 噪声控制 | 采用低噪声设备，加强设备维护保养 | 2 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 集中收集、运至填埋区填埋 | 0.5 |
|  | 除臭药剂的废包装袋、废瓶子 | 建设封闭危废暂存间，危废暂存间按照《危险废物贮存和污染控制标准》进行建设，并采取防腐、防渗等措施 | 5 |
|  | 废矿物油 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |
|  | 防飞散网 | 库区设置高6m、长100m的防飞散网 | 1 |
| 环境监测 | 监测仪器 | 甲烷报警器、硫化氢报警仪、氨气报警仪、便捷式悬浮物监测仪、COD测定仪、BOD测定仪 | 3 |
| 合计 | 107.5 |

# 6  环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，因此，在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。然而，经济效益比较直观，而环境效益和社会效益则很难用货币直接计算。本次损益分析，采用定性与半定量相结合的方法进行简要的分析。

垃圾处理工程是一项改善基础设施的社会公益性事业，垃圾处理的好坏直接影响城市的经济发展和人民的生活水平。所以，它对当地农村的现代化建设产生不可估量的价值，对其经济损益分析不仅要考虑环境效益、社会效益，还要考虑经济效益，努力做到三个效益的统一。

6.1社会效益分析

该项目的建设将给服务范围的乡镇镇经济、市政基础设施建设、社会公众就业等方面的改善带来积极的影响。

（1）对服务区域经济发展

随着城城镇化发展加快，人民生活水平不断提高，人口数量迅速增加，生活垃圾产量急剧增长，由于服务范围内村庄生活垃圾随意倾倒，垃圾未达到现国家村镇垃圾进行简单收集分拣填埋处理的最低要求。因此，该项工程将有利于解决上述问题，能有效净化乡镇及农村周边环境，提高村镇基础服务设施服务水平，防止因垃圾堆放影响人民健康及环境美观。

（2）对市政基础建设的影响

众所周知，垃圾处理历来是一个城镇市政基础工程，其处理程度与水平是一个城镇文明程度的重要外在标志。它涉及到市容市貌是否美观、清洁，关系到居民居住环境是否卫生安全。项目按照严格规程操作建设现代化卫生填埋场，这对于服务区的城镇基础设施建设，无疑将会是一个十分重要举措。

（3）对公众生活质量的影响

该项工程的实施，将有利于服务区内居民的身体健康。在镇区内，有效便捷、快速的垃圾收集、转运方式，大大降低了垃圾对居民的不良心理、感官上的刺激和疾病传播几率。

6.2经济效益分析

本项目建成投产虽然不能够创造直接的经济效益，但是，采取垃圾卫生填埋，加强环卫统一管理，可以从根本上解决固体废弃物污染问题，防止未经处理简单填埋的垃圾污染地下水、地表水；同时，可树立全新的形象，促进招商引资，改善投资环境，提高城市居民的生活质量和健康水平，促进城市经济的良性增长，为城市的可持续发展提供有利条件和环境保障，其间接经济效益是显而易见的。

6.3环境损益分析

1、环保投资

项目总投资为3170.76万元，环保投资为107.5万元，占总投资的3.39%。环保工程的建设和正常运行，不仅可以政府带来直接的经济效益，改善农村居民的生活环境和生活质量，而且从环境保护角度上也对保护生态环境、水环境、大气环境及城市生活环境起到很大作用。

2、环保投资环境效益分析

年环保费用的经济效益，可用有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保费用之比来确定。

式中： Zj—年环保费用的经济效益；

Sj—由于防止污染而挽回的经济价值；

Hj—年环保费用。

根据上述分析，针对本项目建设对周围水、大气、生态及人体健康等可能造成的影响和损失，配套一系列环保设备和措施，使这些影响得以减轻，从而挽回经济损失和减轻环境污染负荷。根据类比调查，每投入1元钱的环保费用可以货币统计出来的挽回收益在1.5-2.0元之间，因此项目环保投资可取得良好的经济效益。

3、环境效益

该项目在选址和规划建设中考虑了对环境的保护，以下从几个方面论证后认为其环境效益是显著的：

①垃圾无害化处理过程中散发出的少量甲烷、硫化氢、氨等气体，通过废气收集系统收集然后放散。

②垃圾场填埋层产生的垃圾渗滤液通过场内碎石竖井、导滤层至渗滤液调节池，最终处理达标后综合利用，杜绝了对水体的污染。

③垃圾场卫生填埋采取一系列防渗及渗滤水回用处置措施，尽量避免对土壤造成污染。

④本工程建成投产后，可使生活垃圾妥善及时的得以收集、清运和处理，从而清除了垃圾乱堆乱放，蚊蝇孳生，恶臭气体对环境空气及居民健康的不良影响，改善了村容村貌、环境质量和环境卫生状况。

⑤实现了垃圾无害化处理，消除了目前垃圾堆存严重污染环境的问题，有利于生态环境的改善与提高。

⑥城镇生活垃圾卫生填埋，可防止垃圾、渗滤液、恶臭气体对水环境、大气环境和土壤环境的污染与危害，防止了白色污染的发生。

⑦垃圾填埋场绿化工程可以改善垃圾处理场区的环境质量，具有良好的环境效益。具体表现为：首先绿化植物通过根系吸收，叶面蒸腾，可消耗掉大量水分，减少垃圾渗滤液隐患和风险。其次植物可以制造氧气，吸滞扬尘，杀灭细菌，改善局部小气候，可以明显改善垃圾处理场的环境、保护操作人员的身体健康。第三，高大植物具有遮挡、隔离垃圾飘飞物，遮挡公众视线，可以改善处理处理场的外观形象，降低垃圾场对周围环境质量的影响。

综上所述，本工程的建设可实现环境效益、社会效益和经济效益的有机统一，为扎古录镇经济的可持续发展创造有利条件，具有迫切性和现实性。

# 7  环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术行政、教育等手段，对经济、社会发展过程中，施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。环境管理计划是根据项目环境影响评价过程中发现的主要环境问题，按照国家和地方的环境保护政策及环境管理技术提出的主要项目的环境管理和监测计划，供建设单位和环保管理部门对该项目进行管理时参考。

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。

7.1 环境管理计划

环境管理是对人类生产、生活和社会活动实行控制性的影响，使外界事物按照人们的决策和计划进行发展。随着我国环保法规的完善，环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展，因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动地预防和治理，提高全体职工的环境意识，避免因管理不善而可能造成的环境风险。

7.1.1 环境管理机构的设置和人员配备

环境管理的组织机构是企业组织机构的有机组成部分。它的建立与健全直接关系到环境管理的成败。本项目的主要日常环境管理工作由山西省保德县人居环境改善投资有限公司后续建立的环保科负责。明确各部门和各类人员的责、权、利，充分调动大家保护环境的积极性，使各级领导和全体员工积极参与环境管理工作。

山西省保德县人居环境改善投资有限公司应设置环保科，设有专人负责企业日常环境管理工作。主要为负责填埋场的环保设施的正常运行、日常环境管理工作等。并监督各项环保制度的执行情况。

7.1.2 环境管理制度

1、以保护和改善生态环境、生产环境、防治污染和其它公害为基本目的，做好建设项目环境污染防治和生态环境保护工作。

2、企业应逐步实施ISO14000环境管理体系的管理模式，制定本企业的环境方针，筛选适合本企业的有关法律、法规、政策、环境标准。评价本企业的重大环境因素，并针对其中的环境因素制订环境管理方案，提出控制目标、指标和控制措施。制订环境管理手册和重点岗位作业指导书。施行规范化管理，并承诺遵守国家和地方有关法律、法规、政策，做到污染预防和持续改进。将企业建设成文明、清洁生产的优秀企业。

3、将企业的环境保护纳入生产管理体系。使环境保护日常工作与企业生产同时计划、同时检查、同时考核。制定本企业环境保护近、远期规划和年度工作计划，制订并检查各项环境境保护管理制度的执行情况，组织制定全厂、各工段的环境保护管理规章制度并监督执行。指导和监督本企业环保设施的正常运行。建立并管理好环保设施档案，保证环保设施按设计要求运行。杜绝擅自拆除环保设施或将其闲置不用。

本工程建设过程要求做到“三同时”，环保设施经验收合格后方可运行，并加强企业运行期间全过程的环境管理，确保生产时环保设施能正常运行。

4、加强“三废”治理设施的运行，确保达标排放

本工程采用成熟的三废治理工艺，加强对操作运行人员的上岗培训和技术考核。严格生活垃圾填埋、废气处理、渗滤液导排处理岗位的操作规程，加强对治理设备的管理和维修，防止超标排放污染物；重视处理工艺的改进。

5、加强环境保护和清洁生产法规、政策的宣传教育工作，普及环境科学和清洁生产的知识，树立环保法制观念。自觉执行国家有关环境保护法规、标准。在此基础上制定本企业的环境保护目标和实施措施，建立企业内部环境保护目标责任制和考核制度。完成企业的清洁生产审计工作。

6、接受各级环保部门的检查监督，按要求按时上报各项环保报表和环境管理监测工作的执行情况。

7.2环境监测

7.2.1 环境监测目的

作为环境管理和环境保护措施计划制定的依据，环境监测计划的实施在本项目中是必不可少的。实施环境监测，可以验证环境影响的实际情况和环境保护措施的效果，以便更好地保护环境；更大地发挥本项目的社会经济效益。

环境监测主要包括运营期，其目的是为全面、及时掌握建设项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。

7.2.2环境监测机构

本项目环境空气、地下水环境质量监测可委托当地环境监测站进行。

7.2.3 环境监测计划

7.2.3.1环境监测计划制定原则

为保证监测数据具有完整的质量特征，在制定监测计划时应遵循以下原则：

（1）实用性和经济性，在确定监测技术路线和技术装备时，要做费用-效益分析，尽量做到符合实际需要。

（2）遵循重点污染物优先监测的原则。

（3）全面规划、合理布局，环境问题的复杂性决定了环境监测的多样性，要对监测布点、采样、分析测试及数据处理作出合理安排。

7.2.3.2运行期环境监测计划

运行期环境监测计划根据《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）等制定本项目运行期环境监测计划。具体监测要求见下表：

表7-2-1  运营期环境监测计划

| 监测 对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 本底井：一眼，设在填埋场地下水流向上游30--50m处 | 基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项； 特征水质因子：铜和锌共2项 | 每月一次 |
|  | 污染扩散井：两眼，分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各30--50m处 |  | 每2周一次 |
|  | 污染监视井：两眼，分别设在填埋场地下水流向下游30m、50m处 |  |  |
| 废气 | 无组织 | 按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）4.2的规定执行。即在场区上风向2-50m范围内设置1个参照点；场区下风向2-50m范围内浓度最高点设置4个监控点 | 颗粒物、SO2、NOx | 每月监测一次 |
|  |  | 按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中的4.2规定执行，即场界上风向设置1个参照点，场界周界外10m范围内的浓度最高点设置4个监控点 | 恶臭、H2S、NH3 |  |
|  | 有组织 | 臭气处理装置排气筒 | H2S、NH3 | 每月监测一次 |
| 填埋 气体 | 安全性监测 | a）填埋工作面上2m以下高度范围内，根据工作面大小设置1-3点，点间距宜为25m-30m； b）填埋气体导气管排放口； c）场内填埋气体易于聚集的建（构）筑物内顶部； | 空气中甲烷体积分数 | 在填埋工作面上2m以下高度范围内和填埋气导气管排放口监测应每日1次；在场内填埋气体易于聚集的建（构）筑物内监测宜采用在线连续监测 |
|  | 成分监测 | 填埋气集中收集系统末端布设采样孔 | 气体成分 | 每月1次 |
| 渗滤液 | 渗滤液处理站入口 | PH、色度、悬浮物、COD、BOD5、总氮、氨氮、总磷、氟化物、硫化物、氰化物、总有机碳、可吸附有机卤素、石油类和动植物油、锌、总汞、总砷、铅、镉、总铬、六价铬、粪大肠菌群 | PH、COD、总氮、氨氮每日监测1次，其他项目每季度监测1次 |
| 渗滤液处理站出水水质 | 设置在渗滤液处理装置出口 | PH、色度、悬浮物、COD、BOD5、总氮、氨氮、总磷、氟化物、硫化物、氰化物、总有机碳、可吸附有机卤素、石油类和动植物油、锌、总汞、总砷、铅、镉、总铬、六价铬、粪大肠菌群 | PH、化学需氧量、总氮和氨氮每日监测1次，其他项目每季度监测1次 |
| 渗滤液水位 | 填埋场内每2000m2布设一个监测点位 | 渗滤液水位 | 每月监测1次，降雨季节监测频次不低于2次 |
| 地表水 | 填埋场终场排水沟排放口 | PH、色度、COD、总氮、挥发酚、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫化物、总大肠菌群 | 每季度监测1次，雨季每次暴雨后及时采样监测 |
| 噪声 | 场界四周布设4个监测点 | Leq | 每月监测一次，昼夜各监测一次 |
| 土壤 | 填埋场下游农田布设1个点 | 砷、汞、铬、镉、铅 | 每5年内开展 1次 |
| 苍蝇 密度 | 作业面、临时覆土面、封场面设点，宜每隔30m-50m设1点；每个面不应少于3点，在每个监测点上放置诱蝇笼取苍蝇 | 苍蝇密度 | 根据气候特征，在苍蝇活跃季节，一般4月-10月宜每月监测2次，其他时间宜每月监测1次。 |

7.2.3.3封场后监测

封场后环境监测计划根据《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T18772-2017）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）等制定本项目运行期环境监测计划。具体监测要求见下表：

表7-2-2  封场后环境监测计划

| 监测 对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 本底井：一眼，设在填埋场地下水流向上游30--50m处 | 基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、镉、总硬度、铅、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项； 特征水质因子：铜和锌共2项 | 每年不应小于4次，直到渗滤液中水污染物质量浓度连续两年低于GB16889-2008中表3限值为止 |
|  | 污染扩散井：两眼，分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各30--50m处 |  |  |
|  | 污染监视井：两眼，分别设在填埋场地下水流向下游30m、50m处 |  |  |
| 废气 | 无组织 | 按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）4.2的规定执行。即在场区上风向2-50m范围内设置1个参照点；场区下风向2-50m范围内浓度最高点设置4个监控点 | 颗粒物、SO2、NOx | 每年不少于4次 |
|  |  | 按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中的4.2规定执行，即场界上风向设置1个参照点，场界周界外10m范围内的浓度最高点设置4个监控点 | 恶臭、H2S、NH3 |  |
|  | 有组织 | 臭气处理装置排气筒 | H2S、NH3 | 每年不少于4次 |
| 填埋 气体 | 安全性监测 | a）填埋工作面上2m以下高度范围内，根据工作面大小设置1-3点，点间距宜为25m-30m； b）填埋气体导气管排放口； c）场内填埋气体易于聚集的建（构）筑物内顶部； | 空气中甲烷体积分数 | 在填埋工作面上2m以下高度范围内和填埋气导气管排放口监测应每日1次；在场内填埋气体易于聚集的建（构）筑物内监测宜采用在线连续监测，直到渗滤液中水污染物质量浓度连续两年低于GB16889-2008中表3中的限值为止 |
|  | 成分监测 | 填埋气集中收集系统末端布设采样孔 | 气体成分 | 每月1次，直到渗滤液中水污染物质量浓度连续两年低于GB16889-2008中表3中的限值为止 |
| 渗滤液 | 渗滤液处理站入口 | PH、色度、悬浮物、COD、BOD5、总氮、氨氮、总磷、氟化物、硫化物、氰化物、总有机碳、可吸附有机卤素、石油类和动植物油、锌、总汞、总砷、铅、镉、总铬、六价铬、粪大肠菌群 | PH、COD、总氮、氨氮每日监测1次，其他项目每季度监测1次；直到渗滤液中水污染物质量浓度连续两年低于GB16889-2008中表3中的限值为止 |
| 渗滤液处理站出水水质 | 设置在渗滤液处理装置出口 | PH、色度、悬浮物、COD、BOD5、总氮、氨氮、总磷、氟化物、硫化物、氰化物、总有机碳、可吸附有机卤素、石油类和动植物油、锌、总汞、总砷、铅、镉、总铬、六价铬、粪大肠菌群 | PH、化学需氧量、总氮和氨氮每日监测1次，其他项目每季度监测1次；直到渗滤液中水污染物质量浓度连续两年低于GB16889-2008中表3中的限值为止 |
| 渗滤液水位 | 填埋场内每2000m2布设一个监测点位 | 渗滤液水位 | 每月监测1次，降雨季节监测频次不低于2次；直到渗滤液中水污染物质量浓度连续两年低于GB16889-2008中表3中的限值为止 |
| 土壤 | 填埋场下游农田布设1个点 | 砷、汞、铬、镉、铅 | 每5年内开展 1次直到渗滤液中水污染物质量浓度连续两年低于GB16889-2008中表3中的限值为止 |

7.3 排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

7.3.1 排污口立标管理

排污口立标的原则：

（1）各污染物排放口应按国家《环境保护图形标志 排放口》(15562.1-1995)及《环境保护图形标志  固体废物储存(处置)场》(15562.2-1995)的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

（2）污染物排放口的环保图形标志牌高度为其上缘距地面2m。

（3）在固定噪声源对厂界噪声影响最大处设置环境保护图形标志牌。

（4）固体废物储存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施，固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。

企业污染物排放口标志，应按照如图7-3-1所示。

图7-3-1  环境保护图形标志

7.3.2 排污口建档管理

（1）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录与建档。

7.4 污染物排放请单

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定，要求给出污染物排放清单，包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分数段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。以上信息内容将对社会公众公开。

本项目污染物排放请单见表7-4-1。

表7-4-1（a） 企业应向社会公开信息内容一览表

| 序号 | 企业信息公开内容 |
| --- | --- |
| 1 | 排位单位基本情况 | 排污单位基本信息 | 公司名称，行业类别，投产日期 |
|  |  | 填埋场信息 | 主要填埋工艺，防洪、防渗等设施及参数 |
|  |  | 主要填埋废物 | 填埋废物类别等 |
|  |  | 产排污节点污染物及治理措施 | 产排污节点，污染物种类、名称及排放形式等 |
| 2 | 大气污染物排放信息 | 无组织排放 | 产污环节，污染物种类，排放量等 |
|  |  | 许可排放总量 | 排污总量情况 |
| 3 | 固废污染物排放信息 | 固废分类 | 一般固废分类处置最终去向、管理要求；危险废物处置最终去向、暂存措施、管理要求 |
| 4 | 环境风险防范相关信息 | 事故风险的防范措施建设情况 |

表7-4-1（b）  污染物排放清单及管理要求一览表

| 项目 | 污染源项 | 污染物 | 排放情况 | 污染防治措施 | 验收标准 | 标准限值(mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 |  |  |  |
| 废气 | 填埋区 | CH4 | -- | 86.74t/a | 安装填埋气系统和火炬燃烧器，建有抽气机房且设施有效，封场按规范设置排气层、防渗层、排水层和植被层，封场工程验收时需提供涉及、施工监理、现场照片录像等佐证资料 | -- |  |
|  |  | NH3 | -- | 0.11t/a |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改标准 | 1.5 |
|  |  | H2S | -- | 0.0031t/a |  |  | 0.06 |
|  |  | SO2 | -- | 0.0044t/a |  | 大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值 | 0.4 |
|  |  | NOx | -- | 0.27t/a |  |  | 0.12 |
|  |  | 扬尘 | -- | 0.14t/a | 及时清理场地与道路积尘，缩小堆存作业区面积，垃圾表面增湿及时进行覆盖，作业区落实日覆盖措施，库区周边建设高6m，长100m防飞散网 | 大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值 | 1.0 |
|  |  | 恶臭、蚊蝇 | -- | -- | 购置喷药设备，填埋过程中喷洒除臭剂、杀虫剂等；落实逐日覆盖措施；填埋区臭气抽出送燃烧装置焚烧；渗滤液处理站臭气抽出送活性炭吸附装置处理 | -- | -- |
|  | 渗滤液 处理站 | NH3 | 0.0025kg/h（速率） | 0.0009t/a | 设备间封闭内部喷洒除臭剂，渗滤液调节池、浓缩液池封闭后采取负压抽风方式将废气抽出至活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 | 4.9kg/h |
|  |  | H2S | 0.00015kg/h（速率） | 0.00005t/a |  |  | 0.33kg/h |
|  |  | 臭气浓度 | -- | 量小 |  |  | 2000（无量纲） |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、BOD5、NH3、SS | 0 | 食堂废水经油水分离器隔油处理后同其他生活污水经化粪池预处理后进入渗滤液调节池，后同渗滤液经处理站处理后用作绿化 | 不外排 | -- |
|  | 洗车废水 | SS | 0 | 排入渗滤液处理站同渗滤液一并处理 | 不外排 | -- |
|  | 渗滤液 | PH、COD、BOD5、氨氮、SS、六价铬、砷、汞、镉、铬、铅、粪大肠菌群、总磷、总氮 | 0 | 防渗：填埋库区底部及边坡采用“HDPE膜＋GCL”进行复合防渗，HDPE膜选择2mm厚防渗膜； 渗滤液收集处理：渗滤液收集系统由渗滤液导流层及其反滤层、渗滤液收集盲沟、渗滤液收集管路组成。每个填埋分区内渗到场底的渗滤液先通过渗滤液导流层横向汇集到盲沟内，盲沟内设纵向渗滤液导排花管，将渗滤液排到预埋渗滤液输送管内（无孔），然后通过渗滤液输送管输送到渗滤液调节池，调节池容积1500m3，收集的渗滤液送入渗滤液处理站处理后用作绿化，浓缩液回灌填埋区 | 不外排 | -- |
| 噪声 | 机械设备及运输车辆造成 | 厂界噪声 | 选用低噪声设备，合理安排作业防止高噪声设备同时运行，运输车辆减速行驶，经过村庄路段禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 | 昼：55dB(A) |
|  |  |  |  |  | 夜：45dB(A) |
| 固废 | 职工 | 生活垃圾 | 集中收集后在填埋区填埋处置 | 合理处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单 |
|  | 除臭、除蚊虫 | 除臭剂、灭虫剂包装 | 设置危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理 | 合理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》及修改单 |
|  | 机修车间 | 废机油 |  |  |  |
|  | 臭气处理 装置 | 废活性炭 |  |  |  |
| 生态 | 项目施工 占地等 | 土地利用性质改变、植被覆盖率下降、土壤侵蚀加重 | 填埋区四周建设宽度不低于10m绿化隔离带，填埋区设置截排水沟排出雨水避免雨水冲刷加重水土流失，封场后按设计进行封场后顶部覆土恢复植被 | 使原有生态功能得到恢复，保持区域生态环境的平衡 | - |

# 8  评价结论

8.1 项目概况

保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目）工程位于保德县南河沟乡寨墕村西北800m处山谷内，填埋区设计库容20.9万m3，设计服务年限17年。填埋场内植被类型以草丛、灌丛为主，项目占地范围内不涉及基本农田。项目建设内容包括填埋区、管理区、填埋气燃烧区及进场道路等。

本项目选择卫生填埋工艺实施生活垃圾无害化处理，属于国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（（2013 修订）》中“三十八、环境保护与资源节约综合利用”中“20城镇垃圾及其他固体废物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”属于鼓励类项目。该项目可行性研究报告已由保德县发展和改革局予以批复，项目建设符合国家产业政策要求。

本项目填埋场选址不属于城市规划中的建成区，不在保德县城市规划确定的城市规划区范围内，项目占地范围不涉及自然保护区、需要特别保护的生态功能区、水源地等环境敏感区，选址符合《山西省主体功能区划》、《保德县生态功能区划》、《新保德生态经济区划》等规划要求，选址符合《生活垃圾填埋污染控制标准》、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》相关选址要求，项目填埋场设置500m环境防护距离，。防护距离内无环境敏感点存在，项目选址可行。

8.2 评价区环境质量现状

8.2.1 环境空气质量

根据保德监测点2018年环境空气例行监测数据可知，项目所在地SO2、CO、O3能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10、PM2.5、NO2不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在地属于环境空气质量不达标区。

根据TSP、H2S、NH3补充监测结果可知，监测期间特征污染物浓度均满足环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

8.2.2 地下水环境质量

根据地下水环境质量现状监测结果，对比《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，3#监测点南河沟氟化物超标，其他监测点位的各项监测因子均达标。氟化物超标和当地地质条件有关。

8.2.3 声环境质量

根据噪声监测结果，本项目声环境质量现状监测期间，各监测点位的昼间等效声级在42.3~43.3dB（A）之间、夜间等效声级在33.2~35.8dB（A）之间，均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼、夜间标准限值，声环境质量现状良好。

8.2.4 生态环境质量

根据生态环境质量现状调查结果，本项目占地以草地为主，占地范围内植被主要是白羊草、狗尾草等草本植物以及低矮灌木，占地范围内土壤侵蚀以轻度侵蚀为主，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主。

8.2.5土壤环境质量

根据土壤环境质量监测结果，本项目各监测点各监测因子监测值均能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值，项目所在地土壤环境质量较好。

8.3 环境影响分析与评价

8.3.1 环境空气影响评价

由于设计采用分区作业，每日覆土，大大减少了粉尘产生量。同时减小作业区面积，每日覆土可以减少恶臭气体产生，填埋废气经过石笼导出至火炬燃烧系统燃烧后放散减少填埋气废气中甲烷、恶臭气体排放；渗滤液处理站设备间封闭定期喷除臭剂除臭，调节池、浓缩液池封闭后负压抽风将风气送活性炭吸附装置处理后达标排放；为了降低运输扬尘采取路面硬化及时清理并洒水抑尘，设置洗车平台对进出场车辆冲洗轮胎等措施。本项目采取的大气污染控制措施经济合理，技术可行。

根据预测表明项目大气污染物对评价区的大气质量影响甚微，达不到标准值得10%。

因此，从环境空气影响评价角度出发，本工程建设是可行的。

8.3.2 地表水环境影响分析

项目产生的渗滤液通过渗滤液收集系统收集排入渗滤液调节池后经渗滤液处理站处理后用作绿化；食堂废水经隔油处理后同其他生活污水经化粪池预处理后排入渗滤液调节池，最终经处理站处理后用作绿化，不外排。车辆冲洗废水排入渗滤液处理站同渗滤液一并处理，不外排。本项目正常情况下废水不外排，对地表水环境影响较小。

8.3.3 地下水环境影响评价

本项目正常状况下，填埋场采取了严格的防渗措施，同时污废水全部回用不外排，不会对地下水环境产生较大影响，不会对村庄分散式饮用水井产生较大影响，不会对天桥泉域产生较大影响；非正常状况，生活垃圾填埋场发生渗漏的情况下，根据地下水影响预测结果，其污染影响和超标范围较小，不会对地下水环境产生较大影响。在可能的影响范围内没有村庄分散式饮用水井，因此本项目非正常状况下不会对周围村庄水井产生较大影响。同时根据项目区地质条件，评价区潜水含水层和奥陶系碳酸盐岩岩溶含水层之间存在有隔水性能良好的石炭系本溪组岩层，阻隔了两个含水层之间的水力联系，因此非正常状况下，本项目即使发生渗漏，污染物也不会影响到奥陶系碳酸盐岩岩溶含水层，即不会对天桥泉域产生较大影响。另外评价要求企业采取严格的地下水防控措施，避免非正常状况下废水渗漏对地下水保护目标产生较大影响。

综上所述，在项目施工期间和运营期间加强管理，严格遵循地下水环境防治与保护措施以及环评要求，本项目对地下水环境影响较小，地下水环境影响整体上可以接受。

8.3.4 声环境影响评价

考虑到本项目的实际情况，施工场地地处于沟谷中，受沟谷两侧竖向阻隔影响以及地表植被的衰减作用，实际可再降低15分贝以上。填埋场周边村庄均在500以上距离较远，本项目运行制度为一天8小时，晚上不进行填埋作业，泵类、风机等安装在室内并采取基础减震措施，因此项目建设不会对村庄声环境产生影响。

8.3.5 固体废物

本项目营运过程生活垃圾集中收集后在填埋区填埋。除臭剂、灭虫废包装，机修车间废矿物油属于危险废物，于危废暂存间内暂存定期交有资质单位处理。

8.3.6 生态环境影响分析

本项目用地面积为72000m2，项目的建设及运营改变土地利用性质，导致地表植被覆盖率下降，土壤侵蚀加重，部分动物受惊扰离开原有栖息地。评价要求建设及运营过程中采取严格控制临时占地、建设绿化隔离带、修建截排水措施、封场后覆土绿化进行生态恢复等措施对生态影响有一定的补偿作用。项目占地面积相对较小，不会改变当地土地构成、不会导致大面积植被退化。

8.4 环境管理与监测计划

山西省保德县人居环境改善投资有限公司应设置环境管理机构，并建立完善的环境管理制度、制定详细的环境监测计划，明确监测项目、监测点位和监测频率，并定期开展环境监测工作。该公司应严格按照环评的规定，配备专职的技术人员和监测人员，制定文件化、程序化、系统化的环境管理制度和执行体系，担负企业日常环境管理和监测工作。

8.5 环境经济损益分析

综上所述，本项目的建设具有良好的经济和社会效益，在运行期注重生态治理并及时恢复植被，并搞好闭库生态恢复，可获得较好经济与社会效益。

8.6 总量控制

根据工程分析，本项目生产废水全部回用不外排，废气主要为库区无组织扬尘，不参与总量控制，因此本项目不涉及污染物总量控制因。

8.7 公众意见采纳情况

建设单位通过公告、网上公示等方式对项目进行了公示，公示期间建设单位及评价单位未收到公众意见反馈。本项目在建设的同时，建设单位要加强当地居民的交流，从国家产业政策、环保政策和控制污染的技术路线方面，向公众细致地解释以求得公众的理解与支持，从而为企业可持续发展创造一个更好的外部环境。

综上所述，保德县县域乡村综合整治工程建设项目（一期）（南河沟乡寨墕村生活垃圾填埋场项目）建设符合国家产业政策和当地发展规划；在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理情况下，污染物可以做到达标排放；项目在开工前办理矿产资源占压相关手续，为本项目留设足够保安煤柱情况下场址选择符合环境可行性要求。因此，从环境保护的角度出发，工程的建设是可行的。

8.8建议和要求

⑴ 建议企业在运营管理及封场过程中应认真落实环评、安评、环境风险应急预案中的事故防范措施和应急措施。加强生产管理及操作工人的安全、环保责任意识教育，加强各类设备管理，检修，并建立完善的安全检查及巡视制度，及时发现问题，把事故消灭在萌芽状态，杜绝事故排放的发生。

⑵ 加强环保设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定达标排放。环保设施要与主体设备同步维护、检修。确保环保设施始终处于良好的运行状态。

⑶ 认真实施运行期填埋场植被恢复及封场后覆土绿化工作，将水土流失量降至最小。

# Text boxes

填埋场内现状

填埋场内现状

填埋场内现状

管理区所在位置现状

填埋场内植被现状