忻环评函〔2019〕11号

关于静乐弘义能源娑婆乡200MW风电项目

环境影响报告书的批复

静乐弘义能源开发有限公司：

你单位报送的《关于〈静乐弘义能源娑婆乡200MW风电项目环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》和静乐县环保局对《报告书》的初审意见（静环函〔2018〕81号）收悉。经研究，批复如下：

一、你单位拟在静乐县娑婆乡和堂尔上乡一带建设风电项目。主要建设内容包括80台2.1MW和16台2MW的风电机及箱变、220kV升压站、场内集电线路及其相关的辅助、公用和环保工程。项目总投资175296.8万元，其中环保投资1702万元。山西省发改委印发了《关于明确山西省2018年度风电开发建设项目的通知》（晋发改新能源发〔2018〕319号）。经现场踏勘，本项目未开工建设。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺及拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

(一)项目建设要高度重视生态保护工作,制订详细的施工方案和植被恢复方案，并认真抓好落实。

1、以保护林木为环境保护重点，微观选址选线、优化风机布置，避开乔木林和灌木林，制定减少生态影响的施工方案进行项目建设。

2、创优后期植被恢复条件,你公司须对动土区域进行表土剥离,专门堆置,并采取防止流失措施,施工结束后将剥离表土还原。

3、落实风电机组及箱变区、集电线路区、检修道路区、施工场地区、升压站施工期和运营期各项水土流失防治与生态恢复措施。最大限度缩小风电机组、进场检修道路施工边界，减轻生态破坏，边建设、边恢复。风电机组施工完毕，周围全部平整覆土，恢复植被，进行绿化硬化。进场检修道路要进行路面硬化，道路两侧修建排水沟等排洪设施，道路开挖造成的高陡边坡，应采取砌护措施，严禁顺坡倾倒土石等废渣。场区检修道路施工结束后，临时道路占地应恢复植被进行绿化。

4、开展施工期环境监理，把生态保护和恢复措施落实情况作为本工程竣工环境保护验收的首要依据，落实项目区绿化措施，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（二）施工过程中产生的弃土弃渣按《报告书》指定地点合理处置，及时覆土绿化,恢复植被,禁止顺坡倾倒。

（三）严格落实污废水处理措施。落实《报告书》施工期废水污染防治措施，做到综合利用，不得外排；建设一座处理能力0.5m3/h的地埋式生活污水一体化处理设施，运营期生活污水经

处理后夏季作为站内绿化浇灌，道路喷洒等用水，不外排，冬季暂存于200m3的集水池，作为第二年非采暖期站内绿化等用水，不得外排。

（四）严格落实大气污染防治措施。本项目采用电采暖，不得自建燃煤锅炉。

（五）严格落实噪声污染控制措施。应选用低噪声设备,做好风电机噪声影响防护工作。根据《报告书》噪声预测影响，你公司应主动上报静乐县政府及相关部门，在风电机周边300m范围和升压站周边200m范围内设置噪声防护区，不规划建设居民住宅、学校、医院等噪声敏感目标，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。

（六）严格落实固体废物防治措施。设1座40m3事故油池，变压器四周设排油槽，集油坑、排油槽四壁及底面均采用防渗措施，防止废油渗漏产生污染。产生的废油、废旧铅蓄电池等危废规范收集后暂存于危废暂存间，及时交由有资质单位处置，严禁随意堆放,满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求；生活垃圾分类收集清运至环卫部门指定地点处置。

（七）本次评价内容和批复不包括辐射部分及场外出线线路。

三、工程建设严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后

须按《报告书》提出的规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、静乐县环保局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。忻州市环境监察支队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市环境保护局

2019年1月22日

抄送：市环境监察支队，静乐县环保局，河南聚力联创环保科技有限公司