忻环评函〔2019〕34号

关于国家电投集团山西铝业凤凰沟、悬窑沟土地开发项目

环境影响报告书的批复

国家电投集团山西铝业有限公司：

你公司报送的《关于〈国家电投集团山西铝业凤凰沟、悬窑沟土地开发项目环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》和忻州市生态环境局原平分局对《报告书》的初审意见（原环审函字〔2019〕007号）收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟在原平市中阳乡南神头村西南1.2km和上封村东南2.0km处的两条荒沟（凤凰沟、悬窑沟）中利用山西铝业自备电厂产生的粉煤灰实施土地开发项目，年处理粉煤灰65.75万吨，复垦后新增耕地10.8187hm2。主要建设内容包括挡灰坝工程、排水工程、边坡防护工程、防渗工程及其配套的辅助、公用、环保和依托工程。项目总投资7842万元，其中环保投资474万元。原国家环境保护总局于2007年2月13日出具了山西鲁能晋北铝业有限责任公司扩建100万吨氧化铝项目环评批复，并于2011年5月23日通过年产100万吨氧化铝工程（第一阶段）竣工环境保护验收，原忻州市环境保护局于2017年6月14日颁发了排污许可证；原平市国土资源局于2018年7月25日出具了该项目可行性研究报告的批复；原平市林业局出具了同意该项目建

设的意见。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措

施。严格落实《报告书》提出的挡灰坝、排水沟、截洪渠、排洪涵洞、消力池、边坡防护、防渗等工程的建设；施工废水、生活污水经沉淀处理后，用于施工现场洒水降尘，不得外排；采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，建筑垃圾、工程弃渣和生活垃圾分类收集，建筑垃圾、工程弃渣统一收集后回用于填埋区场地平整；生活垃圾及时送往环卫部门指定地点进行处置；采取科学合理的施工方案，减少运输道路两侧植被破坏，及时做好生态恢复与道路沿线绿化工作。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。设备冲洗水经5m3沉淀池沉淀后回用于场地洒水；雨季时沟谷形成的短时水流，通过截洪渠、排洪涵洞、排入消力池后回用于场地洒水，不得外排；工作人员的洗漱废水用于降尘洒水，旱厕定期清掏，不得外排。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。对场内道路进行硬化并及时洒水抑尘，运输车辆采用全封闭箱式货车，避免沿途抛

洒；设洗车平台，对出场车辆轮胎进行冲洗；回填时严格按照《报告书》要求分区、分块合理规划填埋作业区，回填过程避免大风天气作业，针对粉煤灰倾倒及回填过程产生的扬尘要及时喷雾洒水，湿式作业，最大限度减小扬尘，及时碾压和覆土绿化；场界粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。项目主要噪声源包括推土机、装载机、挖掘机、压实机及运输车辆等，在设备选型时尽可能选用低噪声设备，并针对性采取车辆减速慢行、禁止夜间作业等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。场地、道路平整开挖的土石方用于回填场地的平整；施工及管理人员产生的生活垃圾应分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置。

6、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，须按《报

告书》提出的规定程序分期实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、忻州市生态环境局原平分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2019年7月18日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局原平分局，山西清泽阳光环保科技有限公司