忻环评函〔2019〕37号

关于定襄中玮热力有限公司定襄县城区热电联产

（背压式）集中供热项目环境影响报告书的批复

定襄中玮热力有限公司：

你公司报送的《关于〈定襄中玮热力有限公司定襄县城区热电联产（背压式）集中供热项目环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟在定襄县庄力园区规划次一号街南侧建设定襄县城区热电联产（背压式）集中供热项目，新建1×91MW循环流化床热水锅炉、2×130t/h循环流化床蒸汽锅炉、2×20MW背压式汽轮发电机热源厂，本项目以热定电，为定襄县城区提供集中供热。主要建设内容包括汽轮间、除氧煤仓间、锅炉间、热力站、热网工程、输煤系统及其配套的辅助、储运、公用和环保工程。项目总投资5352.54万元，其中环保投资1300万元。2018年10月26日，山西省发改委出具了关于定襄县县城热电联产专项规划的批复（晋发改能源发〔2018〕697号）；2019年1月22日，忻州市发改委出具了该项目核准文件（忻发改审批发〔2019〕1号）；忻州市规划和自然资源局核发了建设项目选址意见书；原定襄县国土资源局出具了该项目用地手续。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，

我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工现场应设置临时沉淀池、施工废水经沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不得外排；严格限制施工范围，施工场地边界设置围挡，落实遮盖、洒水抑尘等措施；不得在现场进行混凝土搅拌和沥青拌和的施工作业，避免形成新的大气污染源；建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾和生活垃圾应分类收集，及时送往环卫部门指定地点进行处置。施工期结束后及时做好厂区及周边植被和生态恢复。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。设置200m3脱硫事故浆液池；软水站与锅炉排水、冷却系统排水用于脱硫补充水、出渣补水、储煤库洒水、湿灰搅拌用水等，不得外排；脱硫废水经脱硫系统自带处理系统处理后回用灰库拌湿灰，不得外排；生活污水经厂内化粪池处理后，排入城市污水管网，最终进入定襄县污水处理厂处理。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。原料煤采用轻钢全封闭式煤库堆存，并在储煤库内设置自动喷雾洒水装置进行洒水抑尘；原煤筛分破碎粉尘采用集尘罩+高效布袋除尘器进行处理后由15m的排气筒排出；原煤输送转载皮带输送全部建设为全封

闭走廊，配备喷雾洒水装置；炉前煤仓、全封闭石灰粉仓顶部均

设置脉冲式布袋除尘器，除尘后废气均由15m高的排气筒排出；渣仓、全封闭灰仓均配套布袋除尘器，除尘后废气均由15m高的排气筒排出；锅炉配套布袋除尘器+管束式除雾器进行除尘、炉内脱硫+石灰石膏法脱硫、低氮燃烧+SNCR脱硝；烟气净化后经60m烟囱排放；对场内道路进行硬化并及时洒水抑尘，采用厢式运输车辆，运输车辆出厂前对车体、轮胎进行清洗。锅炉烟气排放达到山西省地方标准《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14/T1703-2018）要求，其他大气污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。在设备选型时尽可能选用低噪声设备，在运行过程中加强噪声源的管理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。设置3座有效容积各200m3的钢结构密封型渣仓、2座有效容积各500m3的钢制灰仓对炉渣和除尘灰进行储存；石灰粉仓除尘灰回用于脱硫系统；原煤筛分破碎、炉前煤仓除尘灰送锅炉燃烧；锅炉产生的飞灰、灰渣和灰库、渣仓除尘器收集的粉尘、脱硫石膏优先送往定襄县亚盟建材有限公司作为原料综合利用，近期内无法综合利用的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等固废送热源厂西侧300m全封闭厂房应急堆存，远期进行填沟造地综合利用；废催化剂、废机油等危废须

及时规范收集在产品区南侧20m2的危废暂存库，满足《危险废物

贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单的要求，交由有资质的单位及时处置；职工生活垃圾分类收集，清运至环卫部门指定地点合理处置。

6、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

7、落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量须满足我局核定的总量控制指标，二氧化硫41.55吨/年、氮氧化物59.07吨/年、烟尘5.55吨/年、粉尘1.58吨/年、化学需氧量0.17吨/年、氨氮0.02吨/年。

8、认真履行《报告书》制定的环境管理和监测计划，加强管理，建立运行台帐，规范排污口的建设与管理，在锅炉烟囱排口安装烟气在线监测装置，应与环保系统联网，并确保数据实时有效传输。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实

施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产

工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、忻州市生态环境局定襄分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2019年9月25日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局定襄分局，山西高腾环境科技有限公司