忻环评函〔2019〕43号

关于山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井

2、5号煤配采项目环境影响报告书的批复

山西宁武榆树坡煤业有限公司：

你公司报送的《关于〈山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井2、5号煤配采项目环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉的报批申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、2012年6月5日，原山西省环境保护厅以晋环函〔2012〕1154号对你公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书予以批复；2018年9月27日，你公司完成了120万吨/年矿井兼并重组整合项目环保自主验收，原宁武县环境保护局以宁环函〔2018〕03号出具了噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函；2019年5月14日，阳泉煤业（集团）有限责任公司以阳煤基字〔2019〕566号文对你公司2、5号煤层配采项目初步设计予以批复，2号煤层利用现有主斜井、副斜井、回风立井开拓，5号煤采用暗斜井开拓方式，本次配采项目矿界、开采方式、生产规模均未发生变化，井田面积仍为15.0247km2；项目总投资25910.19万元，其中环保投资592万元。在严格落实

《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的

前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应重点做好以下工作：

1、加强矿区环境综合治理。优先解决施工期产生的环境遗留问题，严格按《报告书》中施工期遗留问题的整改措施完成工业场地绿化、硬化及生态恢复。

2、落实水环境保护措施。工业场地现有一座规模500m3/h矿井水处理站，本次提标改造为700m3/h，矿井水经调节、混凝、超磁分离、沉淀、浅层砂过滤、消毒等工艺处理后回用于井下洒水抑尘及黄泥灌浆、洗煤厂做生产用水，剩余部分矿井水在经过深度处理（活性炭+超滤）处理后，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求后方可外排；生活污水利用现有2座污水处理站，采用地埋式二级生化处理设备，单座处理能力10m3/h，生活废水经水解酸化、接触氧化、MBR池、消毒、活性炭过滤等处理后用于绿化洒水及洗煤厂用水，不得外排。

3、落实大气污染防治措施。本项目供热利用市政热源，2台燃气锅炉作为备用热源，烟气经10m高排气筒满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）后达标排放；原煤通过主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机运至原

煤缓冲仓；地上部分采用全封闭输煤走廊，皮带输送机转载点上设置雾化喷头降尘；运输车辆要加盖篷布；厂区内颗粒物无组放

执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中大气污染

物排放限值要求。

4、落实噪声污染防治措施。合理安排爆破时间，禁止夜间

及午休时间爆破，各产噪设备采用隔音、消声、减振、柔性连接等措施；运输车辆经过村庄时，应减速、限制鸣笛,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

5、落实固废污染处置措施。本项目煤矸石优先综合利用，利用不畅时送煤矿现有备用煤矸石处置场；矿井水处理站污泥与产品煤一起外售；废机油等危废须规范收集在16m2的专用危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求，及时交由有资质的单位进行处置；生活垃圾分类收集后与生活污水处理站压滤后的污泥一并定期清运至环卫部门指定地点合理处置。

6、落实环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，加强营运期环境风险防范工作，制定环境风险应急预案，落实应急措施,定期开展环境应急演练，确保环境安全。

7、认真履行《报告书》制定的环境管理和监测跟踪计划，加强管理，建立运行台帐，规范排污口的建设与管理。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，

主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、

同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实

施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，应组织开展环境影响后评价。

五、忻州市生态环境局宁武分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2019年12月9日

抄送：市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局宁武分局，山西清泽阳光环保科技有限公司