忻环评函〔2020〕4号

关于原平市华悦球团制造有限公司2×120万吨球团生产线建设项目（一期工程120万吨）环境影响报告书的批复

原平市华悦球团制造有限公司：

你公司报送的《关于〈原平市华悦球团制造有限公司2×120万吨球团生产线建设项目（一期工程120万吨）环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟在原平经济技术开发区（崞阳镇天晃村）建设120万吨球团生产线建设项目，工程采用链篦机-回转窑-环冷机工艺。主要建设内容包括：膨润土仓库、精矿库、干燥室（预留）、润磨室、混合室、造球室、链篦机-回转窑-环冷机焙烧系统、主引风系统、成品储运系统等。项目总投资32674万元，其中环保投资3319万元。2019年2月26日，原平市发改局出具了该项目的备案文件（原发改备案〔2019〕10号）；原平市国土资源局出具了该项目的用地意见（原国土资函〔2018〕100号）。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，综合考虑原平市人民政府出具的《关于华悦球团环评有关情况说明的函》（原政函〔2019〕113号）和原平经济技术开发区管委会出具的情况说明的函（原经开管函〔2019〕18

号），我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工现场应设置临时沉淀池、隔油池等设施，施工废水经沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不得外排；严格限制施工范围，施工场地边界设置围挡，落实遮盖、洒水抑尘等措施；不得在现场进行混凝土搅拌的施工作业，避免形成新的大气污染源；建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾和生活垃圾应分类收集，及时送往环卫部门指定地点进行处置。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。生活污水经处理能力1.0m3/h的污水一体化处理设施处理后回用，不得外排；地面冲洗水、初期雨水经收集隔油沉淀处理后回用；循环冷却排污水、冷凝水全部回用于造球；脱硫废水处理采用离心旋流预沉淀、石灰乳中和、絮凝、沉淀、浓缩、澄清、化学加药的处理工艺，处理后回用于原料、产品的干雾除尘系统；所有生产废水全部循环回用，不得外排。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。焙烧烟气、煤粉制备干燥废气经SCR脱硝+双室四电场+石灰/石膏法脱硫+湿式电除尘处理后通过85m排气筒排出，严格落实《关于推进实施钢

铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）有关要求，确

保达到钢铁行业超低排放标准。其他有组织产尘点配套高效布袋除尘器处理后达标排放。各产尘点满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）中相关限值要求。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。在设备选型时尽可能选用低噪声设备，在运行过程中加强噪声源的管理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。膨润土输送过程收集的除尘灰回用至膨润土仓；铁精矿下料、除尘灰下料、膨润土下料、混合、润磨、造球、筛分、静电除尘、多管除尘、环冷段落料废气、成品卸料、转运等除尘系统收集到的除尘灰回用至配料；煤粉制备车间收集的除尘灰回用喷煤系统；脱硫石灰输送过程收集的除尘灰回用至脱硫石灰仓；废滤袋由生产厂家回收利用；沸腾炉炉渣、脱硫石膏脱水后送建材厂作为原料综合利用，不得外排；废催化剂、废矿物油等危废须及时规范收集在厂址东北角100m2的危废暂存库，交由有资质的单位及时处置，严禁随意堆放，危废暂存库的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求；职工生活垃圾分类收集，清运至环卫部门指定地点合理处置。

6、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管

理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风

险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

7、落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量须满足忻州市生态环境局原平分局核定的总量控制指标，二氧化硫101.61吨/年、氮氧化物158.72吨/年、烟尘31.74吨/年、工业粉尘50.22吨/年。

8、认真履行《报告书》制定的环境管理和监测计划，加强管理，建立运行台帐，规范排污口的建设与管理，在球团焙烧烟囱排口安装烟气在线监测装置，应与环保系统联网，并确保数据实时有效传输。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实

施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产

工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，应组织开展环

境影响后评价。

五、忻州市生态环境局原平分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2020年1月20日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局监控中心，忻州市生态环境局原平分局，山西晋环科源环境资源科技有限公司