忻环评函〔2020〕5号

关于山西正忠环保科技有限公司20万吨/年废矿物油加氢精制综合项目环境影响报告书的批复

山西正忠环保科技有限公司：

你公司报送的《关于〈山西正忠环保科技有限公司20万吨/年废矿物油加氢精制综合项目环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、该项目环境影响评价文件未经批准擅自开工建设，违反了环保有关法律规定，虽然该违法行为依据忻州市生态环境局原平分局免于处罚（忻原分函〔2019〕140号），但是你公司仍应引以为戒，增强法律意识，杜绝违法行为再次发生。

二、你公司在原平经济技术开发区建设20万吨/年废矿物油加氢精制综合项目，处理10万吨/年废矿物油、5万吨/年轻质煤焦油、5万吨/年烃水混合物/乳化液、20万只废旧油桶清洗销售。主要建设内容包括：原料预处理装置、加氢装置、制氢装置、脱硫装置、硫磺装置、罐区、污水处理及其他辅助设施和配套附属设施。项目总投资52600万元，其中环保投资755万元。2017年9月9日，原平市发改局以原发改备案〔2017〕116号文对“山西正忠环保科技有限公司10万吨/年废矿物油加氢精制项目”进行了备案，后因项目名称变更，2018年9月30日原平经济技术

开发区管理委员会以原经开管备案〔2018〕11号文对“山西正忠环保科技有限公司20万吨/年废矿物油加氢精制综合项目”进行了补充备案。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

三、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工现场应设置临时沉淀池、隔油池等设施，施工废水经沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不得外排；严格限制施工范围，施工场地边界设置围挡，落实遮盖、洒水抑尘等措施；不得在现场进行混凝土搅拌的施工作业，避免形成新的大气污染源；建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾和生活垃圾应分类收集，及时送往环卫部门指定地点进行处置。施工期结束后及时做好厂区及周边植被和生态恢复。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。废矿物油、废乳化液、烃水混合物间歇排放的废水通过管道收集在调节池，经初步隔油处理后与甲醇制氢装置含醇废水、润滑油基础油加氢装置含油污水、酸洗水汽提含硫污水、地坪冲洗水、初期雨水一并进入处理能力250m3/d、采用“油水分离+涡能速旋分离+高级氧化+生化+芬顿+炭滤”处理工艺的污水处理站预处理达标后排入新石

焦化污水处理站；循环水系统排水、脱盐水排水、锅炉排水送新石焦化用作熄焦用水；生活废水经化粪池处理后进入自建地埋式生活污水处理站处理后回用于绿化、洒水降尘。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。罐区及装卸废气收集后送油气回收系统，尾气进燃料管网；预处理不凝气、加氢装置不凝气收集后送加热炉作为辅助燃料；预处理加热炉烟气、甲醇制氢导热油炉烟气、加氢装置进料加热炉烟气、加氢装置分馏加热炉烟气、锅炉烟气燃料为清洁燃料天然气，须用低氮燃烧，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）相关标准限值要求；甲醇制氢驰放气送火炬燃烧；酸性水汽提装置尾气、酸性气处理装置废气经克劳斯装置后送燃料管网燃烧；不凝气燃烧尾气经碱液洗涤后达标排放；污水处理站臭气收集后经洗涤塔除臭后通过15m高排气筒排放；无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《恶臭污染排放标准》等相关标准限值。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。在设备选型时尽可能选用低噪声设备，在运行过程中加强噪声源的管理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。脱盐水站产生的废渗透膜、污水处理站产生的废洗涤液、甲醇制氢产生的废催化剂、废吸附剂、废瓷球、废填料等一般固废交由生产厂家回收；加氢装置产生的废催化剂、废瓷球、废保护剂，酸性气脱硫产生的脱

硫废液、废催化剂，预处理产生的蒸馏残渣、过滤网、油泥，污水处理站产生的污泥、浮渣等危险废物须及时规范收集在厂区36m2的危废暂存库，交由有资质的单位及时处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年修改单的要求；生活垃圾分类收集，清运至环卫部门指定地点合理处置。

6、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

7、落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量须满足忻州市生态环境局原平分局核定的总量控制指标，二氧化硫4.55吨/年、氮氧化物6.45吨/年、烟尘1.39吨/年、化学需氧量3.79吨/年、氨氮0.35吨/年。

8、认真履行《报告书》制定的环境管理和监测计划，加强管理，建立运行台帐，规范排污口的建设与管理。

四、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

五、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实

施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产

工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件；在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，应组织开展环境影响后评价。

六、忻州市生态环境局原平分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2020年1月21日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局原平分局，赛鼎工程有限公司