忻环评函〔2020〕10号

关于中广核太阳能忻州宁武县5万千瓦光伏电站项目

环境影响报告表的批复

中广核宁武太阳能有限公司：

你公司报送的《关于〈中广核太阳能忻州宁武县5万千瓦光伏电站项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟在宁武县南侧15km左右的海梁上村的未利用地及荒地新建5万千瓦光伏电站项目。主要建设内容包括光伏电场、集电线路、220kV升压站及其相关的辅助、公用和环保工程。项目总投资25448.24万元，其中环保投资1230万元。山西省能源局出具了本项目备案证（晋能源审备〔2019〕35号）；忻州市生态环境局宁武分局出具了本项目初步规划的审查意见。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

- 认真落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工期设置临时沉淀池；严格限制施工范围，施工边界设置围挡，落实遮盖、洒水抑尘等措施；建筑施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾和生活垃圾分类收集，及时送往环卫部门指定地点进行处置；落实水土保持、植被恢复等生态保护措施，做好电缆沟、项目场区及运输道路的生态保护，施工期结束后及时做好场区及周边植被的生态恢复。

2、严格落实污废水处理措施。生活污水经1m3/d地埋式一体化污水处理设施处理后回用于场区和道路绿化洒水，冬季冰冻期将处理后的生活污水储存于150m3的集水池内，待冰冻期过后绿化使用。

3、严格落实大气污染防治措施。本项目采用电采暖，不得自建燃煤锅炉。

4、严格落实噪声污染控制措施。运营期噪声源主要是变压器，应采用减振、隔声等措施，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。

5、严格落实固体废物防治措施。主变压器下方设一座100m3事故油池，排油槽与事故池相连，须全部采用防渗漏结构；废矿物油、废旧蓄电池、废旧光伏组件、废电气元件等危废规范收集后暂存于60m2的危废暂存间，及时交由有资质单位回收处置，严禁随意堆放，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单、《危险废物转移联单管理办法》的管理要求；生活垃圾分类收集后集中清运至环卫部门指定地点处置。

6、本次评价内容和批复不包括辐射部分及场外出线线路。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、忻州市生态环境局宁武分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2020年2月19日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局宁武分局，山西晋新科源环保科技有限公司