风电场项目环境影响报告表

（公示本）

| 项目名称： | 太原重工股份有限公司 |
| --- | --- |
|  | 定襄系舟山100MW风力发电项目 |
| 建设单位： | 太原重工股份有限公司 |

编制日期     2019年11月

太原重工股份有限公司定襄系舟山100MW风力发电项目修改说明

| 序号 | 审查意见 | 修改说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照“关于印发《生态保护红线划定指南》的通知”（环办生态[2017]48号）、“关于规范风电场项目建设使用林地的通知”（林资发［2019］17号）和“关于规范建设项目使用国家级公益林地和省级公益林地等有关问题的通知”(晋林办资〔2019〕57号)等相关政策的规定，并结合项目的前期工作进展、项目所在区域饮用水水源地和定襄县生态功能区划的保护要求，进一步分析项目建设和选址的环境可行性。 | 按照“关于印发《生态保护红线划定指南》的通知”（环办生态[2017]48号）分析了选址可行性 | 见P2。 |
|  |  | 按照“关于规范风电场项目建设使用林地的通知”（林资发［2019］17号）和“关于规范建设项目使用国家级公益林地和省级公益林地等有关问题的通知”(晋林办资〔2019〕57号)等相关政策的规定，分析了选址可行性。 | 见P52-53 |
|  |  | 结合项目的前期工作进展、项目所在区域饮用水水源地和定襄县生态功能区划的保护要求，分析了选址可行性 | 见P46-47、50 |
| 2 | 核实风电场占地范围和拐点坐标，核准本项目的建设内容。理清进场道路和施工检修道路以及主要设计参数。明确集电线路布置方案和主要技术参数，说明单回路架空线路的作用，完善相关图件。说明事故油池容积的合理性。 | 核实了风电场占地范围和拐点坐标，核准了本项目的建设内容。理清了进场道路和施工检修道路以及主要设计参数。 | 见P4表1；P6表3；附件14项目核准的批复 |
|  |  | 明确了集电线路布置方案和主要技术参数，完善了相关图件。 | 见P13； 附图2b |
|  |  | 说明了事故油池容积的合理性。 | 见P41 |
| 3 | 核准生态评价等级和评价范围，核实永久和临时占地类型、性质和面积，明确占用国家级公益林和山西省永久性公益林情况(附重叠位置图)，进一步优化风机、施工检修道路和集电线路的布置方案，完善生态影响现状和预测评价内容，并提出有针对性的生态保护措施和恢复措施，补全典型生态工程平面布置示意图。 | 核准了生态评价等级和评价范围，核实了永久和临时占地类型、性质和面积 | 见生态专题P2； 见P8表4、5 |
|  |  | 明确了占用国家级公益林和山西省永久性公益林情况：①项目与自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、天然乔木林地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、国家一级公益林、国家二级公益林、I级林地、II级林地无重叠情况，符合国家林草局[2019]17号文件《国家林业和草原局关于规范风电场项目建设使用林地的通知》的规定；②本次评价要求建设单位对项目风机布置进行了合理优化选址，尽可能避免使用省级公益林地。③初步设计单位选用了28台单机容量3600kW风机，减少了风机数量，缩短了道路及线路长度，从而减少了工程量。风机布置、道路线路选线时，遵循了避免使用省级公益林的原则要求。 ④项目林地手续另行办理。 | 见P52-53、附件7定襄县林业局关于项目与各类保护区重叠核查情况说明 |
|  |  | 完善了生态影响现状和预测评价内容，并提出了有针对性的生态保护措施和恢复措施。 | 见P44-45； 生态专题 |
|  |  | 补全了典型生态工程平面布置示意图。 | 见附图18 |
| 4 | 落实并优化施工营地布置方案，明确建设内容，对应调整施工期综合防治对策。核实土石方平衡及土石方调配图，分析调配方案的合理性。 | 落实并优化了施工营地布置方案，明确了建设内容，对应调整了施工期综合防治对策。 | 见P13、44 |
|  |  | 核实了土石方平衡及土石方调配图，分析了调配方案的合理性。 | 见P33-34 |
| 5 | 规范大气现状评价内容。补充环境保护综合防治措施汇总表。核实节能和减排效益。细化四邻关系，核准环境保护目标。 | 规范了大气现状评价内容。 | 见P23 |
|  |  | 补充了环境保护综合防治措施汇总表。 | 见P44-45表24 |
|  |  | 核实了节能和减排效益。 | 见P54 |
|  |  | 细化了四邻关系，核准了环境保护目标。 | 见P24 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 太原重工股份有限公司定襄系舟山100MW风力发电项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 太原重工股份有限公司 |
| 法人代表 | 王创民 | 联系人 | 屈向前 |
| 通讯地址 | 山西省太原市万柏林区玉河街53号 |
| 联系电话 | 13453116737 | 传真 |  | 邮政编码 | 030024 |
| 建设地点 | 山西省忻州市定襄县东南部 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 风力发电D4415 |
| 永久占地面积(平方米) | 77484 | 绿化面积 (平方米) | - |
| 工程静态总投资(万元) | 81941.39 | 环保投资 (万元) | 430 | 环保投资占工程静态总投资比例 | 0.52% |
| 建设规模 (MW) | 100 | 预期投产日期 | 2021年6月 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 山西水电资源贫乏，主要以燃煤发电为主，燃煤排放的SO2、烟尘、氮氧化物对环境造成污染，同时因燃煤发电需水量大，加剧了地区干旱缺水的紧张局面。风电作为一种清洁环保的能源，基本不存在环境污染，在山西风力资源丰富的地区建设风电场，可减少对煤炭和水资源的消耗，保护环境，有利于国民经济的可持续发展。 山西省发展和改革委员会制定的《山西省风电开发规划》，总装机容量为3000万kW，其中十三五（2016年～2020年）期间共规划风电装机容量为1800万kW。山西省发展和改革委员会于2018年5月18日以晋发改新能源发[2018]319文件（附件2）将太原重工股份有限公司定襄系舟山100MW风力发电项目列入到2018年风电开发建设项目中。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》以及其它法规规定，本项目应进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部2018年第1号令修订）中“第91项其他能源发电”的规定，本项目属不涉及环境敏感区总装机容量5万千瓦及以上的风力发电项目，应编制环境影响报告表。太原重工股份有限公司于2018年10月10日委托重庆丰达环境影响评价有限公司对本项目进行环境影响评价。 我公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，对区域自然环境和项目进展情况进行调查了解，并收集了当地的水文、地质、气象资料，在此基础上分析了项目的工艺流程、产排污环节，结合有关环境保护法规和当地环境功能区划，制定了污染防治和生态保护对策措施，编制了《太原重工股份有限公司定襄系舟山100MW风力发电项目环境影响报告表》（报审本）。 忻州市生态环境局于2019年9月2日在忻州市主持召开了技术审查会，根据技术审查意见，我们对报告表进行了认真修改和完善，完成了《太原重工股份有限公司定襄系舟山100MW风力发电项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位，并由建设单位呈报环保主管部门审批。 本项目建设内容包括一座110kV升压站，本次评价不包含110kV升压站的电磁辐射环境影响和送出线路工程内容，升压站电磁辐射环境影响和送出线路工程另行委托评价，报请主管部门审批。 2、“三线一单”相符性分析 2.1生态保护红线 截止目前，本项目所在地尚未划定生态红线。根据《生态保护红线划定指南》（环办生态[2017]48号）可知，国家级和省级禁止开发区域包括有：国家公园；自然保护区；森林公园的生态保育区和核心景观区；风景名胜区的核心景区；地质公园的地质遗迹保护区；世界自然遗产的核心区和缓冲区；湿地公园的湿地保育区和恢复重建区；饮用水水源地的一级保护区；水产种质资源保护区的核心区；其他类型禁止开发区的核心保护区域。其他各类保护地：极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地（含滨海湿地）、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地。 按照生态红线划定原则，本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等环境敏感区内，符合生态保护红线划定原则。 2018年8月16日，忻州市环境保护局以忻环[2018]117号文下发了关于忻州市2018年风电开发建设项目涉及生态保护红线划定方案的报告，其中本项目在第一次《生态红线划定方案征求意见中上报了修改意见》，省红线办反馈意见均为原则采纳，见附件。 2.2环境质量底线 根据山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2018年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报可知，定襄县2018年度环境空气例行监测数据：SO2浓度均值为36μg/m3，NO2浓度均值为45μg/m3，PM10浓度均值为97μg/m3，PM2.5浓度均值为56μg/m3，CO第95百分数为3.0mg/m3，O38h第90百分位数为139μg/m3，其中SO2、CO、O3年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单中二级标准，NO2、PM10、PM2.5年均浓度出现超标，最大浓度占标率分别为112.5%、138.6%和160%。项目所在地为定襄县东南部，区内无工业企业分布，环境空气质量良好； 山西蓝源成环境监测有限公司于2018年12月30日对升压站拟选站址进行了声环境现状监测，升压站选址昼间噪声监测值为44.0dB(A)，夜间噪声监测值为40.9dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 本项目运行期无废气和废水外排，噪声源为升压站主变和风场的风机产生的噪声，选用低噪声设备及场内合理布置不会对区域声环境产生明显影响。施工期的环境影响是短暂可逆的，所以本项目符合环境质量底线划定原则。 2.3资源利用上线 本项目为风力发电项目，占地为点征、线征的方式，项目永久占地面积为77484m2，不会对区域土地资源大面积占用，所以本项目符合资源利用上线划定原则。 2.4环境准入负面清单 截止目前，本项目所在地尚未公布环境准入负面清单。本次评价对照国家产业政策及规划进行了说明。具体分析如下： （1）产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》及修改单（2013年5月），本项目属允许类，符合产业政策要求。 （2）规划符合性 根据山西省发展和改革委员会以晋发改新能源发[2018]319号文“关于明确山西省2018年度风电开发建设项目的通知”将本项目正式列入到山西省2018年风电开发方案中，本项目符合山西省新能源发展规划。 3、工程概况 （1）地理位置 本项目位于山西省忻州市定襄县东南部。地理坐标为东经112°56′42"～113°12′37"，北纬38°20′50"～38°29′53"。风电场范围由5个拐点圈成，拐点坐标见表1，地理位置见附图1。 略。 （2）风电场规模 本工程拟安装28台单机容量为3.6MW的风力发电机组，并配备建设28台35kV的箱变，总装机容量为100MW，年上网电量为204030.8MW·h，等效满负荷小时数为2040.3小时。风电场工程特征见表2。 表2 风电场工程主要特征及设备 项目 名称 单位/型号 数量 风电场 场址 海拔高度 m 1500-2100 经度（东经） 112°56′42"～113°12′37" 纬度（北纬） 38°20′50"～38°29′53" 年平均风速 m/s 6.18（90m） 年功率密度 W/m2 241.3 盛行风向 WSW 主要设备 技术参数 发电 工程 风机 台数 28台 额定功率 kW 3600 叶片数 片 3 风轮直径 m 141 风轮扫掠面积 m2 15606.585 切入风速 m/s 3 额定风速 m/s 9 切出风速 m/s 20 轮毂高度 m 90 安全风速 m/s 52.5 轮毂高度 m 90 发电机额定功率 kW 3600 额定电压 V 690 35kv箱式变压器 S11-2750/37 28台 升压站 主变压器 SZ11-80000/110 1台 动态无功补偿装置 SVG-18MVar 1套 （3）风电场接入系统方案 本工程28台风力发电机组分4回接入新建110kV升压站。 风电场机组汇集至风电场110kV升压站以1回110kV线路接入长安220kV变电站的110kV母线，线路长度约16km。 （4）主要工程内容 本工程主要建设内容包括风电机组、箱变、集电线路、检修道路、110kV升压站。本工程建设内容见表3。 |

表3  本项目可研阶段及环评阶段优化后的建设内容对照表

| 项目 | 内容 | 可研阶段工程内容 | 环评阶段合理优化选址和建设方案后工程内容 | 优化情况 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 山西省忻州市定襄县东南部。地理坐标为东经112°56′42"～113°12′37"，北纬38°20′50"～38°29′53"。风电场范围由5个拐点圈成 | 山西省忻州市定襄县东南部。地理坐标为东经112°56′42"～113°12′37"，北纬38°20′50"～38°29′53"。风电场范围由5个拐点圈成 | 风电场范围不变。 | - |
| 建设规模 | 台数及单机容量 | 总容量 | 台数及单机容量 | 总容量 | 风机台数减少，单机容量变大，总容量减少 | - |
|  | 40×2500kW | 100MW | 28×3600kW | 100MW |  |  |
| 主体工程 | 风力发电机 | 风机：安装40台WTG3-2500型风力发电机，轮毂高90m。 风机基础：基础底面为直径20.2m的圆形，垫层0.1m，埋深-3.5m，采用钢筋混凝土独立基础。 | 风机：安装28台单机容量3600kW风力发电机，轮毂高90m。 风机基础：基础底面为直径20.2m的圆形，垫层0.1m，埋深-3.5m，采用钢筋混凝土独立基础。 | 风机选型变化，风机基础不变 | 未建 |
|  | 箱变 | 配设40座35kV箱变，箱变基础底部尺寸为5.67m×4.0m，埋深-2.0m，采用钢筋混凝土板式基础。 | 配设28座35kV箱变，箱变基础底部尺寸为5.67m×4.0m，埋深-2.0m，采用钢筋混凝土板式基础。 | 箱变数量减少，箱变基础不变。 | 未建 |
|  | 升压站 | 升压站长128m，宽78m，围墙内占地9984m2，站址处占地约为1.04hm2。站内布置有综合楼、辅助用房、备品备件库、35kV配电装置、100MVA主变压器、无功补偿、110kV配电装置、地埋污水处理设施、事故油池、危废暂存库等。 | 升压站长128m，宽78m，围墙内占地9984m2，站址处占地约为1.04hm2。站内布置有综合楼、辅助用房、备品备件库、35kV配电装置、100MVA主变压器、无功补偿、110kV配电装置、地埋污水处理设施、事故油池、危废暂存库等。 | 未发生变化。 | 未建 |
|  | 集电线路 | 风力发电机组与箱式变电站之间采用1kV（运行电压为0.69kV）低压电缆沿道路直埋敷设，经箱变升压至35kV后并联接入35kV集电线路。 本工程40台2.5MW风机，集电线路采用四条35kV线路连接风机，线路在风场内采用地埋电缆连接风机。 地埋电缆段线路长度约33.5km。 | 本工程28台3.6MW风机，集电线路采用四条35kV线路连接风机，采用架空线路及部分沿路直埋方式连接风机。 地埋电缆段线路长度0.32km，架空段线路长度14.99km。塔基60基。 | 埋地段线路减少，增加架空方式，集电线路总长缩短，塔基数量增加。 | 未建 |
| 公用工程 | 施工期 | 供水 | 在升压站址打一口井，施工结束后作为升压站水源。水源附近施工用水可直接用管道输送，其它距离较远的施工点可用水罐车或水箱运输。 | 在升压站址打一口井，施工结束后作为升压站水源。水源附近施工用水可直接用管道输送，其它距离较远的施工点可用水罐车或水箱运输。 | 与可研阶段一致。 | 未建 |
|  |  | 供电 | 施工电源从附近村庄10kV线路接线至施工临建区，配备移动式柴油发电机作为风力发电机基础的施工电源。 | 施工电源从附近村庄10kV线路接线至施工临建区，配备移动式柴油发电机作为风力发电机基础的施工电源。 | 与可研阶段一致。 | 未建 |
|  | 运营期 | 站内设一座10kV的自用变压器供电，供水来自站内水井，生活采暖使用电暖气。 | 站内设一座10kV的自用变压器供电，供水来自站内水井，生活采暖使用电暖气。 | 与可研阶段一致。 | 未建 |
| 环保工程 | 废气 | 升压站职工采暖为电暖气和空调，本工程无废气产生。 | 升压站职工采暖为电暖气和空调，本工程无废气产生。 | 与可研阶段一致。 | 未建 |
|  | 废水 | 站内建设一座污水处理站（0.5m3/h）和一座100m3集水池处理生活污水，处理后回用于风电场绿化，不外排。 | 站内建设一座污水处理站（0.5m3/h）和一座100m3集水池处理生活污水，处理后回用于风电场绿化，不外排。 | 与可研阶段一致。 | 未建 |
|  | 固废 | 站内建设一座40m3事故油池和一座10m2危废暂存库，用于废油和废旧蓄电池的收集贮存，定期交由有资质的单位处置。生活垃圾经收集后送当地环卫部门指定地点处置。 | 站内建设一座40m3事故油池和一座10m2危废暂存库，用于废油和废旧蓄电池的收集贮存，定期交由有资质的单位处置。生活垃圾经收集后送当地环卫部门指定地点处置。 | 与可研阶段一致。 | 未建 |
|  | 生态 | 对临时占地区块进行植被恢复。 | 对临时占地区块进行植被恢复。 | 与可研阶段一致。 | 未建 |

4、占地概况 可研阶段：本项目用地包括永久占地和临时用地（可恢复植被区）。永久占地包括风电机组基础、箱变基础、升压站、检修道路占地；临时用地包括风电机组吊装临时用地、施工临建区占地等。本工程永久占地面积为181620m2，临时占地面积为164280m2。永久和临时占地情况列于表4a和表4b。 表4a 工程永久占地情况 占地类型 占地面积（m2） 风力发电机组及箱变 检修道路 升压站 小计 乔木林地 2744 15421 0 18165 灌木林地 3293 43481 0 46774 其它草地 7683 98598 10400 116681 合计 13720 157500 10400 181620 备注 40台风机，每台占地320m2； 40台箱变，每台占地23m2 道路长35km，路宽4.5m 升压站占地 10400m2 表4b 工程临时占地情况 占地类型 占地面积（m2） 风机吊装平台 施工道路 施工临建区 小计 乔木林地 6512 8812 0 15324 灌木林地 22535 24846 0 47381 其它草地 37233 56342 8000 101575 合计 66280 90000 8000 164280 备注 每台风机设一座40m×50m平台，扣减基础占地343m2，共40台 改造道路长10km，检修道路长35km，施工期扩宽至6.5m，施工结束后改造道路恢复至原状，检修道路宽度恢复至4.5m，用作运行期检修道路。 临时占地45000×2=90000 m2 按实际用地 面积 环评阶段合理优化选址和建设方案后：本项目用地包括永久占地和临时用地（可恢复植被区）。永久占地包括风电机组基础、箱变基础、升压站、检修道路占地；临时用地包括风电机组吊装临时用地、施工临建区占地等。本工程永久占地面积为77484m2，临时占地面积为87847m2。永久和临时占地情况列于表5a和表5b。 表5a 工程永久占地情况 占地类型 占地面积（m2） 风力发电机组及箱变 集电线路杆塔 检修道路 升压站 小计 乔木林地 0 32 1814 0 1846 灌木林地 0 16 1548 0 1564 其它草地 9604 912 53158 10400 74074 合计 9604 960 56520 10400 77484 备注 28台风机，每台占地320m2； 28台箱变，每台占地23m2 60基，每基占地16m2 道路长12.56km，路宽4.5m 升压站占地 10400m2 表5b 工程临时用地面积汇总 占地类型 占地面积（m2） 风机吊装平台 集电线路塔杆 施工道路 施工临建区 小计 乔木林地 0 40 876 0 916 灌木林地 0 20 747 0 767 其它草地 46396 1140 25657 8000 81193 合计 46396 1200 27280 8000 82876 备注 每台风机设一座40m×50m平台，扣减基础占地343m2，共28台 共60基，每基占地20m2计 改造道路长1.08km，检修道路长12.56km，施工期扩宽至6.5m，施工结束后改造道路恢复至原状，检修道路宽度恢复至4.5m，用作运行期检修道路。 临时占地13640×2=27280m2 按实际用地面积 5、公用工程和职工定员 （1）供水 施工用水由水车外购。 （2）供热 升压站职工采暖全部采用空调机和电暖器。 （3）供电 施工电源从附近村庄10kV线路接线至施工临建区，配备移动式柴油发电机作为风力发电机基础的施工电源。升压站内设10kV自用变压器为全站供电。 （4）职工定员 本工程定员10人，主要负责风电场巡视、日常维护等。 6、技术经济指标 本工程主要技术经济指标见表6。 表6 本工程主要技术经济指标 名称 单位 数量 技术指标 建设规模 MW 100 风机规格 kW（台） 3600（28） 年发电量 MW.h/年 204030.8 等效满负荷小时数 h 2040.3 定员人数 人 10 年用水量 m3/a 365 经济指标 工程静态总投资 万元 81941.39 建设期利息 万元 1554 平均上网电价（不含税） 元/kWh 0.4872 平均上网电价（含税） 元/kWh 0.57 投资回收期（税后） 年 9.82 投资利税率 % 4.83 项目资本金净利润率（ROE） % 17.72 总投资收益率（ROI） % 6.42 自有资金内部收益率 % 19.8 7、环保投资 风力发电是利用可再生的清洁能源，将风能转化成机械能，最后转化成电能的过程。在这个转化过程，不产生废气、废水和废渣，对环境的负面影响仅在于改变部分土地的利用功能，产生一定的噪声、少量的生活污水和固废。本项目的环保投资主要用于废水、固废的防治措施和植被恢复费用，经统计本次环保投资为430万元，占项目总投资的0.52%。本项目环保投资具体见表7。 表7 本工程环保投资 时序 序号 污染源 防治措施 投资 万元 施工期 1 尘、废水、 噪声 设置施工围挡、覆盖防尘网、苫布遮盖；设置废水收集沉淀池。 30 2 植被破坏 水土流失 对临时占地进行植被恢复，检修道路两侧绿化，边坡防护。 310 运行期 3 废气 本项目无废气产生。 - 4 废水 站内建设一座0.5m3/h地埋式生活污水处理站和一座100m3废水收集池 55 5 固废 站内建设一座40m3事故油池和一座10m2危废暂存库，以及若干垃圾桶。 35 6 噪声 选用低噪声风机和主变 - 总计 430

# 二、风电场总平面布置

## 1、风电机组布置

风电机组的布置按充分利用风电场场区的风能资源，并避开七岩山风景名胜区等敏感目标进行布置。

略。

## 2、110kV升压站

本工程110kV变电站拟选站址位于规划风场的西南部，玉池凹村西北方向780m处，升压站长128m，宽78m，围墙内占地9984m2，站址处占地（包括护坡）约为10400hm2。

升压站生产区位于南侧，生活区位于北侧，向西出线，由东进站。综合楼布置在站区中部偏北侧，生活消防泵房、深井泵房及车库及材料库等各项辅助建构筑物布置在综合楼北侧。污水处理设施及污水蓄水池布置在综合楼东南侧。站区南面布置110kV配电装置、主变压器及有关电缆、电线构架等电气设备，东南侧布置无功补偿装置，各个区间均有站内道路沟通。

升压站平面布置见附图3。

## 3、道路

（1）现有道路

场外运输道路：G55高速-阳曲收费站-G108国道-X224县道-北温川村-村村通公路-南坪梁村-风电场。

（2）改建道路

部分村村通道路局部路段存在小半径、S弯和小半径回头弯等情况，需进行改造后方能满足设备运输要求。道路改造难度较小，本工程改建道路长度为1.08km。

（3）新建场内道路

根据风电场风机的排布方案，道路施工运输和风电场检修考虑永临结合，施工期扩宽至6.5m，施工结束后改造道路及检修道路恢复至4.5m，采用泥结碎石路面；道路平曲线最小半径25m，设计最大纵坡不超过15%。新建场内检修道路12.56km。

## 4、集电线路

风力发电机组与箱式变电站之间采用1kV（运行电压为0.69kV）低压电缆直埋敷设，经箱变升压至35kV后并联接入35kV集电线路。

本工程风电场内共有28台3.6MW风机，集电线路采用四条35kV线路连接风机，每条集电线路分别连接7台风机。线路在风场内采用架空及部分地埋方式连接风机。

地埋电缆段线路长度0.32km，架空段线路长度14.99km。塔基60基。

本项目道路、集电线路布置示意见附图2b。

## 5、施工布置

本工程在拟建升压站东南侧集中布置一个施工临建区，布置有砂石料堆场、机械修配及综合加工厂、综合仓库、机械停放场、施工管理区及临时生活区等。施工临建区占地8000m2，平面布置见附图5。

本工程风机、箱变、塔基及升压站建构筑物均需浇筑混凝土，全部外购当地商砼。

表9  施工临建区建筑工程量表

| 名称 | 建筑面积（m2） | 占地面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 砂石料堆场 |  | 1000 |
| 机械修配及综合加工厂 | 500 | 1500 |
| 综合仓库 | 800 | 1500 |
| 机械停放场 |  | 1500 |
| 施工管理区 | 700 | 800 |
| 临时生活区 | 1400 | 1000 |
| 小计 | 3400 | 8000 |

# 三、建设项目所在地环境简况

## 1、自然环境简况

略。

## 2、区域环境质量状况

略。

## 3、环境功能区划

1）声环境

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求，风电场作为项目开发建设区，升压站区域声环境功能为2类区，村庄区域声环境功能为1类区。

2）环境空气

本次评价引用山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2018年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报资料，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。监测数据统计见下表12。

表12  定襄县2018年环境空气年均值结果和评价结果表

| 序号 | 监测项目 | 数值 | 评价标准 | 最大浓度占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2年均值 | 36μg/m3 | 60 | 60% | 达标 |
| 2 | NO2年均值 | 45μg/m3 | 40 | 112.5% | 超标 |
| 3 | PM10年均值 | 97μg/m3 | 70 | 138.6% | 超标 |
| 4 | PM2.5年均值 | 56μg/m3 | 35 | 160% | 超标 |
| 5 | CO第95百分位数 | 3.0mg/m3 | 4 | 75% | 达标 |
| 6 | O3（8h）第90百分位数 | 139μg/m3 | 160 | 86.9% | 达标 |

由上表可知，定襄县2018年度环境空气例行监测数据SO2、CO、O3年均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单中的二级标准，NO2、PM10、PM2.5年均浓度出现超标，最大浓度占标率分别为112.5%、138.6%和160%，为不达标区。

3）生态功能区划

根据《定襄县生态功能区划报告》可知，本项目位于Ⅰ3东南部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能小区。

4）生态经济区划

根据《定襄县生态经济区划》可知，本项目位于II2河边镇南部山区农林业经济区、II3南王乡南部山区农林业经济区、IV2定襄县中部工业与旅游业综合经济区。

5）山西省主体功能区划

本项目位于忻州市定襄县东南部，处在省级农产品主产区中滹沱河河谷盆地农产品主产区。

## 4、环境保护目标

根据现场勘查可知，风电场范围内无自然保护区、风景名胜区等敏感区域，亦无珍稀濒危的动植物等敏感因子，主要敏感目标为风电场范围内村庄。本项目以声环境和生态环境影响为主，环境敏感目标具体见表13和附图2。

表13  本工程主要环境敏感目标

| 环境要素 | 敏感目标 | 位置 | 影响 | 措施 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 玉池凹村 | 升压站西北780m处 | 运行期主变噪声对村庄产生的不利影响 | 选用低噪声设备，进行基础减振 | 《声环境质量标准》GB3096-2008中1类标准 |
| 生 态 | 区域灌草植被和土壤 | 风机及箱变区、检修道路区、升压站区、施工场地区以及工程建设可能影响到的区域 | 破坏地表植被，加剧水土流失 | 采用临时措施、工程措施、植物措施以及加强环境监督管理、环境管理以减缓影响 | 降低生态影响，防治水土流失 |
| 社会环境 | 七岩山景区 | 16号风机西北侧2km | 距离较远，与七岩山景区无重叠 | 项目施工过程中避让七岩山景区，坚决不进入七岩山景区内 | 不对七岩山景区产生影响 |

# 四、评价适用标准

## 1、环境质量标准

（1）声环境

升压站址处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，村庄执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，标准值见表14。

表14  声环境质量标准（单位：dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 2类 | 60 | 50 |  |

### （2）环境空气

环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。标准值见表15。

表15  环境空气质量标准（二级）  μg/m3

| 标准值 项目 | 年平均 | 24h平均 | 1h平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |
| PM10 | 70 | 150 | —— |
| PM2.5 | 35 | 75 | —— |
| CO |  | 4mg/m3 | 10mg/m3 |
| O3 |  | 160 | 200 |

### （3）地表水

### 风电场区域无地表水体。

## 2、污染物排放标准

（1）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。运营期升压站站界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，风机噪声排放应满足到最近敏感点的噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

表16  噪声排放标准（单位：dB(A)）

| 排放时序 | 执行标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |
| 运营期 | 升压站 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 | 60 | 50 |
|  | 风机到最近 村庄的预测值 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 | 55 | 45 |

（2）废水

升压站生活污水经地埋式一体化污水处理装置处理，处理后水质需满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水水质标准，全部回用于风电场绿化，不外排。

（3）固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单要求[环境保护部公告（2013年第36号）]，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求[环境保护部公告（2013年第36号）]。

# 五、建设项目工程分析

## 1、工艺流程简述

1.1施工期工程内容

风电场的建设主要包括风机箱变的基础建设及设备安装、线路塔基施工、检修道路施工、升压站建设等。本项目采用的主要施工机械见表17。施工期主要工艺见图1。

图1  风电场施工期主要工程内容

表17  主要施工机械汇总表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 1 m3 | 台 | 2 |
| 2 | 装载机 | 2 m3 | 台 | 2 |
| 3 | 推土机 | 132kW | 台 | 2 |
| 4 | 自卸汽车 | 10t | 台 | 4 |
| 5 | 手扶式振动碾压机 |  | 台 | 2 |
| 6 | 吊 罐 | 6m3 | 个 | 2 |
| 7 | 光轮压路机 | 25t YZ25 | 台 | 2 |
| 8 | 插入式振捣器 | 1.1～1.5kW | 台 | 9 |
| 9 | 空压机 | 9m3/min | 台 | 2 |
| 10 | 履带式吊车 | DEMAG CC2500 | 台 | 2 |
| 11 | 汽车式起重机 | 65t | 台 | 2 |
| 12 | 水车 | 8m3 | 台 | 2 |
| 13 | 移动式柴油发电机 | 40kW | 台 | 2 |
| 14 | 平板拖车 |  | 台 | 2 |
| 15 | 钢筋拉直机 | JJM-3 | 台 | 2 |
| 16 | 钢筋切断机 | GQ-40 | 台 | 2 |
| 17 | 钢筋弯曲机 | GJB7-40 | 台 | 2 |
| 18 | 钢筋对焊机 | UN-100 | 台 | 2 |
| 19 | 无齿砂轮锯 |  | 台 | 2 |

1.1.1基础施工

（1）土方工程

基础开挖过程中，首先采用小型反铲挖掘机挖土至离设计底标高300mm，然后用人工清槽，避免扰动原状土；根据场区工程地质条件及基础设计，场区开挖无需爆破作业。开挖土方沿坑槽周边堆放，作为回填用土，其中一部分土石方装10t自卸汽车运输用于场内道路填方。基坑的开挖均以钢筋混凝土结构每边尺寸加宽1.0m，开挖拟按1:1放坡考虑（最终开挖坡度以现场的地质情况为准）。开挖完工后，应清理干净坑内杂物，进行基槽验收。

土方回填应在混凝土浇筑7天后进行，必须分层夯实，并进行压实度检测，夯实后的压实系数不小于0.95，分层厚度不小于3.5m。

（2）混凝土工程

风力发电机组混凝土应一次浇筑完成，不宜有施工接缝，基础先浇筑100mm厚度的C15混凝土垫层，再进行钢筋绑扎，然后进行C35基础混凝土浇筑。

箱变基础为混凝土箱型板式基础，基础底部尺寸为5.67m×4.0m，其中地下埋深-2.0m，高出地面1m，先浇筑100mm厚C15素混凝土垫层，再进行钢筋绑扎，然后进行C25基础混凝土浇筑。

钢筋混凝土电杆基础采用预制钢筋混凝土拉盘，主杆采用预制钢筋混凝土底盘，底拉盘埋置深度不小于2.0m。自立式铁塔基础采用阶梯式刚性基础；直线塔基础埋深不小于2.0m，耐张塔基础埋深不低于2.0m。

1.1.2风电机组安装

本工程不单独设置风电机组设备临时堆存场，风电机组设备按施工计划合理安排进场时间，进场后直接存放在风电机组吊装平台，减少二次搬运。风机吊装平台设计采用40×50m的矩形平台，面积约2000m2，平台平面设置1%的排水横坡。

（1）塔筒安装

本工程共安装塔筒40套，用大型运输车辆将塔筒由制造厂运输到安装现场，摆放在吊车的旋转起吊半径内。塔筒的摆放场地应尽可能平整无斜坡。塔筒的两端用方木垫起，并将塔筒的两侧固定好，用一台100t的吊车吊住塔筒的底法兰处，另一台1000t吊车吊住塔筒的上法兰处，两台吊车同时起钩离开地面30cm后，1000t吊车起钩并旋转大臂，当塔筒起吊到垂直位置后，解除100t吊车的吊钩，然后用1000t吊车将塔筒就位到基础预埋螺栓上，进行塔筒调平、测量塔筒的垂直度，再用力矩扳手将基础的每个螺栓紧固到力矩值，经检验无误后，松掉1000t吊车的吊钩。塔筒的吊装采用分段吊装，由下至上逐节竖立固定，法兰之间紧固连接。

（2）机舱安装

安装工作由1000t与100t两台吊车联合作业，机舱由吊车提升，由人工牵引风绳，控制机舱的旋转方向，应绝对禁止机舱与吊车及塔筒发生碰撞。当机舱起吊到塔筒顶部高度后，机舱与塔筒顶法兰进行对接，机舱慢慢落下，将机舱与塔筒顶部法兰的螺栓孔就位，可用螺栓与垫圈先将后面固定，然后将所有的螺栓拧上。然后继续缓慢回落机舱，但应使吊钩保持一定的拉力。机舱完全座落在塔筒顶法兰盘上，以保证制动垫圈位与塔筒顶法兰盘的中心。所有的螺栓紧固力矩达到厂家的设计力矩后，可将吊车和提升装置移走。

（3）叶片安装

叶片的安装采取地面组合、整体吊装的方法进行。在每支叶片的中部用可调整支架将叶片支撑起来，然后进行调整和组装。轮毂和叶片在地面组装，叶片需要采用支架支撑呈水平状态，采用专用夹具夹紧轮毂，同时用绳索系在其中的两片叶片，100t的吊车通过吊带钩住剩余的一片叶片尖端架。用1000t吊车提升叶片和轮毂时，为了避免叶片摆动，每片叶片用3~6名装配人员在地面拉住绳索以控制叶片的摆动，直到提升至安装高度。向下垂的一根叶片通过100t吊车吊离地面。在提升过程中，禁止叶片与吊车、塔筒、机舱发生碰撞，应确保绳索不相互缠绕。提升过程中要不断调整牵引绳的位置，控制叶片不摆动。直到叶片竖立后，100t吊车松开吊带。1000t吊车将叶片和轮毂提升至风力发电机组机舱的主轴法兰后，由安装工人于机舱内进行空中组装，将轮毂与机舱的主轴法兰对接紧固，将所有的连接螺栓紧固到设计力矩。安装完毕后，检验塔筒的垂直度，经核实无误后，将塔筒与基础连接的所有地脚螺栓紧固到设计力矩后，对基础与塔筒底法兰的连接部位进行二次混凝土浇筑。安装好的风力发电机组，进行调试。

（4）箱变安装

靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°，如有必要，应用横杆支撑钢缆，以免造成箱式变电站结构或起吊钩的变形。箱式变电站大部分重量集中在装有铁心、绕组和绝缘油的主箱体中，高低压终端箱内大部分是空的，重量相对较轻，使用吊钩或起重机不当可能造成箱式变电站或其附件的损坏，或引起人员伤害。安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行交接试验。

1.1.3升压站建设

升压站主要建（构）筑物包括综合楼、辅助用房、110kV架构基础、110kV室外配电装置、110kV GIS基础，室外无功补偿基础、事故油池、污水处理装置及各类井池等。建（构）筑物地基进行整片处理，单机夯击能2000kN.m，夯击遍数3遍，处理深度3~5m。

综合楼采用现浇钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土屋面板，独立基础，基础埋深约-2.2m。主控楼基础埋深约-2.5m。辅助用房分含备品备料库和生消泵房，为单层建筑，采用现浇钢筋混凝土框架结构，现浇钢筋混凝土屋面板，独立基础，基础埋深约-2.0m。

主变压器采用100t吊车一次就位，钢丝绳必须系在油箱的吊钩上。变压器本体及附件的安装应遵守制造厂在安装装配图、安装使用说明书中的规定。主变压器要求采用真空注油，真空度应达到GB50148第2.5.3条规定。注油速度不宜大于100L/min，注油后真空保持时间不少于2h。注油完毕后，应从变压器各有关部位进行多次放气。

1.1.4集电线路

输电线路架设包括低压电缆线路直埋敷设和35kV输电线路架设。其中风力发电机组与箱式变压器之间采用低压地埋敷设，电缆沟的宽度和深度均按1m考虑，电缆沟要求按设计进行回填。35kV输电线路拟采用地埋敷设方式。

1.1.5检修道路

风电场检修道路施工主要以机械施工为主，开挖土石就近用于填方段，路堑开挖边坡及时护坡排水，路堤填方段采取边填、边铺、边碾压的一条龙施工作业方法，填方边坡随时洒水防蚀，主体道路施工完成后及时修筑排水边沟和护坡。筑路材料随用随拉。采用分段施工，及时清理施工现场，完成一处及时清理一处。

本工程道路设计参考四级公路标准，设计行车速度为15km/h，平曲线最小转弯半径需满足叶片的运输要求，设计最小转弯半径为50m，极限圆曲线半径35m；设计最大纵坡不超过15%，转弯处最大纵坡为8%，最小竖曲线半径为500m；最低侧路基边缘标高应高于计算防洪水位标高0.5m，边坡坡度填方路基为1:1.5，挖方段为1:0.5。

1.2运行期工艺流程

风机叶片在风力带动下将风能转变为机械能，在齿轮箱和发电机作用下机械能转变为电能，发电机的出口电压为0.69kV，接入箱式变压器后升压至35kV，本工程风电场内共有28台3.6MW风机，集电线路采用四条35kV线路连接风机，接入配套建设一座110kV升压站。线路在风场内采用地埋电缆连接风机。

本工程采用机电一体化集中控制方式，在综合楼控制室实现对机电设备的遥测、遥控、遥信。风力发电的工艺流程见图2。

图2  风力发电运行工艺流程图

## 2、主要污染源强

（1）噪声

施工期的噪声源主要为各类施工机械产生的噪声。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、打夯机、振捣棒和振捣器、砂轮锯、空气压缩机等。这些噪声源的噪声级分别在95dB(A)～105dB(A)之间。

运行期风轮叶片的气流和风轮产生的尾流会引起空气动力噪声，变速齿轮箱会产生机械噪声。单台风机的声功率级可按产品指标104dB(A)考虑，主变参照《6kV~1000kV级电力变压器声级》（10088-2016），基础减振后，声功率级按80dB(A)考虑。

（2）废气

大气污染主要是施工期道路修筑、基础开挖、物料运输和施工临建区物料堆存产生的短期扬尘，以及施工机械燃油产生的废气。运营期由于职工取暖采用电能取暖，无废气排放。

（3）废水

施工期生产废水主要为设备冲洗废水，生活污水主要是施工人员日常洗涮等杂用废水。本项目施工人员中管理层和技术层人员食宿安排在施工临建区，其余施工工人以当地闲散劳动力为主，食宿自行解决。所以，施工期生活污水主要为施工临建区的少量生活废水。

运营期废水主要来自升压站职工的生活污水，本工程职工定员10人，生活用水量按《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015）标准取值为100L/p.d，升压站总用水量共计为1m3/d，污水产生率按80%计，则升压站生活污水产生量为0.8m3/d。

（4）固体废物

1）弃土弃渣

本工程土石方开挖量约为112.7万m3，填方量约为112.7万m3。本工程施工期土方情况详见表18。

2）生活垃圾

人员生活垃圾量按0.5kg/p.d计，施工临建区驻扎人员较少，为管理和技术人员，产生的生活垃圾较少。运行期升压站生活垃圾的产生量为1.825t/a。

表18  本工程土石方平衡表

| 序 号 | 项目名称 | 挖方(104m3) | 填方(104m3) | 调出（+）调入（-）量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机基础及箱变基础 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 新建场内检修道路 | 47.5 | 47 | 0.5 |
| 3 | 集电线路 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | 改造道路 | 16 | 20.25 | -4.25 |
| 5 | 吊装平台 | 32 | 31.5 | 0.5 |
| 6 | 升压站 | 3 | 2.8 | 0.2 |
| 7 | 进站道路 | 0.2 | 0.15 | 0.05 |
| 8 | 合计 | 112.7 | 112.7 | 0 |

图3  土石方流向框图

3）变压器检修废油

本项目变压器检修废油主要是升压站主变和风电场箱变检修产生的废油。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）（2016年6月14日），变压器检修废油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，行业来源为非特定行业，废物代码为900-220-08，危险废物名称为变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危险特性为毒性（T）和易燃性（I）。

本项目主变容量为100MVA，含油量为40t/台，35kV箱变含油量为1.5t/台。变压器实行动态检修，5年检修一次。检修过程中和事故状态下会产生少量废油。

4）风机检修废油

风电机组检修过程中会产生废机油，产生量3L/台.a，本工程28台风机产生量为84L/a。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）（2016年6月14日），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，行业来源为非特定行业，废物代码为900-214-08，危险废物名称为车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危险特性为毒性（T）和易燃性（I）。

5）废旧蓄电池

在升压站中，直流系统是核心，为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表及事故照明等提供能源。而直流系统中提供能源是蓄电池，为二次系统的正常运行提供动力。运行期本项目使用免维护铅酸蓄电池，其正常寿命在10～15年间。类比估算，每年可能产生2块报废电池，单块额定电压2V，重约15kg，体积约为6L。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）（2016年6月14日），升压站报废电池属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-044-49，危险废物名称为废弃的铅蓄电池、镉镍电池、氧化汞电池、汞开关、荧光粉和阴极射线管，危险特性为毒性（T）。

项目危险废物情况汇总见下表19。

表19  项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修废油 | HW08 | 900-214-08 | 84L/a | 变压器、风机 | 液态 | 矿物油 | 碳氢化合物 | 5年 | 毒性和易燃性 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废旧蓄电池 | HW49 | 900-044-49 | 30kg/a | 直流系统 | 固态 | 蓄电池内为含铅电解液 | 蓄电池内为含铅电解液 | 1年 | 毒性 | 委托有资质单位处置 |

# 六、环境影响分析、拟采取防治措施及预期治理效果

## 1、施工期的环境影响分析、污染防治措施及预期治理效果

（1）生态

1）影响分析

施工活动将对区域植被和水土流失产生影响，主要表现在修筑道路、基础开挖和施工临时占地等对地表的扰动和破坏，使得原有地表植被被清除损毁，区域水土流失加重。涉及占用耕地的，会对农业生产产生影响。

施工期间，车辆和机械等设备噪声会对区域地面动物和鸟类产生惊扰，人为诱捕等不合理的行为会对区域动物产生伤害，影响动物的正常活动。

2）防治措施

a.施工期间，严格控制施工活动范围，在施工区明显处设置警示性标牌；

b.加强对施工人员的生态环境保护教育，强化其环保意识；

c.施工期应尽量避开汛期和大风天气，对暂不使用的土方、砂石料场及时用苫布遮盖，四周设置围堰，采取有效的水土保持措施，防止雨水和风力的侵蚀；

d.施工工序安排应合理，以挖作填，优化土方平衡，减少二次转运，减小扬尘污染和水土流失；

e.施工结束后，及时对地表扰动处进行植被恢复，尽量选用本土植被，保证成活率。对损毁的耕地进行土地复垦，恢复土地使用功能。

3）预期治理效果

据调查，工程建设区域内无自然保护区、风景名胜区、大型沼泽、水体分布，也无珍惜濒危的野生动植物分布。区域地表植被以草丛和稀疏灌木为主，动物以鼠、兔等小型野生动物为主。随着施工结束，区域植被逐渐恢复，动物的活动也将恢复正常。因此，施工期对动植物的影响较小。

施工结束后，清理场地内建构筑物和施工机械设备等，对施工临时占地按照原土地类型进行恢复。依据晋政发[2013]22号文件，永久用地涉及占用林地的，依法依规缴纳森林植被恢复费；占用耕地的，依法依规给予补偿。

随着施工的结束，区域动物的活动也将恢复正常。施工期对动物的影响是可逆的。

（2）噪声

1）影响分析

施工期噪声主要源自施工机械和运输车辆。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器、砂轮锯、空气压缩机等。这些噪声源的声功率级为95dB(A)~105dB(A)。施工噪声源可近似为点源，根据点声源衰减模式，可预测出各施工机械满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值的边界距离，即达标距离。经预测可知，施工边界噪声达标的最大距离为23m，夜间达标的最大距离为127m。主要施工机械设备的声功率级及各种施工机械达标距离见表20。

式中：Lr ——距声源r处的声压级，dB（A）

Lw ——声源的声功率级，dB（A）

r ——预测点距声源的距离，m；

表20  主要机械设备噪声衰减情况

| 声源 | 声功率级dB（A） | 各声源衰减预测值(dB(A)) | 达标距离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 昼间标准 70dB（A） | 夜间标准 55dB（A） |
| 起重机 | 105 | 57.0 | 51.0 | 47.5 | 45.0 | 43.0 | 23m | 127m |
| 挖土机 | 105 | 57.0 | 51.0 | 47.5 | 45.0 | 43.0 | 23m | 127m |
| 推土机 | 100 | 52.0 | 46.0 | 42.5 | 40.0 | 38.0 | 13m | 71m |
| 装载机 | 100 | 52.0 | 46.0 | 42.5 | 40.0 | 38.0 | 13m | 71m |
| 压实机 | 95 | 47.0 | 41.0 | 37.5 | 35.0 | 33.0 | 7m | 40m |
| 振捣棒 | 95 | 47.0 | 41.0 | 37.5 | 35.0 | 33.0 | 7m | 40m |
| 砂轮锯 | 95 | 47.0 | 41.0 | 37.5 | 35.0 | 33.0 | 7m | 40m |
| 空气压缩机 | 95 | 47.0 | 41.0 | 37.5 | 35.0 | 33.0 | 7m | 40m |

2）防治措施

①施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声源头上进行控制。

②要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。

③要优化施工时间，对强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染时间。

④午间（12:00-2:00）和夜间（22:00~次日6:00）禁止施工，以免影响附近居民休息。

3）预期治理效果

本项目施工场地均远离村庄布置，施工期噪声影响为短暂的可逆影响，采取评价提出的防治措施后，施工期产生的噪声影响可接受。

（3）废水

废水主要是施工临建区内产生的生产废水和生活污水。

生产废水包括设备和车辆冲洗废水，水量较小，经隔油、沉淀处理后可回用于砂石料拌和使用。

生活污水主要为施工临建区人员的日常洗涮等杂用废水，无冲厕废水（设旱厕），生活污水可经沉淀后回用于洒水抑尘或绿化使用。所以施工期无废水外排，不会对水环境造成明显影响。

（4）废气

1）污染影响

施工期环境空气影响主要表现为施工机械燃油废气，以及施工扬尘污染。

施工机械废气主要包括运输车辆和柴油发电机产生的废气，评价要求对施工机械加强保养，燃用符合标准的油品，严禁使用报废车辆和柴油发电机，以减少施工对周围环境空气的影响。

施工扬尘来自土石方开挖、施工临建区物料堆场起尘以及物料运输的道路扬尘。扬尘量的大小与诸多因素有关。类比北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工场地的扬尘测定情况可知，风速为2.4m/s时施工扬尘严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量二级标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m处。

2）防治措施及治理效果

环评要求施工单位在施工过程中要严格按照《山西省大气污染防治2018年行动计划》（晋政办发〔2018〕52号）、《忻州市大气污染防治2018年行动计划》（忻政办发[2018]87号）、《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》（晋政发[2019]39号）以及《建设工程施工现场管理规定》要求控制施工扬尘，加强施工期扬尘污染治理，以减轻对大气环境的影响。具体要求如下：

①升压站土建施工时，施工工地100%设置围挡。

②工程开挖防尘：工程开挖土方集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。土方开挖100%湿法作业。

③砂石与混凝土等扬尘消减与控制：施工中使用商品混凝土，不在现场搅拌，混凝土运输采用密封罐车。

④物料管理：建筑材料定点堆存，混凝土搅拌场地面定时清扫，施工现场地面、道路及各扬尘点定时洒水抑尘。运输车辆应注意装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。

⑤施工道路要100%全部硬化；装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面。

⑥洒水喷洒措施：施工场地每天专人定期洒水抑尘。

⑦建筑垃圾防尘措施：施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾及时清运。

⑧设置洗车平台：施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，做到出工地车辆100%冲洗。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

⑨建筑垃圾防尘措施：施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾及时清运，渣土车辆100%密闭运输。若在工地内堆置超过一周的，采区以下措施：覆盖防尘布、防尘网；定期喷水抑尘。工地沙土做到100%覆盖。

（5）固体废物

施工期土石方挖填基本平衡，所以施工期固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾。经收集后送往当地环卫部门指定地点处置。

## 2、运行期环境影响分析及防治措施

（1）噪声影响分析及防治措施

1）风机噪声

风场主要噪声源为风轮机叶片扫风时发出的空气动力噪声和机组机械运转噪声。风场拟采用3600kW风电机组，其主要噪声是机组机械运转的噪声，单台风机的声功率级按产品指标104dB(A)考虑，轮毂距地面90m，各台风机之间相距300m以上。因此，可按每个风机视为一个点声源，且处于全自由空间，对单台风机噪声距离衰减进行预测。计算公式如下：

LA(r)=LWA-20lgr-11

式中：LA(r)—距声源r处的声压级dB(A)；

LW(A)—点声源的A声功率级dB(A)。

噪声衰减预测结果列于表21。

表21  单台风电机噪声衰减预测结果

| 距离m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声压级dB(A) | 59.0 | 53.0 | 47.0 | 43.5 | 41.0 | 39.0 |

由上表可知，按单台风电机点声源考虑，风电机外300m噪声衰减值已满足《声环境质量环境》（GB3096-2008）中1类区标准要求。因此，按风电机组分布，风电机组300m范围内无村庄，风机运行不会对附近村庄居民声环境产生明显影响。

2）升压站噪声影响分析

升压站的噪声主要来源于站内主变压器。变压器内的硅钢片，磁致伸缩引起的铁心振动而产生的噪声。升压站安装一台容量为100MVA的主变，参照《6kV~1000kV级电力变压器声级》（10088-2016），基础减振后，100MVA变压器的声功率按89dB(A)，基础减振后，声功率级按79dB(A)考虑。对升压站边界的噪声进行预测。预测公式如下：

LA(r)=LWA-20lgr-8

式中：LA(r)—距声源r处的声级dB(A)；

LW(A)—点声源的A声功率级dB(A)。

噪声衰减预测结果见表22。

表22  升压站界噪声预测结果单位：dB(A)

| 预测点 | 贡献值 |
| --- | --- |
| 站界东（距离主变36m） | 39.9 |
| 站界南（距离主变22m） | 44.2 |
| 站界西（距离主变33m） | 40.6 |
| 站界北（距离主变96） | 31.4 |

由表可知，本项目运行期升压站界噪声贡献值为31.4～44.2dB(A)。升压站界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。

升压站周边村庄均在500m以外，因此升压站的噪声不会对周边村庄居民产生明显影响。

（2）废水影响及防治措施

废水主要为升压站职工生活污水，升压站总定员10人，污水产生量为0.8m3/d。升压站拟建设一座0.5m3/h地埋式生活污水处理站（A/O法）处理污水，设计要求处理后的水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化水质标准，处理后的水用于风电场植被绿化使用。由于风电场为山区，冬季按4个月考虑不进行绿化洒水，4个月处理水量为96m3，站内需建设一座100m3废水收集池，用于这4个月的污水储存，待夏季时用于风电场绿化使用。

由此可见，升压站生活污水可实现综合利用不外排，所以本工程不会对周边水环境产生明显影响。

（3）固体废物

本工程产生的固体废物主要为生活垃圾、废油、废旧蓄电池。生活垃圾由站内封闭垃圾桶收集后送往当地环卫部门指定地点处置。风机和箱变检修时应设接油盘，由专业人员检修，产生的废机油和废变压器油采用防渗漏容器盛放，同废旧蓄电池一并分类暂存于危废暂存库，定期交由有危废资质的单位处置。

1）集油池

35kV箱变容量2.2MVA，含油量1.5t/台，油的密度为880kg/m3，则油体积为1.7m3/台，设计每台箱变基础下设5m3集油池，用于收集箱变检修时的绝缘油。评价要求箱变集油池整体做防渗处理，采用至少2mm后的人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。

2）事故油池

本项目110kV升压站主变容量为100MVA，主变含绝缘油量为40t/台，油的密度为880kg/m3，则油体积为45.5m3/台。根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006)，并参照《35kV～110kV 变电站设计规范》(GB50059-2011)，变压器事故油池容量不小于最大单台设备油量的60%。按照设计要求110kV升压站事故油池最小容积为27.3m3。升压站拟建设一座40m3事故油池，远大于事故油池设计容积要求，所以事故油池可满足主变压器检修使用。

为防止油体下渗污染区域土壤和地下水，评价要求事故油池整体做防渗处理，采用至少2mm后的人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。

3）危废暂存库

评价要求升压站内建设一座10m2的危废暂存库，贮存废旧蓄电池和废油。废油由高密度聚乙烯桶盛装后贮存于危废暂存库，废旧蓄电池由高密度聚乙烯袋包装后贮存于危废暂存库，废油与废旧蓄电池在库内分类分区贮存，定期交由有资质的单位处置。

危废暂存库管理要求如下：

①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③危险废物应堆放于封闭的危险废物暂存间内，危险废物堆应防风、防雨、防晒。

④设置符合要求的堵截泄漏的裙脚和疏导系统，库外四周设置围堰，并在明显处设立危废警示标志。

⑤严格按要求记录危险废物情况，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和盛装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库日期及接收单位名称。

⑥定期对所贮存的危险废物包装、容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施进行清理更换。

危废暂存库的建设和运行以及危险废物后期的处置须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废料污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》实施。

表23  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

| 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废 暂存间 | 检修废油 | HW08 | 900-214-08 | 升压站内北部 | 10m2 | 分区 储存 | 防渗漏密封桶装 | 25m3 | 30d |
|  | 废旧蓄电池 | HW49 | 900-044-49 |  |  |  | 指定区域 |  | 30d |

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

①树立环境风险意识

该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

②加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的交接、暂存等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

③对工作人员进行有关危险废物设施使用的培训，使其对具备紧急情况事故应急处理能力。

④制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与操作人员有关的安全问题。

⑤操作人员每周应进行安全教育活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。

（4）生态影响及防治措施

1）对动植物的影响

通过工程措施和植物措施，运营期地表植被状况逐渐好转，施工结束3年左右时间后，植被状况将好于原有的自然植被系统。在施工期迁走的动物也将逐渐迁回。

风电场运行期的生态影响主要是对鸟类活动的影响。风轮转动会对鸟类低空飞行产生驱赶和阻碍作用。根据鸟类的习性一般是在雾天和低云天气时，可能发生鸟类低空飞行碰撞风轮叶片的现象。但是根据已运行风电场对鸟类影响的初步调查，风轮叶片击中飞鸟的概率甚小，且风电场所在区域无鸟类自然保护区，也不是候鸟迁徙的必经通道，所以风电场的运行基本不会对候鸟迁徙产生明显。

2）对景观的影响

本期工程建成后，由于风机安装在有风的开阔地带，所以安装后的风机更为显而易见。在视野中将有数排约90m高，延伸约数公里长白色风力发电机组整齐排列的壮观场面。为使风场更好的与当地自然景观和传统建筑物相协调，在选择风力发电机组时注意各风力发电机组尽量转向一致，颜色一致，机型一致，为当地旅游增添一道新景观。

3）生态保护措施

运行期间，要制定植被管理计划，对风电场范围内的植被现状进行巡查，及时对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽，严格管控风电场区域人、蓄活动。

（5）光影影响分析及措施

本项目风电场拟安装28台单机容量为3600kW，风机轮毂中心高度90m。风机叶片在运转时将在近距离内产生频闪阴影和频闪反射，长时间近距离观看会使人产生眩晕感，同时风机的旋转闪烁阴影如投射到人群活动区域，亦会产生感官上的不适影响。

风机光影的影响范围主要有风机的阴影长度决定，光阴的阴影长度计算公式如下:

L=D/tgho

式中：

L—阴影长度，m；

D—高度（考虑高差），m（风机有效高度160m，高差按100m计）；

ho—太阳高度角。（冬至日正午）

ho=90- (θ+λ)
式中：

ho—太阳高度角；

θ—风电场地理纬度；

λ—太阳入射角，取23.5°。

以风电场中心坐标纬度38.439472°计算，冬至日正午风机光影影响距离为577m，根据本项目风机布设方案，项目风机488m范围内均无村庄居民分布，项目风机基本不会对风电场区域内村庄居民产生明显的光影影响。

## 3、环境保护措施汇总

本项目施工期和运行期环境保护措施汇总见表24。

表24  本项目施工期、运营期生态恢复及污染防治措施汇总表

| 时间 | 类 型 | 污染源 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工前期 | 生 态 | -- | 施工前应合理选址选线，避开乔木林，减小对灌木区的占用，优先选用荒草地和未利用地，以最小的生态破坏为前提，加强施工人员的环保教育，禁止野蛮施工； 施工前对永久占地处原有覆盖植被区域的表层土壤进行剥离并暂时存放，作为施工结束后的植被恢复用土； 进场及检修道路两侧按需要设置护坡及排水沟，防止施工中水土流失加剧； 划定施工区域界限，严格控制施工人员和施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业面和减少破土面积，严禁顺坡倾倒施工渣土和施工废水。 |
| 施 工 期 | 生 态 | 风电机组区 | 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：吊装临时占地进行灌草混植恢复植被，恢复植被面积46396m2。 |
|  |  | 道路防治区 | 工程措施：排水沟：爬山路段属于半填半挖道路，在道路内侧布设排水沟。平坦路段在道路两侧设置排水沟。路基建设中做到挖填平衡，避免大填大挖，余方充分利用；道路下边坡设编织袋挡土堰，采用土袋挡护。道路施工过程中禁止沿山坡就地弃土，弃石。 植物措施：施工道路两侧护坡应采用植草砖或浆砌石片防护。道路开挖应与边坡防护工程同步进行，尽量做到修筑一段道路，治理一段边坡，道路建设时，应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石等废渣。 |
|  |  | 升压站 | 表土剥离：施工前进行表土剥离，剥离厚度30cm，施工结束后用于植被恢复。 临时措施：在施工场地四周设置临时排水沟连接天然排水沟道。临时堆土、砂石料场，为防止风蚀，表面用苫布遮盖，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：站内进行硬化，站界四周设排水渠，多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒、顺坡倾倒。 |
|  |  | 施工临建区 | 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒、顺坡倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：临建区占地进行土地复垦，撒播当地草籽恢复植被。复垦土地面积8000m2。 |
|  |  | 注：若逢冬季非绿化期，要做好开挖面和堆存土体的临时防护措施，防止扬尘污染。 |
|  | 噪声 | 施工机械；运输车辆 | 施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上进行控制；要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；要优化施工时间，对强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染的时间。 |
|  | 废水 | 施工废水 | 集中后经沉淀等初步处理洒于草地；在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 施工现场设置围挡；建筑材料、临时土方覆盖防尘布；车厢用苫布遮盖或者采用自卸式封闭车厢；对于工地内裸露地面，应进行地表压实处理并洒水；建筑垃圾在施工期间应当及时清运。 |
|  |  | 施工机械废气 | 运输车辆和柴油发电机须加强保养，燃用符合标准的油品，严禁使用报废车辆和柴油发电机。 |
|  | 固废 | 生活垃圾；土石方 | 生活垃圾收集后交由环卫部门处置，工程移挖作填，做到土石方平衡。 |
| 运 营 期 | 噪声 | 风机和升压站 | 在风机和主变选型定货中考虑噪声排放限值，选用低噪声设备。 |
|  | 固废 | 废油和废旧蓄电池 | 分类收集后交由有资质的单位处置 |
|  | 废水 | 生活 污水 | 设一座0.5m3/h污水处理设施和100m3集水池，处理后回用于风电场绿化浇洒。 |
| 环境管理 | 施工期 | 建设单位应设专人重点监督管理施工期的扬尘污染防治和生态恢复工作，确保暂时闲置的裸露开挖面和散料堆及时得到防尘网苫盖，各临时占地及时完成植被恢复，并将临时占用的耕地进行土地复垦。 |
|  | 运营期 | 运营期要制定风电场植被管理方案和升压站环境风险应急预案，对风电场内植被恢复较差的区块及时进行植被补栽，升压站要做好危废处置台账记录，定期委托专业监测机构对生活污水处理情况进行检测，确保生活污水全部达标回用于场内植被绿化，不外排。 |

## 4、项目选址分析

1）生态功能区划

根据《定襄县生态功能区划报告》，定襄县共分为四个生态功能小区，本项目位于：Ⅰ3东南部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能小区。详见附图10。

该区分布在定襄县的东南部山区，涉及河边镇的东南部、蒋村乡、南王乡南部，总面积323km2，植被类型主要以低覆盖度草、灌草丛、针叶林、灌木林为主，植物类型主要以小叶杨林，虎榛子、沙棘、黄刺梅灌丛，农作物群落为主，地貌类型主要以、大起伏喀斯特侵蚀中山为主，地层主要为寒武系地层，土壤主要以山地褐土为主。该区主要生态服务功能为生物多样性保护与水源涵养。

该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价：该区域植被覆盖在10%~60%，土壤侵蚀60%的区域为微、轻度侵蚀，此外河边镇东部山区主要以重度侵蚀为主。土侵蚀敏感程度大部分区域为高度和极敏感区域；生境敏感性以高度敏感区域为主，生态环境综合敏感程度为高度和极敏感。

该区生物多样性大部分区域为中等、极重要；水源涵养大部分区域为比较中等重要；营养物质保持除牧马河与各支流交汇处为极重要、牧马河及各支流河流两侧区域为中等重要外大部分区域均为一般重要。

该区的主要生态环境问题：①农牧业生产活动仍存在蚕食植被现象，造成水土流失；②农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染；③各类工矿企业及锻压业集中在该区域，环境污染严重，对该区及周边区域生态环境带来严重影响。

该区生态系统的保护措施是：①加强对森林的管护，在加大森林防火管制力度的同时，增加投入扩大该区林草灌的覆盖度；②对于水土流失现象相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；③科学实施种植养殖业：秸秆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸秆后，沤制有机肥；秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产业；④按照不同地段的海拔、土地类型、坡度、坡向等条件，对草、灌、乔、人工草地，实行统筹安排，使之各得其所，以植被为突破口，积极维护和建立良好的区域生态系统；⑤对植被裸露区进行补植补造，加强对森林植被的管护，进行合理的釆伐和放牧。

本项目无废气、废水等污染物排放，施工过程在林业、国土等主管部门的批准下，会对占地区域内的植被造成零星的破坏，但项目占地属于点征，而非成片的面征，工程建设所影响的植被主要为区域内常见的本土植被，非珍稀濒危的保护物种，所以本项目总体的生态负效益相对较小。施工结束后及时对施工临建区、风电机组临时占地以乔灌草混植的方式进行人工植被恢复，对施工道路进行边坡防护治理，会大大减轻对区域生态环境的影响。所以经人工植被恢复和水土流失防治后，本项目的建设不会改变区域总体生态功能，不会加剧区域水土流失。

2）生态经济区划

根据《定襄县生态经济区划》，本项目位于II2河边镇南部山区农林业经济区、II3南王乡南部山区农林业经济区、IV2定襄县中部工业与旅游业综合经济区。详见附图11。

（1）II2河边镇南部山区农林业经济区

区位特征：该区位于河边镇南部山区，面积约157km2。

生态环境特征：该区海拔在700-1600m之间，地貌类型主要以大起伏喀斯特侵蚀中山；土壤主要以山地褐土为主；土地利用现状主要为林地和裸岩，该区域植被状况较好，植被覆盖度在20%-40%，植被类型主要以低覆盖度草、林地和栽培植被为主。

该区域内有矿产资源分布；该区域为地下水资源采补平衡区，大气环境容量有剩余，资源环境的承载力较小。

本区基本无工业企业分布，只有少量的农业耕作和畜牧养殖活动。

生态功能区：东南部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能小区。

生态服务功能：生物多样性保护与水源涵养。

生态环境敏感性：该区生境敏感性以高度敏感区域为主，土壤侵蚀敏感性大部分区域为高度和极敏感区域；

生态经济功能：生态农林业经济的开发

发展方向：

限制：限制建设对周边生态环境有影响的生产设施和企业；

鼓励：鼓励发展经济林。

生态环境保护要求：①加强营造林工作，坚持高标准、高质量，大力营造生态公益林、扩大林地面积和动物生存环境，为森林培养后备资源；②以保护生物资源和生态景观为前提，不断扩大和完善天然林面积，并加强人工林的管理和营造，为野生动植物创造良好的栖息地和繁殖地；③对森林资源尤其要加强防火和森林病虫害防治力度，筛选优质树种、草种并建设苗圃基地、保证优质林、草覆盖面积的扩展和生长效果。

（2）II3南王乡南部山区农牧业经济区

分布范围与面积：该区位于南王乡的南部，面积约104km2。

生态环境特征：该区海拔在800-2100m之间，地貌类型主要以大起伏喀斯特侵蚀中山、中起伏侵蚀低山；年平均降水量在550-650mm；土壤主要以山地褐土和淡褐土性土为主；土地利用现状主要为灌木林、疏林地为主，该区域植被状况较好，植被覆盖度在30%-40%，植被类型主要以草地、林地为主。

该区域为地下水资源开发采补平衡区，大气环境容量剩余量较少，资源环境的承载力较小。

本区基本工业企业主要以石料厂为主，主要以种植国林为主。

生态功能区：东南部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能小区。

生态服务功能：生物多样性保护与水源涵养

生态环境敏感性：该区生境敏感性为高度敏感，土壤侵蚀敏感性为高度敏感，属生态环境高度敏感区。

生态经济功能：生物多样性保护与水源涵养

发展方向：

禁止：禁止化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其他有重污染的企业入驻

限制：限制建设对周边生态环境有影响的生产设施和企业；

鼓励：①鼓励发展以食品加工为主的产业；②鼓励发展林果业为主的生态农林经济。

生态环境保护要求：①对南部山区内环境，工企业污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理，造成损害的必须采取补救措施；②加强造林工作，坚持高标准、高质量，大力营造生态公益林、扩大林地面积和动物生存环境，为森林培养后备资源；③以保护生物资源和生态景观为前提，不断扩大和完善天然林面积，并加强人工林的管理和营造，为野生动植物创造良好的栖息地和繁殖地；④对森林资源尤其要加强防火和森林病虫害防治力度，筛选优质树种、草种并建设苗圃基地、保证优质林、草覆盖面积的扩展和生长效果；⑤加快沼气、太阳能等清洁能源的推广与使用，节约能源与资源，改善生态环境。

（3）IV2定襄县中部工业与旅游业综合经济区

分布范围与面积：该区位于定襄县中东部，涉及神山乡、蒋村乡和河边镇的北中部，面积约200km2。

生态环境特征：该区海拔在700-800m之间，地貌类型主要为平原区；年平均降水量在350-450mm；土壤类型为淡褐土；土地利用现状主要为旱地、水浇地；该区域植被状况一般，植被覆盖度在30%以下，植被类型主要以栽培植被为主。

目前该区域内企业主要有锻造厂、机械加工厂分布，地下水资源较丰富，该区大气环境容量较低，资源与环境整体承载能力较小。

本区经济发展基础以工业为主。

生态功能区：滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区、定襄盆地水土保持生态功能小区、东南部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能小区

生态服务功能：水土保持

生态环境敏感性：该区生境敏感性为不敏感，土壤侵蚀敏感性为轻度敏感；生态环境敏感性为轻度敏感。

生态经济功能：工业经济开发与生态旅游

发展方向：

限制：限制对生态环境破坏重大的企业入驻。

鼓励：①鼓励发展工业园区的建设，高新技术的各类加工工业；②鼓励发展以人文历史特色的旅游资源，开发集休闲度假、健身娱乐，自然风光为一体的旅游景区。

生态环境保护要求：①对现有的锻造产业，应加紧以推进技术改造、结构调整、清洁生产为主要内容的治理整顿，并实施绿化美化工程，改善区域的生态环境；②耕地资源实施以小流域治理为重点的生态建设。建立能增加林木覆盖度和草本植被为主的防护体系，重点营造水土保持林、水源涵养林，实行乔、灌、草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土的立体生态防护生物工程体系；③发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实施绿色、有机和生态农牧业奠定肥源基础。

本项目为风力发电项目，不是排污型工业项目，也不是矿产资源型大面积破坏生态环境的项目，是一种点状开发的清洁产业型项目，符合区域经济转型发展的要求，项目在建设和运营过程中会带动当地的经济发展。因此，本工程的建设不会改变区域生态经济的总体要求。

3）水源地保护区

全县下辖3镇6乡，晋昌镇为城镇集中供水，共有5眼水井；河边、宏道、蒋村、受录、南王、神山、季庄、杨芳、西笏口，给供水镇政府所在地供水的集中式水井共有21眼水井，水源地均已划分水源地保护区。水源地均已划分水源地保护区。水蒋村、神山和季庄1#供水井距离居民点较近，周边土地利用类型以农田为主，生态环境良好。

本风电场内无水源地，距离较近的水源地为西北侧的南王乡水源地和西笏口水源地，见附图12。

4）泉域保护区

本项目位于坪上泉域，不在重点保护区范围内。

5）山西省主体功能区划

本项目位于忻州市定襄县东南部，处在省级农产品主产区中滹沱河河谷盆地农产品主产区（详见附图13）。

该区域位于滹沱河两岸，包括忻定盆地和五台山与恒山之间的山间盆地，地表水和地下水资源比较丰富，地形由五台山、云中山、系舟山山前洪积平原、滹沱河冲积平原和黄土丘陵及台地组成，地势比较平坦，土壌较肥沃，有较好的灌溉条件。

该区功能定位：山西省优质玉米、杂粮生产重点区域。

该区发展方向：

——重点发展以加工专用、粮饲兼用和特种玉米为主的粮食生产、油料作物生产和养殖业生产。

——推广优势农产品生产、优质杂粮生产、优质水果种植以及特色农产品生产。

——适度推进条件较好县城的城镇化进程，完善服务功能，引导人口集中和产业集聚。

——加大中低产田改造和盐碱化耕地综合治理力度，进一步提升耕地质量，逐步退出陡坡耕地。

——保护五台山、云中山等地的森林植被，禁止毁林毁草开垦，控制以煤炭资源为主的能矿资源开采无序蔓延，加大矿山修复治理力度。

本项目为风力发电项目，占地为点征方式，不会对区域土地资源大面积占用，也不会对区域生态环境造成大面积破坏。项目属清洁产业类项目，非高强度排污的工业类项目，本项目施工结束后将对临时占地进行植被恢复，对永久占地区进行硬化，防止水土流失加剧，运行过程中不排放废水废气，产生的少量固废将会得到妥善处置。因此本项目的建设不会改变区域主体功能的定位和发展方向。

6）七岩山景区

定襄城东南15华里处，有一座挺拔的山峰，叫七岩山。岩山腹地有七岩洞，洞内高大宽阔，可容百人。洞顶滴水如珠。长年不绝。洞内有七宝池，故在宋代以前七岩山有七宝山之称。七宝池又名惠泉，小巧如坛，水清见底，雨涝不溢，天旱不涸，用去复来，到位即止。洞内长年潮湿幽暗，只有到夏至前后七天，夕阳西下时，阳光可直射洞底，到时候，洞壁被辉映得金碧辉煌，若置身其中，如入仙境，美不胜收。金代诗人元好问《游七岩山》诗有“落景未知还”之句。定襄县志将其列为定襄八景之一。在七岩山沟的西壁上，与七岩洞相望，北朝东魏天平年间建有干佛殿(古称灵光寺)。如今殿已不复存在，但千尊摩崖造像仍清晰可辨，并刻有上下两层碑文。

根据2019年3月编制完成的《七岩山景区旅游发展总体规划》可知，七岩山景区划分为七大分区：

①入口服务区—主要为游客提供问询、买票、餐饮等综合服务，同时也是景区形象展示的窗口。

②文创体验区—通过禅意景区打造，结合祈福文化打造禅茶馆、文创体验店等营造净心感受的环境。

③特色祈福文化体验区—依托七岩山七洞各自的特点，打造一洞一品的祈福项目，针对民间求子、求学、求财、求官、求健康、求平安等多种祈福诉求；并在各个洞之间策划祈福类的小品；以及通过对道路的改造，打造崖壁特色体验道路，形成祈福朝拜的核心区。

④峡谷观光休闲区--利用后山峡谷区域的平坦地块，开展露营、禅修等悟心养性的峡谷休闲区，在一线天附近用蓄水池打造人工瀑布，以开展亲水活动为核心，结合花海的打造，形成峡谷观光区。

⑤自驾观光游览区--依托国防公路，通过美化沿途山体景观，增加趣味景观小品，打造最美自驾观光区。

⑥特色乡村旅游区--利用居士山脚下的村落和梯田资源，策划民宿、花海、耕作园等项目，发展乡村旅游。

⑦民俗风情体验区--利用山顶的南堡、北堡等建筑及周围空地、融合定襄文化，发展民俗文化体验，并依托居士山巍峨的山势，壮丽的景观，发展户外康体运动。

本项目位于七岩山景区东侧，距离七岩山规划边界最近的是东侧1.8km的升压站，对景区总体规划无影响，见附图14。

7）占用林地情况

根据定襄县林业局文件可知，项目与自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、天然乔木林地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、国家一级公益林、国家二级公益林、I级林地、II级林地无重叠情况，本项目符合林资发[2019]17号文件要求。

表25 工程选址制约性因素分析表

| 序号 | 依据 | 林草部门规定 | 本项目情况 | 是否 符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “关于规范风电场项目建设使用林地的通知”（林资发［2019］17号）第二条 | 风电场建设使用林地禁建区域：严格保护生态功能重要、生态脆弱敏感区域的林地。自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带，为风电场项目禁止建设区域。 | 本项目选址不涉及自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带 | 符合 | -- |
| 2 | “关于规范风电场项目建设使用林地的通知”（林资发［2019］17号）第三条 | 风电场建设使用林地限制范围:风机基础、施工和检修道路、升压站、集电线路等，禁止占用天然乔木林（竹林）地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、一级国家级公益林地和二级国家级公益林中的有林地。本通知下发之前已经核准但未取得使用林地手续的风电场项目，要重新合理优化选址和建设方案，加强生态影响分析和评估，不得占用年降雨量400毫米以下区域的有林地和一级国家级公益林地，避让二级国家级公益林中有林地集中区域。 | ①项目与自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、天然乔木林地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、国家一级公益林、国家二级公益林、I级林地、II级林地无重叠情况，符合国家林草局[2019]17号文件《国家林业和草原局关于规范风电场项目建设使用林地的通知》的规定。 | 符合 | 见附件7：定襄县林业局关于项目与各类保护区重叠核查情况说明 |
| 3 | “关于规范建设项目使用国家级公益林地和省级公益林地等有关问题的通知”(晋林办资〔2019〕57号)第二条 | 严格控制建设项目使用国家级公益林地和省级公益林地：严格控制工程建设使用国家级公益林地和省级公益林地，除……确需使用以外，其余建设项目应合理优化选址和建设方案，尽可能避免使用国家级公益林地和省级公益林地。建设项目使用国家级公益林地和省级公益林地，要严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》、《建设项目使用林地审核审批管理规范》等有关规定办理使用林地手续。 | ②本次评价要求建设单位对项目风机布置进行了合理优化选址，尽可能避免使用省级公益林地。 ③初步设计单位选用了28台单机容量3600kW风机，减少了风机数量，缩短了道路及线路长度，从而减少了工程量。风机布置、道路线路选线时，遵循了避免使用省级公益林的原则要求。 ④项目林地手续另行办理。 | 符合 | -- |

# 七、环境效益

太原重工股份有限公司定襄系舟山100MW风力发电项目是清洁能源开发利用项目，它不同于火电项目，不用消耗任何燃料；也不同于水电项目，不需要建设水库，它只需要利用当地的风资源，就可以将风能转变为电能，而整个生产过程中不消耗燃料，不产生污染物，同时风电场建成后，不仅为当地提供清洁能源，还能为当地增添新的旅游景点。

## 1、节能效益

风电是一种清洁、无污染的可再生能源，开发利用风能资源是调整能源结构，实施能源可持续发展的有效途径。本工程装机容量100MW，年上网电量204030.8万kW.h，与发电规模相当的火电相比，按发电标煤煤耗312g/kWh计，每年可节约标煤63.66万吨。相对目前日益严峻的能源危机，风电具有更强的生命力，符合国家的产业政策。

## 2、减排效益

风电作为一种清洁能源，除了可节约能源外，与相同发电量的燃煤发电相比，本工程运行期每年可减排SO2约714.1t/a（按0.35g/kw·h）、NOx714.1t/a（按0.35g/kw·h），可减排温室气体CO2约204.03万t/a（按1.0kg/kw·h）。此外，还可节约新鲜水用量，并减少燃煤电厂产生的噪声及燃料、灰渣运输处置带的相应环境和生态影响。因此，风电场的建设具有明显的污染物减排的环境效益。

# 八、评价结论与建议

## 1.项目概况

### 本项目为太原重工股份有限公司在定襄县投资建设的风电场工程，总装机容量10万千瓦，总投资81941.39万元，风电场位于山西省忻州市定襄县东南部，升压站位于玉池凹村西北方向780m，风电场规划区域为东经112°56′42"～113°12′37"，北纬38°20′50"～38°29′53"，场区海拔在1500～2100m之间。

## 2.环境质量现状

声环境：区域声环境质量现状监测结果表明，升压站址处昼、夜间噪声现状监测值为44.0dB(A)、40.9 dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值的要求。

生态环境：经调查，风电场内乔木林有油松林和山杨林，多以小片形式存在；灌木为沙棘灌丛，多以成片集中形式存在，也有少量分布于山杨林间；草本植被以山地低矮草丛为主，主要为苔草、羊茅、狗尾草、蒿类草丛；农田植被以胡麻、莜麦、豆类作物为主。风电场动物以野兔、野鸡、鼠类和山雀、燕子等小型动物为主。

## 3.污染物排放情况

本项目无废气外排；生活污水经处理后回用于绿化，不外排；生活垃圾、废变压器油、废机油、废旧蓄电池可得到合理处置；风电机组和升压站对区域声环境影响较小，本项目不涉及排污总量控制。

## 4.主要环境影响

本项目施工期对区域环境空气、水环境和声环境影响较小，且都是短暂的，对生态环境有一定的影响，在采取评价要求的污染防治措施和植被恢复措施后，区域生态环境可得到恢复和改善。运行期风电场对区域大气、水、声及生态环境的影响不明显，升压站的废水全部回用不外排，固体废物可得到妥善处置，不会对环境造成明显影响。

## 5.环境保护措施

（1）施工期

采用本土植被对临时占地及时进行植被恢复，检修道路两侧修建护坡和排水沟；施工期物料堆场全封闭，开挖面和临时堆土遮盖防尘网，运输道路定时洒水，严格控制扬尘对周围环境的影响；废水经沉淀处理后用于绿化洒水和土砂石拌和使用，不外排；施工机械选用低噪声设备，并定期对机械和车辆进行清洗维护和保养，制定合理的施工计划，禁止午间和夜间施工噪声扰民现象发生；施工人员生活垃圾收集后送环卫部门制定地点处置，施工期移挖作填，土石方尽量做到平衡。

（2）运行期

运行期要制定植被管理计划，对风电场范围内的植被现状进行巡查，及时对未成活或长势较差的区域进行土壤改良和植物补栽，严格管控风电场区域人、蓄活动；生活污水由站内污水处理设施（0.5m3/h）和一座100m3废水收集池处理后回用于绿化浇洒，不外排，生活垃圾送至当地环卫部门指定地点统一处置；变压器和风机检修废油以及废旧蓄电池交由有危废资质的单位处置。

## 6.结论

综上所述：执行评价要求的环保和生态对策措施后，本项目对区域的环境影响可接受，所以太原重工股份有限公司定襄系舟山100MW风力发电项目在严格实施环评要求的污染防治措施和生态保护措施的前提下，从环保角度而言是可行性的。

## 7.建议

（1）严格按照设计规范要求进行操作，以保证风电场工程安全、正常运行。

（2）本工程建设最为敏感的环境问题是噪声污染问题，建议下阶段结合噪声污染的分布特点合理规划风机分布，将工程施工和风机运行产生的噪声降到最低，减缓对环境的不利影响。

下一级环境保护行政主管部门审查意见 经办人： 公 章 年 月 日 审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日 附图 （1）地理位置图 （2）环境敏感目标分布图 （3）升压站平面布置图 （4）本项目道路、集电线路布置示意图 （5）施工临建区平面布置图 （6）区域地形地貌图 （7）区域地表水系图 （8）本项目与坪上泉域的相对位置关系图 （9）定襄县文物分布图 （10）定襄县生态功能区划图 （11）定襄县生态经济区划图 （12）定襄县集中式饮用水源地分布图 （13）山西省主体功能区划图 （14）七岩山景区总体规划图 （15）区域土地利用现状图 （16）区域植被类型分布图 （17）区域土壤侵蚀现状图 （18）典型生态保护措施平面布置示意图 附件 （1）委托书 （2）山西省发展和改革委员会晋发改新能源发[2018]319号文 （3）忻州市环境保护局文件忻环[2018]117号文 （4）定襄县文物旅游管理中心出具的关于项目用地范围与文物保护区重叠情况的核查意见 （5）定襄县水利局关于项目用地范围与各类保护区重叠情况核查申请的回复 （6）定襄县环保局出具的关于项目用地范围与饮用水水源保护区重叠情况的核查说明 （7）定襄县林业局关于项目与各类保护区重叠核查情况说明 （8）定襄县住建局关于项目与风景名胜区重叠的核查回复 （9）山西省地质遗迹保护事务中心关于回复《定襄县国土局关于项目用地范围与地质遗迹保护范围重叠情况进行核查的函》的函 （10）噪声监测报告 （11）忻州市国土资源局关于本项目用地预审的复函 （12）建设项目选址意见书 （13）忻州市发展和改革委员会关于项目核准的批复 附表 建设项目环评审批基础信息表

专题一  生态环境影响专项评价

# 1 生态环境影响评价原则

1.1 评价目的

通过对风电场项目所在区域自然环境和社会经济状况的调查，土壤、农作物和自然资源生态环境现状分析，结合项目施工期和运营期的生态影响特征，采用恰当的方法，对评价范围内的主要生态因素及工程影响的相关性进行综合评价和预测，在此基础上，提出项目施工期和运营期生态环境保护的措施和要求。

1.2 评价原则

风电工程是由点、线型工程组成的建设项目，跨越地域广，但单点工程量较小，占地面积不大。因而本风电工程生态环境影响评价遵循以下原则：

（1）点线结合，以点为主，点是指工程点和环境敏感点。

（2）注意一般性影响评价，关注特殊性问题的解决。

1.3 评价等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中生态环境影响评价等级的划分方法，确定本风电工程生态环境影响评价等级。

表1.3-1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 | 本工程在各区域工程内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2~20km2或长度50~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |  |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | 无 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 | 无 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 | 扩宽改造道路1.08km，新建检修道路长12.56km，地埋电缆沿路敷设0.32km，架空线路14.99km，各项工程永久和临时占地共计约0.16636km2。 |

综上所述：工程占地范围<2km2、线路工程长度<50km；工程影响区域生态敏感性为一般敏感区。因此，确定本风电工程生态环境影响评价等级为三级。

1.4评价范围

本次生态影响评价分为五个亚区：风力发电机组及箱变区（97.34hm2）、集电线路区（15.316hm2）、道路区（136.4hm2）、施工临建区（24hm2）、升压站区（25.24hm2），合计193.01hm2。工程影响范围统计见表1.4-1。

表1.4-1 风电工程生态影响评价范围表

| 项目 | 工程内容 | 评价范围 | 工程影响范围（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风力发电机组及箱变 | 风力发电机组和箱变基础施工以及吊装施工 | 风力发电机组基础为中心半径100m的区域 | 97.34 |
| 集电线路 | 线路的杆塔基础施工 及线路的架设 | 线路走廊线路10m宽区域 | 15.316 |
| 道路 | 道路施工 | 道路中心线两侧各50m的区域 | 136.4 |
| 施工临建区 | 施工区施工 | 周边外延200m宽的范围 | 24 |
| 升压站 | 升压站施工 | 周边外延200m宽的范围 | 25.24 |
| 合计 | 298.2896 |

# 2 生态环境现状调查与评价

遥感解译使用的信息源主要为中巴资源卫星遥感影像，多光谱波段的空间分辨率达2m，全色波段影像的空间分辨率达5m，经融合后多光谱波段空间分辨率为5m。数据获取时间2018年7月。本次评价利用卫星遥感图像和地理信息系统软件进行地类判读，并进行野外核实调查。

解译结果详见表2.1-1~2.3-3和附图15-17。

## 2.1 土地利用现状

统计结果显示，评价区土地类型主要为灌木林地和草地；其中乔木林地面积为4.9524hm2，占比1.66%；灌木林地面积为4.1796hm2，占比1.40%；草地面积为289.1576hm2，占比96.94%。

项目永久占地面积77484m2，其中乔木林地面积为1846m2，占比2.38%；灌木林地面积为1564m2，占比2.02%；草地面积为74074m2，占比95.60%。

项目临时占地面积82876m2，其中乔木林地面积为916m2，占比1.11%；灌木林地面积为767m2，占比0.92%；草地面积为81193m2，占比97.97%。

表2.1-1  评价区土地利用现状

| 土地类型 | 面积(hm2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木林地 | 4.9524 | 1.66 |
| 灌木林地 | 4.1796 | 1.40 |
| 其它草地 | 289.1576 | 96.94 |
| 合计 | 298.2896 | 100 |

表2.1-2  工程永久占地范围内土地利用现状

| 名称 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木林地 | 1846 | 2.38 |
| 灌木林地 | 1564 | 2.02 |
| 其它草地 | 74074 | 95.60 |
| 合计 | 77484 | 100 |

表2.1-3  工程临时占地范围内土地利用现状

| 名称 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木林地 | 916 | 1.11 |
| 灌木林地 | 767 | 0.92 |
| 其它草地 | 81193 | 97.97 |
| 合计 | 82876 | 100 |

## 2.2 植被类型现状

经调查，风电场内乔木林主要为油松林和山杨林，灌木为沙棘灌丛，草本植被主要为苔草、羊茅、狗尾草、蒿类草丛，农田植被以胡麻、莜麦、豆类作物为主。

统计结果显示，评价范围内植被分布面积：乔木4.9524hm2，占比1.66%；灌木4.1796hm2，占比1.40%；草丛289.1576hm2，占比96.94%。

项目永久占地范围内植被分布面积：乔木1846m2，占比2.38%；灌丛1564m2，占比2.02%；草丛74074m2，占比95.60%。项目临时占地范围内植被分布面积：乔木916m2，占比1.11%；灌丛767m2，占比0.92%；草丛81193m2，占比97.97%。

表2.2-1   评价范围内植被类型现状

| 植被类型 | 面积(hm2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 4.9524 | 1.66 |
| 灌木 | 4.1796 | 1.40 |
| 草丛 | 289.1576 | 96.94 |
| 合计 | 298.2896 | 100 |

表2.2-2   永久占地范围内植被类型现状

| 植被类型 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 1846 | 2.38 |
| 灌丛 | 1564 | 2.02 |
| 草丛 | 74074 | 95.60 |
| 合计 | 77484 | 100 |

表2.2-3   临时占地范围内植被类型现状

| 植被类型 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 916 | 1.11 |
| 灌丛 | 767 | 0.92 |
| 草丛 | 81193 | 97.97 |
| 合计 | 82876 | 100 |

## 2.3 土壤侵蚀现状

评价区主要为微度侵蚀区，区域主要以风力侵蚀为主，区域植被覆盖度较低，山顶以草本植被为主，山坡以针叶和阔叶乔木和灌木丛为主，整体抗蚀力相对较弱，区域土壤侵蚀现状见下表。

表2.3-1   评价范围内土壤侵蚀现状

| 侵蚀程度 | 面积(hm2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 轻度侵蚀 | 4.9524 | 1.66 |
| 中度侵蚀 | 4.1796 | 1.40 |
| 重度侵蚀 | 289.1576 | 96.94 |
| 合计 | 298.2896 | 100 |

表2.3-2   永久占地范围内土壤侵蚀现状

| 侵蚀程度 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 轻度侵蚀 | 1846 | 2.38 |
| 中度侵蚀 | 1564 | 2.02 |
| 重度侵蚀 | 74074 | 95.60 |
| 合计 | 77484 | 100 |

表2.3-3   临时占地范围内土壤侵蚀现状

| 侵蚀程度 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 轻度侵蚀 | 916 | 1.11 |
| 中度侵蚀 | 767 | 0.92 |
| 重度侵蚀 | 81193 | 97.97 |
| 合计 | 82876 | 100 |

## 2.4 动物分布现状

评价区内动物区系组成的特点因受地理环境的制约，耐寒、耐旱动物种类多，爬行类以野兔和鼠类等为主；鸟类有猫头鹰、野鸡、麻雀、喜鹊、啄木鸟等。

# 3 生态环境影响预测与评价

## 3.1 项目施工期对生态环境的影响

### 3.1.1 对土地利用的影响

工程建设后项目区永久占地的土地利用类型将发生变化。工程建设对土地利用性质的改变，使区域土地利用率提高，土地的经济价值体现，有利于增强区域经济发展动力，为农林牧等相关产业的发展奠定一定的基础，风电场检修道路的建设有助于促当地乡村旅游观光业的发展。

### 3.1.2 对植被的影响

（1）植被面积损失

本风电场建设内容主要包括检修道路、风机箱变基础、升压站以及施工临建区建设等，由于上述工程占用土地，使占地范围内的林木、灌丛、草丛等遭受砍伐、清除、掩埋等一系列人为干扰活动，使永久占地内的植被全部消失，临时占地内的植被收到侵扰或破坏。

根据定襄县林业局关于本项目与各类保护区重叠核查情况说明（见附件），项目与自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、天然乔木林地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、国家一级公益林、国家二级公益林、I级林地、II级林地无重叠情况，符合国家林草局[2019]17号文件《国家林业和草原局关于规范风电场项目建设使用林地的通知》的规定。

风场场内植被多以人工栽培植被为主，没有较珍稀的植物，植被类型均为当地乃至山西区域的常见种，工程施工过程中损失和破坏的植被类型为群落结构较为简单、物种组成较为单一的灌草丛和农作物，易于恢复，而且造成的面积损失主要表现为点和线，分散在很大的区域内，不会对区域现有植被类型组成及分布格局造成显著改变，对区域植被的总体影响不大。

（2）对植物种类及分布的影响

工程永久和临时占用土地损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。根据植被现状调查结果表明，区域无珍惜濒危的植物，工程建设破坏的植被种类较为常见，草丛主要有苔草、羊茅、狗尾草、蒿类草丛；灌木主要为沙棘灌丛；乔木主要为油松、山杨。这些植物均为本工程所在区域分布较广的常见种，资源丰富，风电场工程建设所占用面积较小，不会造成生物多样性的显著降低和物种消失，仅会对局部的植物数量和生长环境产生不利影响，这种影响是暂时的、可逆的，随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，永久占地采取相应的植被补偿措施，评价范围内的植被将会得到较快的恢复，项目建设对植物种群影响的痕迹将会逐渐消退。

因此，风电场的建设对评价范围内植物种类及分布均不会造成明显影响，对区域植物物种多样性的影响较小。

### 3.1.3 对动物的影响

施工期对区内动物的影响主要是对野生动物栖息地的影响。

施工期施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。

预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响，而本区内无大型野生动物，主要有野鸡、野兔、鼠类等小型动物，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。且施工临建区相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，可见，施工期对野生动物的影响较小。

## 3.2 项目运营期对生态环境的影响

### 3.2.1 对植被的影响

风电场投入运营后，永久占地内的地表植被完全被破坏，取而代之的是风机基础以及场内检修道路的路面。工程临时占地进行了植被恢复，风电机组区和检修道路两侧实施植被恢复和绿化工程，因此施工结束后场内生态环境与建场前基本相同。

本风电场不是国家和省级重点保护的野生植物分布区域，风电建设区域属于点状分布，风机的运行离地面较高，建成后风机的运行对场内植被的正常生长几乎没有影响。因此，项目运营期不会对植被造成不利影响。

### 3.2.2 对动物的影响

（1）对野生动物活动的阻隔影响

经过现场调查及查阅资料，风电场范围内未发现野生动物的集中迁移路线，并且场内检修道路的路面较窄、平时车辆较少，基本不会对野生动物的活动产生阻隔影响。

（2）风机噪声对野生动物的影响

本项目施工过程中，因噪声强度的增加和人为活动的频繁，致使部分动物发生小尺度的迁移，但随着施工期的结束，场区内及周围动物会逐渐适应于风力发电机组的运行噪声及场内道路，不会影响野生动物的生存活动空间，对区域生物多样性不会产生影响。

（3）风机对鸟类迁徙的影响

风机风轮转动及产生的噪声可能对鸟类起到驱赶和惊扰作用，并且风电场所在区域不是鸟迁徙的必经通道。根据鸟类资料表明，一般鸟类的飞行高度为300m左右；在迁徒季节，候鸟的迁飞高度在300m以上，均超过风机的高度(风电机组的安装高度为90m，叶片的长度70.5m)，因此，鸟类在飞行和迁徒时不会受到风电场风机的伤害。

# 4景观影响评价

本风电场在山梁山脊上建设，风电场范围内以中低山地貌为主，风机白色塔筒和叶片与蓝天和白云结合效果完美。风电场建成后，28台风机组合在一起可以构成一个美观、独特的人文景观，这种景观具有群体性、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人文景观与自然景观结合并和谐共处的完美性，并具有明显的社会效益和经济效益。加之场区按规划有计划地实施植被恢复，种植草、木，将使场区形成一个结构合理、人文景观和自然风景完美结合的生态环境，在保证风场区域生态环境稳定发展的同时，也可将场区开发成独具特色的旅游景点。

# 5 生态影响的防护、恢复措施及替代方案

## 5.1 生态影响防护与恢复原则

根据风电场工程建设期运营期特点，依据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）的规定，生态影响的防护、恢复与补偿原则为：

（1）风电场的建设应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源，尽量少占土地。

（2）对项目建设影响造成的植被破坏，应根据国家和山西省的相关规定进行土地植被恢复和水土保持工作，以恢复生态环境。

（3）微观选址及施工前应进一步进行现场踏勘，灵活选址选线，尽量避开对成林地侵占破坏，避开区内乡村景点划定范围，植被恢复要与区域整体景观相协调。

## 5.2 生态影响的防护与恢复措施

风电场的生态影响防护与恢复措施主要以施工期为主，并且根据不同的分区不同的水土流失特点以围绕水土保持措施分别加以实施。风电场场址区以绿化为主，同时考虑与工程防护措施的协调，生态恢复与防护措施要围绕风电场存在的水土流失问题，因地制宜，因害设防。本工程主要防治措施有施工临时防护措施和植物措施等。

本工程的生态防护与恢复措施体系分为5个防治区，即风电机组（含箱变）防治区、检修道路防治区、集电线路防治区、升压站防治区、施工临建防治区。根据本工程特点，结合区域自然和社会经济条件，本工程采取的主要防治措施包括工程措施、植物措施和施工临时防护措施等。本项目各防治区植被恢复面积及具体恢复措施见表5.2-1，各防治区典型生态保护措施平面布置见附图18。

## 5.3 生态环境管理

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对自然资源开发建设项目的生态影响实施有效管理是日常工作的一个重要组成部分。因此，根据风电项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围、项目所在地的自然、社会、经济等一系列因素、提出的生态防护与恢复措施等，本评价提出生态管理建议如下：

（1）生态环境管理目标

①防止风电场范围内生境进一步破碎化和岛屿化。

②防止区域自然体系生产能力进一步降低。

③防止水土流失的日趋严重。

④严格执行施工破坏的植被恢复措施，避免带来新的生态破坏和损失。

⑤风电场建成后植被覆盖率不低于现状。

（2）生态环境管理措施的落实

①建立高效、务实的生态环境管理体系，并接受行政主管部门的监督与管理。

②建设单与工程监理单位一起确保工程进程中生态环境保护工作的顺利进行，并及时沟通、相互协调。

③施工单位应严格进行施工管理，合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案；严格控制施工范围，减少对林木的破坏，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失；并教育施工人员爱护施工场地周围的一草一木，从而尽可能的减小对景观环境的破坏，新建施工道路时，要尽量减少对自然环境的破坏，选择隐蔽性好、易于恢复或便于今后留给当地村民作为农耕通道的地方，减轻对自然景观的潜在影响。

表5.2-1  本工程生态防护与恢复措施一览表

| 防治区域 | 防治面积（m2） | 生态防护与恢复措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风电机组区 | 46396 | 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：吊装临时占地进行灌草混植恢复植被。植物措施：施工结束后平整吊装区，回填表土，恢复植被46396m2。选用沙棘类灌丛，株行距1.5m×2m，在灌木丛间撒播本地草种，撒播量按40kg/hm2。共需灌木约15465株，草籽185.58kg。 | 170 |
| 检修道路区 | 13.64km | 工程措施：排水沟：爬山路段属于半填半挖道路，在道路内侧布设排水沟。平坦路段在道路两侧设置排水沟。路基建设中做到挖填平衡，避免大填大挖，余方充分利用；道路下边坡设编织袋挡土堰，采用土袋挡护。道路施工过程中应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石等废渣。 道路开挖应与边坡防护工程同步进行，尽量做到修筑一段道路，治理一段边坡。施工道路13.64km，边坡采用浆砌石片或植草网格防护。 | 100 |
| 集电线路区 | 1200 | 表土剥离：施工前对塔基区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底土须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 集电线路塔基边坡防护：为防治外来水冲刷塔基，塔基边坡采用浆砌石防护，护坡高按1m设计。 植物措施：临时占地撒播本地草种恢复植被，撒播量按40kg/hm2。草籽4.8kg。 | 5 |
| 升压站区 | 10400 | 表土剥离：施工前进行表土剥离，剥离厚度30cm。施工结束后用于临时占地绿化用土。除表土外的其它土方用于道路修筑填方，严禁随意倾倒。 临时措施：在施工场地四周设置临时排水沟连接天然排水沟道。临时堆土、砂石料场，为防止风蚀，表面用苫布遮盖，四周设编织袋挡土堰挡护。 治理措施：站内进行硬化，站界四周设排水渠，站外防护等临时占地撒播草籽恢复植被，撒播量41.6kg/hm2。 | 20 |
| 施工临建区 | 8000 | 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：施工结束后及时进行土地平整、表土回填，撒播紫苜蓿恢复土壤肥力，撒播量按40kg/hm2，需草籽32kg。 | 15 |
| 合计 |  | 310 |

注：若逢冬季非绿化期，要做好开挖面和堆存土体的临时防护措施，防止扬尘污染。

# 6 生态环境影响评价小结

风电场建设内容主要包括风电机组、箱变、检修道路、升压站建设及施工临建区等。

（1）土地利用的影响：工程建设会改变评价区的土地利用格局，对植物生态功能及农业生产有一定影响，但影响程度有限。

（2）对植被的影响：工程的实施均要占压土地破坏地表植被。永久损失的植被以荒草地、灌木林地为主，占地区不属于珍稀树种保护区，在其附近就可见到相似的群落，永久损失的物种适应性强，不存在因局部植被损失而导致种群消失或灭迹。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，项目建设对植物种群的影响将大大减轻。风电场范围内没有珍稀动植物集中分布，而且风电场的风机机位采用：“点征”占地方式，因此本项目的建设对当地植被的总体影响不大。

（3）对动物的影响：施工过程会对风电场区域野生动物的活动、栖息产生干扰，但不会引起物种消失和生物多样性的减少。风电场在运营期基本不会对野生动物的生存和活动以及鸟类的迁徙产生影响。

（4）对景观的影响：风电场与区域景观的协调性较好，对景观的影响程度较轻。项目施工期会对景观产生一定的负面影响，但随着施工期的结束，实施植被恢复，采取种植灌草、树木等措施，负面影响也随之消失。风电场建成后，风机白色塔筒和叶片与蓝天和白云结合效果完美，构成一个非常美观、独特的人文景观，同时也可将场区开发成独具特色的旅游景点。

（5）根据风电场项目建设特点，制定了具体的生态影响的防护与恢复措施以及生态环境管理措施，最大程度减轻项目建设对生态环境的影响。

综上所述，在采取评价提出的生态保护措施后，本项目建设对评价区生态环境的影响是可以接受的。

# Text boxes

调出土石方0.05万m3

进站道路

挖方0.2万m3

填方0.15万m3

调出土石方0.2万m3

升压站

挖方3万m3

填方2.8万m3

调入土石方0.5万m3

吊装平台

挖方32万m3

填方31.5万m3

调入土石方4.25万m3

道路

挖方16万m3

填方20.25万m3

调出土石方0m3

集电线路

挖方8万m3

填方8万m3

调出土石方0.5万m3

场内检修道路

挖方47.5万m3

填方47万m3

调出土石方3万m3

风电机组及箱变基础

挖方6万m3

填方3万m3

112.7万m3

填方总量

112.7万m3

挖方总量

噪声、废油

废旧蓄电池

废旧蓄电池

35kV室内配电装置

100MVA主变

110kV配电装置

并网变电站

风能

风轮

发电机

箱式变压器

35kV集电线路

噪声

废油

噪声、废油

土方工程

叶片及轮毂吊装

机舱吊装

塔架安装

风机安装

安

箱变安装

施工电源线路

施工检修道路

辅助工程

安装工程

升压站

安装工程

土方工程

输电线路

混凝土工程

土方工程

箱变基础

混凝土工程

土方工程

风机基础

主体工程

风电项目

附图2b  本项目平面布置及环境敏感目标分布图（环评阶段合理优化选址和建设方案后）