山西宁武榆树坡煤业有限公司

120万吨/年矿井2、5号煤配采项目

环境影响报告书

#### （公示本）

建设单位：山西宁武榆树坡煤业有限公司

编制单位：山西清泽阳光环保科技有限公司

二零一九年十一月

目 录

目 录	3

第一章  概述	1

1.1项目提出的背景	1

1.3环境影响评价的工作过程	3

1.4产业政策	4

1.5“三线一单”对照性分析	5

1.6关注的环境问题及主要环境影响	8

1.7环境影响评价主要结论	8

第二章 总则	9

2.1 编制依据	10

2.2 评价目的	14

2.3 评价等级	14

2.4评价因子筛选	17

2.5评价时段	19

2.6评价范围	19

2.7 评价标准	19

2.8环境敏感因素及保护目标分析	22

第三章  建设项目概况及工程分析	25

3.1现有120万吨/年兼并重组整合项目基本情况	26

3.2配采项目概况	47

3.3工程生产工艺分析	63

3.4主要污染源及污染物排放情况分析	77

3.5污染物排放变化情况对比分析	85

第四章 环境现状调查与评价	85

4.1自然环境现状调查与评价	86

4.2环境质量现状调查与评价	97

锌 mg/kg	115

钒(mg/kg)	117

第五章 环境影响预测与评价	122

5.1地表塌陷影响预测	123

5.2生态环境影响评价	133

5.3地下水环境影响评价	138

5.4地表水环境影响分析与评价	166

附录H	172

5.5环境空气影响预测与评价	177

5.6声环境影响预测与评价	181

5.7固体废物环境影响分析	183

5.8运营期环境风险影响评价	188

5.9运营期土壤环境影响评价	191

第六章  环境保护措施及其可行性论证	193

6.1施工期环境保护措施	194

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证	194

6.3矿井服务期满后恢复措施	203

6.4现状建设存在问题及整改措施	203

6.5环保措施及环保投资	203

第七章  环境影响经济损益分析	204

7.1 建设项目环境代价分析	205

7.2 建设项目环境成本分析	206

7.3 环境经济效益	206

7.4 建设项目环境经济效益分析	207

7.5 小结	207

第八章 环境管理与监测计划	207

8.1环境管理	208

8.2环境监测计划	213

8.3污染物排放管理要求	216

第九章  产业政策及规划相符性分析	218

9.1 建设项目与国家产业政策的符合性	219

9.2 与山西省相关产业政策及规划的符合性分析	221

9.3 与轩岗矿区总体规划符合性分析	226

9.4与县城总体规划的符合性	230

9.5与晋环环评函[2017]102号文符合性	231

第十章   结论	231

10.1项目基本概况	232

10.2环境质量现状结论	232

10.3污染物排放情况	234

10.4环境影响预测结果	234

10.5公众参与意见采纳情况	239

10.6环境保护措施	240

10.7环境管理与监测计划	240

10.8评价结论	240

附件1：项目环境影响评价委托书；

附件2：兼并重组文件

附件3：采矿许可证

附件4：《山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》批复

附件5：山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目竣工验收调查评审意见

附件6：山西宁武榆树坡煤业有限公司补充勘探地质报告批复及评审意见

附件7：山西宁武榆树坡煤业有限公司兼并重组整合矿井地质报告批复及评审意见

附件8：初设批复

附件9：轩岗矿区总体规划环评批复

附件10：煤炭洗选协议及洗煤厂环评批复文件

附件11：矸石场环评批复

附件12：监测报告

#### 附件13：专家意见

附表：建设项目环评审批基础信息表；

第一章  概述

# 1.1项目提出的背景

山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡煤业”）井田位于忻州市晋北煤炭基地轩岗矿区中部，宁武县城东北的梁家庄、染峪、南庄一带，行政隶属宁武县凤凰镇和阳方口镇两镇管辖，其地理坐标为：北纬：35°41′45″─35°43′11″，东经：112°46′58″─112°50′28″。

根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组晋煤重组办发［2009］102号文《关于忻州市山西原平原宁煤业有限公司等4处煤矿企业兼并重组整合方案的批复》，由山西宁武榆树坡煤业有限公司和已关闭的三岔煤矿兼并重组，并以山西宁武榆树坡煤业有限公司为主体，兼并重组后仍称山西宁武榆树坡煤业有限公司（简称：榆树坡煤业），作为阳泉煤业集团有限责任公司主体企业之一。

2010年9月20日，山西省煤炭工业厅以晋煤规发[2010]1196号“关于山西宁武榆树坡煤业有限公司兼并重组整合矿井地质报告的批复”对该项目地质报告予以批复；2010年11月3日，山西省煤炭工业厅以晋煤办基发[2010]1380号“关于山西宁武榆树坡煤业有限公司兼并重组整合项目初步设计的批复” 对该项目初步设计予以批复。

2011年10月，山西煤炭管理干部学院编制完成了《山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》；2012年6月，山西省环保厅以晋环函[2012]1154号文“关于《山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》的批复”对项目进行了批复。根据“报告书”及环评批复要求，项目批准开采2~5号煤层，2号、3号煤采用综采一次采全高工艺，全部垮落法管理顶板，5号煤采用综采放顶一次采全高工艺，全部垮落法管理顶板。全矿井共划分为8个采区：2、3号煤层划分为11、12、13和14采区，5号煤层划分为21、22、23和24采区。采用由近及远，先上后下的顺序开采各采区，先期开采11采区2号煤层。

山西省国土资源厅2012年12月16日为其换发了采矿许可证，其经济类型为其他有限责任公司，证号为C1400002009121220048675，批准开采井田2—5号煤层，生产规模120万t/a，井田面积15.0247km2，有效期限为2012年12月16日至2042年12月16日，批采标高为1480m至600m。

2018年9月27日，山西宁武榆树坡煤业有限公司完成了120万吨/年矿井兼并重组整合项目的环保自主验收。2018年12月，宁武县环境保护局以宁环函【2018】03号出具了“山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函”。

根据晋煤行发[2014]150号文《关于加强全省煤矿配采管理的通知》，第二款第1条：坚持有利于提高煤质的原则；不同硫份、不同灰分的煤层，只要有利于改善煤质、有利于资源充分利用、有利于煤矿均衡生产和可持续发展、有利于提高煤矿经济效益，在确保安全的前提下，均可以进行配采。

由矿井地质报告可知，本矿5号煤平均厚度为14.8m，原煤硫份为2.72%，通过地质报告中5号煤浮煤硫份高于原煤硫份的情况分析，通过洗选难以有效降低硫份，由于原煤硫份高，将严重影响本矿煤炭产品的用途和销售；但由矿井地质报告也可知，本矿2号煤平均厚度4.42m，原煤硫份为0.76%，硫份较低，因此，通过两个煤层的合理配采，可以有效降低原煤的硫份，这样既拓展了产品的销售市场，又使煤炭资源的利用实现了最优化，从而实现了经济效益最大化。

根据目前市场电煤质量硫份要求，当原煤硫份控制在2%左右时，通过洗选，只要洗后产品发热量高，这种硫份的商品煤，仍有销售市场。所以，本设计中将两个煤层按比例进行配采，这样可使整体原煤硫份有限降低，综合考虑原煤储量及服务年限，经过计算当2号煤(平均硫份0.76%)按0.40Mt/a与5号煤(平均硫份2.72%)按0.80Mt/a进行配采时，混合后原煤硫份为2.0%，这样比单独开采5号时煤价格提高约20元，同时也解决了5号煤单独开采销售困难的问题。

随着煤层开采的的推进，两种煤指标可能会发生变化，建议在生产过程中，要随时检测两种煤的硫分组成，根据实测硫分数值，及时调整配采比例，保证配采后混煤硫分指标。

为此，山西宁武榆树坡煤业有限公司委托山西国辰建设工程勘察设计有限公司（以下简称“我公司”）编制《山西宁武榆树坡煤业有限公司2、5号煤配采初步设计》，并与2019年5月14日由阳煤集团予以批复。

根据2019年5月山西地宝能源有限公司编制的《山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矿生产地质报告》，根据该生产地质报告，3号煤层煤层厚度0-2.85m，平均0.72m，为极不稳定局部可采之薄煤层。井田绝大部分区域不可采，且局部可采范围基本均位于北同蒲铁路、原神高速公路及村庄保护煤柱（糜查咀、染峪、龙泉寺）范围内，故初步设计不对3号煤储量进行计算，不涉及3号煤开采。因此相对于原环评开采2、3、5号煤层，本次环评评价去掉了3号煤层开采内容，仅涉及2、5号煤配采。

本次配采在利用现有工业场地及开拓系统基础上，对现有井筒进行延伸，实现2、5号煤配采。根据初步设计，本次配采项目设计可采储量为124.02Mt，服务年限73.8a。其中2号煤单独生产（位于一采区1512、1213、1214、1215工作面）年限为2.2a（5号煤投产前），2号煤（一采区剩余工作面、二、三采区）和5号煤配采（一采区、二采区5201、5202、5203、5204工作面）服务年限为28.3a，5号煤单独生产时（二采区剩余工作面、三、四、五采区）为43.3a。井田划分为一个主水平，一个辅助水平开拓全井田，在2号煤层设主水平，主水平标高+1022.575m，开采2号煤，在5号煤层设辅助水平，辅助水平标高+980m，开采5号煤。2号煤和5号煤各划分为3个采区。2号煤为现生产煤层，生产采区为一采区，二采区为准备采区。5号煤首采区为一采区（井田中、东部）。

1.2评价任务的由来

本次开拓方案为2、5号煤层进行开采，较原环评单层开采相比，本次开拓方式增加了5号开采煤层，且由于5号煤开拓，井下涌水量增加，矿井水由原来的全部回用变为部分达标外排。本次配采项目与生态环境部（原国家环保部）发布的“环评管理中九种行业建设项目重大变动清单(环办[2015]52号)”对照情况见下表。

表1-1   配采项目前后工程主要变化情况

| 煤炭建设项目重大变动清单 | 本次变更情况 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- |
| 规模 | 设计生产能力增加30%及以上 | 生产能力不变 | 否 |
|  | 井田采煤面积增加10%及以上 | 井田采煤面积不变 | 否 |
|  | 增加开采煤层 | 本次开采由原来的单层开采变为2、5号煤联合开采，增加了5号煤层的工程内容。 | 是 |
| 地点 | 新增主（副）井工业场地、风井场地等各类场地（包括排矸场、外排土场），或各类场地位置变化。 | 工业场地、矸石场等各类场地位置未发生变化 | 否 |
|  | 首采区发生变化 | 配采过程中，采区位置及接替顺序发生了变化 | 是 |
| 生产工艺 | 开采方式变化：如井工变露天、露天变井工、单一井工或露天变井工露天联合开采等。 | 开采方式不变 | 否 |
|  | 采煤方法变化：如由采用充填开采、分层开采、条带开采等保护性开采方法变为采用非保护性开采方法。 | 采煤方法不变 | 否 |
| 环境保护措施 | 生态保护、污染防治或综合利用等措施弱化或降低；特殊敏感目标（自然保护区、饮用水水源保护区等）保护措施变化 | 未能综合利用部分矿井水经深度处理工艺后达《地表水环境质量标准》Ⅲ类后外排。 | 是 |

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定及要求，本项目应进行环境影响评价。为此，建设单位于2019年8月正式委托山西清泽阳光环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

1.3环境影响评价的工作过程

接受委托后，环评人员立即赴现场进行实地踏勘，对采矿工业场地以及采区等周边生态现状，原有工程运行产生的生态环境问题与生态复垦及存在的问题等进行了实地调查；对项目所在区域的自然环境、周围污染源、存在的敏感因素以及目前实际建设情况等进行了全面调查，收集了有关的环境资料。

针对本项目主要环境影响因素，环境影响评价工作进行中首先在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在大气环境影响分析、地表水环境影响分析、地下水环境影响分析、声环境影响分析、固体废物环境影响分析、生态环境影响分析等部分结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。

接受委托后，评价工作小组环评人员通过收集有关资料，对建设工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、环境质量等进行了全面调查。根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选，明确了本项目沿线的评价重点和环境保护目标，并针对各环境要素确定相应的工作等级、评价范围和评价标准。针对本项目主要环境影响因素，在工程分析及环境质量现状调查的基础上，对大气环境影响、水环境影响、声环境影响、生态环境影响等部分结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施，最终编制了《山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井2、5号煤配采项目环境影响报告书》（报审版）。

2019年10月23日忻州市生态环境局在忻州市主持召开了《山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井2、5号煤配采项目环境影响报告书》技术审查会。会后，在建设单位的协助下，评价单位按照专家意见进行了认真的修改，形成了《山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井2、5号煤配采项目环境影响报告书》（报批本）。

现将评价成果提交建设单位，报请主管部门审批。

本项目环境影响评价工作程序示意图见图1-1。

1.4产业政策

- 国家产业政策

本项目年开采原煤120万吨，采用井工开采，根据《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目不属于淘汰、限制类项目，属于允许类项目。

图1-1   环境影响评价工作程序示意图

（2）山西省产业政策

根据2009年11月20日山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发[2009]102号文——《关于忻州市山西原平原宁煤业有限公司等4处煤矿企业兼并重组整合方案的批复》，同意阳泉煤业有限责任公司兼并重组山西宁武榆树坡煤业有限公司和2007年已关闭的（三岔煤矿）矿井整合为1处，产能由15万吨/年提升为120万吨/年，重组后企业名称为“山西宁武榆树坡煤业有限公司”。

因此本项目符合山西省煤炭资源整合、煤矿兼并重组、山西省煤炭工业可持续发展试点方案政策要求。

## 1.5“三线一单”对照性分析

（1）生态保护红线

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，应在事关国家和区域生态安全的重点生态功能、生态环境敏感区和脆弱区以及其他重要的生态区域内，规定生态保护红线，实施严格保护。

宁武县生态红线暂未公布，根据生态红线划定原则：自然保护区、风景名胜区、森林公园和饮用水源保护区等列入生态红线。本项目开采范围不涉及自然保护区、风景旅游区及珍稀动物保护区等敏感因素。另外，本项目对恢河、宁武县后备水源地等保护目标采取了相对应的措施，保证项目对水源地、恢河等影响降至最低。

本项目建设不违背生态保护红线保护的管理要求。

（2）环境质量底线

①环境空气

本次评价收集到了宁武县大气例行监测点位2018年环境空气质量例行监测数据，宁武县城2018年环境空气质量中PM10、PM2.5出现了超标现象，评价区为不达标区，环境空气质量一般。本次配采项目供热结构进行了调整，矿井工业场地构筑物通风机房旁边乏风取热泵房内乏风换热机组供热、2#、3#换热站提供（热源为炎炎热源厂）。行政、生活福利建筑采用低温地板辐射采暖，其它建筑采用光管散热器。燃气锅炉作为备用锅炉，在供热结构调整后，消除了原有的锅炉，大气污染排放量减小，对于区域环境有一定的正效益。

②地表水

本项目涉及地表水体为桑干河支流上游支流之恢河，坝上村——梵王寺段，水环境功能为工业用水保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。本次评价收集到了山西中瑞恒晟环保科技有限公司1月6日~8日、9月4日~9月6日对区域地表水进行了监测。

由监测结果可知：1月6日~9日，1恢河上游500m的监测断面中BOD5、石油类超标，超标倍数分别为0.58、0.44倍；恢河下游500m的监测断面中BOD5超标，超标倍数为0.23倍；恢河下游1500m的监测断面中石油类超标，超标倍数为0.3倍。区域地表水环境质量一般。9月4日~9月6日，恢河上游500m、下游500m、下游1500m监测断面中BOD5、石油类均超标。

本次评价对矿井水处理站进行改造，矿井水优先综合回用，不能回用的部分污水在处理后水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准后外排，对区域水环境质量有一定的改善作用。

③地下水

根据监测结果可见：监测项目超标的水井均为潜水井，上覆地层透水性较好，从而水井容易受到地表活动影响，而村民生活污水和生活垃圾的随地排放是大肠菌群、氨氮超标的主要原因，周围村民大量氮化肥的不合理施用，可能造成氨氮、硝酸盐的超标。硫酸盐属于矿化度指标，可以表征地下水中溶解矿物质总量的多少及离子组成情况，超标原因主要为含水岩层易与地下水发生溶解及离子交换，地下水径流速度相对较缓，导致地下水与含水岩层长时间接触，岩层中矿物质溶解于地下水中，造成局部矿化度指标超标。

根据工程分析可知，本项目不会对区域地下水水质造成影响，不会恶化当地的地下水环境。

④声环境

监测结果可知，工业场地场界昼间等效声级范围为53.3～54.3B（A）；夜间等效声级范围为43.8～44.6dB（A）；备用矸石场昼间等效声级范围为53.3~54.1dB（A），夜间等效声级范围为43.0~44.8 dB（A），昼间、夜间监测结果均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。区域声环境质量较好。

通过噪声预测可知，工业场地运营期噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。由此可见，本项目不会对区域声环境造成影响。

⑤土壤

山西中瑞恒晟环保科技有限公司于2019年8月23日在矿区内场地进行取样调查，根据监测结果可知，本项目各场地土壤各项监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，厂区占地范围外各背景值指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。本次评价针对可能对土壤环境产生的源项指定了一一对应的措施，本项目对土壤环境影响较小。

本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，排放的大气污染物、水污染物、固体废物等对周边环境影响较小，本项目建设不会改变区域环境质量功能，因此，本项目建设不会超出环境质量底线，使区域环境质量降低。

（3）资源利用上线

本项目资源回收指标较高。根据工程分析，采矿过程消耗的能源主要为生产生活用电，在采取节能措施后可做到节约能源的要求，项目使用新鲜水量较少，废水在处理达标的情况下，回用后尚有剩余，矿石开采方式为井工开采，占地面积和对土地资源的破坏均小于露天开采，资源消耗总量较小；在采取相应的环境保护措施后，矿井开采对环境空气、水资源和土地资源的影响均较小。因此项目的建设不违背资源利用上线的要求。

（4）环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据要求，在《全国生态功能区划》国家重点生态红能区以及工业园区范围内需编制环境准入负面清单。

本项目选址不在《全国生态功能区划》国家重点生态功能区范围内，也不在工业园区范围内；

综上，项目的建设不违背“三线一单”的控制要求。

1.6关注的环境问题及主要环境影响

本项目环评关注的主要环境问题包括：

①废气方面：主要关注运营期废气排放、物料转载、输送、储存扬尘、运输扬尘对环境的影响。

重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。

②废水方面：主要关注运营过程中生活污水及生产过程中的矿井涌水处理措施可行性。

矿井开采对地下水的影响预测与评价。

③噪声方面：关注运营期厂界噪声是否可以达到相应的要求。

重点分析噪声控制措施的可行性及厂界达标可行性。

④固废方面：本矿开采将产生一定量的煤矸石，煤矸石的处置是环境保护需要关注的重点。本工程拟将产生的煤矸石送往现有矸石场合理处置，评价对综合用途径和现有矸石场可依托性进行重点分析，并按照固废处置规范制定详细的处置方案。

⑤生态方面：煤矿开采将产生一定的煤矸石，加强对煤矿开采煤矸石处置的合理性分析，配套进行生态保护的相关要求分析，确保工程建设的整体可行性；煤矿开采将造成一定范围和程度的地表沉陷，重点分析对采煤沉陷区监测和治理措施，以及进行进行生态保护的相关要求分析，确保煤矿开采沉陷区全部得到有效合理治理。

1.7环境影响评价主要结论

本项目建成后，产能及污染源排放情况不变，污染物排放水平在环保标准允许的范围内，通过防护措施的加强，不会对环境造成明显的不良影响。评价认为在认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策的条件下，本项目的建设从环保角度分析可行。

第二章 总则

2.1 编制依据

2.1.1任务依据

- 环境影响评价委托书，2019年8月；

2.1.2法规依据

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年6月1日）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

- 《中华人民共和国煤炭法》（2016年11月7日）；

- 《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月）；

- 《产业结构调整指导目录2019年本》，中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令，2019年10月30日；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部2017年第44号令，2018年4月28日；

- 《全国生态环境保护纲要》，国发[2000]38号，2000年11月；

- 《土地复垦条例》，国务院令第592号，2011年11月；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号，2005年6月；

- 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，环发[2014]197号，2014年12月30日；

- 《环境保护公众参与办法》，2019年1月1日；

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环境保护部办公厅，环办[2015]52号，2015年6月4日；

- 《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号，2013年9月10日；

- 《水污染防治行动计划》，2015年4月2日；

- 《土壤污染防治行动计划》，2016年5月28日；

- 《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（环大气〔2017〕29号），2017年2月27日；

- 《煤矸石综合利用管理办法（2014 年修订版）》（国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、住房和城乡建设部、国家税务总局、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局令第18号，2014年12月22日）；

- 《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2015年本)》(环境保护部，2015年3月16日)；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发[2012]77号）；

- 《煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则》，环办环评[2016]114号，2016年12月26日；

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅，环办[2015]52号）；

- 《山西省大气污染防治条例》，山西省人民代表大会常务委员会，2019年1月1日；

- 《山西省水污染防治条例》，山西省人民代表大会常务委员会，2019年10月1日；

- 《山西省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录》（2019年本），2019年8月21日；

- 《山西省环境保护厅关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》，晋环环评函〔2017〕102号，2017年2月27日；

- 《山西省泉域水资源保护条例》，山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议修订，2010年11月26日；

- 《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），2014年1月20日；

- 《山西省环境保护条例》，山西省人民代表大会常务委员会，2017年3月1日；

- 山西省人民政府办公厅关于印发《山西省大气污染防治2018年行动计划》的通知，晋政办发【2018】52号，2018年5月25日；

- 《山西省人民政府办公厅关于印发《山西省水污染防治2018年行动计划》的通知，晋政办发【2018】55号，2018年5月24日；

- 山西省人民政府办公厅关于印发《山西省土壤污染防治2018年行动计划》的通知，2018年6月21日；

- 关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，山西省环境保护厅，晋环发[2015]25号，2015年11月17日；

- 《山西省环境保护厅关于转发<环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知>的通知》，山西省环境保护厅，晋环发[2012]309号，2012年8月21日；

- 《山西省环境保护厅关于加强煤炭行业环评管理促进煤炭供给侧改革的实施方案》，山西省环境保护厅，晋环环评函【2016】77号；

- 《山西省永久性生态公益林保护条例》，山西省人民代表大会常务委员会，2017年3月1日；

- 山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知，晋政办发[2019]39号；

- 山西省环境保护厅、山西省质量技术监督局，2018年第1号公告《关于在全省范围内执行大气污染物特别排放限制的公告》；

- 《关于进一步加强重污染行业建设项目环评审批监管的通知》（山西省生态环境厅，晋环审批[2019]117号）；

- 关于发布《山西省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）的通知，山西省生态环境厅，2019.8.21；

51.忻州市人民政府办公厅关于印发《忻州市大气污染防治2018年行动计划》的通知，忻政办发[2018]87号；

52.忻州市人民政府办公厅 《关于印发忻州市水污染防治2018年行动计划的通知》（忻政办发〔2018〕103号）；

53.忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》（忻政办发〔2019〕70号）。

54.山西省第十三届人民代表大会常务委员会，《山西省水污染防治条例》，2019年7月31日；

55、《山西省生态环境厅关于进一步加强重污染行业建设项目环评审批监管办法的通知》（晋环审批【2019】117号）；

56、《关于加强煤炭开发建设项目环境保护管理工作的通知》，晋环发【2006】445号，2006年11月21日；

57、山西省煤炭工业厅文件晋煤行发[2016]32号 “关于落实“冬季行动”工作方案生态治理内容的通知”，2016年1月15日。

2.1.3其它依据

1、《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

4、《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

5、《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

6、《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

8、《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

9、《环境影响评价技术导则  煤炭采选工程》（HJ 619-2011）；

10、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》，国家安全监管总局、国家煤矿安监局、国家能源局、国家铁路局，2017年5月；

11、国家煤矿安全监察局煤安监调查〔2018〕14号《煤矿防治水细则》，2018年6月4日；

12、《污染源源强核算指南  锅炉 》

2.1.4参考资料

（1）山西宁武榆树坡煤业有限公司补充勘探地质报告，山西地宝能源有限公司，2018年；

（2）《山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矿生产地质报告》，山西地宝能源有限公司，2019年；

（3）山西宁武榆树坡煤业有限公司2、5号煤配采初步设计，2019年；

（4）《山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》，山西煤炭管理干部学院，2011年10月；

（5）山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目竣工环境保护验收调查报告，2018年12月；

（6）“关于《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的审查意见”，中华人民共和国环境保护部，环审[2015]180号；2015年7月；

（7）山西地宝能源有限公司关于“山西宁武榆树坡煤业有限公司指标大于3%的储量情况说明”，山西地宝能源有限公司2019年10月25日；

（8）山西地宝能源有限公司关于“山西宁武榆树坡煤业有限公司矿井涌水量的情况说明”，山西地宝能源有限公司2019年10月25日；

（9）山西宁武榆树坡煤业有限公司提供的其他相关资料。

2.2 评价目的

（1）对于煤炭开采项目，生态环境是重点关注的问题。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）的相关要求，本次主要分析调整矿界后，地表沉陷对生态产生的影响变化以及制定相应的生态恢复措施。

（2）评价按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，提出切实可行的地下水防治措施。

（3）煤矿开采将产生一定量的矸石，矸石的处置是环境保护需要关注的的重点。本工程分析原有环评规定的矸石场的可接纳性以及矸石场综合利用途径可行性。

（4）通过现状监测资料和实地调查，搞清所处地区环境特征、环境现状以及污染源分布状况和特征。通过对工程建设期和运营期的工程分析，了解掌握工程建设前后污染物的排放情况和变化情况及运营后排污环节对环境影响方式，以及对环境的影响程度，通过清洁生产分析，制定针对性的环境污染防治对策措施，保证污染物“达标排放”和满足“总量控制”要求。

（5）结合井田范围内生态环境状况，分析工程对生态环境的影响情况和程度，如地表塌陷等，并提出建设期、运营期和服务期满后各阶段切实可行的生态影响控制方案、绿化方案以及生态环境恢复、土地复垦措施。

（6）通过环境空气、水环境、声环境、生态环境等的影响预测或分析，从环保角度，明确回答本工程的环境可行性。

2.3 评价等级

2.3.1大气

1）等级划分判据

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018），评价工作等价按照表1的分级判据进行划分，最大地面空气质量浓度占标率Pi按公式（1）计算，如污染物数i大于1，取P 值中最大者Pma×。

表2-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pma×≧10% |
| 二级 | 1%≤Pma×＜10% |
| 三级 | Pma×＜1% |

其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

2）评价等级确定

以估算模式为基础，本次评价按照备用锅炉满负荷开启的情况下，计算出了本项目的Pi，根据评价等级的判据表2，评价分析了各排放源的等级，并汇总成表2-2，见下表。

表2-2（a）  有组织大气评价等级判定表

| 污染源 名称 | 污染物名称 | 下风向最大浓度[ug/m3] | 评价 标准[ug/m3] | 最大地面浓度占标率[%] | 地面浓度达标准限值10%时对应的最远距离[m] | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房(采暖期) | PM10 | 1.76E-03 | 450 | 230 | 0.39 | III |
|  | NOx | 2.35E-02 | 200 | 230 | 9.40 | II |
| 所有污染源 | 所有污染物 |  |  |  | 9.40 | II |

表2-2（b）  无组织大气评价等级判定表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m^3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m^3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR00000001 | TSP | 70.195 | 70.99 | 900 | 7.80 | 0 | II |

由以上分析可知，本次评价大气评价等级为二级。

2.3.2地表水

本井田属海河流域桑干河水系，桑干河支流上游支流之恢河为井田附近最大河流，该河由南向北从井田西部边界附近流过。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定见表2-3。

表2-3  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d），水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目建成后产生生活污水和矿井水，生活污水经处理后水部分回用于道路洒水、绿化用水，剩余部分用于洗煤厂生产用水、绿化和降尘洒水，不外排，矿井水经混凝、超磁分离、混凝沉淀、浅层砂过滤、消毒处理后部分回用于井下洒水和黄泥灌浆、洗煤厂生产用水，剩余外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价工作级别的划分依据，本项目最大直接排水量为5996m³/d，地表水评价等级为二级。

2.3.3地下水

根据本项目不同的区域类别划分以及对地下水环境的影响属性，分别确定本项目各类别区域的环境影响评价等级。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2-4。

表2-4 评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目各工业场地内建设内容不变，矸石场为依托现有工程，根据地下水敏感程度分级，工业场地周围有分散式饮用水水源地分布，宁武县后备水源地位于工业场地上游2km处，后备水源地下覆地层不设采区，预留了保安矿柱，区域敏感程度属于较敏感。

工业场地为Ⅲ类项目，矸石场为Ⅱ类项目，因此根据导则中地下水环境敏感程度分级表该项目地下水环境敏感程度可分为较敏感，对照表2-4，地下水评价等级为二级。

2.3.4声环境

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）声环境影响评价工作级别划分主要依据是：本项目所在地功能区类型属《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，项目运营后的噪声级增加量在3dB（A）以内，因此评价按二级进行。

2.3.5生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011），本次评价现有工业场地、矸石场依托现有，不新增占地，所以确定本次生态环境影响评价等级确定为三级。

表2-5　生态评价等级

| 项目 | 占地面积 | 区域生态敏感性 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 0ha（<2km2） | 一般区域 | 三级 |

2.3.6环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的划分依据和原则，评价工作等级划分见表2-6。

表2-6  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

本项目不涉及附录B中突发环境风险物质，因此本项目环境风险潜势按照I考虑。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中表1评价工作等级划分表，本次评价确定环境风险评价等级为简单分析。

2.3.7土壤

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），井田开采区属于生态影响型，工业场地及矸石周转场地属于污染影响型。按照导则要求，分别判定评价工作等级。井田开采区为II类项目，干燥度为 4.47， 且常年地下水水位平均埋深≥1.8m，大部分土壤5.5≤pH≤9.0，属于不敏感区，评价等级为三级；

表2-7  开采区生态型项目定级

根据污染型评价等级结果判定表。工业场地本项目各场地永久占地均9.06≥5hm2，项目周边附近有耕地，土壤环境为敏感。  因此工业场地及矸石场区土壤评价工作等级为二级。

表2-8 工业场地、矸石场污染型项目定级

2.4评价因子筛选

结合本工程初步工程分析煤炭开采对环境影响的特征，筛选出本工程主要现状评价因子、预测因子如下：

（1）生态环境

①现状评价因子

Ⅰ.土壤类型：构成、特点、分布等。

Ⅱ.土地利用：各类型土地构成、分布、面积等。

Ⅲ.植被资源：植被类型、组成、分布、覆盖率(量化)、生长系数(量化)等。

Ⅳ.水土流失：侵蚀类型、侵蚀程度、侵蚀模数等。

Ⅴ.生态系统：评价区内主要生态系统的种类、分布、特点等。

②预测评价因子

Ⅰ.地表塌陷：根据区域地质构造、采煤情况，预测煤炭开采产生的地表变形和沉陷程度，以及对区域内的村庄、地下水、植被及农作物等的影响。

Ⅱ.土地利用：耕地、林地的受影响程度、面积、特点，农作物产量变化等。

Ⅲ.水土流失：土壤侵蚀总量、侵蚀模数的变化。

Ⅳ.植被覆盖率：植物群落生物量的变化。

Ⅴ.工业场地绿地系数的变化。

（2）地下水环境

现状评价因子：pH、总硬度、氟化物、氨氮、砷、耗氧量、六价铬、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、挥发酚、汞、铁、锰、铅、氰化物、氯化物、镉、菌落总数、总大肠菌群和K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共计29项。

（3）地表水

现状评价因子：pH、SS、BOD5、COD、氨氮、石油类、Fe、Mn、硫化物共9项。同时记录河水流速、流量和水温。

（4）环境空气

①现状评价因子

TSP、PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO。

②预测评价因子

TSP、NO×。

（5）噪声

监测工业场地的环境噪声背景值，并预测噪声对周围村庄的影响，以等效声级为现状评价因子和预测评价因子。

- 土壤

现状评价因子：PH、土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准GB36600表1中的45项基本项目、《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB15618-2018)》表1中8项基本项目、石油烃。

2.5评价时段

本次评价时段重点为运营期。但根据煤矿建设项目的建设特征，服务期满后本评价也将给予一定的关注。

2.6评价范围

2.6.1环境空气评价范围

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，结合本次工程大气污染排放特征、该地区主导风向、场址周围关心点分布、本次评价范围以及该地区地形地貌，初步确定本次评价空气环境影响评价范围以工业场地为中心，南北5.0km，东西5.0km，共约25km2的范围内进行。

2.6.2地表水评价范围

本项目排水经进入恢河。本次地表水调查范围定为：厂区排污口至恢河，汇入恢河处上游500m及下游3000m的范围。

2.6.3地下水评价范围

本项目对地下水的影响主要为工业场地内污水处理设施渗漏对地下水环境的影响。本项目地下水评价范围为：上游以水源地北为界，下游以石咀子村北为界，西部以地表自然分水岭为界，东部以北同蒲铁路西侧为界，总调查评价范围约11.3km2。

2.6.4声环境评价范围

本次评价声环境影响评价范围确定为各工业场地场界向外扩200m。

2.6.5固体废物

以工业场地固废处置及现有矸石场可依托性分析为主。

2.6.6生态环境

以井田范围为中心，边界外扩500m为评价范围。

2.6.7土壤

土壤评价范围为各场地外扩2公里。

2.7 评价标准

2.7.1环境质量标准

（1）环境空气

环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表2-7  环境空气污染物浓度限值

| 污染物项目 | 平均时间 | 二级标准浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 | ug/m3 |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 | ug/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 | ug/m3 |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |

（2）水环境

地表水：本项目涉及地表水体为桑干河支流上游支流之恢河，坝上村——梵王寺段，水环境功能为工业用水保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表2-8   地表水环境质量标准（GB3838-2002）中Ⅳ类  单位mg/L

| 项目 | PH | COD | BOD5 | 石油类 | NH3-N | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6～9 | ≤30 | ≤6 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |

表2-9  地下水质量标准（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准   单位mg/L

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 序号 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5-8.5 | 14 | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 15 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |
| 3 | 色（铂钴色度单位） | ≤15 | 16 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 4 | 浑浊度/NTU | ≤3 | 17 | 氨氮 | ≤0.50 |
| 5 | 肉眼可见物 | 无 | 18 | 硫化物 | ≤0.02 |
| 6 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 19 | 钠 | ≤200 |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 | 20 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 8 | 氯化物 | ≤250 | 21 | 菌落总数 | ≤100 |
| 9 | 铁 | ≤0.3 | 22 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |
| 10 | 锰 | ≤0.1 | 23 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 11 | 铜 | ≤1.00 | 24 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 12 | 锌 | ≤1.00 | 25 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 13 | 铝 | ≤0.20 | 26 | 铅 | ≤0.01 |

（3）声环境

工业场地声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，铁路一侧执行4b类。

表2-10  《声环境质量标准》（GB3096-2008）   单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |
| 4b | 70 | 60 |

- 土壤环境

执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。

2.7.2污染物排放标准

（1）颗粒物：颗粒物无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求。

表2-11 煤炭工业污染物排放标准(GB20426-2006)

| 类别 | 污染物 | 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒 | 颗粒物 | 80mg/Nm3或设备去除效率＞98% |
| 作业场所 | 监控点 | 煤炭工业所属装卸场所 | 煤炭储存场所、煤矸石 堆置场 |
|  |  | 无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度差值） | 无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度差值） |
|  | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 1.0 |

3）污水：由于矿井水处理后回用于井下洒水，pH、SS、大肠菌群参照执行《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2006）；生活污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准。

矿井水排放水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

表2-13   城市污水再生利用城市  杂用水水质标准  单位：mg/L，PH除外

| 项目 | pH | BOD5 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤15 | ≤1.0 | ≤10 | ≤1500 | ≤3个/L |

表2-14      地表水环境质量标准（Ⅲ类）   单位mg/L

| 项目 | PH | CODcr | BOD5 | 石油类 | NH3-N | 硫化物 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6～9 | 20 | 4 | 0.05 | 1.0 | 0.2 | 200 |
| 项目 | 总汞 | 总镉 | 总铅 | 六价铬 | 氟化物 | Fe | Mn |
| 标准 | 0.0001 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |

4）噪声：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。铁路一侧执行4类标准。

2.7.3其他标准

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）要求。

表2-15  《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准（dB（A））

| 噪声限值 |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 75 | 55 |

（2）固体废物处置：严格落实《煤矸石综合利用管理办法》的要求，做好煤矸石的综合利用；固废堆放场地执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和修订单的要求；地表塌陷执行《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物储存、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及修改单要求，关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告 （环境保护部2017年第43号公告）的有关规定。

## 2.8环境敏感因素及保护目标分析

按《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查评价区不属特殊保护地区、社会关注区、生态敏感性脆弱区和特殊地貌景观区等，评价区无重点保护生态品种及濒危生物物种，主要环境敏感因素为本次评价范围内村庄居民、评价区环境空气质量、地下水及生态环境。

生态环境：保持区域生态环境的生物多样性，防止地表塌陷、地表水渗漏、水土流失及含水层影响，保护区内耕地和地表植被；

环境保护目标详细内容见表2-16。

表2-16   环境敏感保护目标一览表（相对于工业场地）

| 环境 要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（km） | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | ★梁家庄窝 | 东南 | 5.1 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 其中前石湖村、张家沟村、南庄村位于井田弃采的范围内。 |
|  | ★贺家沟 | 东南 | 5.5 |  |
|  | ★染峪 | 东南 | 3.2 |  |
|  | ★糜查咀 | 东南 | 2.8 |  |
|  | ★张家沟 | 东 | 2.3 |  |
|  | ★前石湖 | 东北 | 2.2 |  |
|  | ★南庄 | 东北 | 3.0 |  |
|  | 七里洼煤矿生活区 | 北 | 0.1 |  |
|  | 马家湾 | 西 | 0.5 |  |
|  | 石湖河 | 北 | 1.8 |  |
| 地表水 | 恢河 | 部分位于井田范围之内，将恢河两侧1km划为禁采区，其西距工业场地150m | 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
|  | 后里沟 | 为恢河的支流，从井田东部由南向北纵穿井田，流出井田外向西约3km汇入恢河。 |  |
| 声环境 | 本矿职工 | 办公区、职工宿舍区 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 地下水 | 保护对象 | 供水 方式 | 取水层位/供水水源 | 井深 | 满足《地下水质量标准》Ⅲ类标准，村民用水不受影响 ★为井田内村庄，其中前石湖村、张家沟村、南庄村位于井田弃采的范围内。 |
|  | ★梁家庄窝 | 浅水井 | 第四系松散孔隙水 | 10 m |  |
|  | ★贺家沟 | 浅水井 | 第四系松散孔隙水 | 15 m |  |
|  | ★染峪 | 浅水井 | 上石盒子组 | 8m |  |
|  | ★糜查咀 | 浅水井 | 上石盒子组 | 10m |  |
|  | ★张家沟 | 浅水井 | 第四系松散孔隙水 | 15m |  |
|  | ★南庄 | 浅水井 | 下石盒子组 | 5m |  |
|  | 七里洼煤矿生活区 | 浅水井 | 第四系松散孔隙水 | 12m |  |
|  | 马家湾 | 浅水井 | 第四系松散孔隙水 | 14m |  |
|  | ★前石湖 | 浅水井 | 第四系松散孔隙水 | 5m |  |
|  | 神头泉域 | 井田位于神头泉域范围内，但不在其重点保护区内，井田东北距重点保护区约32km。 | 保护神头泉域不受影响 |
|  | 宁武县后备水源地 | 位于恢河两侧1km的禁采区，本矿留设保安煤柱后，开采区域不在后备水源地一级保护区范围内 | 保护水源地水源和补给不受影响 |
| 生态 环境 | 村庄 | 生态评价范围内的梁家庄窝、贺家沟、染峪、糜查咀、张家沟、前石湖、南庄、马家湾等村庄。（骆驼墕村、张家窑村已搬迁） | 井田开采范围内的村庄留设保护煤柱，确保村庄不会受到地表下沉的影响 |
|  | 地表植被 | 本工程地表植被主要受采动影响，沉陷盆地边缘会遭到一定程度的破坏 | 破坏后及时恢复到原来状态 |
|  | 农田和农作物 | 受地表沉陷影响，可能在沉陷盆地边缘农作物会遭受到破坏，造成减产。 | 及时修整、恢复，防止减产 |
| 其它 | 北同蒲铁路 | 位于井田西侧，从南向北穿过井田，经留设保安煤柱后，不在井田开采范围以内。 | 保护铁路不受塌陷影响 |
|  | 高压线路 | 两条220kV高压线路，两条110 kV高压线路 | 保护高压线塔不受塌陷影响 |
|  | 原神高速 | 井田的东北部西北--东南方向穿过井田 | 保护高速公路不受塌陷影响 |
|  | 宁武县城市规划 | 工业场地位于规划区的工业用地范围内，井田西侧部分位于规划区的一类居住用地、二类居住用地和生态绿地。 | 煤炭开采应符合宁武县城市规划要求 |
|  | 古长城 | 保护区边界距井田边界2.1km | 全国重点文物保护单位。保护范围：长城两侧300m。 |

第三章  建设项目概况及工程分析

3.1现有120万吨/年兼并重组整合项目基本情况

3.1.1现有工程基本情况

现有工程基本情况见表3-1。

表3-1  现有兼并重组整合120万吨/年工程基本情况

| 建设单位 | 山西宁武榆树坡煤业有限公司 | 项目设立部门 | 山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导办公室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目 |
| 建设性质 | 兼并重组整合 |
| 建设地点 | 宁武县城东北的梁家庄、染峪、南庄一带，行政隶属宁武县凤凰镇和阳方口镇两镇管辖。 地理坐标为：北纬：35°41′45″─35°43′11″，东经：112°46′58″─112°50′28″。 |
| 井田面积 | 15.0247km2 |
| 建设规模 | 120万t/a |
| 环评审批单位 | 山西省环境保护厅，晋环函[2012]1154号文，2012年6月 |
| 环评验收单位 | 山西宁武榆树坡煤业有限公司 |
| 工业场地占地面积 | 一个工业场地，工业场地分为场前区、主生产区和辅助生产区。占地面积9.06ha，排矸场占地面积5.2ha |
| 开采煤层 | 现状开采2号煤层 |
| 开拓方式 | 井田采用斜井开拓方式，开拓系统已经形成。在井田西北部井田边界处布置有3个井筒，分别为主斜井、副斜井、回风立井 |
| 采煤方法 | 2采用综采一次采全高工艺，顶板采用全部垮落法 |
| 采暖供热、通风、井筒保温 | 工业场地内锅炉房选用2台WNS6-1.25-Q型燃气蒸汽锅炉，2台锅炉均燃用市政天然气，设10m的排气筒。同时，增设利用排风井乏风与井下涌水余热资源的热泵为建筑物供热。 |
| 服务年限 | 108a |

3.1.2现有工程概述

表3-2     现有120万吨/年兼并重组整合工程建设内容一览表（已通过环保竣工验收）

| 工程类别 | 项目名称 | 实际工程建设内容 | 验收阶段变更内容（和原环评相比） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 主井 | 井筒倾角13°，斜长1442.79m，净宽5.0m，净断面17.3m2，担负矿井原煤提升及进风任务、矿井人员提升及主斜井带式输送机检修任务。 | 主斜井向东侧微调10m，但仍位于工业场地内 | 建设单位于2018年9月27日完成了自主验收，宁武县环境保护局以【2018】03号出具了噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的函。 |
|  | 副井 | 井筒倾角14°，斜长1317.159m，净宽5.0m，净断面16.8m2，担负矿井材料、设备等辅助运输和进风任务，兼作安全出口。 | 副斜井井口坐标向东侧微调11m，但仍位于工业场地内 |  |
|  | 风井 | 井筒倾角90°，井筒长31.6m，净宽5.0m，净断面23.75m2，担负全矿井回风任务，兼作安全出口。 | 回风斜井改为立井布置，井口坐标向西微调16m，但仍位于工业场地内 |  |
|  | 主井生产系统 | 工作面来煤通过煤仓后转至主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓，再经皮带送至选煤厂厂房进行洗选。 | 井底增设了井底煤仓。 原煤提升到地面后将工业场地内输煤系统转至地下 |  |
|  | 副井生产系统 | 副井担负提升设备和材料等辅助性作业任务。采用单钩串车提升 | —— |  |
|  | 井下采煤系统 | 水平标高 | 采用斜井开拓方式，分别设主斜井、副斜井和回风立井。根据煤层间距，在2、3号煤层设主水平，在5号煤层设辅助水平，主、辅水平通过斜巷联系。主水平标高+1022.575m，辅助水平标高+960m。 | 主水平及辅助水平标高分别调高 |  |
|  |  | 采区划分及首采区 | 全井田共划分10个采区，首采区在11采区，位于井田西北部。 | 2个水平分别增加一个采区；且首采区由井田的中东部调整为西北部 |  |
|  |  | 大巷布置 | 井筒至开拓水平后，大巷沿SE52°向近似垂直断层分煤组布置一组开拓大巷，采区巷改为东西向布置，至井田东境界。开采南部资源时，平行于DF1断层分煤组布置一组巷道至井田西边界，再南北向布置采区巷道。 | 大巷布置改变 |  |
|  |  | 井底车场 | 增加井底煤仓、超磁水处理硐室、避难硐室等 | 增加井底煤仓、超磁水处理硐室、避难硐室等 |  |
|  | 矸石系统 | 地面不设拣矸系统，井下掘进矸石进入煤流系统统一进入洗煤厂。 | 工业场地不设排矸环节 |  |
|  | 通风系统 | 采用机械抽出式通风方式，中央并列式通风系统。选用2台AGF606-2.82-1.68-2型轴流式矿井通风机，1台工作，1台备用。 | 通风机型号改变 |  |
|  | 排水系统 | 在副斜井落底下部25m处的西侧岩层中设主排水泵房、主变电所和主副水仓，水仓入口南侧设超磁水处理硐室。选用MD450-60×6型矿用耐磨多级离心泵三台。正常涌水时，一台工作，一台备用，一台检修；最大涌水时，二台工作。 | 矿井水处理站的混凝沉淀部分置于井下。重现选择泵的型号。 |  |
| 辅助工程 | 机修车间及综采设备库 | 机修车间及综采设备库为封闭联合建筑，机修车间承担机电设备的维修；综采设备库用于综采设备临时堆放中转 | —— |  |
|  | 坑木加工房 | 坑木外购 | 不设坑木加工房 |  |
|  | 井下防灭火 | 采用注氮防灭火与黄泥灌浆 | —— |  |
| 储运 工程 | 储煤场 | 在选煤厂东南角新建一座原煤缓冲仓，但其属于煤矿。筒仓的直径Φ18m，高度45m，储煤量为10000t。 | —— |  |
|  | 原煤转载 | 原煤通过主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓。皮带输送机全线封闭，且在转载点设洒水喷雾装置。 | 工业场地内将输煤系统转至地下 |  |
|  | 进场道路 | 公路起点为忻五公路东侧，终点为矿井工业场地西侧，河道防洪堤处。线路中间跨越恢河 | —— |  |
| 行政与公共设施 | 重新配套办公楼、食堂等联合建筑 | —— |  |
| 公用 工程 | 供电 | 矿井两回35kV电源，一回引自宁武110kV变电站35kV侧；另一回引自薛家洼110kV变电站35kV侧。矿井工业场地新建1座35kV变电站，井下10kV高压供电，双回线路经主斜井井筒敷设至主变电所。 | 供电电源不同 |  |
|  | 供水及管线 | 生活用水取自市政供水；井下洒水来自矿井涌水 | —— |  |
|  | 供热 | 锅炉房设2台WNS6-1.25-Q型燃气蒸汽锅炉。同时利用风井乏风与井下涌水余热作为热泵吸热的低温热源置换热水，供给洗浴、地上建筑采暖。 | 减少14吨的锅炉配置，新增排风井乏风与井下涌水余热利用 |  |
|  | 供气及管线 | 由宁武县天然气公司（陕京一线）提供 | —— |  |
|  | 回水管道 | 输水管道沿着输煤廊道布置，管线长约1.2km，埋深大于1.2m，管材为无缝钢管，DN为108mm。 | —— |  |
| 环保工程 | 大气污染控制 | 锅炉烟气 | 锅炉燃用天然气 | —— |  |
|  |  | 原煤转载 | 原煤通过主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓。输煤通道转载点处设置雾化喷头降尘。 | 将输煤系统转至地下 |  |
|  |  | 原煤储存 | 原煤储存采用一座缓冲仓，直径Φ18m、高度45m，设置机械排风装置和瓦斯监测探头。 | —— |  |
|  |  | 汽车运输 | 工业场地不设排矸系统，不存在矸石运输扬尘 | 减少无组织源 |  |
|  | 水污染控制 | 矿井水 | 矿井水处理站处理能力为500m3/h，矿井水经混凝、沉淀、过滤、消毒处理后用于井下洒水、黄泥灌浆，煤矿及洗煤厂工业场地的道路洒水抑尘及绿化用水，剩余送洗煤厂用水，不外排。 | 矿井水处理站能力增大。 |  |
|  |  | 生活污水 | 新建生活污水处理站2座，单座处理能力10m3/h。生活污水采用水解酸化、接触氧化、MBR池、消毒、深度处理工艺，处理后用于绿化洒水及洗煤厂用水，不外排(回用于洗煤厂的生活污水用管道输送)。黄泥灌浆用水由处理后的矿井水补给。 | 生活污水处理站处理能力增大。 增加回用水送洗煤厂管道工程 |  |
|  |  |  | —— | 取消初期雨水池的建设 |  |
|  | 噪声 控制 | 选用低噪声设备、隔声、降噪措施 | —— |  |
| 环保工程 | 固体 废物 | 煤矸石 | 掘进矸石与煤流一同入洗煤厂，煤矿工业场地不设排矸系统。洗煤厂洗选矸石送备用矸石场暂存。 | 工业场地不设排矸环节。 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾由当地环卫部门统一处理 | —— |  |
|  |  | 生污水处理站污泥 | 送环卫部门指定地点 | —— |  |
|  |  | 矿井水处理站污泥 | 与产品煤一起销售 | —— |  |
|  |  | 废机油 | 在危险废物暂存间暂存，后送有资质单位处置。 | —— |  |
|  | 生态保护与恢复 | 采煤沉陷区 | 对因采煤而造成的地表塌陷进行治理，并进行生态恢复或补偿。 | —— |  |
|  |  | 工业场地绿化 | 对工业场地进行绿化，绿化系数达到20%。 | —— |  |
|  |  | 废弃工业场地 | 对原榆树坡煤矿工业场地进行生态恢复。 | —— |  |
|  |  | 回用水输水管线及地下输煤通道 | 开挖时要将表土和底层土分别堆放，回填时也应分层回填，并留足适宜的堆积层，并恢复地表植被。废弃土渣用于冲沟沟底和沟坡防护内填土、就近填沟造地恢复植被。 | —— |  |

3.1.2现有工程生产工艺

3.1.2.1现有井下生产系统

（1）现有井田开拓方案

矿井为兼并重组整合矿井，现共布置有3个井筒，分别为主斜井、副斜井和回风斜井。

主斜井：井口坐标×= 4323340.303，Y= 19613781.204，Z=+1339.5m，井筒落底标高+1022.850m，井筒倾角13°，斜长1442.792m（含竖曲线），井筒落底至井底煤仓平巷114m，井筒净宽5.0m，净断面17.3m2。装备带式输送机担负矿井原煤提升及进风任务，装备循环式架空乘人器担负矿井人员提升及主斜井带式输送机检修任务，并敷设有动力、通讯信号电缆。

副斜井：井口坐标×= 4323335.000，Y= 19613831.000，Z=+1339.5m，井底水平标高+1022.575m。井筒倾角14°，井筒斜长1317.159m，井筒净宽5.0m，净断面16.8m2。副斜井担负矿井材料、设备等辅助运输和进风任务，兼作安全出口。并敷设有通讯、信号电缆及排水、压风等管线。

回风立井：井口坐标×= 4323230.138，Y= 19613864.507，Z= +1339.5m，落底标高+1307.9m，井筒垂深31.6m，井筒净直径5.5m，净断面23.75m2。担负全矿井回风任务，兼作安全出口。并敷设有黄泥灌浆、注氮等管线。

现有工程各井筒特征见表3-3。

表3-3    井筒特征表

| 序号 | 井筒特征 | 井 筒 名 称 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 主斜井 | 副斜井 | 回风立井 |
| 1 | 80井口座标 | 纬距(×) | 4323292.759 | 4323287.460 | 4323182.598 |
|  |  | 经距(Y) | 19613710.396 | 19613760.190 | 19613793.697 |
| 2 | 54井口座标 | 纬距(×) | 4323340.303 | 4323335.000 | 4323230.138 |
|  |  | 经距(Y) | 19613781.204 | 19613831.000 | 19613864.507 |
| 3 | 井口标高 | +1339.500 | +1339.500 | +1339.500 |
| 4 | 方位角 (°) | 359.0 | 359.0 | 45.0 |
| 5 | 井筒倾角 (°) | 13 | 14 | 90 |
| 6 | 落底水平标高 (m) | +1022.850 | +1022.575 | +1307.9 |
| 7 | 井筒长度或垂深 (m) | 1442.792 | 1317.159 | 31.6 |
| 8 | 井筒净宽或净径 (m) | 5.0 | 5.0 | Φ5.5 |
| 9 | 井 筒 支 护 | 支护 形式 | 表土及基 岩风化段 | 钢筋砼+钢棚 | 钢筋混凝土 | 钢筋混凝土 |
|  |  |  | 基 岩 | 锚网喷+锚索 | 钢筋混凝土 | 钢筋混凝土 |
|  |  | 支护 厚度 (mm) | 表土及基 岩风化段 | 400 | 600 | 600 |
|  |  |  | 基 岩 | 150 | 600 | 600 |
| 10 | 断面 积 (m2) | 断面形状 | 半圆拱 | 半圆拱 | 圆 |
|  |  | 净断面 | 17.3 | 16.8 | 23.75 |
|  |  | 掘进 | 表 土 | 24.4 | 35.24 | 35.24 |
|  |  |  | 基 岩 | 19.8 | 35.24 | 35.24 |
| 11 | 井筒装备 | 1000mm带式输送机、架空乘人器 | 900mm轨距43kg/m轨道 | 梯子间 |

- 现有采煤方法

现阶段开采2号煤，采用综采一次采全高工艺，目前，建设单位在11采区进行开采。

- 现有开采水平标高

在2号煤层设主水平，主水平标高+1022.575m。

- 现有采区划分和开采顺序

根据原环评批复，全井田共划分为10个采区，上下组煤各划分为5个采区。2、3号煤层划分为11、12、13、14和15采区，5号煤层划分为21、22、23、24和25采区。为满足宁武县城市规划要求，对井田西北角（14、24采区）实行弃采。原环评2~5号开拓布置图见图3-1~图3-2.

采用由近及远，先上后下的顺序开采各采区。矿井整体采用由近及远，先上后下的顺序开采各采区。考虑工业场地内的回风立井服务范围，上组煤的11、12、13采区开采后，接续下组煤的21、22、23采区，最后再按照15、25采区顺序开采。先期开采11采区2号煤层。目前开采11采区的1101工作面。该工作面长1750m，宽200m，目前已经回采45m。

现有开拓图见3-3，现状2号煤采掘平面布置图见图3-4，现有工程井上下对照图见图3-5。

- 动用储量情况

根据2019年5月山西地宝能源有限公司编制的《山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矿生产地质报告》，各煤层资源/储量估算结果见表3-4。由于矿井刚转入生产矿井，初期在开采2号煤，目前动用2号煤资源储量为9.77Mt。3号、5号煤尚未进行开采。

表3-4   各煤层资源/储量估算汇总表

| 煤层 | 煤类 | 资源/储量(万t) | 111b/总量（%） | 111b+122b/总量（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 111b | 122b | 333 | 保有 | 采空区 | 古空区 | 累计 查明 |  |  |  |
| 2号 | 1/3JM | 1112 | 399 | 569 | 2080 |  |  | 2080 | 53 | 73 |  |
|  | QM | 2730 | 350 | 2726 | 5806 | 717 |  | 6523 | 47 | 53 |  |
|  | 1/2ZN | 10 |  | 39 | 49 |  |  | 49 | 20 | 20 |  |
|  | 小计 | 3852 | 749 | 3334 | 7935 | 717 |  | 8652 | 49 | 58 |  |
| 3号 | 1/3JM |  |  | 82 | 82 |  |  | 82 |  |  |  |
|  | QM |  |  | 954 | 954 |  |  | 954 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 1036 | 1036 |  |  | 1036 |  |  |  |
| 5号 | 1/3JM | 13065 | 3031 | 10463 | 26559 |  |  | 26559 | 49 | 61 |  |
|  | QM | 1097 | 625 | 404 | 2126 | 13 | 28 | 2167 | 52 | 81 |  |
|  | 小计 | 14162 | 3656 | 10867 | 28685 | 13 | 28 | 28726 | 49 | 62 |  |
| 其中 | 1/3JM | 14177 | 3430 | 11114 | 28721 |  |  | 28721 | 49 | 61 |  |
|  | 1/2ZN | 10 |  | 39 | 49 |  |  | 49 | 20 | 20 |  |
|  | QM | 3827 | 975 | 4084 | 8886 | 730 | 28 | 9644 | 43 | 54 |  |
| 合计 | 18014 | 4405 | 15237 | 37656 | 730 | 28 | 38414 | 48 | 60 |  |

图3-3   现有井田开拓方案

图3-4   现有2号煤采掘工程平面图

3.1.2.2现有地面生产系统

（1）主井生产系统

原煤出井后在井口房转载点通过胶带输送机运至原煤缓冲仓（为煤矿所有，但位于该矿配套洗煤厂宁武县昌盛洗煤有限责任公司内，缓冲仓为1座直径18m，高45m圆形筒仓，储煤量为10000）。再经皮带送至宁武县昌盛洗煤有限责任公司生产系统进行洗选加工。

宁武县昌盛洗煤有限责任公司宁武县阳方口镇石湖河村东南部约350m处，南距榆树坡煤矿约940m。该公司原名为宁武县煤气焦化有限责任公司，2011年6月被山西宁武榆树坡煤业有限公司收购，采用块煤重介浅槽分选+末煤重介旋流器分选工艺。2016年11月宁武县环境保护局以宁环审评函[2016]第21号文对该洗煤厂洗煤厂300万吨/年洗煤生产线项目进行了批复。该洗煤厂于2019年4月基本达产。目前建设单位正在筹备环保竣工验收。

煤矿工业场地与洗煤厂相对位置关系见图3-6。

（2）副井生产系统

副井采用斜井开拓方式，担负提升设备和材料等辅助性作业任务。采用单钩串车提升，一次可挂3辆平板车。井筒内每150m设置常闭式防跑车装置。

（3）矸石排放系统

矿井地面不设排矸系统，掘进矸石进入煤流系统统一进入洗煤厂。

（4）辅助设施

辅助设施由矿井修理车间、综采设备库、器材库、消防材料库、油脂库等组成。取消坑木加工房及岩粉库。

- 输煤廊道

原煤通过主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓（为煤矿所有，但位于洗煤厂内）。地上部分采用全封闭输煤走廊，皮带输送机转载点上设置雾化喷头降尘。

输煤廊道工业场地地下部分由主井井口房向东1km后向北2km后出工业场地，然后直线到达原煤缓冲仓。

（6）回用水送洗煤厂管线工程

经处理后的生活污水用于煤矿工业场地的绿化、道路洒水抑尘等，余量通过管道送洗煤厂用水，用于洗煤厂洗煤用水及工业场地的绿化、道路洒水抑尘等。其输水管道沿着输煤廊道布置，管线长约1.2km，埋地敷设，埋深大于1.2m，管材为无缝钢管，DN为108mm，使用胶圈或法兰连接。

- 黄泥灌浆系统

在工业场地设灌浆站，为全矿灌浆服务，灌浆方法采用随采随灌，即随采煤工作面推进的同时向采空区灌注泥浆。在灌浆工作中，灌浆与回采保持有适当距离，以免灌浆影响回采工作。另外，本矿井选用2套DM-1200型井下移动式变压吸附制氮机，工程所需制氮设备的产氮量为845.4m3/h，制氮机组放置在工作面胶带输送机巷入口附近的联络巷中，随工作面搬迁而移动。工作面输氮管路选用φ159×4.5无缝钢管一趟，沿工作面胶带输送机巷敷设。管路采用管接头联接，并做防腐处理。

黄泥灌浆取自于矸石场内的黄土，取土场面积约8000m2，为荒山荒沟，植被覆盖率较低，以杂草和灌木为主，土质以褐土土质为主。本工程取土量约为44550m3/年，全部采用挖掘机取土，然后用汽车运往工业场地灌浆车间，取土厚度约为20m。

取土场取土前先进行剥离，按台阶式开挖取土，取土后及时进行绿化。取土后开拓场地用于矸石填埋场地。

- 矸石场

本次变更项目的掘进矸石与煤流一同进入洗煤厂，煤矿不设排矸系统。煤矿产生的掘进矸石经洗煤厂分离后最终送备用矸石暂存。

昌盛洗煤厂的矸石全部送原环评中的备用矸石场（原三岔煤矿工业场地），其位于煤矿工业场地东北约4.5km处。矸石沟长约360m，平均宽约120 m，平均深约15m，占地面积4.32hm2，有效容积65万m3，可堆放矸石量为110万吨。昌盛洗煤厂年产矸石量为57万吨，备用矸石场可堆放矸石共2年。由于昌盛洗煤厂煤矸石综合利用的华润矸石电厂尚未建设，其产生的矸石全部送矸石场堆存，目前，矸石场尚有24万吨的余量。该矸石场于2018年通过了宁武县环境保护局的竣工验收，该矸石场拦矸坝、截水渠等均已建成。目前正在服务当中。

3.1.3现有工程总平面布置

矿井工业场地分为场前区、主生产区和辅助生产区。工业场地西部为场前区，中部为主生产区，东部布置为辅助生产区。场外进场道路布置在工业场地西侧。

场前区布置有办公楼、调度楼、食堂和灯房浴室等联合建筑。主生产区布置有主井井口房、主井空气加热室和配电室，原煤通过胶带输送机在井口房转载到地下胶带输送机，通过胶带输送机运至选煤厂场地。场地的东部和南部布置有副斜井井口房、提升机房、空气加热室、矿井水处理站、35kV变电所、压缩空气站、井下消防洒水池、锅炉房、联合建筑、露天场地及地面轨道系统。工业场地占地面积9.06hm2。总平面布置见图3-7。

3.1.4现有工程公用工程

3.1.4.1现有工程供电

矿井两回35kV电源，一回引自宁武110kV变电站35kV侧；另一回引自薛家洼110kV变电站35kV侧。矿井工业场地建有1座35kV变电站，井下10kV高压供电，双回线路经主斜井井筒敷设至主变电所。

3.1.4.2现有工程给排水

1）供水

①供水水源

矿井地面生活用水引自宁武县市政供水系统，通过管路输送至矿井工业场地，采用无负压管网，自动增压，给水设备供水至矿井场地各生产生活用水点。

井下用水来自经处理后的矿井水。

②用水量

煤矿采暖期总用水量为1792.60m3/d，非采暖期1717.17m3/d。

③排水系统

a 矿井水

根据竣工调查时期监测结果，矿井水处理站进出口流量为1122m³/d。工业场地现有矿井水处理站一座，处理能力为500 m3/h，处理工艺为混凝、超磁分离、浅层砂过滤、消毒。矿井水经处理站处理后回用于井下洒水抑尘及黄泥灌浆。

b 生活污水

因全矿劳动定员不变，按《煤炭工业给排水设计规范》（GB50810-2012）进行了核算，采暖期的生活污水量为326.67m3/d，但增加了洗煤厂的生活污水5m3/d，其生活污水总量为331.67 m3/d。

现有2座生活污水处理站，处理能力为200+200m3/d，采用水解酸化、接触氧化、MBR池、消毒、深度处理工艺，处理后的生活污水用于矿区及洗煤厂的道路洒水、绿化及洗煤厂的洗煤用水（回用水送洗煤厂采用管道输送），不外排。

环评阶段和验收阶段水平衡见图3-8、3-9。

3.1.4.3现有工程采暖、通风

（1）供热配置

榆树坡煤业供热采用热泵+燃气锅炉双源偶合供热系统。

a、榆树坡煤业的热泵利用排风井乏风与井下涌水余热资源作为热泵吸热的低温热源，置换出50/40℃热水，首先供给洗浴、地上建筑采暖用热。其中乏风热泵主要为地面建筑物供暖（采暖期运行），涌水热泵主要为洗浴供热（全年运行），余量考虑供给井下采暖。具体热泵配置见表3-7。

表3-7   热泵配置表

| 热泵 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涌水热泵 | 制热量1360kW，涌水流量104m3/h，用户温度55/45°C，涌水温度15/6°C | 2台 |  |
| 乏风热泵 | 制热量775kW，涌水流量67m3/h，用户温度55/45°C | 6台 |  |

则热泵的供热量为775×6+1360×2=7370 kW。

b、工业场区建有锅炉房1座，选用2台WNS6-1.25-Q型蒸汽锅炉，采暖期2台锅炉全部运行，运行制度为154d×20h；非采暖期不运行，该锅炉为备用锅炉，本次评价按照最不利因素进行。

锅炉燃用的天然气由宁武县天然气公司（陕京一线）提供，山西压缩天然气集团宁武有限公司天然气来自陕京一线的神池——宁武——原平线。在锅炉房内设有燃气调压计量间，对市政燃气调压、稳压，供给锅炉燃用。天然气主要成分见表3-8。

表3-8    天然气主要成分表

| 项目 | 甲烷（CH4） | 乙烷（C2H6） | 丙烷 | 正丁烷 | 异丁烷 | 正丁烷 | 异戊烷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 （体积%） | 98.9 | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.007 | ＜0.007 |
| 项目 | 氧气（O2） | 氮气（N2） | 低热值（MJ/Nm3） | 高热值（MJ/Nm3） | 硫化氢含量（mg/Nm3） | 总硫含量（mg/Nm3） |  |
| 含量 （体积%） | 0.04 | 1.04 | 32.69 | 36.7 | ＜0.5 | 1 |  |

3.1.5现有工程环境影响分析

3.1.5.1现有工程大气污染防治措施及污染物排放情况

（1）锅炉烟气

工业场地锅炉房内设2台WNS6-1.25-Q型蒸汽锅炉，锅炉运行时间为154d/a，20h/d，锅炉排气筒高度8m。

锅炉燃气采用市政天然气，气源来自宁武县市政天然气（陕京一线），天然气通过管道直接进入工业场地锅炉房。天然气气源主要为煤层气，甲烷含量高，其他杂质成分少，是优质的天然气液化天然气。

根据2018年9月4、5号煤矿验收阶段对锅炉的监测，烟尘排放浓度在8.58-9.13mg/m³、SO2未检出，NO×排放浓度在90-95mg/m³。

锅炉烟尘、SO2、NO×排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271- 2014）表3中燃气锅炉限值要求，即烟尘20mg/m3，SO2 50mg/m3，NO× 150mg/m3；锅炉烟囱高10m，满足不低于8m的烟囱的要求。

（2）原煤转载及原煤储存

本项目原煤不进行筛分处理。原煤通过主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓（煤矿所有但位于洗煤厂内）。地上部分采用全封闭输煤走廊，皮带输送机转载点上设置雾化喷头降尘，采取措施后除尘效率可达90%。

验收期间项目排放污染物核算结果如下表。

表3-9    工程外排污染物总量统计表（t/a）

| 污染物 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核定排放量（t/a） | 0.231 | 0 | 2.421 |

3.1.5.2现有工程水污染防治措施及污染物排放情况

现有工程污水主要来自井下排水、生活污水等。其防治措施有：

（1）矿井井下排水

①处理工艺

榆树坡煤业在竣工环保验收监测后对矿井水处理站进行了提标改造，并已改造完成。改造后处理能力不变，仍为500 m3/h。但增加了深度处理工艺（活性炭+超滤），使处理后水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

经处理后的矿井水，部分回用于井下洒水抑尘。黄泥灌浆、煤矿及洗煤厂工业场地的道路洒水及绿化用水，剩余送洗煤厂生产用水。不外排。

图3-10   矿井水处理站工艺流程

②矿井水处理站处理设备

提标改造后矿井水处理站构筑物及设备见下表。

表3-7   矿井水处理站构筑物及设备表

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预沉池 | 13.0×2.3×3.2m | 座 | 1 | 钢砼结构 |
| 2 | 一体化净水器 (混凝、斜管沉淀） | 14.0×4.0×3.2m | 座 | 2 | 钢砼结构 |
| 3 | 污泥池 | 3.0 × 3.0 ×3.0m | 座 | 1 | 钢砼结构 |
| 4 | 压滤机 | ×AMYZ/160-1250 | 套 | 1 |  |
| 5 | 调节池 | 200+400m3 | 座 | 2 |  |
| 6 | 石英砂过滤器 | 每罐处理能力50m3/h | 台 | 10 |  |
| 7 | 次氯酸钠消毒装置 | CK-Z×320/125 | 台 | 1 |  |
| 8 | 回用水池 | 900+1700m3 | 座 | 2 |  |

（2）生活污水

①处理工艺

煤矿生活污水产生量为200m3/d，洗煤厂的生活污水5m3/d，主要污染物为BOD、COD及SS。现有2座生活污水处理站，处理能力为200+200m3/d，采用水解酸化、接触氧化、MBR池、消毒处理工艺。两座生活污水处理站的工艺流程相同。

生活污水经处理后全部作为洗煤厂的洗煤用水，不外排。

图3-11  生活污水处理站工艺流程

②生活污水处理站处理设备

生活污水处理站构筑物及设备见下表。

表3-8  生活污水处理站构筑物及设备表

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生活污水处理站 |
| 1 | 调节池 | L×W×H = 5×5×3.5 m | 座 | 1 |  |
| 2 | 水解酸化池 | L×W×H=2×5×3.5m | 座 | 1 |  |
| 3 | 接触氧化池 | L×W×H=4×5×3.5m | 座 | 1 |  |
| 4 | MBR池 | 膜池尺寸：L×W×H = 5×3 ×3m | 座 | 1 |  |
| 5 | 消毒池 | L×W×H=1.5×3×3.5m | 座 | 1 |  |
| 6 | 冋用水池 | L×W×H=4.5×3×3.5 m | 座 | 1 |  |
| 2#生活污水处理站 |
| 1 | 调节池 | L×W×H = 5×5×3.5 m | 座 | 1 |  |
| 2 | 水解酸化池 | L×W×H=2×5×3.5m | 座 | 1 |  |
| 3 | 接触氧化池 | L×W×H=4×5×3.5m | 座 | 1 |  |
| 4 | MBR池 | 膜池尺寸：L×W×H = 5×3 ×3m | 座 | 1 |  |
| 5 | 消毒池 | L×W×H=1.5×3×3.5m | 座 | 1 |  |
| 6 | 冋用水池 | L×W×H=4.5×3×3.5 m | 座 | 1 |  |
|  | 冋用水池 | L×W×H=10×8×3.5 m | 座 | 1 |  |

根据验收监测数据可知：生活污水满足《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准要求。

3.1.5.3现有工程固废污染防治措施及排放情况

固体废弃物主要包括：矸石、污水处理站污泥、生活垃圾、危废等。

各类固废产生量及处理措施见下表。

表3-9   现有固体废物污染防治措施

| 固废类别 | 属性 | 产生量 (t/a) | 处理措施及去向 | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘进矸石 | 一般固废 | 26000 | 与煤流一同进入洗煤厂，煤矿不设排矸系统 | 0 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 155 | 定期运至当地环卫部门指定场所 | 0 |
| 矿井水处理站污泥 | 一般固废 | 33.8 | 与产品煤一起外售 | 0 |
| 生活污水处理站污泥 | 一般固废 | 12.1 | 定期运至当地环卫部门指定场所 | 0 |
| 废机油 | 危险废物HW08 | 0.8 | 工业场地建设危险废物暂存间，后送有资质的单位处置 | 0 |

3.1.5.4现有工程噪声污染防治措施及排放情况

高噪声设备和噪声源主要有：机械设备、风机、水泵、空压机等。

现状采取建筑隔声，基础减振，安装隔声门窗，鼓引风机设减振器，进排气口安装消声器，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器，管道间采取柔性连接方式，通风机风机带消声装置的，机座进行减振处理，加装扩散器。

部分高噪声设备厂房封闭，夜间停止工作。

3.1.5.5现有工程采空区

原榆树坡煤矿及三岔煤矿井田位于兼并重组后井田的东北角，井田面积总计为1.0457km2。原采区内2号煤层采空区面积约3.6hm2，由于历史原因5#煤业采空区面积约2.5hm2,其小窑主要采用炮采的工艺，现尚未出现地表沉陷和裂缝现象。

榆树坡煤业目前正在开采11采区的1101工作面，该工作面长1750m，宽200m，采用综采一次采全高采煤方法，全部垮落法管理顶板。目前1101工作面已形成采空区面积约10000m2。

首采区主要位于井田中部，属于低山地貌，地表植被主要是草地和旱地，首采区内分布有染峪村和糜渣咀村。根据现场踏勘，首采区未发现地表裂缝，因此对地表植被影响不大。

3.1.5.6现有工程生态环境影响分析

（1）工业场地

兼并重组榆树坡煤业的工业场地为新建场地。

榆树坡煤业对工业场地进行了防洪排水、边坡防护、地面硬化等措施。并进行了绿化。在生产区结合各种生产设施特点，种植高低错落的乔灌木，形成隔离林带；办公区以美化环境为主，种植草坪、花草等。道路的绿化以种植道树为主，选择圆柏等，形成道路的绿化带。

工业场地占地面积为9.06hm2,绿化面积1.88hm2,绿化系数为21%。其中种植乔木358株，灌木513株，草地9700m2。

- 废弃工业场地

原三岔煤矿2007年因资源枯竭而关闭，目前工业场地内现有井筒封堵、生产设施拆除，其工业场地作为备用矸石场。

原宁武县榆树坡煤业于2009年12月底关闭，原有井筒封堵、生产设施拆除，工业场地己覆土并进行生态恢复。

- 矸石场

榆树坡煤业将原三岔煤矿工业场地作为重组后的矸石场，位于工业场地东北约4.5km处，该矸石场为榆树坡煤业与昌盛洗煤厂共用矸石场。该沟为西北——东南走向，沟口朝西北。沟长约400m，平均宽100m，平均深10m，有效容积约为94万m3,可容纳160万吨矸石。矸石场为废弃工业场地，岩层含水层富水性弱，水文地质简单。矿方委托太原核清环境工程设计有限公司对矸石场的拦矸坝、 截水沟、消力池等进行设计。目前，矸石场己堆放约31万吨的矸石，尚余约130万吨的储量。矸石场己按照设计进行拦矸坝、排水涵洞等工程建设。

- 取土场

取±场位于矸石场西北的山坡。取土场已进行取土，用于黄泥灌浆试运行，形成的取土面积大约为240㎡，其取上场内全部为裸露的黄土。采用人工取土、人工运输的方式。尚未形成裸露的平面。

3.1.6  验收至今工程变化情况

- 供热系统

#### 2018年年底完成了供热设施的改造。由于厂区紧邻宁武县焱安热力有限公司，厂区内建设了2#热力站（锅炉房热力站）及3#热力站（通风机房旁热力站）。

（1）2#换热站设备

2#换热站内设有高效智能板式水--水换热机组一套，设计换热量2500kW，设计出水温度85/60℃低温热水，供地面新建建筑物及会议室等采暖。

（2）3#换热站设备

3#换热站设有高效智能板式水--水换热机组两套，设计出水温度85/60℃的低温热水，设计换热量分别为1#机组：8760kW、2#机组1760kW。其中1#机组专供主斜井、副斜井的井筒防冻供热，2#机组供场面建筑物采暖。

目前，厂区已基本实现集中供热，原有燃气锅炉转为备用 。

- 矿井水处理站

矿井水现有处理工艺为混凝、超磁分离、浅层砂过滤、消毒。处理能力为500m3/h。

3.1.7现有工程存在的环境问题及“以新带老”措施

本项目与2018年12月完成竣工环保验收，现有工程存在的主要环境问题及“以新带老”措施情况见下表。

| 种类 | 污染源名称 | 现有环保工程建设情况 | 以新代老整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态恢复 | 地表塌陷影响区 | 历史开采沉陷裂缝已填充平整，目前未发现地表沉陷现象 | 定期观测，及时修补裂缝 |
|  | 矸石场地 | 矸石场分区覆土、绿化，设置推土机 | 矸石场分区覆土、绿化 |
|  | 取土场 | 目前取土面小，形成一取土立面， 后期取土过程中要区分及时进行植被恢复 | 后期取土过程中要区分及时进行植被恢复 |
| 废水 | 矿井水处理站 | 矿井水现有处理工艺为混凝、超磁分离、浅层砂过滤、消毒。处理能力为500m3/h。 | 将规矿井水处理站调整至700m3/h,增加深度处理工艺，前段设置调节池，防止下组煤矿井水呈酸性而影响处理效果。 |

表3-10   现有工程存在的主要环境问题及“以新带老”措施

3.2配采项目概况

3.2.1项目基本情况

项目名称、生产规模、产品方案、采掘方法及运输方式等基本情况见下表。

表3-11  工程基本情况列表

| 建设单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井2、5号煤配采项目 |
| 建设性质 | 技改 |
| 建设地点 | 宁武县城东北的梁家庄、染峪、南庄一带，行政隶属宁武县凤凰镇和阳方口镇两镇管辖。 地理坐标为：北纬：35°41′45″─35°43′11″，东经：112°46′58″─112°50′28″。 |
| 井田面积 | 15.0247km2 |
| 建设规模 | 120万t/a |
| 工业场地占地面积 | 工业场地分为场前区、主生产区和辅助生产区。占地面积9.06ha，排矸场占地面积5.2ha |
| 开采煤层 | 2、5号煤层 |
| 开拓方式 | 斜井开拓 |
| 采煤方法 | 2号煤层均采用综采一次采全高工艺，5号煤层低位综采放顶煤采煤法，采用全部跨落法管理顶板 |
| 服务年限 | 73.8a |
| 建井总工期 | 24.5个月 |

3.2.2资源条件

3.2.2.1井田边界

井田位于宁武县城东北的梁家庄、染峪、南庄一带，行政隶属宁武县凤凰镇和阳方口镇两镇管辖。

地理坐标为：北纬：35°41′45″─35°43′11″，东经：112°46′58″─112°50′28″。

根据2012年12月16日山西省国土资源厅给榆树坡煤业颁发的第

C1400002009121220048675号采矿许可证，有效期限为2012年12月16日至2042年12月16日，矿井批准开采2-5号煤层，生产规模为120万吨/年，井田面积15.0247km2，井田范围由下列25个拐点连线圈定(1980西安坐标系)。

本井田北部自西向东分别与同煤集团阳方口北辛窑井田、忻州神达能源集团南岔煤业有限公司相邻，东北部与宁武县地方煤炭集团老窑沟煤矿相接壤。

表3-12  井田境界拐点坐标

| 序号 | X坐标 | Y坐标 | 序号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4325532.46 | 37617389.18 | 14 | 4321714.46 | 37616399.19 |
| 2 | 4326082.46 | 37617399.18 | 15 | 4318162.47 | 37616429.19 |
| 3 | 4326282.46 | 37617759.18 | 16 | 4317984.47 | 37614413.19 |
| 4 | 4326232.46 | 37618169.18 | 17 | 4318912.47 | 37614386.19 |
| 5 | 4326062.46 | 37618164.18 | 18 | 4318931.47 | 37613677.19 |
| 6 | 4326042.46 | 37618604.18 | 19 | 4323099.46 | 37613603.19 |
| 7 | 4325470.46 | 37618509.18 | 20 | 4323299.46 | 37613603.19 |
| 8 | 4325495.46 | 37618119.18 | 21 | 4323299.46 | 37613801.19 |
| 9 | 4325112.46 | 37618089.18 | 22 | 4323099.46 | 37613801.19 |
| 10 | 4325132.46 | 37617389.18 | 23 | 4323099.46 | 376155679.19 |
| 11 | 4325163.46 | 37616384.19 | 24 | 4325500.46 | 37615679.19 |
| 12 | 4325162.46 | 37615979.19 | 25 | 4325509.46 | 37616167.19 |
| 13 | 4321702.46 | 37615979.19 |  |  |  |

图3-12   四邻矿井关系图

3.2.2.2矿井设计储量及矿井设计服务年限

（1）资源/储量估算结果

根据《山西宁武榆树坡煤业有限公司补充勘探地质报告》（山西地宝能源有限公司2018.1），共获得井田内可采煤层2、3、5号煤层保有资源/储量389.88Mt。其中探明的经济基础储量（111b）185.82Mt，（111b）占总资源/储量48%，控制的经济基础储量（122b）51.79Mt，（111b+122b）占总资源/储量61 %，推断的内蕴经济资源量（333）152.27Mt。

表3-13            各煤层资源/储量估算汇总表

| 煤层 | 煤类 | 资源/储量(Mt) | 111b/总量 | 111b+122b/总量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 111b | 122b | 333 | 采空区 | 古空区 | 现保有 | 资源总储量 |  |  |  |
| 2号 | 1/3JM | 13.02 | 3.99 | 5.83 |  |  | 22.84 | 22.84 |  |  |  |
|  | QM | 30.36 | 3.50 | 28.68 | 0.38 |  | 62.54 | 62.92 |  |  |  |
|  | 1/2ZN | 0.57 |  | 0.47 |  |  | 1.04 | 1.04 |  |  |  |
|  | 小计 | 43.95 | 7.49 | 34.98 | 0.38 |  | 86.42 | 86.80 | 0.51 | 0.60 |  |
| 3号 | 1/3JM |  | 0.98 | 0.37 |  |  | 1.35 | 1.35 |  |  |  |
|  | QM |  | 6.76 | 7.55 |  |  | 14.31 | 14.31 |  |  |  |
|  | 小计 | 0 | 7.74 | 7.92 | 0 |  | 15.66 | 15.66 | 0 | 0.49 |  |
| 5号 | 1/3JM | 130.90 | 30.31 | 105.33 |  |  | 266.54 | 266.54 |  |  |  |
|  | QM | 10.97 | 6.25 | 4.04 | 0.13 | 0.28 | 21.26 | 21.67 |  |  |  |
|  | 小计 | 141.87 | 36.56 | 109.37 | 0.13 | 0.28 | 287.80 | 288.21 | 0.49 | 0.62 |  |
| 其中 | 1/3JM | 143.92 | 35.28 | 111.53 | 0 |  | 290.73 | 290.73 |  |  |  |
|  | 1/2ZN | 0.57 | 0 | 0.47 | 0 |  | 1.04 | 1.04 |  |  |  |
|  | QM | 41.33 | 16.51 | 40.27 | 0.51 |  | 98.11 | 98.62 |  |  |  |
| 合计 | 185.82 | 51.79 | 152.27 | 0.51 |  | 389.88 | 390.39 | 0.48 | 0.61 |  |

2019年5月山西地宝能源有限公司编制了《山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矿生产地质报告》，根据该生产地质报告，3号煤层煤层厚度0-2.85m，平均0.72m，为极不稳定局部可采之薄煤层。井田绝大部分区域不可采，且局部可采范围基本均位于北同蒲铁路、原神高速公路及村庄保护煤柱（糜查咀、染峪、龙泉寺）范围内，故本次不对3号煤储量进行计算。

（2）矿井工业储量

根据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215－2015），矿井工业资源/储量=111b+122b+333k。本井田地质构造复杂程度为中等类型，主采的2、5号煤层赋存稳定，设计煤层推断的资源量333可信度系数取0.8。

（3）高硫煤

高硫煤涉及5号煤部分区域和5号下全区。本井田5号下煤层为高硫煤，不计入工业储量。

根据山西地宝能源有限公司出具的“山西宁武榆树坡煤业有限公司硫分指标大于3%储量”说明，共计涉及钻孔7个，分别为ZK601、ZK603、ZK704、ZK802、ZK901、ZK904、ZK1003号孔硫分指标大于3%，5号煤（≥3%y以上区域高硫区）3578万吨。具体见表3-14。

表3-14   5号煤层高硫煤资源/储量估算基础数据表

| 地段号 | 块段面积[K(m)2] | 平均厚度 （m） | 视密度（t/m3) | 资源/储量(万t) | 采用厚度（利用点） | 煤类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111b-1 | 102.04 | 15.45 | 1.42 | 224 | ZK601（15.59）、ZK602（15.75） | 1/3JM |
| 111b-2 | 82.59 | 16.03 | 1.42 | 188 | ZK704（15.80）、ZK603（16.25） | 1/3JM |
| 111b-3 | 198.96 | 15.98 | 1.42 | 451 | ZK704（15.80）、ZK803（16.16） | 1/3JM |
| 111b-4 | 7.82 | 12.91 | 1.42 | 14 | ZK702（15.10）、ZK703（16.15）、ZK801（15.57）、ZK802（7.55）、探12（10.20） | 1/3JM |
| 111b-5 | 135.37 | 11.00 | 1.42 | 211 | ZK901（15.50）、补2（6.50） | QM |
| 111b-6 | 126.37 | 15.55 | 1.42 | 279 | ZK904(15.55) | 1/3JM |
| 111b-7 | 71.77 | 6.65 | 1.42 | 68 | ZK1101（6.65） | 1/3JM |
| 111b-8 | 728.58 | 15.55 | 1.42 | 1609 | 探13（16.40）、ZK1003(14.69) | 1/3JM |
| 小计 | 1453.50 |  |  | 3044 |  |  |
| 333-1 | 10.99 | 15.45 | 1.42 | 24 | ZK601（15.59）、ZK602（15.75） | 1/3JM |
| 333-2 | 19.80 | 16.03 | 1.42 | 45 | ZK704（15.80）、ZK603（16.25） | 1/3JM |
| 333-3 | 6.40 | 15.67 | 1.42 | 14 | ZK702（15.10）、ZK602（15.75）、ZK703（16.15）、 | 1/3JM |
| 333-4 | 78.73 | 12.91 | 1.42 | 144 | ZK702（15.10）、ZK703（16.15）、ZK801（15.57）、ZK802（7.55）、探12（10.20） | 1/3JM |
| 333-5 | 1.44 | 11.00 | 1.42 | 2 | ZK901（15.50）、补2（6.50） | 1/3JM |
| 333-6 | 138.13 | 15.55 | 1.42 | 305 | 探13（16.40）、ZK1003(14.69) | 1/3JM |
| 小计 | 255.49 |  |  | 534 |  |  |

合计扣除5号煤高硫区35.78Mt，本项目5号下高硫煤分布图见图3-8。

（4）矿井设计储量

矿井设计资源/储量为工业资源/储量减去断层、防水、井田境界、地面建（构）筑物等永久煤柱煤量及因法律、社会、环境保护等因素影响不得开采的煤柱煤量。

本矿井需要留设永久保护煤柱的有井田境界煤柱、铁路保护煤柱、高速公路保护煤柱、村庄保护煤柱、断层防水煤柱。

①井田境界煤柱：宽度按照20m留设，井田境界煤柱18.12Mt。

②铁路及高速路保护煤柱：计算得井田内铁路保护煤柱共40.15Mt；高速路保护煤柱14.60Mt。

③井田内村庄暂按搬迁考虑，设计对该村留设保护煤柱；村庄保护煤柱共23.86Mt。

④断层保护煤柱：根据《煤矿防治水细则》断层防水煤柱留设按以下公式进行计算：L=0.5KM(3P/Kp)0.5≥20m。

本井田中北部奥灰水水位标高+1079m，2号煤层仅在井田西部带压开采，经计算，2煤断层煤柱按20m留设；5煤断层煤柱按20～50m留设。断层保护煤柱共计56.25Mt。

经计算，井田范围内各类永久保护煤柱为152.98Mt，设计资源储量为192.37Mt。

表3-14           矿井设计储量表       单位：Mt

| 煤层编号 | 工业资源/储量111b+122b+0.8×333 | 永久煤柱损失 | 高硫区扣除 | 设计 储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井田 境界 | 铁路 | 高速 公路 | 断层 | 村庄 | 小计 |  |  |
| 2 | 79.42 | 4.46 | 9.32 | 2.60 | 12.67 | 5.04 | 34.09 | -- | 45.33 |
| 5 | 301.71 | 13.66 | 30.83 | 12.00 | 43.58 | 18.82 | 118.89 | 35.78 | 147.04 |
| 合计 | 381.13 | 18.12 | 40.15 | 14.6 | 56.25 | 23.86 | 152.98 | 35.78 | 192.37 |

（4）矿井设计可采储量

《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215－2015）规定，设计可采储量为设计资源/储量减去工业场地和组要井巷煤柱的煤量后乘以采区采出率。采区回采率：井田内2号煤主要以厚煤层为主，采区采出率按75%计算；5号煤层以特厚煤层为主，采取回采率按75%计算。

①工业场地及井筒保护煤柱

工业场地及井筒保护煤柱与铁路保护煤柱叠加，故此处不再另加计算。

②主要巷道保护煤柱

开拓大巷两侧煤柱宽度留设范围为2号煤为50m，5号煤为80m，大巷间距40m。经计算，主要巷道保护煤柱共计13.98Mt。

设计可采储量为设计资源/储量减去工业场地、井下主要巷道等保护煤柱煤量后，乘以采区回采率后的设计可采资源储量为124.02Mt。

表3-15        矿井设计可采储量计算表           单位：Mt

| 煤层 编号 | 设计 储量 | 开采煤柱损失 | 开采 损失 | 已开采储量 | 设计可 采储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大巷 | 小计 |  |  |  |
| 2 | 45.33 | 3.77 | 3.77 | 14.16 | 9.77 | 21.40 |
| 5 | 147.04 | 10.21 | 10.21 | 44.42 | 0 | 102.62 |
| 合计 | 192.37 | 13.98 | 13.98 | 58.58 | 9.77 | 124.02 |

（5）矿井服务年限

矿井服务年限根据下式进行计算：

T=Z/KA

式中：T --矿井服务年限，a；

Z --矿井设计可采储量，124.02Mt，其中5号煤移交投产前2号煤单独开采的设计可采储量为3.70Mt，2号煤和5号煤配采时设计可采储量47.54Mt，5号煤单独生产时剩余设计可采储量72.78Mt。

A --矿井生产能力；

K --储量备用系数，1.3～1.5，本井田地质构造中等，取1.4。

经计算，矿井服务年限73.8a。其中2号煤单独生产（位于一采区1212、1213、1214、1215工作面）年限为2.2a（5号煤投产前），2号煤（一采区剩余工作面、二、三采区）和5号煤配采（一采区、二采区5201、5202、5203、5204工作面）服务年限为28.3a，5号煤单独生产时（二采区剩余工作面、三、四、五采区）为43.3a。

3.2.2.3井田含煤地层

井田内含煤地层为太原组和山西组，不同的聚煤环境，形成了不同的岩性组合、岩相特征，含煤性也存在有较大的差异性。

太原组为该区主要含煤地层，区内各可采煤层均分布该组，含煤8层，编号为自上而下依次为2、3、4上、4下、5上、5、5下及6号煤层，其中2、5号煤层为全井田稳定可采煤层，3号煤层为不可采，5下号煤层为不稳定局部可采煤层，其余煤层均为不稳定、不可采，地层平均总厚度118.95m，煤层平均总厚度23.03m，含煤系数19.36%，其中2号、3号、5号、5下号可采煤层平均总厚21.27m，可采系数为17.88%，含煤地层含煤性较好。

山西组也为该区含煤地层，共含煤3层，编号为自上而下依次为1上号、1号、1下号煤层，均为不稳定、不可采煤层。地层平均总厚度52.40m，煤层平均总厚度1.16m，含煤系数2.21%，含煤地层含煤性差。

区内山西组、太原组含煤地层平均总厚171.35m，煤层平均总厚24.13m，含煤系数14.12 %，其中2号、3号、5号、5下号可采煤层平均总厚21.274m，可采系数12.41%。

区内可采煤层为太原组的2、3、5、5下号煤层，各煤层特征见下表。

表3-16       可采煤层特征表

| 地层 单位 | 煤 层 | 煤层厚度 （m） | 煤层间距 （m） | 煤层结构 | 顶板 岩性 | 底板 岩性 | 稳定 程度 | 可采性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小-最大 平均 | 最小-最大 平均 | 矸石 层数 | 类别 |  |  |  |  |
| 太原组（C3t） | 2 | 2.55-6.41 4.60 | 1.55—18.50 9.10 33.40—70.41 48.65 2.10-7.53 3.71 | 0-4 | 简单-复杂 | 泥岩 砂质泥岩 炭质泥岩 砂岩 | 炭质泥岩 粉砂岩 | 稳定 | 全区 可采 |
|  | 3 | 0-2.85 0.72 |  | 0-1 | 简单 | 泥岩 砂质泥岩 炭质泥岩 砂岩 | 泥岩 砂质泥岩 砂岩 | 极不稳定 | 不可采 |
|  | 5 | 6.85—18.45 14.80 |  | 1-6 | 复杂-极复杂 | 泥岩 砂质泥岩 炭质泥岩 粉砂岩 砂岩 | 泥岩 砂质泥岩 粉砂岩 砂岩 | 稳定 | 全区 可采 |
|  | 5下 | 0-3.85 0.93 |  | 0-2 | 简单-较简单 | 泥岩 砂质泥岩 粉砂岩 中粒砂岩 | 泥岩 砂质泥岩 粉砂岩 炭质泥岩 | 不稳定 | 局部可采 |

（1）2号煤层

位于太原组上部，K2砂岩下。区内及外围施工的26个钻孔，均见该煤层，煤厚2.55－6.41m，平均4.60m，结构较简单，含夹矸0－4层，为全区稳定可采之厚煤层，其老顶为粗中细砂岩，局部发育砂质泥岩、泥岩、炭质泥岩直接顶，底板为泥岩、砂质泥岩。

（2）3号煤层

位于太原组上部距2号煤层平均9.10m。厚度0－2.85m，平均0.72m，结构简单，含夹矸0－1层，为极不稳定局部可采之薄煤层，其顶板为泥岩砂质、泥岩、炭质泥岩、砂岩，下距5号煤层平均48.65m，底板为泥岩、砂质泥岩、砂岩。

（3）5号煤层

位于太原组下部，区内及外围施工的26个钻孔均见该煤层，由于补1号钻孔打至5号煤层时遇断层，故补1号钻孔5号煤层资料只做参考，5号煤层煤厚6.85－18.45m，平均14.80m。结构复杂，含夹矸1－6层，为全区稳定可采之巨厚煤层，其顶板为泥岩、砂质泥岩、炭质泥岩、粉砂岩、砂岩，底板为泥岩、砂质泥岩、砂岩、粉砂岩。

（4）5下号煤层

位于太原组下部，上距5号煤层平均3.71m。区内及外围施工的26个钻孔中除S201和ZK1104号钻孔尖灭外，其余均见该煤层，据本次及以往勘探成果，该煤层在井田中部及西南部局部可采，煤厚0－3.85m，平均0.93m。结构简单，含夹矸0－2层，为不稳定局部可采煤层，其顶板为泥岩、粉砂岩、砂质泥岩、中砂岩，底板为泥岩、砂质泥岩、炭质泥岩、粉砂岩。

#### 3.2.2.4煤质、煤类

（1）煤的类别

2号煤层：浮煤挥发分30.63-40.76%，粘结指数41-84。煤类主要为气煤，局部为1/3焦煤，仅个别钻孔附近为1/2中粘煤（1/2ZN）。属特低灰-高灰、低硫-中高硫、中低-特高发热量煤。

3号煤层：浮煤挥发分34.64-45.60%，粘结指数48.1-98.6。煤类以气煤为主，个别钻孔附近为1/3焦煤。属特低灰-中灰、低硫-高硫、中高-特高发热量煤。

5号煤层：浮煤挥发分25.32-38.26%，粘结指数58.66-83.33。煤类主要为1/3焦煤，局部为气煤。属低灰-高灰、中硫-高硫、中低-高发热量煤。

5下号煤层：浮煤挥发分33.47-37.70%，粘结指数61-86。煤类主要为1/3焦煤，局部为气煤。属低灰-中灰、高硫、中-高发热量煤。

（2）煤的物理性质

井田内主要可采煤层2号、5号煤以沥青—玻璃光泽为主，比重1.49t/m³—1.43t/m³，质地较软，以粉状、碎块状为主，局部块状构造，断口平坦－参差状为主，偶见阶梯状，发育少许内生裂隙。条带状、透镜状及均一状结构。

（3）化学性质

各煤层煤质化验结果见表3-17。

表3-17              煤层工业分析统计表

| 煤层编号 | 分析煤类 | 工业分析（%） | 全硫 St.d (%) | 粘结指数 G | 发热量(MJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mad | Ad | Vdaf |  |  | Qgr.d |
| 2 | 原煤 | 0.09—1.87 0.82 | 18.65—40.30 27.67 | 33.83—40.83 37.87 | 0.37—2.03 0.76 |  | 18.88—31.45 23.75 |
|  | 浮煤 | 1.01—2.08 1.65 | 5.77—14.43 9.76 | 30.63—40.76 36.75 | 0.54—2.83 1.04 | 41.00—84.00 67.41 |  |
| 5 | 原煤 | 0.16—1.62 0.59 | 12.04—55.88 24.74 | 30.58—41.94 35.62 | 1.29—4.79 2.72 |  | 17.18—29.21 25.16 |
|  | 浮煤 | 0.87—1.83 1.39 | 5.81—10.20 7.87 | 25.32—38.26 33.94 | 1.45—3.50 2.73 | 58.66—83.33 75.40 |  |

（4）煤的工业用途评价

工业用途主要为炼焦配煤和动力用煤。

3.2.2.5瓦斯

根据2011年9月山西省煤炭工业局综合测试中心编制《山西宁武榆树坡煤业有限公司矿井瓦斯涌出量预测》成果，该矿井开采2、5号煤层时为低瓦斯矿井。山西宁武榆树坡煤业有限公司为低瓦斯矿井，且根据调查本矿及周边各矿在开采过程均未发生过瓦斯事故。

3.2.2.6煤尘爆炸性

通过对2、3、5、5下号煤的煤芯样煤尘爆炸试验，2号煤火焰长度170－＞400mm,抑制煤尘爆炸最低岩粉用量55－75%，有煤尘爆炸可能性；3号煤火焰长度200—＞400mm, 抑制煤尘爆炸最低岩粉用量65%—75%，有煤尘爆炸可能性；5号煤火焰长度120—＞400mm,抑制煤尘爆炸最低岩粉用量60－75%，有煤尘爆炸可能性；5下号煤火焰长度＞400mm,抑制煤尘爆炸最低岩粉用量75%，有煤尘爆炸可能性；属煤尘爆炸危险矿井。

3.2.2.7煤自燃倾向性

2019年山西省煤炭综合测试中心对2、5号煤的自燃倾向性进行了鉴定，鉴定结果2、5号煤的自燃倾向性为Ⅱ类，为自燃煤层。

3.2.2.8地温、地压

据该矿及邻矿开采情况，井下也未发现有地温地压异常现象，属地温地压正常区。

#### 3.2.2.9涌水量

根据山西地宝能源有限公司提供的矿井开采时的涌水量说明，矿井正常涌水量Qr=396m3/h（2号煤46m3/h，5号煤350m3/h），矿井最大涌水量Qmax=570m3/h（2号煤70m3/h，5号煤500m3/h）。

具体计算依据如下：

1、2号煤涌水量

根据山西地宝能源有限公司2019年5月编制的矿井生产地质报告，矿井现生产煤层为2号煤，根据矿方提供2015、2016、2017年涌水点与涌水量资料，矿井涌水量由两部分组成，一是三个井筒由于位于河底，顶部淋水，三年涌水量分别为56、53、54 m³/h，平均约54 m³/h。三条大巷涌水量分别为15、14、12 m³/h，平均约14 m³/h。其余为工作面与巷道涌水，随巷道长度的增加而增加。2016年矿井涌水量为42m³/h，2017年矿井涌水量为45m³/h。

借用周边煤矿开采时的矿井涌水量资料，采用水文地质比拟法预算榆树坡煤业2号煤层矿井生产能力达到120万t/a时的矿井涌水量。据收集位于整合后井田的北部的原三岔煤矿资料，实际生产能力9万t/a，开采2号煤层时，矿井正常涌水量90 m³/d，最大涌水量126 m³/d。经过预算，当榆树坡煤业生产能力达120万t/a时，其2号煤层矿井正常涌水量为约1200 m³/d（46m³/h），最大涌水量为1680 m³/d（70m³/h）。

2、5号煤涌水量及

根据《山西宁武榆树坡煤业有限公司5号煤北部采区带压开采安全性评价及防治水技术措施》及审查意见，通过对矿井5号煤涌水量进行分解计算：

a、首采工作面涌水量为93m³/h；

b、雨季涌水量：100m³/h；

c、采空区积水取工作面涌水的60%，即55m³/h；

d、大巷及掘进头涌水：70m³/h；

结合以上各部分计算，不考虑底板水时，矿井正常涌水量为318m³/h。

排水系统设防时应同时考虑顶板水量和底板水量，建议设置常规排水系统时正常涌水量取350m³/h（顶板水），最大涌水量取500m³/h（该水量为顶板最大涌水量，底板水防治需设置专门的抗灾强排系统）。

3.2.2.10水文地质勘探类型

根据2017年6月中国煤炭地质总局华盛水文地质勘察工程公司编制的《山西宁武榆树坡煤业有限公司矿井水文地质类型划分报告》和2016年10月中国煤炭地质总局华盛水文地质勘察工程公司编制的《山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矿水文普查地质报告》，榆树坡煤业2、5号煤层水文地质类型划分均为中等类型。

3.2.3工程主要建设内容

本次评价内容主要为实施煤层配采，工程地面建设内容及相关环保工程不变动。衔接关系表见表3-18。

表3-18  工程前后衔接关系表

| 工程类别 | 项目名称 | 现有工程已建成已验收建设内容 | 本次配采项目建设内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本次要利用已建成已验收的工程内容 | 本次已建成未验收的工程内容 | 本次未建成未验收的工程内容 |
| 基本情况 | 井田面积 | 15.0247km2 | 15.0247km2 |  |  |
|  | 产能 | 120万t/a | 120万t/a |  |  |
|  | 开采煤层 | 2-5号煤层 | 2号煤层 |  | 5号煤层 |
|  | 开拓方式 | 采用斜井开拓方式，在井田西北部井田边界处布置有3个井筒，分别为主斜井、副斜井、回风立井 | 2号煤层采用斜井开拓方式，在井田西北部井田边界处布置有3个井筒，分别为主斜井、副斜井、回风立井 | // | 5号煤采用暗斜井开拓方式，施工辅助水平暗斜井共3条 |
|  | 采煤方法 | 2、3号煤层均采用综采一次采全高工艺，5号煤层大部分区域采用综采放顶煤一次采全高工艺，顶板管理均采用全部垮落法 | 2号煤层继续沿用一次采全高回采工艺，全部跨落法管理顶板，采煤工艺与机械配备均保持不变。 | // | 5号煤层采用低位综采放顶煤采煤法，采用全部跨落法管理顶板 |
|  | 服务年限 | 83.7a | // | // | 73.8a。2号煤服务年限30.5a（单独开采服务年限2.2a，配采服务年限28.3a）5号煤服务年限71.6a（配采服务年限28.3a，单独开采服务年限43.3a） |
| 主体 工程 | 主斜井 | 井筒倾角13°，斜长1442.79m，净宽5.0m，净断面17.3m2，担负矿井原煤提升及进风任务、矿井人员提升及主斜井带式输送机检修任务。 | 井筒倾角13°，斜长1442.79m，净宽5.0m，净断面17.3m2，担负矿井原煤提升及进风任务、矿井人员提升及主斜井带式输送机检修任务。 | // | 开采5号煤时设计暗斜井，井口标高+1067m，落底标高+977m，井筒斜长406m，井筒按倾角共分为两部分，从井底5号煤煤仓向5号煤延伸，前158m，倾角16°，后248m，倾角11°，落底到5号煤。井筒净宽5.0m，净高4.0m，净断面17.3㎡。装备带式输送机担负矿井原煤提升。 |
|  | 副斜井 | 井筒倾角14°，斜长1317.159m，净宽5.0m，净断面16.8m2，担负矿井材料、设备等辅助运输和进风任务，兼作安全出口。 | 井筒倾角14°，斜长1317.159m，净宽5.0m，净断面16.8m2，担负矿井材料、设备等辅助运输和进风任务，兼作安全出口。 | // | 开采5号煤时设计暗斜井，井口标高+1024m，落底标高+980m，井筒斜长352m，倾角6°。从一水平井底车场向南施工221m后，逆时针旋转55°，向东北方向施工178m，再顺时针旋转107°，落底到+980m辅助水平。井筒净宽5.0m，净高4.0m，净断面17.3㎡。 |
|  | 回风立井 | 井筒倾角90°，井筒长31.6m，净宽5.0m，净断面23.75m2，担负全矿井回风任务，兼作安全出口。 | 井筒倾角90°，井筒长31.6m，净宽5.0m，净断面23.75m2，担负全矿井回风任务，兼作安全出口。 | // | 开采5号煤时设计暗斜井，落底标高+980.7m，井筒斜长277m，倾角9°，落底到5号煤。井筒净宽5.0m，净高4.0m，净断面17.3㎡。担负5号煤回风任务。 |
|  | 主井生产系统 | 工作面来煤通过煤仓后转至主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓，再经皮带送至选煤厂厂房进行洗选。 | 工作面来煤通过煤仓后转至主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓，再经皮带送至选煤厂进行洗选。 | // | / |
|  | 副井生产系统 | 副井担负提升设备和材料等辅助性作业任务。采用单钩串车提升 | 副井担负提升设备和材料等辅助性作业任务。采用单钩串车提升 | // | / |
|  | 井下采煤系统 | 水平标高 | 根据煤层间距，在2、3号煤层设主水平，在5号煤层设辅助水平，主、辅水平通过斜巷联系。主水平标高+1022.575m，辅助水平标高+960m。 | 根据煤层分组，设计分一个主水平，一个辅助水平开拓全井田，在2号煤层设主水平，标高为+1022.575m，在5号煤层设辅助水平，标高为+980m。 | // | / |
|  |  | 采区划分及首采区 | 全井田共划分10个采区，其中2号、3号煤层划分为5个采区，5号煤层划分为5个采区。 首采区在11采区，位于井田西北部。 | // | // | 根据煤层赋存条件和开采技术条件调整采区布置，2号煤划分为3个采区。5号煤划分为5个采区。2号煤为现生产煤层，生产采区为一采区，二采区为准备采区。5号煤首采区为一采区（井田中、东部） |
|  | 矸石系统 | 地面不设拣矸系统，井下掘进矸石进入煤流系统统一进入洗煤厂。 | 地面不设拣矸系统，井下掘进矸石进入煤流系统统一进入洗煤厂。 | / | / |
|  | 通风系统 | 采用机械抽出式通风方式，中央并列式通风系统。选用2台AGF606-2.82-1.68-2型轴流式矿井通风机，1台工作，1台备用。 | 采用机械抽出式通风方式，中央并列式通风系统。选用2台AGF606-2.82-1.68-2型轴流式矿井通风机，1台工作，1台备用。本次评价对风量进行重新分配 | / | / |
|  | 排水系统 | 在副斜井落底下部25m处的西侧岩层中设主排水泵房、主变电所和主副水仓，水仓入口南侧设超磁水处理硐室。选用MD450-60×6型矿用耐磨多级离心泵三台。正常涌水时，一台工作，一台备用，一台检修；最大涌水时，二台工作。 | 在副斜井落底下部25m处的西侧岩层中设主排水泵房、主变电所和主副水仓，水仓入口南侧设超磁水处理硐室。 | // | 根据5号煤层涌水量调整水泵。选用MD600-55×8型多级耐磨离心泵3台。正常涌水时，一台工作，一台备用，一台检修；最大涌水时，二台工作。 |
| 辅助工程 | 机修车间及综采设备库 | 机修车间及综采设备库为封闭联合建筑，机修车间承担机电设备的维修；综采设备库用于综采设备临时堆放中转 | 机修车间及综采设备库为封闭联合建筑，机修车间承担机电设备的维修；综采设备库用于综采设备临时堆放中转 | // | / |
|  | 井下防灭火 | 采用注氮防灭火与黄泥灌浆 | 采用注氮防灭火与黄泥灌浆 | // | / |
| 储运 工程 | 储煤场 | 在选煤厂东南角新建一座原煤缓冲仓，建设和使用权属于煤矿。筒仓的直径Φ18m，高度45m，储煤量为10000t。 | 在选煤厂东南角新建一座原煤缓冲仓，建设和使用权属于煤矿。筒仓的直径Φ18m，高度45m，储煤量为10000t。 | // | / |
|  | 原煤转载 | 原煤通过主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓。皮带输送机全线封闭，且在转载点设洒水喷雾装置。 | 原煤通过主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓。皮带输送机全线封闭，且在转载点设洒水喷雾装置。 | // | / |
|  | 进场道路 | 公路起点为忻五公路东侧，终点为矿井工业场地西侧，河道防洪堤处。线路中间跨越恢河 | 公路起点为忻五公路东侧，终点为矿井工业场地西侧，河道防洪堤处。线路中间跨越恢河 | // | / |
| 行政与公共设施 | 重新配套办公楼、食堂等联合建筑 | 配套办公楼、食堂等联合建筑 | // | / |
| 公用 工程 | 供电 | 矿井两回35kV电源，一回引自宁武110kV变电站35kV侧；另一回引自薛家洼110kV变电站35kV侧。矿井工业场地新建1座35kV变电站，井下10kV高压供电，双回线路经主斜井井筒敷设至主变电所。 | 矿井两回35kV电源，一回引自宁武110kV变电站35kV侧；另一回引自薛家洼110kV变电站35kV侧。矿井工业场地新建1座35kV变电站，井下10kV高压供电，双回线路经主斜井井筒敷设至主变电所。 | // | / |
|  | 供水及管线 | 生活用水取自市政供水；井下洒水来自矿井涌水 | 生活用水取自市政供水；井下洒水来自矿井涌水 | // | / |
|  | 供热 | 锅炉房设2台WNS6-1.25-Q型燃气蒸汽锅炉。同时利用风井乏风与井下涌水余热作为热泵吸热的低温热源置换热水，供给洗浴、地上建筑采暖。 | 利用风井乏风与井下涌水余热作为热泵吸热的低温热源置换热水。 2台WNS6-1.25-Q型燃气蒸汽锅炉作为备用热源 | 在工业场地内建设换热站，采暖季利用市政热源，作为洗浴、地上建筑采暖补充热源; | / |
|  | 供气及管线 | 由宁武县天然气公司（陕京一线）提供 | 由宁武县天然气公司（陕京一线）提供 | // | / |
|  | 回用水管道 | 输水管道沿着输煤廊道布置，管线长约1.2km，埋深大于1.2m，管材为无缝钢管，DN为108mm。 | 输水管道沿着输煤廊道布置，管线长约1.2km，埋深大于1.2m，管材为无缝钢管，DN为108mm。 | // | / |
| 环保工程 | 大气污染控制 | 锅炉烟气 | 锅炉燃用天然气 | 燃气锅炉作为备用热源 | // | / |
|  |  | 原煤转载 | 原煤通过主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓。输煤通道转载点处设置雾化喷头降尘。 | 原煤通过主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓。输煤通道转载点处设置雾化喷头降尘。 | // | / |
|  |  | 原煤储存 | 原煤储存采用一座缓冲仓，直径Φ18m、高度45m，设置机械排风装置和瓦斯监测探头。 | 原煤储存采用一座缓冲仓，直径Φ18m、高度45m，设置机械排风装置和瓦斯监测探头。 | // | / |
|  |  | 汽车运输 | 工业场地不设排矸系统，不存在矸石运输扬尘 | 工业场地不设排矸系统，不存在矸石运输扬尘 | / | / |
|  | 水污染控制 | 矿井水 | 矿井水处理站处理能力为500m3/h，矿井水经混凝、沉淀、过滤、消毒处理后用于井下洒水、黄泥灌浆，煤矿及洗煤厂工业场地的道路洒水抑尘及绿化用水，剩余送洗煤厂用水，不外排。 | / | / | 对矿井水处理站进行提标改造，矿井水处理站处理能力为700m3/h，矿井水经混凝、超磁分离、混凝沉淀、浅层砂过滤、消毒处处理后用于井下洒水、黄泥灌浆，煤矿及洗煤厂工业场地的道路洒水抑尘及绿化用水，剩余达标外排 |
|  |  | 生活污水 | 新建生活污水处理站2座，单座处理能力10m3/h。生活污水采用水解酸化、接触氧化、MBR池、消毒、深度处理工艺，处理后用于绿化洒水及洗煤厂用水，不外排(回用于洗煤厂的生活污水用管道输送)。黄泥灌浆用水由处理后的矿井水补给。 | 利用现有生活污水处理站2座，单座处理能力10m3/h。生活污水采用水解酸化、接触氧化、MBR池、消毒、深度处理工艺，处理后用于绿化洒水及洗煤厂用水，不外排(回用于洗煤厂的生活污水用管道输送)。黄泥灌浆用水由处理后的矿井水补给。 | / | / |
|  | 噪声 控制 | 选用低噪声设备、隔声、降噪措施 | 选用低噪声设备、隔声、降噪措施 |  | / |
| 环保工程 | 固体 废物 | 煤矸石 | 掘进矸石与煤流一同入洗煤厂，煤矿工业场地不设排矸系统。洗煤厂洗选矸石送备用矸石场暂存。 | 掘进矸石与煤流一同入洗煤厂，煤矿工业场地不设排矸系统。洗煤厂洗选矸石送备用矸石场暂存。矸石场已建设拦矸坝等工程措施 | / | / |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾由当地环卫部门统一处理 | 生活垃圾由当地环卫部门统一处理 | / | / |
|  |  | 生污水处理站污泥 | 定期送宁武县污水处理厂处理 | 定期由宁武县污水处理厂处理 | / | / |
|  |  | 矿井水处理站污泥 | 与产品煤一起销售 | 与产品煤一起销售 | / | / |
|  |  | 废机油等危废 | 在危险废物暂存间暂存，后送有资质单位处置。 | 在危险废物暂存间暂存，由有资质单位定期处置 | / | / |
|  | 生态保护与恢复 | 采煤沉陷区 | 对因采煤而造成的地表塌陷进行治理，并进行生态恢复或补偿。 | 对因采煤而造成的地表塌陷进行治理，并进行生态恢复或补偿 | / | 对因采煤而造成的地表塌陷进行治理，并进行生态恢复或补偿 |
|  |  | 工业场地绿化 | 对工业场地进行绿化，绿化系数达到20%。 | 对工业场地进行绿化，绿化系数达到20%。 | / | / |
|  |  | 废弃工业场地 | 对原榆树坡煤矿工业场地进行生态恢复。 | / | / | / |

3.2.3工业场地总平面布置

工业场地总平面布置图不变。见图3-14。

3.3工程生产工艺分析

3.3.1矿井开拓方案

3.3.1.1生产能力

本次矿井生产能力仍为开采原煤120万t/a。

3.3.1.2开拓方式

矿井开拓方式不变，2号煤仍采用斜井开拓方式，利用现有主斜井、副斜井、回风立井。

5号煤距离2号煤平均57.75m，结合矿井已采用的胶轮车辅助运输方式和胶带运煤方式，确定5号煤采用暗斜井开拓方式，施工辅助水平暗斜井共3条。

5号煤开拓暗斜井：

（1）胶带暗斜井，井口标高+1067m，落底标高+977m，井筒斜长406m，井筒按倾角共分为两部分，从井底5号煤煤仓向5号煤延伸，前158m，倾角16°，后248m，倾角11°，落底到5号煤。井筒净宽5.0m，净高4.0m，净断面17.3㎡。装备带式输送机担负矿井原煤提升。

（2）辅助运输暗斜井，井口标高+1024m，落底标高+980m，井筒斜长352m，倾角6°。从一水平井底车场向南施工221m后，逆时针旋转55°，向东北方向施工178m，再顺时针旋转107°，落底到+980m辅助水平。井筒净宽5.0m，净高4.0m，净断面17.3㎡。运行无轨胶轮车，在转弯处附近，施工一条会车硐室，实现胶轮车转弯处单车运行。

（3）回风暗斜井，井口标高+1024m，落底标高+980.7m，井筒斜长277m，倾角9°，落底到5号煤。井筒净宽5.0m，净高4.0m，净断面17.3㎡。担负5号煤回风任务。

考虑到回采南部资源时大巷最远距井口超过5km，在煤层赋存最高点的染峪村附近设一后期回风立井，作为井田边界附近的安全出口。在开拓至5号煤四采区时，即在5号煤层赋存最高点新建染峪回风立井，安设梯子间，在后期建设后期回风立井时，另行履行环保手续。

图3-15  2号煤开拓系统布置图

图3-16   5号煤开拓系统布置图

3.3.1.3开采水平及采区划分

（1）开采水平

根据煤层分组，设计分一个主水平，一个辅助水平开拓全井田，在2号煤层设主水平，标高为+1022.575m，在5号煤层设辅助水平，标高为+980m。

（2）采区划分

5号煤层和2号煤层赋存情况、断层走向分布大致相同，将5号煤与2号煤开拓巷道上下大致重叠布置。

2号煤已通过验收，为现生产煤层。根据《山西宁武榆树坡煤业有限公司矿井采区调整优化及11采区优化设计》及批复（阳煤生字[2019]545号文），2号煤划分为3个采区，2号煤一采区位于井田北部区域，其北部、西部以井田边界为界，南部以采区系统巷道设计拐弯处拐点纬度线4320200为界，东南以DF1断层为界。一采区东部为老窑煤矿和石湖煤矿，西部为北同蒲铁路，北部为北辛窑井田，南部为二采区。一采区东西走向长约2758m，南北倾向宽约2800-4200m，采区面积8.02k㎡。

根据《山西宁武榆树坡煤业有限公司矿井2号煤二采区设计》及批复（阳煤生字[2019]612号文），榆树坡公司2号煤二采区位于井田中部区域，其北部与一采区以纬度线4320300为界，西部以DF1断层（H=13m）为界，东部与阳方口石湖矿相邻，南部与三采区相接（以带压分界线为界）。

2号煤带压分界线以南至井田南部边界为三采区。

由于2号煤三采区煤层倾角较大，覆存较深，距离5号煤较近，考虑从5号煤四采区准备巷道南部开口施工2号煤三采区巷道。

为尽快形成2、5号煤层配采的生产格局，减少5号煤移交工程量、缩短建设工期，初步设计将5号煤采区划分由3个采区变更为5个采区。设计将5号煤划分为5个采区。井田从北向南，以染峪村为界，划分为北部和南部两个区域，北部区域包括3个采区，分别为一、二、三采区，南部区域包括2个采区，分别为四、五采区。

5号煤一采区位于井田北部和西部，以北同蒲铁路保护煤柱和DF12断层为界，二采区范围以DF12断层和DF10、DF16断层为界，三采区以DF10、DF16、DF9断层和井田东部边界为界，开拓巷道大致垂直于走向西南-东北的断层布置，双翼开采。四采区以DF10、DF16、DF9断层和南部煤层倾角变大附近的DF5断层为界，在四采区中部南北向布置开拓巷道，双翼开采。五采区范围为四采区以南至井田南部边界，在5号煤五采区中部南北向布置开拓巷道。

考虑到2号煤和5号煤配采的需要，在主斜井井底设2号煤和5号煤2个井底煤仓。（3）2号煤配采首采面位置

2号煤为现生产煤层，生产采区为一采区，二采区为准备采区。一采区东西走向长约2758m南北倾向宽约2800～4200m，为不规则区域，整个采区面积为8.02km²。

（4）5号煤配采首采区布置

5号煤首采区为一采区（井田中、东部），该采区与二、三采区相比，煤层赋存稳定，受地面影响小，为达到减少初期投资，快速建井，提早见效的目的，设计在采区大巷北部布置一个5煤综放工作面达到设计生产能力。

5号煤首采工作面位置为主要水仓北部的5105回采工作面，该工作面推进长度1425m，煤层厚度大，受断层影响较小。该工作面上部的2号煤1201首采工作面已于2015年10月回采完毕。

3.3.1.4采煤顺序

矿井采用从上向下，由近至远的开采顺序。

2号煤单独生产（位于一采区1512、1213、1214、1215工作面）年限为2.2a（5号煤投产前），2号煤（一采区剩余工作面、二、三采区）和5号煤配采（一采区、二采区5201、5202、5203、5204工作面）服务年限为28.3a，5号煤单独生产时（二采区剩余工作面、三、四、五采区）为43.3a。

3.3.1.5采煤方法

2号煤层继续沿用一次采全高回采工艺，全部跨落法管理顶板，采煤工艺与机械配备均保持不变。5号煤层采用低位综采放顶煤采煤法，采用全部跨落法管理顶板。

### 3.3.2地面生产系统

本次评价为井下配采，产能不变，地面生产系统不变。

3.3.3公用工程

3.3.3.1供电

供电方式不变，矿井两回35kV电源，一回引自宁武110kV变电站35kV侧；另一回引自薛家洼110kV变电站35kV侧。矿井工业场地新建1座35kV变电站，井下10kV高压供电，双回线路经主斜井井筒敷设至主变电所。

#### 3.3.3.2采暖通风

①热负荷

主斜井进风量：                55m3/s

副斜井进风量：                85m3/s

室外历年极端温度平均值：      -28.0℃

加热后空气温度：              25℃

井口处空气混合温度：          2℃

加热热媒：                  0.3～0.4MPa饱和蒸汽、50/40℃热水

Ⅰ井筒防冻

井筒防冻热负荷： Q＝1.1×G×ρ×Cp×（ΔTh－ΔTw）

式中：Q—井筒防冻热负荷，kW

1.1—富裕系数（根据GB/T50466-2008确定）

G—矿井进风量，m3/s

ρ—空气密度，kg/m3

Cp—空气定压比热容，kJ /(kg·K)，取1.01 kJ/(kg·K)

ΔTh—空气被加热后的温度，℃, 取2℃

ΔTw—极端最低温度平均值，℃，取-28.0℃

相应地，各井筒空气加热室的空气加热热负荷分别为：

主斜井：              2353.8kW；

副斜井：              3637.6kW；

井筒防冻总热负荷为：  5991.4kW。

Ⅱ建筑物采暖

各建筑物耗热量详见表3-19。

Ⅲ总热负荷

经计算，热负荷分别为：

采暖通风：           4452.3kW（热水）

井筒防冻：           5991.4kW（蒸汽）

洗浴水用热：         2128.4kW (50/40℃热水)

上述数据考虑蒸汽管网热损失系数取为1.20，热水管网热损失系数取为1.05，则总的热负荷为：5991.4 kW×1.20=7189.68 kW

（4452.3kW+2128.4kW）×1.05=6909.7 kW。

②供热配置

榆树坡煤业供热采用市政供热+余热利用组合供热系统。

a、市政热源

矿井工业场地建有2#换热站（锅炉房热力站）及3#换热站（通风机房旁热力站）。

其中2#换热站内设有高效智能板式水--水换热机组一套，设计换热量2500kW，设计出水温度85/60℃低温热水。3#换热站设有高效智能板式水--水换热机组两套，设计出水温度85/60℃的低温热水，设计换热量分别为1#机组：8760kW、2#机组1760kW。

在矿井主工业场地附近有炎安热力站，2#换热站和3#换热站的供热热媒均由炎安热力站供热系统提供。

b、余热热源

目前在井下水处理站内安装有两台涌水热泵机组，型号为THSC-1500SG，单台供热能力1360kW，设计供热量2720kW。

现在矿井回风井处还安装有6台乏风热泵机组，型号为THSC-800FG，单台供热能力775kW，乏风热泵总供热能力为4650kW。

c、热源分配

主斜井场地的建筑物采暖由2#换热站、3#换热站2#机组、回风井处6台乏风热泵机组联合供应。

主、副斜井的井筒防冻热负荷由3#换热站现有1#机组提供。

非采暖季食堂、洗浴用热由由两台涌水热泵机组专门供应。

3.3.3.3黄泥灌浆系统

在工业场地设灌浆站，为全矿灌浆服务，灌浆方法采用随采随灌，即随采煤工作面推进的同时向采空区灌注泥浆。在灌浆工作中，灌浆与回采保持有适当距离，以免灌浆影响回采工作。另外，本矿井选用2套DM-1200型井下移动式变压吸附制氮机，工程所需制氮设备的产氮量为845.4m3/h，制氮机组放置在工作面胶带输送机巷入口附近的联络巷中，随工作面搬迁而移动。工作面输氮管路选用φ159×4.5无缝钢管一趟，沿工作面胶带输送机巷敷设。管路采用管接头联接，并做防腐处理。

表3-19            建筑物耗热量表  采暖室外计算温度：	tw=-18℃

| 顺序 | 建筑物名称 | 室内采暖计算温度（℃） | 建筑物体积(m3) | 单位体积热指标W/m3℃ | 室内外计算温差（℃） | 耗热量（W） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采暖 | 井筒防冻 | 通风 | 供热 | 合计 |  |
| 一、 | 提升系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主井井口房 | 15 | 20000 | 0.77 | 33 | 508200 | 2353765 |  |  | 2861965 | 蒸汽采暖 |
| 2 | 副井井口房 | 15 | 8693 | 1.55 | 33 | 444647 | 3637636 |  |  | 4082283 | 蒸汽采暖 |
| 3 | 提升机房 | 15 | 3408 | 1.25 | 33 | 140580 |  |  |  | 140580 | 蒸汽采暖 |
| 二 | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压风机房 | 10 | 2398 | 0.8 | 28 | 53700 |  |  |  | 53700 | 蒸汽采暖 |
| 2 | 通风机房 | 10 | 12203 | 0.65 | 28 | 222100 |  |  |  | 222100 | 热水采暖 |
| 三 | 供配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 35KV变电所 | 10 | 11000 | 0.60 | 28 | 184800 |  |  |  | 184800 | 蒸汽采暖 |
| 四 | 供热系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业场地锅炉房 | 15 | 3250 | 1.2 | 33 | 128700 |  |  |  | 128700 | 蒸汽采暖 |
| 五 | 给排水及环保系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿井水处理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 过滤车间 | 15 | 3444 | 1.12 | 33 | 127290 |  |  |  | 127290 | 热水采暖 |
| b | 水泵间 | 10 | 1268 | 1.25 | 28 | 44400 |  |  |  | 44400 | 热水采暖 |
| 2 | 生活污水处理站 | 15 | 2463 | 1.2 | 33 | 97535 |  |  |  | 97535 | 热水采暖 |
| 六 | 辅助厂房及仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机修车间、设备库棚联合车间 | 10 | 70741 | 0.6 | 28 | 1188400 |  |  |  | 1188400 | 热水采暖 |
| 2 | 副井井口房至联合建筑走廊 | 10 | 8800 | 1.2 | 28 | 295680 |  |  |  | 295680 | 热水采暖 |
| 3 | 库房 | 10 | 576 | 1.65 | 28 | 26611 |  |  |  | 26611 | 热水采暖 |
| 七 | 行政公共建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 调度中心 | 18 | 18090 | 0.45 | 36 | 293058 |  |  |  | 293058 | 热水采暖 |
| 2 | 福利楼 | 22 | 42697 | 0.35 | 40 | 597800 |  |  | 2128400 | 2726200 | 热水采暖 |
| 3 | 自行车库 | 10 | 735 | 1.1 | 28 | 22638 |  |  |  | 22638 | 热水采暖 |
| 4 | 门卫室 | 18 | 302 | 2.3 | 36 | 25006 |  |  |  | 25006 | 热水采暖 |
| 5 | 公共厕所 | 15 | 180 | 2.5 | 33 | 14850 |  |  |  | 14850 | 热水采暖 |
| 6 | 地下通廊 | 10 | 1619 | 0.8 | 28 | 36300 |  |  |  | 36300 | 热水采暖 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4452257 | 5991401 |  | 2128400 | 12572096 |  |

#### 3.3.3.3给排水

①供水水源

矿井地面生活用水引自宁武县市政供水系统，通过管路输送至矿井工业场地，采用无负压管网，自动增压，给水设备供水至矿井场地各生产生活用水点。

井下用水来自经处理后的矿井水。

②用水量

煤矿采暖期总用水量为1792.60m3/d，非采暖期1717.17m3/d。

煤矿总用水量见表3-20。

前期2号煤开采见图3-17、3-18；

2、5号煤配采见图3-19、3-20；

#### 后期5号煤开采水平衡图见图3-21、3-22；

表3-20  各用水量计算表

| 序号 | 用水项目 | 用水人数(人) | 用水标准 | 用水量(m3/d) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿井工业场地生产、生活用水 |  |
| 1 | 职工生活用水 | 612 | 30L/人·班 | 18.36 |  |
| 2 | 食堂用水 | 612 | 20L/人·餐 | 24.48 | 每日两餐 |
| 3 | 淋浴用水 | 淋浴器40只 | 540L/只 | 86.4 | 每天4班 |
| 4 | 池浴用水 | 池浴面积30m2 | 水深0.7m | 84 | 每天4班 |
| 5 | 洗衣房用水 | 473kg干衣 | 80L/kg干衣 | 37.84 |  |
| 6 | 单身宿舍 | 612 | 150L/人.日 | 91.8 |  |
| 7 | 软水站 | 采暖期 | 蒸汽锅炉12t |  | 20.57 |  |
|  |  | 非采暖期 |  |  | 0 |  |
| 8 | 锅炉补充用水 | 采暖期 | 蒸汽锅炉12t | 蒸发量20％ | 48.0 |  |
|  |  | 非采暖期 |  |  | 0 |  |
| 9 | 未预见用水 | 采暖期 |  | 10% | 41.15 |  |
|  |  | 非采暖期 |  |  | 34.29 |  |
| 10 | 小计 | 采暖期 |  |  | 452.60 |  |
|  |  | 非采暖期 |  |  | 377.17 |  |
| 二 | 井下降除尘洒水 |  |  | 800 |  |
| 三 | 黄泥灌浆用水 |  |  | 540 |  |
| 一、二、三项总计 | 采暖期 |  |  | 1792.60 |  |
|  | 非采暖期 |  |  | 1717.17 |  |
| 四 | 消防用水 |  |  |  |  |
| 1 | 地面消防用水 |  |  | 243 |  |
| 2 | 井下消防用水 |  |  | 100 |  |

图3--17   2号煤层采暖期的水平衡     单位：m3/d

图3-18   前期 2号煤层非采暖期的水平衡单位：m3/d

图3-21    5号煤层采暖期的水平衡单位：m3/d

图3-22   5号煤层非采暖期的水平衡    单位：m3/d

③排水系统

a 矿井水

矿井水经处理后大部分回用，剩余部分经处理达到地表水三类水体后外排入恢河。

b 生活污水

处理后的生活污水用于矿区及洗煤厂的道路洒水、绿化及洗煤厂的洗煤用水（回用水送洗煤厂采用管道输送），不外排。

3.4主要污染源及污染物排放情况分析

3.4.1建设期污染排放情况分析

本项目主要是利用现有地面建筑和现有井筒开采煤层，建设期污染主要为掘进巷道过程中产生的掘进矸石，以及施工人员废水。

（1）废水

施工过程废水影响主要包括：配料、冲洗及施工人员少量的生活污水以及施工后期井下排放的井下废水。生活污水相对较少，一般就地泼洒。

（2）固体废物

主要为巷道掘进产生的矸石。

3.4.2运行期污染排放情况分析

3.4.2.1废气污染排放情况及治理措施

（1）锅炉废气

工业场地锅炉房内设2台WNS6-1.25-Q型蒸汽锅炉作为备用，按照锅炉最大运行负荷进行考虑，运行时间为154d/a，20h/d，锅炉排气筒高度10m。

锅炉燃气采用市政天然气，气源来自宁武县市政天然气（陕京一线），天然气通过管道直接进入工业场地锅炉房。天然气气源主要为煤层气，甲烷含量高，其他杂质成分少，是优质的天然气液化天然气。评价收集了同类天然气检测报告，其主要成分及性质见表3-21。

表3-21 天然气组分及性质一览表

| 序号 | 项目 | 含量（体积%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷（CH4） | 98.90 |
| 2 | 乙烷（C2H6） | 0.02 |
| 3 | 丙烷 | ＜0.005 |
| 4 | 正丁烷 | ＜0.005 |
| 5 | 异丁烷 | ＜0.004 |
| 6 | 正丁烷 | ＜0.007 |
| 7 | 异戊烷 | ＜0.007 |
| 8 | 氧气（O2） | 0.04 |
| 9 | 氮气（N2） | 1.04 |
| 10 | 低热值（MJ/Nm3） | 32.69 |
| 11 | 高热值（MJ/Nm3） | 36.70 |
| 12 | 硫化氢含量（mg/Nm3） | ＜0.5 |
| 13 | 总硫含量（mg/Nm3） | 1 |

b、污染物排放量计算

根据《污染源源强核算指南  锅炉》，对于现有污染源，优先采用实测法。本次评价优先采用2018年9月4、5号煤矿验收阶段对锅炉的监测，烟尘排放浓度在8.58-9.13mg/m³、SO2未检出，NO×排放浓度在90-95mg/m³。由于燃气锅炉变为备用锅炉，年运行时间为20d×16h。（热源厂调峰时候备用。）

废气量：

1台6t/h蒸汽锅炉烟气量为6890Nm3/h。锅炉按照20d×16h计算

烟尘：6890×2×20d×16h×9.13mg/m³=0.04t/a；浓度为9.13mg/m3.

SO2未检出，

NOX：6890×2×20d×16h×95mg/m³=0.42t/a，浓度为95mg/m3

综合以上计算，燃气锅炉烟尘、SO2、NOX排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271- 2014）表3中燃气锅炉限值要求，即烟尘20mg/m3，SO2 50mg/m3，NOX 150mg/m3；锅炉烟囱高10m，满足不低于8m的烟囱的要求。

②原煤转载

原煤输送廊道部分改为地下式，粉尘无组织排放量约为5t/a。

（2）原煤输送、转载

原煤输送转运环节为无组织面源排污：在原煤输送转运、堆存、装载外运等过程中均有无组织煤尘排放，其中主要为输送转运的转载点排放的煤尘，据分析，产尘点主要有：

①原煤入仓处；

②  装汽车处；

本项目直接由皮带输送至洗煤厂，在洗煤厂内进行破碎，因此，本次评价不涉及筛分环节。

防治措施：

① 采用皮带输送机及皮带走廊应设计为封闭式；

② 在各入堆场处设自动洒水装置，适当增加原煤的含水率，及时洒水灭尘；

③ 尽可能减小原煤入仓的落差高度。

排放情况：采取以上措施后，类比同类型煤矿原煤输送转运环节无组织粉尘排放情况，本项目原煤输送转运、堆存、装载外运等过程中无组织煤尘排放小于1.0mg/m³。

（3）原煤储存粉尘

原煤筒仓建设两座，单仓直径18m，有效高度25m，有效容量4574t，总容量约为9149t。原煤由于水分含量低，在装仓、落煤、装车过程中会有一定量煤尘产生。

防治措施：

为了消除这部分含尘气体，在筒仓内设喷雾洒水除尘设施抑尘，同时为了防止仓内瓦斯积聚，仓上设机械排风管及瓦斯监控装置。

排放情况：由于采取全封闭煤仓，产尘量很小，评价对此部分粉尘量忽略不计。

（4）运输扬尘

本次原煤、矸石采用公路运输，运输过程中产生煤尘。工程运输过程排污主要为原煤外运产生的污染影响，外运路线长度约3.5km，物料公路运输采用20吨柴油车，年运输次数为6.0万辆次。

工程交通运输起尘采用下述经验公式进行计算：

式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆；

——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，km/h；

M——车辆载重，t/辆；

P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2；

L——运输距离，km；

Q——运输量，t/a。

运输过程各路段起尘量估算见表3-23。

表3-23  运输过程各路段起尘量估算

| 路 段 | 货物 | P （kg/m2） | V （km/h） | M（t/辆） | Q（万t/a） | L （km） | （kg/km） | 合 计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地—公路 | 原煤 | 0.05 | 30 | 20 | 90 | 2×3.5 | 0.3656 | 82.25 |

运输扬尘防治措施：

限制汽车超载，车辆苫盖，防止煤炭撒落；

在工业场地入口设置洗车平台，运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；

对厂区道路、运矸道路和进场道路进行水泥硬化或铺沥青路面，并要对路面经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度。

排放情况：

采取以上措施可抑尘70%，治理后道路扬尘24.67t/a。

（5）矸石场作业扬尘

Ⅰ运矸汽车在矸石场地作业区运输过程中起尘

运矸汽车在矸石场地作业区运输过程中起尘计算采用上海港环境保护中心与原武汉水运学院提出的关于汽车在有散装物料的道路上的扬尘量计算经验公式：

QP=0.123×（V/5）×（M/6.8）0.85×（P/0.05）0.72

Q′P = QP×L×Q/M

式中：QP——交通运输起尘量，kg/km.每车；

Q′P——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，20km/h；

M——车辆载重，20t/辆；

P——路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，0.1kg/ m2；

L——运输距离，4.3km；

Q——运输量，2.6万t/a。

经计算，QP=0.02kg/km.每车

全年运输量为2.6万t/a，经计算，Q′P=1.09t/a。

评价要求企业对场内道路进行硬化；限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度；采取以上措施后，抑尘效率为80%，则扬尘排放量为0.2t/a。

Ⅱ堆场作业扬尘

大风天气下，矸石场裸露面起尘量较大，对下风向环境空气质量将造成一定程度的影响。矸石场地作业区随风产生的扬尘计算公式采用清华大学在霍州矿务局现场实验得出的公示：

平地矸石堆场起尘：Qm =11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55（W-0.07）

沟谷矸石堆场扬尘：Q′m=K×Qm

式中：Qm— 平地矸石堆场起尘（mg/s）

Q′m—沟谷矸石堆场起尘（mg/s）

U—风速，m/s，起尘风速大于4m/s；

S—矸石场作业区面积（m2），取2500；

ω—空气相对湿度，取65%；

W—矸石湿度，5%；

K—沟底与平定起尘系数，50%

经计算，平地矸石堆场起尘：Qm =4068.67 mg/s，即14.65kg/h；

沟谷矸石堆场起尘：Q′m=0.24kg/h。

环评要求企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到80%，则扬尘排放量为0.048kg/h，0.40t/a。

Ⅲ 运矸汽车倾倒矸石起尘

装卸扬尘：Qz =98.8/6·M·e·U0.64u·e-0.27·H-1.283

式中：Qz—矸石倾倒起尘（g/次）

U—风速，m/s，起尘风速大于4m/s；

M—车辆吨位，取20t；

H—矸石倾倒高度，取1.5m。

经计算，平地矸石堆场起尘：Qz =136.8 g/次。

全年运输量为2.6万t/a，每次运输量为20t，运输次数为180次，经计算，Qz =0.07t/a。

环评要求企业采取避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施，抑尘效率可达到60%，则扬尘排放量为0.028t/a。

矸石场合计起尘量为0.628t/a。

本次项目大气污染物的排放情况见表3-24。

表3-24   变更后大气污染物排放一览表

| 污染源 | 源型 | 废气量 （m3/h） | 污染物 | 污染物产生情况 | 污染物排放情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |  |
| 1#WNS6-1.25-Q型锅炉 | 点源 | 6890 | 烟尘 | 9.13 | 0.02 | 9.13 | 0.02 | 320h |
|  |  |  | SO2 | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | NOx | 95 | 0.21 | 95 | 0.21 |  |
| 2#WNS6-1.25-Q型锅炉 | 点源 | 6890 | 烟尘 | 9.13 | 0.02 | 9.13 | 0.02 | 320h |
|  |  |  | SO2 | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | NOx | 95 | 0.21 | 95 | 0.21 |  |
| 原煤转载 | 面源 |  | 粉尘 |  | 50.00 |  | 5.00 |  |
| 矸石场 | 面源 |  | 扬尘 | -- |  | -- | 4.27 |  |
| 合计 |  |  | 烟尘 |  | 0.04 |  | 0.04 |  |
|  |  |  | SO2 |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | NOx |  | 0.42 |  | 0.42 |  |

#### 3.4.2.2废水污染排放情况及治理措施

（1）矿井水

根据山西地宝能源有限公司提供的涌水量说明，经过预算，当榆树坡煤业生产能力达120万t/a时，其2号煤层矿井正常涌水量为1104m3/d （46m3/h），最大涌水量为1680m3/d（ 70m3/h）。5号煤层矿井正常涌水量取350m³/h（顶板水），5号煤层矿井最大涌水量取500m³/h（该水量为顶板最大涌水量）。

工业场地现有矿井水处理站一座，处理能力为500m3/h。环评拟将其矿井水进行改造，为防止下组煤矿井水呈酸性，拟加调节装置（酸碱调节），将能力提升至700m3/h，矿井水经调节、混凝、超磁分离、混凝沉淀、浅层砂过滤、消毒处理后回用于井下洒水抑尘及黄泥灌浆、洗煤厂做生产用水，剩余部分水达标外排。

煤矿工业场地送洗煤厂的管道已经建成，回用水管道沿输煤走廊布置，管线长约1.2km，埋地敷设，管材为无缝钢管。

（2）生活污水

全矿劳动定员不变，按《煤炭工业给排水设计规范》（GB50810-2012）进行了核算，采暖期污水产生量为326.67m3/d，但增加了洗煤厂的生活污水5m3/d，其生活污水总量为331.67 m3/d，主要污染物为BOD、COD及SS。

现有2座生活污水处理站，处理能力为200+200m3/d，采用水解酸化、接触氧化、MBR池、消毒处理工艺。考虑到2座污水站处理后的生活污水汇合进入回用水池后除用于矿区及洗煤厂的道路洒水、绿化外，其余作为洗煤厂的洗煤用水。

③其他废水

其他废水主要为软水系统定期排污水。该类排污水主要含一定浓度的盐类及钙镁离子等，不含其它特殊污染物，属于净排水，正常产生量约为10m3/d，用于煤场及洗煤厂道路洒水。也可补充用于场地及道路洒水等。

本项目水污染物产生及排放情况见表3-25。

表3-25  水污染物产生及排放情况表

| 污染源 | 产生量 (m3/a) | 排放量 (m3/a) | 污染物 | 治理前 | 治理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 矿井水（配采时最大排放量） | 3136320 | 2964120 | COD | 50 | 155.1 | 10 | 31.02 |
|  |  |  | BOD5 | 20 | 62.7 | 3 | 9.64 |
|  |  |  | 氨氮 | 10 | 31.35 | 1 | 3.13 |
| 生活污水 | 107801 | 0 | SS | 180 | 19.40 | 18 | 0.00 |
|  |  |  | COD | 150 | 16.17 | 50 | 0.00 |
|  |  |  | BOD5 | 80 | 8.62 | 15 | 0.00 |
|  |  |  | NH3-N | 60 | 6.47 | 10 | 0.00 |

#### 3.4.2.3固体废物污染排放情况及治理措施

本矿生产过程中产生的固体废物主要有煤矿开采过程中产生掘进矸、矿井水处理站及生活污水处理站污泥、职工日常生活产生的生活垃圾及危废。

固体废物的产生情况见表3-26。

表3-26   变更后固体废物产生及处置情况表

| 固废类别 | 属性 | 产生量 (t/a) | 处理措施及去向 | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘进矸石 | 一般固废 | 26000 | 与煤流一同进入洗煤厂，煤矿不设排矸系统 | 0 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 155 | 定期运至当地环卫部门指定场所 | 0 |
| 矿井水处理站污泥 | 一般固废 | 33.8 | 与产品煤一起外售 | 0 |
| 生活污水处理站污泥 | 一般固废 | 12.1 | 定期运至当地环卫部门指定场所 | 0 |
| 废机油 | 危险废物HW08 | 0.8 | 工业场地建设危险废物暂存间，后送有资质的单位处置 | 0 |
| 合计 |  |  | 0 |

煤炭开采产生的煤矸石约2.6万t/a。矿井产生的矸石首先考虑综合利用，不能综合利用时运往现有矸石场填埋处置。由于宁武县当地综合利用途径较少，为保证矸石合理利用不外排，建设单位在阳方口镇南庄村西南批复了煤矸石综合利用及处置项目，现已取得环评批复（忻环评函【2018】3号）。根据环评及批复要求，该项目年处置利用矸石12万吨，可作为本项目的综合利用途径之一。

矿井生活垃圾产生量约12.1t/a，设定点垃圾桶，由环卫部门统一处理。

矿井水处理站污泥脱水至70%以下，同末煤一起送洗煤厂，生活水处理站污泥由板框压滤机压滤脱水后，在半地埋式污泥池内风干至含水率小于60%后与生活垃圾一并运至卫生填埋场。

本矿生产中会产生少量废矿物油，属于危险废物。本矿设有危废暂存间及临时存放设施，位于锅炉房西侧，建筑面积约10㎡。危废车间采用钢混结构，防渗等级P6，砼强度等级C30，根据相关资料，P6防渗等级换算成渗透系数为0.4*10-8cm/s，满足重点防渗区渗透系数小于1*10-7cm/s的要求。

3.4.2.4噪声污染排放情况及污染治理措施

工业场地高噪设备有：风机房的轴流风机、压风机、坑木加工的园锯机、筛分楼的振动筛和锅炉房的鼓引风机、泵类等。主要高声压级设备声压级见表3-27。

表3-27    工业场地主要设备声压级    dB（A）

| 序号 | 噪声源位置 | 主要产 噪设备 | 台数 | 噪声级dB(A) | 降噪措施 | 治理后噪声级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主斜井井口房 | 驱动机 | 1 | 80-85间歇 | 设备隔声 | ～78 |
| 2 | 副斜井井口房 | 驱动机 | 1 | 80-85间歇 | 设备隔声 | ～78 |
| 3 | 生活污水处理站 | 水泵 | 6 | 70～85 | 加设柔性接管、减振、隔声 | ～60 |
| 4 | 污泥泵房 | 水泵 | 1 | 70～85 | 加设柔性接管、减振、隔声 | ～60 |
| 5 | 压缩空气站 | 空压机 | 3 | ~100 | 建筑隔声、低噪声设备 | ～60 |
| 6 | 矿井水处理站 | 水泵 | 3 | 70～85 | 加设柔性接管、减振、隔声 | ～60 |
| 7 | 机修车间 | 车床钻床 | 2 | ～100 | 基础减振、建筑隔声 | ～85 |
| 8 | 回风井 | 风机 | 2 | ～95 | 建筑隔声、低噪声设备、消声器 | ～70 |
| 9 | 黄泥灌浆 | 水泵 | 1 | 70～85 | 加设柔性接管、减振、隔声 | ～60 |

针对本项目噪声源，从工艺布置上，将高噪声设备尽量集中布置在厂房底层，减少噪声向外传递。风机及水泵均布置在单独隔间内，并设置单独基础，作减振处理。强振设备与管道间采取柔性连接方式，防止振动造成的危害；从设备选型方面，选用低噪音设备，对高噪声设备采取降噪措施，对设备基础采取减振处理；从围护结构方面，门窗全部采用隔声门窗，在厂房围护材料双层压型钢板之间充填保温吸声材料。

3.4.2.5地表塌陷与生态影响

评价区生态环境一般，植被覆盖率较低，对生态环境的保护是本工程建设重点关心的问题。煤炭开采最显著的特征是地表塌陷及其对生态的影响。主要表现在对地表形态、土地资源及农田、地面建筑、地下水、地表水、水土流失、滑坡及井田内的植被破坏等方面的影响。主要以下几个方面：

a. 矸石等固体废物排放占地及其形成的二次污染均会对区域生态环境产生影响；

b. 井下采动影响随着开采范围扩大和采厚的加大，将对生态环境产生较大的影响，特别是地表塌陷等表现，是煤矿对区域生态产生影响的主要方面之一；

c. 矿井开采可能造成煤层上覆含水层疏干及雨季地表水下渗，而对生态环境产生影响。本区域地下水较丰富，减少对地下水的疏干，保护地下水资源，避免沟道雨季流水下渗，是矿井建设及运行过程中生态影响的关心问题；

d. 煤矿废气、废水等排污将对生态环境产生一定的影响。

3.4.3服务期满后治理措施及污染排放情况分析

矿井服务期满后，各种机械设备将停止使用，人员陆续撤离，由此带来的大气污染物、生产废水、生活污水、噪声及固体废物等对环境的影响将会消失。服务期满后的环境影响以生态环境的恢复为主，同时封井和场地清理也会产生少量扬尘和建筑垃圾，会对周围的环境造成一定影响。

工业场地经过清理后，永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫被清理，对地表进行生态恢复。场地恢复到相对自然的一种状态，没有了人为的扰动，井场范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。

拆除生产设施时尽可能文明施工，设置围挡，减少施工扬尘污染，废弃建筑残渣外运至指定处理场填埋处理。可回收再利用，找到合适的回收利用途径。使固体废物全部得到妥善处理。

对废弃的井筒用水泥灌注封井、井场清理等。在这期间，将会产生少量扬尘和固体废物。在闭井施工操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的洒落与飘散，同时在清理井场时防止产生飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。

因采掘引起的地表塌陷滞后于地下采空区的形成，将延续较长时间，因此地表形态变化及对生态环境的影响将会持续一段时间。矿方要在现有开采区域设置地表移动变形观测站，对出现的地裂缝、沉陷区实施填补和恢复措施。

3.5污染物排放变化情况对比分析

本项目污染物排放总量控制指标为：NOx13.64t/a、二氧化硫0.4t/a，粉尘11.37t/a。

污染物排放总量变化情况见表3-29。

表3-29   污染物有组织排放“三本账”计算表  （单位：t/a）

| 污染物 | 烟尘 | 粉尘 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原有工程排放量 | 11.37 | 0 | 0.4 | 13.64 |
| 本工程排放量 | 0.04 | 0 | -- | 0.42 |
| 以新代老消减量 | 11.33 | 0 | 0.4 | 13.22 |
| 最终排放量 | 0.04 | 0 | -- | 0.42 |
| 变更前后变化量 | -11.33 | 0 | -0.4 | -13.22 |

第四章 环境现状调查与评价

# 4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1地理位置

宁武县位于山西省北中部，地理坐标为：东经111°50′至120°40′，北纬38°31′至39°8′之间，县北境以内长城为边，与朔州相邻；西北以黄花岭为界，与神池接壤；西南以荷叶坪山、芦芽山为屏，与五寨、苛岚隔山相望；南部与静乐相衔，东南以云中山与忻州分界；而东部与原平相通。县境南北长105公里，东西平均宽45公里，总面积1987.7平方公里。

榆树坡煤业井田位于忻州市晋北煤炭基地轩岗矿区中部，宁武县城东北的梁家庄、染峪、南庄一带，行政隶属宁武县凤凰镇和阳方口镇两镇管辖，其地理坐标为：

北纬：35°41′45″─35°43′11″，

东经：112°46′58″─112°50′28″。

工业场地位于宁武县城东北约2km处，西距马家湾村约500m。

井田范围及工业场地地理位置见图4-1。

4.1.2地形地貌

榆树坡井田地处晋北山区，区域内主要山脉为云中山，俯瞰全区总的地势中部高东西两侧低、南高北低，东部发育一南北向、北部转西北向的较大沟谷——后里沟，其地表大部为黄土覆盖，经长期冲刷切割，沟谷纵横，梁峁绵延，地形比较复杂，呈中低山地貌。梁垣近南北、东南向连绵布展布，沟谷多呈西北向延伸，其地势最高点位于区东北部山头，海拔1648m；最低点为井田西北部的恢河，海拔1335m，最大相对高差313m。

4.1.3区域地质条件

（1）区域地层

榆树坡煤业位于晋北煤炭基地轩岗矿区的中部。区域地层自下而上：古生界（奥陶系、石炭系、二叠系）、中生界（三叠系）、新生界（上第三系、第四系）。区域地层简表见表4-1-1。

表4-1    区域地层简表

| 地层单位 | 岩性、沉积特征 | 厚度 (m) |
| --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组 |  |  |
| 新 生 界Kz | 第四 系Q | 全新统 | Q4 | 砂、砾、卵石及砂土。 | 0-210 |
|  |  | 上更新统 | 马兰组Q3m | 黄色、浅棕红色粉砂土及粘土和亚粘土。 |  |
|  |  | 中更新统 | 离石组Q2l |  |  |
|  | 第三 系N | 上新统N2 | 静乐组N2j | 三趾马红土。 | 0—200 |
|  |  |  | 保德组N2b |  |  |
| 中生 界Mz | 侏罗 系J | 中统J2 | 天池河组J2t | 红色厚层状粗砂岩，含砾粗砂岩，砂质泥岩。 | ＞500 |
|  |  |  | 云岗组J2y |  |  |
|  |  |  | 大同组J2d | 浅灰色中粒砂岩、灰色砂质泥岩夹煤层。 |  |
|  | 三叠系T | 中统T2 | 延长组（T2y） | 以黄绿色、紫色粗砂岩，细砂岩为主，夹紫色砂质泥岩。 | ＞1500 |
|  |  |  | 铜川组中统T2t |  |  |
|  |  |  | 二马营组T2er |  |  |
|  |  | 下统T1 | 和尚组T1h |  |  |
|  |  |  | 刘家沟组T1l |  |  |
| 古生界Pz | 二 叠 系 P | 上统P1 | 石千峰组P2sh | 以紫红色、砖红色的砂岩、泥岩为主。 | 95—150 |
|  |  |  | 上石盒子组P2s | 杏黄、黄绿色砂岩、紫红色泥岩为主。 | 250—380 |
|  |  | 下统P1 | 下石盒子组P1x | 杏黄、黄绿色砂岩、泥岩为主，下部含薄煤层 | 100—120 |
|  |  |  | 山西组P1s | 灰白色砂岩、灰黑色泥岩，含局部可采煤层。 | 45—75 |
|  | 石炭系C | 上统C3 | 太原组C3t | 灰色砂质泥岩、铝质泥岩，夹泥质灰岩，含主要可采煤层 | 98—120 |
|  |  | 中统C2 | 本溪组C2b | 灰色砂质泥岩、铝质泥岩，含数层石灰岩及薄煤层，底部为山西式铁矿。 | 25—50 |
|  | 奥陶系O | 中统O2 | 上马家沟组O2s | 以石灰岩、泥灰岩为主，含白云岩。 | 242 |
|  |  |  | 下马家沟组O2x |  | 85 |
|  |  | 下统O1 | 亮甲山组O1l、冶里组O1y |  | 133 |

（2）区域构造

榆树坡煤业位于晋北煤炭基地轩岗矿区中部鄂尔多斯盆地东部边缘、山西地台北与吕梁隆起北端的宁静向斜北部东翼，为祁吕贺山字型构造脊柱东侧盾地与东翼内带之间一沉积煤盆地，以北北东向的新华夏系构造为主，北东向区域性断裂与北西横向张性断裂较发育，断层规模较大，其性质多为压扭性断层，其次为斜交或垂直于向斜轴的断层，一般规模较小，区域地质构造复杂。

①褶皱构造

宁静向斜位于山西地台北西与吕梁隆起的北端，向斜轴部沿五寨—榆木桥—石家庄一线分布，走向NEE－SSW，北段扬起，北西翼倾向南东，倾角5°－10°，由西翼向轴部岩层倾角由陡变缓；南东翼岩层倾向北西，倾角16°－68°，由东翼向轴部岩层倾角由陡变缓，卷入向斜槽式构造的地层主要有寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系等。

②断裂构造

断裂构造主要发育于宁静向斜两翼及向斜构造扬起端。断层走向多平行于向斜轴，断层规模较大，其性质多为压扭性断层。其次为斜交或垂直于向斜轴的断层，一般规模较小。

③岩浆活动

该区岩浆岩活动较少，岩浆岩不发育，分布于宁静向斜东西两侧的早前寒武纪变质基底中，主要有形成于早元古代的芦芽山紫苏石英二长岩、悬钟花岗岩，形成于太古代的各类片麻岩及不同时期的岩脉。

4.1.4水文及水资源状况

#### 4.1.4.1地表水

该区地面水系较发育，较大的水系为桑干河上游支流之恢河，该河由南向北从井田西部边界附近流过，其流域面积343km2，多年平均径流量约0.2641亿m3，平均清水流量0.1m3/s，夏秋河水较大，枯水期常呈断流。区内沟谷切割较为发育，由于基底泥岩的相对隔水作用，许多冲沟在冬、春、秋三季有水流。其中后里沟为较大切割沟谷，水流由南向北经梁家庄窝、贺家沟、染峪、糜查咀、张家沟村、于前石湖村附近西北向汇入恢河，为季节性河流；区东部恢河的另一支流由区南部的龙骨焉、向北经区外的南沟、石碣庄旺、后石湖、于井田北部前石湖村与后里沟河流合并汇入恢河，沟内常年有水流。此外区西部尚有3条间歇小溪，皆向西流入恢河。

本区地表水系见图4-2。

#### 4.1.4.2地下水

该区位于宁武云中山与管涔山山脉交汇部分，宁静含煤向斜东北翼，区内地貌形态属中低山区，地形起伏较大，该区是山西降水量较少的干旱地区之一，1957—1984年多年平均降水量为433mm，干旱指数高达3.46%。

从区域上讲，该区位于神头泉域水文地质单元，基岩裂隙水在露头区和区域背斜处为补给区，向较大的向斜部位（平鲁向斜、朔州向斜、下窑子向斜等）径流，地下水从无水区—潜水区—承压或局部自流区过渡，在河谷和及其它沟谷的局部地段为基岩裂隙水的排泄区并以泉点和散泉排泄。神头泉1980—2003年平均泉流量5.52m3/s，2005年泉流量4.70m3/s，该区位于神头泉域马关河较弱径流带，寒武奥陶系石灰岩岩溶发育，富水性强。泉水出露标高1061.5m左右。

图4-2  区域地表水系图

4.1.5气象特征

宁武县气候寒冷，迟暖早寒，据宁武气象站统计资料，宁武县多年平均日照时数2838.8小时，日照率64%；年平均气温6.5℃，一月份温度最低，平均为-9.1℃，历年极端最低-25.1℃，七月份温度最高，平均气温20.1℃，极端最高34.8℃；年平均降水量438.2mm，7月份降水量最大月为111mm，1月份降水量最小为1.7mm；年平均风速为3.5m/s，春、秋、夏季风力偏大，秋季风力稍微有所缓减；春季多刮西北风，冬季多刮西南风，夏季则多刮东南风。常年主导风向为NW风，其次为SW风。

4.1.6地震

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010，2016修订)，本区地震烈度为Ⅷ。

4.1.7生态环境概况

4.1.7.1土壤

全县耕地面积709720亩，占全县总面积的24.49%，本地区土壤主要为黑毡土、潮棕土、褐土、灰褐土五个分类，不饱和黑毡土、不饱和潮棕土、山地棕壤、山地生草棕壤、棕壤性土、淋溶褐土等十五个亚类。

井田范围内分布以褐土土质为主。

#### 4.1.7.2动植物

宁武境内具有野生动物栖居的良好条件，共有鸟兽160余种，其中褐马鸡、黑鹳、虎为国家一类保扩动物。原麝、豹、雪豹为国家二类保护动物。石貂为国家三类保护动物。

芦芽山区野生兽类有36种，分属于6目17科与亚科。仅芦芽山一带的野生鸟类有115种，分属于12个目，37个科与亚科。管涔林局所属的芦芽山自然保护区，是以褐马鸡为主要保护对象的自然保护区，也是我国八大鸟类保护区之一。

宁武县境内森林茂密，郁郁葱葱，素有华北落叶松故乡之称。森林总面积达82.9万亩，森林覆盖率为27.8%。乔木树种中属于观赏类的有：侧柏；属于用材类的有：华北落叶松、白杆、青杆油松、杜松、青杨、小杨、小叶杨、康定柳等数十种。灌木树种中，属于观赏类的有：美蔷薇、黄蔷薇、山剌玫、剌叶蔷薇、黄剌玫、北京丁；属于木本粮食油料类的有：榛子、毛榛、山桃、马茹茹、野玫瑰、山梨、山杏；属于水保类的有：中国黄花柳、乌柳、虎榛子、八仙花、太平花、毛葵山、梅花等数十种。

评价区内主要以草地和旱地为主，未发现重点保护生态品种及濒危生物物种。

### 4.1.8神头泉域

（1）泉域概况

泉域概况：神头泉域位于朔州市盆地区北部神头、司马泊、新磨一带，泉群沿源子河河道及两岸出露，分布面约5 km2，主要由神头泉组、司马泊泉组、河道泉组三个泉组组成，出露标高1044-1053m，为一构造上升泉，是海河流域永定河水系主流桑干河清水之源。神头泉多年平均流量6.74m3/s（1956～2003年）。水质类型为HCO3-Ca·Mg型，矿化度285～360mg/L，总硬度232～277mg/L，水温13℃～15℃，岩溶水水质总体良好，局部受浅层、中层地下水影响，已不同程度地受到污染，泉域三北、西、南三面环册，决定了岩溶水由西北、南向盆地迳流汇集，在神头源子河谷一带岩溶水受阻于盆地第四系松散层较薄地段涌出地表成泉，属山前断裂非全排型溢流泉。

（2）泉域范围

东部边界：南段：受马邑断层控制，断层呈阶梯状，埋深依次加大，断层以东埋深达800-1000米，上覆新生界地层主要由砂质粘土和粘土组成，隔水性良好，构成了阻水边界，自北向南为朔肥的大夫庄-福善庄-神武村-保全庄。北段：自北向南为马道头—偏岭—甘庄—大羊村—大夫庄一线。

北部边界：在小京庄—平鲁城—杨家窑一线，自西向东为杨家坪—平鲁城—义井镇—麻黄头村—何家庄—高家堡—元堡子—小京庄。

西部边界：北段：以断层及黑驼山地表分水岭为界。自北向南由杨家窑—刘家窑—下水头—暖崖东。南段：由暖崖东—大严备—义井镇—油梁沟，与天桥泉为界。

南部边界：西段：以神池县南部两条北东东向断层及近南北向摩天岭断屋与雷鸣寺泉为界，自西向东由五寨大东沟—刘新峁疙旦—春景洼，东南段：以宁开向斜轴结合地表水分水岭的联线为界。自西向东由榆庄—冯家谚—汪铁沟—神堂沟—薛家窳—盘道梁。

泉域总面积为4756km2，泉域裸露可溶岩面积约2990km2，重点保护区面积为50km2，包括神头泉域群、神头电厂水源地，耿庄水源地，神头电厂。

（3）重点保护区范围

泉水集中出露带、耿庄水源地是泉域重点保护范围，北以担水沟断裂带北为界，断层走向近东西，由几条断层组成，南盘下降，北盘上升为正断层，落差大于300m，长约32km，导水性强。自西向东由刘家口、耿庄、神头镇与马邑断层交汇处，长约11.5km。

东部：以马邑断层带为界，上覆新生界粘土和砂质粘土，隔水性好，为相对阻水断层。自北向南由神头—小泊泉—韩家窑，长约4.5km。

西部：以规划的城市大型供水水源地，即刘家口—耿庄水源地以西为界，自担水沟—耿庄，长约3.0km。

南部：以神头一、二电厂南部为界，自西向东由耿庄—安庄南神头电厂南一韩家窑，长约12km。

以上重点保护区面积50km2，包括神头泉群、神头电厂水源地及耿庄水源地。

神头泉域与本项目井田相对位置关系见图4-3。

由图4-3可以看出，本项目井田位于神头泉域范围内，但不在其重点保护区内，井田东北距重点保护区约32km。

### 4.1.9宁武县饮用水水源地保护区

根据《宁武县饮用水水源地保护区划分技术报告》划分，宁武县有雷鸣寺泉域水源地和县城后备饮用水水源地。

#### 4.1.9.1雷鸣寺泉域水源地

榆树坡煤业井田位于雷鸣寺泉域东北侧，距离泉域范围最近10.6km。

雷鸣寺泉域位于宁武县西部中段的管涔山，北部部分边界已跨入神池县境，西接五寨县，其它均在宁武县境内。

泉域范围内基本与汾河上游支流北石河地表流域一致，区内没有其它外源地表水入侵，岩溶地下水主要接受降雨入渗补给和泉域内西南火成岩山区地表水和风化裂隙水通过碳酸盐岩段的渗流补给。受地貌以及产状的共同作用，地下水在东西方向上由西向东渗流；在南北方向上，自西向东横切泉域的汾河及北石河河谷形成岩溶地下水的排泄基准，控制了岩溶地下水由南、北两侧向中部汇集的总体流场形态。在泉域中部管涔山乡一带谷底切割出的下伏火成岩体及岩溶发育程度相对较弱的下奥陶统和寒武系碳酸盐岩，受他们相对隔水的影响，岩溶地下水形成多点排泄。泉域东侧石炭二叠系碎屑岩构成了最终阻水体，在东寨西北的汾河河谷谷肩排泄形成了最大的泉水——雷鸣寺泉。

#### 4.1.9.2县城后备水源地

后备水源地位于榆树坡煤业井田范围内西侧，根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的要求，对恢河两侧1km范围禁采，则后备水源地位于禁采区之内。

本工程重点介绍宁武县后备水源地的情况。后备水源地保护区划见图4-4，后备水源地与本项目井田的相对位置见“图2-1环境保护目标图”。

（1）水源地概况

宁武县后备水源地有S1和S2两个水井，均位于县城恢河西岸。

S1号井：井深801.04m，地面标高1371.25m，坐标：N39°00.940′，E112°18.607′。揭露地层：0～6.9m为砂卵石；6.9～310m为上石盒子组（P2S）砂页岩；310～360.97m为下石盒子组（P2X）砂页岩；360.97～382.71m为山西组（C3S）砂页岩；382.71～554.12m为太原组（C3t）砂页岩、灰岩及煤层；554.12～607.50m为本溪组（C2b）砂页岩；607.5～689.81m为峰峰组（O2f）灰岩、泥灰岩及角砾状灰岩；689.81～781.60m为上马家沟组（O2S）灰岩、泥灰岩及角砾状灰岩；781.6～801.04m为下马家沟组（O2X）灰岩。

S2号井：井深850m，地面标高1370m，坐标：N39°01.065′，E112°18.702′。揭露地层：607.50m以上为石炭、二叠系地层，成井时用实管封死，含水岩组为607.5m以下的中奥陶峰峰组及上、下马家沟组灰岩，峰峰组厚度82.31m，上马家沟组厚度91.79m，下马家沟组厚度68.4m。

（2） 地下水补径排条件

县城后备水源地位于神头泉岩溶水系统的南部，属补给区、径流区。水源地地下水补给途径主要有二：一是以灰岩裸露区大气降水入渗补给为主；二是河水补给上部松散岩类及碎屑岩类含水层而后垂直向下越流补给深部岩溶水为辅。补给方向来自西、南、东。县城后备水源地西、东部岩溶水均向中间汇流，而后向北运移，因此，县城后备水源地为补给区中的地下水相对富集带，比周围地下水富水性好。

（3） 水源地保护区划分

根据《宁武县饮用水水源地保护区划分技术报告》划分，该水源地只划定一级保护区，不划定二级保护区。

一级保护区半径为200m，保护范围为东北长的矩形，400m×700m，其范围大致位于北同蒲铁路以西的恢河河谷地区，为了管理方便，并考虑了实际水文地质条件后，调整为红线所划范围，面积约0.3km2。

### 4.1.10文物古迹

宁武县内现有文物单位80处，分别为古迹遗址15处，古墓2处，古建筑41处，石窟碑刻造像18处，革命纪念地2处。在众多文物中，有省级保护文物单位1处，县级种地那文物保护单位48处。著名的景点有：宁武关、宁化古城、万佛寺、金安寺、台骀寺、万佛洞、明内长城及众多关隘，如阳方口、大水口等。

据调查，距井田边界最近距离的文物古迹为古长城，距离约为2.1km，本项目评价区内无文物古迹等敏感单位。

# 4.2环境质量现状调查与评价

略

4.2.4声环境质量现状调查与评价

4.2.4.1噪声现状监测

（1）监测点位

在工业场地场界设置4个点（1#~4#），备用矸石场设置4个点5~8#。

（2）监测时间

噪声监测日期为2019年8月23日，分昼（07：00~22：00）、夜（22：00~次日07：00）两个时段，每个时段各监测一次。

（3）监测因子

L10、L50、L90、Leq。

（4）监测结果

噪声监测结果见表4-11。

#### 4.2.4.2噪声现状评价

（1）评价方法

采用超标值进行评价，计算公式为：

P=Leq－Lb

式中：P—超标值dB（A）；

Leq—测点等效A声级dB（A）；

Lb—评价标准值dB（A）。

（2）评价结果

见表4-11。

由表4-11监测结果可知，工业场地场界昼间等效声级范围为53.3～54.3B（A）；夜间等效声级范围为43.8～44.6dB（A）；备用矸石场昼间等效声级范围为53.3~54.1dB（A），夜间等效声级范围为43.0~44.8 dB（A），昼间、夜间监测结果均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表4-11 工业场地 噪声现状监测结果     （单位：dB（A））

| 监测日期 | 监测时段 | 监测点位 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.23 | 昼间 | 1# | 54.2 | 56.6 | 53.2 | 50.8 |
|  |  | 2# | 53.6 | 55.2 | 52.8 | 51.4 |
|  |  | 3# | 54.3 | 55.0 | 54.2 | 51.8 |
|  |  | 4# | 53.3 | 55.2 | 53.0 | 51.0 |
|  | 夜间 | 1# | 44.6 | 45.0 | 42.8 | 41.4 |
|  |  | 2# | 43.8 | 46.4 | 42.4 | 39.2 |
|  |  | 3# | 44.4 | 46.2 | 43.4 | 41.8 |
|  |  | 4# | 44.3 | 45.6 | 43.4 | 41.6 |

续表4-11  备用矸石场噪声现状监测价结果   （单位：dB（A））

| 监测日期 | 监测时段 | 监测点位 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.23 | 昼间 | 1# | 54.1 | 55.2 | 53.2 | 52.8 |
|  |  | 2# | 53.7 | 54.4 | 52.2 | 52.0 |
|  |  | 3# | 53.4 | 54.4 | 53.2 | 52.4 |
|  |  | 4# | 53.3 | 55.2 | 53.0 | 51.0 |
|  | 夜间 | 1# | 44.5 | 45.8 | 44.2 | 42.8 |
|  |  | 2# | 44.8 | 46.4 | 44.2 | 43.2 |
|  |  | 3# | 43.0 | 44.4 | 42.6 | 41.6 |
|  |  | 4# | 44.0 | 45.0 | 43.6 | 42.2 |

4.2.5生态环境现状调查与评价

#### 4.2.5.1遥感数据源的选择与解译

本次解译遥感卫星选取2019年7月16日的分辨率为10米SPOT数据做为数据源，采用人机交互解译的方式进行初步解译，对解译结果进行外业核查并进行室内修正。

4.2.5.2生态系统类型调查

根据土地利用现状资料调查和实地调查，评价区内有4种生态系统，分别是：灌木林地生态系统、草地生态系统、农业生态系统、城市（村镇）生态系统。具体类型及特征见表4-12。

表4-12   评价区内生态系统类型及特征

| 序号 | 生态系统类型 | 主要物种 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林地生态系统 | 指郁闭度﹥40%、高度在2m以下的矮林地和灌丛林地。主要种类为荆条酸枣灌丛等，在少量山坡沟角地分布。 | 零星分布在评价范围内，约占评价区的18.58%。 |
| 2 | 草地生态系统 | 本类型的分布以旱生性较强的禾草和杂类草为主组成的草地。草本植物有白羊草、蒿类、本氏针矛、碱矛等，以及稀疏、矮小的灌木丛。本区草地为低覆盖度草地，覆盖度为5%～20%的天然草地，草地水分缺乏，草被稀疏，牧业利用条件较差。 | 集中分布于井田中部，连贯性较好，占评价区的43.45% |
| 3 | 农业生态系统 | 评价区范围大部分为旱地，即为指无灌溉水源及设施，靠天然降水生长作物的耕地。粮食作物以莜麦、豌豆、山药、谷子、蚕豆、玉米、黑豆、黍子、糜子、荞麦、小麦为主，经济作物以胡麻、油菜、黄芥为主。 | 农田植被呈片状分布于评价范围的东南角，多为旱地，连通性一般，约占评价区的25.57%。 |
| 4 | 城市（村镇）生态系统 | 是一种人类在改造和适应自然环境的基础上建立起来的特殊人工生态系统，是本区域人类生产和生活活动集中的场所和中心 | 分布在评价范围内东侧，约占评价区的11.30%。 |

#### 4.2.5.3土地利用现状调查与评价

通过遥感解译结果和实地调查，按照《土地利用现状分类》（GB/T21010 —2017）进行分类，评价区土地利用类型划分为10种二级土地利用类型。

评价区土地利用现状见图4-6。数据统计结果见表4-13。

表4-13  土地利用现状统计表

| 土地利用 | 评价区 | 井田范围 |
| --- | --- | --- |
| 一级类别 | 二级类别 | 面积(km2) | 百分比(%) | 面积(km2) | 百分比(%) |
| 林地 | 灌木林地 | 5.399 | 18.58 | 2.390 | 15.91 |
| 草地 | 其它草地 | 12.629 | 43.45 | 7.559 | 50.31 |
| 耕地 | 旱地 | 7.433 | 25.57 | 3.870 | 25.76 |
| 住宅用地 | 农村宅基地 | 0.747 | 2.57 | 0.232 | 1.55 |
|  | 城镇住宅用地 | 1.211 | 4.17 | 0.106 | 0.71 |
| 工矿仓储用地 | 采矿用地 | 0.483 | 1.66 | 0.146 | 0.97 |
|  | 工业用地 | 0.360 | 1.24 | 0.214 | 1.42 |
| 水域及水利设施用地 | 内陆滩涂 | 0.320 | 1.10 | 0.211 | 1.40 |
| 交通运输用地 | 公路用地 | 0.140 | 0.48 | 0.070 | 0.47 |
|  | 铁路用地 | 0.343 | 1.18 | 0.227 | 1.51 |
| 合计 | 29.065 | 100.000 | 15.025 | 100.00 |

由图4-6和表4-13可知：

评价区范围内土地利用情况以其它草地为主，占地面积12.629km2，占评价区范围的43.45%；其次为耕地和灌木林地，占地面积分别7.433km2、5.399km2，占评价区范围的25.57%、18.58%；其余土地利用有住宅用地、工况仓储用地、水域及水利设施用地以及交通运输用地。

井田范围内同样以其它草地为主，占地面积7.559km2，占评价区范围的50.31%；其次为耕地和灌木林地，占地面积分别3.870km2、2.390km2，占评价区范围的25.76%、15.91%；其余土地利用有住宅用地、工况仓储用地、水域及水利设施用地以及交通运输用地。

4.2.5.4植被现状调查与评价

根据现场勘察及遥感影像解释结果，统计出了评价区和井田内各植被类型现状面积，详见表4-14。植被类型图见图4-7。

表4-14  植被类型现状统计表

| 序号 | 植被类型 | 评价区 | 井田范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积(km2) | 百分比(%) | 面积(km2) | 百分比(%) |
| 1 | 落叶灌木 | 5.399 | 18.58 | 2.390 | 15.91 |
| 2 | 草丛 | 12.629 | 43.45 | 7.559 | 50.31 |
| 3 | 农田植被 | 7.433 | 25.57 | 3.870 | 25.76 |
| 4 | 无植被 | 建设用地 | 2.801 | 9.64 | 0.698 | 4.65 |
| 5 |  | 内陆滩涂 | 0.320 | 1.10 | 0.211 | 1.40 |
| 6 |  | 公路用地 | 0.140 | 0.48 | 0.070 | 0.47 |
| 7 |  | 铁路用地 | 0.343 | 1.18 | 0.227 | 1.51 |
|  | 合计 | 29.065 | 100.000 | 15.025 | 100.00 |

由表4-14和图4-7可知（1）评价范围内的植被分布如下：

草丛：评价范围主要植被类型，集中分布于井田中部，其它草地以旱生性较强的禾草和杂类草为主，主要有白羊草、蒿类、本氏针矛、碱矛等，以及稀疏、矮小的灌木丛，其草地的覆盖度低，水分缺乏，草被稀疏，占地面积12.629km2，占评价区范围的43.45%；

农田植被：评价范围内分布第二的植被类型，呈片状分布于评价范围的东南角，其大部分为旱地，粮食作物以莜麦、豌豆、山药、谷子、蚕豆、玉米、黑豆、黍子、糜子、荞麦、小麦为主，经济作物以胡麻、油菜、黄芥为主，占地面积7.433km2，占评价区范围的25.57%；

落叶灌木：零星分布于评价范围内，树种主要是一些荆条、酸枣灌丛等，占地面积5.399km2，占评价区范围的18.58%；

无植被：主要土地利用为建设用地、内陆滩涂、公路用地、铁路用地等，主要分布在评价范围的西侧，占地面积3.604km2，占评价范围的12.4%。

- 井田范围内植被类型分布与评价范围内的植被类型分布基本一致。井田内以草丛为主，占地面积7.559 km2，占评价区范围的50.31%；其次为农田植被，占地面积3.870km2，占评价区范围的25.76%；落叶灌木，占地面积2.390km2，占评价区范围的15.91%；其余占地均为无植被。

#### 4.2.5.5土壤侵蚀现状调查与评价

（1）土壤侵蚀类型分区及土壤侵蚀分类、分级

本区为西北黄土高原区，土壤侵蚀强度分级原则见表4-15。

表4-15    土壤侵蚀强度分级标准表

| 级别 | 平均侵蚀模数[t/（km2·a）] | 平均流失厚度（mm/a） |
| --- | --- | --- |
| 微度 | ＜1000 | ＜0.74 |
| 轻度 | 1000～2500 | 0.74～1.9 |
| 中度 | 2500～5000 | 1.9～3.7 |
| 强烈 | 5000～8000 | 3.7～5.9 |
| 极强烈 | 8000～15000 | 5.9～11.1 |
| 剧烈 | ＞15000 | ＞11.1 |

（2）土壤侵蚀现状

土壤侵蚀主要表现为三种形式，即风蚀、水蚀和重力蚀：

风蚀：由于评价区没有良好的天然屏障，在风力的作用下，土壤水分蒸发加速，风化作用活跃，土体受强烈的机械破坏而发生侵蚀。

水蚀：因土壤土质疏松，含有丰富的可溶性石灰质，土壤很容易被雨水及地表径流冲刷而产生侵蚀。

重力蚀：因植被缺乏、坡陡、土层干湿冻消交替频繁等所致。

榆树坡煤业井田范围所在区域为低山丘陵地区，区内水土流失相对不均匀，造成水土流失的主要原因是由于每年雨季发生的暴雨，特别是一些高强度、大面雷阵雨造成，因此，本区以水力侵蚀为主。

根据现场勘察及遥感影像解释结果，参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），评价区和采区土壤侵蚀分级及各级面积统计见表4-16。评价区土壤侵蚀见图4-8。

表4-16  土壤侵蚀现状统计表

| 序号 | 侵蚀类型 | 评价区 | 井田范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积(km2) | 百分比(%) | 面积(km2) | 百分比(%) |
| 1 | 微度侵蚀 | 2.459 | 8.46 | 0.623 | 4.15 |
| 2 | 轻度侵蚀 | 5.399 | 18.58 | 2.390 | 15.91 |
| 3 | 中度侵蚀 | 12.629 | 43.45 | 7.559 | 50.31 |
| 4 | 强烈侵蚀 | 8.578 | 29.51 | 4.453 | 29.64 |
|  | 合计 | 29.065 | 100.00 | 15.025 | 100.00 |

由表4-16及图4-8可知：

评价范围内主要土壤侵蚀类型以中度侵蚀为主，土壤侵蚀模式为2500～5000 t/

（km2·a），中度侵蚀地表植被主要为草丛，占评价范围的43.45%；其次为强烈侵蚀，土壤侵蚀模式为5000～8000 t/（km2·a），强烈侵蚀的地表植被主要为旱地，占评价范围的29.51%；其次为轻度侵蚀、微度侵蚀。

井田范围内主要土壤侵蚀类型以中度侵蚀为主，占评价范围的50.31%；其次为强烈侵蚀，占评价范围的29.64%；其次为轻度侵蚀、微度侵蚀。

#### 4.2.5.6  评价区土壤类型

全县耕地面积709720亩，占全县总面积的24.49%，本地区土壤主要为黑毡土、潮棕土、褐土、灰褐土五个分类，不饱和黑毡土、不饱和潮棕土、山地棕壤、山地生草棕壤、棕壤性土、淋溶褐土等十五个亚类。

井田范围内分布以褐土土质为主。具体图样见下图。

#### 4.2.5.7地表塌陷现状调查

原榆树坡煤矿及三岔煤矿井田位于兼并重组后井田的东北角，井田面积总计为1.0457km2。原采区内2号煤层采空区面积约3.6hm2，由于历史原因5#煤业采空区面积约2.5hm2,其小窑主要采用炮采的工艺，现尚未出现地表沉陷和裂缝现象。

榆树坡煤业目前正在开采11采区的1101工作面，该工作面长1750m，宽200m，采用综采一次采全高采煤方法，全部垮落法管理顶板。目前1101工作面已形成采空区面积约10000m2。

首采区主要位于井田中部，属于低山地貌，地表植被主要是草地和旱地，首采区内分布有染峪村和糜渣咀村。根据现场踏勘，首采区未发现地表裂缝，因此对地表植被影响不大。

4.2.6土壤现状调查与评价

4.2.6.1土壤环境质量现状监测

山西中瑞恒晟环保科技有限公司对本次评价所在区域土壤进行了现状监测。

（1）监测布点

山西中瑞恒晟环保科技有限公司于2019年8月23日在矿区内场地进行取样调查，共布设了6个土壤监测点位，具体见表4-17。

（2）监测时间与时段

本次土壤现状监测日期为2019年8月23日。

（3）测量方法

依据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）中规定的相关方法进行，每个监测点位选择一块50m×50m地块，每个地块按照梅花采样法进行采样。

（4）监测因子

表4-17  土壤监测布点及监测因子表

| 序号 | 位置 | 测点名称 | 监测点个数 | 取样深度 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1工业场地 | 主井工业场地外上风向上游50m | 表层样点1# | 1 | 0-0.2m | PH、土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准GB15618表1中的8项 | 避开岩石 |
|  | 矿井水处理站区域 | 柱状样2# 0.~0.5m、0.5~1.5m1.5m~3m各取一个样 | 1个 | 0-3m | PH、土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准GB36600表1中的45项 |  |
|  | 油脂、材料库暂存间 | 柱状样3# 0.~0.5m、0.5~1.5m1.5m~3m各取一个样 | 1个 | 0-3m | PH、GB36600表1中的重金属、石油烃 | 如车间已硬化，在车间最近距离无硬化地面取土 |
|  | 办公楼绿化带 | 表层样点2# | 1 | 0-0.2m | PH、GB36600表1中的重金属 |  |
| 2 矸石场 | 矸石场内下游侧壁 | 柱状样4# 0.~0.5m、0.5~1.5m1.5m~3m各取一个样1# | 1个 | 0-3m | PH、土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准GB36600表1中的45项 | 在矸石沟堆已堆放矸石的平台边缘，靠近矸石堆，但不能取已堆矸石的地方 |
|  | 矸石场外消力池排水下游 | 表层样点3# | 1个 | 0-0.2m | PH、GB15618表1中的重金属 | 消力池排水下游紧邻 |

4.2.6.2土壤现状评价

（1）评价标准

矿区用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中建设用地第二类用地要求；林地和旱地土壤环境应满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 》（GB15618-2018）中农用地标准要求。

（2）评价方法

本次土壤评价采用单因子标准指数法。单因子标准指数计算公式为：

Ci=C0i/Si

式中：Si—第 i 种污染物的标准指数；

Ci—第 i 种污染物的监测平均值(mg/kg)；

C0i—第 i 种污染物的评价标准(mg/kg)

（3）现状评价

表4-18  土壤现状监测结果及评价表

| 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- |
|  | pH | 镉mg/kg | 汞mg/kg | 砷mg/kg | 铅mg/kg | 铬 mg/ kg | 铜mg/kg | 镍mg/kg | 锌 mg/kg |
| 油脂、材料库暂存间 （0-0.5m） | 0-0.5m | 监测值 | 8.32 | 0.43 | 0.037 | 12.2 | 27.4 | 82 | 17 | 32 | 68.3 |
|  |  | Si | - | 0.006 | 0.0009 | 0.20 | 0.034 |  | 0.0009 | 0.03 | -- |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- |
|  | 0.5-1.5m | 监测值 | 8.53 | 0.49 | 0.060 | 14.4 | 26.9 | 79 | 15 | 38 | 80.8 |
|  |  | Si | --- | 0.13 | 0.013 | 0.001 | 0.018 |  | 0.004 | 0.017 | -- |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- |
|  | 1.5-3.0m | 监测值 | 8.61 | 0.54 | 0.089 | 13.7 | 28.5 | 84 | 20 | 40 | 80.8 |
|  |  | Si | -- | 0.008 | 0.002 | 0.222 | 0.035 |  | 0.001 | 0.044 | -- |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- |
| 办公绿化带 | 0-0.2m | 监测值 | 8.43 | 0.45 | 0.045 | 14.7 | 24.3 | 88 | 18 | 36 | 80.4 |
|  |  | Si | -- | 0.007 | 0.001 | 0.245 | 0.030 | -- | 0.001 | 0.004 | -- |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- |
| 标准值 | 65 | 38 | 60 | 800 | 5.7 | 18000 | 900 | -- |
| 执行《建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）》中第二类用地筛选值，“--”未检出或无标准值 |

续表4-18  土壤现状监测结果及评价表

| 监测点位 | pH | 镉mg/kg | 汞mg/kg | 砷mg/kg | 铅mg/kg | 铬 mg/ kg | 铜mg/kg | 镍mg/kg | 锌 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主井工业场地外上风向上游50m | 0-0.5m | 监测值 | 8.82 | 0.52 | 0.158 | 6.92 | 23.5 | 86 | 17 | 32 | 68.3 |
|  |  | Si |  | 0.87 | 0.046 | 0.27 | 0.14 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 0.23 |
|  |  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- | -- |
| 矸石场外消力池排水下游 | 0-0.2m | 监测值 | 8.40 | 0.32 | 0.108 | 11.4 | 24.0 | 27 | 21 | 29 | 48.7 |
|  |  | Si |  | 0.53 | 0.031 | 0.46 | 0.14 | 0.108 | 0.21 | 0.15 | 0.16 |
|  |  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- | -- |

根据监测结果可知，本项目各场地土壤各项监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，林地土壤各项监测指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。

续表4-18  土壤现状监测结果及评价表

| 监测点位 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 砷(mg/kg) | 镉(mg/kg) | 铬(六价)mg/kg | 铜(mg/kg) | 铅(mg/kg) | 汞(mg/kg) | 镍(mg/kg) | 锰(mg/kg) | 钒(mg/kg) | 四氯化碳（μg/kg） | 氯 仿(μg/kg) | 氯甲烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) |
| 矿井污水处理站区域0~0.5m | 监测值 | 12.4 | 0.08 | ＜0.5 | 23 | 24.7 | 0.035 | 46 | 576 | 81 | <1.3 | <1.1 | <1.0 | <1.2 | <1.3 | <1.0 |
|  | 标准值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | -- | 165 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 |
|  | Si | 0.21 | 0.001 | -- | -- | 0.03 | 0.001 | 0.05 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | // | 二氯甲烷(μg/kg) | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 四氯乙烯(μg/kg) | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 三氯乙烯(μg/kg) | 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | 氯乙烯(μg/kg) | 苯(μg/kg) | 氯 苯(μg/kg) | 1,2-二氯苯(μg/kg) | 1,4-二氯苯(μg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.5 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.4 | <1.3 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.0 | <1.9 | <1.2 | <1.5 | <1.5 |  |
|  | 标准 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 | 20 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
|  | // | 甲 苯(μg/kg) | 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 邻二甲苯(μg/kg) | 硝基苯(mg/kg) | 苯 胺(mg/kg) | 2-氯酚(mg/kg) | 苯并[a]蒽(mg/kg) | 苯并[a]芘(mg/kg) | 苯并[b]荧蒽(mg/kg) | 苯并[k]荧蒽(mg/kg) | 䓛(mg/kg) | 二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | 萘(mg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.3 | <1.2 | <1.2 | <0.09 | <0.1 | <0.06 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.09 |  |
|  | 标准 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 1.5 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 1.5 | 70 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
|  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（G B36600-2018）二类用地筛选值，标准值单位为mg/kg，“--”未检出或无标准值 |  |

续表4-18  土壤现状监测结果及评价表

| 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砷(mg/kg) | 镉(mg/kg) | 铬(六价)mg/kg | 铜(mg/kg) | 铅(mg/kg) | 汞(mg/kg) | 镍(mg/kg) | 四氯化碳（μg/kg） | 氯 仿(μg/kg) | 氯甲烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) |
| 矿井污水处理站区域0.5~1.5m | 监测值 | 6.56 | 0.32 | ND | 15 | 13.6 | 0.034 | 38 | <1.3 | <1.1 | <1.0 | <1.2 | <1.3 | <1.0 |
|  | 标准值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 |
|  | Si | 0.11 | 0.005 | -- | 0.0008 | 0.017 | 0.0008 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | // | 二氯甲烷(μg/kg) | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 四氯乙烯(μg/kg) | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 氯乙烯(μg/kg) | 苯(μg/kg) | 氯 苯(μg/kg) | 1,2-二氯苯(μg/kg) | 1,4-二氯苯(μg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.5 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.4 | <1.3 | <1.2 | <1.0 | <1.9 | <1.2 | <1.5 | <1.5 |  |
|  | 标准 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 0.43 | 4 | 270 | 560 | 20 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
|  | // | 甲 苯(μg/kg) | 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 邻二甲苯(μg/kg) | 硝基苯(mg/kg) | 苯 胺(mg/kg) | 2-氯酚(mg/kg) | 苯并[a]蒽(mg/kg) | 苯并[k]荧蒽(mg/kg) | 䓛(mg/kg) | 二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | 萘(mg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.3 | <1.2 | <1.2 | <0.09 | <0.1 | <0.06 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.09 |  |
|  | 标准 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 1.5 | 151 | 1293 | 1.5 | 1.5 | 70 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（G B36600-2018）二类用地筛选值，标准值单位为mg/kg，“--”未检出或无标准值 |  |

续表4-18  土壤现状监测结果及评价表

| 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砷(mg/kg) | 镉(mg/kg) | 铬(六价)mg/kg | 铜(mg/kg) | 铅(mg/kg) | 汞(mg/kg) | 镍(mg/kg) | 四氯化碳（μg/kg） | 氯 仿(μg/kg) | 氯甲烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) |
| 矿井污水处理站区域1.5~3m | 监测值 | 6.07 | 0.56 | ND | 16 | 25.5 | 0.034 | 38 | <1.3 | <1.1 | <1.0 | <1.2 | <1.3 | <1.0 |
|  | 标准值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 |
|  | Si | 0.11 | 0.086 | -- | 0.0008 | 0.03 | 0.008 | 0.042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | // | 二氯甲烷(μg/kg) | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 四氯乙烯(μg/kg) | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 氯乙烯(μg/kg) | 苯(μg/kg) | 氯 苯(μg/kg) | 1,2-二氯苯(μg/kg) | 1,4-二氯苯(μg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.5 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.4 | <1.3 | <1.2 | <1.0 | <1.9 | <1.2 | <1.5 | <1.5 |  |
|  | 标准 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 0.43 | 4 | 270 | 560 | 20 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
|  | // | 甲 苯(μg/kg) | 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 邻二甲苯(μg/kg) | 硝基苯(mg/kg) | 苯 胺(mg/kg) | 2-氯酚(mg/kg) | 苯并[a]蒽(mg/kg) | 苯并[k]荧蒽(mg/kg) | 䓛(mg/kg) | 二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | 萘(mg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.3 | <1.2 | <1.2 | <0.09 | <0.1 | <0.06 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.09 |  |
|  | 标准 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 1.5 | 151 | 1293 | 1.5 | 1.5 | 70 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（G B36600-2018）二类用地筛选值，标准值单位为mg/kg，“--”未检出或无标准值 |

续表4-18  土壤现状监测结果及评价表

| 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砷(mg/kg) | 镉(mg/kg) | 铬(六价)mg/kg | 铜(mg/kg) | 铅(mg/kg) | 汞(mg/kg) | 镍(mg/kg) | 四氯化碳（μg/kg） | 氯 仿(μg/kg) | 氯甲烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) |
| 矿井污水处理站区域1.5~3m | 监测值 | 3.84 | 0.58 | ND | 12 | 39.1 | 0.069 | 34 | <1.3 | <1.1 | <1.0 | <1.2 | <1.3 | <1.0 |
|  | 标准值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 |
|  | Si | 0.064 | 0.008 | -- | 0.0006 | 0.048 | 0.018 | 0.037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | // | 二氯甲烷(μg/kg) | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 四氯乙烯(μg/kg) | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 氯乙烯(μg/kg) | 苯(μg/kg) | 氯 苯(μg/kg) | 1,2-二氯苯(μg/kg) | 1,4-二氯苯(μg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.5 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.4 | <1.3 | <1.2 | <1.0 | <1.9 | <1.2 | <1.5 | <1.5 |  |
|  | 标准 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 0.43 | 4 | 270 | 560 | 20 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
|  | // | 甲 苯(μg/kg) | 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 邻二甲苯(μg/kg) | 硝基苯(mg/kg) | 苯 胺(mg/kg) | 2-氯酚(mg/kg) | 苯并[a]蒽(mg/kg) | 苯并[k]荧蒽(mg/kg) | 䓛(mg/kg) | 二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | 萘(mg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.3 | <1.2 | <1.2 | <0.09 | <0.1 | <0.06 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.09 |  |
|  | 标准 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 1.5 | 151 | 1293 | 1.5 | 1.5 | 70 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（G B36600-2018）二类用地筛选值，标准值单位为mg/kg，“--”未检出或无标准值 |

续表4-18  土壤现状监测结果及评价表

| 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砷(mg/kg) | 镉(mg/kg) | 铬(六价)mg/kg | 铜(mg/kg) | 铅(mg/kg) | 汞(mg/kg) | 镍(mg/kg) | 四氯化碳（μg/kg） | 氯 仿(μg/kg) | 氯甲烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) |
| 矸石场内下游侧壁（0~0.5） | 监测值 | 7.38 | 0.33 | ND | 18 | 14.3 | 0.034 | 39 | <1.3 | <1.1 | <1.0 | <1.2 | <1.3 | <1.0 |
|  | 标准值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 |
|  | Si | 0.10 | 0.005 | -- | 0.0001 | 0.18 | 0.008 | 0.043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | // | 二氯甲烷(μg/kg) | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 四氯乙烯(μg/kg) | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 氯乙烯(μg/kg) | 苯(μg/kg) | 氯 苯(μg/kg) | 1,2-二氯苯(μg/kg) | 1,4-二氯苯(μg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.5 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.4 | <1.3 | <1.2 | <1.0 | <1.9 | <1.2 | <1.5 | <1.5 |  |
|  | 标准 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 0.43 | 4 | 270 | 560 | 20 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
|  | // | 甲 苯(μg/kg) | 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 邻二甲苯(μg/kg) | 硝基苯(mg/kg) | 苯 胺(mg/kg) | 2-氯酚(mg/kg) | 苯并[a]蒽(mg/kg) | 苯并[k]荧蒽(mg/kg) | 䓛(mg/kg) | 二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | 萘(mg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.3 | <1.2 | <1.2 | <0.09 | <0.1 | <0.06 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.09 |  |
|  | 标准 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 1.5 | 151 | 1293 | 1.5 | 1.5 | 70 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（G B36600-2018）二类用地筛选值，标准值单位为mg/kg，“--”未检出或无标准值 |

续表4-18  土壤现状监测结果及评价表

| 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砷(mg/kg) | 镉(mg/kg) | 铬(六价)mg/kg | 铜(mg/kg) | 铅(mg/kg) | 汞(mg/kg) | 镍(mg/kg) | 四氯化碳（μg/kg） | 氯 仿(μg/kg) | 氯甲烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) |
| 矸石场内下游侧壁（0.5~1.5） | 监测值 | 6.55 | 0.33 | ND | 15 | 18.8 | 0.028 | 38 | <1.3 | <1.1 | <1.0 | <1.2 | <1.3 | <1.0 |
|  | 标准值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 |
|  | Si | 0.11 | 0.005 | -- | 0.0008 | 0.0235 | 0.007 | 0.042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | // | 二氯甲烷(μg/kg) | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 四氯乙烯(μg/kg) | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 氯乙烯(μg/kg) | 苯(μg/kg) | 氯 苯(μg/kg) | 1,2-二氯苯(μg/kg) | 1,4-二氯苯(μg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.5 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.4 | <1.3 | <1.2 | <1.0 | <1.9 | <1.2 | <1.5 | <1.5 |  |
|  | 标准 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 0.43 | 4 | 270 | 560 | 20 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
|  | // | 甲 苯(μg/kg) | 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 邻二甲苯(μg/kg) | 硝基苯(mg/kg) | 苯 胺(mg/kg) | 2-氯酚(mg/kg) | 苯并[a]蒽(mg/kg) | 苯并[k]荧蒽(mg/kg) | 䓛(mg/kg) | 二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | 萘(mg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.3 | <1.2 | <1.2 | <0.09 | <0.1 | <0.06 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.09 |  |
|  | 标准 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 1.5 | 151 | 1293 | 1.5 | 1.5 | 70 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（G B36600-2018）二类用地筛选值，标准值单位为mg/kg，“--”未检出或无标准值 |

续表4-18  土壤现状监测结果及评价表

| 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砷(mg/kg) | 镉(mg/kg) | 铬(六价)mg/kg | 铜(mg/kg) | 铅(mg/kg) | 汞(mg/kg) | 镍(mg/kg) | 四氯化碳（μg/kg） | 氯 仿(μg/kg) | 氯甲烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | 1,1-二氯乙烯(μg/kg) |
| 矸石场内下游侧壁（1.5~3.0） | 监测值 | 7.38 | 0.33 | ND | 18 | 14.3 | 0.034 | 44 | <1.3 | <1.1 | <1.0 | <1.2 | <1.3 | <1.0 |
|  | 标准值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 |
|  | Si | 0.12 | 0.005 | -- | 0.0001 | 0.017 | 0.008 | 0.048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | // | 二氯甲烷(μg/kg) | 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | 四氯乙烯(μg/kg) | 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | 氯乙烯(μg/kg) | 苯(μg/kg) | 氯 苯(μg/kg) | 1,2-二氯苯(μg/kg) | 1,4-二氯苯(μg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.5 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.4 | <1.3 | <1.2 | <1.0 | <1.9 | <1.2 | <1.5 | <1.5 |  |
|  | 标准 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 | 2.8 | 0.43 | 4 | 270 | 560 | 20 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
|  | // | 甲 苯(μg/kg) | 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | 邻二甲苯(μg/kg) | 硝基苯(mg/kg) | 苯 胺(mg/kg) | 2-氯酚(mg/kg) | 苯并[a]蒽(mg/kg) | 苯并[k]荧蒽(mg/kg) | 䓛(mg/kg) | 二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg) | 萘(mg/kg) |  |
|  | 监测值 | <1.3 | <1.2 | <1.2 | <0.09 | <0.1 | <0.06 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.09 |  |
|  | 标准 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 2256 | 1.5 | 151 | 1293 | 1.5 | 1.5 | 70 |  |
|  | Si | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（G B36600-2018）二类用地筛选值，标准值单位为mg/kg，“--”未检出或无标准值 |

第五章 环境影响预测与评价

5.1地表塌陷影响预测

榆树坡煤业采区划分变更后，井田开采范围内不同区域受采煤影响的时序发生变化，本次变更环评主要对首采区地表塌陷进行预测及影响分析。

本项目井田面积、开采煤层、开采工艺等均未发生变化，但考虑到新的三维地震勘探发现井田内多条断层，以及井田内保安煤柱留设情况发生变化，因此，本次变更环评对全井田地表塌陷重新进行预测及影响分析。

5.1.1地表沉陷的预测方法及模式

本次评价采用概率积分法进行地表变形预测。

概率积分法预测模式如下：

（1）本项目井田煤层煤层倾角为3~18°，为缓倾斜煤层，对主剖面地表移动变形，充分采动时按下面公式计算：

下沉：

倾斜：

曲率：

水平移动：

水平变形：

（2）非充分采动时按下面公式计算：

下沉：

倾斜：

曲率：

水平移动：

水平变形：

（3）在计算倾向主剖面，公式同上，仅需以Y代X，以rl(或r2)代r即可。

（4）计算充分分采动时，地表移动变形最大值用下列公式计算：

最大下沉值：Wcm=m·q·cosα（mm）

最大倾斜值：

最大曲率值：

最大水平移动值：Ucm=b·wcm(mm)

最大水平变形值：

5.1.2地表沉陷的参数确定

榆树坡煤业井田内主要可采煤层为2号、3号（局部可采）和5号两煤层，其余煤层均为不可采煤层。

2号煤层位于太原组上部，K2砂岩下。区内及外围施工的26个钻孔，均见该煤层，煤厚2.55－6.41m，平均4.42m，结构较简单，含夹矸0－4层，为全区稳定可采之厚煤层，其老顶为粗中细砂岩，局部发育砂质泥岩、泥岩、炭质泥岩直接顶，底板为泥岩、砂质泥岩。

5号煤层位于太原组下部，区内及外围施工的26个钻孔均见该煤层，煤厚8.05－18.45m，平均14.87m。结构复杂，含夹矸1－6层，为全区稳定可采之巨厚煤层，其顶板为泥岩、砂质泥岩、炭质泥岩、粉砂岩、砂岩，底板为泥岩、砂质泥岩、砂岩、粉砂岩。

本评价根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（以下简称《开采规程》）确定矿井的地表移动基本参数，《开采规程》中地表移动基本参数见表5-1。

表5-1    开采规程中地表移动变形基本参数表

| 单向抗压 强度MPa | 覆岩 类型 | 下沉系数 q | 水平移动 系数b | 主要影响角 正切tgβ | 开采影响 传播角θ | 拐点偏距 S/H0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >60 | 坚硬 | 0.27~0.54 | 0.2~0.3 | 1.20~1.91 | 90-(0.7~0.8)α | 0.31~0.43 |
| 30~60 | 中硬 | 0.55~0.84 |  | 1.92~2.40 | 90-(0.6~0.7)α | 0.08~0.30 |
| <30 | 软弱 | 0.85~1.00 |  | 2.41~3.54 | 90-(0.5~0.6)α | 0~0.07 |

根据矿井地质报告，本项目煤层覆岩为中硬岩层。结合地质报告地质剖面图中的钻孔数据，分别确定本项目各采区地表移动变形基本参数见表5-2。

表5-2  本项目煤层地表移动变形基本参数表（倾角α=8°）

| 采区 | 平均采厚 m | 平均埋深m | 下沉系 数q | 影响角 正切tgβ | 拐点偏 距S | 水平移 动系数b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#煤层 | 一采区 | 6.4 | 325 | 0.80 | 1.92 | 0.15H | 0.24 |
|  | 二采区 | 4.6 | 275 |  |  |  |  |
|  | 三采区 | 4.6 | 183 |  |  |  |  |
| 5#煤层 | 一采区 | 14.87 | 414 | 0.80 | 2.4 |  |  |
|  | 二采区 | 14.87 | 352 |  |  |  |  |
|  | 三采区 | 14.87 | 248 |  |  |  |  |
|  | 四采区 | 13.34 | 310 |  |  |  |  |
|  | 五采区 | 10.43 | 474 |  |  |  |  |

5.1.3地表沉陷预测结果

5.1.3.1首采区的地表移动变形预测

本项目首采区为2#煤层一采区，按充分采动、冒落式开采等条件，对该采区开采后地表移动变形最大值进行了预计。

根据煤层开采厚度，采深及有关预计参数，计算出本项目首采区开采后产生的地表移动变形最大值，见表5-3。

表5-3    首采区开采后地表移动变形最大值表

| 煤层 | 下沉（mm） | 倾斜(mm/m) | 曲率(mm/m2) | 水平移动（mm） | 水平变形(mm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2煤层 | + | 2880 | 16.3 | 0.20 | 661 | 8.32 |
|  | - | / | -16.5 | -0.23 | -669 | -9.53 |

经计算，2#煤层首采区开采后，地表最大下沉值为2880mm。根据地表移动变形值预计结果，绘制了本项目首采区地表下沉等值线图，见图5-1。从该图上大致可以了解本矿首采区开采后地表下沉情况。

5.1.3.2全井田地表移动变形预测

按充分采动、冒落式开采等条件，对整个采区开采后地表移动变形最大值进行了预计。根据煤层开采厚度，采深及有关预计参数，计算出本项目2#、3#、5#煤层全部开采后产生的地表移动变形最大值，见表5-4。

表5-4   2#、5#煤层全部开采后地表移动变形最大值表

| 煤层 | 下沉 （mm） | 倾斜(mm/m) | 曲率 (mm/m2) | 水平移动（mm） | 水平变形(mm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#、5#煤层 | + | 15886 | 127.8 | 3.52 | 3765 | 86.57 |
|  | - | -- | -130.2 | -3.44 | -3582 | -84.92 |

经计算， 2#、5#煤层全部开采后，地表最大下沉值为15886mm。根据地表移动变形值预计结果，绘制了本项目综合煤层地表下沉等值线图，见图5-2。从该图上大致可以了解整个井田采后地表下沉情况。

5.1.3.3地表沉陷影响范围预测结果

根据敏感目标的分布情况，我们对首采区、全采时进行了预测计算。地表沉陷影响范围受煤层厚度、上覆岩层的厚度、岩性、移动角和边界角影响。根据本井田的地质特征及开采条件选取的相关参数计算的井田首采区、全采时的地表沉陷等值线图见图5-1、5-2。

由地表沉陷预测可知，榆树坡煤业首采区下沉值大于10mm的沉陷面积为0.92km2；全井田2#、、5#全采后下沉值大于10mm的沉陷面积为8.72km2。沉陷区在井田的四周都有部分超出井田边界，超大超出范围为15~24m。

在严格按照初设的保安煤柱留设方案及本次环评要求保安煤柱留设方案后，并根据图5-1、5-2的预测结果可知，井田范围内及周边的村庄、原神高速、北同蒲铁路工业场地、宁武县县城规划区、等均落在10mm等值线以外，受到采动破坏影响较小。

图5.1-1 首采区地表沉陷预测结果图

#### 图5.1-2  全采区地表沉陷预测结果图

5.1.4地表沉陷影响评价结论

5.1.4.1首采区地表沉陷影响分析

由预测结果可知，首采区开采后最终下沉值无明显变化，首采区地表移动变形影响范围较变更前减小。

#### 5.1.4.2全井田地表沉陷影响分析

#### （1）保护煤柱的留设情况

榆树坡煤业矿井范围内无风景旅游区及古迹等国家级、省级文物保护单位，为低山区，有工业广场内建筑，梁家庄、贺家沟、染峪、糜查咀、前石湖、南庄村、张家沟的民用建筑，两条220kV高压线路，两条110 kV高压线路，以及分布在井田西侧的北同蒲铁路、井田东北侧的原神高速。

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》（三下采煤规程），井田范围内各类建筑物、构筑物的保护等级的要求见表5-5。

表5-5   建筑物、构筑物及铁路的保护等级

| 保护 等级 | 主要建筑物 | 主要构筑物 | 铁路等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特 | 国家珍贵文物建筑物、高度超过100m的超高层建筑、核电站等特别重要工业建筑物等 | 高速公路特大型桥梁、落差超过100m的水电站坝体、大型电厂主厂房、机场跑道、重要港口、国防工程重要设施、大型水库大坝等 | 国家高速铁路、设计速度200km/h的城际铁路和客货共线铁路等 |
| Ⅰ | 国家一般文物建筑物、在同一跨度内有两台重型桥式吊车的大型厂房及高层建筑等 | 高速公路、特高压输电线塔、大型隧道、输油（气）管道干线、矿井主要通风机房等 | 国家Ⅰ级铁路，设计速度160km/h及以下的城际铁路等 |
| Ⅱ | 办公楼、医院、剧院、学校、长度大于20m的二层楼房和二层以上多层住宅楼，钢筋混凝土框架结构的工业厂房、设有桥式吊车的工业厂房、总机修厂等较重要的大型工业建筑物，城镇建筑群或者居民区等 | 一级公路、220kv及以上高压线塔、架空索道塔架、输水管道干线、重要河（湖、海）堤、库（河）坝、船闸等 | 国家Ⅱ级铁路 |
| Ⅲ | 砖木、砖混结构平方或者变形缝区段小于20m的两层楼房，村庄民房等 | 二级公路、110kv高压输电杆（塔）、移动通信基站等 | Ⅲ级铁路等 |
| Ⅳ | 村庄木结构承重房屋等 | 三级及以下公路等 | Ⅳ级铁路等 |

由表5-5可知：矿井工业场地的保护等级为Ⅱ级；农村民房保护等级为Ⅲ级；北同蒲铁路保护等级为Ⅰ级；原神高速保护等级为Ⅰ级；两条220kV高压线路保护等级为Ⅱ级；两条110kV高压线路保护等级为Ⅲ级。

在初步设计对井田内工业场地、井筒、主要巷道、原神高速、北同蒲铁路、村庄等均留设煤柱方案的基础上，本次环评要求：对井田范围内的2条220kV的高压线塔、2条110kV的高压线塔、宁武县县城规划范围等均设保安煤柱。根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的要求，对恢河两侧1km范围禁采，则北同蒲铁路、2条110kV的高压线塔、宁武县县城规划范围均在禁采区内。

井田内各保护目标留设方案见表5-6。

表5-6 井田内各保护目标煤柱留设一览表

| 序号 | 保护目标 | 保护等级 | 煤柱宽度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村庄 | Ⅲ级 | 100-200 |  |
| 2 | 两条220kV高压线路 | Ⅱ级 | 120 |  |
| 3 | 原神高速公路 | Ⅰ级 | 2号煤留设175m、3号煤留设190m、5号煤留设200m |  |
| 4 | 两条110kV高压线路 | Ⅲ级 | ≥200 | 均在恢河1km禁采区 |
| 5 | 北同蒲铁路 | Ⅰ级 | ≥500 |  |
| 6 | 宁武县县城规划范围 | —— | ≥370 |  |

#### （2）对村庄的影响

农村民房保护等级为Ⅲ级，以村庄边界外延10m留设防护带，以此留设保护煤柱，需保护的设施均在留设的维护带边界线基础上。

井田内村庄的分布见表5-7。

表5-7    井田内村庄分布

| 保护对象 | 采区 |
| --- | --- |
| 梁家庄窝 | 五采区 |
| 贺家沟 | 五采区 |
| 染峪 | 二采区、三采区、四采区 |
| 糜查咀 | 二采区、三采区 |
| 张家沟 | 位于井田东部弃采的范围内 |
| 前石湖 | 位于井田东部弃采的范围内 |
| 南庄 | 位于井田东部弃采的范围内 |

根据“图5-2全采区地表沉陷预测图”，地表沉陷10mm等值线落在村庄内建筑物以外，因此，地表沉陷不会对村庄产生影响。

#### （3）对交通、输电线路的影响

①北同蒲铁路从井田的西部从南向北穿过井田，主要从事煤炭运输，井田内长度约3.3km。北同蒲铁路保护等级为Ⅰ级，原则上防护带宽20m，以此留设保护煤柱，需保护的设施均在留设的维护带边界线基础上。根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的要求，对恢河两侧1km范围禁采，北同蒲铁路在其禁采范围内，实际保护煤柱大于500m。

②原神高速在井田的东北部西北--东南方向穿过井田，井田内长度约2.0km，井田范围的原神高速部分为架空路面，部分为填高路面。地表沉陷对公路的影响主要表现在下沉造成路面低凹起伏不平，在拉伸区和压缩区会造成路面的开裂等路面损坏，导致车速减慢。原神高速保护等级为Ⅰ级，防护带宽20m，以此留设保护煤柱，需保护的设施均在留设的维护带边界线基础上。

③2条220kV高压线路保护等级为Ⅱ级，2条110kV高压线路保护等级为Ⅲ级。2条220kV的高压线井田内长度分别为3.00km、3.75km，2条110kV的高压线井田内长度分别为2.37km、2.36km。地表移动变形对输电线路造成的影响，主要使输电线杆下沉或歪斜，影响线路弛度及对地高度，严重时造成输电线路接地或拉断。为使采煤对高压输电线路不造成影响，本次环评要求对其留设保护煤柱。根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的要求，对恢河两侧1km范围禁采，2条110kV高压线路在其禁采范围内，实际保护煤柱大于200m。要求煤矿开采期间，派专人对输电线路进行巡查，对出现问题的输电线塔（杆）实际加固、维护和防护，保证输电线路的安全。

④同时根据“图5-2全采区地表沉陷预测图”，地表沉陷10mm等值线落在北同蒲铁路、高压线路、原神高速以外，因此，地表沉陷不会对交通、输电线路产生影响。

#### （4）对城市发展的影响

榆树坡煤矿工业场地全部位于宁武县县城规划的工业用地范围内，井田西侧部分位于规划区的一类居住用地、二类居住用地和生态绿地。

本次环评要求：对井田范围内的宁武县县城规划范围设保安煤柱。根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的要求，对恢河两侧1km范围禁采，则宁武县县城规划范围在禁采区内，则实际宁武县县城规划范围保护煤柱大于370m，满足宁武县城市规划要求。

同时根据“图5-2全采区地表沉陷预测图”，地表沉陷10mm等值线落在宁武县城市规划区以外，因此，地表沉陷不会对城市发展产生影响。

#### （5）对地下水及居民饮用水的影响

由于受地质构造、采煤方法、煤层厚度等多种因素的影响，评价根据《开采规程》公式计算了导水裂隙带最大高度，对采煤后可能形成地下含水层的影响进行了定量和定性相结合的方法分析。详见地下水评价相关章节内容。

#### （6）对地表水环境影响

井田内主要的地表水为恢河和后里沟，均为季节性河流，恢河位于井田西部边界，由西南南向东北流向阳方口镇入朔州境，向北流经大同盆地，最终入官厅水库；后里沟为恢河的一条支流，从井田东南流向东北纵穿井田，流出井田外向西约3km汇入恢河。

根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》，恢河两侧1km为禁采区，同时井田西部地表沉陷区域10mm等值线均位于恢河以外，因此地表沉陷不会对恢河的地表水系造成影响。榆树坡煤业2、5号煤的开采产生导水裂隙带均触及不到地表，故一般情况下不会对后里沟造成影响，但井下开采可能导致该流域地表下沉，使该流域的地面标高降低，从而改变原流域部分区间的地表水汇流和排泄条件。

#### （7）对生态环境的影响

地表沉陷对生态环境的影响主要表现在采煤塌陷所引起土地利用率降低、地表植被受损、农田作物产量下降等。具体见生态章节。

5.2生态环境影响评价

榆树坡煤业采区划分变更后，井田开采范围内不同区域生态环境受采煤影响的时序发生变化。本次变更评价主要针对地表沉陷生态环境影响进行分析，本次评价范围不含矸石场、取土场。

5.2.1地表沉陷对生态环境的影响

5.2.1.1地表沉陷形式及破坏等级

（1）地表沉陷形式

通过对兼并重组整合煤矿采空区的调查，沉陷表现形式主要为地表裂缝、沉陷盆地和轻微的错位沉陷台阶。

地表移动盆地：受采动影响地表从原标高向下沉降，引起地表高低、坡度和水平位置变化，在采空区上方地表形成一个比采空区面积大得多的地表移动盆地。

裂缝及台阶：在地表移动盆地外边缘区，地表受拉伸变形超过土体抗拉强度。

（2）采煤沉陷土地破坏等级

轻度影响：地表有轻微变形，基本不影响耕作和植被生长，最大塌陷深度圈定的采区沉陷盆地中央部分（无积水现象）。轻度影响区耕地农作物的减产量约10%，林草地基本不受影响。

中度影响：主要是指位于塌陷最小等值线和最大塌陷深度之间的区域。该区域地表会出现明显裂缝、坎坡，影响耕种，主要分布在煤柱边缘地带和塌陷沉陷盆地边缘裂缝分布区域。轻度影响区耕地农作物的减产量约20～30%，部分林地出现树体出现歪斜现象。

重度影响：主要指位于采区沉陷盆地中央部分出现地表积水现象的区域。该区域土地利用性质彻底改变，土地失去其原有的使用功能。

根据项目区地形、地表塌陷深度和地表变形以及对本区其它煤矿采空区内沉陷影响的调查，项目区潜水位低，地表下沉量远小于水位深度，因此，塌陷盆地中央不会出现积水现象，所以无重度影响，依据土地破坏等级原则，将沉陷对土地的破坏程度分为轻度、中度二种类型，无重度影响区。

（3）地表沉陷影响预测

①首采区地表塌陷对土地利用影响预测

项目2号煤首采区为井田北部和西部，以北同蒲铁路保护煤柱和DF1断层为界，开拓巷道大致垂直于走向西南-东北的断层布置，双翼开采，5号煤一采区位于井田北部和西部，以北同蒲铁路保护煤柱和DF12断层为界。根据生产接续表，首采区服务年限2.2a，首采区开采完后1a沉陷区达到稳定，采煤造成的沉陷影响完全体现。根据地表沉陷预测结果，首采区最大沉陷预测值为2880mm，通过叠加土地利用现状图和首采区下沉等值线图，首采区开采后受沉陷影响面积为0.92km2，其中轻度影响面积0.48km2，占沉陷影响区面积的52.7%，中度0.44km2，占沉陷影响区面积的47.3%。首采区沉陷情况见表5-1。首采沉陷后土地利用影响预测见图5-2。

表5-8  首采区塌陷对土地利用影响预测结果

| 序号 | 二级类别 | 轻度影响区（km2） | 中度影响区（km2） | 总计（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌木林地 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 10.9 |
| 2 | 其它草地 | 0.42 | 0.40 | 0.82 | 89.1 |
|  | 总计（km2） | 0.48 | 0.44 | 0.92 | 100 |
|  | 比例（%） | 52.7 | 47.3 | 100 |  |

②全井田地表沉陷对土地利用影响预测

根据沉陷预测结果，全井田地表最大下沉值为15886mm。叠加土地利用现状图和全井田下沉等值线图，全井田开采后受沉陷影响面积为8.72km2，其中轻度影响面积4.53km2，占沉陷影响区面积的51.9%，中度影响面积4.19m2，占沉陷影响区面积的48.1%。全井田开采后地表沉陷面积预测见表5-9。全井田开采后沉陷土地利用影响预测见图5-2。

表5-9  井田全塌陷对土地利用影响预测结果

| 序号 | 二级类别 | 轻度影响区（km2） | 中度影响区（km2） | 总计（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌木林地 | 0.63 | 0.51 | 1.14 | 13.1 |
| 2 | 其它草地 | 2.16 | 2.55 | 4.71 | 54.0 |
| 3 | 旱地 | 1.74 | 1.13 | 2.87 | 32.9 |
|  | 总计（km2） | 4.53 | 4.19 | 8.72 | 100.00 |
|  | 比例（%） | 51.9 | 48.1 | 100.00 |  |

#### 5.2.1.2地表沉陷对地表形态的影响

根据对本区地表沉陷情况调查，本区域的煤炭开采造成的地表塌陷形式主要变形显现主要以裂缝为主，由地表沉陷预测可知，井下开采对地表形态和地形标高会产生一定影响，但由于井田内沟谷纵横，切割剧烈，平地很少，开采引起的下沉量相对于地表本身的落差要小很多，因此，开采后不会象平原地区，形成很明显下沉盆地，地表沉陷对该区域地表形态和地形地貌的影响总体较小，不会改变区域总体地貌类型。

#### 5.2.1.3地表沉陷对农业生产力的影响

农田植被为井田范围内分布第二的植被类型，占地面积3.870km2，占井田范围的25.76%。农田呈片状分布于评价范围的东南角，其大部分为旱地，粮食作物以莜麦、豌豆、山药、谷子、蚕豆、玉米、黑豆、黍子、糜子、荞麦、小麦为主，经济作物以胡麻、油菜、黄芥为主。

（1）首采区地表沉陷对旱地的影响

首采区地表植被类型为灌木林地和其它草地，没有耕地分布，不会对耕地产生影响。

（2）全井田地表沉陷对旱地的影响

全井田可采煤层开采后，受沉陷影响的耕地面积为2.87km2，轻度破坏面积为1.74km2，中度破坏面积为1.13km2。

其破坏原因主要是地表移动变形产生的地表裂缝、塌方或小滑坡。地表裂缝使农田被分割破碎，影响耕种，甚至造成部分农田毁坏。塌方及小滑坡主要发生在地形较陡峭、黄土层较厚的地方，造成地表表层土滑移、松动、岩石裸露，农作物不能正常生长。地表裂缝、塌方和小滑坡均会对地表土层原始内聚力和附着力产生质的改变，产生失水、失肥和失土现象。使农田变得更加贫瘠，农作物减产。在沉陷盆地的中央地带，农作物减产不明显，但在沉陷盆地的边缘地带，由于裂缝发育，滑坡塌方严重，土壤肥力下降10%。

对于受轻度破坏的耕地，由于地表仅有轻微变形，不影响农田耕种和林地、植被生长，农作物产量基本不受影响。对于受中度破坏的耕地，若不采取必要的整治措施，将影响耕种。根据原采空区土地影响的调查，耕地受中度破坏后农作物产量减少约20%，根据项目区农业经济状况调查，当地耕地农作物平均粮食产量约为4.05t/hm2，即受中度破坏的耕地减产约0.81t/hm2，全井田沉陷区年粮食减产约91.5t。受中度破坏的耕地最终可以通过复垦恢复至其原有的生产力。

#### 5.2.1.4 地表沉陷对林地的影响

井田内林地占地面积2.390km2，占井田范围的15.91%。林地主要为灌木林地，零星分布于评价范围内，树种主要是一些荆条、酸枣灌丛等。

（1）首采区地表沉陷对林地的影响

首采区开采后，受沉陷影响的林地面积0.10km2，占沉陷破坏总面积的10.9%。受沉陷影响的林地中轻度影响面积0.06km2，中度影响面积0.04km2。

地表沉陷对林地的影响主要表现为在地表出现陡坡处和裂缝处的林木将产生歪斜或倾倒，同时，采煤可能造成的煤层以上含水层的疏排，进而对局部地区的林业生产力构成一定程度的影响。

根据中国地质科学院水文地质研究所对煤矿开发引起地下水位下降所造成的生态问题进行的研究结果表明：地下水水位的下降直接影响着植被的生长，地下水位对不同植物有着不同的生物效应，浅根性植物生长所需水分主要来自大气降水，与地下水位关系不大，林灌木等根系发达（主根多在8～10m）的植物体80～95%的水分供给含水层为土壤包气带含水。根据地下水影响分析章节相关内容，采煤导水裂隙带不会导通地表，不会影响到浅层地下水，因此不会影响到林灌木植物根系生长水源。所以，采煤沉陷对林灌木影响不大。同时根据地下水分析结果可知，榆树坡煤业开采2、3、5号煤层虽然会对煤层以上含水层造成疏排影响，但影响很小。因此，采煤对高大林地的影响很小。

受轻度影响的林地其生长基本不受影响，受中度影响的林地除个别树木发生歪斜外，不会影响大面积的林木正常生长，采取简单的扶正、培土措施后1年后即可恢复原状。

（2）全井田可采煤层开采后，受沉陷影响的林地面积为1.14km2，占沉陷破坏总面积的13.1%，其中轻度破坏面积为0.63km2，中度破坏面积为0.51km2。全井田可采煤层开采后的地表沉陷对林地的影响同首采区地表沉陷对林地的影响。

#### 5.2.1.5 地表沉陷对草地的影响

草丛是井田范围主要植被类型，占地面积7.559 km2，占评价区范围的50.31%。草地集中分布于井田中部，其它草地以旱生性较强的禾草和杂类草为主，主要有白羊草、蒿类、本氏针矛、碱矛等，本区草地为低覆盖度草地，覆盖度为5%～20%的天然草地，草地水分缺乏，草被稀疏，牧业利用条件较差。

（1）首采区地表沉陷对草地的影响

首采区开采后，受沉陷影响的草地面积为0.82km2，占沉陷破坏总面积的89.1%，其中轻度破坏0.42km2，中度破坏0.40km2。

采煤沉陷对草地的影响主要表现在沉陷裂缝使裂缝两侧一定范围内土壤水分、养分流失，草本植物生产受到影响。

评价区草地均为覆盖度很低的其它草地，生物生产力较低，由于草本植被抗逆性较强，对于地表的变化表现不明显。位于轻度影响范围的在自然恢复作用下，一般不受影响；位于中度影响范围的草地在没有恢复措施的条件下有一定影响，造成生物量略微下降。经过人工添堵裂缝、补植等措施后，再经过1～2年的自然恢复，能恢复原有的生产力。

（2）全井田地表沉陷对草地的影响

全井田可采煤层开采后，受沉陷影响的草地面积为4.71km2，占沉陷破坏总面积的54.0%，其中轻度破坏2.16m2，中度破坏2.55km2。对于受轻度影响的草地在自然恢复作用下，一般不受影响，受中度影响的草地在没有恢复措施的条件下将有一定影响，造成生物量略微下降。经过人工添堵裂缝、补植等措施后，再经过1~2年的自然恢复，能恢复原有的生产力。

#### 5.2.1.6 地表沉陷对水土流失的影响

（1）沉陷区水土流失影响分析

榆树坡井田地处晋北山区，其地表大部为黄土覆盖，其沟谷纵横，梁峁绵延，地形比较复杂，呈中低山地貌，土壤侵蚀以中度侵蚀为主。项目投入运行后导致区域水土流失增加的主要原因就是因采煤造成的地表沉陷，地表沉陷使部分区域微地形改变，地表出现裂缝或小幅度的错位以及地表植被的破坏，遇大风天气，易形成风蚀，遇大雨表土渗水后，表土颗粒容易被水带走流失，当采动裂缝出现在坡体位置时，采煤对土壤侵蚀影响较大，如未及时进行治理，会因地表水冲刷和地下水流动的作用，导致滑坡、塌陷或泥石流发生。

（2）水土流失预测

根据国家计委国土地区司、地矿部地质环境管理司、煤炭部煤田地质总局1994年《能源基地晋陕蒙接壤地区地下水资源评价与合理利用》研究成果，因采煤引起的沉陷区内土地恶化从而导致水土流失加剧的面积约为沉陷区面积的17～21%；2005年国家发改委和山西省组织的“煤炭可持续发展专题调研”结果显示，“煤矿开采对土地资源的破坏进一步加重了水土流失现象，由于采煤产生水土流失的影响面积为塌陷面积的10～20%”，本环评按20%进行预测。

根据矿井设计采区及工作面接续计划，首采区采煤后形成地表沉陷区面积0.92km2，这些区域中有0.18km2加速水土流失，结合遥感土壤侵蚀调查资料，井田首采区煤炭开采后每年新增土壤侵蚀量约为0.09万t。

全井田开采后形成地表沉陷区面积8.72km2，这些区域中有1.74km2加速水土流失，结合遥感土壤侵蚀调查资料，井田首采区煤炭开采后每年新增土壤侵蚀量约为0.70万t。

5.2.2工业场地对生态环境的影响

工业场地占地面积9.06hm2，项目占用的地表类型主要为旱地和其他草地。项目建成后，将使部分原有草地生态景观变成新型的现代化工厂景观。

服务期满后，矿井停止生产，环境空气、水体、固体废物等污染源停止排污，生态环境影响将开始减缓。

5.3地下水环境影响评价

本次变更项目由于地质条件变更、采区划分变更、开采水平变更等，对地下水环境的影响对比原环评发生变化。本次变更评价主要结合实际的地质条件，针对变更后的采区划分、开采水平调整等对地下水环境的影响进行分析。

5.3.1区域地质及水文地质条件

5.3.1.1区域地质条件

一、区域地层

榆树坡煤业位于晋北煤炭基地轩岗矿区的中部。区域地层自下而上：古生界（奥陶系、石炭系、二叠系）、中生界（三叠系）、新生界（上第三系、第四系）。区域地层见表5-10。

表5-10      区域地层简表

| 地层单位 | 岩性、沉积特征 | 厚度 (m) |
| --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组 |  |  |
| 新生 界Kz | 第四 系Q | 全新统 | Q4 | 砂、砾、卵石及砂土。 | 0-210 |
|  |  | 上更新统 | 马兰组Q3m | 黄色、浅棕红色粉砂土及粘土和亚粘土。 |  |
|  |  | 中更新统 | 离石组Q2l |  |  |
|  | 第三 系N | 上新统N2 | 静乐组N2j | 三趾马红土。 | 0—200 |
|  |  |  | 保德组N2b |  |  |
| 中生 界Mz | 侏罗 系J | 中统J2 | 天池河组J2t | 红色厚层状粗砂岩，含砾粗砂岩，砂质泥岩。 | ＞500 |
|  |  |  | 云岗组J2y |  |  |
|  |  |  | 大同组J2d | 浅灰色中粒砂岩、灰色砂质泥岩夹煤层。 |  |
|  | 三叠系T | 中统T2 | 延长组（T2y） | 以黄绿色、紫色粗砂岩，细砂岩为主，夹紫色砂质泥岩。 | ＞1500 |
|  |  |  | 铜川组中统T2t |  |  |
|  |  |  | 二马营组T2er |  |  |
|  |  | 下统T1 | 和尚组T1h |  |  |
|  |  |  | 刘家沟组T1l |  |  |
| 古生界Pz | 二 叠 系 P | 上统P1 | 石千峰组P2sh | 以紫红色、砖红色的砂岩、泥岩为主。 | 95—150 |
|  |  |  | 上石盒子组P2s | 杏黄、黄绿色砂岩、紫红色泥岩为主。 | 250—380 |
|  |  | 下统P1 | 下石盒子组P1x | 杏黄、黄绿色砂岩、泥岩为主，下部含薄煤层 | 100—120 |
|  |  |  | 山西组P1s | 灰白色砂岩、灰黑色泥岩，含局部可采煤层。 | 45—75 |
|  | 石炭系C | 上统C3 | 太原组C3t | 灰色砂质泥岩、铝质泥岩，夹泥质灰岩，含主要可采煤层 | 98—120 |
|  |  | 中统C2 | 本溪组C2b | 灰色砂质泥岩、铝质泥岩，含数层石灰岩及薄煤层，底部为山西式铁矿。 | 25—50 |
|  | 奥陶系O | 中统O2 | 上马家沟组O2s | 以石灰岩、泥灰岩为主，含白云岩。 | 242 |
|  |  |  | 下马家沟组O2x |  | 85 |
|  |  | 下统O1 | 亮甲山组O1l、冶里组O1y |  | 133 |

二、区域构造

榆树坡煤业位于晋北煤炭基地轩岗矿区中部鄂尔多斯盆地东部边缘、山西地台北与吕梁隆起北端的宁静向斜北部东翼，为祁吕贺山字型构造脊柱东侧盾地与东翼内带之间一沉积煤盆地，以北北东向的新华夏系构造为主，北东向区域性断裂与北西横向张性断裂较发育，断层规模较大，其性质多为压扭性断层，其次为斜交或垂直于向斜轴的断层，一般规模较小，区域地质构造复杂。

1．褶皱构造

宁静向斜位于山西地台北西与吕梁隆起的北端，向斜轴部沿五寨—榆木桥—石家庄一线分布，走向NEE－SSW，北段扬起，北西翼倾向南东，倾角5°－10°，由西翼向轴部岩层倾角由陡变缓；南东翼岩层倾向北西，倾角16°－68°，由东翼向轴部岩层倾角由陡变缓，卷入向斜槽式构造的地层主要有寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系等。

2．断裂构造

断裂构造主要发育于宁静向斜两翼及向斜构造扬起端。断层走向多平行于向斜轴，断层规模较大，其性质多为压扭性断层。其次为斜交或垂直于向斜轴的断层，一般规模较小。

3．岩浆活动

该区岩浆岩活动较少，岩浆岩不发育，分布于宁静向斜东西两侧的早前寒武纪变质基底中，主要有形成于早元古代的芦芽山紫苏石英二长岩、悬钟花岗岩，形成于太古代的各类片麻岩及不同时期的岩脉。

#### 5.3.1.2区域水文地质条件

一、区域内主要含水岩组

1．寒武奥陶系石灰岩岩溶裂隙含水层组

区域内出露的地层为奥陶系中统上马家沟组、下马家沟组，分布于泉域的北、西、东三面，构成的石灰岩裸露中、高山地貌，岩组以厚层状石灰岩、泥灰岩、白云岩、角砾状泥质灰岩等可溶盐岩，于宁武盆地周边分布面积达3000余km2，为灰岩岩溶裂隙水的直接补给区。该含水层厚度大于800m，在盆地内埋深200—450m，为煤系基底；浅部裂隙节理发育，深部为溶洞、溶隙。地表径流漏失严重，致使河流成为干沟。富水性不均一，抽水试验单位涌水量0.12—93.36L/s.m。钻探揭露该层位，常造成水位突然下降乃至无水位，消耗量猛增的现象。区域奥陶系中统岩溶地下水水位标高1065m左右，水质类型为HCO3—Ca·Mg型。

2．碎屑岩类裂隙含水岩组

主要包括石炭系上统的太原组、二叠系的一套陆相沉积碎屑岩地层。区域上大面积出露，由砂岩、泥岩、砂质泥岩等组成，主要是上煤组（2号煤层）和下煤组（5号煤层）之间及其上覆或下伏砂岩体。岩性为石英长石中粗粒夹细粒砂岩，分选较好，一般为接触式胶结和少量孔隙式胶结，渗水性差—中等，砂岩总厚平均15—35m，含水方式以风化裂隙和构造为主，含水性较弱且均一，钻探施工若遇该砂体时，消耗量有增大趋势，最大达10m3/h。综合邻区资料，抽水试验太原组砂岩裂隙含水层单位涌水量为0.00162—0.176L/s.m，水质类型HCO3·Cl —Ca·Mg·Na型；山西组砂岩裂隙含水层单位涌水量为0.000407—0.84L/s.m，水质类型HCO3·Cl—Ca·Mg·Na型水，矿化度为0.3—1.2g/l。

3．松散岩类孔隙含水岩组

主要由第四系上更新统和全新统地层组成，上更新统地层主要分布在梁、峁和山前地带，岩性以黄土、黄土状亚砂土为主，最后可达50m，下部含砂和砾石层，地形低的沟谷中含有一定的地下水，但含水性弱。

全新统地层主要分布在恢河等河谷和一级阶地上，厚度0—20m左右，以亚砂土、中粗砂和砾石层为主，水位埋藏较浅，富水性存在较大差异性，一般来说富水性较弱，抽水试验单位涌水量为0.0075—0.0333l/s.m，水质类型HCO3·CL—Ca·Mg·Na型水。

二、隔水层

1．本溪组隔水层

分布于煤系之下，岩性以泥岩、铝土质泥岩、粉砂岩和夹薄层泥灰岩为主，一般厚度45m左右。位于底部“奥灰”、岩溶裂隙含水层和上部煤系砂岩裂隙含水层之间，起相对隔水作用，为区域良好隔水层。

2． 石炭系中统的太原组、二叠系砂岩裂隙含水层间的隔水层

由泥岩、砂质泥岩和煤层组成，厚度由数米至数十米，夹在各砂岩含水层之间，构成平行复合结构，起层间隔水作用。特别是山西组、下石盒子组隔水层分布于煤系之上，岩性以泥岩、砂质泥岩、粉砂岩夹铝土质泥岩为主，富水性很弱，为煤系砂岩裂隙含水层与上覆砂岩裂隙含水层的相对隔水层，也是2号煤层与上覆砂岩裂隙含水层间的隔水层，具有区域隔水层的意义。

三、地下水的补给、迳流、排汇条件

各含水岩组的补给、迳流、排汇条件因埋藏深度不同而异。

1．奥陶系灰岩在勘探区东北出露面积较大，直接受大气降水补给、河谷流水补给，富水性强。沿补给区向南西方向迳流，经地下径流向东南部神头泉区汇集，并以泉水形式排出地表。

2．碎屑岩类裂隙水的补给主要来自于大气降水，垂直入渗为主，个别地段由岩溶水通过断层导水侧向补给，一般沿地层倾斜方向运移，部分在迳流过程中，沿切割较深沟谷以泉的形式排泄，在煤矿开采中还以巷淋水形式少量排泄，但水量极小。

3．松散岩类孔隙含水层的地下水，由大气降水直接补给，迳流方向与地表水总的迳流方向一致，主要以垂直入渗为主，在山区沟谷中以泉的形式排泄，部分下渗补给碎屑岩裂隙岩组，平原区以井的形式被开采利用。

图5.3-1

5.3.2矿井地质及水文地质条件

#### 5.3.2.1矿井地质

一、地层

井田位于晋北煤炭基地轩岗矿区的中部。该区基岩与黄土相间分布，在井田的山坡及山梁出露有二叠系石千峰组和上、下石盒子组地层，沟梁处有黄土覆盖。根据地表出露和钻孔揭露情况，对该区地层从老至新分述如下：

（一）奥陶系中统上马家沟组（O2s）

该组地层为灰、黄灰色石灰岩、角砾状、豹皮状灰岩、泥质灰岩、泥质白云岩，隐晶质、泥质结构，厚层状、快状构造，质地较硬，性脆，上部有星散状黄铁矿分布。与本溪组不整合接触的是浅红色角砾状白云质灰岩，角砾成分以灰岩、铝土岩、山西式铁矿为主，砾径1-7cm，具方解石脉和溶洞。据区域资料，厚度为268m。 
   （二）石炭系中统本溪组（C2b）

据区内钻孔揭露，厚2.67-55.55m，平均17.46m，底部为紫红色、褐红色铁铝质泥岩（G层）和鸡窝状山西式铁矿，浅灰色、乳白色铝土岩（易相变为铝土矿），其上部为深灰色薄层状石灰岩及灰黑色中细粒砂岩、泥岩，石灰岩中含较多植物、较稳定。该组与下伏下伏马家沟组平行不整合接触。

（三）石炭系上统太原组（C3t）

连续沉积于下伏本溪组之上，是一套以陆相沉积为主的含煤沉积建造，厚度97.17—150.73m，平均118.95m，为该区主要含煤地层。主要由砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤层等组成，富含菱铁矿与黄铁矿结核，含煤8层，编号煤层为2、3、4上、4下、5上、5、5下、6号，其中2、5号煤全区稳定可采，3号煤较稳定大部可采，5下号煤层为不稳定局部可采煤层，其余为不可采煤层，底部以K1砂岩与下伏地层整合接触。根据岩性组合可分为上、中、下三段。

（四）二叠系下统山西组（P1s）

为一套陆相沉积建造，与下伏太原组整合接触。该组厚34.30—97.33m，平均厚度52.40m。主要由灰、灰白色粗、中、细粒砂岩，灰色、深灰色砂质泥岩夹薄煤层组成。砂岩以中、粗粒为主，分选磨圆差，胶结松散，含1上、1、1下号不可采煤层，底部以K2（相当于北岔沟砂岩）砂岩与太原组分界。

山西期该区继承了太原晚期的沉积特征，在山西早期仍是以河流沉积占主要地位，但与太原组晚期所不同的是，河流横向迁移频繁，沉积物所表现的多阶性更加明显。碎屑颗粒明显增大，表明水的动力强度增强。洪泛平原发育不稳定，沉积物组成以高岭石为主，含有植物碎片。由于河道迁移，沉积物中砂质含量较多，泥炭沼泽发育不良，形成煤层不稳定。

（五）二叠系下统下石盒子组（P1x）

以黄绿色、灰绿色色调为主，上部杂以紫红色及灰黄色，由灰黄、灰紫、黄褐、灰色中、粗砂岩，含砾粗砂岩、粉砂岩、砂质泥岩，杂色泥岩等组成，下部夹1－2层极不稳定的薄煤层，底部以灰白色中—粗粒砂岩，即K3砂岩（相当于骆驼脖子砂岩）与下伏山西组整合接触。该组厚度107.32－140.85m，平均113.08m。

（六）二叠系上统上石盒子组(P2s)

连续沉积下石盒子组之上。以黄绿色、紫色色调为主，由黄绿色、灰白色粗、中、细粒砂岩，灰紫、紫色砂质泥岩、泥岩组成，底部为灰白色中－粗粒砂岩（K5）与下伏山西组整合接触。该组厚度353.10－407.10m，平均380.15m。

（七）二叠系上统石千峰组(P2sh)

为一套河流—湖泊相沉积，岩石主要为黄白、紫红色长石石英砂岩，砖红色含灰岩结核砂质泥岩，底部为含砾粗粒砂岩（K8），井田内仅南部边界附近见有沉积，最大残留厚度80.40m左右。

（八）第四系（Ｑ）

1．第四系上更新统（Q3）

沟谷之中广泛出露。岩性为灰黄色亚砂土、亚粘土、砂土层，厚度0～50m，与下伏地层呈角度不整合接触

2．第四系全新统

分布于井田沟谷之中，为近代冲、洪积物，岩性为黄色亚砂土、亚粘土、砂、砾石等，厚度0～10m，与下伏地层呈角度不整合接触。

二、井田构造

井田位于区域宁（武）—静（乐）向斜北部东翼，该区北部发育一走向NE—SW的大断层（F1），区外南部为走向NEE—SWW的宁武大断层（F4），受南北两大断层控制，区内总体上为一走向NE转近SN，倾向NW转W的单斜构造，井田中偏南部地层较平缓，倾角为3°～10°，西南部、西北部和东北部地层较陡，西南部、西北部倾角达16°，东北部地段地层倾角达19°，在此基础上发育有次一级褶曲（即S1向斜、S2背斜、S3向斜、S4背斜），主要分布于井田东部，其明显为大断层错动所致，大多轴向平行于断层走向，井田内共发现1条断层，以往三维地震勘探解释54条断层，另外，井田南部边界处发现1条断层。地形地质图所展示的区内发现大小断层55条、褶曲4个，未发现陷落柱。现将井田褶曲、断层分别叙述如下 ：

（一）褶曲

S1向斜：位于井田东北部边界附近，由二维地震详查勘探发现，区内延伸长度约1274m左右，轴向NE—SW，两翼基本对称，地层倾角2°～5°，最大起伏幅度70m左右，为F1断层错动所致。

S2背斜：位于井田中东部，由本次勘探控制，区内延伸长度约1272m左右，轴向NE—SW，两翼基本对称，地层倾角6°～9°。

S3向斜：位于井田中东部，由本次勘探控制，与S2背斜基本并行排列，区内延伸长度约1598m左右，轴向NE—SW，两翼基本对称，地层倾角5°～7°。

S4向斜：位于井田中东部，由本次勘探控制，与S2背斜并行排列，区内延伸长度约2686m左右，轴向NE—SW，两翼基本对称，地层倾角5°～16°左右。

（二）断层

通过以往地质勘探，井田内共发现1条断层，另外井田南部边界外发现1条断层.现分别叙述如下：

⑴ F1正断层

位于井田北部，为正断层，由二维地震详查勘探控制，质量可靠，区内控制长度2258m，断层走向N40°E，倾向NW，倾角60°，断层落差40-200m左右，由北部向南延伸至井田内。

⑵ F2正断层

位于井田南部边界外，由二维地震详查勘探发现，由于二维地震详查勘探仅控制了该断层的上盘，故其质量较差，走向N70°E，倾角60°，断层落差120～170m。

（三）岩浆岩

井田内未发现岩浆岩。

（四）结论

综上所述，井田地质构造复杂程度为中等类型。

矿井地层综合柱状图见图5-3。

#### 5.3.2.2矿井水文地质条件

一、地表水体及河流

该区地面水系较发育，较大的水系为桑干河上游支流之恢河，该河由南向北从井田西部边界附近流过，其流域面积343km2，多年平均径流量约0.2641亿m3，平均清水流量0.1m3/s，夏秋河水较大，枯水期常呈断流。区内沟谷切割较为发育，由于基底泥岩的相对隔水作用，许多冲沟在冬、春、秋三季有水流。其中后里沟为较大切割沟谷，水流由南向北经梁家庄窝、贺家沟、染峪、糜查咀、张家沟村、于前石湖村附近西北向汇入恢河，为季节性河流；区东部恢河的另一支流由区南部的龙骨焉、向北经区外的南沟、石碣庄旺、后石湖、于井田北部前石湖村与后里沟河流合并汇入恢河，沟内常年有水流。此外区西部尚有3条间歇小溪，皆向西流入恢河。

二、含水层组

1．奥陶系石灰岩岩溶裂隙含水层组

该组由奥陶系中统上、下马家沟组的石灰岩、白云质灰岩、角砾状灰岩、豹皮状灰岩、泥灰岩等组成，“奥灰”岩溶普遍发育，富水性达到强至极强。S201、S801号水文孔揭露奥灰厚度分别为166.02m、82.79m，据S201、S801号水文孔抽水试验资料，奥灰水位标高分别为1065.30m、1068.10m，单位涌水量分别为0.209877L/s·m、0.251962L/s·m，渗透系数分别为2.4008×10-2m/d、3.5009×10-2m/d，水化学类型HCO3-Ca型或HCO3·SO4-Na·Ca。井田内含水层富水性中等。

根据2016年中国煤炭地质总局华盛水文地质勘察工程公司编制的《山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矿水文普查地质报告》，共收集到榆树坡井田范围内及周边5个水文孔水位资料，其中S801号水文孔奥灰水位标高为1068.1m，TS1号水文孔1096.45m，BS1号水文孔1074.59m、S201号水文孔奥灰水位标高为1065.3m，石湖矿水井奥灰水位标高为1083m，根据5个水文孔水位资料，大体能控制榆树坡井田附近奥灰水流场，推测井田内新增区奥灰水位标高为1064～1122m。本区奥灰水主要来水方向为南部、东部奥灰岩浅埋区补给，以及西北部、西南部远途径补给。地下水在井田东部汇集，自南向北径流，最终汇集于神头泉排泄。

2．石炭系上统太原组砂岩裂隙含水层组

图5-3   矿井地层综合柱状图。

该含水层组主要岩性为含砾粗砂岩、中细粒砂岩，主要有2个砂岩带，一为2号和5号煤层之间砂岩带，是太原组下段煤层5号开采的主要顶板充水含水层，其二为5号以下的砂岩带，该含水层组埋藏较深，又因其间有泥岩和薄煤层作为相对隔水层，不易接受上覆含水层越流和大气降水渗入，补给条件差。含水层一般为极弱富水性，局部达到中等富水。据S201、S801号水文孔抽水试验，单位涌水量为0.000147—0.122767L/s.m，渗透系数为1.24×10-7—7.51×10-3m/d，水位标高为1236.97—1348.16m，水化学类型HCO3·SO4—Na·Ca（Mg）型或SO4—Na·Ca型。

3．二叠系砂岩裂隙含水层组

二叠系含水层组包括山西组、上下石盒子岩组。由于以泥质砂岩、泥岩和中、粗砂岩互层，虽然可以直接接受大气降水、上覆松散层潜水的垂向补给，但由于泥岩和砂质泥岩的相对隔水作用，富水性较弱。

山西组不稳定砂岩2～3层，厚度变化较大，以K3砂岩厚度较为稳定。K3砂岩为灰色厚层状砂岩，底部夹有砂砾岩，砂岩裂隙发育，大部分钻孔冲洗液漏失或形成干孔。

下石盒子组勘探区内见有出露，基岩风化壳裂隙较发育，由2—4层中、粗粒砂岩组成，总厚约40m左右。砾石成分多为燧石，泥质胶结，疏松，分选较差。钻孔消耗量不大，富水性较弱。在东部太佐河白土窑中地表出露泉水，流量0.014—0.33L/s。

上石盒子组区内出露较多，沿沟有泉水出露，一般为小泉，流量为0.014—0.58L/s，钻孔探至该组时钻孔经常漏水。据勘探区西北部的61号孔水文抽水试验，水位标高1402.94m。

石千峰组在井田南部有出露，由于其所处位置较高、赋存有限，含水性不大。

据S201号水文孔对山西组以上、包括上下石盒子组含水层混合抽水试验，单位涌水量为0.002928L/s.m，渗透系数为6.89×10-5m/d，水位标高1306.71m，水化学类型HCO3·SO4—Na·Ca型。

据S801号水文孔对山西组及下石盒子组含水层混合抽水试验，单位涌水量为0.000961—0.000965L/s.m，渗透系数为1.95×10-5—2.34×10-5m/d，水位标高1345.61m，水化学类型CI·SO4—Na型。

煤系各含水层接受上覆含水层的补给顺层运移，若无构造沟通或人为破坏，则各含水层相对独立，水力联系差，地下水主要以层间运移为主，为承压水。

4．基岩风化裂隙含水层

区内有二叠系上、下石盒子组出露，石千峰组区南部有出露，基岩风氧化现象严重，风化裂隙发育，含风化裂隙潜水，局部为承压水。

基岩风化裂隙含水层主要接受大气降水及沟谷处地表水的补给，局部可以接受第四系孔隙水的补给，通过裂隙向下伏岩层渗透，由于沟谷的切割，局部又以泉的形式排泄。

5．第四系松散层孔隙含水岩组

松散层孔隙含水岩组主要为第四系残坡积物、黄土、黄土状亚砂土以及近代河床堆积的砂砾石层，广泛分布于区内沟谷、坡梁之上，含砂砾孔隙潜水，随季节性变化，一般雨季含水增大。

第四系砂、砾石孔隙含水层，受大气降水、沟谷排水补给，同时又以泉和下渗形式补给河水，部分下渗到下伏基岩风化裂隙含水层中迳流条件好，赋水性弱，迳流途径短。一部分排泄于沟谷中，一部分消耗于人工开发。

三、隔水层

1．本溪组隔水层

本溪组主要为泥岩、砂质泥岩、铝土岩、铁铝岩，岩性致密细腻，具有良好的隔水性能，为阻隔奥灰岩溶水与上部含水层水力联系的重要隔水层，其次奥陶系上马家沟组与本溪组接触的白云质角砾灰岩也可起奥陶系岩溶水与上覆煤层之间的隔水作用。

2．石炭—二叠系中的泥岩、砂质泥岩隔水层

石炭—二叠系中的泥岩、砂质泥岩是各含水层间良好的隔水层。

特别是相间于山西组、太原组各砂岩含水层之间厚度不等的泥质岩，它们与含水层构成平行复合结构，起层间隔水作用，为煤层开采的主要隔水层。

根据2015年10月中煤科工集团西安研究院有限公司编制的《山西宁武榆树坡煤业有限公司5号煤带压开采水文地质条件探查及安全性评价》，榆树坡煤业5号煤底板隔水层岩层透水率均比较小，平均透水率为0.88。仅有个别岩层由于地层较为破碎原因透水率较大，大多数岩层透水率小于1。TS2号钻孔和TS3号钻孔均有一半以上的测试段透水率小于0.1。整体上属于微透水—弱透水类型，反映出岩层裂隙发育较弱，具有较好的隔水性。

四、地下含水层水的补给、迳流和排泄条件

奥陶系中统的石灰岩在区内没有出露，只是在区域东北部有地表出露，为裸露岩溶区，直接受大气降水补给，同时也受河水和松散层潜水的垂直入渗补给，富水性强，为承压水，岩溶水向东北径流，最终汇集于神头泉排泄。

煤系各含水层接受上覆含水层的补给顺层运移，若无构造沟通或人为破坏，则各含水层相对独立，水力联系差，地下水主要以层间运移为主，为承压水。

地表出露有上下石盒子岩组，二叠系补给来源主要为大气降水和沟谷潜水，除部分垂直入渗外，以层间运移为主，局部以泉的形式排泄。

基岩风化裂隙含水层主要接受大气降水及沟谷处地表水的补给，局部可以接受第四系孔隙水的补给，通过裂隙向下伏岩层渗透，由于沟谷的切割，局部又以泉的形式排泄。

第四系砂、砾石孔隙含水层，受大气降水、沟谷排水补给，同时又以泉和下渗形式补给河水，部分下渗到下伏基岩风化裂隙含水层中迳流条件好，赋水性弱，迳流途径短。一部分排泄于沟谷中，一部分消耗于人工开发。

井田范围内的水文地质见图5-4。

图5-4   井田水文地质图

5.3.3评价区污染源调查

根据《导则》要求，主要调查评价区内具有与建设项目产生或排放同种特征因子的地下水污染源。井田周边有山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司120万t/a矿井、山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司1.8Mt/a矿井项目、山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司矿井1.5Mt/a增层配采项目等。

#### 5.3.3.1山西宁武大运华盛老窑沟煤业有限公司120万t/a矿井

（1）井下排水：正常涌水量为497m3/d。配套两座矿井水处理站，处理能力分别为100m3/h和60m3/h，均采用“调节→混凝→沉淀→过滤→消毒→多介质吸附”的深度处理工艺。经矿井水处理站净化处理后，部分回用于井下洒水，黄泥灌浆等，其余外排。矿井水水质满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2006）及《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值。

（2）生活废水：主井工业场地生活污水处理设备的处理能力为10m3/h，采用调节、缺氧、好氧、MBR和二氧化氯消毒处理工艺，处理达标后用于矿区洒水抑尘，剩余外排。总部生活污水处理设备的处理能力为5m3/h，采用调节、缺氧、好氧、MBR和紫外线消毒处理工艺，处理达标后用于矿区洒水抑尘，不外排。生活污水回用部分满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920- 2002）；外排部分废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。

#### 5.3.3.2山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司1.8Mt/a矿井项目

（1）井下排水：运营期矿井涌水量为740m3/d，矿井水处理站的处理能力100m3/h，处理工艺采用调节+砂滤+精滤+超滤+消毒工艺，经处理后的矿井水回用于井下洒水，其余达标排放。矿井水回用水质满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2006），外排水质满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值。

（2）生活废水：主工业场地生产区及办公生活区生活污水总产生量148m3/d。生活污水处理站处理能力为480m3/d，采用A/O工艺对生活污水进行处理，处理后的生活污水夏季部分回用剩余排入石湖河，冬季全部排入石湖河。生活污水回用部分满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T 18920- 2002）；外排部分废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。

#### 5.3.3.3山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司矿井1.5Mt/a增层配采项目

（1）井下排水：矿井生产能力达到150万t/a时，该矿开采2#煤层时矿井正常涌水量为25m3/h，最大涌水量为35m3/h；开采5#煤层，矿井正常涌水量45m3/h，最大涌水量为75m3/h。矿井水处理站实际处理能力为2×50m3/h，采用调节→混凝→沉淀→砂滤活→性炭过滤 →消毒处理工艺，处理后用于井下洒水、黄泥灌浆，其余外排。矿井水外排水质达到《地表水质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准

（2）生活污水：生活污水处理站处理能力为10m3/h，采用调节→二级接触氧化→沉淀→消毒处理工艺处理工艺，生活污水经处理后部分回用，其余达标外排。生活污水外排水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级排放标准。

5.3.4地下水环境影响分析

煤矿工程对地下水的影响分为生产、生活废水排放对地下水可能造成的污染和煤矿井下开采对地下含水层造成的破坏两种方式。

#### 5.3.4.1生产、生活废水对地下水的影响

2#煤层矿井井下正常涌水量为50m3/h，最大涌水量为70m3/h，5#煤层矿井井下正常涌水量为350m3/h，最大涌水量为500 m3/h。环评要求对现有矿井水处理站进行改造，处理规模700m3/h，能满足矿井水最大涌水量的处理能力要求。矿井水经“调节→混凝→超磁分离→浅层砂过滤→消毒”处理工艺后，大部分回用于井下降尘洒水、黄泥灌浆等，其余经深度处理后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类后外排入恢河。工业场地矿井水处理站调节池按一般防渗区进行防渗，因此矿井生产废水对地下水环境影响较小。

榆树坡煤业采暖期生活污水的产生量为326.67m3/d，加上洗煤厂的生活污水5m3/d，其生活污水总量为331.67 m3/d。工业场地建设两座地埋式生活污水处理站，处理能力均为200m3/d，采用水解酸化、接触氧化、MBR池、消毒、活性炭处理工艺，处理后的生活污水用于矿区及洗煤厂的道路洒水、绿化及洗煤厂的洗煤用水，不外排。生活污水处理站调节池按一般防渗区进行防渗，因此生活废水对地下水环境影响较小。

#### 5.3.4.2煤矿开采对地下水的影响

##### （1）采煤对各上覆含水层影响分析

本井田内含水层主要有：奥陶系石灰岩岩溶裂隙含水层组、石炭系上统太原组砂岩裂隙含水层组、二叠系砂岩裂隙含水层组、基岩风化裂隙含水层、第四系松散层孔隙含水岩组。

①导水裂隙带对上覆含水层结构的影响

煤层开采后，由于存在矿山压力，煤层上覆岩层形成冒落带、裂隙带和缓慢下沉带“三带”。通过对冒落带、裂隙带最大高度预计，可以预测井下采煤对地下含水层、地表水体等产生的影响。

榆树坡煤矿井田为缓倾斜煤层，2、5号煤煤层顶板均为软弱—中硬互层，顶板管理方式为全部垮落法。因此，冒落带最大高度和导水裂隙带最大高度预测选用《开采规程》中推存的模式。裂隙带最大高度和垮落带高度计算公式见表5-11。

表5-11  裂隙带最大高度和垮落带高度计算公式

| 岩性 | 裂隙带最大高度（m） | 垮落带高度 （m） |
| --- | --- | --- |
|  | 公式1 | 公式2 |  |
| 中硬 |  |  |  |

表5-12  煤层开采后各煤层冒落带和裂隙带高度预测结果

| 煤层 | 最大开采厚度(m) | 煤层间距 （m） | 冒落带高度（m） | 导水裂隙带高度(m) | 影响高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公式1 | 公式2 |  |
| 2 | 6.41 | 1.55 | 15.25 | 51.86 | 60.64 | 69.53 |
| 5 | 14.87 | 33.40 | 19.65 | 61.31 | 95.91 | 95.91 |

备注：开采厚度取最大值，煤层间距取最小值进行计算。

井田主要可采煤层采后形成的导水裂隙带最大高度、地下含水层与煤层间距、受开采煤层影响的含水层的情况见表5-13。

表5-13    开采煤层与含水层的关系

| 主要地层及煤层 | 含水层岩性 | 隔水层 岩性 | 平均 厚度 (m) | 开采 煤层 | 导水断裂带高度(m) | 受影响含水层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四系中上更新统 | 砂土、亚砂土 | 粘土 | 12.0 |  |  |  | 井田内大部分出露 |
| 二叠系上统 | 石千峰组 | 砂岩 | 泥岩 | 4.70 |  |  |  | 井田西南角有出露 |
|  | 上石盒子组 | 砂岩 | 泥岩 | 380.15 |  |  |  | 井田中部有大面积出露 |
| 二叠系下统 | 下石盒子组 | 砂岩 | 泥岩 | 113.08 |  |  | √ | 井田北部有小面积出露 |
|  | 山西组 | 砂岩 | 泥岩 | 52.4 |  |  | √ |  |
| 石炭系上统太原组 | 上段 | 砂岩 | 煤层、泥岩 | 18.11 | 2#煤层 | 69.53 | √ |  |
|  | 中段 | 砂岩 | 泥岩 | 50.27 |  |  | √ |  |
|  | 下段 | 砂岩 | 煤层、泥岩 | 50.57 | 5#煤层 | 95.91 |  |  |
| 石炭系中统本溪组 | -- | 铝质泥岩、粉砂岩、泥岩 | 17.46 |  |  |  | 隔水层 |
| 奥陶系中统上马家沟组 | 灰岩 | -- | >200 |  |  |  |  |

由上表可知，2号煤层开采形成导水裂缝带高度为69.53m，可以沟通山西组的K2砂岩、下石盒子组K3砂岩含水层，不能沟通K4砂岩及上石盒子组砂岩含水层。5号煤层开采形成导水裂缝带高度高度为95.91m，其导水裂缝带能发育到2号煤层，可以沟通二叠系山西组砂岩含水层，不能沟通二叠系上石盒子组、下石盒子组砂岩含水层以及大气降水和地表水。

由于山西组以泥质砂岩、泥岩和中、粗砂岩互层，虽然可以直接接受大气降水，但泥岩和砂质泥岩的相对隔水作用，富水性较弱。据S201号水文孔对山西组以上、包括上下石盒子组含水层混合抽水试验，及S801号水文孔对山西组及下石盒子组含水层混合抽水试验，可知，山西组以上、包括上下石盒子组含水层及山西组及下石盒子组含水层均为富水性弱的含水层。

石炭系上统太原组2号和5号煤层之间砂岩带主要岩性为含砾粗砂岩、中细粒砂岩，据S201、S801号水文孔抽水试验可知，该含水层一般为极弱富水性，局部达到中等富水。

因此，榆树坡煤业开采2、5号煤层虽然会对上述含水层组造成直接疏排影响，但影响很小。由于煤矿开采对地下水的影响具有长期性和持久性，石炭系上统太原组、二叠系山西组含水层受到直接疏排影响导致地下水位长期下降，之上的含水层存在对下部含水层地下水的越流补给，将导致原本导水裂隙带不会直接导通的含水层出现水位下降与水量减小等现象。据此分析，长期来看煤矿开采形成的采空区及周边煤层之上含水层均会受到影响。

②断层对上覆含水层结构的影响

本井田内发现多条的断层，未揭露岩浆岩侵入等其它的地质构造。环评要求对已发现的断层合理留设煤柱，同时在煤矿开采过程中要重视勘察断层等构造的存在，并对其合理留设安全煤柱，防止因构造导水对原本影响不到的地下水含水层造成疏排影响。

③地表移动变形对上覆浅部含水层结构的影响

根据各煤层及各钻孔导水裂隙带预测结果，本矿2、5号煤的开采影响太原组中段以上、山西组K2和下石盒子组下段的K3砂岩裂隙水，但不会破坏上石盒子组砂岩裂隙水以及石千峰组、第四系上更新统、全新统的孔隙含水层。因此，导水裂隙带不会直接破坏浅部含水层。

但是，地表受沉陷的影响，在一定程度上改变了拉伸区和压缩区内地面降水的径流与汇水条件，浅部的上石盒子组构造与风化裂隙含水层的补给、运移和出露条件发生改变，局部区域浅层地下水的流向和水量将重新分布，一般会产生水位下降、水量减少等造成下降泉破坏的条件。

##### （2）采煤对下伏奥灰水的影响分析

①突水系数计算

按《煤矿防治水细则》中底板受构造破坏块段突水系数一般不大于0.06 MPa/m，正常块段突水系数不大于0.10 MPa/m，本次确定以下带压开采分区标准：

T＜0.06              安全区

0.06≤T＜0.10         较安全区

T≥0.10              危险区

根据《山西宁武榆树坡煤业有限公司补充勘探地质报告》（山西地宝能源有限公司，2018年1月），2、5号煤层突水系数见表5-14、5-15。

表5-14   2号煤突水系数计算表

| 孔号 | 奥灰水位 标高（m） | 隔水厚度 （m） | 隔水层底板 标高（m） | 隔水层底板承受水压（MPa） | 奥灰突水系 （MPa/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK601 | 1072 | 131.99 | 838.91 | 2.3309 | 0.017 |
| ZK701 | 1079 | 131.99 | 914.53 | 1.6447 | 0.012 |
| ZK901 | 1112 | 131.99 | 877.94 | 2.3406 | 0.017 |
| ZK1000 | 1114 | 131.99 | 866.11 | 2.4789 | 0.018 |
| ZK1101 | 1122 | 131.99 | 896 | 2.26 | 0.017 |
| ZK1201 | 1092 | 131.99 | 793.19 | 2.9881 | 0.022 |
| ZK1202 | 1078 | 131.99 | 780.1 | 2.979 | 0.022 |
| 最低点 | 1077 | 131.99 | 568.01 | 5.0899 | 0.038 |
| TS1 | 1096 | 114.5 | 879.74 | 2.1626 | 0.018 |

表5-15     5号煤突水系数计算表

| 孔号 | 奥灰水位标高 （m） | 隔水厚度 （m） | 隔水层底板标高（m） | 隔水层底板承受水压 （MPa） | 奥灰突水系数 （MPa/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK601 | 1072 | 49.33 | 846.93 | 2.2507 | 0.045 |
| ZK701 | 1079 | 49.33 | 937.27 | 1.4173 | 0.028 |
| ZK901 | 1112 | 49.33 | 881.55 | 2.3045 | 0.046 |
| ZK1000 | 1114 | 49.33 | 874.78 | 2.3922 | 0.048 |
| ZK1101 | 1122 | 49.33 | 913.56 | 2.0844 | 0.042 |
| ZK1201 | 1092 | 49.33 | 806.6 | 2.854 | 0.057 |
| ZK1202 | 1078 | 49.33 | 801.47 | 2.7653 | 0.056 |
| 最低点 | 1077 | 42.15 | 600.67 | 4.7633 | 0.113 |
| TS1 | 1096 | 36 | 821.99 | 2.7401 | 0.076 |

2号煤除井田南部、中西部带压外，中东部大部分地区不带压。突水系数在0.001—0.038 MPa/m，最大突水系数（0.038MPa/m）小于受构造破坏块段临界值0.06MPa/m，属于带压开采安全区。

5号煤除井田中北部、中东部不带压外，南部、中西部属带压开采，突水系数在0.01—0.113 MPa/m；最大突水系数（0.113MPa/m）位于井田西北角，为带压开采危险区，其位于恢河禁采区，不在此布置工作面。突水系数0.06＜TS＜0.1 MPa/m的范围分布于DF21断层以北，属带压开采较安全区，北西与带压开采危险区相邻。突水系数0＜TS＜0.06 MPa/m的区域分布于DF12断层以西、以北；DF7断层以西、以南的范围，属带压开采安全区。

各煤层带压开采分布见图5-3-3、5-3-4。

#### 图5.3-3   2号煤层带压开采分布图

图5.3-4  5号煤层带压开采分布图

②构造导水对奥灰水的影响

根据地质报告，井田范围内共发现55条断层，其中大型断层有1条，但该断层位于井田北部弃采区域，其余断层落差较小。导水构造破碎带形成导水通道，已发生突水事故。煤炭开采阶段断层会成为地下水含水层间导水通道，一旦断层形成导水通道，就会使地表水或岩溶水涌入矿井，造成危害，因此，一定要加强断层等构造发育的发现和研究。在断层等构造周围必须要留足保安煤柱，以防导水造成危害。

根据地质报告，断层上盘太原组灰岩与下盘奥灰水含水层未直接相对，之间主要通过断层破碎带发生水力联系，即断层发育区具有一定的水力联系；同时，部分断层贯穿本溪组地层，增大了突水危险。

③构造导水影响保护煤柱留设

根据地质报告地质构造的藐视，井田范围内有断层构造发育，评价要求在煤矿开采过程中对断层构造发育和导水情况详加勘察与掌握，掌握断层构造导水特征，明确上下盘区含水层水力联系，查明煤系含水层和下盘奥灰水含水层间水力通道发育情况，据此合理制定保护措施，确定煤柱留设的范围，防范因断层导水对奥灰系灰岩岩溶水造成水量和水质影响。

④奥灰水保护要求

评价要求：在开采各煤层时，应严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，尤其在断层附近，防止在采煤过程中对奥灰水产生影响，既可保护水资源，又可以保证煤矿安全生产。在开采断层发育区煤层时，需严格执行《煤矿安全规程》，防治煤矿开采对奥灰水造成影响。

##### （3）采煤对神头泉域的影响分析

①从神头泉域与本项目的位置关系分析

神头泉域位于朔州市盆地区北部神头、司马泊、新磨一带，泉群沿源子河河道及两岸出露，分布面约5km2，主要由神头泉组、司马泊泉组、河道泉组三个泉组组成，出露标高1044-1053m，为一构造上升泉，是海河流域永定河水系主流桑干河清水之源。榆树坡井田位于神头泉域的较弱径流带，但不在其重点保护区内，井田东北距重点保护区约32km。

②从神头泉域的补给、径流和排泄特征分析

a、补给特征分析

神头泉域主要含水层为奥陶系碳酸盐岩。受地质构造控制，碳酸盐岩含水层呈带状分布在云岗—平鲁向斜以及朔州市断陷盆地两侧。泉域补给来源主要有：第一，大同城区盆地北部和西部广大碳酸盐岩地层分布的溶蚀山区，由大气降水直接入渗补给，为泉水的主要补给源；第二，区内河流、沟谷纵横，集中降水形成的地表径流，沿可溶岩分布区或构造破碎带，入渗补给地下水，主要有马关河渗漏补给；第三，碎屑岩类泉水和砂岩裂隙水侧向补给。

b、径流特征分析

地形、地貌、地质构造控制了地下水汇集和径流的方向。大同州盆地三面环山，盆地内源子河构成了泉域岩溶地下水的排泄基准，地下水由山区向盆地径流汇集。岩溶地下水在径流过程中，区内一系列次级向斜构造均成为岩溶地下水的富集地带。泉域北部的云岗—平鲁向斜两翼宽缓，走向北东，向斜轴部位于泉域中心地带，东南翼出露下寒武统碎屑岩隔水层，构成地下水隔水边界；西北翼地形高耸，岩溶地下水位高达1460m以上，接受向斜两翼边缘区寒武、奥陶系碳酸盐岩补给区降水入渗补给后，沿地层走向向向斜轴部渗流汇集，并形成南侧沿七里河和沿源子河的岩溶地下水强径流带。西南侧神池向斜、南部朔城区向斜都成为汇集地下水的有力蓄水构造。大同盆地北缘东西向断裂带是张性断裂带，横切地下水流向，不仅构成了岩溶地下水排泄带，也是泉域内岩溶地下水强富水区。

c、排泄特征分析

神头泉域东界与大同盆地连接，其北端地层完整，老的区域隔水层在北、东、西、南部翘起；中部大同盆地低矮必然成为岩溶地下水的汇集地。东侧马邑—芦子坝断裂使得山阴断凹的新生代地层与朔城区断凸的下古生界寒武、奥陶系碳酸盐岩地层直接接触，阻挡了汇集在盆地的岩溶裂隙水向东径流，使得大量岩溶水在其西侧聚集。大同盆地北缘断裂带横切地下水流，成为岩溶地下水的富集场所，并在南北方向上使得中奥陶统含水层与盆地松散层对接，两个含水层合为一体。岩溶地下水在源子河下切作用下，冲破第四系薄弱覆盖层，变水平径流为垂直向上运动，最终在神头、司马泊、新磨一带形成排泄区。

神头泉是岩溶水在神头源子河谷一带受东部马邑断层阻隔，于盆地第四系松散层覆盖较薄地段涌出地表形成的，从系统水资源角度看，除少量水资源越过东部马邑断层隔水层边界外，基本在源子河谷内排泄，因此属山前断裂全排型溢流泉。

本井田位于神头泉域的较弱径流带，奥陶系中统的石灰岩在井田内没有出露，只是在区域东北部有地表出露，为裸露岩溶区，直接受大气降水补给，同时也受河水和松散层潜水的垂直入渗补给，富水性强，岩溶水向东北径流，最终汇集于神头泉排泄。据S201、S801号水文孔资料，区内奥灰水位标高为1063—1070m，神头泉域出露标高1044-1053m，泉域标高低于井田内奥灰水水位标高，在对井田内的各断层留足保护煤柱，煤层开采不会导致断层与各含水层产生水力联系。同时，2号煤层均处于相对安全区及安全区，5号煤层西北角突水危险区位于恢河禁采区内，其余均处于相对安全区及安全区，通过对断层留设保安煤柱，防范因断层导水对奥灰系灰岩岩溶水造成水量和水质影响。可见，榆树坡煤业煤矿开采对奥灰水的影响很小。因此，榆树坡煤业的煤炭开采会对神头泉域的影响很小。

##### （4）对当地居民饮用水的影响分析及供水预案

①当地居民饮水现状

经调查，井田周边部分村庄居民饮水取自地下水，取水层主要为第四系松散岩类孔隙含水层和上石盒子组含水层，部分村庄由自来水管道供水。地下水评价范围内居民饮水情况详见表5-16。

表5-16  评价范围内村庄饮用水源现状一览表

| 村 庄 | 方位 | 与工业场地 相对距离（km） | 井深（m） | 水位（m） | 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★梁家庄窝 | 东南 | 5.1 | 10 | 6.0 | 第四系松散孔隙水 |
| ★贺家沟 | 东南 | 5.5 | 15 | 3.0 | 第四系松散孔隙水 |
| ★染峪 | 东南 | 3.2 | 8 | 6.0 | 第四系松散孔隙水 |
| ★糜查咀 | 东南 | 2.8 | 10 | 5.0 | 第四系松散孔隙水 |
| ★张家沟 | 东 | 2.3 | 15 | 2 | 第四系松散孔隙水 |
| ★南庄 | 东北 | 3.0 | 5 | 3.0 | 第四系松散孔隙水 |
| ★前石湖 | 东北 | 2.2 | —— | —— | 第四系松散孔隙水 |
| 七里洼煤矿生活区 | 北 | 0.1 | —— | —— | 县城自来水公司 |
| 马家湾 | 西 | 0.5 | —— | —— | 县城自来水公司 |
| ★为井田内村庄，其中前石湖村、张家沟村、南庄村位于井田弃采的范围内。 |

②煤炭开采对居民饮水的影响

煤炭开采会造成太原组中段以上、山西组K2和下石盒子组下段的K3砂岩裂隙水的破坏，井田内各村庄均以第四系上更新统松散孔隙水和上、下石盒子组基岩风化裂隙潜水的地下水为饮用水源。由于煤矿开采对地下水的影响具有长期性和持久性，石炭系上统太原组、二叠系山西组含水层受到直接疏排影响导致地下水位长期下降，之上的含水层存在对下部含水层地下水的越流补给，将导致原本导水裂隙带不会直接导通的含水层出现水位下降与水量减小等现象。因此，从长远分析，榆树坡煤炭开采可能对当地居民饮水产生影响。

同时受地表沉陷影响，在一定程度上改变了拉伸区和压缩区内地面降水的径流与汇水条件，浅部的第四系孔隙水含水层和上石盒子组构造与风化裂隙含水层的补给、运移和出露条件发生改变，局部区域浅层地下水的流向和水量将重新分布，一般水位会有所下降，水量有所减少，泉水量会减少或断流。评价范围内的梁家庄窝、贺家沟、染峪、糜查咀、张家沟、南庄饮用水源均为浅水井，含水层为第四系上更新统松散孔隙水和上、下石盒子组基岩风化裂隙潜水，因此，地表移动变形对井田内村民饮用水有影响，应制定村庄居民的供水预案。

③村庄居民供水预案

评价范围内的梁家庄窝、贺家沟、染峪、糜查咀、张家沟、南庄目前饮用水源均为浅水井，前石湖村由宁煤集团供水管道供水、马家湾村和七里洼煤矿生活区由县城供水管线供水。后期煤矿开采如果对居民用水产生影响，由榆树坡煤业用罐车送水，目前各村庄已有蓄水池，将水储存至蓄水池中，由村民取用。各村庄供水所需费用由榆树坡煤矿承担。

##### （5）采煤对水源地的影响分析

根据《宁武县饮用水水源地保护区划分技术报告》划分，宁武县有雷鸣寺泉域水源地和县城后备饮用水水源地，榆树坡部分井田在县城后备饮用水水源地的一级保护区范围之内，根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的要求，对恢河两侧1km范围禁采，则后备水源地位于禁采区内。

宁武县城后备水源地主要开采中奥陶峰峰组及上、下马家沟组灰岩裂隙承压水，地下水补给途径主要是以灰岩裸露区大气降水入渗补给为主，以河水补给上部松散岩类及碎屑岩类含水层而后垂直向下越流补给深部岩溶水为辅。

2号煤层均处于相对安全区及安全区，5号煤层西北角突水危险区位于恢河禁采区内，其余均处于相对安全区及安全区，通过对断层留设保安煤柱，防范因断层导水对马家沟组岩溶裂隙承压水的产生影响。奥陶系中统的石灰岩在井田内没有出露，只是在区域东北部有地表出露，因此，煤炭开采不会对水源地的主要补给途径产生影响。宁武县城后备水源地主要河水补给为恢河，恢河位于井田西侧，根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的要求，对恢河两侧1km范围禁采，则水源地位于禁采区内。同时，井田西部地表沉陷区域10mm等值线位于恢河以外，因此，煤炭开采对辅助补给途径影响很小。

##### （6）采煤破坏水资源量估算

本煤矿井下开采后造成的水量破坏包括静储量与动储量两部分。

从前面分析可知，开采2、3、5号煤影响的含水层主要是太原组中段以上、山西组K2和下石盒子组下段的K3砂岩裂隙水。根据煤层与含水层组合特点、采煤过程中排水量变化规律及影响矿井排水量的因素条件，估算开采破坏的静储量和动储量。

①静储量

煤层开采后由于顶板的冒落和产生的裂隙，使采空区上覆含水层遭到破坏，原来储存在含水层中的水在短时间内排空，这部分水被称为静储量，该量与含水层本身的特征有关，为固定量，对其破坏是一次性的。计算公式为：

式中：——采煤破坏的含水层静储量（万m3）

——采煤破坏的含水层厚度（m），山西组地层内包括K2砂岩在内的各层砂岩平均总厚度约30.82m，太原组各砂岩总厚度12.57m；

——井田采空区面积（万m2），781.57hm2。

——含水层给水度，取值，。

计算结果为Q静=39.68×104m3。

②动储量

在含水层遭到破坏后，矿井涌水量迅速增大，然后随着时间的延长，排水量逐渐趋于相对稳定，这个相对稳定的量，称为动储量，它与地形、构造、降水量、煤层埋深及采煤方法等因素有关，该量为一变量，其破坏也是永久性的。计算公式为：

式中：——井田采空区面积，m2，取值781.57×104m2；

——采煤破坏的地下水模数，m3/h.m2，取值1.6528×10-5。

计算结果为128.18m3/h，这些破坏的地下水以矿井水的形式排出地面。

5.3.4  地下水预测

5.3.4.1地下水污染途径分析

通过对项目建设内容的分析，矸石场对地下水影响情景设定为降雨形成的渗滤液下渗对地下水造成影响。根据导则及涉及的环境敏感目标，本次评价重点预测矸石场降雨形成的渗滤液下渗下渗对评价范围内的潜水含水层的影响。

5.3.3.2污染物选取

根据本矿5#煤矸石进行的淋溶浸泡试验结果，本次评价选取特征污染物（浓度较大的、持久性污染物）砷作为预测因子。

5.3.3.3源强分析

矸石场在无降水的情况下，不会产生重力水对地下水渗入补给，但在持续降水条件下，雨水入渗将使煤矸石的含水量超过持水度，形成重力水，产生一定量的淋溶水，通过矸石场底层渗入地下，造成对区域地下水的污染。矸石场虽经过碾压防渗处理，但仍具有一定的孔隙。因此，在降水条件下，矸石场将接受一定量的降水入渗量，当其持水度超过最大持水度之后即形成重力水（即浸溶水），并向下运移补给地下水。

Q=P×α×F

式中：Q降入渗—降水入渗量（万m3/a）；

P—矸石场多年平均持续性有效降水总量，本次采用翼城县多年最大降雨量715.7mm；

α—降水入渗系数，取值0.22；

F—汇水面积，按0.32hm2计算（作业平台）。

经计算，平均降水入渗水量可达到503852.3m3/a。浸出物砷浓度以0.599mg/l计算。源强为0.83kg/d

#### 5.3.3.4预测方法及参数的确定

1、预测方法

本次地下水评价等级为二级，本次采用解析法进行预测。

采用一维稳定流二维水动力弥散—平面连续点源公式预测，公式如下

式中：x,y为计算点处的位置坐标；

t为时间，d;

C(x,y,t)为t时刻点x,y处的污染物浓度，mg/L;

M为含水层厚度;

Mt为长度为M的线源瞬时注入的污染物的质量,kg;

u为水流速度，m/d;

ne为有效孔隙度,无量纲；

DL为纵向弥散系数，m2/d；

DT为横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率；

K0(β)—第二类零阶修正贝塞尔函数；

—第一类越流系统井函数。

- 预测参数的确定

根据地下水导则及本区域特征，本次选取参数地下水流速取0.005m/d，有效孔隙度取0.05，横向弥散系数取0.5m2/d，纵向弥散系数取0.01m2/d。

#### 5.3.3.5预测结果及分析

1、预测时段

根据导则要求，对矸石场运营期进行地下水水质预测， 预测时段选取100天、1000天来判断其达标情况。

2、预测结果及影响分析

矸石场淋溶水视为瞬时注入，忽略吸附作用、化学反应等因素，以砷作为预测因子。本次预测了矸石淋溶水进入潜水层地下水后运移100天、1000天的情况。

按照以上方法和参数进行预测，预测结果见表5-17、5-18。

根据计算结果，矸石场淋溶水渗入地下水100天后出现最大值，砷的最大运移距离为139m，浓度为0.13924415364819mg/l，超过小于地下水质量标准(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准中铅的浓度限值（≤0.01mg/L）。

2、矸石场影响预测分析

根据计算结果，矸石场浸溶是渗入地下后，100d后砷的最大浓度为0.139mg/l，最远距离为下游139m，超过地下水质量标准砷的浓度。

矸石场淋溶水渗入地下水1000天后，砷的最大运移距离为550m，最大浓度为0.000402mg/L，远小于地下水质量标准(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准中砷的浓度限值（≤0.01mg/L）。

矸石浸溶事故泄露后向下游扩散，139m，最大浓度为0.139mg/L，出现超标现象。本项目下游最近的村庄为温南坪，本项目最近的村庄南庄，距矸石场约1.4km，因此，事故状态下不会对下游村庄饮用水造成影响。但为防止环境事件的发生，环评要求企业应必须采取加强管理，采取有效措施，避免矸石浸溶液下渗至浅层含水层，进而影响浅层地下水。

表5.-17  矸石淋溶液泄漏100天铅迁移距离及浓度（mg/L）

| y方向距离(m) x方向距离(m) | --100 | -40 | 0 | 40 | 80 | 120 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3.84E-24 | 9.97E-12 | 8.10E-7 | 1.34E-04 | 4.47E-05 | 3.04E-08 | 7.75E-11 |
| 40 | 3.96E-10 | 7.83E-14 | 1.44E-07 | 5.36E-04 | 4.06E-03 | 6.23E-05 | 1.06E-08 |
| 80 | 1.21E-12 | 4.57E-17 | 1.90E-09 | 1.60E-04 | 2.73E-02 | 9.48E-03 | 5.46E-04 |
| 120 | 7.54E-18 | 1.98E-21 | 1.86E-12 | 3.54E-06 | 1.37E-02 | 1.07E-01 | 2.93E-02 |
| 160 | 1.04E-30 | 6.39E-27 | 1.35E-16 | 5.82E-09 | 3.65E-03 | 8.99E-02 | 1.03E-02 |
| 200 | 1.20E-42 | 1.53E-33 | 7.31E-22 | 7.11E-13 | 1.40E-06 | 5.60E-03 | 3.47E-02 |

表5-18  矸石淋溶液泄漏1000天铅迁移距离及浓度（mg/L）

| y方向距离(m) x方向距离(m) | -200 | -150 | -100 | -50 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0.000018 | 0.000018 | 0.000003 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0.000041 | 0.000041 | 0.000006 | 0 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 0.000013 | 0.000082 | 0.000082 | 0.000013 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | 0.000022 | 0.000145 | 0.000145 | 0.000022 | 0 | 0 |
| 350 | 0 | 0 | 0.000034 | 0.000224 | 0.000224 | 0.000034 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0.000047 | 0.000306 | 0.000306 | 0.000047 | 0 | 0 |
| 450 | 0 | 0 | 0.000057 | 0.000369 | 0.000369 | 0.000057 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0.000060 | 0.000393 | 0.000393 | 0.000060 | 0 | 0 |
| 550 | 0 | 0 | 0.000057 | 0.000402 | 0.000369 | 0.000057 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 | 0.000047 | 0.000306 | 0.000306 | 0.000047 | 0 | 0 |
| 650 | 0 | 0 | 0.000034 | 0.000224 | 0.000224 | 0.000034 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3.5地下水环境影响评价结论

煤矿工程对地下水的影响分为生产、生活废水排放对地下水可能造成的污染和煤矿井下开采对地下含水层造成的破坏两种方式。

（1）生产、生活废水对地下水的影响

矿井水经矿井水处理站处理后部分回用于井下降尘洒水、黄泥灌浆等，其余外排，外排水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。工业场地矿井水处理站调节池按一般防渗区进行防渗，因此矿井生产废水对地下水环境影响较小。

生活污水经处理站处理后用于矿区及洗煤厂的道路洒水、绿化及洗煤厂的洗煤用水，不外排。生活污水处理站调节池按一般防渗区进行防渗，因此生活废水对地下水环境影响较小。

（2）煤矿开采对地下水的影响

①采煤对各上覆含水层影响分析

本井田内含水层主要有：奥陶系石灰岩岩溶裂隙含水层组、石炭系上统太原组砂岩裂隙含水层组、二叠系砂岩裂隙含水层组、基岩风化裂隙含水层、第四系松散层孔隙含水岩组。

a、导水裂隙带对上覆含水层结构的影响

榆树坡煤业开采2、3、5号煤层产生的导水裂隙带会对上覆含水层组造成直接疏排影响，但上覆含水层多富水性较差；同时形成的导水裂隙带不会直接破坏浅部含水层。因此，对上覆含水层的影响很小。但由于煤矿开采对地下水的影响具有长期性和持久性，石炭系上统太原组、二叠系山西组含水层受到直接疏排影响导致地下水位长期下降，之上的含水层存在对下部含水层地下水的越流补给，将导致原本导水裂隙带不会直接导通的含水层出现水位下降与水量减小等现象。据此分析，长期来看煤矿开采形成的采空区及周边煤层之上含水层均会受到影响。

b、断层对上覆含水层结构的影响

本井田内发现多条的断层，未揭露岩浆岩侵入等其它的地质构造。环评要求对已发现的断层合理留设煤柱，同时在煤矿开采过程中要重视勘察断层等构造的存在，并对其合理留设安全煤柱，防止因构造导水对原本影响不到的地下水含水层造成疏排影响。

c、地表移动变形对上覆浅部含水层结构的影响

地表受沉陷的影响，在一定程度上改变了拉伸区和压缩区内地面降水的径流与汇水条件，浅部的上石盒子组构造与风化裂隙含水层的补给、运移和出露条件发生改变，局部区域浅层地下水的流向和水量将重新分布，一般会产生水位下降、水量减少等造成下降泉破坏的条件。

②采煤对下伏奥灰水的影响分析

2号煤层开采区域均处于相对安全区及安全区。5号煤层西北角突水危险区位于恢河禁采区内，其余均处于相对安全区及安全区。通过对断层留设保安煤柱，防范因断层导水对奥灰系灰岩岩溶水造成水量和水质影响。

评价要求：在开采各煤层时，应严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，尤其在断层附近，防止在采煤过程中对奥灰水产生影响，既可保护水资源，又可以保证煤矿安全生产。

（3）对当地居民饮用水的影响分析及供水预案

煤炭开采会造成太原组中段以上、山西组K2和下石盒子组下段的K3砂岩裂隙水的破坏，井田内各村庄均以第四系上更新统松散孔隙水和上、下石盒子组基岩风化裂隙潜水的地下水为饮用水源。由于煤矿开采对地下水的影响具有长期性和持久性，石炭系上统太原组、二叠系山西组含水层受到直接疏排影响导致地下水位长期下降，之上的含水层存在对下部含水层地下水的越流补给，将导致原本导水裂隙带不会直接导通的含水层出现水位下降与水量减小等现象。因此，从长远分析，榆树坡煤炭开采可能对当地居民饮水产生影响。

针对煤炭开采可能对村民饮用水有影响，榆树坡煤业制定了村庄居民的供水预案。

（4）采煤对神头泉域的影响分析

本井田位于神头泉域的较弱径流带，奥陶系中统的石灰岩在井田内没有出露，只是在区域东北部有地表出露。同时，2号煤层均处于相对安全区及安全区，5号煤层西北角突水危险区位于恢河禁采区内，其余均处于相对安全区及安全区，通过对断层留设保安煤柱，防范因断层导水对奥灰水产生影响。因此，本井田内的煤炭开采对神头泉域的影响很小。

（5）采煤对水源地的影响分析

宁武县城后备水源地主要开采中奥陶峰峰组及上、下马家沟组灰岩裂隙承压水，地下水补给途径主要是以灰岩裸露区大气降水入渗补给为主，以河水补给上部松散岩类及碎屑岩类含水层而后垂直向下越流补给深部岩溶水为辅。

2号煤层开采区域均处于相对安全区及安全区，5号煤层西北角突水危险区位于恢河禁采区内，其余均处于相对安全区及安全区，通过对断层留设保安煤柱，防范因断层导水对马家沟组岩溶裂隙承压水产生影响。奥陶系中统的石灰岩在井田内没有出露，只是在区域东北部有地表出露，因此，煤炭开采不会对水源地的主要补给途径产生影响。宁武县城后备水源地主要河水补给为恢河，恢河位于井田西侧，根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的要求，对恢河两侧1km范围禁采。同时，井田西部地表沉陷区域10mm等值线位于恢河以外，因此，煤炭开采对辅助补给途径影响很小。

（6）采煤破坏水资源量估算

本煤矿井下开采后造成的水量破坏包括静储量与动储量两部分。

经计算，采煤破坏的含水层静储量为39.68×104m3，采煤破坏的含水层动储量为128.18m3/h。

5.4地表水环境影响分析与评价

本次变更环评依据《山西宁武榆树坡煤业有限公司补充勘探地质报告》及《山西宁武榆树坡矿井兼并重组整合项目初步设计变更说明书》，其矿井涌水其部分综合利用外，其余满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准后排放。因此，本次变更环评主要针对矿井水外排对地表水可能造成的环境影响进行分析。

5.4.1评价区地表水系概况

该区地面水系较发育，较大的水系为桑干河上游支流之恢河，该河由南向北从井田西部边界附近流过，其流域面积343km2，多年平均径流量约0.2641亿m3，平均清水流量0.1m3/s，夏秋河水较大，枯水期常呈断流。区内沟谷切割较为发育，由于基底泥岩的相对隔水作用，许多冲沟在冬、春、秋三季有水流。其中后里沟为较大切割沟谷，水流由南向北经梁家庄窝、贺家沟、染峪、糜查咀、张家沟村、于前石湖村附近西北向汇入恢河，为季节性河流；区东部恢河的另一支流由区南部的龙骨焉、向北经区外的南沟、石碣庄旺、后石湖、于井田北部前石湖村与后里沟河流合并汇入恢河，沟内常年有水流。此外区西部尚有3条间歇小溪，皆向西流入恢河。

恢河位于工业场地西侧150m处，该河为本项目纳污水体。评价河段内无水利工程，无取水口。

根据2019年1月地表水现状监测结果，流速在1.1-2.4m/s之间，流量在7257m³/h，河宽25m，水深0.42-0.68m。

5.4.2本项目废水排放情况

本项目建成后产生生活污水和矿井水，生活污水经处理后水部分回用于道路洒水、绿化用水，剩余部分用于洗煤厂生产用水、绿化和降尘洒水，不外排，矿井水经一体化矿井水处理站处理后部分回用于井下洒水和黄泥灌浆、洗煤厂生产用水，剩余外排。本项目最大直接排水量为8164m³/d。矿井水处理后COD、氨氮、总磷、氟化物、石油类5项指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目废水污染物排放情况见下表。

表5-17    排污口污染物排放情况统计

| 废水 | 水量（m3/d） | COD | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/l | t/d | mg/l | t/a | mg/l | t/a |
| 矿井水 | 非采暖期 | 治理前 | 9504 | 50 | 0.47 | 20.00 | 0.19 | 10 | 0.095 |
|  |  | 治理后 | 8164 | 10 | 0.081 | 3.00 | 0.029 | 1.00 | 0.0095 |
|  | 采暖期 | 治理前 | 9504 | 50 | 0.47 | 20.00 | 0.19 | 10 | 0.095 |
|  |  | 治理后 | 8164 | 10 | 0.081 | 3.00 | 0.029 | 1.00 | 0.0095 |

5.4.3环境影响预测

矿井水主要来源于井下工作面煤层涌水及井筒淋水等，主要污染物为SS、COD、BOD5、石油类等。废污水产生的关键环节：

a井下生产机械油类的污染、井下的悬浮物以及煤矿特有的其它重金属污染物。

b处理过程中絮凝沉淀剂的掌握，絮凝是水处理工艺中十分重要的环节。选用絮凝剂的原则是产生大、重、强的矾花，净水效果好，对水质没有不良影响。常用的混凝剂为铝盐和铁盐混凝剂。混合过程是让药剂迅速而均匀地分散到水中，应在尽量短的时间内与原水均匀混合，使水中的全部胶体杂质都能和药剂发生作用。原水加混凝剂后，经过混合作用，水中胶体杂质凝聚成较大的矾花颗粒，在沉淀池中去除。

c事故情况下产生的废污水，煤矿可能会出现非正常工况下井下排水量过大，超出矿井水处理系统处理能力；以及污水处理系统出现故障时，因出水水质变差而不能完全重复利用，此时退水量大、水质差，不能达到污水排放标准的要求。

矿井水污染物为非持久性污染物。本次评价选择COD、氨氮为预测因子。

②水文条件调查

一般在枯水期河中的污染物浓度较大，是水环境污染的最不利季节，因此预测时期选择枯水期。根据监测数据及现场调查，榆树坡煤矿排污段河宽3m，水深0.3m，流速0.087m/s。预测河段为矩形、平直河段。

③预测范围的选择

根据混合过程段长度估算公式，

式中：Lm-----混合段长度，m；

- -----水面宽度，m；取3；

ɑ-----排放口到岸边的距离，m；取0。

u----断面流速，m/s；取1.1；

Ey-----污染物横向扩散系数，m2/s。取0.2。

计算得出Lm=4.2，即从矿井入恢河排污口到排污口下游4.2m河段为混合过程段。

（2）预测模型

由于本项目处理后的水质达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，优于地表水水质现状，因此本次评价采用河流均匀混合模型。

（3）预测结果分析与评价

式中：H=0.3m，u=/1.1m/s，B=25m。

C——污染物浓度（mg/L）；

Cp——污染物排放浓度（mg/L）；

Qp——污水排放量（m3/s）；

Ch——河流上游污染物浓度（mg/L）；

Qh——河流流量（m3/s）；

计算得出：CCOD=6.17mg/L，C氨氮=1.385mg/L。

根据河流均匀混合模型计算得出：CCOD=6.17mg/L，C氨氮=1.385mg/L。

本项目涉及地表水体水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。

根据本次监测结果，地表水环境质量现状监测结果对比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ水质标准：恢河上游500m的监测断面中BOD5、石油类超标，超标倍数分别为0.58、0.44倍；恢河下游500m的监测断面中BOD5超标，超标倍数为0.23倍；恢河下游1500m的监测断面中石油类超标，超标倍数为0.3倍。

本矿外排水要求处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，外排水汇入恢河后对水质有稀释改善作用，不会恶化水质。由预测结果可看出，经矿井水处理站处理后的水汇入河流后对其水质影响不大。

（4）事故排放对恢河的影响

矿井水处理站一旦发生停电和设备发生事故时，均需进行事故排放。事故排放时污水未经处理直接进入恢河，对恢河造成严重污染。

事故排放采用河流纵向一维水质模型。

式中：

α——O’Connor数，量纲一，表征物质离散降解通量与移流通量比值；

Pe——贝克来数，量纲一，表征物质移流通量与离散通量比值；

x——河流沿程坐标，m，x=0指排放口处，x＞0指排放口下游段，x＜0指排放口上游段；

Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s；

k——污染物综合衰减系数，d−1；

费希尔法纵向离散系数公式：

式中：H=0.3m，u=0.35m/s，B=3m。

U*计算公式：，（J为水力坡度）

得Ex约为0.374m2/s；

COD和NH3-N的综合衰减系数KCOD为0.15d−1=，K氨氮为0.11d−1。

计算得αCOD=<0.027，PeCOD=2.8>1。适用对流降解模型：

x≥0

式中：

C——排污水与河流混合后污染物的预测浓度（mg/L）；

C0——起始断面污染物混合浓度（mg/L）；

u——河流断面平均流速（m/s）；

x——下游断面与起始断面的距离（m）；

k——污染物衰减系数（l/s）；

C0——河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

矿井水处理站事故排放出水水质和预测结果见表5-18。

表5-18  事故状态下地表水污染物浓度预测结果   单位：mg/l

| 下游距离（m） | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 32.4328 | 64.8667 |
| 100 | 32.4167 | 64.8432 |
| 200 | 32.4006 | 64.8197 |
| 300 | 32.3845 | 64.7961 |
| 400 | 32.3684 | 64.7727 |
| 500 | 32.3523 | 64.7491 |
| 700 | 32.3201 | 64.7022 |
| 1000 | 32.2720 | 64.6318 |
| 1500 | 32.1919 | 64.5346 |
| 2000 | 32.1119 | 64.3977 |

由事故状态下预测结果可看出，各监测断面的污染物浓度均有明显提高。可见事故排放对恢河水质造成的污染较为严重，因此必须采取相应措施，杜绝事故发生。

采取的措施主要有：

a.通过设置双电源供电系统来提高用电保证率。

b.从发生事故原因来看，机械事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此，本项目建设及生产运行过程中，必须加强对全体职工的安全教育和技术培训，在项目进行的各个环节的采取有效的安全监控措施，使出现事故的概率降至最低；

c.企业应建立事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施及应急预案。管理人员应职责、权限分明，清楚生产工艺技术和事故风险发生后果，具备解除事故和减绶事故的能力；

d.严格执行设备的维护保养制度，定期对设备、管道、仪表、机泵等装置进行检查，及时处理不安全因素，将其消灭在萌芽状态；各项应急处理器材与设施也必须经常保持处于完好状态；

e.万一发生突发事故，应及时采取处理措施，使事故的危害和影响降到最低限度；

f.事故一旦得到控制，要对事故的原因进行详细分析，对涉及的各种因素的影响行评价，并对今后消除和最大限度减少这些因素提出建议。

5.4.4地表水环境影响分析

#### 5.4.4.1煤矿开采对地表水的影响分析

煤矿开采过程中，不可避免地将对地质环境造成一定的影响。地质环境的变化可分为Ⅰ带—冒落带、Ⅱ带—裂隙带和Ⅲ带—整体移动带。其中具有重要影响的是冒落带和裂隙带。当一个地层内煤炭开采后，其上部岩层移动破坏时，一方面如果产生的裂隙带达到地表，将引起地表水的渗漏；另一方面，煤层顶板以上含水层遭到破坏、疏干，地下水位的下降将可能影响泉流的排泄，使其流量减小甚至断流。

井田内主要地表水为恢河和后里沟。

恢河位于井田西侧，根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的要求，对恢河两侧1km范围禁采。同时，井田西部地表沉陷区域10mm等值线位于恢河以外，因此地表沉陷基本不会对恢河的地表水系造成影响。

对于后里沟，由于该沟为季节性沟谷，主要为雨季泄洪。榆树坡煤业2、3、5号煤的开采主要影响太原组中段以上、山西组K2和下石盒子组下段的K3砂岩裂隙水，均触及不到地表（二叠系上石盒子组），故一般情况下不会导通地表对后里沟造成影响。但井下开采可能导致该流域地表下沉，使该流域的地面标高降低，从而改变原流域部分区间的地表水汇流和排泄条件。

评价要求建设单位在生产过程中要引起足够的重视，加以防范；对于井田内出现的裂缝或塌陷，要加强巡查，及时填充裂缝，防范井田开采对区域地表水体造成影响的同时，防止雨季地表水渗漏威胁井下生产。

#### 5.4.1.2废水排放对地表水的影响分析

榆树坡煤业工业场地建设两座地埋式生活污水处理站和一座矿井水处理站。其中，2座生活污水处理站的处理能力均为10m3/h，均采用“水解酸化、接触氧化、MBR池、消毒、活性炭过滤”工艺；矿井水处理站的处理规模700m3/h，采用“调节→混凝→超磁分离→过滤→消毒→活性炭过滤→超滤→消毒”处理工艺。

生活污水经处理后用于矿区及洗煤厂的道路洒水、绿化及洗煤厂的洗煤用水，不外排。矿井水经处理站处理后部分回用于井下降尘洒水、黄泥灌浆等，不能回用矿井水经深度处理（活性炭+超滤）后可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求后外排。因此，本项目正常生产情况，基本不会对区域地表水水质造成较大影响。

但事故状态下如废水不能达标排放，会对地表水造成较大影响。因此，煤矿在投产后必须提高管理意识，加强规范操作，尤其要调节好生活污水处理设施和矿井水处理设施的生产负荷，保证处理效率，以避免污废水的非正常排放。

5.4.2地表水环境影响影响分析结论

本项目正常情况下矿井水可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准外排入恢河，生活污水全部回用。因此，不会对区域地表水水质造成较大影响。

井田内主要地表水为恢河和后里沟。根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的要求，对恢河两侧1km范围禁采，同时井田西部地表沉陷区域10mm等值线位于恢河以外，因此地表沉陷不会对恢河的地表水系造成影响。榆树坡煤业2、5号煤的开采产生导水裂隙带均触及不到地表，故一般情况下不会对后里沟造成影响，但井下开采可能导致该流域地表下沉，使该流域的地面标高降低，从而改变原流域部分区间的地表水汇流和排泄条件。

附录H

(资料性附录)

建设项目地表水环境影响评价自查表

表H.1  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水 (；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 (；其他 ( | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ( | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 (；三级A □；三级B ( | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 (；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 ( | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 (；既有实测 (；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 ( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 (；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 (；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 (；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 □；夏季 (；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 (；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 (；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 (；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 (；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 (；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 (；不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 (；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ 4.2 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ COD、氨氮 ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 ( |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 (；非正常工况 ( 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 (；其他 □ 导则推荐模式 (：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 (；自动 □；无监测 □ | 手动 (；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 (；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

5.5环境空气影响预测与评价

原环评锅炉房设置2台WNS10-1.25-Q型和1台WNS6-1.25-Q型燃气蒸汽锅炉，采暖期3台锅炉全部运行，运行制度为150d×16h；非采暖期只运行1台WNS6-1.25-Q型锅炉，运行制度为215d×8h。本次变更环评采用热泵+燃气锅炉双源偶合供热系统。锅炉房内选用2台WNS6-1.25-Q型蒸汽锅炉，采暖期2台锅炉全部运行，运行制度为154d×20h；非采暖期不运行。可见，本次变更项目减少了对大气环境的影响。

5.5.1评价区气象资料调查

本区距项目最近的地面气象观测站为宁武县气象站。本次评价收集了宁武县气象站1971年-2000年的主要气候统计资料。

根据资料统计分析出宁武县气候统计资料见表5-19。多年统计风向玫瑰图见图5-7。

表5-19 宁武县基本气象要素统计表

| 气象要素 | 类别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 平均 | -9.1 | -6.2 | 0 | 8.2 | 14.7 | 18.5 | 20.1 | 18.5 | 13.5 | 7.2 | -5 | -6.8 | 6.5 |
|  | 极端最低 | -25 | -25.1 | -20.8 | -11.3 | -2.2 | 1.2 | 7.4 | 4.5 | -1.7 | -10.8 | -21.6 | -24.3 | -25.1 |
|  | 极端最高 | 12.8 | 20 | 20.9 | 33.9 | 32.6 | 32.8 | 34.8 | 33 | 32.4 | 26.2 | 20.2 | 14.6 | 34.8 |
| 相对湿度 | 平均(%) | 44 | 42 | 41 | 36 | 38 | 50 | 66 | 69 | 60 | 51 | 47 | 45 | 49 |
| 降水量 | 平均(mm) | 1.7 | 3.8 | 9.6 | 18.7 | 33.2 | 70.1 | 111 | 108.3 | 51.3 | 21.4 | 7 | 2.1 | 438.2 |
| 蒸发量 | 平均(mm) | 49.6 | 65 | 125.9 | 239.5 | 324.6 | 290.3 | 231 | 187.8 | 163.9 | 139 | 85.8 | 56 | 1958.5 |
| 风速 | 平均(m/s) | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 最多风向 | 平均 | SW | NW | NW | NW | NW | SE | SE | SE | SSW | SW | SW | SW | NW |
| 频率 | 平均(%) | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 15 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 |
| 日照 | 平均(h) | 217.8 | 206.2 | 231.8 | 255.9 | 286.4 | 268.6 | 247.1 | 237 | 234.9 | 232.2 | 213.5 | 207.5 | 2838.8 |
|  | 平均(%) | 72 | 68 | 63 | 65 | 65 | 6 | 55 | 56 | 63 | 67 | 71 | 71 | 64 |

图5-7 宁武县多年全年风向玫瑰图

由表可以看出，宁武县多年平均日照时数2838.8小时，日照率64%；年平均气温6.5℃，一月份温度最低，平均为-9.1℃，历年极端最低-25.1℃，七月份温度最高，平均气温20.1℃，极端最高34.8℃；年平均降水量438.2mm，7月份降水量最大月为111mm，1月份降水量最小为1.7mm；年平均风速为3.5m/s，春、秋、夏季风力偏大，秋季风力稍微有所缓减；春季多刮西北风，冬季多刮西南风，夏季则多刮东南风。常年主导风向为NW风，其次为SW风。

5.5.2环境空气影响影响预测与评价

#### 5.5.2.1预测模式的选择

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式清单中的估算模式进行预测。

#### 5.5.2.2预测因子的选择

根据项目所排大气污染物，筛选环境空气影响预测因子为PM10、NOx。

#### 5.5.2.3污染源计算清单

本项目大气评价等级为二级，大气污染源调查与分析主要是项目本身的污染源。本项目正常生产情况大气污染源调查参数见表5-8。

表5-8  废气污染物排放量

| 序号 | 污染源 | 废气量 （m3/h） | 烟囱高度 （m） | 出口内径 （m） | 排放温度 ºC | 运行 时数h | 污染物 | 排放量 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#WNS6-1.25-Q型锅炉 | 6890 | 10 | 0.5 | 100 | 16×20 | PM10 | 0.037 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.411 |

#### 5.5.2.4估算模式预测

（1）有组织排气筒

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式对本工程的污染源进行大气环境影响预测，各污染物估算模式预测结果见表5-5-3。

表5-9   大气污染物估算结果一览表

| 距离(m) | PM10 | NOX |
| --- | --- | --- |
|  | Ci（mg/m3） | Pi（%） | Ci（mg/m3） | Pi（%） |
| 100 | 1.54E-03 | 0.34 | 2.06E-02 | 8.22 |
| 200 | 1.75E-03 | 0.39 | 2.34E-02 | 9.36 |
| 230 | 1.76E-03 | 0.39 | 2.35E-02 | 9.40 |
| 300 | 1.73E-03 | 0.38 | 2.31E-02 | 9.23 |
| 400 | 1.57E-03 | 0.35 | 2.10E-02 | 8.41 |
| 500 | 1.50E-03 | 0.33 | 2.00E-02 | 8.00 |
| 600 | 1.43E-03 | 0.32 | 1.91E-02 | 7.65 |
| 700 | 1.35E-03 | 0.30 | 1.81E-02 | 7.22 |
| 800 | 1.28E-03 | 0.28 | 1.70E-02 | 6.82 |
| 900 | 1.18E-03 | 0.26 | 1.58E-02 | 6.32 |
| 1000 | 1.12E-03 | 0.25 | 1.50E-02 | 6.01 |
| 1100 | 1.07E-03 | 0.24 | 1.43E-02 | 5.72 |
| 1200 | 1.01E-03 | 0.23 | 1.35E-02 | 5.42 |
| 1300 | 9.57E-04 | 0.21 | 1.28E-02 | 5.12 |
| 1400 | 9.03E-04 | 0.20 | 1.21E-02 | 4.83 |
| 1500 | 8.52E-04 | 0.19 | 1.14E-02 | 4.56 |
| 1600 | 8.05E-04 | 0.18 | 1.08E-02 | 4.30 |
| 1700 | 7.60E-04 | 0.17 | 1.02E-02 | 4.06 |
| 1800 | 7.77E-04 | 0.17 | 1.04E-02 | 4.15 |
| 1900 | 7.94E-04 | 0.18 | 1.06E-02 | 4.25 |
| 2000 | 8.07E-04 | 0.18 | 1.08E-02 | 4.32 |
| 2100 | 8.10E-04 | 0.18 | 1.08E-02 | 4.33 |
| 2200 | 8.11E-04 | 0.18 | 1.08E-02 | 4.34 |
| 2300 | 8.10E-04 | 0.18 | 1.08E-02 | 4.33 |
| 2400 | 8.06E-04 | 0.18 | 1.08E-02 | 4.31 |
| 2500 | 8.02E-04 | 0.18 | 1.07E-02 | 4.29 |
| 3000 | 7.65E-04 | 0.17 | 1.02E-02 | 4.09 |
| 4000 | 6.57E-04 | 0.15 | 8.78E-02 | 3.51 |
| 5000 | 5.63E-04 | 0.13 | 7.53E-02 | 3.01 |

由上表可知，PM10的最大地面浓度为1.76μg/m3，最大浓度占标率为0.39%；NOx的最大地面浓度为23.5μg/m3，最大浓度占标率为9.40%；出现距离为230m；各污染源最大地面浓度占标率均小于10%，所以对周围环境空气质量影响较小。

- 矸石场

表5-10  堆场大气污染物估算结果一览表

| 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) | 距离 (m) |
| --- | --- | --- |
| 57.429 | 6.40 | 10 |
| 61.135 | 6.80 | 25 |
| 66.298 | 7.40 | 50.01 |
| 70.195 | 7.80 | 70.99 |
| 55.29 | 6.10 | 75 |
| 34.149 | 3.80 | 100 |
| 27.485 | 3.10 | 125 |
| 23.441 | 2.60 | 150.01 |
| 20.629 | 2.30 | 174.99 |
| 18.524 | 2.10 | 200 |
| 16.87 | 1.90 | 225 |
| 15.527 | 1.70 | 250 |
| 14.409 | 1.60 | 274.99 |
| 13.459 | 1.50 | 300 |
| 12.639 | 1.40 | 325 |
| 11.927 | 1.30 | 350 |
| 11.299 | 1.30 | 375.01 |
| 10.739 | 1.20 | 400 |
| 10.235 | 1.10 | 425 |
| 9.7766 | 1.10 | 450 |
| 9.3629 | 1.00 | 475.01 |
| 8.985 | 1.00 | 500 |

（3）防护距离

根据预测可知，本项目最大落地浓度点出现在70.19m处，因此，本项目大气防护距离设定为100m

5.5.3环境空气影响评价结论

本次变更环评采用市政供热+余热利用组合供热系统。同时锅炉作为备用热源。锅炉房内选用2台WNS6-1.25-Q型蒸汽锅炉，备用最大负荷为采暖期2台锅炉全部运行，运行制度为154d×20h；非采暖期不运行。本次变更项目总体减少了对大气环境的影响。同时根据大气预测结果，各污染源最大地面浓度占标率均小于10%，所以对周围环境空气质量影响较小。

5.6声环境影响预测与评价

本次变更项目噪声源中锅炉作为备用，锅炉房噪声源强相对减弱，矿井水处理站扩大规模，矿井水处理站噪声源强相对增大。经过预测，项目对周围声环境的影响满足达标排放要求，噪声总体影响基本不变。

5.6.1噪声环境影响预测与评价

5.6.1.1工程噪声源强及噪声控制水平

从工程分析可知，本工程产生高噪声的主要设备有鼓风机、引风机、真空泵等。各噪声源种类、数量、噪声值，采取的防噪措施见表5-10。

表5-10  主要设备噪声排放情况

| 序号 | 噪声源位置 | 主要产 噪设备 | 台数 | 噪声级dB(A) | 降噪措施 | 治理后噪声级 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主斜井井口房 | 驱动机 | 1 | 80-85间歇 | 设备隔声 | ～78 |
| 2 | 副斜井井口房 | 驱动机 | 1 | 80-85间歇 | 设备隔声 | ～78 |
| 3 | 生活污水处理站 | 水泵 | 6 | 70～85 | 加设柔性接管、减振、隔声 | ～60 |
| 4 | 污泥泵房 | 水泵 | 1 | 70～85 | 加设柔性接管、减振、隔声 | ～60 |
| 5 | 压缩空气站 | 空压机 | 3 | ~100 | 建筑隔声、低噪声设备 | ～60 |
| 6 | 矿井水处理站 | 水泵 | 3 | 70～85 | 加设柔性接管、减振、隔声 | ～60 |
| 7 | 机修车间 | 车床钻床 | 2 | ～100 | 基础减振、建筑隔声 | ～85 |
| 8 | 回风井 | 风机 | 2 | ～95 | 建筑隔声、低噪声设备、消声器 | ～70 |
| 9 | 黄泥灌浆 | 水泵 | 1 | 70～85 | 加设柔性接管、减振、隔声 | ～60 |

#### 5.6.1.2噪声源强预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则》（声环境）（HJ2.4-2009）中推荐的噪声传播衰减方法进行预测。

各受声点考虑用A声级进行计算，预测模式为：

LA（r）=Laref（r0）－（Adiv＋Abar＋Aatm＋Aexc）

式中：LA（r）为距离r处的A声级，dB（A）；

Laref（r0）为参考位置r0处的A声级，dB（A）；

Adiv为声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）；

Abar为声屏障引起的A声级衰减量，dB（A）；

Aatm为空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）；

Aexc为附加A声级衰减量，dB（A）；

其中：Adiv＝20lg（r/r0）为点声源的几何发散衰减量，dB（A）；

Adiv＝10lg（r/r0）为线声源的几何发散衰减量，dB（A）；

Aatm＝a（r-r0）/100为空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）；

式中：r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距离，m；

a—空气吸收系数，（dB（A）/100米）。

实际计算中主要考虑厂区内各声源至受声点（预测点）的距离衰减，车间厂房的屏蔽作用及消音作用。各声源由于厂内外其它建筑物的屏蔽衰减，空气吸收引起的衰减以及由于云雾、温度梯度、风及地面效应等引起的衰减，根据具体情况取0dB（A）～15dB（A），距离近则取较小的值，距离远则取较大的值；无声屏障取较小值，有声屏障取较大值。

各测点声压级计算公式：

式中：L总—预测点总的A声级，dB（A）；

Li—第i个声源到预测点处的声压级，dB（A）；

Lb—环境噪声本底值，dB（A）；

n—声源个数。

#### 5.6.1.3预测结果

利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声环境造成的贡献值，再叠加现状监测值即为预测值。工业场地厂界噪声预测结果见表5-11。工业场地的昼夜间噪声预测等值线图见图5-8。

表5-11  噪声预测结果表             （单位：dB(A)）

| 序号 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 | 达标 情况 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 | 达标 情况 |
| 1 | 54.2 | 34.75 | 54.75 | 60 | 达标 | 44.6 | 34.75 | 45.51 | 50 | 达标 |
| 2 | 53.6 | 38.99 | 53.76 | 60 | 达标 | 43.8 | 38.99 | 44.28 | 50 | 达标 |
| 3 | 54.3 | 39.08 | 55.02 | 60 | 达标 | 44.4 | 39.08 | 44.76 | 50 | 达标 |
| 4 | 53.3 | 35.97 | 53.91 | 60 | 达标 | 44.3 | 35.97 | 44.76 | 50 | 达标 |

工业场地厂界昼间1#-4#测点预测值范围在53.76-55.02dB（A）之间，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类类昼间标准；夜间预测点预测值范围在44.28-45.51dB（A）之间，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类类夜间标准。

### 5.6.2声环境影响评价结论

本工程对各种风机产生的空气动力性噪声，水泵运转时产生的电磁噪声，采取消声、隔声措施；对机械动力性噪声采取在车间内建操作隔音室，同时利用厂房建筑结构可有效地降低设备噪声，并在厂区设置围墙和绿化带等，达到吸声降噪、净化空气的目的。根据厂界各点位噪声预测可知，其昼、夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。

可见，工程的建设对区域声环境影响较小。

5.7固体废物环境影响分析

本次变更掘进矸石与煤流一同进入洗煤厂，煤矿工业场地不设排矸系统，同时补充原环评未考虑的污水站污泥及废机油，其余固废与原环评处置方式一致。因此，本次变更环评对各固体废物的产生及处置情况简单介绍。

### 5.7.1固体废物产生情况

本次工程变更后生活垃圾的产生量及处置方式不发生变化，但本次变更环评煤矿工业场地不设排矸系统，同时原环评未考虑矿井水处理站及生活污水处理站污泥、废机油等固废。因此，变更后固体废物的产生情况见表5-7-1。

表5-12  变更后固体废物产生及处置情况表

| 固废类别 | 属性 | 产生量 (t/a) | 处理措施及去向 | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘进矸石 | 一般固废 | 26000 | 与煤流一同进入洗煤厂，煤矿不设排矸系统 | 0 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 155 | 定期运至当地环卫部门指定场所 | 0 |
| 矿井水处理站污泥 | 一般固废 | 33.8 | 与产品煤一起外售 | 0 |
| 生活污水处理站污泥 | 一般固废 | 12.1 | 定期运至当地环卫部门指定场所 | 0 |
| 废机油 | 危险废物HW08 | 0.8 | 工业场地建设危险废物暂存间，后送有资质的单位处置 | 0 |
| 合计 |  |  | 0 |

图5-8    噪声预测图

### 5.7.2固废处理措施及对周围环境的影响

#### 5.7.2.1矸石处置方案

本次变更项目的掘进矸石与煤流一同进入洗煤厂，煤矿不设排矸系统。煤矿产生的掘进矸石经洗煤厂分离后最终送备用矸石暂存。

煤矸石中除含有大量的碳、硅、铝、铁、钙等微量元素外，还含有各种痕量的重金属元素，它们经过长期风化淋溶，有的可能转移到水系污染水体，有的可能随自然挥发污染大气。

为分析矿井煤矸石对环境的影响，本次山西地质矿产研究所对庄旺煤业的2#、3#、5#煤层的矸石样分别进行了成份及淋浸试验分析。庄旺煤业距本项目4.8km，地形结果及煤层赋存条件相类似，该矸石具有一定的代表性。

表5-13   2#煤矸石工业及化学成分分析结果

| 工业成分分析 |
| --- |
| 全水分Mt/% | 水分 Mad% | 灰分 Ad% | 挥发份 | 焦渣特征 | 固定碳 FCd% | 全硫 St.d% | 高位发热量 Qgr.d | 低位发热量 Qnet.ar | 氢 Hd% |
|  |  |  | Vad% | Vd% |  |  |  | MJ/kg | 卡/克 | MJ/kg | 卡/克 |  |
| 1.1 | 0.51 | 52.81 | 19.20 | 19.30 | 4 | 27.89 | 0.19 | 13.84 | 3310 | 13.11 | 3136 | 2.70 |
| 化学成分分析 |
| SiO2 % | AI2O3 % | Fe2O3 % | TiO2 % | CaO % | S % | MgO % | P2O5 % | K2O % | Na2O % | MnO2 % | 烧失量 % | 总量% |
| 26.05 | 22.81 | 0.76 | 0.46 | 0.39 | 0.20 | 0.35 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.002 | 47.69 | -- |

表5-14  5#煤矸石工业及化学成分分析结果

| 工业成分分析 |
| --- |
| 全水分Mt/% | 水分 Mad% | 灰分 Ad% | 挥发份 | 焦渣特征 | 固定碳 FCd% | 全硫 St.d% | 高位发热量 Qgr.d | 低位发热量 Qnet.ar | 氢 Hd% |
|  |  |  | Vad% | Vd% |  |  |  | MJ/kg | 卡/克 | MJ/kg | 卡/克 |  |
| 0.9 | 0.24 | 41.14 | 37.08 | 37.17 | 4 | 21.69 | 0.16 | 11.47 | 2743 | 11.00 | 2631 | 1.72 |
| 化学成分分析 |
| SiO2 % | AI2O3 % | Fe2O3 % | TiO2 % | CaO % | S % | MgO % | P2O5 % | K2O % | Na2O % | MnO2 % | 烧失量 % | 总量% |
| 1.75 | 1.61 | 0.07 | 0.04 | 35.61 | 0.20 | 0.71 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.134 | 58.29 | -- |

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中方法分析矸石样品淋溶液中PH、汞、铅、镉、总铬、铜、锌、铍、钡、镍、砷、无机氟化物及氰化物13项。

表5-15   煤矸石工业及化学成分分析结果   单位mg/L

| 序号 | 项目 | 含量 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2# | 5# | GB5085.3-2007 | GB8978-1996 |
| 1 | pH | 8.58 | 8.92 | - | 6~9 |
| 2 | 汞（以总汞计） | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.1 | 1.0 |
| 3 | 铅（以总铅计） | ＜0.05 | ＜0.05 | 5.0 | 1.0 |
| 4 | 镉（以总镉计） | ＜0.003 | ＜0.003 | 1.0 | 0.1 |
| 5 | 总铬 | ＜0.01 | ＜0.01 | 15.0 | 1.5 |
| 6 | 铜（以总铜计） | ＜0.01 | 0.004 | 100 | 0.5 |
| 7 | 锌（以总锌计） | ＜0.006 | ＜0.006 | 100 | 2.0 |
| 8 | 铍（以总铍计） | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 9 | 钡（以总钡计） | 0.010 | 0.065 | 100 | - |
| 10 | 镍（以总镍计） | ＜0.01 | ＜0.01 | 5.0 | 1.0 |
| 11 | 砷（以总砷计） | ＜0.001 | ＜0.001 | 5.0 | 0.5 |
| 12 | 无机氟化物 （不包括氟化钙） | 0.39 | 0.20 | 100 | - |
| 13 | 氰化物（以CN-计） | ＜0.25 | ＜0.25 | 5.0 | 0.5 |
| 注：（GB5085.3-2007）为《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》； （GB8978-1996）为《污水综合排放标准》中最高允许排放浓度 |

另外，为了核实本项目固废类型，建设单位于2019年11月4日委托山西众智检测科技有限公司对本矿的2号、5号煤矸石进行了浸溶，具体指标见表5-16，

表5-16 煤矸石工业及化学成分分析结果  单位mg/L

| 序号 | 项目 | 含量 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2# | 5# | GB5085.3-2007 | GB8978-1996 |
| 1 | pH | 7.22 | 8 | - | 6~9 |
| 2 | 汞（以总汞计） | ＜0.00007 | ＜0.00012 | 0.1 | 1.0 |
| 3 | 铅（以总铅计） | ＜0.06 | ＜0.06 | 5.0 | 1.0 |
| 4 | 镉（以总镉计） | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.0 | 0.1 |
| 5 | 总铬 | ＜0.03 | ＜0.03 | 15.0 | 1.5 |
| 6 | 铜（以总铜计） | ＜0.02 | ＜0.02 | 100 | 0.5 |
| 7 | 锌（以总锌计） | ＜0.06 | ＜0.06 | 100 | 2.0 |
| 8 | 铍（以总铍计） | ＜0.0007 | ＜0.0007 | 0.02 | 0.005 |
| 9 | 钡（以总钡计） | 0.0558 | 0.0408 | 100 | - |
| 10 | 镍（以总镍计） | ＜0.03 | ＜0.03 | 5.0 | 1.0 |
| 11 | 砷（以总砷计） | ＜0.0016 | ＜0.0012 | 5.0 | 0.5 |
| 注：（GB5085.3-2007）为《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》； （GB8978-1996）为《污水综合排放标准》中最高允许排放浓度 |

综合上表可知，矸石淋溶液pH在6~9范围内，任何一种危害成分的浓度值均未超过《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的最高允许排放浓度，故本矿井2#、5#煤层的矸石属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中规定的第Ⅰ类一般工业固体废物。

另外，为防止其他区域出现高硫矸石，环评要求建设单位定期监测，发现高硫矸石需分区填埋，加强防自燃措施的管理和演练。

#### 5.7.2.2生活垃圾处置方案

本项目每年可产生155t/a的生活垃圾，评价要求在厂内设密闭垃圾箱临时收集，由当地环卫部门统一处理。

#### 5.7.2.3污水处理站污泥处置方案

（1）矿井水处理站污泥

本工程矿井水处理站污泥产生量为33.8t/a，含水率70%，晾干后与末煤一起销售。

（2）生活污水处理站污泥

本工程生活污水处理站污泥产生量为12.1t/a，含水率80%，定期运至当地环卫部门指定场所。

#### 5.7.2.4废机油处置方案

按照《国家危险废物名录》，废机油属于危险废物（HW08），根据工程分析，本项目产生的废机油为0.5t/a。

榆树坡煤业在工业场地的北侧设置16m2危险废物暂存间。危险废物暂存间全封闭，底部采用50cm厚（地上20cm+地下30cm）的水泥防渗，在暂存间的四周建设泄漏液体收集装置，并设置堵截泄漏的裙脚，暂存间地面高于地面20m，可以防止雨水进入暂存间。

### 5.7.3固体废物影响评价

综上所述，本矿主要固体废物为掘进矸石、矿井水处理站和生活污水处理站污泥、废机油以及生活垃圾。

掘进矸石与煤流一同进入洗煤厂，煤矿不设排矸系统；矿井水处理站污泥掺到产品煤中销售；生活污水处理站污泥定期运至当地环卫部门指定场所；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理；废机油按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，在工业场地设16m2危废暂存间贮存，并与送有资质单位处置。可见，本项目各固体废物均得到合理处置，基本对环境不会产生较大影响。

5.8运营期环境风险影响评价

按照国家环保局环发【2005】152号文件《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，本次评价对项目矿井的环境风险进行分析。

5.8.1风险调查

本项目矿井生产工艺为煤矿机械化采掘业，产品、中间产品、原辅料以及生产过程中涉及有毒、有害物质、易燃易爆物质主要为矿物油；可能出现的环境风险主要为机械设备和车辆使用的油类物质泄露或燃烧对环境造成的影响。

5.8.2环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），设项目环境风险潜势划分见表5-16。

表5-16  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中毒危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境敏感程度（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境敏感程度（E2） | IV | III | III | II |
| 环境敏感程度（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）来进行临界量比值计算。

Ⅰ、当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

Ⅱ、当存在多种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：

式中：q1，q2……qn—每种危险物的最大存在总量（t）；

Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量（t）。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q 值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表5-17   本项目Q值计算表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 临界量/t | 项目最大储量/t | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油类物质 | / | 2500 | 5 | 0.002 |
|  | 0.02 |

2）环境风险潜势划分

本项目Q＜1，因此，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。

5.8.3评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的划分依据和原则，本项目环境风险潜势按照I考虑。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中表1评价工作等级划分表，本次评价确定环境风险评价等级为简单分析。评价工作等级划分见表5-18。

表5-18   评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

5.8.4环境敏感目标概况

根据本项目的工程特性，类比同类型项目的风险分析，机械设备和车辆使用的油类物质泄露或燃烧对环境造成的影响，确定油类物质泄露或燃烧为风险控制主要环节，因此本项目敏感目标主要为周围的村庄、农田、冲沟等。

5.8.5环境风险识别

根据本项目的工程特性，类比同类型项目的风险分析，确定危险废物泄露或燃烧为风险控制主要环节。

正常情况下，危险废物地面硬化、防渗，设置防渗围堰，周围禁止明火，定期检查油桶，油类物质泄露或燃烧的几率很小。

5.8.6环境风险分析

事故情况下，当乳化液或者废机油泄露时，油类物质可能通过场地地面入渗地下，或者流入附近冲沟，污染地表水和周围土壤。

5.8.7环境风险防范措施及应急要求

（1）建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。

（2）落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。

（3）为了防患于未然，防止或减缓环境风险及其危害，煤矿首先应制定相应的环境风险应急预案，以便在突发事故出现时，有计划、有步骤的及时处理突发事件，必要时进行环境风险事故演习，通过演习，增强员工环境风险事故应急意识，同时对预案进行必要的修订，使预案更加切合实际，便于操作。

（4）矿井范围内发生重大事故时，本预案与《矿井重大安全事故预防措施和应急预案》一并执行。矿调度室及相关抢救单位要做好抢救记录和演练记录，并按一体化文件要求进行评审。

（5）一旦发生事故，及时向有关部门反映，并及时通知周边群众，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和群众生命财产的危害。

5.8.8分析结论

综上所述，本项目可能出现的风险为机械设备和车辆使用的油类物质泄露或燃烧对环境造成影响，油类物质泄露或燃烧为风险控制主要环节，敏感目标主要为周围的村庄、农田、冲沟等。

根据环境风险潜势划分，本项目Q＜1 ，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评价等级为简单分析。在采取相应防范措施的基础上风险事故危害较小。从环境风险角度分析，本项目的环境风险措施可行。

本项目环境风险简单分析内容表见表5-19。

表5-19  本项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井项目（变更） |
| --- | --- |
| 建设地点 | （山西）省 | （忻州）市 | （）区 | （宁武）县 | （）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 112°46′58″─112°50′28″ | 纬度 | 35°41′45″─35°43′11″ |
| 主要危险物质及分布 | 无 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 油类物质泄露 |
| 风险防范措施要求 | 1、遵守安全法规，加强管理；2、编制应急预案；3、出现事故及时反映，并及时采取有效措施； |
| 填表说明（列出相关信息及评价说明） 本项目环境风险潜势按照I考虑判定项目风险评价级别为“简单分析”。 |

5.9运营期土壤环境影响评价

5.9.1土壤影响类型与影响途径识别

（1）污染类项目（工业场地、矸石场）影响识别

本项目为煤矿开采，本次主要涉及对原煤的开采。项目生产过程中对土壤影响主要为污染影响型。具体见表5-20。

表5-20  建设项目土壤环境影响类型与影响途径

| 不同时段 | 污染影响类型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | √ | √ | / | / |
| 运营期 | √ | √ | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

由上表可知，本项目对周围土壤环境的影响主要在运营期，项目主要体现在开采高硫煤及夹矸的开采、运输、储存活动过程中对项目的影响，影响途径组要大气沉降和地表漫流，其次为垂直入渗。

- 生态型（矿井开采）影响途径识别

井田内分布有大面积风沙土，该区域蒸发量是降雨量的 5 倍左右。该区域对土地沙漠化和土壤盐渍化较敏感。因此，在当地蒸发强烈的条件下，采煤沉陷、地下水位变化可能会加速土地沙化及土壤盐渍化进程。

5.9.2土壤预测与评价

一、工业场地及矸石场（污染类）

1）预测评价范围

本项目预测评价范围与调查范围基本一致，预测范围矸石场地及下游200m范围内。

2）预测评价时段和预测情景设置

根据土壤环境影响类型与影响途径表可知，本项目对土壤环境影响较突出主要为表现运营期，评价时段为项目运营期。

项目运营期间对土壤环境影响最大为矸石场大气沉降为周围土壤的污染影响。

3）预测与评价因子选取

本项目为煤矿采选，根据现状监测，本次选取镍作为特征因子。

4）预测方法

本次土壤评价预测方法选取《环境影响评价技术导则——土壤环境》（HJ964-2018）附录E中预测方法，具体预测公式如下：

△S=n（Is—Ls—Rs）/（ρb×A×D）

△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/Kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的经淋溶排出的量，g；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况调整；

n——持续年份，a；

本项目主要考虑沉降影响，Is取矸石场的粉尘排放量中物质含量，镍的输入量=1.67×0.08%=1.336×103g；根据导则，大气沉降过程中Ls和Rs可以忽略；ρb取1.42 kg/m3；A取矸石场及下游200范围，7760m2；D取0.2m；n取本矿2号煤单独服务和2、5号煤配采的服务年限30.5a。

表5-21   土壤预测参数取值一览表

| 参数 | Is | Ls | Rs | ρb | A | D | n | △S | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数取值 | 1336 | 0 | 0 | 1.42 | 7760 | 0.2 | 6.55 | 0.606 | 0.606 |

4）预测结论

根据预测结果可知，本项目大气沉降对周边土壤污染影响较小。同时项目运营期间工业场地占地范围内由于场地夯实、硬化会对土壤腐质层的孔隙率、含水率等性质造成一定影响，但影响深度仅限于腐质层约20cm左右；该不利影响也是暂时的，随着服务期满后场地生态恢复该影响也会逐渐改善。

矸石场的建设，由于降雨过程中矸石淋溶水及废石场建设场地夯实、矸石压占可能会矸石场内的土壤理化性质造成一定影响，评价提出矸石场建设截排水沟，将矸石场周边及场内雨水排出场外，可以有效防止矸石堆存对土壤的污染；同时要求服务期满后对矸石场进行生态恢复，该影响随着服务期满后生态恢复也会逐渐改善。

- 矿界开采（生态型）

（1）井田开采区

井田开采区主要受采煤沉陷影响，环评提出在项目建设运营过中设置潜水水位自动控制系统，包括设置潜水疏排井、潜水水位自动监测及预测预报系统、疏排水管路系统等设施，控制潜水埋深不发生大的变动，井田开采区将不会出现大面积的盐化。

（2）工业场地（含矸石周转场）

根据项目特点，工业场地污染源主要是生活污水、矿井水及矸石周转场，矿井水、

生活污水处理站混凝土为 350mm 厚 c30p6 抗渗混凝土，内部材料掺加膨胀剂、减水剂已达到抗渗效果。地板往上 1m 剪力墙统一刮 5mm 厚堵漏灵，上部渗水裂纹按裂纹长度凿 10mm 深凹槽然后用堵漏灵封堵。堵漏灵风干后，在距顶板 1m 以下部分，统一用聚氨酯防水涂料涂刷一遍。剪力墙用 1:2 防水砂浆抹灰内部厚度 20mm。外部厚度 15mm。防水砂浆掺加防水剂，防渗效果相当于渗透系数 1.0×10-8cm/s 和厚度 1.5m 的粘土层的防渗性能。矸石周转场进行全封闭，且地面进行了硬化处理。正常状况下，工业场地污染设施不会对场地及周边土壤造成污染影响。因此只有在非正常状况下，即由于工艺设备或地下水环境保护设施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时渗漏会进入土壤，该量极少，因此，项目开采对土壤环境影响很小。

（1）井田开采区

井田开采区主要受采煤沉陷影响，环评提出在项目建设运营过中设置潜水水位自动控制系统，包括设置潜水疏排井、潜水水位自动监测及预测预报系统、疏排水管路系统等设施，控制潜水埋深不发生大的变动，井田开采区将不会出现大面积的盐化。

（2）工业场地（含矸石周转场）

根据项目特点，工业场地污染源主要是生活污水、矿井水及矸石周转场，矿井水、

生活污水处理站混凝土为 350mm 厚 c30p6 抗渗混凝土，内部材料掺加膨胀剂、减水剂已达到抗渗效果。地板往上 1m 剪力墙统一刮 5mm 厚堵漏灵，上部渗水裂纹按裂纹度凿 10mm 深凹槽然后用堵漏灵封堵。堵漏灵风干后，在距顶板 1m 以下部分，统一用聚氨酯防水涂料涂刷一遍。剪力墙用 1:2 防水砂浆抹灰内部厚度 20mm。外部厚度 15mm。防水砂浆掺加防水剂，防渗效果相当于渗透系数 1.0×10-8cm/s 和厚度 1.5m 的粘土层的防渗性能。矸石周转场进行全封闭，且地面进行了硬化处理。正常状况下，工业场地污染设施不会对场地及周边土壤造成污染影响。

因此只有在非正常状况下，即由于工艺设备或地下水环境保护设施因系统老化、腐

蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时渗漏会进入土壤，该量极少工业场地（含矸石周转场）第四系砂层下覆为第三系泥岩隔水层，具有较好的隔水作用，因此，对土壤环境影响很小。

5.9.3跟踪监测计划

根据项目特点及评价等级确定，本次对井田开采区土壤进行跟踪监测，具体设置如

下：

（1）监测点位设置

监测点位同现状监测点后续可根据项目开发进行调整。

（2）监测指标

《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）中

基本项目，同时监测了 pH 值和土壤含盐量。

（3）监测要求

井田开采区为二级评价，每 5 年内开展 1 次；井田开采区属于生态影响型建设项目跟踪监测应尽量在农作物收割后开展，取得监测数据要想社会公开，接受公众监督。

表5-22  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型 ；两种兼有√ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地；未利用地 |  |
|  | 占地规模 | 9.06hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 无 |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地表漫流；垂直入渗；地下水；其他（√） |  |
|  | 全部污染物 | / |  |
|  | 特征因子 | -- |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类√；Ⅲ类；Ⅳ类 |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感；不敏感 |  |
| 评价工作等级 | 一级；二级√；三级 |  |
| 现状 调查 内容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d）√ |  |
|  | 理化特性 | / | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置 图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0-20cm |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | GB3660045项 |  |
| 现状 评价 | 评价因子 | 同监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表 D.1√；表 D.2√；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点各监测项目均满足 GB15618-2018 中风险筛选值 |  |
| 影响 预测 | 预测因子 | / |  |
|  | 预测方法 | 附录 E；附录 F；其他（） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）；b） |  |
| 防治 措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他 |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  | 信息公开指标 | 监测点位及监测值 |  |
| 评价结论 | 采取环评提出的措施，影响可接受。 |  |
| 注 1：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作，分别填写自查表。 |

第六章  环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境保护措施

榆树坡煤业矿井目前处于基建尾期，施工期影响已基本结束，评价主要对施工期遗留环境问题提出整改措施。

本项目施工期遗留环境问题及本次环评要求的整改措施见表6-1。

表6-1  施工期遗留问题整改措施表

| 项目 | 污染源 | 防治措施 | 遗留问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 环境 | 永久占地 开挖、回填 | 植被防治措施：工业场地原地表植被为灌木草丛，施工结束后尽快完成场地绿化和植被恢复。 水土流失防治措施：严格控制施工占地范围；土方工程雨季不施工，裸露地表覆盖处理；优先建设排水设施；施工结束后完成场地硬化。 | 工业场地绿化和硬化尚未完成，场地有裸露地表存在。 | 按照设计尽快完成工业场地绿化和硬化。 |
|  | 整合关闭矿井 工业场地 | 拆除废旧建筑，并进行覆土平整 | 未进行生态恢复 | 尽快进行生态恢复 |

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证

6.2.1大气污染防治措施

1、原煤转载

本项目原煤不进行筛分处理。原煤通过主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓（煤矿所有但位于洗煤厂内）。地上部分采用全封闭输煤走廊，皮带输送机转载点上设置雾化喷头降尘，采取措施后除尘效率可达90%。

2、锅炉废气

工业场地锅炉房内设2台WNS6-1.25-Q型蒸汽锅炉作为备用，按照锅炉最大运行负荷进行考虑，运行时间为154d/a，20h/d，锅炉排气筒高度10m。

锅炉燃气采用市政天然气，气源来自宁武县市政天然气（陕京一线），天然气通过管道直接进入工业场地锅炉房。天然气气源主要为煤层气，甲烷含量高，其他杂质成分少，是优质的天然气液化天然气。该锅炉能做到达标排放。

3、矸石场扬尘防治：

评价要求企业对矸石场专用道路进行及时覆土；限制汽车超载，运输车辆加盖篷布，避免车辆沿路抛洒；运输道路路面要经常清扫和洒水，保持路面清洁和一定的空气湿度，将矸石场扬尘降至最低。

6.2.2废水污染防治措施

（1）矿井水处理及回用

①矿井水排水水量与水质

根据山西，2#煤层矿井井下正常涌水量为50m3/h，最大涌水量为70m3/h，5#煤层矿井井下正常涌水量为350m3/h，最大涌水量为500 m3/h。类比当地矿井水水质：COD为80mg/L，SS为120mg/L。

②矿井水处理方案

工业场地现有矿井水处理站一座，处理能力为500 m3/h，环评要求对现有矿井水处理站进行改造，处理规模700m3/h，处理工艺为混凝、超磁分离、浅层砂过滤、消毒。矿井水经处理后大部分回用，剩余部分需外排入恢河，因此，本次环评要求矿井水处理站增加深度处理工艺（活性炭+超滤），使处理后水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

具体处理工艺介绍如下：

矿井水经巷道内沟渠集水后，汇总至进水渠内，在进水端渠内设置格栅，去除来水中大的杂质后，自流进入预沉池，水中大颗粒及大比重物质在预沉池中沉积下来（水流速度降至0.3～0.4m/s），预沉池设潜水渣浆泵，将泥定期排入污泥池，再由污泥泵送至压滤机脱水，干泥外运。

经过预沉处理的水自流进入超磁分离混凝系统，混凝系统通过投加磁种和混凝剂（PAC和PAM），使悬浮物在较短时间内（约3~6min）形成以磁种为载体的“微絮团”。

经过混凝之后的水再自流进入超磁分离机，在强磁场力的作用下，由超磁分离机打捞 “微絮团”，从而进行固液分离净化，使出水水质达到设计出水指标后，自流进入井下水仓。

超磁分离机分离出的煤泥（渣），由超磁分离机自身的卸渣装置刮下进入絮团解絮机；在絮团解絮机将磁种和非磁性悬浮物分散，由磁种污泥泵送至磁分离磁鼓对磁种进行吸附回收，回收磁种由泵打入前端的混凝投加系统，进入下一单元循环使用；非磁性污泥排入污泥池，和预沉池污泥一起由泵打入板框压滤机进行脱水，脱水后的泥饼通过矿井运输系统外运。

（以上处理工序均布置在井下）

经井下处理后的矿井水，由高压泵泵送至地面1#调节池调节水量、酸碱中和，而后再泵送至井上处理车间2层，通过水源热泵机组进行换热，热泵机组出水至2#调节池，再由提升泵增压进入处理车间1层的浅层砂过滤器进行处理，过滤器出水至中间水池，回用水池中投加消毒剂消毒后用于井下洒水抑尘，未能回用的矿井水进入深度处理工序。

本工程深度处理采用“活性炭过滤+超滤”工艺。活性炭过滤器的工作原理是通过炭床来完成的，组成炭床的活性炭颗粒有非常多的微孔和巨大的比表面积，具有很强的物理化学吸附能力。待处理水从上而下流经炭床，水中有机污染物（BOD、COD）、重金属离子等污染物被活性炭有效地吸附去除。此外活性炭表面非结晶部分上有一些含氧官能团，使通过炭床的水中之有机污染物被活性炭有效地吸附。超滤（UF）是一种利用机械筛分原理来截留污染物的膜处理过程，在一定的压力驱动下，直径大于超滤膜孔径的污染物被截留在膜的表面，水则可以透过膜孔到达产水侧，从而完成了去除污染物的过程，在超滤过程中水无相变、无质变。由于超滤膜的孔径十分微小，所以能截留水中所有的悬浮物、胶体、大分子有机物、细菌、病毒等污染物。经过“活性炭过滤+超滤”工艺后矿井水进入回用水池后外排。

矿井水处理工艺流程见图6-1。矿井水处理站的设备及构筑物见表6-2。

图6-1  矿井水处理工艺示意图

表6-2  矿井水处理设备设施一览表

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机械格栅 | 渠宽×渠深：800×1000mm，格栅间距：5mm，安装角度：60° | 台 | 1 |  |
| 二 | 预沉池 | 13.0×2.3×3.2m | 座 | 1 | 钢砼结构 |
| 三 | 混凝系统 | HHN-12000 | 套 | 1 |  |
| 3.1 | 快速混合池 | 1.6×1.6×1.7m | 座 | 1 | 钢砼结构 |
| 3.2 | 一级反应池 | 2.9×2.9×2.0m | 座 | 1 | 钢砼结构 |
| 3.3 | 二级反应池 | 2.9×2.9×2.0m | 座 | 1 | 钢砼结构 |
| 四 | 超磁分离系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 超磁分离机 | CSMD-12000，处理水量：500m3/h | 台 | 1 |  |
| 4.2 | 絮团解絮机 | HFS-12000 | 台 | 1 |  |
| 4.4 | 磁分离磁鼓机 | HCG-12000 | 台 | 1 |  |
| 4.5 | 磁种投加装置 |  | 台 | 2 | 1用1备 |
| 五 | 污泥系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 压滤机 | 型式：厢式压滤机 过滤面积：140m2 | 套 | 1 | 带液压站 |
| 5.2 | 污泥中转池 | 2.0×2.0×2.6m | 座 | 1 | 钢砼结构 |
| 5.3 | 污泥池 | 6.0×2.3×2.4m | 座 | 1 | 钢砼结构 |
| 六 | 加药系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | PAC加药装置 | 配制浓度：10% 计量泵投加量：0～500L/h | 套 | 1 | 2箱2泵 |
| 6.2 | PAM制备投加装置 | 配置浓度：0.15%， 计量泵投加能力：1000L/h | 套 | 1 |  |
| 七 | 调节池 | 200+400 m3 | 座 | 2 |  |
| 八 | 过滤系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 浅层砂过滤器 | 单组处理能力300 m3/h 反洗方式：背压反冲洗模式 | 组 | 2 |  |
| 九 | 消毒系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 高效混合消毒净水器 | 产气量为400g/h，N=1.1+0.65 成套设备 | 台 | 2 |  |
| 十 | 中间水池 | 900+1700m3 | 座 | 1 |  |
| 十一 | 深度处理 |  |  |  |  |
| 9.1 | 活性炭过滤 | 处理能力：Q=62.5m3/h·台 滤速：13.8m/h | 套 | 8 |  |
| 9.2 | 超滤处理系统 | 处理能力：Q=125m3/h | 套 | 4 |  |
| 9.3 | 保安过滤器 | 处理能力：Q=125m3/h | 套 | 4 |  |
| 9.4 | 反洗加酸装置 | 组合式JY-I-300 V=300L Q=0-15L/h | 套 | 2 |  |
| 9.5 | 反洗加碱装置 | 组合式JY-I-300 V=300L Q=0-15L/h | 套 | 2 |  |
| 9.6 | 化学清洗装置 | 组合式MR-HQX-3000 V=3000L Q=100m³/h | 套 | 1 |  |
| 9.7 | 紫外线消毒器 | 型号：UV-125 Q=125m³/h | 套 | 4 |  |
| 十二 | 回用水池 | 1700m3 | 座 | 1 |  |

③矿井水利用方案

根据对当地煤矿同类处理工艺的矿井处理站运行效果调查，采用混凝、超磁分离、浅层砂过滤、消毒后的矿井水能够满足井下防尘用水标准。因此，矿井水经现有处理工艺处理后大部分回用于井下洒水、黄泥灌浆。剩余部分矿井水在经过深度处理（活性炭+超滤）后，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准后排入恢河。

（2）生活污水处理及回用

①生活污水水质、水量

根据水平衡分析，采暖期生活污水产生量331.67m3/d。生活污水水质：COD为150mg/L，BOD5为80mg/L，SS为180mg/L。

②生活污水处理工艺

现有2座生活污水处理站，处理能力为200+200m3/d，采用水解酸化、接触氧化、MBR池、消毒处理工艺。考虑到2座污水站处理后的生活污水汇合进入回用水池后除用于矿区及洗煤厂的道路洒水、绿化外，其余作为洗煤厂的洗煤用水。因此，本次环评要求生活污水处理站增加深度处理工艺。

2座生活污水处理站的工艺相同，具体见图6-2。2座生活污水处理站的设备见表6-3。

图6-2  生活污水处理工艺流程示意图

表6-3   1#生活污水处理设备设施一览表

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1#生活污水处理站 |
| 1 | 调节池 | L×W×H = 5×5×3.5 m | 座 | 1 |  |
| 2 | 水解酸化池 | L×W×H = 2×5×3.5 m | 座 | 1 |  |
| 3 | 接触氧化池 | L×W×H = 4×5×3.5 m | 座 | 1 |  |
| 4 | MBR池 | 膜池尺寸：L×W×H = 5×3 ×3 m | 座 | 1 |  |
| 5 | 消毒池 | L×W×H = 1.5×3×3.5 m | 座 | 1 |  |
| 6 | 回用水池 | L×W×H = 4.5×3×3.5 m | 座 | 1 |  |
| 7 | 活性炭过滤 | 处理能力：Q=10m3/h·台 | 套 | 1 |  |
| 二 | 2#生活污水处理站 |
| 1 | 调节池 | L×W×H = 5×5×3.5 m | 座 | 1 |  |
| 2 | 水解酸化池 | L×W×H = 2×5×3.5 m | 座 | 1 |  |
| 3 | 接触氧化池 | L×W×H = 4×5×3.5 m | 座 | 1 |  |
| 4 | MBR池 | 膜池尺寸：L×W×H = 5 ×3 ×3 m | 座 | 1 |  |
| 5 | 消毒池 | L×W×H = 1.5×3×3.5 m | 座 | 1 |  |
| 6 | 回用水池 | L×W×H = 4.5×3×3.5 m | 座 | 1 |  |
| 7 | 活性炭过滤 | 处理能力：Q=10m3/h·台 | 套 | 1 |  |
| 三 | 回用水池 | L×W×H =10×8×3.5 m | 座 | 1 |  |

③生活污水利用方案

生活污水经污水站处理后可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920—2002），汇合进入回用水池后用于矿区道路洒水、绿化，剩余通过管道送洗煤厂用于洗煤厂的洗煤用水及道路洒水、绿化，不外排。

6.2.3固体废物处理措施

（1）矸石治理措施

本次变更项目的掘进矸石与煤流一同进入洗煤厂，煤矿不设排矸系统。本项目拟选矸石场位于矸石场位于工业场地东北侧约4.5km处。该矸石场已经通过了环保部门的竣工验收。矸石堆放采取分层堆放、覆土压实措施；矸石沟沟底修建排水涵洞、上游建截洪坝及两侧设拦洪沟，下游建拦渣坝。堆满后覆土绿化。

昌盛洗煤厂的矸石全部送原环评中的备用矸石场（原三岔煤矿工业场地），其位于煤矿工业场地东北约4.5km处。矸石沟长约360m，平均宽约120 m，平均深约15m，占地面积4.32hm2，有效容积65万m3，可堆放矸石量为110万吨。昌盛洗煤厂年产矸石量为57万吨，备用矸石场可堆放矸石共2年。由于昌盛洗煤厂煤矸石综合利用的华润矸石电厂尚未建设，其产生的矸石全部送矸石场堆存，目前，矸石场尚有24万吨的余量。

（2）生活垃圾处置方案

本项目每年可产生155t/a的生活垃圾，评价要求在厂内设密闭垃圾箱临时收集，由当地环卫部门统一处理。

（3）矿井水处理站污泥处置方案

本工程矿井水处理站污泥产生量为33.8t/a，含水率70%，晾干后与末煤一起销售。

（4）生活污水处理站污泥处置方案

本工程生活污水处理站污泥产生量为12.1t/a，含水率80%，定期运至当地环卫部门指定场所。

（5）废机油处置方案

按照《国家危险废物名录》，废机油属于危险废物（HW08），根据工程分析，本项目产生的废机油为0.5t/a。

榆树坡煤业在工业场地的北侧设置16m2危险废物暂存间。危险废物暂存间全封闭，底部采用50cm厚（地上20cm+地下30cm）的水泥防渗，在暂存间的四周建设泄漏液体收集装置，并设置堵截泄漏的裙脚，暂存间地面高于地面20m，可以防止雨水进入暂存间。

6.2.4噪声控制措施

本次变更环评本次变更项目噪声源中锅炉作为备用，锅炉房噪声源强相对减弱，矿井水处理站扩大规模，矿井水处理站噪声源强相对增大。其余噪声源的降噪措施与原环评一致，本次变更环评不再详述。

6.2.5地下水污染防治措施

地下水环境一旦被污染则很难弥补，因而对水环境特别是地下水的保护必须重视，我国政府颁布的《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》均以法律形式对水污染防治作出明确的规定，国务院六部委提出的节水措施也十分明确，根据依法办事，以防为主，防治结合，抓关键抓死角的防治原则，结合本次评价地下水的实际情况，提出以下的保护措施。

6.2.5.1源头控制措施

一、源头控制措施

本评价本着尽可能提高水的重复利用率，通过复用，达到节约新鲜水，减少污水排放量并最终实现废水零排放的目的，对废水处理措施规定如下：

为避免本工程事故状态下废水排放对区域地下水造成影响，建设单位应在工业场地分别建设1座矿井水调节池和1座生活污水调节池，综合考虑事故状态下废水的收集，待运转正常后进入处理站处理，确保废水事故状态下不外排。

6.2.5.2分区防控措施

1）防渗等级

工业场地防渗应依据污染防治分区采取相应的防渗方案。根据装置、单元的特点和项目所处的区域，将项目建设场地防渗划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。对于生活污水处理站、矿井水处理站、矸石场高硫区等重点防渗区，防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0x10-7cm/s的黏土层的防渗性能；对于原矿堆场、机修车间等一般防渗区，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0x10-7cm/s的黏土层的防渗性能。对于简单防渗区，应进行硬化或绿化，保证工程建成后无裸露地坪。矸石场预留高硫矸石的贮存区，启用前按照重点防渗对待。

2）防渗工程措施

针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下：

①生活污水处理站、矿井水处理站各水池、初期雨水池、高硫矸石区的防渗

混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%-2%。

水池的所有缝均应设止水带，止水带宜采用橡胶止水带或塑料止水带，施工缝可采用镀锌钢板止水带。橡胶止水带宜选用氯丁橡胶和三元乙丙橡胶止水带；塑料止水带宜选用软质聚氯乙烯塑料止水带。

②原矿堆场、机修车间等地面防渗

地面防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋混凝土和抗渗素混凝士。

混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6。厚度不应小于l00mm。钢纤维体积率宜为0.25%-1.00%。合成纤维体积率宜为0. 10%～0. 20%。混凝土防渗层应设置缩缝和胀缝，纵向和横向缩缝、胀缝宜垂直相交。混凝上防渗层在墙、柱、基础交接处应设衔接缝。

③高硫煤区域

若企业运行过程中产生高硫矸石，则环评要求企业堆存至高硫矸区域，启用前进行土工膜防渗。防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0x10-7cm/s的黏土层的防渗性能；

#### 6.2.5.3地下水环境监测与管理

本次评价要求企业设置跟踪监测井，以便及时发现问题，采取措施。跟踪监测井布设情况见表6-4。

表6-4  跟踪监测点布设情况一览表

| 编号 | 位置 | 监测层位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地近距离水井 | 马家湾 | 第四系松散岩类孔隙含水层 | 每季监测一次 |
| 2 | 工业场地下游近距离水井 | 七里洼矿生活区 |  | 每季监测一次 |
| 3 | 井田范围内水井 | 染峪 |  | 枯水期一次 |
| 4 |  | 糜查咀 |  | 枯水期一次 |

基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数和总大肠菌群共21项。

根据环境管理对监测工作的要求，需要配备专门的人员负责监测工作，对生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏情况、维护情况等和建设项目场地及其影响区的地下水环境污染物的跟踪监测数据均做到如实记录，编制地下水环境跟踪监测报告。

### 6.2.6地表沉陷治理和生态环境综合整治

#### 6.2.6.1沉陷区综合整治及生态恢复措施

榆树坡煤业沉陷土地治理工程，主要是填堵地表裂缝、平整沉陷台阶和整理、复垦土地。根据沉陷土地类型特点，对耕地复垦，对林地一般保持原地貌，只对沉陷裂缝充填处理。沉陷裂缝工艺如下：

（1）人工治理工艺

人工治理主要是充填沉陷和梯田整治。

第一个作业程序：在指定地点用人工或挖掘机械挖取表层土，然后指定路线将土方装运到指定地点堆放。取土场一般应选在作业区附近的山坡、质地相近的土壤。取土地点若为耕地，应事先剥离表层0.3m的耕植表土层堆放在取土场，取土完毕后，进行梯田平整，再将耕植土覆盖在土场表面，以恢复耕地，运土应尽量利用原有道路系统，卸土地点应尽量靠近裂缝充填作业区。

第二个作业程序：充填裂缝和平整土地，用装运来的新土充填裂缝，可用小平车或手推车向裂缝中倒土（当裂缝较大时）。

当充填高度距地表1m左右时，开始用木杠作第一次捣实，然后每充填40cm左右捣实一次，直到与原地表基本平齐时为止。

第三道工序是覆盖原土层，将裂缝两侧和平整范围周边剥离的土壤均匀覆盖在已完成整治工程的地表上。

（2）机械治理工艺

土地重度破坏的沉陷影响区，虽然所占面积比例不大，但重度沉陷区严重损坏了地面土壤、植被等土地环境基本因素。重度沉陷区裂缝深、宽度大、裂缝间隔小，对土地的原有条件破坏较大，大大增加了充填裂缝所需的土方工程量。重度沉陷区每公顷充填裂缝的土方量是中度沉陷区的4倍，是轻度沉陷区的19倍。对于严重沉陷或滑坡区，整治难度更大，必须进行机械治理。

机械治理工艺是以机械为主的沉陷区治理技术。有剥离式机械治理和生熟土混堆法机修水平梯田治理工艺。

机械治理大体可分为四个工序。①如采用剥离式机械治理，第一道工序是修筑施工道路，以便施工机械运行。第二道工序是剥离治理土地的表层土，剥离厚度不小于0.3m，剥离的表土层应存放在治理土地的周围。表土剥离应采用推土机和铲运机械联合作业。第三道工序是按设计要求充填沉陷裂缝，特别是重度沉陷区的裂缝密度、深度较大，可将全部裂缝、裂深分段开挖，再分段全部回填夯实。第四道工序是将存放的表层土壤覆盖在平整后的土地表面。②生熟土混堆法适用于对重度沉陷区的治理。此工艺不必先剥离表层土层，而是先开挖裂缝，夯实充填后，用推土机将生熟土混堆。按设计要求将坡地修成“外高里低”的形状，达到水不出地，土不流失，肥不出田的“三保田”标准。除充填沉陷裂缝，将沉陷区进行整治外，还需很多配套工程，如修筑道路、边坡支护、土地防洪、排灌蓄水和绿化工程。

（3）地表活动停止后，尽快恢复地表植被

采动影响结束后，对塌方体或滑坡体进行护坡工程，主要以植物护坡和工程护坡响结合的综合治理措施，以减小塌方体或滑坡体水土流失。

对于农田因沉陷和裂缝造成弃耕的，在地表变形稳定后，结合农田基本建设，进行土地复垦，重新修造农田。

#### 6.2.6.3工业场地绿化措施

在生产区要结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木；办公及居住区应以美化环境为主，种植绿篙、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道树为主，树间距5～6米，形成沿道路的绿化带。工业场地设计绿化率为20%，绿化面积2.0hm2。绿化过程中要做好植被的养护与管理工作，以保证植被的成活率。

为防止水土流失，对工业场地内边坡进行防护工程，如：建护坡、挡墙等。

6.3矿井服务期满后恢复措施

原环评对闭矿期（服务期满后）提出了对应的恢复措施要求，本次变更项目闭矿期影响与原评价一致，因此不再详述。

6.4环保措施及环保投资

本工程采取的环保措施及环保投资见表6-6。

表6-6  环境保护措施一览表

| 类别 | 污染源 | 环保措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原煤转载 | 通过主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓。输煤通道转载点上设置雾化喷头，除尘效率可达90% | -- |
|  | 供热 | 增设利用排风井乏风与井下涌水余热资源的热泵为建筑物供热 | -- |
| 废水 | 矿井水 | 对现有矿山水处理站提标改造，改造完成后处理能力为700m3/h，采用调节、混凝、沉淀、浅层砂过滤、消毒、活性炭过滤、超滤、消毒等工艺，处理后除部分回用外，其余达标外排。 | 400 |
|  | 生活污水 | 新建生活污水处理站2座，采用地埋式二级生化处理设备，单座处理能力10m3/h。生活废水经水解酸化、接触氧化、MBR池、消毒、活性炭过滤等处理后用于绿化洒水及洗煤厂用水，不外排。 | -- |
| 固废 | 掘进矸石 | 掘进矸石与煤流一同进入洗煤厂，煤矿不设排矸系统。矸石尽可能综合利用，利用不畅时送往现有矸石场。加强对5号煤矸石的监测。如发现高硫矸要分区储存，储存区进行防渗 | 50 |
|  | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一处理 | 5 |
|  | 矿井水处理站污泥 | 与产品煤一起外售 |  |
|  | 生活污水处理站污泥 | 定期运至当地环卫部门指定场所 |  |
|  | 机修车间废机油 | 设一座危险废物暂存间 | 1 |
| 噪声源 | 机修车间 | 设吸声屏，内墙壁贴吸声材料。 | 26 |
|  | 通风机 | 将风机口朝天放置，并设减振基础，安装消声器 |  |
|  | 锅炉房鼓、引风机 | 布置在单独隔间内，并设隔声门窗，引风机设减振器，进排气口安装消声器 |  |
|  | 空压机 | 布置在单独隔间内，并设隔声门窗 |  |
|  | 水 泵 | 对泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器，管道间采取柔性连接方式。 |  |
| 生态 | 对井田范围内的村庄、断层、高压线塔等均留足保护煤柱，并落实生态保护与恢复措施以及水土保持措施，制定观测计划，及时进行恢复 | 50 |
|  | 对现有榆树坡煤矿工业场地的生态恢复 | —— |
|  | 工业场地绿化，绿化系数达到20％ | 30 |
|  | 回用水管道、地下输煤通道的生态恢复 | 20 |
| 环境监测 | 环境监测设备 | 10 |
| 合 计 | 592 |

第七章  环境影响经济损益分析

7.1 建设项目环境代价分析

环境代价指工程污染和破坏所造成的环境损失折算成经济价值。本次矿井建设工程投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A 为资源和能源流失代价；

B 为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C 为对人群、动植物造成的损失代价。

（1）资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合项目特点，本部分主要分析估算外排的污染物中资源价值较高的污染物流失的损失代价，主要是煤尘的流失。

本项目煤尘排放量26.71t/a，估算年损失1.52万元/年（按600元/吨计），即：A=1.52万元/年。

（2） 生产生活资料损失代价（B）

本项目虽可以做到达标排放，排污量很少，但需缴纳一定的排污费，按4万元/年估算。另外对生产生活资料其它损失代价按照2万元/年估算。因此生产生活资料损失代价为6万元/年。

（3）人群损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目工程污染的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体的影响轻微，但对采煤工人、车间操作工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按5万元/年估算。因此人群损失代价为5万元/年。

（4）生态环境损失（D）

本工程投产后，煤炭开采将会对生态环境造成一定的损失，按开采每吨煤2元计算，生态环境损失代价为240万元/a。

综上所述，工程环境代价为：262.52万元/年。

7.2 建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）环保工程建设投资

本工程矿井总投资25910.19万元，环保投资为592万元。

（2）环保工程运行管理费用

环境成本是指环保工程运行管理费用C。它包括折旧费和运行费用：

C=C1+C2

Ⅰ 折旧费C1

环保设备折旧率按环保投资5%计算，费用为81.6万元/年（矸石处置、绿化等不计入折旧）。

Ⅱ 运行费用C2

包括设备维修费、材料消耗费、环保人员工资福利费、科研咨询费、管理费等。

设备维修费取环保投资的1.5%，为24.48万元/年。

环保人员工资、福利费按公司职工平均工资50000元/人·年计算，由于投产后需相应专职环保人员2人，因此共计10万元。

科研咨询费及环保设施管理费取3万元/年。

本项目的全部运行费用C2为37.43万元/年。

综上，本项目的环保工程运行管理费用为C=C1+C2=119.08万元/年；

7.3 环境经济效益

环境经济效益是指采取环保治理措施获取的直接经济效益。本项目在“三废”治理的过程中注重了对资源、能源的回收利用，从而大大减少了生产过程中的资源流失。结合本工程特点，应包括提高水复用量的节水经济效益、减少煤尘排放的经济效益、一定时期内改善区域生态环境的经济效益。

根据评价各要素结论，估算工程采取各项环保措施的情况下可获得直接环境经济效益约865.65万元（节水量721.88t/d，节水以工业用水每吨2.4元，节约资金约57.17万元；回收煤约141.28吨，每吨600元算，回收资金约8.48万元；少排放尘、SO2，减少了高浓度废水的排放污染环境，节省排污、赔偿费等800万元）。间接经济效益按直接经济效益的5%计，为43.2825万元。共计908.9325万元。

7.4 建设项目环境经济效益分析

（1）环境成本比率

环境成本比率是指工程单位工程产值所需的环保运行管理费用：

环境成本比率=环保运行管理费用/工程总经济效益=（26/32040）×100%=0.08%

（2）环境代价比率

环境代价比率是指单位经济效益所需的环境代价：

环境代价比率=工程代价/工程总经济效益=（194.52/32040）×100%=0.61%

（3）环境投资效益

环境投资效益是指环境经济效益与环保运行管理费用的比值：

环境投资效益=环境经济效益/环保运行管理费用=908.9325/143=6.36

7.5 小结

山西宁武榆树坡煤业有限公司积极响应我省产业结构调整政策，采用较先进的设备和技术。项目通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、降低了生产成本，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目市场前景良好、具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

本项目从环境影响损益角度看，本工程的环境代价比率为0.61%，说明本项目采取了相应的环保治理措施后，所有的资源、能源均得到了很好的利用。虽然本项目工程的环境成本比率、环境系数较低，环境投资效益却为6.36，说明本项目建成后，污染治理设施的运行基本可以做到保本运行，在减轻环境污染的同时还可取得经济效益。这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。

综上所述，本建设工程在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行

第八章 环境管理与监测计划

8.1环境管理

项目环境管理是指工程在建设期和运行期间，严格按照国家、地方政府的环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环保管理部门的监督，促使项目实现“三同时”的目标。环境管理是整个工厂管理工作中的重要组成部分。其目的主要是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。

8.1.1环境管理机构及职责

8.1.1.1环境管理机构

对于生产企业来讲，环境管理的主要目的有两个：一是尽可能减少污染物的排放，二是最大程度的发挥工程污染治理措施的作用，使污染物的治理在达标排放的基础上，取得最佳的治理效果。为达到上述目的，就要成立一个专门的环保机构，从事企业内部的环保工作，并通过科学的管理，严格控制污染物的达标排放；促进企业减少原料、燃料、水资源及能量消耗，提高产率、降低成本，从而最大限度地减少污染物的排放，减轻对环境的污染，努力做到经济、社会和环境效益的和谐统一。

榆树坡煤业建立有以矿长负责，总工程师兼管环保工作，各职能部门各负其职的环境管理体系。矿内设置环保科，设科长一名，科员二名，共三人共同负责全矿的环境管理和监测及污染治理工作，公司环境管理组织结构见图8-1。

8.1.1.2主要职责和任务

A. 矿长

1、总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

2、负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

3、从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

4、从全局、长远的角度对本企业的环境保护工作提出拓展性的要求，并协调资金支持；

B. 副矿长（生产及环保）

图8-1  企业环境管理组织结构图

1、协同工作，领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作；

2、在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

3、监督环保方案的进度和实施情况；

4、负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

C. 环保科

1、全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

2、制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

3、根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

4、负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

5、做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

6、负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

7、定期组织当地环境监测部门对污染物进行监测检查；

8、负责与地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

9、组织、进行企业日常环境保护的管理、基础设施维护等方面的工作。

D. 具体生产单位与生产人员

1、严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

2、保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

3、积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

4、鼓励提出新方法、新思路、建设议，提倡参与企业环境保护决策；

5、特殊情况、特殊问题要及时汇报，并及时进行解决。

### 8.1.2环境管理计划

环境管理贯穿于建设项目从筹建到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责。详见表8-1。

表8-1  建设项目各阶段环境管理内容表

| 各阶段 | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- |
| 企业环境 管理总要求 | ①初设阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③建设项目发生实际排污之前，按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术非凡要求申请排污许可证。 ④项目投产后，进行环保设施竣工验收； ⑤生产运行阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改 |
| 设计阶段 | 对设计单位提出下述要求并督促其实施： ①本项目的总图布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将污染较大的设施布置在远离非污染设施的地段，然后合理确定其余设施的相应位置，避免互相影响和污染； ②本项目的主要废气排放筒等宜布置在场地常年主导风向的下风侧，并与居民区保留必要的卫生防护距离，并采取绿化隔声等防护措施； ③完善工艺方案。设计应尽量采用新技术工艺、新设备，采用节约资源、能源的生产工艺和设备，选用低噪声设备，使生产过程中污染物的产生减少到最低限度。 |
| 施工阶段 | ①督促施工单位按审查批准的设计文件要求落实环保工程的施工计划与进度，保证工程质量，以确保建设项目的环保工程与主体工程同时投产或使用； ②与施工单位签定有关环保合同。监督施工单位的施工活动是否按有关要求进行，防止其对环境造成污染和破坏； ③施工活动总平面布置要合理，严格按有关规定执行，不得干扰周围群众的正常生活； ④对施工造成的地表破坏、土地、植被毁坏应在施工结束后及时恢复。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ③组织检查试车前的各项准备工作； ④检查操作技术文件和管理制度是否健全； ⑤整理技术文件资料档案； ⑥建立环保档案。 |
|  | 预验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对检查出来的问题，要提出解决或补救措施，落实投资，确保完成期限； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况以及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | ①建设单位向环保主管部门申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 ②建设单位向主持验收的环保部门提交应该由环保部门验收内容的《建设项目环境保护设施竣工验收申请报告》并附《建设项目竣工环保验收监测报告》和《建设项目竣工环保验收调查报告》，申请正式竣工验收；同时自主开展剩余内容的竣工环保验收工作。 |
| 生产 运行 阶段 | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并且要落实到车间、班组和岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，做到奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈和群众监督制度，监察企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为； ⑤建立健全各项环保设施的运行操作规则，并有效监督实施，严防跑、冒、滴、漏； ⑥定期向环保部门汇报情况配合环保部门的监督、检查。 |

### 8.1.3环境管理制度

本项目建成完工后，企业环保部门应根据本厂的特点建立健全必要的环境管理规章制度，这样才能加强和促进企业环境保护工作的开展，使企业达到清洁生产的要求。

煤矿应健全环保管理制度及规划如下：

（1）煤矿环境保护管理规章；

（2）煤矿环境保护奖惩办；

（3）煤矿环境保护质量管理规程；

（4）环境管理的经济责任制；

（5）环境保护业务的管理制度；

（6）环境管理岗位的管理制度；

（7）环境技术管理规程；

（8）环境保护的考核制度；

（9）污染防治控制措施及达标排放实施办法；

（10）环境管理台帐制度；

（11）环境污染事故管理规定；

（12）清洁生产审计制度；

（13）给排水管理制度；

（14）固废堆置方案及综合利用计划；

（15）生态保护、水土流失方案及地表塌陷综合计划。

### 8.1.4信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》，石鑫煤业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，通过其企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。如自行监测工作开展情况及监测结果。

### 8.1.5规范排污口

企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1－1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）中有关规定，见图8-2。

图8-2  排放口的图形标志

（1）排污口管理

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

具体管理原则如下：

①向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

②列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点。

③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

④如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

⑤废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

⑥工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

（2）排污口立标管理

对上述污染物排放口和固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与（GB1556.2-95）规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌；

①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

②重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

（3）排污口建档管理

①本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

8.2环境监测计划

环境监测是对建设项目进行环境保护管理的“眼睛”，是基本的手段和信息基础。环境监测的特点是以样本的监测结果来推断环保设施的运行效果，因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目和范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，数据符合准确性、精密性、完整性、代表性和可比性要求。

8.2.1环境监测计划的必要性

建设项目的环境监测计划，其目的是从保护环境出发，根据建设项目的特点以及相应的环保措施，制定环保措施的环境监测计划并付诸实施，应用监测得到的反馈信息，比较项目建设前估计产生的环境影响，及时修正原设计中环保措施的不足，以防止环境质量下降，保障经济的可持续性发展。

8.2.2环境监测计划制定原则

为保证监测数据具有完整的质量特征，在制定监测计划时应遵循以下原则：

（1）实用性和经济性，在确定监测技术路线和技术装备时，要做费用—效益分析，尽量做到符合实际需要。

（2）遵循重点污染物优先监测的原则；

（3）全面规划、合理布局，环境问题的复杂性决定了环境监测的多样性，要对监测布点、采样、分析测试及数据处理做出合理安排。

8.2.3环境监测机构

本矿环境监测机构由矿环保科兼职，不另设单独的环境监测站，配备一些简单的仪器进行日常监测，由矿长领导，负责本企业的环境监测和污染治理工作，并对日常监测及定期监测的资料进行认真编号、归类，由科内建立污染监测档案、环境管理台帐等，为环境管理及污染源治理提供依据。本矿不能自行完成监测任务可委托当地有资质的环境监测机构承担，委托监测单位应为经省级环境保护主管部门认定的社会检测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构。

8.2.4环境监测机构的职责和任务

1）编制各类有关环境监测的报表负责呈报；

2）负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

3）定期开展环境监测，并负责各类监测设备的使用，维护和检修工作。

4）制定本企业的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务。

5）参加本企业所属范围的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

6）宣传环境保护方针政策，增加职工的环境保护意识和责任感。

8.2.5环境监测项目与监测频率

本工程的监测项目、点位、频率及监测因子列于表8-3~表8-5。

表8-3  环境监测计划表

| 监测 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 马家湾 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数和总大肠菌群 | 每季1次 |
|  | 染峪 |  |  |
|  | 糜查咀 |  |  |
|  | 七里洼矿生活区 |  |  |
| 废气 | 燃气锅炉 | 烟尘、NOx | 每年1次 |
| 废水 | 矿井水处理站进出口 | pH、SS、COD、石油类、氟化物、总铁、总锰、总汞、总砷、六价铬、硫化物、大肠菌群 | 每天一次 |
|  | 生活污水处理站进出口 | pH、SS、COD、BOD5、氟化物、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、氨氮、总大肠菌群 |  |
|  | 矿井水总排口 | pH、SS、CODCr、BOD5、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、氨氮、氟化物、总铁、总锰、总汞、总砷、六价铬、硫化物、大肠菌群 | 每天1次 |
| 噪声 | 工业场地周界外1m | Leq（A） | 每季度1次 |

表8-4   生态环境监控计划

| 序号 | 监测项目 | 主要技术要求 | 报告制度 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤侵蚀 | 1.监测项目：土壤侵蚀类型、侵蚀量。 2.监测频率：每3年1次。 3.监测点：首采区内。 | 报建设单位和市环保局 | 市水保站或环境监测站 |
| 2 | 植被 | 1.监测项目：植被类型，植物种类、草群高度、盖度、生物量。 2.监测频率：每3年1次。 3.监测点：首采区内。 | 报建设单位和市环保局 | 市水保站或环境监测站 |

表8-5  地表变形观测计划

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 观测范围 | 受采动影响范围内的居民村庄、公路、铁路等 |
| 2 | 观测项目 | 下沉量、下沉速度、倾斜值、位移值（按地表变形测量要求进行） |
| 3 | 观测频率 | 观测一个地表移动变形延迟周期 |
| 4 | 观测设备 | 利用矿方测量科观测设备 |

8.2.6监测仪器及费用

环境管理和环境监测经费预算包括一次性投资和常规性开支等。

（1）一次性投资

环境监测开展日常工作需要购置必备的设备、仪器和器皿。环境监测可委托当地监测站进行监测，污染源监测本矿只需配备废水监测仪器，对污水处理设施进出口进行日常监测，其他污染源监测可委托有监测资质的单位进行。

环境监测站基本监测仪器配置，见表8-6。

表8-6　　监测站仪器基本配置表

| 名称 | 台（件）数 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 声级计 | 1 | 0.5 |
| 水采样器 | 3 | 0.6 |
| 水量流速仪 | 1 | 0.6 |
| pH计 | 1 | 0.4 |
| COD测定仪 | 1 | 1.3 |
| BOD5培养箱 | 1 | 1.0 |
| 红外测油仪 | 1 | 4.0 |
| 冰箱 | 1 | 0.3 |
| 烘箱 | 1 | 0.4 |
| 计算机 | 1 | 0.6 |
| 办公桌椅 | 3-5套 | 0.3 |
| 玻璃仪器（套） | 2 | 1.0 |
| 化学试剂（种） | 常规 | 1.0 |
| 合计 | 12.0 |

（2）常规性开支

常规性开支包括环保科人员进行日常工作，开展宣传教育、报刊订阅，维修设备仪器，进行监测等工作的费用，预计每年约需4万元。

8.2.7监测结果的反馈

根据以上的监测项目，点位及频率进行监测，每次监测完毕后，及时整理监测数据，以报表形式写出监测分析报告，经公司环保科报送总工和公司环境保护部门，同时报送县、市环保部门，以便公司内各级管理部门和地方环保部门及时了解全公司排污及环保治理措施的运行状况，及时发展问题，采取措施解决。

8.3污染物排放管理要求

为了全面贯彻和落实国家以及地方环境保护政策、法律、法规，保护本工程周围环境，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业必须按照《排污许可证暂行管理规定》做好污染物排放管理工作，同时按照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，做好环境影响评价与排污许可制度的衔接。

各污染源排放管理要求见表8-7～8-10。

表8-7   大气污染源管理要求

| 污染源 | 源型 | 排放参数 | 废气量 （m3/h） | 污染物 | 环保治理 措施 | 污染物排放情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |  |
| 原煤转载 | 面源 |  |  | 粉尘 | 封闭走廊，转载点设喷雾洒水，抑尘90% |  | 5.00 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4、表5中大气污染物排放限值 |

表8-8  水污染源管理要求

| 污染源 | 产生量 (m3/a) | 排放量 (m3/a) | 污染物 | 治理方式 | 治理后 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |
| 矿井水（配采时最大排放量） | 1978680 | 1978680 | SS | 新建矿井水处理站，处理能力为700 m3/h，矿井经混凝、沉淀、过滤、消毒处理等工艺后，大部分用于井下洒水、黄泥灌浆外，剩余矿井水经深度处理（活性炭+超滤）达《地表水环境质量标准》Ⅲ类后外排。 | 10 | 19.7868 | 对回用矿井水执行《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2006），外排废水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 |
|  |  |  | COD |  | 20 | 39.5736 |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 1 | 1.97868 |  |
| 生活污水 | 106882.4 | 0 | SS | 新建生活污水处理站2座，单座处理能力10m3/h。采用水解酸化、接触氧化、MBR池、消毒、深度处理工艺，处理后用于绿化洒水及洗煤厂用水，不外排。 | 18 | 0.00 | 执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》 |
|  |  |  | COD |  | 50 | 0.00 |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 15 | 0.00 |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 10 | 0.00 |  |

表8-9  固体废物管理要求

| 固废类别 | 属性 | 处理措施及去向 | 排放量 (t/a) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘进矸石 | 一般固废 | 掘进矸石与煤流一同入洗煤厂，煤矿工业场地不设排矸系统。 | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 定期运至当地环卫部门指定场所 | 0 | 合理处置 |
| 矿井水处理站污泥 | 一般固废 | 与产品煤一起外售 | 0 |  |
| 生活污水处理站污泥 | 一般固废 | 定期运至当地环卫部门指定场所 | 0 |  |
| 废机油 | 危险废物HW08 | 工业场地建设危险废物暂存间，后送有资质的单位处置 | 0 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |

表8-10  噪声管理要求

| 序号 | 噪声源位置 | 主要产 噪设备 | 降噪措施 | 治理后噪声级 dB(A) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主斜井井口房 | 驱动机 | 设备隔声 | ～78 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准 |
| 2 | 副斜井井口房 | 驱动机 | 设备隔声 | ～78 |  |
| 3 | 生活污水处理站 | 水泵 | 加设柔性接管、减振、隔声 | ～60 |  |
| 4 | 污泥泵房 | 水泵 | 加设柔性接管、减振、隔声 | ～60 |  |
| 5 | 压缩空气站 | 空压机 | 建筑隔声、低噪声设备 | ～60 |  |
| 6 | 矿井水处理站 | 水泵 | 加设柔性接管、减振、隔声 | ～60 |  |
| 7 | 机修车间 | 车床钻床 | 基础减振、建筑隔声 | ～85 |  |
| 8 | 回风井 | 风机 | 建筑隔声、低噪声设备、消声器 | ～70 |  |
| 9 | 黄泥灌浆 | 水泵 | 加设柔性接管、减振、隔声 | ～60 |  |

第九章  产业政策及规划相符性分析

9.1 建设项目与国家产业政策的符合性

9.1.1与《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》的符合性分析

《国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》指出：设立工业企业结构调整专项奖补资金，通过兼并重组、债务重组、破产清算、盘活资产，加快钢铁、煤炭等行业过剩产能退出。优化建设国家综合能源基地，大力推进煤炭清洁高效利用。……优化中西部地区煤炭资源开发，推进大型煤炭基地绿色化开采和改造。

本项目不属于煤炭产能淘汰项目，符合国民经济和社会发展“十三五”规划纲要要求。

### 9.1.2与《国家环境保护“十三五”规划》符合性分析

《国家环境保护“十三五”规划》指出：严格控制新增产能。神东、陕北、黄陇和新疆基地，在充分利用现有煤炭产能基础上，结合已规划电力、现代煤化工项目，根据市场情况合理安排新建煤矿项目……。2018年前淘汰产能小于30万吨/年且发生过重大及以上安全生产责任事故的煤矿，产能15万吨/年且发生过较大及以上安全生产责任事故的煤矿，以及采用国家明令禁止使用的采煤方法、工艺且无法实施技术改造的煤矿。有序退出过剩产能：开采范围与依法划定、需特别保护的相关环境敏感区重叠的煤矿，晋、蒙、陕、宁等地区产能小于60万吨/年的非机械化开采煤矿，冀、辽、吉、黑、苏、皖、鲁、豫、甘、青、新等地区产能小于30万吨/年的非机械化开采煤矿，其他地区产能小于9万吨/年的非机械化开采煤矿有序退出市场。

本项目规模为120万吨/年，采用先进的采煤方法和洗选工艺，符合国家环境保护“十三五”规划的要求。

（2）《煤炭工业发展“十三五”规划》第五章推进煤炭清洁生产提出：①推行煤炭绿色开采；②发展煤炭洗选加工；③发展矿区循环经济；④加强矿区生态环境治理。本工程与规划中第五章的符合性见表9-1。

表9-1  与煤炭工业发展“十三五”规划第五章符合性分析表

| 《煤炭工业发展“十三五”规划》 | 本项目具体情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| ①推行煤炭绿色开采。建立清洁生产评价体系。在煤矿设计、建设、生产等环节，严格执行环保标准，采用先进环保理念和技术设备，减轻对生态环境影响。实施粉尘综合治理。因地制宜推广充填开采、保水开采、煤与瓦斯共采、矸石不升井等绿色开采技术。限制开发高硫、高灰、高砷、高氟等对生态环境影较大的煤炭资源。加强生产煤矿回采率管理，对特殊和稀缺煤类实行保护性开发。 | 工艺先进，污染均得到治理。本项目拟开采煤层不属于高硫、高灰、高砷、高氟等对生态环境影较大的煤炭资源。本项目原煤储存用筒仓，原煤输煤走廊全封闭。 | 符合 |
| ②发展煤炭洗选加工。大中型煤矿应配选煤厂或中心选煤厂。 | 本矿井原煤出井口后全部进入配套洗煤厂（宁武县昌盛洗煤有限责任公司）洗选 | 符合 |
| ③发展矿区循环经济。推进矿井排水产业化利用，提高矿井水资源利用率和利用水平。 | 本项目矿井水全部回用，不外排 | 符合 |
| ④加强矿区生态环境治理。按照不欠新账、快还旧账的原则，全面推进矿区损毁土地复垦和植被恢复。推进采煤沉陷区综合治理业。 | 本项目制定了生态恢复措施和土地复垦，对采煤沉陷区综合治理，实施后可改善矿区生态环境 | 符合 |

（3）《煤炭工业发展“十三五”规划》第十三章环境影响评价提出：①全国环境治理预期效果；②地区环境治理预期效果。本工程与规划中第十三章的符合性见表9-2。

表9-2  与煤炭工业发展“十三五”规划第十三章符合性分析表

| 《煤炭工业发展“十二五”规划》 | 本项目具体情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| ①2020年，煤矸石综合利用率75%左右；矿井水综合利用率80%；煤矿稳定沉陷土地治理率80%以上，现有矸石场和露天矿排土场复垦率达到90%以上；瓦斯综合利用水平显著提高；土地复垦率60%左右。 | 本项目矸石首先考虑综合利用，不能利用时送现有矸石场处置，处置率100%，矿井水利用率100%；沉陷土地复垦率96%；随着矿井建设，本矿不属于高浓度瓦斯矿井 | 符合 |
| ②中部地区采取煤矸石发电、井下充填、地表土地复垦和立体开发、植被绿化等措施，煤矸石利用率76%，矿井水利用率77%，沉陷土地复垦率超过63%，煤矿瓦斯利用率64%。 | 本项目首先考虑综合利用，不能利用时送现有矸石场处置，处置率100%，矿井水利用率100%；沉陷土地复垦率100%；本矿不属于高浓度瓦斯矿井 | 符合 |

综上所述，符合煤炭工业发展“十三五”规划的相关要求。

### 9.1.3 与煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则符合性分析

本项目与煤炭采选建设项目环境影响评价文件审批原则符合性分析见表9-3。

表9-3  符合性分析

| 审批原则 | 本项目具体情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合煤炭行业过剩产能相关要求，新建煤矿应同步建设配套的煤炭洗选设施。 | 本项目不新增产能。 | 符合 |
| 项目符合所在煤炭矿区总体规划、规划环评及其审查意见的相关要求，符合项目所在区域生态保护红线要求。 井田开采范围、各类占地范围不得涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等法律法规明令禁止采矿和占用的区域 | 项目符合所在煤炭矿区总体规划、规划环评及其审查意见的相关要求，符合项目所在区域生态保护红线要求。 井田开采范围、各类占地范围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等法律法规明令禁止采矿和占用的区域 | 符合 |
| 新建，改扩建项目应满足《清洁生产标准 煤炭采选业》要求。主要污染物排放总量满足国家和地方相关要求 | 本项目不新增污染物总量 | 符合 |
| 对井工开采项目的沉陷区及临时排矸场、露天开采项目的采掘场及排土场，应明确生态恢复目标，提出施工期、运行期、闭矿期合理可行的生态保护与恢复措施。对受煤炭开采影响的居民住宅、地面重要基础设施等环境保护目标，应提出相应的保护措施 | 本项目提出生态恢复目标，对受煤炭开采影响的居民住宅、地面重要基础设施等环境保护目标，提出了相应的保护措施 | 符合 |
| 煤炭开采对具有供水意义的含水层、集中式与分散式供水水源的地下水资源可能造成影响的，应提出保水采煤等措施并制定长期供水替代方案；对地下水水质可能造成污染影响的应提出防渗等污染防治措施 | 本项目对地下水水质可能造成污染影响的提出防渗等污染防治措施 | 符合 |
| 项目应配套建设矿井水、生活污水、生产废水处理设施，处理后的废水应立足综合利用，生活污水、生产废水等原则上不得外排。选煤厂煤泥水应实现闭路循环、工业场地初期雨水应收集处理。无法全部综合利用的废水，应满足相关排放标准要求后排放 | 本项目配套生活污水处理站，矿井水处理站，废水经处理后回用，不外排 | 符合 |
| 煤矸石等固体废物应优先综合利用，明确煤矸石综合利用途径和处置方式，满足《煤矸石综合利用管理办法》相关要求。暂不具备综合利用条件的，排至临时矸石堆放场储存，储存规模不超过3年储矸量，且必须有后续综合利用方案。现有矸石场选址、建设和运行应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求 | 本项目首先考虑综合利用，不能利用时送现有矸石场处置 | 符合 |
| 煤矿地面储、装、运及生产系统各产尘环节应采取有效抑尘措施。涉及环节敏感区或区域颗粒物超标地区的项目，应封闭储煤，厂界无组织排放满足相关标准要求。优先采用依托热源、水源热泵、气源热泵、清洁能源等供热形式。 | 本项目采用筒仓储存原煤，原煤输送走廊全封闭 | 符合 |
| 选择低噪声设备、优化场地布局并采取隔声、消声、减振等措施有效控制噪声影响，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求 | 本项目采用低噪声设备，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求 | 符合 |
| 改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题，提出“以新带老”整改方案 | 本项目对现有环保设施不满足要求的提出了改进措施 | 符合 |

### 9.1.4与《大气污染防治法》符合性分析

本项目与大气污染防治法符合性分析见表9-4。

表9-4  符合性分析

| 《大气污染防治法》 | 本项目具体情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第三十二条 国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用；优化煤炭使用方式，推广煤炭清洁高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。 | 本项目使用燃气锅炉 | 符合 |
| 第三十三条 国家推行煤炭洗选加工，降低煤炭的硫分和灰分，限制高硫分、高灰分煤炭的开采。新建煤矿应当同步建设配套的煤炭洗选设施，使煤炭的硫分、灰分含量达到规定标准；已建成的煤矿除所采煤炭属于低硫分、低灰分或者根据已达标排放的燃煤电厂要求不需要洗选的以外，应当限期建成配套的煤炭洗选设施。 禁止开采含放射性和砷等有毒有害物质超过规定标准的煤炭。 | 本项目为已建成煤矿，开采煤层中不包含高硫分、高灰分煤炭，目前开采煤炭全部送往配套洗煤厂洗选。本矿井不开采含放射性和砷等有毒有害物质超过规定标准的煤炭 | 符合 |

## 9.2 与山西省相关产业政策及规划的符合性分析

### 9.2.1 与《山西省国民经济和社会发展“十三五”规划》的符合性

《山西省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》指出：按照区域煤质和煤层赋存特点，推进晋北、晋中、晋东三大煤炭基地建设，控制新建规模，重点做好资源枯竭煤矿关闭退出和资源整合煤矿改造，提升矿井现代化水平，……。大力引进和推广先进适用技术，建立商品煤分级分质利用体系，提高洗配煤占商品煤的比重，力争到2020年原煤入洗率达到70%以上。培育同煤集团、中煤平朔、焦煤集团等亿吨级煤炭企业，培育阳煤集团、潞安集团和晋煤集团向亿吨级煤炭企业迈进，到2020年大企业集团煤炭产量占总产量比重超过80%，千万吨级煤炭矿井产量占到总产量的20%左右。

本项目为煤层配采，不新增产能，原煤全部洗选，技术先进，符合山西省国民经济和社会发展“十三五”规划的发展要求。

### 9.2.2 与《山西省主体功能区规划》的符合性分析

《山西省主体功能区规划》将山西省15.67万平方公里的面积划分为重点开发区域、限制开发的农产品主产区、限制开发的重点生态功能区和禁止开发区域四类区域。

按县域面积统计，全省重点开发区域占省域面积的20.15%。全省限制开发区域（农产品主产区和重点生态功能区）占省域面积的79.85%。限制开发的农产品主产区占省域面积的28.65%，限制开发的重点生态功能区占省域面积的51.2%。全省禁止开发区域面积初步统计为2.22万平方公里。禁止开发区域以自然或法定边界为基本单元，分布在其他类型主体功能区域之中（约占全省面积的14.20%）。

（1）本矿与主体功能区划位置关系

本项目行政区划隶属于宁武县城东北的梁家庄、染峪、南庄一带，划为省级限制开发的重点生态功能区。

限制开发的重点生态功能区是指生态脆弱、生态功能重要，关系到全省乃至国家生态安全，以提供生态产品为主，不宜进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。

——省级限制开发的重点生态功能区。该区域是在省级或更大层面以提供生态服务为主体功能的地区。范围包括 28个县（市），主要包括京津风沙源治理生态功能区、吕梁山水源涵养及水土保持生态功能区、中条山水源涵养及水土保持生态功能区、五台山水源涵养生态功能区、太行山南部水源涵养与生物多样性保护生态功能区和太岳山水源涵养与生物多样性保护生态功能区等6大重点功能区。

（2）本项目所在功能区划功能定位

省级限制开发的重点生态功能区的功能定位：

全省森林、草地、湿地等自然、人工生态系统保护的关键区域，维持全省及周边省区可持续水资源供给系统的重要区域，山西省水土流失控制的主要区域。

规划目标

——湿地、森林、草原等生态系统功能大幅度提高，生态系统的持续供给能力显著提升。

——水土流失、风沙、盐渍化等生态环境灾害的蔓延局面得到有效控制，区域生态环境质量明显改善。

——黄河与海河主要支流上游水源涵养区植被覆盖面积扩 大，水源涵养功能和生态屏障功能显著增强。

——形成小片集聚、点状开发、保有大片开敞生态空间的空间结构，农村居民点用地大幅度减少。

（3）符合性分析

本项目开采方式为井工开采，由于区域煤层埋深较大，开采后对地形地貌、地表植被影响较小。同时导水裂隙带也不会对浅部含水层和地表水体造成导通影响。本项目在建设过程中重视环保和水保工程的建设，加强绿化和水土保持工程，对沉陷区植被提出了土地复垦和补偿措施，另项目的建设并不是进行大规模的高强度的工业化城镇化开发，而是处于能源和矿产资源富集的地区，依托周边矿产资源，进行“点”上开发利用。不违背对区域主体功能定位实行“点上开发、面上保护”的要求。

因此本项目建设不违背《山西省主体功能区规划》的要求。

图9-1  项目与山西省主体功能区划位置关系图

### 9.2.3 与《山西省“十三五”煤炭工业发展规划》符合性分析

本工程与山西省“十三五”煤炭工业发展规划的相符性分析见表9-4。

表9-4  本项目与山西省“十三五”煤炭工业发展规划的相符性分析

| 《山西省“十三五”煤炭工业发展规划》内容 | 本项目具体情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 到2020 年，采煤机械化程度达到100%、掘进机械化程度达到95%。原煤入洗率达到80%，洗煤废水闭路循环率100%。 矿井水和生活污水处置率达到100%，矿井水综合利用率达到90%。 | 采煤机械化100%、掘进机械化 95%。原煤入洗率达到100%。矿井水和生活污水综合利用率达到100% | 符合 |
| 推广“一矿（井）一面”“一矿（井）两面”生产模式。进一步引导煤矿减人提效，全员劳动工效力争达到1600吨/人.年；采煤机械化程度达到100%、掘进机械化程度达到95%。 | 本项目为“一矿（井）一面”生产模式。采煤机械化程度达到100%、掘进机械化程度达到95% | 符合 |
| 高瓦斯及煤与瓦斯突出矿井的瓦斯抽采利用系统必须与矿井同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。所有改扩建、新建煤矿均建设矿井水处理站和生活污水处理站，对施工期的生活污水应进行有效处理，到2020 年，矿井水达标排放率达到100%。 | 建设有矿井水和生活污水处理站，对施工期的生活污水进行了有效处理，矿井水达标排放率达到100%。 | 符合 |
| 矿井、洗(选)煤厂不得新建10 吨及以下燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉，在用燃煤锅炉按时限要求进行改造，采用高效脱硫除尘器，锅炉烟气排放浓度满足大气污染物排放标准的规定。各矿应按环保要求，对原煤储存、转载、筛分及运输过程采取严格抑尘除尘措施。 | 本项目采用燃气锅炉作为热源。对原煤储存、转载及运输过程采取密闭以及喷雾洒水抑尘除尘措施 | 符合 |
| 对固体废弃物综合利用，遵循循环经济理念，统筹安排。煤矸石尽可能综合利用，可用于发电、制砖等建材项目，还可用于填沟造地植树造林、填堵地表裂缝平整造地和修筑路基等。 | 本项目矸石首先考虑综合利用，不能利用时送往现有矸石场 | 符合 |

### 9.2.4 与《山西省“十三五”环境保护规划》符合性分析

本工程与《山西省“十三五”环境保护规划》的相符性分析见表9-5。

表9-5  本项目与山西省“十三五”环境保护规划的相符性分析

| 《山西省 “十三五”环境保护规划》内容 | 本项目具体情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （二）实施大气污染防治行动计划，持续改善空气质量 |
| 对于煤炭、建材、铁合金、电石、冶金、有色、金属镁等产生生产性粉尘的行业，应在各扬尘点设置集尘装置，并配套高效除尘设施。 | 本项目采用燃气锅炉作为热源。对原煤储存、转载及运输过程采取密闭以及喷雾洒水抑尘除尘措施 | 符合 |
| 提高煤炭洗选比例，新建煤矿依法同步建设洗选设施，到2020年原煤入洗率达到80%以上 | 依托临近合法洗煤厂，原煤入洗率100%。 | 符合 |
| 贮存和堆放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等易产生扬尘物料的场所，要采取密闭贮存、喷淋、覆盖、防风围挡等抑尘措施。 | 原煤采用筒仓贮存，产尘量小 | 符合 |
| （三）实施水污染防治行动计划，治理改善水环境质量。 |
| 洗煤全行业强制实现工业废水零排放。煤矿矿井水优先选择用于煤炭洗选、井下生产、消防、绿化等，矿井水确需排放的，应当达到地表水环境质量III 类标准。 | 生活污水全部处理回用，矿井水达标排放率达到100%。 | 符合 |

### 9.2.5 与《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》符合性分析

根据《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》，榆树坡煤业井田位于轩岗矿区中部，属于二号资源整合区，轩岗矿区为国家规划矿区之一，属规划划定的重点矿区，不涉及限制开采区和禁止开采区。开采煤层中不包含高硫分、高灰分、低发热量煤炭，不属于新建矿山。矿山企业按照绿色矿山建设的要求和条件，因地制宜编制规划，从提高资源利用水平、节能减排、保护耕地和矿山生态环境。

生活污水收集处理全部回用，不外排，矿井水达到地表水三类水体标准后外排；矸石首先考虑综合利用，不能利用时送现有矸石场处置。

项目建设符合《山西省矿产资源总体规划（2016—2020年）》要求。

## 9.3 与轩岗矿区总体规划符合性分析

根据《轩岗矿区总体规划》，榆树坡煤业井田位于轩岗矿区中部，属于二号资源整合区，符合轩岗矿区总体规划。

2015年5月，北京绿方舟科技有限公司编制完成了《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》；2015年7月30日，环境保护部以环审[2015]180号“关于《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的审查意见”对轩岗矿区的规划提出了审查意见。

《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》对轩岗矿区内规划矿井的环境保护提出了相应的要求和建议，本次评价环保措施与规划环评报告的一致性见表9-6。从表9-6可以看出，本次环评基本落实了轩岗矿区总体规划环评的要求，与规划环评是相一致的。

“关于《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的审查意见”（环境保护部 环审[2015]180号）对轩岗矿区环境保护提出的主要建议和要求及与本次评价的符合性分析见表9-7。从表9-7可以看出，本次环评落实了轩岗矿区总体规划环评审查意见的要求。

表9-6  规划环评与本项目环评环保措施对比分析

| 项目 | 规划环评提出的环境保护要求及建议 | 本项目环评环保措施落实情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 防治 措施 | 锅炉 | 1、电厂应采用热电联产工艺，北辛窑矿井、选煤产及北辛窑工业园区不新建锅炉，由综合利用电厂余热供热。 2.对规划电厂锅炉，应选用高效符合环保要求的产品。锅炉必须配备高效除尘器，除尘器采用四电场静电除尘或高效袋式除尘器，并配套设置炉内加钙脱硫等脱硫设施，脱硫效率不低于75%。规划的电厂增加降低NO2措施，脱销设施需安装分散式控制系统。电厂烟道或烟囱必须安装在线监测装置； 3、最终电厂锅炉烟气排放浓度达须到《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）相应的排放限值要求。 | 榆树坡煤业不属于北辛窑工业园区。其工业场地新建一座锅炉房，内设2台WNS6-1.25-Q型燃气蒸汽锅炉。同时利用排风井乏风与井下涌水余热资源作为热泵吸热的低温热源置换热水，供给洗浴、地上建筑采暖。 | 已落实 |
|  | 生产 粉尘 | 规划矿井增加降低粉尘措施： 1.规划矿井设储煤仓，做到原煤、产品煤“不露天不落地”； 2.集中人力、物力和财力治理现有矿井矸石山； 3.煤炭转载、贮运尽可能在封闭条件下操作，对不封闭处应采取洒水除尘或其它降尘措施。储煤场全部封闭，临时排矸场设洒水降尘系统。煤炭和矸石转运优先用胶带输送机输送，尽量减少汽车运输量。 | 原煤通过主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过胶带输送机（先地下后地上，地下部分长890m，地上部分长230m）运至原煤缓冲仓，原煤缓冲仓设置在选煤厂东南角，直径Φ18m，高度45m，储煤量为10000t，做到原煤“不露天不落地” 原煤胶带输送机先地下输煤通道，后地上输煤廊道，均全封闭，转载点处设置雾化喷头降尘。 工业场地不设排矸系统，掘进矸石同煤流一同进入洗煤厂。 | 已落实 |
| 水污染 防治 措施 | 生活 废水 | 矿井设生活污水处理站，经MBR工艺处理后，达到回用水水质要求后部分回用于绿化、浇洒道路用水，多余的回用于灌浆系统用水，生活污水全部利用，零排放。矿区中心区、居住区设在市区，其污水由市政污水处理厂统一处理。 | 新建生活污水处理站2座，单座处理能力10m3/h。处理工艺为水解酸化、接触氧化、MBR池、消毒、活性炭过滤等，经处理后用于绿化洒水及洗煤厂用水，不外排。 | 已落实 |
|  | 矿井水 | 矿井井下涌水应在各自矿井的工业场地内设井下水处理站进行处理，使得出水能够达到回用于本矿井生产用水的标准，剩余部分处理达到地表水环境质量标准III类及以上标准后，作为清洁下水排入恢河。处理后的矿井水用于井下消防洒水、选煤厂生产补充水、以及矿区工业企业用水，从而减少对地下水的开采。 | 新建矿井水处理站，处理能力为500m3/h，矿井水经混凝、沉淀、浅层砂过滤、消毒处理后可满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2006），用于井下洒水、黄泥灌浆，剩余排入洗煤厂回用。 | 已落实 |
|  | 选煤废水 | 选煤厂煤泥水实现厂内一级闭路循环，不外排；为防止事故状态下外排，选煤厂应设立事故池贮水。设备选型和煤泥水处理工艺应达到一级闭路循环的要求。 | 本项目不涉及洗煤厂。 | —— |
| 噪声 防治 措施 | 各种 噪声 设备 | 对环境噪声的控制应在立足于噪声源控制和噪声传播控制，对噪声源的控制应在设备选型时选用低噪声设备，从根本上抑制噪声的产生；采取吸声、隔声、消音、减振等措施，使噪声在传播途径中衰减，以达到将噪声效果；在总平面布置上，应合理布局，做到闹静分开，同时实施绿化降噪措施，保证厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)要求，敏感区噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准要求。 | 榆树坡煤业在设备选型时选用低噪声设备，同时采取吸声、隔声、消音、减振等措施，在总平面布置上，做到闹静分开，同时实施绿化降噪措施。同时根据厂界各点位噪声预测可知，其昼、夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 | 已落实 |
| 固体 废弃物 | 煤矸石及生活垃圾 | 对煤矸石进行综合利用，各矿井及选煤厂煤矸石、劣质煤用于建材、回填、电厂燃料等，煤矸石全部综合利用。规划增加对矸石临时周转场的要求：容量不得超过3年。矿区内产生的生活垃圾，由有关部门统一处置。 | 掘进矸石与煤流一同进入洗煤厂，煤矿不设排矸系统。 生活垃圾由当地环卫部门统一处理 | 已落实 |
| 生态 | 工业场区水土保持措施 | 矿区个工业厂区水土保持工程需结合主体工程设计，主要布设防护工程、排水工程、厂区绿化美化等措施。 | 工业场地在生产区种植高低相结合的乔灌木；办公及居住区种植绿篙、布置花坛、草坪等。工业场地设计绿化率为20%。同时对工业场地内边坡进行防护工程，如：建护坡、挡墙等。 | 已落实 |
|  | 采空沉陷区水土保持措施 | 各采区在开矿采掘前期，要对本区的上覆地层特征、地质构造及影响地表变形的主要因素做全面的调查，据此，制定防治或减轻地表沉陷的措施，科学地指导煤炭生产。对已经造成的地表沉陷，应采取积极有效的措施，进行整治和恢复，以防止对水土资源的进一步破坏。对于地表沉陷的裂缝，发现后应及时用土石填封，非稳定区应反复充填，直至稳定为止。对于农田因沉陷和裂缝造成弃耕的，在地表变形稳定后，结合农田基本建设，重新修造梯田和条田进行复垦 | 沉陷土地治理工程主要是填堵地表裂缝、平整沉陷台阶和整理、复垦土地。根据沉陷土地类型特点，对耕地复垦，对林地一般保持原地貌，只对沉陷裂缝充填处理。 采动影响结束后，对塌方体或滑坡体进行护坡工程，主要以植物护坡和工程护坡响结合的综合治理措施，以减小塌方体或滑坡体水土流失。对于农田因沉陷和裂缝造成弃耕的，在地表变形稳定后，结合农田基本建设，进行土地复垦，重新修造农田。 | 已落实 |
| 环境敏感目标保护措施 | 依据山西省水利厅晋水资源函〔2011〕599号《关于大同煤矿集团有限责任公司北辛窑400万吨/年矿井、520万吨/年选煤厂对神头泉域水环境影响评价报告的批复》将井田内恢河两侧各1公里划为禁采区作为桑干河河源保护区。 对明长城两侧各留250米的保护煤柱 | 井田内恢河两侧各1公里划为禁采区。 明长城不在井田范围内。 | 已落实 |

表9-7  本次变更项目对规划环评审查意见的符合性分析一览表

| 序号 | 规划环评审查意见要求 | 本次变更项目环评环保措施落实情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在管涔山水源涵养区、天池湿地保护区、雷鸣寺泉域重点保护区、马圈泉域重点保护区、管涔山国家森林公园、万年冰洞国家级地质公园、芦芽山国家级自然保护区、赵国古长城、主要河道、万家寨引黄工程南干线等敏感目标所在区域，应禁止煤炭开采，防治对其产生破坏性影响。 | 管涔山水源涵养区、天池湿地保护区、雷鸣寺泉域重点保护区、马圈泉域重点保护区、管涔山国家森林公园、万年冰洞国家级地质公园、芦芽山国家级自然保护区、赵国古长城、万家寨引黄工程南干线均在榆树坡井田以外。各保护区相对井田的相对位置如下：管涔山水源涵养区14.8km，天池湿地保护区10km，雷鸣寺泉域重点保护区8.0km，马圈泉域重点保护区6.7km，万年冰洞国家地质公园边界8.6km，芦芽山国家级自然保护8.8km，距离赵国古长城2.1km，引黄干线6.0km。 对于井田内的恢河两侧1km划为禁采区。 | 已落实 |
| 2 | 尽快对本矿区内不符合国家产业政策和环保要求的小煤矿，特别是位于重要生态功能区内的小煤矿进行关闭和整合，对其遗留的环境问题进行集中治理。 | 根据2009年11月20日山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发[2009]102号文，同意阳泉煤业有限责任公司兼并重组山西宁武榆树坡煤业有限公司和2007年已关闭的（三岔煤矿）矿井整合为1处，产能由15万吨/年提升为120万吨/年，重组后企业名称为“山西宁武榆树坡煤业有限公司”。 | 已落实 |
| 3 | 认真落实山西省关于煤炭行业生态补偿的政策要求，单个矿井应及时制定生态恢复治理方案，对破坏和扰动区域进行生态恢复。 | 根据相关要求，榆树坡煤业正在制订矿区生态恢复治理方案。 | 已落实 |
| 4 | 加快资源综合利用项目的建设，对煤矸石、矿井水和生活污水全部综合利用，实现零排放。 | 掘进矸石与煤流一同进入洗煤厂，煤矿不设排矸系统。 生活污水经处理后用于绿化洒水及洗煤厂用水，不外排。 矿井水经处理后用于井下洒水、黄泥灌浆，剩余排入洗煤厂回用。 | 已落实 |
| 5 | 矿区环境敏感目标较多，水文地质条件复杂，据此，矿区应建立长期的地表岩移、地下水和生态监测系统，并适时开展后评价和跟踪评价，根据实际情况及时调整环境保护措施。 | 环评要求榆树坡煤业建立地表移动变形观测站，长期观测地表移动变形规律；建立地下水观测和生态监测机制。 | 已落实 |
| 6 | 搬迁安置工作应纳入当地土地利用总体规划、城镇规划和新农村建设规划。 | 榆树坡煤业不涉及搬迁安置工作。 | —— |
| 7 | 矿区行政、文教、居住及相关基础设施应尽量依托附近城镇建设，以矿业开发带动城镇发展，并建设垃圾处置、污水处理、集中供热等环境保护设施。 | —— | —— |
| 8 | 矿区开发污染物排放总量指标纳入地方总量控制计划。 | —— | —— |
| 9 | 在规划实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价。在规划修编时应重新编制环境影响报告书。 | —— | —— |

9.4与县城总体规划的符合性

根据《宁武县县城总体规划（2007-2020）》，榆树坡煤矿工业场地位于规划区的工业用地范围内，井田西侧部分位于规划区的一类居住用地、二类居住用地和生态绿地。通过对恢河两侧划为禁采区后，井田内的宁武县城规划范围全部位于禁采区内，可以满足宁武县城市规划要求。

9.5与晋环环评函[2017]102号文符合性

根据山西省环境保护厅晋环环评函[2017]102号文“关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知”中要求，全封闭储煤场原则上不得设置在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区内等依法需特别保护的环境敏感区范围内；不在城镇规划区边界线2kn以内，城镇常年主导风上风向，居民聚集区、旅游区和其它严防污染的药品、食品、卫生产品、精密制造产品等企业周边1km以内；不在高速铁路、城际铁路、客运专线、高速公路、旅游线路两侧1km可视范围内。

本次环评中筒仓的位置及容量相对竣工验收调查时期没有发生变化，原环评中，原煤通过主斜井带式输送机提升到地面，在井口房转载点通过全封闭的胶带输送机运至原煤缓冲仓，再经全封闭式皮带送至宁武县昌盛洗煤有限责任公司生产系统进行洗选加工。缓冲仓为1座直径18m，高45m圆形筒仓，储煤量为10000t。

因此本项目不违背晋环环评函[2017]102号文。

第十章   结论

10.1项目基本概况

山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡煤业”）井田位于忻州市晋北煤炭基地轩岗矿区中部，宁武县城东北的梁家庄、染峪、南庄一带，行政隶属宁武县凤凰镇和阳方口镇两镇管辖，其地理坐标为：北纬：35°41′45″─35°43′11″，东经：112°46′58″─112°50′28″。

根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组晋煤重组办发［2009］102号文《关于忻州市山西原平原宁煤业有限公司等4处煤矿企业兼并重组整合方案的批复》，由山西宁武榆树坡煤业有限公司和已关闭的三岔煤矿兼并重组，并以山西宁武榆树坡煤业有限公司为主体，兼并重组后仍称山西宁武榆树坡煤业有限公司（简称：榆树坡煤业），作为阳泉煤业集团有限责任公司主体企业之一。

2010年9月20日，山西省煤炭工业厅以晋煤规发[2010]1196号“关于山西宁武榆树坡煤业有限公司兼并重组整合矿井地质报告的批复”对该项目地质报告予以批复；2010年11月3日，山西省煤炭工业厅以晋煤办基发[2010]1380号“关于山西宁武榆树坡煤业有限公司兼并重组整合项目初步设计的批复” 对该项目初步设计予以批复。

2011年10月，山西煤炭管理干部学院编制完成了《山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》；2012年6月，山西省环保厅以晋环函[2012]1154号文“关于《山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》的批复”对项目进行了批复。根据“报告书”及环评批复要求，项目批准开采2~5号煤层，2号、3号煤采用综采一次采全高工艺，全部垮落法管理顶板，5号煤采用综采放顶一次采全高工艺，全部垮落法管理顶板。全矿井共划分为8个采区：2、3号煤层划分为11、12、13和14采区，5号煤层划分为21、22、23和24采区。采用由近及远，先上后下的顺序开采各采区，先期开采11采区2号煤层。

山西省国土资源厅2012年12月16日为其换发了采矿许可证，其经济类型为其他有限责任公司，证号为C1400002009121220048675，批准开采井田2—5号煤层，生产规模120万t/a，井田面积15.0247km2，有效期限为2012年12月16日至2042年12月16日，批采标高为1480m至600m。

2018年9月27日，山西宁武榆树坡煤业有限公司完成了120万吨/年矿井兼并重组整合项目的环保自主验收。2018年12月，宁武县环境保护局以宁环函【2018】03号出具了“山西宁武榆树坡煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组整合项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函”。

根据晋煤行发[2014]150号文《关于加强全省煤矿配采管理的通知》，第二款第1条：坚持有利于提高煤质的原则；不同硫份、不同灰分的煤层，只要有利于改善煤质、有利于资源充分利用、有利于煤矿均衡生产和可持续发展、有利于提高煤矿经济效益，在确保安全的前提下，均可以进行配采。

由矿井地质报告可知，本矿5号煤平均厚度为14.8m，原煤硫份为2.72%，通过地质报告中5号煤浮煤硫份高于原煤硫份的情况分析，通过洗选难以有效降低硫份，由于原煤硫份高，将严重影响本矿煤炭产品的用途和销售；但由矿井地质报告也可知，本矿2号煤平均厚度4.42m，原煤硫份为0.76%，硫份较低，因此，通过两个煤层的合理配采，可以有效降低原煤的硫份，这样既拓展了产品的销售市场，又使煤炭资源的利用实现了最优化，从而实现了经济效益最大化。

根据目前市场电煤质量硫份要求，当原煤硫份控制在2%左右时，通过洗选，只要洗后产品发热量高，这种硫份的商品煤，仍有销售市场。所以，本设计中将两个煤层按比例进行配采，这样可使整体原煤硫份有限降低，综合考虑原煤储量及服务年限，经过计算当2号煤(平均硫份0.76%)按0.40Mt/a与5号煤(平均硫份2.72%)按0.80Mt/a进行配采时，混合后原煤硫份为2.0%，这样比单独开采5号时煤价格提高约20元，同时也解决了5号煤单独开采销售困难的问题。

随着煤层开采的的推进，两种煤指标可能会发生变化，建议在生产过程中，要随时检测两种煤的硫分组成，根据实测硫分数值，及时调整配采比例，保证配采后混煤硫分指标。

为此，山西宁武榆树坡煤业有限公司委托山西国辰建设工程勘察设计有限公司（以下简称“我公司”）编制《山西宁武榆树坡煤业有限公司2、5号煤配采初步设计》，并与2019年5月14日由阳煤集团予以批复。

根据2019年5月山西地宝能源有限公司编制的《山西宁武榆树坡煤业有限公司煤矿生产地质报告》，根据该生产地质报告，3号煤层煤层厚度0-2.85m，平均0.72m，为极不稳定局部可采之薄煤层。井田绝大部分区域不可采，且局部可采范围基本均位于北同蒲铁路、原神高速公路及村庄保护煤柱（糜查咀、染峪、龙泉寺）范围内，故初步设计不对3号煤储量进行计算，不涉及3号煤开采。因此相对于原环评开采2、3、5号煤层，本次环评评价去掉了3号煤层开采内容，仅涉及2、5号煤配采。

本次配采在利用现有工业场地及开拓系统基础上，对现有井筒进行延伸，实现2、5号煤配采。根据初步设计，本次配采项目设计可采储量为124.02Mt，服务年限73.8a。其中2号煤单独生产（位于一采区1512、1213、1214、1215工作面）年限为2.2a（5号煤投产前），2号煤（一采区剩余工作面、二、三采区）和5号煤配采（一采区、二采区5201、5202、5203、5204工作面）服务年限为28.3a，5号煤单独生产时（二采区剩余工作面、三、四、五采区）为43.3a。井田划分为一个主水平，一个辅助水平开拓全井田，在2号煤层设主水平，主水平标高+1022.575m，开采2号煤，在5号煤层设辅助水平，辅助水平标高+980m，开采5号煤。2号煤和5号煤各划分为3个采区。2号煤为现生产煤层，生产采区为一采区，二采区为准备采区。5号煤首采区为一采区（井田中、东部）。

10.2环境质量现状结论

10.2.1环境空气质量现状

本次评价收集到了宁武县大气例行监测点位2018年环境空气质量例行监测数据，宁武县城2018年环境空气质量中PM10、PM2.5出现了超标现象，评价区为不达标区，环境空气质量一般。

10.2.2地表水环境质量现状

本项目涉及地表水体为桑干河支流上游支流之恢河，坝上村——梵王寺段，水环境功能为工业用水保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。本次评价收集到了山西中瑞恒晟环保科技有限公司1月6日~8日、9月4日~9月6日对区域地表水进行了监测。

由监测结果可知：1月6日~9日，1恢河上游500m的监测断面中BOD5、石油类超标，超标倍数分别为0.58、0.44倍；恢河下游500m的监测断面中BOD5超标，超标倍数为0.23倍；恢河下游1500m的监测断面中石油类超标，超标倍数为0.3倍。区域地表水环境质量一般。9月4日~9月6日，恢河上游500m、下游500m、下游1500m监测断面中BOD5、石油类均超标。

10.2.3地下水环境质量现状

监测结果表明，1#前村的氨氮、硝酸盐、大肠菌群超标，其标准指数分别为：1.025、1.66、31.67。2#马家湾村的硝酸盐、硫酸盐、大肠菌群、细菌总数超标，其标准指数分别为：8.25、17.3、36.67、1.20。4#染峪村的硝酸盐、大肠菌群超标，其标准指数分别为：1.73、36.67。5#石咀子村的硝酸盐超标，其标准指数为：3.62。3#石湖河村、6#后备水源地的各监测项目的监测数据全部达标。监测项目超标的水井均为潜水井，上覆地层透水性较好，从而水井容易受到地表活动影响，而村民生活污水和生活垃圾的随地排放是大肠菌群、氨氮超标的主要原因，周围村民大量氮化肥的不合理施用，可能造成氨氮、硝酸盐的超标。硫酸盐属于矿化度指标，可以表征地下水中溶解矿物质总量的多少及离子组成情况，超标原因主要为含水岩层易与地下水发生溶解及离子交换，地下水径流速度相对较缓，导致地下水与含水岩层长时间接触，岩层中矿物质溶解于地下水中，造成局部矿化度指标超标。

10.2.4声环境质量现状

工业场地场界昼间等效声级范围为53.3～54.3B（A）；夜间等效声级范围为43.8～44.6dB（A）；备用矸石场昼间等效声级范围为53.3~54.1dB（A），夜间等效声级范围为43.0~44.8 dB（A），昼间、夜间监测结果均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

10.2.5生态环境现状

评价区范围内土地利用情况以其它草地为主，其次为耕地和灌木林地，其余土地利用有住宅用地、工况仓储用地、水域及水利设施用地以及交通运输用地。

草丛是评价范围主要植被类型，集中分布于井田中部，其它草地以旱生性较强的禾草和杂类草为主，其草地的覆盖度低，水分缺乏，草被稀疏；农田植被是评价范围内分布第二的植被类型，呈片状分布于评价范围的东南角，其大部分为旱地；落叶灌木零星分布于评价范围内，树种主要是一些荆条、酸枣灌丛等；无植被：主要土地利用为建设用地、内陆滩涂、公路用地、铁路用地等。

评价范围内主要土壤侵蚀类型以中度侵蚀为主，其次为强烈侵蚀，其次为轻度侵蚀、微度侵蚀。

井田范围内土地利用、植被类型分布、土壤侵蚀类型与评价范围基本一致。

10.3污染物排放情况

（1）废气污染物排放情况

由工程分析及环保措施可行性分析章节可知：

矿井工业场地内，所有行政福利建筑的采暖热媒为50/40℃热水，采暖热水由通风机房旁边乏风取热泵房内乏风换热机组供热系统提供；部分工业建筑，如通风机房、辅助用房、水泵房的采暖热媒为85/60℃热水，采暖热水由3#换热站内的现有换热系统提供；其它工业建筑采用85/60℃热水，由2#换热站（锅炉房换热站）换热系统提供。

行政、生活福利建筑采用低温地板辐射采暖，其它建筑采用光管散热器。

（2）废水污染物排放情况

本项目未能综合利用的矿井水经处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求后外排。生活污水全部综合利用，不外排。

（3）固体废物排放情况

固体废物均得到合理处置，不外排。

（4）场界噪声

场界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。

10.4环境影响预测结果

10.4.1地表塌陷影响

榆树坡煤业采区划分变更后，井田开采范围内不同区域受采煤影响的时序发生变化。同时考虑到新的三维地震勘探发现井田内多条断层，以及井田内保安煤柱留设情况发生变化，因此，全井田地表塌陷也发生变化。

首采区由中部调整为西北部后，2#煤层首采区开采后，地表最大下沉值为2880mm，与原环评相比最终下沉值无明显变化；首采区下沉值大于10mm的沉陷面积为0.92km2，影响范围较变更前减小。原环评中受首采区沉陷影响村庄有染峪村，首采区变更后首采区范围内没有村庄分布。

本项目井田面积、开采煤层、开采工艺等均未发生变化，但考虑到新的三维地震勘探发现井田内多条断层，以及井田内保安煤柱留设情况发生变化，因此，全井田地表塌陷结果与原环评稍有不同。根据预测结果，2#、5#煤层全部开采后，地表最大下沉值为15886mm，下沉值大于10mm的沉陷面积为8.72km2，沉陷区在井田的四周都有部分超出井田边界，超大超出范围为15~24m。

在初步设计对井田内工业场地、井筒、主要巷道、原神高速、北同蒲铁路、村庄等均留设煤柱方案的基础上，本次环评要求：对井田范围内的2条220kV的高压线塔、2条110kV的高压线塔、宁武县县城规划范围等均设保安煤柱。根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的要求，对恢河两侧1km范围禁采，则北同蒲铁路、2条110kV的高压线塔、宁武县县城规划范围均在禁采区内。同时根据全采区地表沉陷预测，地表沉陷10mm等值线落在原神高速、北同蒲铁路、村庄、2条220kV的高压线塔、2条110kV的高压线塔、宁武县县城规划范围以外。

此外，本次环评要求矿方应设置岩移观测站观测地表移动与变形情况，加强观测与巡查，及时发现问题、解决问题，减轻本项目的开采对各保护目标等可能产生的不利影响。

10.4.2生态环境影响

（1）榆树坡煤业采区划分变更后，井田开采范围内不同区域生态环境受采煤影响的时序发生变化。

根据对本区地表沉陷情况调查，本区域的煤炭开采造成的地表塌陷形式主要变形显现主要以裂缝为主，但由于井田内沟谷纵横，切割剧烈，平地很少，开采引起的下沉量相对于地表本身的落差要小很多，因此，地表沉陷对该区域地表形态和地形地貌的影响总体较小，不会改变区域总体地貌类型。

地表沉陷可能对农业、林地、草地等造成影响。对于受轻度破坏的耕地、林地、草地，由于地表仅有轻微变形，不影响耕种和林地、植被生长。受中度破坏的耕地将造成农作物减产，最终可以通过复垦恢复至其原有的生产力。受中度影响的林地除个别树木发生歪斜外，不会影响大面积的林木正常生长，采取简单的扶正、培土措施后1年后即可恢复原状。中度影响范围的草地会造成生物量略微下降，经过人工添堵裂缝、补植等措施后，再经过1～2年的自然恢复，能恢复原有的生产力。

（2）工业场地对生态环境的影响与原环评基本一致。

工业场地占地将使部分原有草地生态景观变成新型的现代化工厂景观。随着与项目建设同步实施的一系列生态保护与恢复措施，将形成以厂区和为中心的新的生态系统，使项目所在区域生态系统更加多样化，促进该地区生态系统向良性方向发展。

10.4.3地下水环境影响

本次变更项目由于地质条件变更、采区划分变更、开采水平变更等，对地下水环境的影响对比原环评发生变化。煤矿工程对地下水的影响分为生产、生活废水排放对地下水可能造成的污染和煤矿井下开采对地下含水层造成的破坏两种方式。

（1）生产、生活废水对地下水的影响

矿井水经矿井水处理站处理后部分回用于井下降尘洒水、黄泥灌浆等，其余外排，外排水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。工业场地矿井水处理站调节池按一般防渗区进行防渗，对地下水环境影响较小。

生活污水经处理站处理后用于矿区及洗煤厂的道路洒水、绿化及洗煤厂的洗煤用水，不外排。生活污水处理站调节池按一般防渗区进行防渗，对地下水环境影响较小。

（2）煤矿开采对地下水的影响

①采煤对各上覆含水层影响分析

a、导水裂隙带对上覆含水层结构的影响

榆树坡煤业开采2、5号煤层产生的导水裂隙带会对上覆含水层组造成直接疏排影响，但上覆含水层多富水性较差；同时形成的导水裂隙带不会直接破坏浅部含水层。因此，对上覆含水层的影响很小。但由于煤矿开采对地下水的影响具有长期性和持久性，石炭系上统太原组、二叠系山西组含水层受到直接疏排影响导致地下水位长期下降，之上的含水层存在对下部含水层地下水的越流补给，将导致原本导水裂隙带不会直接导通的含水层出现水位下降与水量减小等现象。据此分析，长期来看煤矿开采形成的采空区及周边煤层之上含水层均会受到影响。

b、断层对上覆含水层结构的影响

本井田内共发现多条的断层，未揭露岩浆岩侵入等其它的地质构造。环评要求对已发现的断层合理留设煤柱，同时在煤矿开采过程中要重视勘察断层等构造的存在，并对其合理留设安全煤柱，防止因构造导水对原本影响不到的地下水含水层造成疏排影响。

c、地表移动变形对上覆浅部含水层结构的影响

地表受沉陷的影响，在一定程度上改变了拉伸区和压缩区内地面降水的径流与汇水条件，浅部的上石盒子组构造与风化裂隙含水层的补给、运移和出露条件发生改变，局部区域浅层地下水的流向和水量将重新分布，一般会产生水位下降、水量减少等造成下降泉破坏的条件。

②采煤对下伏奥灰水的影响分析

2号煤开采区域均处于相对安全区及安全区。5号煤层西北角突水危险区位于恢河禁采区内，其余均处于相对安全区及安全区。通过对断层留设保安煤柱，防范因断层导水对奥灰系灰岩岩溶水造成水量和水质影响。

评价要求：在开采各煤层时，应严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，尤其在断层附近，防止在采煤过程中对奥灰水产生影响，既可保护水资源，又可以保证煤矿安全生产。

（3）对当地居民饮用水的影响分析及供水预案

煤炭开采会造成太原组中段以上、山西组K2和下石盒子组下段的K3砂岩裂隙水的破坏，井田内各村庄均以第四系上更新统松散孔隙水和上、下石盒子组基岩风化裂隙潜水的地下水为饮用水源。由于煤矿开采对地下水的影响具有长期性和持久性，石炭系上统太原组、二叠系山西组含水层受到直接疏排影响导致地下水位长期下降，之上的含水层存在对下部含水层地下水的越流补给，将导致原本导水裂隙带不会直接导通的含水层出现水位下降与水量减小等现象。因此，从长远分析，榆树坡煤炭开采可能对当地居民饮水产生影响。

针对煤炭开采可能对村民饮用水有影响，榆树坡煤业制定了村庄居民的供水预案。

（4）采煤对神头泉域的影响分析

本井田位于神头泉域的较弱径流带，奥陶系中统的石灰岩在井田内没有出露，只是在区域东北部有地表出露，为裸露岩溶区，直接受大气降水补给，同时也受河水和松散层潜水的垂直入渗补给，富水性强，岩溶水向东北径流，最终汇集于神头泉排泄。同时，2号煤层均处于相对安全区及安全区，5号煤层西北角突水危险区位于恢河禁采区内，其余均处于相对安全区及安全区。通过对断层留设保安煤柱，防范因断层导水对奥灰水产生影响。因此，本井田内的煤炭开采对神头泉域的影响很小。

（5）采煤对水源地的影响分析

宁武县城后备水源地主要开采中奥陶峰峰组及上、下马家沟组灰岩裂隙承压水，地下水补给途径主要是以灰岩裸露区大气降水入渗补给为主，以河水补给上部松散岩类及碎屑岩类含水层而后垂直向下越流补给深部岩溶水为辅。

2号煤层均处于相对安全区及安全区，5号煤层西北角突水危险区位于恢河禁采区内，其余均处于相对安全区及安全区。因此，榆树坡煤业煤矿开采对马家沟组岩溶裂隙承压水的影响很小。

奥陶系中统的石灰岩在井田内没有出露，只是在区域东北部有地表出露，因此，煤炭开采不会对水源地的主要补给途径产生影响。宁武县城后备水源地主要河水补给为恢河，恢河位于井田西侧，根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的要求，对恢河两侧1km范围禁采。同时，井田西部地表沉陷区域10mm等值线位于恢河以外，因此，煤炭开采对辅助补给途径影响很小。

（6）采煤破坏水资源量估算

本煤矿井下开采后造成的水量破坏包括静储量与动储量两部分。

经计算，采煤破坏的含水层静储量为39.68×104m3，采煤破坏的含水层动储量为128.18m3/h。

10.4.4地表水环境影响

原环评是矿井水、生活污水全部综合利用，本次变更项目生活污水全部回用不外排，矿井涌水大部分综合利用外，其余满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准后排放。因此，不会对区域地表水水质造成较大影响。

井田内主要地表水为恢河和后里沟。根据《山西晋北煤炭基地轩岗矿区总体规划环境影响报告书》的要求，对恢河两侧1km范围禁采，同时井田西部地表沉陷区域10mm等值线位于恢河以外，因此地表沉陷不会对恢河的地表水系造成影响。榆树坡煤业2、3、5号煤的开采产生导水裂隙带均触及不到地表，故一般情况下不会对后里沟造成影响，但井下开采可能导致该流域地表下沉，使该流域的地面标高降低，从而改变原流域部分区间的地表水汇流和排泄条件。

10.4.5大气环境影响

本次变更环评采用热泵+燃气锅炉双源偶合供热系统。锅炉房内选用2台WNS6-1.25-Q型蒸汽锅炉作为备用锅炉。锅炉运行时间大大缩短。可见，本次变更环评项目减少了对大气环境的影响。

本项目对原煤贮存采用全封闭筒仓；原煤转运采用封闭皮带走廊；锅炉燃用天然气，SO2和NOx排放浓度可达标排放。根据对锅炉的大气估算结果可知，项目投产后污染物排放贡献值远小于区域环境空气质量要求。从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。

10.4.6声环境影响

本次变更项目噪声源中减少了坑木加工房，其余噪声源不变。因此，减少对周围声环境的影响。

本工程对各种风机产生的空气动力性噪声，水泵运转时产生的电磁噪声，采取消声、隔声措施；对机械动力性噪声采取在车间内建操作隔音室，同时利用厂房建筑结构可有效地降低设备噪声，并在厂区设置围墙和绿化带等，达到吸声降噪、净化空气的目的。根据厂界各点位噪声预测可知，其昼、夜间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。

可见，工程的建设对区域声环境影响很小。

10.4.7固体废物环境影响

本次变更掘进矸石与煤流一同进入洗煤厂，煤矿工业场地不设排矸系统，同时补充原环评未考虑的污水站污泥及废机油，其余固废与原环评处置方式一致。

掘进矸石与煤流一同进入洗煤厂，煤矿不设排矸系统；矿井水处理站污泥掺到末煤作为产品销售；生活污水处理站污泥定期运至当地环卫部门指定场所；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理；废机油按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，在工业场地设16m2危废暂存间贮存，后送有资质单位处置。

在严格落实环评要求的环境保护措施的前提下，本矿固废对环境不会产生较大影响。

10.5公众参与意见采纳情况

建设单位在宁武县人民政府网进行了第一次公众参与网上公示，将有关公众参与的内容及事项进行了公告。

在网站公示、宁武日报进行两次登报公示、附近村庄张贴公告，三种方式同步进行了第二次公众参与公众，广泛征求了公众的意见。公示时间为十个工作日，公示内容包括征求意见稿全本和公众参与调查表。

公众参与公示期间，未收到公众反对项目建设的意见。该项目建成投产后，企业应加强环境管理，并严格执行评价中提出的治理方案，接受群众的监督和建议，按照国家政策建设，做好环保，防止环境污染，使企业成为一个经济、社会效益良好，环境友好的双赢的企业。

10.6环境保护措施

根据本工程产生的环境问题，本评价提出的污染防治措施见“表6-5-1环境保护措施一览表”。

10.7环境管理与监测计划

环评明确规定了建设单位环境管理机构的设置及环境管理制度的制定和实施，规范了排污口的设置，制定了详细的环境监测计划，明确了监测项目、监测点位和监测频率，要求定期开展环境监测工作。该公司应严格按照环评的规定，配备专职的技术人员和监测人员，制定文件化、程序化、系统化的环境管理制度和执行体系，担负企业日常环境管理和监测工作。

10.8评价结论

综上所述，本项目的建设符合国家现行产业及环保政策的要求。评价在遵循原环评批复要求的基础上，对变更项目造成的产排污变化和环境影响变化进行了重点分析，并按现行环保要求提出了一一对应的环保措施，项目各项污染物可以达标排放，生态影响降至最低。因此，评价认为在严格实施环评要求的生态保护及污染防治措施的前提下，本次变更项目从环境保护角度分析是可行的。

# Text boxes

主井井口

工业场地

副井井口

矸石场（利旧）

筒仓（依托洗煤厂）

危险废物暂存间

锅炉房（备用）

注氮防火

黄泥灌浆

矿井涌水热泵

乏风热泵

2#生活污水处理站

矿井水处理站

1#生活污水处理站

三级

图2-1   环境保护目标图（1格1公里）

图3-1  2号煤开拓系统布置图

图3-2  5号煤开拓系统布置图

现有采区位置

图3-5   井上下对照图

图3-3  现有工程井上下对照图

N

地下皮带

昌盛洗煤厂

回水管线

图3-6   本项目与洗煤厂相对位置关系图

图3-7   现有总平面布置图

地下皮带至洗煤厂

图3-8  环评时期一水平水平衡图（m3/d）（开采2号煤时）

图3-9  验收阶段水平衡图（m3/d）

图3-13  高硫煤（大于3%以上）分布图

图3-19  2+5号配采时采暖季水平衡图（m3/d）

图3-20  2+5号煤水平衡图（m3/d）

项目所在地

榆树坡煤业

图4-1  本项目地理位置图

榆树坡煤业

图4-3  本项目与神头泉域相对位置关系图

图4-4   宁武县城后备水源地保护区划分图

图  4-9   土壤类型照片

图 例

井田范围

工业场地

矸石场

昌盛洗煤厂

宁武县后备水源地

原神高速

北同蒲铁路

220kV高压线

110kV高压线

大气/地下水保护目标

1km

石湖

后

里

沟

恢

河

前石湖

南庄

马家湾

七里洼矿生活区

马家湾

梁家庄

贺家沟

染峪

糜查咀

张家沟

宁武县县城

古长城

矸石场（备用）

地下水评价范围

运矸路线

及时监测，定期治理充填沉陷和梯田整治。

运矸道路清扫，修筑排水渠，定期洒水抑尘

矸石场及时覆土，其余生态恢复措施按照原环评执行

图6-3   典型性生态工程措施布置平面图

矿  长

生产副矿长、主管环保副矿长

环保科科长

日常环保工作

日常环境监测

污水排放口      废气排放口      噪声排放源     一般固体废物      危险固体废物

榆树坡煤矿

保利铁新煤矿