风电场项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：国家电投繁峙县风电清洁能源供暖项目（二期）

| 编制单位： | 中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司 |
| --- | --- |

编制日期：二O一九年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 国家电投繁峙县风电清洁能源供暖项目（二期） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国家电投集团繁峙金丰新能源发电有限公司 |
| 法人代表 | 武捷 | 联系人 | 郭庚睿 |
| 通讯地址 | 繁峙县金山铺乡忻州华茂精密铸造有限公司院内 |
| 联系电话 | 18636131928 | 传真 | - | 邮政编码 | 034303 |
| 建设地点 | 忻州市繁峙县东南部，项目风机布置较分散，其中C1-C15风机位于繁峙县金山铺乡石河村南侧0.43km、A1-A18风机位于金山铺乡小柏峪村东南侧2.3km |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 风力发电D4415 |
| 永久占地面积（平方米） | 151149 | 绿化面积 （平方米） | - |
| 工程总投资（万元） | 85883 | 其中：环保投资（万元） | 630 | 环保投资占工程静态总投资比例（%） | 0.73 |
| 建设规模 （MW） | 99 | 预期投产 日期 | 2021年7月 |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 1.1项目背景 山西水电资源贫乏，主要以燃煤发电为主，燃煤排放的SO2、烟尘、氮氧化物对环境造成污染，同时因燃煤发电需水量大，加剧了地区干旱缺水的紧张局面。风电作为一种清洁环保的能源，在山西风力资源丰富的地区建设风电场，可减少对煤炭和水资源的消耗，保护环境，有利于国民经济的可持续发展。山西省发展和改革委员会制定的《山西省风电开发规划》，总装机容量为3000万kW，其中十二五（2011年～2015年）期间共规划风电装机容量为1200万kW，十三五（2016年～2020年）期间共规划风电装机容量为1800万kW。 山西省发展和改革委员会于2018年5月18日以晋发改新能源发[2018]319号文件（见附件）将国家电投繁峙县风电清洁能源供暖项目正式列入到山西省2018年风电开发计划，批准建设规模10万千瓦。2018年11月19日，忻州市发改委以忻发改审批发[2018]20号文件对本项目进行了核准（见附件），装机规模为99MW，建设内容包括安装45台单机容量2200kW的风力发电机组及配套箱变等。 由于后期优化调整，风电机型及风机机位发生变化。调整为33台单机容量3000kW的风力发电机组，经优化后，风机数量减少，道路及集电线路缩短，塔基数量减少，占地面积较小，地表扰动造成的水土流失和生态环境影响程度减小。装机容量规模仍为99MW，风电场范围不变。 1.2风电场概况 国家电投集团繁峙金丰新能源发电有限公司在繁峙县规划建设198MW风电场。一期工程位于风场南部，建设内容为99MW发电工程、一座220kV升压站和一座供热站，发电工程为45台2200kW风电机组，升压站设2×100MVA主变，供热站设4×13MW高温固体蓄热电锅炉；二期工程（即本工程）建设内容为99MW发电工程，并网依托一期升压站，场内设置33台3000kW风电机组。 2017年11月3日，忻州市发展和改革委员会以忻发改审批发（2017）19号文件对一期工程进行了核准，见附件。2017年6月7日，忻州市环境保护局以忻环函评[2017]13号文对一期工程进行了批复，见附件。220kV升压站的电磁辐射环评已进入审批流程。风电场220kV升压站出线接入220kV滹源站，该输出线路工程由国网山西省电力公司忻州供电公司投资建设，目前该工程未开工建设，其环评手续也正在办理中，不属于本次评价内容。 按照环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修正）中“第91项其他能源发电”的规定：涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电编制报告书，其他风力发电为报告表，本项目总装机容量10万千瓦且不涉及环境敏感区，应编制环境影响报告表。国家电投集团繁峙金丰新能源发电有限公司于2019年9月29日委托中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件）。 我公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，对区域自然环境和项目进展情况进行调查了解，并收集了当地的水文、地质、气象资料，在此基础上分析了项目的工艺流程、产排污环节，结合有关环境保护法规和当地环境功能区划，制定了污染防治和生态保护对策措施，编制了《国家电投繁峙县风电清洁能源供暖项目（二期）环境影响报告表》（报审本）。 2019年12月12日，忻州市生态环境局在忻州市主持召开了技术审查会。根据技术审查意见，我们对报告进行了认真修改和完善，完成了《国家电投繁峙县风电清洁能源供暖项目（二期）环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位，并由建设单位呈报环保主管部门审批。 现场踏勘时，本项目未开工建设。 2、“三线一单”相符性分析 2.1生态保护红线 生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。生态保护红线原则上包括国家级和省级禁止开发区域（国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地址遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域）、其他各类保护地（主要涵盖极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地）。 山西省生态保护红线尚未公布，根据调查，本工程占地不涉及生态保护红线划定原则包括的区域。 2.2环境质量底线 根据山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2018年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报资料，繁峙县2018年度环境空气例行监测数据中SO2年均浓度均值为81μg/m3，NO2年均浓度均值为36μg/m3，PM10年均浓度均值为76μg/m3，PM2.5年均浓度均值为44μg/m3，CO第95百分数为3.2mg/m3，O38h第90百分位数为152μg/m3，其中NO2年均浓度、CO第95百分位数、O3（8h）第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单中的二级标准，SO2、PM10、PM2.5年均浓度出现超标，最大浓度占标率分别为135%、108.6%和125.7%，判定为不达标区。超标原因主要是由于扬尘等自然因素和区域以燃煤型产业结构为主所致。 项目所在地为繁峙县偏远山区，环境空气质量较好。 山西中安环境监测有限公司于2019年12月11日对繁峙县金山铺乡石河村进行了声环境现状监测，石河村昼间噪声监测值为47.5dB(A)，夜间噪声监测值为41.8dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。 2.3资源利用上线 可研对区域内5座测风塔的测风数据进行了论证分析，3507#测风塔90m高度年平均风速为7.38m/s，年平均风功率密度为391W/m2；5578#测风塔90m高度年平均风速为5.38m/s，年平均风功率密度为281W/m2，5580#测风塔90m高度年平均风速为5.26m/s，年平均风功率密度为199W/m2，8063#测风塔90m高度年平均风速为5.8m/s，年平均风功率密度为195W/m2，C001#测风塔90m高度年平均风速为6.1m/s，年平均风功率密度为275W/m2。根据风电场工程风能资源测量与评估技术规范（NB/T31147-2018），判定该风电场风功率较好，风能资源具有开发价值。 2.4环境准入负面清单 截止目前，本项目所在地尚未公布环境准入负面清单。本次评价对照国家产业政策及规划进行了说明。具体分析如下： （1）产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（2013修订），本项目属允许类，符合产业政策要求。根据发改环资[2019]293号《绿色产业指导目录》（2019年版）规定可知，本项目属于其“3.2.1风力发电设施建设和运营”，符合该指导目录要求。 根据国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改[2019]1685号）的通知可知，由地方政府在国家依据总量控制制定的建设规划及年度开发指导规模内核准的风电站可投资建设，未获得许可则不得投资建设特定能源项目。本项目已被列入到山西省2018年风电开发计划中，不违背发改体改[2019]1685号的要求。 （2）规划符合性 2018年5月18日，山西省发展和改革委员会以晋发改新能源发[2018]319号文“关于明确山西省2018年度风电开发建设项目的通知”将本项目正式列入到山西省2018年风电开发方案中，所以本项目的建设符合山西省风电发展规划。 3、项目概况 （1）风电场各工程环保手续履行情况 本工程作为风电场规划建设的二期工程，除并网发电依托一期工程220kV升压站外，其余工程内容均为新建，不与一期工程发生关系。本工程投运后日常运行维护由220kV升压站班组代管，本次不新增定员。 表1 风电场各工程环保手续履行情况 序号 项目名称 建设 规模 建设内容 环评批复 工程进度 1 风电场一期工程 99MW发电工程 45台2200kW风电机组 忻环函评[2017]13号 正在建设 220kV升压站 办公生活设施 正在建设 供热面积40×104m2的供热站 4台13MW电热锅炉 已建成2台电热锅炉，剩余2台在建 2 220kV升压站辐射环评 -- 2×100MVA主变 审批中 未开工 3 220kV升压站输出线路工程环评 -- 10km输电线路 环评正在办理 未开工 4 风电场二期工程（本工程） 99MW 33台3000kW风电机组 环评正在办理 未开工 （2）风电场位置 本项目风机布置较分散，其中C1-C15风机位于繁峙县金山铺乡石河村南侧0.43km、A1-A18风机位于金山铺乡小柏峪村东南侧2.3km。依据本项目核准的批复，风电场拐点坐标见表2。风电场地理位置见附图1。 略。 （3）风电场规模 本项目拟安装33台单机容量3000kW风机，总装机容量为99MW，依托风电场220kV升压站，年发电量为24679.961万kWh，年等效满负荷小时数为2419.6h。本工程特征见表3。 表3 本工程主要特征 名称 单位/型号 数量 备注 风电场 场址 海拔高度 m 1270-2240 风电场中心经度（东经） 113°42'12.20" 风电场中心纬度（北纬） 39°13'0.05" 年平均风速（轮毂高度90m） m/s 7.38 3507# 风功率密度（轮毂高度90m） W/m2 391 3507# 年平均风速（轮毂高度90m） m/s 5.38 5578# 风功率密度（轮毂高度90m） W/m2 281 5578# 年平均风速（轮毂高度90m） m/s 5.26 5580# 风功率密度（轮毂高度90m） | W/m2 199 5580# 年平均风速（轮毂高度90m） m/s 5.8 8063# 风功率密度（轮毂高度90m） W/m2 195 8063# 年平均风速（轮毂高度90m） m/s 6.1 C001# 风功率密度（轮毂高度90m） W/m2 275 C001# 盛行风向 WSW~NW 主要设备 风电场主要机电设备 风电机组 台数 台 33 单机容量 kW 3000 叶片数 片 3 风轮直径 m 135 扫风面积 m2 14363.16 切入风速 m/s 2.5 额定风速 m/s 9.0 切出风速 m/s 20 安全风速 m/s 52.5 轮毂高度 m 90 箱变 数量 台 33 电压 kV 35 （4）风电场接入系统方案 本工程33台单机容量3000kW的风力发电机组通过4回35kV集电线路接入风电场220kV升压站35kV母线侧，以一回220kV线路接至滹源220kV变电站220kV母线，线路长度约10km，该输出线路工程由国网山西省电力公司忻州供电公司投资建设，不属于本次评价内容。 滹源站以一回线路接入供热站，线路长度约10km。供热站至220kV滹源站的输出线路不在本次评价范围内。 （5）风机选型 根据目前国内外风力发电机市场的现状以及国内已建风电场的装机情况，按照单机容量的大小可以将风力发电机划分为四个级别，各级别风力发电机组布置、运输控制参数见下表。 表4 各级别风力发电机组安装、运输控制参数比选表 序号 项目 机型 1 单机容量级别 1500kW级 2000kW级 2500kW级 多兆瓦级 2 转轮直径（m） 70～110 90～120 100～120 ≥110 3 叶片长度（m） 35～55 45～60 50～60 ≥55 4 机舱重量（t） 60～70 70～80 80～90 ≥90 5 安装履带吊（t） 350～450 450～600 600～700 ≥700 6 公路转弯半径（m） 28～36 36～40 40～44 ≥44 1500kW级机组：单机容量为1500kW左右，叶片长度在35m～55m，机舱重量在60t～70t，这类机组技术成熟，是目前山地风电场的主流机型之一，适合地形条件复杂、运输困难的风电场。 2000kW级机组：单机容量在2000kW左右，叶片长度在45m～60m左右，机舱重量在70t～80t左右。这类机组技术成熟，是目前山地风电场的主流机型之一，适合交通运输方便、场地比较平坦的风电场，但随着特殊运输车辆的不断优化，2000kW级机组越来越多应用于山地风电场。 2500kW级机组：单机容量在2500kW左右，叶片长度在50m～60m左右，机舱重量在80t～90t左右。这类机组对场地平坦程度和运输条件相对有较高的要求，目前主要安装在滩涂、平原等地形平坦的区域，但随着特殊运输车辆的不断优化，2500kW级机组越来越多应用于山地风电场。 多兆瓦级机组：单机容量在3000kW及以上，这类风力发电机的部件属超长、超重件，运输和吊装难度很大，目前在国内和欧美等发达国家有一定数量的安装，主要安装在海上风电场，但随着特殊运输车辆及风机技术的不断优化、创新，使风电机组的适用范围更广，也针对一些条件较特殊的地区研究应对措施，提高风电机组的安全性和可靠性，部分单机容量3000kW机组逐渐应用于交通运输条件较好、地形起伏不大的山地区域。 本项目风场拟选风场位于繁峙县金山铺乡南部、东山乡东部，海拔高度约1270-2240米。在技术稳定可靠，经济合理可行的基础上，本着节约占地，减少对当地生态环境破坏的原则，建设单位进行综合考虑，最终选择33台单机容量为3000kW的风机、总装机容量为99MW的设计方案。 （6）主要工程内容 本项目主要建设内容见表5，依托工程见表6，主要设备设施见表7。 |

| 项目 | 内容 | 可研阶段工程内容 | 环评阶段优化后的工程内容 | 变化情况 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 山西省忻州市繁峙县东部。风电场范围由12个拐点圈成 | 山西省忻州市繁峙县东部。风电场范围由12个拐点圈成 | 风电场范围不变。 | - |
| 建设规模 | 台数及单机容量 | 总容量 | 台数及单机容量 | 总容量 | 风机台数减少，单机容量变大，总容量不变 | - |
|  | 45×2200kW | 99MW | 30×3300kW | 99MW |  |  |
| 主体工程 | 风力发电机 | 风机：采用单机容量2200kW风力发电机45台，轮毂高90m。 风机基础：基础结构为重力式扩展基础。重力式扩展基础为现浇C40钢筋混凝土圆形承台，承台底面直径为19.2m，埋深3.6m。 | 风机：采用单机容量3000kW风力发电机33台，轮毂高90m。 风机基础：基础结构为重力式扩展基础。重力式扩展基础为现浇C40钢筋混凝土圆形承台，承台底面直径为21.2m，埋深4.0m。 | 风机选型变化，风机基础变大 | 未建 |
|  | 箱变 | 箱变：采用单元接线方式，每台风机设一座箱式变电站。风机接2750kVA箱变，升压变压器将机端电压由0.69kV升至35kV。 箱变基础：采用钢筋混凝土箱型基础，基础下设厚100mm的C15素混凝土垫层，基础埋深定为1.8m，边坡拟采用1:0.5。 每台占地26m2。 | 箱变：采用单元接线方式，每台风机设一座箱式变电站。风机接35kV箱变，升压变压器将机端电压由0.69kV升至35kV。 箱变基础：采用钢筋混凝土箱型基础，基础下设厚100mm的C15素混凝土垫层，基础埋深定为1.8m，边坡拟采用1:0.5。 每台占地26m2。 | 箱变数量减少，箱变基础不变。 | 未建 |
| 辅助工程 | 集电线路 | 45台风电机组通过5回35kV集电线路接入220kV升压站，集电线路采用以架空线为主，电缆为辅的设计方案。集电线路全长约63.62km，其中架空线路路径长约35.36km，其中双回架设13.03km，单回架设22.33km，电缆路径长约28.2km。塔基154基。 | 33台风电机组通过4回35kV集电线路接入220kV升压站，集电线路采用以架空线为主，电缆为辅的设计方案。新建35kV集电线路全长约44.58km，其中架空线路路径长约26.08km，沿路地埋电缆路径长约18.5km。新建铁塔87基。 | 埋地段线路减少，架空线路减少，集电线路总长缩短，塔基数量减少。 | 未建 |
|  | 场内道路 | 新建场内施工检修道路长约45.6km，改扩建进场道路约11.7km。设计路面宽6m，采用20cm山皮石路面；施工结束后道路宽度恢复至4m，作为运行期检修道路。 | 新建场内施工检修道路长约30.5km，改扩建道路约4.8km。设计路面宽6.5m，采用20cm山皮石路面；施工结束后道路宽度恢复至4.5m，作为运行期检修道路。 | 道路长度缩短，路宽增加 | 未建 |
| 公用工程 | 施工期 | 供水 | 在升压站址打一口井，施工结束后作为升压站水源。水源附近施工用水可直接用管道输送，其它距离较远的施工点可用水罐车或水箱运输。 | - | 未建 |
|  |  | 供电 | 施工电源从附近村庄10kV线路接线至施工临建区，配备移动式柴油发电机作为风力发电机基础的施工电源。 | - | 未建 |
|  | 运营期 | 站内设一座10kV的自用变压器供电，供水来自站内水井，生活采暖使用电暖气。 | - | 未建 |
| 环保工程 | 风机噪声 | 风机叶片扫风时发出的空气动力噪声和机组机械运转噪声，在风机选型定货中考虑噪声排放限值，选用低噪声设备，合理布置风机分布。 | - |  |
|  | 风机检修废油 | 站内建设一座40m3事故油池和一座10m2危废暂存库，用于废油和废旧蓄电池的收集贮存，定期交由有资质的单位处置。生活垃圾经收集后送当地环卫部门指定地点处置。 | - | 未建 |
|  | 生态 | 对临时占地区块进行植被恢复。 | 对临时占地区块进行植被恢复。 | - | 未建 |

| 表6 依托工程 依托工程 升压并网 依托风电场220kV升压站内主变升压后并入国家电网。 危废暂存 利用风电场220kV升压站内的33.75m2危废暂存库。 运维人员 一期220kV升压站职工定员20人，本工程日常巡检由一期班组代管，本次不新增定员。 施工临建 利用一期工程的施工临建区。 表7 主要设备设施一览表 设备名称 型号规格 单位 数量 风力发电机组 风机 H135-3.0MW 台 33 箱变 35kV 台 33 （7）依托工程（风电场220kV升压站）概况 ①升压站内职工定员 升压站内职工定员20人，其中：站长1名，副站长1名，安全技术专工1名，运维检修人员17名。工作制度为三班两运制。 ②危废暂存库 升压站内设置1座33.75m2（118m3）危废暂存间，运行管理严格按照《危险废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物转移联单管理办法》相关要求执行。 ③事故油池 升压站内在主变旁设置事故油池容积45m3。 ④生活污水处理设施、废水收集池 升压站内设置一座处理能力0.5m3/h的地埋式污水处理设施和300m3废水收集池，采暖期暂存于废水收集池，待非采暖期用于站内绿化用水、道路洒水抑尘，不外排。 4、本项目占地概况 本项目用地包括永久占地和临时用地。永久占地包括风电机组及箱变基础、塔基及检修道路占地，永久占地面积为151149m2。临时用地包括风电机组吊装平台、塔基临时占地及检修道路两侧，临时占地面积为133191m2。工程永久和临时用地情况列于表8.1和表8.2。 表8.1 工程永久占地面积汇总表 占地类型 占地面积（m2） 风机及箱变 场内新建检修道路 集电线路杆塔 小计 乔木林地 0 174 0 174 灌木林地 1895 16160 185 18240 其他草地 7580 102606 393 110579 旱地 3032 18310 814 22156 | 合计 12507 137250 1392 151149 备注 33台风机，每台占地353m2，小计11649m2；33台箱变，每台占地26m2，小计858m2 新建30.5km，路面宽4.5m 87个塔基，每基占地16m2 表8.2 工程临时用地面积汇总 占地类型 占地面积（m2） 风机及箱变吊装平台 场内新建检修道路 改扩建道路 集电线路杆塔 施工临建区 小计 乔木林地 0 77 0 0 0 77 灌木林地 8235 7182 200 231 0 15848 其他草地 32940 45603 6600 491 0 85634 旱地 13176 8138 2800 1018 6500 31631 合计 54351 61000 9600 1740 6500 133191 备注 单机按40×50m计算，扣减基础占地353m2， 剩余1647m2，共33台 新建30.5km， 施工期扩宽至6.5m， 施工结束后道路宽度恢复至4.5m，用作运行期检修道路。 30500×2=61000 m2 改扩建进场道路4.8km，现状为4.5m宽土路，施工期扩宽至6.5m，施工结束后恢复原状4800×2=9600 m2 87个塔基，按每塔周围20m2计 按实际用地面积 5、公用工程、职工定员 （1）供水 施工用水由水车外购。 （2）供电 配备移动式柴油发电机作为风力发电机组基础的施工电源。 （3）运营期定员 本项目不设专管人员，运行管理交由公司下属的风电场220kV升压站班组负责。 （4）建设进度 本工程计划2020年7月开工，2021年7月竣工，施工期为12个月。 6、技术经济指标 本项目的主要技术经济指标列于表9。 表9 本项目主要技术经济指标 指标名称 单位 指标数值 技术指标 装机规模 MW 99 年发电量 万kWh 24679.961 年利用小时数 h 2419.6 劳动定员 人 不设专员 经济指标 平均上网电价（含税） 元/kW.h 0.57 项目投资财务内部收益率（税前） % 14.24 项目投资财务内部收益率（税后） % 12.59 资本金财务内部收益率 % 31.55 总投资收益率 % 9.76 投资利税率 % 8.36 资本金净利润率 % 32.06 投资回收期（税后） 年 7.82 资产负债率 % 80.00 7、环保投资 风力发电是利用可再生的清洁能源风能，将风能转化成机械能，最后转化成电能的过程。在这个转化过程中，不产生废气、废水和废渣，对环境的负面影响仅在于改变部分土地的利用功能，产生一定的生态影响。本项目总投资85883万元，其中环保投资630万元。占总投资的0.73%。本工程环保投资见表10。 表10 本工程环保投资 项目 投资（万元） 施工期 生态 风机吊装及箱变区植被恢复措施 250 检修道路区植被恢复措施 220 集电线路区植被恢复 80 施工临建区 35 运行期 固废 | 依托风电场220kV升压站内危废暂存库 -- 噪声 选用低噪声风机，基础减振 45 合计 630 |
| --- | --- | --- |

二、风电场总平面布置

# 1、风力发电机组布置

本项目选用33台单机容量为3000kW风力发电机组。风机布置较分散，其中C1-C15风机位于繁峙县金山铺乡石河村南侧0.43km、A1-A18风机位于金山铺乡小柏峪村东南侧2.3km。风电机组的布置按充分利用风电场场区的风能资源，并结合场区地形地貌、植被及土地利用规划进行风电机组的布置，风机位置坐标见表11。

# 略。

# 2、道路布置

# （1）场外交通运输

本项目位于山西省忻州市繁峙县东侧，距离繁峙县城区约31km，场区西侧有S205省道，北侧有G108国道。根据场区布置，本风场可通过国道108、034乡道和场内乡村道路对外连接，路况良好，对外交通便利。

依据风电场各种设备生产地，并结合风电场场址区域路网情况，拟采用的运输路线为：风机生产厂家→108国道→既有的村村通道路034乡道。

（2）场内道路

场内施工检修道路跟据场区布置，分别考虑从国道G108、034乡道和场内乡村道路进入风机机位，再考虑修建贯通风机的场内道路。

新建场内施工检修道路长约30.5km，改扩建道路约4.8km。优先利用原有034乡道。许家窑村至风机A16附近属于改扩建路段，风机A16至A18、A9至A15、A1至A8、034乡道东侧口子村至C9、C9至C15间路段属于新建施工检修道路。

本项目检修道路分布情况见附图2。

（3）道路施工方案

土方采用挖掘机开挖，石方采用手风钻钻孔爆破，推土机集料，装载机配自卸汽车运至道路填方部位，并根据现场开挖后的地质条件，在需要路段砌筑挡墙。对于路段的土石方填筑采用自卸汽车卸料，推土机推平，按设计要求采用振动、分层碾压至设计密实度。

a.路基工程

路基宽度：采用四级公路标准，新建路段施工期需临时拓宽至6.5m，施工完毕后恢复至4.5m宽度，其中路肩宽0.5m。

路基边坡：路基边坡坡率采用1:1.5。

路基排水：检修道路排水沟采用自然土基，断面采用梯形，排水沟底面尺寸为：顶宽40cm，沟深50cm，纵坡为自然坡。

b.路面工程：路面类型为碎石路面，路面结构如下：

面层：泥结灰碎石（1.5:0.5:8）；

基层：2:8灰土垫层；

垫层：素土夯实。

c.道路施工：施工中按地形选择合理的断面形式施工；边坡处理采用自然放坡，坡度1:1.5；碾压分层厚度不大于0.2m，土基压实度0.94。

图1a 检修道路路基标准断面图（运营期）

图1b 施工道路路基标准断面图（施工期）

3、集电线路布置

本工程拟安装33台单机容量3.0MW的风电机组。根据风机机位布置、地形及自然环境，场内35kV集电线路采用采用以架空线为主，电缆为辅的设计方案。设计4回集电线路分别命名A线、B线、C线、D线，每回线路连接7-8台风机。新建35kV集电线路全长约44.58km，其中架空线路路径长约26.08km，沿路电缆路径长约18.5km。

A回连接的风机有：C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8共8台风机；

B回连接的风机有：A9、A10、A11、A12、A13、A14、A15、A16、A17、A18共10台风机；

C回连接的风机有：A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8共8台风机；

D回连接的风机有：C9、C10、C11、C12、C13、C14、C15共7台风机；

其中，A1-A8、A9-A15间为沿路地埋电缆路径，C1-C8、C9-C15、A1至升压站、A15至升压站为架空集电线路，A23至升压站间为同塔三回架空集电线路，新建铁塔87基。

集电线路走向见附图2。

# 4、施工生产生活区布置（依托工程）

本项目不新建施工生产生活区，依托一期工程升压站。施工工期为12个月，施工人员平均180人，高峰期240人。目前风电场一期工程（国家电投繁峙县99MW风电清洁能源供暖项目）中的升压站办公生活设施已开工建设，并设置了两处施工临建区，一处为施工生活管理区，占地2500m2，另一处为施工生产区，占地5000m2。施工临建区距离村庄较远，总面积同环评一致，占地类型为草地。

本项目建设过程中的材料均从当地购买，不自行搅拌混凝土，全部外购商混。施工临建区主体工程为综合加工厂；储运工程为材料、设备仓库和机械停放场，公用工程中冬季采暖为电暖气，水源由水车外购，供电引接附近10kV电线。环保工程主要为生活区隔油沉淀池。

# 5、220kV升压站（依托工程）

风电场一期220kV升压站内包含生产控制楼楼、35kV配电间、生活消防泵房、车库、废品库等建筑物，以及主变压器、架构、户外配电设施等配套设备。本期升压站内无需新增建（构）筑物以及配套二期工程的生产设备及基础。平面布置见附图3。

# 6、依托工程环保执行情况

施工期间环保执行情况具体见表12。由表12可知，截止目前，一期工程的建设基本落实了原环评文件和环评批复要求的污染防治措施。

表12 环保工作执行情况

| 工程类别 | 环评及批复要求 | 实际执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 生态恢复 | 落实项目区绿化措施，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。 严格控制施工范围，剥离表土集中堆放并苫盖，临时占地进行植被恢复。 | 升压站总图布局进行了深度优化，缩小了占地面积，实际占地面积为1hm2，相比环评阶段减少占地面积4700m2。 施工临建区目前设置两处，一处为施工生活管理区，占地2500m2，另一处为施工生产区，占地5000m2。施工临建区距离村庄较远，总面积同环评一致，占地类型为草地。 升压站和施工临建区开挖产生的土方集中堆积，并用防尘网苫盖，待施工结束后场地平整恢复使用。 |
| 废气防治 | 施工区采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等防尘措施 | 升压站和施工临建区四周设置了彩钢围，临时堆料和土方采用防尘绿网进行了苫盖，土石方运输采用封闭式箱式卡车，进站道路不定时进行洒水。 施工临建区设简易厨房，内设液化气灶具和抽油烟机。 |
| 噪声防治 | 禁止夜间施工，建筑施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 | 升压站选址同原环评，距离最近村庄石河村600m。 施工单位制定了合理的施工计划，未安排夜间施工。截止目前，尚未收到周围村庄居民的投诉。 |
| 固废处置 | 生活垃圾 | 生活垃圾统一收集后送往环卫部门处理 | 施工临建区设置了垃圾桶，生活垃圾统一收集后定期交由环卫部门处置。 |
|  | 土石方 | 土方余方量全部用于各施工工段的场地平整回填。 | 升压站和施工临建区开挖产生的土方集中堆积，并用防尘网苫盖，待施工结束后场地平整恢复使用。 |
|  | 危废暂存间 | 一座55m3的危废暂存间，基础做防渗处理，并在明显处设置警示标志。 | 由施工图可知，危废暂存间占地面积为33.75m2，实用面积28m2，高3.5m，体积98m3。 |
|  | 事故油池 | 一座40m3的事故油池，采用防渗漏结构。 | 由施工图可知，事故油池容积为45m3。 |
| 废水防治 | 施工期杂用废水经沉淀等初步处理后喷洒抑尘。在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。 | 施工临建区设置了旱厕和沉淀池，产生的杂用废水集中经沉淀后用于降尘和绿化洒水。 |
|  | 一套0.5m3/h地埋式污水处理装置 | 一套0.5m3/h地埋式污水处理装置 |
|  | 一座300m3集水池 | 一座300m3集水池 |

因此，本评价要求建设单位和施工单位继续按照原环评及批复要求，开展施工期扬尘、废水、固废、噪声等污染防治工作，施工结束后对临时开挖的土石方、施工临建区进行清理平整，结合水土保持方案和原环评制定的生态恢复方案开展绿化和水保工作。危险废物的贮存和管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定执行，暂存库和事故油池等防渗区须选用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10 cm）进出防渗处理。

# 7、一期工程中的供热站概况

供热站位于忻州市繁峙县大营镇，距离繁峙县城中心43.7km，供热面积为40万m2。截止目前，供热站已建设完成。

（1）供热站规模

一期工程利用风电场弃风电力实现储能集中供热模式，即在发电端利用风力发电作为电源，以现有电网作为输送介质，将弃风时段的电能作为蓄热电锅炉的加热电源，利用供热站内的热网管道，为热用户供热。

供热站装设4台13MW（10kV）的高温固体蓄热电锅炉以及配套的附属设施，设计总供热的建筑面积约为40×104m2（推动全省风电清洁供暖的基本原则规定每1万千瓦风电配置制热量满足2万平米建筑供暖需求的标准）。供热站的热力管网设置补水系统，热力管网设计温度为：回水温度60℃，供水温度120℃，最终供回水参数取决于供热规划要求。按照最大设计热负荷和热网供回水温度，确定热网循环水量约为574t/h，热网循环水的补水率按照1%考虑，因此供热站的设计热网循环水补水量为5.8t/h。

（2）供热站内建设内容及环保执行情况

供热站主要包括锅炉房及水泵房，锅炉间设备包括4台固体蓄热电锅炉和高压盘柜和低压盘柜，水泵间包含软化水箱、软化装置、软化水泵、原水升压泵、采暖循环泵等设备。

表13 供热站环保工作执行情况

| 工程类别 | 环评报告表及批复要求 | 实际执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 生态恢复 | 供热站站区四周实体围墙，供热站周边栽种花草、灌木 | 站区四周设置了实体围墙，站内进行了绿化 |
| 废气防治 | 锅炉蓄热供热系统在运行过程中没有废气产生，运营期采用就近接入集中供暖管网，无燃煤烟气。 | - |
| 噪声防治 | 锅炉房及水泵房增加吸声材料 | 供热站选址同原环评，距离最近村庄大营镇1km。 施工单位制定了合理的施工计划，未安排夜间施工。截止目前，尚未收到周围村庄居民的投诉。 |
| 固废处置 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集后，及时交送当地环卫部门清运处置。 | 站内设置了垃圾桶，生活垃圾统一收集后定期交由环卫部门处置。 |
|  | 危废暂存间 | 一座10m3的危废暂存间，基础做防渗处理，并在明显处设置警示标志；定期由山西松兰环保科技有限公司回收处理。 | 危废暂存间占地面积为9m2，高3m，体积27m3。 |
|  | 事故油池 | 一座10m3的事故油池，采用防渗漏结构；废油由山西松兰环保科技有限公司进行回收处理。 | 由施工图可知，事故油池容积为10m3。 |
| 废水防治 | 2名员工生活废水收集到沉淀池中，经沉淀后用于供热站绿化用水 | 站内设置了旱厕和沉淀池，产生的废水集中经沉淀后用于降尘和绿化洒水。 |

# 三、建设项目所在地环境简况

## 1、自然环境简况

略。

## 2、区域环境质量现状

略

## 。3、环境功能区划

（1）生态环境

根据《繁峙县生态功能区划》可知，本项目所在区域属于III3青羊河流域水土保持生态功能单位。

根据《繁峙县生态经济区划》可知，本项目所在区域属于II2滹沱河沿岸平原区营养物质保持生态功能单元和IV2臭冷杉自然保护区涵养水源和生物多样性保护生态功能单元。

（2）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，风电场区域为声环境功能1类区。

## 4、主要环境保护对象（列出名单及保护级别）

根据现场踏勘可知，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域，亦无珍稀濒危的动植物等敏感因子。由繁林函[2019]36号可知，本项目风机基础、施工和检修道路、集电线路塔基不占用天然乔木林地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、国家一级公益林和国家二级公益林中的有林地。

本项目风电机组周边300m范围内无村庄分布，主要环境影响为风电场建设对生态环境的影响，环境敏感目标具体见表18和附图2。

表18 本项目主要环境敏感目标

| 环境 要素 | 敏感目标 | 位置 | 影响 | 措施 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 石河村 | 场外运输道路（村村通道路）西侧 | 物料运输产生的短期扬尘、运输车辆尾气的影响 | 严禁使用报废车辆；采取洒水喷洒措施；严格控制道路运输扬尘 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 |
| 声环境 | 石河村 | C4风机西北方向430m | 施工期间车辆通行会对村庄产生噪声等不利影响 | 通过村庄时减速慢行 | 《声环境质量标准》GB3096-2008中1类标准 |
| 生态 | 区域植被和土壤 | 风机及箱变区、集电线路区、检修道路区以及工程建设可能影响到的区域 | 破坏地表植被，加剧水土流失 | 选址选线尽量避让乔木林；施工期，严格控制施工范围，减少树木砍伐，加强环境监督管理和植被恢复 | 降低生态影响，防治水土流失 |
| 光影 | 石河村 | C4风机西北方向430m | 运行期风机叶片在运转时将在近距离内产生频闪阴影 | 合理布置风机 | 村庄不得受到影响 |

# 四、评价适用标准

## 1.环境质量标准

# （1）环境空气

环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，标准值见表19。

表19 环境空气质量标准（二级）μg/m3

| 标准值 项目 | 年平均 | 24h平均 | 1h平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |
| PM10 | 70 | 150 | —— |
| PM2.5 | 35 | 75 | —— |
| CO |  | 4mg/m3 | 10mg/m3 |
| O3 |  | 160 | 200 |

（2）声环境

本项目风电场及周围区域为农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准，见表20。

表20 声环境质量标准  单位：dB（A）

| 污染物 | 噪声 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 标准值dB（A） | 55 | 45 |

## 2、污染物排放标准

# （1）噪声排放标准

①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。

运营期风机噪声排放应满足到最近敏感点的噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

表21 噪声排放标准单位：dB（A）

| 排放时序 | 执行标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |
| 运营期 | 风机到最近村庄的预测值 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 | 55 | 45 |

（2）固废

# 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求[环境保护部公告（2013年第36号）]。

# 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求[环境保护部公告（2013年第36号）]。

# 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述

# （1）施工期工程内容

风电场的建设主要包括风机箱变的基础建设及设备安装、线路塔基施工、检修道路施工等。本项目采用的主要施工机械见表22。施工期主要工艺见图2。

表22 主要施工机械汇总表

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车式起重机 | 500t | 台 | 1 |  |
| 2 | 汽车式起重机 | 150t | 台 | 1 |  |
| 3 | 气腿式手风钻 | YT23 | 个 | 12 |  |
| 4 | 挖掘机 | 2m3 | 台 | 4 |  |
| 5 | 装载机 | 2m3 | 台 | 2 |  |
| 6 | 推土机 | 160kW | 台 | 2 |  |
| 7 | 光轮压路机 | 25tYZ25 | 台 | 2 |  |
| 8 | 振动碾压机 | 16t | 台 | 1 |  |
| 9 | 手扶式振动碾压机 | 1.0t | 台 | 1 |  |
| 10 | 牵引式斜坡振动碾 | 10t | 台 | 1 |  |
| 11 | 插入式振捣器 |  | 个 | 16 |  |
| 12 | 载重汽车 | 15t | 辆 | 3 |  |
| 13 | 自卸汽车 | 20t | 辆 | 5 |  |
| 14 | 水车 | 8m3 | 辆 | 1 |  |
| 15 | 洒水车 |  | 辆 | 1 |  |
| 16 | 平板运输车 | SSG840 | 套 | 1 |  |
| 17 | 柴油发电机 | 50kW | 台 | 2 |  |
| 18 | 移动式空压机 | YW-9/7 | 台 | 2 |  |
| 19 | 潜水泵 | QB10/25 | 台 | 2 |  |

# 1）风电机组基础构筑

①土石方工程

按照设计确定风电机位置后进行各风电机的基础开挖，采用挖掘机施工为主，辅以人工修整机坑。基础土方用小型反铲挖掘机，底部人工清槽；基础石方用人工操作以风钻钻孔爆破，人工及机械出渣。预留回填土堆放在施工场地指定位置，多余土石方用于修筑检修道路及施工场地填土。基坑根据需要采取边坡支护，基坑底边要留足排水槽。

②混凝土工程

本项目使用的混凝土全部为商品混凝土，来源于站址附近合法的混凝土搅拌站。混凝土浇注用砼罐车运输，砼泵车浇灌，插入式砼振捣棒振捣（配一台平板振捣器用于基础上平面振捣），每点振捣20~30s，直到混凝土不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为止。每个基础的砼浇筑采取连续施工，一次浇筑完成，并对可能存在的施工缝采取相应处理措施，确保整体质量。基础砼浇筑完成，进行覆盖和运水车洒水养护，三天后可以拆模及回填。待砼达到设计强度后才允许设备吊装。冬天封冻停止砼施工。

# 2）风电机组安装

根据已建风电工程风机吊装经验及总进度安排，采用两套起吊设备进行安装。主吊设备采用轮胎式起重机或SCC2800WE型履带式起重机，辅吊采用150t汽车式起重机。主吊设备通过各风机平台实现转场。

①塔筒安装

塔筒安装前，应掌握安装期间工程区气象条件，以确保安装作业安全。安装时，先利用汽车式起重机提升下塔筒，慢慢将塔筒竖立，使塔筒的下端准确座落在基础法兰钢管上，按设计要求连接法兰盘，做到牢固可靠。中、上塔筒的安装方法与下塔筒相同。

②风机安装

风速是影响风机安装的主要因素之一，当风速超12m/s时，不允许安装风力发电机。在与当地气象部门密切联系的同时，现场设置风力观测站，以便现场施工人员做出可靠判断，确保风机安装顺利进行。

机舱安装时，施工人员站在塔架平台上，利用汽车吊提升机舱，机舱提起至安装高度后，再慢慢下落，机舱应完全坐在塔架法兰盘上，按设计要求连结法兰盘。转子叶片和轮毂在地面组装好后，利用汽车式起重机整体提升，轮毂法兰和机舱法兰按设计要求联结。上述作业完成并经验收合格后，移去施工设施，进行风机调试，完毕后投入运行。

# 3）箱变

①安装前的准备电缆应在箱式变电站就位前敷设好，并且经过检验是无电的。开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后方可按安装要求进行安装。

②安装时靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°，如有必要，应用横杆支撑钢缆，以免造成箱变结构或起吊钩的变形。箱变大部分重量集中在装有铁心、绕组和绝缘油的主箱体中的变压器，高低压终端箱内大部分是空的，重量相对较轻，使用吊钩或起重机不当可能造成箱变或其附件的损坏，或引起人员伤害。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行试验。

4）场内集电线路

场内集电线路采用穿管直埋、架空和电缆沟三种敷设方式。场内集电线路敷设包含风力发电机组至箱式变压器低压电缆线路、35kV集电线路架空敷设与35kV集电线路进升压站线路。风力发电机组至箱式变压器低压电缆线路采用穿管直埋方式：35kV集电线路架设采用架空布置，架设时将开挖线塔基础并回填，同时完成线塔的安装组合，线塔安装完毕后将进行集电电线的架设工作，首先将输电电线沿集电线路走向布设于相邻的线塔之间，然后实现电缆上塔，并按照输电架设的有关规范对电缆进行张紧、固定，完成整个集电线路的架设工作：35kV集电线路进升压站线路采用低压电缆线路电缆沟宽0.8m，深0.8m，均按设计要求回填。

# 5）风电场道路

场内施工检修道路的布置主要考虑满足大型起吊机械和超长超宽平板拖车的通过及运输风机、风轮叶片、塔架等运输的需求，并尽可能利用现有村村通道路建设。

风场道路尽量利用原有的道路进行扩宽裁弯取直，临时施工道路路宽6.5m，后期用于风场运维检修。

（2）运行期工艺流程

风机叶片在风力带动下将风能转变为机械能，在齿轮箱和发电机作用下机械能转变为电能，发电机的出口电压为0.69kV，接入箱式变压器后升压至35kV，33台箱变出线经4回35kV集电线路送至220kV升压站1主变的35kV配电装置母线侧。

本工程采用机电一体化集中控制方式，在综合楼控制室实现对机电设备的遥测、遥控、遥信。风力发电的工艺流程见图3。

## 2、主要污染源强

（1）废气

施工期大气污染源主要是施工期道路修筑、基础开挖、物料运输以及施工机械燃油产生的废气。

运营期无废气排放。

（2）噪声

施工期的噪声源主要为各类施工机械产生的噪声。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器、砂轮锯、空气压缩机等。这些噪声源的噪声级分别在95dB（A）~105dB（A）之间。

本项目运行期噪声源主要为风机噪声。风轮叶片的气流和风轮产生的尾流会引起空气动力噪声，变速齿轮箱会产生机械噪声，单台风机的声功率级可按产品指标105dB（A）考虑。

（3）生活污水

施工期生产废水主要为设备冲洗废水，生活污水主要是施工人员日常洗涮等杂用废水。本项目施工人员中管理层和技术层人员食宿安排在施工临建区，其余施工工人以当地闲散劳动力为主，食宿自行解决。所以，施工期生活污水主要为施工临建区的少量生活废水。

（4）固体废物

①弃土弃渣

本工程施工期无取土场，土石方主要来源于新建道路、风电机基础、箱变以及集电线路的施工。

由于场内道路及场地平整需要填方量较大，因此可以就近利用风电机组和箱变的余方，这样不仅有效利用了余方，使工程总的土石方挖填量基本平衡，又可以减少水土流失的发生。施工过程产生的少量废弃的混凝土等可基本做到妥善处理。经计算，本工程土石方工程量挖方量为114.21万m3，填方量114.21万m3。

本工程土石方平衡见表23。

表23 项目土石方平衡表单位：万m3

| 序号 | 项目 | 开挖 | 回填 | 余方（m3） | 借方（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机基础 | 5.27 | 3.11 | 2.16 | - | 余方就近用于道路回填 |
| 2 | 箱变基础 | 0.39 | 0.24 | 0.15 | - | 余方就近用于道路回填 |
| 3 | 吊装场地平整 | 26.4 | 26.4 | - | - | - |
| 4 | 进场道路 | 17.22 | 13.12 | 4.10 | - | 余方就近用于道路回填 |
| 5 | 场内道路 | 64.93 | 71.34 | - | 6.41 | 借方来源于风机基础、箱变基础、进场道路的土石余方 |
| 6 | 合计 | 114.21 | 114.21 | 6.41 | 6.41 | - |

②废油

风电机组检修过程中会产生废机油，产生量3L/台.a，本工程33台风机产生量为99L/a。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）（2016年6月14日），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，行业来源为非特定行业，废物代码为900-214-08，危险废物名称为车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，危险特性为毒性（T）和易燃性（I）。

箱变检修时也会产生少量废油。根据《国家危险废物名录》（环保部令第39号）（2016年6月14日），属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，行业来源为非特定行业，废物代码为900-220-08，危险废物名称为变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油，危险特性为毒性（T）和易燃性（I）。

项目危险废物情况汇总见下表24。

表24 项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机检修废油 | HW08 | 900-214-08 | 99L/a | 风机 | 液态 | 矿物油 | 碳氢化合物 | 5年 | 毒性和易燃性 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 箱变检修废油 | HW08 | 900-220-08 | 少量 | 箱变 | 液态 | 矿物油 | 碳氢化合物 | 5年 | 毒性和易燃性 | 委托有资质单位处置 |

# 六、环境影响分析、拟采取防治措施及预期治理效果

## 1、施工期的环境影响分析、污染防治措施及预期治理效果

（1）生态

本项目生态影响评价范围内的主要生态系统类型为草地生态系统。风电场建设内容主要包括风电机组基础和塔架建设、施工检修道路、集电线路架设等，这些工程的实施均要破坏地表植被。

风电场建设过程中，工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。施工期间，因施工产生的粉尘会附着在周围植物的叶面上，影响其生长。施工期野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响，而本区内无大型野生动物，主要有野鸡、野兔、鼠类等小型动物，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。且施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，可见，施工期对野生动物的影响较小。

施工完成后即对临时用地采取人工植树种草的方式进行植被恢复。因此，项目建设不会对区域生态环境质量产生明显不利影响。

本风电场范围不涉及国家及省级保护的珍惜动植物集中分布区。随着项目的建成，施工临时用地将进行有效的植被恢复，因此，本项目建设不会对区域生态环境质量产生明显不利影响，也不会影响原区域生态系统服务功能。

2）防治措施

a.施工期间，严格控制施工活动范围，在施工区明显处设置警示性标牌；

b.加强对施工人员的生态环境保护教育，强化其环保意识；

c.施工期应尽量避开汛期和大风天气，对暂不使用的土方、砂石料场及时用苫布遮盖，四周设置围堰，采取有效的水土保持措施，防止雨水和风力的侵蚀；

d.施工工序安排应合理，以挖作填，优化土方平衡，减少二次转运，减小扬尘污染和水土流失；

e.施工结束后，及时对地表扰动处进行植被恢复，尽量选用本土植被，保证成活率。对损毁的耕地进行土地复垦，恢复土地使用功能。

3）预期治理效果

据调查，工程建设区域内无自然保护区、风景名胜区、大型沼泽、水体分布，也无珍惜濒危的野生动植物分布。区域地表植被以草丛和稀疏灌木为主，动物以鼠、兔等小型野生动物为主。随着施工结束，区域植被逐渐恢复，动物的活动也将恢复正常。因此，施工期对动植物的影响较小。

施工结束后，清理场地内建构筑物和施工机械设备等，对施工临时占地按照原土地类型进行恢复。根据《中华人民共和国森林法》及其条例和《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号）的规定，本项目建设开工前须依法办理林地许可手续；依据晋政发[2013]22号文件，占用耕地的，依法依规给予补偿。

随着施工的结束，区域动物的活动也将恢复正常。施工期对动物的影响是可逆的。

（2）噪声

1）影响分析

施工期噪声主要源自施工机械和运输车辆。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器、砂轮锯、空气压缩机等。这些噪声源的声功率级为95dB（A）~105dB（A）。施工噪声源可近似为点源，根据点声源衰减模式，可预测出各施工机械满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值的边界距离，即达标距离。经预测可知，施工边界噪声昼间达标的最大距离为23m，夜间达标的最大距离为127m。主要施工机械设备的声功率级及各种施工机械达标距离见表25。

（仅考虑几何发散衰减）

式中：Lr——距声源r处的声压级，dB（A）

Lw——声源的声功率级，dB（A）

r——预测点距声源的距离，m；

表25 主要机械设备噪声衰减情况

| 声源 | 声功率级dB（A） | 各声源衰减预测值（dB（A）） | 达标距离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 昼间标准 70dB（A） | 夜间标准 55dB（A） |
| 起重机 | 105 | 57.0 | 51.0 | 47.5 | 45.0 | 43.0 | 23m | 127m |
| 挖土机 | 105 | 57.0 | 51.0 | 47.5 | 45.0 | 43.0 | 23m | 127m |
| 推土机 | 100 | 52.0 | 46.0 | 42.5 | 40.0 | 38.0 | 13m | 71m |
| 装载机 | 100 | 52.0 | 46.0 | 42.5 | 40.0 | 38.0 | 13m | 71m |
| 压实机 | 95 | 47.0 | 41.0 | 37.5 | 35.0 | 33.0 | 7m | 40m |
| 振捣棒 | 95 | 47.0 | 41.0 | 37.5 | 35.0 | 33.0 | 7m | 40m |
| 砂轮锯 | 95 | 47.0 | 41.0 | 37.5 | 35.0 | 33.0 | 7m | 40m |
| 空气压缩机 | 95 | 47.0 | 41.0 | 37.5 | 35.0 | 33.0 | 7m | 40m |

2）防治措施

①施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声源头上进行控制。

②要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。

③要优化施工时间，对强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染时间。

④午间（12:00-2:00）和夜间（22:00~次日6:00）禁止施工和车辆运输，以免影响附近居民休息。

3）预期治理效果

本项目施工场地均远离村庄布置，施工期噪声影响为短暂的可逆影响，采取评价提出的防治措施后，施工期产生的噪声影响可接受。

（3）废水

废水主要是施工临建区内产生的生产废水和生活污水。

生产废水包括设备和车辆冲洗废水，水量较小，经沉淀处理后可回用于砂石料拌和使用。

生活污水主要为施工临建区人员的日常洗涮等杂用废水，无冲厕废水（设旱厕），生活污水可经沉淀后回用于洒水抑尘或绿化使用。所以施工期无废水外排，不会对水环境造成明显影响。

（4）废气

1）污染影响

施工期环境空气影响主要表现为施工机械燃油废气，以及施工扬尘污染。

施工机械废气主要包括运输车辆和柴油发电机产生的废气，评价要求对施工机械加强保养，燃用符合标准的油品，严禁使用报废车辆和柴油发电机，以减少施工对周围环境空气的影响。

施工扬尘来自土石方开挖、施工临建区物料堆场起尘以及物料运输的道路扬尘。扬尘量的大小与诸多因素有关。

2）防治措施及治理效果

评价要求施工单位在施工过程中要严格按照《山西省大气污染防治2018年行动计划》（晋政发[2018]52号）、《忻州市大气污染防治2018年行动计划》（忻政办发[2018]87号）、《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（晋政发[2019]39号）和山西省环境保护厅晋环发（2010）136号文要求控制施工扬尘，加强施工期扬尘污染治理，以减轻对大气环境的影响。具体要求如下：

①施工机械加强保养，燃用符合标准的油品，严禁使用报废车辆和柴油发电机，以减少施工对周围环境空气的影响；

②加大建筑材料堆放场洒水次数，减小粉尘产生量；

③回填土方集中堆集，采用不透水帆布覆盖，防止扬尘产生，防止造成水土流失；

④机械和材料堆放场远离居民区和行政办公区，防止大风天气，临时材料堆放场物料散漏污染；

⑤工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业；

⑥施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

⑦在施工边界设置围挡，围挡高度不低于1.8m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。

（5）固体废物

施工期土石方挖填基本平衡，所以施工期固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾。经收集后送往当地环卫部门指定地点处置。

## 2、运行期环境影响分析及防治措施

（1）噪声影响分析及防治措施

风场主要噪声源为风轮机叶片扫风时发出的空气动力噪声和机组机械运转噪声。风场拟采用3000kW风电机组，其主要噪声是机组机械运转的噪声，单台风机的声功率级按产品指标105dB（A）考虑，轮毂距地面90m，各台风机之间相距300m以上。因此，可按每个风机视为一个点声源，且处于全自由空间，对单台风机噪声距离衰减进行预测。计算公式如下：

LA（r）=LWA-20lgr-11

式中：LA（r）—距声源r处的声压级dB（A）；

LW（A）—点声源的A声功率级dB（A）。

噪声衰减预测结果列于表26。

表26 单台风电机噪声衰减预测结果及对敏感点的影响预测

| 距离m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声压级 dB（A） | 60.0 | 54.0 | 48.0 | 44.5 | 42.0 | 40.0 |

由上表可知，按单台风电机点声源考虑，风电机外300m噪声衰减值已满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求。距离风机最近的村庄为石河村，与最近风机C4相距430m，风机对其噪声影响很小，可以满足《声环境质量标准》中1类标准要求。因此，按风电机组分布，风机运行不会对附近村庄居民声环境产生明显影响。

为尽量减小风电机噪声对环境的影响，应在风电机选型定货中考虑风电机的噪声排放限值；风电场为开放形式，不设场边界。因此，评价建议以风机为中心划定半径300m的噪声隔离区，禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。

（2）废水影响及防治措施

本项目运行管理交由风电场升压站班组负责，不产生废水。

（3）固体废物

本工程产生的固体废物主要为箱变事故检修产生的废油和风机检修产生的废机油其中废机油产生量约3L/台.a，本工程33台风机产生量为99L/a。

风机和箱变事故检修时应设接油盘，由专业人员检修，产生的废机油和废绝缘油采用防渗漏容器盛放，分类暂存于危废暂存库，定期交由有危废资质的单位处置。

（4）生态影响及防治措施

1）对动植物的影响

通过工程措施和植物措施，运营期地表植被状况逐渐好转，施工结束3年左右时间后，植被状况将好于原有的自然植被系统。在施工期迁走的动物也将逐渐迁回。

风电场运行期的生态影响主要是对鸟类活动的影响。风轮转动会对鸟类低空飞行产生驱赶和阻碍作用。根据鸟类的习性一般是在雾天和低云天气时，可能发生鸟类低空飞行碰撞风轮叶片的现象。但是根据已运行风电场对鸟类影响的初步调查，风轮叶片击中飞鸟的概率甚小，且风电场所在区域无鸟类自然保护区，也不是候鸟迁徙的必经通道，所以风电场的运行基本不会对候鸟迁徙产生明显。

2）对景观的影响

本期工程建成后，由于风机安装在有风的开阔地带，所以安装后的风机更为显而易见。在视野中将有数排约90m高，延伸约数公里长白色风力发电机组整齐排列的壮观场面。为使风场更好的与当地自然景观和传统建筑物相协调，在选择风力发电机组时注意整体景观，各风力发电机组尽量转向一致，颜色一致。

3）生态保护措施

运行期间，要制定风电场环保管理制度，对风电场范围内的植被现状进行巡查，及时对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽，严格管控风电场区域人、蓄活动。

（5）光影影响分析及措施

本项目风电场拟安装33台单机容量为3000kW，风机轮毂中心高度90m。风机叶片在运转时将在近距离内产生频闪阴影和频闪反射，长时间近距离观看会使人产生眩晕感，同时风机的旋转闪烁阴影如投射到人群活动区域，亦会产生感官上的不适影响。

风机光影的影响范围主要有风机的阴影长度决定，光阴的阴影长度计算公式如下：

L=D/tgho

式中：

L—阴影长度，m；

D—高度（考虑高差），m（风机有效高度158m）；

ho—太阳高度角。（冬至日正午）

ho=90- (θ+λ)
式中：

ho—太阳高度角；

θ—风电场地理纬度；

λ—太阳入射角，取23.5°。

以风电场中心坐标纬度39.244834°计算，冬至日正午风机光影影响距离为306.71m，根据本项目风机布设方案，项目风机430m范围内均无村庄居民分布，项目风机基本不会对风电场区域内村庄居民产生明显的光影影响。

## 3、环境保护措施汇总

本项目施工期和运行期环境保护措施汇总见表27。

表27 本项目施工期、运营期生态恢复及污染防治措施汇总表

| 时间 | 类 型 | 污染源 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工前期 | 生 态 | -- | 施工前应合理选址选线，避开乔木林，减小对灌木区的占用，优先选用荒草地和未利用地，以最小的生态破坏为前提，加强施工人员的环保教育，禁止野蛮施工； 施工前对永久占地处原有覆盖植被区域的表层土壤进行剥离并暂时存放，作为施工结束后的植被恢复用土； |
| 施 工 期 | 生 态 | 风电机组区 | 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：吊装临时占地进行灌草混植恢复植被。 |
|  |  | 集电线路杆塔区 | 表土剥离：施工前对塔基区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底土须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 塔基边坡：塔基边坡采用浆砌石片防护。 植物措施：塔基内占地撒播草籽进行植被恢复。 |
|  |  | 道路防治区 | 工程措施：排水沟：爬山路段属于半填半挖道路，在道路内侧布设排水沟。平坦路段在道路两侧设置排水沟。路基建设中做到挖填平衡，避免大填大挖，余方充分利用；道路下边坡设编织袋挡土堰，采用土袋挡护。道路施工过程中禁止沿山坡就地弃土，弃石。 植物措施：施工道路两侧护坡应采用植草砖或浆砌石片防护。道路开挖应与边坡防护工程同步进行，尽量做到修筑一段道路，治理一段边坡，道路建设时，应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石等废渣。 |
|  |  | 注：若逢冬季非绿化期，要做好开挖面和堆存土体的临时防护措施，防止扬尘污染。 |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上进行控制；要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；要优化施工时间，对强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染的时间。 |
|  | 废水 | 施工废水 | 集中后经沉淀等初步处理洒于草地；在生活区严格管理，严禁随地泼洒污水，保持生活区清洁卫生。 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 施工现场设置围挡；建筑材料、临时土方覆盖防尘布；车厢用苫布遮盖或者采用自卸式封闭车厢；对于工地内裸露地面，应进行地表压实处理并洒水；建筑垃圾在施工期间应当及时清运。 |
|  |  | 施工机械废气 | 运输车辆和柴油发电机须加强保养，燃用符合标准的油品，严禁使用报废车辆和柴油发电机。 |
| 运 营 期 | 噪声 | 风机 | 在风机选型定货中考虑噪声排放限值，选用低噪声设备。以风机为中心划定半径300m的噪声隔离区，禁止建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。 |
|  | 固废 | 风机、箱变检修废油 | 依托风电场220kV升压站危险废物暂存间分类收集后交由有资质的单位处置。 |
| 环境管理 | 施工期 | 建设单位应设专人重点监督管理施工期的扬尘污染防治和生态恢复工作，确保暂时闲置的裸露开挖面和散料堆及时得到防尘网苫盖，各临时占地及时完成植被恢复，并将临时占用的耕地进行土地复垦。 |
|  | 运营期 | 运营期要制定风电场环保管理制度，对风电场内植被恢复较差的区块及时进行植被补栽。 |

## 4、环保竣工验收

本工程竣工后，相应的环境保护设施应进行竣工验收。本工程竣工验收内容见表28。

表28 本工程环保竣工验收一览表

| 影响时段 | 类型 | 污染源 | 污染防治措施 | 治理效果及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 生态环境 | 风电机组区 | 对风机吊装平台占地清理平整，采用灌草混植进行生态恢复，恢复植被面积54351m2。 | 治理效果：风电场临时占地全部恢复植被，无裸露地表。 验收按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJT394-2007） |
|  |  | 集电线路杆塔区 | 对塔基边界范围内的空地撒播草籽绿化，恢复植被面积1740m2 |  |
|  |  | 道路防治区 | 检修道路边坡按照水保方案采用工程措施和植物措施进行治理。 |  |
|  |  | 施工临建区 | 施工结束后对施工临建区进行场地清理、平整，撒播本地草种恢复植被，恢复土地面积7500m2。 |  |
|  | 噪声 | 施工机械 运输车辆 | 选用低噪声设备、制定合理的施工计划、定期对施工机械进行维护和保养、禁止午间和夜间施工。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 施工场地四周设围挡；运输道路定时洒水；控制车辆行驶速度；物料堆场苫盖；加强施工场地管理等。 | 严格管控，防治扬尘污染 |
|  |  | 施工机械废气 | 运输车辆、柴油发电机须定期保养维护。 | 取得年检合格标签 |
|  | 固废 | 生活垃圾 土石方 | 生活垃圾收集后交由环卫部门处置，工程移挖作填，做到土石方平衡。 | 合理处置 |
| 运 营 期 | 噪声 | 风机 | 选用低噪声设备 | 风机噪声排放应满足到最近村庄的噪声预测值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 |
|  | 固废 | 风机、箱变检修废油 | 依托风电场220kV升压站内危废暂存库 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物转移联单管理办法》 |

## 5、项目选址分析

1）繁峙县生态功能区划

根据《繁峙县生态功能区划》（附图6），本项目所在区域属于III3青羊河流域水土保持生态功能单元和IV3滹沱河上游丘陡区水源保护生态功能单元。

（1）III3青羊河流域水土保持生态功能单元

该区包括大营镇的南部、金山铺的南部、横澗乡的西南部、神堂堡乡东北角以外的其他区域，总面积484.7km2；植被类型主要以低覆度草为主，也有部分灌木林、针阔叶混合林、疏林地、针叶林、阔叶林和栽培植被分布；植被类型主要为农作物群落、荆条、酸枣白刺花灌丛、虎棒子、沙棘、黄刺梅灌丛、杂草类草甸、三裂绣线菊灌丛、华北落叶松林、山杨、白桦林、小叶杨林、白羊草、黄背草灌丛、沙棘灌丛、苔草草甸；地貌类型主要为河谷平原，也有少数区域为洪积倾斜平原、大起伏侵蚀中山；土壤主要有山地褐土、淡褐土性土。系统主要生态服务功能为生态农牧业、水土保持。

该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价：该区域植被覆盖度达30-50%，土壤侵蚀微弱且大部分区域属于轻度敏感，酸雨敏感性除耀沟一带为中度敏感，其余区域为不敏感一轻度敏感，生境为轻度敏感，生态环境综合敏感程度大部分区域为轻度敏感，也有少许的中度敏感区零星分布。生物多样性保护大部分区域为中等一极重要，水源涵养除南部部分区域为中等重要，北部25%的区域为一般重要，其余地区为比较重要，水土保持除青羊河及其支流河道两侧区域为比较重要，其余区域均为一般重要，生态服务功能大部分区域为中等重要，也有少许极重要零散分布，北部有少许一般重要区、比较重要区。

该区的主要生态环境问题：①农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染，对青羊河干流及其支流的水质产生影响；②农村居民区生活废弃物的排放和备禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染；③植被覆盖度低的区域和农牧业生产活动和矿产资源的开采破坏植被现象，存在—定程度的水土流失；此外，①人为砍伐森林、个别散养和农业生产活动破坏植被将进一步加剧水土流失。②该地居民生活主要以秸秆、材、煤为能源对生态环境存在隐患；③居民生活水平的提高和生活设施不断健全，会导致污染物的排放直接入河，对青羊河水质安全会造成潜在的威胁；④区内蕴藏的矿产资源的进一步开采破坏植被和地下水资源，加剧水土流失程度，将带来更为严重的生态破坏和环境污染问题。

该区保护目标：保护青羊河及其支流地表、地下水资源和地表土壤及其生态环境。

①农业耕作环境和地表土壤等生态环境；

②青羊河及其支流地表水资源以及地下水资源；

③植被：荆条、酸枣白刺花灌丛、虎榛子、沙棘、黄刺梅灌丛、杂草类草甸、三裂绣线菊灌丛。

该区生态系统的保护措施：①对于符合退耕还林条件的耕地要尽快列入退耕还林的工程，杜绝砍伐放养破坏植被，加强水土保持，提高植被覆盖率和水源涵养能力，恢复和营造良好的生态系统；②对现有林地和草地进行补植补造，并加强管护进行合理的采伐和放牧；③加强农业技术培训与环保科谱知识的宣传，发展生态农牧业逐步解决区块内农村中生产、生活过程产生的污染问题；④围绕农村建设内容，推动农业循环经济，科学实施种植养殖业，发展沼气、太阳能等清洁能源产业；⑤引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采，指导区域矿业可持续开发。

（2）IV3滹沱河上游丘陡区水源保护生态功能单元

该区包括杏园乡中部、光峪堡乡中部、集义庄乡屮南部、东山镇中北部、金山铺中部、大营镇东部、南部区域、横澗乡除西南角以外的区域、神堂堡乡东北部，总面积346.6km2。植被类型主要以栽培植被和低覆度草为主，还有少量的林草地零星分布：植物类型主要以农作物群落为主，也有部分小叶杨林、刺槐林、油松林、虎榛子、沙棘、黄刺梅灌丛、白羊草、黄背草丛、蒿类草丛、沙棘灌丛分布；地貌类型主要为洪积倾斜平原、洪积高台地、大起伏侵蚀中山，土壤主要有淡褐土性土、山地褐土、淡褐土，东部有磷矿和泥炭资源分布。系统主要生态服务功能为生态农业、水资源保护。

该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价：该区域植被覆盖度在30%以下，土壤侵蚀40%的区域为轻度侵蚀，50%的区域为中度侵蚀，也有少许的强度一极强度侵蚀零散分布，敏感性为轻中度敏感；生境敏感程度为不敏感一轻度敏感；西部45%的区域酸雨敏感性为中度敏感，其余区域为轻度敏感；生态环境综合敏感程度大部分区域为轻中度敏感，也有少许的高度敏感区零星分布。该区生物多样性大部分为一般重要，也有少许的中等一极重要区分布，营养物质保持除河流河道两侧区域为中等重要区，其余均为一般重要区；水源涵养除东部少许区域为中等重要，其他区域为一般-比较重要；该区河道两侧区域水土保持为中等-极重要区，其余区域为一般-比较重要；该区域生态服务功能除中部和东部有部分地区为中等重要，西部和东部有部分地区为极重要，其余区域为一般-比较重要。

该区的主要生态环境问题：①区内植被覆盖度低的区域水土流失现象较重，水土流失降低土壤的服务功能；②滹沱河各支流河谷区农业生产和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对滹沱河及各支流地表水质产生影响；③农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对自身居住环境的影响。此外，①人为砍伐森林、个别散养和农业生产活动破坏植被进一步加剧水土流失程度；②其他生态环境良好的区域，随着旅游业的不断拓展，将会对该小区内良好的生态环境产生干扰影响；③该地居民生活主要以秸秆、材、煤为能源对生态环境存在隐患；④区域乡村人口的增加以及居民生活水平的日益提高，将对区内生态环境带来新的压力。

该区保护目标：保护关键是地表土壤及区域生态环境资源。

①农业耕作环境和地表土壤等生态环境。

②滹沱河各支流源头区地表水资源。

该区生态系统的保护措施是：①对于符合退耕还林条件的耕地要尽快列入退耕还林的工程；②对于水土流失相对较重的区域，实施退耕还林、小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；③结合新农村建设和生态文明村建设活动，在区内建设农村沼气、太阳能利用等清洁能源工程；④对植被覆盖率低的地方，以种草、发展灌木林为突破口，因地制宜，科学规划，以恢复良性生态经济系统为中心，形成高效的农业生态系统；⑤加强农业技术培训与环保科谱知识的宣传。

本项目与生态功能区划相符性分析：

本项目属于清洁能源产业，非污染型项目，主要为施工期生态影响型项目。本工程占地以管草地为主，项目在建设过程中不可避免地要占用、损毁灌木、草丛等植被。工程施工结束后，严格按照环评制定的生态恢复和水土流失防治措施对临时占地进行植被恢复，对扰动区进行水土流失治理，植被经3-5年逐渐得到恢复，区域的生态环境也将大大恢复。所以，本项目的建设可满足《繁峙县生态功能区划》要求。

2）繁峙县生态经济区划

根据《繁峙县生态经济区划》（附图7），项目所在区域属于II2滹沱河沿岸平原区营养物质保持生态功能单元和IV2臭冷杉自然保护区涵养水源和生物多样性保护生态功能单元。

（1）II2滹沱河沿岸平原区营养物质保持生态功能单元

该区包括下茹越乡的北部、光峪堡的北部、集义庄的中部、砂河镇南部、东山乡的北部、金山铺的中北部、柏家庄乡的东南部、大营镇的北部,总面积226.5km2；植被类型主要以栽培植被为主，也有少量林木零星分布，植被类型主要以农作物群落为主，还有部分刺槐林、小叶杨、蒿类草丛分布；地貌类型主要为洪积倾斜平原、平坦冲积平原,土壤主要为淡灰褐土，也有部分淡褐土性土、盐化草甸土分布。系统主要生态功能为生态农业、营养物质保持。

该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价：该区域植被覆盖度达20-30%,土壤侵蚀50%的区域为微度和轻度侵蚀，50%的区域为中度侵蚀,敏感性大部分区域为轻度敏感，也有部分中度敏感区；中部和东部少部分区域酸雨敏感性为中度敏感；生态环境综合敏感程度为轻中度敏感；生物多样性保护大部分区域为一般重要，也有少许的中等和极重要区域分布；水源涵养为一般重要，河流河道附近区域水土保持重要性为中等极重要,其余区域为一般比较重要；河流附近大部分区域营养物质为中等重要，集义庄乡和大营镇境内有少许的极重要区；该区滹沱河河道两侧区域生态服务功能为中等重要，夹杂着零星的极重要区，也有部分区域为一般一比较重要。

该区的主要生态环境问题：①滹沱河及各支流河谷区农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及农业废弃物的随意乱堆造成的面源污染，对滹沱河及其支流的水质产生影响；②流域及其支流两侧植被覆盖度低，且农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失现象；③农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染。此外，农业生产活动破坏植被，进一步加剧水土流失；该地居民生活主要以秸秆、材、煤为能源对生态环境存在隐患。

该区生态系统的保护措施是：①加强农业技术培训与环保科谱知识的宣传，逐步解决区块内农村中生产、生活过程产生的污染问题。②科学实施农业规划，拿出切实有效可行的综合开发方案，以指导农业生态环境建设和促进乡村经济的高效增长。

（2）IV2臭冷杉自然保护区涵养水源和生物多样性保护生态功能单元

该区包括岩头乡东北部、杏园乡东南部、光峪堡乡南部部分区域面积39.67km2。植被类型主要以低覆度草和灌木林为主，植物类型主要为沙棘灌丛、沙棘、白羊草灌草丛、蒿类草丛、白羊草、黄背草丛为主，类型主要为中起伏侵蚀中山、大起伏喀斯特侵蚀高中山，还有少许河原和洪积高台地分布；土壤主要为山地褐土。系统主要生态服务功能为营养水源、生物多样性保护。

该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价:该区域植被达30-50%,土壤侵蚀微弱且大部分地区属轻度敏感，也有少许中度零散分布；生境敏感性为高度敏感，酸雨敏感性大部分区域为轻度敏感。该区生态环境综合敏感程度为高度敏感。生物多样性保护为中等—极重要水源涵养重要性为比较一中等重要，该区域西部60%的区域生态服务为中等重要，东部有30%的区域为极重要区，还有零星的比较重要区。

该区的主要生态环境问题：①仍有人为乱捕滥猎、乱砍滥伐、乱采、乱撒农药、下套设夹等破坏自然资源现象；②农业生产活动仍存在植被甚至毁林开荒，造成一定的水土流失；③旅游业的发展，由于无科学合理的旅游规划和管理办法，游人随意践踏草甸，对草甸形成了严重的威胁和不同程度破坏。此外，①随着旅游业的不断拓展，将会对该小区内良好的生态环境产生干扰影响；②该地居民生活主要以秸秆、材、煤为能源对酸雨的形成存在隐患；③随着保护区各项事业的发展，保护区内居民的生活垃圾、生活污水随意倾倒，势必对生物多样性的保护形成威胁。

该区生态系统的保护措施：①对现有林地和草地进行补植补造，并加强管护，增加投入扩大区域林草灌的覆盖度；②对于符合退耕还林条件的耕地要尽快列入退耕还林的工程；③保护区内居民采暖和做饭用能发展沼气、太阳能等清洁能源：④加快保护区内排污管网和垃圾无害化处置场建设；⑤发展生态旅游，并制定科学合理的旅游规划和管理办法，要在保护生态环境的前提下发展旅游业；⑥禁止在保护区内进行一切与生态环境保护无关的开发活动；⑦保护区内应设永久的、固定的、明显的宣传教育、警示设施和标识系统提高公众自觉保护的意识。

本项目与生态经济区划相符性分析：

由附图1可知，本项目C10风机距五台山风景名胜区边界最近距离9.3km，本工程不在五台山风景名胜区内，不影响当地旅游业发展。

本项目永久及临时占地主要为灌木林地和其他草地。施工结束后，严格实施环评要求的生态保护措施以及水土保持方案、土地复垦制定的措施执行后，施工扰动区水土流失将得到有效治理，区域生态环境也会得到很大程度的恢复。因此本工程的建设符合繁峙县生态经济区划的要求。

（3）占用林地情况

根据繁峙县林业局文件可知，项目风机基础、施工和检修道路、集电线路塔基不占用天然乔木林地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、国家一级公益林和国家二级公益林中的有林地，本项目符合林资发[2019]17号文件要求。

表29 工程选址制约性因素分析评价表

| 序号 | 林草局规定 | 本项目情况 | 是否符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风电场建设使用林地禁建区域：严格保护生态功能重要、生态脆弱敏感区域的林地。自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带，为风电场项目禁止建设区域。 | 本项目选址不涉及自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、鸟类主要迁徙通道和迁徙地等区域以及沿海基干林带和消浪林带 | 符合 | -- |
| 2 | 风电场建设使用林地限制范围:风机基础、施工和检修道路、升压站、集电线路等，禁止占用天然乔木林（竹林）地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、一级国家级公益林地和二级国家级公益林中的有林地。本通知下发之前已经核准但未取得使用林地手续的风电场项目，要重新合理优化选址和建设方案，加强生态影响分析和评估，不得占用年降雨量400毫米以下区域的有林地和一级国家级公益林地，避让二级国家级公益林中有林地集中区域。 | 项目风机基础、施工和检修道路、集电线路塔基不占用天然乔木林地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、国家一级公益林和国家二级公益林中的有林地。 | 符合 | 见附件：繁林函[2019]36号 |
| 3 | 严格控制建设项目使用国家级公益林地和省级公益林地：严格控制建设项目使用国家级公益林地和省级公益林地。严格控制勘查、开采矿藏和工程建设使用国家级公益林地和省级公益林地，除国家重点建设项目和省重点基础设施建设项目、符合省级以上自然保护区、森林公园、湿地公园、沙漠公园总体规划的建设项目、保护国家级公益林和省级公益林的工程设施、其他法律法规规定无法避让、确需使用以外，其余建设项目应合理优化选址和建设方案，尽可能避免使用国家级公益林地和省级公益林地。建设项目使用国家级公益林地和省级公益林地，要严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》、《建设项目使用林地审核审批管理规范》等有关规定办理使用林地手续。 | ①已对项目风机布置进行了合理优化选址，尽可能避免使用省级公益林地。 ②目前选用了33台单机容量3000kW风机，与核准的工程内容相比，减少了风机数量，缩短了道路及线路长度，且道路、线路均避开了乔木林地。风机布置、道路线路选线时，遵循了避免使用省级公益林的原则要求。 ③项目林地手续另行办理。 | 符合 | -- |

（4）山西省主体功能区规划

根据山西省人民政府“关于印发《山西省主体功能区规划》的通知”，本项目位于省级限制开发（重点生态功能区）中的五台山水源涵养生态功能区。

限制开发的重点生态功能区是指生态脆弱、生态功能重要，关系到全省乃至国家生态安全，以提供生态产品为主，不宜进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。

五台山水源涵养生态功能区的功能定位与综合评价：滹沱河上游及其支流的水源涵养区。该区域温差较大，气候偏冷，是全省气温最低的地区。

发展方向：提高封山育林面积，加大以冷杉为主的特有树种的保护，积极营造水源涵养林、水土保持林和生态公益林；加强五台山南坡森林植被的管护和修复，提高滹沱河上游源区水源涵养功能；严格保护灵台盆地、繁峙谷地现有耕地规模，提高耕地产出效益，形成集约高效的农业生产空间。

本项目为风力发电项目，非高强度排污的工业类项目。工程占地主要为灌木林地、其他草地和旱地，不占用基本农田，运行过程中无废水废气排放。因此本项目的建设与区域主体功能的定位和发展方向不冲突。

山西省主体功能区划分见附图8。

（5）水源地

本项目距离最近的是金山铺乡集中供水水源地。金山铺乡水源地有1眼水井，地理坐标为东经113°40′50.14″，北纬39°17′35.88″。该水源地划分一级保护区，保护区以水井为中心，半径为150m的范围，保护区面积7.1hm2，水源井井深90m，含水层类型为孔隙承压水，水位标高1126m，涌水量为1200m3/d，含水层厚度30m。

C4、C1风机距离金山铺乡集中供水水源地一级保护区边界5.1km，距离较远，故对水源地影响很小，选址可行。

（6）小结

综上所述，本项目建设与相关规划基本符合。

# 七、环境效益

## 1、节能效益

风电是一种清洁、无污染的可再生能源，开发利用风能资源是调整能源结构，实施能源可持续发展的有效途径。本工程装机容量99MW，年发电量24679.961万kW(h，与相同发电量的燃煤电厂相比，每年可节约标煤7.70万吨（以平均标煤煤耗0.312kg/kW·h）。相对目前日益严峻的能源危机，风电具有更强的生命力，符合国家的产业政策。

## 2、减排效益

风电作为一种清洁能源，除了可节约能源外，与相同发电量的燃煤发电相比，本工程运行期每年可减排SO2约86.38t/a（按0.35g/kW·h）、NOx86.38t/a（按0.35g/kW·h），可减排温室气体CO2约20.48万t/a（按1.0kg/kW·h）。此外，还可节约新鲜水用量，并减少燃煤电厂产生的噪声及燃料、灰渣运输处置带的相应环境和生态影响。因此，风电场的建设具有明显的污染物减排的环境效益。

# 八、评价结论与建议

## 1、项目概况

本项目为国家电投集团繁峙金丰新能源发电有限公司在忻州市繁峙县投资建设的风电场工程，布置33台单机容量为3000kW的风机，装机容量99MW，总投资85883万元，项目风机布置较分散，其中C1-C15风机位于繁峙县金山铺乡石河村南侧0.43km、A1-A18风机位于金山铺乡小柏峪村东南侧2.3km，风电场中心坐标为东经113°42'12.20"、北纬39°13'0.05"，场区海拔在1270-2240m。

## 2、环境质量现状

环境空气：根据山西省大气污染防治工作领导组办公室关于2018年度全省各县（市、区）环境空气质量状况的通报可知，繁峙县2018年度环境空气例行监测数据中SO2年均浓度均值为81μg/m3，NO2年均浓度均值为36μg/m3，PM10年均浓度均值为76μg/m3，PM2.5年均浓度均值为44μg/m3，CO第95百分数为3.2mg/m3，O38h第90百分位数为152μg/m3，其中NO2年均浓度、CO第95百分位数、O3（8h）第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单中的二级标准，SO2、PM10、PM2.5年均浓度出现超标，最大浓度占标率分别为135%、108.6%和125.7%。项目所在地为繁峙县偏远山区，环境空气质量良好；

声环境：区域声环境质量现状监测结果表明，石河村昼、夜间噪声现状监测值为47.5dB(A)、41.8dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值的要求。

生态环境：区域植被以灌草为主，乔木以人工种植的油松林主；灌木主要为黄刺玫、沙棘、荆条等；草本植被有蒿草、针茅等；农作物以马铃薯、莜麦、胡麻、玉米和杂粮等为主。

本项目永久占地类型主要是草地和灌木林地，其中草地占比73.16%；灌木林地占比12.06%；旱地占比14.66%。项目临时占地类型主要是草地和灌木林地，草地面积占比64.29%；灌木林地占比11.90%；旱地占比23.75%。

区内野生动物分布数量不多，主要为小型的爬行类、哺乳类和常见鸟类为主。

## 3、污染物排放情况

本项目运行期无废气、废水及生活垃圾产生；废机油和箱变废油可得到合理处置；风电机组对区域声环境影响较小，本项目不涉及排污总量控制。

## 4、主要环境影响

本项目施工期对区域环境空气、水环境和声环境影响较小，且都是短暂的，对生态环境有一定的影响，在采取评价要求的污染防治措施和植被恢复措施后，区域生态环境可得到恢复和改善。运行期风电场对区域大气、水、声及生态环境的影响不明显，固体废物可得到妥善处置，不会对环境造成明显影响。

## 5、环境保护措施

（1）施工期

采用本土植被对临时占地及时进行植被恢复，检修道路两侧修建护坡和排水沟；施工期物料堆场全封闭，开挖面和临时堆土遮盖防尘网，运输道路定时洒水，严格控制扬尘对周围环境的影响；废水经沉淀处理后用于绿化洒水和土砂石拌和使用，不外排；施工机械选用低噪声设备，并定期对机械和车辆进行清洗维护和保养，制定合理的施工计划，禁止午间和夜间施工噪声扰民现象发生；施工人员生活垃圾收集后送环卫部门制定地点处置，施工期移挖作填，土石方尽量做到平衡。

（2）运行期

运行期要制定环保管理制度，对风电场范围内的植被现状进行巡查，及时对未成活或长势较差的区域进行土壤改良和植物补栽，严格管控风电场区域人、蓄活动。风机检修废油交由有危废资质的单位处置。

## 6、结论

综上所述：执行评价要求的环保和生态对策措施后，本项目对区域的环境影响可接受，所以国家电投繁峙县风电清洁能源供暖项目（二期）在严格实施环评要求的污染防治措施和生态保护措施的前提下，从环保角度而言是可行性的。

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日

审批意见： 经办人： 公章 年 月 日 附图 附图1：本项目地理位置图 附图2：本项目平面布置及环境敏感目标图 附图3：依托工程升压站平面布置图 附图4：本风电场地形地貌图 附图5：繁峙县地表水系图 附图6：繁峙县生态功能区划 附图7：繁峙县生态经济区划 附图8：山西省主体功能区划图 附图9：土地利用现状图 附图10：植被现状分布图 附图11：土壤侵蚀图 附图12：典型生态保护措施平面布置示意图 附件 附件1：委托书 附件2：晋发改新能源发[2018]319号 附件3：核准文件 附件4：国家电投繁峙县200MW风电清洁能源供暖项目一期99MW项目核准批复 附件5：国家电投繁峙县99MW风电清洁能源供暖项目环评批复 附件6：选址意见书 附件7：繁峙县林业局文件 附件8：声环境监测报告 附表 建设项目环评审批基础信息表

生态环境影响专项评价

## 1生态环境影响评价原则

### 1.1评价目的

通过对风电场项目所在区域自然环境状况的调查，土壤、农作物和自然资源生态环境现状分析，结合项目施工期和运营期的生态影响特征，采用恰当的方法，对评价范围内的主要生态因素及工程影响的相关性进行综合评价和预测，在此基础上，提出项目施工期和运营期生态环境保护的措施和要求。

### 1.2评价原则

风电工程是由点（风机）和线型工程（集电线路、检修道路）组成的建设项目，跨越的地域广，但单点工程量较小，占地面积不大。因而本风电工程生态环境影响评价遵循以下原则：

（1）点线结合，以点为主，点是指工程点和环境敏感点。

（2）注意一般性影响评价，关注特殊性问题的解决。

### 1.3评价等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中生态环境影响评价等级的划分方法，确定本风电工程生态环境影响评价等级。

表1.3-1生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 | 本工程在各区域工程内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2~20km2或长度50~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |  |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | 无 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 | 无 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 | 新建道路30.5km，改扩建道路4.8km； 集电线路路径总长44.58km，其中架空26.08km、沿路地埋电缆18.5km；线路工程长度61.38km； 工程永久和临时占地共计约15.1149+13.3191=28.434hm2=0.28434km2。 |

综上所述：工程占地范围<2km2、50km<线路工程长度<100km；工程影响区域生态敏感性为一般敏感区。因此，确定本风电工程生态环境影响评价等级为三级。

### 1.4评价范围

本次生态影响评价分为四个亚区：风力发电机组及箱变区（103.62hm2）、集电线路区（26.08hm2）、道路区（352.79hm2）、施工临建区（22.4hm2），合计504.89hm2。工程影响范围统计见表1.4-1。

表1.4-1风电工程生态影响评价范围表

| 项目 | 工程内容 | 评价范围 | 工程影响范围（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风力发电机组及箱变 | 风力发电机组和箱变基础施工以及吊装施工 | 风力发电机组基础为中心半径100m的区域 | 103.62 |
| 集电线路 | 线路的杆塔基础施工 及线路的架设 | 线路走廊线路10m宽区域 | 26.08 |
| 道路 | 道路施工 | 道路中心线两侧各50m的区域 | 352.79 |
| 施工临建区 | 施工区施工 | 周边外延200m宽的范围 | 22.4 |
| 合计 | 504.89 |

## 2生态环境现状调查与评价

遥感解译使用的信息源主要为中巴资源卫星遥感影像，多光谱波段的空间分辨率达2m，全色波段影像的空间分辨率达5m，经融合后多光谱波段空间分辨率为5m。数据获取时间2018年6月。本次评价利用卫星遥感图像和地理信息系统软件进行地类判读，并进行野外核实调查。影像各谱段具体用途见表2-1。

解译结果详见表2.1-1~2.3-3和附图9-11。

表2-1卫星各谱段具体用途表

| 序号 | 波段（μm） | 分辨率 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA | 0.49-0.69 | 5m | 几何制图 |
| 2 | B0 | 0.43-0.47 | 10m | 绘制水系图和森林图，识别土壤和常绿、落叶植被 |
| 3 | B1 | 0.49-0.61 | 10m | 探测健康植物绿色反射率和反映水下特征 |
| 4 | B2 | 0.61-0.68 | 10m | 测量植物叶绿素吸收率，进行植被分类 |
| 5 | B3 | 0.78-0.89 | 10m | 用于生物量和作物长势的测定 |

## 2.1土地利用现状

统计结果显示，评价区土地类型主要为其它草地和旱地。其它草地面积为344.39hm2，占比68.21%；旱地面积为139.15hm2，占比27.56%；灌木林地面积为21.26hm2，占比4.21%；乔木林地面积为0.10hm2，占比0.02%。

项目永久占地面积151149m2，其中草地面积为110579m2，占比73.16%；旱地面积为22156m2，占比14.66%；灌木林地面积为18240m2，占比12.06%；乔木林地面积为174m2，占比0.12%。项目临时占地面积133191 m2，其中草地面积为85634 m2，占比64.29%；旱地面积为31631 m2，占比23.75%；灌木林地面积为15848 m2，占比11.90%；乔木林地面积为77m2，占比0.06%。

表2.1-1评价区土地利用现状

| 土地类型 | 面积(hm2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木林地 | 0.10 | 0.02 |
| 灌木林地 | 21.26 | 4.21 |
| 其它草地 | 344.39 | 68.21 |
| 旱地 | 139.15 | 27.56 |
| 合计 | 504.89 | 100 |

表2.1-2工程永久占地范围内土地利用现状

| 土地类型 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木林地 | 174 | 0.12 |
| 灌木林地 | 18240 | 12.06 |
| 其它草地 | 110579 | 73.16 |
| 旱地 | 22156 | 14.66 |
| 合计 | 151149 | 100 |

表2.1-3工程临时占地范围内土地利用现状

| 土地类型 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木林地 | 77 | 0.06 |
| 灌木林地 | 15848 | 11.90 |
| 其它草地 | 85634 | 64.29 |
| 旱地 | 31631 | 23.75 |
| 合计 | 133191 | 100 |

## 2.2植被类型现状

统计结果显示，评价区植被分布面积：草丛344.39 hm2，占比68.21%；栽培植被139.15hm2，占比27.56%；灌丛21.26 hm2，占比4.21%；乔木0.10 hm2，占比0.02%。

项目永久占地范围内植被分布面积：草丛110579m2，占比73.16%；栽培植被22156m2，占比14.66；灌丛18240m2，占比12.06%；乔木174m2，占比0.12%。项目临时占地范围内植被分布面积：草丛85634m2，占比64.29%；灌丛15848 m2，占比11.90%；栽培植被31631 m2，占比23.75%；乔木77m2，占比0.06%。

经现场实地调查，本期工程所在区域植被以灌草为主，乔木以人工种植的油松林主；灌木主要为黄刺玫、沙棘、荆条等；草本植被有蒿草、针茅等；农作物以马铃薯、莜麦、胡麻、玉米和杂粮等为主。

表2.2-1评价范围内植被类型现状

| 植被类型 | 面积(hm2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 0.10 | 0.02 |
| 灌丛 | 21.26 | 4.21 |
| 草丛 | 344.39 | 68.21 |
| 栽培植被 | 139.15 | 27.56 |
| 合计 | 504.89 | 100 |

表2.2-2永久占地范围内植被类型现状

| 植被类型 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 174 | 0.12 |
| 灌丛 | 18240 | 12.06 |
| 草丛 | 110579 | 73.16 |
| 栽培植被 | 22156 | 14.66 |
| 合计 | 151149 | 100 |

表2.2-3临时占地范围内植被类型现状

| 植被类型 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 77 | 0.06 |
| 灌丛 | 15848 | 11.90 |
| 草丛 | 85634 | 64.29 |
| 栽培植被 | 31631 | 23.75 |
| 合计 | 133191 | 100 |

## 2.3土壤侵蚀现状

评价区主要为中度侵蚀区，其次为轻度侵蚀，微度侵蚀的分布区域较少。区域土壤侵蚀现状见下表。

表2.3-1评价范围内土壤侵蚀现状

| 侵蚀程度 | 面积(hm2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 0.10 | 0.02 |
| 轻度侵蚀 | 21.26 | 4.21 |
| 中度侵蚀 | 483.54 | 95.77 |
| 合计 | 504.89 | 100 |

表2.3-2永久占地范围内土壤侵蚀现状

| 侵蚀程度 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 174 | 0.12 |
| 轻度侵蚀 | 18240 | 12.06 |
| 中度侵蚀 | 132735 | 87.82 |
| 合计 | 151149 | 100 |

表2.3-3临时占地范围内土壤侵蚀现状

| 侵蚀程度 | 面积(m2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 77 | 0.06 |
| 轻度侵蚀 | 15848 | 11.90 |
| 中度侵蚀 | 117265 | 88.04 |
| 合计 | 133191 | 100 |

## 2.4动物分布现状

风电场区域林木植被分布较少，野生动物分布数量不多，大型野生动物较少见，常见野生动物主要为一些小型的爬行类、哺乳类以及一些常见鸟类为主。

本风电场区域内未发现有国家级及省级重点保护的野生动植物，据调查，风电场范围内不是候鸟迁徙的主要通道和当地鸟类的主要栖息地。

## 3生态环境影响预测与评价

### 3.1项目施工期对生态环境的影响

3.1.1对土地利用的影响

工程建设后项目区永久占地的土地利用类型将发生变化，临时占地将恢复为原有地貌，工程永久征用土地面积为15.1149hm2，从荒草地、灌木林地和旱地变为建设用地，不占用基本农田。工程建设对土地利用性质的改变，使区域土地利用率提高，土地的经济价值体现，有利于增强区域经济发展动力，为农林牧等相关产业的发展奠定一定的基础，风电场检修道路的建设有助于促当地乡村旅游观光业的发展。

3.1.2对植被的影响

工程永久和临时占用土地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区临近区域的植被也受到了一定程度的损毁。根据现场调查结果显示，项目所在区域以荒草地、灌木林地为主，有少量的有林地和旱地。灌木主要有沙棘、黄刺玫为主，草本植物主要有蒿类等。

评价区域内自然植物群落结构较为简单。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效的植被恢复；永久占地损失的植被以灌木林地和荒草地为主，灌木和草种为当地常见种，在其附近就可见到相似的群落，物种适应性强，不存在因局部植被损失而导致种群消失或灭迹。故项目建设对植被影响较小。

此外，施工期间，因施工产生的粉尘会附着在周围植物的叶面上，影响其生长，但项目建成后，随着降雨的来临，这种影响将会减轻。

3.1.3对动物的影响

施工期对区内动物的影响主要是对野生动物栖息地的影响。

施工期施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。

预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响，而本区内无大型野生动物，主要有野鸡、野兔、鼠类等小型动物，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。且施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，可见，施工期对野生动物的影响较小。

### 3.2项目运营期对生态环境的影响

3.2.1对植被的影响

风电场投入运营后，永久占地内的地表植被完全被破坏，取而代之的是风机和集电线路杆塔的基础以及场内检修道路的路面。工程临时占地进行了植被恢复，风电机组区和集电线路区以及检修道路两侧实施植被恢复和绿化工程，因此施工结束后场内生态环境与建场前基本相同。

本风电场不是国家和省级重点保护的野生植物分布区域，风电建设区域属于点状分布，风机的运行离地面较高，建成后风机的运行对场内植被的正常生长几乎没有影响。因此，项目运营期不会对植被造成不利影响。

3.2.2对动物的影响

（1）对野生动物活动的阻隔影响

经过现场调查及查阅资料，风电场范围内未发现野生动物的迁移路线，并且场内检修道路的路面较窄、平时车辆较少，基本不会对野生动物的活动产生阻隔影响。

（2）风机噪声对野生动物的影响

本项目施工过程中，因噪声强度的增加和人为活动的频繁，致使部分动物发生小尺度的迁移，但随着施工期的结束，场区内及周围动物会逐渐适应于风机的运行噪声及场内道路，不会影响野生动物的生存活动空间，对区域生物多样性不会产生影响。

（3）风机对鸟类迁徙的影响

本区内无大型野生动物，主要有野兔、鼠类等小型动物，鸟类的栖息环境需要相对安静，因此本区的鸟类将受较大影响。在施工期，施工场地周边的哺乳类、爬行动物和鸟类将产生规避反应，远离施工区域，寻找新的栖息、觅食场所。而施工区域相对生态系统区域较小，附近同类生境可替代性较强，动物迁徙能力强，将迁往附近同类环境，不会引起动物分布与数量发生显著改变。施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，而随着施工期结束，生态环境的恢复和人类活动的减少，区域内动物的种类、数量和分布将得到逐步恢复。

风场道路建成后，两侧进行绿化和植被恢复。风场运营期检修道路通行车辆很少，道路对环境的影响范围降低，在区域内动物对新环境逐渐适应后，区域内的鸟类、兽类等动物的种类、数量、分布也将得到逐渐恢复，原有生态格局又将重新建立，风场道路对区域的不利影响将逐渐减轻并达到新的平衡。

风电场营运期的生态影响主要表现在对鸟类活动可能产生一定的影响，由于风电机在运转过程中会产生叶片扫风噪声和机械运转噪声，大多数鸟类对噪声具有较高的敏感性，因此在该环境条件下，鸟类会选择回避风电机。在雾天和低云天气时，可能发生鸟类低空飞行碰撞风轮叶片的现象，但由于项目风机数量较少，发生碰撞事件的概率很小，根据已运行风电场对鸟类影响的初步调查，风轮叶片击中飞鸟的现象很少发生，所以风电场对鸟类飞行的影响很小。

## 4景观影响评价

风电场工程景观包括风机本身形成的景观，也包括周边的自然景观和人文景观，它是风电工程与其周围景观的综合景观体系。景观影响评价的目的是预测评价风电场工程建设与运营过程中可能给景观环境带来有利的、不利的潜在影响，提出景观保护、利用、开发及减缓不利影响的措施。

（1）项目对景观环境的正面影响分析

本风电场拟在山梁山脊上建设，风电场范围内以中低山地貌为主，交通便利，风机白色塔筒和叶片与蓝天和白云结合效果完美。风电场建成后，33台风机组合在一起可以构成一个美观、独特的人文景观，这种景观具有群体行、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人文景观与自然景观结合并和谐共处的完美性，并具有明显的社会效益和经济效益。加之场区按规划有计划地实施植被恢复，种植草、木，将使场区形成一个结构合理、人文景观和自然风景完美结合的生态环境，在保证风场区域生态环境稳定发展的同时，也可将场区开发成独具特色的旅游景点。

（2）项目对景观环境的负面影响分析

- 项目施工期对景观环境的影响

风电工程包含风机、检修道路和集电线路工程。施工期对自然景观的影响主要是风机基础、场内道路路基和集电线路杆塔基础开挖，对部分中低山山坡和山顶地进行削切产生新的坡面、断面，地貌形态发生了改变，在破坏植被的同时造成土地裸露，增加水土流失量，对局部景观产生干扰，对现有的自然风光造成破坏。但由于拟建风电项目施工期短，这些对生物景观的影响会随着施工期的结束而逐渐得到恢复。

- 项目运营期对景观环境的影响

a.切割连续的自然景观，空间的连续性和自然性被破坏。风电工程尤其是场内道路将在区域景观中划出一条明显的人工印迹，但集电线路的杆塔和线路由于在场区草地的相对尺寸很小比较容易掩饰而变得不太显眼。

b.风电工程自身景观与景观环境之间形成冲突。作为一座现代化的风电场工程，风电场的场内道路、护坡、集电线路的杆塔以及风机机位都构成风电工程自身景观，由于这些景观是人为的，若设计或选址不当，会给景观环境带来负面影响。

（3）景观减缓及保护措施

针对风电项目的工程特点以及项目在建和运营过程中可能给景观环境造成的影响，为此提出如下减缓及保护措施：

a.合理选址选线

针对景观特征采取合理的风机机位、场内道路和输电线路选线，采取“预防为主”的保护措施。场内道路尽量利用现有公路和拓宽后的上山便道，减少新建道路。要尽量减少对自然环境的破坏，尽量避让现有林地分布较密的地区，选址隐蔽性好、易于恢复或便于今后留给当地村民作农耕通道的地方，减轻对自然景观的潜在影响。

b.采取景观友好的设计方案

在设计中要注意风机塔筒、叶片的外形和色彩对景观环境协调性，与自然山体匹配，使视觉舒适。

c.景观恢复与植被重建

对风机机位、箱变、施工道路和集电线路塔杆基础施工中毁损的地貌进行适当修复，对地表重新覆盖土壤，并从景观出发进行绿化美化，可以在很大程度上改善工程的景观面貌。绿化美化除考虑视觉景观外，还应考虑增强其保持水土的功能和综合的生态环境功能。

## 5生态影响的防护、恢复措施及替代方案

### 5.1生态影响防护与恢复原则

根据风电场工程建设期运营期特点，依据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）的规定，生态影响的防护、恢复与补偿原则为：

（1）风电场的建设应从保护生态系统的角度出发，合理利用土地资源，尽量少占土地。

（2）对项目建设影响造成的植被破坏，应根据国家和山西省的相关规定进行土地植被恢复和水土保持工作，以恢复生态环境。

（3）微观选址及施工前应进一步跟进现场植被分布，灵活选址选线，避免对林地植被的破坏。

### 5.2生态影响的防护与恢复措施

风电场的生态影响防护与恢复措施主要以施工期为主，并且根据不同的分区不同的水土流失特点以围绕水土保持措施分别加以实施。风电场场址区以绿化为主，同时考虑与工程防护措施的协调，生态恢复与防护措施要围绕风电场存在的水土流失问题，因地制宜，因害设防。本工程主要防治措施有施工临时防护措施和植物措施等。

本工程的生态防护与恢复措施体系分为3个防治区，即风机箱变防治区、集电线路防治区和道路防治区。根据本工程特点，结合区域自然条件，本工程采取的主要防治措施包括工程措施、植物措施和施工临时防护措施等。本项目各防治区植被恢复面积及具体恢复措施见表5.2-1，各防治区典型生态保护措施平面布置见附图12。

### 5.3生态环境管理

生态环境管理是政府环境保护机构依据国家和地方制定的有关自然资源与生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的技术含量很高的行政管理工作。对自然资源开发建设项目的生态影响实施有效管理是日常工作的一个重要组成部分。因此，根据风电项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围、项目所在地的自然、社会、经济等一系列因素、提出的生态防护与恢复措施等，本评价提出生态管理建议如下：

（1）生态环境管理目标

①防止风电场范围内生境进一步破碎化和岛屿化。

②防止区域自然体系生产能力进一步降低。

③防止水土流失的日趋严重。

④严格执行施工破坏的植被恢复措施，避免带来新的生态破坏和损失。

⑤风电场建成后植被覆盖率不低于现状。

（2）生态环境管理措施的落实

①建立高效、务实的生态环境管理体系，并接受行政主管部门的监督与管理。

②建设单位于工程监理单位一起确保工程进程中生态环境保护工作的顺利进行，并及时沟通、相互协调。

③施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案；严格控制施工范围，减少对林木的破坏，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失；并教育施工人员爱护施工场地周围的一草一木，从而尽可能的减小对景观环境的破坏，新建施工道路时，要尽量减少对自然环境的破坏，选择隐蔽性好、易于恢复或便于今后留给当地村民作为农耕通道的地方，减轻对自然景观的潜在影响。

表5.2-1本工程生态防护与恢复措施一览表

| 防治区域 | 防治面积（m2） | 生态防护与恢复措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风电机组区 | 54351 | 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：吊装临时占地进行灌草混植恢复植被。植物措施：施工结束后平整吊装区，回填表土，恢复植被54351m2。选用柠条类灌丛，株行距1.5m×2m，在灌木丛间撒播本地草种，撒播量按40kg/hm2。共需灌木约18111株，草籽217.40kg。 | 250 |
| 集电线路区 | 1740 | 表土剥离：施工前对塔基区域进行表土剥离，剥离厚度30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底土须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 集电线路塔基边坡防护：为防治外来水冲刷塔基，塔基边坡采用浆砌石片防护，护坡高按1m设计。 植物措施：集电线路临时占地撒播本地草种恢复植被，撒播量按40kg/hm2，需草籽6.96kg。 | 80 |
| 道路区 | 35.0km | 工程措施：排水沟：爬山路段属于半填半挖道路，在道路内侧布设排水沟。平坦路段在道路两侧设置排水沟。路基建设中做到挖填平衡，避免大填大挖，余方充分利用；道路下边坡设编织袋挡土堰，采用土袋挡护。道路施工过程中应移挖作填，严禁顺坡倾倒土石等废渣。 道路开挖应与边坡防护工程同步进行，尽量做到修筑一段道路，治理一段边坡。道路35.0km，边坡采用浆砌石片或植草网格防护。 | 220 |
| 施工临建区 | 7500 | 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将底土回填平整，上覆表土。多余土石方回用于其它工程填方，严禁随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：施工结束后及时进行土地平整、表土回填，撒播本地草种恢复植被，撒播量按40kg/hm2，需草籽30kg。 | 35 |
| 合计 | - | 585 |

注：若逢冬季非绿化期，要做好开挖面和堆存土体的临时防护措施，防止扬尘污染。

### 6生态环境影响评价小结

风电场建设内容主要包括风电机组、箱变、检修道路、集电线路架设等。

（1）土地利用的影响：工程建设会改变评价区的土地利用格局，对植物生态功能及农业生产有一定影响，但影响程度有限。

（2）对植被的影响：工程的实施均要占压土地破坏地表植被。永久损失的植被以荒草地、灌木林地为主，占地区不属于珍稀树种保护区，在其附近就可见到相似的群落，永久损失的物种适应性强，不存在因局部植被损失而导致种群消失或灭迹。随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，项目建设对植物种群的影响将大大减轻。风电场范围内没有珍稀动植物集中分布，而且风电场的风机机位和集电线路杆塔采用：“点征”占地方式，因此本项目的建设对当地植被的总体影响不大。

（3）对动物的影响：施工过程会对风电场区域野生动物的活动、栖息产生干扰，但不会引起物种消失和生物多样性的减少。风电场在运营期基本不会对野生动物的生存和活动以及鸟类的迁徙产生影响。

（4）对景观的影响：风电场与区域景观的协调性较好，对景观的影响程度较轻。项目施工期会对景观产生一定的负面影响，但随着施工期的结束，实施植被恢复，采取种植灌草、树木等措施，负面影响也随之消失。风电场建成后，风机白色塔筒和叶片与蓝天和白云结合效果完美，构成一个非常美观、独特的人文景观，同时也可将场区开发成独具特色的旅游景点。

（5）根据风电场项目建设特点，制定了具体的生态影响的防护与恢复措施以及生态环境管理措施，最大程度减轻项目建设对生态环境的影响。

综上所述，在采取评价提出的生态保护措施后，本项目建设对评价区生态环境的影响是可以接受的。

# Text boxes

风机选址

现有道路

场区北部平原现状地形地貌

场区南部山地现状地形地貌

一期升压站南侧                     一期升压站西侧

一期升压站北侧                     一期升压站东侧

表5  本项目可研阶段及环评阶段优化后的建设内容对照表

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

6.0

6.0

0.25

0.25

0.25

0.25

6.0

0.25

0.25

辅助工程

施工检修道路

施工电源线路

风电项目

土方工程

混凝土工程

风机基础

土方工程

箱变基础

混凝土工程

塔架安装

机舱吊装

主体工程

叶片及轮毂吊装

风机安装

安

箱变安装

土方工程

输电线路

安装工程

图2 风电场施工期主要工艺

噪声、废油

噪声、废油

噪声

35kV集电线路

箱变

发电机

风轮

风能

并网变电站

220kV配电装置

主变

35kV室内配电装置

风电场220kV升压站

图3 风力发电运行工艺流程图

图5风力发电运行工艺流程图