110kV升压站位置                                   大羊泉村

下石会堡                                   输电线路沿线农田

输电沿线地形地貌                         润宏220kV变电站110kV间隔接入处

修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核实编制依据的法律法规、评价标准，使其具有针对性 | 编制依据补充了《国家危险废物名录》、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | P5、6 |
| 2 | 补充接入220kV变电站的环保手续履行情况 | 补充了接入的润宏220kV变电站的环保手续履行情况介绍 | P15、附件14、15、16 |
| 3 | 补充声环境质量现状监测方案及质保措施等内容，同时完善监测报告 | 补充了声环境质量现状的监测方案、质保措施等内容，完善了监测报告 | P23、24、附件8、9 |
| 4 | 补充工程弃土弃渣和土石方情况，提出施工期相应的生态恢复措施和水土保持措施 | 补充了土石方平衡表，工程无弃土石，完善了施工期相应的生态恢复措施和水土保持措施 | P32、37、38 |
| 5 | 细化事故油池的建设方案，补充事故油池平、剖面图件 | 细化了事故油池的建设方案，补充了平、剖面图 | P13、48、附图15 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制说明由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	17

三、环境质量状况	23

四、评价适用标准	27

五、建设项目工程分析	30

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	33

七、环境影响分析	34

八、建设项目拟采取的防治措施及预期防治效果	44

九、与生态规划的相符性分析	56

十、结论与建议	60

## 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 神池金润风能新能源科技有限公司 |
| 法人代表 | 赵宇 | 联系人 | 张辉 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市神池县兴达小区门口二层办公楼 |
| 联系电话 | 15203564333 | 传真 |  | 邮编 | 036100 |
| 建设地点 | 110kV升压站位于山西省忻州市神池县八角镇三道沟村西北650m 送出线路位于山西省忻州市神池县八角镇、大严备乡一带 |
| 立项审批部门 | 忻州市发展和改革委员会 | 批准文号 | 忻发改审批发〔2019〕20号 |
|  | 忻州市发展和改革委员会 |  | 忻发改审批发〔2018〕31号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | D〔4420〕电力供应 |
| 占地面积（m2） | 塔基占地面积2772m2 升压站占地面积5532m2 | 绿化面积（m2） | -- |
| 总投资 （万元） | 4275（升压站2217、线路2058） | 其中：环保投资（万元） | 154 | 环保投资占总投资比例 | 3.60% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020年2月 |
| 1.1、项目背景 神池金润风能新能源科技有限公司拟在神池县划定的风场范围投资建设99.5MW风电项目，分两期开发建设，一期工程建设规模为50MW，二期工程建设规模为49.5MW。一期工程位于风场北部，二期工程规划在风场南部（详见附图1）。山西省发展和改革委员会于2018年5月18日以晋发改新能源发〔2018〕319号文件将神池金润风能新能源科技有限公司神池县磨石山、义井50MW风电项目正式列入到山西省2018年风电开发方案中，该项目已取得忻州市生态环境局的环评批复（忻环评函〔2019〕17号），目前处于建设阶段，预计2020年2月竣工。 2019年7月8日，国网山西省电力公司出具《关于神池金润风能新能源科技有限公司忻州神池磨石山、义井风电场一期50MW工程接入系统方案的评审意见》（晋电发展〔2019〕602号），神池磨石山、义井风电场以1回110kV线路接入神池润宏风电场220kV升压站110kV母线，联合以1回220kV线路接入系统义井变电站。润宏220kV升压站于2019年建成投入试运行，110kV间隔为已有间隔，无需扩建。 为保证风电的及时送出，配套建设神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程是十分必要的。 2018年12月27日，忻州市发展和改革委员会以忻发改审批发〔2018〕31号文“关于神池县磨石山、义井风电项目核准的批复”对本项目110kV升压站进行了核准立项；2019年8月20日，国网山西省电力公司经济技术研究院以晋电经研规划〔2019〕245号文“国网山西省电力公司关于山西忻州神池磨石山、义井一期50MW风电110kV送出工程可行性研究报告的评审意见”对本项目送出线路工程可行性研究报告形成了评审意见；2019年9月29日，忻州市发展和改革委员会以忻发改审批发〔2019〕20号文“忻州市发展和改革委员会关于神池县磨石山、义井风电项目110kV送出工程核准的批复”对本项目送出线路工程进行了核准立项。 本项目主要包括：①新建神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站一座，规划建设1台100MVA主变，110kV出线1回，35kV规划进线4回，本期2回，占地5532m2，站内主要建构筑物包括生产楼、生活楼、附属用房、110kV户外配电装置区、35kV室内配电装置区、一台100MVA主变压器、SVG无功补偿、污水处理站、事故油池、危废暂存间等；②新建神池县磨石山、义井风电项目110kV送出线路工程23.9km，采用单回线路，其中架空23.8km，地埋电缆0.1km，共设杆塔77基，其中直线塔63基，耐张塔14基，导线采用1×JL/G1A-300/40钢芯铝绞线；③神池县磨石山、义井风电项目110kV送出光缆通信工程，随新建线路架设2根OPGW复合光缆，光缆长度2×25.3km，导引光缆2×0.5km。 1.2、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的要求，本项目须进行环境影响评价神池金润风能新能源科技有限公司于2019年9月委托中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单的规定，本项目属于名录中的“五十 核与辐射”中“输变电工程”，项目输电线路电压等级为110kV，升压站电压等级为110kV，本次环评类别确定为环境影响报告表。接受委托后，我公司立即组织环评人员赴现场进行实地踏勘，对项目所在地自然、社会环境，以及项目进展情况进行了详细调查，并编制完成了《神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程环境影响报告表》（送审本）。 2019年11月1日忻州市生态环境局在忻州主持召开了“神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程环境影响报告表”的技术审查会，据专家意见，我们对报告表进行了认真修改和完善，完成了《神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位，并由建设单位呈报生态环境主管部门审批。 1.3、分析判定相关情况 1.3.1、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》和中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》（2013年5月），本项目属于“第一类鼓励类”的“电网改造与建设”项目，符合产业政策要求。 1.3.2、规划符合性 2019年7月8日，国网山西省电力公司出具《关于神池金润风能新能源科技有限公司忻州神池磨石山、义井风电场一期50MW工程接入系统方案的评审意见》（晋电发展〔2019〕602号），同意本项目接入系统方案，本项目符合山西省电网建设规划。 1.3.3、选址合理性 2018年12月10日，忻州市规划勘测局出具了“选址意见书”（选字第140900201800040号），同意本项目110kV升压站选址方案。 2019年9月11日，神池县住房和城乡建设管理局出具了“关于金润风场升压站-润宏风场升压站110kV送电线路工程规划选址的意见”（神住建函〔2019〕9号），同意本项目110kV送电线路路径走向位置。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境敏感因素的界定原则，经调查，本项目选址选线范围及周边既无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，也不在饮用水水源保护区范围内。110kV升压站周边500m范围内无村庄，输电线路距离村庄最近距离25m（大羊泉村），距离输电线路最近的文物为G27-G28南侧635m的下石会堡，为省级保护文物，保护范围为50米，控制地带为保护范围边界外扩500m，本项目路径进行了优化避让，不在其保护范围和建设控制地带内。 综上，本项目选址选线合理可行。 1.3.4、“三线一单” （1）生态保护红线：截止目前，山西省生态保护红线划定方案尚未批准公布，根据《国家生态保护红线—生态功能基线划定技术指南（试行）》， 国家层面禁止开发区域，包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园。省级层面的禁止开发区域，包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。 本项目不位于国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园，不位于省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要水源地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域，本项目位于《神池县生态功能区划》中的Ⅰ1神池县黑驼山山地北部丘陵水源涵养生态功能区、Ⅲ2县川河流域营养物质保持生态功能区和Ⅲ3神池县西部宽谷缓丘水土保持生态功能区，位于《神池县生态经济区划》中的Ⅱ4神池县中北部农牧业综合经济区和Ⅲ1神池县风力发电经济区，不位于重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 （2）环境质量底线：根据对本项目110kV升压站以及送出线路所在区域现状监测结果可知，项目所在区域电磁环境质量现状满足《电磁环境控制标准》（GB8702-2014）中规定的公众工频电场、工频磁感应强度控制限值要求，输电线路所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求，升压站所在区域满足2类标准限值要求。因此满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线：本项目为输变电建设项目，不涉及生产活动，塔基占地面积2772m2，升压站占地5532m2，占地面积较小，根据忻州市国土资源局出具的忻国土资函〔2018〕286号“关于神池县磨石山、义井风电项目用地预审的函”，升压站占地不涉及基本农田。本项目用地满足资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单：本项目所在地没有环境准入负面清单，本次评价对照国家产业政策及规划进行了说明。 总之，本项目选址、规模、性质和工艺路线符合国家和山西省有关环境保护法律法规、标准、政策、规范，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的管控原则。 1.4、分析判定相关情况 1.4.1、任务依据 神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程环境影响评价委托书。 1.4.2、法律、法规及政策性依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起施行； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2018年12月29日起施行； （5）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行； （6）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行； （7）《中华人民共和国电力法》，2015年4月24日修正； （8）《中华人民共和国森林法》，2009年8月27日修改； （9）《中华人民共和国文物保护法》，2017年11月4日起施行； （10）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日施行； （11）环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日修改施行； （12）环保部办公厅环办[2012]131号文《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》，2013年1月1日起施行； （13）中华人民共和国国务院令第239号《电力设施保护条例》，2011年1月8日修改； （14）《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行； （15）环境保护部公告2017年第43号“关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告”，2017年10月1日起施行； （16）《山西省环境保护条例》，2017年3月1日起施行； （17）《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（2019年11月1日起施行）。 1.4.3、技术依据 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19 -2011）； （4）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； （5）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （6）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （7）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （8）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）； （9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1施行）； （10）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013修改清单； （11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单； （12）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （13）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）； （14）《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）； （15）《110kV～750kV架空输电设计规范》（GB50545-2010）； （16）《35kV-110kV变电站设计规范》（GB50059-2011）； （17）《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB50229-2019）； （18）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （19）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （20）《6kV~1000kV级电力变压器声级》（10088-2016）。 1.4.4、参考资料 （1）《神池县磨石山、义井风电项目110kV送出工程可行性研究报告》，山西科电电力设计有限公司，2019年8月； （2）《神池县磨石山、义井风电项目初步设计报告 第二卷 升压站部分》，北京计鹏信息咨询有限公司，2019年3月； （3）建设单位提供的其它建设相关资料。 1.5 评价因子、等级、范围 1.5.1、评价因子 项目评价因子见表1-1。 表1-1 项目评价因子一览表 评价时段 评价项目 现状评价因子 预测评价因子 单位 施工期 声环境 昼间、夜间等效声级Leq 昼间、夜间等效声级Leq dB（A） 地表水 -- pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类 pH无量纲、mg/m3 运行期 电磁环境 工频电场强度 工频电场强度 V/m 工频磁场强度 工频磁场强度 μT 声环境 昼间、夜间等效声级Leq 昼间、夜间等效声级Leq dB（A） 1.5.2、评价等级 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2014）中相关规定，本项目110kV升压站采用户外布置，评价工作等级为二级。 神池县磨石山、义井风电项目110kV送出线路工程全长23.9km，其中架空线路23.8km，地埋电缆线路0.1km，边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感目标，故输电线路电磁环境影响评价工作等级为三级。 （2）声环境 本项目输电线路位于声环境功能区的1类区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009的规定，确定本次环评的声环境评价等级为二级。 本项目变电站位于声环境功能区的2类地区，周边500m范围内无声环境保护目标，根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009的规定，确定本项目升压站声环境评价等级为二级。 （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）：“依据项目影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，划分生态影响评价工作等级”。划分原则见表1-2。 表1-2 生态评价等级划分依据表 生态评价工作等级划分标准 环境区域生态敏感性 长度≥100km或 面积≥20km2 长度50~100km或 面积2~20km2 长度≤50km或 面积≤2km2 特殊生态敏感区 一级 一级 一级 重要生态敏感区 一级 二级 三级 一般区域 二级 三级 三级 根据现场踏勘及工程设计资料，以及对本项目所在区域情况的了解，本工程评价范围内无依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，本工程升压站占地5532m2，输电线路长度为23.9km，塔基占地2772m2，扰动面积小于2km2，长度≤50km，按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中的相关规定，生态环境评价为三级。 （4）地表水 110kV升压站运营期工作人员12人，生活用水量为1.2m3/d，生活废水量为0.96m3/d，排入地埋式生活污水处理装置，处理后用于绿化和道路洒水，采暖期暂存于180m3集水池；110kV送电线路工程运行后无废水产生。 根据《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018），建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。本项目地表水环境按三级B评价。 （5）环境空气 本工程施工期间的施工扬尘影响很小，本次环评以施工扬尘对大气环境影响进行分析说明为主。 （6）地下水 本项目为输变电工程，属于Ⅵ类项目，不开展地下水环境影响评价。 （7）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价。 （8）环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目属于风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 1.5.3、评价范围 ①电磁环境：依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程110kV输电线路评价范围确定为边导线地面投影外两侧各30m带状区域，110kV变电站评价范围确定为站界外30m，110kV电缆管廊两侧边缘各外延5m带状区域。 ②声环境：根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），110kV升压站评价范围确定为站界外200m；根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2014）本工程110kV输电线路架空部分评价范围确定为边导线地面投影外两侧各30m带状区域，地下电缆部分评价范围确定为电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）带状区域。 ③生态环境：依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程110kV输电线路评价范围确定为边导线地面投影外两侧各300m的带状范围内，110kV升压站评价范围确定为站场围墙外500m。 1.6 建设规模及内容 1.6.1、建设规模 项目工程组成及建设规模见表1-3。 表1-3 项目组成及规模 项目名称 神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程 建设单位 神池金润风能新能源科技有限公司 工程设计单位 山西科电电力设计有限公司、北京计鹏信息咨询有限公司 电压等级 额定电压110kV 工程地理位置 山西省忻州市神池县八角镇、大严备乡一带 1、神池县磨石山、义井风电项目110kV送出线路工程 规模 全长23.9km，采用单回线路，其中架空线路23.8km，地埋电缆0.1km 导线型号 采用JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线，单分裂 电缆型号 ZC-YJLW02-Z-64/110-1×630 地线型号 2根24芯OPGW光缆，型号OPGW-13.2-100-2 导线排序 采用单回三角架设 杆塔 全线共使用铁塔77基，其中单回耐张塔14基，单回直线塔63基 占地面积 塔基占地2772m2 地形 山地92.5%，平地7.5% 2、神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站 主变压器 1×100MVA 110kV送出线 1回 35kV进线 规划4回，本期2回 动态无功补偿 本期2套-12~12Mvar动态无功补偿装置 配套工程 生产楼、生活楼、附属用房、110kV户外配电装置区、35kV配电装置区等 辅助工程 进站道路 宽5m的公路型混凝土路面，长20m。 站内道路 宽4m，转弯半径7m，采用公路型混凝土路面，长250m 施工临建 施工场地2处，占地面积共计800m2。 施工道路 长5.8km，宽4m，占地23200m2。 公用工程 供水 采用水车拉运，取自三道沟村水井 排水 雨水散排至站外 设0.5m3/h生活污水进入地埋式一体化污水处理站1座和180m3集水池1座，处理后回用，不外排。 采暖 采用电暖气采暖。 消防 采用设置整套成品室外消防点 环保工程 声环境 选用低噪声主变、基础减振 水环境 设0.5m3/h地埋式一体化污水处理站1座和180m3集水池1座，处理后回用，不外排。 固体废物 建设事故油池1座，4.2m×4.2m×2.5m，容积44.1m3 建设危险废物暂存间1座，面积10m2 生活垃圾2.19t/a，定期环卫部门清运。 生态环境 施工场地、塔基进行植被恢复；升压站内绿化面积450m2 1.6.2、地理位置 神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程位于山西省忻州市神池县八角镇、大严备乡一带，升压站位于三道沟村西北650m处。工程地理位置示意见附图1。 1.7 工程概况 1.7.1工程规模 （1）神池县磨石山、义井风电项目110kV送出线路工程 ①线路路径情况 线路选取两个线路路径方案，两方案对比见表1-4。分别叙述如下： （方案一）南方案： 线路从神池磨石山、义井110kV风电场升压站110kV间隔向南出线后，向东南绕开三道沟村，跨国125县道，经八角镇、川口村北，经下石会村北，避开特高压线路接地极线路5km范围，绕开风机，跨过124县道，在大羊泉村南侧与风机之间穿过向东，然后向东南，向东经过陈家窑村北，跨过157县道，改为电缆，进入润宏220kV升压站。线路全长23.9km，其中架空23.8km，电缆线路0.1km。曲折系数1.13。海拔1350~1750m。 （方案二）北方案 线路从神池磨石山、义井110kV风电场升压站110kV间隔向南出线后，向东跨过125县道，绕开三道沟村，向东南经上八角村南，右转再左转绕开风机，跨过124县道，经大羊泉和小羊泉村中间，在陈家窑村北走转，跨过157县道，进入润宏220kV升压站。线路全长23.4km，曲折系数1.11。 表1-4 线路径路方案比选表 比较项目 方案一 方案二 优劣 线路长度 23.9 km 23.4 km 方案二略短 地形比例 平地7.5%，山地72.5% 平地4.5%，山地75.5% 方案二经过山地范围较多 杆塔数量 77基 75基 方案二杆塔少2基 占地数量及类型 占地2772m2，其中旱地1700m2、灌木林地416m2、其他草地560 m2、裸土地96 m2 占地2700m2，其中旱地685m2、乔木林地344m2、灌木林地850m2、其他草地700 m2、裸土地121 m2 方案二占用林地面积较大，植被破坏影响较大 砍伐树木 80 400 方案二砍伐树木较多，植被破坏较大 施工道路 便道5.8km 便道9.5km 方案二道路较长 特点 靠近公路，容易实施 协调征地难度较大 方案一实施较方案二容易 通过表1-4两方案比较，从环境保护角度考虑，方案二砍伐树木较多，植被破坏影响较大，施工便道较长，临时占地面积大，在工程能实施前提下，环评推荐方案一，与可行性研究报告结论一致。 本工程线路路径见附图2所示。 ②导线、地线、杆塔及基础 导线型号：架空线路采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线。 电缆型号：ZC-YJLW02-Z-64/110-1×630。 地线型号：2根24芯OPGW光缆，型号OPGW-13.2-100-2。 杆塔：全线共采用杆塔77基，其中单回耐张塔14基，单回直线塔63基，型号有1A4-ZM2、1A4-ZM3、2A2-ZMC3、1A4-J1、1A4-J2、1A4-J3、1A4-DJ。 基础：采用掏挖式基础和台阶式基础。 本工程塔型图见附图3，基础图见附图4。 ③交叉跨越 本项目沿线钻跨越各类输电线路6处、2级公路3处、村间道路13处、树木9处、河流1处、通讯光缆8处。各交叉跨越处距离应满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求。 ④砍伐树木 砍伐树木80棵，主要为乡间两侧高树，种类为杨树、柳树、松树。 ⑤本工程环境敏感目标 经现场勘查，本工程110kV送出线路电磁、声环境保护目标为大羊泉村，最近距离为25m（G48-49西南侧）。 ⑥线路路径合理性分析 本项目110kV输电线路G27-28南侧635m为下石会堡、G24-25南侧1100m为下石会烽火台、G1-2西南侧1500m为三道沟烽火台，文物保护范围50m，建设控制地带500m，线路选址避让了文物保护单位。拟建线路评价范围内没有自然保护区、风景名胜区等生态敏感点，线路沿线主要为农田、林地和荒草地，避开了居民集中居住地，对居民生活和沿线乡镇的土地规划影响较小；线路避让了树林密集处，减小工程建设对生态环境的影响。本工程线路的路径方案征求了神池县人民政府、神池县林业局等管理部门的书面意见，原则同意本项目110kV送出线路路径方案。因此，不论从环保角度，还是从工程角度，本工程线路路径均是合理的。相关部门选址意见见表1-5。 表1-5 本工程相关部门选址批复意见表 序号 单位 协议情况 回函重要内容 落实情况 1 神池县人民政府 原则同意 严格按规划路径实施，施工单位在施工过程中不得对周边未经审批的农田、林地、房屋等造成影响和破坏。 按规划实施 2 神池县林业局 原则同意 选塔基时尽量避开有林地和国家二级公益林地 选择了占用林地较少、砍伐树木较少的方案一路径 3 神池县文化和旅游局 原则同意 必须避让开文物，不得破坏文物，如发现文物必须按相关法规办理手续 已避让，距离下石会堡635m，不在500m的建设控制地带内 4 神池县自然资源局 原则同意 不得占用基本农田，不得占压重要矿藏资源 不涉及基本农田 5 神池县水利局 同意 远离泄洪坝、饮水工程及其它水利设施 不涉及水利设施 6 神池县人民武装部 同意 不在国防工程区域内、不影响国防工程 -- ⑦导线对地距离 根据《神池县磨石山、义井风电项目110kV送出工程可行性研究报告》，本项目导线对地及交叉跨越物的最小允许距离应满足《110kV-750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）对地距离及交叉跨越要求。 表1-6 导线对地及交叉跨越物的最小允许距离一览表 单位：（m） 序号 线路经过地区 距离 设计规范（GB50545-2010） 初步设计说明书 备注 1 居民区 对地最小距离 7.0 7.0 导线最大弧垂条件 2 非居民区 对地最小距离 6.0 6.0 导线最大弧垂条件 3 交通困难地区 对地最小距离 5.0 5.0 导线最大弧垂条件 4 建筑物 最小垂直距离 5.0 5.0 导线最大弧垂条件 最小距离 4.0 4.0 最大计算风偏条件 水平距离 2.0 2.0 不在规范范围内的城市建筑物 5 树木 最小垂直距离 4.0 4.0 -- 6 防护林 净空距离 3.5 3.5 最大计算风偏条件 7 公路 最小垂直距离 7.0（至路面） 7.0（至路面） 40℃时导线弧垂 8 电力线 最小垂直距离 3.0 3.0 40℃时导线弧垂 9 通信线 最小垂直距离 3.0 3.0 40℃时导线弧垂 10 铁路 最小垂直距离 7.5（标准轨） 7.5（标准轨） 70℃时导线弧垂 最小垂直距离 11.5（电气轨） 11.5（电气轨） 70℃时导线弧垂 最小垂直距离 3.0（至承力索） 3.0（至承力索） 70℃时导线弧垂 11 不通航河流 最小垂直距离 3.0 3.0 （百年一遇洪水） 最小垂直距离 6.0 6.0 导线覆冰时弧垂（冬季至冰面） （2）神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站 ①变电站位置及周边环境 神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站位于神池县八角镇三道沟村西北侧650m，站址现状为一般农用地，变电站北侧、东侧和南侧为农田，西侧为村间道路。 ②建设规模及平面布置 110kV升压站设1台100MVA主变，110kV出线1回，35kV规划进线4回，本期2回，占地5532m2。围墙东西方向长70m，南北方向长64m，围墙内占地4480m。站区分为生产区及生活区两部分，东侧为生产区，西侧为生活区，中间用透空围墙隔开。 生产区：110kV配电装置布置在站区的东南侧，1回出线通过架空线路向南出线。35kV配电装置采用室内布置，布置在生产区东北侧，35kV线路由北进线，主变布置在110kV和35kV配电装置之间，SVG无功补偿装置不在站区中部。事故油池位于主变东南侧，容积为44.1m3（4.2m×4.2m×2.5m），垫层采用C15混凝土，其他为C30混凝土，抗渗标号P6，事故油池平剖面图见附图15。 生活区，位于站区西部，生活区北侧为生活楼，南侧为附属楼及停车位。平面布置见附图5。 ③110kV升压站主要设备 项目110kV升压站主要设备见表1-7。 表1-7 神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站主要设备一览表 序号 名称 型号及规格 单位 数量 主变部分 1 主变压器 三相双绕组，油浸式有载调压变压器，型为：SZ11-1000000/110 台 1 110kV配电装置部分 2 110kV配电装置 户外中型布置 -- -- 3 110kV断路器 瓷柱式SF6断路器，型号LW-126 台 1 4 110kV隔离开关 GW4-126IID 个 1 5 110kV电流互感器 型号LVQB-110W3 台 1 6 110kV电流互感器 型号LVQB-110W3 台 1 7 110kV避雷器 型号TYD110/√3-0.02W3（H） 台 1 35kV配电装置 7 35kV配电装置 三相交流50Hz的户内成套装置KYN61A-40.5铠装移开式设备，采用加强绝缘型结构，一次元件包括断路器、操动机构、电流互感器、避雷器等 套 1 无功补偿部分 8 无功补偿装置（SVG） -12~12Mvar动态无功补偿装置 套 2 ④110升压站给排水 神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站采用水车拉运，取自三道沟村水井。工作定员12人，生活污水产生量为0.96m3/d（350.4m3/a），产生量较少，经一座0.5m3/h地埋式生活污水处理站处理后，用于绿化和道路洒水，设一座180m3废水收集池收集采暖期生活废水，保证不外排。升压站雨水散排至站外。 （3）施工期临建工程 施工期施工人员租住在附近村庄内，不设施工营地；施工场地设置2处，用于存放物料和施工机械，1处位于拟建升压站东侧，占地面积400m2，占地类型为旱地，另1处位于下石会村东北300m处，占地面积400m2，占地类型为裸土地；施工便道5.8km，宽4m，临时占地面积23200m2。 1.8 环保投资 本工程总投资4275万元（升压站2217万元、线路2058万元），其中环保投资为154万元，占总投资额的3.60%。环保投资明细见下表： 表1-8 工程环保投资一览表 项目 投资（万元） 生态及水土保持 生态恢复及补偿费用 站区、塔基处绿化 80 施工临时占地生态恢复 15 固体废物 一座10m2危废暂存库 15 一座44.1 m3事故油池 20 废水 0.5m3/h地埋式一体化污水处理站1座和180m3事故油池 15 扬尘 覆盖防尘布、防尘网、洒水等抑尘措施 6 噪声 采用低噪声设备，主变基础减振 3 合计 154 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 神池磨石山、义井风电场以1回110kV线路接入神池润宏风电场220kV升压站已建的110kV母线，联合以1回220kV线路接入系统义井变电站。忻州市生态环境局于2016年11月1日以忻环评函〔2016〕23号文对神池县润宏风电有限公司9.8万千瓦风电项目（含润宏220kV升压站工程）环境影响报告表进行了批复；山西省环境保护厅于2018年6月30日以晋环审批函〔2018〕299号文对山西忻州神池润宏风电220千伏送出工程进行了环评批复；忻州市生态环境局于2019年2月1日忻环评函〔2019〕15号文对神池县润宏风电二期50MW风力发电项目（函润宏220kV升压站扩建工程）环境影响报告表进行了批复。 （1）润宏220kV升压站现状环境调查 根据监测报告，本项目线路接入的润宏220kV变电站厂界昼间噪声级在45.5~51.8 dB（A）之间，夜间噪声级在43.7~47.3 dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 根据监测报告，润宏升压站厂界四周电场强度在12.93~17.13 V/m之间，磁感应强度在0.2141~0.6423μT之间，现状监测数据均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、0.1mT的限值要求。 （2）润宏220kV升压站环保设施调查 根据忻环评函〔2016〕23号文、忻环评函〔2019〕15号文的批复要求，润宏220kV升压站要求建设环保设施有：设1座45m3事故油池，用于暂存事故检修废油；设1做10m2危险废物暂存间，用于暂存废旧蓄电池；设一座0.5m3/h地埋式生活污水处理站（A/O法）处理污水，处理后的水用于风电场植被绿化使用。 据现场调查，润宏220kV变电站东北角设有45m3事故油池一座，采用钢筋混凝土结构，并进行了防渗处理，油池可满足环保要求，目前变电站没有漏油事故发生，事故油池建成后未储存过事故废油。变电站设有1座10m2危险废物暂存间，产生的废旧蓄电池暂存后，委托山西省投资集团九州再生能源有限公司处置。变电站西北角建有一座0.5m3/h地埋式生活污水处理站（A/O法）处理污水，废水处理后回用于站内道路洒水和风电场绿化用水，冬季采暖期生活废水外运至神池县污水处理厂处理。因此，润宏220kV升压站环评批复要求的环保措施已得到落实。 （3）结论 综上所述，润宏220kV升压站产生工频电场、磁感应强度、噪声均能满足标准限值要求，环保设施符合环保要求，无明显环境问题。 |

## 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（包括地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

## 三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 为了解本工程项目区电磁及声环境质量现状，建设单位委托山西贝可勒环境检测有限公司对项目输电线路沿线和变电站的工频电场、工频磁场及声环境进行了现状监测。 3.1 声环境质量现状 本次声环境质量委托山西贝可勒环境检测有限公司于2019年9月12日对项目声环境进行了现状监测，昼夜各监测一次，监测点位见附图8。润宏220kV变电站厂界声环境监测数据引用《神池县润宏风电有限公司9.8万千瓦风电项目220kV升压站工程环境质量现状监测》（2019年9月12日监测）的检测报告数据。 （1）监测内容 监测因子：噪声； 具体监测指标：昼间、夜间等效声级（Leq dB） （2）测量仪器 噪声监测仪器为噪声频谱分析仪，型号为HS5671+，检定证书编号为：JDDX201906188，检定有效期2019年8月8日至2020年8月7日，仪器性能25 dB（A）~130 dB（A） （3）测量方法 符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。 （4）监测条件 昼间：天气状况：晴 温度：16℃ 湿度：35% RH 风速：2.1m/s 风向：120° 气压：87.1kPa 夜间：天气状况：晴 温度：14℃ 湿度：50% RH 风速：2.5m/s 风向：180° 气压：86.8kPa （5）监测布点 按照《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）布点，本项目共设4个监测点位，引用检测报告共设4个监测点位，见表3-1。 表3-1 监测布点一览表 工程名称 点位序号 监测点位 监测因子 110kV升压站 1# 站址中心测点 Leq、L10、L50、L90 神池县磨石山、义井风电项目110kV送出线路工程 2# G4-G5线下测点 （三道沟西南侧100m） 3# 大羊泉村测点 （G48-G49西南侧25m） 接入间隔侧围墙外1m处 4# 接入间隔侧围墙外1m处 润宏220kV升压站 5# 站址北侧 6# 站址东侧 7# 站址南侧 8# 站址西侧 （6）质量控制 为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据国家环保局（91）环监字第043号文《关于环境监测质量保证管理规定（暂行）》的有关规定，山西贝可勒环境检测有限公司对监测全程序进行质量控制： ①监测人员持证上岗，上岗证号见报告批准签字页； ②监测所用仪器经计量部门鉴定合格且在有效期内； ③在监测前对现场采样仪器进行了校准； ④监测数据进行了“三校、三审”。 （7）监测结果 监测结果统计于表3-2和3-3。 根据表3-2，本项目110kV变电站所在区域昼间噪声级为43.2dB（A），夜间噪声级为36.1dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；输电线路所在区域昼间噪声级范围在37.4~43.6dB（A）之间，夜间噪声级范围在36.7～40.1dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。项目所在区声环境质量良好。 根据表3-3，本项目线路接入的润宏220kV变电站厂界昼间噪声级在45.5~51.8 dB（A）之间，夜间噪声级在43.7~47.3 dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3.2 电磁环境质量现状 本项目升压站址及线路所在区域工频电场强度在2.624~14.08 V/m之间，磁感应强度在0.2748~0.6277μT之间，润宏升压站厂界四周电场强度在12.93~17.13 V/m之间，磁感应强度在0.2141~0.6423μT之间，现状监测数据均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、0.1mT的限值要求，项目所在区域电磁环境现状质量良好。 3.3 生态环境质量现状 1、植被：经现场调查，评价区域内植被主要以农作物、灌草丛为主，草本植被主要为狗尾草、野菊花、青草、草木栖、沙打旺等，灌木主要物种有柠条、沙棘、胡枝子、绣线菊等，农作物有玉米、高粱、小米，少量乔木有杨树、油松、桦树等。 2、动物：。评价区野生动物为常见的鼠、麻雀等，在评价区范围内未见需特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种及水生生物等，生态结构相对简单。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本工程沿线建设区域不涉及国家和省级自然保护区、风景名胜区以及其他需要特别保护的区域，不涉及国家及省级重点保护动植物集中分布区。本项目110kV输电线路最近的村庄为25m处的大羊泉村，工程没有涉及到房屋跨越，110kV变电站周边500m范围内无村庄。本项目主要环境敏感目标位置关系见表3-4。 表3-4 主要环境敏感目标及村庄位置关系 环境因素 敏感目标 位置关系 保护要求 生态 土壤、动植物 线路塔基、升压站四周、临时占地 保持升压站、线路塔基周边自然生态环境现状，不对非占地范围内的林木及植被造成破坏 声环境 大羊泉村 线路G48-G49西南侧25m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 电磁环境 大羊泉村 弧垂高度 水平距离 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 9m 25m 地表水 县川河 升压站南侧400m 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准 线路G5-G6跨域县川河，塔基与河道最近距离为105m 社会环境 下石会堡 G27-28南侧635m 避让烽火台，不得在50m保护范围及500m建设控制地带内施工，防止对文物造成不利影响。 下石会烽火台 G24-25南侧1100m 三道沟烽火台 G1-2西南侧1500m

## 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1 声环境 升压站所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）；输电线路经过区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能要求。具体标准限值见表4-1。 表4-1 声环境评价标准 类 别 昼 间dB（A） 夜 间dB（A） 备注 1 55 45 输电线路及两侧村庄 2 60 50 升压站四周 4.2电磁环境 电磁环境中公众曝露限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz所对应的标准，即工频电场强度：4kV/m；工频磁感应强度：0.1mT。架空线路下耕地，园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，执行电场强度10kV/m的控制限制标准。 4.3环境空气 本项目所处区域属环境空气质量功能区中的二类区，环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018修改单）二级标准。 表4-2 环境空气质量标准 μg/m3 标准值 项目 年平均 24h平均 1h平均 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 PM10 70 150 —— PM2.5 35 75 —— CO 4mg/m3 10mg/m3 O3 160 200 4.4地表水 依据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），区域属黄河流域偏关—吴堡区县川河“源头～养马坪”，该段水环境功能为一般源头水保护，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 表4-3 地表水质量标准表 单位：mg/L 污染物 PH COD BOD5 氨氮 硫酸盐 石油类 高锰酸盐指数 标准值 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤250 ≤0.05 ≤6 污染物 氟化物 硝酸盐 总磷 挥发酚 六价铬 粪大肠菌群(个/L) 标准值 ≤1.0 ≤10 ≤0.2 ≤0.005 ≤0.05 ≤10000 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.5 噪声 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准值见表4-4。 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 （2）营运期升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。具体标准值见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 备注 2 60 50 升压站厂界 4.6工频电场、磁感应强度 交流输变电频率为50Hz，依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1“公众曝露控制限值”规定，环境中电场强度控制限值为4000V/m，架空输电线路线下的耕地、园地、畜禽饲养地、道路等场所电场强度控制限值为10kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。 4.7生活污水 评价选用严于污水综排一级标准要求的《城市污水再生利用-城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）道路清扫、消防水质标准。 表4-6 城市污水再生利用 城市杂用水水质标准 单位：mg/L ，pH无量纲 序号 项目 道路清扫、消防 1 pH 6-9 2 色度≤ 30 3 嗅 无不快感 4 溶解性总固体≤ 1500 5 BOD5≤ 15 6 氨氮≤ 10 7 阴离子表面活性剂 1.0 8 铁 -- 9 锰 -- 10 溶解氧≥ 1.0 11 总余氯 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.23 12 总大肠菌群≤ 3 |
| 总量控制指标 | 本项目运行期无废气、废水外排，不需要申请总量控制指标。 |

## 五、建设项目工程分析

5.1 工艺流程简述（图示）： 本工程为电力输送工程，即将高压电流通过输电线路的导线送入下一级变电站，本工程的工艺流程与产污过程如下图所示。 图1 工程工艺流程及产排污环节图 施工组织 本工程主要占地为新建的110kV输变电工程升压站及塔基占地。该土建施工采用平面流水、立体交叉的施工方案。主要包括基础施工，一次回填，土建施工及设备安装等几个阶段。线路牵引采用移动式牵张机，规模小，放置在拖拉机斗内操作运行，因此，项目施工期不设牵张场地。 5.2 主要污染工序： 5.2.1 施工期 （1）生态环境 ①征占地 本工程施工期对土地的占用主要为升压站和塔基的永久用地和施工临时占地，永久占地共计8304m2，临时占地共计24000m2。 升压站占地面积5532m2，占地类型为旱地，变为建设用地，从而使土地利用格局永久发生变化；线路塔基新增永久占地面积2772m2，其中旱地1700m2、灌木林地416m2、其他草地560 m2、裸土地96 m2，塔基施工结束后除塔基四角外可恢复为原有地貌。 施工期施工人员租住在附近村庄内，不设施工营地；施工场地设置2处，1处位于拟建升压站东侧，占地面积400m2，占地类型为旱地，另1处位于下石会村东北300m处，占地面积400m2，占地类型为裸土地；施工便道5.8km，宽4m，临时占地面积23200m2。待施工结束后临时占地恢复到原地貌， 还原原土地属性。 ②植被破坏：施工期对生态系统最直接的影响始于场地清理，用地范围内的地表植被在施工前均被砍伐或破坏。其中临时占地可以通过人工绿化或建成后自然恢复等方式恢复植被；但永久占地将导致升压站植被覆盖率和绿色生物量水平产生降低或变化，其影响可通过升压站内绿化得到部分弥补。 ③水土流失：建设项目塔基较分散，施工占地、表土剥离、土石方开挖等活动，破坏地表土壤和现有植被数量覆盖，在工程施工期若不采取适当水土流失防治措施，降雨期和多风季节易造成大量的水土流失。尤其是施工道路的修建动用土石方， 加重当地水土流失。 （2）噪声 项目施工期主要噪声源为材料运输的汽车、土建施工及设备安装施工所用到的设备。 （3）废水 工程施工期间的主要水污染物包括施工人员的生活污水及施工场地的生产废水。 （4）扬尘、粉尘 来自地基开挖、土方及材料运输时产生的扬尘和粉尘。 （5）固体废物 ①生活垃圾 施工期施工人员的生活垃圾集中后由专用垃圾运输车运往当地环卫部门指定的垃圾处理场统一处置。 ②弃土弃渣 项目土石方工程包括升压站基础开挖、塔基开挖及临时道路施工等，施工道路可与塔基工程同时进行，将塔基挖方余土用于铺设道路，无需外弃土方。本工程土石方开挖量约为24750m3，填方量约为24750m3，无弃土石。本工程施工期土方情况详见表5-1。 表5-1 本工程土石方平衡表 项目工程 挖方（m3） 填方（m3） 余方（m3） 借方（m3） 输电线路塔基 基坑开挖 8900 -- -- -- 土方回填 -- 7350 1550 -- 小 计 -- -- -- -- 施工道路 地基开挖 8300 -- -- - 道路平整 -- 9850 -- 1550 小 计 -- -- -- -- 升压站 基坑开挖 6800 -- -- - 基础回填 -- 5600 -- -- 场地平整 -- 1200 -- -- 小计 6800 6800 - -- 施工场地 基坑开挖 750 -- - - 基础回填 -- 700 -- -- 场地平整 -- 50 -- -- 小 计 750 750 -- -- 合计 24750 24750 1550 1550 5.2.2 运营期 （1）废水 神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站工作定员12人，用水量为1.2m3/d，生活污水产生量为0.96m3/d（350.4m3/a），产生量较少，进入地埋式一体化污水处理装置，处理后回用于站区道路洒水，设1座180m3集水池收集冬季采暖期废水，回用于次年风场绿化和站内道路洒水。项目无废水外排。 （2）噪声 升压站主要噪声来自于变压器及冷却风扇。110kV输电线路运行期产生电晕噪声。 （3）固体废物 运行期的固体废物主要为生活垃圾、废旧蓄电池和事故废油。 生活垃圾：产生量约2.19t/a。站内设有垃圾箱，定期由环卫部门清运。 废旧蓄电池：产生的少量废旧蓄电池暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处置。 站内设置了事故油池，一旦变压器发生事故时，将变压器油排入事故油池，产生的油渣暂存于危险废物暂存间，事故油和废油渣由有资质的单位进行回收处理利用，不外排。 （4）电磁影响 升压站及送电线路在运行过程中，升压站及线路周围一定范围内会产生一定强度的工频电场、工频磁感应强度。

## 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物名称 | 处理前排放情况 | 处理后排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 施工期 施工扬尘 | TSP | 微量 | 微量，TSP排放浓度不大于0.3mg/Nm³ |
| 水污染物 | 生活废水 | COD | 150mg/L | 0.053t/a | ≤39 mg/L | 回用于绿化和道路洒水 |
|  |  | BOD | 50mg/L | 0.018t/a | ≤10 mg/L |  |
|  |  | NH3-N | 10mg/L | 0.004t/a | ≤2.1 mg/L |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.070t/a | ≤2.0 mg/L |  |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾 | / | 分别收集堆放，并妥善处理，及时清运 |
|  | 运行期 办公生活 | 生活垃圾 | 2.19t/a | 统一清运 |
|  | 运行期 生产固废 | 废旧蓄电池 | 0.064t/a | 事故油进入事故油池，废油渣和废旧蓄电池暂存于危废暂存库，交有资质单位处置。 |
|  |  | 事故油和废油渣 | 30t/5a |  |
| 噪声 | 110kV输电线路运行昼间噪声小于55dB(A)、夜间噪声小于45dB(A)， 110kV升压站厂界昼间噪声小于60dB(A)，夜间噪声小于50dB(A)。 |
| 电磁 环境 | 输电线路 | 工频电场（公众） | <4kV/m | <4kV/m |
|  |  | 工频电场（线下耕地、道路等场所） | <10kV/m | <10kV/m |
|  |  | 工频磁感应强度 | <0.1mT | <0.1mT |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 拟建神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站永久占地面积5532m2，占地类型为旱地，为一般耕地，占地面积较小，对生态环境影响较小。本项目土地利用现状见附图9。 本项目110kV输电线路长度为23.9km，使用铁塔77基，永久占地2772m2；占地类型主要以旱地和其他草地为主，经过地区主要为平地和一般山地，施工结束后及时对临时工程占地地表的植被进行恢复。项目建设不会对区域生态环境质量产生明显不利影响。 输电线路经过林地区域时应采取抬高措施，导线弧垂距离树木大于4m；塔基占地及无法跨越处需砍伐树木约80棵，主要为乡间两侧树木，种类为杨树、柳树、松树，施工前建设单位应到当地林业部门办理相关手续，并按林业部门要求做好补偿或恢复措施。 |

## 七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析： 本项目施工期的污染因子主要为施工噪声、施工扬尘、施工废水、施工固废及生态。随着施工期的结束，这部分影响也随之消失，施工期的影响是可恢复的。 7.1.1 施工期大气环境影响分析 1、环境空气污染源 施工扬尘主要来自于升压站及线路塔基土建施工的土方挖掘、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 2、施工扬尘环境影响分析 110kV升压站基础和线路塔基开挖将产生施工扬尘，但施工时间短，开挖面小，因此，受本工程施工扬尘影响的区域小、影响的时间短，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 3、大气污染防治措施 根据《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》及关于施工场所扬尘防治的有关要求，评价要求建设单位在工程施工中采取以下防治措施： （1）施工时，在施工现场设置围挡措施。 （2）施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 （3）施工期间使用商业混凝土，混凝土须用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。 （4）车辆运输散体材料和废物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 （5）加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 （6）进出场地的车辆限制车速，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放；堆场适时压实、车辆防散落检查、运输道路及时清理，减少或避免产生扬尘。 （7）施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，防止污染环境。 （8）施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化，减少裸露地面面积。 7.1.3 施工期水环境影响分析 1、废污水源 施工过程中废污水主要来源于施工废水和施工人员生活污水。 2、拟采取的环保措施 （1）将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中，经过沉淀处理回用。 （2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。同时要落实文明施工原则，不漫排施工废水。 （3）施工期使用商用混凝土，集中进行砂石料加工，在砂石料加工的施工区域，施工单位设置简易排水系统，并设置简易沉淀池，使产生的施工废水经沉淀处理后外排。 （4）本工程施工时施工人员就近租用民房，不设施工营地，生活污水随当地居民生活污水处理。 在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 7.1.4 施工期固体废物影响分析 1、施工固废环境影响分析 施工期固体废弃物主要为产生的弃土、弃渣、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等生态环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 2、工程拟采取的环保措施及效果分析 为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置。 对工程建设可能产生的弃土弃渣，尽量回用于道路铺平、塔基基础回填，对于不能平衡的弃土弃渣则应存放至环保部门规定的位置，或者在工程建设地周围低洼处堆置，并在表面进行绿化或者覆盖措施。 在采取上述环保措施的基础上，施工固废不会对环境产生影响。 7.1.5 施工期声环境影响分析 1、施工噪声对周围环境影响 本项目施工期间噪声的主要来源是高噪声的施工机械设备。由于施工阶段一般为露天作业且无隔声与降噪措施，受影响面较大。但由于施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，故对声环境影响较小。 2、施工期噪声源强 本次评价针对110kV升压站工程施工主要噪声源进行环境影响预测分析。采用点声源几何衰减计算公式预测，预测公式如下： Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0） 式中：Lp（r）——预测点处的声压级，dB（A）； Lp（r0）——参考点r0处的声压级，dB（A）； r——噪声源至预测点的距离，m。 表7-1 距声源不同距离处的噪声值 声源 噪声值 距声源不同距离处的噪声值 1m 10m 30m 50m 70m 100m 150m 200m 320m 挖土机 95 75.0 65.5 61.0 58.1 55.0 51.5 49.0 44.9 推土机 94 74.0 64.5 60.0 57.1 54.0 50.5 48.0 43.9 震捣棒 79 59.0 49.5 45.0 42.1 39.0 35.5 33.0 28.9 表7-1给出离开声源不同距离处预测值，距声源100m处，其各噪声源的最大影响噪声为55dB（A），接近《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准（55dB（A））。因此，施工的噪声影响范围在100m范围内。距离升压站最近的村庄为东南侧650m处的三道沟村，项目的施工不会对村庄造成声环境影响。 3、拟采取的环保措施 环评要求建设单位采取以下防治措施进一步减轻噪声对周围环境的影响： ①施工应在施工场地周围设置围栏，尽量减少建设期声环境影响。 ②施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。 ③施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。同时，依法限制夜间施工，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而可能对周边居民产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。 综上所述，本工程施工期的噪声对周边环境的影响较小，不会构成噪声扰民问题，并且施工结束后噪声影响即可消失。 7.1.6 施工期生态环境影响分析 本工程线路沿线植被为草本、农作物以及一般林木，输电线路施工时修建施工临时进出道路、塔基施工、放线通道、土方及建筑材料堆放等均需要占地，会对生态环境产生一定的影响。 为保护生态环境，线路工程设计遵循以下原则：①尽可能利用现有道路，尽量避免开辟新道路而破坏植被；②输电线路尽量避开成片林区，仅对塔位周围的影响杆塔施工的树木进行砍伐；③施工场地选在地势平坦开阔、植被较少的地方，施工结束后，1#施工场地恢复为农田，2#施工场地种植灌草木，恢复为其他草地。 本工程施工期对生态环境的影响表现在： （1）施工道路的影响 工程材料的运送尽量利用现有的各种道路，为了施工和运行检修的方便，设计选线的时候已尽量将输电线路靠近现有道路，工程建设需修建、改造临时道路较少。本项目线路沿线均为平地和一般山地，为减少施工临时道路修筑对生态环境的影响，要求道路选择在植被稀疏、地势平缓的地方，妥善解决路基路面排水问题；除对必要的施工道路外，不得砍伐通道；加强对现场施工机械、人员进出管理，严格控制交通运输过程对非道路以外区域的影响。施工便道共计5.8km，宽4m，占地23200m2，施工结束后及时平整地面，除保留必要的检修通道外，通过人工措施恢复原有植被。 （2）塔基占地 本工程线路共有77基铁塔，塔基永久占地面积约2772m2，施工期共需砍伐树木共计80棵，主要为乡间两侧高树，种类为杨树、柳树、松树，在一定程度上会降低区域生态系统的生态效能，建设单位在开工前办理相关林业手续，采取货币补偿或其他方式补偿后，对生态影响有一定的弥补，影响可接受。塔基土石方开挖量较小，施工过程中对生态环境的影响范围和影响程度有限，且塔基仅4角占地，塔基下方可恢复种植。因此，工程建设的永久占地对区域生态环境影响有限。 基础开挖时，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，以便施工结束后恢复；在塔基建设完成后，塔基占地为农田的塔基下方可恢复耕地或交换耕地，占地为草地、灌木的一般情况在2～3年内可自然恢复，对于地质条件较差的需通过人工洒草籽方式进行恢复；塔基建设产生土方就地处理，尽可能用于塔基四周的平整，将表层土保留覆盖表层，多余部分选择附近低洼处回填。不会对周围环境造成明显影响。 ③施工场地 施工场地设置2处，1处位于拟建升压站东侧，占地面积400m2，占地类型为旱地，另1处位于下石会村东北300m处，占地面积400m2，占地类型为裸土地。在施工结束后，将地表全部清理，通过人工措施恢复地表植被，一般在2年后即可恢复植被。 ④线路下 线路施工过程在架线时，一般先放牵引绳，再牵拉导线，不砍伐通道，为防止刮伤导线，导线架空，不与地面植被接触，在施工过程中，两塔间的人为活动较少，无大型机械作业。 ⑤占地影响 110kV升压站永久占地面积5532m2，占地类型为旱地，为一般耕地，占地面积较小，施工后改变为建设用地。本项目110kV输电线路长度为23.9km，使用铁塔77基，永久占地2772m2，其中旱地1700m2、灌木林地416m2、其他草地560 m2、裸土地96 m2，除四个角外均可进行植被恢复，可种植低矮类型的农作物和灌草植被，影响较小。施工结束后，对施工场地进行平整和植被恢复，恢复原有地貌；施工便道保留必要的检修道路，其他恢复为原有地貌。 （3）拟采取的生态防护和恢复措施 根据区域生态功能区划中保护措施与发展方向的要求，应采取有效的生态防护和恢复措施，具体如下： A.临时施工场地合理设置，尽可能选择荒地。 B.材料运输道路等施工道路充分利用现有公路和人行道路，尽量不建、少建施工 便道，以减少临时占地。 C.线路跨越林区时，根据地形合理选择铁塔，采用增高铁塔直接跨越方式，避免对林木进行砍伐。对于不可避免要砍伐的树木，必须依法履行有关砍伐手续和给予应有的赔偿，以保证对林业生态影响降到最低。 D.基础开挖时，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，以便施工结束后尽快恢复植被。 E.施工期应尽量避开雨天，并对施工场地进行合理的规划，对开挖表土等设专门的堆棚或设置围档，减少水土流失。 F.施工后及时清理现场，将施工废弃物运出现场，做到“工完、料尽、场地清”。 G.施工结束后，对塔基永久占地未固化处和所有临时占地进行植被恢复。植被恢复时，应根据当地的土壤及气候条件，选择乡土树草种进行恢复，避免引入外来物种。 在采取上述临时防护措施、水土保持措施和植被恢复措施后，可有效控制水土流失，保护生态环境，使本工程的建设对生态环境的影响在环境可接受的范围内。 7.1.7 施工期社会环境影响分析 本项目输电线路位于神池县八角镇、大严备乡一带，经查阅资料，该地区周边存有历代长城保护目标3座（属省级文物保护单位，其保护范围为50m，建设控制地带500m）。3座文物分别为，三道沟烽火台、下石会烽火台、下石会堡。 三道沟烽火台位于神池县八角镇三道沟村西南2.5km，坐标N 39°14'30.63"、E111°51'5.20"；下石会烽火台位于神池县八角镇下石会村西1千米，坐标N39°12'23.9"、E111°55'22.9"；下石会堡位于神池县八角镇下石会村西0.2千米，坐标N39°12'22.34"、E111°56'8.29"。 根据《中华人民共和国文物保护法》、《长城保护条例》、《山西省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》等规定，神池金润风能新能源科技有限公司在项目选址选线时对文物进行了避让。 避让后，输电线路G27-28南侧635m为下石会堡、G24-25南侧1100m为下石会烽火台、G1-2西南侧1500m为三道沟烽火台，线路位置与下石会堡位置关系见附图10。 环评要求本项目在施工期严格划定施工范围，施工单位应文明施工，严格禁止在文物保护单位的保护范围内施工。采取避让和保护措施后，本项目的建设不会对沿线文物保护单位造成影响。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1 运营期声环境影响分析 1、110kV升压站声环境影响 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 （1）贡献值计算 升压站的噪声主要来源于站内变压器的噪声。变压器内的硅钢片，磁致伸缩引起的铁心振动而产生的噪声。参照《6kV~1000kV级电力变压器声级》（10088-2016），主变声功率级为83dB(A)，经基础减振后降低为73 dB(A)。 升压站站界噪声预测依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）采用点声源预测模式，计算公式如下： Lp(r)=LWA-20lgr-8（本评价预测时户外声传播衰减仅考虑距离衰减） 式中：Lp（r）－距声源r处声压级，dB（A）； LW（A）－点声源的A声功率级，dB（A）； r－预测点距声源的距离，m； 按照上述公式对距离声源不同距离处的噪声贡献结果进行预测，结果详见表7-2。 表7-2 噪声预测结果单位：dB(A) 预测点 昼间 夜间 贡献值 达标情况 贡献值 达标情况 东厂界（14m） 42.1 达标 42.1 达标 南厂界（31m） 35.2 达标 35.2 达标 西厂界（56m） 30.0 达标 30.0 达标 北厂界（33m） 34.6 达标 34.6 达标 由表7-2和图2知，本项目运行期升压站厂界噪声贡献值在30.0-42.1dB（A）之间，升压站厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。距离升压站最近的村庄为升压站东南650m处的三道沟村，距离较远，本项目运营期产生的噪声不会对周围村民居民声环境造成影响。 图2 项目噪声预测等值线图 2、110kV输电线路声环境影响 110kV输电线路运行，电晕会产生一定的可听噪声，一般输电线路下的噪声对声环境贡献值较小，不会改变线路周围的声环境质量现状。本工程线路采用单回架设，选择了已投运的位于山西省朔州市山阴县和怀仁市的朔州山阴联成偏岭风电场送出工程110kV线路作为类比调查的对象。类比线路的情况见表7-3。由表7-3可知，类比送电线路与本工程各段新建线路电压等级相同，导线架设方式一致，且本工程新建线路与类比线路导线采用型号相同，新建线路与类比线路架设高度相近。因此，采用的朔州山阴联成偏岭风电场送出工程110kV线路作为类比对象是合理的。 表7-3 类比的110kV线路情况一览表 项目参数 类比线路 本期线路 名称 朔州山阴联成偏岭风电场送出工程 神池县磨石山、义井风电项目110kV送出线路工程 地理位置 山西省朔州市山阴县和怀仁市 山西省忻州市神池县八角镇、大严备乡一带 线路电压 110kV 110kV 架设方式 单回路、三角排列 单回路、三角排列 监测时间 2017年3月10日 - 气象情况 晴、温度17℃、湿度15%、风速1m/s - 运行工况 运行工况：电流：236~239A，电压：114~118 kV - 监测单位 河北民康环境检测服务有限公司（CMA证书号：2014031865U） - （1）类比监测项目、方法、仪器及布点 ①监测项目 昼间、夜间等效声级Leq。 ②监测方法 采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的方法。 ③监测仪器 声环境监测采用AWA5636型噪声频谱分析仪（编号MKYQ-05），在年检有效期内。 （2）送电线路类比监测结果 表7-4 110kV单回输电线路类比监测结果（三角排列） 单位 dB（A） 监测点位 距线路中心位置（m） 山阴偏岭风电场送出线路工程（27#塔~28#塔） 昼间 夜间 15#-16#塔 0 39.5 35.2 10 39.2 35.1 20 39.0 34.6 30 38.4 35.0 40 38.7 34.9 27#-28#塔 0 39.1 36.7 10 38.4 35.3 20 38.6 34.2 30 39.0 34.9 40 38.5 34.4 由上表可知，110kV输电线路运行产生的噪声水平均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，最大值昼间为39.5dB（A）、夜间为36.7dB（A），均位于距线路中心位置0m处，对声环境贡献值较小，不会改变线路周围的声环境质量现状。本项目评价范围声环境保护目标为大羊泉村，最近距离25m，根据类比监测结果，噪声水平满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 7.2.2 运营期水环境影响分析 （1）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染型建设项目，作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。地表水环境影响评价自查表见表7-5。 （2）生活污水处理规模及工艺 110kV升压站劳动定员12人，生活污水产生量为0.96m3/d（350.4m3/a），产生量较少，生活污水经生活污水处理设施处理后用于绿化和道路洒水，升压站内设计建设一座地埋式生活污水一体化处理设施和一座180m3的集水池。生活污水处理工艺采用AO法，处理能力为0.5m3/h，处理后水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫用水标准，处理后的废水回用于道路洒水和绿化。 AO法污水处理工艺介绍： 地埋式生活污水处理装置中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合生物接触氧化池，并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀，同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大、微生物挂膜，脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其他填料对有机物的去除率高。能提高空气中的氧在水中的溶解度。处理工艺见图3。 图3 地埋式污水处理站处理工艺流程图 （3）不外排保证性分析 冬季采暖期（按6个月计算为172.8m3）将处理后的生活污水储存于180m3集水池中，待采暖期过后回用于绿化和道路洒水。所以升压站生活污水经处理后可全部回用，不外排。

表7-5  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型( |
|  | 水环境保护目标 | 应用水水源保护区 (；饮用水取水口 (；涉水的自然保护区 (；重要湿地 (； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 (；其他 ( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 (；间接排放 (；其他☑ | 水温 (；径流 (；水域面积 ( |
|  | 影响因子 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物☑；pH值☑；热污染(；富营养化(；其他( | 水温 (；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 (； |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 评价等级 |
|  | 一级 (；二级 (；三级A (；三级B ☑ | 一级 (；二级 (；三级 ( |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 (；在建 (；拟建 (；其他 (； | 拟替代的污染源 ( | 排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；即有实测 (；现场监测 (；入河排放口数据 (；其他 ( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( | 生态环境保护主管部门 (；补充监测 (；其他 ( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 (；开发量40%以下 (；发量40%以上 ( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( | 水行政主管部门 (；补充监测 (；其他 ( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( | （ ） | 监测断面或点位个数 （ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （水温、PH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、COD、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 (；Ⅱ类 (；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类 (；Ⅴ类 (； 近岸海域：第一类 (；第二类 (；第三类 (；第四类 ( 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 ☑；夏季 ☑；秋季 ☑；冬季 ☑ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 (；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 (：达标 (；不达标 ( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 (：达标 (；不达标( 底泥污染评价 ( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ( 水环境质量回顾评价 ( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ( | 达标区 ( 不达标区( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (； 春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 ( 设计水文条件( |
|  | 预测情景 | 建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 ( 正常工况 (；非正常工况 ( 污染控制可减缓措施方案 ( 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ( |
|  | 预测方法 | 数值解 (；解析解 (；其他 ( 导则推荐模式 (；其他 ( |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 (； 替代消减源 ( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境保护要求 ( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 ( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 污染源排放量核算 |
|  |  | （ ） |  |  |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 |  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 |  |
|  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s |

7.2.2 电磁环境影响分析 根据类比左云水窑110kV升压站监测数据，工频电场强度在站区四周5m处的最大值为131.5V/m，远低于居民区电磁场评价标准限值（电场强度4kV/m）；工频磁感应强度在站区四周5m处的最大值为1.21μT，远低于磁感应强度对公众公众暴露限值0.1mT。 通过类比朔州山阴联成偏岭风电场送出工程输电线路的工频电场、工频磁场监测数据，工频电场强度值范围为3.94~556.45V/m，工频磁感应强度监测值范围为0.0246~0.7669μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的4kV/m、100µT（0.1mT）限值标准要求。 从对110kV送电线路的理论计算分析，在110kV送电线路对地高度不小于7.0m时，工频电场强度峰值为1.77 kV/m、工频磁感应强度峰值9.26μT，满足4kV/m、100μT公众曝露限值标准要求。导线对地高度不小于6.0m时，工频电场强度峰值2.33 kV/m、工频磁感应强度峰值10.62μT，满足10kV/m、100μT公众曝露限值标准要求。不会对周围环境造成明显影响。 电磁环境影响分析见电磁环境影响专题评价。 7.2.3 固体废物影响分析 本项目所产生的固体废物主要有：生活垃圾、废蓄电池及变压器废油。其中废蓄电池和变压器废油属于危险废物。本工程固体废物产生及排放情况见表7-6、危险废物汇总见表7-7、危废暂存场所情况见表7-8。 表7-6 本项目固体废物产生及排放情况一览表 名称 产生量 处置情况 排放量 变压器废油 30t/5a 设置44.1m3事故油池，交由资质单位处置 0 废蓄电池 0.064t/a 暂存于10m2危废暂存间，由有资质的单位回收处置 0 生活垃圾 2.19t/a 站内设垃圾箱，集中收集后由当地环卫部门及时清运处置 0 表7-7 危险废物汇总表 序号 名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-220-08 30t/5a 变压器矿物绝缘油 液态 烷烃、环烷族饱和烃 烷烃、环烷族饱和烃 5a 毒性、易燃性 设一座44.1m3的事故油池 2 废蓄电池 HW49其他废物 900-044-49 0.064 直流系统 固态 PbO2、PbSO4、稀硫酸 Pb、H2S04 1a 毒性 收集后暂存于危废暂存间 表7-8 危险废物暂存场所基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 事故油池 变压器废油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-220-08 电气装置区东北角 18m2 油池内暂存 44.1m3 每5年一次，暂存不超过1月 2 废蓄电池 废蓄电池 HW49其他废物 900-044-49 升压站东南角 10m2 聚PVC盒集包装 1t 不超过1年 （1）变压器废油 本项目配套1台100MVA主变变压器，变压器油为矿物绝缘油。变压器实行动态检修，5年检修一次。根据《国家危险废物名录》（2016年），变压器产生的废油属于危险废物中的“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-220-08”。 升压站单台主变含油量为30t，油的密度为880kg/m3，油体体积约为34.1m3。根据《35kV-110kV变电站设计规范》（GB50059-2011）和《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB50229-2019），变压器事故油池容量按其接入的油量最大的一台设备确定，并设置油水分离装置。根据设计要求，升压站事故油池最小容积为34.1m3。针对本项目，设计在站内建设一座44.1m3的事故油池（4.2m×4.2m×2.5m），用于事故情况下废油的存储。根据《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1×10-7cm/s，基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1×10-10cm/s，防治废油渗漏产生污染。 事故油池的建设应采用上述防渗措施。同时事故油池外设危险废物标识，禁止动物和人靠近，以防事故发生。 当发生事故时，废油排至事故油池，产生的少量废油渣暂存于危废暂存间。废油和油渣定期交由有资质的单位处理。 （2）废旧蓄电池 在升压站中，直流系统是核心，为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表及事故照明等提供能源。而直流系统中提供能源是蓄电池，为二次系统的正常运行提供动力。运行期本项目使用免维护铅酸蓄电池，其正常寿命在10-15年间，根据《国家危险废物名录》，本项目产生的废旧铅蓄电池属于危险废物中的“HW49其他废物”，废物代码为“900-044-49”。 项目运营过程中的废旧免维护铅蓄电池（HW49），经聚PVC盒集中收集后暂存于危废暂存间（10m2）。危废暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建造，建成具有防水，防渗，防流失的专用危险废物暂存间。暂存间必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10 cm/s）。有足够地面承载能力，并确定雨水不会流入暂存间，暂存间内应有安全照明设施及安全防护设施，工作人员应对暂存间进行定期检查。废物应及时转运，转运车辆应加盖篷布，以防散落路面。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，做好废物的记录登记交接工作。 危废暂存间的建设采用砖混结构结合上述防渗措施。同时危废暂存间设危险废物标识，禁止动物和人靠近，以防事故发生。 危险废物应按照国家有关规定接受当地环境保护行政主管部门的监督管理。环评要求运行期产生的废旧铅蓄电池统一收集后交由有资质的单位处理。因此，本项目产生的废旧铅酸蓄电池不会对环境产生影响。 （3）管理、处置措施要求 要求在实际生产过程中，企业内部要制定《危险废物管理办法》、建立健全危险废物管理的规章制度，使危险固体废物的收集、暂存和运输能够严格按照规定和相关要求执行。本项目危险废物统一收集后采用专用的运输车辆交有相应危险废物处置资质的废油回收处理单位集中处理，运输车辆需要有特殊标志，转移要严格执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）中相关要求。 7.2.4环境风险分析 （1）评价依据 ①风险调查 本项目的环境风险主要来自变压器油。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成。主要风险是变压器油发生事故时的排放。 本项目3号变压器主变含油量为30t，油的密度为880kg/m3，油体体积约为34.1m3。 ②潜势初判 P：根据附录B，油类物质临界量为2500t，比值Q=0.012，小于1。 工艺特点M为M4。 E：根据附录D环境敏感程度E为环境低度敏感区。 Q小于1，环境风险潜势初判为Ⅰ。 ③评价等级 环境风险潜势初判为Ⅰ，进行简单分析。 （2）环境敏感目标分布情况 环境敏感目标情况见表7-9。 表7-9 主要环境敏感目标及村庄位置关系 环境因素 敏感目标 位置关系 保护对象 目标功能 地表水 县川河 升压站南侧400m 地表水 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准 土壤环境 耕地 升压站周边 耕地 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 地下水 环境 区域地下水 - 地下水 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 环境空气 三道沟村 升压站东南650m 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 （3）环境风险识别 本项目环境风险单元为油浸式变压器和事故油池所在区域，风险源为变压器油，危险物质是一种混合类矿物油，它的主要成分是烷烃、环烷族饱和烃，环境风险类型为油泄露和遇火燃烧。环境影响途径为下渗污染地下水、消防水外排流入县川河以及燃烧产生的废气进入大气，可能受影响的环境敏感目标为三道沟村和县川河，以及区域地下水和土壤。 （4）环境风险分析 ①环境空气风险分析 本项目环境风险单元为1台油浸式变压器和事故油池所在区域，风险源为变压器绝缘油，其闪点≥135℃，燃点350~400℃。绝缘油泄漏时不易瞬间形成蒸汽云，爆炸风险极低。本工程主要的环境风险是绝缘油泄漏遇火燃烧产生废气污染大气环境。绝缘油燃烧产生大量的烟尘、SO2和NOx等污染物，会在短时间内对周围环境产生不利影响。但本工程主变含油量较小，单台主变含油量30t，燃烧产生的废气对环境空气影响较小。 ②地下水环境风险分析 本项目若发生绝缘油泄漏等风险事故不能及时处理或应急措施不当，将通过下渗影响当地的地下水环境质量。项目主变压器底部设置油坑，油坑采用焊接钢管与事故排油检查井连接并排入事故贮油池，油品的少量泄漏基本不会对地下水造成影响。 ③地表水环境风险分析 一旦发生火灾，升压站在进行消防灭火时，将使用干粉灭火器、灭火毯、灭火沙子等进行灭火，灭火后场地冲洗会产生洗消废水。洗消废水如不采取有效的措施进行围堤堵截，通过雨水渠流至站外，最终汇入县川河，造成县川河水质SS、石油类超标。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①在主变压器四周设排油槽，底部设集油坑，集油坑与事故排油检查井连接并接入事故油池，集油坑内铺足够厚的鹅卵石层，一旦有油喷出都会被隔离。 ②评价要求排油槽、集油坑、导流渠、检查井、事故油池底部和四壁均做防渗处理，防渗漏材料可选用厚度不低于2mm的高密度聚乙烯防渗膜。这样可保证事故时绝缘油不会下渗侵入土壤和地下水环境，绝缘油须尽快交由有资质的单位处置。 ③洗消废水根据站内着火位置以及地势情况，在低洼处用消防沙或沙袋对洗消废水进行围堤堵截，导流至站内污水处置区一座180m3集水池，然后经泵打入污水处理装置，处理后回用于站区绿化和道路洒水。保证洗消废水得到妥善处置，避免排至外环境。 （6）分析结论 综上所述，本工程事故发生后采取应急措施，环境风险可控，环境风险影响较小。 项目环境风险分析内容见表7-10。 表7-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程 建设地点 （山西）省 （忻州）市 （）区 （神池）县 （）园区 地理位置 经度 E111°51'48.89"、 纬度 N 39°15'10.93" 主要危险物质及分布 项目主要危险物质为变压器油，分布在变压器和事故油池 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 环境空气风险分析 本项目变压器绝缘油为可燃液体，泄漏时不会瞬间形成蒸汽云，绝缘油泄漏遇火燃烧产生的烟气对大气环境产生污染影响，但本工程主变含油量较小，燃烧废气对环境空气影响较小。 水和土壤环境风险分析 本项目若发生废油泄漏等风险事故不能及时处理或应急措施不当，可能因下渗污染区域土壤和地下水。 绝缘油遇火燃烧发生火灾，升压站在进行消防灭火时会产生洗消废水。洗消废水如不采取有效的措施进行围堤堵截，流至站外可能对区域土壤和地表水环境产生污染影响。 风险防范措施要求 ①在主变压器四周设排油槽，底部设集油坑，集油坑与事故排油检查井连接并接入事故油池，集油坑内铺足够厚的鹅卵石层，一旦有油喷出都会被隔离。 ②评价要求排油槽、集油坑、导流渠、检查井、事故油池底部和四壁均做防渗处理，防渗漏材料可选用厚度不低于2mm的高密度聚乙烯防渗膜。这样可保证事故时绝缘油不会下渗侵入土壤和地下水环境，绝缘油须尽快交由有资质的单位处置。 ③洗消废水根据站内着火位置以及地势情况，在低洼处用消防沙或沙袋对洗消废水进行围堤堵截，导流至站内污水处置区一座180m3集水池，然后经泵打入污水处理装置，处理后回用于站区绿化和道路洒水。保证洗消废水得到妥善处置，避免排至外环境。 7.3 环境管理及监测计划 根据《中华人民共和国环境保护法》和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）及相关规定，制定本项目环境管理和环境监测计划。 7.3.1环境管理 1、施工期 建设单位应配备环境管理人员，负责环境保护管理工作。环境管理人员应对施工单位提出施工期间的环保要求。详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按环保设计要求进行施工。具体要求如下： （1）工程的施工承包合同中应包括有环境保护的条款，承包商应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施，遵守环保法规。 （2）施工单位在施工前应组织施工人员学习本报告表以及《环境保护法》等有关环保法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 （3）环境管理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。 2、运行期 建设单位的兼职环保人员对输变电工程的建设、生产全过程实行监督管理，其主要工作内容如下： （1）负责办理建设项目的环保验收手续。 （2）制定建设项目环保管理工作内容。 （3）检查、监督项目各项环保措施的落实情况。 （4）组织实施环境监测计划。 7.3.2 环境监测计划 1、环境监测任务 本工程建成投产后，由建设单位委托有资质的单位进行监测，并由建设单位进行自验收，报环保部门备案。 2、监测点位布设 监测点位、监测项目、监测频率见表7-11。 表7-11 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 污染源 监测点位 监测项目 监测频率 升压站 站界外四周各1个点 工频电场强度 工频磁感应强度 每年监测一次 等效A声级 每季度监测一次（昼夜各一次） 输电线路 大羊泉村测点 工频电场强度 工频磁感应强度 每年监测一次 等效A声级 每年监测一次（昼夜各一次） 3、监测技术要求 （1）监测范围应与工程影响区域相符； （2）监测位置与频次应根据监测数据的代表性、生态环境质量的特征、变化和环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定； （3）监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法； （4）监测成果应在原始数据基础上进行审查、校核、综合分析后整理编印，并报环境保护主管部门； （5）应对监测提出质量保证要求。 7.4 项目竣工环保验收 本项目竣工验收情况见表7-12。 表7-12 本工程竣工环境保护验收一览表 序号 验收对象 验收内容 1 相关批复文件 相关环评批复文件是否齐备。 2 项目情况 工程建成后，输电线路路径与环评、环评批复选址选线是否一致，是否存在重大变更； 3 环保设施 及措施 ①施工期：临时占地清理、地面恢复、绿化情况；塔基占地植被恢复情况；施工土方处理情况，跨越树木等塔基增高情况。 ②运营期：升压站四周和输电线两侧工频电场、工频磁感应强度是否满足公众曝露控制限值要求；升压站危险废物暂存间、地埋式一体化污水处理设施、集水池、事故油池建设情况。 4 达标排放 工频电场满足4kV/m、工频磁感应强度满足0.1mT，升压站站界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，输电线路满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 5 水土保持 施工结束后，输电线路沿线塔基护坡修建情况是否稳定。临时占地是否全部进行清理，是否有遗留的环境问题；临时占地是否已全部进行了生态恢复，不能恢复处是否已按照实际要求进行了生态补偿。 6 敏感目标调查 项目建成后，评价范围内周围是否增加了敏感目标，如增加，应对敏感目标工频电场、工频磁感应强度及噪声进行跟踪监测，是否满足标准要求。环境影响评价指标应不存在超标现象，如果有，提出处置措施。

## 八、建设项目拟采取的防治措施及预期防治效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期基础开挖、材料运输 | 扬尘 | 加强环境管理、定期洒水等 | 对周围环境影响很小 |
| 水污染物 | 施工期生产废水和生活污水 | COD、SS、 BOD5、氨氮 | 沉淀池处理后回用 | 生活污水及施工废水经沉淀后回用，不外排 |
|  | 运行期生活污水 |  | 地埋式一体化污水处理站处理后回用，设收集池收集冬季废水 | 不外排 |
| 固体废物 | 施工期弃土、弃渣、生活垃圾 | 弃土、弃渣以及生活垃圾 | 建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并妥善处理，及时清运 |
|  | 运行期升压站 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |
|  |  | 废变压器油、油渣 | 事故油进入事故油池，废油渣暂存于危废暂存库，交由有资质单位回收处置 |
|  |  | 废旧蓄电池 | 危废暂存库暂存，交由有资质单位回收处置 |
| 噪声 | 施工期设备和运输车量噪声 | 等效声级 | 加强施工噪声的管理，文明施工。 | 昼间：55dB(A)、夜间：45dB(A) |
|  | 运行期线路电晕噪声 | 等效声级 | 采用低噪声设备 | 昼间：55dB(A) 夜间：45dB(A) |
|  | 运行期升压站主变 | 等效声级 | 采用低噪声设备 | 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) |
| 工频电场 工频磁场 | 运行期 | 工频电场 工频磁感应强度 | 架空输电线路满足电力设计规范中对跨越物的安全距离要求，且应给出警示和防护指示标志。 | 工频电场：公众＜4kV/m 线路下方耕地、道路等场所＜10kV/m 工频磁感应强度：＜0.1mT |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本工程输电线路经过地区主要以平地和山地为主，沿线植被主要以农作物、灌草丛为主，线路长度为23.9km，本工程有77基铁塔，塔基永久占地面积为2772m2，施工期无牵张场，设置2处材料堆场，占地共计800m2。110kV升压站永久占地面积5532m2。拟采取的生态保护措施如下： ①施工前对施工人员广泛宣传动植物保护的法律法规与政策，增强对动植物的保护意识，避免对植被进行乱砍滥伐和杜绝捕杀动物的行为。 ②材料运输过程中，运输道路应充分利用现有公路和人抬道路，必须新修道路时，应在满足施工需要时，尽量减少道路长度和宽度。材料运至施工场地后，应合理布置，选择植被稀疏地进行堆放，减少对临时占地和对植被的占压。 ③在基础施工过程中堆放砂石及水泥的地面，用彩条塑料布与地面隔离，以减少对地表植被的破坏。基础开挖时，进行表土剥离，将表土熟土和底层生土、沙砾分开堆放，施工结束后按原土层顺序依次回填，以便施工结束后尽快恢复植被。 ④线路施工结束后，应采取必要措施，对塔基施工基面遗留的弃土弃渣等进行清理，可将弃土弃渣弃至线路周围的低洼处，并进行平整以恢复植被；对临时占用的牵张场、临时道路等已硬化地面进行翻松，以便原有植被的恢复；根据塔基周围进行植被恢复等措施以防止水土流失；合理安排工期，避免在雨季进行施工作业等。 ⑤运行期建设单位应加强升压站的硬化和绿化措施，选用当地的草本植物物种，其他空地全部硬化，避免裸露造成的水土流失；运行期定期对输电线路进行巡检，观察塔基处的植被恢复和水土保持情况，必要时采取补救措施，对植被进行养护，对塔基基础进行夯实加固。 在采取生态环境保护措施后，可减轻施工期对周围环境的影响。 |

## 九、与生态规划的相符性分析

9.1 生态功能区划 本项目本项目位于《神池县生态功能区划》中的Ⅰ1神池县黑驼山山地北部丘陵水源涵养生态功能区、Ⅲ2县川河流域营养物质保持生态功能区和Ⅲ3神池县西部宽谷缓丘水土保持生态功能区。 （1）Ⅰ1神池县黑驼山山地北部丘陵水源涵养生态功能区 该区包括烈堡乡中东部、大严备乡的大部分、东湖乡的中北部及龙泉镇的西北部，总面积470km2，占全县总面积的32%。该区主要的生态系统类型为农田生态系统和草地生态系统，植被类型主要以栽培植被、低覆度草为主；年降雨量为400-550mm，地势在1500m-1900m之间，地貌类型主要为中起伏喀斯特侵蚀中山、河谷平原；地层主要为第四系上更新统、寒武奥系地层；土壤主要为山地褐土、草甸褐土；系统主要生态服务功能为水源涵养。 该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性：该区域植被覆盖度在30%-50%左右，土壤侵蚀以中、轻度侵蚀为主，占到60%以上，该区土壤侵蚀敏感度为不敏感；该区大部分区域生态服务功能重要性为中等重要区，其它地区为比较重要区。 该区的主要生态环境问题：①人为毁坏林地、个别散养和农业生产活动破坏植被，造成水土流失现象严重；②部分区域植被覆盖度低，存在一定程度的水土流失现象，水土流失降低了土壤的服务功能；③农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对自身居住环境的影响。 该区生态系统的保护措施与发展方向：①推动农业循环经济，科学实施种植养殖业，秸秆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸秆后，沤制有机肥；秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产业；②实施绿色养殖，投资建设种养一体化的国家鼓励发展的标准化养殖园区，实现畜禽粪便及养殖废弃物变废为肥的无污染处理；③按照不同地段的海拔、土地类型、坡度、坡向等条件，对草、灌、乔、人工草地，实行统筹安排，使之各得其所，以植被为突破口，积极维护和建立良好的区域生态系统。 （2）Ⅲ2县川河流域营养物质保持生态功能区 该区包括县川河及其支流在长畛乡、八角镇、贺职乡境内沿河道两侧的区域，总面积90km2，占全县总面积的6%。该区主要的生态系统类型为农田生态系统和草地生态系统，植被类型主要以栽培植被、低覆度草为主；年降雨量为350-450mm，地势在1300m-1500m之间，地貌类型主要为河谷平原；地层主要为第四系全新统地层；土壤主要为淡灰褐土性土；系统主要生态服务功能为营养物质保持。 该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价：该区域主要以栽培植被为主，植被覆盖度20-30%，土壤侵蚀大部分为轻中度侵蚀，其敏感度为中度敏感；生态环境敏感性为中度敏感。该区生物多样性为一般重要；县川河干流为营养物质保持中度重要区，支流及汇水区为一般及比较重要区域；由于降水及地形地貌的影响，水源涵养功能除沿县川河干流为一般重要区，其余大部分区域为比较重要区；县川河及其支流两岸水土保持为中等重要，其余为比较重要区域；生态服务功能除县川河及其支流的两侧区域为中等重要，其余大部分区域为比较重要。 该区的主要生态环境问题：①县川河及支流河谷区农业生产和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对县川河及支流地表水质产生影响；②农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便随意堆放对农村生态环境的污染；③农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失现象，且地表径流冲刷表土对县川河及支流河道和地表水环境产生不利影响。 该区生态系统的保护措施与发展方向：①对水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，减少水土流失；②对现有林地和草地进行补值补造，在植被覆盖度低的区域，种草、发展灌木林，并加强管护进行合理的采伐和放牧；③河岸两侧鼓励使用有机肥，合理的施用化肥和农药；④科学实施种植养殖业：秸秆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸秆后，沤制有机肥；秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产生。 （3）Ⅲ3神池县西部宽谷缓丘水土保持生态功能区 该区包括长畛乡、八角镇、贺职乡的中北部，除去县川河河道两岸的区域（县川河流域营养物质保持区），总面积411km2，占全县总面积的28%。该区主要的生态系统类型为农田生态系统和草地生态系统，植被类型主要以栽培植被和百里香、本氏针茅草原、柠条锦鸡儿灌丛为主，还有少量的以沙打旺为主的人工草地分布；年降雨量为350-450mm，地势在1400m-1700m之间，地貌类型主要为梁伏黄土丘陵、中起伏喀斯特侵蚀中山、中起伏黄土覆盖中山；土壤主要有淡灰褐土性土、土地灰褐土；系统主要生态服务功能为水土保持。 该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价：该区域植被覆盖度达30%-50%，土壤侵蚀为中强度侵蚀，其敏感度属中度敏感，八角镇东部植被覆盖度低为不敏感区；该区大部分区域生态环境敏感性为中度敏感，八角镇东部为轻度和不敏感区域。该区水土保持重要性为比较重要；营养物质保持重要性为一般重要；水源涵养重要性为比较重要，生物多样性保护为一般重要，生态服务功能重要性为比较重要。 该区的主要生态环境问题：①植被覆盖度低的地区，存在一定程度的水土流失，水土流失降低了土壤的服务功能；②散养和农业生产活动破坏植被现象，造成水土流失现象；③农村居民区生活废弃物和畜禽养殖产生粪便的随意堆放对农村生态环境产生影响；④农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染对县川河及支流的水质产生影响。 该区生态系统的保护措施与发展方向：①对水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，减少水土流失；②对现有林地和草地进行补植补造，在植被覆盖度低的区域，种草、发展灌木林，并加强管护进行合理的采伐和放牧；③实施绿色养殖，投资建设种养一体化的国家鼓励发展的标准化养殖园区，实现畜禽粪便及养殖废弃物变废为肥的无污染处理；④科学实施种植养殖业：秸秆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸秆后，沤制有机肥；秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产业。 本工程为神池金润风能新能源科技有限公司神池县磨石山、义井99.5MW风电项目配套建设的电力输送工程，属于清洁能源产业项目的配套工程，符合生态功能小区的保护措施与发展方向要求，因此，本工程的建设符合《神池县生态功能区划》的要求。生态功能区分区图见附图11。 9.2 生态经济区划 本项目位于《神池县生态经济区划》中的Ⅱ4神池县中北部农牧业综合经济区和Ⅲ1神池县风力发电经济区。 （1）Ⅱ4神池县中北部农牧业综合经济区 分布范围与面积：该区位于神池县中北部，包括长畛乡的北部、烈堡乡西部、八角镇的中北部、东湖乡的南部，面积约293km2，占县域面积的20%。 发展方向：①鼓励发展马铃薯、油料经济作物和羊、牛等养殖业的生态农牧业；②鼓励发展农牧产品加工业，打造特色农业品牌。 生态环境保护要求：①对现有林地和草地进行补植补造，在植被覆盖度低的区域，种草、发展灌木林，并加强管护进行合理的采伐和放牧；②实施绿色养殖，投资建设种养一体化的国家鼓励发展的标准化养殖园区，实现畜禽粪便及养殖废弃物变废为肥的无污染处理；③发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实施绿色、有机和生态农牧业奠定肥源基础。 （2）Ⅲ1神池县风力发电经济区 分布范围与面积：该区位于神池县的东北部，面积约439km2，占县域面积的30%。 发展方向：鼓励①鼓励发展风力发电项目的建设；②鼓励发展农产品的加工业；③鼓励发展生态农业。 生态环境保护要求：①对现有林地和草地进行补植补造，在植被覆盖度低的区域，种草、发展针、阔叶林，并加强管护进行合理的采伐和放牧；②科学实施种植业：秸秆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸秆后，沤制有机肥；秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产业，维系良好的自然生态环境。 本工程为神池金润风能新能源科技有限公司神池县磨石山、义井99.5MW风电项目配套建设的电力输送工程，属于清洁能源产业项目的配套工程，符合生态经济区划的发展方向以及生态环境保护要求。生态经济区分区图见附图12。 9.3山西省主体功能区划分析 本项目送出线路位于山西省忻州市神池县八角镇、大严备乡一带，处在限制开发区域——黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，详见附图13。 该区功能定位与综合评价：黄河中游干流水土流失控制的核心区域，黄河中下游生态安全保障的关键区域，黄土高原水土流失治理的重点区域。发展方向：严格控制开发强度，保护优先、适度开发、点状发展，城镇建设与工业发展要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发、禁止成片蔓延式扩张。 本项目升压站占地面积较小，塔基占地为零散占地，并且除塔基四角外可进行生态恢复，属于点状开发项目，符合《山西省主体功能区划》的黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区保护要求。

## 十、结论与建议

10.1 结论： 10.1.1 项目概况 神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程总投资4275万元，110kV升压站位于山西省忻州市神池县八角镇三道沟村西北650m，送出线路位于山西省忻州市神池县八角镇、大严备乡一带，本工程主要包括：①新建神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站一座，规划建设1台100MVA主变，110kV出线1回，35kV规划进线4回，本期2回，占地5532m2，站内主要建构筑物包括生产楼、生活楼、附属用房、110kV户外配电装置区、35kV室内配电装置区、一台100MVA主变压器、SVG无功补偿、污水处理站、事故油池、危废暂存间等；②新建神池县磨石山、义井风电项目110kV送出线路工程23.9km，采用单回线路，其中架空23.8km，地埋电缆0.1km，共设杆塔77基，其中直线塔63基，耐张塔14基，导线采用1×JL/G1A-300/40钢芯铝绞线；③神池县磨石山、义井风电项目110kV送出光缆通信工程，随新建线路架设2根OPGW复合光缆，光缆长度2×25.3km，导引光缆2×0.5km。 10.1.2 环境质量现状 ①声环境 本项目110kV变电站所在区域昼间噪声级为43.2dB（A），夜间噪声级为36.1dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；输电线路所在区域昼间噪声级范围在37.4~43.6dB（A）之间，夜间噪声级范围在36.7～40.1dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。项目所在区声环境质量良好。 ②电磁环境 根据电磁环境现状监测结果可知，本项目升压站址及线路所在区域电场强度在2.624~14.08 V/m之间，磁感应强度在0.2748~0.6277μT之间，润宏升压站厂界四周电场强度在12.93~17.13 V/m之间，磁感应强度在0.2141~0.6423μT之间，现状监测数据均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、0.1mT的限值要求，项目所在区域电磁环境现状质量良好。 10.1.3 污染物排放情况 （1）输电线路工频电磁场预测结果分析 通过对朔州山阴联成偏岭风电场送出工程输电线路的工频电场、工频磁场的类比监测，工频电场强度值范围为3.94~556.45V/m，工频磁感应强度监测值范围为0.0246~0.7669μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露限值4kV/m，工频磁感应强度公众曝露限值100µT（0.1mT）的限值标准要求。 从对110kV送电线路的理论计算分析，在110kV送电线路对地高度不小于7.0m时，工频电场强度峰值为1.77 kV/m、工频磁感应强度峰值9.26μT，满足4kV/m、100μT公众曝露限值标准要求。导线对地高度不小于6.0m时，工频电场强度峰值2.33 kV/m、工频磁感应强度峰值10.62μT，满足10kV/m、100μT公众曝露限值标准要求。不会对周围环境造成明显影响。 （2）输电线路噪声预测结果分析 通过类比监测表明，最大值昼间为39.5dB（A）、夜间为36.7dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 （3）升压站工频电磁场预测结果分析 根据类比左云水窑110kV升压站监测数据，工频电场强度在站区四周5m处的最大值为131.5V/m，远低于居民区电磁场评价标准限值（电场强度4kV/m）；工频磁感应强度在站区四周5m处的最大值为1.21μT，远低于磁感应强度对公众公众暴露限值0.1mT。 （4）升压站噪声预测结果分析 经预测，本工程110kV升压站运营期对厂界四周的昼间贡献值在30.0-42.1dB（A）之间，满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB12348-2008）2类的标准要求。 10.1.4 主要环境影响 施工期： （1）生态环境 ①征占地 升压站占地面积5532m2，占地类型为旱地，变为建设用地，从而使土地利用格局永久发生变化；线路塔基新增永久占地面积2772m2，其中旱地1700m2、灌木林地416m2、其他草地560 m2、裸土地96 m2，塔基施工结束后除塔基四角外可恢复为原有地貌。施工结束后临时占地恢复到原地貌， 还原原土地属性。 ②植被破坏：施工期对生态系统最直接的影响始于场地清理，用地范围内的地表植被在施工前均被砍伐或破坏。其中临时占地可以通过人工绿化或建成后自然恢复等方式恢复植被；但永久占地将导致升压站植被覆盖率和绿色生物量水平产生降低或变化，其影响可通过升压站内绿化得到部分弥补。 ③水土流失：建设项目塔基较分散，施工占地、表土剥离、土石方开挖等活动，破坏地表土壤和现有植被数量覆盖，在工程施工期若不采取适当水土流失防治措施，降雨期和多风季节易造成大量的水土流失。尤其是施工道路的修建动用土石方，加重当地水土流失。 （2）噪声 项目施工期主要的噪声源为材料运输的汽车、土建施工及设备安装施工所用到的设备。 （3）废水 工程施工期间的主要水污染物包括施工人员的生活污水及施工场地的生产废水。 （4）扬尘、粉尘 来自地基开挖、土方及材料运输时产生的扬尘和粉尘。 （5）固体废物 施工期土石方开挖可能产生临时弃方、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 运营期： （1）废水 110kV升压站运营期工作人员12人，生活污水产生量为0.96m3/d（350.4m3/a），产生量较少，经一座0.5m3/h地埋式生活污水处理站处理后，用于风电场绿化和道路洒水，设一座180m3废水收集池收集采暖期生活废水，用于次年风电场绿化和道路洒水，保证不外排。不会对周边水环境造成明显影响。 （2）噪声 本工程110kV升压站运营期对厂界四周的昼间贡献值在30.0-42.1dB（A）之间，满足《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB12348-2008）2类的标准要求。 110kV输电线路运行产生的噪声水平均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，最大值昼间为39.5dB（A）、夜间为36.7dB（A），均位于距线路中心位置0m处，对声环境贡献值较小，不会改变线路周围的声环境质量现状。 （3）固体废物 运行期的固体废物主要为生活垃圾和废旧蓄电池。 生活垃圾：产生量约2.19t/a。站内设有垃圾箱，定期由环卫部门清运。 废旧蓄电池：产生的少量废旧蓄电池暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处置。 站内设置了事故油池，一旦变压器发生事故时，将变压器油排入事故油池，产生的油渣暂存于危险废物暂存间，事故油和废油渣由有资质的单位进行回收处理利用，不外排。 （4）电磁影响 升压站及送电线路在运行过程中，升压站及线路周围一定范围内会产生一定强度的工频电场、工频磁感应强度 ，经预测分析可知，工程产生的电磁影响可接受。 10.1.5 环境保护措施 （1）噪声控制措施 施工时尽量使用低噪声施工机械，距离村庄较近的施工区域高噪声施工机械不在夜间施工。 （2）电磁环境控制措施 110kV输电线路采用单回三角架设，可有效地降低工频电场强度和工频磁感应强度。 线路采用单回路三角排列，线路经过公众居住、工作或学习的建筑物附近时导线对地高度大于7m；经过耕地、园地等场所附近时，线路对地高度不小于6m。 （3）固体废物及废水 110kV变电站生活污水进入地埋式一体化污水处理站，处理后回用于道路洒水。运营期产生的固体废物废旧蓄电池设危险废物暂存间暂存，委托有资质单位处理。事故状态下，变压器事故废油排入事故油池，废油渣暂存于危废暂存库，事故油和油渣交由有资质单位处理。 （4）生态保护措施 ①施工前对施工人员广泛宣传动植物保护的法律法规与政策，增强对动植物的保护意识，避免对植被进行乱砍滥伐和杜绝捕杀动物的行为。 ②材料运输过程中，运输道路应充分利用现有公路和人抬道路，必须新修道路时，应在满足施工需要时，尽量减少道路长度和宽度。材料运至施工场地后，应合理布置，选择植被稀疏地进行堆放，减少对临时占地和对植被的占压。 ③在基础施工过程中堆放砂石及水泥的地面，用彩条塑料布与地面隔离，以减少对地表植被的破坏。基础开挖时，进行表土剥离，将表土熟土和底层生土、沙砾分开堆放，施工结束后按原土层顺序依次回填，以便施工结束后尽快恢复植被。 ④线路施工结束后，应采取必要措施，对塔基施工基面遗留的弃土弃渣等进行清理，可将弃土弃渣弃至线路周围的低洼处，并进行平整以恢复植被；对临时占用的牵张场、临时道路等已硬化地面进行翻松，以便原有植被的恢复；根据塔基周围进行植被恢复等措施以防止水土流失；合理安排工期，避免在雨季进行施工作业等。 10.1.6 选址合理性 2018年12月10日，忻州市规划勘测局出具了“选址意见书”（选字第140900201800040号），同意本项目110kV升压站选址方案。2019年9月11日，神池县住房和城乡建设管理局出具了“关于金润风场升压站-润宏风场升压站110kV送电线路工程规划选址的意见”（神住建函〔2019〕9号），同意本项目110kV送电线路路径走向位置。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境敏感因素的界定原则，经调查，本项目选址选线不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，也不涉及饮用水水源保护区范围内。110kV升压站周边500m范围内无村庄，输电线路距离村庄最近距离25m（大羊泉村），距离输电线路最近的文物为G27-G28南侧635m的下石会堡，为省级保护文物，保护范围为50米，控制地带为保护范围边界外扩500m，本项目路径进行了优化避让，不在其保护范围和建设控制地带内。 综上，本项目选址选线较为合理。 10.1.7 环境管理与环境监测 本工程建成投产后，由建设单位委托有资质的单位进行监测，并由建设单位进行自验收，报环保部门备案。 （1）制定监测计划，监测工程施工期和运行期环境要素及评价因子的动态变化； （2）对工程突发性环境事件进行跟踪监测调查。 10.1.8 评价结论 综上所述，神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程在实施了环评中所提出的各项措施后，工程施工和运行对环境的影响较小，满足国家相应标准要求，从环境保护的角度考虑，项目的建设是可行的。 10.2 建议： 加强项目周围群众环保意识、输变电基础知识、电磁辐射原理及其防护的宣传与教育，加强站内事故油池的收集系统和事故油池内杂物的巡检和清理工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附图和附件 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1、项目地理位置图 附图2、送电线路路径图 附图3、塔型图 附图4、塔基图 附图5、110kV升压站平面布置示意图 附图6、神池县地表水系及水源地示意图 附图7、泉域位置关系图 附图8、监测布点图 附图9、土地利用现状图 附图10、下石会堡位置示意图 附图11、神池县生态功能区划图 附图12、神池县生态经济区划图 附图13、山西省主体功能区划图 附图14、生态恢复典型措施示意图 附图15、事故油池平、剖面图 附件1、委托书 附件2、接入系统方案的意见 附件3、送电线路核准文件 附件4、升压站核准文件 附件5、可研评审意见 附件6、升压站选址意见 附件7、线路路径选址意见 附件8、本项目环境监测报告 附件9、润宏升压站环境监测报告 附件10、送电线路类比监测报告 附件11、地埋电缆线路类比监测报告 附件12、升压站类比监测报告 附件13、金润风电场环评批复 附件14、润宏升压站环评批复 附件15、润宏升压站二期工程环评批复 附件16、润宏风电220千伏送出工程环评批复 附件17、金润风电场及升压站土地预审复函 附件18、技术审查意见 附表：建设项目环评审批基础信息表 二、专项评价 电磁环境影响专题评价

# 神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程电磁环境影响专题评价

中环慧博（北京）国际工程技术咨询有限公司

2019年11月

## 1 总则

1.1评价因子、等级、范围

1.1.1评价因子

项目评价因子见表1。

表1-1  项目评价因子一览表

| 评价时段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 电磁环境 | 工频电场强度 | 工频电场强度 | V/m |
|  |  | 工频磁场强度 | 工频磁场强度 | μT |

1.1.2评价等级

根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2014）中相关规定，本项目110kV升压站采用户外布置，评价工作等级为二级。

神池县磨石山、义井风电项目110kV送出线路工程全长23.9km，其中架空线路23.8km，地埋电缆线路0.1km，边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感目标，故输电线路电磁环境影响评价工作等级为三级。划分依据见表2。

表2  输变电工程电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工 作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 输电 线路 | 1.地下电缆 2.边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 |
|  |  | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |

1.1.3评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程110kV输电线路电磁环境影响评价范围确定为边导线地面投影外两侧各30m带状区域，地下电缆管廊两侧边缘各外延5m。110kV变电站电磁环境影响评价范围确定为站界外30m。

1.2环保目标

本工程沿线建设区域不涉及国家和省级自然保护区、风景名胜区以及其他需要特别保护的区域，也不涉及国家及省级重点保护动植物集中分布区。

110kV输电线路最近的村庄为25m处的大羊泉村，工程没有涉及到房屋跨越，110kV变电站周边500m范围内无村庄。电磁环境保护目标见表3。

表3 电磁环境保护目标

| 环境因素 | 敏感目标 | 位置关系 | 目标功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁环境 | 大羊泉村 | 弧垂高度 | 水平距离 | 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） |
|  |  | 9m | 25m |  |

## 2工程概况

项目工程组成及建设规模见表4。

表4 工程组成一览表

| 项目名称 | 神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 神池金润风能新能源科技有限公司 |
| 工程设计单位 | 山西科电电力设计有限公司、北京计鹏信息咨询有限公司 |
| 电压等级 | 额定电压110kV |
| 工程地理位置 | 山西省忻州市神池县八角镇、大严备乡一带 |
| 1、神池县磨石山、义井风电项目110kV送出线路工程 |
| 规模 | 全长23.9km，采用单回线路，其中架空线路23.8km，地埋电缆0.1km |
| 导线型号 | 采用JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线，单分裂 |
| 电缆型号 | ZC-YJLW02-Z-64/110-1×630 |
| 地线型号 | 2根24芯OPGW光缆，型号OPGW-13.2-100-2 |
| 导线排序 | 采用单回三角架设 |
| 杆塔 | 全线共使用铁塔77基，其中单回耐张塔14基，单回直线塔63基 |
| 占地面积 | 塔基占地2772m2 |
| 地形 | 山地92.5%，平地7.5% |
| 2、神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站 |
| 主变压器 | 1×100MVA |
| 110kV送出线 | 1回 |
| 35kV进线 | 规划4回，本期2回 |
| 动态无功补偿 | 本期2套-12~12Mvar动态无功补偿装置 |
| 配套工程 | 生产楼、生活楼、附属用房、110kV户外配电装置区、35kV配电装置区等 |
| 辅助工程 | 进站道路 | 宽5m的公路型混凝土路面，长20m。 |
|  | 站内道路 | 宽4m，转弯半径7m，采用公路型混凝土路面，长250m |
|  | 施工临建 | 施工场地2处，占地面积共计800m2。 |
|  | 施工道路 | 长5.8km，宽4m，占地23200m2。 |
| 公用工程 | 供水 | 采用水车拉运，取自三道沟村水井 |
|  | 排水 | 雨水散排至站外 |
|  |  | 设0.5m3/h生活污水进入地埋式一体化污水处理站1座和180m3集水池1座，处理后回用，不外排。 |
|  | 采暖 | 采用电暖气采暖。 |
|  | 消防 | 采用设置整套成品室外消防点 |
| 环保工程 | 声环境 | 选用低噪声主变、基础减振 |
|  | 水环境 | 设0.5m3/h地埋式一体化污水处理站1座和180m3集水池1座，处理后回用，不外排。 |
|  | 固体废物 | 建设事故油池1座，4.2m×4.2m×2.5m，容积44.1m3 |
|  |  | 建设危险废物暂存间1座，面积10m2 |
|  |  | 生活垃圾2.19t/a，定期环卫部门清运。 |
|  | 生态环境 | 施工场地、塔基进行植被恢复；升压站内绿化面积450m2 |

## 3电磁环境现状评价

为掌握神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程运行前的电磁环境质量，建设单位委托山西贝可勒环境检测有限公司于2019年10月12日对工程沿线电磁环境质量现状进行了测量。润宏220kV变电站厂界电磁环境质量引用《神池县润宏风电有限公司9.8万千瓦风电项目220kV升压站工程环境质量现状监测》（2019年10月12日监测）的检测报告数据。

3.1监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度。

3.2测量仪器

电磁辐射分析仪（含工频探头）型号：NBM-550/EHP-50F，检定/校准证书编号：XDdj2019-3396，检定/校准有效期：2019年7月26日至2020年7月25日，频率范围1Hz～400kHz。

3.3测量方法

执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ/681-2013）。

3.4监测条件

天气状况：晴     温度：16℃ 　    湿度：35% RH

风速：2.1m/s      风向：120°      气压：87.1kPa

3.5监测布点

按照《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ/681-2013）布点。

本项目共设4个监测点位，引用检测报告共设4个监测点位，见表5。

表5 监测布点一览表

| 工程名称 | 点位序号 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110kV升压站 | 1# | 站址中心测点 | 工频电场强度 工频磁感应强度 |
| 神池县磨石山、义井风电项目110kV送出线路工程 | 2# | G4-G5线下测点 （三道沟西南侧100m） |  |
|  | 3# | 大羊泉村测点 （G48-G49西南侧25m） |  |
| 接入间隔侧围墙外1m处 | 4# | 接入间隔侧围墙外1m处 |  |
| 润宏220kV升压站 | 5# | 站址北侧 |  |
|  | 6# | 站址东侧 |  |
|  | 7# | 站址南侧 |  |
|  | 8# | 站址西侧 |  |

3.6质量控制

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据国家环保局（91）环监字第043号文《关于环境监测质量保证管理规定（暂行）》的有关规定，山西贝可勒环境检测有限公司对监测全程序进行质量控制：

（1）监测人员持证上岗，上岗证号见报告批准签字页；

（2）监测所用仪器经计量部门鉴定合格且在有效期内；

（3）在监测前对现场采样仪器进行了校准；

（4）监测数据进行了“三校、三审”。

3.7监测结果

本项目电磁环境监测为现状监测，监测结果见表6。

表6 电磁环境现状监测结果表

由上表可知，本项目升压站址及线路所在区域电场强度在2.624~14.08 V/m之间，磁感应强度在0.2748~0.6277μT之间，润宏升压站厂界四周电场强度在12.93~17.13 V/m之间，磁感应强度在0.2141~0.6423μT之间，现状监测数据均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、0.1mT的限值要求，项目所在区域电磁环境现状质量良好。

## 4电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中相关规定，本项目神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站采用户外布置，评价工作等级为二级，电磁环境影响预测采用类比监测的方式。

本工程110kV输电线路全长23.9km，其中架空线路23.8km，电缆线路0.1km，边导线地面投影外两侧10m范围内无电磁环境敏感目标，故输电线路电磁环境影响评价工作等级为三级，电磁环境影响预测一般采用模式预测的方式，地下电缆可采用类比监测的方式。

本次评价升压站电磁环境影响评价工作采用类比的方法进行预测评价，输电线路电磁环境采用类比分析+模式预测的方法进行预测评价。

4.1变电站电磁环境环境影响分析

4.1.1类比监测变电站选择

电磁场由升压站内的配电装置、导线等带高压的部件，通过电容耦合，在其附近的导电物体上感应出电压和电流而产生。由于导体内部带有电荷而在周围产生电场，导体上有电流通过而产生磁场，称之为工频电磁场。工频电磁场是一种极低频率的的电磁场，也是一种静态场，我国工频为50Hz。

本项目神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站，位于忻州市神池县三道沟村西北650m处，占地性质为工业用地，现状为一般耕地。

类比对象选取了左云水窑110kV升压站作为类比预测对象，该110kV变电站位于大同市左云县水窑乡水窑村西北2公里处。站内设1×100MVA主变，电压等级115/37kV；110kV出线1回；35kV进线5回；无功补偿为1套35kV SVG，容量±15MVar，1套电容器组。本项目升压站与类比站的对比见表7。

表7本项目升压站与类比站的情况对比一览表

| 类比条件 | 本项目升压站 | 类比站（左云水窑110kV升压站） |
| --- | --- | --- |
| 主变规模 | 1×100MVA | 1×100MVA |
| 站址环境 | 农村地区 | 农村地区 |
| 占地面积 | 5532m2 | 2754.2m2 |
| 站区布置 | 户外、站区中心 | 户外、站区中心 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 110千伏出线 | 1回 | 1回 |
| 出线方式 | 架空出线 | 架空出线 |
| 周边环境条件 | 旱地 | 旱地 |

左云水窑110kV变电站主变规模与本项目相同，周围环境、电压等级、出线回路、出线方式以及电器布置方式等条件与本项目升压站基本相同，因此，选择其作为本项目的类比变电站较为理想。

4.1.2 电磁场类比测量

（1）监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度

（2）监测时间和气象

时间为2016年9月28日，气象条件为晴天，气温25℃，无风，湿度52%。

（3）类比站的监测布点

左云水窑110kV升压站四周围墙外5m各布置一个监测点，监测点高度为1.5m，同时站界东布置一个电磁衰减监测断面。

（4）工况

检测期间变电站主变电压为115.82kV，电流为317.34A。

（5）类比监测结果

工频电磁场监测结果见表8。

根据电磁场类比分析，由表8监测数据可知，左云水窑110kV升压站工频电场强度在站区四周5m处的最大值为131.5V/m，最大值远低于居民区电磁场评价标准限值（电场强度4kV/m）；工频磁感应强度在站区四周5m处的最大值为1.21μT，最大值远低于磁感应强度对公众公众暴露限值0.1mT。类比升压站从东侧围墙外10m至围墙外50米处的工频电场强度为5.6V/m～115.1V/m，工频磁场强度为0.030μT～0.234μT，通过类比左云水窑110kV升压站运行时产生的工频电场、工频磁场强度，本项目升压站投运后，对周围环境的工频电、磁场影响与类比站在同一水平上，可以预测本项目110千伏升压站运行产生的工频电场、工频磁场均小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的居民区工频电场强度4kV/m、工频磁场强度100μT的限值。

4.2  110kV输电线路电磁环境影响分析

4.2.1 架空输电线路电磁环境影响类比分析

1、类比架空输电线路的选择

选择了已投运的位于山西省朔州市山阴县和怀仁县的朔州山阴联成偏岭风电场送出工程110kV线路作为类比调查的对象。类比线路的情况见表9。类比监测数据见附件。由表9可知，类比送电线路与本工程各段新建线路电压等级相同，且导线架设方式一致，本工程新建线路与类比线路导线采用型号相同。因此，采用的朔州山阴联成偏岭风电场送出工程110kV线路作为类比对象是合理的。

表9  类比的110kV线路情况一览表

| 项目参数 | 类比线路 | 本期线路 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 朔州山阴联成偏岭风电场送出工程 | 神池县磨石山、义井风电项目110kV送出线路工程 |
| 地理位置 | 山西省朔州市山阴县和怀仁县 | 忻州市神池县八角镇、大严备乡一带 |
| 线路电压 | 110kV | 110kV |
| 架设方式 | 单回路、三角排列 | 单回路、三角排列 |
| 监测时间 | 2017年3月10日 | - |
| 气象情况 | 晴、温度17℃、湿度15%、风速1m/s | - |
| 运行工况 | 运行工况：电流：236~239A，电压：114~118 kV | - |
| 监测单位 | 河北民康环境检测服务有限公司（CMA证书号：2014031865U） | - |

2、类比监测结果

朔州山阴联成偏岭风电场送出工程工频电场强度、工频磁感应强度类比监测结果见表10。

表10 类比的110kV线路（15#-16#、27#-28#塔）监测结果

从表10可知，通过对朔州山阴联成偏岭风电场送出工程输电线路的工频电场、工频磁场的类比监测，110kV单回架设的送电线路，1.5m测试高度处工频电场强度值范围为3.94~556.45V/m，工频磁感应强度监测值范围为0.0246~0.7669μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露限值4kV/m，工频磁感应强度公众曝露限值100µT（0.1mT）的限值标准要求。

通过类比朔州山阴联成偏岭风电场送出工程工频电、磁场强度的影响程度可以看出，本项目线路运行后，对周围环境的工频电磁场影响与类比线在同一水平上，对周围环境影响较小。

4.2.2 电缆输电线路电磁环境影响类比分析

1、类比监测线路选择。

本项目110kV输电线路77#塔至润宏220kV变电站采用地埋电缆，电缆线路长度为0.1km。本次环评选择太原110kV东太堡输变电工程项目的110kV小店至马庄“π”接东太堡线路工程（电缆0.66km）作为类比调查对象，类比电缆线路与本工程新建电缆线路电压等级相同，且敷设方式一致，因此，采用的太原110kV东太堡输变电工程项目110kV电缆线路作为类比对象是合理的。

2、类比监测结果

110kV小店至马庄“π”接东太堡线路工程（电缆0.66km）工频电场强度、工频磁感应强度类比监测结果见表11。

表11 类比的110kV小店至马庄“π”接东太堡线路监测结果

| 序号 | 距离电缆管廊边缘（m） | 工频电场强度（V/m） | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1.967 | 0.3106 |
| 2 | 1 | 1.544 | 0.2805 |
| 3 | 2 | 1.308 | 0.2887 |
| 4 | 3 | 0.959 | 0.1979 |
| 5 | 4 | 1.089 | 0.1273 |
| 6 | 5 | 0.988 | 0.0844 |

从表11可知，通过类比110kV小店至马庄“π”接东太堡线路工程（电缆0.66km）的工频电场、工频磁场的监测，110kV地埋电缆线路两侧5m范围工频电场强度值范围为0.988~1.967V/m，工频磁感应强度监测值范围为0.0844~0.31uT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露限值4kV/m，工频磁感应强度公众曝露限值100µT（0.1mT）的限值标准要求。

通过类比110kV小店至马庄“π”接东太堡线路工程（电缆0.66km）工频电、磁场强度的影响程度可以看出，本项目线路运行后，电缆段对周围环境的工频电磁场影响较小。

4.2.3 输电线路电磁环境理论预测结果

1、计算模式

本项目输电线路的工频电场、磁感应强度的理论计算分别是根据《环境影响评价技术导则  输变电工程》（HJ24-2014）附录C、D推荐的计算模式进行的。

①单位长度导线下等效电荷的计算

高压送电线上的等效电荷是线电荷，由于高压送电导线半径r远小于架设高度h，因此等效电荷可以认为是在送电导线的几何中心。

假设送电线路无限长且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电导线上的等效电荷。

多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算：

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

②计算由等效电荷产生的电场

各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算求得。在(x，y)点的电场强度水平分量Ex和垂直分量Ey可表示为：

式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m ——导线数目；

Li ，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

③该点的合成的电场强度则为

+

式中：

④计算A点其产生的磁场强度：

＝ （A/m）

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

2、参数的选择

根据设计部门提供的资料，本次线路为单回架空架设，选择线路的典型塔型1A4-ZM3作为本次预测的对象，选择设计导线对地最小距离6m和7m进行预测。

具体预测参数见表12。

表12 本工程110kV输电线路导线及参数

| 项目参数 | 110kV单回输电线路 |
| --- | --- |
| 导线型号 | JL/GIA-300/40 |
| 线路电压 | 110kV |
| 最大输出电流 | 207A |
| 架设方式 | 单回三角架设 |
| 直径 | 23.94mm（单导线） |
| 分裂导线根数 | 1 |
| 预测塔型 | 1A4-ZM3（相线与中心线最大距离3.8m）；导线A（-3.8，33）B（0，36.4）C（3.8，33） |
| 导线对地最小距离 | 6m、7m |
| 预测坐标（x，y） | 6m：A（-3.8，6）B（0，9）C（3.8，6） 7m：A（-3.8，7）B（0，10）C（3.8，7） |

3、计算结果

（1）工频电场强度计算结果

计算中导线高度为6.0（最小对地高度）和7.0m，计算点离地面高1.5m，三角形排列，其线下工频电场强度的计算结果见表13。

表13  110kV输电线路工频电场强度计算结果（kV/m）

| 距离线路中心距离（m） | 导线高6.0m | 导线高7.0m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.09 | 0.86 |
| 1 | 1.29 | 1.00 |
| 2 | 1.72 | 1.29 |
| 3 | 2.12 | 1.57 |
| 4 | 2.33 | 1.74 |
| 5 | 2.32 | 1.77 |
| 6 | 2.12 | 1.69 |
| 7 | 1.83 | 1.53 |
| 8 | 1.53 | 1.34 |
| 9 | 1.25 | 1.14 |
| 10 | 1.02 | 0.96 |
| 11 | 0.84 | 0.81 |
| 12 | 0.69 | 0.68 |
| 13 | 0.57 | 0.57 |
| 14 | 0.47 | 0.49 |
| 15 | 0.40 | 0.41 |
| 16 | 0.34 | 0.36 |
| 17 | 0.29 | 0.31 |
| 18 | 0.25 | 0.27 |
| 19 | 0.22 | 0.23 |
| 20 | 0.19 | 0.20 |
| 21 | 0.17 | 0.18 |
| 22 | 0.15 | 0.16 |
| 23 | 0.13 | 0.14 |
| 24 | 0.12 | 0.13 |
| 25 | 0.11 | 0.12 |
| 26 | 0.10 | 0.11 |
| 27 | 0.09 | 0.10 |
| 28 | 0.08 | 0.09 |
| 29 | 0.08 | 0.08 |
| 30 | 0.07 | 0.07 |
| 31 | 0.07 | 0.07 |
| 32 | 0.06 | 0.06 |
| 33 | 0.06 | 0.06 |
| 34 | 0.05 | 0.06 |
| 35 | 0.05 | 0.05 |
| 36 | 0.05 | 0.05 |
| 37 | 0.04 | 0.05 |
| 38 | 0.04 | 0.04 |
| 39 | 0.04 | 0.04 |
| 40 | 0.04 | 0.04 |
| 41 | 0.03 | 0.04 |
| 42 | 0.03 | 0.03 |
| 43 | 0.03 | 0.03 |
| 44 | 0.03 | 0.03 |
| 45 | 0.03 | 0.03 |
| 46 | 0.03 | 0.03 |
| 47 | 0.03 | 0.03 |
| 48 | 0.02 | 0.03 |
| 49 | 0.02 | 0.02 |
| 50 | 0.02 | 0.02 |
| 标准限值 | 10kV/m | 4kV/m |

图1  输电线路综合工频电场空间分布示意图（导线对地距离6m）

图2  输电线路综合工频电场空间分布示意图（导线对地距离7m）

根据表13和图1、图2可知，当导线高6.0m时，110kV输电线路工频电场强度随着距中心距离增加而增大，在4m处到达峰值（2.33kV/m），后随着距离增加而减小，预测值小于10kV/m的标准限值；当导线高7.0m时，110kV输电线路工频电场强度随着距中心距离增加而增大，在5m处到达峰值（1.77kV/m），后随着距离增加而减小，预测值小于4kV/m的标准限值。

（2）工频磁场强度计算结果

110kV输电线路工频磁场强度的计算结果见表14。

表14  110kV输电线路工频磁场强度计算结果（μT）

| 距离线路中心距离（m） | 导线高6.0m | 导线高7.0m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 9.28 | 8.80 |
| 1 | 9.45 | 8.87 |
| 2 | 9.90 | 9.05 |
| 3 | 10.38 | 9.22 |
| 4 | 10.62 | 9.26 |
| 5 | 10.46 | 9.10 |
| 6 | 9.94 | 8.75 |
| 7 | 9.22 | 8.26 |
| 8 | 8.45 | 7.71 |
| 9 | 7.72 | 7.16 |
| 10 | 7.06 | 6.63 |
| 11 | 6.48 | 6.15 |
| 12 | 5.97 | 5.72 |
| 13 | 5.53 | 5.33 |
| 14 | 5.14 | 4.99 |
| 15 | 4.81 | 4.68 |
| 16 | 4.51 | 4.40 |
| 17 | 4.24 | 4.16 |
| 18 | 4.01 | 3.93 |
| 19 | 3.79 | 3.73 |
| 20 | 3.60 | 3.55 |
| 21 | 3.43 | 3.39 |
| 22 | 3.27 | 3.24 |
| 23 | 3.13 | 3.10 |
| 24 | 3.00 | 2.97 |
| 25 | 2.88 | 2.85 |
| 26 | 2.77 | 2.74 |
| 27 | 2.66 | 2.64 |
| 28 | 2.57 | 2.55 |
| 29 | 2.48 | 2.46 |
| 30 | 2.40 | 2.38 |
| 31 | 2.32 | 2.31 |
| 32 | 2.25 | 2.23 |
| 33 | 2.18 | 2.17 |
| 34 | 2.11 | 2.10 |
| 35 | 2.05 | 2.04 |
| 36 | 2.00 | 1.99 |
| 37 | 1.94 | 1.93 |
| 38 | 1.89 | 1.88 |
| 39 | 1.84 | 1.83 |
| 40 | 1.79 | 1.79 |
| 41 | 1.75 | 1.74 |
| 42 | 1.71 | 1.70 |
| 43 | 1.67 | 1.66 |
| 44 | 1.63 | 1.63 |
| 45 | 1.59 | 1.59 |
| 46 | 1.56 | 1.56 |
| 47 | 1.53 | 1.52 |
| 48 | 1.49 | 1.49 |
| 49 | 1.46 | 1.46 |
| 50 | 1.43 | 1.43 |
| 标准限值 | 100 | 100 |

图3  输电线路综合工频磁场空间分布示意图（导线对地距离6m）

图4  输电线路综合工频磁场空间分布示意图（导线对地距离7m）

根据表14和图3、图4可知，当导线高6.0m时，110kV输电线路工频磁场强度随着距中心距离增加而增大，在4m处到达峰值（10.62μT），后随着距离增加而减小，预测值小于100μT的标准限值；当导线高7.0m时，110kV输电线路工频磁场强度随着距中心距离增加而增大，在4m处到达峰值（9.26μT），后随着距离增加而减小，预测值小于100μT的标准限值。

（3）小结

从对110kV送电线路的理论计算分析，在110kV送电线路对地高度不小于7.0m时，工频电场强度峰值为1.77 kV/m、工频磁感应强度峰值9.26μT，满足4kV/m、100μT公众曝露限值标准要求。导线对地高度不小于6.0m时，工频电场强度峰值2.33 kV/m、工频磁感应强度峰值10.62μT，满足10kV/m、100μT公众曝露限值标准要求。

4.3 敏感目标影响分析

本项目沿线建设区域不涉及国家和省级自然保护区、风景名胜区以及其他需要特别保护的区域，不涉及国家及省级重点保护动植物集中分布区。

本项目输电线路最近村庄为大羊泉村，距离边导线最近为25m,根据模式预测结果，工频电场强度为0.08kV/m,工频磁场强度为2.46μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、0.1mT的限值要求。

## 5 结论

根据电磁环境现状监测结果可知，本项目升压站址及线路所在区域电场强度在2.624~14.08 V/m之间，磁感应强度在0.2748~0.6277μT之间，润宏升压站厂界四周电场强度在12.93~17.13 V/m之间，磁感应强度在0.2141~0.6423μT之间，现状监测数据均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的4kV/m、0.1mT的限值要求，项目所在区域电磁环境现状质量良好。

根据类比左云水窑110kV升压站监测数据，工频电场强度在站区四周5m处的最大值为131.5V/m，远低于居民区电磁场评价标准限值（电场强度4kV/m）；工频磁感应强度在站区四周5m处的最大值为1.21μT，远低于磁感应强度对公众公众暴露限值0.1mT。

通过对朔州山阴联成偏岭风电场送出工程输电线路的工频电场、工频磁场的类比监测，工频电场强度值范围为3.94~556.45V/m，工频磁感应强度监测值范围为0.0246~0.7669μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露限值4kV/m，工频磁感应强度公众曝露限值100µT（0.1mT）的限值标准要求。

从对110kV送电线路的理论计算分析，在110kV送电线路对地高度不小于7.0m时，工频电场强度峰值为1.77 kV/m、工频磁感应强度峰值9.26μT，满足4kV/m、100μT公众曝露限值标准要求。导线对地高度不小于6.0m时，工频电场强度峰值2.33 kV/m、工频磁感应强度峰值10.62μT，满足10kV/m、100μT公众曝露限值标准要求。不会对周围环境造成明显影响。

综上可知，从电磁环境角度分析，神池县磨石山、义井风电项目110kV升压站及送出线路工程建设可行。

# Text boxes

施工期

运行期

土地占用、植被破坏、施工噪声、施工扬尘、施工废水、固体废物

工频电场、工频磁场、噪声、生活垃圾、生活废水、事故油及油渣

110kV升压站

润宏220kV

变电站

架空       输电线

格栅

调节池

A级生物池

O级生物池

二沉池

消毒池

进水

回用