忻环评函〔2019〕35号

关于偏关玉龙山50MW风电项目

环境影响报告书的批复

偏关县斯能风电有限公司：

你公司报送的《关于〈偏关玉龙山50MW风电项目环境影响报告书(以下简称《报告书》)〉报批申请》已收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟在偏关县老营镇一带建设50MW风电项目，主要建设内容包括20台2.5MW的风电机组、箱变、场内集电线路及其相关的辅助和依托工程，本项目升压站及配套的事故油池、生活污水处理设施、危废暂存间全部依托已通过环保验收的平鲁区下水头风电场。项目总投资38916.21万元，其中环保投资410万元。2018年10月25日，忻州市发改委出具了《关于偏关玉龙山50MW风电项目核准的批复》（忻发改审批发〔2018〕18号）；忻州市国土局出具了该项目用地预审的复函（忻国土资函〔2018〕275号）；忻州市规划局出具了建设项目选址意见书。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺及拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

(一)项目建设要高度重视生态保护工作,制订详细的施工方案

和植被恢复方案，并认真抓好落实。

1、以保护林木为环境保护重点，微观选址选线、优化风机布

置，避开乔木林和灌木林，制定减少生态影响的施工方案进行项

目建设。

2、创优后期植被恢复条件,你公司须对动土区域进行表土剥离,专门堆置,并采取防止流失措施,施工结束后将剥离表土还原。

3、落实风机箱变区、集电线路区、进站及检修道路区、施工生产生活区和运营期各项水土流失防治与生态恢复措施。最大限度缩小风电机组、进场检修道路施工边界，减轻生态破坏，边建设、边恢复。风电机组施工完毕，周围全部平整覆土，恢复植被，进行绿化硬化；进场进站检修道路要进行路面硬化，两侧修建排水沟；场区检修道路施工结束后，临时道路占地应恢复植被进行绿化。

4、开展施工期环境监理，把生态保护和恢复措施落实情况作为本工程竣工环境保护验收的首要依据，落实项目区绿化措施，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（二）施工过程中产生的弃土弃渣按《报告书》指定地点合

理处置，及时覆土绿化,恢复植被,禁止顺坡倾倒。

- 严格落实污废水处理措施。落实《报告书》施工期废水

污染防治措施，做到全部综合利用，不得外排；本项目运营期不

新增定员，依托平鲁区下水头风电场人员对该项目进行统一管理

，本工程无营运期生活污水。

（四）严格落实大气污染防治措施。本项目不得自建燃煤锅炉。

（五）严格落实噪声污染控制措施。应选用低噪声设备,做好风电机噪声影响防护工作。根据《报告书》噪声预测影响，你公司应主动上报偏关县政府及相关部门，在风机组周边300m范围内设置噪声防护区，不规划建设居民住宅、学校、医院等噪声敏感目标，同时满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关要求。

（六）严格落实固体废物防治措施。本项目依托平鲁区下水头风电场建设的事故油池及危废暂存间处置本项目产生的废油、废旧铅蓄电池，并及时交由有资质单位处置，严禁随意堆放,满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求。

（七）偏关县史家圪台至平鲁区下水头35kV集电线路如需跨越明长城须取得国家文物局批准的跨越方案；本次评价内容不包括辐射部分以及跨越平鲁区约1.8km接入下水头风电场升压站的35kV集电线路。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设

计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用

的生产工艺或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应

当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、忻州市生态环境局偏关分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2019年8月12日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局偏关分局，山西清泽阳光环保科技有限公司