忻环评函〔2019〕39号

关于华润原平云中山二期50MW风电项目(变更)

环境影响报告表的批复

华润新能源（忻州）风能有限公司：

你公司报送的《关于〈华润原平云中山二期50MW风电项目(变更)环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、2017年1月25日，山西省发改委印发了《关于下达山西省2017年晋北三市风电开发建设方案的通知》（晋发改新能源发〔2017〕48号），将该项目列入山西省2017年度风电开发计划；2017年9月19日，原原平市环境保护局以原环函〔2017〕168号对《华润原平云中山二期风电项目环境影响报告表》予以批复。根据原平市发改局出具的《关于同意华润原平云中山二期50MW风电项目变更建设地点的通知》（原发改函〔2019〕1号），你公司拟在装机总容量不变的情况下，将原批复的建设地点由原平市轩岗一带变更至原平市段家堡乡、大牛店镇、崞阳镇、轩岗镇一带，25台单机容量2MW的风力发电机组优化为16台单机容量3MW和1台单机容量2MW的风力发电机组。变更后主要建设内容包括：16台单机容量3MW和1台单机容量2MW的风电机组及箱变、主变、集电线路、进站道路及施

工检修道路及其相关的公用、依托和环保工程。项目变更后总投资35779.77万元，其中环保投资480.6万元。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺及拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

(一)项目建设要高度重视生态保护工作,制订详细的施工方案和植被恢复方案，并认真抓好落实。

1、以保护林木为环境保护重点，微观选址选线、优化风机布

置，避开乔木林和灌木林，制定减少生态影响的施工方案进行项

目建设。

2、创优后期植被恢复条件,你公司须对动土区域进行表土剥离,专门堆置,并采取防止流失措施,施工结束后将剥离表土还原。

3、落实风机箱变区、集电线路区、进站及施工检修道路区、施工生产生活区和运营期各项水土流失防治与生态恢复措施。最大限度缩小风电机组、进场检修道路施工边界，减轻生态破坏，边建设、边恢复。风电机组施工完毕，周围全部平整覆土，恢复植被，进行绿化硬化；进场进站检修道路要进行路面硬化，侧边采用浆砌石砌筑排水沟；场区检修道路施工结束后，临时道路占地应恢复植被进行绿化。

4、开展施工期环境监理，把生态保护和恢复措施落实情况

作为本工程竣工环境保护验收的首要依据，落实项目区绿化措

施，严禁占用绿化规划用地，保证绿化效果。

（二）施工过程中产生的弃土弃渣按《报告表》指定地点合

理处置，及时覆土绿化,恢复植被,禁止顺坡倾倒。

（三）严格落实污废水处理措施。本项目产生的污废水依托一期工程建设的污水处理站，做到全部综合利用，不得外排。

（四）严格落实大气污染防治措施。本项目不得自建燃煤锅炉。

（五）严格落实噪声污染控制措施。应选用低噪声设备,做好风电机噪声影响防护工作。根据《报告表》噪声预测影响，你公司应主动上报原平市政府及相关部门，在风机周围300m范围内设置噪声隔离区，不规划建设居民住宅、学校、医院等噪声敏感目标，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关要求。

（六）严格落实固体废物防治措施。本项目事故池依托一期工程，事故油池废油及时交由有资质单位处置；本项目产生的检修废油、废旧铅蓄电池等危废规范收集后暂存于升压站20m2危废暂存间内，及时交由有资质单位处置，严禁随意堆放,满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求。

（七）本次评价内容和批复不包括辐射部分及场外出线线路。

三、忻州市生态环境局原平分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。忻

州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

四、其它要求仍按照原原平市环境保护局原环函〔2017〕168号文件执行。

忻州市生态环境局

2019年10月17日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局原平分局，内蒙古电力勘测设计院有限责任公司