忻环评函〔2019〕41号

关于山西雁阳繁峙县一期10万千瓦光伏发电项目

环境影响报告表的批复

山西雁阳新能源有限公司：

你公司报送的《关于〈山西雁阳繁峙县一期10万千瓦光伏发电项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟在繁峙县柏家庄乡岳岩庄村一带新建10万千瓦光伏发电项目。主要建设内容包括光伏阵列、逆变系统、箱变系统、220kV升压站及其相关的辅助、公用和环保工程。项目总投资45846.55万元，其中环保投资150万元。山西省能源局出具了本项目备案证（晋能源审备〔2019〕8号）；繁峙县自然资源局出具了本项目用地拟选址情况的说明；繁峙县住建局出具了本项目选址意见的复函（繁住建函〔2018〕61号）；繁峙县林业局出具了本项目用地与各类保护区重叠情况的说明（繁林函〔2019〕27号）。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

- 认真落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措

施。施工期设置临时沉淀池；严格限制施工范围，施工边界设置围挡，落实遮盖、洒水抑尘等措施；不得在现场进行混凝土搅拌和沥青拌和的施工作业，避免形成新的大气污染源；建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾和生活垃圾应分类收集，及时送往环卫部门指定地点进行处置；施工期结束后及时做好场区及周边植被和生态恢复。

2、严格落实污废水处理措施。生活污水经0.5m3/h地埋式污水一体化处理设施处理后水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化用水标准，用于电场和道路绿化洒水，冬季冰冻期将处理后的生活污水储存于150m3的集水池内，待冰冻期过后绿化使用。

3、严格落实大气污染防治措施。本项目采用电采暖，不得自建燃煤锅炉。

4、严格落实噪声污染控制措施。运营期噪声源主要是变压器，应采用减振、隔声等措施，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求。

5、严格落实固体废物防治措施。升压站设一座30m3事故油池，排油槽与事故池相连，须全部采用防渗漏结构；废旧光伏组件、废电气元件返厂维修利用或交废品回收单位处置；产生的废旧蓄电池等危废规范收集后暂存于10m2的危废暂存库，与废油一起及时交由有资质单位回收处置，严禁随意堆放及外排，满足《危

险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单、《危险废物转移联单管理办法》的管理要求；生活垃圾分类收集后集中清运至环卫部门指定地点处置。

6、落实生态保护措施。落实水土保持、植被恢复等生态保护措施，做好电缆沟、项目场区及运输道路的生态保护；严格按《报告表》中生态保护与植被恢复要求完成生态恢复及项目区的绿化工作。

7、本次评价内容和批复不包括辐射部分及场外出线线路。

三、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、忻州市生态环境局繁峙分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2019年11月14日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局繁峙分局，重庆丰达环境影响评价有限公司