忻环评函〔2020〕8号

关于忻州市忻府区鑫享建筑工程有限公司忻府区董村镇刘家山填沟造林项目环境影响报告书的批复

忻州市忻府区鑫享建筑工程有限公司：

你公司报送的《关于〈忻州市忻府区鑫享建筑工程有限公司忻府区董村镇刘家山填沟造林项目环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟在忻府区董村镇刘家山东南约1km处自然荒沟内利用粉煤灰新建填沟造林项目，造地面积19.98hm2，年处理粉煤灰120万吨，粉煤灰全部来自于忻州广宇煤电有限公司。主要建设内容包括排洪涵洞、截排水沟、挡灰坝、消力池、蓄水池、覆土还田及其配套的储运、辅助、公用和环保工程。项目总投资860万元，其中环保投资290.5万元。2017年7月31日，原山西省环保厅对粉煤灰产生单位山西华电忻州广宇二期供热机组扩建工程予以竣工环保验收（晋环审批函〔2017〕214号）；2019年12月3日，忻州市忻府区自然资源局出具了原则同意该项目前期准备工作的意见；2019年6月12日，忻府区发改局出具了该项目备案通知书（忻府发改备案〔2019〕72号）。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。严格落实《报告书》提出的排洪涵洞、截排水沟、消力池等工程的建设，在荒沟治理区域沟底和边坡须全部进行规范防渗处理；施工废水、生活污水经沉淀处理后，用于施工现场洒水抑尘，不得外排；采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘；禁止夜间（22:00-次日06:00）施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，建筑垃圾、工程弃渣和生活垃圾分类收集，建筑垃圾、工程弃渣统一收集后回用于填埋区场地平整；生活垃圾及时送往环卫部门指定地点进行处置；施工现场不得设混凝土搅拌站，所需混凝土全部外购；采取科学合理的施工方案，减少运输道路两侧植被破坏，及时做好生态恢复与道路沿线绿化工作。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。项目区进出口处设洗车平台，对出场车辆轮胎进行冲洗，并配套建设一座3m3沉淀池，沉淀后回用于场地洒水；粉煤灰淋溶水通过导排系统汇入淋溶液收集池可以回用于填沟作业洒水抑尘；工作人员的盥洗生活污水，全部回用于场内洒水抑尘，不得外排。

- 严格落实运营期大气污染防治措施。对场内道路进行硬化并及时洒水抑尘，运输车辆采用全封闭箱式货车，避免沿路抛洒；灰场采用分区、分块运行方式；回填过程避免大风天气作业，针对粉煤灰倾倒及回填过程中产生的扬尘要及时喷雾洒水、湿式作业，回填时严格按照《报告书》要求推平压实覆土并进行喷雾

洒水，减少回填过程中产生扬尘以及防止矸石自燃，场界粉尘排放执行《大气

污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。项目主要噪声源包括推土机、装载机、挖掘机、压实机及运输车辆等，在设备选型时尽可能选用低噪声设备，并针对性采取车辆减速慢行、禁止夜间作业等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。场地、道路平整开挖的土石方用于回填场地的平整；施工及管理人员产生的生活垃圾应分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置。

6、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境风险应急演练，确保环境安全。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，须按《报告书》提出的规定程序分期实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

- 忻州市生态环境局忻府分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2020年2月19日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局忻府分局，重庆大润环境科学研究院有限公司