忻环评函〔2020〕11号

关于山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司煤矸石填沟造地综合利用工程项目环境影响报告书的批复

山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司：

你公司报送的《关于〈山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司矸石填沟造地综合利用工程项目环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟在河曲县鹿固乡磁窑沟村与寺墕村所属选定的两条相邻荒沟内新建煤矸石填沟造地综合利用工程项目，煤矸石全部来自你公司煤矿和配套洗煤厂，复垦总面积14.8315hm2，年处理煤矸石约86.28万吨。主要建设内容包括挡矸坝、拦水导流墙、排水工程、护坡工程、土地复垦及其配套的辅助、公用和环保工程。项目总投资6996.64万元，其中环保投资277万元。2019年3月14日，河曲县发改局出具了该项目的备案文件（河发改备案〔2019〕8号）；原山西省环境保护局对山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司磁窑沟煤矿120万t/a资源整合项目出具了环评批复（晋环函〔2008〕671号），原山西省环境保护厅对该项目出具了环保设施竣工验收批复（晋环函〔2011〕1767号）；原忻州市环境保护局对山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司240

万t/a矿井产能提升项目进行了环保备案（2016-0038）；原河

曲县环境保护局对河曲县向华能源有限公司新建磁窑沟洗煤厂300万吨/年建设项目出具了环评批复（河环函〔2019〕05号）；原河曲县国土资源局出具了项目选址的意见（河国土资函〔2019〕27号）。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措

施。严格落实《报告书》提出的挡矸坝、拦水导流墙、截水沟、排洪涵洞、排水沟、消力池、粘土防渗等工程的建设；施工废水、生活污水经沉淀处理后，用于施工现场洒水降尘，不得外排；采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，建筑垃圾、工程弃渣和生活垃圾分类收集，建筑垃圾、工程弃渣统一收集后回用于填埋区场地平整；生活垃圾及时送往环卫部门指定地点进行处置；采取科学合理的施工方案，减少运输道路两侧植被破坏，及时做好生态恢复与道路沿线绿化工作。

- 严格落实运营期污废水污染防治措施。项目区进出口处

设洗车平台，对出场车辆进行轮胎冲洗，洗车废水经一座10m3的沉淀池沉淀后回用于场地洒水；场地上游及周边汇水通过截水沟、挡矸坝和排水沟排入消力池后，回用于场地填沟作业洒水抑

尘，不得外排；工作人员的生活污水，全部回用于场内洒水抑尘。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。对场内道路进行硬化并及时洒水抑尘，运输车辆须加盖篷布，避免沿路抛洒；回填时合理规划填埋作业区，分片区堆存，煤矸石及时压实覆土、洒水，减少回填过程中产生扬尘以及防止矸石自燃；场界粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。项目主要噪声源包括推土机、挖掘机、压实机及运输车辆等，在设备选型时尽可能选用低噪声设备，并针对性采取车辆减速慢行、禁止夜间作业等降噪措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。场地、道路平整开挖的土石方用于回填场地的平整；施工及管理人员产生的生活垃圾应分类收集，定期清运至环卫部门指定地点处置。

6、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境

风险应急演练，确保环境安全。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，须按《报告书》提出的规定程序分期实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、忻州市生态环境局河曲分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2020年2月19日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局河曲分局，山西清泽阳光环保科技有限公司