忻环评函〔2020〕9号

关于山西滹韵盛峙葡萄酒业有限责任公司中高档葡萄酒开发及酿造项目环境影响报告书的批复

山西滹韵盛峙葡萄酒业有限责任公司：

你公司报送的《关于〈山西滹韵盛峙葡萄酒业有限责任公司环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

一、该项目环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了环保有关法律规定，违法行为已经忻州市生态环境局繁峙分局（繁环法〔2020〕02号）查处。你公司必须认真吸取教训、增强法律意识，杜绝违法行为再次发生。

二、你公司拟在繁峙县下茹越乡瓦磁地村西北建设年产2000吨中档葡萄酒和1000吨高档葡萄酒生产项目。主要建设内容包括原料储备库、前期处理车间、发酵车间、储酒车间、灌装车间及其配套的辅助、储运、公用和环保工程。项目总投资800万元，其中环保投资92万元。繁峙县发改局出具了该企业投资项目备案证。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

三、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、严格落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措

施。施工废水经沉淀处理后回用，不得外排；采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾和生活垃圾分类收集，建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场处理，生活垃圾及时送环卫部门指定地点处置，各类建材包装箱、袋统一运往废品收购站回收利用。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。设置30m3防渗事故储水池，职工生活污水、葡萄酒生产废水一并排入厂内处理能力10m3/d污水处理站，处理工艺采用“水解酸化+生物接触氧化+沉淀+砂滤”，处理后同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《农田灌溉水质标准》（GB5804-2005）旱作标准，用于周边葡萄园灌溉，不得外排；中央空调排水、锅炉排水属于清净下水，可直接排入雨水管道。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。冬季采暖使用电锅炉，不得建设燃煤锅炉；本项目餐厨废气经油烟机净化后，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型规模标准排放；对污水处理站产臭点进行封闭，采用活性炭吸附除臭后通过排气管道高空排放，同时设置绿化隔离带，恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。在设备选型时尽可能选用低噪声设备，采用隔声、减振等措施，确保厂界噪声满足

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。设置45m2的一般固废贮存场和9m2的危废暂存间；霉烂果粒、枝叶、沙石、葡萄梗、

葡萄籽、皮渣、酒脚、污水处理站压滤后的栅渣和污泥，送至合作社葡萄园还田施肥；酒石出售给深加工企业；废包装袋外售废品收购站；废活性炭、废机油暂存于危废间，交由有资质单位定期处置；硅藻土与生活垃圾统一交由环卫部门处置。

四、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

五、工程建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

六、忻州市生态环境局繁峙分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2020年2月19日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局繁峙分局，山西晋新科源环保科技有限公司