忻环评函〔2020〕15号

关于代县张仙堡铁矿60万吨/年铁矿开采建设项目

环境影响报告书的批复

代县张仙堡铁矿：

你公司报送的《关于〈代县张仙堡铁矿60万吨/年铁矿开采建设项目环境影响报告书（以下简称《报告书》）〉报批的申请》已收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟在代县新高乡张仙堡村西南约1.8km处实施60万吨/年铁矿开采建设项目。根据山西省非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作领导组办公室《关于〈忻州市非煤矿山企业资源整合和有偿使用工作方案〉的核准意见》（晋非煤整合办核〔2008〕11号），代县张仙堡铁矿属单独保留矿山；原山西省国土资源厅出具了划定矿区范围及延长预留期的批复（晋非煤采划字〔2013〕0003号、晋自然资行审字〔2019〕308号）；根据《山西省代县张仙堡铁矿铁矿资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》评审意见书：矿区面积0.392km2，开采标高1750m-1205m，矿山生产规模为60万吨/年，开采方式为地下开采。本项目主要建设内容包括3#竖井、4#竖井、回风斜井、斜坡道斜井、新废石场的建设，现有1#、2#矿井、回风井井筒的封井以及相应工业场地的建筑拆除及生态恢复，现有废石场、新炸药库的生态恢复及旧炸药库的拆除，及其配套的辅助、公用、储运、环保工程。项目总投资6547.19万元，其中环保投资487.00万元。在严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告书》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺以及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、优先解决现有工程遗留环境问题及“以新代老”措施。各项“以新带老”措施在本次工程投产前必须完成，并纳入竣工环境保护验收内容。

2、加强矿区环境综合治理。严格落实水土保持、土地复垦等生态保护措施，做好矿区工业场地、废石场、运输道路的生态保护；严格按《报告书》中生态保护与恢复进度完成治理规划区的整治、覆土、生态恢复及项目区的绿化工作。

3、严格落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。严格落实《报告书》提出的大气污染防治措施，严格落实《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393－2007）、《山西省大气污染防治条例》、《忻州市人民政府办公室关于印发《忻州市打赢蓝天保卫战2019年行动计划》的通知》（忻政办发〔2019〕70号）、《代县人民政府办公室关于印发代县打赢蓝天保卫战行动计划的通知》（代政办发〔2019〕51号）中建筑工地扬尘控制措施及达标要求；施工废水、生活污水经沉淀处理后，用于施工现场洒水抑尘，不得外排；禁止夜间（22:00-次日06:00）施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，建筑垃圾和生活垃圾分类收集，建筑垃圾和生活垃圾送当地城建、环卫部门指定场所统一处理；施工现场不得设混凝土搅拌站，所需混凝土全部外购；采取科学合理的施工方案，减少运输道路两侧植被破坏，及时做好生态恢复与道路周边绿化工作。

4、严格落实污废水污染防治措施。4#竖井工业场地建设1座处理能力为720m3/d的矿井水处理站，采用“调节、混凝、沉淀、过滤、消毒” 处理工艺，矿井水经处理后回用于井下凿岩用水、降尘洒水及铁矿洗选补充水，不得外排；3#竖井工业场地生活污水在3#竖井工业场地建1座WSZ-AO-1型地埋式二级生化处理设备，处理能力为24m3/d，采用“A/O+过滤+消毒”处理工艺处理后回用于绿化洒水、道路洒水及铁矿洗选补充水，不得外排。斜坡道工业场地生活污水经旱厕处理后定期清掏，不得外排。

5、严格落实大气污染防治措施。井下采用湿式作业，爆破喷雾设备洒水及抑尘等措施，通过矿井通风系统排出；运输道路设专用洒水车，汽车限载、限高，加盖篷布，限制车速，路面洒水清扫；废石堆场使用雾炮车定时进行洒水抑尘，根据堆存情况逐步规范实施土坡平整、压实和坡面防护，并进行覆土和绿化；满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）要求；本项目采用电取暖，不得自建燃煤锅炉；食堂油烟安装静电式油烟净化器对油烟废气进行收集、处置，油烟由高于楼顶的独立烟道排出，满足《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》限值。

6、严格落实噪声污染防治措施。合理安排爆破时间，禁止夜间及午休时间爆破，各产噪设备采用密闭隔声、消声、减振、柔性连接等措施；运输车辆经过村庄时，应减速、限制鸣笛,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

7、严格落实固废污染处置措施。废石优先综合利用，剩余部分运往废石场填埋处置，废石场的废石要严格按《报告书》规定的方式、步骤规范堆放；堆存达设计标高后及时进行土地复垦，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中要求；废矿物油等危废及时规范收集暂存于30m2危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中要求，委托有资质的单位进行处置；生活污水处理站污泥用于工业场地恢复植被，矿井水处理站污泥脱水后运至废石场填埋处置；生活垃圾要分类收集，定期清运至当地环卫部门指定地点合理处置。

8、严格落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，强化环境风险防范工作，制定运营期规范有效的环境风

险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，定期开展环境

风险应急演练，确保环境安全。

9、认真履行《报告书》制定的环境管理和监测跟踪计划，加强管理，建立运行台帐，规范排污口的建设与管理。

10、本次评价内容和批复不包括选矿工程（含原矿堆场）。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、忻州市生态环境局代县分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告书》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2020年7月28日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队，忻州市生态环境局代县分局，山西华瑞鑫环保科技有限公司