忻环评函〔2021〕1号

关于山西钢瑞热电有限公司

太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目

环境影响报告表的批复

山西钢瑞热电有限公司：

你公司报送的《关于〈山西钢瑞热电有限公司太钢峨矿30MW农林生物质热电联产项目环境影响报告表〉（以下简称〈报告表〉）报批的申请》收悉。经研究，批复如下：

- 你公司拟在代县峨口镇峨西村西南230米处新建30MW农林生物质热电联产项目。主要建设内容包括1×30MW直接空冷抽凝式汽轮发电机组、1×130t/h循环流化床锅炉及相关配套设施、燃料堆场、化学水处理站、燃烧系统、热电系统、控制系统、环保系统及配套辅助、公用、依托、环保工程。该项目厂区不设办公生活区，办公生活区租赁太钢峨口铁矿现有一处办公生活楼。项目实施后将取缔太钢峨矿生活区现有两台35t/h燃煤锅炉及淘汰峨口镇区域居民分散燃煤锅炉及小土炉，项目近期供热面积为60万m2，供热量38.88万GJ。项目总投资37216万元，其中环保投资2336万元。山西省发改委将该项目列入《山西省生物质发电规划（2018-2020年）》（晋发改新能源发〔2018〕662号）；忻州市发改委出具了该项目的核准文件（忻发改审批发〔2018〕24号）；忻州市发改委出具了同意项目变更厂址的函（忻发改审批函〔2019〕5号）；忻州市规划和自然资源局出具了项目用地预审的复函（忻自然资函〔2019〕4号）。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和本批复要求的前提下，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、工艺及拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中，应重点做好以下工作：

1、严格落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工废水经沉淀处理后回用，不得外排；各生产装置附近及生产废水的所有贮运管线、设备，盛放物料的各类贮槽、废水槽等，必须采取严格有效的防渗措施，并认真落实《报告表》提出的分区防渗及防止跑、冒、滴、漏等防渗措施，防止废水对土壤及地下水造成影响；采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘；禁止夜间施工，建筑施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；建筑垃圾和生活垃圾分类收集，施工时拆除建筑垃圾送往太钢峨矿排土场合理处置，对有利用价值的如钢筋、钢板、木材等可分类回收利用，其余施工废弃物清运至当地指定的建筑垃圾填埋场处理，及时清运，不能随意抛弃、转移；生活垃圾及时送环卫部门指定地点进行处置；施工期结束后及时做好厂区及周边植被的生态恢复。

2、严格落实运营期污废水污染防治措施。本项目利用代县峨口污水处理厂的中水，通过输水管线送至厂区，经“絮凝沉淀+消毒”预处理后作为生产用水。化学水处理站排水、锅炉排污水及脱硫系统废水排至厂区废水处理站内进一步处理，废水处理站采用废水中和+絮凝沉淀+二级除盐装置深度处理工艺，处理能力15m3/h，废水经处理后回用于脱硫系统补充水和干灰加湿用水，不外排；循环冷却系统排水排至复用水池中，回用于锅炉除渣冲渣、车辆清洗、车间清洗、道路抑尘等用水环节，不外排；换热首站排水回用于换热首站现有厂区洒水抑尘，不外排。

3、严格落实运营期大气污染防治措施。秸杆堆场设置分垛堆放平台，秸秆分垛堆放，保持良好的通风，每个垛间保持一定距离，分别设置顶棚和围挡，堆放平台高于地面，平台底部设置通风沥水层，堆场场界四周设8m高以上的防风抑尘网，防止二次扬尘的产生；厂界恶臭污染物应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；秸秆破碎车间要对燃料切碎机和破碎机分别进行密闭，并配备布袋除尘器，废气经15m高排气筒排放；炉前料仓、灰库、渣仓、脱硫石灰石仓等产尘环节设置布袋除尘器，经15m高排气筒排放，粉尘大气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求；锅炉烟气采用低氮燃烧+炉内喷钙脱硫装置+SNCR脱硝装置+脉冲式布袋除尘器+石灰石/石膏法脱硫塔+湿式电除尘进行处理，烟气净化后经65m高烟囱排放，锅炉烟气排放满足山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）限值要求。

4、严格落实运营期噪声污染控制措施。项目主要噪声源包括生产设备和运输车辆，在设备选型时尽可能选用低噪声设备，采用室内布置、隔声、基础减振、加强维护等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

5、严格落实运营期固废污染防治措施。建设1座有效容积

100m3和1座有效容积400m3的密封型渣仓、1座有效容积3000m3的密封型灰库。锅炉燃烧产生的炉渣与飞灰、燃料破碎、炉前料仓、灰库、渣仓除尘器收集的除尘灰等灰渣成分均为草木灰，设封闭灰库和灰渣仓储存，灰库和渣仓底设下料口，均配套包装机以及散装机，布袋除尘器灰斗下设置输灰器，排灰由空压管道输送至灰库；草木灰经打包压实包装或罐车散装后外售综合利用，不外排；脱硫渣经压滤脱水后外销作为原料综合利用不外排；废润滑油、废矿物油等危废须及时规范收集在专用的25m2危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单的要求，交由有资质的单位进行处置。

6、落实环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，加强营运期环境风险防范工作，制定环境风险应急预案，落实应急措施,定期开展环境应急演练，确保环境安全。

7、落实污染物排放总量控制指标。项目产生的污染物排放量须满足忻州市生态环境局代县分局核定的总量控制指标，二氧化硫32.42吨/年、氮氧化物56.48吨/年、烟尘7.52吨/年、粉尘1.887吨/年。

8、认真履行《报告表》制定的环境管理和监测计划，加强管理，建立运行台帐，规范排污口的建设与管理，在锅炉烟囱排口安装烟气在线监测装置，应与生态环境系统联网，并确保数据实时有效传输。

三、做好信息公开。在工程施工和运营过程中，应定期发布环境信息，建立畅通的公众参与平台，加强与周边公众的沟通，主动接受社会监督，并及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

四、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”及排污许可制度，项目建成后，必须按规定程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺等发生重大变动，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

五、忻州市生态环境局代县分局要加强对项目的现场环境监管，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。忻州市生态环境保护综合行政执法队负责项目的环境监督检查工作。

忻州市生态环境局

2021年3月3日

抄送：忻州市生态环境保护综合行政执法队、忻州市生态环境局代县分局，山西清源环境咨询有限公司